漯河嘉睿再生资源有限公司原料分公司

年生产能力60000吨废旧塑料回收再利用项目

环境影响报告书

（报批版）

建设单位：漯河嘉睿再生资源有限公司原料分公司

编制单位：河南咏蓝环境科技有限公司

编制日期：二〇一八年九月

目   录

概述	1

1.项目背景及概况	1

2.建设项目特点	1

3.环境影响评价工作过程	2

4.分析判定相关情况	3

5.项目关注的主要环境问题及环境影响	4

6.环境影响评价的主要结论	4

第一章  总则	5

1.1编制依据	5

1.2评价目的及原则	8

1.3环境影响识别与评价因子筛选	9

1.4评价标准	11

1.5评价工作等级及评价范围	14

1.6评价重点	18

1.7环境保护目标	19

1.8评价时段和方法	21

1.9相关规划及环境功能区划	21

第二章  建设项目工程分析	31

2.1建设项目概况	31

2.2项目污染因素分析	39

2.3项目污染源强核算	47

第三章  环境现状调查与评价	66

3.1自然环境现状调查与评价	66

3.2环境保护目标调查	72

3.3环境质量现状调查与评价	75

3.4区域污染源调查	88

第四章  环境影响预测与评价	89

4.1施工期环境影响分析	89

4.2营运期环境影响预测与评价	93

第五章  环境保护措施及其可行性分析	130

5.1施工期环境保护措施及可行性	130

5.2营运期环境保护措施及可行性	134

5.3竣工环保验收内容	149

第六章  环境影响经济损益分析	150

6.1环境损益分析的目的	150

6.2社会经济效益分析	150

6.3环境经济效益分析	150

6.4环境经济损益分析结论	154

第七章  环境管理与监测计划	155

7.1环境管理	155

7.2污染物排放清单及污染物排放管理要求	158

7.3环境管理要求	161

7.4环境监测计划	163

第八章  环境影响评价结论与建议	166

8.1环境影响评价结论	166

8.2建议	171

8.3总结论	171

附图：

附图一：项目地理位置图

附图二：项目在郾城区孟庙镇总体规划中的位置

附图三：项目在郾城区孟庙镇镇区用地布局结构中的位置

附图四：漯河市淞江污水处理厂收水范围图

附图五：项目周边环境及卫生防护距离包络图

附图六：项目厂区平面布置图

附图七：项目环境质量现状监测点位图

附图八：项目现场勘查照片

附件：

附件一：委托书

附件二：项目备案证明（项目代码：2018-411103-29-03-040003）

附件三：项目土地证

附件四：项目用地规划证明

附件五：项目租赁协议

附件六：项目监测报告

附件七：项目源强类比企业竣工环境保护验收监测报告

附件八：专家技术评审意见

附件九：技术评审会专家组名单及签到表

附件十：建设项目环境保护审批登记表

# 概述

## 1.项目背景及概况

塑料主要成分为合成树脂，属于高分子聚合物，为改良其性能，聚合物中一般会添加各类辅助材料，如填料、增塑剂等。按主要成分不同，塑料分为聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、聚碳酸酯（PC）、聚氯乙烯（PVC）等。塑料具有质量轻、强度高、耐磨性好、化学稳定性好、抗药剂能力强、绝缘性能好、经济实惠等优点，因而在生产、生活中得到了广泛的应用。随着塑料工业的蓬勃发展及其大规模的使用，废塑料产生量猛增，大量未回用的废塑料进入环境中，形成“白色污染”。为消除或减少废旧塑料造成的污染，世界各地给予足够重视，加大了对其研究的投资力度，目前市场对处理废旧塑料已基本形成比较有效的四种技术，包括焚烧回收能量、填埋、回收再利用和化学热解回收。经过长期实践证明，回收再利用是最为适用的，值得大力提倡的技术。

我国作为能源需求大国，回收处理废旧塑料进行再生造粒，可为国家节约资源、缓解国内的塑料原料供需矛盾，符合我国建设节约型社会的要求，又可为环境保护做出重要贡献，是国内塑料业持续发展的必由之路。

漯河嘉睿再生资源有限公司原料分公司拟投资1001万元在漯河市郾城区井冈山北路西侧建设年生产能力60000吨废旧塑料回收再利用项目。项目规划占地面积32788.1m2（约50亩），租用漯河市传美商贸有限公司闲置厂房及办公用房，厂房及办公总租赁面积为19014m2，主要建筑内容为4栋厂房及120m2办公用房，建成后达到年预处理60000吨废旧塑料的生产能力。

## 2.建设项目特点

本项目为新建项目，分两期建设，一期及二期工程各建设4条废塑料破碎清洗线，年生产能力均为30000吨废旧塑料，两期工程建成后全厂达到年生产能力60000吨废旧塑料的规模。项目回收国内的废旧塑料，以分拣、破碎、清洗等加工为主，主要产品为聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、聚碳酸酯（PC）废塑料碎片。

## 3.环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《河南省建设项目环境保护条例》的有关规定，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须执行环境影响评价制度。根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订）、《建设项目环境影响分类管理名录》（原环境保护部44号令）及《关于修改<建设项目环境影响分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）、《建设项目环境保护管理条例》等文件规定，本项目为废旧塑料破碎清洗项目，建设性质为新建，以分拣、破碎、清洗等加工为主，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部44号令）中“三十、废弃资源综合利用业  86废旧资源（含生物质）加工再生利用‘废塑料（除分拣清洗工艺的）加工、再生利用’”，应编制环境影响报告书。2018年8月，漯河嘉睿再生资源有限公司原料分公司委托河南咏蓝环境科技有限公司承担漯河嘉睿再生资源有限公司原料分公司年生产能力60000吨废旧塑料回收再利用项目的环境影响评价工作（委托书，见附件1）。

我公司接受委托后，按照国家相关环保法规和环评导则的要求，对厂址及周边环境进行了详细的实地踏勘，随后的工作中又进一步明确了厂址以及周边环境敏感因素，并对当地环境现状、污染源分布、规划布局以及环境功能进行了实地监测和调查；在工程污染因素分析、环境现状调查和环境影响评价及污染防治措施可行性论证的基础上，本着“客观、公正、科学、严谨”的原则，于2018年9月，编制完成了《漯河嘉睿再生资源有限公司原料分公司年生产能力60000吨废旧塑料回收再利用项目环境影响报告书》。评价采用的工作程序见图1。

根据《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，本次评价工作实施程序见下图。

图1    建设项目环境影响评价工作程序图

## 4.分析判定相关情况

（1）本项目为废旧塑料破碎清洗，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），项目属于“第一类  鼓励类”中“三十八、环境保护与资源综合利用28、再生资源循环利用产业化”；2018年6月25日，本项目取得漯河市郾城区发展和改革委员会出具的备案证明（项目代码：2018-411103-29-03-040003，详见附件2）；因此，项目建设符合国家产业政策。

（2）本项目位于漯河市郾城区孟庙镇，生产工艺以分拣、破碎、清洗等加工为主，根据《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（漯环[2016]29号）文件，应按照漯河市限制开发区域中农产品主产区的环境准入政策执行。本项目为废旧塑料破碎清洗预处理，不属于《附表5：工业项目分类清单》中的三类工业项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目，符合文件要求。

（3）本工程为废旧塑料破碎清洗，对照《河南省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录》（2016年）及《河南省环境保护厅关于下放部分建设项目环境影响评价文件审批权限的公告》（[2017]23号公告），项目不属于省批项目；根据《漯河市环境保护局关于进一步下放部分建设项目环境影响评价文件审批权限的公告》（漯环[2018]118号），项目属于漯河市环保局再下放的环境影响评价文件审批权限的建设项目，由郾城区环境保护局审批。

## 5.项目关注的主要环境问题及环境影响

针对本项目的工程特点和项目周围环境特点，关注的主要环境问题为：

（1）项目生产工艺过程及废水、噪声污染物产生、处理及排放情况。

（2）项目建设是否会影响所在区域的环境敏感保护目标。

（3）项目拟采取的环境保护措施和风险防控措施的可行性和可靠性。

（4）项目运营过程中可能发生的环境风险事故对周围环境可能造成的影响。

## 6.环境影响评价的主要结论

漯河嘉睿再生资源有限公司原料分公司年生产能力60000吨废旧塑料回收再利用项目符合国家产业政策，选址合理，总体工艺符合国家清洁生产要求，运营后能带来良好的经济效益和社会效益。项目外排的污染物对环境影响不大，拟采取的环境保护措施技术成熟可靠，在落实环境影响评价报告提出的各项环境保护措施后，加强环保设施的运行管理与维护，对外环境影响较小，不会降低区域环境功能类别，并能满足总量控制要求。项目运营过程中可能发生的环境风险事故对周边环境可能造成的影响在可接受范围内。本报告书认为，在本项目全面落实各项环境保护措施的前提下，从环境保护角度考虑，该项目在此建设是可行的。

# 第一章  总则

## 1.1编制依据

### 1.1.1国家法律、规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（1996年4月1日起施行，2016年11月7日修正）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日起施行）；

（8）《中华人民共和国水法》（2002年10月1日起施行，2016年7月2日修正）；

（9）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起施行）；

（10）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（中华人民共和国国务院令第284号，2002年3月20日实施）；

（11）《关于修改<建设项目环境影响分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018年4月28日起施行）；

（12）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正，国家发改委令[2011]第9号）；

（13）《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》（环境保护部令  第45号）；

（14）《关于执行建设项目环境影响评价制度有关问题的通知》（环发[1999]107号）；

（15）《环境保护公众参与办法》（环境保护部令第35号，2015年9月1日起施行）；

（16）《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发〔2006〕28号，2006年2月）；

（17）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号，2015年4月2日）；

（18）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号，2016年5月28日）；

（19）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号，2013年9月10日）；

（20）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号）；

（21）《关于进一步加强生态环境保护工作的意见》（环发[2007]37号，2007年3月15日实施）；

（22）《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办[2013]103号，2014年1月1日实施）；

（23）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，2012年7月3日发布施行）；

（24）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号，2014年3月10日起施行）；

（25）《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号，2016年8月1日起施行）；

（26）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）；

（27）《废塑料综合利用行业规范条件》（工信部2015年第81号）；

（28）《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部、发展改革委、商务部  公告2012年第55号）。

### 1.1.2地方法规、规章

（1）《河南省大气污染防治条例》（2018年3月1日起施行）；

（2）《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正）（2016年3月29日施行）；

（3）《河南省水污染防治条例》（2010年3月1日起施行）；

（4）《河南省固体废物污染环境防治条例》（2012年1月1日起施行）；

（5）《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环评审批制度改革的实施意见的通知》（豫环文〔2015〕33号）；

（6）《河南省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2016年本）》（2016年第10号，河南省环境保护厅公告）；

（7）《河南省环境保护厅公告[2017]23号关于下放部分建设项目环境影响评价文件审批权限的公告》；

（8）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知》（豫政办[2018]15号）；

（9）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省水污染防治攻坚战9个实施方案的通知》（豫政办〔2017〕5号）；

（10）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省流域水污染防治联防联控制度等2项制度的通知》（豫政办〔2017〕6号）；

（11）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办[2018]14号）；

（12）《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2017年大气污染防治攻坚战7个实施方案及考核奖惩暂行办法的通知》（豫环攻坚办[2017]71号）；

（13）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）；

（14）《漯河市人民政府办公室关于印发漯河市流域水污染防治攻坚5个实施方案的通知》（漯政办［2017］2号）；

（15）《漯河市人民政府办公室关于印发漯河市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案等2个工作方案的通知》（漯政办［2018］33号）；

（16）《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（漯环2016］29号）；

（17）《漯河市环境保护局关于进一步规范环评审批和环保备案管理工作的通知》（漯环2017］202号）；

（18）《漯河市环境保护局关于进一步下放部分建设项目环境影响评价文件审批权限的公告》（漯环[2018]118号）。

### 1.1.3环境影响评价技术规范

（1）《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ1.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-1993）；

（4）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（7）《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

（8）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2012）；

（9）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）；

（10）《废塑料回收与再利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）；

（11）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

（12）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）。

### 1.1.4相关资料及文件

（1）项目环境影响评价委托书；

（2）项目备案证明（项目代码：2018-411103-29-03-040003）；

（3）《郾城区孟庙镇总体规划（2014-2030）》；

（4）《漯河市集中式饮用水水源地保护区勘界报告》（漯河市环境保护局，2018年2月）；

（5）建设单位提供的相关图纸及其它技术资料。

## 1.2评价目的及原则

### 1.2.1评价目的

建设项目环境影响评价制度是我国进行环境管理的主要措施之一，也是强化环境管理的主要手段，对本项目进行环境影响评价，其主要目的在于：

（1）通过对拟建项目所在区域的环境现状调查与评价，摸清该区域的环境概况、环境功能和环境质量现状。

（2）通过工程分析，对该项目施工期和运行期的环境影响因素进行分析、识别与筛选，确定本项目施工期和建成后的污染源源强，污染物排放方式及处理方法等，对项目实施后给所在地区环境造成的影响做出正确的分析和评价。

（3）根据环境特征和建设项目污染物排放特征，论证项目建设的合理性、环境相容性及主要环境问题，预测建设项目对环境影响的程度、范围和环境质量可能发生的变化状况，从而提出消除或减少不利影响的对策建议。

（4）评价项目的具体污染防治措施及环境风险防范等环保措施的可行性与可靠性，并有针对性提出防治措施及对策，为拟建项目的工程设计、环境管理和决策部门及污染物总量控制提供科学依据。

（5）从环境保护角度论证项目选址的合理性、总图平面布置的适宜性，避免重大的决策失误，论证本项目的环境可行性，提出项目环境管理监控计划，确保工程建设与环保措施“三同时”，促使社会、经济与环境的协调发展。

（6）为环保管理部门、建设单位环境管理提供科学依据。

### 1.2.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量，遵循“依法评价、科学评价、突出重点”的原则开展工作。

（1）依法评价。以拟建工程建成后工程特征及所在地环境特征为基础，以有关环保法规为依据，以有关方针、政策及城市发展规划等为指导，以实现发展经济的同时保护环境为宗旨，以实现科学发展为宗旨，最终指导建设项目的污染防治和环境管理。

（2）科学评价。本着科学性、实用性、有针对性地进行评价，突出工程特点，抓住影响环境的主要因子，有重点、有针对性地进行评价，科学分析工程建设对环境质量的影响。

（3）突出重点。根据本项目建设内容及特点，对建设项目主要环境影响予以重点分析与评价。

## 1.3环境影响识别与评价因子筛选

### 1.3.1环境影响因素识别

根据该项目工程及区域环境特征，采用矩阵法进行识别，识别结果见表1-1。

表1-1            项目环境影响要素识别与筛选矩阵

| 时期 | 环境资源项目阶段 | 自然环境 | 生态环境 | 社会环境 | 生活环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地表水 | 地下水 | 环境空气 | 声环境 | 水土流失 | 农田植物 | 森林植被 | 野生动物 | 濒危动物 | 水生动物 | 土地利用 | 工业发展 | 农业发展 | 交通 | 燃料结构 | 节约能源 | 生活质量 | 社会经济 | 健康安全 | 环境景观 | 娱乐 |
| 施 工 期 | 场地清理 |  |  | -1 | -1 | -1 |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础挖掘 |  |  | -1 | -1 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输 |  |  | -1 | -1 |  |  |  |  |  |  |  | +1 |  | -1 |  |  |  | +1 |  |  |  |
|  | 建设安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +1 |  |  |  |  |  | +1 |  |  |  |
|  | 小结 |  |  | -3 | -3 | -2 |  | -1 |  |  |  |  | +2 |  | -1 |  |  |  | +2 |  |  |  |
| 营 运 期 | 废水排放 | -2 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |
|  | 废气排放 |  |  | -2 |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |
|  | 固废排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |
|  | 噪声 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |
|  | 小结 | -2 | -1 | -2 | -1 |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4 |  |  |

注：3为重大影响，2为中等影响，1为轻微影响；“+”和“－”分别表示正影响和负影响。

### 1.3.2评价因子筛选

根据环境影响要素识别结果、结合建设项目工程分析特征、排污种类、排污去向及周围地区环境质量概况，确定本项目各环境要素影响评价因子见表1-2。

表1-2              项目环境评价因子筛选

| 类型 | 现状评价因子 | 预测评价因子 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 运营期 |
| 环境空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、NH3、H2S | TSP | NH3、H2S |
| 地表水环境 | pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类、LAS | / | COD、BOD5、SS、氨氮、LAS、石油类 |
| 地下水环境 | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、总大肠菌群、硒、砷、汞、铅、镉、铜、锌、铁、锰 | / | COD、BOD5 |
| 声环境 | 等效A声级 | 等效A声级 | 等效A声级 |
| 固体废物 | / | 建筑垃圾、生活垃圾、设备包装袋 | 生活垃圾、一般工业固废 |

## 1.4评价标准

根据项目工程特征及所在区域环境特点，本工程执行以下标准：

### 1.4.1环境质量标准

（1）环境空气

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）中二类区标准；H2S、NH3执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准。具体标准限值详见表1-3。

表1-3               环境空气质量标准和限值

| 执行标准 | 标准 级别 | 指标 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1h平均 | 24h平均 |
| 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) | 二级 | PM2.5 | / | 75μg/m3 |
|  |  | PM10 | / | 150μg/m3 |
|  |  | O3 | 200μg/m3 | 160μg/m3（日最大8h平均） |
|  |  | CO | 10mg/m3 | 4mg/m3 |
|  |  | SO2 | 500μg/m3 | 150μg/m3 |
|  |  | NO2 | 200μg/m3 | 80μg/m3 |
| 《工业企业设计卫生标准》 （TJ36-79） | H2S | 0.01mg/m3（一次值） | / |
|  | NH3 | 0.20mg/m3（一次值） |  |

（2）地表水

项目外排废水通过市政污水管网排入漯河市淞江污水处理厂再处理，处理达标后排入柳支河，柳支河向东北流经约4.2km入柳河，柳河向东流经约3.6km在黑龙潭乡田庄村与塔河汇合成柳塔河，向东在周口市境汇入颍河。项目所在区域地表水为颍河，根据河南省地表水功能区划分，颍河规划水质目标执行（GB3838-2002）III类标准，漯河市2018年颍河水质控制目标执行（GB3838-2002）IV类标准，具体标准见表1-4。

表1-4              地表水环境质量标准和限值

| 项目 执行标准 | 主要控制指标及标准限值（单位：mg/L，pH无量纲） |
| --- | --- |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | 级别 | pH | COD | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 |
|  | 颍河 | III类 | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 4 | 0.05 | 0.2 |
|  |  | IV类（2018年控制目标） | 6~9 | 30 | 1.5 | 0.3 | 6 | 0.5 | 0.3 |

（3）地下水

项目所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中III类标准，具体标准值见表1-5。

表1-5               地下水环境质量标准和限值

| 执行标准 | 标准级别 | 指标 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） | III类标准 | pH | 6.5~8.5 |
|  |  | 总硬度 | 450mg/L |
|  |  | 溶解性总固体 | 1000mg/L |
|  |  | 硫酸盐 | 250mg/L |
|  |  | 氯化物 | 250mg/L |
|  |  | 硝酸盐 | 20.0mg/L |
|  |  | 亚硝酸盐 | 1.00mg/L |
|  |  | 挥发性酚类 | 0.002mg/L |
|  |  | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | 3.0mg/L |
|  |  | 氨氮 | 0.50mg/L |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.3mg/L |
|  |  | 总大肠菌群 | 3.0（MPN/100mL或CFU/100mL） |
|  |  | 硒 | 0.01mg/L |
|  |  | 砷 | 0.01mg/L |
|  |  | 汞 | 0.001mg/L |
|  |  | 铅 | 0.01mg/L |
|  |  | 镉 | 0.005mg/L |
|  |  | 铜 | 1.00mg/L |
|  |  | 铁 | 0.3mg/L |
|  |  | 锰 | 0.10mg/L |
|  |  | 锌 | 1.00mg/L |

（4）声环境

项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，具体标准值见表1-6。

表1-6                 声环境质量标准和限值

| 类别 | 等效声级LAeq |
| --- | --- |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | 昼间[dB(A)] | 夜间[dB(A)] |
|  | 60 | 50 |

### 1.4.2污染物排放标准

（1）废气

项目厂区恶臭H2S、NH3排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准，有关污染物及其浓度排放限值见表1-7。

表1-7                    废气污染物排放标准

| 执行标准 | 级别 | 项目 | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 表1（二级、新扩改建） | 氨 | 1.5 | mg/m3 |
|  |  | 硫化氢 | 0.06 | mg/m3 |
|  |  | 臭气浓度 | 20 | 无量纲 |

（2）废水

本项目外排废水主要为少量生产强排废水和生活污水，生产废水经厂区三级沉淀池+污水处理站处理后，大部分回用生产工序，小部分强排水和经化粪池处理后的生活污水混合后一起排入市政污水管网，厂区外排废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级及漯河市淞江污水处理厂进水水质要求，通过市政污水管道排入漯河市淞江污水处理厂再处理，处理达标后排入柳支河，最终排入颍河。项目废水排放标准见表1-8。

表1-8                 废水污染物排放标准

| 类别 | 指标（单位：mg/L，pH无量纲） |
| --- | --- |
|  | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | 石油类 | 阴离子表面活性剂 |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级 | 6~9 | 150 | 30 | 25 | 150 | 10 | 10 |

（3）噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，详见表1-9。

表1-9                 噪声污染物排放标准

| 执行标准 | 执行级别 | 昼间[dB(A)] | 夜间[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011） | / | 70 | 55 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 2类 | 60 | 50 |

（4）固体废物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单（环保部公告2013年第36号）。

## 1.5评价工作等级及评价范围

### 1.5.1评价工作等级

#### 1.5.1.1大气环境影响评价工作等级

本项目营运期废气主要为废塑料原料堆放及污水处理站运行产生的恶臭，由于废塑料原料堆放产生的恶臭排放量较小，对环境影响不大，仅对其进行定性分析；本次评价主要预测分析厂区污水处理站运行状态下区域环境质量的变化情况。

（1）Pmax及D10%的确定

根据工程分析结果，选择NH3、H2S为预测因子，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi和第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中最大地面浓度占标率的计算公式为：

Pi＝(Ci/C0i)×100%

式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；

C0i一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准浓度限值。

对于GB3096中没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值；对于该标准中未包含的污染物，可参照TJ36中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值。

（2）评价工作等级划定依据

导则中规定的评价工作等级划分依据见表1-10。

表1-10             大气环境影响评价工作等级判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax＜10%或D10%＜污染源距离厂界最近距离 |

（3）本次评价工作等级划分

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中有关评价工作等级划分的方法和原则，本次环评采用估算模式SCREEN3对各污染物最大地面浓度占标率及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行估算。锅炉估算模式参数取值及估算结果见表1-11。

表1-11        厂区污水处理站估算模式参数及计算结果表

| 参数名称 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
| 排放高度 | 10m |
| 面源长度 | 194m |
| 面源宽度 | 170m |
| 污染物排放速率 | 0.11kg/h | 0.60kg/h |
| 评价标准 | 0.20mg/m3 | 0.01mg/m3 |
| 环境温度 | 14℃ |  |
| 项目位置：城市/乡村选项 | 城市 |
| Pmax | 0.1% | 1.55% |

由表1-11计算结果可知，主要污染物最大地面浓度占标率均＜10%，对照大气评价工作等级依据，本项目环境空气影响评价等级定为三级。

#### 1.5.1.2地表水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则（地面水环境）》（HJ/T2.3-93），地表水评价工作等级的划分是由建设项目的污水排放量、污水水质的复杂程度、受纳水体的规模及对它的水质要求而确定的。

根据工程分析，本项目外排废水为少量生产强排废水和生活污水，全厂废水排放量为3.857m3/d，生产废水经厂区三级沉淀池+污水处理站处理后，大部分回用生产工序，小部分强排水和经化粪池处理后的生活污水混合后一起排入市政污水管网，外排废水水质简单，厂区处理达标后通过市政排污管网入漯河市淞江污水处理厂再处理，最终入颍河，颍河为中河，III类水体。根据导则及结合本项目实际排污情况，地表水评价工作等级为低于第三级，本次评价不必进行地表水环境影响评价，只需重点分析项目废水进漯河市淞江污水处理厂再处理的可行性。地表水评价级别判据见表1-12。

表1-12                 地表水评价级别判据

| 废水排放情况 | 废水排放量（m3/d） | 3.857 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染物复杂程度 | 简单 |
|  | 排放方式 | 废水经厂区污水处理设施处理达标后入漯河市淞江污水处理厂再处理，处理达标后最终入颍河 |
| 受纳水体情况 | 纳污河流水域规模 | 中 |
|  | 水质标准 | III类 |
|  | 划分等级 | 低于三级 |

#### 1.5.1.3地下水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响评价工作等级的划分依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

（1）项目类别

根据地下水导则中地下水环境影响评价行业分类表（附录A），废塑料破碎清洗项目属于“U城镇基础设施及房地产”类别中“废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，属于编制报告书项目，对应的地下水环境影响评价项目类别为III类。

（2）敏感程度

地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，详见表。

表1-13             地下水环境敏感程度分级表

| 敏感 程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用 水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

项目位于漯河市郾城区孟庙镇井冈山北路西侧，根据收集资料和现场调查，评价区地下水流向为西南向东北。区域饮用水源主要为漯河市第三水厂及郾城区孟庙镇供水站，均位于地下水流向侧向。漯河市第三水厂为漯河市备用地下水水源，本项目距离三水厂最近5#水井3960m，不在漯河市第三水厂保护区范围内。郾城区孟庙镇供水站共2眼井，本项目距离水井最近距离为2840m，不在孟庙镇供水站保护区范围内。根据地下水流向及水文地质条件，本项目不在郾城区孟庙镇供水站及漯河市第三水厂备用水井的水源补给径流区，项目东150m八里庙村有分散式饮用水源，区域地下水环境属于较敏感区。

（3）工作评价等级

由上述可知建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别为III类，所处地区属于地下水环境较敏感区域，确定地下水评级等级定为三级。

建设项目地下水评价等级划分见表1-14。

表1-14            建设项目地下水评价等级判定表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

#### 1.5.1.4声环境影响评价工作等级

（1）项目所处功能区

根据项目所在区域环境特征，厂址所处声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区。

（2）项目建设前后敏感目标噪声级的变化

项目噪声源采取隔声、基础减振、消声等多种降噪措施，且距离声环境敏感目标较远，预计项目建设前后敏感目标噪声级增高＜3dB(A)。

（3）噪声影响范围内敏感目标、环境噪声标准及人口分布

本项目厂址位于郾城区孟庙镇井冈山北路西侧，周边150m范围内无环境敏感点，投产后敏感目标噪声级增高＜3dB(A)，且受影响的人口变化不大，按照《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2009）中评价工作等级的划分，本次声环境评价工作等级确定为二级。

#### 1.5.1.5环境风险评价工作等级

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）所提供的方法，根据项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素确定项目环境风险评价工作级别。风险评价工作等级判定见表1-15。

表1-15             环境风险评价等级判定一览表

| 类 别 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

项目原辅材料主要为废塑料、少量无磷洗衣粉，不涉及《建设项目环境风险评价导则》附录A和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中所列的有毒有害物质、易燃物质和爆炸性物质，不构成重大危险源，区域不属于环境敏感地区，因此，本项目环境风险评价工作等级为二级。

### 1.5.2评价范围

根据本项目污染特征、拟建厂址周围环境特点及评价工作等级确定评价范围，详见表1-16。

表1-16            各环境要素评价范围一览表

| 评价内容 | 主要影响因素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂区污水处理站及原料堆放恶臭 | 三级 | 以项目排放源为中心，直径为5km的圆形区域 |
| 声环境 | 设备噪声 | 二级 | 厂界外200m范围内 |
| 地表水环境 | 生产及生活污水 | 低于三级 | 对项目废水入漯河市淞江污水处理厂可行性进行分析 |
| 地下水 | 生产及生活污水、固体废物 | 三级 | 以项目为中心，共计6km2区域 |
| 环境风险 | 废水处理设施、原料及产品堆放 | 二级 | 以项目区为中心，周围3km范围内的区域 |

## 1.6评价重点

根据项目特点及所在区域环境实际情况，重点对以下内容进行评价：

（1）工程分析：根据项目生产工艺过程，通过类比分析，重点分析水污染物产排情况。

（2）污染防治措施分析：分析所采取防治措施的技术成熟性、稳定性及可靠性，在此前提下根据拟采取的防治措施的治理效果，对工程所排放的污染物进行达标分析。

（3）环境影响分析：根据污染物产排情况分析结果，重点对废水、废气、噪声、固废对周围环境的影响进行预测，量化分析项目污染物排放对水环境、环境空气、声环境影响的程度。

（4）核算项目一期工程及二期工程建成后全厂污染物排放量变化情况，核算各阶段的污染物排放量，明确总量控制目标的可达性。

## 1.7环境保护目标

根据现场勘查，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等重要环境敏感点，项目东距离最近环境敏感点八里村150m，评价范围内主要环境保护目标为村庄、学校、小区、医院。

评价范围内环境保护目标分布情况见表1-17。

表1-17               主要环境保护目标

| 环境因素 | 环境保护目标 | 相对项目方位 | 距离（m） | 规模/功能 | 环境保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 杜李村 | NE | 1130 | 村庄，1173人 | GB3095-2012中二级标准 |
|  | 春芽实验小学 | NE | 1360 | 学校，546人 |  |
|  | 八里庙 | E | 150 | 村庄，2722人 |  |
|  | 孟庙镇八里学校 | NE | 280 | 学校，1569人 |  |
|  | 路堂村 | NE | 1190 | 村庄，964人 |  |
|  | 三周村 | NE | 2220 | 村庄，1069人 |  |
|  | 孟庙镇 | NE | 1990 | 村庄，3190人 |  |
|  | 锦绣城小区 | E | 1660 | 小区，1827人 |  |
|  | 西路刘 | E | 1530 | 村庄，406人 |  |
|  | 侯庄村 | E | 450 | 村庄，128人 |  |
|  | 漯河市精神病医院 | SE | 170 | 医院，正在建设 |  |
|  | 新郑村 | SE | 2108 | 村庄，704人 |  |
|  | 孟庙镇坡陈学校 | SE | 2030 | 学校，621人 |  |
|  | 漯河技师学校 | SE | 926 | 学校，1047人 |  |
|  | 贵都龙江新苑 | SE | 2080 | 小区，560人 |  |
|  | 漯河高级技工学校 | SE | 1200 | 学校，1469人 |  |
|  | 聚鑫佳苑 | SE | 748 | 小区，121人 |  |
|  | 郾城区孟庙镇何庄小学 | SE | 784 | 学校，408人 |  |
|  | 何庄 | SE | 966 | 村庄，1670人 |  |
|  | 淞江芳园西区 | SE | 1850 | 小区，1357人 |  |
|  | 阳光大河花园 | SE | 1870 | 小区，1134人 |  |
|  | 宏昌家园 | S | 1820 | 小区，807人 |  |
|  | 郾城区孟庙初级中学 | S | 805 | 学校，1674人 |  |
|  | 枫桦豪庭 | S | 1725 | 小区，219人 |  |
|  | 盛世春天 | S | 1825 | 小区，417人 |  |
|  | 天鹅湖 | S | 1980 | 小区，1870人 |  |
|  | 五里岗 | S | 550 | 村庄，2380人 |  |
|  | 孟庙镇五里岗学校 | SW | 875 | 学校，668人 |  |
|  | 姚庄 | SW | 1520 | 村庄，480人 |  |
|  | 漯河食品职业技术学校 | SW | 2240 | 学校，5786人 |  |
|  | 刘庄村 | SW | 1910 | 村庄，217人 |  |
|  | 五里堡 | SW | 2040 | 村庄，879人 |  |
|  | 范庄 | W | 2120 | 村庄，879人 |  |
|  | 马坡村 | W | 630 | 村庄，501人 |  |
|  | 谢庄 | NW | 2060 | 村庄，462人 |  |
|  | 大赵 | NW | 2230 | 村庄，357人 |  |
|  | 漯河食品职业学院本科校区 | NW | 400 | 学校，5786人 |  |
| 地表水 | 颍河 | N | 4430 | 中河 | GB3838-2002中III类标准 |
| 地下水 | 孟庙镇供水站 | NE | 2840 | 乡镇集中式饮用水源，现有2眼160m地下水井，总取水规模：20m3/h |
|  | 八里庙 | E | 150 | 现状为集中式供水，居民区住户分布有452个分散式地下水井 |
|  | 路堂村 | NE | 1190 | 现状为集中式供水，居民区住户分布有178个分散式地下水井 |
|  | 马坡村 | W | 630 | 现状为集中式供水，居民区住户分布有103个分散式地下水井 |
|  | 侯庄 | E | 450 | 现状为集中式供水，居民区住户分布有27个分散式地下水井 |
|  | 五里岗村 | S | 550 | 现状为集中式供水，居民区住户分布有357个分散式地下水井 |
|  | 何庄村 | SE | 966 | 现状为集中式供水，居民区住户分布有292个分散式地下水井 |
|  | 东路刘 | NE | 1340 | 现状为集中式供水，居民区住户分布有38个分散式地下水井 |
|  | 孟庙镇 | NE | 1990 | 现状为集中式供水，居民区住户分布有435个分散式地下水井 |
|  | 漯河市第 三水厂 | SE | 3960 | 漯河市备用水源，以地下水为水源 |
| 声环境 | 八里庙 | E | 150 | 村庄，2722人 | GB3096-2008中2类标准 |
|  | 漯河市精神病医院 | SE | 170 | 医院，正在建设 |  |

## 1.8评价时段和方法

### 1.8.1评价时段

评价时段包括项目施工期和运营期，本次主要针对运营期进行评价。

### 1.8.2评价方法

本报告采用定性与定量评价相结合的方法，以定量评价为主，按照相关技术标准、规范要求开展建设项目建设环境影响分析评价。

## 1.9相关规划及环境功能区划

### 1.9.1废塑料回收利用行业相关规范符合性

#### 1.9.1.1与《废塑料综合利用行业规范条件》及《废塑料综合利用行业规范条件公告管理暂行办法》相符性分析

2015年12月4日工业和信息化部颁布了《废塑料综合利用行业规范条件（2016年）》及《废塑料综合利用行业规范条件公告管理暂行办法》（中华人民共和国工业和信息部  公告2015年第81号），本项目与该规范的相符性分析如下：

表1-18 本项目与《废塑料综合利用行业规范条件（2016年）》相符性分析

| 项目 | 《废塑料综合利用行业规范条件（2016年）》的相关要求 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业的设立和布局 | 1、废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业。 | 企业外购废PE、PP、PS、PC塑料为原料，进行破碎清新，为废塑料破碎清洗分选企业 | 符合 |
|  | 2、废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 | 企业外购废PE、PP、PS、PC塑料为原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料 | 符合 |
|  | 3、新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。 | 项目为新建废塑料破碎清洗分选企业，符合国家产业政策，厂区用地已经取得土地证，为工业用地；根据企业提供的规划证明，该项目符合所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划。企业建设符合规范化设计要求，拟采用节能环保技术及生产装备。 | 符合 |
|  | 4、在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。 | 本项目距离漯河市三水厂最近5#水井3960m，不在漯河市三水厂饮用水源保护区范围；本项目距离郾城区孟庙镇供水站地下水井最近距离为2840m，不在孟庙镇供水站保护区范围内。 | 符合 |
| 生产经营规模 | 5、废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。 | 企业两期工程各建设4条破碎清洗线，每条线生产能力为1.5~2t/h，年生产250天，一期及二期工程年加工废塑料均达到3万吨 | 符合 |
|  | 6、企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。 | 企业一期工程2栋车间、总建筑面积9264m2，二期工程2栋车间、总建筑面积8442m2，一期工程及二期工程均年加工废塑料3万吨，厂区作业场地面积与生产能力相匹配 | 符合 |
| 资源综合利用及能源 | 7、企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。 | 企业对收集的废塑料进行充分利用，不存在倾倒、焚烧与填埋。 | 符合 |
|  | 8、PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。 | 企业年破碎清洗废旧塑料6万吨，全厂新鲜水消耗量为17305t/a，其综合新水消耗为0.29吨/吨废塑料。 | 符合 |
|  | 9.其他生产单耗需满足国家相关标准。 | 项目无其他生产单耗。 | 符合 |
| 工艺与装备 | 10、废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备。 | 本项目破碎工序采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备，清洗工序采用自动控制和清洗液循环利用，清洗生产过程中使用少量无磷洗衣粉；分选暂存采用人工分选。 | 符合 |
| 环境保护 | 11.企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。 | 企业建设有4栋车间，内设原料区、成品区，地面全部硬化且无明显破损现象。 | 符合 |
|  | 12.企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。 | 企业建设有4栋车间，内设分拣区，原料、成品区及1间固废暂存间，具有防雨、防风、防渗等功能的车间，无露天堆放现象。企业厂区管网实行 “雨污分流”。 | 符合 |
|  | 13.企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。 | 企业对收集的废塑料中夹杂物安全处置，杂色塑料、标签及瓶盖收集后外售给其他企业和附近废品收购站综合利用。 | 符合 |
|  | 14.企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺,或交由具有处理资格的废物处理机构,实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。 | 企业建设有1座污水处理站，生产废水经厂区污水处理站处理达标后，95%废水回用于生产工序。厂区污泥经脱水干化后交由环卫部门运至漯河市垃圾填埋场安全填埋，废塑料浮渣作为有价废物外卖。 | 符合 |
|  | 15.对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 | 项目加工过程中破碎、撕裂机等高噪声设备，采取减振、密闭隔声措施，经预测企业四厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类要求。 | 符合 |
| 防火安全 | 16.企业应严格执行《中华人民共和国消防法》的各项规定。生产厂房、仓库、堆场等场所的防火设计、施工和验收应符合国家现行相关标准的要求。 | 本项目生产厂房、仓库、堆场等场所内严禁烟火，不存放任何易燃性物质，并设置严禁烟火标志。 | 符合 |
|  | 17.生产厂房、仓库、堆场等场所内应严禁烟火，不可存放任何易燃性物质，并应设置严禁烟火标志。 |  |  |
|  | 18.生产与使用化学药剂的生产区域应符合相关防火、防爆的要求。 |  |  |
| 产品质量与职业培训 | 19.企业应建立质量检验制度，制定完善工作流程和岗位操作规程；应设立独立的质量检验部门和专职检验人员，保证检验数据完整；鼓励企业通过ISO质量管理体系认证和环境管理体系认证。 | 企业设有独立的质量检验部门和专人负责质量检验，并制定质量检验制度；企业制定完善的工作流程和岗位操作规程，并对新入员工进行培训。 | 符合 |
|  | 20.企业应建立职业教育培训管理制度，对企业员工进行环境保护、污染防治、资源再生与利用等领域的相关培训，提高企业人员素质。 | 企业建立了教育培训管理制度，员工就职需进行环境保护污染防治、资源再生与利用等领域的相关培训，合格方可上岗 |  |
| 安全生产 | 21.企业应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》等相关法律法规规定，具备相应的安全生产、劳动保护和职业危害防治条件，建立、健全安全生产责任制，开展安全生产标准化建设，并按规定限期达标。 | 本项目企业设有安全防护与防治措施，配备符合国家标准的安全防护器材与设备，避免在生产过程中造成机械伤害 | 符合 |
|  | 22.加工企业的安全设施和职业危害防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；企业安全设施设计、投入生产和使用前，应依法进行审查、验收。 |  |  |
|  | 23.企业应有健全的安全生产和职业卫生管理体系，应有职工安全生产、职业卫生培训制度和安全生产、职业卫生检查制度。 |  |  |
|  | 24.企业应有安全防护与防治措施，配备符合国家标准的安全防护器材与设备，避免在生产过程中造成机械伤害。对可能产生粉尘、烟气的作业区，应配备职业病防护设施，保证工作场所符合国家职业卫生标准。 |  |  |

#### 1.9.1.2与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）相符性分析

本项目与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）相符性分析见下表。

从表1-19分析可知，本项目符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）的相关要求。

#### 1.9.1.3与《废塑料加工利用污染防治管理规定》相符性分析

2012年8月24日，原环境保护部、发展改革委、商务部颁布了《废塑料综废塑料加工利用污染防治管理规定》（原环境保护部、发展改革委、商务部  公告2012年第55号），本项目与该管理规定的相符性分析如下：

表1-20 本项目与《废塑料综合利用行业规范条件（2016年）》相符性分析

| 序号 | 《废塑料加工利用污染防治管理规定》的相关要求 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本规定所称废塑料加工利用，是指将国内回收的废塑料（包括工业边角料、废弃塑料瓶、包装物及其他塑料制品、农膜等）及经批准从国外进口的各类废塑料等进行分类、清洗、拉丝、造粒的活动；以及将废塑料加工成塑料再生制品或成品的活动。 | 本项目为废塑料预处理，主要进行分选、清洗、破碎及甩干等 | 符合 |
| 2 | 废塑料加工利用必须符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，防止二次污染。 | 本项目废塑料加工符合国家产业政策规定，有表1-19分析可知，项目符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》 | 符合 |
| 3 | 禁止在居民区加工利用废塑料。 | 本项目位于郾城区孟庙镇井冈山北路，距最近敏感点150m，四周均为工业企业 | 符合 |
| 4 | 无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。 | 本项目配套建设有符合环保要求的污水处理站，设计规模为50m3/d，采用工艺为“气浮+厌氧+MBR” | 符合 |
| 5 | 废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。 | 本项目预处理过程产生的残余垃圾全部安全处置 | 符合 |

从上表分析可知，本项目符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》的相关要求。

表1-19              本项目与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）相符性分析

| 《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007） | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 相关要求 |  |  |
| 运输 | 1、废塑料运输前应进行包装，或用密闭的交通工具，不得裸露运输废塑料。 | 本项目废塑料吨袋包装封闭运输；包装物防水、耐压、遮蔽性好，运输、装卸时无废塑料遗洒；包装物表面标明废塑料的来源、原用途和去向等信息；不会超高、超宽、超载运输 | 符合 |
|  | 2、废塑料的包装应在通过环保审批的回收中转站内进行。 |  |  |
|  | 3、废塑料包装应防水、耐压、遮蔽性好，可多次重复使用；在装卸、运输过程汇总应确保包装完好，无废塑料遗洒。 |  |  |
|  | 4、包装物表面必须有回收标志和废塑料种类标志，标志应清晰、易于识别、不宜擦掉，并应标明废塑料的来源、原用途和去向等信息。废塑料回收和种类标志执行《塑料包装制品回收标志》（GB/T16288）。 |  |  |
|  | 5.不得超高、超宽、超载运输废塑料，宜采用密闭集装箱或带有压缩装置的箱式货车运输。 |  |  |
| 贮存 要求 | 1.贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施。 | 本项目储存场所是具备防雨、防晒、防尘、防扬散、防火等措施的厂房 | 符合 |
|  | 2.不同种类、不同来源的废塑料，应分开存放。 | 原料进厂区后要求企业按种类、来源分开存放 | 符合 |
| 预处理 | 1.废塑料预处理工艺主要包括分选、清洗、破碎和干燥。 | 本项目工艺主要包括分选、两次清洗及破碎和干燥 | 符合 |
|  | 2.废塑料预处理工艺应遵循先进、稳定、无二次污染的原则，应采用节水、节能、高效、低污染的技术和设备；宜采用机械化和自动化作业，减少手工操作。 | 本项目预处理工艺采用机械化和自动化作业，预处理过程中使用节水、节能、高效、低污染的技术和设备 | 符合 |
|  | 3.废塑料的分选宜采用浮选和光学分选等先进技术；人工分选应采取措施确保操作人员的健康和安全。 | 项目所选废塑料为清洁用料，人工分选仅进行废塑料归类，并且设有安全防护与防治措施 | 符合 |
|  | 4.废塑料的清洗方法可分为物理清洗和化学清洗，应根据废塑料来源和污染情况选择清洗工艺；宜采用节水的机械清洗技术；化学清洗不得使用有毒有害的化学清洗剂，宜采用无磷清洗剂。 | 项目废旧塑料来源于国内回收的废PE、PP、PS、PC塑料，购入的废旧塑料制品单一，清洗工艺采用无磷洗衣粉，为一般清洁剂，不涉及有毒有害化学清洗剂 | 符合 |
|  | 5.废塑料的破碎应配有防治粉尘和噪声污染的设备。 | 本项目为密闭湿法破碎，配有噪声污染的设备 | 符合 |
|  | 6.废塑的干燥方法可分为人工干燥和自然干燥。人工干燥宜采用节能、高效的干燥技术，如冷凝干燥、真空干燥等；自然干燥的场所应采取通风措施。 | 本项目采用甩干机干燥（电能） | 符合 |
| 环境保护要求 | 1.废塑料的再生利用项目必须经过县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门的环保审批，严格执行环境影响评价和“三同时”制度。未获环保审批的企业或个人不得从事废塑料的处理和加工。 | 本项目拟经环境保护局审批，并严格执行环境影响评价和“三同时”制度，未获环保审批时不从事废塑料的处理 | 符合 |
|  | 2.进口废塑料作为生产原料的企业应具有固体废物进口许可证，进口的废塑料应符合《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准——废塑料》（GB16487.12）要求。 | 本项目不涉及进口废塑料，外购国内废塑料 | 符合 |
|  | 3.所用功能区必须有封闭或半封闭设施，采取防风、防雨、防渗、防火等措施，并有足够的疏散通道。 | 项目功能区设施均为封闭车间，采取了防风、防雨、防渗、防火等措施，有足够的疏散通道 | 符合 |
| 污染 控制 | 1.废塑料预处理、再生利用等过程中产生的废水和厂区产生的生活废水，企业应有配套的废水收集设施。废水宜在厂区内处理并循环使用；处理后的废水排放应按企业所在环境功能区类别，应执行《污水综合排放标准》（GB8978）；重点控制的污染物指标包括COD、BOD5、SS、pH、TN、TP、氨氮、色度、油类、可吸附有机卤化物、粪大肠杆群数。并入市政污水管网集中处理的废水应符合《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082）要求。 | 项目配套建设三级沉淀池+污水处理站，大部分清洗废水循环再利用，小部分强排水经处理后达标排放 | 符合 |
|  | 2.预处理、再生利用过程中产生的废气，企业应有集气装置收集，经净化处理的废气排放应按企业所在环境功能区类别，应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554）。 | 项目生产过程中采用密闭湿法破碎，无生产废气产生 | 符合 |
|  | 3.预处理和再生利用过程中应控制噪声污染，排放噪声应符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348）的要求。 | 项目预处理过程中采取减振、密闭隔声，经预测厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 | 符合 |
|  | 4.废塑料预处理、再生利用过程中产生的固体废物，包括分选出的不宜再生利用的废塑料，应按工业固体废物处置，并执行相关环境保护标准。 | 项目废塑料预处理过程产生的固体废物，按工业固废废物全部安全处置 | 符合 |
| 管理 | 1.企业应建立、健全环保管理制度，设置环保部门或专职人员，负责监督塑料回收与再生利用过程中的环境保护和管理工作； | 本次环评要求企业建立健全环保管理制度，厂区内设置环保专员负责厂区生产过程的环保工作 | 符合 |
|  | 2.企业应对所有工作人员进行环保培训； | 招收员工后对员工进行环保培训 | 符合 |
|  | 3.企业应建立废塑料回收和再生利用情况记录制度； | 由环保专员对生产过程进行记录 | 符合 |
|  | 4.企业应建立环保监测制度； | 定期委托有资质环境监测单位进行环保监测 | 符合 |
|  | 5. 企业应建立污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案； | 委托相关单位进行编制污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案 | 符合 |
|  | 6.企业应认真执行排污申报登记，按时缴纳排污费； | 按当地环保部门要求进行排污申报登记，按时缴纳排污费 | 符合 |

### 1.9.2《郾城区孟庙镇总体规定（2014-2030）》

#### 1.9.2.1规划范围

规划区控制范围南至龙江路，北至孟平铁路，东至京广铁路，西至镇域边界，建设用地面积1015.98公顷，其中包含国家级、省级、市级重点项目用地面积431.06公顷，镇区建设用地面积584.92公顷。

#### 1.9.2.2空间布局结构

镇域空间布局结构运用“以线串点，以点带面”的点轴开发理论，引导镇域建设集中发展，形成“一心、一带、多区”的空间格局。

“一心”：指的是孟庙镇的产业中心。

“一带”：指以井冈山路与太行山路之间的城镇综合服务带。

“多区”：指由道路分割形成的居住区、工业区及仓储物流区。

#### 1.9.2.3镇区用地布局结构

规划镇区总体布局结构为：“一心、两轴、四组团”。

“一心”：镇区中心部位的行政、文教、商贸综合中心；

“两轴”：沿国道107和纬八路的城镇发展轴；

“四组团”：西部工业组团、北部工业组团、东部居住组团、南部仓储组团。

#### 1.9.2.4市政基础设施规划

（1）给水工程

水源引自漯河市水厂，远期用水量为1.8万吨/天。采用环状与树枝状结合的方式供水，按用地性质和用地面积大小，分别从相应的供水干管环网中引出支管覆盖各项建设用地，满足规划区的用水要求。

（2）排水工程

镇区规划采用雨污分流的排水体制。孟庙镇污水经排污管道收集后，排入漯河市淞江污水处理厂统一处理。

（3）雨水工程

雨水管的布置按就近、分散、重力自流的原则排入规划区内、外排涝明沟。

（4）电力工程

以郾城区电网为供电电源，规划对35KV变电站进行增容，增加一台容量为6.3MVA的主变，满足未来居民和工业区的需要。

（5）燃气工程

气源采用天然气接城区天然气管网，规划按占地面积预测，规划区年用气量约1642万标立方/年。环状管网，以保证供气安全可靠。

（6）热力工程规划

孟庙临近城区，采用城区供热设施。规划集中供热普及率取80%，则民用热负荷约为142.6兆瓦。

本项目位于郾城区孟庙镇井冈山北路西侧，属于郾城区孟庙镇总体规划中的工业用地，布局结构为西部工业组团区；根据该公司提供的土地证（见附件3），项目占地为工业工地；根据漯河市郾城区孟庙镇人民政府对该项目出具的规划证明（见附件4），因此，项目建设符合《郾城区孟庙镇总体规划（2014-2030）》要求。

### 1.9.3与漯河市环境保护局《关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施办法》（漯环[2016]29号）文件符合性分析

#### 1.9.3.1文件要求

根据文件，以漯河市主体功能分区中重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域的不同功能定位为基础，结合环境保护规划和环境功能区划的要求，将全市划分为工业准入优先区、城市功能核心区、农产品主产区、重点生态功能区、禁止开发区等5个区域，分别实行不同的建设项目环境准入政策，优化项目准入，引导工业项目向园区集聚，实现产业集聚发展、污染集中控制，保障人居环境和粮食生产安全，构筑良好生态屏障。

#### 1.9.3.2符合性分析

本项目位于漯河市郾城区孟庙镇，生产工艺以分拣、破碎、清洗等加工为主，根据《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（漯环[2016]29号）文件，应按照漯河市限制开发区域中农产品主产区的环境准入政策执行。项目为废旧塑料破碎清洗预处理，不属于《附表5：工业项目分类清单》中的三类工业项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目，符合文件要求。

项目与漯环[2016]29号文件符合性分析见表1-21。

表1-21           与漯环[2016]29号文件符合性分析

| 漯环[2016]29号）文件要求 | 本次项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 农产品主产区 | 1.属于《附表4：免于环境影响评价的项目清单》中水利、农林牧渔、城市基础设施、交通设施、社会事业与服务业等5类项目，无需办理环评手续。 | 本项目为废塑料预处理，属于《附表5：工业项目分类清单》中的二类工业项目，编制报告书 | 符合 |
|  | 2.依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，属于编制环境影响报告表的农副产品加工项目，实施简易程序，简化评估，即报即受理，15个工作日内办结。 |  |  |
|  | 4.对于《附表5：工业项目分类清单》中的三类工业项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目，不再受理新建项目的环评文件；改扩建上述工业项目，清洁生产水平要达到国际新进水平（入驻产业集聚区和市人民政府规范设立的工业园区的工业项目除外）。 | 本项目为废塑料预处理，属于《附表5：工业项目分类清单》中的二类工业项目，不涉及重金属、持久性有机污染物排放 |  |

### 1.9.4环境功能区划

#### 1.9.4.1环境空气

本项目位于漯河市郾城区孟庙镇，为大气环境功能区划属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

#### 1.9.4.2水环境

（1）地表水

项目所在区域的地表水体为颍河，根据河南省地表水功能区划分，颍河规划水质目标执行（GB3838-2002）III类标准，漯河市2018年颍河水质控制目标执行（GB3838-2002）IV类标准。

（2）地下水

项目区域地下水为III类水功能区，地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中III类标准。

#### 1.9.4.3声环境

本项目位于漯河市郾城区孟庙镇，声功能区为2类区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。

项目区域环境功能区划见表1-22。

表1-22             项目区域环境功能区划表

| 项目 | 功能类别 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 二类区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 地表水 | 颍河III类 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |
| 地下水 | III类 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |
| 声环境 | 2类区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准 |

# Text boxes

国环评证乙字第2504号

施工准备

测量放样

顶进设备安装

导轨安装

后坐顶板安装

后坐千斤顶安装

洞口止水装置安装

掘进机头调试

掘进机头进内就位

去除洞口挡土板

后坐千斤顶顶进

出泥设备

出洞

注浆

偏差测量

管内出泥

顶进纠偏

管道顶进

注浆材料准备

轴线控制

地面注浆设备安装

管道拼装

接口检查

管道进场验收

进洞

顶进结束

设备转移

竣工测量

置换泥浆、洞口管缝处理

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1研究相关技术文件和其他有关文件

2进行初步工程分析

3开展初步的环境现状调查

1环境影响识别和评价因子筛选

2明确评价重点和环境保护目标

3确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

环境现状调查

监测与评价

建设项目

工程分析

1各环境要素环境影响预测与评价

2各专题环境影响分析与评价

1提出环境保护措施，进行技术经济论证

2给出污染物排放清单

3给出建设项目环境影响评价结论

编制环境影响报告书