建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：   年生产2000吨饼干糕点项目

建设单位（盖章）：    河南麦诺食品有限公司

国家环境保护部制

2018年11月

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年生产2000吨饼干糕点项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南麦诺食品有限公司 |
| 法人代表 | 张书贞 | 联系人 | 张书贞 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区李集镇老官田村 |
| 联系电话 | 13839571111 | 传真 | —— | 邮政编码 | 462045 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区李集镇老官田村 |
| 立项审批部门 | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 批准文号 | 2018-411103-14-03-060685 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C1411糕点、面包制造 C1419饼干及其他焙烤食品制造 |
| 占地面积（平方米） | 13334（约20亩） | 绿化面积 （平方米） | 500 |
| 总投资 （万元） | 800 | 其中：环保投资（万元） | 32.5 | 环保投资占总投资比例 | 4.1% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2019年3月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 为满足市场需求，河南麦诺食品有限公司拟投资800万元在漯河市郾城区李集镇老官田村租赁空地约20亩，新建生产车间、仓库等主体工程及办公用房等辅助工程及配套工程，建设年产2000吨饼干糕点项目，主要设备为饼干生产线、蛋糕生产线、和面机、包装机等，主要产品为饼干、蛋糕等。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目须进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定， “三、食品制造业”中 “16条 营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造”中 “除手工制作和单纯分装外的”应当编制环境影响报告表，“手工制作或单纯分装的”应当填报环境影响登记表。本项目购进饼干生产线、和面机、包装机等设备，采用机器和面、成型、烘烤等工序生产饼干、蛋糕，不属于手工制作或单纯分装的，因此应编制环境影响报告表。 受河南麦诺食品有限公司的委托（委托书见附件1），我公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位在现场踏勘，资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环境影响评价有关规定和环境影响评价技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制了本项目环评报告。 2、建设内容及规模 建设内容：项目租赁闲置空地，新建饼干车间、蛋糕车间等主体工程、储运工程及办公、食堂等辅助工程。 项目主要建筑物见下表。 表1 项目构筑物情况一览表 序号 名 称 数量（座） 建筑面积（m2） 占地面积（m2） 备注 主体工程 饼干车间 1 4000 4000 部分二层，二层为办公等用房，钢结构 蛋糕车间 1 3500 3500 储运工程 饼干包材库 1 40 40 钢结构 饼干原料库 1 20 20 钢结构 饼干成品库 1 500 500 部分二层，二层为办公等用房，钢结构 蛋糕成品库 1 400 400 钢结构 蛋糕包材库 1 20 20 钢结构 蛋糕原料库 1 20 20 钢结构 辅助工程 办公生活区 1 500 / 位于饼干车间、蛋糕车间的二层 合计 9000 8500 / 3、项目主要设备 本项目主要设备见下表。 表2 项目主要设备清单一览表 序号 设备名称 数量（台、套） 备注 饼干生产设备 和面机 2 / 叠层机 1 / 辊印机 1 / 辊切机 1 / 进炉架 1 / 烤炉 1 1条隧道式烤炉 出炉架 1 / 喷油机 1 / 凉台 1 1条 包装机 12 / 搅拌机 1 搅拌夹心料 夹心机 2 / 饼干整理机 1 / 蛋糕生产设备 搅拌机 1 用于蛋糕配料搅拌 打蛋机 1 / 注浆成型机 1 / 摆盘机 1 / 醒发室 2 用于醒面 旋转炉 4 热源为电 杀菌冷却线 1 紫外线杀菌 包装机 4 / 理料线 2 即输送带 合计 48 / 4、项目原料及能源消耗情况 表3 项目原料及能源消耗一览表 类别 名称 年用量（t/a） 备注 原料 面粉 1400 袋装，外购 食用油 200 袋装，外购 白糖 400 袋装，外购 鸡蛋 15 箱装，外购 起酥油 10 桶装，外购，用于制作夹心料 辅料 小苏打、碳铵、食用香精 3 袋装，外购 包装材料 / 150 外购 资（能）源 水 1290m3/a 厂区自备井 电 2×104kw ▪h/a 郾城区李集镇供电所 备注：项目所用原料无《食品添加剂使用标准》（GB2760-2014）中规定的禁用添加剂。 ①小苏打：碳酸氢钠，为白色晶体或不透明单斜晶系细微结晶。比重2.15。无臭、无毒、味咸，可溶于水，微溶于乙醇。25℃时溶于10份水，约18℃时溶于12份水。其水溶液因水解而呈微碱性，常温中性质稳定，受热易分解，在50℃以上逐渐分解，在270℃时完全失去二氧化碳，在干燥空气中无变化，在潮湿空气中缓慢分解。碳酸氢钠是强碱与弱酸中和后生成的酸式盐，溶于水时呈现弱碱性。此特性可使其作为食品制作过程中的膨松剂。碳酸氢钠在作用后会残留碳酸钠，使用过多会使成品有碱味。可适量食用。 ②碳铵：碳酸氢氨，白色斜方晶系或单斜晶系结晶体。无毒。有氨臭。能溶于水，水溶液呈碱性，不溶于乙醇。性质不稳定，36℃以上分解为二氧化碳、氨和水，60℃可分解完。有吸湿性，潮解后分解会加快，主要用做食品工业中的发泡剂。可适量使用。 5、产品方案 本项目产品方案见下表。 表4 项目产品方案 序号 产品名 产量（t/a） 备注 1 蛋糕 500 / 2 饼干 1500 / 3 合计 2000 / 6、主要劳动定员、工作制度 厂区职工人数60人，其中管理人员5人，年工作300天，单班每班8小时工作制度。项目区设一小型食堂，中午在食堂就餐，职工均为附近村民，不在厂区住宿。 7、公用工程 供电：由漯河市郾城区李集镇供电所供给。 供水：项目用水由厂区自备井提供，可以满足项目生产发展需要。 供热：产品烘烤均为电加热。 排水：厂区排水实行雨污分流制。雨水经厂区雨水管网收集后向北汇入自然沟，再向东南最终汇入厂区南侧1250m的颍河，营运期设备地面冲洗废水及食堂废水经隔油池沉淀池（1座，2m3）处理后和其他生活污水一起汇入厂区新建的化粪池中（1座，10 m3），经化粪池进一步处理后清掏作农肥，不外排。 8、项目选址 项目选址位于漯河市郾城区李集镇老官田村，租赁闲置空地，新建生产车间、仓库、办公用房等主体及辅助工程，根据漯河市国土资源局李集镇国土资源所出具的证明，项目东临小路，西临耕地，南临小路，北临水塘，用地属于建设用地，符合李集镇土地利用总体规划，根据李集镇人民政府出具的证明，项目符合李集镇村镇发展规划，综上项目选址可行。 9、产业政策 本项目为饼干、蛋糕加工项目，经比对《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），项目不在鼓励类、限制类、淘汰类之列，属于允许类，因此项目建设符合国家当前产业政策的要求。本项目已取得郾城区发展和改革委员会的备案，备案编号：2018-411103-14-03-060685（详见附件）。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租赁空地为原老官田村有机肥厂，闲置多年，仅有部分附属棚结构，本次拆除后在空地上新建，为新建项目，因此不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东经113°27'~114°16'，总面积2617km2，其中市区建成区位于东经114°04'，北纬33°33'，距省会郑州145km。 郾城区地处河南中南部、属淮河流域大沙河中游平原地区，历史悠久，是中原富饶历史文化沃土中一颗璀璨的明珠。隶属内陆特区漯河市，面积413.1平方公里，总人口47.4万人，辖城关镇、孟庙镇、商桥镇、龙城镇、裴城镇、新店镇、黑龙潭乡、李集乡8个乡镇和沙北街道办事处1个办事处。 本项目位于郾城区李集镇老官田村，北邻水塘，东、南紧邻乡间道路，东、西、南侧均为空地，南侧距离布袋郭约125m，西侧距离老官田村约495m，自然沟从厂区北侧流经，向东汇入厂区南侧1.25km的颍河。项目周围环境敏感点示意图见下图。项目地理位置图见附图1。 图1 项目周围环境敏感点示意图 2、地形、地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲击平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东四地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3、地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区，该区土层分布均一，厚度变化不大，强度稳定，上部遍布一层钙质胶结的硬壳层，宜作建筑场地，持力层承载力达150～200kPa。Ⅱ类地区分布在老城区，因受人类活动影响，土层分布不均，上面杂填土分布较广，其持力层承载力为100～150kPa。Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。由于受沙河、澧河泛滥冲积的影响，土层分布不均，厚度变化大，含沙量大，有机质含量高，为不良工程场地，持力层承载力为80～120kPa。市区地震基本裂度为六度。 4、气候、气象 漯河市地处中原腹地，属于暖温带季风大陆性气候，处于半湿润气候区，具有亚热带同温带明显特征，一年当中，冷热交替，四季分明，春、秋较短，冬、夏较长。气候特点表现为冬季寒冷干燥雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风。 根据漯河市气象站近20年的常规气象资料统计结果表明，漯河市年平均气象14.8℃。以7月份平均气温最高，为27.5℃；1月份气温最低，平均值为0.5℃。在全年中，3-6月份增温迅速，9-12月降温较快。极端最高气温43℃，极端最低气温-17.9℃。年平均相对湿度为73%。由于受季风影响，夏季空气较湿润，春冬季节空气较为干燥。平均降水量814.2mm，降水主要集中在6-9月份，降水量极大值为1047.88mm，降水量极小值为363mm。日照时数2187~2359小时；年平均风速为2.2m/s，最大风速为3.6m/s。 根据漯河市气象局提供气象资料，漯河市近20年常规气象统计结果见表5。 表5 漯河市气候状况一览表 序号 项目 统计值 1 年平均风速m/s 2.4 2 年平均气温℃ 14.8 3 极端最高气温℃ 43.0 4 极端最低气温℃ -17.9 5 年平均相对湿度% 73 6 年平均降水量mm 814.2 7 降水量极大值mm 1047.8 8 降水量极小值mm 363 9 年平均日照时数h 2187~2359 5、水资源 （1）地表水 漯河市位于沙颍河中游，沙、澧、颍河横贯全境，过（入）境河道多年平均径流量为26.9亿m3/a(另有白龟山水库十支渠来水0.11亿m3/a)。经计算全年自产地表水径流量多年平均为3.75亿m3/a，浅层地下水资源量4.737亿m3/a，扣除重复水量1.267亿m3/a，全市水资源总量为7.22亿m3，人均358.8m3，低于全省人均368m3水平。 漯河境内河流分为沙颍河水系、汾泉河水系、洪汝河水系三大水系，以沙颍河水系为主，是淮河的较大支流。沙颍河水系河流主要包括沙河、澧河、唐河、马子河、灰河、颍河、吴公渠、清淠河、尧河和马拉河等河流；汾泉河水系河流主要包括汾河和黑河两条河流；洪汝河水系在漯河市境内主要有三里河和唐江河两条河流。 （2）地下水 漯河市地处黄淮冲积平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。 0～90m水文地质条件，可分为上下部分，上部（0～30m处）发育较多的澧河床相，岩性以中细砂为主，次为中砂、粉砂，局部为砾石。从南到北有四个较为明显的河床相沉积：陈岗—唐江河河床；三里桥—马夫张—干河陈—后谢；丁湾—干河陈—金盆赵；五里庙—铸造厂—龙塘。以上四个河床相对漯河市区影响较大，单井涌水量达40～60m3/h。深度70～90m，在市区南部马夫张—小存铺—后谢一带有较为发育的河床相沉积，岩性以细中砂为主，次为砾石、粉砂等。市区地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 6、土壤 漯河市全市土地共有4个土类、7个亚土类、17个土层、51个土种，主要有黄棕壤土类、褐土类、潮土类、砂姜黑土类。工贸园区的土壤类型主要为潮土类和黄棕壤土类。 潮土类是发育在河流沉积物之上，经耕作熟化而成的土壤，包括潮土、灰潮土、脱潮土三个亚类。 棕壤土只有黄褐土一个亚类，多发育在黄土母质及较老的冲积母质上，地形多为高平地式缓岗。由于此处的气候具有南北过渡的特点，夏季高温多雨，土壤淋溶作用比较强烈，pH值在6.5～7.0之间，这类土壤包括黄土质黄褐土、洪冲积性黄褐土两个土属。黄土质黄褐土，质地粘重，通透性差；洪冲积性黄褐土通体壤质，比较疏松，保水保肥力较强，虽适宜种植烟草。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适应面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已遭破坏，野生动植物资源极少，主要林木植物有泡桐、柳、榆、槐、椿等。 8、漯河市城市总体规划（2012－2030） （1）规划年限：2012~2030 规划期限为：2012-2030 年： 近期：2012 年-2015 年；中期：2016 年-2020 年；远期：2021 年-2030 年。 （2） 规划范围 ①市域规划范围：市域行政辖区面积 2617 平方公里，包括市区（郾城区、源汇区、召陵区）、临颍县、舞阳县即“三区两县”范围。规划内容：市域城镇体系规划。 ②城市规划区范围：把中心城区及周边联系密切的乡镇范围统一划定为本次规划的规划区，总面积 548 平方公里，包括现状城区的沙北、天桥街、马路街、顺河街、城关镇、干河陈、翟庄 7 个街道办事处，以及城区外围的国家漯河经济技术开发区、空冢郭镇、大刘镇、阴阳赵镇、龙城镇、孟庙镇、黑龙潭乡、姬石镇、召陵镇、邓襄镇等 1 个开发区、8 个建制镇、1 个乡所在地的行政辖区范围。主要规划内容为：城乡统筹规划，包括空间管制规划。 ③中心城规划范围：包括中心城区建设范围以及周边空冢郭、大刘镇、阴阳赵、龙城镇、孟庙镇、黑龙潭乡、姬石乡、召陵镇、邓襄镇等部分乡镇建设用地，具体到西至阴阳赵，南至市界，东至召陵镇镇区，北至新北环路-龙江路范围，覆盖面积约 169 平方公里。 本项目位于漯河市郾城区李集镇老官田村，根据《漯河市城市总体规划（2012-2030）》，本项目不在漯河市城市总体规划范围内。根据漯河市国土资源局李集镇国土资源所出具的证明，项目东临小路，西临耕地，南临小路，北临水塘，用地属于建设用地，符合李集镇土地利用总体规划，根据李集镇人民政府出具的证明，项目符合李集镇村镇发展规划，因此项目的选址合理。 9、李集镇集中式饮用水水源保护区 根据河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知（豫政办〔2016〕23号），漯河市郾城区李集镇共有3个取水井。其中1号取水井地理坐标为33°42‛33.861"N、114°2‛15.623"E，位于李集乡北侧；2号取水井地理坐标为33°43‛6.51"N、114°2‛4.569"E，位于郭西村东北侧；3号取水井地理坐标为33°42‛37.63"N、114°3‛51.329"E，位于大王村西南侧。1号取水井一级保护区范围是供水站厂区及外围东44米、南32米、西18米、北38米的区域，2、3号取水井外围50米的区域。 根据本项目位置和漯河市李集镇饮用水源保护区范围比对，项目在1号取水井饮用水源保护区南偏西约2.9km，在2号取水井饮用水水源保护区南侧偏西约3.0km，在3号取水井饮用水源保护区西南侧5.3km，本项目不在漯河市郾城区李集镇集中式饮用水水源保护区内。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据《2017年漯河市环境质量状况公报》，2017年全市环境空气中二氧化硫（SO2）年均值为15微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均值为36微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为116微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均值为64微克/立方米，臭氧8小时为100微克/立方米，一氧化碳年均值为1微克/立方米。首要污染物为细颗粒物（PM2.5），可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 该项目所在区域的地表水体为颍河，颖河在西华址坊设有省控断面，根据《2017年河南省地表水环境责任目标断面水质周报》，颍河第37、48、53周监测数据见下表。 表6 颖河西华址坊断面监测数据一览表 月份 COD（mg/L） 氨氮（mg/L） 总磷（mg/L） 水质类别 2017.9 16.5 0.25 0.2 Ⅲ 2017.11 15.6 0.08 0.13 Ⅲ 2017.12 17.5 0.11 0.08 Ⅲ 由上表可知，颖河西华址坊省控断面COD、氨氮、总磷均满足《关于印发漯河市流域水污染防治攻坚5个实施方案的通知》（ 漯政办【2017】2号）中2018年对颍河的管控要求：COD20mg/L、氨氮1.0mg/L，总磷0.2mg/L，即地表水Ⅲ类指标。 3、声环境质量现状 项目位于李集镇老官田村，北邻水塘，东、南紧邻乡间道路，东、西、南侧均为空地，南侧距离布袋郭约125m，西侧距离老官田村约495m，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目所在区域的声环境质量现状良好，可满足相关标准要求。 4、地下水环境质量现状 根据《2017年漯河市环境质量状况公报》，2017年，漯河市市区地下饮用水源地各项指标的年均浓度均符合《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准，全部达到饮用水标准要求。 5、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。区域生态环境质量较好。本项目厂址所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表7 主要环境保护目标 序号 环境因素 保护目标 方位 距离（m） 保护级别 1 大气环境 老官田村 W 495m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 布袋郭 S 125 m 2 声环境 布袋郭 S 125 m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 3 地表水环境 颍河 S 1250m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 4 地下水环境 区域地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 序号 执行标准 标准值 1 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 PM10日均值≤150μg/m3； SO2日均值≤150μg/m3 NO2日均值≤80μg/m3 2 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准 COD：20mg/L；BOD5：4mg/L NH3-N：1mg/L 3 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 2类标准 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) 4 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）III类标准 总硬度 ≤450mg/L、NH3-N≤0.5mg/L、 耗氧量≤3.0mg/L、溶解性总固体≤1000 mg/L |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 环境要素 执行标准 执行级别（类别）标准值 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 粉尘无组织排放监控浓度限值：1 mg/m3 《河南省地方标准 餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型规模标准（食堂油烟） 油烟最高允许排放浓度：1.5mg/m3；净化设施最低去除效率：≥90%（小型）； 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）（烘烤油烟） 油烟最高允许排放浓度：2mg/m3；净化设施最低去除效率：85%（大型） 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) 固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
| 总量控制指标 | 本项目建成后设备地面冲洗废水及食堂废水经隔油沉淀处理后和生活污水一起汇入厂区化粪池中进一步处理后作农肥，不外排，项目废气主要是配料粉尘、烘烤油烟及食堂油烟，经相应措施处理后达标排放，因此项目不设总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程分析： 项目生产饼干、蛋糕，具体流程及产污节点分别见下图3、4。 1、生产工艺流程及说明 图2 饼干生产工艺及产污环节流程 1）配料和面：将面粉、食用油、白糖等原料按照比例依次加入自动和面机料筒中，并加入一定量水搅拌和成面团，搅拌时间：600秒。投料、搅拌时可能会有少量面粉粉尘产生。 2）成型：和好的面团进入成型机中根据规格要求加工成型，并静止一段时间。该工序会有设备噪声产生。 3）烘烤：成型后的面团通过进炉架送入隧道式烤炉，烤箱温度为180-200℃，烘烤时间为15-20min。烘烤过程中产生少量油烟及水蒸气。 4）出炉喷油：烘烤后通过出炉架送出，喷洒少量植物油。 5）夹心：根据客户需求，采用搅拌机搅拌起酥油、白糖等制取夹心料，搅拌至夹心料均匀、膨大、疏松为宜。通过夹心机将制好的夹心料涂在烘烤成型的饼干面皮上，形成夹心饼干。 6）冷却整理：制好的饼干自然冷却后经饼干整理机整理成排，去边去残及不合格品，并经紫外线隧道杀菌。 7）检验包装：通过检验仪器和人工对产品外观进行检验，包装合格后运往成品库入库待售。 图3 蛋糕生产工艺及产污环节流程 1）配料搅拌：将面粉、食用油、白糖、打好的鸡蛋等原料按照比例依次加入搅拌机料筒中，并加入一定量水搅拌均匀，搅拌时间：600秒。投料时可能会有少量面粉粉尘产生。 2）成型：搅拌好的原料通过注浆成型机注入纸托中成型。该工序会有设备噪声产生。 3）醒发：进入醒发室醒发，醒发室温度在35-40℃之间，醒发时间约1h，醒发后体积膨胀，使蛋糕松软。 4）摆盘烘烤：醒发后通过自动摆盘机摆放到烤盘磨具，进入旋转炉烘烤，烘烤温度为180-200℃，烘烤时间为15-20min。烘烤过程中产生少量油烟及水蒸气。 5）冷却脱模、杀菌：烘烤后蛋糕进入杀菌冷却线，先冷却脱模，再经紫外线隧道杀菌。 6）包装：经检验合格后包装即为成品，运往成品库入库待售。 2、工程运营期主要产污环节见下表。 表8 工程污染因素分析汇总一览表 类别 产污环节 主要污染物 排放情况 废水 职工生活污水 COD、NH3-N、SS 设备地面清洗水经隔油沉淀处理后和生活污水一起经化粪池处理后定期清掏作为农肥 地面清洗废水 COD、SS、动植物油 设备清洗废水 COD、SS、动植物油 废气 烘烤 油烟、水蒸气 经配套安装的油烟净化设备处理后通过车间顶部排气筒排放 配料 粉尘 无组织排放，安装排风扇，加强通风 食堂 油烟 经配套安装的油烟净化装置处理后通过房顶排气筒排放 噪声 和面机、成型机、理饼机、包装机等设备 噪声 连续排放 固体 废物 包装、配料、脱模 废弃包装材料、废纸托 收集后外售 检验整理 残渣 收集后作为饲料外售 职工生活、办公 生活垃圾 收集后由环卫部门定期清运 配料 鸡蛋壳 收集后作为饲料外售

主要污染工序： 一、施工期产污环节及污染物种类 本项目施工期的工程内容主要为：基础工程、主体工程、室内外装修和设备安装。产生的污染物主要为车辆废气、施工扬尘、装修废气、施工废水、施工噪声、施工废弃土方、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 1、废气 施工现场废气主要是施工扬尘、机械车辆尾气和装修废气。施工期废气是短期的废气污染源，可在短期内明显影响当地环境空气质量，废气污染物主要为： （1）土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程产生的粉尘； （2）施工过程中土方等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染； （3）商品砼输送车辆及其他建材运输车辆往来造成地面扬尘； （4）施工垃圾堆放及清运过程中产生扬尘； （5）施工过程中其他废气来源于施工机械驱动设备（如柴油机等）燃料燃烧产生的废气； （6）运输及施工车辆在施工场地工作所排放的废气。 其中机动车尾气和燃料废气主要污染物为CO、NOx等；施工扬尘污染主要会使大气中颗粒物浓度增高；装修阶段时喷涂涂料等装饰材料时产生含甲醛、苯系物的废气，废气产生量较少，属于无组织排放。 2、废水 施工期废水主要为施工废水和生活废水两部分。 （1）生活污水 施工高峰期间人员及工地管理人员共20人，施工人员均不在现场居住和吃饭。生活用水量按30L/（人·d）计算，用水量为0.6m3/d。生活污水排放系数按0.8计，项目施工期生活污水产生量为0.48m3/d。建议先期修建化粪池，施工期废水经化粪池处理后清掏用作农肥。 （2）施工废水 施工冲洗废水主要为浇注混凝土后的冲洗水和施工机械、石料等建材冲洗产生的废水，产生量约为2m3/d，废水主要含泥砂，并带有少量油污。冲洗废水经隔油沉淀后用于施工场地洒水降尘，不外排。 3、固体废物 施工期固体废物主要少量建筑垃圾、废弃土石方及施工人员的生活垃圾。 项目无地下建筑面积，项目挖方量及填方量基本相等，无废弃土石方产生。 据初步估算，本项目施工建筑垃圾按每平米0.05t计，项目总建筑面积为9000m2，则施工建筑垃圾量约为450t。 生活垃圾：施工期的生活垃圾主要是施工人员废弃物品，按照0.5kg/（人·d）来计算，产生量为10kg/d，由环卫部门收集后统一外运处置。 4、噪声 施工期噪声主要是施工场地的各类机械设备噪声、物料运输时的交通噪声，施工常用机械设备有装载车辆、吊车、电锯、电钻等，其噪声强度较大，声源较多。施工各阶段的主要噪声源见下表。 表9 施工阶段主要噪声源状况 主要噪声源 声功率级[dB(A)] 装载车辆、吊车 75～80 电锯、电钻 85～90 二、营运期产污环节及污染物种类： 1、废水 项目用水主要是生产配料用水、设备冲洗用水、地面冲洗用水及生活用水。 （1）职工生活用水 项目劳动定员60人，均不在厂区住宿，年工作300天，根据《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工生活用水量按50L/人·d计，则项目生活用水量约为3m3/d，900m3/a。排污系数以0.8计，则生活污水产生量为2.4m³/d，720m3/a。生活污水的水质情况为：COD 380mg/L， NH3-N 30mg/L， SS 280mg/L，动植物油10 mg/L。 （2）生产配料用水 项目面粉总用量约为1200t/a，配料搅拌时加水量约为原料用量的10%，则配料用水量为0.4m3/d（120m3/a），其中大部分在烘烤过程中以水蒸气形式逸散，少量进入产品中，无废水外排。 （3）设备清洗用水 项目和面机（2台）、注浆成型机（1台）、搅拌机（1台）等设备使用完毕后，为避免剩余原辅料在设备中发霉、变质，需定期清洗。首先采用工具刮掉其表面的残渣，再用毛巾擦拭，然后用水清洗，最后用毛巾擦干。清洗频率为每天清洗1遍，类比同类项目，设备清洗用水量为0.3 m3/d（90m3/a），排污系数按0.8计，则排水量为：0.24m3/d（72m3/a），类比同类项目，设备清洗水中废水水质为：COD300mg/L，氨氮30 mg/L，SS250 mg/L，动植物油20 mg/L。 （4）地面清洁用水 为保持生产车间清洁、卫生，每天生产结束后需对生产车间（原料库、包材库、成品库仅采用清扫方式清洁，不拖洗）地面进行保洁，地面清洁方式采用先用扫帚清扫后再用拖布进行拖洗，经核算，每天清洁用水量约为0.6m3/d，180 m3/a，排污系数按0.8计，则排水量为：0.48m3/d，约合144 m3/a，冲洗废水水质情况为COD250mg/L，氨氮20 mg/L，SS180 mg/L，动植物油5 mg/L。 综上分析，本项目用水及排水量见下表，项目废水污染物产生及排放情况见下表。 表10 本项目用水及排水量 类别 指标取值 数量 日用水量 年用水量 排水系数 日排水量 年排水量 配料用水 10% 1200t 0.4m3 120m3 / 0 0 设备清洗废水 / / 0.3m3 90m3 0.8 0.24m3 72m3 地面清洁废水 / / 0.6m3 180m3 0.8 0.48m3 144m3 生活用水 50 L/人.d 60人 3m3 900m3 0.8 2.4m3 720m3 合计 / / 4.3m3 1290m3 / 3.12m3 936m3 图4 项目用排水平衡图 单位：m3/d 拟在车间外设置隔油沉淀池1座（2 m3/d），设备、地面清洗废水及食堂废水汇合经隔油、沉淀处理后（隔油效率约为80%，沉淀效率约为50%）和其他生活污水一起汇入化粪池中进一步处理后定期清掏做农肥。经隔油沉淀池预处理的废水与其他生活污水混合后的废水水质情况见下表。 表11 项目废水污染物产生及排放情况一览表 项目 COD SS 氨氮 动植物油 生活污水排放量（720m3/a） 产生浓度(mg/L) 380 140 30 2 设备清洗废水排放量（72m3/a） 产生浓度(mg/L) 300 125 30 4 地面清洁废水排放量（144m3/a） 产生浓度(mg/L) 250 90 20 1 混合后废水排放量 （936m3/a） 混合后浓度(mg/L) 354 131 28.5 2 产生量(t/a) 0.33 0.123 0.027 0.002 2、废气 厂区设一小型食堂，员工中午在食堂就餐，食堂会产生油烟，饼干蛋糕在烘烤过程中会产生烘烤油烟，粉状原料面粉等配料时会产生少量粉尘，因此废气主要是营运期食堂油烟、烘烤油烟及配料粉尘。 食堂油烟：本项目设置小型食堂1座，为职工提供一顿中餐，每天就餐人数约50人，食用油用量平均按0.03kg/人·d计，则日耗油量为1.5kg/d，年耗油量为0.45t/a。据类比调查，油的平均挥发量为总耗油量的3%，本项目日产生油烟量为45g/d，每天食堂操作间运行时间约为3小时，油烟产生量约15g/h。油烟净化设备风量为4000m3/h，油烟产生浓度为3.75mg/m3。根据《河南省地方标准 餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018），食堂需配套安装油烟净化设备，且净化效率不低于90%，油烟废气经集气罩收集、高效油烟净化设备处理达标后通过烟道排放，排放浓度为0.375mg/m3，排放量为4.5g/d，1.5 g/h。 烘烤废气：饼干、蛋糕在配料时需加入植物油，年使用植物油200t（饼干用约150t，蛋糕用约50t），产品烘烤温度在180-200℃之间，植物油挥发温度在230℃以上，高于烘烤温度，因此烘烤废气主要是挥发的少量油烟和水蒸气，参考类似项目，油烟挥发量按照植物油用量的0.2%计，则油烟产生量为400kg/a，各车间油烟分别经配套的管道收集、高效静电油烟净化设备处理后通过高于房顶的排气筒排放。 其中饼干车间油烟产生量约为300kg/a，配套4台风机风量合计为12000m3/h，年烘烤时间按照2000h计，油烟净化设备净化效率不低于90%，则饼干车间油烟产生浓度为12.5mg/m3，产生速率为0.15kg/h，排放浓度为1.25 mg/m3，排放速率为0.015 kg/h；蛋糕车间油烟产生量约为100kg/a，配套4台风机风量合计为为6000m3/h，则蛋糕车间烘烤油烟产生浓度为8.3mg/m3，产生速率为0.05kg/h，排放浓度为0.83 mg/m3，排放速率为0.005 kg/h。 备注：由于《河南省地方标准 餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中未规定企业食品加工生产中产生的油烟限值，因此烘烤油烟参考《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准要求。 配料粉尘：粉状原料面粉等在和面机中配料、搅拌，虽然在搅拌过程中加入一定量水，此过程中仍会有少量粉尘产生，类比同类项目，粉尘产生量约为原材料用量的万分之一，面粉用量约为1400 t/a，则粉尘产生量为0.14 t/a，0.12kg/h（搅拌时间按4h/d），产生量较小，以无组织形式排放。 3、噪声 本项目噪声主要为和面机、成型机、理饼机、风机、包装机等设备运行时产生的机械噪声，源强为70~80dB（A）。具体见下表。 表12 本工程主要噪声设备源强一览表 序号 设备名称 声压级dB(A) 备注 1 和面积 75 减振、隔声 2 成型机 78 减振、隔声 3 理饼机 70 减振、隔声 4 风机 80 厂房隔声 5 包装机 75 厂房隔声 4、固体废物 项目营运期间产生的固体废物主要有废弃包装材料、残渣、鸡蛋壳等生产固废及员工生活垃圾。 （1）生产固废 废包装材料、废纸托：类比同类型项目产生情况，配料、包装过程中产生的废包装材料量约为2t/a，脱模产生的废纸托约为0.2 t/a，合计2.2t/a，由企业收集至厂区固废暂存场所后定期外售。 残渣：检验整理产生的的产品残渣、设备清洗时残渣等产生量约为0.8t/a ，可作为饲料外售。 鸡蛋壳：打蛋时产生一定量鸡蛋壳，约为0.1 t/a，作为饲料外售。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员60人，生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计，则职工生活垃圾产生量为60kg/d、18t/a，由垃圾桶收集后由环卫部门统一处理。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处 理 前 | 处 理 后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大 气 污染 物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 无组织排放 | 建设围墙，施工时场地常洒水，建筑物外部围绕阻隔物，尽量减少扬尘产生 |
|  | 营运期 | 配料 | 粉尘 | 0.12kg/h | 0.12kg/h |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 3.75mg/m3 | 0.015 kg/h | 0.375mg/m3 | 0.0015kg/h |
|  |  | 车间烘烤 | 油烟（饼干车间） | 12.5mg/m3 | 0.15kg/h | 1.25mg/m3 | 0.015kg/h |
|  |  |  | 油烟（蛋糕车间） | 8.3mg/m3 | 0.05kg/h | 0.83mg/m3 | 0.005kg/h |
| 水 污染 物 | 施工期 | 施工废水 （2m3/d） | 油污、泥沙 | / | 设置临时隔油沉淀池。对施工废水进行沉淀，循环使用，不外排 |
|  |  | 生活污水 （0.48m3/d） | COD | 380mg/L | 0.243kg/d | 经先期修建的化粪池处理后清掏作为农肥 |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.02kg/d |  |
|  | 营运期 | 综合废水（3.12m3/d） | COD | 354mg/L | 1.11kg/d | 设备、地面冲洗废水汇合经隔油、沉淀处理后和生活污水一起汇入化粪池进一步处理后定期清掏做农肥。 |
|  |  |  | NH3-N | 28.5mg/L | 0.089kg/d |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 450t | 及时清理、尽量回收利用，剩余的运至指定场所 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 10kg/d | 收集后定期由环卫部门清运 |
|  | 营运期 | 包装、脱模 | 废包装材料、废纸托 | 2.2t/a | 收集后外售 |
|  |  | 检验、整理 | 残渣 | 0.8 t/a | 收集后作为饲料外售 |
|  |  | 配料 | 鸡蛋壳 | 0.1 t/a |  |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 18 t/a | 收集后由环卫部门定期清运 |
| 噪声 | 施工期 | 主要是施工机械装载车辆、吊车、电锯、电钻等产生的机械噪声，源强在75～90dB（A）之间，合理安排施工时间，缩短噪声影响时间。 |
|  | 营运期 | 主要为和面机、成型机、理饼机、风机、包装机等设备噪声，源强在70~80dB(A)之间。在采用减震、隔声等措施降噪，合理布局厂区平面布置后，预计厂界噪声可以达标。 |
| 主要生态影响： 本项目在厂房、仓库建设过程中会扰动土地，对生态环境会造成一定影响。由于项目占地面积较小，施工地地势较平坦，水土流失问题较轻，再加上项目区建设与绿化同步实施，预计不会对区域生态环境造成明显影响。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 施工期对环境的影响主要为：车辆废气、施工扬尘、装修废气、施工废水、施工噪声、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。影响分析如下： 1 空气环境影响 对于施工期间的空气环境影响主要是扬尘和车辆机械废气。项目施工期产生的扬尘主要有施工扬尘，建筑材料装卸扬尘、地面料场的风吹扬尘和汽车行驶扬尘等。 为减小施工扬尘和车辆机械废气的影响，建议建设单位在施工现场的管理中应严格执行国家环境保护总局《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）、《漯河市蓝天工程行动计划》、《漯河市建设工程施工扬尘集中整治实施方案》、河南省人民政府办公厅关于印发《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》和《漯河市人民政府办公室关于印发漯河市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案等2个工作方案的通知》（漯政办[2018]33号）的通知中的相关要求，做到达到“七个100%”标准，即施工现场围挡率、工地物料堆放覆盖率、道路硬化率、车辆冲洗率、湿法作业率、运土车辆密闭率均达到100%、1万平方米以上工地100%安装监控设备，并采取以下措施： ①建设单位在施工现场入口设置扬尘治理公示栏，公示施工扬尘控制措施、项目经理、具体责任人姓名及扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业、建设单位和行业监管部门电话，接受社会监督。建设、施工单位必须和主管部门签订扬尘污染防治责任书，建设、施工单位必须制订扬尘防控实施方案，工地现场必须配备扬尘监测仪器。 ②施工现场按标准设置全封闭围挡墙，建筑工地围挡墙主干道高度不低2.5米、次干道不低于1.8米，外墙面布置社会主义核心价值观及“创卫”宣传内容且不少于墙面面积的50%。建筑工地围挡墙采用新型墙体材料砌筑、高标准装修，围挡墙应保持清洁美观、无破损。工程竣工验收前，不得拆除施工围挡墙，因施工室外配套工程确需拆除的，应在室外配套工程作业区外围设置临时施工围挡墙。 ③施工现场道路、作业区、生活区地面用混凝土硬化，现场道路应连续平整、无积水。施工现场产生的生活、建筑垃圾应及时清运出现场，不能及时清运的，应分类储存、堆放并进行密闭、覆盖处理。 ④施工现场各出入口进行硬化处理，并设置排水沟、沉淀池，配备符合要求的冲洗设备。施工单位建立车辆冲洗制度，配备专人对进出车辆进行冲洗后方可驶出现场。项目监理单位应认真填写《施工现场车辆冲洗情况登记表》，并对每辆车发放《车辆冲洗单》，登记表和冲洗单必须明确标注工地名称、车牌号、冲洗时间等，同时保存每天24小时车辆冲洗视频资料。 ⑤施工现场内未进行硬化处理的裸露地面及堆土，进行绿化或用符合要求的防尘布、防尘网覆盖处理并每天洒水湿润。施工单位建立施工现场保洁制度，配备保洁人员和洒水设备，对现场出入口及场区道路每天进行洒水保洁湿润确保不扬尘。项目监理单位应认真填写《施工现场洒水登记表》，登记表上明确标注工地名称、洒水位置、洒水时间等，同时保存现场洒水视频资料。 ⑥施工现场清运渣土及建筑垃圾，使用有资质的建筑垃圾清运企业（不得使用无证渣土车运输渣土；渣土清运必须经市政部门批复，按照规定时间指定路线运输）。运送渣土、建筑垃圾、泥浆及粉状物料的运输车辆应达到密闭运输车辆改装要求，安装GPS定位装置，运输中应严格按标准装载，并采取密闭措施。车辆出入施工现场必须冲洗干净，不得带泥水上路、不得沿路抛洒。上午5:00~下午6:00禁止进行渣土及建筑垃圾清运。遇四级以上大风天气或发布空气质量预警时，施工现场停止土石方和垃圾清运作业。 施工期在实施以上建议措施后，使扬尘、车辆机械废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放的要求。施工期废气对施工场地周边环境影响较小，并将随施工的结束，而随之消失。 在施工装修期，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物，使各项污染指标达到卫生部2001年制定的《室内空气质量卫生规范》、国家质量监督检验检疫总局、国家环保总局、卫生部联合颁布的《室内环境空气质量标准》（GB/T18883-2002）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求，减少对室内环境造成污染。 综上，施工期产生的废气在采取以上措施后预计对周围环境影响不大。 2 水环境影响 施工期废水主要为施工废水和生活废水两部分。 本项目施工期生活污水产生量为0.48m3/d，建议项目首先按照先期规划位置建设化粪池，施工期生活污水经化粪池处理后定期清掏作为农肥。 施工废水主要为浇注混凝土后的冲洗水和施工机械、石料等建材冲洗产生的废水，产生量约为2m3/d，废水主要含泥砂，并带有少量油污。施工废水经隔油池（3m3）隔油沉淀处理后，可用于施工场地或道路洒水抑尘，不外排。 评价认为通过以上处理措施处理后，施工期废水对周围环境不会产生不利影响。 3、声环境影响 本项目施工期产生的噪声，主要为施工场地的作业声和设备的安装噪声，等效声级70~90dB(A)。根据噪声点源距离衰减模式公式计算。因各施工机械操作时有一定的间距，故噪声源强不考虑叠加。 由噪声点源距离衰减模式公式计算出的施工场界噪声影响结果列于下表。 表13 施工场界噪声影响预测 单位：dB(A) 机械设备 源强 围墙隔声效果 距离（m） 场界标准 （昼/夜） 10 20 30 装载车辆、吊车 75~80 5 50-55 44-49 40-45 昼间70 夜间55 电锯、电钻 85~90 60-65 54-59 50-55 由上表可知，当施工机械距场界10m时，施工各阶段噪声昼间可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。噪声在一定范围内会对周围环境产生一定的影响，评价建议各施工设备尽量选用低噪设备作业，采用有效的隔声、吸声措施，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态，可使施工噪声对周围环境的影响降到最小，且这种影响只是短暂的，随着施工期的结束，施工期噪声影响将随之消失，施工期噪声对周围环境的影响尚可接受。 4、固体废物 项目无废弃土方产生。施工期产生的建筑垃圾量约为450t。施工期的生活垃圾产生量为10kg/d，由环卫部门收集后统一处理。 建筑垃圾应分类后回收利用，对无利用价值的建筑垃圾，按照《建筑垃圾工程渣土管理办法》规定由施工单位清运至指定的建筑垃圾堆放场所，不能随意丢弃倾倒，以减少对周围环境的影响。生活垃圾由施工单位增设一些小型垃圾收集器（如废物收集箱），并派专人定时打扫清理，及时由环卫部门收集后统一处理处置。 施工期在实施以上建议措施后，其对施工场地周边环境影响较小。随施工的结束，该部分影响也将随之消失。 二、营运期环境影响分析 项目在营运期内的主要污染物为废水、废气、噪声及固体废物。 1、废水 根据工程分析，项目配料工序用水部分以水蒸气形式逸散，部分进入产品，无废水产生，仅有设备清洗废水、地面清洁废水及职工生活污水。项目生活污水量为2.4m3/d（720m3/a），设备清洗废水量为0.24m3/d（72m3/a），地面清洁废水量为0.48m3/d（144m3/a），废水总产生量为3.12m3/d（936m3/a），主要污染物浓度分别为COD 354mg/L， SS131mg/L，NH3-N28.5mg/L，动植物油2mg/L。 由于设备、地面清洁废水中含有一定量动植物油和可降解性有机物，评价建议车间外设置隔油沉淀池1座（2m3）。设备、地面清洗水及食堂废水经隔油、沉淀处理后和其他生活污水一起汇入本次新建的化粪池（1座10m3）中，经化粪池进一步厌氧处理后定期清掏做农肥。项目为饼干糕点加工企业，设备地面清洗废水中无有毒有害的元素，且产生量较少，因此厂区废水经处理后定期清掏做农肥不会对农田及农作物造成影响。 隔油沉淀池及化粪池、管道等污水处理设施应做好防渗措施，采用水泥硬化处理并定期检查封闭性，防止泄露污染地下水。 总量控制：项目营运期设备地面清洗废水及食堂废水经隔油沉淀处理后和其他生活污水一起汇入化粪池中进一步处理后清掏作农肥，不外排，因此废水不设总量控制指标。 2、大气环境影响分析 项目烘烤热源为电，不使用燃料，无燃料废气，厂区废气主要为食堂油烟、烘烤油烟及配料过程中的粉尘。 （1）食堂油烟 本项目设置小型食堂1座，为职工提供一顿中餐，每天就餐人数约50人，经计算油烟产生量45g/d，每天食堂操作间运行时间约为3小时，油烟产生量约15g/h。油烟净化设备风量为4000m3/h，油烟产生浓度为3.75mg/m3。 现行《河南省地方标准 餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中小型规模相关要求：油烟排放限值为1.5mg/m3，油烟净化效率不低于90%；参照《河南省地方标准 餐饮业油烟污染物排放标准》编制说明（征求意见稿，2017年5月）中建议小型规模食堂安装机械滤网+静电式+等离子复合式净化设备，对油烟的净化效率≥90%，对非甲烷总烃的净化效率≥60%，油烟废气经集气罩收集、机械滤网+静电式+等离子复合式净化设备处理后通过房顶排气筒排放，排放浓度为0.375mg/m3，排放量为0.0045kg/d，油烟污染物排放口与周边住宅等环境敏感建筑的最小距离应不小于20 m，排气筒出口朝向应避开易受影响的居民楼等环境敏感目标或人行通道，可满足《河南省地方标准 餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型规模标准最高允许排放浓度1.5mg/m3的标准要求，实现达标排放。 （2）烘烤油烟 饼干、蛋糕在配料时需加入植物油，由于烘烤温度低于以蒸、煮、炖、烧为主的餐饮服务单位，烘烤过程废气主要是挥发的少量油烟和水蒸气，参考类似项目，油烟挥发量按照植物油用量的0.2%计，则油烟产生量为400kg/a。 其中饼干车间设置1台隧道式烤炉用于烘烤饼干，油烟产生量约为300kg/a，配套4台风机风量合计为12000m3/h，油烟产生浓度为12.5mg/m3，产生速率为0.15kg/h，配套安装1套高效静电油烟净化设备（净化效率≥90%），油烟经管道收集、高效静电油烟净化设备处理后通过高于房顶的排气筒排放，则饼干车间油烟排放浓度为1.25 mg/m3，排放速率为0.015 kg/h，可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许排放浓度2 mg/m3、大型规模油烟净化设备最低去除效率85%的要求。 蛋糕车间设置4台旋转式烤炉，油烟产生量约为100kg/a，配套4台风机风量合计为为6000m3/h，油烟产生浓度为8.3mg/m3，产生速率为0.05kg/h，评价要求在蛋糕车间安装1台高效静电油烟净化设备（净化效率≥90%），4台烤炉分别经配套管道收集、1台高效静电油烟净化设备处理后通过高于房顶的排气筒排放，油烟排放浓度为0.83 mg/m3，排放速率为0.005 kg/h，可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许排放浓度2 mg/m3、大型规模油烟净化设备最低去除效率85%的要求。 备注：由于《河南省地方标准 餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中未规定企业食品加工生产中产生的油烟限值，因此烘烤油烟参考《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准要求。 静电油烟净化设备：电场在外加高压的作用下，负极的金属丝表面或附近放出电子迅速向正极运动，与气体分子碰撞并离子化。油烟废气通过这个高压电场时，油烟粒子在极短的时间内因碰撞俘获气体离子而导致荷电，受电场力作用向正极集尘板运动，从而达到分离效果。由于易于捕捉粒径较小的颗粒，净化效率高，可达85~95%。净化机理与气体方法的区别在于：分离力是静电力，直接作用在粒子上，而不是作用在气流上，因此具有能耗低，阻力小的特点。 （3）粉尘 粉状原料面粉等投配料和面过程中粉尘产生量为0.14 t/a，0.12kg/h，产生量较小，以无组织形式排放。建议操作工人在加料时要减慢加料速度，尽量降低物料落差，减少加料过程中产生的粉尘，另外要定期对车间内进行清扫，在车间安装排风扇，加强车间内空气流通 ，经墙体阻隔后，粉尘排放量少，外排的粉尘浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求，面粉为无毒无害气体，对周围环境影响较小。 3、噪声 本项目主要噪声源为和面机、成型机、理饼机、风机、包装机等设备运行时产生的机械噪声，源强为70~80dB（A）。 为保证厂界噪声达标排放，降低对周边声环境质量的影响，评价建议企业对本工程设备采取以下噪声防治措施： ①在设备选型要选取低噪声类型，并加强设备的巡检和维护，定时加注润滑油，防止因维护不及时造成异常机械摩擦噪音。 ②对生产车间进行合理布置，将各工序分开，利用距离衰减及车间墙壁的隔声作用，最大限度的降低噪声的不利影响。 ③对风机、空压机等高噪声源设备安装减振垫，在空压机进风及出风口安装消声器。 ④对主要生产设备配套电机应根据实际情况安装隔声罩。 ⑤加强厂区及厂界的绿化，绿化带可选择一些较好的隔声树种，如高大乔木落叶树与低矮的黄杨、松柏等构成绿化屏障来阻挡噪声。屏障隔声可衰减1～5dB（A）。 ⑥加强员工素质教育培训，生产操作中文明作业，减少人为因素噪声污染问题。 ⑦加强运输车辆噪声管理，厂区设置限速杆和禁鸣标志。 采取了上述措施后，各排放点噪声源强可降低10~20分贝，降噪效果明显。项目噪声产生情况及治理后噪声值见下表。 表14 主要高噪设备车间内外噪声值一览表 序号 主要设备 设备噪声源强dB(A) （单台设备） （）（） 治理措施 治理后噪声值dB(A) 1 和面积 75 减振、隔声 60 2 成型机 78 减振、隔声 63 3 理饼机 70 减振、隔声 60 4 风机 80 厂房隔声 65 5 包装机 75 减振、隔声 60 （1）预测模式 根据拟建项目设备声源特征和声学环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声。 ①点声源预测模式 LA（r）= LWA - 20lg（r） 式中：A(r)——距噪声源r m处预测点的A声级，dB（A）； LWA ——点声源的A声级，dB（A）； r ——点声源至预测点的距离（m）。 ②多声源叠加模式 式中：L0——叠加后总声压级，dB（A）； n —— 声源级数； Li——各声源对某点的声压值，dB（A）。 （2）评价点的选取 本次评价选取项目四周厂界外1m及敏感点布袋郭，共5个点位。 （3）噪声影响预测结果 经预测，项目高噪设备贡献值结果见下表。 表15 厂界运营期各评价点噪声环境影响预测结果一览表 评价点 叠加后源强dB(A) 衰减距离（m） 预测点位贡献值预dB(A) 昼/夜标准值/dB(A) 达标情况 东厂界 69.1 10 49.1 60/50 达标 西厂界 5 55.1 60/50 达标 南厂界 5 55.1 60/50 达标 北厂界 5 55.1 60/50 达标 布袋郭 130 26.8 60/50 达标 项目固定噪声源通过采取以上措施处理后，再采用距离衰减、植物吸收、合理布局，预计白天厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求，夜间西、南、北厂界略有超标，对周围环境敏感点布袋郭的贡献值昼夜均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。由于项目为白班一班制，夜晚不生产，因此本评价认为落实上述治理措施后，项目运营期噪声对周围环境敏感点影响较小。 4、固体废物 项目营运期间产生的固体废物主要有废弃包装材料、残渣等生产固废及员工生活垃圾等。 （1）生产固废 废包装材料、废纸托：类比同类型项目产生情况，配料、包装过程中产生的废包装材料量约为2t/a，脱模产生的废纸托约为0.2 t/a，合计2.2t/a，由企业收集至厂区固废暂存场所后定期外售。 残渣：检验整理产生的的产品残渣、设备清洗时残渣等产生量约为0.8t/a ，可作为饲料外售。 鸡蛋壳：打蛋时产生一定量鸡蛋壳，约为0.1 t/a，作为饲料外售。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员60人，生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计，则职工生活垃圾产生量为60kg/d、18t/a，由垃圾桶收集后由环卫部门统一处理。 5、选址可行性分析 项目选址位于郾城区李集镇老官田村，北邻水塘，东、南紧邻乡间道路，东、西、南侧均为空地，南侧距离布袋郭约125m，西侧距离老官田村约495m，自然沟从厂区北侧流经，向东汇入厂区南侧1.25km的颍河。项目不在漯河市城市总体规划范围内，根据漯河市国土资源局李集镇国土资源所出具的证明，项目用地属于建设用地，符合李集镇土地利用总体规划，根据李集镇人民政府出具的证明，项目符合李集镇村镇发展规划，通过与漯河市李集镇饮用水源保护区范围比对，项目也不在漯河市郾城区李集镇集中式饮用水水源保护区内。 根据《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）选址要求如下： 要选择在地势干燥、交通方便、有充足的水源的地区。厂区不应设于受污染的河流下游。 厂区周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，不得有昆虫大量孳生的潜在场所，避免危及产品卫生。 厂区要远离有害场所。生产区建筑物与外缘公路或道路应有防护地带。其距离可根据各类食品厂的特点由各类食品厂卫生规范另行规定。 本项目周围主要是村庄和空地，所在区域地势干燥、交通方便，有充足的水源，厂区不位于受污染河流的下游，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，无昆虫大量孳生的潜在场所，不会危及产品卫生，符合《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）中的相关选址要求。 综上，从社会、自然环境及技术规范角度分析，本项目选址可行。 6、环保投资估算 本工程总投资约为800万元，环保投资占总投资的比例约为4.1%，见下表。 表16 环保投资一览表 项目 内容 投资（万元） 施工期 扬尘 搭建施工防尘网、地坪硬化、洒水清扫等 1.5 废水 化粪池（1座，10m3）、沉淀池（1座，2 m3） 3 固废 建筑垃圾及时外运、道路清扫等防治措施 1 噪声 设置隔声屏障等防治措施 3 运 营 期 废水 综合废水 化粪池（1座，10m3，利用施工期的）、隔油沉淀池（1座，2 m3） 2 废气 食堂油烟 机械滤网+静电式+等离子复合式净化设备+高于房顶的排气筒1座 5 烘烤油烟 2套配套管道+2套高效静电油烟净化设备+2座高于车间的排气筒 8 无组织粉尘 车间设置排风扇 ，加强通风 1 固废 固废 垃圾桶、固废暂存处 1 噪声 高噪声设备采取减振、消声、隔声等综合措施 2 其他 绿化（500m2） 5 合计 32.5

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污染 物 | 营运期 | 食堂 | 油烟 | 经管道收集进入机械滤网+静电式+等离子复合式净化设备处理后通过1座高于房顶的排气筒排放 | 满足《河南省地方标准 餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型规模标准 |
|  |  | 烘烤 | 油烟 | 饼干、蛋糕车间分别经配套管道收集进入高效静电油烟净化设备处理后通过高于车间的排气筒排放 | 满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）大型规模要求 |
|  |  | 配料间 | 粉尘 | 车间安装排风扇 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界无组织排放限值 |
| 水 污染 物 | 营运期 | 生活污水、 | COD、 NH3-N、SS、等 | 设备地面清洗废水及食堂废水经隔油、沉淀处理后和其他生活污水一起汇入化粪池中进一步处理后由附近农民运走作农肥 | 不外排，对周围环境影响不大 |
|  |  | 车间设备、地面清洗废水 | COD、 NH3-N、SS、动植物油等 |  |  |
| 固 体废 物 | 营运期 | 职工 | 生活垃圾 | 分类收集后，定期由环卫部门统一清运 | 一般固废均能够做到合理处置，对保护目标和周围环境影响不大 |
|  |  | 生产车间 | 废包装材料 | 收集后外售处理 |  |
|  |  |  | 鸡蛋壳 | 收集后作为饲料外售 |  |
|  |  |  | 残渣 |  |  |
| 噪 声 | 营运期 | 生产车间 | 生产设备噪声 | 设备在采用减振、隔声等措施降噪，合理布局平面布置 | 能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类 |
| 主要生态影响： 本项目土地性质为建设用地，项目区周围无特殊保护的生态保护区，项目的建设没有改变土地功能，占地面积较小，对周围扰动较小，因此对区域生态环境影响也较小。 |

# 结论与建议

1、评价结论 河南麦诺食品有限公司拟投资800万元在漯河市郾城区李集镇老官田村租赁空地约20亩，新建生产车间、仓库等主体工程及办公用房等辅助工程及配套工程，建设年生产2000吨饼干糕点项目，主要设备为饼干生产线、蛋糕生产线、和面机、包装机等，主要产品为饼干、蛋糕等。预计2019年3月建成，共有职工60人，实行白班一班8h制，环保投资约32.5万元。 1.1、产业政策符合性 本项目为饼干、蛋糕加工项目，经比对《产业结构调整指导目录（2011年本）》，（2013修正），项目不在鼓励类、限制类、淘汰类之列，属于允许类，因此项目建设符合国家当前产业政策的要求。本项目已取得郾城区发展和改革委员会的备案，备案编号：2018-411103-14-03-060685。 1.2、项目选址可行性结论 项目选址位于郾城区李集镇老官田村，北邻水塘，东、南紧邻乡间道路，东、西、南侧均为空地，南侧距离布袋郭约125m，西侧距离老官田村约495m，自然沟从厂区北侧流经，向东汇入厂区南侧1.25km的颍河。项目不在漯河市城市总体规划范围内，根据漯河市国土资源局李集镇国土资源所出具的证明，项目用地属于建设用地，符合李集镇土地利用总体规划，根据李集镇人民政府出具的证明，项目符合李集镇村镇发展规划，通过与漯河市李集镇饮用水源保护区范围比对，项目也不在漯河市郾城区李集镇集中式饮用水水源保护区内。周围无重污染企业，符合《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）中的相关选址要求。 综上项目选址可行。 1.3、环境质量现状评价结论 1.3.1、环境空气质量现状 拟建项目所在地环境空气质量良好，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 1.3.2、地表水环境质量现状 该项目所在区域的地表水体为颍河，颖河在西华址坊设有省控断面，根据《2017年河南省地表水环境责任目标断面水质周报》，颖河西华址坊省控断面COD、氨氮、总磷均满足《关于印发漯河市流域水污染防治攻坚5个实施方案的通知》（ 漯政办【2017】2号）中2018年对颍河的管控要求：COD20mg/L、氨氮1.0mg/L，总磷0.2mg/L，即地表水Ⅲ类指标。 1.3.3、声环境质量现状 项目位于李集镇老官田村，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，所在区域的声环境质量现状良好，可满足相关标准要求。 1.3.4、地下水质量现状 拟建项目区域无对地下水水质造成危害的污染源，水质状况良好，可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 1.4营运期环境影响评价结论 1.4.1废气 项目废气主要为食堂油烟、烘烤油烟及配料过程中的粉尘。 项目职工食堂油烟产生量45g/d，每天食堂操作间运行时间约为3小时，油烟产生量约15g/h。油烟净化设备风量为4000m3/h，油烟产生浓度为3.75mg/m3。参照《河南省地方标准 餐饮业油烟污染物排放标准》编制说明（征求意见稿，2017年5月）中建议小型规模食堂安装机械滤网+静电式+等离子复合式净化设备，对油烟的净化效率≥90%，对非甲烷总烃的净化效率≥60%，经处理后油烟排放浓度为0.375mg/ m3，排放量为0.0045kg/d，可满足《河南省地方标准 餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型规模标准最高允许排放浓度1.5mg/m3的标准要求，评价要求油烟污染物排放口与周边住宅等环境敏感建筑的最小距离应不小于20 m，排气筒出口朝向应避开易受影响的居民楼等环境敏感目标或人行通道。 饼干、蛋糕在配料时需加入植物油，烘烤过程挥发少量油烟和水蒸气，其中饼干车间设置1台隧道式烤炉用于烘烤饼干，通过配套安装1套高效静电油烟净化设备（净化效率≥90%），油烟经管道收集、高效静电油烟净化设备处理后通过高于房顶的排气筒排放，则饼干车间油烟排放浓度为1.25 mg/m3，排放速率为0.015 kg/h，蛋糕车间设置4台旋转式烤炉，在蛋糕车间安装1台高效静电油烟净化设备（净化效率≥90%），4台烤炉分别经配套管道收集、1台高效静电油烟净化设备处理后通过高于房顶的排气筒排放，蛋糕车间油烟排放浓度为0.83 mg/m3，排放速率为0.005 kg/h，均可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许排放浓度2 mg/m3，大型规模油烟净化设备最低去除效率85%的要求。 配料间粉尘产生量为0.14 t/a，0.12kg/h，产生量较小，以无组织形式排放。建议操作工人在加料时要减慢加料速度，尽量降低物料落差，减少加料过程中产生的粉尘，另外要定期对车间内进行清扫，安装排风扇加强通风，对周围环境影响较小。 1.4.2废水 项目废水产生总量为3.12m3/d（936m3/a），设备地面清洗废水及食堂废水经隔油+沉淀（隔油沉淀池1座，2 m3）处理后和生活污水一起汇入化粪池（化粪池1座，10 m3）中进一步处理后定期清掏用作农肥，不外排，对周围水环境影响较小。 1.4.3噪声 本项目主要噪声源为和面机、成型机、理饼机、风机、包装机等设备运行时产生的机械噪声，源强为70~80dB（A）。经采取设备基础减振、车间密闭隔声、安装隔声罩等降噪措施并经一定距离衰减和后，预测工程建成后四周厂界昼间噪声排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 1.4.4固体废物 项目营运期间产生的固体废物主要有废包装材料、残渣等生产固废、员工生活垃圾等。 废包装材料及废纸托产生量约为2.2t/a，集中收集至固废暂存处定期外售。生产过程中成型检验整理、设备清洗等残渣约为0.8t/a ，打蛋产生鸡蛋壳约为0.1 t/a，残渣及鸡蛋壳收集后可作为饲料外售。 项目生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一处理。 综上所述，项目固废在采取以上处理措施理后均能做到合理处置，对环境的影响不大，不会产生二次污染。 1.5总量控制 本项目建成后设备地面清洗废水及食堂废水经隔油沉淀池池（1座，2m3）处理后和生活污水一起汇入化粪池（1座，10m3）中进一步处理后定期清掏用作农肥，不外排，项目废气主要是食堂油烟、烘烤油烟和配料粉尘，经相应措施处理后达标排放，因此项目不设总量控制指标。 1.6总结论 综上所述，该项目在建设过程中及运营后，若能严格执行环境管理的有关规定，按照“三同时”的要求，认真落实各项污染治理措施，满足本环评提出的各项环保要求，从环保角度分析，该项目建设是可行的。 2、建议与要求 在项目建设和运行后，需注意以下几方面的工作： 1、严格执行环保“三同时”制度，评价中提出的各项污染防治设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 2、企业应加强各类环保设施管理与维护，确保其正常运行，并严格控制工艺操作参数。 3、建立完善安全操作规章制度，重视员工的职业劳动健康环境。 3、环保验收一览表 表17 项目“三同时”验收一览表 污 染 源 污 染 防 治 措 施 验收标准或要求 废气 食堂油烟 1套机械滤网+静电式+等离子复合式净化设备+高于房顶的排气筒1座 满足《河南省地方标准 餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型规模标准 烘烤油烟 饼干车间：配套管道+1套高效静电油烟净化设备+1座高于车间的排气筒；蛋糕车间：配套管道+1套高效静电油烟净化设备+1座高于车间的排气筒 满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）大型 配料粉尘 配料间安装排风扇 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 废水 生活污水 化粪池（（1座，10m3））、 隔油沉淀池（1座，2 m3）及配套管道 不外排 生产废水 噪声 固定噪声源 采取减振、隔声等降噪措施 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2类标准 固废 生活垃圾 垃圾箱 措施落实到位，固废暂存场所应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）》的要求，并具备“三防”措施 废包装材料、废纸托 固废暂存处（10m2），收集后外售 残渣、鸡蛋壳 其他 绿化 绿化500m2 /

# Text boxes

植物油

空地

搅拌

乡

间

小

道

老官田村

本项目

乡间小道

水塘

125m

新鲜水

4.3

注浆成型

0.06

0.48

0.3

0.6

设备清洗水

495m

自然沟

空地

化粪池

废纸托

杀菌

废包装材料

油烟及水蒸气

电

起酥油、白糖

粉尘

打蛋

蛋壳

入库

检验包装

出炉喷油

入炉烘烤

成型

配料和面

面粉、植物油、水添加剂

面粉、植物油、水添加剂

夹心

隔油+沉淀

0.6

0.72

3

布袋郭

1250m

废饼干

N

颍河

冷却、脱模

油烟及水蒸气

废包装材料、残次品

电

粉尘

入库

冷却整理

检验包装

摆盘烘烤

醒面

2.4

生活用水

农肥清运

配料搅拌

0.72

0.4（逸散或进入产品）

3.12

0.12

0.24

地面清洁水

0.4

配料用水