河南政检检测研究院有限公司

检  测  报  告

政检测字（2018）-S-005号

项目名称：                    土壤委托检测

委托单位：               漯河市银凤纸业有限公司

检测类别：                       土壤

报告日期：                  2018年12月10日

(加盖业务专用章）

检测报告说明

1．本报告无本公司业务专用章、骑缝章及章无效。

2．报告内容需填写齐全，无审核签发者签字无效。

3．由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。

4．本报告未经同意不得用于广告宣传。

5.复制本报告中的部分内容无效。

河南政检检测研究院有限公司

地 址：漯河市召陵区东城产业集聚区桃园路北侧21幢101号

邮 编：462300

电 话：0395-6666966

传 真: 0395-6666966

受漯河市银凤纸业有限公司委托，河南政检检测研究院有限公司于2018年12月3日在漯河市银凤纸业有限公司厂区内的6点位土壤进行了检测，并对检测结果进行了分析，在此基础上编制本报告。

2  检测点位及示意图

图1 本项目检测点位示意图

土壤：东厂界内10m、西厂界内10m、南厂界内10m、北厂界内10m、固废暂存、生产车间周围。

3  检测内容

本次检测内容及频次见表3-1。

表3-1                  检测内容及频次

| 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 东厂界内10m | PH、砷、镉、铜、汞 镍、铬、锌、锰、硒、苯、锑、氟化物、矿物油、苯乙烯、甲苯 | 1次/天，1天 |
| 西厂界内10m | PH、砷、镉、铜、汞 镍、铬、锌、锰、硒、苯、锑、氟化物、矿物油、苯乙烯、甲苯 | 1次/天，1天 |
| 南厂界内10m | PH、砷、镉、铜、汞 镍、铬、锌、锰、硒、苯、锑、氟化物、矿物油、苯乙烯、甲苯 | 1次/天，1天 |
| 北厂界内10m | PH、砷、镉、铜、汞 镍、铬、锌、锰、硒、苯、锑、氟化物、矿物油、苯乙烯、甲苯 | 1次/天，1天 |
| 固废暂存 | PH、砷、镉、铜、汞 镍、铬、锌、锰、硒、苯、锑、氟化物、矿物油、苯乙烯、甲苯 | 1次/天，1天 |
| 生产车间周围 | PH、砷、镉、铜、汞 镍、铬、锌、锰、硒、苯、锑、氟化物、矿物油、苯乙烯、甲苯 | 1次/天，1天 |

4  检测分析方法及检测分析仪器

检测过程中采用的检测分析方法及检测分析仪器分别见表4-1与表4-2。

表4-1 检测分析方法一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测分析方法 | 检测依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | 土壤PH有测定 | NY/T 1377-2007 | / |
| 2 | 砷 | 原子荧光法 | GB/T 22105.2-2008 | 0.01 mg/kg |
| 3 | 镉 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 | 0.01 mg/kg |
| 4 | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138-1997 | 1mg/kg |
| 5 | 汞 | 原子荧光法 | HJ 680-2013 | 0.002 mg/kg |
| 6 | 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17139-1997 | 5 mg/kg |
| 7 | 铬 | 原子吸收分光光度法 | HJ 491-2009 | 5 mg/kg |
| 8 | 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138-1997 | 0.5 mg/kg |
| 9 | 锰 | 原子吸收分光光度法 | 土壤元素的近代分析方法 | 3.1 mg/kg |
| 10 | 硒 | 微波消解/原子荧光法 | HJ 680-2013 | 0.01 mg/kg |
| 11 | 苯 | 挥发性有机物的测定 | HJ 741-2015 | 0.01 mg/kg |
| 12 | 锑 | 微波消解/原子荧光法 | HJ 680-2013 | 0.01 mg/kg |
| 13 | 氟化物 | 离子选择电极法 | GB/T 22104-2008 | 3.2 μg/kg |
| 14 | 矿物油 | 红外分光光度法 | CJ/T 221-2005 | / |
| 15 | 苯乙烯 | 挥发性有机物的测定 | HJ 741-2015 | 0.02 mg/kg |
| 16 | 甲苯 | 挥发性有机物的测定 | HJ 741-2015 | 0.006 mg/kg |

表4-2 检测分析仪器一览表

| 序号 | 检测项目 | 仪器名称 | 仪器规格/型号 | 仪器公司编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | 酸度计 | PHS-3C | ZJ-007 |
| 2 | 砷 | 原子荧光光度计 | PF32 | ZJ-005 |
| 3 | 镉 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990F | ZJ-004 |
| 4 | 铜 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990F | ZJ-004 |
| 5 | 汞 | 原子荧光光度计 | PF32 | ZJ-005 |
| 6 | 镍 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990F | ZJ-004 |
| 7 | 铬 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990F | ZJ-004 |
| 8 | 锌 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990F | ZJ-004 |
| 9 | 锰 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990F | ZJ-004 |
| 10 | 硒 | 原子荧光光度计 | PF32 | ZJ-005 |
| 11 | 苯 | 气相色谱仪 | GC7820 | ZJ-018 |
| 12 | 锑 | 原子荧光光度计 | PF32 | ZJ-005 |
| 13 | 氟化物 | 酸度计 | PHS-3C | ZJ-007 |
| 14 | 矿物油 | 红外分光测油仪 | F2000-II | ZJ-003 |
| 15 | 苯乙烯 | 气相色谱仪 | GC7820 | ZJ-018 |
| 16 | 甲苯 | 气相色谱仪 | GC7820 | ZJ-018 |

5  检测质量保证

质量控制与质量保证严格执行《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》(HJ/T 373-2007) 、《环境监测技术规范》、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166- -2004)、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》( GB 36600-2018) 《环境水质监测质量保证手册》（第二版）和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量。

5.1 检测期间生产工况稳定，各污染治理设施运行基本正常。

5.2 合理布设检测点位,保证各检测点位布设的科学性和可比性。

5.3 采样、运输、保存、交接等过程严格按照国家相关技术规范进行，检测人员做好现场采样和样品交接记录。

5.4 所有检测及分析仪器均在有效检定期内，并参照有关计量检定规程定期校验和维护。

5.5 土壤检测严格按照《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166- -2004)、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》( GB 36600-2018) 规定执行。现场采样后带回实验室按国标要求进行前处理后再做检测分析，分析过程实施自控。

5.6 检测人员经考核合格，持证上岗。

5.7检测数据严格实行三级审核制度。

6  检测分析结果

检分析结果见表6-1

表6-1  土壤检测分析结果一览表（一）

| 采样日期 | 取样位置 | pH | 砷 | 镉 | 铜 | 汞 | 镍 | 铬 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| 2018-12-3 | 东厂界内10m | 8.35 | 5.63 | 0.08 | 15 | 未检出 | 11 | 26 | 40.2 |
| 2018-12-3 | 西厂界内10m | 8.42 | 8.11 | 0.19 | 18 | 未检出 | 25 | 57 | 62.3 |
| 2018-12-3 | 南厂界内10m | 8.26 | 8.77 | 0.25 | 20 | 未检出 | 26 | 64 | 75.9 |
| 2018-12-3 | 北厂界内10m | 8.16 | 9.12 | 0.35 | 28 | 未检出 | 29 | 68 | 89.6 |
| 2018-12-3 | 固废暂存 | 8.34 | 8.97 | 0.09 | 17 | 未检出 | 19 | 51 | 70.9 |
| 2018-12-3 | 生产车间周围 | 8.39 | 7.59 | 0.18 | 23 | 未检出 | 14 | 32 | 84.7 |
| 采样日期 | 取样位置 | 锰 | 硒 | 苯 | 锑 | 氟化物 | 矿物油 | 苯乙烯 | 甲苯 |
|  |  | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| 2018-12-3 | 东厂界内10m | 268 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 207 | 0.35 | 未检出 | 未检出 |
| 2018-12-3 | 西厂界内10m | 547 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 178 | 0.26 | 未检出 | 未检出 |
| 2018-12-3 | 南厂界内10m | 548 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 195 | 0.41 | 未检出 | 未检出 |
| 2018-12-3 | 北厂界内10m | 568 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 242 | 0.62 | 未检出 | 未检出 |
| 2018-12-3 | 固废暂存 | 351 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 158 | 0.28 | 未检出 | 未检出 |
| 2018-12-3 | 生产车间周围 | 438 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 287 | 0.33 | 未检出 | 未检出 |

报告编制：                           审   核：                      签   发：

日   期：                           日   期：                      日   期：

# （加盖业务专用章）