建设项目基本情况

| 项目名称 | 年生产1亿支易拉罐项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河市骉鑫金属制品有限公司 |
| 法人代表 | 许林清 | 联 系 人 | 许林清 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区孟庙镇杜李村107国道东孟平铁路北300米 |
| 联系电话 | 13663959239 | 传 真 | / | 邮政编码 | 462300 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区孟庙镇杜李村107国道东孟平铁路北300米 |
| 立项审批部门 | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 批准文号 | 2018-411103-33-03-025901 |
| 建设性质 | 新建▇改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C3311 金属结构制造 |
| 占地面积 （平方米） | 4000 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中环保投 资(万元) | 5 | 环保投资占 总投资比例 | 10% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2018年7月 |
| 内容及规模： 1、项目由来 易拉罐是当今世界饮料包装行业中倍受青睐的包装材料，具有美观轻便、便于携带、使用方便等特点，具有良好的市场前景。漯河市骉鑫金属制品有限公司在漯河市郾城区孟庙镇杜李村107国道东孟平铁路北300米，租用现有厂房，拟建设年生产1亿支易拉罐项目。该项目占地面积约4000m2，总建筑面积4000m2，投资50万元。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 44 号）规定，本项目属二十二、金属制品业67“金属制品加工制造”中的“其他（仅组装的除外）”类，应编制环境影响报告表。 漯河市骉鑫金属制品有限公司委托南阳市环境保护科学研究所有限公司对本项目进行环境影响评价（委托书见附件一）。我公司接受委托后，在现场踏勘、资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环评有关规定和评价技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，在分析建设项目特点和评价区域环境特征的基础上编制完成了本环境影响评价报告表。 2、项目周边环境现状 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇杜李村107国道东孟平铁路北300米现有厂区内，具体地理坐标为北纬33.63878，东经113.99904。厂区北侧为冰淇淋厂，西侧靠近107国道，东侧、南侧均为农田，距离项目最近敏感点为项目东南侧400m的杜李村。项目地理位置图见附图一，周边环境示意图见附图二，厂区平面布置图见附图三。 3、项目建设内容 漯河市骉鑫金属制品有限公司年生产1亿支易拉罐项目总投资50万元，利用原有土地厂房建设三片铁易拉罐生产线3条，建筑面积4000m2，将厂房分割为不同生产单元。项目组成及主要建设内容见表1。 表1 工程建设内容一览表 项目组成 工程内容 备注 主体工程 生产车间 厂房1栋，轻钢结构，建筑面积1600m2； 3条易拉罐生产线 仓库 建筑面积1600m2； 原料库及成品库各一半 辅助工程 办公用房 建筑面积800m2 / 公用工程 供电 电网供电 / 供水 自备井 / 环保工程 噪声治理 减振基础、厂房隔声 / 废水治理 旱厕暂存，周边农户定期清理作为农肥施于农田，不外排 / 固废 垃圾箱、固废暂存处 / 4、原辅材料、能源消耗及生产设备 项目主要辅助材料及能源消耗情况见表2，项目主要生产设备见表3，项目主要产品方案见表4。 表2 主要原辅材料、能源消耗 类别 序号 名称 单位 消耗量 备注 原辅材料 1 马口铁 t/a 3250 市场采购 2 底盖 万支/a 10000 市场采购 3 外包装材料 t/a 0.8 市场采购 能源 4 水 m3/a 200 自备井 5 电 KWh/a 150000 城区电网 表3 主要生产设备及设施一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 裁剪机 台 3 / 2 焊接机 台 3 / 3 封口机 台 3 / 4 包装机 台 3 / 表4 主要产品方案 序号 名称 单位 数量 备注 1 易拉罐 万支/a 10000 / 说明：备项目易拉罐包装产品属于三片装，项目加工对象主要为罐身和罐底，易拉罐盖部为现成的外购件。 5、劳动定员及工作制度 项目年生产天数为200天，职工定员20人，其中管理人员5人，每天工作8小时，白天工作制。 6、产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不在其中列出的“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”项目名单目录内，属“允许类”项目；且本项目已经漯河市郾城区发展和改革委员会备案（项目代码：2018-411103-33-03-025901），因此，项目符合相关的国家产业政策。 7、项目用地及乡镇规划相符性 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇杜李村107国道东孟平铁路北300米现有厂区内，根据漯河市国土资源局孟庙镇国土资源所及漯河市郾城区孟庙镇人民政府所出具的证明知：项目用地为建设用地，符合土地利用及乡镇规划要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目利用郾城区孟庙镇杜李村107国道东孟平铁路北300米厂区现有闲置厂房，无原有污染情况。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东经113°27'~114°16'，总面积2617km2，其中市区建成区位于东经114°04'，北纬33°33'，距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇杜李村107国道东孟平铁路北300米现有厂区内，地理位置见附图一。 2、地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3、地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区；Ⅱ类地区分布在老城区；Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本列度为六度。 4、水文地质 漯河市位于淮河冲积平原西部，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而地下水源丰富。 漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5、河流水系 漯河市属淮河流域，其中沙、颍河水系流域面积2500km2，占全市面积的93％，洪汝河水系流域面积193km2，占全市面积的7％。境内流域面积大于1000 km2的河道有沙河、颍河、澧河、清淠河、吴公渠等五条，流域面积在100~1000 km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。 6、气候特征 漯河市地处中原腹地，属温带大陆性气候，四季分明，雨量偏少且集中，年平均降雨量770.2mm，多集中在6～9月份；市区多年平均气温14.4℃，最高气温42℃，最低气温-15.9℃；全年风向偏南风略占优势，以SSE出现频率最高，年平均风速2.4m/s，冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已遭破坏，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、区域及人口 漯河市1948年设县级市，1986年升格为省辖市，是省定“内陆特区”， 2004年9月经国务院批准，漯河市再次进行区划调整，由三县一区调整为两县三区，现辖有舞阳县、临颍县、郾城区、召陵区和源汇区。 2017年漯河市常住人口265.03万人。全年出生人口3.55万人，出生率12.56‰；死亡人口1.59万人，死亡率5.62‰；全年净增人口1.96万人，自然增长率为6.94‰。全市城镇化率50.51%，比上年提高1.68个百分点。 2、交通 漯河市为豫中南地区的重要交通枢纽，京广铁路纵贯南北，漯宝铁路向西与焦枝线相连，107国道和京深高速、南洛高速公路纵贯全境，有4条省级公路干线与4条县级公路纵横交织。 3、经济状况 2017年全市生产总值1165.1亿元，增长8.2%；其中，第一产业增加值114.8亿元，增长4.4%；第二产业增加值713.8亿元，增长7.9%；第三产业增加值336.6亿元，增长10.3%；三次产业结构为9.8:61.3:28.9，第三产业增加值占生产总值的比重比上年提高1.8个百分点。人均生产总值44089元，比上年增长7.7%。 全年地方财政总收入134.5亿元，比上年增长9.6%。一般公共预算收入82.7亿元，增长12.3%，其中税收收入63.1亿元，增长11.1%，占一般公共预算收入的76.4%。一般公共预算支出175.1亿元，下降1.4%，其中民生支出129.9亿元，占一般公共预算支出的74.2%。 全年全市全部工业增加值662.6亿元，比上年增长7.8%。规模以上工业增加值增长8.3%。全年全市固定资产投资1185.3亿元，比上年增长11.8%；全年全市社会消费品零售总额550.3亿元，比上年增长12.0%。 4、文物保护 漯河文物资源丰富，全市有省级以上文物保护单位16处。目前，厂址周围区域尚未发现地表文物古迹。 5、漯河市城市总体规划（2012-2030） （1）规划年限：2012~2030； （2）规划范围： ①市域城镇规划：漯河市域，包括两县三区，即下辖临颍县、舞阳县以及源汇区、郾城区和召陵区，面积2617km2。 ②城市规划区：漯河市城市规划区，包括现状城区7个街道办事处以及城区外围的1个国家漯河经济技术开发区、5个建制镇、4个乡镇所在辖区范围，用地面积约548km2。 ③中心城区：漯河市中心城区，西边界以京广高铁线以西3km为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 ◆本次项目选址位于漯河市郾城区孟庙镇杜李村107国道东孟平铁路北300米现有厂区内，不在漯河市城市总体规划区范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 项目位于漯河市郾城区孟庙镇杜李村107国道东孟平铁路北300米现有厂区内，项目环境空气质量现状评价采用《漯河市环境质量监测年鉴》（2016年度），漯河市环境空气主要监测因子SO2、NO2、PM10，漯河市区全年日平均值浓度分别为：34µg/m3、36µg/m3、133µg/m3，能够满足《环境空气质量标准》( GB3095-2012)二级标准。 2、地表水 本项目所在区域地表水体为颍河（项目东北距颍河5500m）。地表水质量评价采用《2017年第32期河南省地表水环境责任目标断面水质周报》中对西华址坊断面的监测数据进行评价。由监测数据可知西华址坊断面主要污染因子COD、氨氮、总磷的周平均值分别为：16mg/L、0.22mg/L、0.14mg/L，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 3、地下水环境 根据《漯河市环境监测年鉴》（2016年），漯河市浅层和中深层地下水pH、总硬度、溶解性固体、高锰酸盐指数、氨氮的均值分别为：7.20、344mg/L、572mg/L、0.94mg/L、0.092 mg/L，各项指标均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。 4、环境噪声 本项目所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类或4a类（西厂界）标准。根据现场监测，监测结果见表5。 表5 项目所在区域噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位 测量值（昼间） 测量值（夜间） 功能区类别 达标情况 东厂界 48.2 46.0 2类 达标 北厂界 51.9 47.8 达标 南厂界 52.2 46.7 达标 西厂界 56.4 53.0 4a类 达标

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表6。 表6 本项目主要环境保护目标及保护级别 项目 环境保护目标 方位，距离 保护级别 环境空气 杜李村 SE，400m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 地下水 区域浅层地下水 / 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准 噪声 周边声环境 / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类或4a类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准 主要污染物控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 pH COD （mg/L） 总磷（mg/L） 总氮（mg/L） BOD5 （mg/L） 氨氮 （mg/L） 6～9 20 0.2 1.0 4.0 1.0 《地下水环境质量标准》 （GB/T14848-93）Ⅲ类标准 pH 总硬度 （mg/L） 高锰酸盐指数 （mg/L） 氨氮 （mg/L） 溶解性总固体 （mg/L） 6.5～8.5 450 3.0 0.2 1000 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) 1h平均 24h平均 1h平均 24h平均 24h平均 24h平均 500 150 200 80 150 75 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类/4a标准标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 60/70 50/55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 项目 执行标准 控制指标及标准限值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348—2008）2类/4类标准 昼间dB(A) 夜间dB(A) 60/70 50/55 固体废物 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目废水主要为职工生活污水，年排放量为160m3/a，生活污水经旱厕暂存后由周边农户定期清理，全部作为农肥施于农田，不外排。 |

建设项目工程分析

易拉罐生产工艺流程简述： 项目工艺流程图如图1所示： 图1 工艺流程及排污节点图 项目工艺流程简述： 项目外购的已彩印图案的马口铁原材料，首先经裁剪机剪裁成所需要的合格尺寸； 经剪板后的马口铁用焊接机焊接，项目所用焊接机为电阻焊。电阻焊施焊时，电极对被焊金属施压并通电，电流通过金属件紧贴的接触部位时，电阻较大，发热并熔融接触点，在电极压力作用下，接触点处焊为一体。马口铁焊接后不进行打磨。 通过焊接后封底，经检验合格后包装入库即可。 主要污染工序： 1、施工期 项目租用漯河市郾城区孟庙镇杜李村107国道东孟平铁路北300米现有厂区内，施工期工程主要进行室内设备安装调试，施工期短，对环境影响较小，因此，不在对项目施工期进行分析。 2、运营期 （1）废水 ① 给水水量 本项目的用水主要为生活用水。 项目职工定员20人，全年工作200d，均不在厂区内食宿，根据《给水排水设计手册（第二册）建筑给水排水》（第二版），工业企业职工用水量按50L/人▪d计，则厂区职工生活用水量为1.0m3/d ，即200m3/a 。 ② 废水排放 项目营运期间废水主要为职工生活污水。项目生活用水量为1.0 m3/d ，即200m3/a，废水排放系数取0.8，则项目生活污水排放量0.8 m3/d ，即160m3/a。生活污水经旱厕暂存后由周边农户定期清理，全部作为农肥施于农田，不外排。 （2）噪声 项目营运期噪声污染源主要为设备运行产生的机械噪声，类比同类项目实测值，营运期噪声源强约为60-80dB（A）。 （3）固体废物 项目营运期间产生的固体废物主要有生产固废和生活垃圾等。 ① 生产固废 易拉罐生产过程中的固废主要为废铁屑、废边角料等。类比同类企业——河南丰之源生物科技有限公司的生产情况知：本项目产生的废铁屑、废边角料每年产生量约为3.5t/a，集中收集后，外售处置。 ② 生活垃圾 本项目劳动定员20人，生产天数200d/a，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d 计，则职工生活垃圾产生量为10kg/d、2t/a，由垃圾桶集中收集后由环卫部门统一处理。 项目营运期主要污染物产出工序见表7。 表7 营运期污染物产生工序一览表 项目 产生工段 污染因素 排放去向 废气 无 无 / 废水 职工生活 COD、氨氮 生活污水经旱厕堆肥处理后由周边农户定期清理，全部作为农肥施于农田，不外排。 噪声 整个生产过程 裁剪机、焊接机、封口机、包装机等 四周厂界区域 固废 生产过程 废铁屑、废边角料 集中收集后，外售处置 职工生活 职工生活垃圾 环卫部门统一处置

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 水量：1m3/d、160m3/a COD：350mg/L、0.056t/a 氨氮：30mg/L、0.0048t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废铁屑、废边角料 | 3.5t/a | 集中收集后，外售处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 2t/a | 集中收集后，由环卫部门统一处理 |
| 噪 声 | 本工程噪声主要为裁剪机、焊接机、封口机、包装机等设备运行噪声，其源强为60~80dB(A)之间。 |
| 其 他 | / |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目租赁漯河市郾城区孟庙镇杜李村107国道东孟平铁路北300米现有厂区内，通过采取各种污染防治措施，不会对周围生态环境造成明显不利影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租用漯河市郾城区孟庙镇杜李村107国道东孟平铁路北300米现有厂区内，主要涉及设备安装，不再对施工期环境影响进行分析。

营运期环境影响分析： 大气环境影响分析 本项目生产运营过程中用的是电阻焊，用电加热将马口铁受热粘合在一起，焊接过程中无烟尘产生，因此项目无废气污染。 2、地表水环境影响分析 项目营运期外排废水主要为职工生活污水。 由前面分析知：项目生活用水量为1.0m3/d ，即200m3/a，废水排放系数取0.8，则项目生活污水排放量0.8m3/d ，即160m3/a。主要污染物COD、氨氮产生浓度分别为350mg/L、30mg/L。生活污水经旱厕暂存后由周边农户定期清理，全部作为农肥施于农田，不外排。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目噪声主要为焊接机、裁剪机、封口机及包装机等设备运行噪声，其源强为60~80dB(A)之间，建设单位拟针对机械设备安置减振垫、生产时厂房进行封闭，主要噪声设备源强及降噪措施见下表。 表8 主要设备噪声源情况 噪声源 数量(台) 最大噪声级[dB(A)] 治理措施 治理后源强 焊接机 3 70 车间隔声、基础减振 50 裁剪机 3 80 车间隔声、基础减振 60 封口机 3 70 车间隔声、基础减振 50 包装机 3 60 车间隔声、基础减振 40 （2）预测方法 根据本工程主要噪声设备的分布状况和源强，计算出各声源对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下： 1）点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； 2）噪声源叠加公式 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 （3）噪声预测结果 根据项目噪声源的分布，对厂址四周厂界昼间噪声排放量进行预测计算，项目厂界噪声预测结果统计分析见表9。 表9 项目厂界噪声预测结果统计分析一览表 设备名称 源强 （dB(A)) 降噪后叠加值（dB(A)) 预测点 距厂界距离(m) 厂界贡献值(dB(A)) 标准值(dB(A)) 焊接机、裁剪机、封口机及包装机 车间85.63 65.63 东厂界 4 53.23 昼间：60 南厂界 3 56.09 北厂界 3 56.09 西厂界 20 39.61 昼间：70 由上表知，项目主要高噪声设备采取厂房密闭隔声、安装减振基础，并加强日常维护管理等降噪措施，经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类或4类标准的要求。 4、固体废物影响分析 主要有生产固废和生活垃圾等。 （1）生产固废 易拉罐生产过程中的固废主要为废铁屑、废边角料等。类比同类企业——河南丰之源生物科技有限公司的生产情况知：本项目产生的废铁屑、废边角料每年产生量约为3.5t/a，集中收集后，外售处置。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员20人，生产天数200d/a，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d 计，则职工生活垃圾产生量为10kg/d、2t/a，由垃圾桶集中收集后由环卫部门统一处理。 5、项目污染物产排情况汇总 本项目运营后主要污染物产排情况见表10。 表10 项目污染物产排情况汇总表 污染因素 产生情况 排放情况 废水 生活污水 水量：1m3/d、160m3/a COD：350mg/L、0.056t/a 氨氮：30mg/L、0.0048t/a 0 固废 废铁屑、废边角料 2t/a 0 生活垃圾 1.5t/a 0 噪声 项目主要高噪声设备采取厂房密闭隔声、安装减振基础，并加强日常维护管理等降噪措施，经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类或4类标准的要求 6、污染防治措施及环保投资 本项目总投资50万元，其中环保投资约为5万元，占总投资的10%，本项目环保投资概算见表11。 表11 环保防治措施、投资及验收一览表 污染源 治理及保护措施 环保设施及数量 （验收内容） 验收标准 投资 （万元） 废水 生活污水 使用旱厕，由周边农户定期清理拉走堆肥，全部作为农肥施于周围农田 旱厕1座 废水不外排 1 固废 废铁屑、废边角料 作为废品外卖 厂区设置 固废暂存处 处置率100%，不外排 2 生活 垃圾 垃圾桶，交由环卫部门处理 垃圾桶若干 噪声 生产设备噪声 设备基础减震、厂房隔声等降噪措施 高噪设备安装减振基础 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类或4类标准要求 2 合计 5

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 生活污水经旱厕暂存后由周边农户定期清理，全部作为农肥施于农田，不外排。 | 无 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废铁屑、废边角料 | 集中收集后，外售处置 | 不随意外排 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后，由环卫部门统一处理 | 无 |
| 噪 声 | 主要为焊接机、裁剪机、封口机及包装机等设备运行噪声，其源强为60~80dB(A)之间，采取厂房密闭隔声、基础减振等措施后，并经一定距离衰减，预测厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类或4类标准的要求 |
| 其 他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 项目租用漯河市郾城区孟庙镇杜李村107国道东孟平铁路北300米现有厂区内进行生产，项目的实施不会改变局部的土地使用功能，项目建设对周围环境影响不大。 |

结论与建议

一、环评结论： 项目概况 漯河市骉鑫金属制品有限公司年生产1亿支易拉罐项目位于漯河市郾城区孟庙镇杜李村107国道东孟平铁路北300米，总投资50万元，租用现有空厂房，生产规模为年生产1亿支易拉罐。 2、项目产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不在其中列出的“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”项目名单目录内，属“允许类”项目；且本项目已经漯河市郾城区发展和改革委员会备案（项目代码：2018-411103-33-03-025901），因此，项目符合相关的国家产业政策。 3、项目选址可行性 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇杜李村107国道东孟平铁路北300米现有厂区内，根据漯河市国土资源局孟庙镇国土资源所及漯河市郾城区孟庙镇人民政府所出具的证明知：项目用地为建设用地，符合土地利用及乡镇规划要求。 4、环境影响分析与防治措施结论 （1）废水 本项目生产过程不产生废水，废水主要为职工生活污水，废水排放量为160m3/a；主要污染物COD、氨氮产生浓度分别为350mg/L、30mg/L。生活污水经旱厕暂存处理后由周边农户定期清理，全部作为农肥施于农田，不外排。 （2）废气 本项目生产运营过程中用的是电阻焊，用电加热将马口铁受热粘合在一起，焊接过程中无烟尘产生，因此项目无废气污染。 （3）噪声 项目高噪设备主要为焊接机、裁剪机、封口机、包装机等，其源强为60~80dB(A)之间，采取厂房密闭隔声、基础减振等措施后，并经一定距离衰减，预测厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类或4类标准的要求。 （4）固体废物 易拉罐生产过程中的固废主要为废铁屑、废边角料等。本项目产生的废铁屑、废边角料每年产生量约为3.5t/a，集中收集后，外售处置；职工生活垃圾产生量为2t/a，由垃圾桶集中收集后由环卫部门统一处理。 二、环评建议 1、严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 2. 加强对设备的维护，做好设备降噪工作，减轻机械噪声对环境的影响。 3.加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识，建立健全的各项规章制度，注意正确的操作规程。避免因操作失误造成的安全事故和环境影响。 4．对项目产生的固废要分类收集处理，避免对周边环境产生不利影响。 综上所述，漯河市骉鑫金属制品有限公司年生产1亿支易拉罐项目符合国家产业政策，项目选址可行。该项目建设在认真落实各项污染防治措施后，污染物可实现达标排放，能够达到环境保护的要求。从环境保护角度分析，该项目建设是可行的。

# Text boxes

原材料

焊接

打包

裁铁

入库

封底

检漏

噪声、固废

噪声

噪声