建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工300吨糕点类休闲食品项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河市鸿福食品有限公司 |
| 法人代表 | 段新亮 | 联 系 人 | 段新亮 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区107国道孟平铁路北650m路东 |
| 联系电话 | 15039565668 | 传 真 | / | 邮政编码 | 462300 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区107国道孟平铁路北650m路东 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建▇改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C1419 饼干及其他焙烤食品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 2000 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 300 | 其中环保投 资(万元) | 9 | 环保投资占 总投资比例 | 3% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2018年8月 |
| 内容及规模： 项目建设背景 1.1项目由来 随着人民生活水平的提高，糕点类休闲食品的需求旺盛。漯河市鸿福食品有限公司拟投资300万元，在漯河市郾城区107国道孟平铁路北650m路东，租赁厂房进行生产。项目厂房功能分区包括原料仓库、生产车间、包装车间、成品库、办公用房等，项目建成后年加工300吨糕点类休闲食品。 1.2环保法律、法规依据 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、《河南省建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须执行环境影响评价制度。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 44号）规定，项目属于 三、食品制造业第16“营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造”中的“其他（手工制作和单纯分装除外）类”，应编制环境影响报告表。 漯河市鸿福食品有限公司委托南阳市环境保护科学研究所有限公司对本项目进行环境影响评价（委托书见附件一），我公司接受委托后，在现场踏勘、资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环评有关规定和评价技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、项目周边环境现状 本项目位于漯河市郾城区107国道孟平铁路北650米路东。项目租用原有厂房进行生产，项目的北侧为仓库，东侧为林地，西侧为107国道，南侧为益雪食品厂。项目周边敏感点为距离项目东南方向530m的杜李村。 项目地理位置图见附图一，周边环境示意图见附图二，厂区平面布置图见附图三。 3、项目建设内容 漯河市鸿福食品有限公司年加工300吨糕点类休闲食品项目总投资300万元，项目拟租用现有厂房1100m2，占地2000m2。根据生产流程及工艺要求，将厂房分割为不同功能单元，新建糕点生产线一条。项目组成及主要建设内容见表1。 表1 工程建设内容一览表 项目组成 主项名称 建设内容及规模 备注 主体工程 工器具清洗 位于综合厂房东南 400m2 租用 现有 厂房 分隔 醒发间 位于综合厂房东南 成型间 位于综合厂房东南 打蛋间 位于综合厂房东北部 配料间 位于综合厂房东北部 缓冲间 位于综合厂房东北部 和面、打浆、注浆间 位于综合厂房中部 烘烤间 位于综合厂房中部南侧 紫外线杀菌 位于综合厂房中部 冷却间 位于综合厂房中部 内包间 位于综合厂房中部 外包间 位于综合厂房中部 男女洗漱间 位于综合厂房中部偏北 辅助工程 办公室 位于综合厂房西侧 100m2 租用 现有 财务室 位于综合厂房西侧 化验室 位于综合厂房西侧 公用工程 原辅料库 位于综合厂房中部北侧 50m2 租用 现有 厂房 分隔 内包库 位于综合厂房北侧 50m2 成品库 位于综合厂房西侧 500m2 给水工程 自备水井 隔油沉淀池新建，化粪池依托现有 排水工程 项目产生的少量设备清洗水经隔油沉淀池预处理后，与生活污水一起入厂区内化粪池处理定期清掏堆肥，农田利用，不外排 供电工程 由当地供电所提供 依托现有 环保工程 废水处理 项目产生的少量设备清洗水经隔油沉淀池预处理后，与生活污水一起入厂区内化粪池处理定期清掏堆肥，农田利用，不外排 隔油沉淀池新建，化粪池依托现有 废气处理 在两台烘烤炉上方设置集气罩，经油烟净化器处理后由排气筒达标排放；在配料、和面工序等产尘点上方设置集气罩，由袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放。 新建 固废 一般固废设10m2一般固废暂存间，分类处理 新建 生活垃圾 设垃圾箱，由环卫部门收集处理 新建 减振降噪系统 基础减振、隔声降噪、安装消声器 新建 4、项目产品、原辅材料及能源消耗 本项目主要产品明细见表2，主要原辅材料见表3。 表2 项目主要产品一览表 序号 产品种类名称 生产能力（t/a） 1 老面包 150 2 蛋糕 150 表3 项目主要原材料及资源、能源消耗一览表 序号 名称 单位 年消耗量t 来源 1 面粉 t/a 100 外购 2 白砂糖 t/a 80 外购 3 鸡蛋 t/a 50 外购 4 食用油 t/a 10 外购 5 生产用纯净水 t/a 60 外购 6 水 t/a 330 自备水井 7 电 KWh/a 25000 孟庙镇供电所 5、项目主要生产设备 项目主要生产设备见表4。 表4 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量 单位 1 和面机 1 台 2 成型机 2 台 3 打浆机 1 台 4 注浆机 1 台 5 烘烤炉 2 台 6 紫外线杀菌器 1 台 7 包装机 1 台 6、劳动定员及工作制度 项目年生产天数为300天，职工定员20人，其中管理人员6人，工人14人，每天工作8小时。 7、产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目产品、设备、工艺和生产能力均未被列入当前国家有关产业政策界定的限制类和淘汰类目录，属允许类，且已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目代码：2018-411103-14-03-026291（项目备案确认书详见表后附件）。因此该项目建设符合国家产业政策。 8、规划相符性 本项目位于漯河市郾城区107国道孟平铁路北650m路东，由漯河市国土资源局郾城分局孟庙镇国土所及漯河市郾城区孟庙镇人民政府分别出具的证明（见表后附件）知：该项目用地为建设用地，符合孟庙镇土地利用总体规划。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，该厂房无原有污染情况。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东经113°27'~114°16'，总面积2617km2，其中市区建成区位于东经114°04'，北纬33°33'，距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区107国道孟平铁路北650m路东，地理位置见附图1。 2、地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3、地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区；Ⅱ类地区分布在老城区；Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本列度为六度。 4、水文地质 漯河市位于淮河冲积平原西部，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而地下水源丰富。 漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5、河流水系 漯河市属淮河流域，其中沙、颍河水系流域面积2500km2，占全市面积的93％，洪汝河水系流域面积193km2，占全市面积的7％。境内流域面积大于1000 km2的河道有沙河、颍河、澧河、清淠河、吴公渠等五条，流域面积在100~1000 km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。本项目所在地河流水体为颍河。 6、气候特征 漯河市地处中原腹地，属温带大陆性气候，四季分明，雨量偏少且集中，年平均降雨量770.2mm，多集中在6～9月份；市区多年平均气温14.4℃，最高气温42℃，最低气温-15.9℃；全年风向偏南风略占优势，以SSE出现频率最高，年平均风速2.4m/s，冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，由于人类生产活动，天然植被遭破坏，野生动植物资源极少，林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、区域及人口 漯河市1948年设县级市，1986年升格为省辖市，是省定“内陆特区”， 2004年9月经国务院批准，漯河市再次进行区划调整，由三县一区调整为两县三区，现辖有舞阳县、临颍县、郾城区、召陵区和源汇区。 2017年漯河市常住人口265.03万人。全年出生人口3.55万人，出生率12.56‰；死亡人口1.59万人，死亡率5.62‰；全年净增人口1.96万人，自然增长率为6.94‰。全市城镇化率50.51%，比上年提高1.68个百分点。 2、交通 漯河市为豫中南地区的重要交通枢纽，京广铁路纵贯南北，漯宝铁路向西与焦枝线相连，107国道和京深高速、南洛高速公路纵贯全境，有4条省级公路干线与4条县级公路纵横交织。 3、经济状况 2017年全市生产总值1165.1亿元，增长8.2%；其中，第一产业增加值114.8亿元，增长4.4%；第二产业增加值713.8亿元，增长7.9%；第三产业增加值336.6亿元，增长10.3%；三次产业结构为9.8:61.3:28.9，第三产业增加值占生产总值的比重比上年提高1.8个百分点。人均生产总值44089元，比上年增长7.7%。 全年地方财政总收入134.5亿元，比上年增长9.6%。一般公共预算收入82.7亿元，增长12.3%，其中税收收入63.1亿元，增长11.1%，占一般公共预算收入的76.4%。一般公共预算支出175.1亿元，下降1.4%，其中民生支出129.9亿元，占一般公共预算支出的74.2%。 全年全市全部工业增加值662.6亿元，比上年增长7.8%。规模以上工业增加值增长8.3%。全年全市固定资产投资1185.3亿元，比上年增长11.8%；全年全市社会消费

品零售总额550.3亿元，比上年增长12.0%。 4、文物保护 漯河文物资源丰富，全市有省级以上文物保护单位16处。目前，厂址周围区域尚未发现地表文物古迹。 5、漯河市城市总体规划（2012-2030） （1）规划年限：2012~2030； （2）规划范围： ①市域城镇规划：漯河市域，包括两县三区，即下辖临颍县、舞阳县以及源汇区、郾城区和召陵区，面积2617km2。 ②城市规划区：漯河市城市规划区，包括现状城区7个街道办事处以及城区外围的1个国家漯河经济技术开发区、5个建制镇、4个乡镇所在辖区范围，用地面积约548km2。 ③中心城区：漯河市中心城区，西边界以京广高铁线以西3km为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 本项目位于漯河市郾城区107国道孟平铁路北650m路东，不在城市规划区范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 项目环境空气质量现状评价采用《漯河市环境质量监测年鉴》（2017年度），漯河市环境空气主要监测因子SO2、NO2、PM10、PM2.5，漯河市区全年平均值浓度分别为：15µg/m3、36µg/m3、113µg/m3、63µg/m3，能够满足《环境空气质量标准》( GB3095-2012)二级标准。 2、地表水 本项目所在区域地表水体为颍河（项目东北距颍河5000m）。地表水质量评价采用《2017年第32期河南省地表水环境责任目标断面水质周报》中对西华址坊断面的监测数据进行评价。由监测数据可知西华址坊断面主要污染因子COD、氨氮、总磷的周平均值分别为：16mg/L、0.22mg/L、0.14mg/L，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 3、地下水环境 根据《漯河市淞江集聚区发展规划（调整方案）》（2013-2020）距本项目较近的路堂村地下水的监测情况知：其浅层和中深层地下水pH、总硬度、溶解性固体、高锰酸盐指数、氨氮的均值分别为：7.0、271mg/L、662mg/L、0.5mg/L、未检出，各项指标均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 4、环境噪声 本项目位于漯河市郾城区107国道孟平铁路北650米路东，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014），所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类或4a类（西厂界）标准。根据现场勘查，区域声环境质量现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类或4a类（西厂界）标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表5，敏感点分布图见附图二周边环境示意图。 表5 本项目主要环境保护目标及保护级别 项目 环境保护目标 方位，距离 规模 保护级别 地表水 颍河 NE，5000m / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 环境空气 杜李村 SE，530m / 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 地下水 区域浅层地下水 / / 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 噪声 周边声环境 / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类（西厂界）标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准 主要污染物控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 pH COD （mg/L） 总磷（mg/L） 氨氮（mg/L） BOD5 （mg/L） 总氮 （mg/L） 6～9 20 0.2 1.0 4.0 1.0 《地下水环境质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 pH 总硬度 （mg/L） 挥发性酚类 （mg/L） 氨氮 （mg/L） 溶解性总固体 （mg/L） 6.5～8.5 450 0.002 0.5 1000 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) 1h平均 24h平均 1h平均 24h平均 24h平均 24h平均 500 150 200 80 150 75 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类或4a类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 2类：60（4a类：70） 2类：50（4a类：55） |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 项目 执行标准 控制指标及标准限值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类或4类（西厂界）标准 2类 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) 4类 昼间：70dB(A) 夜间：55dB(A) 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 颗粒物有组织最高允许排放浓度及排放速率 120mg/m3、3.5 颗粒物无组织排放监控浓度限值 周界外浓度最高点 1.0mg/m3 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中型规模 最高允许排放浓度 2.0mg/m3 最低去除率 75% 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目产生的少量设备清洗水经隔油沉淀池预处理后，与生活污水一起入厂区内化粪池处理定期清掏堆肥，农田利用，不外排。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 首先是对原材料进行检验验收，剔除不合格的原料，准备相应量的面粉、水、鸡蛋液进行配料，将配好的原料加入和面机进行搅拌，同时加入糖、食用盐等相应辅料，待面团在和面机中搅拌均匀后，将和面机中取出的面团放入切割机中切割成型，切割后的面坯放入烤车推入醒发室进行醒发，在醒发结束前30分钟将在打浆机中打好的浆料倒入注浆机中对面坯进行注浆处理，然后将醒发完全的面团送入用电烤箱进行烘烤，烘烤后的面包在常温下进行冷却，然后进入杀菌间进行杀菌处理，经检验合格后进行包装，包装后即为成品。 工艺流程图： 图1 生产工艺流程及产污环节示意图 主要污染因素 1、施工期污染因素 本项目系租用现有标准厂房，不牵涉土建施工。项目施工主要以安装布局机器设备，对环境污染影响较小，本次评价不再展开分析。 2、运营期污染因素 本项目运营期间主要污染工序见表7。 表7 营运期主要污染工序一览表 类别 产生点 污染物 处理方式及去向 废气 烘烤工序 油烟 在两台烘烤炉上方设置集气罩，经光解油烟净化器处理后由排气筒达标排放 配料、和面工序 粉尘 在配料、和面工序等产尘点上方设置集气罩，由袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放 废水 生活污水 设备清洗水 COD 氨氮 项目产生的少量设备清洗水经隔油沉淀池预处理后，与生活污水一起入厂区内化粪池处理定期清掏堆肥，农田利用，不外排 噪声 生产设备 噪声 基础减震、房间隔声降噪、安装消声器 固废 打蛋工序 鸡蛋壳 专用容器收集后外售给饲料厂 生产过程 污损原料、残次品 收集后定期外售给饲料厂 生产过程 废包装材料 收集后外卖给废品收购站 生产过程 除尘器收集的粉尘 收集后定期外售给饲料厂 职工生活 生活垃圾 环卫部门处理

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大气污染物 | 烘烤工序 | 油烟 | 2.1mg/m3 | 5kg/a | 0.21mg/m3 | 0.5kg/a |
|  | 有组织排放 | 颗粒物 | 337.5mg/m3 | 810kg/a | 3.34mg/m3 | 8.1kg/a |
|  | 无组织排放 |  | / | 90kg/a | / | 90kg/a |
| 水污染物 | 生活污水 设备清洗水 | 废水量 | 270m3/a | 项目产生的少量设备清洗水经隔油沉淀池预处理后，与生活污水一起入厂区内化粪池处理定期清掏堆肥，农田利用，不外排 |
| 固体废物 | 生产 过程 | 鸡蛋壳 | 5 | 0 t/a |
|  |  | 污损原料、残次品 | 0.3 |  |
|  |  | 废包装材料 | 0.3 |  |
|  |  | 除尘器收集的粉尘 | 0.8 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2.7 |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要来自生产设备，噪声源强为70～90dB(A)。经采取厂房密闭隔声、基础减振及安装消声器等降噪措施，并经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类或4类（西厂界）标准的要求 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 项目租赁现有厂房进行生产，四周无特殊要求的生态保护点，因此工程建设对当地生态环境影响不大。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租赁现有厂房进行生产，主要涉及设备安装，因此不再对项目施工期环境影响进行分析。

营运期环境影响分析： 项目营运期污染因子主要为废水、废气、噪声及固体废弃物。 1废水 1.1废水源强 （1）设备清洗废水 项目地面只需交接班时拖地一次，废水量可忽略不计。生产废水主要为设备清洗废水，项目配料桶、拌料机等设备在使用完毕后需要清洗，清洗频次为每天一次。据企业提供资料，设备清洗水产生量约为0.1m3/d、30m3/a。其中污染物产生情况分别为COD300mg/L、氨氮20mg/L、SS200mg/L。 （2）生活污水 本项目职工20人，全年工作300d，根据《给水排水设计手册（第二册）建筑给水排水》（第二版），该项目内部不设食宿。 根据《给水排水设计手册（第二册）建筑给水排水》（第二版），工业企业职工用水量按50L/人▪d计，则厂区职工生活用水量为1m3/d ，即300m3/a 。污水排放系数取0.8，则本项目生活污水产生量为0.8m3/d*300d，即240m3/a。其中污染物产生情况分别为COD350mg/L、氨氮30mg/L。 （3）产品制作添加水 项目配料工段需要添加部分纯净水，根据建设单位提供资料可知：项目生产过程中原料需加纯净水60m3/a，折合0.2m3/d，项目所用纯净水均为外购。该部分用水除少部分（约5%）进入产品外，其余均在烘烤过程蒸发掉。 项目水平衡见下图。 1.2废水污染防治措施及影响分析 综合本项目的废水特点，主要是设备清洗废水和生活污水，本项目是食品加工企业，设备清洗废水与生活污水相似，且水量较小，本项目全场废水总量为0.9m3/d、270m3/a，项目租用的原厂区内办公用房东侧有一池容为20m3化粪池，项目产生的少量设备清洗水经隔油沉淀池预处理后，与生活污水一起入厂区内化粪池处理定期清掏堆肥，农田利用，不外排。 2 废气 项目生产过程中在烘烤环节所需热能采用电加热，因此不存在锅炉废气排放的问题，项目废气主要为项目生产时配料、和面环节产生的粉尘及烘烤环节产生的油烟。 （1）项目生产时产生的粉尘 项目生产时在配料间、和面间会产生少量的粉尘，根据同类型企业类比可知：配料、和面时粉尘产生量为原料的0.5%，项目配料、和面使用的粉状原料量为180t/a，则粉尘产生量约为0.9t/a。评价建议项目采用布袋除尘器对配料、和面环节粉尘进行收集处理，在配料点位及和面机上方分别设置集气罩，对粉尘进行收集，粉尘气体收集率均不低于90%。则废气收集装置粉尘废气收集量为0.3375kg/h、0.81t/a，无组织排放量为0.0375kg/h、0.09t/a。 1）粉尘有组织排放 针对项目粉尘废气，评价要求企业在配料点位及和面机上方分别设置集气罩，对粉尘进行收集，建议风机引风量为1000m3/h，排气筒高度不低于15m。 由粉尘有组织排放的收集量为0.3375kg/h、0.81t/a进行核算，则废气产生浓度为337.5mg/m3，袋式除尘装置除尘率按99%计，其排放浓度为3.34mg/m3，排放速率为3.34×10-3kg/h，排放浓度和排放速率分别小于120mg/m3、3.5kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准的相关要求。 粉尘无组织排放 根据以上分析，项目粉尘无组织排放源强为0.0375kg/h、0.09t/a，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），评价采用导则中估算模式计算分析项目烟（粉）尘无组织排放浓度达标情况、最大落地浓度、出现距离。评价预测分析参数选取见表8，具体预测结果见表9。 污染源 参数 污染物标准限值 排放高度(m) 6 污染物排放(kg/h) 0.0375 面源长度(m) 44 面源宽度(m) 25 距离厂界最近距离(m) 2 污染物浓度标准限值(mg/m3 ) 1.0 城市/乡村选项 乡村 表9 项目粉尘废气排放预测结果一览表 无组织排放污染源 粉尘 距源中心下风向距离（m） 下风向预测浓度 （mg/m3） 2 0.003 100 0.02639 148 0.02672 200 0.02459 300 0.02453 400 0.01991 500 0.01575 下风向最大浓度 0.02672 厂界浓度 0.003013 最大浓度出现距离 148m 大气环境防护距离 无超点 由上表预测结果可以看出，本项目周界外粉尘最大落地浓度为 0.02672mg/m3（148m处），厂界排放浓度为 0.003mg/m3，粉尘排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求。根据计算，本次项目无超标点，不需设置大气环境防护距离，对环境影响较小。 综上所述，本项目涉及的大气污染物通过相关有效措施均可以达标排放，对周边大气环境影响较小。 （2）油烟废气 油烟废气是指食堂在食物烹饪、烘烤加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解产生的废气。 项目油烟产生环节为烘烤工序，项目使用食用油10t/a，查询资料，一般150℃-160℃温度下，食用油油烟挥发量占总耗油量的0.2～0.8‰。本次评价取0.5‰，由此计算油烟产生量为0.005t/a。 评价要求针对2台烘烤机设置集气装置，统一经光解油烟净化器处理后经排气筒排放，油烟净化器的工作原理为： 通过特定波长的光线照射，激活纳米光催化剂，生成电子空穴对，使光催化剂与周围的H2O和O2分子发生作用，结合生成氢氧自由基OH，氢氧自由基OH可以层层锁住空气中各种有害成分，并且能分解有害成分的分子构造，抑制细菌生长和病毒的活性能力，从而达到杀菌、净化空气、除臭、防霉以及消除空气污染的目的。 光解油烟净化器的去除效率可以达到90%，风机风量按1000m3/h核算，则项目油烟废气经光解油烟净化器处理后，油烟排放量为0.5kg/a，排放浓度为0.21mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2要求，油烟经处理后通过屋顶排气筒排放。 参照《餐饮业环境污染管理办法》的规定，油烟净化装置应设置专门的油烟排气筒，油烟排气筒的设置应高于自身建筑物1.5m以上，排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物，排气筒周围半径10m以内有建筑物的，排气筒的设置应高于附近最高建筑物1.5m以上；因此项目排气筒高度必须高于周围半径10m内最高建筑物1.5m，且排气筒出口朝向避开易受影响建筑物。 3噪声 3.1源强分析 项目噪声源主要为和面机、成型机、注浆机、包装机、油烟净化机及除尘风机等设备运行噪声，其源强为70~90dB(A)之间，产生源强及治理效果见表10。 表10 项目主要噪声源源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 噪声源 数量（台） 源强 控制措施 治理后源强 和面机 1 85 基础减振、厂房密闭隔声 65 成型机 1 70 基础减振、厂房密闭隔声 50 注浆机 1 80 基础减振、厂房密闭隔声 60 包装机 1 75 基础减振、厂房密闭隔声 55 油烟净化风机及除尘风机 2 90 基础减振、厂房密闭隔声、消声器 55 3.2预测方法 根据本工程主要噪声设备的分布状况和源强，计算出各声源对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下： 1）点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； 2）噪声源叠加公式 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 3）噪声预测结果 根据项目噪声源的降噪叠加，对四周厂界昼间噪声排放量进行预测计算，项目厂界噪声预测结果统计分析见表11。 表11 项目厂界噪声预测结果统计分析一览表 设备名称 降噪后叠加值（dB(A)) 预测点 距厂界距离(m) 厂界贡献值(dB(A)) 标准值(dB(A)) 车间设备 67.17 东厂界 3 57.63 昼间：60 南厂界 4 55.13 北厂界 60 31.61 西厂界 20 41.15 昼间：70 由上表知，项目主要高噪声设备采取厂房密闭隔声、安装减振基础，消声器消音，并加强日常维护管理等降噪措施，经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类或4类（西厂界）标准的要求。 4、固废 项目产生的固废均为一般固废，包括：蛋壳、污损原料及残次品、废包装材料、除尘器收集的粉尘及生活垃圾。 （1）蛋壳：根据企业提供资料，项目原料中鸡蛋用量50t/a。类比漯河黄族食品有限公司的生产情况，本项目蛋壳产生量为5t/a。蛋壳粉碎后可作为动物饲料的优质钙剂，项目将蛋壳用专用容器收集后，及时外售给饲料厂。 （2）污损原料及残次品：项目生产过程中会产生一部分污损原料及残次品，根据企业提供资料可知，固体废物产生率为1‰，则产生量为0.3t/a，集中收集后，及时外售给饲料厂，为了防止二次污染的产生，评价建议公司一般固废暂存间设置在车间北侧，收集的废品应及时外售处理。 （3）废包装材料：本项目包装废料主要包括原料包装废料和成品包装废料，成品包装分为内包和外包，内包采用塑料袋，外包采用纸箱。经调查核算，包装废料产生总量为0.3t/a，主要成分为塑料和纸，经厂区内集中收集后外售废品回收站综合利用。 （4）除尘器收集的粉尘 由前面分析知：项目袋式除尘器收集的粉尘产生量为0.8t/a，其主要成分为白砂糖，为一般固废，收集后作为饲料售给饲料厂。 （5）生活垃圾：厂区职工20人，年工作300天，根据第一次全国污染源普查《城镇生活源产排污系数手册》，漯河市属于三区4类城市，人均生活垃圾产生量为0.45kg/d，则生活垃圾产生量2.7t/a，生活垃圾在厂区分类收集，袋装后定期交由环卫部门处理。 表12 项目固废产排及处置情况一览表 固体废物 产生量（t/a） 排放量（t/a） 处置措施 鸡蛋壳 5 0 收集后作为饲料卖给饲料厂 污损原料及次品 0.3 收集后作为饲料卖给饲料厂 废包装材料 0.3 作为废品卖给废品收购站 除尘器回收粉尘 0.8 收集后作为饲料卖给饲料厂 生活垃圾 2.7 收集后交由环卫部门处理 综上所述，本项目固体废物经合理处置后，固体废物对周边环境影响都不大。 5、食品卫生规范分析 本项目属食品生产企业，现结合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881-2013），就企业环境及相关内容，进行规范符合性分析。对比分析内容见表13。 表13 食品生产企业规范符合性分析对比 项目 规范要求 企业条件 符合性 厂区选址 厂区不应选择对食品有显著污染的区域 项目周边无重污染企业 符合 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址 项目废水、废气和固体废弃物可以达到合理处置 符合 厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区 项目不属于易发生洪涝灾害的地区 符合 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所 项目周围无虫害大量孳生的潜在场所 符合 厂区环境 厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染 厂区布局合理，各功能区域划分明显，并有分离或分隔措施 符合 厂区内的道路应铺设混凝土、沥青、或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生 厂区使用混凝土硬化及绿化覆盖 符合 厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的孳生 项目东侧绿化场地，且厂区绿化与厂房内部的生产车间保持有适当距离 符合 厂区应有适当的排水系 项目所在厂区排水系统完善 符合 宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔 项目不设宿舍、食堂 符合 厂房及设施卫生管理 厂房内各项设施应保持清洁，及时维修或更新，厂房地面、屋顶、天花板及墙壁有破损时，应及时修补 生产设备、生产场所定期清洗消毒 符合 用于加工、包装、储运等的设备及加工器具、生产用管道、食品接触面，应定期清洁消毒 生产设备、生产场所定期清洗消毒 符合 用于清洁消毒后的设备和用具，应妥善保管，避免交叉污染 设置专用设备清洗间用于清洗消毒 符合 废弃物处理 盛装废弃物的容器应构造合理、有特别标识或可明显区分，必要时应可封闭，防止污染食品 固废收集后暂存，定期外售 符合 应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放；废弃物应定期清除。易腐败的废弃物清除时间尽可能缩短 设有一般固废暂存间，固废暂存后定期外售，不在厂区长期储存 符合 废弃物放置场所不应有不良气味或有害、有毒气体溢出，应防止虫害的孳生，防止污染食品、食品接触面、水源及地面 固废暂存后及时外售，不在厂区长期储存 符合 由以上对比分析可知，企业在选址、厂区环境、厂房及设施卫生管理、废弃物处理方面，符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881-2013）中的相关要求。 6、项目污染物产排情况汇总 本项目运营后主要污染物产排情况见表14。 表14 本项目污染物产排情况汇总表 污染因素 产生情况 排放情况 产生浓度 产生量 排放浓度 排放量 废 水 生活污水及设备清洗废水 废水量 270m3/a 0 废 气 油烟 2.1mg/m3 5kg/a 0.21mg/m3 0.5kg/a 颗粒物 有组织排放 337.5mg/m3 810kg/a 3.34mg/m3 8.1kg/a 无组织排放 / 90kg/a / 90kg/a 固体废物 一般废物 鸡蛋壳 / 5t/a / 0 污损原料、残次品 / 0.3t/a / 废包装材料 / 0.3t/a / 除尘器收集的粉尘 / 0.8t/a / 生活垃圾 / 2.7t/a / 7、项目环保投资及竣工验收一览表 项目总投资300万元，其中环保投资约为9万元，占总投资的3%，本项目环保投资概算见表15。 表15 项目环保投资及竣工验收一览表 污染源 治理及保护措施 环保设施及数量 （验收内容） 环保投资 （万元） 验收标准 废水 生活污水及设备清洗废水 项目产生的少量设备清洗水经隔油沉淀池预处理后，与生活污水一起入厂区内化粪池处理定期清掏堆肥，农田利用，不外排 旱厕定期清掏用于农田施肥 1 不外排 废气 粉尘 在配料、和面工序等产尘点上方设置集气罩，由袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放 密闭设备，独立配料间 2 满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2排放标准 油烟 在两台烘烤炉上方设置集气罩，经油烟净化器处理后由排气筒达标排放 油烟机净化机及配套集气设置 3 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高允许排放浓度2.0mg/m3要求 固废 鸡蛋壳 收集后作为饲料卖给饲料厂 专用收集容器，一般固废暂存间10m2 2 按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制。 污损原料及次品 收集后作为饲料卖给饲料厂 废包装材料 作为废品卖给废品收购站 除尘器回收粉尘 收集后作为饲料卖给饲料厂 生活垃圾 收集后交由环卫部门处理 垃圾箱若干 噪声 设备噪声 基础减震、厂房隔声及安装消声器等 / 1 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类、4类标准要求 合计： 9

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 和面配料工序 | 颗粒物 | 在配料、和面工序等产尘点上方设置集气罩，由袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2排放标准 |
|  | 烘烤工序 | 油烟 | 在两台烘烤炉上方设置集气罩，经油烟净化器处理后由排气筒达标排放 | 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高允许排放浓度2.0mg/m3要求 |
| 水 污 染 物 | 生活污水及设备清洗废水 | COD、NH3-N | 项目产生的少量设备清洗水经隔油沉淀池预处理后，与生活污水一起入厂区内化粪池处理定期清掏堆肥，农田利用 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产 过程 | 鸡蛋壳 | 收集后作为饲料卖给饲料厂 | 按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制。 |
|  |  | 污损原料及次品 | 收集后作为饲料卖给饲料厂 |  |
|  |  | 废包装材料 | 作为废品卖给废品收购站 |  |
|  |  | 除尘器回收粉尘 | 收集后作为饲料卖给饲料厂 |  |
|  | 生活 垃圾 | 生活垃圾 | 收集后交由环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来自生产设备，噪声源强为70～90dB(A)。经采取厂房密闭隔声、基础减振、安装消音器等降噪措施，并经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准的要求 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目租赁现有厂房进行生产，不进行基础土建施工，项目主要涉及设备安装，对生态环境影响较小。 |

结论与建议

环评结论： 1、项目概况 漯河市鸿福食品有限公司年加工300吨糕点类休闲食品项目，位于漯河市郾城区107国道孟平铁路北650m路东，总投资300万元，租赁现有厂房，主要生产老面包及蛋糕。项目建成后可实现年产300吨糕点类休闲食品。 2、项目产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目产品、设备、工艺和生产能力均未被列入当前国家有关产业政策界定的限制类和淘汰类目录，属允许类，且已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目代码：2018-411103-14-03-026291（见表后附件）。因此该项目建设符合国家产业政策。 3、项目选址可行性 本项目位于漯河市郾城区107国道孟平铁路北650m路东，由漯河市国土资源局郾城分局孟庙镇国土所及漯河市郾城区孟庙镇人民政府分别出具的证明（见表后附件）知：该项目用地为建设用地，符合孟庙镇土地利用总体规划。 因此，项目选址可行。 4、环境影响分析与防治措施结论 （1）废水 项目废水包括：生活污水及设备清洗废水。 全场废水总量为0.9m3/d、270m3/a，项目租用的原厂区内办公用房东侧有一池容为20m3化粪池，项目产生的少量设备清洗水经隔油沉淀池预处理后，与生活污水一起入厂区内化粪池处理定期清掏堆肥，农田利用，不外排。 （2）废气 本项目废气主要为烘烤油烟及配料、和面环节产生的粉尘。 粉尘 项目配料、和面使用的粉状原料量为180t/a，则粉尘产生量约为0.9t/a。针对项目粉尘废气，评价要求企业在配料点位及和面机上方分别设置集气罩，对粉尘进行收集，建议风机引风量为1000m3/h，排气筒高度不低于15m。 由粉尘有组织排放的收集量为0.3375kg/h、0.81t/a进行核算，则废气产生浓度为337.5mg/m3，袋式除尘装置除尘率按99%计，其排放浓度为3.34mg/m3，排放速率为3.34×10-3kg/h，排放浓度和排放速率分别小于120mg/m3、3.5kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准的相关要求。 项目粉尘无组织排放源强为0.0375kg/h、0.09t/a，由前面预测结果可以看出，本项目周界外粉尘最大落地浓度为 0.02672mg/m3（148m处），厂界排放浓度为 0.003mg/m3，粉尘排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求。根据计算，本次项目无超标点，不需设置大气环境防护距离，对环境影响较小。 油烟 评价要求针对2台烘烤机设置集气装置，统一经光解油烟净化器处理后经排气筒排放，项目油烟废气经光解油烟净化器处理后，油烟排放量为0.5kg/a，排放浓度为0.21mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2要求，油烟经处理后通过屋顶排气筒排放。 （3）噪声 本项目噪声主要来自生产设备，噪声源强为70～90dB(A)。经采取厂房密闭隔声、基础减振及安装消声器等降噪措施，并经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准的要求。 （4）固体废物 本项目固废包括生产固废和职工生活垃圾，其中生产固废主要为鸡蛋壳、污损原材料及残次品、废弃包装材料及除尘器回收的粉尘。项目设制有一般固废暂存间，用于分类临时存放生产固废，对于污损原材料及残次品、蛋壳及除尘器收集的粉尘，需要配备专用容器收集后作为饲料卖给饲料厂；对于废弃包装物，收集后作为废品卖给废品收购站；对于职工生活垃圾，设若干垃圾箱暂存，并委托环卫部门统一清运处理。固废在落实各项评价建议措施前提下，均得到合理处置，不外排。 二、环评建议 1、严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 2. 加强对设备的维护，做好设备降噪工作，减轻机械噪声对环境的影响。 3.加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识，建立健全的各项规章制度，注意正确的操作规程。避免因操作失误造成的安全事故和环境影响。 4．严格落实废气污染防治措施，确保污染防治措施的落实到位。 5．对项目产生的固废要分类收集处理，避免对周边环境产生不利影响。 综上所述，漯河市鸿福食品有限公司年加工300吨糕点类休闲食品项目，符合国家产业政策，厂址用地性质为建设用地，项目选址可行。该项目建设在认真落实各项污染防治措施，认真执行环境保护“三同时”制度的基础上，污染物可实现达标排放，能够达到环境保护的要求。从环境保护角度分析，该项目建设是可行的。

# Text boxes

粉尘、固废、噪声

配料、打蛋

粉尘、噪声

和面

打浆、注浆

固废、噪声

成型

油烟、噪声

烘烤

固废

冷却、杀菌

固废、噪声

内包装

固废、噪声

外包装

成品

产品

1

0.2

…

单位：m3/d

定期清掏堆肥，

农田利用

设备清洗水

0.2

新鲜水及纯净水

1.3

0.8

工艺添加水

0.01

0.19

职工生活

0.1

0.1

化粪池

损耗散失：

图2   本项目用排水平衡图

0.9

隔油

沉淀

池

0.1

表8    项目粉尘无组织排放预测主要参数选取一览表