# 建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称：       年产1200吨包装材料项目

建设单位（盖章）：漯河市盼辉包装材料有限公司

# 编制日期：2018年6月25日

# 国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别----按国标填写。

4. 总投资----指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7. 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1200吨包装材料项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河市盼辉包装材料有限公司 |
| 法人代表 | 金恩付 | 联 系 人 | 金恩付 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区龙江路与太白山路交叉口亚裕产业园内2号厂房1楼东段 |
| 联系电话 | 15188436655 | 传 真 | / | 邮政编码 | 462300 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区龙江路与太白山路交叉口亚裕产业园 |
| 立项审批部门 | 漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会 | 项目代码 | 2018-411103-41-03-039832 |
| 建设性质 | 新建▇改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C2926塑料包装箱及容器制造 C2231 纸和纸板容器制造 |
| 占地面积 （平方米） | 1160 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中环保投 资(万元) | 11 | 环保投资占 总投资比例 | 22% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2018年9月 |
| 内容及规模： 1、项目由来 漯河市盼辉包装材料有限公司位于漯河市郾城区龙江路与太白山路交叉口亚裕产业园，公司拟投资50万元，建设年产1200吨包装材料项目，建成后，可年产塑料包装盒600t，纸箱600t，具有良好的经济效益和社会效益。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号和生态环境部令第1号）规定，本项目塑料包装盒生产属于十八、橡胶和塑料制品业47、“塑料制品制造”中的“其他”类，应编制环境影响报告表；纸箱生产属于十一、造纸和纸制品业29、“纸制品制造”中的“其他”类，应编制登记表，综上，项目应编制环境影响报告表。 受漯河市盼辉包装材料有限公司委托（委托书见附件1），南阳市环境保护科学研究所有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。经过对现场调查、监测和查阅有关资料，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了《漯河市盼辉包装材料有限公司年产1200吨包装材料项目环境影响报告表》。 |
| 2、项目建设地点及周边环境现状 本项目位于漯河市郾城区龙江路与太白山路交叉口亚裕产业园，北侧为可利客食品，东侧为产业园道路，南侧为鑫腾家具，西侧为润泽食品，距项目最近的敏感点为南侧380m的英张村。项目地理位置图见附图1，周边环境现状示意图见附图2。 3、项目建设内容及规模 （1）项目建设内容 项目租赁漯河市龙江路西段亚裕产业园内的2号厂房（租赁合同见附件3），占地面积1160m2，主要建设内容包括生产车间、办公室等，项目组成及主要建设内容见表1。项目平面布置见附图3。 表1 项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 主要建设内容 主体工程 生产车间 1间，建筑面积500m2，钢混结构，包括纸箱生产区、塑料包装盒生产区 辅助工程 办公室 1间，建筑面积60m2，钢混结构 成品区 位于生产车间西侧，建筑面积400m2 原料区 分别位于纸箱生产车间的南侧和塑料盒生产车间的北侧，建筑面积200m2 公用工程 给水 淞江产业集聚区供水管网 排水 雨污分流，生活污水经亚裕产业园内20m3的化粪池处理后入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理 供电 淞江产业集聚区供电 环保工程 废水治理 生活污水 经亚裕产业园内20m3的化粪池处理后入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理 废气治理 吸塑成型废气 分别经集气罩收集后由1套活性炭吸附+UV光催化氧化处理，处理后的废气通过1根15m高的排气筒排放 喷墨废气 噪声治理 车间密闭隔声、设备基础减振 固废治理 边角料、不合格产品 设置1间10m2的一般固废暂存间，暂存后外售 油墨废包装物 设置1间5m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处置 生活垃圾 设置垃圾桶，及时交由环卫部门收集处理 （2）项目建设规模 项目建成投产后，可年产塑料包装盒600t，纸箱600t。项目产品方案见表2。 表2 项目产品方案一览表 序号 产品名称 年产量 1 塑料包装盒 600t 2 纸箱 600t 项目总投资50万元，全部为企业自筹。 4、项目原辅材料及能源消耗 表3 原辅材料及能源消耗一览表 名称 单位 数量 备注 原料消耗 塑料包装盒 PET片材 t/a 375 外购 PVC片材 t/a 375 外购 纸箱 纸箱 t/a 606 外购 水性油墨 t/a 0.5 外购，已调好 能源消耗 水 m3/a 150 淞江产业集聚区供水管网 电 kWh/a 25万 淞江产业集聚区供电 PET片材：PET化学名聚对苯二甲酸乙二醇酯，是乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物，表面平滑有光泽。在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能，长期使用温度可达120℃，电绝缘性优良，甚至在高温高频下，其电性能仍较好，但耐电晕性较差，抗蠕变性，耐疲劳性，耐摩擦性、尺寸稳定性都很好。耐热性和耐寒性好，分解温度353℃，在高温情况下，它的收缩率仍然很小，具有极其优良的尺寸稳定性。在高温长时间加热或在低温情况下使用仍不影响它的特性。 PVC片材：PVC是氯乙烯单体在过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。PVC无固定熔点，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态，分解温度约为170℃。 水性油墨：主要由水溶性树脂、颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成。该油墨以水作溶解载体，挥发性有机物（VOC）含量较少，适用于烟、酒、食品、饮料、药品、儿童玩具等卫生条件要求严格的包装印刷产品。由于用水作溶解载体，水性油墨具有显著的环保安全特点：安全、无毒无害、不燃不爆，几乎无挥发性有机气体产生。项目外购的水性油墨已调好。 5、项目主要生产设备 表4 项目主要生产设备 车间 序号 设备名称 单位 数量 塑料包装盒 1 吸塑机 台 4 2 冲裁机 台 6 纸箱 1 纸箱机 台 2 2 打钉机 台 2 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，其中管理人员3人，工人7人，分为1班，每天工作8小时，年工作日300天。项目不设食堂和宿舍。 7、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；且项目已于2018年6月21日经漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会备案（见附件2），项目代码为2018-411103-41-03-039832。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建，无原有污染情况及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东经113°27'~114°16'，总面积2617km2，其中市区建成区位于东经114°04'，北纬33°33'，距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区龙江路与太白山路交叉口亚裕产业园。项目厂址地理位置见附图1。 2、地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3、地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区；Ⅱ类地区分布在老城区；Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本列度为六度。 4、水文地质 漯河市位于淮河冲积平原西部，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而地下水源丰富。 漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5、河流水系 漯河市属淮河流域，其中沙、颍河水系流域面积2500km2，占全市面积的93％，洪汝河水系流域面积193km2，占全市面积的7％。境内流域面积大于1000 km2的河道有沙河、颍河、澧河、清淠河、吴公渠等五条，流域面积在100~1000 km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。 项目所在区域纳污河流为柳河。 6、气候特征 漯河市地处中原腹地，属温带大陆性气候，四季分明，雨量偏少且集中，年平均降雨量770.2mm，多集中在6～9月份；市区多年平均气温14.4℃，最高气温42℃，最低气温-15.9℃；全年风向偏南风略占优势，以SSE出现频率最高，年平均风速2.4m/s，冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已遭破坏，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。

1、漯河市城市总体规划（2012-2030） （1）规划年限：2012~2030； （2）规划范围： ①市域城镇规划：漯河市域，包括两县三区，即下辖临颍县、舞阳县以及源汇区、郾城区和召陵区，面积2617km2。 ②城市规划区：漯河市城市规划区，包括现状城区7个街道办事处以及城区外围的1个国家漯河经济技术开发区、5个建制镇、4个乡镇所在辖区范围，用地面积约548km2。 ③中心城区：漯河市中心城区，西边界以京广高铁线以西3km为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 本项目位于漯河市城市总体规划范围内。根据漯河市城市总体规划（2012-2030）（见附图4），项目用地为二类居住用地。 2、漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013-2020） （1）规划范围 漯河市淞江产业集聚区上一轮规划区范围为东起祁山路，西至石武铁路，南起辽河路，北至龙江路，规划面积8.6km2，在上一轮规划的基础上，跨越高速客运铁路向西适度拓展，107国道以西区域向北扩展至纬八路（规划沙河路），新增规划面积5.49km2。 规划范围扩建后，总规划面积14.09km2，其中建成区4.4km2，发展区6.15km2，控制区3.54km2。规划范围东至祁山路，西至六支渠（规划兴隆山路），南至辽河路，北至纬八路（规划沙河路）。 （2）规划年限 规划期限为2013～2020年，其中近期2013～2015年；中远期2016～2020年。 （3）发展定位 以食品、医药产业为主导的制造基地，新型生态工业示范区，漯河市重要的经济增长极，现代化城市新区。 （4）空间结构和功能分区 划分为三个片区：食品加工产业园区、生物医药产业园区和综合生活配套服务区。 综合生活配套服务区：主要分布在幸福路以南、白云山路（107国道）以东区域，以现状行政办公和商业居住为基础，发展居住、商业金融、商务休闲、办公酒店、企业总部等第三产业和现代服务业，同时对现有的企业进行整合，形成以现有企业为基础，与食品加工和食品配套等产业门类相互补充的产业。 食品加工产业园区：在白云山路（107国道）以西和龙江路以北区域，规划以发展食品加工产业为主的产业片区。形成以肉制品加工、面粉制品加工、饮料加工、副产品深加工等产业门类为主的专业化产业区，形成集聚效应，增加产品附加值，打造食品加工产业园区。 生物医药产业园区：在白云山路（107国道）以西、龙江路以南区域，规划以生物医药产业为主的产业片区。围绕医药产业进行用地布局，产业主要包括缓释制剂、控释制剂、透皮贴剂、滴丸、软胶囊、气雾剂等新型制剂类产业。 107国道东侧原规划的仓储物流区、工业整合区（食品加工），107国道西侧的工业发展区（食品加工）均调整为综合生活配套服务区。107国道西侧的新特包装区南部部分调整为综合生活配套服务区，北部调整为医药加工产业园区。 （5）集聚区项目负面清单及环境准入条件 根据该集聚区规划环评报告，集聚区环境准入条件见表5，负面清单见表6。 表5 漯河市淞江产业集聚区环境准入条件 项目类别 环境准入条件 鼓励类 食品加工 符合国家产业政策要求的，采用清洁生产新工艺低水耗和低能耗的食品加工项目。 1、糕点、面包、饼干及其他焙烤食品制造； 3、米、面制品、速冻食品、方便面及其他方便食品制造； 4、雪饼、薯片、虾条、虾片等休闲食品加工； 5、肉、禽类罐头、蔬菜、水果罐头及其他罐头制造； 6、碳酸饮料、瓶（罐）装饮用水、果蔬饮料、植物蛋白饮料、茶饮料及其他饮料制造； 7、肉制品及副产品深加工项目。 医药加工 符合国家产业政策及《河南省化工项目环保准入指导意见》（豫环文〔2011〕72号）要求的，高附加值、低污染的医药加工项目。 1、缓释制剂、控释制剂、透皮贴剂、滴丸、软胶囊、气雾剂等新型制剂类产业； 2、体外诊断试剂； 3、疫苗； 4、单纯药品分装、复配项目； 5、无提炼工艺的中成药制造、中药饮片加工项目； 6、卫生材料及医药用品制造等项目； 7、医疗仪器设备及器械制造项目。 允许类 不属于禁止、限制、鼓励行业的其余行业均为允许行业； 禁止类 禁止入驻列入淞江产业集聚区负面清单中的项目 表6 漯河市淞江产业集聚区产业发展负面清单 产业类别 禁止入区项目清单 食品加工 1、不符合准入条件的项目； 2、味精、谷氨酸、赖氨酸、柠檬酸等发酵制品； 3、有发酵工艺的酒精饮料及酒类制造。 医药加工 1、不符合准入条件的项目； 2、化学合成类制药项目； 3、发酵类制药项目。 本项目位于漯河市郾城区龙江路与太白山路交叉口亚裕产业园，位于淞江产业集聚区规划范围内。本项目为塑料制品制造和纸制品制造项目，属于食品加工配套产业，属于集聚区允许类清单范畴。因此，项目符合漯河市淞江产业集聚区的环境准入条件。 根据漯河市淞江产业集聚区发展规划（2009-2020）（见附图5、附图6），项目在集聚区规划调整前位于食品加工产业园区，用地为二类工业用地，但在规划调整后，项目位于集聚区南部综合生活配套服务区，用地为二类居住用地。漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013-2020）于2017年已通过河南省环保厅审查（豫环函[2017]174号），目前，调整后的食品加工产业园区基础设施尚未建成，因此，漯河市盼辉包装材料有限公司做出如下承诺：因城市规划建设或政府要求需要公司搬迁时，该公司保证无条件及时进行搬迁（见附件4）。根据漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会出具的证明（见附件5），项目建设符合规划。 综上，项目建设符合漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013-2020）。 3、漯河市淞江产业集聚区污水处理厂 漯河市淞江产业集聚区污水处理厂位于107国道与孟平铁路交叉口西南角，一期工程污水处理规模为3万m3/d，已于2013年6月投运，现日接纳污水2万吨，工程近期收水范围主要包括淞江产业集聚区、孟庙镇和龙城镇部分区域。其中淞江产业集聚区范围主要为：祁山路以西、淞江路以北、横一路以南、经六路以东区域。孟庙镇收水范围主要为：京广铁路以西、横四路以北、107国道以东、横一路以南区域。龙城镇收水范围主要为：经六路以西沿S238公路往西延伸的公路两侧区域。 漯河市淞江污水处理厂设计进出水指标见表7，废水处理工艺见图1。出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，处理后排入柳河，在漯河出境处汇入颍河。 表7 漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进出水指标一览表 序号 项目 BOD5 COD SS NH3-N TP TN 1 进水（mg/L） 160 390 200 42 6.5 40 2 出水（mg/L） 10 50 10 5 0.5 15 图1 漯河市淞江产业集聚区污水处理厂工艺流程图 本项目位于漯河市郾城区龙江路与太白山路交叉口亚裕产业园，位于漯河市淞江产业集聚区污水处理厂的收水范围内。项目无生产废水外排，生活污水经亚裕产业园内化粪池处理后入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理，处理后的废水最终排入颍河。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 本项目位于漯河市郾城区龙江路与太白山路交叉口亚裕产业园，所在区域的环境空气质量现状引用引用《河南华茂骏捷车辆有限公司年产5000辆专用车生产项目环境影响报告书》中的监测数据，监测单位为河南省正信检测技术有限公司，监测时间为2017年5月21~27日，监测点位为漯河食品职业技术学院（位于项目东南1.25km）、五里岗村（位于项目东北1.41km）、马坡村（位于项目北侧1.89km）。具体监测统计结果见表8。 表8 环境空气质量现状监测结果 监测点位 监测因子 取样时间 浓度范围（mg/m3） 标准限值（mg/m3） 标准指数 超标率（%） 达标情况 漯河食品职业技术学院 SO2 日均值 0.016~0.037 0.15 0.107~0.247 0 达标 小时值 0.012~0.045 0.5 0.024~0.09 0 达标 NO2 日均值 0.024~0.045 0.08 0.3~0.562 0 达标 小时值 0.016~0.056 0.2 0.08~0.28 0 达标 PM10 日均值 0.101~0.141 0.15 0.673~0.94 0 达标 TSP 日均值 0.148~0.182 0.3 0.493~0.607 0 达标 五里岗村 SO2 日均值 0.018~0.038 0.15 0.12~0.253 0 达标 小时值 0.014~0.044 0.5 0.028~0.088 0 达标 NO2 日均值 0.026~0.049 0.08 0.325~0.613 0 达标 小时值 0.019~0.057 0.2 0.095~0.285 0 达标 PM10 日均值 0.098~0.140 0.15 0.653~0.933 0 达标 TSP 日均值 0.150~0.183 0.3 0.5~0.61 0 达标 马坡村 SO2 日均值 0.019~0.037 0.15 0.127~0.247 0 达标 小时值 0.015~0.044 0.5 0.03~0.088 0 达标 NO2 日均值 0.025~0.042 0.08 0.313~0.525 0 达标 小时值 0.017~0.056 0.2 0.085~0.28 0 达标 PM10 日均值 0.092~0.137 0.15 0.613~0.913 0 达标 TSP 日均值 0.144~0.180 0.3 0.48~0.6 0 达标 监测结果表明，各监测点SO2、NO2、PM10、TSP监测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。评价区域环境空气质量现状良好。 2、地表水 项目区域纳污水体为柳河，柳河最终汇入颍河，颍河功能区划为III类水体。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价引用河南省环境保护厅网站公布的河南省地表水环境责任目标断面水质周报中颍河西华址坊断面2017年全年的监测数据，监测结果见表9。 表9 2017年颍河西华址坊断面监测结果 单位：mg/L 监测时间 COD 氨氮 总磷 达标情况 监测时间 COD 氨氮 总磷 达标情况 2017年第1周 17.5 0.24 0.13 达标 2017年第28周 16.8 0.25 0.14 达标 2017年第2周 17.1 0.34 0.13 达标 2017年第29周 16.4 0.09 0.15 达标 2017年第3周 17.6 0.26 0.09 达标 2017年第30周 16.5 0.16 0.21 达标 2017年第4周 18.4 0.48 0.10 达标 2017年第31周 16.4 0.08 0.15 达标 2017年第5周 18.2 0.30 0.19 达标 2017年第32周 16.0 0.22 0.14 达标 2017年第6周 18.0 0.21 0.10 达标 2017年第33周 16.3 0.19 0.17 达标 2017年第7周 18.9 0.21 0.09 达标 2017年第34周 17.0 0.33 0.16 达标 2017年第8周 18.8 0.16 0.08 达标 2017年第35周 16.8 0.21 0.22 达标 2017年第9周 19.1 0.17 0.08 达标 2017年第36周 16.5 0.16 0.16 达标 2017年第10周 19.0 0.07 0.08 达标 2017年第37周 16.5 0.25 0.20 达标 2017年第11周 18.1 0.08 0.09 达标 2017年第38周 17.2 0.46 0.27 不达标 2017年第12周 18.0 0.08 0.07 达标 2017年第39周 16.6 010 0.17 达标 2017年第13周 18.6 0.08 0.07 达标 2017年第40周 16.9 0.80 0.31 不达标 2017年第14周 18.2 0.09 0.07 达标 2017年第41周 17.4 0.82 0.32 不达标 2017年第15周 18.2 0.12 0.10 达标 2017年第42周 17.3 0.42 0.27 不达标 2017年第16周 18.2 0.10 0.10 达标 2017年第43周 17.8 0.38 0.28 不达标 2017年第17周 18.7 0.11 0.13 达标 2017年第44周 17.7 0.13 0.20 达标 2017年第18周 19.2 0.12 0.11 达标 2017年第45周 14.0 0.27 0.11 达标 2017年第19周 19.1 0.13 0.11 达标 2017年第46周 14.0 0.27 0.11 达标 2017年第20周 18.2 0.13 0.40 不达标 2017年第47周 16.0 0.23 0.08 达标 2017年第21周 17.5 0.10 0.58 不达标 2017年第48周 15.6 0.08 0.13 达标 2017年第22周 17.5 0.96 0.27 不达标 2017年第49周 16.2 0.13 0.13 达标 2017年第23周 16.8 0.10 0.12 达标 2017年第50周 16.8 0.10 0.09 达标 2017年第24周 16.6 0.19 0.23 不达标 2017年第51周 16.1 0.09 0.09 达标 2017年第25周 16.7 0.07 0.19 达标 2017年第52周 16.4 0.09 0.07 达标 2017年第26周 17.0 0.08 0.16 达标 2017年第53周 17.5 0.11 0.08 达标 2017年第27周 17.4 0.07 0.14 达标 根据监测结果，颍河西华址坊断面COD、氨氮2017年监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准要求，总磷有9周超标，超标原因为颍河长期接纳沿途工业废水和生活污水所致。 3、地下水 根据《漯河市淞江集聚区发展规划（调整方案）》（2013-2020）距本项目较近的路堂村地下水监测情况知：其浅层和中深层地下水pH、总硬度、溶解性固体、高锰酸盐指数、氨氮的均值分别为：7.0、271mg/L、662mg/L、0.5mg/L、未检出，各项指标均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，该区域地下水水质较好。 4、声环境 本项目位于漯河市郾城区龙江路与太白山路交叉口亚裕产业园，根据声功能区划分，拟建项目所在区域为3类区。根据现场监测，项目声环境监测结果见表10。 表10 项目所在区域噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位 2018年6月23日 2017年6月24日 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 55.8 43.5 55.4 43.6 昼间：65 夜间：55 达标 南厂界 52.7 42.1 52.9 42.3 达标 西厂界 52.4 40.5 52.6 42.0 达标 北厂界 53.2 42.6 53.4 42.4 达标 由表10可知，项目各厂界声环境监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，评价区域声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表11。 表11 本项目主要环境保护目标及保护级别 序号 保护要素 保护目标 方位距离 保护级别 1 大气环境 英张村 S，380m 《环境空气质量标准》（GB30 5-2012）二级 五里堡村 SE，480m 2 地表水环境 颍河 N，7220m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 3 地下水 区域浅层地下水 / 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 4 声环境 厂界四周 / 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准 主要污染物控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 COD（mg/L） 氨氮（mg/L） 总磷（mg/L） 20 1.0 0.2 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 pH 总硬度（mg/L） 高锰酸盐指数（mg/L） 氨氮（mg/L） 溶解性总固体（mg/L） 6.5～8.5 450 3.0 0.2 1000 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) 1h平均 24h平均 1h平均 24h平均 24h平均 24h平均 500 150 200 75 150 300 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 项目 执行标准 污染物标准限值 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4中二级标准 COD 150mg/L 氨氮 25mg/L 淞江产业集聚区污水处理厂进水指标 COD 390mg/L 氨氮 42mg/L 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 污染物 最高允许排放浓度 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度 二级 非甲烷总烃 120mg/m3 15m 10kg/h 4.0mg/m3 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号 非甲烷总烃 有组织：80mg/m3（有机废气排放口） 70%（去除效率） 无组织：2.0mg/m3（边界建议排放值） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 65 55 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目无生产废水外排，生活污水排放量为120m3/a，经化粪池处理后由市政管网入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理，处理后的废水经柳河最终排入颍河。核定项目总量按照2018年颍河省控断面水质目标COD20mg/L、氨氮1.0mg/L，则项目允许排放总量为COD0.0024t/a、氨氮0.0002t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述： 1、塑料包装盒 图2 项目生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 吸塑成型：将外购的原材料PVC/PET片材放到吸塑机，通过电加热将塑料片材加热至软化状态，软化温度根据各个塑料片材不同的物理性质而定，软化的塑料片材附到模具（外购）中定型，热成型后采用风冷冷却。该过程软化温度在100~160℃之间，时间15min，此温度下，各塑料片材中的化学键均不会发生断裂，不会出现热分解现象，因此不会有热分解废气产生，但会发出少量的游离单体废气，以非甲烷总烃计。 冲切：吸塑成型的半成品送入冲裁机裁剪成单个的塑料包装盒，该过程会产生噪声和塑料边角料。 检验：冲切后的塑料包装经检验合格后包装入库。检验过程会产生不合格产品。 2、纸箱 工艺流程简述： 切边：项目外购的纸箱为半成品，先放到纸箱机，根据客户需要调节好尺寸进行切边。该过程会产生噪声和执行边角料。 喷墨：项目喷墨采用已调好的水性油墨，由水溶性树脂、高级颜料、溶剂和助剂经复合研磨加工而成，以水作溶解载体，具有无毒的特性。该过程会产生废油墨包装物和少量的有机废气，有机废气以非甲烷总烃计。 打钉：喷墨后的纸箱用打钉机固定，经检验合格后包装入库。打钉过程会产生噪声，检验过程会产生不合格产品。

主要污染工序： 根据上述分析，项目营运期主要污染物产生工序见表12。 表12 项目营运期污染物产生工序一览表 项目 产生工段 主要污染因子 废水 职工生活 COD、氨氮 废气 吸塑成型废气 非甲烷总烃 喷墨废气 非甲烷总烃 噪声 设备运行 噪声 固废 一般固废 冲切、切边过程 塑料、纸箱边角料 检验过程 不合格产品 危险废物 喷墨过程 水性油墨包装物 / 职工生活 生活垃圾

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 吸塑成型废气 | 非甲烷总烃 （有组织） | 108.3mg/m3、0.26t/a | 32mg/m3、0.077t/a |
|  | 喷墨废气 | 非甲烷总烃 （有组织） | 10.4mg/m3、0.025t/a |  |
|  | 吸塑及喷墨废气 | 非甲烷总烃 （无组织） | 0.029t/a | 0.029t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 废水量：120m3/a COD：350mg/L、0.042t/a 氨氮：30mg/L、0.004t/a | 废水量：120m3/a COD：150mg/L、0.018t/a 氨氮：25mg/L、0.003t/a |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 边角料、不合格产品 | 156.06t/a | 设置1间10m2的一般固废暂存间，暂存后外售 |
|  | 生产过程 | 油墨废包装物 | 0.04t/a | 设置1间5m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 3t/a | 收集后交环卫部门处理 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为吸塑机、冲裁机、纸箱机、打钉机等设备产生的噪声，噪声源强约为70~85dB（A）。经基础减振、厂房隔声等降噪措施处理并经一定距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） / |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目租赁漯河市龙江路西段亚裕产业园内的2号厂房生产，施工期主要是附属设备安装，施工期较短，环境影响较小，本次评价不再对施工期环境影响进行分析。

营运期环境影响分析： 项目运营期污染物主要为职工生活污水、吸塑成型废气、喷墨废气、设备运行噪声、生产过程产生的边角料、不合格产品、油墨包装物和职工生活垃圾等。 1、废水 项目生产不用水，废水主要为生活污水。 （1）生活污水 项目劳动定员10人，均不在厂内食宿，依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），工业企业人均用水量为50L/d，则项目用水量为0.5m3/d、150m3/a。生活污水排放量以用水量的80％计算，则生活污水产生量约为0.4m3/d，合120m3/a，其中主要污染物COD、氨氮、SS、BOD5产生浓度分别为350mg/L、30mg/L、200mg/L、180mg/L，产生量分别为0.042t/a、0.004t/a、0.024t/a、0.022t/a。 根据现场勘查，亚裕工业园内设有1座20m3的化粪池，位于本项目东侧，项目生活污水经化粪池处理后主要污染物COD、氨氮、SS、BOD5浓度分别为150mg/L、25mg/L、150mg/L、30mg/L、15mg/L，排放量为分别为0.018t/a、0.003t/a、0.018t/a、0.004t/a、0.002t/a，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级排放标准。 （2）项目废水进入漯河市收集产业集聚区污水处理厂的可行性 本项目位于漯河市郾城区龙江路与太白山路交叉口亚裕产业园，位于漯河市淞江产业集聚区污水处理厂的收水范围内，项目所在区域龙江路污水管网已铺设完成。项目生活污水经产业园内化粪池处理后排放浓度满足漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进水水质（COD390mg/L、氨氮42mg/L、BOD5160mg/L、SS200mg/L）要求。漯河市淞江产业集聚区污水处理厂处理规模为3万m3/d，目前处理水量为2万m3/d，本项目废水排放量为0.4m3/d，排放量较小，该污水处理厂完全可以接纳本项目污水排放。 综上，项目配套污水管网、外排废水水量及水质均满足进入淞江产业集聚区污水处理厂的设计要求，故该项目处理后的废水进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂可行。 （3）总量控制 由前面分析知：项目生活污水排放量为120m3/a，经化粪池处理后由市政管网入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理，经柳河最终排入颍河。 核定项目总量按照2018年颍河省控断面水质目标COD20mg/L、氨氮1.0mg/L，则项目允许排放总量为COD0.0024t/a、氨氮0.0002t/a。 2、废气 项目运营期废气主要为吸塑成型废气和喷墨废气。 （1）吸塑成型废气 根据项目生产工艺流程分析可知，项目在吸塑成型过程中会产生少量的废气。根据PET、PVC塑料片材的物理性质，软化温度在100-160℃范围，时间15min，在此温度下，PET、PVC塑料片材中的化学键均不会发生断裂，不会出现热分解现象，因此不会有热分解废气产生，但会发出少量的游离单体废气，以非甲烷总烃计。项目PET片材、PVC片材原料使用量为750t/a，吸塑单体废气产污系数参考美国环保局推荐数据，按0.35kg/t原料计，则非甲烷总烃计产生量为0.26t/a。 （2）喷墨废气 本项目喷墨采用王已 调好的水性油墨，其主要溶剂是去离子水，但仍有少量有机溶剂。该有机溶剂在喷墨过程中会有少量挥发，主要成分是烃类物质，污染物以非甲烷总烃计。本项目水性油墨的使用量为0.5t/a，经咨询油墨厂家，印刷生产过程中，水性油墨印刷过程有机气体挥发量一般低于油墨用量的5%，评价以5%计，则喷墨废气产生量约为0.025t/a。 根据《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1工业企业挥发性有机物排放建议值要求，非甲烷总烃建议去除效率不低于70%。评价要求在吸塑机排气口上方和喷墨工序上方各设置1个集气罩，吸塑废气、喷墨废气分别经集气罩收集后通过1台活性炭吸附+UV光催化氧化处理，处理后的废气通过1根15m高的排气筒排放。集气罩风机风量均为2000m3/h，收集效率为90%，活性炭吸附+UV光催化氧化装置的去除效率为70%，按照年工作日300天，吸塑、喷墨工序每日运行均按4h计。则经处理后，吸塑废气无组织排放量为0.026t/a、0.022kg/h，喷墨废气无组织排放量为0.003t/a、0.003kg/h，非甲烷总烃有组织排放量为0.077t/a，排放速率为0.064kg/h，排放浓度为32mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）的要求。 （3）大气环境防护距离 综上，项目无组织废气主要为吸塑、喷墨工序未捕集的有机废气，污染物为非甲烷总烃，排放量为0.029t/a，排放速率0.025kg/h。将生产车间看成一个面源，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式计算项目无组织排放废气的大气环境防护距离，具体计算结果及主要参数选取见表13。 表13 大气环境防护距离参数及计算结果一览表 污染物名称 有效高度 面源面积 排放速率 评价标准 计算结果 非甲烷总烃 5m 1160m2 0.025kg/h 2.0mg/m3 无超标点 由表13可知，本项目无超标点，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值的要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号的建议值要求。在满足评价提出的污染防治措施的前提下，项目废气排放对周边大气环境质量无明显不利影响，无需设置大气环境防护距离。 （4）卫生防护距离 结合以上分析，项目无组织废气主要为吸塑、喷墨工序未捕集的有机废气，污染物为非甲烷总烃，排放量为0.029t/a，排放速率0.024kg/h。依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的规定，无组织排放源所在的生产单元(生产车间)与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中各参数意义如下： Cm—标准浓度限值，mg/m3，（依据中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》）。 L—工业企业所需卫生防护距离，m； r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 项目卫生防护距离计算参数及结果见表14。 表14 项目卫生防护距离计算参数及结果一览表 项目 污染物排放速率 排放源占地面积 近五年平均风速 标准浓度限值 计算结果 非甲烷总烃 0.025kg/h 1160m2 2.4m/s 2.0mg/m3 0.392m 经计算，项目卫生防护距离为0.392m，提级后卫生防护距离为生产车间边界外50m。目前项目卫生防护距离内无环境敏感点，评价要求项目卫生防护距离内不得新建环境敏感点。项目卫生防护距离包络线图见附图7。 （5）挥发性有机物替代总量分析 本项目挥发性有机废气主要为吸塑、喷墨工序中产生的非甲烷总烃废气。经核算经集气罩收集后通过1台活性炭吸附+UV光催化氧化处理，处理后非甲烷总烃有组织排放量为0.077t/a，排放速率为0.064kg/h，排放浓度为32mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）的要求。 无组织排放量为0.029t/a，因此项目挥发性有机物总排放量为0.106t/a。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目运营期噪声主要为吸塑机、冲裁机、纸箱机、打钉机等设备的机械噪声，噪声源强约为70~85dB（A）。为了减少噪声对周围环境的影响，所有高噪声设备均放置于生产车间内，并采取减震措施。一般厂房的门、窗和墙（空心）的综合隔声量为 15dB（A），各设备基础减震可降噪5dB（A）。 主要噪声源采取治理措施后各设备的相应源强见表15。 表15 主要噪声源采取防治措施后各设备的相应源强一览表 设备名称 数量（台） 噪声源强[dB(A)] 采取的措施 排放源强[dB(A)] 吸塑机 4 75 厂房隔声、基础减振等 55 冲裁机 6 85 65 纸箱机 2 80 60 打钉机 2 70 50 （2）预测方法 根据本工程主要噪声设备的分布状况和源强，计算出各声源对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下： ①点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； ②噪声源叠加公式 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 （3）噪声预测结果 项目夜间不生产，昼间噪声预测结果见表15。 表15 各厂界噪声预测结果一览表 预测点 噪声源强[dB(A)] 距厂界距离(m) 贡献值[dB(A)] 标准值(dB(A)) 东厂界 73.5 5 59.5 昼间：65 南厂界 4 61.5 西厂界 10 53.5 北厂界 4 61.5 由表15可知，项目主要高噪声设备经采取厂房密闭隔声、设备基础减振等降噪措施，并经一定距离衰减后，预测各厂界噪声均能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 4、固体废物 项目固体废物主要为生产过程产生的边角料、不合格产品、油墨废包装物、废活性炭和职工生活垃圾等。 （1）一般固废 项目塑料包装盒冲切过程会产生塑料边角料，纸箱切边过程会产生纸箱边角料，检验过程均会产生不合格产品。为一般固废。根据建设单位提供资料，塑料包装盒生产过程边角料及不合格产品约占20%，为150t/a，纸箱生产过程边角料及不合格产品约占1%，为6.06t/a，合计156.06t/a，收集后外售。 评价建议在生产车间内设置10m2的一般固废暂存间，各类固废分类收集暂存于一般固废暂存间，定期外售。 （2）危险废物 ①油墨废包装物 项目水性油墨废包装物为危险废物，类别为HW49，危险废物代码900-041-49。项目年使用水性油墨0.5t，油墨废包装物产生量约为0.04t/a。 ②废活性炭 项目吸塑成型废气和喷墨废气采用UV光催化氧化+活性炭吸附装置治理，吸附有机废气后的活性炭为危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49。本项目活性炭吸附有机废气按0.25kg/kg活性炭计，项目非甲烷总烃有组织产生量为 0.18t/a，活性炭去除效率按80%计，则废活性炭产生量为0.9t/a，收集后暂存于桶内。 评价建议在生产车间内设置5m2的危废暂存间，用于危险废物的暂存，暂存间需设置警示标志，具备“防风、防雨、防晒、防渗漏”措施，防渗层为至少1m厚黏土层，渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，并设置台账。危废储存区四周应设置混凝土防渗结构围堰（围堰高度10cm~15cm），将可能泄露的危险废物阻留在围堰内，防治其进入外环境。废胶桶、废活性炭暂存后交有资质的单位处置。 项目危险废物汇总情况见表16。 表16 项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 油墨废包装物 HW49 900-041-49 0.04 喷墨过程 固体 水性油墨 油墨 1周 毒性 设置5m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处置 2 废活性炭 HW49 900-041-49 0.9 有机废气治理 固体 有机废气 有机废气 3个月 毒性 项目危险废物储存场所基本情况见表17。 表17 项目危险废物贮存场所基本情况 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废暂存间 油墨废包装物 HW49 900-041-49 生产车间内 5m2 桶装 1t 半年 2 危废暂存间 废活性炭 HW49 900-041-49 桶装 半年 （3）生活垃圾 项目职工定员10人，按每人每天产生垃圾1.0kg，年工作日为300天，生活垃圾的产生量为0.01t/d，合3t/a。评价建议项目厂区设置垃圾桶，产生的生活垃圾经定点袋装后交环卫部门处理。 5、产业政策相符性 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正） 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；且项目已于2018年6月21日经漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会备案（见附件2），项目代码为2018-411103-41-03-039832。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 6、项目选址合理性分析 （1）规划相符性 本项目位于漯河市郾城区龙江路与太白山路交叉口亚裕产业园，根据漯河市城市总体规划（2012-2030）（加那幅图4），项目用地为二类居住用地。根据漯河市淞江产业集聚区发展规划（2009-2020）（见附图5、附图6），项目在集聚区规划调整前位于食品加工产业园区，用地为二类工业用地，但在规划调整后，项目位于集聚区南部综合生活配套服务区，用地为二类居住用地。漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013-2020）于2017年已通过河南省环保厅审查（豫环函[2017]174号），目前，调整后的食品加工产业园区基础设施尚未建成，因此，漯河市盼辉包装材料有限公司做出如下承诺：因城市规划建设或政府要求需要公司搬迁时，该公司保证无条件及时进行搬迁（见附件4）。根据漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会出具的证明（见附件5），项目建设符合规划。 综上，项目建设符合规划。 （2）与豫环文〔2015〕33号的相符性 本项目位于漯河市郾城区龙江路与太白山路交叉口亚裕产业园，根据《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文〔2015〕33号），项目所在区域属于主体功能区分类中的工业准入优先区。项目不在《水污染防治重点单元》、《重金属污染防控单元》和《大气污染防治重点单元》区域内。因此，项目建设符合豫环文〔2015〕33号的要求。 项目所在区域交通便利，用电及给水有保证；项目废水、废气、噪声经治理后达标排放，固体废物能得到合理的处置，对周围环境影响很小。 因此，本项目选址从环境保护角度分析是合理的。 7、总量控制 项目无生产废水外排，生活污水排放量为120m3/a，经化粪池处理后由市政管网入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理，处理后的废水经柳河最终排入颍河。核定项目总量按照漯河市颍河西华址坊监测断面控制标准要求COD20mg/L、氨氮1.0mg/L，则项目允许排放总量为COD0.0024t/a、氨氮0.0002t/a。 8、项目主要污染防治措施情况 项目污染防治措施汇总见表18。 表18 项目主要污染防治措施一览表 项目 污染物名称 污染防治措施 废水 生活污水 经亚裕产业园内20m3的化粪池处理后入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理 废气 吸塑成型废气 分别经集气罩收集后由1套活性炭吸附+UV光催化氧化处理，处理后的废气通过1根15m高的排气筒排放 喷墨废气 噪声 噪声 所有设备均安装在室内，采取基础减振、厂房隔声等措施 固废 边角料、不合格产品 设置1间10m2的一般固废暂存间，暂存后外售 油墨废包装物 设置1间5m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处置 废活性炭 生活垃圾 设置垃圾桶，收集后交环卫部门处理 9、环保投资 表19 环保投资一览表 序号 项目 环保措施 备注 投资（万元） 1 废水 生活污水 1座20m3的化粪池 依托园区 / 2 废气 吸塑成型废气 2个集气罩+1套活性炭吸附+UV光催化氧化+1根15m高排气筒 / 5 喷墨废气 3 噪声 车间密闭隔声、设备基础减振 / 1 4 固废 一般固废 1间10m2的一般固废暂存间 各类固废分类收集储存 0.5 危险废物 1间5m2的危废暂存间 具备“四防”措施，设置围堰，1间，面积5m2 4 生活垃圾 设置垃圾桶 若干 0.5 合 计 11

10、验收内容 表20 项目环保设施竣工验收“三同时”一览表 项目 污染源 验收监测因子或调查内容 要求 废水 生活污水 经亚裕产业园内20m3的化粪池处理后入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理 符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 废气 吸塑成型废气 2个集气罩+1套活性炭吸附+UV光催化氧化+1根15m高排气筒 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和豫环攻坚办〔2017〕162号要求 喷墨废气 噪声 设备噪声 采取厂房隔声、设备基础减振等降噪措施 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准 固废 边角料、不合格产品 设置1间10m2的一般固废暂存间，暂存后外售 不外排 油墨废包装物 设置1间5m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处置 废活性炭 生活垃圾 设置垃圾桶，收集后交环卫部门处理

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 吸塑成型废气 | 非甲烷总烃 | 2个集气罩+1套UV光催化氧化+活性炭装置+1根15m高排气筒 | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和豫环攻坚办〔2017〕162号要求 |
|  | 喷墨废气 | 非甲烷总烃 |  |  |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 经亚裕产业园内20m3的化粪池处理后入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理 | 符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准和漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进水水质要求 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 边角料、不合格产品 | 设置1间10m2的一般固废暂存间，暂存后外售 |
|  | 生产过程 | 油墨废包装物 | 设置1间5m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶，收集后交环卫部门处理 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为吸塑机、冲裁机、纸箱机、打钉机等设备产生的噪声，噪声源强约为70~85dB（A）。经基础减振、厂房隔声等降噪措施处理并经一定距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 / |

# 结论与建议

一、环评结论： 1、根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；且项目已于2018年6月21日经漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会备案（见附件2），项目代码为2018-411103-41-03-039832。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 2、项目位于漯河市郾城区龙江路与太白山路交叉口亚裕产业园，四周主要为企业、道路。根据漯河市城市总体规划（2012-2030）（加那幅图4），项目用地为二类居住用地。根据漯河市淞江产业集聚区发展规划（2009-2020）（见附图5、附图6），项目在集聚区规划调整前位于食品加工产业园区，用地为二类工业用地，但在规划调整后，项目位于集聚区南部综合生活配套服务区，用地为二类居住用地。漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013-2020）于2017年已通过河南省环保厅审查（豫环函[2017]174号），目前，调整后的食品加工产业园区基础设施尚未建成，因此，漯河市盼辉包装材料有限公司做出如下承诺：因城市规划建设或政府要求需要公司搬迁时，该公司保证无条件及时进行搬迁（见附件4）。根据漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会出具的证明（见附件5），项目建设符合规划。且项目建设符合豫环文〔2015〕33号的要求。因此，评价认为项目选址可行。 3、项目运营期废水、废气、噪声及固废得到有效治理后，对周围环境影响不大。 4、运营期污染物产生及排放情况 （1）废水 项目运营期废水主要为生活污水，产生量为120m3/a，经亚裕工业园内20m3的化粪池处理后主要污染物COD、氨氮、SS、BOD5浓度分别为150mg/L、25mg/L、150mg/L、30mg/L、15mg/L，排放量为分别为0.018t/a、0.003t/a、0.018t/a、0.004t/a、0.002t/a，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级排放标准和漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进水水质要求，处理后的废水由市政管网入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理，经柳河最终排入颍河。 核定项目总量按照漯河市颍河西华址坊监测断面控制标准要求COD20mg/L、氨氮1.0mg/L，则项目允许排放总量为COD0.0024t/a、氨氮0.0002t/a。 （2）废气 项目运营期废气主要为吸塑成型废气和喷墨废气。 项目吸塑成型废气、喷墨废气污染物以非甲烷总烃计，产生量分别为0.26t/a、0.025t/a。评价要求在吸塑机排气口上方和喷墨工序上方各设置1个集气罩，吸塑成型废气、喷墨废气分别经集气罩收集后通过1套活性炭吸附+UV光催化氧化处理，处理后的废气通过1根15m高的排气筒排放。经处理后，吸塑废气无组织排放量为0.026t/a、0.022kg/h，喷墨废气无组织排放量为0.003t/a、0.003kg/h，非甲烷总烃有组织排放量为0.077t/a，排放速率为0.064kg/h，排放浓度为32mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）的要求。 评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式计算项目无组织排放废气的大气环境防护距离，经计算，本项目无超标点，废气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值的要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号的建议值要求。依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)，项目卫生防护距离经计算提级后为50m。目前项目卫生防护距离内无环境敏感点，评价要求项目卫生防护距离内不得新建环境敏感点。 （3）噪声 项目运营期噪声主要为吸塑机、冲裁机、纸箱机、打钉机等设备的机械噪声，噪声源强约为 70~85dB（A）。项目运营期各设备噪声经采取厂房隔声、基础减震等降噪措施，并经过一定距离衰减后，厂界噪声能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。 （4）固废 项目固体废物主要为生产过程产生的边角料、不合格产品、油墨废包装物、废活性炭和职工生活垃圾等。其中，边角料、不合格产品产生量为156.06t/a，为一般固废，收集后外售；油墨废包装物产生量为0.04t/a，废活性炭产生量为0.9t/a，收集后交有资质的单位处置；生活垃圾产生量为3t/a，收集后交环卫部门处理。 二、环评建议： 1、严格执行环保“三同时”制度，治污设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 2、运营期加强车间生产管理，设备及时检修，尽量减少非正常噪声排放，以减轻对周围环境的影响。 3、建设一般固废暂存间和危废暂存间，对项目产生的固废要分类收集处理，避免对周边环境产生不利影响。 综上所述，漯河市盼辉包装材料有限公司年产1200吨包装材料项目符合国家产业政策要求，选址可行，在落实环评提出的各项污染防治措施及环评建议的前提下，从环保角度考虑，该项目的建设是可行的。

# Text boxes

国 环 评 证

乙字第2514号

粗格栅

污水

污水提升泵站

细格栅

旋流沉砂池

栅渣外运

栅渣压榨机

砂水分离器

水解酸化池

选择厌氧池

CARROUSEL氧化沟

二沉池

高效沉淀池

纤维转盘滤池

消毒池

排放至柳（支）河

污泥泵房及储泥池

污泥浓缩脱水间

外运

排泥

调节池

絮凝反应池

原材料

吸塑成型

冲切

检验

包装

入库

噪声、废气

噪声、固废

固废

原料

切边

喷墨

打钉

检验

噪声、固废

废气、固废

噪声

包装

入库

固废