建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：          彩印复合膜项目

建设单位（盖章）：   漯河市凝博思包装材料有限公司

编制日期：2018年7月

国家环境保护部制

建设项目基本情况

| 项目名称 | 彩印复合膜项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河市凝博思包装材料有限公司 |
| 法人代表 | 李洋 | 联系人 | 李洋 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区龙江路西段与太白山路交叉口亚裕产业园 |
| 联系电话 | 17339516996 | 传真 | / | 邮政编码 | 462000 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区龙江路西段与太白山路交叉口亚裕产业园 |
| 立项审批部门 | 漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会 | 批准文号 | 2018-411103-23-03-039127 |
| 建设性质 | 新建■改扩建(技改□ | 行业类别及代码 | 30：印刷厂；磁材料制品（分类管理名录） |
|  |  |  | C2319包装装潢及其他印刷（国民经济行业分类） |
| 占地面积（m2） | 1000 | 绿化面积（m2） | / |
| 总投资 （万元） | 200 | 环保投资 （万元） | 12 | 占总投资 比例（%） | 6 |
| 评价经费 （万元） | —— | 预期投产日期 | 2018年10月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 随着社会经济的不断发展，人们的消费观念发生了剧烈变化，在注重商品质量、性能和价格的同时，也越来越注重商品的包装。特别是近年来，用户的需求多样化，包装产品的生产模式中多品种小批量将逐渐增多，对包装印刷行业提出了更高的要求。漯河市凝博思包装材料有限公司抓住这一机遇，在漯河市郾城区龙江路西段与太白山路交叉口亚裕产业园租赁厂房1000m2，投资200万元，建设彩印复合膜项目。 受漯河市凝博思包装材料有限公司的委托，河南汇能阜力环境科技公司承担该项目的环境影响评价工作。根据2017年国家环境保护部令第44号文《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“十二、印刷和记录媒介复制业”类第30条“印刷厂；磁材料制品”，确定本次评价类别为环境影响报告表。评价单位现场踏勘，资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环评有关规定和环评技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了本项目环评报告。 2、工程建设内容及规模 生产规模：项目建成后，年产500吨彩印包装材料。 总投资：200万元，资金全部由企业自筹解决。 主要建设内容：项目位于漯河市淞江产业集聚区龙江路西段亚裕产业园，租赁漯河市恒隆食品有限公司已建成的亚裕产业园的生产厂房及办公用房，总建筑面积1050m2，其中生产车间800m2，原料仓库50m2，成品仓库150m2，办公室及其他附属设施50m2。项目主要工程组成见表1。 表1 项目主要工程组成一览表 序号 名称 建筑面积（m2） 备注 1 厂房 1000 已建成，1层厂房，本项目全部租赁建设生产区及物料存放区，其中印刷区、复合区及熟化区全部布置在一个封闭的车间内 1.1 印刷区 150 1.2 复合区 150 1.3 熟化区 100 1.4 分切区 100 1.5 制袋区 300 1.6 原料仓库 100 1.7 成品仓库 100 1.8 危废暂存间 10 2 办公及附属设备 50 租用漯河市恒隆食品有限公司现有办公用房 公 用 工 程 供电 由淞江产业集聚区供电管线接入 供水 淞江产业集聚区供水管网供给 排水 厂区实行雨污分流排水体系，厂区雨水采用雨水管网收集，进入市政雨水管网，污水经化粪池处理后进入淞江污水处理厂处理 环 保 工 程 废水 生活污水 生活污水经依托亚裕产业园区内化粪池预处理，处理后进入淞江产业集聚区污水处理厂再处理，最终达标排放，入颍河 废气 有机废气 集气罩+UV光解+活性炭处理后经15m高排气筒排放、车间安装给排风系统 噪声 合理设计车间平面布局，为高噪声设备设置减震基础，进行柔性联接等 固废 职工生活垃圾 垃圾箱收集，环卫部门定期清运 边角料 收集后外售 含油墨废抹布 按标准要求建设危废暂存间，危险固废收集后放置在危废暂存间，委托有资质单位处理 废油墨桶 废凹印版 废胶水桶 废活性炭 生产规模 本项目建成投产后，设计生产规模为年产500吨彩印包装袋，主要产品为塑料包装复合膜/袋，具体产品类型及产量见下表。 表2 主要产品类型及产量一览表 序号 产品种类名称 生产能力（t/a） 1 塑料包装复合膜/袋 500 4、主要生产设备 表3 主要生产设备一览表 车间 设备名称 型号 数量（台/套） １ 850电子无轴印刷机 850型电脑机 2台 2 干式复合机 GF800 2台 3 微机控制分切机 QFJ型 2台 4 多功能热切制袋机 DRQ 4台 5 全自动高速制袋机 500T 2台 6 折边机 / 1台 7 中封制袋机 2F-250型 1台 8 多功能切段机 GJD-350型 1台 9 空气压缩机 JW/0.97/8 1台 10 全自动烘干房（熟化室） / 2间 原辅料材料来源及用量 表4 原辅材料消耗表 序号 名称 年用量 原料来源 备注 1 BOPP薄膜 120t/a 河南现代包装材料有限公司 厚×宽： 650×0.018（mm） 535×0.035（mm） 2 CPP薄膜 120t/a 许昌浩达塑胶制品有限公司、永新股份有限公司 厚×宽： 650×0.017（mm） 535×0.025（mm） 3 CPPAL薄膜 （镀铝膜） 110t/a 许昌浩达塑胶制品有限公司、永新股份有限公司 厚×宽： 535×0.025（mm） 655×0.025（mm） 4 PE膜 150t/a 郑州市宏达化工建材有限公司、驻马店市中塑实业有限公司 厚×宽： 650×0.030（mm） 730×0.035（mm） 5 聚氨酯油墨 5t/a 新东方油墨有限公司、洋紫荆油墨有限公司 18kg桶装 6 溶剂 正丙酯 0.7t/a 郑州八通散化有限公司、郑州市宏达化工建材有限公司 100kg塑料桶储存，最大储存量为每种溶剂3桶 7 甲醇 0.56t/a 8 醋酸乙酯 1.05t/a 9 水性油墨 2.2t/a 上海彩瑞油墨有限公司 20kg桶装 10 胶水 WRJ-7700主剂 1.2t/a 新东方油墨有限公司 20kg桶装，作为制胶原料，主要成分为异氰酸酯聚合物 11 WRJ-8800固化剂 1.0t/a 16kg桶装，作为制胶稀释剂，主要成分为甲醇，稀释比例为10:8 12 凹印版 960个 / 本项目不制版，委托专业设计公司制作 13 清洗剂 乙酯 500kg/a 郑州八通散化有限公司、郑州市宏达化工建材有限公司 用于墨辊、墨槽等部件的清洗 14 丁酮 400kg/a 15 活性炭 4.3t/a 外购 16 水 180t/a 淞江产业集聚区供水管网 17 电 2万KWh/a 淞江产业集聚区供电 备注：根据项目原辅材料用量表可知，项目使用的油墨中有30%为水性油墨，水性油墨属于低VOCs含量的油墨，能够满足《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案的通知》(豫环文〔2017〕160号)中包装印刷行业低VOCs含量绿色原辅材料替代比例要达到30%以上的要求。 原料的物化性质： （1）BOPP薄膜：BOPP薄膜是一种非常重要的软包装材料，BOPP薄膜无色、无嗅、无味、无毒，并具有高拉伸强度、冲击强度、刚性、强韧性和良好的透明性。BOPP可以与多种不同材料复合，以满足特殊的应用需要。如BOPP可以与LDPE(CPP)、PE、PT、PO、PVA等复合得到高度阻气、阻湿、透明、耐高温和耐低温、耐蒸煮和耐油性能的包装材料。 CPP薄膜的耐酸、耐碱、耐油脂性能优良，使之成为面包产品包装或层压材料等领域的首选材料。其与食品接触性安全，演示性能优良，不会影响内装食品的风味，并可选择不同品级的树脂以获得所需的特性。 CPPAL薄膜（镀铝膜）是阻隔包装和装饰的金属化薄膜。真空镀铝后，可与BOPP、BOPA等基材复合而用于农药等的包装。 PE薄膜具有透明度高，热封性、防潮性好，纵、横向抗拉强度好，并具有防湿和可折叠等优点。 聚氨酯油墨 本项目使用的聚氨酯油墨是使用酯溶性聚氨酯树脂作为主体结构的通用型油墨，主要物质组成及含量见下表： 表5 聚氨酯油墨成分分析表 序号 名称 比例 优点 1 油 墨 成 分 异丙醇 5-10% 聚氨酯油墨具有高光泽，良好的耐性（如耐温、耐油、耐弱酸碱性）、环保性、适用性广等特点，可以用于各类食品、药品、日用品等软包装产品的印刷 2 乙酸正丙酯 20-30% 3 乙酸乙酯 10-20% 4 聚氨酯树脂 0-32% 5 二元氯醋树脂 12-18% 6 三元氯醋树脂 12-18% 7 颜料 8-35% 8 其他 1-5% （6）水性油墨 表6 水性油墨成分分析表 序号 名称 比例（%） 优点 1 水性油墨 水 58.01 水性油墨具有显著的环保安全特点：安全、无毒、无害、不燃不爆、几乎无挥发性有机气体产生。 2 炭黑 19.52 3 丙烯酸树脂 11.8936 4 苯乙烯（易挥发） 5.4 5 二氧化钛 3.05 6 一乙醇胺 1.5246 7 丙烯酸丁酯（易挥发） 0.6 （7）胶水 本项目使用的胶水是以WRJ-7700为主剂、WRJ-8800为固化剂的双组份无溶剂聚氨酯胶粘剂，完全固化后能形成富有弹性的薄膜，具有良好的剥离强度和热封强度。 表7 胶黏剂的物理性质 产品名称 WRJ-7700主剂 WRJ-8800固化剂 外观 浅黄透明或半透明液体 浅黄透明液体 固体含量（%） 100 100 粘度mpa.s(25℃) 1000±500 700±300 主要成份 异氰酸酯聚合物 甲醇 比例（重量计） 100 80 密度（g/cm³）35℃ 1.13 0.98 包装（kg） 20 16 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为10人，其中管理人员3人。员工每天中午依托亚裕产业园餐厅就餐一次，不在厂区住宿。生产实行一班制生产作业，每天工作8小时，全年工作300d（2400h）。 7、公用工程 （1）供电 电源来自厂区外的市政电力管线，直接引入厂区内的变配电房。 （2）供水 本项目供水主要采用集聚区供水管网供给。 （3）排水 排水采用雨污分流制，厂区雨水采用雨水管网收集，进入市政雨水管网；项目废水主要为员工生活污水，经化粪池处理通过园区市政污水管网进入淞江污水处理厂处理。 8、产业政策 经过查阅，本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013修正）》国家限制类和淘汰类，属于允许类项目，其建设符合国家产业政策。该项目已取得漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会投资备案证明，批准文号为2018-411103-23-03- 039127。 9、选址合理性分析 本项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区龙江路与太白山路交叉口东南角——亚裕产业园内，租赁漯河市淞江产业集聚区龙江路与太白山路交叉口亚裕工业园已建成的标准厂房。亚裕工业园内标准化厂房由漯河市恒隆食品有限公司承建，漯河市恒隆食品有限公司在开工建设前报批了《漯河市恒隆食品有限公司建设10万平方米标准化厂房及配套设施项目环境影响报告表》，漯河市环境保护局给予了批复，批复文号为【漯环监表（2011）161号】。漯河市恒隆食品有限公司已取得该标准化厂房用地的国有土地使用权证，证号为：漯国用2012第003046号，地类用途为工业用地。 本项目产品主要用于食品包装，属于食品行业配套产业，由附图7知：项目用地在集聚区规划调整前属食品加工区，符合土地规划要求；但在规划调整后项目所在区域更改为南部综合生活配套服务区。由于漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013-2020）于2017年已通过河南省环保厅审查（豫环函[2017]174号），目前，调整后的食品加工产业园区基础设施还未建成并完善，经与漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会咨询，项目入驻亚裕工业园符合漯河市淞江产业集聚区总体发展规划（2013-2020）要求（详见附件4），但因城市规划建设或政府要求需要公司搬迁时，漯河市凝博思包装材料有限公司需保证无条件及时进行搬迁（承诺书见表后附件）。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 1. 地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24′~33°59′，东经113°27′~114°17′，全境东西长77.3 km，南北宽63.7km，总面积2617km2，占河南省总面积的1.6%，其中市区位于东经114°01′，北纬33°33′，距省会郑州145km。 该项目位于漯河市淞江产业集聚区龙江路与太白山路交叉口亚裕工业园内，亚裕工业园由漯河市恒隆食品有限公司承建，园区西临太白山路；南侧现为农田；东侧临七支渠；北临龙江路，路北为其他厂房；本项目租用亚裕工业园东侧厂房，项目东面和南面为机械厂，西面为漯河润泽食品公司，北面是工业园厂房，厂房北侧为工业园餐厅和宿舍。项目距东南侧五里堡村村民最近距离为400m，距南侧英张村村民最近距离为410mm。项目地理位置图见附图1，项目周围环境敏感点示意图见附图2。 2. 地形、地貌及地震烈度 漯河市地势平坦，局部低洼，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102.3m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。市区地势由西北向东南微倾，平均坡度1‰～3‰，海拔在57～62m之间。 根据现场调查，拟建项目所在地地势平坦，利于项目建设。 3、水文 漯河市地属淮河流域，境内流域面积2617km2，其中沙颍河水系流域面积 2500km2，占全市面积的95.5％，洪汝河水系流域面积117km2，占全市面积的4.5％。 漯河市位于沙颍河中游，沙、澧、颍河横贯全境，过（入）境河道多年平均径流量为26.9 亿m3/a(另有白龟山水库十支渠来水0.11 亿m3/a)。经计算全年自产地表水径流量多年平均为3.75亿m3/a，浅层地下水资源量4.737亿m3/a，扣除重复水量1.267亿m3/a，全市水资源总量为7.22亿m3，人均358.8m3，低于全省人均368m3水平。 沙颍河水系河流主要包括沙河、澧河、唐河、马子河、灰河、颍河、吴公渠、清潩河、尧河和马拉河等11条河流；汾泉河水系在漯河市境内主要包括汾河和黑河两条河流；唐江河属于洪汝河水系。 黑河：黑河下游称泥河，为泉河上游之一，发源于市区东部翟庄乡龙塘村南一带。经郾城邓襄乡境，于牛头赵出境人上蔡，东流经项城，入沈丘境与汾河汇为泉河。漯河市境内长20km，流域面积86km2，宽10m，深2m。黑河规划的水体功能为Ⅴ类水体。黑河在漯河市境内的水质控制断面设在漯邓桥（实际取水点在坡小庄）处。 汾河：东城产业集聚区区内主要河流为汾河，汾河为季节性河流，发源于市区东部翟庄乡东北英杨、龙塘、柳庄一带，流经郾城召陵镇南至青年乡出境。东南流经商水、项城，至沈丘洪山庙附近与泥河相汇入泉河。汾河在东城产业集聚区境内长2.1km，河宽15～25m，深4～6m，区内雨水排入该河，在漯河境内没有控制断面。 全市地表水资源地区分布均匀，由北向南递增；季节性变化明显，因降水季节变化所致，夏季东南季风把大量的水气从太平洋上空带向内地，降雨量充沛，径流量集中，汛期（6~9月）径流量占全年的60~70%，春季（3~5月）径流量一般占年径流量的15%左右；径流量的年际变化大，该市年径流变化系数CV在0.75左右，多水年与少水年径流量相差悬殊，最大年径流量为最小的径流量的15~20倍。 4、地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区，该区土层分布均一，厚度变化不大，强度稳定，上部遍布一层钙质胶结的硬壳层，宜作建筑场地，持力层承载力达150～200kPa。Ⅱ类地区分布在老城区，因受人类活动影响，土层分布不均，上面杂填土分布较广，其持力层承载力为100～150kPa。Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。由于受沙河、澧河泛滥冲积的影响，土层分布不均，厚度变化大，含沙量大，有机质含量高，为不良工程场地,持力层承载力为80～120kPa。市区地震基本裂度为六度。 漯河市全市土地总面积为404万亩，共有4个土类、7个亚土类、17个土层、51个土种，主要有黄棕壤土类、褐土类、潮土类、砂姜黑土类。工贸园区的土壤类型主要为潮土类和黄棕壤土类。 潮土类是发育在河流沉积物之上，经耕作熟化而成的土壤，包括潮土、灰潮土、脱潮土三个亚类。 棕壤土只有黄褐土一个亚类，多发育在黄土母质及较老的冲积母质上，地形多为高平地式缓岗。由于此处的气候具有南北过渡的特点，夏季高温多雨，土壤淋溶作用比较强烈，pH值在6.5～7.0之间，这类土壤包括黄土质黄褐土、洪冲积性黄褐土两个土属。黄土质黄褐土，质地粘重，通透性差；洪冲积性黄褐土通体壤质，比较疏松，保水保肥力较强，虽适宜种植烟草。 5、气象 漯河市位于暖温带的南部边缘地区，属于温暖过渡性季风气候。《河南省自然综合区划》将其划为“温暖半湿润区”。一年当中，冷暖四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。 全市累年平均日照总时数为2181－2359h，年日照率为49-53%。其中农作物生长活跃期为4-9月份，累年平均日照总时数为1270.9-1424h，日平均达7-8h，能满足作物生长对光能的需要。累年平均太阳辐射总量为113.8-119.3千卡/cm2，其中有效辐射值为58.2-58.4千卡/cm2。一年当中以6月份的辐射量最大，12月份最小，光能实际利用率仅0.3%左右。 全市累年平均气温为14.6℃。7月最热，累年平均为27.4－27.7℃；1月份最冷，平均为0.5－0.7℃。极端最高气温43.2℃，极端最低气温-16℃。气温年际变化不大，年内变化明显，以7月份为界限，以前各月气温平均逐月上升，以后各月逐月下降。 全市累年平均降水量为749.7－845.2mm，年均降水量适中，但降水的年际变化不大，年内时空分布不均匀。一般是冬春降水少、夏秋降水多，并且雨量多集中于7、8两个月内。年平均降水相对变化率为22%，年最大一次降水量高达725mm（舞阳县1975年8月3日）。历年来4-10月最大无降水日数是30-71天。 年主导风向为NE，风频9%，次主导风向为N、NNE、S，风频8%，全年静风频率为15%，年平均风速2.4m/s。冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级，较少大风天气出现。漯河市风玫瑰图如2。 图1 漯河市常年风玫瑰图 6、动植物 漯河市地处温暖带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已不存在，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。 7、漯河市城市总体规划（2012-2030） （1）规划年限：2012~2030； 规划期限为：2012-2030年； 近期：2012年-2015年；中期：2016年-2020年；远期：2021年-2030年 （2）规划范围： ①市域城镇规划 漯河市域，包括两县三区，即下辖临颍县、舞阳县以及源汇区、郾城区和召陵区，面积2617km2。 ②城市规划区 漯河市城市规划区，包括现状城区7 个街道办事处以及城区外围的1 个国家漯河经济技术开发区、5 个建制镇、4 个乡镇所在辖区范围，用地面积约548km2。 ③中心城区 漯河市中心城区，西边界以京广高铁线以西3km 为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市域范围内除1 个国家级经济技术开发区外，还布局有5 个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 8、漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013-2020） （1）规划范围 漯河市淞江产业集聚区上一轮规划区范围为东起祁山路，西至石武铁路，南起辽河路，北至龙江路，规划面积8.6km2，在上一轮规划的基础上，跨越高速客运铁路向西适度拓展，107国道以西区域向北扩展至纬八路（规划沙河路），新增规划面积5.49km2。规划范围扩建后，总规划面积14.09km2，其中建成区4.4km2，发展区6.15km2，控制区3.54km2。规划范围东至祁山路，西至六支渠（规划兴隆山路），南至辽河路，北至纬八路（规划沙河路）。 （2）规划年限 规划期限为2013～2020 年，其中近期2013～2015 年；中远期2016～2020年。 （3）发展定位 以食品、医药产业为主导的制造基地，新型生态工业示范区，漯河市重要的经济增长极，现代化城市新区。 （4）空间结构和功能分区 划分为三个片区：食品加工产业园区、生物医药产业园区和综合生活配套服务区。 综合生活配套服务区：主要分布在幸福路以南、白云山路（107国道）以东区域，以现状行政办公和商业居住为基础，发展居住、商业金融、商务休闲、办公酒店、企业总部等第三产业和现代服务业，同时对现有的企业进行整合，形成以现有企业为基础，与食品加工和食品配套等产业门类相互补充的产业。 食品加工产业园区：在白云山路（107国道）以西和龙江路以北区域，规划以发展食品加工产业为主的产业片区。形成以肉制品加工、面粉制品加工、饮料加工、副产品深加工等产业门类为主的专业化产业区，形成集聚效应，增加产品附加值，打造食品加工产业园区。 生物医药产业园区：在白云山路（107国道）以西、龙江路以南区域，规划以生物医药产业为主的产业片区。围绕医药产业进行用地布局，产业主要包括缓释制剂、控释制剂、透皮贴剂、滴丸、软胶囊、气雾剂等新型制剂类产业。 107国道东侧原规划的仓储物流区、工业整合区（食品加工），107国道西侧的工业发展区（食品加工）均调整为综合生活配套服务区。107国道西侧的新特包装区南部部分调整为综合生活配套服务区，北部调整为医药加工产业园区。 （5）集聚区项目负面清单及环境准入条件 根据该集聚区规划环评报告，集聚区环境准入条件见表8，负面清单见表9。 表8 淞江产业集聚区环境准入条件 项目类别 环境准入条件 鼓励类 符合国家产业政策要求的，采用清洁生产新工艺低水耗和低能耗的食品加工项目。 1、糕点、面包、饼干及其他焙烤食品制造； 3、米、面制品、速冻食品、方便面及其他方便食品制造； 4、雪饼、薯片、虾条、虾片等休闲食品加工； 5、肉、禽类罐头、蔬菜、水果罐头及其他罐头制造； 6、碳酸饮料、瓶（罐）装饮用水、果蔬饮料、植物蛋白饮料、茶饮料及其他饮料 制造； 7、肉制品及副产品深加工项目。 符合国家产业政策及《河南省化工项目环保准入指导意见》（豫环文〔2011〕72号） 要求的，高附加值、低污染的医药加工项目。 1、缓释制剂、控释制剂、透皮贴剂、滴丸、软胶囊、气雾剂等新型制剂类产业； 2、体外诊断试剂； 3、疫苗； 4、单纯药品分装、复配项目； 5、无提炼工艺的中成药制造、中药饮片加工项目； 6、卫生材料及医药用品制造等项目； 7、医疗仪器设备及器械制造项目。 允许类 不属于禁止、限制、鼓励行业的其余行业均为允许行业； 禁止类 禁止入驻列入淞江产业集聚区负面清单中的项目 表9 淞江产业集聚区产业发展负面清单 产业类别 禁止入区项目清单 食品加工 1、不符合准入条件的项目； 2、味精、谷氨酸、赖氨酸、柠檬酸等发酵制品； 3、有发酵工艺的酒精饮料及酒类制造。 医药加工 1、不符合准入条件的项目； 2、化学合成类制药项目； 3、发酵类制药项目。 本项目位于淞江产业集聚区内，不属于禁止、限制、鼓励行业，属于允许行业类，不属于淞江产业集聚区产业发展负面清单范畴。本项目产品塑料包装膜/袋主要用于食品包装，属于食品配套行业建设，项目符合集聚区发展规划。 9、项目选址与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求的相符性 （一）治理重点 （1）重点地区。京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16 个省（市）。 （2）重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs 污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs 排放来源等，确定本地VOCs 控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等，结合环境空气质量季节性变化特征，研究制定行业生产调控措施。 （3）重点污染物。加强活性强的VOCs 排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。 （二）主要任务 （1）加大产业结构调整力度。加快推进“散乱污”企业综合整治。涉VOCs 排放的“散乱污”企业主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产等化工企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等。 （2）严格建设项目环境准入。提高VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目。新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的要求可知，本项目属于挥发性有机物治理重点行业，且项目建设地点位于挥发性有机物治理重点地区河南，项目选址必须要入园区。本项目选址于漯河市郾城区龙江路西段与太白山路交叉口亚裕产业园，属于漯河市淞江产业集聚区范围内。因此，项目选址与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》包装印刷企业必须入园要求相符。 10、项目选址与《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》要求的相符性 《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》第四款第29条规定：严格建设项目环境准入。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 根据以上规定可知，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，本项目选址于漯河市郾城区龙江路西段与太白山路交叉口亚裕产业园，属于漯河市淞江产业集聚区范围内。因此，项目选址与《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》新建涉VOCs排放的企业必须入园要求相符。 11、漯河市淞江污水处理厂基本情况 本项目处于淞江污水处理厂收水范围内，漯河市淞江污水处理厂基本情况如下： 漯河市淞江污水处理厂位于107国道与孟平铁路交叉口西南角，一期工程污水规模为30000m3/d。工程近期收水范围主要包括淞江产业集聚区、孟庙镇和龙城镇部分区域。其中淞江产业集聚区范围主要为：祁山路以西、淞江路以北、横一路以南、经六路以东区域。孟庙镇收水范围主要为：京广铁路以西、横四路以北、107国道以东、横一路以南区域。龙城镇收水范围主要为：经六路以西沿S238公路往西延伸的公路两侧区域。 漯河市淞江污水处理厂设计进出水指标及废水处理工艺见表10，图2。出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A 标准。 表10 漯河市淞江污水处理厂进出水指标一览表 污染物 进水浓度（mg/L） 出水浓度(mg/L) 去除率（%） COD 390 ≤50 ≥87.2 BOD5 160 ≤10 ≥93.8 SS 200 ≤10 ≥95.0 NH3-N 42 ≤5 ≥88 TN 40 ≤15 ≥62.5 TP 6.5 ≤0.5 ≥92.3 图2 漯河市淞江污水处理厂处理工艺流程图

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 本项目位于漯河市郾城区龙江路西段与太白山路交叉口亚裕产业园，根据2017年漯河市环境质量状况公报，2017年全市环境空气质量优良天数为211天，空气质量优良率达到58%，同比增加21天，达标率上升5.8%，2017年全市环境空气中二氧化硫（SO2）年均值为15微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均值为36微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为116微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均值为64微克/立方米，其中SO2及NO2年均值能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10及PM2.5年均值不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，首要污染物为细颗粒物（PM2.5），主要原因可能是汽车尾气及施工扬尘等的产生对空气中PM10及PM2.5的浓度产生较大影响。 2、地表水环境质量现状 该项目位于漯河市郾城区龙江路西段与太白山路交叉口亚裕产业园，所在区域地表水体为颍河（项目北距颍河6600m），根据漯河市地表水功能区划，颍河规划为Ⅲ类水体。本项目地表水质量评价采用《2017年第53期河南省地表水环境责任目标断面水质周报》中对西华址坊断面的监测数据进行评价。由监测数据可知西华址坊断面主要污染因子COD、氨氮、总磷的周平均值分别为：17.5mg/L、0.11mg/L、0.08mg/L，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 声环境质量现状 本项目位于漯河市淞江产业集聚区内，根据噪声适用区划分，拟建项目所在区域为3类区。项目建设区声环境质量现状较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 表11 主要环境保护目标 序号 保护目标 方位 距离 规模 环境因素 保护级 1 英张村 S 410m 1500人 环境空气 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 2 五里堡村 SE 400m 1200人 3 刘庄村 SE 880m 800人 4 漯河食品学院附属幼儿园 NE 205m 300人 5 颍河 N 6600m 地表水 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准 主要污染物控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 pH COD （mg/L） 总磷（mg/L） 氨氮（mg/L） BOD5 （mg/L） 总氮 （mg/L） 6～9 20 0.2 1.0 4.0 1.0 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) 年平均 24h平均 年平均 24h平均 年平均 年平均 60 150 40 80 70 35 《大气污染综合排放标准详解》 非甲烷总烃（VOCS）：1小时平均2.0mg/m3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 环境 要素 标准名称 标准编号 执行级别（类别） 主要污染物限值 废气 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996 表2二级标准 非甲烷总烃 排放速率：10kg/h（15m高排气筒） 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》 豫环攻坚办〔2017〕162号 附件1：印刷行业 建议排放浓度：50mg/m3； 建议去除效率：70% 附件2：其他企业 边界挥发性有机物排放建议值：2.0mg/m3 废 水 《污水综合排放标准》 GB8978-1996 表4 二级 COD≤150mg/L 氨氮≤25mg/L 漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进水指标 COD：390mg/L 氨氮：42mg/L 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 3类 昼间 65dB(A) ，夜间55dB(A) 固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目废水排放量为0.48m3/d，144m3/a，经化粪池处理后污染物排放浓度及排放量为COD150mg/L，0.022t/a；氨氮25mg/L，0.003t/a。经漯河市淞江污水处理厂处理后排放浓度及排放量为COD50mg/L，0.007t/a；氨氮5mg/L，0.0007t/a。废水最终汇入颍河，按照2018年颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定，则项目核定总量为COD0.0029t/a，氨氮0.00014t/a。 项目有机废气（VOCS）采取集气罩及给排风系统收集、光催化氧化装置及活性炭装置吸附处理后，排放量为0.53t/a。 综上，项目总量指标为COD0.0029t/a，氨氮0.00014t/a，VOCS0.53t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 生产工艺流程： 图3 项目生产工艺流程及产污环节图 2、工艺流程简述 本项目塑料薄膜印刷按照订单要求定制版辊，采用CTP制版（外购加工完成能直接使用的CTP版，制作单位负责维修，能循环使用），使用酯溶型油墨及水性油墨，该印刷机组可实现高速自动套准，按印刷色序连续印刷（每个单色印刷机组上都配有版辊、墨槽和烘干器，烘干温度为55~65℃），然后通过干式复合机，采用复合工艺将印好的薄膜与复合内薄膜进行复合；将复合后的半成品送入熟化室进行熟化，一般温度控制在45~48℃，熟化24h；最后，根据客户要求对半成品进行分切或制袋，从而形成成品（膜卷或袋子）。将检验合格的产品送成品库暂存。

主要污染工序 1.施工期产污环节及污染物种类： 项目租用已建成厂房，不新征土地及新增土建工程，外部、内部装修工作基本完成，后续工程主要为设备的安装。施工期较短，随着施工的结束，施工期污染物的排放也随之消失，对周围的环境影响小。 2.营运期产污环节及污染物种类 （1）废水 本项目营运期无生产废水，废水主要为员工生活污水。 本项目劳动定员10人，均不在厂区住宿，每天中午依托亚裕产业园内餐厅就餐一次，工作人员每天用水量按60L/人•d计，年工作300d，则本项目用水量为0.6m3/d（180m3/a），产污系数按0.8计，污水产生量为0.48m3/d（144m3/a）。 主要污染物及浓度为COD300mg/L、NH3-N30mg/L。项目水平衡图如下图： 图4 项目水平衡图 m3/d （2）废气 项目营运期废气主要是印刷熟化工序和复合工序废气。 1）印刷熟化工序废气 本项目使用的是聚氨酯油墨及水性油墨。其中聚氨酯油墨中液体份约占总质量的50%，与其配套使用的溶剂主要为正丙酯、甲醇、醋酸乙酯，全部为液体份。聚氨酯油墨中液体份以及稀释剂中的液体份在印刷过程中会因印刷、熟化烘干而全部挥发产生有机废气，其主要成分为烃类物质，以非甲烷总烃计，本项目聚氨酯油墨使用量为5t/a，溶剂使用量为2.31t/a，则聚氨酯油墨有机废气产生量为4.81t/a；其中水性油墨使用量为2.2t/a，水性油墨中含非甲烷烃类约20%，本次环评从最不利角度考虑，非甲烷总烃全挥发计算，则油墨中非甲烷总烃产生量为0.44t/a。则项目生产过程中产生的非甲烷总烃量为5.25t/a，约有90%左右的非甲烷总烃经集气罩收集，剩下的10%在车间内以无组织的形式排放。经核算，该工段非甲烷总烃无组织产生量为0.53t/a，有组织产生量为4.72t/a。 2）复合工序废气 项目复合工序使用双组分胶水做粘合剂，项目胶水主剂主要成分为异氰酸酯聚合物，在复合过程中不挥发，固化剂主要成分为多元醇，在复合过程中会因挥发产生有机废气，以非甲烷总烃计，挥发有机废气中非甲烷总烃按固化剂使用量的10%计算，项目固化剂使用量为1t/a，则非甲烷总烃的产生量为0.1t/a，在车间内以无组织形式排放。 项目生产过程中产生的非甲烷总烃有组织废气量为4.72t/a，无组织废气量为0.63t/a。其中有组织废气经集气罩收集后送入1套UV光解+活性炭吸附装置进行处理后，通过15m 高排气筒排放。由于项目印刷、复合、熟化工序均布置在一个密闭的生产车间内，生产过程中产生的无组织废气不能扩散到周围大气环境中，会在车间内逐渐积累，环评建议车间内安装一套送排风系统，对车间进行通风换气，通风换气过程中，从车间抽出的含有非甲烷总烃的废气也送入UV光解+活性炭吸附装置进行处理。在通风换气过程中，约10%非甲烷总烃以无组织形式扩散，即在车间内呈无组织形式排放的非甲烷总烃中，约有0.06t/a的非甲烷总烃以无组织形式逸散到周围大气中，其他经给排风系统收集后呈有组织排放，排放量为0.57 t/a。 综上可知，经集气罩收集及送排风系统收集后，项目生产过程中产生的非甲烷总烃有组织废气量为5.29t/a，无组织废气量为0.06t/a。 （3）噪声 本项目噪声主要为印刷机、复合机、分切机、制袋机、配套空压机等产生的机械噪声，噪声源强约70~90dB(A)。 （4）固体废物 1）一般固废 项目一般固废主要为边角废料以及厂内职工产生的生活垃圾等废物。 生活垃圾按每人每天产生量0.2kg计算，项目定员10人，年工作时间300天，则生活垃圾产生量0.6t/a； 在制袋和分切过程中，均需按照设计尺寸进行切割，该过程会产生一定量的边角废料，根据业主提供资料，边角废料的产生量约为3t/a。 2）危险废物 项目采用凹印版，生产过程中凹印版不能利用后，需重新更换，项目年用960张凹印版，因此产生废凹印版960张；在印刷过程中需要把黏附在印刷机上的油墨清洗干净，才能保证后续的印刷工作正常进行，擦洗印刷机采用抹布沾清洗剂擦洗，擦洗过程中产生的废抹布量为 0.05t/a；本项目使用的聚氨酯油墨年耗量约5t，全部为18kg桶装，水性油墨年耗量2t/a，全部为20kg桶装，因此油墨使用完后，废油墨桶产生量为378个，每个按2kg计，则产生量为0.76t/a；消耗的胶水为2.2t，分别为20kg桶装和16kg桶装，装胶水的废弃桶为123个，每个按2kg计，则产生量为0.25t/a。 项目有机废气经UV光解净化后，采用活性炭进行吸附处理，活性炭的吸附能力约为1：0.3，即1kg活性炭吸附0.3kg的有机废气，根据工程分析计算，经UV光解+活性炭吸附处理后有机废气处理量约为4.3t/a，需要活性炭吸附的有机废气总量为1.29t/a，则活性炭年使用量约为4.3t/a，废活性炭的产生量为5.59t/a。 表12 本项目危险废物产生及治理情况汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 含油墨废抹布 HW12 264-013-12 0.05 印刷工序及印刷机 固态 抹布纤维及废油墨 废油墨 1次/2天 T 按要求设置危废暂存间（10m2），废抹布暂存容器一个（约0.1m3加盖塑料桶），废凹印版暂存装置一个（约0.1m3加盖塑料桶），废活性炭暂存装置1个（约0.5m3加盖塑料桶或铁桶），废油墨桶及废胶水桶加盖口朝上直接放置在暂存间内 2 废油墨桶 HW12 264-013-12 0.76 塑料桶及废油墨 1~2个桶/天 T 3 废凹印版 HW12 264-013-12 960张 凹印版及油墨 3~4张/天 T 4 废胶水桶 HW49 900-041-49 0.25 复合工序及复合机 塑料桶及废胶水 废胶水 3天 T 5 废活性炭 HW06 900-405-06 5.59 废气处理 固态 活性炭及有机废气 有机废气 15天 T

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 水 污 染 物 | 营运期 | 生活污水 （0.48m3/d，144m3/d） | COD | 300mg/L | 0.043t/a | 50mg/L | 0.007t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.004t/a | 5mg/L | 0.0007t/a |
| 大 气 污 染 物 | 营运期 | 印刷熟化工序 | 非甲烷总烃（有组织） | 183.68mg/m3，5.29t/a | 18.37mg/m3，0.53t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃（无组织） | 0.53t/a | 0.53t/a |
|  |  | 复合工序 | 非甲烷总烃（无组织） | 0.1t/a | 0.1t/a |
| 噪 声 | 营运期 | 本项目噪声主要为印刷机、复合机、分切机、制袋机、配套空压机等产生的机械噪声，噪声源强约70~90dB(A) | 厂 界 |
|  |  |  | 昼 65dB（A） | 夜 55dB（A） |
| 固 体 废 物 | 营运期 | 生活垃圾 | 0.6t/a | 分类收集，由环卫部门统一处理 |
|  |  | 加工工序 | 边角料 | 3t/a | 收集后外售 |
|  |  |  | 含油墨废抹布 | 0.05t/a | 放置在危废暂存间，委托有资质单位处理 |
|  |  |  | 废凹印版 | 960张 |  |
|  |  |  | 废油墨桶 | 378个/a（0.76t/a） |  |
|  |  |  | 废胶水桶 | 123个/a(0.25t/a) |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 5.59t/a |  |
| 主要生态影响 本项目租赁已建成的厂房，不涉及新增用地地、土石方开挖等问题，因此，对自然生态环境无影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目租用已建成厂房，不新征土地及新增土建工程，外部、内部装修工作基本完成，后续工程主要为设备的安装。施工期较短，随着施工的结束，施工期污染物的排放也随之消失，对周围的环境影响小。 营运期环境影响分析： 一、废水 项目营运期间产生废水主要是职工生活污水，日产生量为0.48m3/d，经类比分析，生活污水中主要污染物浓度分别为COD：300 mg/L、NH3-N：30 mg/L。根据本项目的废水特点，评价要求项目生活污水经厂区化粪池处理后，由市政污水管网排入漯河市淞江污水处理厂再处理，最终排入颍河。 经现场调查：亚裕产业园厂区西侧有一座化粪池（池容为20m3），现有剩余处理容积5m3，本项目污水产生量0.48m3/d，现有化粪池能够接纳本项目污水，因此本项目产生的废水可依托现有化粪池处理。废水经化粪池处理后污染物及浓度为COD150mg/L、NH3-N25mg/L，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准漯及河市淞江污水处理厂进水水质标准。 据调查，漯河市淞江污水处理厂目前收水量为2.0 万t/d，其设计处理规模为3 万t/d，剩余余量为1.0 万t/d，本项目建成后产生的废水量为0.48m3/d（144m3/a），该污水处理厂完全可以接纳本项目污水排放。因此，项目生活污水经厂区化粪池处理后，由市政污水管网排入漯河市淞江污水处理厂再处理，最终排入颍河。 生活污水污染物排放量预测结果见表13。 表13 生活污水污染物排放量预测结果 污染物名称 COD NH3-N 排水量 0.48m3/d，144m3/a 化粪池处理前 产生浓度（mg/L） 300 30 产生量(t/a) 0.043 0.004 化粪池处理后 排放浓度（mg/L） 150 25 排放量(t/a) 0.022 0.003 漯河市淞江污水处理厂处理后 排放浓度(mg/L) 50 5 排放量(t/a) 0.007 0.0007 进入颍河水体降解 排放浓度(mg/L) 20 1.0 排放量(t/a) 0.0029 0.00014 ▲项目废水排放总量分析 由表11知：项目COD、氨氮产生量分别为0.043t/a、0.004t/a；经厂区化粪池处理后排放量分别为0.022t/a、0.003t/a；经漯河市淞江污水处理厂处理后，COD、氨氮排放量分别为0.007t/a、0.0007t/a。废水最终汇入颍河，按照2018年颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定，则项目核定总量为COD0.0029t/a，氨氮0.00014t/a。 因此，项目核定COD、氨氮排放总量分别为0.0029t/a、0.00014t/a。 二、废气 （1）有组织废气 根据工程分析可知，本项目印刷熟化复合工序会产生一定量的有组织废气，产生量为5.29t/a，产生速率为2.20kg/h。 评价要求印刷工序每台印刷机及每间熟化室分别安装一个集气罩（共4个）对产生的有机废气进行收集集中，经风量为10000m3/h的引风机引入UV光解+活性炭吸附装置进行处理后，车间内无组织逸散的有机废气经风量为2000m3/h的送排风系统收集后，也送入UV光解+活性炭吸附装置进行处理，处理后达标的废气通过15m 高排气筒排放。 有机废气光氧催化原理：光氧催化器由机壳，紫外线灯管，电控箱组成。利用高能高臭氧UV 紫外线光束(发出的波长主要为182nm及254nm)照射有机气体，列解有机废气（VOC 类）苯、甲苯、二甲苯等分子链结构，使有机化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O 等。高能高臭氧紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。 UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧)，臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对有机气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。灯管两边的催化层(催化剂纳米二氧化钛)在受到紫外线光照射时生成化学活泼性很强的超氧化物阴离子自由基和氢氧自由基，攻击有机物，达到降解有机物的作用。二氧化钛属于非溶出型材料，在彻底分解有机污染物的同时，自身不分解、不溶出，光催化作用持久，并具有持久的降解污染物效果。有机气体利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使有机气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排到活性炭吸附箱内。 活性炭吸附原理：活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体(有机废气)充分接触，当这些气体(有机废气)碰到毛细管就被吸附起净化作用。当废气由风机提供动力，负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。 根据实践经验，UV光解+活性炭吸附对有机废气净化效率约为90%，保守计算，本项目按处理效率90%计。因此项目采取集气罩收集+UV光解+活性炭吸附处理后，印刷熟化工段有机废气产生浓度及产生速率分别为165.97mg/m3、1.99kg/h，排放浓度及排放速率分别为16.60mg/m3、0.20kg/h。项目排放的有机废气非甲烷总烃排放速率可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排气筒15m高时，非甲烷总烃排放速率≤10kg/h）要求，排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中排放建议值的要求（附件1：工业企业挥发性有机物排放建议值中印刷工业：有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度≤50mg/m3，建议去除效率≥70%）。又由于《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中排放建议值不具有强制性，因此，项目在运行过程中，若有新的非甲烷总烃排放标准出台并实施，本项目非甲烷总烃排放则执行新实施的标准中的相关要求。 ▲项目废气排放总量分析 由以上分析可知：项目有机废气产生浓度、产生速率及产生量分别为183.68mg/m3、2.20kg/h、5.29t/a，采取集气罩收集及光催化氧化处理后，排放浓度、排放速率及排放量分别为18.37mg/m3、0.22kg/h、0.53t/a。 因此，项目核定VOCS排放总量为0.53t/a。 无组织废气 1）无组织废气浓度预测 根据工程分析，项目无组织排放的非甲烷总烃的量为0.06t/a(0.025kg/h，年工作2400h)。 为进一步降低生产车间废气影响，保护职工身体健康，环评建议车间内安装一套送排风系统，对车间进行通风换气。 依据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2—2008）有关规定，采用推荐模式中的估算模式计算软件进行环境影响预测。大气污染物预测结果见下表。 表14 项目非甲烷总烃无组织排放预测主要参数选取一览表 污染物 排放速率（kg/h） 评价标准 （mg/m3） 面源（m） 距离厂界最近距离(m) 城市/乡村选项 长度(m) 宽度(m) 高度(m) 非甲烷 总烃 0.025 2.0 48 8.5 8 2 城市 注：目前我国《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《工业企业设计卫生标准》 (TJ36-79)中未规定非甲烷总烃的标准限值，本次评价采用《大气污染综合排放标准详解》中非甲烷总烃一小时平均浓度值 2.0mg/m3。 表15 项目非甲烷总烃无组织排放预测结果一览表 无组织排放污染源 非甲烷总烃 距源中心下风向距离（m） 下风向预测浓度 （mg/m3） 2 0.004244 51 0.01763 100 0.01493 200 0.006335 205（漯河食品学院附属幼儿园） 0.006096 300 0.003282 400（五里堡村） 0.002035 410（英张村） 0.001953 500 0.001405 600 0.001042 700 0.000812 800 0.000656 880（刘庄村） 0.000565 900 0.000545 下风向最大浓度 0.1854 厂界浓度 0.04464 最大浓度出现距离 51m 经大气估算模式计算，评价范围内各敏感点的非甲烷总烃预测浓度都可以满足《大气污染综合排放标准详解》中非甲烷总烃一小时平均浓度值 2.0mg/m3要求。项目周界非甲烷总烃最大落地浓度为0.01763mg/m3（对应距离为51m），能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中排放建议值的要求（附件2：工业企业边界挥发性有机物排放建议值中其他企业中非甲烷总烃排放建议值≤2.0 mg/m3）。又由于《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中排放建议值不具有强制性，因此，项目在运行过程中，若有新的非甲烷总烃排放标准出台并实施，本项目非甲烷总烃排放则执行新实施的标准中的相关要求。 2）大气防护距离的确定 依据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）有关规定，评价对项目建成后无组织排放的废气进行大气环境防护距离分析。根据预测，大气环境防护距离计算软件显示结果为无超标点，即无需设置防护距离。 3）卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别，查表进行确定； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 表16 项目卫生防护距离计算参数一览表 排放源 计算参数 面源参数 排放速率 (t/a) 标准 (mg/m3) 卫生防护距离计算（m） 提级后 距离(m) A B C D 长 宽 高 非甲烷总烃 470 0.021 1.85 0.84 48 8.5 8 0.025 2.0 1.037 50 根据公式计算得卫生防护距离为1.037m，依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，确定本项目完成后卫生防护距离为50m，即产生有害因素的部门的边界至居民区边界的最小距离为50m。结合项目平面布置图可知，项目东厂界需设置48m防护距离，西厂界需设置38m防护距离，南厂界需设置48m防护距离，北厂界需设置41.5m防护距离。 根据现场踏勘，各厂界大气卫生防护距离范围内现无居民点、学校等敏感点分布，距离项目最近的敏感点位于项目东侧205m处，项目产生的有机废气对敏感点影响不大。同时评价建议当地规划部门在厂界环境防护距离范围内不再规划布局居民点、学校等环境敏感点。 综上所述，项目营运期废气污染物经过采取上述处理措施后，均可以达标排放，对周围大气环境影响较小。 三、声环境 本项目噪声主要为印刷机、复合机、分切机、制袋机、空压机等产生的机械噪声，噪声源强约70~90dB(A)。项目主要噪声源均位于室内，本次环评要求建设单位采取的主要噪声控制措施有： ①设计选用性能稳定、运转平稳、低噪声的设备；精心操作，减少设备空载运转。 ②对高噪声设备，在支架下面安装橡胶减震设施，以减少振动，降低噪声；从声源上进行根治，使噪声对环境的影响符合国家标准的要求； ③对于高于65dB(A)的设备采取单独隔离措施，并采取相应的降低噪声措施。 ④对于传输设备的旋转和传动部分以及接近地面的连轴节，传动轴，皮带轮等均装设防护装置。 ⑤生产车间与办公区之间设置隔音墙，以保证办公区的噪声低于50dB(A)。 经采取消声、隔声、减震等措施后，设备产生噪声情况预测如下表。 表17 项目主要高噪声设备声源值及治理后噪声值一览表 序号 设备名称 设备数量（台） 设备噪声源强〔dB(A)〕 治理措施 治理后的噪声值〔dB(A)〕 1 印刷机 2 80 隔声、减振 60 2 复合机 2 70 隔声、减振 50 3 制袋机 6 80 隔声、减振 60 4 分切机 2 85 隔声、减振 65 5 空压机 1 90 隔声、减振、消声 65 经过以上措施处理后，空压机由于安装消声器，噪声源可下降25 dB(A) 左右，其他排放点噪声源强可下降20dB(A)左右，降噪效果明显。 本次评价将生产车间主要设备噪声进行叠加，向厂界做衰减计算。 叠加公式为： 式中：Leq总—n个噪声源在同一受声点的合成A声级； Leqi—第i个声源在受声点的A声级。 经计算生产车间主要设备噪声叠加后噪声值为72.48dB(A)。 噪声对厂界的影响以噪声源在传播过程中的距离衰减为主，对于传播发散、空气吸收、阻挡物反射等因素的影响未做考虑，衰减按如下公式计算： 式中：Lp———预测点的噪声值，dB(A)； L0———点声源合成噪声值，dB(A)； r———衰减距离，m； 表18 噪声源在厂界处的预测值 预测点位 噪声源距厂界距离/m 工程设备源强贡献值/dB(A) 昼间标准值/dB(A) 西厂界 12 40.90 65 东厂界 15 38.96 北厂界 2 56.46 南厂界 2 56.46 由上表可知，经过噪声防护措施治理后，厂界噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的昼间标准要求，由于项目采用一班制，只在昼间生产，因此项目厂界噪声排放能够满足标准要求，对周围声环境影响较小。 因此，在落实有效的降噪措施后，预计本项目厂界噪声值对周围声环境影响较小。 四、固体废弃物 （1）一般固体废物 项目一般固废主要为边角废料以及厂内职工产生的生活垃圾等废物。 生活垃圾按每人每天产生量0.2kg计算，项目定员10人，年工作时间300天，则生活垃圾产生量0.6t/a，由环卫部门定期清运； 在制袋和分切过程中，均需按照设计尺寸进行切割，该过程会产生一定量的边角废料，根据业主提供资料，边角废料的产生量约为3t/a，定期收集后外售。 （2）危险废物 本项目危险废物主要为含油墨废抹布、废油墨桶、废凹印版和废胶水桶。 根据《国家危险废物名录》（2016），本项目所产生含油墨废抹布、废油墨桶、废凹印版和废胶水桶属于HW12、HW49类危险废物，废活性炭为HW06类废物，全部为固体形态，存放在同一个危废暂存间内不会发生反应。 本项目采用仓库式危险废物贮存设施，需满足以下要求：①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；② 设施内要有安全照明设施和观察窗口；③不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；④基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7厘米/秒)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒；⑤衬里材料与堆放危险废物相容；⑥危险废物堆要防风、防雨、防晒；⑦总贮存量不超过300kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签；⑧装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法；⑨贮存期限不得超过一年，确需延长期限的，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准；法律、法规另有规定的除外。 根据《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物转移联单管理办法》，本项目转移危险废物应实施危险废物转移联单制度，主要要求如下：①危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门；② 危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单；③危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行；④危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位；⑤联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。环境保护行政主管部门认为有必要延长联单保存期限的，产生单位、运输单位和接受单位应当按照要求延期保存联单。 根据以上分析，本次评价要求：在原料仓库东南角按仓储式险废物贮存设施要求设置10m2危险废物暂存间，危废暂存间内设置废抹布暂存容器一个（约0.1m3加盖塑料桶），废凹印版暂存装置一个（约0.1m3加盖塑料桶），废活性炭暂存装置2个（总容积约1m3加盖塑料桶或铁桶），废油墨桶及废胶水桶加盖口朝上直接放置在暂存间内。项目产生的危险废物暂存后由有资质单位处理，在危险废物转移过程中严格遵守危险废物转移联单管理办法中“五联单制度”要求。 本项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表19 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 含油墨废抹布 HW12 264-013-12 原料仓库东南角 10m2 密闭加盖塑料桶储存 0.1m3 三个月 2 废油 墨桶 HW12 264-013-12 密闭加盖塑料桶储存 0.1m3 3 废凹 印版 HW12 264-013-12 废油墨桶及废胶水桶加盖口朝上直接放置在暂存间内 200个 4 废胶 水桶 HW49 900-041-49 5 废活 性炭 HW06 900-405-06 密闭加盖桶储存 1m3 一个月 环境风险分析评价 根据《危险化学品名录》（2002版）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218- 2009） 标准，对照本项目原辅料，本项目各物质危险性及临界量见表20。 表20 环境风险评价工作级别判定表 序号 原辅材料名称 危险物类别 临界量（t） 最大储存量 1 正丙脂 / / 0.3t 2 甲醇 易燃液体 20 0.3t 3 醋酸乙酯 易燃液体 500 0.3t 根据《危险化学品重大危险源辩识标准》（GB18218-2009）可知，0.3/20+0.3/500=0.0156<1，小于临界量，因此项目不构成重大危险源。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》的要求，本工程生产原料不构成重大危险源，项目不在环境敏感地区。环评建议企业采取的风险防范措施如下： （1）厂区应制定完善的风险应急预案及三级应急响应措施，为确保事故应急救援实施快速有效，公司采取多种形式对应急人员、周边社区人员进行相应应急知识或应急技 能培训。计划每半年至少组织一次综合应急预案演练，每季度至少组织一次现场处置方案演练，并按级呈送相关主管单位参与编制的演练分析评估、整改落实及汇总报告，逐级形成演练的报批制度，备案整理，完善企业的应急救援预案。 （2）原料储罐选择良好的设备、阀门、管件及密封材料，定期对甲醇储存塑料桶及管道进行检修，储罐及建筑物应设防雷设施，储罐、管道设备均应设静电接地设施。 （3）原材料甲醇、醋酸乙酯和正丙醇储存塑料桶要单独集中堆放，堆放地面和墙体采用混凝土结构，在原料堆放四周设置30cm围堰防止原料的泄漏，并与其他原料堆放等构筑物设置一定的距离，在储存罐设置泡沫消防设置，防患于未然； （4）在厂区悬挂安全警示牌，车间内严禁吸烟和明火；生产、办公区域配备有充足的各种型号灭火器，车间配备消防推车，灭火毯等，以满足消防安全要求。 （5）厂区内安装消防水管网络，在各消防重点部位分别装设消火栓，室内消火栓，以及配备足够的推车式、手提式灭火器材。 （6）厂区地面除绿化区外均要进行硬化处理，厂内绿化区要设置围堰，防止物料流失通过绿化带下渗对地下水的污染。 项目在实施上述措施后，通过加强制度管理和人员素质培训，本项目环境风险可控制在可接受范围内，对环境影响较小。 六、环保投资 项目环保投资总计12万元，占总投资200万元的6%。项目环保投资见下表。 表21 环保投资一览表 序号号 项目 内容 投资（万元） 1 废水 依托园区现有1座20m3化粪池 0 2 废气 4套集气收集系统+1套光氧化催化废气处理设施+1套活性炭吸附装置+1根15m高排气筒，1套给排风系统 6 3 固废 一般固废垃圾箱、原料仓库东南角按仓储式险废物贮存设施要求设置10m2危险废物暂存间，危废暂存间内设置废抹布暂存容器一个（约0.1m3加盖塑料桶），废凹印版暂存装置一个（约0.1m3加盖塑料桶），废活性炭暂存装置2个（总容积约1m3加盖塑料桶或铁桶） 2 4 噪声 对生产设备设置基础减震、室内安装、建筑隔声 3.5 5 风险 加强管理，厂区地面除绿化区外均要进行硬化处理，配备消防器材，在液体原料堆放四周设置30cm围堰 0.5 总计 11 七、环保验收一览表 表22 项目“三同时”验收一览表 污染源 治理或处置措施 数量、验收内容 备注 废水 生活污水 生活污水依托园区现有化粪池预处理，处理后进入淞江产业集聚区污水处理厂再处理，最终排入颍河 依托工业园区现有设施 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水要求 废气 印刷熟化废气（有组织） 4套集气收集系统+1套光氧化催化废气处理设施+1套活性炭吸附装置+1根15m高排气筒 4套集气收集系统+1套光氧化催化废气处理设施+1套活性炭吸附装置+1根15m高排气筒 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2二级标准； 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件1、附件2要求 印刷熟化、复合废气（无组织） 给排风系统 1套给排风系统 噪声 机械设备 合理设计车间平面布局，为高噪声设备设置减震基础，进行柔性联接等 噪声监测值 昼间：≤65dB（A） 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间标准 固废 生活垃圾 分类收集，由环卫部门统一处理 垃圾箱 合理处置或综合利用， 不产生二次污染 边角料 收集整理后定期出售 合理处置 含油墨废抹布 原料仓库东南角按仓储式险废物贮存设施要求设置10m2危险废物暂存间，危废暂存间内设置废抹布暂存容器一个（约0.1m3加盖塑料桶），废凹印版暂存装置一个（约0.1m3加盖塑料桶），废活性炭暂存装置2个（总容积约1m3加盖塑料桶或铁桶），废油墨桶及废胶水桶加盖口朝上直接放置在暂存间内。在暂存间暂存后委托有资质单位处理 废油墨桶 废凹印版 废胶水桶 废活性炭 风险 原辅材料储存 加强管理，厂区地面除绿化区外均要进行硬化处理，配备消防器材，在液体原料堆放四周设置30cm围堰 加强管理，厂区地面除绿化区外均要进行硬化处理，配备消防器材，在液体原料堆放四周设置30cm围堰 风险在可接受范围内

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 营 运 期 | 生活污水 | COD、NH3-N | 依托园区现有化粪池预处理，进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理，最终排入颍河 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水要求 |
| 大 气 污 染 物 | 营 运 期 | 印刷熟化废气（有组织） | 4套集气收集系统+1套光氧化催化废气处理设施+1套活性炭吸附装置+1根15m高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB162 97-1996）表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件1、附件2要求 |
|  |  | 印刷熟化、复合废气 （无组织） | 1套给排风系统，对车间进行通风换气 |  |
| 固体废物 | 营 运 期 | 员工生活 | 生活垃圾 | 分类收集，再由环卫部门统一处理 | 合理处置或综合利用，不产生二次污染 |
|  |  | 加工工序 | 废边角料 | 收集后外售 |  |
|  |  |  | 含油墨废抹布 | 按要求设置危废暂存间及暂存容器，在暂存间暂存后委托有资质单位处理 |  |
|  |  |  | 废油墨桶 |  |  |
|  |  |  | 废凹印版 |  |  |
|  |  |  | 废胶水桶 |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
| 噪声 | 营运期 | 主要为印刷机、复合机、分切机、制袋机、空压机等产生的机械噪声，噪声源强约70~90dB(A)。经采取隔声、消声、基础减振等降噪措施后，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准中昼间标准要求 |
| 主要生态影响及保护措施 本项目租赁已建成的厂房，不涉及新增用地地、土石方开挖等问题，因此，对自然生态环境无影响。 |

结论与建议

一、评价结论 1、产业政策 漯河市凝博思包装材料有限公司在漯河市郾城区龙江路西段与太白山路交叉口亚裕产业园租赁厂房1000m2，投资200万元，建设彩印复合膜项目，主要生产塑料包装复合膜/袋。经过查阅，本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013修正）》中国家限制类和淘汰类，属于允许类项目，其建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 该项目租赁漯河市淞江产业集聚区龙江路与太白山路交叉口亚裕工业园已建成的标准厂房，亚裕工业园由漯河市恒隆食品有限公司承建，亚裕工业园已取得国有土地使用权证，证号为：漯国用2012第003046号，地类用途为工业用地。根据漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013-2020），该项目用地为工业用地，漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会出具了本项目符合《漯河市淞江产业集聚区总体发展规划》（2013-2020）的证明。因此，本项目选址合理可行。 3、施工期环境影响分析 项目租用已建成厂房，不新征土地及新增土建工程，外部、内部装修工作基本完成，后续工程主要为设备的安装。施工期较短，随着施工的结束，施工期污染物的排放也随之消失，对周围的环境影响小。 4、运营期环境影响分析 4.1废水 项目废水主要为职工生活污水，废水排放量共计0.48m3/d，144m3/a；项目废水利用工业园区现有化粪池预处理，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水要求，经市政污水管网排入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理，最终排至颍河。 本项目污染物排放总量应做如下控制：总量控制指标按照2018年颍河省控断面水质目标COD20mg/L， 氨氮1.0mg/L核定，则项目核定总量为COD0.0029t/a，氨氮0.00014t/a。 综上，本项目所产生的废水对地表水环境影响较小。 4.2废气 本项目废气主要为印刷、熟化、复合工序产生的废气，其中有组织废气经集气罩及给排风系统收集后由引风机引至1套光氧化催化废气处理设施及1套活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒排放；无组织废气通过安装1套给排风系统，处理后的废气可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件1、附件2要求。又由于《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中排放建议值不具有强制性，因此，项目在运行过程中，若有新的非甲烷总烃排放标准出台并实施，本项目非甲烷总烃排放则执行新实施的标准中的相关要求。 项目废气经此处理后，均可以达标排放，对周围大气环境影响较小。 4.3 噪声 项目主要噪声源为印刷机、复合机、分切机、制袋机、空压机等产生的机械噪声，噪声源强约70~90dB(A)。通过基础减震，合理布局平面布置等措施，预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 在落实有效的降噪措施后，本项目厂界噪声值对周围声环境影响较小。 4.4 固体废物 1）一般固废 本项目产生的一般固废主要为边角废料和生活垃圾。 生活垃圾定期由环卫部门清运，边角废料定期收集后外售。 危险废物 本项目产生的危险废物主要为含油墨废抹布、废油墨桶、废凹印版、废胶水桶及废活性炭。 在生产厂房原料仓库东南角按仓储式险废物贮存设施要求设置10m2危险废物暂存间，危废暂存间内设置废抹布暂存容器一个（约0.1m3加盖塑料桶），废凹印版暂存装置一个（约0.1m3加盖塑料桶），废活性炭暂存装置2个（总容积约1m3加盖塑料桶或铁桶），废油墨桶及废胶水桶加盖口朝上直接放置在暂存间内，含油墨废抹布、废油墨桶、废凹印版、废胶水桶和废活性炭在危废暂存间暂存后由有资质单位处理。在危险废物转移过程中严格遵守危险废物转移联单管理办法中“五联单制度”要求。 项目固废经采取评价要求的污染防治措施后，可全部得到妥善处理处置或综合利用，不会产生二次污染。 二、总结论 综上所述，该项目在运营后，若能严格执行环境管理的有关规定，按照 “三同时”的要求，认真落实各项污染治理措施，满足本环评提出的各项环保要求，从环保角度分析，该项目建设是可行的。 三、要求和建议 1、严格执行环保“三同时”制度，评价中提出的各项污染防治设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 2、加强有机废气产生源头控制，逐步选择VOCs 含量的油墨和低（无）VOCs 含量的胶粘剂替代现有原辅材料，到2019 年底前，低（无）VOCs 含量绿色原辅材料替代比例不低于60%。 3、根据《河南省重污染天气应急预案》以及《漯河市重污染天气应急预案》的要求，在漯河市全市启动重污染天气预警期间，根据预警级别的要求，企业应积极做出限产、停产等措施，减少污染物排放量。 4、企业应加强各类环保设施管理与维护，确保其正常运行，并严格控制工艺操作参数。 5、建立完善安全操作规章制度，重视员工的职业劳动健康环境。

# Text boxes

噪声、固废

入库

卷膜

检验

分切

噪声、废气

噪声、废气

噪声、废气

熟 化

复 合

印 刷

塑料薄膜

塑料薄膜、粘合剂

油 墨

入库

检验

制袋

噪声、固废

损耗0.12

漯河市淞江产业集聚区污水处理厂

隔油池

化粪池

0.48

0.48

0.6

新鲜水

生活用水

0.48

颍河

项目地理位置经纬度

经度：113.979770

纬度：33.61277

北

附图1  项目地理位置示意图

64

32

0

96

大 门

亚裕产业园厂房

门卫室

邮政物流仓储配送中心

淞江社区管委会

岛上草

（日康植物蛋白高档饮品项目）

太

白

山

路

龙  江  路

绿

化

空

地

空                                 地

纸箱模具厂

渠

峰景生 物

厕

所

大 门

门卫室

汽车罩厂

项目所在地

机械厂

餐厅

亚裕产业园厂房

亚裕产业园厂房

家具厂

机械厂

空       地

亚裕产业园

亚裕产业园办公楼

院墙

家具厂

门卫室

产业园宿舍

北

附图二：项目周边情况示意图

附图2-1  项目周边环境示意图

400m

205m

幼儿园

七支渠路

空    地

邮政物流仓储配送中心

日康植物蛋白高档饮品项目

410m

880m

刘庄

五里堡村

英张村

太白山路

项目所在地

北

附图2-2  项目卫星位置示意图

大门

附图3  项目平面布置图

北

危废暂存间

制袋区

成品库

复合区

印刷区

熟化区

分切区

原料仓库

UV光解处理设备安装区

9

6

3

0