审批意见： 郾环监表（2018）33号 关于《漯河源泰环保科技有限公司废铅酸蓄电池 收集、贮存及转运项目环境影响报告表》的批复 漯河源泰环保科技有限公司： 你公司上报的由河南源通环保工程有限公司编制的《漯河源泰环保科技有限公司废铅酸蓄电池收集、贮存及转运项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）收悉，该项目已在我局网站上公示期满。经研究，批复如下： 一、同意环评单位所做的环评结论，原则批准你公司按照《报告表》中所列项目的性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施建设。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。项目竣工后，应及时组织开展环保验收。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设安装过程中产生的各种污染因素，以及对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。 （三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1.废气。项目产生的硫酸雾经“负压排气系统+碱液喷淋”处理后由15米高排气筒排放，排放应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求。加强各产生无组织废气环节的管理和控制，最大限度减少无组织废气排放对环境的影响，无组织排放废气应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。食堂油烟通过油烟净化器处理后排放，排放应符合《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中小型规模油烟浓度限值要求。 2.废水。项目无生产废水排放。生活污水经隔油池、化粪池处理后经市政管网入淞江污水处理厂。排放应符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求及污水处理厂进水水质要求。 3.噪声。对高噪声设备采取隔声、减振、等降噪措施，运营期厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4.固废。固废应全部妥善处理或综合利用。一般固体废物临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单进行控制；危险废物按照《国家危险废物名录》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求，交有资质的单位进行处置。 （四）项目建成后，主要污染物排放量应满足本项目《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4111000238）控制指标要求。 四、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。建设项目的性质、规模、地点、或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 五、本项目日常环境监督管理工作由郾城区环境监察大队负责，并对项目环境保护执行情况进行现场监察。 2018年8月13日