审批意见： 郾环监表（2018）34号 关于《漯河绿丰环保科技有限公司废矿物油 收集、贮存及转运项目环境影响报告表》的批复 漯河绿丰环保科技有限公司： 你公司上报的由重庆丰达环境影响评价有限公司编制的《漯河绿丰环保科技有限公司废矿物油收集、贮存及转运项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）收悉，该项目已在我局网站上公示期满。经研究，批复如下： 一、同意环评单位所做的环评结论，原则批准你公司按照《报告表》中所列项目的性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施建设。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。项目竣工后，应及时组织开展环保验收。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设安装过程中产生的各种污染因素，以及对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。 （三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1.废气。项目非甲烷总烃废气经平衡式密闭油气回收装置处理后排放，排放应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）的相关要求。 2.废水。项目无生产废水排放。生活污水经化粪池处理后经市政管网入淞江污水处理厂。排放应符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求及污水处理厂进水水质要求。 3.噪声。对高噪声设备采取隔声、减振、等降噪措施，运营期厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4.固废。固废应全部妥善处理或综合利用。一般固体废物临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单进行控制；危险废物按照《国家危险废物名录》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求，交有资质的单位进行处置。 （四）项目建成后，主要污染物排放量应满足本项目《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4111000237）控制指标要求。 四、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。建设项目的性质、规模、地点、或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 五、本项目日常环境监督管理工作由郾城区环境监察大队负责，并对项目环境保护执行情况进行现场监察。 2018年8月13日