《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别----按国标填写。

4. 总投资----指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7. 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产30吨汽车清洗剂建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河市澳润汽车美容用品有限公司 |
| 法人代表 | 黄明甫 | 联 系 人 | 黄艳华 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区龙江路西段亚裕产业园内3号厂房 |
| 联系电话 | 13613959897 | 传 真 | / | 邮政编码 | 462000 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区龙江路西段亚裕产业园内3号厂房 |
| 立项审批部门 | 漯河市松江产业集聚区建设管理委员会 | 批准文号 | 2019-411103-26-03-000339 |
| 建设性质 | 新建▇改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C266 专用化学产品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 610 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 60 | 其中环保投 资(万元) | 4 | 环保投资占 总投资比例 | 6.67% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2019年2月 |
| 内容及规模： 项目建设背景 1.1项目由来 清洗剂主要由表面活性剂等环保技术高科技配制而成的液体清洁剂；具有强力的除污力以及渗透力、杀菌力和抛光光亮性等特性。能迅速彻洁汽车玻璃表面，挡板，车体等。 防雨剂是在汽车玻璃、陶瓷表面镀上一层厚度只有几个到十几个纳米的看不见的防护膜，使玻璃、陶瓷表面具有更强烈的疏水特征，除去油膜、污垢，令玻璃更加光洁透亮的产品。 防雾剂是采用新一代分散防滴材料以制成，具有强力的去污性能和优异的防雾效果、明亮效果，使玻璃透明度更高，提高安全行车系数的产品。 光亮剂是一种集渗透、清洁、翻新、保护车胎一次完成，富含清洁泡沫，能有效去除车胎上的污垢，可有效防止车胎老化的清洁剂。 随着近年来汽车市场的迅猛发展，汽车清洗剂、防雨剂、防雾剂、光亮剂的需求量增大，市场前景良好，漯河市澳润汽车美容用品有限公司抓住机遇，拟投资60万元，租赁漯河市恒隆食品有限公司亚裕产业园内3号标准化厂房中东部（租赁协议见表后附件四），建设年产30吨汽车清洗剂建设项目（其主要产品是汽车防雨剂、防雾剂、清洗剂、光亮剂等）。 1.2环保法律、法规依据 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《河南省建设项目环境保护条例》等法律、法规的规定及要求，该项目需进行环境影响评价。本项目所生产的防雨剂、防雾剂、清洗剂、光亮剂均为原材料按比例混合而成，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号）规定，本项目属第十五条“化学原料和化学制品制造业”中“36 专用化学品制造”中 “单纯混合或分装的”项目，应编制环境影响报告表。 受漯河市澳润汽车美容用品有限公司委托，连云港中建环境工程有限公司承担了本项目的环境影响评价工作（委托书见附件一）。我公司在现场踏勘、资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环评有关规定和评价技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、项目周边环境现状 本项目位于漯河市淞江产业集聚区龙江路西段亚裕产业园内3号厂房中东部，项目东侧是园区通道，西侧为个体彩印；南侧为3号厂房空置厂房，南30m为河南鑫腾家具有限公司仓库；北邻漯河市美一可奶茶厂，北距亚裕产业园职工宿舍30m，东南距离五里堡村310m。 项目地理位置图见附图一，周边环境示意图见附图二，厂区平面布置图见附图三。 3、项目建设内容 本项目总投资60万元，租赁漯河市恒隆食品有限公司亚裕产业园内3号厂房中东部，该项目建筑面积610m2，主要分为原料储存区、生产加工区、成品区、办公区等。 项目组成及主要建设内容见表1。 表1 工程建设内容一览表 项目组成 主项名称 建设内容 备注 主体工程 原材料区 位于综合厂房西部偏北，占地面积150m2 租赁 现有 厂房 分隔 生产加工区 位于综合厂房西部偏南，占地面积261m2 配比及灌装操作间 位于生产加工区西南角，占地面积117m2 成品区 位于综合厂房东南角，占地面积56m2 辅助工程 办公区 位于综合厂房东北角，占地面积30m2 公用工程 给水工程 用水由淞江产业集聚区市政供水管网供应 依托 现有 排水工程 生活污水依托亚裕产业园所建化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及淞江产业集聚区污水处理厂进水水质指标后排入市政污水网管，进入淞江产业集聚区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准后排入柳河，最终进入颍河 供电工程 由淞江产业集聚区供电管线接入 环保工程 废水处理 生活污水依托亚裕产业园所建化粪池处理后排入市政污水网管，最后经淞江产业集聚区污水处理厂处理后排入柳河，最终进入颍河 依托 现有 废气处理 在生产加工区设立配比及灌装操作间，操作间密闭，车间顶部设置机械排风装置，以加强车间通风 新建 一般固废 收集后外售 新建 生活垃圾 设垃圾箱，由环卫部门装车外运，做到日产日清 新建 减振降噪系统 减振、隔声 新建 4、项目产品、原辅材料及能源消耗 本项目主要产品明细见表2，主要原辅材料见表3。 表2 项目主要产品一览表 序号 产品种类名称 生产能力（t/a） 包装 包装规格（ml/桶） 1 防雨剂 9 桶装 120、300、550 2 防雾剂 8 桶装 120、300、550 3 清洗剂 8 桶装 120、300、550 4 光亮剂 5 桶装 120、300、550 表3 项目主要原材料及资源、能源消耗一览表 序号 名称 单位 年消耗量t 来源 包装规格 1 乳化剂 t/a 0.66 外购 25kg/桶、200kg/桶 2 表面活性剂 t/a 0.85 外购 25kg/桶、200kg/桶 3 硅树脂 t/a 0.5 外购 25kg/桶、200kg/桶 4 蜡 t/a 0.15 外购 25kg/桶、200kg/桶 5 水 t/a 187.84 淞江产业集聚区供水管网 / 6 电 KWh/a 3000 淞江产业集聚区供电 / 本项目主要原辅材料为乳化剂、表面活性剂、硅树脂、蜡和水。 乳化剂：辛苯昔醇，英文名称为Octoxinol，中文别名为曲拉通X-100;CAS号为9002-93-1，分子式为C32H58O10，用于纺织工业各工序中,如匀染、煮洗,可作石油工业破乳剂、金属等工业的清洗剂。 表面活性剂：被誉为“工业味精”，是指具有固定的亲水亲油基团，在溶液的表面能定向排列，并能使表面张力显著下降的物质。它是一大类有机化合物，他们的性质极具特色，应用极为灵活、广泛，有很大的实用价值和理论意义。 硅树脂：一种具有高度交联结构的热固性聚硅氧烷聚合物，兼具有机树脂及无机材料的双重特性，具有独特的物理、化学性能，有很好的电绝缘性质，耐温及防水的效果。 蜡：是动物、植物或矿物所产生的油质，常温下为固态，具有可塑性，易熔化，不溶于水，可溶于二硫化碳和苯。 5、项目主要生产设备 项目主要生产设备见表4。 表4 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 单位 数量（台） 1 灌装机 台 5 2 封口机 台 2 3 贴标机 台 2 6、公用工程 （1）供电 本项目年用电量3000KWh，电源来自厂区外的市政电力管线，直接引入厂区内的变配电房。 （2）供水 本项目用水主要为员工生活用水及生产用水，总用水量187.84m3/a，其中生活用水160m3/a，生产用水27.84m3/a。 （3）排水 排水采用雨污分流制，厂区雨水采用雨水管网收集，进入市政雨水管网。 本项目运营期主要为员工生活污水，生活污水产生量为合计128m3/a，经亚裕产业园所建化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及淞江产业集聚区污水处理厂进水水质指标后排入市政污水网管，进入淞江产业集聚区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准后排入柳河，最终进入颍河。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，其中管理人员2人，员工均不在厂区内食宿。年生产320天，每天工作8小时一班制。 8、产业政策相符性 项目主要生产汽车清洗剂等，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定的限制类和淘汰类项目，为允许建设项目，且本项目已经漯河市松江产业集聚区建设管理委员会备案，备案代码为：2019-411103-26-03-000339，备案证明见附件二。 综上所述，该项目符合国家相关产业政策。 9、规划相符性 项目位于漯河市淞江产业集聚区龙江路西段，租赁漯河市恒隆食品有限公司亚裕产业园内3号标准化厂房中东部进行生产，由附图五知：项目用地在集聚区规划调整前属食品加工区，符合土地规划要求；但在规划调整后项目所在区域更改为南部综合生活配套服务区。由于漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013—2020）于2017年已通过河南省环保厅审查（豫环函[2017]174号），调整后的食品加工产业园区基础设施还未建成并完善，因此，漯河市澳润汽车美容用品有限公司做出如下承诺：因城市规划建设或政府要求需要公司搬迁时，该公司保证无条件及时进行搬迁（承诺书见表后附件）。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租赁漯河市恒隆食品有限公司亚裕产业园内3号标准化厂房中东部进行生产。经现场调查，该车间为闲置状态，不存在与本项目有关的原有污染问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东经113°27'~114°16'，总面积2617km2，其中市区建成区位于东经114°04'，北纬33°33'，距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区龙江路西段亚裕产业园内，地理位置见附图一。 2、地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3、地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区；Ⅱ类地区分布在老城区；Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本列度为六度。 4、水文地质 漯河市位于淮河冲积平原西部，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而地下水源丰富。 漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5、河流水系 漯河市属淮河流域，其中沙、颍河水系流域面积2500km2，占全市面积的93％，洪汝河水系流域面积193km2，占全市面积的7％。境内流域面积大于1000 km2的河道有沙河、颍河、澧河、清淠河、吴公渠等五条，流域面积在100~1000 km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。 项目所在区域纳污河流为柳河，柳河最终汇入颍河。 6、气候特征 漯河市地处中原腹地，属温带大陆性气候，四季分明，雨量偏少且集中，年平均降雨量770.2mm，多集中在6～9月份；市区多年平均气温14.4℃，最高气温42℃，最低气温-15.9℃；全年风向偏南风略占优势，以SSE出现频率最高，年平均风速2.4m/s，冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，由于人类生产活动，天然植被遭破坏，野生动植物资源极少，林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。 8、漯河市城市总体规划（2012-2030） （1）规划年限：2012~2030； （2）规划范围： ①市域城镇规划：漯河市域，包括两县三区，即下辖临颍县、舞阳县以及源汇区、郾城区和召陵区，面积2617km2。 ②城市规划区：漯河市城市规划区，包括现状城区7个街道办事处以及城区外围的1个国家漯河经济技术开发区、5个建制镇、4个乡镇所在辖区范围，用地面积约548km2。 ③中心城区：漯河市中心城区，西边界以京广高铁线以西3km为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 本项目位于漯河市淞江产业集聚区龙江路西段亚裕产业园内，根据漯河市城市总体规划（2012-2030），项目用地为二类居住用地。 9、 漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013-2020） （1）规划范围 漯河市淞江产业集聚区上一轮规划区范围为东起祁山路，西至石武铁路，南起辽河路，北至龙江路，规划面积8.6km2，在上一轮规划的基础上，跨越高速客运铁路向西度拓展，107国道以西区域向北扩展至纬八路（规划沙河路），新增规划面积5.49km2。规划范围扩建后，总规划面积14.09km2，其中建成区4.4km2，发展区6.15km2，控制区3.54km2。规划范围东至祁山路，西至六支渠（规划兴隆山路），南至辽河路，北至纬八路（规划沙河路）。 （2）规划年限 规划期限为2013～2020 年，其中近期2013～2015 年；中远期2016～2020年。 （3）发展定位 以食品、医药产业为主导的制造基地，新型生态工业示范区，漯河市重要的经济增长极，现代化城市新区。 （4）空间结构和功能分区 划分为三个片区：食品加工产业园区、生物医药产业园区和综合生活配套服务区。 综合生活配套服务区：主要分布在幸福路以南、白云山路（107国道）以东区域，以现状行政办公和商业居住为基础，发展居住、商业金融、商务休闲、办公酒店、企业总部等第三产业和现代服务业，同时对现有的企业进行整合，形成以现有企业为基础，与食品加工和食品配套等产业门类相互补充的产业。 食品加工产业园区：在白云山路（107国道）以西和龙江路以北区域，规划以发展食品加工产业为主的产业片区。形成以肉制品加工、面粉制品加工、饮料加工、副产品深加工等产业门类为主的专业化产业区，形成集聚效应，增加产品附加值，打造食品加工产业园区。 生物医药产业园区：在白云山路（107国道）以西、龙江路以南区域，规划以生物医药产业为主的产业片区。围绕医药产业进行用地布局，产业主要包括缓释制剂、控释制剂、透皮贴剂、滴丸、软胶囊、气雾剂等新型制剂类产业。 107国道东侧原规划的仓储物流区、工业整合区（食品加工），107国道西侧的工业发展区（食品加工）均调整为综合生活配套服务区。107国道西侧的新特包装区南部部分调整为综合生活配套服务区，北部调整为医药加工产业园区。 （5）集聚区项目负面清单及环境准入条件 根据该集聚区规划环评报告，集聚区环境准入条件见表5，负面清单见表6。 表5 淞江产业集聚区环境准入条件 项目类别 环境准入条件 鼓励类 符合国家产业政策要求的，采用清洁生产新工艺低水耗和低能耗的食品加工项目。 1、糕点、面包、饼干及其他焙烤食品制造； 3、米、面制品、速冻食品、方便面及其他方便食品制造； 4、雪饼、薯片、虾条、虾片等休闲食品加工； 5、肉、禽类罐头、蔬菜、水果罐头及其他罐头制造； 6、碳酸饮料、瓶（罐）装饮用水、果蔬饮料、植物蛋白饮料、茶饮料及其他饮料 制造； 7、肉制品及副产品深加工项目。 符合国家产业政策及《河南省化工项目环保准入指导意见》（豫环文〔2011〕72号） 要求的，高附加值、低污染的医药加工项目。 1、缓释制剂、控释制剂、透皮贴剂、滴丸、软胶囊、气雾剂等新型制剂类产业； 2、体外诊断试剂； 3、疫苗； 4、单纯药品分装、复配项目； 5、无提炼工艺的中成药制造、中药饮片加工项目； 6、卫生材料及医药用品制造等项目； 7、医疗仪器设备及器械制造项目。 允许类 不属于禁止、限制、鼓励行业的其余行业均为允许行业； 禁止类 禁止入驻列入淞江产业集聚区负面清单中的项目 表6 淞江产业集聚区产业发展负面清单 产业类别 禁止入区项目清单 食品加工 1、不符合准入条件的项目； 2、味精、谷氨酸、赖氨酸、柠檬酸等发酵制品； 3、有发酵工艺的酒精饮料及酒类制造。 医药加工 1、不符合准入条件的项目； 2、化学合成类制药项目； 3、发酵类制药项目。 本项目主要生产汽车洗涤用品，生产过程为原材料单纯混合而成，项目位于淞江产业集聚区南部综合生活配套服务区内，不在淞江产业集聚区产业发展负面清单之中，属于松江产业集聚区允许类清单范畴，项目符合集聚区发展规划。 本项目在淞江产业集聚区内具体位置见附图五。 10、漯河市淞江污水处理厂基本情况 漯河市淞江污水处理厂位于107国道与孟平铁路交叉口西南角，一期工程污水规模为30000m3/d。工程近期收水范围主要包括淞江产业集聚区、孟庙镇和龙城镇部分区域。其中淞江产业集聚区范围主要为：祁山路以西、淞江路以北、横一路以南、经六路以东区域。孟庙镇收水范围主要为：京广铁路以西、横四路以北、107国道以东、横一路以南区域。龙城镇收水范围主要为：经六路以西沿S238公路往西延伸的公路两侧区域。 漯河市淞江污水处理厂设计进出水指标及废水处理工艺见表7，图1。出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 表7 漯河市淞江污水处理厂进出水指标一览表 污染物 进水浓度（mg/L） 出水浓度(mg/L) 去除率（%） COD 390 ≤50 ≥87.2 BOD5 160 ≤10 ≥93.8 SS 200 ≤10 ≥95.0 NH3-N 42 ≤5 ≥88 TN 40 ≤15 ≥62.5 TP 6.5 ≤0.5 ≥92.3 本项目位于淞江产业集聚区龙江路与太白山路交叉口亚裕产业园内，位于淞江污水处理厂收水范围内。本项目生活污水经化粪池处理后各污染物排放浓度为COD150mg/L、NH3-N25mg/L，可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水水质要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 项目位于漯河市郾城区龙江路西段亚裕产业园内3号厂房，所在区域的环境空气质量现状引用《河南华茂骏捷车辆有限公司年产5000辆专用车生产项目环境影响报告书》中的监测数据，河南省正信检测技术有限公司于2017年5月21~27日对漯河食品职业技术学院（位于项目东南1.25km）、五里岗村（位于项目东北1.41km）、马坡村（位于项目北侧1.89km）3个监测点位环境空气质量进行监测。具体监测统计结果见表8。 表8 环境空气质量现状监测结果 监测点位 监测因子 取样时间 浓度范围（mg/m3） 标准限值（mg/m3） 标准指数 超标率（%） 达标情况 漯河食品职业技术学院 SO2 日均值 0.016~0.037 0.15 0.107~0.247 0 达标 小时值 0.012~0.045 0.5 0.024~0.09 0 达标 NO2 日均值 0.024~0.045 0.08 0.3~0.562 0 达标 小时值 0.016~0.056 0.2 0.08~0.28 0 达标 PM10 日均值 0.101~0.141 0.15 0.673~0.94 0 达标 TSP 日均值 0.148~0.182 0.3 0.493~0.607 0 达标 五里 岗村 SO2 日均值 0.018~0.038 0.15 0.12~0.253 0 达标 小时值 0.014~0.044 0.5 0.028~0.088 0 达标 NO2 日均值 0.026~0.049 0.08 0.325~0.613 0 达标 小时值 0.019~0.057 0.2 0.095~0.285 0 达标 PM10 日均值 0.098~0.140 0.15 0.653~0.933 0 达标 TSP 日均值 0.150~0.183 0.3 0.5~0.61 0 达标 马坡村 SO2 日均值 0.019~0.037 0.15 0.127~0.247 0 达标 小时值 0.015~0.044 0.5 0.03~0.088 0 达标 NO2 日均值 0.025~0.042 0.08 0.313~0.525 0 达标 小时值 0.017~0.056 0.2 0.085~0.28 0 达标 PM10 日均值 0.092~0.137 0.15 0.613~0.913 0 达标 TSP 日均值 0.144~0.180 0.3 0.48~0.6 0 达标 监测结果表明，各监测点SO2、NO2、PM10、TSP监测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地表水 项目区域纳污水体为柳河，柳河最终汇入颍河，颍河功能区划为III类水体。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价引用河南省环境保护厅网站公布的河南省地表水环境责任目标断面水质周报中颍河西华址坊断面2017年全年的监测数据，监测结果见表9。 表9 2017年颍河西华址坊断面监测结果 单位：mg/L 监测时间 COD 氨氮 达标情况 监测时间 COD 氨氮 达标情况 2017年第1周 17.5 0.24 达标 2017年第28周 16.8 0.25 达标 2017年第2周 17.1 0.34 达标 2017年第29周 16.4 0.09 达标 2017年第3周 17.6 0.26 达标 2017年第30周 16.5 0.16 达标 2017年第4周 18.4 0.48 达标 2017年第31周 16.4 0.08 达标 2017年第5周 18.2 0.30 达标 2017年第32周 16.0 0.22 达标 2017年第6周 18.0 0.21 达标 2017年第33周 16.3 0.19 达标 2017年第7周 18.9 0.21 达标 2017年第34周 17.0 0.33 达标 2017年第8周 18.8 0.16 达标 2017年第35周 16.8 0.21 达标 2017年第9周 19.1 0.17 达标 2017年第36周 16.5 0.16 达标 2017年第10周 19.0 0.07 达标 2017年第37周 16.5 0.25 达标 2017年第11周 18.1 0.08 达标 2017年第38周 17.2 0.46 达标 2017年第12周 18.0 0.08 达标 2017年第39周 16.6 010 达标 2017年第13周 18.6 0.08 达标 2017年第40周 16.9 0.80 达标 2017年第14周 18.2 0.09 达标 2017年第41周 17.4 0.82 达标 2017年第15周 18.2 0.12 达标 2017年第42周 17.3 0.42 达标 2017年第16周 18.2 0.10 达标 2017年第43周 17.8 0.38 达标 2017年第17周 18.7 0.11 达标 2017年第44周 17.7 0.13 达标 2017年第18周 19.2 0.12 达标 2017年第45周 14.0 0.27 达标 2017年第19周 19.1 0.13 达标 2017年第46周 14.0 0.27 达标 2017年第20周 18.2 0.13 达标 2017年第47周 16.0 0.23 达标 2017年第21周 17.5 0.10 达标 2017年第48周 15.6 0.08 达标 2017年第22周 17.5 0.96 达标 2017年第49周 16.2 0.13 达标 2017年第23周 16.8 0.10 达标 2017年第50周 16.8 0.10 达标 2017年第24周 16.6 0.19 达标 2017年第51周 16.1 0.09 达标 2017年第25周 16.7 0.07 达标 2017年第52周 16.4 0.09 达标 2017年第26周 17.0 0.08 达标 2017年第53周 17.5 0.11 达标 2017年第27周 17.4 0.07 达标 根据监测结果，颍河西华址坊断面COD、氨氮2017年监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准要求。 3、地下水 根据《漯河市淞江集聚区发展规划（调整方案）》（2013-2020）距本项目较近的路堂村地下水监测情况知：其浅层和中深层地下水pH、总硬度、溶解性固体、高锰酸盐指数、氨氮的均值分别为：7.0、271mg/L、662mg/L、0.5mg/L、未检出，各项指标均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，该区域地下水水质较好。 4、声环境 本项目位于漯河市郾城区龙江路西段亚裕产业园内3号厂房，根据声功能区划分，拟建项目所在区域为3类区。根据现场监测，项目声环境监测结果见表10。 表10 项目所在区域噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位 2018年6月23日 2017年6月24日 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 55.8 43.5 55.4 43.6 昼间：65 夜间：55 达标 南厂界 52.7 42.1 52.9 42.3 达标 西厂界 52.4 40.5 52.6 42.0 达标 北厂界 53.2 42.6 53.4 42.4 达标 由上表可知，项目各厂界声环境监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表11。 表11 本项目主要环境保护目标及保护级别 序号 保护要素 保护目标 方位距离 保护级别 1 大气 环境 五里堡村 SE，310m 《环境空气质量标准》（GB305-2012）二级 2 地表水 环境 颍河 N，6500m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 3 地下水 区域浅层地下水 / 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 4 声环境 厂界四周 厂界外1m 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准 主要污染物控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 COD（mg/L） 氨氮（mg/L） 总磷（mg/L） 20 1.0 0.2 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 pH 总硬度（mg/L） 高锰酸盐指数（mg/L） 氨氮（mg/L） 溶解性总固体（mg/L） 6.5～8.5 450 3.0 0.2 1000 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) 1h平均 24h平均 1h平均 24h平均 24h平均 24h平均 500 150 200 75 150 300 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 项目 执行标准 污染物标准限值 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4中二级标准 COD 150mg/L 氨氮 25mg/L 淞江产业集聚区污水处理厂进水指标 COD 390mg/L 氨氮 42mg/L 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 污染物 最高允许排放浓度 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度 二级 非甲烷总烃 120mg/m3 15m 10kg/h 4.0mg/m3 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号 非甲烷总烃 有组织：80mg/m3（有机废气排放口） 70%（去除效率） 无组织：2.0mg/m3（边界建议排放值） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 65 55 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目废水主要为员工生活污水，排放量为0.4m3/d，合计128m3/a，经化粪池处理后由市政管网入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理，处理后的废水经柳河最终排入颍河。 核定项目总量按照2018年颍河省控断面水质目标COD20mg/L、氨氮1.0mg/L，则项目允许排放总量为COD0.0026t/a、氨氮0.0001t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 本项目租赁漯河市恒隆食品有限公司亚裕产业园内3号厂房中东部现有空厂房进行生产，施工期仅为设备的安装与调试，因此，本评价不再对施工期工艺流程进行分析。 本项目运营期主要以乳化剂、表面活性剂、硅树脂、水等作为原料，生产防雨剂、防雾剂、清洗剂、光亮剂等。运营期工艺流程及产污环节见图2所示。 图2 运营期生产工艺流程及产污环节示意图 工艺简述： 配比： 将生产所需原料和水按照各比例称量配比后人工加入搅拌罐内、搅拌均匀。其中防雾剂中表面活性剂、乳化剂、水的配比为5:3:92；防雨剂中硅树脂、水的配比为5:95；光亮剂中硅树脂、乳化剂、蜡、水的配比为2:3:3:92；清洗剂中表面活性剂、乳化剂、水的配比为5:3:92。 灌装： 使用灌装机将搅拌好的产品灌入包装桶内，根据不同的产品选取不同规格的包装桶，包装桶分为120ml、300ml和550ml三种。 封口： 将灌装好的产品用封口机进行封口。 贴标： 将封口后的产品送入贴标机进行贴标（标签为外购现成标签）、喷码，完成后打包送入成品区。 主要污染工序： 废水： 在项目生产过程中，由于产品使用不同的灌装机和搅拌罐，不再对设备进行清洗，所以本项目运营期内用水主要为生产用水和职工生活用水，其中生产用水直接进入产品，无废水产生。因此，本项目运营期废水主要为员工生活污水。 废气： 本项目生产过程中的废气主要为原料配比、搅拌、灌装过程产生的少量有机废气（以非甲烷总烃计）。 噪声： 本项目噪声主要为灌装机、封口机、贴标机等设备运转产生的噪声。 固体废物： 本项目固废主要原料废包装桶、职工生活垃圾。 营运期主要污染工序一览表见表12 表12 营运期主要污染工序一览表 类别 污染物 产生点 污染物 治理措施 废气 有机废气 配比及搅拌过程 灌装过程 有机废气 在生产加工区设立配比及灌装操作间，操作间密闭，车间顶部设置机械排风装置，加强车间通风即可 废水 COD、氨氮 职工生活 COD、氨氮 生活污水依托亚裕产业园所建化粪池处理后排入市政污水网管，进入淞江产业集聚区污水处理厂再处理 噪声 生产噪声 生产设备 噪声 设备基础减振，厂房隔声 固废 原料废包装桶 生产过程 一般固废 收集后外售 生活垃圾 职工生活 生活垃圾 环卫部门处理

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生产 过程 | 非甲烷总烃 | 43.2kg/a | 43.2kg/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | 水量 | 128m3/a | 128m3/a |
|  |  | COD | 350mg/L，0.0448t/a | 150mg/L，0.0192t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.00384t/a | 25mg/L，0.0032t/a |
| 固体 废物 | 生产 过程 | 原料废包装桶 | 0.015t/a | 0 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.6t/a |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要来自生产设备，噪声源强为60～80dB(A)。经采取厂房密闭隔声、基础减振等降噪措施，并经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目租赁漯河市恒隆食品有限公司亚裕产业园内3号标准化厂房中东部进行生产，不新增占地，项目建设对生态环境影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租赁漯河市恒隆食品有限公司亚裕产业园内3号标准化厂房中东部进行生产，施工期主要为设备的安装与调试，对周围环境影响较小，本评价不再对项目施工期环境影响进行分析。

营运期环境影响分析： 废水 根据工程分析，项目产生的废水主要为职工生活污水。 本项目劳动定员 10 人，生活用水量按 50L/（人·d）计，本项目年运营320 天，生活用水量为0.5 m3/d，合计160m3/a。生活污水排放系数取0.8，则生活废水产生量为0.4 m3/d，合计128m3/a。 评价要求项目生活污水依托亚裕产业园所建化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准后及淞江产业集聚区污水处理厂进水水质指标后排入市政污水网管，进入淞江产业集聚区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准后排入柳河，最终进入颍河。项目水平衡见下图3。 根据类比分析，生活污水中主要污染物浓度分别为COD：350 mg/L、NH3-N：30 mg/L，经现场调查：亚裕产业园区内有一座化粪池（池容为20m3），评价要求将本项目生活水依托亚裕产业园化粪池进行处理。 本项目生活废水依托该化粪池处理后污染物排放浓度为COD150mg/L、NH3-N25mg/L，可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水水质要求。 ▲项目废水进入漯河市收集产业集聚区污水处理厂的可行性 本项目在漯河市郾城区龙江路与太白山路交叉口亚裕产业园，位于漯河市淞江产业集聚区污水处理厂的收水范围内，项目所在区域龙江路污水管网已铺设完成。项目生活污水经产业园内化粪池处理后排放浓度满足漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进水水质（COD390mg/L、氨氮42mg/L、BOD5160mg/L、SS200mg/L）要求。漯河市淞江产业集聚区污水处理厂处理规模为3万m3/d，目前处理水量为2万m3/d，本项目废水排放量为0.4m3/d，排放量较小，该污水处理厂完全可以接纳本项目污水排放。因此，项目生活污水经厂区化粪池处理后，由市政污水管网排入漯河市淞江污水处理厂再处理，处理后排入柳河，最后排入颍河。 综上，项目配套污水管网、外排废水水量及水质均满足进入淞江产业集聚区污水处理厂的设计要求，故该项目处理后的废水进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂可行。 生活污水污染物排放量预测结果见表13。 表13 生活污水污染物产排情况一览表 污染物名称 COD NH3-N 排水量 0.4m3/d （128m3/a） 化粪池处理前 产生浓度（mg/L） 350 30 产生量(t/a) 0.0448 0.00384 化粪池处理后 排放浓度（mg/L） 150 25 排放量(t/a) 0.0192 0.0032 漯河市淞江污水处理厂处理后 排放浓度(mg/L) 50 5 排放量(t/a) 0.0064 0.00064 进入颍河水体降解 排放浓度(mg/L) 20 1.0 排放量(t/a) 0.0026 0.0001 ▲项目排放总量分析 由表11可知，本项目废水排放量为0.4m3/d（128m3/a），COD排放浓度为150mg/L、NH3-N排放浓度为25mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水水质要求，经淞江产业集聚区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准后排入柳河，最终进入颍河。 核定项目总量按照2018年颍河省控断面水质目标COD20mg/L、氨氮1.0mg/L，则项目允许排放总量为COD0.0026t/a、氨氮0.0001t/a。 废气 本项目原料采用密闭灌装方式储存，在存储过程中不会有有机废气的逸散挥发。且产品在封口之后处于密闭状态之下，也不会有有机废气挥发，因此，本项目运营期废气主要为原料配比、搅拌、灌装过程产生的少量有机废气（以非甲烷总烃计）。 项目生产过程无加热工序，配比、搅拌、灌装均在常温下进行（其中搅拌过程为闭盖搅拌），且无酸、碱加入，生产过程全部为纯物理变化，生产过程中原料不会分解，有机废气挥发量有限，类比同行业——安徽省路驰环保科技有限公司年产40万套汽车雨刮器及500万瓶汽车清洗剂项目的生产情况，项目有机废气产生量占原料用量的2%，项目用有机原料为2.16t/a，则有机废气产生量为0.017kg/h，合计43.2kg/a。 因项目非甲烷总烃有机废气产生量极小，评价建议项目在生产加工区设立专门的配比及灌装操作间，操作间密闭，车间上方设置机械排风装置，加强车间通风即可。 （1）大气环境防护距离 本次评价将生产车间作为面源进行无组织废气大气污染物厂界浓度预测。评价采用《环境影响评价技术导则》（大气环境）（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式对项目厂区各无组织大气污染物进行厂界浓度预测，其计算参数及预测结果见表 14。 表14 项目有机废气无组织排放厂界浓度预测一览表 污染物 源强[kg/h] 高度（m） 面源（m2） 评价标准 计算结果 非甲烷总烃 0.017 8 610 2.0mg/m3 无超标点 由上表预测结果可知，本项目无超标点，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值的要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号的建议值要求。在满足评价提出的污染防治措施的前提下，项目废气排放对周边大气环境质量无明显不利影响，无需设置大气环境防护距离。 （2）卫生防护距离 结合以上分析，项目无组织废气主要为配比、搅拌、灌装工序产生的有机废气，污染物为非甲烷总烃，排放量为43.2kg/a，排放速率0.017kg/h。依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的规定，无组织排放源所在的生产单元(生产车间)与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中各参数意义如下： Cm—标准浓度限值，mg/m3，（依据中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》）。 L—工业企业所需卫生防护距离，m； r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 项目卫生防护距离计算参数及结果见表15。 表15 项目卫生防护距离计算参数及结果一览表 项目 污染物排放速率 排放源占地面积 近五年平均风速 标准浓度限值 计算结果 非甲烷总烃 0.017kg/h 610m2 2.4m/s 2.0mg/m3 0.363m 经计算，项目卫生防护距离为0.363m，提级后卫生防护距离为生产车间边界外50m。目前项目卫生防护距离内无环境敏感点，评价要求项目卫生防护距离内不得新建环境敏感点。 综上所述，本项目涉及的大气污染物通过相关有效措施均可以达标排放，对周边大气环境影响较小。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目高噪设备主要来自灌装机、封口机、贴标机等，设备噪声源强为60～80dB(A)，项目在生产过程中高噪声设备源强及治理措施见表16。 表16 设备噪声源强及治理情况一览表 单位：dB(A) 设备名称 数量（台） 噪声源强[dB(A)] 采取的措施 排放源强[dB(A)] 灌装机 5 80 厂房隔声、基础减振等 60 封口机 2 60 40 贴标机 2 60 40 （2）预测方法 根据建设项目噪声源的声压级，按照在自由场中声压随距离衰减的公式计算： Lp2 = Lp1 - 10 lg（r2/ r1）2 其中： Lp2－距声源r2处的声压级，dB(A) Lp1－距声源r1处的声压级，dB(A) Lp1为噪声源强； Lp2为噪声源衰减到厂界时的噪声值； r1取1m； r2为噪声源强到厂界的距离。 为简化计算，项目区内噪声源强叠加在车间，按点源处理。 计算得到的衰减后的声级与项目区边界处的背景噪声级叠加得到预测值。 Lp = 10 lg（10Lp1/10+10Lp2/10） 其中：Lp －某点叠加后的总声压级，dB(A)； Lp1、Lp2－每个噪声源对该点的声压级，dB(A)； Lp1为东、南、西、北厂界1m处的噪声环境背景值； Lp2为厂区内噪声源衰减到厂界处的噪声值。 （3）噪声预测结果 根据项目噪声源的分布，对厂址四周厂界昼间噪声进行预测计算，项目厂界噪声预测结果统计分析见表17。 表17 项目厂界噪声预测结果统计分析一览表 预测点 噪声源强[dB(A)] 距厂界距离(m) 贡献值[dB(A)] 标准值(dB(A)) 东厂界 67.0 7 50.1 昼间：65 南厂界 2 61.0 西厂界 2 61.0 北厂界 8 48.9 由上表知，项目主要高噪声设备采取厂房密闭隔声、安装减振基础，并加强日常维护管理等降噪措施，经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 4、固体废物 本项目运行过程中固废主要为职工生活垃圾、原料废包装桶等。 （1）职工生活垃圾 本项目劳动定员10人，员工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则项目生活垃圾产生量为5kg/d，合计1.6t/a，在厂区集中收集后交由环卫部门统一清运。 （2）原料废包装桶 项目外购的原材料在生产过程中拆除包装后，会产生废弃包装桶，产生量约为 0.015t/a，拟集中收集后卖给专业回收人员。 项目固废产排及处置情况一览表如表18所示。 表18 项目固废产排及处置情况一览表 固体废物 产生量（t/a） 排放量（t/a） 处置措施 原料废包装桶 0.015 0 收集后外售 生活垃圾 1.6 0 收集后由环卫部门定期清运 综上所述，本项目固体废物经合理处置后，固体废物对周边环境影响都不大。 项目对北边漯河市美一可食品有限公司的影响性分析 根据对项目周边的实地勘查知：项目北侧为漯河市美一可食品有限公司，该公司主要生产粉状奶茶。其生产车间靠厂房北侧设置，南侧为原料库及成品库。 为尽量减少对漯河市美一可食品有限公司的不利影响，本项目采取了如下措施： ①本项目与漯河市美一可食品有限公司之间采取了密闭措施，使其与漯河市美一可食品有限公司不存在空气对流； ②根据漯河市美一可食品有限公司厂区平面布置图（见表后附图七），漯河市澳润汽车美容用品有限公司在厂区平面布局上，项目将原料配比、搅拌、灌装操作间布置在车间南部，生产期间操作间门窗密闭，仅留车间顶部机械排风口，并在厂区北部设置为原料存储区，使本项目生产车间与漯河市美一可食品有限公司生产车间之间距离20m左右，进一步避免了本项目有机废气逸散对北部漯河市美一可食品有限公司生产环境产生不利影响； ③根据对漯河地区主导风向玫瑰图知：本项目在漯河市美一可食品有限公司的下风向，因而降低了本项目非甲烷总烃无组织排放对漯河市美一可食品有限公司的不利影响。由前面废气分析知：本项目有机废气产生量很少（共计43.2kg/a），对漯河市美一可食品有限公司的不利影响可忽略不计。 因此，从环保角度分析，本项目选址可行。 6、项目污染物产排情况汇总 本项目运营后主要污染物产排情况见表19。 表19 本项目污染物产排情况汇总表 污染因素 产生情况 排放情况 产生浓度 产生量 排放浓度 排放量 废 水 生活污水 水量 128m3/a 128m3/a COD 350mg/L 0.0448t/a 150mg/L 0.0192t/a 氨氮 30mg/L 0.00384t/a 25mg/L 0.0032t/a 废 气 有机废气 非甲烷总烃 0.017mg/m³ 43.2kg/a 0.017mg/m³ 43.2kg/a 固体废物 一般废物 生活垃圾 / 1.6t/a / 0 原料废包装桶 / 0.015t/a / 7、项目环保投资及竣工验收一览表 本项目环保投资一览表见表20。 表20 项目环保投资及竣工验收一览表 污染源 治理及保护措施 环保设施及数量 （验收内容） 环保投资 （万元） 验收标准 废水 生活污水 生活污水依托亚裕产业园所建化粪池处理后排入市政污水网管，进入淞江产业集聚区污水处理厂进行处理 依托工业园区现有化粪池 / 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水要求 废气 有机废气 在生产加工区设立配比及灌装操作间，操作间密闭 在车间顶部设置机械排风装置，加强车间通风 2.5 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2排放标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）中工业企业边界挥发性有机物排放建议值 固废 原料废包装桶 收集后外售 / 0.5 合理处置 生活垃圾 收集后交由环卫部门处理 垃圾桶 噪声 设备噪声 基础减震、厂房隔声等 生产设备设置减震基础 1 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3类标准要求

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 加工过程 | 非甲烷总烃 | 在生产加工区设立配比及灌装操作间，操作间密闭，车间顶部设置机械排风装置，加强车间通风 | 满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2排放标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）中工业企业边界挥发性有机物排放建议值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、NH3-N | 依托亚裕产业园所建化粪池处理后排入市政污水网管，进入淞江产业集聚区污水处理厂进行处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准及淞江产业集聚区污水处理厂进水要求 |
| 固 体 废 物 | 生产 过程 | 原料废包装桶 | 收集后外售 | 不外排 |
|  | 生活 垃圾 | 生活垃圾 | 委托环卫部门定期清运 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来自生产设备，噪声源强为60～80dB(A)。经采取厂房密闭隔声、基础减振等降噪措施，并经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目租赁漯河市恒隆食品有限公司亚裕产业园内3号标准化厂房中东部进行生产，不新增占地，项目建设对生态环境影响较小。 |

结论与建议

环评结论： 1、项目概况 漯河市澳润汽车美容用品有限公司年产30吨汽车清洗剂建设项目位于漯河市郾城区龙江路西段漯河市恒隆食品有限公司亚裕产业园内3号标准化厂房内，项目总投资60万元，主要建设有原料储存区、生产加工区、成品区、办公区等，项目建成后年产防雨剂9吨、防雾剂8吨、清洗剂8吨、光亮剂5吨。 2、项目产业政策相符性 本项目主要生产汽车清洗剂等，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定的限制类和淘汰类项目，为允许建设项目，且本项目已经漯河市松江产业集聚区建设管理委员会备案，备案代码为：2019-411103-26-03-000339。 3、项目选址可行性 项目位于漯河市淞江产业集聚区龙江路西段，租赁漯河市恒隆食品有限公司亚裕产业园内3号标准化厂房中东部进行生产，由附图五知：项目用地在集聚区规划调整前属食品加工区，符合土地规划要求；但在规划调整后项目所在区域更改为南部综合生活配套服务区。由于漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013—2020）于2017年已通过河南省环保厅审查（豫环函[2017]174号），调整后的食品加工产业园区基础设施还未建成并完善，因此，漯河市澳润汽车美容用品有限公司做出如下承诺：因城市规划建设或政府要求需要公司搬迁时，该公司保证无条件及时进行搬迁（承诺书见表后附件）。 因此，项目选址从环保角度分析是可行的。 4、环境影响分析与防治措施结论 （1）废水 项目废水主要为职工生活污水，废水排放量共计0.4m3/d，128m3/a。生活污水依托亚裕产业园所建化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及淞江产业集聚区污水处理厂进水水质指标后排入市政污水网管，进入淞江产业集聚区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准后排入柳河，最终进入颍河。 本项目总量控制指标为：COD0.0026t/a、氨氮0.0001t/a。 （2）废气 本项目生产过程中的废气主要为配比、搅拌、灌装过程产生的少量有机废气（以非甲烷总烃计）。 评价建议项目在生产加工区设立专门的配比及灌装操作间，操作间密闭，车间顶部设置机械排风装置，加强车间通风，类比同行业——安徽省路驰环保科技有限公司年产40万套汽车雨刮器及500万瓶汽车清洗剂项目的生产情况，在配比及灌装过程中有机废气挥发量占原料用量的2%，则本项目有机废气排放量为0.017kg/h、43.2kg/a，废气排放均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中非甲烷总烃无组织排放周界外浓度最高点 4.0mg/m³ 的要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）中相关标准要求。 （3）噪声 本项目噪声主要来自生产设备，噪声源强为60～80dB(A)。经采取厂房密闭隔声、基础减振等降噪措施，并经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 （4）固体废物 本项目固废包括生产固废和职工生活垃圾，其中生产固废主要为废原料包装桶，收集后作为废品外卖；职工生活垃圾经收集后委托环卫部门统一清运处理。 二、环评建议 1、严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 2. 加强对设备的维护，做好设备降噪工作，减轻机械噪声对环境的影响。 3.加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识，建立健全的各项规章制度，注意正确的操作规程。避免因操作失误造成的安全事故和环境影响。 4．严格落实废气污染防治措施，确保污染防治措施的落实到位。 5．对项目产生的固废要分类收集处理，避免对周边环境产生不利影响。 综上所述，漯河市澳润汽车美容用品有限公司年产30吨汽车清洗剂建设项目符合国家产业政策要求，选址可行，在落实环评提出的各项污染防治措施及环评建议的前提下，从环保角度考虑，该项目的建设可行。

# Text boxes

粗格栅

污水

污水提升泵站

细格栅

旋流沉砂池

栅渣外运

栅渣压榨机

砂水分离器

水解酸化池

选择厌氧池

CARROUSEL氧化沟

二沉池

高效沉淀池

纤维转盘滤池

消毒池

排放至柳（支）河

污泥泵房及储泥池

污泥浓缩脱水间

外运

排泥

调节池

絮凝反应池

图1   漯河市淞江污水处理厂处理工艺流程图

原材料

废气、固废

配比、搅拌

废气、噪声

灌装

噪声

封口

噪声

贴标

成品

损耗散失：

单位：m3/d

化

粪

池

漯河市淞江产业集聚区污水处理厂

自来水

图3   项目水平衡图

0.5

职工生活

0.4

0.4

柳河

0.4

生产用水

0.087

0.087

0.587

0.1

产品