建设项目基本情况

| 项目名称 | 漯河市龙湖湿地公园建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河市城市建设投资有限公司 |
| 法人代表 | 王奇山 | 联 系 人 | 刘博 |
| 通讯地址 | 漯河市淞江路与黄山路交叉口西北角 |
| 联系电话 | 15639563966 | 邮政编码 | 462000 |
| 建设地点 | 漯河市牡丹江路以北、龙江路以南、京广铁路以东、龙山路以西区域 |
| 建设地点 （经纬度） | 东经114.034781° 北纬33.607328° | 公司组织机构代码 | 914111007156708259 |
| 立项备案部门 | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 备案文号 | 2019-411103-78-03-035298 |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | N7850城市公园管理（行业分类） 119公园；其他（管理名录） |
| 占地面积（平方米） | 347019 | 绿化面积 （平方米） | 154607 |
| 总投资 （万元） | 46215.1066 | 其中环保投资(万元) | 10 | 环保投资占总投资比例 | 0.02% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2021年5月 |
| 工程概况： 1.项目建设背景 1.1项目背景 漯河市地处中原，历史悠久，文化浓厚。近年来，市委、市政府高度重视城市建设事业的发展，使城市面貌发生了巨大的变化。为拉大城市框架，加快城市化进程，改善漯河市人居、投资环境，市委、市政府进一步解放思想、更新观念、与时俱进，决心走经营城市之路。当前，正视生态环境，加强生态意识，实现人居环境建设活动与经济发展良性互动已成为各级政府的共识。在城市中尽量增加文化、艺术浪漫的情调和感性的成分，配合于绿地、环境，让每一个市民都参与享受，让城市不仅现代化，而且更是一个有生命力和具有立体情感的绿色家园已成为广大群众的期望。为此，漯河市城市建设投资有限公司提出漯河市龙湖湿地公园建设项目，以美化城市整体形象，改善周边居民的生活环境。 |
| 1.2环保法律法规 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令[2017] 第44号）及其修改单（生态环境部1号令）的规定，则该项目属于“四十、社会事业与服务业”中 “第119条，公园中的其他类”，因此应编制环境影响报告表。根据《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（漯环[2016]29号）可知，本项目类别属于环境影响报告表，由漯河市生态环境局郾城分局审批。 漯河市城市建设投资有限公司于2019年9月5日委托我单位进行该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。我单位接受委托后，在现场踏勘、资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环评有关规定和评价技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了该项目环境影响报告表。 2.项目概况 漯河市龙湖湿地公园建设项目建设单位为漯河市城市建设投资有限公司，项目位于漯河市郾城区牡丹江路以北、龙江路以南、京广铁路以东、龙山路以西区域，项目总占地面积347019m2，总投资46215.1066万元。 3.工程内容及规模 漯河市龙湖湿地公园建设规模及内容为：建设3层服务中心1座、建筑面积6000m2，公厕建筑面积6000m2，滨水配套商业建筑面积830m2，配套用房建筑面积1070m2，游乐场配套建筑面积22085m2，同时配套建设景观给排水系统、道路景观照明系统、景观标识及休憩系统、室外及其他公共服务设施等。项目主要建设内容及技术指标详见表1。 表1 项目主要建设内容及技术指标一览表 类别 项目组成 内容及规模 建筑工程 公厕 1层、总占地面积400m2，总建筑面积400m2 游乐园配套商业 3层，总占地面积11085m2，总建筑面积22085m2 东侧滨水配套商业 1层、总占地面积830m2，总建筑面积830m2 西侧配套用房 1层、总占地面积1070m2，总建筑面积1070m2 服务中心 3层、总占地面积4000m2，总建筑面积6000m2 水景工程 水景及人工湖 总水域面积87852m2 土建工程 树池 总面积8906.2m2 景墙 总面积40m2 挡土墙 总面积12240.6m2 花岗岩铺装 总面积39135.9m2 木质平台铺地 总面积2108m2 沥青道路 总面积8493.6m2 塑胶道路 总面积7401.6m2 地面停车场 总面积3800m2 地下车库 总面积3900m2 游乐设施 儿童游乐场 总建筑面积34920.9m2 景观构筑物 弧形廊架 1个 廊架 2个 配套设施 成品塑雕小品 20个 景观灯柱 400个 座椅 120个 移动花箱 120个 垃圾箱 96个 绿化工程 土方 总土方量61202.8m3 苗木 总面积153007m2 4.配套工程及附属设施 4.1道路及广场工程 1、道路设计方案 地面垫层应铺设在均匀密实的基土上，耕土和淤泥必须挖除后用素土或灰土分层夯实。当地基土质较差时，可用碎石、卵石或碎砖等夯入土中，以加强基土。对软弱地基的利用或处理，可参照《工业与民用建筑地基基础设计规范》处理。 各类地面垫层厚度选定除了应考虑地面荷载、压实填土地基变形模量EO外，对于有腐蚀性介质作用的地面或面层设计质量有较高要求、以及地面面积较大时，均宜采用100厚C15混凝土垫层。各类地面的地基为素土夯实，其垫层下填土的压实系数（土的控制干容重与最大干容重的比值）不小于0.93。 室外坡道其坡高与坡长之比不宜大于1：10，供轮椅使用的坡道不宜大于1：12。 路面横坡：人行道为0.5-1%，混凝土车行道为1-1.5%，沥青面层为1.5-2%。 混凝土路面纵、横向伸缩缝间距5-6m，伸缩缝间距一般为20-30m，缝宽20mm，沥青灌缝。 台阶或坡道平台与外墙面之间须设变形缝，缝宽30mm，灌建筑嵌缝油膏，深50mm。 室外人行道无障碍缘石坡道做法：正面的缘石外露高度不大于20mm，坡度不得大于1：12，宽度不得大于1.2m。侧面坡的坡度不得大于1：12。全宽式缘石坡度不得大于1：20。 2、广场设计方案 广场地面铺装需设置伸缩缝，纵向、横向伸缩缝间距不大于6m，可用分仓施工缝代替，伸缩缝间距为20-30m，缝宽20mm，沥青灌缝。 花岗岩铺装的结构层自上而下为：花岗岩（尺寸和面层结构以实际而定），至少30厚1：3干硬性水泥砂浆找平，250厚C20商砼，200厚级配碎石垫层，200厚三七灰土垫层，素土夯实。 陶土砖铺装的结构层自上而下为：60厚赭红色陶土砖，细沙扫缝，30厚1：3干硬性水泥砂浆找平，120厚C20商砼，100厚级配碎石垫层，素土夯实，C20细石混凝土护坡商砼。 彩色沥青铺装结构层自上而下为：40厚彩色沥青面层，150厚C20商砼，100厚级配碎石碾压，素土夯实，压实系数大于0.93。 荔枝面铺装结构层自上而下为：30厚五莲红荔枝面台阶板，40厚干硬性水泥砂浆找平，MU10砖，M7.5水泥砂浆砌筑，素土夯实。 4.2绿化方案 （1）绿化植物的选择 考虑到漯河市作为国家园林城市和周边花木生产销售基地的巨大优势，本项目中的绿化植物主要选择漯河市本地生产的并适宜漯河地区露天生长的良好树种，乔、灌、草、花合理配置，常绿与落叶相互搭配，主要树种有：黄山栾、椤木石楠、红叶石楠、刚竹等，基本上做到景观四季有绿色，季相有变化，层次错落有致。 绿化植物应选择根系发达、生长茁壮、无病虫害、规格及形态能够满足城市公园要求的苗木。露地栽培一、二年生的花卉，株高应大于10cm，冠径应大于15cm，分枝不应少于3个，叶簇健壮，色泽明亮。露地栽培球根类花卉，根茎应茁壮、无损伤，幼芽饱满。观叶植物的叶色应鲜艳，叶簇丰满。铺栽草坪用的草块及草卷应规格一致，边缘平直，杂草不得超过5%。草块土层厚度宜为3～5cm，草卷土层厚度宜为1～3cm。播种用的草坪、草花、地被植物种子应选择正规厂家提供的产品，保证发芽率达到90%以上。 （2）土壤处理 种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析，根据乔、灌、草、花等植物对土壤不同要求采取相应的消毒、施肥和客土等措施，以保证一次种植成活并茁壮生长。 公园绿地应按规划要求构筑合适地形，对草坪种植地、花卉种植地、播种地应施足基肥，翻耕25～30cm，搂平耙细，去除杂物，平整度和坡度应符合规划要求。 （3）绿化植物景观设计 本项目通过对不同绿化植物进行合理配置形成三个层次：大乔木形成上层界面空间，中层花灌木以常绿树种与落叶树种相搭配，下层采用宿根花卉、低矮灌木、地被及草坪，从而通过曲折变化的林缘线和起伏变化的林冠线形成丰富的竖向景观。 4.3景观工程 本项目中景观小品主要有廊架、座椅、雕塑、微地形处理等。景观小品不仅要有形式美，还要有深刻的内涵，只有表达一定意境和情趣的景观小品，才能有感染力，才是成功的艺术作品。本项目景点塑造主要有成品雕塑小品96个、景观灯柱400个、座椅120个、移动花箱120个、垃圾箱96个等，通过把景观小品与文学、艺术、书法和诗词等经典文化结合起来，使之与自然风景结合起来，令游人们在游玩过程中得到艺术与文化的熏陶，尽显漯河市龙湖湿地公园浓厚的文化气息。 4.4给排水及电气方案 （1）给排水 项目人工湖及水系给水主要来自漯河市沙北污水处理厂中水及幸福渠引入，通过D1000管道引入项目水系。 绿化喷灌设施管材采用UPVCDe25、UPVCDe32、UPVCDe40、UPVCDe50、UPVCDe63给水管；排水管管道采用混凝土排水管及排水沟。管道埋深为冻土层、碾压层、耕作层以下；回填土按规范，但要灌水渗实，不打夯。 项目公厕排水通过市政管网直接排入漯河市沙北污水处理厂处理。 （2）电气 为保证公园夜间照明，本项目拟设景观灯。景观灯在车行路单侧、建筑物及广场处设置，间距25m左右，高3.0-3.5m，遇路口避让；草坪灯设在绿地中，间距6-8m，高0.6-0.8m。景观灯照明电缆敷设埋深为0.7m；电气配管采用碳素波纹管和UPVC过路管，埋地敷设；电缆穿越道路、电缆沟壁、进出建筑物及灯具基础时须穿钢管防护。 5.项目总体规划布局 规划总体上形成“一轴、两核、三谷一岸、四节点”的空间结构。其中： ★一轴——南北联动轴，古往今来，贯穿湿地公园与遗址公园 ★两核——龙江生态公园与郝家台遗址公园 ★三谷一岸——生命谷（生态观光、休憩健身）、芳香谷（花艺体验、芳香园）、活力谷（主题公园、娱乐中心）、缤纷水岸（休闲娱乐） ★四节点——以环形游线串连——芳香体验 - 生态湿地观 光 - 主题儿童游乐 - 科普休闲 片区分部以环形游线串联形成了一条体验丰富的游览动线，提高个各个场地的使用率，为漯河片区注入旅游新活力。 6.产业政策 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（国家发改委令第21号）可知，本项目属于鼓励类中“三十四 旅游业”中的“2、乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务”，故本项目属于鼓励类项目；同时项目不涉及国土资源部、国家发展和改革委员会发布实施的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中的项目，且项目已经漯河市郾城区发展和改革委员会备案，备案文号为：2019-411103-78-03-035298。 综上可知，项目建设符合国家产业政策。 7.项目选址 本项目位于漯河市郾城区龙江路以南、京广铁路以东、牡丹江路以北、规划龙山路以西区域。项目西侧为京广铁路，北侧为龙江路、路北为漯河市沙北污水处理厂，东、南两侧均为空地。项目周边环境示意见图1，项目地理位置图见附图一。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不涉及原有污染源。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东经113°27'~114°16'，总面积2617km2，其中市区建成区位于东经114°04'，北纬33°33'，距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区京广铁路以东、龙江路以南、牡丹江路以北、规划龙山路以西区域，项目所在地地理位置见附图一。 2.地形、地貌 漯河市地势平坦，局部低洼，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102.3m（舞阳县保和乡），最低点50.1m（郾城区青年乡），大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。市区（源汇区）地势由西北向东南微倾，平均坡度1‰～3‰，海拔在57～62m之间。 3.工程地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界,其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区，该区土层分布均一，厚度变化不大，强度稳定，上部遍布一层钙质胶结的硬壳层，宜作建筑场地，持力层承载力达150～200kPa。Ⅱ类地区分布在老城区，因受人类活动影响，土层分布不均，上面杂填土分布较广，其持力层承载力为100～150kPa。Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。由于受沙河、澧河泛滥冲积的影响，土层分布不均,厚度变化大,含沙量大,有机质含量高,为不良工程场地，持力层承载力为80～120kPa。市区地震基本裂度为六度。 4.气候、气象 漯河市地处中原腹地，属于暖温带季风大陆性气候，处于半湿润气候区，具有亚热带同温带明显特征，一年当中，冷热交替，四季分明，春、秋较短，冬、夏较长。气候特点表现为冬季寒冷干燥雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风。根据漯河市气象站近20年的常规气象资料统计结果表明，漯河市年平均气象14.8℃。以7月份平均气温最高，为27.5℃；1月份气温最低，平均值为0.5℃。在全年中，3-6月份增温迅速，9-12月降温较快。极端最高气温43℃，极端最低气温-17.9℃。年平均相对湿度为73%。由于受季风影响，夏季空气较湿润，春冬季节空气较为干燥。平均降水量814.2mm，降水主要集中在6-9月份，降水量极大值为1047.88mm，降水量极小值为363mm。日照时数2187~2359小时；年平均风速为2.2m/s。 根据漯河市气象局提供气象资料，漯河市近20年常规气象统计结果见表2。 表2 漯河地区逐月风速、温度年平均统计资料一览表 序号 项目 统计值 1 年平均风速m/s 2.2 2 年平均气温℃ 14.8 3 极端最高气温℃ 43.0 4 极端最低气温℃ -17.9 5 年平均相对湿度% 73 6 年平均降水量mm 814.2 7 降 量极大值mm 047 8 8 降水量极小值mm 363 9 年平均日照时数h 2187~2359 5.水文 5.1地下水 漯河市地处黄淮冲积平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。 0～90m水文地质条件，可分为上下部分，上部（0～30m处）发育较多的澧河床相，岩性以中细砂为主，次为中砂、粉砂，局部为砾石。从南到北有四个较为明显的河床相沉积：陈岗—唐江河河床；三里桥—马夫张—干河陈—后谢；丁湾—干河陈—金盆赵；五里庙—铸造厂—龙塘。以上四个河床相对漯河市区影响较大，单井涌水量达40～60m3/h。深度70～90m，市区南部马夫张—小存铺—后谢一带有较为发育的河床相沉积，岩性以细中砂为主，次为砾石、粉砂等。市区地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5.2地表水 漯河市位于沙颍河中游，沙、澧、颍河横贯全境，过（入）境河道多年平均径流量为26.9亿m3/a(另有白龟山水库十支渠来水0.11亿m3/a)。经计算全年自产地表水径流量多年平均为3.75亿m3/a，浅层地下水资源量4.737亿m3/a，扣除重复水量1.267亿m3/a， 全市水资源总量为7.22亿m3，人均358.8m3，低于全省人均368m3水平。 漯河境内河流分为沙颍河水系、汾泉河水系河洪汝河水系三大水系，以沙颍河水系为主，是淮河的较大支流。沙颍河水系河流主要包括沙河、澧河、唐河、马子河、灰河、颍河、吴公渠、清潩河、尧河和马拉河等河流；汾泉河水系河流主要包括汾河和黑河两条河流；洪汝河水系在漯河市境内主要有三里河和唐江河两条河流。 6.土壤类型 漯河市全市土地共有4个土类、7个亚土类、17个土层、51个土种，主要有黄棕壤土类、褐土类、潮土类、砂姜黑土类。工贸园区的土壤类型主要为潮土类和黄棕壤土类。 潮土类是发育在河流沉积物之上，经耕作熟化而成的土壤，包括潮土、灰潮土、脱潮土三个亚类。 棕壤土只有黄褐土一个亚类，多发育在黄土母质及较老的冲积母质上，地形多为高平地式缓岗。由于此处的气候具有南北过渡的特点，夏季高温多雨，土壤淋溶作用比较强烈，pH值在6.5～7.0之间，这类土壤包括黄土质黄褐土、洪冲积性黄褐土两个土属。黄土质黄褐土，质地粘重，通透性差；洪冲积性黄褐土通体壤质，比较疏松，保水保肥力较强，虽适宜种植烟草。 7.动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已遭破坏，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。 项目位置所在地无特殊保护动植物资源。 8.相关规划符合性 8.1漯河市城市总体规划（2012~2030） ①市域规划范围 漯河市域，市域行政辖区面积2617平方公里，包括市区（郾城区、源汇区、召陵区）、临颍县、舞阳县即“三区两县”范围。规划内容：市域城镇体系规划。 ②城市规划区 把中心城区及周边联系密切的乡镇范围统一划定为本次规划的规划区，总面积548平方公里，包括现状城区的沙北、天桥街、马路街、顺河街、城关镇、干河陈、翟庄7个街道办事处，以及城区外围的国家漯河经济技术开发区、空冢郭镇、大刘镇、阴阳赵镇、龙城镇、孟庙镇、黑龙潭乡、姬石镇、召陵镇、邓襄镇等1个开发区、8个建制镇、1个乡所在地的行政辖区范围。 ③中心城区 包括中心城区建设控制范围以及周边空冢郭镇、大刘镇、阴阳赵镇、龙城镇、孟庙镇、黑龙潭乡、姬石镇、召陵镇、邓襄镇等部分乡镇建设用地，具体西至阴阳赵镇，南至市172.6平方公里，其中城市建设用地面积120平方公里。主要规划内容为：土地使用规划、道路交通规划、公共设施规划、绿地系统规划、生态环保规划以及市政基础设施规划等。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5各省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 本项目位于漯河市郾城区龙江路与京广铁路交叉口东南角区域，项目用地为公园绿地用地，符合漯河市城市总体规划。 8.2漯河市沙北污水处理厂 本次项目景观用水来自漯河市沙北污水处理厂一期工程中水，项目运营过程中游客产生的生活污水经市政管网全部进入漯河市沙北污水处理厂再处理。 漯河市沙北污水处理厂位于漯河市郾城区孟庙镇邱李村西300m处。漯河市沙北污水处理厂占地规模为165亩，一期工程占地面积180亩，设计处理规模为6万m3/d，二期工程占地面积57亩，设计处理规模为6万m3/d。目前沙北污水处理厂一期工程已完成提标改造，改造完成后一期工程处理工艺流程见下图。 图1 漯河市沙北污水处理厂一期工程提标改造后工艺流程图 一期工程提标改造完成后出水水质能够满足《地表水环境质量标准》表1中Ⅳ类标准，其中限定COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L、总氮≤10mg/L。本次项目景观用水取自漯河市沙北污水处理厂一期工程中水是可行的。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等）： 1.环境空气 本次工程位于龙江路与京广铁路交叉口东南，属于大气环境二类功能区，应执行《环境空气质量标准》﹙GB3095—2012﹚二级标准。本次工程环境空气质量现状评价采用河南省空气质量实况与预报公布2018年漯河市环境质量年累计数据，2018年全市环境空气中二氧化硫（SO2）年均值为12μg/m3，二氧化氮（NO2）年均值为33μg/m3，可吸入颗粒物（PM10）年均值为110μg/m3，细颗粒物（PM2.5）年均值为61μg/m3，臭氧8小时为101μg/m3，一氧化碳年均值为0.8mg/m3。对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5超标倍数分别为1.57，1.74。2018年全年空气污染指数API≤100的天数为230天，占全年天数比例为63%。所以本项目所在区域为环境空气质量不达标区。 2.地表水 本次工程区域纳污河流为塔河，塔河和柳河最终汇入颍河。颍河2018年及2019年水质目标均为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，本次评价收集到漯河市2018年颍河-西华址坊断面的常规监测数据，具体监测数据统计结果见下表。 表3 颍河-西华址坊断面的水质监测数据一览表 单位：mg/L 采样日期 COD 氨氮 总磷 2018-1 8 0.14 0.08 2018-2 12 0.05 0.085 2018-3 12 0.3 0.2 2018-4 16 0.18 0.14 2018-5 18 0.18 0.15 2018-6 7 0.08 0.11 2018-7 10 0.14 0.12 2018-8 16 0.15 0.12 2018-9 14 0.29 0.26 2018-10 18 0.09 0.1 2018-11 14 0.3 0.1 2018-12 14 0.4 0.12 均值 13.42 0.19 0.13 III类标准 20 1.0 0.2 污染指数范围 0.35~0.9 0.05~0.4 0.4~1.3 由上表可知，颍河—西华址坊断面COD、氨氮能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准的要求，总磷超标。 3.地下水环境 本次工程所在区域地下水环境质量引用《漯河嘉睿再生资源有限公司原料分公司年生产能力60000吨废旧塑料回收再利用项目环境影响报告书》（郾环监审[2018]2号）中河南省正信检测有限公司于2018年9月2日~4日对五里岗村（东距本次工程3.37km）水井的监测结果，监测数据统计结果见表4。 表4 五里岗村地下水环境质量现状监测结果 单位：mg/L(pH除外) 监测因子 监测范围 标准指数范围 超标率（%） 最大超标倍数 pH 7.38~7.44 0.19-0.22 0 0 氨氮 0.10~0.13 0.22-0.26 0 0 总硬度 382~387 0.85~0.86 0 0 溶解性总固体 905~913 0.905~0.913 0 0 耗氧量（CODMn，以O2计） 0.61~0.64 0.20-0.21 0 0 亚硝酸盐 未检出 / 0 0 挥发性酚类 未检出 / 0 0 由上表可知，区域内主要因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。 4.环境噪声 根据调查，目前工程所在区域环境噪声昼间值为51.6~54.8dB(A)，夜间为40.9~44.2dB(A)，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表5 评价区域主要保护目标及保护级别一览表 环境要素 保护目标 方位 性质 距离 保护级别 环境空气 邱李村 SE 村庄 130m 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 枣树王 N 村庄 510m 张店村 E 村庄 380m 声环境 邱李村 SE 村庄 130m 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 地表水环境 颍河 N 河流 5.9km 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类标准 地下水 区域浅层地下水 / / / 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 项目 执行标准 类别 主要控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） 颍河III类 pH COD（mg/L） 氨氮（mg/L） 总磷（mg/L） 6-9 20 1.0 0.2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级 SO2年平均（μg/m3） NO2年平均（μg/m3） O38小时平均（μg/m3） CO24小时平均（mg/m3） 60 40 160 4 PM10年平均（μg/m3） PM2.5年平均（μg/m3） 70 35 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） Ⅲ类 pH 氨氮（mg/L） 总硬度（mg/L） 溶解性总固体（mg/L） 6.5~8.5 0.50 450 1000 亚硝酸盐（mg/L） 挥发性酚类（mg/L） 耗氧量（mg/L） 1.00 0.002 3.0 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 2类 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 执行标准 项目 主要控制指标及标准限值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 60 50 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70 55 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4二级标准 COD 氨氮 150mg/L 25mg/L 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及国家污染物控制标准修改单（环境保护部公告2013年第36号） |
| 总 量 控制指标 | 本项目建成后，污染物新增排放总量应做如下控制：项目废水中主要污染物COD、氨氮允许排放浓度分别为：COD150mg/L、氨氮25mg/L，COD、氨氮允许排放总量分别为11.1t/a、1.86t/a；根据《漯河市人民政府办公室关于印发漯河市流域水污染防治攻坚战5个实施方案的通知》（漯政办[2017]2号）对漯河市“十三五”水质目标的要求，项目总量核算指标按照颍河水质COD20mg/L、氨氮1.0mg/L核算，则本项目COD、氨氮核定总量分别为1.49t/a、0.07t/a。 |

# 建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示） 项目生产工艺流程如下： 主要污染工序： 本工程为新建项目，主要污染工序主要在施工期，营运期主要污染因素主要为游客生活污水及生活垃圾，项目主要污染工序见表6。 表6 营运期主要污染工序一览表 时序 污染类别 污染源名称 产污工序 主要污染因子 施工期 废水 生活污水、施工废水 职工生活、施工废水 COD、氨氮、SS 废气 扬尘、汽车尾气 施工工段 颗粒物、汽车尾气 噪声 施工设备噪声 施工工段 LAeq 固废 土石方、施工人员生活垃圾 开挖工段、施工人员生活 一般固废 生态 / 场地开挖、平整 水土流失、植被破坏 营运期 固废 生活垃圾 职工生活 一般固废 废水 生活污水 游客生活 COD、氨氮

三、工程污染物产排情况 1.施工期污染物产排情况 本项目不在施工现场设置混凝土拌合及沥青拌合站，采用外购商品砼；本项目施工期间不设置施工营地，施工人员均不在项目内食宿。 （1）废水 项目施工期产生的废水主要包括施工人员生活污水和施工过程产生的施工废水。本项目采用商砼，不在现场搅拌混凝土，项目只有结构阶段混凝土养护水、混凝土输送泵冲洗水、各种车辆冲洗水及施工人员生活污水。 ①施工废水 本项目施工废水产生量约为4m3/d，废水中主要污染物为SS，SS产生浓度约为3000mg/L，废水经沉淀池沉淀处理后全部回用于混凝土养护、汽车降尘、道路洒水等降尘过程，不外排，对周围环境影响较小。 ②生活污水 本项目不设施工营地，施工人员为100人，施工期为2年，施工人员用水量为120L/人•d，则施工人员生活污水产生量为10.2m3/d，合7446m3/总工期。项目施工人员生活污水经临时化粪池处理后直接排入漯河市沙北污水处理厂再处理。 （2）废气 施工期大气污染物主要来源于施工、道路扬尘，其次有施工车辆、机械等燃油燃烧时排放的SO2、NO2、CO、烃类等污染物，但最为突出的是施工扬尘。一般来说，施工期所产生的各类扬尘源属于瞬时源，产生的高度都比较低，粉尘颗粒也比较大，污染扩散的距离不会很远，其影响主要在施工场地附近100m左右的范围内，由于距离的不同，其污染影响程度均有差异，主要对施工人员和接近施工点的行人影响较大。 （3）噪声 主要为各类机械设备噪声及物料运输车辆的交通噪声。 产生机械设备噪声的主要有：挖掘机等，机械运行时，在距离声源10米处的噪声值高达83-87dB(A)，属突发性非稳态噪声源，主要噪声声级见表7所示： 表7 施工机械噪声随距离衰减参考值 （单位：dB(A)） 施工机械 噪声级 距声源10米处 距声源30米处 距声源50米处 挖掘机 83 73 63 装载机 87 78 65 振捣机 85 75 66 （4）固废 施工期间固废主要为土石方、建筑垃圾、装修固废以及施工人员生活垃圾等。 ①土石方 根据建设单位提供的资料可知，本项目土石方平整面积约为150000m2，土石方产生量约为32712m3，回填土石方量约为23325m3，废弃土石方量为3455m3。本项目土石方除回填部分外，项目计划在园区平缓处将剩余土石方堆积成假山进行绿化美化，则本项目无废弃土石方，故本项目无需设置弃渣场。 ②施工建筑垃圾及装修固废 类比同类建设项目，本项目施工期间建筑垃圾总产生量约为65吨，建筑垃圾经收集后全部由运输车运至市内建筑垃圾回收再利用企业作为生产原料使用，不对外排放。 ③施工人员生活垃圾 项目施工人员为100人，根据工人生活起居特点，其生活垃圾产量参照《城镇生活源产排污系数手册》，漯河地区属于三区、四类城市，其生活垃圾产生系数为0.45kg/人.d，生活垃圾产生量45kg/d，总施工期（720天）产生生活垃圾32.4吨，全部由环卫部门收集后送生活垃圾填埋场卫生填埋处理。 表8 施工期固废源强及处理情况一览表 固废名称 产生量（t/a） 处理（置）量（t/a） 处理及去向 工人生活垃圾 32.4 32.4 全部由环卫部门收集后送城市生活垃圾填埋场卫生填埋处理 开挖土方 32717m3 32717m3 回填23325m3，剩余土方在园区堆砌假山使用 建筑垃圾 65 65 全部拉走送城市建设部门指定地点处理，严禁随意倾倒。 （5）生态 ①区域植被及生物量 本项目施工期对植被的影响主要表现为永久占地造成的植被永久性生物量损失。 根据现场勘查可知，本项目占地以农田及空地为主，另有少部分经济林及果木林，项目建设造成的项目区域的生物量损失，由于项目园址现状以农田、空地为主，本项目占地造成的生物量损失较小，且本项目建成后绿化补偿会对现有工程占地生物量损失等量及过量补偿，不会造成区域生物量的减少。故工程建设对评价区域内生物影响较小。 ②水土流失 拟建项目在施工过程中，因材料运输、堆放材料、平整场地、搭建临时公棚等活动不可避免的要临时占地，破坏部分植被，使得该部分土地直接裸露于地表，在大风、雨雪天气会加剧区域地表的水土流失。对于施工期可能造成的水土流失，应加强环境管理，文明施工，合理配置工程措施，设置完善的地面排水系统，避免雨水对开挖工地的冲刷，减少水土流失。 2.营运期污染物产排情况 本项目为公园建设项目，项目建成运营后主要污染物为游客生活污水、游客社会生活噪声、进出车辆噪声、游客生活垃圾等。 2.1废水 本项目营运期废水包括游客生活污水、商业、职工生活污水以及未预见水量。 游客生活污水：根据建设单位提供的资料可知，本项目每天游客接待量约为5500人，用水量以10L/人•d计，则游客用水量为55m3/d，废水排放量以产生量的80%计，则游客生活污水排放量约为44 m3/d。 商业废水：本项目商业建筑面积为22915m2，用水量以8L/m2•d计，则商业用水量为183.32 m3/d，废水产生量以用水量的80%计，则商业废水排放量为146.65m3/d。 职工生活污水：本项目职工人员为40人，用水量以120L/人•d计，则职工生活用水量为4.8m3/d，废水排放量以产生量的80%计，则职工生活污水排放量约为3.84m3/d。 未预见水量：未预见水量以游客用水量、商业、职工用水量等的总用水量的5%计，则未预见水量为12.16m3/d，废水产生量以用水量的80%计，则未预见废水排放量为9.73m3/d。 绿化用水：本项目绿化面积153007m2，用水量以1.3L/m2•d计，则绿化用水量为198.9 m3/d。该部分用水全部被植物吸收或蒸发，无废水产生。 项目废水经收集后全部进入园区内预设化粪池处理，经化粪池处理后废水中主要污染物COD、氨氮排放浓度可分别降至150mg/L、25mg/L以下，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求达标排放，项目营运期废水经园区化粪池处理后经市政管网进入漯河市沙北污水处理厂再处理后排放至塔河。 2.2废气 项目运营期废气主要为进出园区车辆汽车尾气；垃圾收集点恶臭、公厕恶臭等，由于进出园区车辆较少，且具有不确定性及分散性等特点，垃圾收集点及公厕全部设有专人管理，恶臭产生量极小。 2.3噪声 项目运营期噪声主要为地下车库排风设备、备用发电机组运行时产生的设备噪声、以及汽车出入车库的交通噪声以及游客社会生活噪声等，其产生源强统计见表9、表10。 表9 项目主要噪声源源强一览表 单位：dB（A） 序号 声源名称 声源源强 备注 1 地下车库排风设备 66~70 设置于地下 2 配电房 62~69 设置于地下 3 柴油发电机组 55~65 设置于地下 4 游客活动噪声 60~80 表10 项目交通噪声平均声级一览表 单位：dB（A） 声源 运行状况 声级 小型车 怠速行驶 59~76 正常行驶 61~70 鸣笛 78~84 中型车 怠速行驶 62~76 正常行驶 62~72 鸣笛 75~85 2.4固废 项目营运期固废主要为游客生活垃圾、商业垃圾、职工生活垃圾等。 根据建设单位提供的资料可知，项目营运期日接待游客量为5500人，游客生活垃圾产生量以0.2kg/人•d计，则游客生活垃圾产生量为1.1t/d、401.5t/a；项目商业总面积为22915m2，商业垃圾产生量以0.1kg/m2•d计，则项目商业垃圾产生量为2.29t/d、835.85t/a；项目职工总人数为40人，根据第一次全国污染源普查《城镇生活源产排污系数手册》，漯河市属于三区4类城市，人均生活垃圾产生量为0.45kg/d，则项目生活垃圾产生量为0.018t/d、6.57t/a。项目营运期产生的各项生活垃圾及商业垃圾经收集后全部交由环卫部门处置，不对外排放。 2.5生态 营运期生态环境随着本项目绿化工作将会有较大改观，项目建成运营后，将通过人工绿化方式进行绿化并恢复植被，从而保持生态系统的连续性，并且没有破坏物种多样性，项目建设将改变该区域的面貌，通过景观设计及绿化效果，对该区域及道路沿线城市景观改善将起到积极作用，本项目绿化固化了土壤，同时道路与地面的平整，使原有松动的土地硬化、减少裸土，这些因素将可以减少水土流失，对区域水土流失产生一定的防治作用。 2.5本项目运营期污染物产排情况汇总 本项目运营期各项污染物产排情况详见表14。 表11 项目运营期主要污染物产排汇总情况一览表 污染因素 产生情况 排放情况 污染防治措施 产生浓度 产生量 排放浓度 排放量 生活污水 游客生活污水 水量 44m3/d、16060m3/a 44m3/d、16060m3/a 生活污水经化粪池处理后达标排放，再进入漯河市沙北污水处理厂再处理后排入塔河 COD 350mg/L 5.62t/a 150mg/L 2.41t/a 氨氮 30mg/L 0.48t/a 25mg/L 0.4t/a 商业废水 水量 146.65m3/d、53527m3/a 146.65m3/d、53527m3/a COD 350mg/L 18.73t/a 150mg/L 8.03t/a 氨氮 30mg/L 1.61t/a 25mg/L 1.34t/a 职工生活污水 水量 3.84m3/d、1401.6m3/a 3.84m3/d、1401.6m3/a COD 350mg/L 0.49t/a 150mg/L 0.21t/a 氨氮 30mg/L 0.04t/a 25mg/L 0.035t/a 未预见水量 9.73m3/d、3551.5m3/a 9.73m3/d、3551.5m3/a 绿化用水 198.9m3/d、72598.5m3/a 0 全部被植物吸收或蒸发 固体废物 游客生活垃圾 401.5t/a 0t/a 经收集后全部交由环卫部门处置 商业垃圾 835.85t/a 0t/a 职工生活垃圾 6.57t/a 0t/a 噪声 本项目运营期噪声主要为游客社会生活噪声、进出园区、车库车辆噪声等，经采取加强管理、园区设置限速、禁止鸣笛标志及绿化降噪等措施治理后，预测场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 车辆尾气 | CO、NOX、THC | 少量 | 少量 |
|  | 垃圾恶臭、公厕恶臭 | 氨气、硫化氢 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 职工生活、商业废水、游客废水、未预见水 | 生活污水、商业废水 | 水量：204.22m3/d、74540m3/a COD：350mg/L、26.1t/a 氨氮：30mg/L、2.246t/a | 水量：204.22m3/d、74540m3/a COD：150mg/L、11.18t/a 氨氮：25mg/L、1.86t/a |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 6.75t/a | 不对外排放 |
|  | 游客游玩 |  | 401.5t/a |  |
|  | 商业过程 | 商业垃圾 | 835.85t/a |  |
| 噪 声 | 本项目运营期噪声主要为游客社会生活噪声、进出园区、车库车辆噪声等。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目建设对地形地貌及地质特征产生不可逆的影响，施工期产生的废弃土石方应及时清运，对需要处理的建筑垃圾，应办理相关手机，及时运往当地有关部门指定的建筑垃圾堆放场集中处置，将项目建设对周围生态环境造成的破坏减至最低。 施工期由于工程的建设将受到影响，或被施工原材料等工程设施所占，只要在施工时加强环境管理，施工结束后积极覆土回填、及时绿化，则项目建设对周边的自然植被破坏不会产生较大的影响，待完工后建设项目内将进行绿化，环境会得到绿化和美化，所以项目建设对区域内植被基本无影响，反而会因为项目建设绿化而得到改善。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目不在施工现场设置混凝土拌合站和沥青搅拌站，采用外购商品砼；本项目施工期不设施工营地，施工人员均不在项目内食宿。 1、施工期水环境影响分析 （1）施工废水 根据前述工程分析可知，项目施工废水量约为4m3/d，本项目施工废水主要为混凝土养护水、混凝土输送泵冲洗水、各种车辆冲洗水，废水中主要污染物为悬浮物，施工废水经施工现场自建沉淀池沉淀处理后可用于场地洒水降尘。 另施工期施工现场雨水经修建的临时排水沟汇入市政雨水管网，对周围环境影响较小。 （2）生活污水 根据前述工程分析可知，本项目不设施工营地，施工人员生活污水产生量为10.2m3/d，合7446m3/总工期。施工人员生活污水经临时化粪池处理后经市政管网进入漯河市沙北污水处理厂在处理后排放至塔河，项目北侧紧邻龙江路，且路北即为漯河市沙北污水处理厂，故项目施工人员生活污水进入漯河市沙北污水处理厂是可行的。 综上所述，项目施工期废水均得到合理处置，不会对周围地表水环境产生较大影响。 2、施工期大气环境影响分析 （1）施工扬尘 施工期大气颗粒物污染主要以粗颗粒为主，施工期大气环境影响评价因子为TSP。施工物料装卸和场地运输过程伴随着大量的扬尘产生，其影响可持续30min之久，影响范围可以达到300m。运输车辆导致的二次扬尘产生，其影响范围可以达到周围50m左右。 为了降低项目施工对周围大气环境的不利影响，按照《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办〔2018〕14号）、《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2017年大气污染防治攻坚战7个实施方案及考核奖惩暂行办法的通知》（豫环攻坚办〔2017〕71号）、《漯河市人民政府办公室关于印发漯河市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案等2个工作方案的通知》（漯政办〔2018〕33号）的要求，本项目施工过程中扬尘污染防治要求如下： ①严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“6个100%”，严格监督防尘防治资金投入使用情况，严格执行开复工验收、“三员”管理等制度。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网。 ②在场地四周连续设置不低于2.5m高的围墙； ③在场地物料出入口处进行硬化，并满足车辆行驶要求； ④在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水3～4次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。 ⑤对运输建筑材料的车辆加盖篷布减少洒落，同时，车辆进出装卸场地时应将轮胎冲洗干净； ⑥土方开挖后，及时用于场地平整，土方堆放场地要洒水或苫盖； ⑦严格落实“6个100%”扬尘防治要求，施工工地周边100%围挡；土方开挖100%湿法作业；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；渣土车辆100%密闭运输。 在加强施工期管理、切实落实好以上污染防治措施后，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 （2）施工机械尾气 施工中各种工程机械和运输车辆在燃汽油、柴油时排放的尾气含有THC、CO、NO2等大气污染物，尾气产生的主要决定因素燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素影响最大。 运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最严重。经过调查，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，建筑工地的THC、NO2、CO的浓度为其上风向的5.4~6.0倍，其影响范围可在下风向达到100m，影响范围内THC、NO2、CO的浓度均值分别为1.05mg/m3、0.216mg/m3、10.03mg/m3。NO2、CO的浓度是《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值的1.08倍和1倍，THC不超标（我国无该污染物环境质量标准，本次评价参照以色列标准2.0mg/m3）。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可以缩短30%，即影响范围为70m。通过加强施工机械设备的维修保养，施工机械和运输车辆的运转废气排放量较少。 施工机械和运输车辆排放的尾气短时间会对周围大气环境造成一定影响。施工车辆在现场范围内活动，尾气呈面源污染形式，尾气扩散范围有限，车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间和排放量相对较少，不会对周围大气环境有明显影响。 3、施工期噪声环境影响分析 施工期噪声主要为各类机械设备噪声及物料运输车辆的交通噪声。 产生机械设备噪声的主要有：挖掘机等，机械运行时，在距离声源10米处的噪声值高达83-87dB(A)，属突发性非稳态噪声源，主要噪声声级见表12所示： 表12 施工机械噪声随距离衰减参考值 （单位：dB(A)） 施工机械 噪声级 距声源10米处 距声源30米处 距声源50米处 挖掘机 83 73 63 装载机 87 78 65 振捣机 85 75 66 由表11可知，施工噪声一般在30米以内可衰减至78dB(A)，噪声在50米以内，可衰减至66dB(A)。 由于建筑施工是在露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度，结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出以下治理措施和建议： ①从声源上控制。建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排施工时间。施工单位应严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，合理安排好施工时间，不得在夜间（22：00—6：00）进行产生强噪声污染的建筑施工作业。施工单位必须在工程开工十五日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。因施工工艺需要等原因确需连续施工的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。 夜间作业，必须公告附近居民。不能治理噪声源消除环境噪声污染的，必须采取有效措施，把噪声污染减少到最小程度，并与受其污染的居民组织和有关单位协商，达成协议，经当地人民政府批准，采取其他保护受害人权益的措施。 ③采用距离防护措施，在不影响施工情况下将塔吊等相对固定的强噪声设备尽量移至距敏感点较远处。 ④在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，减轻施工噪声对外环境的影响。 ⑤合理安排施工计划和进度。 经以上措施治理后，可将项目施工机械噪声对周围环境的影响降至最低。 4、施工期固废环境影响分析 项目施工期固废主要为施工人员生活垃圾、开挖多余土方及废弃建筑垃圾等。 （1）开挖土方剩余土方 根据前述工程分析可知，项目土石方产生量约为32712m3，回填土石方量约为23325m3，废弃土石方量为3455m3。本项目土石方除回填部分外，项目计划在园区平缓处将剩余土石方堆积成假山进行绿化美化，则本项目无废弃土石方。 （2）废弃建筑垃圾 根据前述工程分析可知，施工期间建筑垃圾总产生量约为65吨，建筑垃圾经收集后全部由运输车运至市内建筑垃圾回收再利用企业作为生产原料使用，不对外排放。 （3）施工人员生活垃圾 根据前述工程分析可知，本项目施工人员生活垃圾产生量为45kg/d、32.4t/总工期，生活垃圾经收集后全部交由环卫部门处置，不对外排放。 综上所述，项目施工期各项固废均得到合理处置，不会对周围环境产生影响。 5、生态环境影响分析 （1）工程占地对土地利用格局的影响 本项目建设占地对土地利用造成较大影响的是永久占地，临时占地影响相对较轻，故本次评价对项目永久占地对土地利用格局的影响进行分析。 拟建公园对土地的永久占用，将使评价区的土地利用格局发生改变，将使构成评价区原还未开发的已规划为公园绿地用地格局的部分地类斑块联通起来共同改变为公园绿地等建设用地。因此，本项目工程建设占地对评价区的土地利用格局造成显著影响。 （2）对陆生生态的影响 ①对陆生植被的影响 本项目施工期对植被的影响主要表现为永久占地造成的植被永久性生物量损失。 本项目占地以农田及空地为主，另有少部分经济林及果木林，项目建设造成的项目区域的生物量损失，由于项目园址现状以农田、空地为主，本项目占地造成的生物量损失较小，且本项目建成后绿化补偿会对现有工程占地生物量损失等量及过量补偿，不会造成区域生物量的减少。故工程建设对评价区域内生物影响较小。 ②陆生生物 由于项目位于城市规划区内，项目周边居民点分布较广，公路等基础设施较多，导致拟建公园沿线野生生物量极少，仅有少量的蛙类、鸟类、鼠类等动物存在，因此本项目的建设对动物的影响是较小的。 （3）对水生生态的影响 本项目需进行水景景观布设，故需开挖人工湖，同时从漯河市沙北污水处理厂中水或幸福渠内引水入园。根据漯河市沙北污水处理厂2019年5~8月份在线监测监测数据显示可知，漯河市沙北污水处理厂2019年5~8月份中水产生量为33000m3/d~71000m3/d，中水中主要污染物COD、氨氮、总氮、总磷浓度分别为：11mg/L~23mg/L、0.33mg/L~0.71mg/L、5.1mg/L~10.1mg/L、0.09mg/L~0.24mg/L，均能满足《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）表1标准要求。且从水量上来看，漯河市沙北污水处理厂中水水量能全额满足本次项目景观用水水量。故本次项目水景工程引水可完全依托漯河市沙北污水处理厂中水调取。 当项目水景工程从漯河市沙北污水处理厂中水调取阶段，会造成塔河水流量减少，可能会对塔河水生生态造成一定的影响。因此评价建议，项目调水工程需在保证塔河最小生态流量的前提下进行调水，合理规划调水进度及调水量，避免对塔河水生生态造成过大影响。 （4）水土流失 拟建工程在施工、主体工程开挖及填筑、设备材料运输及其他土石方的挖填等施工活动都将扰动地表、损坏水土保持设施，造成一定程度的水土流失。该影响会随着园区内绿化补偿完全到位后而消失，故需加强施工期的管理，及时做好洒水降尘、雨天做好排水工作，最大限度的减少雨水对裸露地表的冲刷，进而减少水土流失量。

营运期环境影响分析： 1.水环境影响分析 1.1地表水环境影响分析 1.1.1营运期废水污染防治措施 本项目营运期废水主要为游客生活污水、商业、职工生活污水以及未预见水量。根据前述工程分析可知，游客生活污水产生量为44m3/d；商业废水产生量为146.65m3/d；职工生活污水产生量为3.84m3/d；未预见水量为9.73m3/d。项目废水产生总量为204.22m3/d，废水以生活污水为主，废水经园区内自建化粪池处理后主要污染物COD、氨氮排放浓度分别可降至150mg/L、25mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求达标排放，项目生活污水经化粪池处理后经市政管网进入漯河市沙北污水处理厂再处理后排放至塔河。 1.1.2废水进入漯河市沙北污水处理厂可行性分析 本项目项目位于漯河市龙江路与京广铁路交叉口东南角区域，项目北侧紧邻龙江路，路北即为漯河市沙北污水处理厂，项目所处位置位于漯河市沙北污水处理厂收水范围内，届时需铺设污水管网。漯河市沙北污水处理厂设计处理规模120000m3/d，且根据漯河市沙北污水处理厂2019年5~8月份在线监测数据可知，沙北污水处理厂近期废水处理量为33000m3/d~71000m3/d，本项目废水排放量仅为204.22m3/d，且全部为生活污水，废水水质简单，废水产生量较小，项目废水不会对污水处理厂造成冲击，项目废水进入漯河市沙北污水处理厂是可行的。 1.1.3项目废水对黑河水环境影响分析 项目废水排放量为204.22m3/d，项目废水进入漯河市沙北污水处理厂处理后主要污染物浓度COD、氨氮分别降至11mg/L~23mg/L、0.33mg/L~0.71mg/L，不会对塔河水环境产生较大影响。 1.2地下水环境影响分析 漯河市郾城区地下水主要以浅层地下水为主，主要靠降水渗透补充。本项目运营期可能造成地下水污染的因素主要生活污水下渗。本项目废水经化粪池处理后排入厂区外污水管网进入漯河市沙北污水处理厂深度处理，项目化粪池设有“三防”措施；项目产生的生活垃圾采取集中管理，定期送垃圾处理场处置，不随意堆放。 综上所述，本项目产生的废水、生产固废及生活垃圾不会对区域地下水环境造成污染，对地下水的影响较小。 2.噪声环境影响分析 项目建成运营后，项目噪声主要为地下车库地下车库排风设备、备用发电机组运行时产生的设备噪声、以及汽车出入车库的交通噪声以及游客社会生活噪声等。 （1）配电房噪声影响 项目配电房设置在地下室内，配电房为全封闭式房屋，根据类比分析，配电室内噪声在62~69dB(A)之间，经墙体阻隔和距离衰减后，可降低20~25dB(A)，故配电室到达地面噪声值范围为42~49 dB(A)之间，因此配电室对周围环境影响较小。 （2）其他设施影响 项目地下车库通风、排风用风机安装消声器，降低风机的运行噪声和气流噪声向外传播，风机消声器的消声量约为25dB(A)。地下车库排风口安装消声百叶等措施进行处理，以降低排风口气流噪声对周围环境的影响，综合降噪效果不低于10dB（A），经以上措施治理后，车库排风设备噪声可降低至31~35dB（A），能够满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （3）游客活动噪声 项目营运期游客活动噪声根据游客实际数量而定，噪声级在60~80dB(A)之间，游客产生的噪声是流动的、不稳定的、无法预测和较难管理的，随机性大且无规律，评价建议公园管理人员加强管理，加强宣传，于项目区内显眼处树立禁止大声喧哗等警示标语，减小游客噪声对周围环境的影响。 经以上措施治理，预测项目四周厂界噪声能够满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。项目噪声对周围的环境影响较小。 3.废气环境影响分析 本项目营运期废气主要为园区车辆汽车尾气；垃圾收集点恶臭、公厕恶臭等，由于进出园区车辆较少，且具有不确定性及分散性等特点，垃圾收集点及公厕全部设有专人管理，恶臭产生量极小。不会对周围环境造成较大影响。 4.固体废物环境影响分析 项目营运期固废主要为游客生活垃圾、商业垃圾、职工生活垃圾等。 根据前述工程分析可知，项目营运期游客生活垃圾产生量为1.1t/a、104.5t/a；商业垃圾产生量为2.29t/d、835.85t/a；职工生活垃圾产生量为0.018t/d、6.57t/a。项目营运期产生的各项生活垃圾及商业垃圾经收集后全部交由环卫部门处置，不对外排放。 综上可知，项目营运期各项固废均得到合理处置，不会对周围环境造成影响。 5.生态环境影响分析 项目营运期生态环境会随着本项目绿化工作将会有极大改观，项目建成后，将通过人工绿化方式进行绿化并恢复植被，从而保持生态系统的连续性，并且没有破坏物种的多样性，项目建设也将改变该区域的面貌，通过景观设计及绿化效果，对该区域及道路沿线城市景观改善起到积极作用，本项目绿化固化了土壤，同时道路与地面的平整使原来松动的土地硬化，减少裸土，这些因素可以减少水土流失，对区域水土流失产生一定的防治作用。 6.总量控制分析 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，纳入总量考核污染因子为化学需氧量（COD）、二氧化硫（SO2）的基础上增加氨氮和氮氧化物（NOx）。 本项目建成后，污染物新增排放总量应做如下控制：项目废水中主要污染物COD、氨氮允许排放浓度分别为：COD150mg/L、氨氮25mg/L，COD、氨氮允许排放总量分别为11.1t/a、1.86t/a；根据《漯河市人民政府办公室关于印发漯河市流域水污染防治攻坚战5个实施方案的通知》（漯政办[2017]2号）对漯河市“十三五”水质目标的要求，项目总量核算指标按照颍河水质COD20mg/L、氨氮1.0mg/L核算，则本项目COD、氨氮核定总量分别为1.49t/a、0.07t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 车辆尾气 | CO、NOX、THC | 加强地下车库通风 | 对周围环境影响较小 |
|  | 垃圾恶臭、公厕恶臭 | 氨气、硫化氢 | 加强管理，及时清运 |  |
| 水 污 染 物 | 职工生活、商业废水、游客废水、未预见水 | COD、氨氮 | 生活污水、商业废水经化粪池处理后入市政管网，最后进入漯河市沙北污水处理厂再处理后排放至塔河 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求 |
| 固 体 废 物 | 商业过程 | 商业垃圾 | 收集后由环卫部门统一处理 | 不对外排放 |
|  | 游客游玩 | 生活垃圾 |  |  |
|  | 职工生活 |  |  |  |
| 噪 声 | 本项目运营期噪声主要为游客社会生活噪声、进出园区、车库车辆噪声等，经采取密闭隔声、安装消声器、绿化降噪等措施后，预测厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 项目建设对地形地貌及地质特征产生不可逆的影响，施工期产生的废弃土石方应及时清运，对需要处理的建筑垃圾，应办理相关手机，及时运往当地有关部门指定的建筑垃圾堆放场集中处置，将项目建设对周围生态环境造成的破坏减至最低。 施工期由于工程的建设将受到影响，或被施工原材料等工程设施所占，只要在施工时加强环境管理，施工结束后积极覆土回填、及时绿化，则项目建设对周边的自然植被破坏不会产生较大的影响，待完工后建设项目内将进行绿化，环境会得到绿化和美化，所以项目建设对区域内植被基本无影响，反而会因为项目建设绿化而得到改善。 |

# 结论与建议

一、环评结论： 1.项目概况 漯河市龙湖湿地公园项目位于漯河市郾城区牡丹江路以北、龙江路以南、京广铁路以东、龙山路以西区域，项目总占地面积347019m2，总投资46215.1066万元。项目主要建设3层服务中心1座、建筑面积6000m2，公厕建筑面积6000m2，滨水配套商业建筑面积830m2，配套用房建筑面积1070m2，游乐场配套建筑面积22085m2，同时配套建设景观给排水系统、道路景观照明系统、景观标识及休憩系统、室外及其他公共服务设施等。项目建成运营后，将为漯河市民及周边居民提供更好的游玩、休闲场所。 2.产业政策符合性 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（国家发改委令第21号）可知，本项目属于鼓励类中“三十四 旅游业”中的“2、乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务”，故本项目属于鼓励类项目；同时项目不涉及国土资源部、国家发展和改革委员会发布实施的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中的项目，且项目已经漯河市郾城区发展和改革委员会备案，备案文号为：2019-411103-78-03-035298。 综上所述，该项目符合国家相关产业政策。 3.选址可行性 本项目位于漯河市郾城区龙江路以南、京广铁路以东、牡丹江路以北、规划龙山路以西区域。项目西侧为京广铁路，北侧为龙江路、路北为漯河市沙北污水处理厂，东、南两侧均为空地。根据《漯河市总体规划》（2012-2030）可知，项目规划用地为公园绿地用地，项目建设符合漯河市城市总规，项目周边交通便利，基础设施齐全，对周边环境影响较小，项目选址合理，评价认为项目选址可行。 4.区域环境质量 项目所在区域纳污水体为塔河，塔河最终汇入颍河，颍河水质中COD、氨氮均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，总磷存在超标现象；地下水水质指标能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准质量；区域内空气质量能够满足《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准；区域内声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 5.污染防治措施及环境影响评价总结结论 （1）废水污染防治措施及环境影响 项目运营期废水主要为游客生活污水、商业废水、职工生活污水以及未预见水量，废水产生量为204.22m3/d、74540m3/a，经化粪池处理后，废水中主要污染物排放浓度为COD：150mg/L，氨氮25mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求达标排放，经化粪池处理后的废水经市政管网排入漯河市沙北污水处理厂再处理后排放至塔河。项目运行后对周围水环境影响较小。 本项目在落实好防渗、防污措施后，项目对地下水水质影响较小；项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此，对地下水环境质量影响较小。 （2）废气污染防治措施及环境影响 本项目营运期废气主要为进出园区车辆汽车尾气以及园区垃圾收集点、公厕等产生的恶臭。在对园区车库加强通风，对垃圾收集点、公厕加强管理的情况下，项目营运期废气对周围影响较小。 （3）噪声污染防治措施及环境影响 项目营运期噪声源主要为游客社会生活噪声、进出园区、车库车辆噪声以及设备噪声等，经采取密闭隔声、安装消声器、绿化降噪等措施后，预测厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对周边环境影响较小。 （4）固体废物污染防治措施及环境影响 项目运营过程中产生的固废主要为游客生活垃圾、商业垃圾以及职工生活垃圾等。游客生活垃圾产生量为401.5t/a，商业垃圾产生量为835.85t/a，职工生活垃圾产生量为6.75t/a，项目营运期产生的垃圾经收集后交由环卫部门处置，不对外排放。 项目所产生的固体废物得到安全合理的处置，不会对周围环境产生明显的影响。 6.总量控制 本项目建成后，污染物新增排放总量应做如下控制：项目废水中主要污染物COD、氨氮允许排放浓度分别为：COD150mg/L、氨氮25mg/L，COD、氨氮允许排放总量分别为11.1t/a、1.86t/a；根据《漯河市人民政府办公室关于印发漯河市流域水污染防治攻坚战5个实施方案的通知》（漯政办[2017]2号）对漯河市“十三五”水质目标的要求，项目总量核算指标按照颍河水质COD20mg/L、氨氮1.0mg/L核算，则本项目COD、氨氮核定总量分别为1.49t/a、0.07t/a。 二、环评建议： 1、加强完善管理制度，提高管理人员素质，加强环境管理，确保环境保护措施得到贯彻落实，环保设施能够正常稳定的运行。 2、加强各项污染控制设施的运行管理，实行定期维护、检查、保养，确保设施完好，并使其正常稳定运转。在认真落实环评报告中提出的各项污染源防治措施，确保环保资金及时投资到位，对环保设施一定实行“三同时”原则。 三、验收内容： 表13 项目验收内容一览表 项目 污染源名称 验收调查内容 验收监测因子 达到效果 废水 生活污水 经化粪池处理 COD 氨氮 满足《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4二级标准的要求 噪声 设备运转 噪声 对风机等安装消声器、密闭隔声、绿化降噪 LAeq 满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求 固废 游客、职工生活垃圾、商业垃圾 是否集中收集后交由环卫部门统一处理 / 不得随意外排 综上所述，漯河市龙湖湿地公园建设项目，符合国家产业政策，符合土地利用规划要求，项目选址可行。该项目建设在认真落实各项污染防治措施，认真执行环境保护“三同时”制度的基础上，污染物可实现达标排放，能够达到环境保护的要求。从环境保护角度分析，该项目在此建设是可行的。

# Text boxes

场地平整

基础开挖

土石方回填

坡景（建筑）工程

绿化种植

扬尘、噪声、施工废水、植被破坏

扬尘、噪声、施工废水、植被破坏

扬尘、噪声、施工废水、植被破坏

扬尘、噪声、施工废水、植被破坏

扬尘、噪声、施工废水

图2   公园建筑施工工艺流程及产污环节示意图

路基工程

扬尘、噪声、固废、水土流失

管网工程

路面工程

扬尘、噪声、固废、水土流失

扬尘、噪声、固废、水土流失

图3  道路及管网施工工艺流程及产污环节示意图

附图一 项目所在地理位置图