建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产8000吨电料建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南金通电气有限公司 |
| 法人代表 | 程玉暖 | 联 系 人 | 王建芳 |
| 通迅地址 | 漯河市郾城区淞江产业集聚区 |
| 联系电话 | 15729348930 | 传 真 |  | 邮政编码 | 462000 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区淞江产业集聚区亚裕产业园内6号厂房西部 |
| 立项审批部门 | 漯河市松江产业集聚区建设管理委员会 | 批准文号 | 2019-411103-33-03-009179 |
| 建设性质 | 新建▇改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C34 金属制品业 |
| 占地面积 （平方米） | 3072 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 1200 | 其中环保投 资(万元) | 15 | 环保投资占 总投资比例 | 1.25% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2019年5月 |
| 内容及规模： 河南金通电气有限公司拟投资1200万元，租赁漯河市恒隆食品有限公司亚裕产业园内6号厂房西部（租赁协议见表后附件四），建设年产8000吨电料项目，本项目建成后具有良好的经济效益和社会效益。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 44 号）规定，本项目属二十二、金属制品业67“金属制品加工制造”中，其中“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”需编制报告书，“其他”的编制报告表，按照要求本项目应编制环境影响报告表。 受河南金通电气有限公司委托（委托书见附件一），连云港中建环境工程有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。经过对现场调查、监测和查阅有关资料，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了《河南金通电气有限公司年产8000吨电料建设项目环境影响报告表》。 2.产业政策相符性分析 |
| 根据国家发展和改革委员第21号令，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正）可知本项目不在 “鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”项目名单目录内，属允许类建设项目，且该项目已在漯河市松江产业集聚区建设管理委员会备案，备案代码为：2019-411103-33-03-009179，备案证明见表后附件二。 综上所述，该项目符合国家相关产业政策。 3.项目建设地点及周边环境现状 本项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区亚裕产业园内6号厂房西部，项目东侧是6号厂房空闲部分；西侧为亚裕产业园区通道；南侧为厂区通道，通道南侧为亚裕产业园标准厂房；北侧为亚裕产业园绿化带，向北30m为龙江路，东南距离五里堡村600m，向南530m为英张村。 项目地理位置图见附图一，周边环境示意图见附图二，厂区平面布置图见附图三。 4.项目建设内容及规模 1）项目建设内容 项目总投资1200万元，租赁漯河市恒隆食品有限公司亚裕产业园内6号厂房西部，该项目建筑面积3072m2，主要分为原料储存区、生产加工区、成品区、配件库及监控室等，项目组成及主要建设内容见表1。 表1 工程建设内容一览表 项目组成 主要建设内容 备注 主体工程 生产加工区 建筑面积2200m2，钢混结构 租赁 现有 厂房 分隔 辅助工程 成品区 位于生产加工区南侧，钢混结构，建筑面积300m2 原料区 位于生产加工区南侧，钢混结构，建筑面积300m2 配件室 位于生产加工区西北角，钢混结构，建筑面积100m2 监控室 位于生产加工区西北角，钢混结构，建筑面积100m2 公用工程 给水 淞江产业集聚区供水管网 依托 现有 排水 雨污分流，生活污水经亚裕产业园内20m3的化粪池处理后入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理 供电 淞江产业集聚区供电 环保工程 废水治理 生活污水 经亚裕产业园内20m3的化粪池处理后入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理 依托 现有 废气治理 焊接、打磨废气 移动式净化设备处置 新建 噪声治理 车间密闭隔声、设备基础减振 新建 固废治理 一般固废存放室 设置1间40m2的一般固废暂存间，暂存后外售 现有 厂房 分隔 危险固废存放室 设置1间32m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处置 生活垃圾 设置垃圾桶，及时交由环卫部门收集处理 新建 2）项目建设规模 项目新建三条电料生产线，建成投产后，可年产8000吨电料。其主要产品一览表见表2。 表2 项目主要产品方案一览表 编号 产品名称 生产规模（吨） 备注 1 电力非标金具 7040 各种产品会根据市场需求调整产量 2 高低压成套配电柜 60 3 钢管塔 900 合计 8000 5. 项目原辅材料及能源消耗 表3 原辅材料及能源消耗一览表 序号 原辅材料及能源 单位 数量 备注 1 钢板 t/a 945 外购 2 角钢 t/a 3990 外购 3 扁钢 t/a 1680 外购 4 槽钢 t/a 567 外购 5 圆钢 t/a 1150 外购 6 不锈钢板 t/a 60 外购 7 焊条 t/a 8 外购 8 电 万KWh/a 25 园区电网供电 9 水 m3/a 525 自来水管网供水 6.项目主要生产设备 项目主要生产设备见表4。 表4 项目主要生产设备 序号 设备名称 型 号 单位 数量 1 数控转塔冲床 SKYB312500 台 1 2 数控折弯机 WDB225-3100 台 1 3 数控角钢生产线 YTX1412 台 1 4 数控角钢生产线 APM9080 台 1 5 数控角钢生产线 2020 台 1 6 数控扁钢生产线 DGX14 台 2 7 液压摆式剪板机 QC12YX-3000 台 1 8 数控自动焊接机 / 台 1 9 液压万能试验设备 WEW 台 2 10 切割机 / 台 4 11 钻床 / 台 1 12 行车 / 台 2 公用工程 （1）供电 本项目年用电量25万KWh，电源来自厂区外的市政电力管线，直接引入厂区内的变配电房。 （2）供水 本项目用水主要为员工生活用水，总用水量525m3/a。 （3）排水 排水采用雨污分流制，厂区雨水采用雨水管网收集，进入市政雨水管网。 本项目运营期主要为员工生活污水，生活污水产生量为合计420m3/a，经亚裕产业园所建化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及淞江产业集聚区污水处理厂进水水质指标后排入市政污水网管，进入淞江产业集聚区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准后排入柳河，最终进入颍河。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员35人，其中管理人员15人，员工均不在厂区内食宿。年生产300天，每天工作8小时一班制。 9.项目选址可行性 项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区亚裕产业园内，租赁漯河市恒隆食品有限公司亚裕产业园内6号标准化厂房西部进行生产。由于漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013—2020）于2017年已通过河南省环保厅审查（豫环函[2017]174号），由附图五知：项目用地在集聚区规划调整前属食品加工区，但在规划调整后项目所在区域更改为南部综合生活配套服务区。根据淞江产业集聚区管委会出具的证明（详见表后附件），项目准予入驻淞江产业集聚区。另外，河南金通电气有限公司做出如下承诺：因城市规划建设或政府要求需要公司搬迁时，该公司保证无条件及时进行搬迁（承诺书见表后附件）。 综上所述，项目选址可行。 10.环保投资 本项目总投资为1200万元，其中环保投资为15万元，占总投资的1.25%。项目环保投资见表5。 表5 环保投资一览表 污染物种类 处理方法及措施 投资金额（万元） 备注 废气 焊接、打磨废气 移动式净化设备（2台） 2 新购 噪声 设备噪声 基础减振、厂房隔声 10 / 固废 边角料及铁屑 40m2一般固废暂存间 1 新建 废机油 32m2危险固废暂存间 1.5 新建 生活垃圾 设置若干垃圾桶 0.5 / 废水 生活污水 化粪池 / 依托原有 合计 15 / |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租赁漯河市恒隆食品有限公司亚裕产业园内6号标准化厂房西部进行生产。经现场调查，该车间为闲置状态，不存在与本项目有关的原有污染问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东经113°27'~114°16'，总面积2617km2，其中市区建成区位于东经114°04'，北纬33°33'，距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区亚裕产业园内6号厂房西部，项目地理位置见附图一，地理位置及周边环境示意图见附图二。 2.地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3.地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区；Ⅱ类地区分布在老城区；Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本裂度为六度。 4.水文地质 漯河市位于淮河冲积平原西部，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而地下水源丰富。 漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5.河流水系 漯河市属淮河流域，其中沙、颍河水系流域面积 2500km2，占全市面积的93％，洪汝河水系流域面积193km2，占全市面积的7％。境内流域面积大于1000 km2的河道有沙河、颍河、澧河、清淠河、吴公渠等五条，流域面积在100~1000 km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。 项目所在区域纳污河流为柳河，柳河最终汇入颍河。 6.气候特征

漯河市地处中原腹地，属温带大陆性气候，四季分明，雨量偏少且集中，年平均降雨量770.2mm，多集中在6～9月份；市区多年平均气温14.4℃，最高气温42℃，最低气温-15.9℃；全年风向偏南风略占优势，以SSE出现频率最高，年平均风速2.4m/s，冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，由于人类生产活动，天然植被遭破坏，野生动植物资源极少，林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。 8、漯河市城市总体规划（2012-2030） （1）规划年限：2012~2030； （2）规划范围： ①市域城镇规划：漯河市域，包括两县三区，即下辖临颍县、舞阳县以及源汇区、郾城区和召陵区，面积2617km2。 ②城市规划区：漯河市城市规划区，包括现状城区7个街道办事处以及城区外围的1个国家漯河经济技术开发区、5个建制镇、4个乡镇所在辖区范围，用地面积约548km2。 ③中心城区：漯河市中心城区，西边界以京广高铁线以西3km为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 本项目位于漯河市淞江产业集聚区龙江路西段亚裕产业园内，根据漯河市城市总体规划（2012-2030），项目用地为二类居住用地。 9、 漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013-2020） （1）规划范围 漯河市淞江产业集聚区上一轮规划区范围为东起祁山路，西至石武铁路，南起辽河路，北至龙江路，规划面积8.6km2，在上一轮规划的基础上，跨越高速客运铁路向西度拓展，107国道以西区域向北扩展至纬八路（规划沙河路），新增规划面积5.49km2。规划范围扩建后，总规划面积14.09km2，其中建成区4.4km2，发展区6.15km2，控制区3.54km2。规划范围东至祁山路，西至六支渠（规划兴隆山路），南至辽河路，北至纬八路（规划沙河路）。 （2）规划年限 规划期限为2013～2020 年，其中近期2013～2015 年；中远期2016～2020年。 （3）发展定位 以食品、医药产业为主导的制造基地，新型生态工业示范区，漯河市重要的经济增长极，现代化城市新区。 （4）空间结构和功能分区 划分为三个片区：食品加工产业园区、生物医药产业园区和综合生活配套服务区。 综合生活配套服务区：主要分布在幸福路以南、白云山路（107国道）以东区域，以现状行政办公和商业居住为基础，发展居住、商业金融、商务休闲、办公酒店、企业总部等第三产业和现代服务业，同时对现有的企业进行整合，形成以现有企业为基础，与食品加工和食品配套等产业门类相互补充的产业。 食品加工产业园区：在白云山路（107国道）以西和龙江路以北区域，规划以发展食品加工产业为主的产业片区。形成以肉制品加工、面粉制品加工、饮料加工、副产品深加工等产业门类为主的专业化产业区，形成集聚效应，增加产品附加值，打造食品加工产业园区。 生物医药产业园区：在白云山路（107国道）以西、龙江路以南区域，规划以生物医药产业为主的产业片区。围绕医药产业进行用地布局，产业主要包括缓释制剂、控释制剂、透皮贴剂、滴丸、软胶囊、气雾剂等新型制剂类产业。 107国道东侧原规划的仓储物流区、工业整合区（食品加工），107国道西侧的工业发展区（食品加工）均调整为综合生活配套服务区。107国道西侧的新特包装区南部部分调整为综合生活配套服务区，北部调整为医药加工产业园区。 （5）集聚区项目负面清单及环境准入条件 根据该集聚区规划环评报告，集聚区环境准入条件见表6，负面清单见表7。 表6 淞江产业集聚区环境准入条件 项目类别 环境准入条件 鼓励类 符合国家产业政策要求的，采用清洁生产新工艺低水耗和低能耗的食品加工项目。 1、糕点、面包、饼干及其他焙烤食品制造； 3、米、面制品、速冻食品、方便面及其他方便食品制造； 4、雪饼、薯片、虾条、虾片等休闲食品加工； 5、肉、禽类罐头、蔬菜、水果罐头及其他罐头制造； 6、碳酸饮料、瓶（罐）装饮用水、果蔬饮料、植物蛋白饮料、茶饮料及其他饮料 制造； 7、肉制品及副产品深加工项目。 符合国家产业政策及《河南省化工项目环保准入指导意见》（豫环文〔2011〕72号） 要求的，高附加值、低污染的医药加工项目。 1、缓释制剂、控释制剂、透皮贴剂、滴丸、软胶囊、气雾剂等新型制剂类产业； 2、体外诊断试剂； 3、疫苗； 4、单纯药品分装、复配项目； 5、无提炼工艺的中成药制造、中药饮片加工项目； 6、卫生材料及医药用品制造等项目； 7、医疗仪器设备及器械制造项目。 允许类 不属于禁止、限制、鼓励行业的其余行业均为允许行业； 禁止类 禁止入驻列入淞江产业集聚区负面清单中的项目 表7 淞江产业集聚区产业发展负面清单 产业类别 禁止入区项目清单 食品加工 1、不符合准入条件的项目； 2、味精、谷氨酸、赖氨酸、柠檬酸等发酵制品； 3、有发酵工艺的酒精饮料及酒类制造。 医药加工 1、不符合准入条件的项目； 2、化学合成类制药项目； 3、发酵类制药项目。 本项目为金属制品加工制造，项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区亚裕产业园内，不在淞江产业集聚区产业发展负面清单之中，属于松江产业集聚区允许类清单范畴，项目符合集聚区发展规划。 10、漯河市淞江污水处理厂基本情况 漯河市淞江污水处理厂位于107国道与孟平铁路交叉口西南角，一期工程污水规模为30000m3/d。工程近期收水范围主要包括淞江产业集聚区、孟庙镇和龙城镇部分区域。其中淞江产业集聚区范围主要为：祁山路以西、淞江路以北、横一路以南、经六路以东区域。孟庙镇收水范围主要为：京广铁路以西、横四路以北、107国道以东、横一路以南区域。龙城镇收水范围主要为：经六路以西沿S238公路往西延伸的公路两侧区域。 漯河市淞江污水处理厂设计进出水指标及废水处理工艺见表8，图1。出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 表8 漯河市淞江污水处理厂进出水指标一览表 污染物 进水浓度（mg/L） 出水浓度(mg/L) 去除率（%） COD 390 ≤50 ≥87.2 BOD5 160 ≤10 ≥93.8 SS 200 ≤10 ≥95.0 NH3-N 42 ≤5 ≥88 TN 40 ≤15 ≥62.5 TP 6.5 ≤0.5 ≥92.3 本项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区亚裕产业园内，在淞江污水处理厂收水范围内。本项目生活污水经化粪池处理后各污染物排放浓度为COD150mg/L、NH3-N25mg/L，可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水水质要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区亚裕产业园内6号厂房西部，所在区域的环境空气质量现状引用《河南华茂骏捷车辆有限公司年产5000辆专用车生产项目环境影响报告书》中的监测数据，河南省正信检测技术有限公司于2017年5月21~27日对漯河食品职业技术学院、五里岗村、马坡村3个监测点位环境空气质量进行监测。具体监测统计结果见表9。 表9 环境空气质量现状监测结果 监测 点位 监测因子 取样时间 浓度范围（mg/m3） 标准限值（mg/m3） 标准指数 超标率（%） 达标 情况 漯河食品职业技术学院 SO2 日均值 0.016~0.037 0.15 0.107~0.247 0 达标 小时值 0.012~0.045 0.5 0.024~0.09 0 达标 NO2 日均值 0.024~0.045 0.08 0.3~0.562 0 达标 小时值 0.016~0.056 0.2 0.08~0.28 0 达标 PM10 日均值 0.101~0.141 0.15 0.673~0.94 0 达标 TSP 日均值 0.148~0.182 0.3 0.493~0.607 0 达标 五里 岗村 SO2 日均值 0.018~0.038 0.15 0.12~0.253 0 达标 小时值 0.014~0.044 0.5 0.028~0.088 0 达标 NO2 日均值 0.026~0.049 0.08 0.325~0.613 0 达标 小时值 0.019~0.057 0.2 0.095~0.285 0 达标 PM10 日均值 0.098~0.140 0.15 0.653~0.933 0 达标 TSP 日均值 0.150~0.183 0.3 0.5~0.61 0 达标 马坡村 SO2 日均值 0.019~0.037 0.15 0.127~0.247 0 达标 小时值 0.015~0.044 0.5 0.03~0.088 0 达标 NO2 日均值 0.025~0.042 0.08 0.313~0.525 0 达标 小时值 0.017~0.056 0.2 0.085~0.28 0 达标 PM10 日均值 0.092~0.137 0.15 0.613~0.913 0 达标 TSP 日均值 0.144~0.180 0.3 0.48~0.6 0 达标 监测结果表明，各监测点SO2、NO2、PM10、TSP监测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地表水 项目区域纳污水体为柳河，柳河最终汇入颍河，颍河功能区划为III类水体。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价引用河南省环境保护厅网站公布的河南省地表水环境责任目标断面水质周报中颍河西华址坊断面2017年全年的监测数据，监测结果见表10。 表10 2017年颍河西华址坊断面监测结果 单位：mg/L 监测时间 COD 氨氮 达标情况 监测时间 COD 氨氮 达标情况 2017年第1周 17.5 0.24 达标 2017年第28周 16.8 0.25 达标 2017年第2周 17.1 0.34 达标 2017年第29周 16.4 0.09 达标 2017年第3周 17.6 0.26 达标 2017年第30周 16.5 0.16 达标 2017年第4周 18.4 0.48 达标 2017年第31周 16.4 0.08 达标 2017年第5周 18.2 0.30 达标 2017年第32周 16.0 0.22 达标 2017年第6周 18.0 0.21 达标 2017年第33周 16.3 0.19 达标 2017年第7周 18.9 0.21 达标 2017年第34周 17.0 0.33 达标 2017年第8周 18.8 0.16 达标 2017年第35周 16.8 0.21 达标 2017年第9周 19.1 0.17 达标 2017年第36周 16.5 0.16 达标 2017年第10周 19.0 0.07 达标 2017年第37周 16.5 0.25 达标 2017年第11周 18.1 0.08 达标 2017年第38周 17.2 0.46 达标 2017年第12周 18.0 0.08 达标 2017年第39周 16.6 010 达标 2017年第13周 18.6 0.08 达标 2017年第40周 16.9 0.80 达标 2017年第14周 18.2 0.09 达标 2017年第41周 17.4 0.82 达标 2017年第15周 18.2 0.12 达标 2017年第42周 17.3 0.42 达标 2017年第16周 18.2 0.10 达标 2017年第43周 17.8 0.38 达标 2017年第17周 18.7 0.11 达标 2017年第44周 17.7 0.13 达标 2017年第18周 19.2 0.12 达标 2017年第45周 14.0 0.27 达标 2017年第19周 19.1 0.13 达标 2017年第46周 14.0 0.27 达标 2017年第20周 18.2 0.13 达标 2017年第47周 16.0 0.23 达标 2017年第21周 17.5 0.10 达标 2017年第48周 15.6 0.08 达标 2017年第22周 17.5 0.96 达标 2017年第49周 16.2 0.13 达标 2017年第23周 16.8 0.10 达标 2017年第50周 16.8 0.10 达标 2017年第24周 16.6 0.19 达标 2017年第51周 16.1 0.09 达标 2017年第25周 16.7 0.07 达标 2017年第52周 16.4 0.09 达标 2017年第26周 17.0 0.08 达标 2017年第53周 17.5 0.11 达标 2017年第27周 17.4 0.07 达标 根据监测结果，颍河西华址坊断面COD、氨氮2017年监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准要求。 3、地下水 根据《漯河市淞江集聚区发展规划（调整方案）》（2013-2020）距本项目较近的路堂村地下水监测情况知：其浅层和中深层地下水pH、总硬度、溶解性固体、高锰酸盐指数、氨氮的均值分别为：7.0、271mg/L、662mg/L、0.5mg/L、未检出，各项指标均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，该区域地下水水质较好。 4、声环境 本项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区亚裕产业园内6号厂房西部，根据声功能区划分，拟建项目所在区域为3类区。项目建设区声环境质量现状较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表11。 表11 本项目主要环境保护目标及保护级别 序号 保护要素 保护目标 方位距离 保护级别 1 大气 环境 五里堡村 SE，600m 《环境空气质量标准》（GB305-2012）二级 英张村 S，530m 2 地表水 环境 颍河 N，6500m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 3 地下水 区域浅层地下水 / 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 4 声环境 厂界四周 厂界外1m 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准 主要污染物控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 COD（mg/L） 氨氮（mg/L） 总磷（mg/L） 20 1.0 0.2 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 pH 总硬度（mg/L） 高锰酸盐指数（mg/L） 氨氮（mg/L） 溶解性总固体（mg/L） 6.5～8.5 450 3.0 0.2 1000 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) 1h平均 24h平均 1h平均 24h平均 24h平均 24h平均 500 150 200 75 150 300 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 。 项目 执行标准 控制指标及标准限值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准 3类 昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A) 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 颗粒物无组织排放监控浓度限值 周界外浓度最高点 1.0mg/m3 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4中二级标准 COD 150mg/L 氨氮 25mg/L 淞江产业集聚区污水处理厂进水指标 COD 390mg/L 氨氮 42mg/L 《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996） 车间空气中电焊烟尘最高容允浓度为6.0mg/m3 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目总废水量为1.4m3/d、420m3/a。最终核定项目总量根据《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（漯政办〔2018〕37号）规定，总量按照颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定计算，则核定COD、氨氮总量分别为0.0084t/a、0.0004t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述： 图2 项目工艺流程及产污环节示意图 工艺描述： （1）外购钢件、板材，按照设计尺寸，先用万能试验设备进行检验是否合格（检验指标主要为力学性能指标，如：拉伸、抗压、抗剪及屈服强度等），然后根据设计图纸标注尺寸和加工制造的工艺要求进行放样、下料； （2）经剪切机及钻床等设备进行剪切、打孔加工； （3）对加工后的部件用折弯机加工成所需形状； （4）用电焊机对所需焊接的部件进行焊接加工； （5）经电焊机焊接加工后，对加工铁件上焊点和毛边等进行打磨，使其表面光滑。 （6）通过以上工序加工成型后，委托外边进行镀锌再加工（本厂区内不进行镀锌及喷漆加工）。 （7）经检验合格后即作为成品对外销售。

主要污染工序： 根据上述分析，项目营运期主要污染物产出工序见表12。 表12 项目营运期污染物产生工序一览表 项目 产生工段 污染物类型 废水 职工生活 COD、氨氮 废气 焊接、打磨工序 焊接烟尘、打磨粉尘 噪声 剪切、打孔、折弯及打磨等工序 机械噪声 固废 一般固废 剪切、打孔及打磨等工序 边角料及铁屑 职工生活 生活垃圾 危险固废 生产设备运营过程中 废机油

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接工序 | 烟尘 | 40mg/m3 64kg/a | 4mg/m3 6.4kg/a |
|  | 打磨 | 打磨粉尘 | 20mg/m3 80kg/a | 2mg/m3 8kg/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活 污水 | 废水量 | 1.4m3/d 420m3/a | 1.4m3/d 420m3/a |
|  |  | COD | 350mg/L、0.147t/a | 150mg/L、0.063t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L、0.0126t/a | 25mg/L、0.0105t/a |
| 固 体 废 物 | 切割、打孔及打磨工序 | 金属切屑、 边角下料 | 400t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 5.25t/a | 0 |
|  | 生产过程 | 废机油 | 0.15t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要为剪板机、折弯机、冲床、切割机、钻床等设备产生的噪声，噪声源强约为 75~90dB（A） |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目租赁漯河市恒隆食品有限公司亚裕产业园内6号厂房西部（建筑面积3072m2）用于生产，不存在土建施工，设备安装都在室内进行，对环境影响较小，故对施工期的环境影响不作分析。

营运期环境影响分析： 项目营运期对环境的影响主要为废水、废气、固体废弃物及噪声等。 1、废水 1.1公司废水的产排情况 根据其生产工艺知：项目不产生工业废水，其废水主要为职工生活污水。本项目劳动定员35人，年工作日300天。项目不设职工食堂，依据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)，工业企业人均用水量为50L/d，则合计用水总量1.75m3/d、525m3/a。排水量以用水量的80％计算，则职工生活污水产生量约为1.4m3/d、420m3/a。 评价要求项目生活污水依托亚裕产业园所建化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准后及淞江产业集聚区污水处理厂进水水质指标后排入市政污水网管，进入淞江产业集聚区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准后排入柳河，最终进入颍河。项目水平衡见下图2。 根据类比分析，生活污水中主要污染物浓度分别为COD：350 mg/L、NH3-N：30 mg/L，产生量分别为0.147t/a、0.0126t/a。经现场调查：亚裕产业园区内有一座化粪池（池容为20m3），评价要求将本项目生活水依托亚裕产业园化粪池进行处理。 本项目生活废水依托该化粪池处理后污染物排放浓度为COD150mg/L、NH3-N25mg/L，可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水水质要求。 ▲项目废水进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂的可行性 本项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区亚裕产业园内，在漯河市淞江产业集聚区污水处理厂的收水范围内，项目所在区域龙江路污水管网已铺设完成。项目生活污水经产业园内化粪池处理后排放浓度满足漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进水水质（COD390mg/L、氨氮42mg/L、BOD5160mg/L、SS200mg/L）要求。漯河市淞江产业集聚区污水处理厂处理规模为3万m3/d，目前处理水量为2万m3/d，本项目废水排放量为1.4m3/d，排放量较小，该污水处理厂完全可以接纳本项目污水排放。因此，项目生活污水经厂区化粪池处理后，由市政污水管网排入漯河市淞江污水处理厂再处理，处理后排入柳河，最后排入颍河。 综上，项目配套污水管网、外排废水水量及水质均满足进入淞江产业集聚区污水处理厂的设计要求，故该项目处理后的废水进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂可行。 生活污水污染物排放量预测结果见表13。 表13 生活污水污染物产排情况一览表 污染物名称 COD NH3-N 排水量 1.4m3/d （420m3/a） 化粪池处理前 产生浓度（mg/L） 350 30 产生量(t/a) 0.147 0.0126 化粪池处理后 排放浓度（mg/L） 150 25 排放量(t/a) 0.063 0.0105 漯河市淞江污水处理厂处理后 排放浓度(mg/L) 50 5 排放量(t/a) 0.021 0.0021 进入颍河水体降解 排放浓度(mg/L) 20 1.0 排放量(t/a) 0.0084 0.0004 ▲项目排放总量分析 由表13可知，本项目废水排放量为1.4m3/d（420m3/a），COD排放浓度为150mg/L、NH3-N排放浓度为25mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水水质要求，经淞江产业集聚区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准后排入柳河，最终进入颍河。 核定项目总量根据《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（漯政办〔2018〕37号）规定，总量按照颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定计算，则核定COD、氨氮总量分别为0.0084t/a、0.0004t/a。 2、废气 根据企业提供资料可知，本项目不进行喷漆及镀锌加工，项目废气主要为焊接废气、打磨粉尘。 （1）焊接废气 在焊接工段，项目产生的焊接烟尘为烟雾和金属氧化物粉尘的混合物，其中烟雾成分主要有二氧化硅、一氧化碳等；金属氧化物主要为氧化铁、氧化硅等，各种金属氧化物粉尘以微粒状态存在，分散程度较大，微粒粒度一般在0.1-10μm，平均粒度在0.5μm。项目焊条用量8t/a，经查阅资料可知，焊接材料时焊丝发尘量为5～8g/kg（取值8 g/kg）。则项目的焊接烟尘产生量为64kg/a。 （2）打磨粉尘 本项目打磨粉尘主要是对焊接部位打磨时产生的金属粉尘，目的是降低其表面粗糙度，使其表面美观。由于打磨仅对焊接部位进行，根据类比调查，产生的粉尘量约占焊接所用原料的1％，则由项目焊条用量知，项目粉尘产生量为80kg/a。 参照《焊接技术手册》（王文翰主编），焊接岗位电焊烟尘浓度可达到40mg/m3，打磨粉尘则根据其产生量，粉尘浓度可达到20mg/m3，浓度超过《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）及《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2—2002）中规定的焊烟短时间接触容许浓度6mg/m3。因此，必须对电焊烟的排放进行有效治理，避免危害职工健康并污染环境。 电焊烟控制国内普遍采用固定式和移动式净化设备。因本项目焊接及打磨工作面较为固定，建议在焊接及打磨工作面上方设置吸尘罩，烟尘经吸尘罩和风管进入烟雾净化设备，净化后洁净空气可以直接在车间内循环排放。 净化设备的工作原理为：通过风机引力作用，焊烟及打磨废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气又经活性碳过滤器吸附进一步净化后经出风口达标排出。其适用场所为：电弧焊、CO2保护焊、MAG保护焊、特种焊、气熔割等对碳钢、不锈钢、铝等金属焊接时产生的烟气处理。 烟雾净化设备产品的特点如下： 1）可灵活移动于厂房的任意位置，不受发尘点不固定的约束。 2）设备配有万向脚轮，方便设备的定位。 3）无与伦比的处理效率，在额定处理风量下，烟尘去除率≥99%，处理后排出的洁净空气可以直接在车间内循环排放。 4）净化效率高，耗材成本低，无需频繁更换，节约环保。 5）设备内置自动脉冲清灰装置，保持设备恒定的吸风量，和恒定的净化能力。 6）设备特殊设计的控制系统安全稳定，配有高压漏电保护。 7）使用柔性吸气臂，可悬停于三维空间的任意位置，360度轻松灵活到达任意方位发尘点。 8）特殊工况可根据现场选配相应吸尘罩口。 9）经特殊减震降噪处理，保证了设备的噪音环保。 10）设备操作简单，容易清理维护。 11）可将污染源进行移动式单机处理或多工位系统式集中处理。 焊接、打磨烟雾净化器如下图所示： 图3 焊接烟雾净化器 本项目焊接、打磨粉尘处理效率按90％计，经处理后，排放的焊接烟尘浓度及排放量分别为4mg/m3、6.4kg/a；排放的打磨粉尘浓度及排放量分别为2mg/m3、8kg/a，均可达到《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）中规定的焊烟短时间接触容许浓度6mg/m3的限值要求。 由以上分析知：项目无组织烟（粉）尘产生量约为14.4kg/a，折合0.006kg/h。 （3）大气环境防护距离 本次评价将生产车间作为面源进行无组织废气大气污染物厂界浓度预测。评价采用《环境影响评价技术导则》（大气环境）（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式对项目厂区无组织大气污染物进行厂界浓度预测，其计算参数及预测结果见表 14。 表14 项目有机废气无组织排放厂界浓度预测一览表 污染物 源强[kg/h] 高度（m） 面源（m2） 评价标准 计算结果 粉尘 0.006 10 3072 1.0mg/m3 无超标点 由上表预测结果可知，本项目无超标点，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值的要求。在满足评价提出的污染防治措施的前提下，项目废气排放对周边大气环境质量无明显不利影响，无需设置大气环境防护距离。 （4）卫生防护距离 结合以上分析，项目无组织废气主要为焊接、打磨工序产生的粉尘废气，排放量为14.4kg/a，排放速率0.006kg/h。依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的规定，无组织排放源所在的生产单元(生产车间)与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中各参数意义如下： Cm—标准浓度限值，mg/m3，（依据中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》）。 L—工业企业所需卫生防护距离，m； r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 项目卫生防护距离计算参数及结果见表15。 表15 项目卫生防护距离计算参数及结果一览表 项目 污染物排放速率 排放源占地面积 近五年平均风速 标准浓度限值 计算结果 粉尘 0.006kg/h 3072m2 2.4m/s 1.0mg/m3 0.091m 经计算，项目卫生防护距离为0.091m，提级后卫生防护距离为生产车间边界外50m。目前项目卫生防护距离内无环境敏感点，评价要求项目卫生防护距离内不得新建环境敏感点。 综上所述，本项目涉及的大气污染物通过相关有效措施均可以达标排放，对周边大气环境影响较小。 3、固体废物 本项目固废主要来自切割过程中产生的边角料及铁屑、生活垃圾、废机油等。 边角料及铁屑 项目在切割、打孔及打磨工序会产生少量金属铁屑及边角废料，根据生产同类产品的企业——漯河恒辉电力装备有限公司的生产情况，本项目边角料及铁屑产生量约为400t/a，经收集后全部作为废品外卖。 （2）生活垃圾 生活垃圾产生量一般为0.5kg/人·d，本项目职工人数为35人，则生活垃圾产生量为17.5kg/d、折合5.25t/a，收集后由环卫部门定期清理。 （3）废机油 机油在各种机械设备中起到润滑、冷却的作用，有一定的使用时限，需定期更换。根据生产同类产品的企业——漯河恒辉电力装备有限公司的生产情况，本项目机油年补充量为 150kg，每年需更换一次，每次更换机油量 150kg，项目每年更换下来的废机油量 150kg。根据《国家危险废物名录》(2016版) ，更换下来的废机油属于危险废物，编号为HW08（900-249-08）。 根据企业厂区平面布局知，企业在生产车间的东南角建设 1 间 32m2的危险废物暂存间，定期送有危废处理资质的单位安全处置。 本项目危险固废收集存放设施应严格按照《危险废物贮存污染控制指标》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求建设。危废暂存间的建设要求如下： ①收集、贮存、运输危险废物的设施、场所显著位置张贴危险废物的标识，需根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录 A 和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）所示标签设置危险废物识别。 ②从源头分类：危险废物采用与危废相容的耐腐蚀、高强度的容器贮存，满足《危险废物贮存污染控制标准》中对贮存容器的要求，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录 A 所示标签在包装容器上设置危险废物识别标志，危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔。根据固体废物的特性，危废采用符合要求的包装容器如防腐碳钢包装材质。 ③本项目危险废物暂存场所应设置防渗、防漏、防雨等措施。暂存场所采取基础防渗（其厚度应在 1 米以上，渗透系数应≤10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在 2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应≤10-10cm/s）。 ④建立各种固废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等一切文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。 ⑤本项目应加强危险储存场所的安全防范措施，防止破损、倾倒等情况发生，防止出现危险废物渗滤液、有机废气等二次污染情况。 ⑥危废暂存间必须有足够数量的灭火器与安全防护设备，危废暂存间管理人员必须经过应急救援的训练，定期参与应急演练。 ⑦有危废处理资质的单位回收危险废物时，必须当场开出本次危险废物的转移联单。 本项目营运期固废处置利用一览表见表16。 表16 项目固废处置利用方式一览表 序号 名称 产生量 处理处置方式 排放量（t/a） 1 废边角料、铁屑 400t/a 收集定点存放，定期作为废品外售 0 2 废机油 150kg/a 定期送有危废处理资质的单位安全处置 0 3 职工生活垃圾 5.25t/a 集中收集后由环卫部门统一处理 0 综上所述，项目所产生的固废得到了安全合理的处置，去向明确，符合资源化、无害化、减量化的理念，不会产生二次污染，因此不会对周围环境产生明显的影响。 4、声环境影响分析 4.1噪声源强 本项目营运期噪声主要为剪板机、折弯机、冲床、切割机、钻床等设备产生的噪声，噪声源强约为 75~90dB（A）。为了减少噪声对周围环境的影响，将剪板机、折弯机、冲床、切割机、钻床等设备均设置在生产车间内。根据类比分析，一般厂房的门、窗和墙（空心）的综合隔声量为 15dB（A），各设备基础减振可降噪 5dB（A）。 主要噪声源及采取治理措施后各设备的相应源强见表 17。 表17 主要噪声源采取防治措施后各设备的相应源强一览表 设备名称 噪声源强 dB（A） 采取措施后噪声值 dB（A） 采取的措施 厂房隔声 基础减振 各设备的相应源强 冲床 85 15 5 65 厂房隔声、基础减振、选用低噪声设备等 钻床 90 15 5 70 液压试验机 85 15 5 65 切割机 90 15 5 70 折弯机 75 15 5 55 剪板机 80 15 5 60 4.2预测方法 根据本工程主要高噪声设备的分布状况和源强，计算出各声源对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下： （1）点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； （2）噪声源叠加公式 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 4.3噪声预测结果 由于本项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区亚裕产业园内，厂区南、东、西三侧都是园区企业或厂区通道，北侧是龙江路。作为新建项目，在此只以设备噪声对厂界的贡献值作为评价的依据，不再叠加现状背景噪声值，预测结果见表18。 表18 项目厂界噪声预测结果统计分析一览表 设备名称 降噪后叠加值（dB(A)) 预测点 距厂界距离(m) 厂界贡献值(dB(A)) 标准值(dB(A)) 车间设备 74.41 东厂界 5 60.41 昼间：65 南厂界 4 62.37 北厂界 30 44.87 西厂界 10 54.41 说明：项目夜间不生产。 由表18知，项目主要噪声设备经采取厂房密闭隔声、设备基础减振等降噪措施，并经一定距离衰减后，预测各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 5、项目污染物产排情况汇总 本项目运行后主要污染物产排情况见表19。 表19 项目污染物产排情况汇总表 项目 污染因子 产生浓度产生量 排放浓度及排放量 废水 生活污水 COD 350mg/L、0.147t/a 150mg/L 0.063t/a 氨氮 30mg/L、0.0126t/a 25mg/L 0.0105t/a 废气 焊接烟尘 焊接烟尘 40mg/m3 64kg/a 4mg/m3 6.4kg/a 打磨粉尘 粉尘 20mg/m3 80kg/a 2mg/m3 8kg/a 固废 边角料及铁屑 400t/a 0t/a 生活垃圾 5.25t/a 0t/a 废机油 0.15t/a 0t/a 6、项目主要污染防治措施情况 本项目运营后，建设单位应在三个月内及时向当地环境保护行政主管部门申请建设项目竣工环境保护验收。项目污染防治措施汇总见表20。 表20 项目主要污染防治措施一览表 项目 污染物名称 污染防治措施 废水 生活污水 生活污水依托亚裕产业园所建化粪池处理后排入市政污水网管，进入淞江产业集聚区污水处理厂进行处理，最终入颍河 废气 焊接烟尘及打磨废气 在生产车间设置烟雾净化设备，对焊接及打磨废气进行处理，达标排放 噪声 LAeq 所有设备均安装在室内，采取基础减振、厂房隔声等措施 固废 边角料、 铁屑及职工生活垃圾 边角料和铁屑集中收集后由固废暂存间储存，定期外卖；废机油收集后由危废暂存间储存，定期送有危废处理资质的单位安全处置；职工生活垃圾收集后由环卫部门定期清理，所有固废不外排。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接及打磨 | 焊接烟尘及打磨粉尘 | 在焊接及打磨环节设置烟雾净化设备，对焊接及打磨废气进行净化处理 | 均可达到《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）中规定的限值要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2二级的限值要求 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 经厂区内化粪池处理后入漯河淞江产业集聚区污水处理厂再处理，最终达标排入颍河 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河淞江产业集聚区污水处理厂进水要求 |
| 固 体 废 物 | 切割、打孔 及打磨工序 | 边角料及铁屑 | 由固废暂存间储存 | 作为废品外卖 |
|  | 设备运行过程 | 废机油 | 收集后送有危废处理资质的单位安全处置 | 不外排 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门定期清理即可 | 不外排 |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要为剪板机、折弯机、冲床、切割机、钻床等设备产生的噪声，噪声源强约为 75~90dB（A），经基础减振、厂房隔声等降噪措施处理并经一定距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3 类标准昼间要求 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 / |

# 结论与建议

一、环评结论： 1、河南金通电气有限公司年产8000吨电料建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正）知：本项目不在 “鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”项目名单目录内，属允许类建设项目，并且在漯河市松江产业集聚区建设管理委员会备案，备案代码为：2019-411103-33-03-009179，故项目符合国家产业政策要求。 2、项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区亚裕产业园内，租赁漯河市恒隆食品有限公司亚裕产业园内6号标准化厂房西部进行生产。由于漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013—2020）于2017年已通过河南省环保厅审查（豫环函[2017]174号），由附图五知：项目用地在集聚区规划调整前属食品加工区，但在规划调整后项目所在区域更改为南部综合生活配套服务区。根据淞江产业集聚区管委会出具的证明（详见表后附件），项目准予入驻淞江产业集聚区。另外，河南金通电气有限公司做出如下承诺：因城市规划建设或政府要求需要公司搬迁时，该公司保证无条件及时进行搬迁（承诺书见表后附件）。 项目营运期废水、废气、噪声及固废得到有效治理后，达标排放。评价认为项目选址可行。 3、污染物产生及排放情况 （1）废水：项目生产过程不产生废水，职工生活污水产生总量为1.4m3/d、420m3/a，生活污水依托亚裕产业园所建化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及淞江产业集聚区污水处理厂进水水质指标后排入市政污水网管，进入淞江产业集聚区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准后排入柳河，最终进入颍河。主要污染因子COD、氨氮排放浓度分别为150mg/L、25mg/L，排放量分别为0.063t/a、0.0105t/a， 根据《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（漯政办〔2018〕37号）规定，总量按照颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定计算，则核定COD、氨氮总量分别为0.0084t/a、0.0004t/a。 （2）废气：项目生产废气主要包括焊接废气、打磨粉尘。其中：焊接烟尘产生量为64kg/a；打磨过程中金属粉尘排放量为80kg/a。在焊接及打磨时使用烟雾净化器净化处理后达标排放。本项目不在室外设排气口，其处理效率不低于90％，经处理后，排放的焊接烟尘浓度及排放量分别为4mg/m3、6.4kg/a；排放的打磨粉尘浓度及排放量分别为2mg/m3、 8kg/a，均可达到《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）中规定的焊烟短时间接触容许浓度6mg/m3的限值要求；无组织排放废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2二级的限值要求，对环境影响较小。 （3）固体废物：项目在切割、打孔及打磨工序会产生少量金属铁屑及边角废料，根据同类企业——漯河恒辉电力装备有限公司的生产情况，其产生量约为400t/a，经收集后全部作为废品外卖；废机油产生量约为150kg/a，由于其属于危险废物，因此收集后由危废暂存间储存，送有危废处理资质的单位安全处置；生活垃圾产生量为5.25t/a，经收集后由环卫部门定期清理，不外排。 （4）本项目营运期噪声主要为剪板机、折弯机、冲床、切割机、钻床等设备产生的噪声，噪声源强约为 75~90dB（A），各设备噪声经采取厂房隔声、基础减震等降噪措施，并经过一定距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准的要求。 二、环评建议： （1）营运期加强车间生产管理，做到原材料充分利用，设备及时检修，尽量减少非正常噪声排放，以减轻对周围环境的影响。 （2）要加强对烟雾净化器处理设备的维修保养，确保焊烟及打磨粉尘的收集处理。加强对生产车间的通风措施，减少对生产员工的不利影响。 （3）对项目产生的固废要分类收集处理，避免对周边环境产生不利影响。 三、验收内容 本评价结合工程特点，提出如下环保验收内容： 表21 项目验收监测及验收内容一览表 项目 验收监测因子或验收内容 要求 废水 项目产生的生活污水是否按环评要求经厂区内化粪池处理后入漯河淞江产业集聚区厂污水处理厂再处理 满足《污水综合排放标准》（8978-1996）表4中的二级标准及漯河淞江产业集聚区污水处理厂进水要求 废气 对于生产过程中产生的焊接烟尘及打磨废气，采取在焊接及打磨环节设置烟雾净化设备，对焊接及打磨废气进行净化处理 满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）中规定的限值要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求 噪声 选择低噪声和符合国家噪声标准的设备，设备安装基础减振，厂房隔声等降噪措施并经一定距离衰减 满足《工业企业厂界环境噪声排 放标准》（GB12348－2008）3 类 标准要求 固废 生产过程中产生的边角下料及金属切屑，经收集后全部作为废品外卖；生产过程中产生的废机油，由于其属于危险废物，因此收集后由危废暂存间储存，送有危废处理资质的单位安全处置；生活垃圾收集后由环卫部门定期清理即可 不外排 综上所述，该项目符合国家产业政策要求，在落实环评提出的各项污染防治措施及环评建议的前提下，从环保角度考虑，该项目的建设是可行。

# Text boxes

粗格栅

污水

污水提升泵站

细格栅

旋流沉砂池

栅渣外运

栅渣压榨机

砂水分离器

水解酸化池

选择厌氧池

CARROUSEL氧化沟

二沉池

高效沉淀池

纤维转盘滤池

消毒池

排放至柳（支）河

污泥泵房及储泥池

污泥浓缩脱水间

外运

排泥

调节池

絮凝反应池

图1   漯河市淞江污水处理厂处理工艺流程图

固废

噪声

噪声

噪声

废气

噪声

固废

噪声

固废

放样

冲孔

折弯

打磨

按图下料

（切割）

剪切

原材料检验

委外镀锌

焊接废气

焊接

成品外卖

检验

损耗散失：

单位：m3/d

化

粪

池

漯河市淞江产业集聚区污水处理厂

自来水

图2   项目水平衡图

1.75

职工生活

1.4

1.4

柳河

1.4

0.35