建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工1200套板式衣柜项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河市明莱家具有限公司 |
| 法人代表 | 陈举平 | 联 系 人 | 陈举平 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区孟庙镇井冈山路与纬八路交叉口东300米路南 |
| 联系电话 | 13303950298 | 传 真 | / | 邮政编码 | 462300 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区孟庙镇井冈山路与纬八路交叉口东300米路南 |
| 立项审批部门 | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 批准文号 | 2019-411103-21-03-009170 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | 木质家具制造C2110 十、家具制造业27、家具制造 |
| 占地面积 （平方米） | 1400 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 150 | 其中环保投 资(万元) | 6 | 环保投资占 总投资比例 | 4% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2019年5月 |
| 内容及规模： 项目建设背景 1.1项目由来 随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，人们对办公和日常生活家具在质和量的要求越来越高，对家具和装修的精细化程度和环保要求也越来越高，漯河市明莱家具有限公司为满足市场需求，拟在漯河市郾城区孟庙镇井冈山路与纬八路交叉口东300米路南投资150万元建设年加工1200套板式衣柜项目。 1.2环保法律、法规依据 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、《河南省建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须执行环境影响评价制度。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 44号）规定，项目属于“十、家具制造业”中 “27、家具制造”，其中“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”应编制环境影响报告书，“其他”编制环境影响报告表，本项目不含喷漆工艺，因此本项目应编制环境影响报告表。 漯河市明莱家具有限公司委托河南九州环保工程有限公司对本项目进行环境影响评价（委托书见附件1），我公司接受委托后，在现场踏勘、资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环评有关规定和评价技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、项目周边环境现状 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇井冈山路与纬八路交叉口东300米路南，项目租用现有厂房进行生产，项目北侧为洁香水洗店，再北侧为空院子及空厂房，院子北侧为纬八路，南侧为空厂房，西北侧也为空院子及空厂房，西侧为漯河市倩霞废旧物资手工公司及其他厂房，东北侧为洗浴中心，东侧为住宅小区，项目距本项目最近距离为8m。 项目地理位置图见附图一，周边环境示意图见附图二，厂区平面布置图见附图五。 3、项目建设内容 本项目拟租用现有厂房1400m2，厂房占地1400m2。根据生产流程及工艺要求，将厂房分割为不同功能单元，建设一条板式家具生产线，建成后年洗涤7万套床上用品。项目组成及主要建设内容见表1。 表1 工程建设内容一览表 项目组成 主项名称 建设内容及规模 备注 主体工程 生产车间 主要分布有下料区、封边区、细部加工区等 1400m2 租用现有1层厂房分隔 公用工程 给水工程 自备水井 化粪池依托现有， 排水工程 实行雨污分流制，项目产生的生活污水入院内化粪池处理后，经院区总排口进入市政管网，排入沙北污水处理厂深度处理后达标外排 供电工程 由当地供电所提供 / 环保工程 废水处理 项目产生的生活污水入院内化粪池处理后，经院区总排口进入市政管网 化粪池依托现有 固废 分类收集、分类处理 新建 生活垃圾 设垃圾箱，由环卫部门收集处理 新建 减振降噪系统 基础减振、隔声降噪 新建 4、产品方案 本项目主要产品见表2。 表2 项目主要原材料及资源、能源消耗一览表 序号 产品名称 单位 生产能力 备注 1 板式衣柜 套 1200 实际生产量会根据市场情况稍有波动 5、项目原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料见表3。 表3 项目主要原材料及资源、能源消耗一览表 序号 名 称 规格 年消耗量 备注 1 板材 张 10000 外购，板材长宽高分别为2.4m、1.2m、0.018m，板材总体积518.4m3 2 封边皮 盘 1000 外购 3 淀粉胶 Kg 500 外购，袋装（25kg），主要成分为玉米淀粉。主要用于封边、门板覆膜，在使用过程中无有害气体产生。 4 五金配件 t 1 合页等金属配件 5 水 / 96t 自备水井 6 电 / 30000kwh 市政电网 6、项目主要生产设备 项目主要生产设备见表4。 表4 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 1 推台锯 台 1 2 开料机 台 2 3 封边机 台 3 4 打孔机 台 1 5 侧孔机 台 1 6 覆膜机 台 1 7 空压机 台 1 7、劳动定员及工作制度 项目劳动定员8人，不在厂区食宿，实行每日单班制制度，每班8小时，年生产天数约为300天。 8、产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目设备、工艺和生产能力均未被列入当前国家有关产业政策界定的限制类和淘汰类目录，属允许类，且已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目代码：2019-411103-21-03-009170（项目备案确认书详见表后附件）。因此该项目建设符合国家产业政策。 9、规划选址合理性分析 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇井冈山路与纬八路交叉口东300米路南，租赁胡广亮现有厂房，根据漯河市国土资源局孟庙镇国土资源所提供的证明（见附件）可知，项目用地为建设用地；由漯河市郾城区孟庙镇人民政府出具的证明（见附件）知：该项目的建设符合孟庙镇总体规划。综上，本项目用地性质合法，项目建设符合规划，项目选址合理可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，该厂房无原有污染情况。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东经113°27'~114°16'，总面积2617km2，其中市区建成区位于东经114°04'，北纬33°33'，距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇井冈山路与纬八路交叉口东300米路南，地理位置见附图1。 2、地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3、地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区；Ⅱ类地区分布在老城区；Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本列度为六度。 4、水文地质 漯河市位于淮河冲积平原西部，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而地下水源丰富。 漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5、河流水系 漯河市属淮河流域，其中沙、颍河水系流域面积2500km2，占全市面积的93％，洪汝河水系流域面积193km2，占全市面积的7％。境内流域面积大于1000 km2的河道有沙河、颍河、澧河、清淠河、吴公渠等五条，流域面积在100~1000 km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。本项目所在地河流水体为颍河。 6、气候特征 漯河市地处中原腹地，属温带大陆性气候，四季分明，雨量偏少且集中，年平均降雨量770.2mm，多集中在6～9月份；市区多年平均气温14.4℃，最高气温42℃，最低气温-15.9℃；全年风向偏南风略占优势，以SSE出现频率最高，年平均风速2.4m/s，冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，由于人类生产活动，天然植被遭破坏，野生动植物资源极少，林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、区域及人口 漯河市1948年设县级市，1986年升格为省辖市，是省定“内陆特区”， 2004年9月经国务院批准，漯河市再次进行区划调整，由三县一区调整为两县三区，现辖有舞阳县、临颍县、郾城区、召陵区和源汇区。 2017年漯河市常住人口265.03万人。全年出生人口3.55万人，出生率12.56‰；死亡人口1.59万人，死亡率5.62‰；全年净增人口1.96万人，自然增长率为6.94‰。全市城镇化率50.51%，比上年提高1.68个百分点。 2、交通 漯河市为豫中南地区的重要交通枢纽，京广铁路纵贯南北，漯宝铁路向西与焦枝线相连，107国道和京深高速、南洛高速公路纵贯全境，有4条省级公路干线与4条县级公路纵横交织。 3、经济状况 2017年全市生产总值1165.1亿元，增长8.2%；其中，第一产业增加值114.8亿元，增长4.4%；第二产业增加值713.8亿元，增长7.9%；第三产业增加值336.6亿元，增长10.3%；三次产业结构为9.8:61.3:28.9，第三产业增加值占生产总值的比重比上年提高1.8个百分点。人均生产总值44089元，比上年增长7.7%。 全年地方财政总收入134.5亿元，比上年增长9.6%。一般公共预算收入82.7亿元，增长12.3%，其中税收收入63.1亿元，增长11.1%，占一般公共预算收入

的76.4%。一般公共预算支出175.1亿元，下降1.4%，其中民生支出129.9亿元，占一般公共预算支出的74.2%。全年全市全部工业增加值662.6亿元，比上年增长7.8%。规模以上工业增加值增长8.3%。全年全市固定资产投资1185.3亿元，比上年增长11.8%；全年全市社会消费品零售总额550.3亿元，比上年增长12.0%。 4、文物保护 漯河文物资源丰富，全市有省级以上文物保护单位16处。目前，厂址周围区域尚未发现地表文物古迹。 5、漯河市城市总体规划（2012-2030） （1）规划年限：2012~2030； （2）规划范围： ①市域城镇规划：漯河市域，包括两县三区，即下辖临颍县、舞阳县以及源汇区、郾城区和召陵区，面积2617km2。 ②城市规划区：漯河市城市规划区，包括现状城区7个街道办事处以及城区外围的1个国家漯河经济技术开发区、5个建制镇、4个乡镇所在辖区范围，用地面积约548km2。 ③中心城区：漯河市中心城区，西边界以京广高铁线以西3km为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、沙北、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇纬八路中段南侧，在市域城镇规划范围内。 6、漯河市沙北污水处理厂基本情况 漯河市沙北污水处理厂位于漯河市郾城区塔河附近（孟庙镇邱李村西 300m处），一期工程超负荷运行后，于2015年进行二期扩建工程建设，二期扩建工程项目建设地点为沙北污水处理厂一期工程北侧，项目建成后漯河市沙北污水处理厂全厂处理规模达到12万m3/d。漯河市沙北污水处理厂二期工程完工后，具体收水范围为：漯河市沙北区太行山路以东，沙河以北、以西，龙江路以南的城市规划区域以及龙江路以北、沙河以西的城市规划区域。本项目处于漯河市郾城区孟庙镇纬八路中段，属于龙江路以北，沙河以西的城市规划区内，属于沙北污水处理厂收水范围内。 漯河市沙北污水处理厂设计进出水指标及废水处理工艺见表5，图1。出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A 标准，排入塔河，最终进入颍河。 表5 漯河市沙北污水处理厂进出水指标一览表 污染物 进水浓度（mg/L） 出水浓度(mg/L) 去除率（%） COD 500 ≤50 ≥90 BOD5 200 ≤10 ≥95 SS 200 ≤10 ≥95 NH3-N 40 ≤5 ≥87.5 TN 50 ≤15 ≥70 TP 5 ≤0.5 ≥90 图1 漯河市沙北污水处理厂处理工艺流程图

环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 项目环境空气质量现状评价采用漯河市环境保护局发布的2017年漯河市环境质量状况公报中数据，漯河市环境空气主要监测因子为细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧（8小时），漯河市区全年平均值浓度分别为：64µg/m3、116µg/m3、15µg/m3、36µg/m3、1µg/m3、100µg/m3，其中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）年均值不能够满足《环境空气质量标准》( GB3095-2012)二级标准要求，所以项目所在区域环境质量不达标。 2、地表水 项目所在区域地表水体为颍河。颍河功能区划为III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价引用河南省环境保护厅网站公布的河南省地表水环境责任目标断面水质周报中颍河西华址坊断面2017年全年的监测数据，监测结果见表6。 表6 2017年颍河西华址坊断面监测结果 单位：mg/L 监测时间 COD 氨氮 达标情况 监测时间 COD 氨氮 达标情况 2017年第1周 17.5 0.24 达标 2017年第28周 16.8 0.25 | 达标 2017年第2周 17.1 0.34 达标 2017年第29周 16.4 0.09 达标 2017年第3周 17.6 0.26 达标 2017年第30周 16.5 0.16 达标 2017年第4周 18.4 0.48 达标 2017年第31周 16.4 0.08 达标 2017年第5周 18.2 0.30 达标 2017年第32周 16.0 0.22 达标 2017年第6周 18.0 0.21 达标 2017年第33周 16.3 0.19 达标 2017年第7周 18.9 0.21 达标 2017年第34周 17.0 0.33 达标 2017年第8周 18.8 0.16 达标 2017年第35周 16.8 0.21 达标 2017年第9周 19.1 0.17 达标 2017年第36周 16.5 0.16 达标 2017年第10周 19.0 0.07 达标 2017年第37周 16.5 0.25 达标 2017年第11周 18.1 0.08 达标 2017年第38周 17.2 0.46 达标 2017年第12周 18.0 0.08 达标 2017年第39周 16.6 010 达标 2017年第13周 18.6 0.08 达标 2017年第40周 16.9 0.80 达标 2017年第14周 18.2 0.09 达标 2017年第41周 17.4 0.82 达标 2017年第15周 18.2 0.12 达标 2017年第42周 17.3 0.42 达标 2017年第16周 18.2 0.10 达标 2017年第43周 17.8 0.38 达标 2017年第17周 18.7 0.11 达标 2017年第44周 17.7 0.13 达标 2017年第18周 19.2 0.12 | 达标 2017年第45周 14.0 0.27 达标 2017年第19周 19.1 0.13 达标 2017年第46周 14.0 0.27 达标 2017年第20周 18.2 0.13 达标 2017年第47周 16.0 0.23 达标 2017年第21周 17.5 0.10 达标 2017年第48周 15.6 0.08 达标 2017年第22周 17.5 0.96 达标 2017年第49周 16.2 0.13 达标 2017年第23周 16.8 0.10 达标 2017年第50周 16.8 0.10 | 达标 2017年第24周 16.6 0.19 达标 2017年第51周 16.1 0.09 达标 2017年第25周 16.7 0.07 达标 2017年第52周 16.4 0.09 达标 2017年第26周 17.0 0.08 达标 2017年第53周 17.5 0.11 达标 2017年第27周 17.4 0.07 达标 根据监测结果，颍河西华址坊断面COD、氨氮2017年监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准要求。 3、地下水 根据《漯河市环境监测年鉴》（2017年），漯河市浅层和中深层地下水pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮的均值分别为：7.52、231mg/L、454mg/L、1.02mg/L、0.028mg/L，各项指标均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。 4、声环境 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇井冈山路与纬八路交叉口东300米路南，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014），所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场勘查，区域声环境质量现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表7，敏感点分布图见附图2。 表7 本项目主要环境保护目标及保护级别 项目 环境保护目标 方位，距离 保护级别 地表水 颍河 N，5100m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 环境空气 住宅小区 E，8m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 何庄村 E，90m 漯河市精神病院 N，95m 五里岗村 SW，180m 漯河市技师学院 SE，550m 孟庙镇初级中学 S，150m 侯庄 NE，560m 八里村 N，710m 噪声 住宅小区 E，8m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 何庄村 E，90m 五里岗村 SW，180m 孟庙镇初级中学 S，150m 漯河市精神病院 N，95m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 地下水 区域浅层地下水 | / 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准 主要污染物控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 pH COD （mg/L） 总磷（mg/L） 氨氮（mg/L） BOD5 （mg/L） 总氮 （mg/L） 6～9 20 0.2 1.0 4.0 1.0 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 pH 总硬度 （mg/L） 挥发性酚类 （mg/L） 氨氮 （mg/L） 溶解性总固体 （mg/L） 6.5～8.5 450 0.002 0.5 1000 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) 24h平均 年平均 24h平均 年平均 24h平均 年平均 24h平均 年平均 150 60 80 40 150 70 75 35 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 1类标准 昼间[dB(A)]:55；夜间[dB(A)]:45 2类标准 昼间[dB(A)]:60；夜间[dB(A)]:50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 项目 执行标准 控制指标及标准限值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准 颗粒物 最高允许排放浓度为120mg/m3，排放速率为3.5kg/h（排气筒高度15m） 无组织排放源周界外浓度低于1.0mg/m3 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 COD≤150mg/L NH3-N≤25mg/L 沙北污水处理厂进水水质标准 COD≤500mg/L； NH3-N≤40mg/L 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目生活污水量为76.8m3/a，COD、氨氮产生量分别为0.0230t/a、0.0023t/a；经化粪池处理后， COD、氨氮排放浓度分别为150mg/L、25mg/L，排放量分别为0.0115t/a、0.0019t/a；废水经厂区预处理后排入漯河市沙北污水处理厂处理后，COD、氨氮排放浓度分别为50mg/L、5mg/L，排放量分别为0.0038t/a、0.0004t/a；废水最终汇入颍河，按照2019年颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定，则项目核定总量为COD排放量0.0015t/a，氨氮排放量0.00008t/a。 综上，项目生活污水汇入颍河后，废水排放量为76.8m3/a，核定总量为COD0.0015t/a，氨氮0.00008t/a。 因此，项目核定COD、氨氮排放总量分别为COD0.0015t/a，氨氮0.00008t/a。 |

建设项目工程分析

| 工艺流程简述： 生产工艺流程图如下： 生产工艺流程简述： （1）锯开下料：项目购进的板材原料分区堆放在项目区原料库，根据市场需求将板材锯开下料成相应的规格后进入下一工序。锯开下料过程产生的锯末粉尘通过中央除尘系统收集处理后排放，产生的边角料经收集后外售用于制造人造板。 （2）封边：利用封边皮对已成型部件四周的裸露部分进行包裹，避免板材因碰撞而损坏或因过量吸入水分而变形。本项目使用的封边胶为淀粉胶，使用过程中不产生有害废气。 （3）打孔：对板材边角进行打孔为装配工序准备。利用打孔机打出中心孔，孔径尺寸根据具体的产品确定。打孔过程产生的锯末粉尘通过中央除尘系统处理后排放，产生的边角料经收集后外售用于制造人造板。打孔完成后的门板送入覆膜工序，除门板外的其他已加工完成的板材送入成品库。 （4）门板覆膜：利用门板覆膜机将门板膜与已下料封边打孔完成的门板复合在一起，覆膜完成后送入成品库。本项目使用的覆膜胶为淀粉胶，使用过程中不产生有害废气。 主要污染因素 1、施工期污染因素 本项目系租用现有标准厂房，不牵涉土建施工。项目施工主要以安装布局机器设备，对环境污染影响较小，本次评价不再展开分析。 2、运营期污染因素 2.1 废气 （1）锯开下料、打孔等过程产生的粉尘 本项目主要废气污染物为粉尘，粉尘主要来源于板材锯开下料、打孔、侧孔等家具生产工序，项目锯开下料工序产生系数参考《工业源产排污系数手册》（2010修订）中2011锯材加工业产排污系数表，粉尘产生系数按0.321kg/m3计。项目板材用量约为518.4m3，粉尘产生量为0.166t/a；类比同类企业，打孔、侧孔工序粉尘产生系数约为0.0005t/m3，粉尘产生量为0.259t/a；则项目粉尘总产生量为0.425t/a，项目年工作300天，每天工作8小时，则工艺粉尘产生速率约为0.177kg/h。 （2）治理措施 本项目拟对木材加工车间内的开料、打孔、侧孔等位置安装集气罩，各点位分产经集气罩和抽风气管收集后，汇入排气总排管，送入末端布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放。本项目设置1套中央除尘系统（包括各工位集气罩、气管、排风支管、排风总管、1台末端布袋除尘器），工位集气罩和气管收集率为90%，中央除尘系统总风量约为5000m3，末端布袋除尘器除尘效率按90%计。 中央除尘系统： 本项目除尘系统由除尘主机（风机、布袋除尘器）、除尘管道、除尘插口组成。中央除尘系统的工作原理是在产尘区上方布设竖直的金属管道网络，且金属管道网络与除尘主机相连。由于风机的运转使管道内产生负压，从而吸收产尘区粉尘，粉尘通过管道进入布袋除尘器，含尘气流被布袋过滤，颗粒物被布袋阻隔后落入灰斗，处理后气体经15m高的排气筒排放。 本项目工艺粉尘处理及排放情况见下表。 表8 工艺粉尘处理及排放情况表 废气种类 排放参数 污染物名称 处理前 处理后 处理效率% | 评价标准 达标情况 高度（m） 排气 总量（m3/h） 排放速率 （kg/h） 排放浓度(mg/m3) 排放速率 （kg/h） 排放浓度(mg/m3) 排放速率 （kg/h） 排放浓度(mg/m3) 工艺粉尘 15 5000 颗粒物 0.177 35.4 0.0177 3.54 90 3.5 120 达标 本项目集气罩的收集效率在90%左右，将会有10%的粉尘以无组织形式排放。因此，本项目无组织粉尘产生量约为0.0425t/a（0.0177kg/h）。 2.2废水 1）废水源强 本项目无生产废水产生，主要废水为职工生活污水。 本项目职工8人，全年工作300d，该项目内部不设食宿，根据《给水排水设计手册（第二册）建筑给水排水》（第二版），工业企业职工用水量按40L/人▪d计，则厂区职工生活用水量为0.32m3/d，即96m3/a。污水排放系数取0.8，则本项目生活污水产生量为0.256m3/d*300d，即76.8m3/a。其中污染物产生情况分别为COD300mg/L，BOD5150mg/L、SS 250mg/L，NH3-N30mg/L。 项目用水及排水量见下表。 表9 本项目用水及排水量 序号 用水类型 用水定额 数量 日用水量(m3/d) 年用水量(m3/a) 日排水量 (m3/d) 年排水量(m3/a) 1 生活用水 40L/(人∙d) 8人 0.32 96 0.256 76.8 合计 0.32 96 0.256 76.8 项目水平衡见下图。 图3 项目营运期水平衡图（单位：m3/d） 2） 废水污染防治措施 根据企业提供资料，厂房内不设置洗手间，员工如厕依托院内公厕，经现场踏勘，厂区院内公厕配套建设有化粪池，本项目员工产生的生活污水经现有化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市沙北污水处理厂进水要求，由市政污水管网排入漯河市沙北污水处理厂再处理，达标后排入塔河，最终排入颍河。 2.3、固体废物 本项目产生的固废主要为生产过程中袋式除尘器收集粉尘、锯开下料、打孔等的边角料以及职工生活垃圾。 生产固废 袋式除尘器收集粉尘：木工车间锯开下料、打孔等过程中产生的粉尘量约为0.425t/a，粉尘处理效率99%，则收集粉尘量为0.383t/a，则项目袋式除尘器收集的粉尘量合计为0.383t/a，收集的粉尘外售。 边角料：生产车间锯开下料、打孔等过程产生木材边角料约为2t/a，为一般固废，经收集后外售。 生活垃圾 项目劳动定员为8人，每人每天产生生活垃圾量按1kg计算，则生活垃圾产生量约为8kg/d，年产生量为2.4t/a。 2.4、噪声 项目生产过程中推台锯、开料机、封边机、打孔机、风机等生产设备均会产生一定噪声，根据同类企业的车间内噪声值的经验数据，其噪声声压级见下表。 表10 主要产噪设备噪声声压级 序号 设备名称 噪声值dB(A) 数量（台/套） 备注 1 推台锯 95 1 减振、隔声 2 开料机 85 2 减振、隔声 3 封边机 75 3 减振、隔声 4 打孔机 80 1 减振、隔声 5 侧孔机 80 1 减振、隔声 6 覆膜机 75 1 减振、隔声 7 空压机 90 1 消声、减振、隔声 |
| --- | --- |

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大气污染物 | 生产过程 | 粉尘（有组织） | 35.4mg/m3 | 0.425t/a | 3.54mg/m3 | 0.0425t/a |
|  |  | 粉尘（无组织） | 0.0425t/a（0.0177kg/h） | 0.0425t/a（0.0177kg/h） |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 76.8m3/a | 76.8m3/a |
|  |  | COD | 300mg/L | 0.023t/a | 150mg/L | 0.0115t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L | 0.0115t/a | 80mg/L | 0.0061t/a |
|  |  | SS | 250mg/L | 0.0192t/a | 100mg/L | 0.0077t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.0023t/a | 25mg/L | 0.0019t/a |
| 固体废物 | 生产过程 | 收集粉尘 | 0.383t/a | 0t/a |
|  |  | 边角料 | 2t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.4t/a |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要来自生产设备，噪声源强为75～95dB(A)。经采取厂房密闭隔声、基础减振等降噪措施，并经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 项目租赁现有厂房进行生产，四周无特殊要求的生态保护点，因此工程建设对当地生态环境影响不大。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租赁现有厂房进行生产，主要涉及设备安装，因此不再对项目施工期环境影响进行分析。

营运期环境影响分析： 项目营运期污染因子主要为废水、废气、噪声及固体废弃物。 1废水 1.1废水源强及治理措施 根据工程分析，本项目职工生活污水产生量为76.8m3/a，其中污染物产生情况分别为COD300mg/L，BOD5150mg/L、SS 250mg/L，NH3-N30mg/L，依托厂区院内公厕现有配套建设化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市沙北污水处理厂进水要求，由市政污水管网排入漯河市沙北污水处理厂再处理，达标后排入塔河，最终排入颍河。 据调查，漯河市沙北污水处理厂目前收水量为10万t/d左右，其全厂设计处理规模为12万t/d，剩余余量为2万t/d，本项目建成后产生的废水量为0.256m3/d，该污水处理厂完全可以接纳本项目污水排放。因此，项目产生的生活污水经厂区化粪池处理后，由厂区总排口经市政污水管网排入漯河市沙北污水处理厂再处理，最终排入颍河，对周围地表水环境影响较小。 1.2 废水排放情况 项目产生的生活污水经化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市沙北污水处理厂进水要求，项目废水产生及排放情况如下： 表11 项目生活污水污染物产生及排放情况一览表 污染物名称 COD BOD5 SS NH3-N 排水量 0.256m3/d，76.8m3/a 化粪池处理前 产生浓度（mg/L） 300 150 250 30 产生量(t/a) 0.0230 0.0115 0.0192 0.0023 化粪池处理后 排放浓度（mg/L） 150 80 100 25 排放量(t/a) 0.0115 0.0061 0.0077 0.0019 漯河市沙北污水处理厂处理后 排放浓度(mg/L) 50 10 10 5 排放量(t/a) 0.0038 0.0008 0.0008 0.0004 进入颍河水体降解 排放浓度(mg/L) 20 - - 1.0 排放量(t/a) 0.0015 - - 0.00008 ▲项目废水排放总量分析 由表11知：项目生活污水量为76.8m3/a，COD、氨氮产生量分别为0.0230t/a、0.0023t/a；经化粪池处理后， COD、氨氮排放浓度分别为150mg/L、25mg/L，排放量分别为0.0115t/a、0.0019t/a；废水经厂区预处理后排入漯河市沙北污水处理厂处理后，COD、氨氮排放浓度分别为50mg/L、5mg/L，排放量分别为0.0038t/a、0.0004t/a；废水最终汇入颍河，按照2019年颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定，则项目核定总量为COD排放量0.0015t/a，氨氮排放量0.00008t/a。 综上，项目生活污水汇入颍河后，废水排放量为76.8m3/a，核定总量为COD 0.0015t/a，氨氮0.00008t/a。 2 废气 2.1 达标性分析 1）有组织粉尘 根据工程分析，本项目主要废气污染物为粉尘，主要来源于板材锯开下料、打孔、侧孔等家具生产工序，其中有组织粉尘产生量为0.425t/a（0.177kg/h），无组织粉尘产生量为0.0425t/a（0.0177kg/h）。本项目产生的有组织粉尘经中央除尘系统配套的收集装置收集后，送入袋式除尘器处理，处理达标后经1根15m排气筒排放，经处理后，项目粉尘排放浓度为3.54mg/m3，排放速率为0.0177kg/h，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物二级标准排放浓度≤120mg/m3、排放速率为3.5kg/h（15m排气筒）的要求。 2）无组织粉尘 本项目生产车间产尘点位较多，部分未被收集的粉尘以无组织形式排放，排放速率为0.0177kg/h，由于木屑粒径比重较大，大部分在车间内沉降。由于无组织排放量较少，可通过安装排风扇等机械排风设施来加强局部通风，加强职工个人防护，为进一步降低无组织粉尘影响，评价提出以下措施： （1）及时清扫沉降在地面的粉尘，并洒水降尘，避免二次扬尘影响； （2）加强除尘设备的设备管理，定期进行检查，保证设备的正常运行； （3）在厂房的周围及道路两旁等凡是能绿化的地带尽量种植乔木、灌木和草坪，加强厂区周围环境的绿化，减少无组织废气对外环境的影响。 2.2 评价等级及评价范围 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表12 评价工作等级依据 评价工作等级 评价工作分级依据 一级 Pmax≧10% 二级 1%≦Pmax<10% 三级 Pmax<1% （3）污染源参数 表13 有组织源参数调查清单 污染源名称 排气筒底部 中心坐标(o) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物名称 排放 速率 单位 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 (m/s) 生产车间粉尘 113.998723 33.619676 57.0 15.0 0.5 20 44.21 TSP 0.0177 kg/h 表14 面源参数调查清单 污染源名称 坐标 海拔高度/m 矩形面源 污染物 排放 速率 单位 X Y 长度 宽度 有效高度 厂区生产车间 113.998903 33.619790 57 50 28 8 TSP 0.0177 kg/h 本次预测相关参数及选项见下表： 表15 估算模式参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 25 最高环境温度/℃ 43.2 最低环境温度/℃ -16 是否考虑地形 考虑地形 □是 ☑否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ☑否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 粉尘（TSP）采用GB3095-2012中二级标准TSP日均三倍值。 （4）评价工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax预测结果如下： 表16 污染物最大地面浓度和占标率Pmax计算结果表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) 无组织粉尘 TSP 900.0 19.416 2.16 车间粉尘 TSP 900.0 1.4656 0.16 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为无组织排放的粉尘，Pmax值为2.16%，Cmax为0.16ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测与评价。 2.3大气有组织污染源影响分析 本次评价将采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式对有组织排放污染物的环境影响进行预测。预测结果见表17。 表17 有组织排放预测结果 下方向距离(m) 车间粉尘 浓度（ug/m3） 占标率（%） 100 0.65526 0.07 200 0.45929 0.05 300 0.31575 0.04 400 0.22867 0.03 500 0.17453 0.02 600 0.13164 0.01 700 0.11369 0.01 800 0.095424 0.01 900 0.081624 0.01 1000 0.070897 0.01 1500 0.0409 0 2000 0.02753 0 2500 0.020202 0 下风向最大距离（40m） 1.4656 0.16 由以上估算预测结果可知，本项目有组织污染源排放的污染物颗粒物的最大落地浓度为1.4656ug/m3，最大占标率为1.6%。因此，项目对周围环境空气影响较小。 2.4 大气无组织污染源环境影响分析 本次评价将采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模的估算模式对无组织排放污染物的环境影响进行预测，预测结果见表18。 表18 无组织排放预测结果 下方向距离(m) 生产车间无组织粉尘 TSP浓度（ug/m3） TSP占标率（%） 100 4.6819 0.52 200 1.7999 0.2 300 1.0285 0.11 400 0.69258 0.08 500 0.50989 0.06 600 0.39743 0.04 700 0.32169 0.04 800 0.26787 0.03 900 0.22793 0.03 1000 0.19729 0.02 1500 0.11322 0.01 2000 0.07638 0.01 2500 0.056338 0.01 下风向最大距离（26m） 19.416 2.16 由上表可知，项目周界外无组织粉尘最大地面浓度为19.416ug/m3，占标率2.16%，无组织粉尘的量非常小，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。因此项目排放的无组织粉尘对周围大气环境影响较小。 2.5 污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则•大气环境》（HJ2.2-2018）第8.1.2条“二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，本项目为二级评价，不再进行进一步预测与评价、不再计算大气环境防护距离。结合工程分析，本项目大气污染物有组织排放量、大气污染物无组织排放量、大气污染物年排放量见下表。 表19 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 1 生产车间 颗粒物 3.54 0.0177 0.0425 有组织排放合计 颗粒物 0.0425 表20 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方标准 年排放量/ （t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 / 生产（下料、打孔） 颗粒物 车间密闭 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1.0 0.0425 无组织排放合计 颗粒物 0.0425 表21 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 0.085 2.6环境空气预测结论 项目运行时生产车间排气筒颗粒物最大落地浓度为1.4656ug/m3，最大占标率为1.6%，最大落地浓度距离排气筒的距离为40m，无组织颗粒物最大落地浓度为19.416ug/m3，占标率2.16%，最大落地浓度在距离排放源约26m的位置，未超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物周界浓度限值（1mg/m3）的10%，对周围大气环境的影响可以接受。 综上所述，项目营运期废气污染物经过采取上述处理措施后，均可以达标排放，对周围大气环境影响较小。 3噪声 3.1源强分析 本项目主要噪声源为推台锯、开料机、封边机、打孔机、风机等设备运行时产生的机械噪声，源强为75~95dB（A）。 为保证厂界噪声达标排放，降低对周边声环境质量的影响，评价建议企业对本工程设备采取以下噪声防治措施： ①在设备选型要选取低噪声类型，并加强设备的巡检和维护，定时加注润滑油，防止因维护不及时造成异常机械摩擦噪音。 ②对生产车间进行合理布置，将各工序分开，利用距离衰减及车间墙壁的隔声作用，最大限度的降低噪声的不利影响。 ③对空压机等高噪声源设备安装减振垫及消声装置。 ④对主要生产设备配套电机应根据实际情况安装隔声罩。 ⑤加强厂区及厂界的绿化，绿化带可选择一些较好的隔声树种。 ⑥加强员工素质教育培训，生产操作中文明作业，减少人为因素噪声污染问题。 采取了上述措施后，各排放点噪声源强可降低20~25分贝，降噪效果明显。项目噪声产生情况及治理后噪声值见下表。 表22 项目主要噪声源源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 序号 设备名称 噪声值dB(A) 数量（台/套） 治理措施 治理后噪声值dB(A) 1 推台锯 95 1 减振、隔声 70 2 开料机 85 2 减振、隔声 65 3 封边机 75 3 减振、隔声 55 4 打孔机 80 1 减振、隔声 60 5 侧孔机 80 1 减振、隔声 60 6 覆膜机 75 1 减振、隔声 55 7 空压机 90 1 消声、减振、隔声 65 3.2预测方法 根据本工程主要噪声设备的分布状况和源强，计算出各声源对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下： 1）点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； 2）噪声源叠加公式 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 3）噪声预测结果 根据项目噪声源的降噪叠加，对四周厂界昼间噪声排放量进行预测计算，项目厂界噪声预测结果统计分析见表23。 表23 项目厂界噪声预测结果统计分析一览表 设备名称 降噪后叠加值（dB(A)) 预测点 噪声源中心距厂界距离(m) 厂界贡献值(dB(A)) 标准值(dB(A)) 车间设备 73.57 东厂界 10 53.57 昼间：60 南厂界 5 59.59 北厂界 6 58.01 西厂界 5 59.59 住宅小区 8 55.51 何庄村 90 34.49 五里岗村 180 28.46 孟庙镇初级中学 150 30.05 漯河市精神病院 95 34.02 昼间：55 根据企业提供资料，项目采用一班制工作制度，只在昼间进行运行。由上表知，项目主要高噪声设备采取厂房密闭隔声、安装减振基础，并加强日常维护管理等降噪措施，经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准的要求，离本项目最近的敏感点东侧住宅小区声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类昼间标准要求，本项目北侧95m处的漯河市精神病院声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类昼间标准要求，项目建设运行对周围声环境影响较小。 4、固废 本项目产生的固废主要为生产过程中袋式除尘器收集粉尘、锯开下料、打孔等的边角料以及职工生活垃圾。 生产固废 袋式除尘器收集粉尘：项目袋式除尘器收集的粉尘量合计为0.383t/a，收集的粉尘外售。 边角料：生产车间锯开下料、打孔等过程产生木材边角料约为2t/a，为一般固废，经收集后外售。 生活垃圾 项目职工生活垃圾产生量约为8kg/d，年产生量为2.4t/a，经收集后送往生活垃圾处理场统一处理。 采取以上措施后，运营期固体废物均能做到合理的处理处置，不会对环境产生二次污染。 5、项目环保投资及竣工验收一览表 项目总投资150万元，其中环保投资约为6万元，占总投资的4%，本项目环保投资概算见表24。 表24 项目环保投资及竣工验收一览表 污染源 治理及保护措施 环保设施 及数量 （验收内容） 环保投资 （万元） 验收标准 废水 生活污水 项目生活污水院内内化粪池，处理后进入沙北污水处理厂再处理，最终排入颍河 1座化粪池 （依托现有） / 满足《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）表4二级标准及漯河市沙北污水处理厂进水要求 废气 粉尘（有组织） 1套中央除尘系统（除尘主机（风机、布袋除尘器）、除尘管道、除尘插口组成）+1根15m高排气筒 1套中央除尘系统+1根15m高排气筒 3 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的要求 粉尘（无组织） 加强设备日常管理与维护，保持车间通风，及时清扫地面并加强职工个人防护 车间加装4套排风扇 0.5 固废 袋式除尘器收集粉尘 分类收集暂存后外售 收集后外售 0.5 零排放 边角料 生活垃圾 收集后交由环卫部门处理 垃圾箱若干 噪声 设备噪声 基础减震、厂房隔声等 / 2 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类 合计： 6 /

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 粉尘（有组织） | 1套中央除尘系统（除尘主机（风机、布袋除尘器）、除尘管道、除尘插口组成）+1根15m高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的要求 |
|  |  | 粉尘（无组织） | 加强设备日常管理与维护，保持车间通风，及时清扫地面并加强职工个人防护 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、NH3-N | 项目生活污水依托院内化粪池，处理后进入沙北污水处理厂再处理，最终排入颍河 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）表4二级标准及漯河市沙北污水处理厂进水要求 |
| 固 体 废 物 | 生产 过程 | 袋式除尘器收集粉尘 | 分类收集暂存后外售 | 零排放 |
|  |  | 边角料 |  |  |
|  | 生活 垃圾 | 生活垃圾 | 收集后交由环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来自生产设备，噪声源强为75～95dB(A)。经采取厂房密闭隔声、基础减振、安装消音器等降噪措施，并经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目租赁现有厂房进行生产，不进行基础土建施工，项目主要涉及设备安装，对生态环境影响较小。 |

结论与建议

环评结论： 1、项目概况 漯河市明莱家具有限公司年加工1200套板式衣柜项目位于漯河市郾城区孟庙镇井冈山路与纬八路交叉口东300米路南，总投资150万元，租赁现有厂房，主要生产板式衣柜，建成后年产1200套板式衣柜。 2、项目产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目设备、工艺和生产能力均未被列入当前国家有关产业政策界定的限制类和淘汰类目录，属允许类，且已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目代码：2019-411103-21-03-009170。因此该项目建设符合国家产业政策。 3、项目选址可行性 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇井冈山路与纬八路交叉口东300米路南，租赁胡广亮现有厂房，根据漯河市国土资源局孟庙镇国土资源所提供的证明（见附件）可知，项目用地为建设用地；由漯河市郾城区孟庙镇人民政府出具的证明（见附件）知：该项目的建设符合孟庙镇总体规划。综上，本项目用地性质合法，项目建设符合规划，项目选址合理可行。 4、环境影响分析与防治措施结论 （1）废水 项目废水主要为生活污水。项目产生的生活污水经化粪池处理后，COD、氨氮排放浓度分别为150mg/L、25mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市沙北污水处理厂进水要求，经市政污水管网排入漯河市沙北污水处理厂再处理，最终排至颍河。 本项目污染物排放总量应做如下控制：总量控制指标按照2018年颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定，则项目核定总量为COD0.0015t/a，氨氮0.0008t/a。 综上，本项目所产生的废水对地表水环境影响较小。 （2）废气 1）有组织粉尘 根据工程分析，本项目主要废气污染物为粉尘，主要来源于板材锯开下料、打孔、侧孔等家具生产工序，其中有组织粉尘产生量为0.425t/a（0.177kg/h），无组织粉尘产生量为0.0425t/a（0.0177kg/h）。本项目产生的有组织粉尘经中央除尘系统配套的收集装置收集后，送入袋式除尘器处理，处理达标后经1根15m排气筒排放，经处理后，项目粉尘排放浓度为3.54mg/m3，排放速率为0.0177kg/h，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物二级标准排放浓度≤120mg/m3、排放速率为3.5kg/h（15m排气筒）的要求。 2）无组织粉尘 本项目生产车间产尘点位较多，部分未被收集的粉尘以无组织形式排放，由于木屑粒径比重较大，大部分在车间内沉降，经加强车间通风后，无组织颗粒物最大落地浓度为19.416ug/m3，占标率2.16%，最大落地浓度在距离排放源约26m的位置，未超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物周界浓度限值（1mg/m3）的10%，对周围大气环境的影响可以接受。 （3）噪声 本项目噪声主要来自生产设备，噪声源强为75～95dB(A)。经采取厂房密闭隔声、基础减振、部分设备安装消声器等降噪措施，并经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 （4）固体废物 本项目固废包括袋式除尘器收集粉尘、锯开下料、打孔等的边角料以及职工生活垃圾，其中袋式除尘器收集粉尘、锯开下料、打孔等的边角料经厂区内集中收集后外售综合利用；对于职工生活垃圾，设若干垃圾箱暂存，并委托环卫部门统一清运处理。 项目产生的固废在落实各项评价建议措施前提下，均得到合理处置，不外排。 二、环评建议 1、严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 2. 加强对设备的维护，做好设备降噪工作，减轻机械噪声对环境的影响。 3.加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识，建立健全的各项规章制度，注意正确的操作规程。避免因操作失误造成的安全事故和环境影响。 4．严格落实废气污染防治措施，确保污染防治措施的落实到位。 5．对项目产生的固废要分类收集处理，避免对周边环境产生不利影响。 综上所述，漯河市明莱家具有限公司年加工1200套板式衣柜项目符合国家产业政策，厂址用地性质为建设用地，项目选址可行。该项目建设在认真落实各项污染防治措施，认真执行环境保护“三同时”制度的基础上，污染物可实现达标排放，能够达到环境保护的要求。从环境保护角度分析，该项目建设是可行的。

# Text boxes

G  废气

W  废水

N  噪声

S  固废

成品

N

N、G

N

N、G、S

门板覆膜

打孔

图2        项目运营期工艺流程及产污环节示意图

成品

封边

锯开下料

职工生活

板材入场

0.064

0.32

0.256

达标外排

沙北污水处理厂

0.256

0.256

化粪池