建设项目环境影响报告表

项目名称： 年加工10万个纸箱和40吨塑料餐盒项目

建设单位：      漯河市郾城区喜多多包装制品厂

国家环境保护部制

2019年3月

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工10万个纸箱和40吨塑料餐盒项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河市郾城区喜多多包装制品厂 |
| 法人代表 | 周阿冲 | 联系人 | 周阿冲 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区龙城镇回马村 |
| 联系电话 | 15839561818 | 传真 | / | 邮编 | 462300 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区龙城镇回马村东5组钱庄路口 |
| 立项审批部门 | 漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会 | 批准文号 | 2018-411103-41-03-077196 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改 | 行业代码 | C2926 塑料包装箱及容器制造 C2231 纸和纸板容器制造 C2319 包装装潢及其他印刷 |
| 占地面积（m2） | 3200 | 绿化面积（m2） | 25 |
| 总投资 （万元） | 20 | 环保投资 （万元） | 3.2 | 占总投资 比例（%） | 16 |
| 评价经费 （万元） | —— | 预期投产日期 | 2019年4月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 漯河市郾城区喜多多包装制品厂经营范围纸质包装制品、塑料包装制品等的加工、销售，拟投资20万元建设年加工10万个纸箱和40吨塑料餐盒项目。 项目厂址位于漯河市郾城区龙城镇回马村东5组钱庄路口，该公司共有厂房1000m2（租赁原有闲置厂房600m2、并新建400m2厂房），项目已于2018年建成投运。由于该项目属于未批先建，漯河市郾城区环境保护局已经依法对该项目进行了处罚〔郾环罚决字（2019）第6号〕（详见附件8），漯河市郾城区喜多多包装制品厂按照处罚决定，缴纳了相应罚款（罚款缴纳单详见附件8），并依法申请补办本项目环评手续。 受漯河市郾城区喜多多包装制品厂委托，河南九州环保工程有限公司承担了该项目环境影响评价工作（委托书见附件1）。根据国家环境保护部令第44号文《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订）：对照“十八”类第47条“塑料制品制造”，“人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；以再生塑料为原料的；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”为报告书类别，“其他”为报告表类别；本项目塑料餐盒不涉及有毒原材料，不使用再生塑料为原料，无电镀和喷漆工艺，因此确定评价类别为环境影响报告表。项目纸箱印刷加工生产属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订）中“十一”类第29条“纸制品制造中的其他”为登记表类别；“十二”类第30条“印刷厂；磁材料制品的全部”为报告表类别。综上，确定本项目评价类别为环境影响报告表。 我公司在对项目厂址及周围进行现场勘察及收集有关资料分析的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，为项目决策、设计、建设和环境管理提供科学依据。 2、工程建设内容及规模 项目规模：项目建成后，预计可年产纸箱10万个及塑料餐盒40吨。 建设内容：项目总建筑面积为1190平方米，厂区主要包括生产车间、办公区等。项目主要构筑物见表下表。 表1 项目主要构筑物一览表 分类 工程名称 工程规模 备注 主体 工程 1#生产车间 1F，600m2 砖混结构，用作纸箱生产（租赁） 2#生产车间 1F，200m2 砖混结构，用作塑料餐盒生产（新建） 3#生产车间 1F，200m2 砖混结构，用作塑料餐盒生产（新建） 辅助 工程 办公区 1F，120m2 砖混结构，4间，每间30m2（新建） 门卫室 1F，60m2 砖混结构，2间，每间30m2（新建） 卫生间 1F，10m2 砖混结构（新建） 3、主要生产设备 项目主要设备清单见下表。 表2 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 台数 纸箱生产线 1 印刷机 2600/400型 1 2 切割机 / 1 3 封边机（钉箱机） DXJ-1400型 1 4 粘箱机 2600型 1 塑料餐盒生产线 1 吸塑机 HY-610-620B 3 2 片裁机 / 3 4、主要原辅材料消耗 本项目所需主要原辅材料及能源消耗见下表。 表3 主要原辅材料消耗情况一览表 序号 原材料类型 年用量 来源 备注 1 PVC片材 40.5t 外购 原材料 2 瓦楞纸板 10万m2 外购 原材料 3 水性油墨 1.5t 外购 桶装，25kg/桶 4 淀粉胶 0.3t 外购 桶装，25kg/桶 5 装订扁丝 0.24t 外购 箱装，20kg/箱 12 水 195m3 自备井 / 13 电 9600kwh 市政电力管线 / 淀粉胶：本剂是以玉米淀粉为主要原料，主要用于纸箱、瓦楞纸板等行业，本剂可以代替沿用已久的碱性泡花碱（即水玻璃）粘合剂，其特性为：粘结强度高、纸板挺度大、不吸潮变软、无腐蚀，且使用过程中安全环保无废气。 水性油墨：①水性油墨：由水溶性高分子树脂、颜料和表面活性剂组成，不含乙酸乙酯、乙醇、苯系物等挥发性有机溶剂。本项目水性油墨具有无毒的特性，溶剂为水。 5、产品方案 本项目主要产品为一次性塑料餐盒及纸箱，年产量分别为40吨、10万个。 6、劳动定员及工作制度 项目劳动定员17人，均不在厂内食宿，年工作300天，实行1班制，每天工作8小时。 7、公用工程 （1）供电：本项目供电由市政电网提供。 （2）供水：本项目供水由厂区自备水井提供。 （3）排水：厂区实行雨污分流排水体系，厂区雨水就近排入本工程附近雨水管网；生活污水经过化粪池收集处理后用于周围农田灌溉。 8、产业政策符合性分析 经查阅，根据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类的产业，为允许类项目。本项目已在漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会备案，项目代码：2018-411103-41-03-077196，项目备案见附件2。因此，本项目符合产业政策。 9、项目规划选址合理性分析 本项目位于漯河市郾城区龙城镇回马村东5组钱庄路口，根据漯河市郾城区龙城镇人民政府及漯河市国土资源局龙城镇国土资源所出具的证明，项目所占土地为建设用地，项目拟选址位置符合龙城镇土地利用总体规划。根据漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会出具的入驻证明，该项目符合集聚区总体规划，准予入驻。 |
| 与本项目有关的原有污染情况和主要环境问题 本项目已建成投产，存在与本项目有关的原有污染。 一、原有污染源分析 1、废气：本项目生产过程中的印刷工序及吸塑过程产生的有机废气，有机废气经集气罩收集后通过UV光氧催化设备处理后+15m高排气筒排放。 2、废水：项目废水主要是生活废水，经厂区内化粪池收集处理后用于周围农田灌溉。 3、噪声：噪声主要来源于生产设备，噪声源产生的噪声值一般在70~80dB(A)之间。经采取基础减振、隔声措施及一定距离衰减后达标排放。 4、固废：本项目产生的固体废物主要是生产过程中产生边角料、不合格产品、工作人员产生的生活垃圾、废抹布，收集后定期外售综合利用；废油墨桶在厂区暂存后，由原厂家回收使用。 二、存在环境问题 1、厂区车间内物品摆放较乱。 三、整改措施 1、建议厂区对车间、仓库等地存放物品摆放整齐。 2、厂区车间内设置专门的一般工业固废临时储存点，生产过程中产生的各类固体废物在厂区分类暂存后定期清运或回收。固体废物储存应选择不易破损、变形及老化的容器，容器外贴标签对储存废物进行明确的分类。 |

# 建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24′~33°59′，东经113°27′~114°17′，全境东西长77.3 km，南北宽63.7km，总面积2617km2，占河南省总面积的1.6%，其中市区位于东经114°01′，北纬33°33′，距省会郑州145km。 郾城区隶属漯河市，位于河南省中部偏南，总面积413km2。东与西华、商水县接壤，南与西平、上蔡县毗邻，西连舞阳、襄城县、北靠临颍县。郾城区交通方便，京广铁路、G107国道纵贯南北，漯平、漯周铁路分别向西、向东横贯全境，S238洛（阳）界（首）公路贯穿东西。 项目选址位于漯河市郾城区龙城镇回马村。项目西北侧距回马村居民最近距离为40m，西侧距回马村居民最近距离为42m，东侧距回马村居民30m；南侧距钱庄村居民27m。项目地理位置图见附图1，周围环境示意图见附图4。 2、地形、地质、地貌 漯河市郾城区地势平坦，局部低洼，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西向东南缓降，自然坡度为0.3‰，海拔高度在57～62m之间。规划区范围内断裂构造发育，各断裂在断生界时期都有不同程度的继承性活动。郾城区属于六度烈度区，虽然区内断裂活动较为频繁，但其引起的地震频率、震级较为稳定，属于较稳定的工程地质区。 项目位于漯河市郾城区龙城镇回马村，区内无不良地质现象，适宜项目建设。 3、气候与气象 漯河市位于暖温带的南部边缘地区，属于温暖过渡性季风气候。《河南省自然综合区划》将其划为“温暖半湿润区”。一年当中，冷暖四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。 全市累年平均降水量为749.7－845.2mm，年均降水量适中，但降水的年际变化不大，年内时空分布不均匀。一般是冬春降水少、夏秋降水多，并且雨量多集中于7、8两个月内。年平均降水相对变化率为22%，年最大一次降水量高达725mm（舞阳县1975年8月3日）。历年来4-10月最大无降水日数是30-71天。 年主导风向为NE，风频9%，次主导风向为N、NNE、S，风频8%，全年静风频率为15%，年平均风速2.4m/s。冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级，较少大风天气出现。漯河市风玫瑰图如下图。 图1 漯河市全年风频玫瑰图 4、水文与流域 （1）地表水 漯河市位于沙颍河中游，沙、澧、颍河横贯全境，过（入）境河道多年平均径流量为26.9亿m3/a（另有白龟山水库十支渠来水0.11亿m3/a）。经计算全年自产地表水径流量多年平均为3.75亿m3/a，浅层地下水资源量4.737亿m3/a，扣除重复水量1.267亿m3/a，全市水资源总量为7.22亿m3，人均358.8m3，低于全省人均368m3水平。漯河境内河流分为沙颍河水系、汾泉河水系河洪汝河水系三大水系，以沙颍河水系为主，是淮河的较大支流。沙颍河水系河流主要包括沙河、澧河、唐河、马子河、灰河、颍河、吴公渠、清潩河、尧河和马拉河等河流；汾泉河水系河流主要包括汾河和黑河两条河流；洪汝河水系在漯河市境内主要有三里河和唐江河两条河流。本项目所在地河流水体为颍河。 （2）地下水 漯河市地处黄淮冲积平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，含水层较多，因而水文地质条件较好。0～90m水文地质条件，可分为上下部分，上部（0～30m处）发育较多的澧河床相，岩性以中细砂为主，次为中砂、粉砂，局部为砾石。从南到北有四个较为明显的河床相沉积：陈岗—唐江河河床；三里桥—马夫张—干河陈—后谢；丁湾—干河陈—金盆赵；五里庙—铸造厂—龙塘。以上四个河床相对漯河市区影响较大，单井涌水量达40～60m3/h。深度70～90m，在市区南部马夫张—小存铺—后谢一带有较为发育的河床相沉积，岩性以细中砂为主，次为砾石、粉砂等。市区地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5、地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区，该区土层分布均一，厚度变化不大，强度稳定，上部遍布一层钙质胶结的硬壳层，宜作建筑场地，持力层承载力达150～200kPa。Ⅱ类地区分布在老城区，因受人类活动影响，土层分布不均，上面杂填土分布较广，其持力层承载力为100～150kPa。Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。由于受沙河、澧河泛滥冲积的影响，土层分布不均，厚度变化大，含沙量大，有机质含量高，为不良工程场地，持力层承载力为80～120kPa。市区地震基裂度为六度。 6、生态环境 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已不存在，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。 项目区域地表1km范围内无需要特殊保护的珍稀动植物种类。 7、与漯河市城市总体规划（2012-2030）相符性分析 （1）规划年限：2012~2030； （2）规划范围： ①市域城镇规划：漯河市域，包括两县三区，即下辖临颍县、舞阳县以及源汇区、郾城区和召陵区，面积2617km2。 ②城市规划区：漯河市城市规划区，包括现状城区7个街道办事处以及城区外围的1个国家漯河经济技术开发区、5个建制镇、4个乡镇所在辖区范围，用地面积约548km2。 ③中心城区：漯河市中心城区，西边界以京广高铁线以西3km为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区）； “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带； “一基地”：裴城生态农业基地。 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、沙北、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 本项目位于漯河市郾城区龙城镇回马村，在市域城镇规划范围内。根据漯河市郾城区龙城镇人民政府及漯河市国土资源局龙城镇国土资源所出具的证明，项目所占土地为建设用地，项目拟选址位置符合龙城镇土地利用总体规划。根据漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会出具的入驻证明，该项目符合集聚区总体规划准予入驻。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 环境空气质量状况 项目环境空气质量现状评价采用漯河市环境保护局发布的2017年漯河市环境质量状况公报中数据，漯河市环境空气主要监测因子为细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧（8小时），漯河市区全年平均值浓度分别为：64µg/m3、116µg/m3、15µg/m3、36µg/m3、1µg/m3、100µg/m3，其中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）年均值不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，所以项目所在区域环境质量不达标。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域地表水体为颍河。颍河功能区划为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价引用河南省环境保护厅网站公布的河南省地表水环境责任目标断面水质周报中颍河西华址坊断面2017年全年的监测数据，监测结果见下表。 表4 2017年颍河西华址坊断面监测结果 单位：mg/L 监测时间 COD 氨氮 达标情况 监测时间 COD 氨氮 达标情况 2017年第1周 17.5 0.24 达标 2017年第28周 16.8 0.25 达标 2017年第2周 17.1 0.34 达标 2017年第29周 16.4 0.09 达标 2017年第3周 17.6 0.26 达标 2017年第30周 16.5 0.16 达标 2017年第4周 18.4 0.48 达标 2017年第31周 16.4 0.08 达标 2017年第5周 18.2 0.30 达标 2017年第32周 16.0 0.22 达标 2017年第6周 18.0 0.21 达标 2017年第33周 16.3 0.19 达标 2017年第7周 18.9 0.21 达标 2017年第34周 17.0 0.33 达标 2017年第8周 18.8 0.16 达标 2017年第35周 16.8 0.21 达标 2017年第9周 19.1 0.17 达标 2017年第36周 16.5 0.16 达标 2017年第10周 19.0 0.07 达标 2017年第37周 16.5 0.25 达标 2017年第11周 18.1 0.08 达标 2017年第38周 17.2 0.46 达标 2017年第12周 18.0 0.08 达标 2017年第39周 16.6 010 达标 2017年第13周 18.6 0.08 达标 2017年第40周 16.9 0.80 达标 2017年第14周 18.2 0.09 达标 2017年第41周 17.4 0.82 达标 2017年第15周 18.2 0.12 达标 2017年第42周 17.3 0.42 达标 2017年第16周 18.2 0.10 达标 2017年第43周 17.8 0.38 达标 2017年第17周 18.7 0.11 达标 2017年第44周 17.7 0.13 达标 2017年第18周 19.2 0.12 达标 2017年第45周 14.0 0.27 达标 2017年第19周 19.1 0.13 达标 2017年第46周 14.0 0.27 达标 2017年第20周 18.2 0.13 达标 2017年第47周 16.0 0.23 达标 2017年第21周 17.5 0.10 达标 2017年第48周 15.6 0.08 达标 2017年第22周 17.5 0.96 达标 2017年第49周 16.2 0.13 达标 2017年第23周 16.8 0.10 达标 2017年第50周 16.8 0.10 达标 2017年第24周 16.6 0.19 达标 2017年第51周 16.1 0.09 达标 2017年第25周 16.7 0.07 达标 2017年第52周 16.4 0.09 达标 2017年第26周 17.0 0.08 达标 2017年第53周 17.5 0.11 达标 2017年第27周 17.4 0.07 达标 根据监测结果，颍河西华址坊断面COD、氨氮2017年监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准要求。 3、声环境质量现状 根据噪声适用区划分，拟建项目所在区域为2类区。项目建设区声环境质量现状较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求，该区域声环境现状良好。 4、地下水环境质量现状 根据《漯河市环境监测年鉴》（2017年），漯河市浅层和中深层地下水pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮的均值分别为：7.52、231mg/L、454mg/L、1.02mg/L、0.028mg/L，各项指标均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目周边无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等环境敏感对象，总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能。其主要环境保护目标如下表： 表5 主要环境保护目标 序号 环境因素 保护目标 方位 距离 保护级别 1 环境空气 声环境 回马村 NW 40m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 W 42m E 30m 钱庄村 S 27m 2 地表水环境 颍河 N 8900m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水水质标准 3 地下水环境 区域浅层地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 项目 执行标准 主要污染物控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 pH COD （mg/L） 总磷（mg/L） 氨氮（mg/L） BOD5 （mg/L） 总氮 （mg/L） 6～9 20 0.2 1.0 4.0 1.0 《地下水环境质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 pH 总硬度 （mg/L） 挥发性酚类 （mg/L） 氨氮 （mg/L） 溶解性总固体 （mg/L） 6.5～8.5 450 0.002 0.5 1000 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) 24h平均 年平均 24h平均 年平均 24h平均 年平均 24h平均 年平均 150 60 80 40 150 70 75 35 《大气污染综合排放标准详解》 非甲烷总烃（VOCS）：1小时平均2.0mg/m3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 环境要素 执行标准 执行级别（类别）标准值 废气 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 非甲烷总烃：最高允许排放浓度120mg/m³，最高允许排放速率10kg/h（15m高排气筒） 关于印发漯河市2017年挥发性有机物专项治理工作方案的通知（漯环攻坚办〔2017〕84号） （印刷行业）非甲烷总烃：排放限制50mg/m³，建议去除效率70%； （其他行业）非甲烷总烃：排放限制80mg/m³，建议去除效率70%； 工业企业边界排放建议值2.0mg/m3 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚〔2017〕162号 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 昼间60dB(A)；夜间50dB(A) 固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
| 总量控制指标 | 项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后用于周围农田灌溉，全部资源化利用，不外排。 项目有机废气（VOCS）采取集气罩+UV光氧催化装置处理后通过15m高排气筒排放；未被收集的有机废气无组织排放，总排放量为0.0459t/a。 综上，项目总量指标为VOCS 0.0459t/a（非甲烷总烃）。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述： 图2 纸箱生产线工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 外购瓦楞纸板通过切割机裁切成需要的规格，然后采用水性油墨进行纸板彩色印刷，印刷后的纸板用钉箱机自动成箱或使用淀粉胶将纸板粘合成箱，成品经捆扎后包装入库。 图3 塑料餐盒生产线工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 将塑料片材送至吸塑机料口，对塑料片进行加热软化，再通过真空吸塑成型（该过程温度约为95℃左右），再冷却（循环冷却水）至常温脱模；下一步使用片裁机进行裁切得到成品；接下来抽样进行人工检验（检验成品外观是否符合要求），检验合格后包装、待售。

主要污染工序 施工期产污环节及污染物种类： 本项目目前已建成投运，施工期影响已结束，因此不再进行施工期环境影响分析。 二、营运期产污环节及污染物种类： 1、废水 项目运营期间无生产废水，厂区不提供食宿，废水污染源主要是工作人员的生活污水。 项目职工劳动定员17人，年工作300天，职工生活用水量按50L/人·d计，则生活用水量为0.85m3/d、255m3/a；排污系数以0.8计，则生活污水产生量为0.68m3/d，204m3/a。生活污水中主要污染物为COD、NH3-N等，产生浓度分别：350mg/L、30mg/L，产生量为0.238kg/d、0.0204kg/d，经化粪池处理后，浓度分别为：COD 300mg/L、NH3-N 29mg/L。 2、废气 （1）纸箱车间印刷工序废气 本项目部分纸箱需要印刷，印刷工段水性油墨使用量为1.5t/a，环保型水性油墨是由水溶性高分子树脂、颜料和表面活性剂组成，不含乙酸乙酯、乙醇、苯系物等挥发性有机溶剂，溶剂为水，因此印刷产生的废气量较少且成分不复杂，以非甲烷总烃计，根据同类企业调查，油墨中含非甲烷烃类约10%，本次环评从最不利角度考虑，非甲烷总烃全部挥发，则油墨印刷过程中非甲烷总烃产生量为0.15t/a，项目工作制度为年工作300天，日工作8h，则非甲烷总烃产生速率为0.0625kg/h。 （2）塑料餐盒吸塑车间废气 项目吸塑过程产生的废气以非甲烷总烃计，废气产污系数采用美国国家环保局《空气污染物排放和控制手册》推荐数据0.35kgNMHC/t（NMHC代表非甲烷总烃），项目塑料片材年用量为40.5t/a，则项目非甲烷总烃的产生量约为0.0142t/a，即0.0059kg/h（年生产300天，每天生产8小时）。 则纸箱车间印刷、塑料餐盒车间吸塑的非甲烷总烃总量合计为0.1642t/a，产生速率合计为0.0684kg/h，拟在吸塑机及印刷机上方设置集气罩，废气经收集后进入UV光氧催化设备处理后通过15m高排气筒高空排放，集气罩集气效率按照90%计，UV光氧催化设备对非甲烷总烃的处理效率按80%计，设计风量为17500m3/h，则非甲烷总烃有组织产生量为0.0616kg/h，产生浓度为3.52mg/m3，有组织排放量0.0123kg/h，排放浓度为0.704mg/m3，非甲烷总烃的无组织排放速率为0.0068kg/h。 3、噪声 项目主要噪声来源于机械设备运行过程中产生的机械噪声，声源强度在70~80dB(A)之间。 4、固体废物 本项目营运期固废来源为纸箱边角料、塑料餐盒不合格产品、废油墨桶等生产固废及职工生活垃圾。 （1）生活垃圾：厂区劳动定员17人，年工作300天，每人每天产生生活垃圾量按1.0kg计算，则生活垃圾产生量约为5.1t/a（17kg/d）。生活垃圾由当地环卫部门统一清运。 （2）生产固废：纸箱生产切割过程中边角料产生量约为1t/a，塑料餐盒不合格产品产生量约为0.5t/a，均为一般固废，经收集后外售。 （3）废抹布：印刷机无需清洗，只用定期采用抹布擦拭，会产生少量废抹布，约为0.005t/a，根据《危险废物名录》（2016年），含油废抹布属于豁免类，可全程不按危险废物处理，在厂区暂存后由环卫部门定期清运。 （4）废油墨桶：项目使用水性油墨，25kg/桶，年用量1.5t/a，废油墨桶产生量约为0.09t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版）类别为“HW12染料、涂料废物”中代码为“264-013-12”“油漆、油墨生产、配制和使用过程中产生的含颜料、油墨的有机溶剂废物”属于危险废物。该公司使用水性油墨是由水溶性高分子树脂、颜料和表面活性剂组成，不含乙酸乙酯、乙醇、苯系物等挥发性有机溶剂。因此，该公司使用过程中产生的废油墨桶不属于“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，不属于危险废物。在厂区暂存后，由原厂家回收使用。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 水 污 染 物 | 营运期 | 厂区 | 生活污水 0.68m3/d | COD 350mg/L | 0.238kg/d | 清掏后作为农肥利用 |
|  |  |  |  | NH3-N 30mg/L | 0.0204kg/d |  |
| 大 气 污 染 物 | 营运期 | 纸箱车间印刷工序、塑料餐盒吸塑废气 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 3.52mg/m3 | 0.0616kg/h | 0.704mg/m3 | 0.0123kg/h |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.0068kg/h | 0.0068kg/h |
| 噪 声 | 营运期 | 项目主要噪声源为印刷机、封边机、吸塑机、片裁机等机械设备运行时产生的机械噪声，声源强度在70~80dB(A)之间。高噪设备在采用减震、隔声等措施降噪，合理布局厂区平面布置后，预计厂界噪声可以达标。 |
| 固 体 废 物 | 营运期 | 生活 | 生活垃圾 | 5.1t/a | 收集后交由环卫部门及时清运 |
|  |  | 生产 固废 | 擦拭印刷机废抹布 | 0.005t/a |  |
|  |  |  | 纸箱切割边角料 | 1t/a | 收集后定期外售综合利用 |
|  |  |  | 塑料餐盒不合格产品 | 0.5t/a |  |
|  |  |  | 废油墨桶 | 0.09t/a | 在厂区暂存后，由原厂家回收使用 |
| 主要生态影响 本项目位于漯河市郾城区龙城镇回马村，租赁闲置院区及厂房，并新建车间及办公区。目前施工期已完成不存在土地开挖现象，厂址周围无生态敏感点，项目建设对生态环境无影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目目前已建成投运，施工期影响已结束，因此不再进行施工期环境影响分析。 营运期环境影响分析： 1、废水 本项目营运期废水主要是职工生活污水。项目劳动定员17人，年工作300天，经计算生活污水产生量为0.68m³/d，204m3/a。生活污水的水质情况为：COD 350mg/L，NH3-N 30mg/L，污染物的产生量为：COD 0.238kg/d，NH3-N 0.0204kg/d，厂区已建设1座1m3的地埋式化粪池，生活污水经管道排入化粪池中，为保证处理效果，废水在化粪池内的停留时间不小于24h，废水经处理后由附近农民拉走用作农肥，厂区周边有大片的农田，因此废水处理措施可行。 总量控制：项目营运期生活污水经化粪池处理后用作农肥，因此项目废水不设总量控制指标。 2、废气 项目运营期废气排放源主要为纸箱车间印刷工序及塑料餐盒车间吸塑工序产生的废气。 纸箱车间印刷、塑料餐盒车间吸塑的非甲烷总烃总量合计为0.1642t/a，产生速率合计为0.0684kg/h，项目已在吸塑机及印刷机上方设置集气罩，废气经收集后进入UV光氧催化设备处理后通过15m高排气筒高空排放，集气罩集气效率按照90%计，UV光氧催化设备对非甲烷总烃的处理效率按80%计，设计风量为17500m3/h，则非甲烷总烃有组织产生量为0.0616kg/h，产生浓度为3.52mg/m3，有组织排放量0.0123kg/h，排放浓度为0.704mg/m3，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（15m高排气筒排放速率10kg/h），排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中排放建议值（50mg/m3）的要求。废气经处理达标后通过1座15m高的排气筒高空排放。 由于《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中排放建议值不具有强制性，因此，项目在运行过程中，若有新的非甲烷总烃排放标准出台并实施，本项目非甲烷总烃排放则执行新实施的标准中的相关要求。 有机废气光氧催化原理：光氧催化器由机壳，紫外线灯管，电控箱组成。利用高能高臭氧UV紫外线光束（发出的波长主要为182nm及254nm）照射有机气体，列解有机废气（VOC类）苯、甲苯、二甲苯等分子链结构，使有机化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O 等。高能高臭氧紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*（活性氧）O+O2→O3（臭氧），臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对有机气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。灯管两边的催化层（催化剂纳米二氧化钛）在受到紫外线光照射时生成化学活泼性很强的超氧化物阴离子自由基和氢氧自由基，攻击有机物，达到降解有机物的作用。二氧化钛属于非溶出型材料，在彻底分解有机污染物的同时，自身不分解、不溶出，光催化作用持久，并具有持久的降解污染物效果。有机气体利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使有机气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳。 纸箱车间印刷工序无组织非甲烷总烃排放速率为0.0062kg/h，塑料餐盒吸塑车间无组织非甲烷总烃的产生速率为0.0006kg/h，均以无组织形式排放，则无组织废气排放速率合计为0.0068kg/h。为进一步降低生产车间废气影响，保护职工身体健康，环评建议加强车间内通风换气，降低非甲烷总烃无组织排放对周围环境的影响。 大气环境影响预测与评价 ①预测内容 预测因子：非甲烷总烃； 预测内容：本次预测以《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式AERSCREEN预测非甲烷总烃在单一气象条件下的最大落地浓度。 ②评价工作等级及评价标准 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）规定的评价工作级别的划分原则和方法，选择推荐模式中的估算模式AERSCREEN计算项目非甲烷总烃有组织、无组织排放废气污染源，在简单平坦地形情况下的最大影响程度和最远影响范围，从而确定评价等级。 本次非甲烷总烃评价执行标准具体见下表。 表6 环境空气质量标准 单位：mg/m3 评价因子 标准 备注 非甲烷总烃 2.0 《大气污染综合排放标准详解》非甲烷总烃（VOCS）：1小时平均2.0mg/m3 ③污染源排放清单 本项目营运期废气排放源强见下表。 表7 本次工程有组织废气治理及排放情况一览表 排放源 风量(m3/h) 设备运转（h） 处理措施 排气筒 名称及规格 台数 浓度（mg/m3） 排放源强（kg/h） 效率 （%） 数量 （根） 高度（m） 内径（m） 产生 排放 印刷、吸塑废气 17500 8 UV光氧催化装置 1 3.52 0.704 0.0123 80 1 15 0.3 表8 本次工程无组织废气污染物排放情况一览表 污染源 面源名称 面源长度（m） 面源宽度（m） 排放高度 （m） 排放时数（h/a） 评价因子源强（kg/h） 无组织排放源（非甲烷总烃） 吸塑车间及印刷工序 50 10 7 2400 0.0068 ④评价工作等级的确定 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）规定的评价工作级别的划分原则和方法，选择推荐模式中的估算模式AERSCREEN计算项目粉尘污染源，在简单地形情况下的最大影响程度和最远影响范围，从而确定评价等级，环境空气评价等级计算结果见下表。 表9 估算模式计算结果及评价结果 排放源 污染物 最大地面浓度出现的下风距离（m） 个数 单个最大地面浓度（mg/m3） 最大占标率（%） 评价等级 有组织 UV光氧催化装置排气筒 非甲烷总烃 59 1 2.37E-03 0.12 三级 无组织 吸塑车间及印刷工序 非甲烷总烃 54 1 9.21E-03 0.46 三级 由计算结果可知，非甲烷总烃最大占标率为0.46%，综上，本次环境空气评价等级确定为三级。 ⑤预测范围的确定 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中对评价范围的规定，三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。 ⑥预测结果 项目废气预测结果见下表。 表10 项目非甲烷总烃废气排放估算模式结果 下风向距离（m） 有组织 无组织 预测质量浓度C1（mg/m3） 占标率P1（%） 预测质量浓度C1（mg/m3） 占标率P1（%） 54（最大落地点） / / 9.21E-03 0.46 59（最大落地点） 2.37E-03 0.12 / / 100 2.37E-03 0.12 5.52E-03 0.28 200 1.70E-03 0.08 4.37E-03 0.22 300 1.11E-03 0.06 3.58E-03 0.18 400 8.53E-04 0.04 3.06E-03 0.15 500 7.07E-04 0.04 2.79E-03 0.14 600 6.10E-04 0.03 2.56E-03 0.13 700 5.39E-04 0.03 2.37E-03 0.12 800 4.86E-04 0.02 2.20E-03 0.11 900 4.44E-04 0.02 2.05E-03 0.1 1000 4.09E-04 0.02 1.92E-03 0.1 1100 3.80E-04 0.02 1.81E-03 0.09 1200 3.56E-04 0.02 1.70E-03 0.09 1300 3.35E-04 0.02 1.61E-03 0.08 1400 3.17E-04 0.02 1.52E-03 0.08 1500 3.00E-04 0.02 1.44E-03 0.07 1600 2.86E-04 0.01 1.37E-03 0.07 1700 2.73E-04 0.01 1.31E-03 0.07 1800 2.62E-04 0.01 1.25E-03 0.06 1900 2.51E-04 0.01 1.20E-03 0.06 2000 2.41E-04 0.01 1.16E-03 0.06 2100 2.33E-04 0.01 1.11E-03 0.06 2200 2.24E-04 0.01 1.08E-03 0.05 2300 2.17E-04 0.01 1.04E-03 0.05 2400 2.10E-04 0.01 1.00E-03 0.05 2500 2.04E-04 0.01 9.72E-04 0.05 根据上述正常工况下有组织废气预测结果，非甲烷总烃最大落地浓度占标率Pmax=0.12%＜1%；根据上述无组织废气预测结果，生产区域非甲烷总烃最大落地浓度占标率Pmax=0.46%＜1%，非甲烷总烃的预测值能够满足《大气污染综合排放标准详解》中非甲烷总烃的要求。 ⑦污染物排放量核算 结合工程分析，本项目大气污染物有组织排放量、大气污染物无组织排放量、大气污染物年排放量见下表。 表11 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 1 有组织废气 DA001 非甲烷总烃 0.704 0.0123 0.0295 有组织排放合计 非甲烷总烃 0.0295 表12 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方标准 年排放量/ （t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 / 纸箱车间印刷工序 非甲烷总烃 加强通风 《大气污染综合排放标准详解》 2.0 0.015 2 / 塑料餐盒吸塑车间 0.0014 无组织排放合计 非甲烷总烃 0.0164 表13 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 非甲烷总烃 0.0459 3、声环境 （1）污染源及源强 项目主要噪声源为印刷机、封边机、吸塑机、片裁机等机械设备运行时产生的机械噪声，声源强度在70~80dB(A)之间。为了减轻噪声对项目周围环境的污染影响，建议建设单位采取以下防治措施： ①合理设计车间平面布局，将主要噪声源布置在车间中部； ②为高噪声设备设置减震基础，以减小其振动影响； ③注意维护机械设备的正常运转，防止设备异常运转造成噪声污染； ④通过距离衰减与墙体隔声降低噪声对环境的影响。 经过以上措施处理后，各排放点噪声源强可下降20dB(A)左右，降噪效果明显。 表14 项目噪声源及治理措施一览表 序号 主要高设备名称 位置 数量 治理前设备源强（dB（A）） 治理 措施 治理后源强（dB（A）） 1 印刷机 生产车间 1 80 厂房隔声、基础减振 60 2 封边机 1 80 60 3 吸塑机 3 75 55 4 片裁机 3 70 50 （2）噪声预测 根据高噪声设备源强及治理措施，按噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测敏感点处噪声值。预测模式如下： 式中：LA(r)———距声源r处的A声级； LAref(r0)———参考位置r0处的A声级； r———受声点到声源的距离； r0———参考点到声源的距离； 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算模式为： 式中：Leq总—n个噪声源在同一受声点的合成A声级； Leqi—第i个声源在受声点的A声级。 表15 项目运行时噪声贡献值 预测点 声源叠加dB(A) 距离（m） 预测值dB(A) 昼/夜标准值/dB(A) 东厂界 65.12 3 55.58 60/50 西厂界 3 55.58 南厂界 40 33.08 北厂界 20 39.10 项目实行白班一班8小时制，由上表可知，项目高噪设备在采取增加缓冲垫减震、安装双层隔声窗、密闭房间或车间等措施，噪声经厂房、围墙等阻挡衰减后，再经过距离衰减，对厂界四周影响较小，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区昼间标准要求。项目正常运行期间，噪声对周围环境影响较小。 4、固体废弃物 生活垃圾 厂区生活垃圾产生量约为5.1t/a（17kg/d），由当地环卫部门统一清运。 生产固废 边角料及不合格产品：纸箱生产切割过程中边角料产生量约为1t/a，塑料餐盒不合格产品产生量约为0.5t/a，经收集后外售。 废抹布：印刷机无需清洗，只用定期采用抹布擦拭，会产生少量废抹布，约为0.005t/a，根据《危险废物名录》（2016年），含油废抹布属于豁免类，可全程不按危险废物处理，在厂区暂存后由环卫部门定期清运。 废油墨桶：项目使用水性油墨，25kg/桶，年用量1.5t/a，废油墨桶产生量约为0.09t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版）类别为“HW12染料、涂料废物”中代码为“264-013-12”“油漆、油墨生产、配制和使用过程中产生的含颜料、油墨的有机溶剂废物”属于危险废物。该公司使用水性油墨是由水溶性高分子树脂、颜料和表面活性剂组成，不含乙酸乙酯、乙醇、苯系物等挥发性有机溶剂。因此，该公司使用过程中产生的废油墨桶不属于“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，不属于危险废物。在厂区暂存后，由原厂家回收使用。 评价要求在厂区车间内设置专门的一般工业固废临时储存点，生产过程中产生的各类固体废物在厂区分类暂存后定期清运或回收。固体废物储存应选择不易破损、变形及老化的容器，容器外贴标签对储存废物进行明确的分类。 经采取以上措施处理后项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。 5、环保投资 项目生产过程的废水、废气、固废和噪声经采取相应防治措施后，对环境的影响很小。环保投资共计3.2万元，占项目总投资的16％。项目环保投资见下表。 表16 环保投资一览表 序号 项目 内容 投资（万元） 1 运营期 废水 地埋式化粪池1m3 0.5 2 废气 印刷工序 4个集气罩+1套UV光氧催化装置+1座15m的排气筒 2 吸塑工序 3 固废 生产固废 设置专门的一般工业固废临时储存点，分类收集装置、暂存设施等 0.3 生活垃圾 设置垃圾桶 0.1 4 噪声 合理设计车间平面布局，为高噪声设备设置减震基础 0.3 总计 3.2

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 营 运 期 | 生活污水 | COD、NH3-N | 经化粪池处理后清掏用作农肥 | 不外排，对周围环境影响不大 |
| 大 气 污 染 物 | 营运期 | 有组织废气 | 集气罩收集后经等离子光氧一体机处理达标后通过1座15m高排气筒高空排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准； 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件1、附件2要求 |
|  |  | 无组织废气 | 加强车间通风 |  |
| 固体 废物 | 营 运 期 | 职工 生活 | 生活垃圾 | 分类收集，定期清运至附近垃圾中转站，再由环卫部门统一处理 | 固废能够做到合理有效处置，对保护目标和周围环境影响不大 |
|  |  | 生产 固废 | 擦拭印刷机废抹布 | 收集后交由环卫部门及时清运 |  |
|  |  |  | 纸箱切割边角料 | 收集后定期外售综合利用 |  |
|  |  |  | 塑料餐盒不合格产品 |  |  |
|  |  |  | 废油墨桶 | 在厂区暂存后，由原厂家回收使用 |  |
| 噪声 | 营运期 | 主要为设备运转噪声，噪声源强约70~80dB（A），经采取基础减振、隔声措施及一定距离衰减后，预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |
| 生态保护措施及效果： 该项目所在区域为己开发建设的厂房，项目的建设没有改变土地功能，对生物流通及区域生态环境影响较小。 |

# 结论与建议

一、评价结论 漯河市郾城区喜多多包装制品厂拟投资20万元在漯河市郾城区龙城镇回马村东5组钱庄路口建设年加工10万个纸箱和40吨塑料餐盒项目。项目已于2018年建成投运，项目总建筑面积为1190平方米，厂区主要包括生产车间、办公区等。 1、产业政策 经查阅，根据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类的产业，为允许类项目。本项目已在漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会备案，项目代码：2018-411103-41-03-077196，项目备案见附件2。因此，本项目符合产业政策。 2、项目规划选址合理性分析 本项目位于漯河市郾城区龙城镇回马村东5组钱庄路口，根据漯河市郾城区龙城镇人民政府及漯河市国土资源局龙城镇国土资源所出具的证明，项目所占土地为建设用地，项目拟选址位置符合龙城镇土地利用总体规划。根据漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会出具的入驻证明，该项目符合集聚区总体规划，准予入驻。 3、环境质量现状评价 3.1环境空气质量现状 项目区域内环境空气质量现状不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 3.2 地表水环境质量现状 项目所在区域地表水体为颍河。根据《河南省地表水环境责任目标断面水质周报》，颍河水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准。 3.3地下水环境质量现状 项目所在区域的地下水环境质量总体状况良好，未受到污染，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。 3.4声环境质量现状 根据噪声适用区划分，项目所在区域为2类区。周围区域声环境质量现状较好，项目厂区能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 3、排污特征及环境影响分析 （1）废水 本项目营运期废水主要是职工生活污水。项目劳动定员17人，年工作300天，经计算生活污水产生量为0.68m³/d，204m3/a。生活污水的水质情况为：COD 350mg/L，NH3-N 30mg/L，污染物的产生量为：COD 0.238kg/d，NH3-N 0.0204kg/d，厂区已建设1座1m3的地埋式化粪池，生活污水经管道排入化粪池中，经处理后由附近农民拉走用作农肥。 （2）废气 纸箱车间印刷、塑料餐盒车间吸塑的非甲烷总烃有组织产生量为0.0616kg/h，产生浓度为3.52mg/m3，有组织排放量0.0123kg/h，排放浓度为0.704mg/m3，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（10kg/h），排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中排放建议值（50mg/m3）的要求。废气经处理达标后通过1座15m高的排气筒高空排放。 由于《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中排放建议值不具有强制性，因此，项目在运行过程中，若有新的非甲烷总烃排放标准出台并实施，本项目非甲烷总烃排放则执行新实施的标准中的相关要求。 纸箱车间印刷工序无组织非甲烷总烃排放速率为0.0062kg/h，塑料餐盒吸塑车间无组织非甲烷总烃的产生速率为0.0006kg/h，均以无组织形式排放，则无组织废气排放速率合计为0.0068kg/h。为进一步降低生产车间废气影响，保护职工身体健康，环评建议加强车间内通风换气，降低非甲烷总烃无组织排放对周围环境的影响。 项目废气经处理后，均可以达标排放，对周围大气环境影响较小。 （3）噪声 项目主要噪声源为印刷机、封边机、吸塑机、片裁机等机械设备运行时产生的机械噪声，声源强度在70~80dB(A)之间。经采取基础减振、隔声措施及一定距离衰减后，预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类昼间标准要求。 在落实有效的降噪措施后，本项目厂界噪声值对周围声环境影响较小。 （4）固体废物 生活垃圾经厂区内垃圾收集容器集中收集后由环卫部门统一清运；建设单位在车间内设置专门的一般工业固废临时储存点，纸箱边角料及塑料餐盒不合格产品，经收集后外售；废抹布在厂区暂存后由环卫部门定期清运；废油墨桶在厂区暂存后，由原厂家回收使用。 项目固废经采取评价要求的污染防治措施后，可全部得到妥善处理处置或综合利用，不会产生二次污染。 4、总量控制 项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后用于周围农田灌溉，全部资源化利用，不外排。 项目有机废气（VOCS）采取集气罩+UV光氧催化装置处理后通过15m高排气筒排放；未被收集的有机废气无组织排放，总排放量为0.0459t/a。 综上，项目总量指标为VOCS 0.0459t/a（非甲烷总烃）。 5、环保投资 环保投资共计3.2万元，占项目总投资的16％。 6、总结论 综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。在运营后，若能严格执行环境管理的有关规定，按照“三同时”的要求，认真落实各项污染治理措施，满足本环评提出的各项环保要求，并达到预期目标，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。 二、建议和要求 在项目运行需注意以下方面的工作： 1、严格执行评价中提出的各项污染防治设施； 2、加强各类环保设施管理与维护，确保其正常运行，严格控制工艺操作参数。 三、环保验收一览表 针对项目污染产生状况，评价从环保的角度对项目提出以下要求，并在竣工验收中落实实施。具体内容见下表。 表17 项目“三同时”验收一览表 污染源 治理或处置措施 数量、验收内容 备注 废水 职工 生活 化粪池处理后作为农肥 1座，1m3 / 废气 印刷工序 利用集气罩收集后，经UV光氧催化装置处理达标后通过15m高排气筒排放 4个集气罩+1套UV光氧催化装置+1座15m的排气筒 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准； 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件1、附件2要求 吸塑工序 建议加强局部通风 噪声 机械设备 合理设计车间平面布局，为高噪声设备设置减震基础 厂界噪声监测值 昼间：≤60dB（A） 夜间：≤50 dB（A） 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 生活垃圾 收集后交由环卫部门及时清运 垃圾箱 合理处置或综合利用，不产生二次污染 生产固废 擦拭印刷机废抹布 收集后交由环卫部门及时清运 在厂区车间内设置专门的一般工业固废临时储存点，生产过程中产生的各类固体废物在厂区分类暂存后定期清运或回收。固体废物储存应选择不易破损、变形及老化的容器，容器外贴标签对储存废物进行明确的分类 纸箱切割边角料 收集后定期外售综合利用 塑料餐盒不合格产品 废油墨桶 在厂区暂存后，由原厂家回收使用

# Text boxes

瓦楞纸板

切割

印刷

粘箱/订箱

成品

水性油墨

淀粉胶/扁丝

噪声、边角料

非甲烷总烃、噪声

噪声

外购塑料片材

吸塑成型

切割

检验

包装入库

VOCs、噪声

噪声、边角料