建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产6000吨食用菌及蔬菜深加工项目重新报批 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南惠家家农业开发有限公司 |
| 法人代表 | 王万科 | 联 系 人 | 康卫军 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区龙江路与太白山路交叉口向西200m路南 |
| 联系电话 | 186 2395 0388 | 传 真 | / | 邮政编码 | 462300 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区龙江路与太白山路交叉口向西200m路南 |
| 立项审批部门 | 漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会 | 项目代码 | 2018-411103-13-03-074331 |
| 建设性质 | 新建▇改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C1371 蔬菜加工 |
| 占地面积 （平方米） | 1400 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 4000 | 其中环保投 资(万元) | 47.2 | 环保投资占 总投资比例 | 1.18% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2019年5月 |
| 内容及规模： 1、项目由来 河南惠家家农业开发有限公司年产6000吨食用菌及蔬菜深加工项目位于漯河市郾城区龙江路与太白山路交叉口向西200m路南，总投资4000万元，主要进行食用菌、大蒜、胡萝卜、土豆、香菜等蔬菜加工，2019年1月30日河南惠家家农业开发有限公司年产6000吨食用菌及蔬菜深加工项目已取得漯河市郾城区环境保护局的环评批复，批复文号为【郾环监表（2019）1号】（详见附件）。根据《河南惠家家农业开发有限公司年产6000吨食用菌及蔬菜深加工项目环境影响报告表》及其审批意见，项目生产工艺中烘干工序采用市政供热管网供应的蒸汽进行烘干，现在项目已建成投入试生产，在试生产过程中，企业发现市政蒸汽不能满足项目蔬菜及食用菌烘干需要，需改用天然气热风烘干机对蔬菜烘干工序进行供能，其他生产工艺、规模、地点、污染物产生及治理等均不发生变化。改用天然气箱式热风烘干机进行烘干导致项目在运行中新增大气污染物二氧化硫、氮氧化物等，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定可知，项目建设过程中发生重大变更，需要重新报批环评手续。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）规定，项目应开展环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及修改版（生态环境部1号令）规定，项目属于三、食品制造业11、“方便食品制造”中的“除手工制作和单纯分装外”，应编制环境影响报告表。 受河南惠家家农业开发有限公司委托，河南九州环保工程有限公司承担了本项目重新报批的环境影响评价工作。经过与建设单位沟通，经过对现场调查、监测和查阅有关资料，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了《河南惠家家农业开发有限公司年产6000吨食用菌及蔬菜深加工项目重新报批环境影响报告表》。 2、项目建设地点及周边环境现状 本次重新报批项目建设地点及周围环境现状不发生变化，建设地点位于漯河市郾城区龙江路与太白山路交叉口向西200m路南漯河亿康工贸有限公司院内，西侧、南侧、北侧及东北侧均为亿康工贸厂房及仓库，东侧为创亿食品公司，漯河亿康工贸有限公司南侧为空地，北侧为龙江路，东侧为漯河众益达公司、西侧为体宝饮品公司，距项目最近的敏感点为西南侧120m的药厂家属院。项目地理位置及周边环境现状示意图见附图一、二。 3、项目建设内容及规模 经过与建设单位沟通，项目建设内容及规模不发生变化，本次重新报批项目与原环评审批时建设内容及规模保持一致，详见以下内容。 （1）项目建设内容 根据已批复环评文件可知，建设单位计划分两期建设本项目，一期工程建设脱水食用菌及蔬菜生产线，年产脱水蔬菜及脱水食用菌5000吨，二期工程建设食用菌罐头生产线，年产食用菌罐头1000吨。本次环评仅针对项目一期工程进行评价，即对脱水食用菌及蔬菜生产线进行评价，不对二期工程进行评价，二期工程计划建设运行时，需按照相关法律法规要求报批相应的环评手续。项目一期工程租赁漯河市郾城区漯河亿康工贸股份有限公司的厂房生产（租赁协议书见附件），占地面积1400m2，主要建设内容包括原料区、生产区、辅助工程等，建设脱水蔬菜生产线1条，项目一期工程组成及主要建设内容见表1。项目平面布置见附图5。 表1 项目一期工程组成及主要建设内容一览表 项目组成 原环评审批情况 项目重新报批情况 主体工程 生产车间 生产区 建筑面积734m2，钢结构 与原环评审批情况保持一致 原料区 建筑面积276m2，钢结构 成品区 建筑面积224m2，钢结构 内包装库 建筑面积28m2，钢结构 辅助工程 更衣室 建筑面积84m2，钢结构 地面硬化区 建筑面积54m2，钢结构 合计 总建筑面积1400m2 公用工程 给水 淞江产业集聚区市政管网 与原环评审批情况保持一致 排水 厂区采取雨污分流制，生活污水经依托现有化粪池处理后，排入市政管网，进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂处理达标后外排；生产废水依托漯河亿康工贸有限公司现有污水处理设施处理，处理达标后排入市政管网，进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂处理达标后外排 供电 淞江产业集聚区供电管网 供热 市政蒸汽 市政蒸汽及天然气热风烘干机 环保工程 废水治理 生活污水 生产废水 厂区采取雨污分流制，生活污水经化粪池处理后，排入市政管网，进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂处理达标后外排；生产废水依托漯河亿康工贸有限公司现有污水处理设施处理，处理达标后排入市政管网，进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂处理达标后外排 与原环评审批情况保持一致 废气治理 厂区异味 （1）对于其他蔬菜及食用菌加工烘干水蒸气及异味气体，采取在烘干机上方设置集气罩，通过引风机引至车间外高空排放； （2）对于加工大蒜过程产生的异味，要求在切片机及烘干机上方设置集气罩收集后经“UV光氧催化处理装置”处理后通过15m排气筒排放；生产车间内设置排气扇，加强车间通风。 （3）蔬菜下脚料及时清理外运，避免长期储存变质产生难闻气味以及滋生细菌，污染车间环境。 与原环评审批情况保持一致 天然气燃烧废气 / 采用低氮燃烧器，经收集后由1根21m排气筒排放 噪声治理 车间密闭隔声、设备基础减振及安装消声器 与原环评审批情况保持一致 固废治理 生活垃圾 设置垃圾桶，及时交由环卫部门收集处理 一般固废 设置一般固废暂存间100m2 （2）项目建设规模 项目一期工程建成投产后，可年产5000吨脱水蔬菜及食用菌。项目产品方案见表2。 表2 项目一期工程产品方案一览表 序号 产品名称 原环评审批年产量 项目重新报批情况 1 食用菌 1500t 与原环评审批情况保持一致 2 大蒜 3000t 3 土豆、香菜、胡萝卜等其他脱水蔬菜 500t 说明：项目产品品种和产量的确定主要依据产品销售订单和市场需求趋势预测而变化。 项目总投资4000万元，全部为企业自筹。 4、项目原辅材料及能源消耗 表3 一期工程原辅材料及能源消耗一览表 名称 单位 原环评审批数量 项目重新报批情况 原料消耗 大蒜 t/a 9000 与原环评审批情况保持一致 香菜、土豆、胡萝卜其他蔬菜 t/a 2500 食用菌 t/a 12000 能源消耗 水 m3/a 21742.35 电 kWh/a 20万 蒸汽 m3/a 50万 20万 天然气 m3/a / 3.15万 说明：脱水蔬菜原料消耗与成品产出的比例为 5：1，大蒜原料消耗与成品产出的比例为 3：1，食用菌原料消耗与成品产出的比例为 8：1。 5、项目主要设备 表4 一期工程项目主要生产设备 序号 设备名称 单位 原环评审批数量 项目重新报批情况 1 上料机 台 1 与原环评审批情况保持一致 2 破瓣机 台 1 3 扒皮机 台 2 4 飘皮机 台 1 5 清洗机 台 2 6 去石机 台 1 7 切片机 台 1 8 预煮锅 台 1 |
| 9 箱式热风烘干机 台 1（采用市政蒸汽供能） 1（采用天然气热风烘干机供能） 10 包装封口机 台 2 与原环评审批情况保持一致 11 空气净化器 台 1 6、劳动定员及工作制度 本次重新报批项目工作制度及劳动定员与原有环评批复保持一致，不发生变化：劳动定员36人，均不在厂区食宿，其中管理人员6人，工人30人，每天一班工作10小时，年工作日210天。根据企业提供资料，项目生产脱水食用菌及脱水蔬菜工艺原理及工艺流程基本一致，仅因蔬菜品种及食用菌品种不同存在少许差异，项目采用的主生产线是同一条生产线，生产线产能为25t/a。因此，项目脱水蔬菜年生产21天，脱水食用菌年生产63天，大蒜年生产126天。 7、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正）可知，本项目属于鼓励类第一项第32条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”；且项目已经漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会备案（见附件），项目代码为2018-411103-13-03-074331。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 8、公用工程 1、供水 项目用水由淞江产业集聚区供水管网供水，可以满足日常生产及生活用水。 2、排水 项目排水采取雨污分流制，雨水顺地势流入周边沟渠，厂区采取雨污分流制，生活污水经化粪池处理后、生产废水依托漯河亿康工贸有限公司现有污水处理设施处理，处理达标后排入市政管网，进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂处理达标后外排，最终入颍河。 3、供电 项目用电由漯河市郾城区淞江产业集聚区供电管网供给，可满足厂区的用电需求。 4、供热 根据现有环评文件及其批复，项目供热采用市政蒸汽供热，本次重新报批项目供热采用天然气燃烧直接供热及市政蒸汽供热两种方式，其中烘干工序供热采用天然气燃烧直接供热，其他需供热工序采用市政天然气供热。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目属于重新报批项目，原环评审批的污染情况如下： 一、原环评审批生产工艺流程 1、脱水蔬菜加工产品生产工艺 图1 蔬菜加工产品生产工艺流程及产污环节 2、大蒜加工产品生产工艺 图2 大蒜加工产品生产工艺流程及产污环节 3、脱水食用菌加工产品生产工艺 图3 食用菌加工产品生产工艺流程及产污环节 注：本项目各需供热工序如预煮、烘干工序采用市政蒸汽供热。 二、原环评审批污染源及排放情况 项目原环评审批的污染物及防治措施见下表5。 表5 项目原环评审批的污染物及防治措施表 内容 类型 排放源 （编号） 污染物 名称 排放浓度及排放量 （单位） 采取的措施 是否达标排放 大 气 污 染 物 烘干工序 水蒸气 / （1）对于其他蔬菜及食用菌加工烘干水蒸气及异味气体，采取在烘干机上方设置集气罩，通过引风机引至车间外高空排放； 是 大蒜加工 异味 60（无量纲） （2）对于加工大蒜过程产生的异味，要求在切片机及烘干机上方设置集气罩收集后经“UV光氧催化处理装置”处理后通过15m排气筒排放；生产车间内设置排气扇，加强车间通风。 是 下脚料堆置臭气 恶臭 少量 （3）蔬菜下脚料及时清理外运，避免长期储存变质产生难闻气味以及滋生细菌，污染车间环境。 是 水 污 染 物 生活污水 水量 1.15m3/d、241.5m3/a 经依托漯河亿康工贸有限公司现有化粪池处理后，排入市政管网，进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂处理达标后外排 是 COD 150mg/L、0.036t/a 氨氮 25mg/L、0.006t/a 其他脱水蔬菜生产废水 水量 84.36m3/d、1771.56m3/a 生产废水依托漯河亿康工贸有限公司现有污水处理设施处理，处理达标后排入市政管网，进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂处理达标后外排 是 COD 120mg/L、0.21t/a 氨氮 17mg/L、0.03t/a SS 50mg/L、0.09t/a BOD5 30mg/L、0.05t/a 大蒜加工生产废水 水量 84.2m3/d、10609.2m3/a COD 120mg/L、1.27t/a 氨氮 39mg/L、0.41t/a SS 50mg/L、0.53t/a BOD5 30mg/L、0.32t/a 食用菌加工生产废水 水量 84.4m3/d、5317.2m3/a COD 120mg/L、0.63t/a 氨氮 17mg/L、0.09t/a SS 50mg/L、0.27t/a BOD5 30mg/L、0.16t/a 固 体 废 物 原料挑选 食用菌及蔬菜初加工固废 4.35t/a 经收集后由附近村民进行堆肥，施于农田 合理处置，不造成二次污染 大蒜加工 蒜皮、蒜杆、去石杂质 39t/a 集中收集后，由环卫部门定期处理 原料拆包及成品包装 废包装材料 23.5t/a 收集后外售 职工生活 生活垃圾 3.78t/a 收集后交环卫部门处理 噪 声 本项目噪声主要为清洗机、切片机、分瓣机等设备运行噪声，噪声源强约为70~90dB（A），经采取厂房密闭隔声、设备基础减振及安装消声器等降噪措施，并经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 是 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东经113°27'~114°16'，总面积2617km2，其中市区建成区位于东经114°04'，北纬33°33'，距省会郑州145km。 郾城区地处河南中南部、属淮河流域大沙河中游平原地区，历史悠久，是中原富饶历史文化沃土中一颗璀璨的明珠。隶属内陆特区漯河市，面积413.1平方公里，总人口47.4万人，辖城关镇、孟庙镇、商桥镇、龙城镇、裴城镇、新店镇、黑龙潭乡、李集乡8个乡镇和沙北街道办事处1个办事处。 本项目位于漯河市郾城区龙江路与太白山路交叉口向西200m路南漯河亿康工贸有限公司院内，西侧、南侧、北侧及东北侧均为亿康工贸厂房及仓库，东侧为创亿食品公司。项目周围环境敏感点见附图4。 2、地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3、地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区；Ⅱ类地区分布在老城区；Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本列度为六度。 4、水文地质 漯河市位于淮河冲积平原西部，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而地下水源丰富。 漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5、河流水系 漯河市属淮河流域，其中沙、颍河水系流域面积2500km2，占全市面积的93％，洪汝河水系流域面积193km2，占全市面积的7％。境内流域面积大于1000 km2的河道有沙河、颍河、澧河、清淠河、吴公渠等五条，流域面积在100~1000 km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。 项目所在区域地表水体为东北侧6.8km的颍河，环境功能区划为Ⅲ类水体。 6、气候特征 漯河市地处中原腹地，属温带大陆性气候，四季分明，雨量偏少且集中，年平均降雨量770.2mm，多集中在6～9月份；市区多年平均气温14.4℃，最高气温42℃，最低气温-15.9℃；全年风向偏南风略占优势，以SSE出现频率最高，年平均风速2.4m/s，冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已遭破坏，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、区域及人口 漯河市1948年设县级市，1986年升格为省辖市，是省定“内陆特区”， 2004年9月经国务院批准，漯河市再次进行区划调整，由三县一区调整为两县三区，现辖有舞阳县、临颍县、郾城区、召陵区和源汇区。 2017年漯河市常住人口265.03万人。全年出生人口3.55万人，出生率12.56‰；死亡人口1.59万人，死亡率5.62‰；全年净增人口1.96万人，自然增长率为6.94‰。全市城镇化率50.51%，比上年提高1.68个百分点。 2、交通 漯河市为豫中南地区的重要交通枢纽，京广铁路纵贯南北，漯宝铁路向西与焦枝线相连，107国道和京深高速、南洛高速公路纵贯全境，有4条省级公路干线与4条县级公路纵横交织。 3、经济状况 2017年全市生产总值1165.1亿元，增长8.2%；其中，第一产业增加值114.8亿元，增长4.4%；第二产业增加值713.8亿元，增长7.9%；第三产业增加值336.6亿元，增长10.3%；三次产业结构为9.8:61.3:28.9，第三产业增加值占生产总值的比重比上年提高1.8个百分点。人均生产总值44089元，比上年增长7.7%。 全年地方财政总收入134.5亿元，比上年增长9.6%。一般公共预算收入82.7亿元，增长12.3%，其中税收收入63.1亿元，增长11.1%，占一般公共预算收入的76.4%。一般公共预算支出175.1亿元，下降1.4%，其中民生支出129.9亿元，占一般公共预算支出的74.2%。 全年全市全部工业增加值662.6亿元，比上年增长7.8%。规模以上工业增加值增长8.3%。全年全市固定资产投资1185.3亿元，比上年增长11.8%；全年全市社会消费品零售总额550.3亿元，比上年增长12.0%。 4、文物保护 漯河文物资源丰富，全市有省级以上文物保护单位16处。目前，厂址周围区域尚未发现地表文物古迹。 5、漯河市城市总体规划（2012-2030） （1）规划年限：2012~2030； （2）规划范围： ①市域城镇规划：漯河市域，包括两县三区，即下辖临颍县、舞阳县以及源汇区、郾城区和召陵区，面积2617km2。 ②城市规划区：漯河市城市规划区，包括现状城区7个街道办事处以及城区外围的1个国家漯河经济技术开发区、5个建制镇、4个乡镇所在辖区范围，用地面积约548km2。 ③中心城区：漯河市中心城区，西边界以京广高铁线以西3km为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 ◆项目选址位于漯河市郾城区龙江路与太白山路交叉口向西200m路南，属于淞江产业集聚区范围内。 6、漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013-2020） （1）规划范围 漯河市淞江产业集聚区第一轮规划区范围为东起祁山路，西至石武铁路，南起辽河路，北至龙江路，规划面积8.6km2，在第一轮规划的基础上，跨越高速客运铁路向西适度拓展，107国道以西区域向北扩展至纬八路（规划沙河路），新增规划面积5.49km2。规划范围扩建后，总规划面积14.09km2，其中建成区4.4km2，发展区6.15km2，控制区3.54km2。规划范围东至祁山路，西至六支渠（规划兴隆山路），南至辽河路，北至纬八路（规划沙河路）。 （2）规划年限 规划期限为2013～2020 年，其中近期2013～2015 年；中远期2016～2020年。 （3）发展定位 以食品、医药产业为主导的制造基地，新型生态工业示范区，漯河市重要的经济增长极，现代化城市新区。 （4）空间结构和功能分区 划分为三个片区：食品加工产业园区、生物医药产业园区和综合生活配套服务区。 综合生活配套服务区：主要分布在幸福路以南、白云山路（107国道）以东区域，以现状行政办公和商业居住为基础，发展居住、商业金融、商务休闲、办公酒店、企业总部等第三产业和现代服务业，同时对现有的企业进行整合，形成以现有企业为基础，与食品加工和食品配套等产业门类相互补充的产业。 食品加工产业园区：在白云山路（107国道）以西和龙江路以北区域，规划以发展食品加工产业为主的产业片区。形成以肉制品加工、面粉制品加工、饮料加工、副产品深加工等产业门类为主的专业化产业区，形成集聚效应，增加产品附加值，打造食品加工产业园区。 生物医药产业园区：在白云山路（107国道）以西、龙江路以南区域，规划以生物医药产业为主的产业片区。围绕医药产业进行用地布局，产业主要包括缓释制剂、控释制剂、透皮贴剂、滴丸、软胶囊、气雾剂等新型制剂类产业。 107国道东侧原规划的仓储物流区、工业整合区（食品加工），107国道西侧的工业发展区（食品加工）均调整为综合生活配套服务区。107国道西侧的新特包装区南部部分调整为综合生活配套服务区，北部调整为医药加工产业园区。 （5）集聚区项目负面清单及环境准入条件 根据该集聚区规划环评报告，集聚区环境准入条件见表6，负面清单见表7。 表6 淞江产业集聚区环境准入条件 项目类别 环境准入条件 鼓励类 符合国家产业政策要求的，采用清洁生产新工艺低水耗和低能耗的食品加工项目。 1、糕点、面包、饼干及其他焙烤食品制造； 3、米、面制品、速冻食品、方便面及其他方便食品制造； 4、雪饼、薯片、虾条、虾片等休闲食品加工； 5、肉、禽类罐头、蔬菜、水果罐头及其他罐头制造； 6、碳酸饮料、瓶（罐）装饮用水、果蔬饮料、植物蛋白饮料、茶饮料及其他饮料 制造； 7、肉制品及副产品深加工项目。 符合国家产业政策及《河南省化工项目环保准入指导意见》（豫环文〔2011〕72号） 要求的，高附加值、低污染的医药加工项目。 1、缓释制剂、控释制剂、透皮贴剂、滴丸、软胶囊、气雾剂等新型制剂类产业； 2、体外诊断试剂； 3、疫苗； 4、单纯药品分装、复配项目； 5、无提炼工艺的中成药制造、中药饮片加工项目； 6、卫生材料及医药用品制造等项目； 7、医疗仪器设备及器械制造项目。 允许类 不属于禁止、限制、鼓励行业的其余行业均为允许行业； 禁止类 禁止入驻列入淞江产业集聚区负面清单中的项目 表7 淞江产业集聚区产业发展负面清单 产业类别 禁止入区项目清单 食品加工 1、不符合准入条件的项目； 2、味精、谷氨酸、赖氨酸、柠檬酸等发酵制品； 3、有发酵工艺的酒精饮料及酒类制造。 医药加工 1、不符合准入条件的项目； 2、化学合成类制药项目； 3、发酵类制药项目。 本项目位于淞江产业集聚区内，不属于禁止、限制、鼓励行业，属于允许行业类，不属于淞江产业集聚区产业发展负面清单范畴。本项目产品为脱水食用菌及蔬菜，属于食品行业建设，项目符合集聚区发展规划主导产业规划。 7、漯河市淞江污水处理厂基本情况 本项目处于淞江污水处理厂收水范围内，漯河市淞江污水处理厂基本情况如下： 漯河市淞江污水处理厂位于107国道与孟平铁路交叉口西南角，一期工程污水规模为30000m3/d。工程近期收水范围主要包括淞江产业集聚区、孟庙镇和龙城镇部分区域。其中淞江产业集聚区范围主要为：祁山路以西、淞江路以北、横一路以南、经六路以东区域。孟庙镇收水范围主要为：京广铁路以西、横四路以北、107国道以东、横一路以南区域。龙城镇收水范围主要为：经六路以西沿S238公路往西延伸的公路两侧区域。 漯河市淞江污水处理厂设计进出水指标及废水处理工艺见表8，图1。出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A 标准。 表8 漯河市淞江污水处理厂进出水指标一览表 污染物 进水浓度（mg/L） 出水浓度(mg/L) 去除率（%） COD 390 ≤50 ≥87.2 BOD5 160 ≤10 ≥93.8 SS 200 ≤10 ≥95.0 NH3-N 42 ≤5 ≥88 TN 40 ≤15 ≥62.5 TP 6.5 ≤0.5 ≥92.3 图4 漯河市淞江污水处理厂处理工艺流程图

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 项目环境空气质量现状评价采用漯河市环境保护局发布的2017年漯河市环境质量状况公报中数据，漯河市环境空气主要监测因子为细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧（8小时），漯河市区全年平均值浓度分别为：64µg/m3、116µg/m3、15µg/m3、36µg/m3、1µg/m3、100µg/m3，其中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）年均值不能够满足《环境空气质量标准》( GB3095-2012)二级标准要求，所以项目所在区域环境质量不达标。 2、地表水 项目所在区域地表水体为颍河。颍河功能区划为III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价引用河南省环境保护厅网站公布的河南省地表水环境责任目标断面水质周报中颍河西华址坊断面2017年全年的监测数据，监测结果见表9。 表9 2017年颍河西华址坊断面监测结果 单位：mg/L 监测时间 COD 氨氮 达标情况 监测时间 COD 氨氮 达标情况 2017年第1周 17.5 0.24 达标 2017年第28周 16.8 0.25 达标 2017年第2周 17.1 0.34 达标 2017年第29周 16.4 0.09 达标 2017年第3周 17.6 0.26 达标 2017年第30周 16.5 0.16 达标 2017年第4周 18.4 0.48 达标 2017年第31周 16.4 0.08 达标 2017年第5周 18.2 0.30 达标 2017年第32周 16.0 0.22 达标 2017年第6周 18.0 0.21 达标 2017年第33周 16.3 0.19 达标 2017年第7周 18.9 0.21 达标 2017年第34周 17.0 0.33 达标 2017年第8周 18.8 0.16 达标 2017年第35周 16.8 0.21 达标 2017年第9周 19.1 0.17 达标 2017年第36周 16.5 0.16 达标 2017年第10周 19.0 0.07 达标 2017年第37周 16.5 0.25 达标 2017年第11周 18.1 0.08 达标 2017年第38周 17.2 0.46 达标 2017年第12周 18.0 0.08 达标 2017年第39周 16.6 010 达标 2017年第13周 18.6 0.08 达标 2017年第40周 16.9 0.80 达标 2017年第14周 18.2 0.09 达标 2017年第41周 17.4 0.82 达标 2017年第15周 18.2 0.12 达标 2017年第42周 17.3 0.42 达标 2017年第16周 18.2 0.10 达标 2017年第43周 17.8 0.38 达标 2017年第17周 18.7 0.11 达标 2017年第44周 17.7 0.13 达标 2017年第18周 19.2 0.12 达标 2017年第45周 14.0 0.27 达标 2017年第19周 19.1 0.13 达标 2017年第46周 14.0 0.27 达标 2017年第20周 18.2 0.13 达标 2017年第47周 16.0 0.23 达标 2017年第21周 17.5 0.10 达标 2017年第48周 15.6 0.08 达标 2017年第22周 17.5 0.96 达标 2017年第49周 16.2 0.13 达标 2017年第23周 16.8 0.10 达标 2017年第50周 16.8 0.10 达标 2017年第24周 16.6 0.19 达标 2017年第51周 16.1 0.09 达标 2017年第25周 16.7 0.07 达标 2017年第52周 16.4 0.09 达标 2017年第26周 17.0 0.08 达标 2017年第53周 17.5 0.11 达标 2017年第27周 17.4 0.07 达标 根据监测结果，颍河西华址坊断面COD、氨氮2017年监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准要求。 3、地下水 根据《漯河市环境监测年鉴》（2017年），漯河市浅层和中深层地下水pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮的均值分别为：7.52、231mg/L、454mg/L、1.02mg/L、0.028mg/L，各项指标均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。 4、声环境 本项目位于漯河市郾城区龙江路与太白山路交叉口向西200m路南，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014），所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据现场勘查，区域声环境质量现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表10。 表10 本项目主要环境保护目标及保护级别 序号 保护要素 保护目标 方位距离 保护级别 1 大气环境 药厂家属院 SW，120m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 2 王堂村 SW，970m 3 英张村 SE，710m 4 郾城区劳动局及司法局 NE，360m 5 声环境 药厂家属院 SW，120m 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准 6 地表水环境 颖河 NE，6.8km 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 7 地下水 区域浅层地下水 / 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准 主要污染物控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 pH COD （mg/L） 总磷（mg/L） 总氮（mg/L） BOD5 （mg/L） 氨氮 （mg/L） 6～9 20 0.2 1.0 4.0 1.0 《地下水环境质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 pH 总硬度 （mg/L） 挥发性酚类（mg/L） 氨氮 （mg/L） 溶解性总固体 （mg/L） 6.5～8.5 450 0.002 0.5 1000 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) 24h平均 年平均 24h平均 年平均 24h平均 年平均 24h平均 年平均 150 60 80 40 150 70 75 35 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 项目 执行标准 污染物标准限值 《河南省地方标准工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 41/ 1066-2015）表1 SO2 NOX 颗粒物 200mg/m3 400mg/m3 30mg/m3 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4二级 COD≤150mg/L 氨氮≤25mg/L 漯河市淞江产业集聚区 污水处理厂进水指标 COD：390mg/L 氨氮：42mg/L 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93） 表1 新扩改建二级臭气浓度厂界标准值：20 （无量纲） 表2 15m排气筒臭气浓度排放标准值： 2000 （无量纲） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 65 55 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目现有总量为COD0.3588t/a，氨氮0.0179t/a。 项目重新报批后，COD、氨氮排放量不发生变化，新增SO2排放量为0.0126t/a、NOX排放量为0.0295t/a。因此项目重新报批后，核定总量为SO2 0.0126t/a、NOX 0.0295t/a。 |

# 建设项目工程分析

| 工艺流程简述： 1、脱水蔬菜加工产品生产工艺 图5 蔬菜加工产品生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 蔬菜收购：从外边按原料鲜菜收购标准收购所需蔬菜，收购的合格鲜菜原料归类整齐、码放，避免堆积过高，造成发热腐烂变质。 挑选：收购的鲜菜由鲜菜拣选工按到货的先后顺序领料，按产品质量要求进行挑选，挑去腐烂、变质、病变及其他不能利用的部分，盛放在塑料筐内，经质检合格后进入下道工序，该工序会产生一定量的：原料固废。 清洗：挑选后的蔬菜需进行清洗，清洗由蔬菜清洗机进行，清洗水循环利用并定期更换，最后淋洗，完成清洗。该工序会产生蔬菜初加工固废和清洗废水。 预煮：清洗完成后的蔬菜放进预煮锅内进行热烫、预煮。 切分：经清洗后的鲜菜进行人工分选，然后经输送带进入按加工成品的粒型要求选择的切片机及刀具进行切菜加工。 分拣：切分好的蔬菜经分拣后送入接料盘。 烘干：经分拣的鲜料用接料盘盛装以小车拉运至烘干车间将料卸入烘箱，按工艺要求摊成所需的厚度，打开烘干机控制温度在 60-90℃，进行烘干，经过烘干后蔬菜中的水份在8%左右。 成品：烘干后的脱水蔬菜，为了方便运输保存，进行包装即为成品，此过程中会产生机械噪音，废弃的包装材料等。 2、大蒜加工产品生产工艺 图6 大蒜加工产品生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 挑选、分瓣：将运至厂内的大蒜进行人工挑选，去除质量不满足要求的，质量合格的大蒜放到分瓣机内进行分瓣，该工序会产生一定量的固废。 去皮：将分瓣后的大蒜进行去皮，该工序会产生一定量的原料固废。 清洗：去皮后的大蒜不是净菜，需进行清洗。清洗水循环利用并定期更换，最后淋洗，完成清洗。该工序会产生蔬菜初加工固废和清洗废水。 切片：经清洗后的大蒜经输送带进入切片机进行切片加工。 甩干：冲洗干净的鲜料进入甩干机甩干卸入接料盘。 烘干：经甩干的鲜料用塑料筐盛装以小车拉运至烘干车间将料卸入烘箱，按工艺要求摊成所需的厚度，打开热风烘机控制温度在 60-90℃，进行烘干，经过烘干后蔬菜中的水份在8%左右。 成品：烘干后的脱水蔬菜，为了方便运输保存，进行包装即为成品。 3、脱水食用菌加工产品生产工艺 图7 食用菌加工产品生产工艺流程及产污环节 初选：将运至厂内的食用菌进行人工挑选，剔除病虫、腐烂、干瘪部分，该工序会产生一定量的固废。 分检、分级：将初选合格的食用菌进行分检、分级。 清洗：对原料食用菌进行清洗。该工序会产生食用菌初加工固废和清洗废水。 切片：经清洗后的食用菌经输送带进入按加工成品的粒型要求选择的切片机及刀具进行切分加工。 预煮：对食用菌进行预煮热烫，对食用菌进行消毒杀菌。 冷却、沥水：经预煮后的使用用塑料筐盛装冷却、沥水。 烘干：冷却、沥水后的食用菌用塑料筐盛装以小车拉运至烘干车间将料卸入烘箱，按工艺要求摊成所需的厚度，打开烘干机控制温度在 60-90℃，进行烘干，经过烘干后蔬菜中的水份在8%左右。 成品：烘干后的脱水蔬菜，为了方便运输保存，进行包装即为成品。 注：经过以上分析可知，本次重新报批与原有环评批复的生产工艺保持一致，仅烘干工序供热方式由市政蒸汽供热，改为天然气热风烘干机燃烧天然气供热，市政蒸汽供热不产生大气污染物，天然气燃烧过程会产生SO2、NOX及烟尘。 主要污染工序： 一、施工期产污环节及污染物种类： 本项目租用厂房、办公用房等，设备安装调试已完成，因此本次不在分析施工期的影响。 二、项目重新报批后营运期产污环节及污染物种类： 1、废水 本项目生产脱水蔬菜及食用菌，废水主要是生活污水、生产废水。 （1）生活污水 项目劳动定员36人，均不在厂区食宿。根据《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2014)，不在厂区内食宿的人员用水量按40L/（人·d）计，则总用水量（按210个工作日计）为1.44m3/d（302.4m3/a），污水排放量为1.15m3/d（241.5m3/a），主要污染物浓度为COD 300mg/L，NH3-N30mg/L。 （2）生产废水 ①其他脱水蔬菜用水 a、清洗用水 生产过程中原料蔬菜清洗及过程中产生废水，项目大蒜不进行清洗，仅土豆、香菜、胡萝卜等其他蔬菜及食用菌进行清洗，土豆、香菜、胡萝卜等其他蔬菜原料量为2500t，生产天数21天，则土豆、香菜、胡萝卜等其他蔬菜用量约为119t/d；根据企业提供资料，吨原料清洗用水量为0.4~0.5m3，本次按0.5m3计，由于项目购进的蔬菜已经菜农初步清洗过，清洗用水经清洗机自带沉淀池沉淀后循环使用，每天排放一次，则项目用水量约为59.5m3/d，废水排放系数取0.8，则该工序废水排放量约为47.6m3/d（999.6m3/a）。清洗工序废水水质为COD：200mg/L、BOD5：120mg/L、SS：350mg/L、NH3-N：10mg/L。 b、预煮用水 项目原料蔬菜经清洗后送入预煮锅进行热烫、预煮。项目配备1台预煮锅，有效容积为5m3，考虑蒸煮时损耗，每天需用新鲜水约为10m3，项目每天排水一次，排水量为5m3/d，废水水质为COD：1000mg/L、BOD5：500mg/L、SS：300 mg/L、NH3-N：50 mg/L。 c、漂洗用水 项目原料蔬菜经切片或切丁同时进行简单的漂洗，以确保产品清洁。漂洗用水量较小，一般每天排放一次，用水量按照原料加工量的0.3倍计，项目加工蔬菜119t/d，则项目用水量约为35.7t/d，废水排放系数以0.8计算，则废水产生量为28.56t/d。废水水质为COD：1000mg/L、BOD5：500mg/L、SS：300 mg/L、NH3-N：50 mg/L。 d、设备清洗用水 项目切片机等设备每天清洗1次，均为人工清洗。切片机使用清水清洗后用干毛巾擦干。根据建设单位提供资料，设备清洗用水量约为1m3/d、210m3/a。排放量以用水量的80％计算，则设备清洗废水产生量为0.8m3/d、168m3/a。废水中主要污染物产生浓度为COD：650mg/L、氨氮：30mg/L、SS：400mg/L、BOD5：280mg/L。 e、地面清洗用排水 根据建设单位提供资料，项目车间冲洗频次为每班结束前冲洗1次，即每天冲洗1次，每次用水量为3m3，则项目地面清洗用水量为3m3/d、630m3/a，排放量以用水量的80％计算，则车间地面冲洗废水产生量为2.4m3/d、504m3/a。地面清洗废水中主要污染物产生浓度分别为COD：200mg/L、氨氮：25mg/L、SS：450mg/L、BOD5：120mg/L。 ②大蒜加工产品用水 a、切片甩干用排水 包括切片、甩干用排水，因切片、甩干工序产生的废水成分几近一致，所以统称切片废水。根据建设单位提供资料，及类比社旗县九天绿安脱水蔬菜有限公司年产1000吨脱水蔬菜建设项目生产的相关数据及生产规模，本项目大蒜切片用水量约为90m3/d，排放量以用水量的90％计算，则切片、甩干工序废水排放量为81m3/d、10206m3/a。该工序废水水质为COD：1000mg/L、BOD5：600mg/L、NH3-N：50mg/L、SS：350mg/L。 b、设备清洗用水 项目切片机等设备每天清洗1次，均为人工清洗。切片机使用清水清洗后用干毛巾擦干。根据建设单位提供资料，设备清洗用水量约为1m3/d、210m3/a。排放量以用水量的80％计算，则设备清洗废水产生量为0.8m3/d、168m3/a。废水中主要污染物产生浓度为COD：650mg/L、氨氮：30mg/L、SS：400mg/L、BOD5：280mg/L。 c、地面清洗用排水 根据建设单位提供资料，项目车间冲洗频次为每班结束前冲洗1次，即每天冲洗1次，每次用水量为3m3，则项目地面清洗用水量为3m3/d、630m3/a，排放量以用水量的80％计算，则车间地面冲洗废水产生量为2.4m3/d、504m3/a，地面清洗废水中主要污染物产生浓度分别为COD：200mg/L、氨氮：25mg/L、SS：450mg/L、BOD5：120mg/L。 ③食用菌加工废水 a、清洗用水 生产过程中原料蔬菜清洗过程中产生废水，项目大蒜不进行清洗，仅土豆、香菜、胡萝卜等其他蔬菜及食用菌进行清洗，食用菌原料量为12000t，生产天数63天，则食用菌用量为190.5t/d；相对于蔬菜，食用菌原料较干净，吨原料清洗用水量约为0.2~0.3m3，本次按0.3m3计，清洗用水经清洗机自带沉淀池沉淀后循环使用，每天排放一次，则项目用水量约为57.15m3/d，废水排放系数取0.8，则该工序废水排放量约为45.72m3/d（2880.36m3/a）。清洗工序废水水质为COD：200mg/L、BOD5：120mg/L、SS：350 mg/L、NH3-N：10mg/L。 b、预煮用水 项目原料蔬菜经清洗后送入预煮锅进行热烫、预煮。项目配备1台预煮锅，有效容积为5m3，考虑蒸煮时损耗，每天需用新鲜水约为10m3，项目每天排水一次，排水量为5m3/d，废水水质为COD：1000mg/L、BOD5：500mg/L、SS：300 mg/L、NH3-N：50 mg/L。 c、漂洗用水 项目原料食用菌经切片或切丁同时进行简单的漂洗，以确保产品清洁。热烫后的食用菌切片切丁后漂洗用水量较小，一般每天排放一次，用水量按照原料加工量的0.2倍计，项目加工蔬菜190.5t/d，则项目用水量约为38.1t/d，废水排放系数以0.8计算，则废水产生量为30.48t/d。废水水质为COD：1000mg/L、BOD5：500mg/L、SS：400 mg/L、NH3-N：50 mg/L。 d、设备清洗用水 项目切片机等设备每天清洗1次，均为人工清洗。切片机使用清水清洗后用干毛巾擦干。根据建设单位提供资料，设备清洗用水量约为1m3/d、210m3/a。排放量以用水量的80％计算，则设备清洗废水产生量为0.8m3/d、168m3/a，废水中主要污染物产生浓度为COD：650mg/L、氨氮：30mg/L、SS：400mg/L、BOD5：280mg/L。 e、地面清洗用排水 根据建设单位提供资料，项目车间冲洗频次为每班结束前冲洗1次，即每天冲洗1次，每次用水量为3m3，则项目地面清洗用水量为3m3/d、63m3/a，排放量以用水量的80％计算，则车间地面冲洗废水产生量为2.4m3/d、50.4m3/a。地面清洗废水中主要污染物产生浓度分别为COD：200mg/L、氨氮：25mg/L、SS：450mg/L、BOD5：120mg/L。 项目运营期用水及排水情况详见下表，用水平衡见图8~图10。 图8 其他脱水蔬菜加工过程水平衡图 m3/d 图9 大蒜加工过程水平衡图 m3/d 图10 脱水食用菌加工过程水平衡图 m3/d 根据企业实际运行情况可知，项目每天生产的产品为其他脱水蔬菜、大蒜及脱水食用菌中的一种，因此项目三种产品加工过程中不相互交叉，产生的废水也不相互交叉。因此项目生产过程中最大排水量为生产食用菌时的废水排放量，为85.55t/a。项目三种产品生产中用水及废水排放分别核算，详见下表。 表10 本项目用水及排水量 类别 指标取值 数量 日用水量（m3/d） 年用水量（m3/a） 排水 系数 日排水量（m3/d） 年排水量（m3/a） 其他脱水蔬菜生产 清洗用水 0.5m3/t原料 119t/d 59.5 1249.5 0.8 47.6 999.6 预煮用水 / / 15 315 0.33 5 105 漂洗用水 0.3m3/t原料 119t/d 35.7 749.7 0.8 28.56 599.76 地面冲洗用水 / / 3 63 0.8 2.4 50.4 设备冲洗用水 / / 1 21 0.8 0.8 16.8 小计 / / 114.2 2398.2 / 84.36 1771.56 大蒜加工生产 切片甩干 / / 90 11340 0.9 81 10206 地面冲洗用水 / / 3 378 0.8 2.4 302.4 设备冲洗用水 / / 1 126 0.8 0.8 100.8 小计 / / 94 11844 / 84.2 10609.2 食用菌加工生产 清洗用水 0.3m3/t原料 190.5t/d 57.15 3600.45 0.8 45.72 2880.36 预煮用水 / / 15 945 0.33 5 315 漂洗用水 0.2m3/t原料 190.5t/d 38.1 2400.3 0.8 30.48 1920.24 地面冲洗用水 / / 3 189 0.8 2.4 151.2 设备冲洗用水 / / 1 63 0.8 0.8 50.4 小计 / / 114.25 7197.75 / 84.4 5317.2 表11 项目废水污染物产生浓度一览表 污染源 废水产生量 （m3/a） 污染物产生浓度 COD（mg/L） 氨氮（mg/L） SS（mg/L） BOD5（mg/L） 其他脱水蔬菜生产 清洗用水 999.6 200 / 350 120 预煮用水 105 1000 50 300 500 漂洗用水 599.76 1000 50 400 500 地面冲洗用水 50.4 200 25 450 120 设备冲洗用水 16.8 650 | 30 400 280 合计 1771.56 522.52 20.89 367.28 272.69 大蒜加工生产 切片甩干 10206 1000 120 400 600 地面冲洗用水 302.4 200 25 450 120 设备冲洗用水 100.8 650 30 600 280 小计 10609.2 973.87 49.10 355.23 583.28 食用菌加工生产 清洗用水 2880.36 200 / 350 120 预煮用水 315 1000 50 300 500 漂洗用水 1920.24 1000 50 400 500 地面冲洗用水 151.2 200 25 450 120 设备冲洗用水 50.4 650 30 400 280 合计 5317.2 533.30 21.72 363.46 277.48 表12 项目废水污染物产生量一览表 污染源 废水产生量 （m3/a） 污染物产生量 COD（t/a） 氨氮（t/a） SS（t/a） BOD5（t/a） 其他脱水蔬菜生产废水 1771.56 0.93 0.04 0.65 0.48 大蒜加工生产废水 10609.2 10.33 0.52 3.77 6.18 食用菌加工生产废水 5317.2 2.87 0.12 1.96 1.50 小计 17697.96 14.13 0.68 6.38 8.16 2、废气 项目营运期其他蔬菜及食用菌加工在烘干工序会产生烘干水蒸气，大蒜切片、烘干过程会产生异味，蔬菜下脚料堆置会产生臭气及天然气燃烧废气。 a、其他蔬菜及食用菌加工烘干水蒸气 项目烘干工序中，会有水分挥发，以水蒸气形式散发至空气中。 b、大蒜切片、烘干工序产生的大蒜异味-大蒜素 大蒜素是存在于大蒜鳞茎中的一种有机硫化合物，学名二烯丙基硫代亚磺酸酯，溶于乙醇、乙醚和氯仿，微溶于水。在医学上，大蒜素具有抑菌杀菌、解毒、降低胆固醇等作用，且无毒、无副作用、无药物残留、无耐药性（即过敏）。本项目大蒜素产生的异味归类为臭气浓度。通过类比山东省齐胜食品有限公司脱水大蒜加工项目大蒜蔬菜脱水加工项目，本项目在大蒜切片、烘干工序废气产生的臭气浓度为300（无量纲），企业在大蒜切片、烘干工序废气收集后经“UV光氧催化处理装置”处理后经15m高排气筒高空排放。 c、蔬菜下脚料堆置臭气 对于蔬菜下脚料堆置，如果不及时清运，长久堆置会产生臭气。企业拟设专门暂存间，蔬菜下脚料及时清理外运，避免长期储存变质产生难闻气味以及滋生细菌，因此，项目蔬菜下脚料堆置臭气产生量较少，呈无组织排放。 d、天然气燃烧废气 本项目采用1台箱式热风烘干机供热，利用天然气为燃料，燃烧后提供的热风加热，根据建设单位提供资料，烘干机每天工作6h，年工作210d，本项目天然气用量为150m3/d（25m3/h），年用量31500m3。本次环评要求项目箱式热风烘干机燃烧机采用低氮燃烧器，燃烧废气污染物主要为烟尘、SO2和氮氧化物。废气烟气量及各污染物产生情况参照工业锅炉（热力生产和供应行业）产物系数见表13。 表13 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表—燃气工业锅炉 原料 污染物指标 单位 产污系数 天然气 工业废气量 标立方米/万立方米-原料 136259.17 二氧化硫 千克/万立方米-原料 0.02S① 氮氧化物 千克/万立方米-原料 18.71 注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。 ②本次环评要求，项目锅炉采用低氮燃烧器，低氮燃烧器效率约为50%，则项目氮氧化物产污系数为9.36。 天然气成份体积含量为：CH4：96.23%、CO2：0.47%、N2：0.967%、H2S：≤3.04mg/m3含硫份极少。天然气在完全燃烧条件下，几乎不产生烟尘和CO，烟气中的主要污染物为NO2和CO2，SO2产生量很小。另根据《环境保护实用数据手册》中统计数据，每燃烧1万m3天然气产生2.4kg颗粒物。本项目各废气产生量见表14。 表14 项目废气产生情况 工序 污染物名称 污染物产生量 产生量及浓度 烘干机 工业废气量 340.65m3/h 429216.4m3/h / 颗粒物 0.006kg/h 0.0076t/a 18.3mg/m3 二氧化硫 0.01kg/h 0.0126t/a 29.4mg/m3 氮氧化物 0.0234kg/h 0.0295t/a 68.7mg/m3 项目烘干机废气经收集后经1根21m高排气筒排放，其中烟尘、SO2、NOx的排放浓度能够满足《河南省地方标准工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/ 1066-2015)中表1的常规大气污染物排放标准要求（烟尘排放浓度限值30mg/m3、SO2排放浓度限值200mg/m3、NOx排放浓度限值400mg/m3）。另根据《河南省地方标准工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/ 1066-2015)的规定，所有排气筒高度应不低于15m，排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上，本项目西南120m为药厂家属院，其建筑高度约为18m，因此本项目排气筒高度应不低于21m。 项目烘干机废气中主要污染物为烟尘、SO2和NOx，其中SO2和NOx属于总量控制类污染物。废气营运期产生的总量控制指标为：SO2：0.0126t/a，NOx：0.0295t/a。 3、噪声 本项目营运期噪声主要为清洗机、切片机、分瓣机及风机等设备的机械噪声，噪声源强约为70~90dB（A）。主要设备噪声值见下表。 表15 主要设备噪声源强 序号 设备名称 数量（台） 噪声源强[dB(A)] 1 清洗机 1 75 2 切片机 1 70 3 分瓣机 1 75 4 扒皮机 2 70 5 甩干机 1 70 6 烘干机 1 80 7 风机 1 90 4、固体废物 项目固体废物主要包括生产过程产生的蔬菜初加工固废、大蒜固废、废包装材料、污水处理设施等产生污泥和职工生活垃圾。本项目固废产生情况如下： （1）食用菌及蔬菜初加工固废 本项目蔬菜入场时分拣产生的腐烂变质蔬菜、下脚料及半成品精选产生的杂质总量按原料的 0.03%计算，则蔬菜初加工固废为4.35t/a，经收集后由附近村民进行堆肥，施于农田。 大蒜固废 包括分瓣、脱皮产生的蒜皮、蒜杆以及去石过程中产生的杂质等固废，产生量为39t/a，经集中收集后，由环卫部门定期处理。 （3）废包装材料 项目在原料拆包及成品包装等过程中有废外包材料产生，包装废料按每包装1t 产品产生 0.001t 废料计算，则废包装材料为23.5t/a。收集后作为废品外售。 评价建议在原料区东南角设置100m2的一般固废暂存间，各类固废分类收集暂存于一般固废暂存间。 （4）生活垃圾 项目职工定员36人，按每人每天产生垃圾0.5kg，年工作日为210天，生活垃圾的产生量为0.018t/d，合3.78t/a。评价建议项目厂区设置垃圾桶，经集中收集后，由环卫部门定期处理。 |
| --- | --- |

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 烘干工序 | 水蒸气 | / |
|  | 大蒜加工 | 异味 | 300(无量纲) | 60（无量纲） |
|  | 烘干机 | 烟尘 | 18.3mg/m3、0.0076t/a | 18.3mg/m3、0.0076t/a |
|  |  | SO2 | 29.4mg/m3、0.0126t/a | 29.4mg/m3、0.0126t/a |
|  |  | NOX | 68.7mg/m3、0.0295t/a | 68.7mg/m3、0.0295t/a |
|  | 下脚料堆置臭气 | 恶臭 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 水量 | 1.15m3/d、241.5m3/a | 1.15m3/d、241.5m3/a |
|  |  | COD | 300mg/L、0.072t/a | 150mg/L、0.036t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L、0.007t/a | 25mg/L、0.006t/a |
|  | 其他脱水蔬菜生产废水 | 水量 | 84.36m3/d、1771.56m3/a | 84.36m3/d、1771.56m3/a |
|  |  | COD | 522.52mg/L、0.93t/a | 120mg/L、0.21t/a |
|  |  | 氨氮 | 20.89mg/L、0.04t/a | 17mg/L、0.03t/a |
|  |  | SS | 367.28mg/L、0.65t/a | 50mg/L、0.09t/a |
|  |  | BOD5 | 272.69mg/L、0.48t/a | 30mg/L、0.05t/a |
|  | 大蒜加工生产废水 | 水量 | 84.2m3/d、10609.2m3/a | 84.2m3/d、10609.2m3/a |
|  |  | COD | 973.87mg/L、10.33t/a | 120mg/L、1.27t/a |
|  |  | 氨氮 | 49.1mg/L、0.52t/a | 39mg/L、0.41t/a |
|  |  | SS | 355.23mg/L、3.77t/a | 50mg/L、0.53t/a |
|  |  | BOD5 | 583.28mg/L、6.18t/a | 30mg/L、0.32t/a |
|  | 食用菌加工生产废水 | 水量 | 84.4m3/d、5317.2m3/a | 84.4m3/d、5317.2m3/a |
|  |  | COD | 533.3mg/L、2.87t/a | 120mg/L、0.63t/a |
|  |  | 氨氮 | 21.72mg/L、0.12t/a | 17mg/L、0.09t/a |
|  |  | SS | 363.46mg/L、1.96t/a | 50mg/L、0.27t/a |
|  |  | BOD5 | 277.48mg/L、1.5t/a | 30mg/L、0.16t/a |
| 固 体 废 物 | 原料挑选 | 食用菌及蔬菜初加工固废 | 4.35t/a | 经收集后由附近村民进行堆肥，施于农田 |
|  | 大蒜加工 | 蒜皮、蒜杆、去石杂质 | 39t/a | 集中收集后，由环卫部门定期处理 |
|  | 原料拆包及成品包装 | 废包装材料 | 23.5t/a | 收集后外售 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 3.78t/a | 收集后交环卫部门处理 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为清洗机、切片机、分瓣机等设备运行噪声，噪声源强约为70~90dB（A），经采取厂房密闭隔声、设备基础减振及安装消声器等降噪措施，并经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） / |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租用厂房、办公用房等，设备安装调试已完成，因此本次不在分析施工期的影响。

项目重新报批后营运期环境影响分析： 1、废水 1.1废水产生情况 项目废水主要为生活污水、生产废水。 （1）生活污水 项目劳动定员36人，均不在厂区食宿，则生活用水量为1.44m3/d、302.4m3/a。生活污水排放量以用水量的80％计算，则生活污水产生量约为1.15m3/d，合241.5m3/a，主要污染物浓度为COD 300mg/L，BOD5：200mg/L，NH3-N 300mg/L，SS：300mg/L。经化粪池处理后水质为：COD：150mg/L、BOD5：80mg/L、SS：120mg/L、NH3-N：25mg/L。 本次环评要求，本次项目产生的生活污水依托漯河亿康工贸有限公司现有化粪池处理后，排入市政管网，进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂处理达标后外排。 （2）生产废水 项目生产废水主要为其他脱水蔬菜生产废水，大蒜加工生产废水及食用菌加工生产废水。 根据工程分析，项目其他脱水蔬菜、大蒜加工、食用菌加工共用一条主生产线，因此项目每天生产的产品是三种产品之一，每天不交叉生产，因此，其他脱水蔬菜、大蒜加工、食用菌加工产生的废水不混合。其中其他脱水蔬菜生产废水产生量为84.36m3/d、1771.56m3/a；大蒜加工废水产生量为84.2m3/d、10609.2m3/a；食用菌加工废水产生量为84.4m3/d、5317.2m3/a。 本次环评要求，本次项目产生的生产废水依托漯河亿康工贸有限公司现有污水处理设施处理后，进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂处理达标后外排。 漯河亿康工贸有限公司现有污水处理设施为漯河亿康工贸有限公司果蔬罐头加工及速冻产品生产项目配套建设的污水处理设施，根据《漯河亿康工贸有限公司果蔬罐头加工及速冻产品生产项目环境影响报告表》及其批复文件【漯环监表（2013）113号】，漯河亿康工贸有限公司果蔬罐头加工及速冻产品生产项目环评变更分析及《漯河亿康工贸有限公司果蔬罐头加工及速冻产品生产项目竣工环境保护验收监测报告表》及验收批复【漯环验表（2016）26号】可知，配套污水处理设施于2016年建成投产，处理能力为620m3/d，主要处理工艺如下图： 图11 漯河亿康工贸有限公司污水处理设施工艺流程图 漯河亿康工贸有限公司污水处理设施进水水质及出水水质详见下表： 表16 漯河亿康工贸有限公司进出水水质要求 污染物 进水浓度（mg/L） 出水浓度（mg/L） 去除率(%) COD 1200 120 90 BOD5 600 30 95 SS 400 50 87.5 项目生产废水进入漯河亿康工贸有限公司果蔬罐头加工及速冻产品生产项目配套污水处理厂可行性分析如下： 1）接管可行性 本项目租赁漯河亿康工贸有限公司现有厂房进行建设生产，厂区配套污水管网已经建成，本项目产生的废水可以经厂区污水管网进入污水处理设施。 2）处理规模 漯河亿康工贸有限公司污水处理设施处理能力为620m3/d，根据《漯河亿康工贸有限公司果蔬罐头加工及速冻产品生产项目环境影响报告表》及漯河亿康工贸有限公司果蔬罐头加工及速冻产品生产项目环评变更分析可知，项目变更后，漯河亿康工贸有限公司果蔬罐头加工及速冻产品生产项目废水排放量为89m3/d，由此可知，项目污水处理设施剩余处理能力为531m3/d。本项目最大污水产生量为84.4m3/d，现有污水处理设施处理能力能够接纳本项目产生的生产废水。 3）进水水质 本项目废水排放浓度与漯河亿康工贸有限公司现有污水处理设施设计进水水质对比一览见下表。 表17 漯河亿康工贸有限公司进出水水质要求 指标 COD BOD5 SS 进水（mg/L） 1200 600 400 项目废水（mg/L） 973.87 583.28 367.28 由上表可知，项目废水水质满足漯河亿康工贸有限公司现有污水处理设施设计进水水质要求，本工程废水进入漯河亿康工贸有限公司现有污水处理设施进行处理不会对其处理水质产生较大影响。 综上所述，项目废水排入漯河亿康工贸有限公司现有污水处理设施是可行的，项目废水的排放不会对漯河亿康工贸有限公司现有污水处理设施造成大的冲击影响，项目废水经漯河亿康工贸有限公司现有污水处理设施处理能够达到漯河市淞江产业集聚区污水处理厂要求。 据调查，漯河市淞江污水处理厂目前收水量为2.5 万t/d，其设计处理规模为3 万t/d，剩余余量为0.5万t/d，本项目建成后产生的生活废水量为1.15m3/d，最大生产废水量为84.4m3/d，该污水处理厂完全可以接纳本项目污水排放。因此，项目生活污水经厂区化粪池处理后，项目生产废水经依托漯河亿康工贸有限公司现有污水设施处理后，由市政污水管网排入漯河市淞江污水处理厂再处理，最终排入颍河。 表18 生活污水污染物排放量预测结果 污染物名称 COD NH3-N 排水量 1.15m3/d，241.5m3/a 化粪池处理前 产生浓度（mg/L） 300 30 产生量(t/a) 0.072 0.007 化粪池处理后 排放浓度（mg/L） 150 25 排放量(t/a) 0.036 0.006 漯河市淞江污水处理厂处理后 排放浓度(mg/L) 50 5 排放量(t/a) 0.012 0.0012 进入颍河水体降解 排放浓度(mg/L) 20 1.0 排放量(t/a) 0.0048 0.00024 根据查阅相关资料，漯河亿康工贸有限公司现有污水处理设施采取的处理工艺对氨氮去除率约为20~30%，本项目取20%，则经过程现有污水处理设施，本项目生产废水产排情况见下表。 表19 生产废水污染物排放量预测结果 污染物名称 COD 氨氮 SS BOD5 其他脱水蔬菜生产废水 84.36m3/d，1771.56m3/a 污水处理设施处理前 产生浓度（mg/L） 522.52 20.89 367.28 272.69 产生量(t/a) 0.93 0.04 0.65 0.48 污水处理设施处理后 排放浓度（mg/L） 120 17 50 30 排放量(t/a) 0.2126 0.0301 0.0886 0.0531 漯河市淞江污水处理厂处理后 排放浓度(mg/L) 50 5 10 10 排放量(t/a) 0.0886 0.0089 0.0177 0.0177 进入颍河水体降解 排放浓度(mg/L) 20 1.0 / / 排放量(t/a) 0.0354 0.0018 大蒜加工生产废水 84.2m3/d，10609.2m3/a 污水处理设施处理前 产生浓度（mg/L） 973.87 49.10 355.23 583.28 产生量(t/a) 10.33 0.52 3.77 6.18 污水处理设施处理后 排放浓度（mg/L） 120 39 50 30 排放量(t/a) 1.2731 0.4138 0.5305 0.3183 漯河市淞江污水处理厂处理后 排放浓度(mg/L) 50 5 10 10 排放量(t/a) 0.5305 0.0530 0.1061 0.1061 进入颍河水体降解 排放浓度(mg/L) 20 1.0 / / 排放量(t/a) 0.2122 0.0106 食用菌加工废水 84.4m3/d，5317.2m3/a 污水处理设施处理前 产生浓度（mg/L） 533.30 21.72 363.46 277.48 产生量(t/a) 2.87 0.12 1.96 1.50 污水处理设施处理后 排放浓度（mg/L） 120 17 50 30 排放量(t/a) 0.6381 0.0904 0.2659 0.1595 漯河市淞江污水处理厂处理后 排放浓度(mg/L) 50 5 10 10 排放量(t/a) 0.2659 0.0266 0.0532 0.0532 进入颍河水体降解 排放浓度(mg/L) 20 1.0 / / 排放量(t/a) 0.1063 0.0053 / / 全厂废水 17697.96m3/a 进入颍河水体降解 排放浓度(mg/L) 20 1.0 / / 排放量(t/a) 0.3540 0.0177 / / ▲项目废水排放总量分析 由表18及表19知：项目生活污水量为241.5m3/a，COD、氨氮产生量分别为0.072t/a、0.007t/a；经厂区化粪池及漯河市淞江污水处理厂处理后，废水最终汇入颍河，按照2018年颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定，则项目核定总量为COD排

放量0.0048t/a，氨氮排放量0.00024t/a；项目生产废水量为17697.96m3/a，COD、氨氮产生量分别为14.13t/a、0.68t/a；经依托漯河亿康工贸有限公司现有污水处理设施及漯河市淞江污水处理厂处理后，废水最终汇入颍河，按照2018年颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定，则项目核定总量为COD0.3588t/a，氨氮0.0179t/a。 综上，项目生活污水及生产废水汇入颍河后，核定总量为COD0.3588t/a，氨氮0.0179t/a。 因此，项目核定COD、氨氮排放总量分别为COD0.3588t/a，氨氮0.0179t/a。 2、废气 项目营运期其他蔬菜及食用菌加工在烘干工序会产生烘干水蒸气，大蒜切片、烘干过程会产生异味，蔬菜下脚料堆置会产生臭气。 a、其他蔬菜及食用菌加工烘干水蒸气 项目运营期其他蔬菜及食用菌烘干工序中，会有水分挥发，以水蒸气形式散发至空气中。同时烘干过程中会有蔬菜异味气体产生，产生量很小。对此部分废气的控制措施采取在烘干机上方设置集气罩，通过引风机引至车间外高空排放。 b、大蒜切片、烘干过程异味 根据工程分析可知，本项目在大蒜切片、烘干工序废气产生的臭气浓度为300（无量纲），对于项目产生的大蒜切片、烘干过程异味，环评要求采取如下措施：在加工大蒜过程中，要求企业在切片机及烘干机上方设置集气罩收集后经“UV光氧催化处理装置”处理后通过15m排气筒排放；生产车间内设置排气扇，加强车间通风。 UV光解废气净化设备原理为：利用特制波段（157-189nm）的高能紫外光波照射分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧不稳定需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV+O2→ O+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧)，被紫外光波裂解后成游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物，如CO2、H2O等。原理如图8所示。 图12 UV光氧化处理恶臭原理图 在UV紫外光的照射下，产生光触催化反应，极大地提升和加强了紫外光波的能量聚变，在更加高能高效地裂解废气和恶臭分子的同时，催化产生更多的活性氧和臭氧，对废气和恶臭气味进行更彻底地催化氧化分解反应，使其降解转化为低分子化合物、水分子和二氧化碳，从而达到脱臭及杀灭细菌的目的，最高处理效率达到80％以上。 建设单位在大蒜切片、烘干工序废气收集后经UV光氧催化处理装置处理后经过15m高排气筒排放，吸附效率能达到80%，吸附后大蒜臭气浓度达到60（无量纲），能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中臭气浓度排放要求。未收集的异味气体无组织排放。评价建议在车间设置排气扇，加强通风换气，以排除未能被收集的异味气体。 c、蔬菜下脚料堆置臭气 对于蔬菜下脚料堆置，如果不及时清运，长久堆置会产生臭气。企业拟设专门暂存间，蔬菜下脚料及时清理外运，避免长期储存变质产生难闻气味以及滋生细菌，因此，项目蔬菜下脚料堆置臭气产生量较少，对周围环境影响较小。 经采取以上措施后，厂界臭气浓度可以符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1臭气浓度厂界二级排放标准值（20（无量纲））的要求。 d、天然气燃烧废气 （1）烘干机天然气燃烧废气污染源及达标排放分析 根据工程分析，项目烘干机天然气燃烧废气收集后经1根21m高排气筒排放，其中烟尘、SO2、NOx的排放浓度分别为18.3mg/m3、SO229.4mg/m3、68.7mg/m3，能够满足《河南省地方标准工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/ 1066-2015)中表1的常规大气污染物排放标准要求（烟尘排放浓度限值30mg/m3、SO2排放浓度限值200mg/m3、NOx排放浓度限值400mg/m3；另所有排气筒高度应不低于15m）。 （2）评价等级及评价范围 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 1）Pmax的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表20 评价工作等级依据 评价工作等级 评价工作分级依据 一级 Pmax≧10% 二级 1%≦Pmax<10% 三级 Pmax<1% 3）污染源参数 表21 有组织源参数调查清单 编号 名称 排气筒底部中心坐标 /m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/(kg/h) X Y 烟（粉）尘 SO2 NOx 1# 烘干机废气 113.970536 33.611677 60 21 0.2 3.012 100 1260 正常 0.006 0.01 0.0234 本次预测相关参数及选项见下表： 表22 估算模式参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 257 最高环境温度/℃ 42 最低环境温度/℃ -15.9 是否考虑地形 考虑地形 □是 ☑否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ☑否 岸线距离/km / 岸线方向/° / SO2、NOx采用GB3095-2012中1小时平均取样时间的二级标准浓度限值；烟尘及粉尘（TSP）采用GB3095-2012中二级标准TSP日均三倍值。 4）评价工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax预测结果如下： 表23 污染物最大地面浓度和占标率Pmax计算结果表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) 烘干机废气 SO2 500 0.94381 0.19 NOx 200 1.5728 0.79 TSP 900 3.6801 0.41 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为烘干机废气中NOX排放， Pmax值为0.79%，Cmax为1.5728ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，不进行进一步预测与评价。 综上所述，项目废气对项目周边大气环境和环境敏感点影响较小。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目营运期噪声主要为清洗机、切片机、分瓣机及风机等设备的机械噪声，噪声源强约为70~90dB（A）。为了减少噪声对周围环境的影响，所有噪声设备均放置于生产车间内，并采取减震措施。一般厂房的门、窗和墙（空心）的综合隔声量为 15dB（A），各设备基础减震可降噪5dB（A）。对于高噪声设备——风机，还要安装消声器，安装消声器可衰减10～20dB(A)。 主要噪声源采取治理措施后各设备的相应源强见表24。 表24 主要噪声源采取防治措施后各设备的相应源强一览表 设备名称 数量（台） 噪声源强[dB(A)] 采取的措施 排放源强[dB(A)] 清洗机 1 75 厂房隔声、基础减振等 60 切片机 1 70 55 分瓣机 1 75 60 扒皮机 2 70 55 甩干机 1 70 55 烘干机 1 80 60 风机 1 90 厂房隔声、基础减振及安装消声器等 70 （2）预测方法 根据本工程主要噪声设备的分布状况和源强，计算出各声源对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下： Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； （3）噪声源叠加公式 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 （4）噪声预测结果 项目噪声预测结果见表25。 表25 各厂界噪声预测结果一览表 预测点 噪声源强[dB(A)] 距厂界距离(m) 贡献值[dB(A)] 预测值[dB(A)] 标准值(dB(A)) 东厂界 71.7 10 51.7 51.7 昼间：65 南厂界 5 57.7 57.7 西厂界 5 57.7 57.7 北厂界 5 57.7 57.7 药厂家属院 120 30.1 30.1 由表25可知，项目采用一班制生产，每天生产10小时，只在昼间生产，项目噪声设备经采取厂房密闭隔声、设备基础减振及安装消声器等降噪措施，并经一定距离衰减后，各厂界噪声昼间排放值均能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 4、固体废物 项目固体废物主要包括生产过程产生的蔬菜初加工固废、大蒜固废、废包装材料、污水处理设施等产生污泥和职工生活垃圾。本项目固废产生情况如下： （1）食用菌及蔬菜初加工固废 本项目蔬菜入场时分拣产生的腐烂变质蔬菜、下脚料及半成品精选产生的杂质总量按原料的 0.03%计算，则蔬菜初加工固废为4.35t/a，经收集后由附近村民进行堆肥，施于农田。 （2）大蒜固废 包括分瓣、脱皮产生的蒜皮、蒜杆以及去石过程中产生的杂质等固废，产生量为39t/a，经集中收集后，由环卫部门定期处理。 （3）废包装材料 项目在原料拆包及成品包装等过程中有废外包材料产生，包装废料按每包装1t 产品产生 0.001t 废料计算，则废包装材料为23.5t/a。收集后作为废品外售。 评价建议在原料区东南角设置100m2的一般固废暂存间，各类固废分类收集暂存于一般固废暂存间。 （4）生活垃圾 项目职工定员生活垃圾的产生量为0.018t/d，合3.78t/a。评价建议项目厂区设置垃圾桶，经集中收集后，由环卫部门定期处理。 综上所述，项目固废在采取以上处理措施理后均能做到合理处置，对环境的影响不大，不会产生二次污染。 5、食品卫生规范分析 本项目属食品生产加工企业，现结合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881-2013），就企业环境及相关内容，进行规范符合性分析。对比分析见表20。 表26 食品生产企业规范符合性分析对比 项目 规范要求 企业条件 符合性 厂区选址 厂区不应选择对食品有显著污染的区域 项目周边无重污染企业 符合 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址 项目废水、废气和固体废弃物可以达到合理处置 符合 厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区 项目不属于易发生洪涝灾害的地区 符合 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所 项目周围无虫害大量孳生的潜在场所 符合 厂区环境 厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染 厂区布局合理，各功能区域划分明显，并有分离或分隔措施 符合 厂区内的道路应铺设混凝土、沥青、或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生 厂区使用混凝土全部硬化，加工车间使用地板砖铺面 符合 厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的孳生 制定绿化管理制度，防治虫害污染 符合 厂区应有适当的排水系 排水系统完善 符合 宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔 项目不设宿舍、食堂及职工娱乐设施等 符合 厂房及设施卫生管理 厂房内各项设施应保持清洁，及时维修或更新，厂房地面、屋顶、天花板及墙壁有破损时，应及时修补 生产设备每天清洗，车间地面每天冲洗，天花板墙壁定期检查维护 符合 用于加工、包装、储运等的设备及加工器具、生产用管道、食品接触面，应定期清洁消毒 生产设备、生产场所定期清洗消毒 符合 用于清洁消毒后的设备和用具，应妥善保管，避免交叉污染 每天都对设备和用具进行清洁消毒并妥善保管 符合 废弃物处理 盛装废弃物的容器应构造合理、有特别标识或可明显区分，必要时应可封闭，防止污染食品 固废收集后暂存，定期外售或及时清理 符合 应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放；废弃物应定期清除。易腐败的废弃物清除时间尽可能缩短 设有一般固废暂存间，固废暂存后定期外售，不在厂区长期储存 符合 废弃物放置场所不应有不良气味或有害、有毒气体溢出，应防止虫害的孳生，防止污染食品、食品接触面、水源及地面 对于蔬菜初加工固废、污泥及生活垃圾，及时清理，防止产生不良气味 符合 由以上对比分析可知，企业在选址、厂区环境、厂房及设施卫生管理、废弃物处理方面，符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881-2013）中的相关要求。 6、项目选址合理性分析 （1）产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正）可知，本项目属于鼓励类第一项第32条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”；且项目已经漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会备案（见附件），项目代码为2018-411103 -13-03-074331。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 （2）规划相符性 本项目位于漯河市郾城区龙江路与太白山路交叉口向西200m路南漯河亿康工贸有限公司院内，根据漯河亿康工贸有限公司提供的土地证【漯国用（2015）第003381号】可知，项目用地地类用途为工业用地；根据漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会出具的证明可知，本项目符合产业集聚区规划要求，漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会同意本项目入驻。 综上，项目选址可行。 7、项目主要污染防治措施情况 项目污染防治措施汇总见表21。 表27 项目主要污染防治措施一览表 项目 污染物名称 污染防治措施 废水 生活污水 经依托漯河亿康工贸有限公司现有化粪池处理后，排入市政管网，进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂处理达标后外排 生产废水 生产废水依托漯河亿康工贸有限公司现有污水处理设施处理，处理达标后排入市政管网，进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂处理达标后外排 废气 厂区异味 （1）对于其他蔬菜及食用菌加工烘干水蒸气及异味气体，采取在烘干机上方设置集气罩，通过引风机引至车间外高空排放； （2）对于加工大蒜过程产生的异味，要求在切片机及烘干机上方设置集气罩收集后经“UV光氧催化处理装置”处理后通过15m排气筒排放；生产车间内设置排气扇，加强车间通风。 （3）蔬菜下脚料及时清理外运，避免长期储存变质产生难闻气味以及滋生细菌，污染车间环境。 天然气燃烧废气 选用低氮燃烧器，燃烧废气收集后经1根21m高排气筒排放 噪声 LAeq 所有设备均安装在室内，采取基础减振、厂房隔声及安装消声器等措施 固废 蔬菜初加工固废 经收集后由附近村民进行堆肥，施于农田 废包装材料 收集后外售 大蒜固废 收集后交环卫部门处理 生活垃圾 收集后交环卫部门处理 8、环保投资 本项目总投资为4000万元，其中环保投资为47.2万元，占总投资的1.18%。 表28 环保投资一览表 序号 项目 环保措施 备注 投资（万元） 1 废水 生活污水 1座化粪池 依托现有 / 生产废水 依托漯河亿康工贸有限公司处理能力为620m3/d污水处理设施 采用“格栅+接触氧化+曝气池+二沉池”处理工艺 20 2 废气 厂区异味气体 （1）对于其他蔬菜及食用菌加工烘干水蒸气及异味气体，采取在烘干机上方设置集气罩，通过引风机引至车间外高空排放； （2）对于加工大蒜过程产生的异味，要求在切片机及烘干机上方设置集气罩收集后经“UV光氧催化处理装置”处理后通过15m排气筒排放；生产车间内设置排气扇，加强车间通风。 （3）蔬菜下脚料及时清理外运，避免长期储存变质产生难闻气味以及滋生细菌，污染车间环境。 / 10 烘干机燃烧废气 选用低氮燃烧器，燃烧废气收集后经1根21m高排气筒排放 / 2 3 噪声 车间密闭隔声、设备基础减振及安装消声器 / 10 4 固废 生产固废 1间100m2的一般固废暂存间 各类固废分类收集储存 5 生活垃圾 设置垃圾桶 若干 0.2 合 计 47.2 9、验收内容 表29 项目环保设施竣工验收“三同时”一览表 项目 污染源 验收监测因子或调查内容 要求 废水 生活污水 监测因子：COD、氨氮； 调查内容：1座化粪池 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水要求 生产废水 监测因子：COD、氨氮、SS、BOD5； 调查内容：1座620m3/d的污水处理装置处理 废气 厂区异味气体 （1）对于其他蔬菜及食用菌加工烘干水蒸气及异味气体，采取在烘干机上方设置集气罩，通过引风机引至车间外高空排放； （2）对于加工大蒜过程产生的异味，要求在切片机及烘干机上方设置集气罩收集后经“UV光氧催化处理装置”处理后通过15m排气筒排放；生产车间内设置排气扇，加强车间通风。 （3）蔬菜下脚料及时清理外运，避免长期储存变质产生难闻气味以及滋生细菌，污染车间环境。 符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1臭气有组织排放浓度及表2二级臭气浓度厂界标准值的要求 烘干机燃烧废气 选用低氮燃烧器，燃烧废气收集后经1根21m高排气筒排放 《河南省地方标准工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/ 1066-2015) 噪声 设备噪声 采取厂房隔声、设备基础减振及安装消声器等降噪措施 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准 固废 蔬菜初加工固废 经收集后由附近村民进行堆肥，施于农田 / 废包装材料 收集后外售 污泥 经压滤机压滤后由附近村民作为农肥施于农田 大蒜固废 收集后交环卫部门处理 生活垃圾 收集后交环卫部门处理 10、三本帐统计 三本帐统计见表30。 表30 项目新老污染物“三本帐”统计 类别 污染物 现有工程（在建） 重新报批工程 总体工程 排放量 产生量 自身 削减量 排放量 以新带老 削减量 预测排放总量 排放削减量 废气 烘干机废气 废气量 (m3/a) 0 429216.4 0 429216.4 0 429216.4 +429216.4 SO2(t/a) 0 0.0126 0 0.0126 0 0.0126 +0.0126 NOx(t/a) 0 0.0295 0 0.0295 0 0.0295 +0.0295 烟尘(t/a) 0 0.0076 0 0.0076 0 0.0076 +0.0076 废水 废水量(t/a) 17939.46 0 0 0 0 17939.46 0 COD(t/a) 0.3588 0 0 0 0 0.3588 0 氨氮(t/a) 0.0179 0 0 0 0 0.0179 0

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 厂区异味 气体 | 水蒸气及异味 | （1）对于其他蔬菜及食用菌加工烘干水蒸气及异味气体，采取在烘干机上方设置集气罩，通过引风机引至车间外高空排放； | 符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1臭气有组织排放浓度及表2二级臭气浓度厂界标准值的要求 |
|  |  | 异味 | （2）对于加工大蒜过程产生的异味，要求在切片机及烘干机上方设置集气罩收集后经“UV光氧催化处理装置”处理后通过15m排气筒排放；生产车间内设置排气扇，加强车间通风。 |  |
|  |  | 恶臭 | （3）蔬菜下脚料及时清理外运，避免长期储存变质产生难闻气味以及滋生细菌，污染车间环境。 |  |
|  | 天然气燃烧废气 | SO2 NOx 烟尘 | 选用低氮燃烧器，燃烧废气收集后经1根21m高排气筒排放 | 《河南省地方标准工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/ 1066-2015) |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、氨氮、SS、BOD5 | 经依托漯河亿康工贸有限公司现有化粪池处理后，排入市政管网，进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂处理达标后外排 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）表4二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水要求 |
|  | 生产废水 | COD、氨氮、SS、BOD5 | 生产废水依托漯河亿康工贸有限公司现有污水处理设施处理，处理达标后排入市政管网，进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂处理达标后外排 |  |
| 固体废物 | 原料挑选 | 食用菌及蔬菜初加工固废 | 经收集后由附近村民进行堆肥，施于农田 | 不外排 |
|  | 大蒜加工 | 蒜皮、蒜杆、去石杂质 | 收集后交环卫部门处理 |  |
|  | 原料拆包及成品包装 | 废包装材料 | 收集后外售 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后交环卫部门处理 |  |
| 噪声 | 运营期项目噪声源经采取隔声、减振及安装消声器等降噪措施并经一定距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目利用现有厂房进行改造，不新建建筑物，项目的实施不会改变局部的土地使用功能，项目建设对周围环境影响不大。 |

# 结论与建议

一、环评结论： 1、根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正）可知，本项目属于鼓励类第一项第32条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”；且项目已经漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会备案（见附件），项目代码为2018-411103 -13-03-074331。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 2、规划相符性 本项目位于漯河市郾城区龙江路与太白山路交叉口向西200m路南漯河亿康工贸有限公司院内，根据漯河亿康工贸有限公司提供的土地证【漯国用（2015）第003381号】可知，项目用地地类用途为工业用地；根据漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会出具的证明可知，本项目符合产业集聚区规划要求，漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会同意本项目入驻。 3、项目施工期主要为设备的安装，对周围环境影响不大。 4、项目重新报批运营期污染物产生及排放情况 4.1废水 项目运营期废水主要为生活污水及生产废水。生产废水主要包括其他脱水蔬菜加工废水、大蒜加工废水及食用菌加工废水。 生活污水：项目生活污水产生量约为1.15m3/d，合241.5m3/a，经化粪池处理后，排入市政管网，进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂处理达标后外排。 生产废水：项目生产废水主要为其他脱水蔬菜加工废水、大蒜加工废水及食用菌加工废水，废水产生量为17697.96m3/a，依托漯河亿康工贸有限公司现有污水处理设施处理，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水要求，经市政污水管网排入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理，最终排至颍河。 总量控制：项目生活污水量为241.5m3/a，COD、氨氮产生量分别为0.072t/a、0.007t/a；经厂区化粪池及漯河市淞江污水处理厂处理后，最终汇入颍河，按照2018年颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定，则项目核定总量为COD排放量0.0048t/a，氨氮排放量0.00024t/a；项目生产废水量为17697.96m3/a，COD、氨氮产生量分别为14.13t/a、0.68t/a；经依托漯河亿康工贸有限公司现有污水处理设施及漯河市淞江污水处理厂处理后，最终汇入颍河，按照2018年颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定，则项目核定总量为COD0.3540t/a，氨氮0.0177t/a。综上，项目生活污水及生产废水排放量为17939.46m3/a，汇入颍河后，核定总量为COD0.3588t/a，氨氮0.0179t/a。 因此，项目核定COD、氨氮排放总量分别为COD0.3588t/a，氨氮0.0179t/a。 4.2废气 项目营运期主要废气为厂区异味气体及天然气燃烧废气。 （1）厂区异味气体 1）对于其他蔬菜及食用菌加工烘干水蒸气及异味气体，采取在烘干机上方设置集气罩，通过引风机引至车间外高空排放； 2）对于加工大蒜过程产生的异味，要求在切片机及烘干机上方设置集气罩收集后经“UV光氧催化处理装置”处理后通过15m排气筒排放；生产车间内设置排气扇，加强车间通风。 3）蔬菜下脚料及时清理外运，避免长期储存变质产生难闻气味以及滋生细菌，污染车间环境。 经采取以上措施后，臭气排放能够符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1臭气有组织排放浓度及表2二级臭气浓度厂界标准值的要求。 （2）天然气燃烧废气 项目烘干机天然气燃烧废气收集后经1根21m高排气筒排放，其中烟尘、SO2、NOx的排放浓度均能够满足《河南省地方标准工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/ 1066-2015)中表1的常规大气污染物排放标准要求。 4.3噪声 项目运营期噪声主要为清洗机、切片机、分瓣机及风机等设备的机械噪声，噪声源强约为70~90dB（A）。项目运营期各设备噪声经采取厂房隔声、基础减震及安装消声器等降噪措施，并经过一定距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4.4固废 项目固体废物主要包括生产过程产生的食用菌及蔬菜初加工固废、废包装材料、大蒜固废和职工生活垃圾。其中食用菌及蔬菜初加工固废为4.35t/a，经收集后由附近村民进行堆肥，施于农田；废包装材料为23.5t/a，收集后作为废品外售；大蒜固废产生量为39t/a，经集中收集后，由环卫部门定期处理；生活垃圾的产生量为3.78t/a。评价建议项目厂区设置垃圾桶，经集中收集后，由环卫部门定期处理。 二、环评建议： 1、严格执行环保“三同时”制度，治污设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 2、运营期加强车间生产管理，设备及时检修，尽量减少非正常噪声排放，以减轻对周围环境的影响。 3、建设一般固废暂存间，对项目产生的固废要分类收集处理，避免对周边环境产生不利影响。 4．严格落实废气污染防治措施，确保污染防治措施的落实到位，天然气燃烧废气在满足《河南省地方标准工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/ 1066-2015)中表1的常规大气污染物排放标准要求上，进一步严格要求，选用低氮燃烧器，满足河南省超低排放标准要求（即烟尘排放浓度限值10mg/m3、SO2排放浓度限值35mg/m3、NOx排放浓度限值50mg/m3）。 综上所述，河南惠家家农业开发有限公司年产6000吨食用菌及蔬菜深加工项目重新报批符合国家产业政策要求，选址可行，在落实环评提出的各项污染防治措施及环评建议的前提下，从环保角度考虑，该项目的建设是可行的。

# Text boxes

天然气

包装

固废、噪声

预煮

成品

包装

烘干

胡萝卜、土豆、香菜及其他蔬菜收购

挑选

清洗

固废

废水、固废

废水、噪声

预煮

烘干

切分

分拣

115.69

水蒸气

燃烧废气

固废、噪声

大蒜

破瓣

扒皮

固废、噪声

固废、噪声

固废、噪声

飘皮

甩水

去石

切片

固废、噪声

大蒜异味

滚筛

固废、噪声

废水

成品

包装

烘干

固废、噪声

滚筛

大蒜异味

固废、噪声

切片

去石

甩水

飘皮

固废、噪声

固废、噪声

固废、噪声

扒皮

破瓣

大蒜

成品

包装

固废、噪声

水蒸气

分拣

切分

烘干

预煮

废水、噪声

废水、固废

固废

清洗

挑选

胡萝卜、土豆、香菜及其他蔬菜收购

固废、噪声

冷却、沥水

预煮

烘干

切分

废水、噪声

废水、固废

固废

清洗

初选

食用菌

成品

包装

固废

废水

燃烧废气水蒸气

天然气

成品

分检、分级

水蒸气

燃烧废气

废水

1.15

1.15

达标外排

化粪池

0.29

1.44

职工生活

0.2

0.6

淞江产业集聚区污水处理厂

清洗

亿康工贸现有污水处理设施

1

3

4.5

新鲜水

76.5

设备冲洗

地面冲洗

切片

9

95.44

淞江产业集聚区污水处理厂

90

亿康工贸现有污水处理设施

新鲜水

84.36

85.51

85.51

0.8

2.4

28.56

5

47.6

1.15

1.15

达标外排

化粪池

0.29

1.44

职工生活

0.2

0.6

1.5

10

11.9

1

3

35.7

15

59.5

设备冲洗

地面冲洗

切片漂洗

预煮

115.64

淞江产业集聚区污水处理厂

清洗

亿康工贸现有污水处理设施

新鲜水

甩干

2.4

0.8

85.35

85.35

84.2

切片漂洗

地面冲洗

设备冲洗

57.15

15

38.1

3

1

11.43

10

1.5

0.6

0.2

职工生活

1.44

0.29

化粪池

达标外排

1.15

1.15

45.72

5

30.48

2.4

0.8

85.55

85.55

84.4

生产废水

格栅池

调节池

接触氧化

曝气池+二沉池

沥滤水回集水池

污泥

板框压滤机

污泥浓缩池

达标排放

天然气

水蒸气

固废

食用菌

初选

清洗

固废

废水、固废

切分

烘干

冷却、沥水

固废、噪声

固废、噪声

包装

成品

分检、分级

废水、噪声

预煮

水蒸气

废水