漯河市永泰羽毛制品有限公司

年加工10吨羽毛项目

竣工环境保护验收调查报告

（固废）

建设单位：漯河市永泰羽毛制品有限公司

编制单位：河南中天高科检测技术服务有限公司

二Ｏ一八年十二月

注：本公司只对监测分析数据负责，对客户提供数据的

真实性不负任何责任！

| 建设单位： | 漯河市永泰羽毛制品有限公司 |
| --- | --- |
| 法人代表： | 王春炎 |
| 编制单位： | 河南中天高科检测技术服务有限公司 |
| 法人代表： |  |
| 项目负责人： |  |

| 建设单位： | 漯河市永泰羽毛制品有限公司 | 编制单位： | 河南中天高科检测技术服务有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 13803959415 | 电话： | 0375-2358898 |
| 传真： |  | 传真： | 0375-2358898 |
| 邮编： | 462300 | 邮编： | 467000 |
| 地址： | 漯河市郾城区龙城镇钮王村 | 地址： | 河南省平顶山市湛河区新南环路东段豫达工业园创业楼4楼 |

目   录

1  项目概况	1

2  验收依据	2

2.1.法律、法规	2

2.2.验收技术规范	2

2.3.工程技术文件及批复文件	2

2.4.执行标准	2

3  工程建设情况	3

3.1.地理位置及平面图	3

3.2.建设内容	3

3.3.主要原辅材料及燃料	4

3.4.水源及水平衡	4

3.4.1给水	4

3.4.2排水	4

3.5.工艺流程	5

4  环境保护设施	7

4.1.污染物治理/处置设施	7

4.1.1固废	7

4.2.其他环保设施	7

4.3.环保设施投资及“三同时”落实情况	7

4.4.卫生防护距离	8

本项目卫生防护距离为100m，根据厂区平面布置及现状调查，防护区域范围内无环境敏感点。	8

5.1.环评主要结论	9

5.2.环评建议	9

5.3.环评批复意见	9

6  验收检测结论及建议	11

6.1固废验收检测结论	11

6.2工程建设对环境的影响	11

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	1

附件1、委托书	2

附件2、批复意见	3

附件3、检测期间生产情况说明	5

附件4、环保审批登记表	6

# 1  项目概况

漯河市永泰羽毛制品有限公司年加工10吨羽毛项目。位于漯河市郾城区龙城镇钮王村，占地面积2000平方米。项目北侧为养殖场，东侧、西侧和南侧均为耕地，距离项目最近的敏感点为北侧175m处的钮王村。项目总投资40万元，其中环保投资17.3万元，占项目总投资的43.3%。该项目在2017年12月21日由漯河市环境保护局对其建设项目主要污染物总量指标进行了备案。2018年1月河南源通环保工程有限公司编制《漯河市永泰羽毛制品有限公司年加工10吨羽毛项目环境影响报告表》，漯河市郾城区环境保护局于2018年2月2日以郾环监表（2018）7号予以批复。项目于2018年2月开工建设，2018年11月投入试生产。

2018年12月，受漯河市永泰羽毛制品有限公司委托，河南中天高科检测技术服务有限公司承担该项目竣工环境保护验收检测工作。根据《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定和要求，河南中天高科检测技术服务有限公司于2018年12月10日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收检测方案。

根据该项目竣工环境保护验收检测方案，河南中天高科检测技术服务有限公司于2018年12月11日至2018年12月12日对该项目进行了现场验收检测，在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收检测报告。

项目主要信息见表1-1。

表1-1   项目主要信息一览表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建设项目名称 | 漯河市永泰羽毛制品有限公司年加工10吨羽毛项目 |
| 建设单位名称 | 漯河市永泰羽毛制品有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区龙城镇钮王村 |
| 开工建设时间 | 2018.02 | 投入运行时间 | 2018.11 |
| 现场检测时间 | 2018.12.11-2018.12.12 |
| 环评报告编制单位 | 编制单位 | 河南源通环保工程有限公司 |
|  | 编制日期 | 2018年1月 |
| 环评报告审批部门 | 审批文号 | 郾环监表（2018）7号 |
|  | 审批部门 | 漯河市郾城区环境保护局 |
|  | 审批日期 | 2018年2月2日 |

# 2  验收依据

## 2.1.法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日起施行）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）。

## 2.2.验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》生态环境部办公厅 公告2018年第9号，2018年5月15日；

（2）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》 国务院令第682号；

（3）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告 环境保护部办公厅 国环规环评[2017]4号，2017年11月20日。

## 2.3.工程技术文件及批复文件

（1）河南源通环保工程有限公司编制《漯河市永泰羽毛制品有限公司年加工10吨羽毛项目环境影响报告表》，2018年1月；

（2）漯河市郾城区环境保护局郾环监表（2018）7号《漯河市永泰羽毛制品有限公司年加工10吨羽毛项目环境影响报告表的批复》，2018年2月2日；

## 2.4.执行标准

（1）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单。

# 3  工程建设情况

## 3.1.地理位置及平面图

漯河市永泰羽毛制品有限公司年加工10吨羽毛项目位于漯河市郾城区龙城镇钮王村，占地面积2000平方米。项目北侧为养殖场，东侧、西侧和南侧均为耕地，距离项目最近的敏感点为北侧175m处的钮王村。项目地理位置图见附图1，周围环境示意图附图2，项目平面布置图见附图3。

## 3.2.建设内容

项目总投资40万元，其中环保投资17.3万元，占总投资的43.3%，占地面积2000平方米，主要建设内容为主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。该工程环评和批复建设内容与实际建设情况对照情况见表3-1。主要生产设备见表3-2。

表3-1   环评建设内容与实际建设情况对照表

| 环评建设内容 | 实际建设情况 |
| --- | --- |
| 工程内容 | 建设内容 |  |
| 主体工程 | 染色、烘干车间 | 1栋1层，设置有1条羽毛清洗线、1条羽毛烘干线，1条羽毛染色线，建筑面积245m2 | 与环评一致 |
| 辅助工程 | 办公生活用房 | 1栋1层，建筑面积105m2 | 与环评一致 |
|  | 仓库 | 1栋1层，建筑面积100m2，用于储存原料毛和成品羽毛 | 与环评一致 |
|  | 锅炉房 | 1栋1层，建筑面积10m2 | 与环评一致 |
|  | 厕所 | 1栋1层，建筑面积20m2 | 与环评一致 |
| 公用工程 | 给水 | 项目用水来自厂区内1口深为30m的自备井 | 与环评一致 |
|  | 用电 | 龙城镇钮王村供电线路 | 与环评一致 |
|  | 排水 | 雨污分流，经厂区一体化污水处理设施处理后向北经沟渠排入颍河 | 经厂区一体化污水处理设备处理后用于附近农田灌溉 |
| 环保工程 | 废水治理 | 1套5m3/d一体化污水处理设施 | 与环评一致 |
|  | 废气治理 | 染色、烘干车间酸洗工序设置集气罩+吸收塔1套、漂洗工序设置集气罩+洗涤塔1套、15米高排气筒一座；锅炉房设置1根10米高排气筒；车间密闭，喷洒除臭剂，加快羽毛烘干时间，同时加强厂区绿化 | 与环评一致 |
|  | 噪声治理 | 基础减减振、消声、建筑隔声 | 与环评一致 |
|  | 固废治理 | 垃圾桶若干，定期由环卫部门清运拉走，送往垃圾填埋场卫生填埋；有价废物由废品收购站回收，综合利用 | 与环评一致 |

表3-2   主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 实际建设数量 | 实际建设与环评建设相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甩干机 | 1（台） | 1（台） | 符合 |
| 2 | 洗毛机 | 1（台） | 1（台） | 符合 |
| 3 | 洗染桶 | 8（台） | 8（台） | 符合 |
| 4 | 烘干机 | 2（台） | 2（台） | 符合 |
| 5 | 蒸汽锅炉 | 1（台） | 1（台） | 符合 |
| 6 | 离子交换软水系统 | 1（套） | 1（套） | 符合 |
| 7 | 污水处理系统 | 1（套） | 1（套） | 符合 |

## 3.3.主要原辅材料及燃料

本项目原辅材料及用量情况见表3-3。

表3-3   本项目原辅材料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 消耗量 | 原料来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 羽毛 | 10.5t/a | 外购 | / |
| 2 | 中性染料 | 200kg/a | 外购 | 羽毛染色 |
| 3 | 洗洁精 | 2500kg/a | 外购 | 羽毛清洗 |
| 4 | 洗衣粉 | 1000kg/a | 外购 | 羽毛清洗 |
| 5 | 双氧水 | 220kg/a | 外购 | 用于羽毛漂洗，以去除羽毛鳞片和污物 |
| 6 | 冰醋酸 | 320kg/a | 外购 | 与染料一起辅助羽毛着色 |
| 7 | 氨水 | 3000kg/a | 外购 | 用于羽毛漂洗，以去除毛发中的色素 |

## 3.4.水源及水平衡

### 3.4.1给水

本项目用水来自厂区自备水井，主要为羽毛清洗用水、地面清洗用水、蒸汽锅炉用水和职工办公生活用水。

### 3.4.2排水

本项目产生的废水主要为羽毛清洗废水、地面清洗废水、锅炉软水系统废水和职工办公生活废水。①羽毛清洗废水：本项目羽毛清洗废水进入厂区内一体化污水处理设施处理；②地面清洗废水：本项目地面清洗废水进入厂区内一体化污水处理设施处理；③锅炉软水系统废水:为清洁下水直接排入厂区储水罐；④职工办公生活废水：本项目职工办公生活废水进入厂区内一体化污水处理设施处理；储水罐中存水用于周边农田灌溉。

## 3.5.工艺流程

生产工艺简述：

原料选毛：首先人工将羽毛进行分类，整理，挑出虫蛀的、倒毛的羽毛。此工序主要产生固废。

初洗：初洗一般加入适量的双氧水和羽毛洗涤剂(主要为洗衣粉和洗洁精)，其加工100公斤原料羽毛用水量平均在4.5吨，本项目每天加工33.35kg原料羽毛，按照水：羽毛：双氧水：洗涤剂=5.1：1：0.02：0.032加入洗染桶内，搅拌1个小时，清除一些灰沙杂质，捞出；

漂洗：初洗后捞进清水池加入氨水进行漂洗，并浸泡30分钟，以去除毛发中的色素，捞出；羽毛经水洗符合要求后，进行脱水，低脱6分钟，高脱到机下口无水滴即可停止然后将污水排出。此工序主要产生清洗废水、氨气挥发废气。

染色：把染色机里的水温加热到60摄氏度左右，用电子称称染料的重量，按照水：羽毛：染料：冰醋酸=5.1：1：0.6：0.03的比例加入洗染桶内，不停的搅拌，染色1个小时，使每根羽毛都能均匀的上色。此工序主要产生清洗废水、冰醋酸挥发废气。

水洗：待羽毛完全染上色，再捞进盛有清水的机械里，清洗浸泡30分钟，捞出、并甩干。此工序主要产生清洗水。

烘干：用热力的方法对脱水后的羽毛进行烘干处理，干燥腔内温度为120℃左右，搅拌装置不停挑松翻动羽毛，水分不断气化，湿气不断排出，当水分含量小于13%时停机。此工序主要产生绒短纤等杂质及液化气锅炉废气、烘干恶臭。

加工：将经过染色后的羽毛，由工人筛选掉残次品。此工序主要产生残次羽毛。

包装：将加工好的羽绒打包。

入库待售：将加工好的羽绒打包，入库储存待售。

项目羽毛加工工艺流程及产污环节示意图见图1：

图1 工艺流程及产污情况

3.6.项目变动情况

#### 经现场调查，与建设单位核实，项目废水由原有经一体化处理设备处理后排向颍河，改为在厂区内储水罐暂存后用于附近农田灌溉，整体上生产工艺未发生变动，污染物排放种类未发生变化，污染物排放量未增加，项目生产规模未发生变化。因此，本项目未出现重大变更情况。

# 4  环境保护设施

## 4.1.污染物治理/处置设施

### 4.1.1固废

本项目固体废物主要为选毛和加工工序产生的废羽毛、废包装材料、污水处理站污泥及职工办公生活垃圾。选毛和加工工序产生的废羽毛由当地环卫部门统一清运；废包装材料收集后全部由废品收购站回收，综合利用；污水处理站污泥定期由环卫部门清运拉走，运往垃圾填埋场卫生填埋；职工办公生活垃圾经收集后送往生活垃圾处理场统一处理。固废排放情况见表4-1。

表4-1   固体废物排放情况一览表

| 固废来源 | 固废类别 | 产生量（t/a） | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选毛和加工工序产生的废羽 | 一般固废 | 0.6 | 由当地环卫部门统一清运 |
| 废包装材料 |  | 1.5 | 收集后全部由废品收购站回收，综合利用 |
| 污水处理站污泥 |  | 1.5 | 定期由环卫部门清运拉走，运往垃圾填埋场卫生填埋 |
| 职工办公生活垃圾 |  | 1.5 | 经收集后送往生活垃圾处理场统一处理 |

## 4.2.其他环保设施

本项目未设置其他环保设施。

## 4.3.环保设施投资及“三同时”落实情况

项目总投资50万元，其中环保投资19万元，占总投资的38%。环境保护“三同时”验收一览表落实情况见表4-3。

4-3   环境保护设施竣工“三同时”验收一览表

| 污染物名称 | 环保设施 | 验收内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般固废 | 生产固废 | 一般固废堆场 | 1座，面积为20平方米 | 已落实 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾箱 | 若干个 | 已落实 |
| 风险 | 安装火灾自动报警器装置1套；劳动保护用品及消防器材等若干 | / | 已落实 |

## 4.4.卫生防护距离

# 本项目卫生防护距离为100m，根据厂区平面布置及现状调查，防护区域范围内无环境敏感点。

#### 5  环评主要结论、建议及环评批复意见

## 5.1.环评主要结论

漯河市永泰羽毛制品有限公司投资40万元在漯河市郾城区龙城镇钮王村建设的漯河市永泰羽毛制品有限公司年加工10吨羽毛项目，符合国家产业政策，项目厂址位置可行，平面布置合理。项目营运期污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，该项目的建设可行。

## 5.2.环评建议

（1）确保上述各项污染防治措施的落实。

（2）加强营运期车间生产的管理，减少各种材料的浪费，尽量减轻对环境的污染。

（3）尽量选用低噪环保设备，并加强设备的检修与维护，确保设备的正常运行，高噪设备远离厂界布置，确保厂界噪声达标。

（4）做好厂区的绿化，规范化厂区污水排放口，创造一个环境优美的工作、生活环境。

（5）加强污染防治措施，减轻生产对环境的污染，保护环境。

（6）严格遵守“三同时”要求，在生产设施、环保设施同时设计、同时施工、同时投产运行，待竣工验收后方可正常生产。

## 5.3.环评批复意见

公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。项目竣工后，应及时组织开展环保验收。（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设安装过程中产生的各种污染因素，以及对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废水。生产废水和生活污水进入厂区污水处理站处理，采用“微电解+絮凝沉淀+水解酸化+A/O+二沉池”工艺，处理后的废水排放应满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1旱作标准。

2、废气。锅炉废气经10米高的排气筒排放，排放应满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2要求；含酸废气通过“集气罩+洗涤塔”处理后经15m高排气筒排放；含氨废气通过“集气罩+洗涤塔”处理后经15m高排气筒高空排放，厂界含氨废气排放应满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2氨气标准要求；厂界臭气排放应满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级标准限值要求。

3、噪声。对高噪声设备釆取隔声、减振等降噪措施，运营期厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

4.固废。固废应全部妥善处理或综合利用。一般固体废物临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单进行控制。

项目建成后，主要污染物排放量应满足本项目《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4111000439）控制指标要求。

# 6  验收检测结论及建议

## 6.1固废验收检测结论

本项目固体废物主要为选毛和加工工序产生的废羽毛、废包装材料、污水处理站污泥及职工办公生活垃圾。选毛和加工工序产生的废羽毛由当地环卫部门统一清运；废包装材料收集后全部由废品收购站回收，综合利用；污水处理站污泥定期由环卫部门清运拉走，运往垃圾填埋场卫生填埋；职工办公生活垃圾经收集后送往生活垃圾处理场统一处理。

## 6.2工程建设对环境的影响

项目固废全部妥善处理或综合利用。一般固体废物临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单进行控制项目落实环境风险防范措施。环境风险可接受，因此，本项目的建设对环境影响很小。

### 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                  填表人（签字）：                          项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 漯河市永泰羽毛制品有限公司年加工10吨羽毛项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 漯河市郾城区龙城镇钮王村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 羽毛（绒）加工C1941 | 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 |
|  | 设计生产能力 | 年加工10吨羽毛项目 | 实际生产能力 | 年产300GJ相变储能供热设备 | 环评单位 | 河南源通环保工程有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 许昌市建安区环境保护局 | 审批文号 | 郾环监表（2018）7号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 20118.1 | 竣工日期 | 2018.12 | 排污许可证申领时间 |  |
|  | 环保设施设计部门 |  | 环保设施施工单位 |  | 本工程排污许可证编号 |  |
|  | 验收单位 |  | 环保设施监测单位 | 河南中天高科检测技术服务有限公司 | 验收监测时工况 |  |
|  | 投资总概算（万元） | 40 | 环保投资总概算（万元） | 12.8 | 所占比例（%） | 32 |
|  | 实际总投资（万元） | 40 | 实际环保投资（万元） | 12.8 | 所占比例（%） | 32 |
|  | 废水治理（万元） | 5 | 废气治理 （万元） | 5 | 噪声治理 （万元） | 1 | 固废治理（万元） | 1.8 | 绿化及生态（万元） | / | 其它（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | 2400 |
| 运营单位 | 漯河市永泰羽毛制品有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 验收时间 |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程以新带老削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

# Text boxes

包装入库

分拣

原料羽毛

选毛

初洗

漂洗

染色

水洗

烘干

固废

废气

废水

固废

废水

水

洗涤剂、

双氧水、

水

氨水、水

染料、冰醋酸、水

废水、废气

废水