审批意见： 郾环监表（2019）6号 关于漯河市祥鑫门业有限公司年产4000套 室内门项目环境影响报告表的批复 漯河市祥鑫门业有限公司： 你公司上报的由河南九州环保工程有限公司编制的《漯河市祥鑫门业有限公司年产4000套室内门项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）收悉，该项目已在郾城区政府网站上公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、本项目位于漯河市郾城区龙江路西段与太白山路交叉口亚裕产业园5号厂房。该项目《报告表》内容符合国家相关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施建设。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施达到环评各项要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。项目竣工后，应及时组织开展环保验收。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设安装过程中产生的各种污染因素，以及对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。 （三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1.废气。项目下料、雕刻、打磨工序产生的粉尘经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，废气排放应满足《大气污染物综合物排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度限值要求。喷漆废气和烘干（晾干）废气经喷漆房“水帘式漆雾捕集装置+UV光解装置+活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒排放，排放应满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件1家具加工业有机废气建议排放浓度值要求。 2.废水。生产过程中漆雾捕集装置循环水经“混凝+沉淀+过滤的工艺”处理后直接回用于水帘式漆雾捕集装置，不得外排。生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂，排放应符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水水质要求。 3.噪声。对高噪声设备采取隔声、减振、加装消声器等降噪措施，运营期厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4.固废。固废应全部妥善处理或综合利用。一般固体废物临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制；危险废物按照《国家危险废物名录》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关要求，交有资质的单位进行处置。 （四）项目建成后，主要污染物排放量应满足本项目《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4111000061）控制指标要求。 四、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。建设项目的性质、规模、地点、或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 五、本项目日常环境监督管理工作由郾城区环境监察大队负责，并对项目环境保护执行情况进行现场监察。 2019年4月12日