建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产200吨塑料制品加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南碧青源塑业有限公司 |
| 法人代表 | 马浩然 | 联 系 人 | 马浩然 |
| 通迅地址 | 漯河市郾城区淞江产业集聚区 |
| 联系电话 | 18639503388 | 传 真 |  | 邮政编码 | 462000 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区龙江路与太白山路交叉口东南角亚裕产业园 |
| 立项审批部门 | 漯河市松江产业集聚区建设管理委员会 | 批准文号 | 2019-411103-29-03-021179 |
| 建设性质 | 新建▇改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C2929其他塑料制品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 1260 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中环保投 资(万元) | 10 | 环保投资占 总投资比例 | 2% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2019年6月 |
| 内容及规模： 河南碧青源塑业有限公司拟投资500万元，租赁漯河市恒隆食品有限公司亚裕产业园内6号厂房中部（租赁协议见表后附件四），建设年产200吨塑料制品加工项目，本项目建成后具有良好的经济效益和社会效益。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号和生态环境部令第1号）规定，本项目塑料瓶盖生产属于十八、橡胶和塑料制品业47、“塑料制品制造”中的“其他”类，应编制环境影响报告表，按照要求本项目应编制环境影响报告表。 受河南碧青源塑业有限公司委托（委托书见附件一），连云港中建环境工程有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。经过对现场调查、监测和查阅有关资料，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了《河南碧青源塑业有限公司年产200吨塑料制品加工项目环境影响报告表》。 产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正），本项目不属于鼓励 |
| 类、限制类和淘汰类，属于允许类；且项目已于2019年5月13日经漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会备案（见附件2），项目代码为2019-411103-29-03-021179。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 综上所述，该项目符合国家相关产业政策。 3.项目建设地点及周边环境现状 本项目位于漯河市郾城区龙江路与太白山路交叉口东南角亚裕产业园内6号厂房中部，项目东侧为漯河市翔恒建筑材料有限公司；西侧为河南金通电气有限公司；南侧为厂区通道，通道南侧为亚裕产业园标准厂房；北侧为亚裕产业园绿化带，向北30m为龙江路，东南距离五里堡村570m，向南530m为英张村。 项目地理位置图见附图一，周边环境示意图见附图二，厂区平面布置图见附图三。 4.项目建设内容及规模 1）项目建设内容 项目总投资500万元，租赁漯河市恒隆食品有限公司亚裕产业园内6号厂房中部，该项目建筑面积1260m2，主要分为原材料区、生产区、成品区、包装成品区及办公区等，项目组成及主要建设内容见表1。 表1 工程建设内容一览表 项目组成 主要建设内容 备注 主体工程 生产区 建筑面积445m2，钢混结构 租赁 现有 厂房 分隔 辅助工程 成品区 位于生产区南侧，钢混结构，建筑面积200m2 原材料区 位于生产区西南侧，钢混结构，建筑面积200m2 包装成品区 位于生产区东南侧，钢混结构，建筑面积300m2 办公区 位于厂房东南角，钢混结构，建筑面积100m2 公用工程 给水 淞江产业集聚区供水管网 依托 现有 排水 雨污分流，生活污水经亚裕产业园内20m3的化粪池处理后入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理 供电 淞江产业集聚区供电 环保工程 废水治理 生活污水 经亚裕产业园内20m3的化粪池处理后入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理 依托 现有 废气治理 加热熔融废气 （非甲烷总经） 经集气罩收集后由1套UV光催化氧化+活性炭装置处理，处理后的废气通过1根15m高的排气筒排放 新建 粉碎粉尘 经车间安装的排气扇排放即可 噪声治理 车间密闭隔声、设备基础减振 新建 固废治理 不合格产品 设置1间10m2的一般固废暂存间，暂存后外售 现有厂 房分隔 边角废料 收集后再利用 / 废活性炭 设置1间5m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处置 现有厂 房分隔 生活垃圾 设置垃圾桶，及时交由环卫部门收集处理 新建 2）项目建设规模 项目建成投产后，可年产200吨塑料制品。其主要产品一览表见表2。 表2 项目主要产品方案一览表 编号 产品名称 生产规模（吨） 备注 1 防盗瓶盖 100 各种产品会根据市场需求调整产量 2 普通瓶盖 100 合计 200 5. 项目原辅材料及能源消耗 表3 原辅材料及能源消耗一览表 序号 原辅材料及能源 单位 数量 备注 1 PE（聚乙烯塑料） t/a 150.2 外购 2 PP（聚丙烯塑料） t/a 50 外购 8 电 万KWh/a 12 园区电网供电 9 水 m3/a 378 自来水管网供水 PE（聚乙烯塑料）：是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良，高密度聚乙烯熔点范围为132-135℃，低密度聚乙烯熔点较低（112℃）且范围宽。 PP（聚丙烯塑料）：聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，有较低的热变形温度（100℃）、低透明度、低光泽度、低刚性，拉伸强度大，抗冲击强度较差，抗弯曲疲劳性较高，软化温度为 150℃，熔点为 176℃，化学性质稳定，耐腐蚀。 6.项目主要生产设备 项目主要生产设备见表4。 表4 项目主要生产设备 序号 设备名称 型 号 单位 数量 1 模压机 JOBO-24 台 2 2 注塑机 PL2000 台 1 3 塞垫机 / 台 1 4 粉碎机 / 台 2 5 切环机 / 台 2 6 空压机 / 台 1 7 冷水机 / 台 2 8 混料机 / 台 2 9 折边机 / 台 2 公用工程 （1）供电：本项目年用电量12万KWh，电源来自厂区外的市政电力管线，直接引入厂区内的变配电房。 （2）供水：本项目用水主要为生产冷却用水和员工生活用水，其中生产冷却用水量为270m3/a，员工生活用水量为108m3/a，合计总用水量378m3/a。 （3）排水：排水采用雨污分流制，厂区雨水采用雨水管网收集，进入市政雨水管网。 本项目运营期生产冷却用水只在冷水机内部循环使用，不外排，项目污水主要为员工生活污水，生活污水产生量为合计86.4m3/a，经亚裕产业园所建化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及淞江产业集聚区污水处理厂进水水质指标后排入市政污水网管，进入淞江产业集聚区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准后排入柳河，最终进入颍河。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员8人，其中管理人员2人，员工均不在厂区内食宿。年生产270天，分为2班，每班工作8小时。 9、项目选址可行性 项目位于漯河市郾城区龙江路与太白山路交叉口东南角亚裕产业园内，租赁漯河市恒隆食品有限公司亚裕产业园内6号标准化厂房中部进行生产。根据漯河市恒隆食品有限公司已取得该标准化厂房用地的国有土地使用权证，证号为：漯国用2012第003046号，地类用途为工业用地（详见表后附件）。综上所述，项目选址可行。 规划可行性 本项目为塑料制品加工制造业，由于漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013—2020）于2017年已通过河南省环保厅审查（豫环函[2017]174号），由附图五知：项目用地在集聚区规划调整前属食品加工区，在规划调整后项目所在区域更改为南部综合生活配套服务区。根据漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013-2020）知：项目不在淞江产业集聚区产业发展负面清单之中，不属于禁止、限制、鼓励行业。并且漯河市淞江产业集聚区管委会出具了相关证明（详见表后附件），项目准予入驻淞江产业集聚区。因此，项目属于松江产业集聚区允许类清单范畴，项目符合集聚区发展规划。另外，河南碧青源塑业有限公司做出如下承诺：因城市规划建设或政府要求需要公司搬迁时，该公司保证无条件及时进行搬迁（承诺书见表后附件）。 11、环保投资 本项目总投资为500万元，其中环保投资为10万元，占总投资的2%。项目环保投资见表5。 表5 环保投资一览表 污染物种类 处理方法及措施 投资金额（万元） 备注 废气 加热熔融废气（非甲烷总经） 集气罩+1套UV光催化氧化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒 4.5 新购 粉碎粉尘 排气扇 0.5 新购 噪声 设备噪声 基础减振、厂房隔声 1.5 / 固废 不合格产品 10m2一般固废暂存间 1 新建 边角废料 收集后再利用 / / 废活性炭 5m2的危废暂存间 2 新建 生活垃圾 设置若干垃圾桶 0.5 / 废水 生活污水 化粪池 / 依托原有 合计 10 / |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租赁漯河市恒隆食品有限公司亚裕产业园内6号标准化厂房中部进行生产。经现场调查，该车间为闲置状态，不存在与本项目有关的原有污染问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东经113°27'~114°16'，总面积2617km2，其中市区建成区位于东经114°04'，北纬33°33'，距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区亚裕产业园内6号厂房中部，项目地理位置见附图一，地理位置及周边环境示意图见附图二。 2.地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3.地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区；Ⅱ类地区分布在老城区；Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本裂度为六度。 4.水文地质 漯河市位于淮河冲积平原西部，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而地下水源丰富。 漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5.河流水系 漯河市属淮河流域，其中沙、颍河水系流域面积 2500km2，占全市面积的93％，洪汝河水系流域面积193km2，占全市面积的7％。境内流域面积大于1000 km2的河道有沙河、颍河、澧河、清淠河、吴公渠等五条，流域面积在100~1000 km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。 项目所在区域纳污河流为柳河，柳河最终汇入颍河。

6.气候特征 漯河市地处中原腹地，属温带大陆性气候，四季分明，雨量偏少且集中，年平均降雨量770.2mm，多集中在6～9月份；市区多年平均气温14.4℃，最高气温42℃，最低气温-15.9℃；全年风向偏南风略占优势，以SSE出现频率最高，年平均风速2.4m/s，冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，由于人类生产活动，天然植被遭破坏，野生动植物资源极少，林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。 8、漯河市城市总体规划（2012-2030） （1）规划年限：2012~2030； （2）规划范围： ①市域城镇规划：漯河市域，包括两县三区，即下辖临颍县、舞阳县以及源汇区、郾城区和召陵区，面积2617km2。 ②城市规划区：漯河市城市规划区，包括现状城区7个街道办事处以及城区外围的1个国家漯河经济技术开发区、5个建制镇、4个乡镇所在辖区范围，用地面积约548km2。 ③中心城区：漯河市中心城区，西边界以京广高铁线以西3km为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 本项目位于漯河市淞江产业集聚区龙江路西段亚裕产业园内，根据漯河市城市总体规划（2012-2030），项目用地为二类居住用地。 9、 漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013-2020） （1）规划范围 漯河市淞江产业集聚区上一轮规划区范围为东起祁山路，西至石武铁路，南起辽河路，北至龙江路，规划面积8.6km2，在上一轮规划的基础上，跨越高速客运铁路向西度拓展，107国道以西区域向北扩展至纬八路（规划沙河路），新增规划面积5.49km2。规划范围扩建后，总规划面积14.09km2，其中建成区4.4km2，发展区6.15km2，控制区3.54km2。规划范围东至祁山路，西至六支渠（规划兴隆山路），南至辽河路，北至纬八路（规划沙河路）。 （2）规划年限 规划期限为2013～2020 年，其中近期2013～2015 年；中远期2016～2020年。 （3）发展定位 以食品、医药产业为主导的制造基地，新型生态工业示范区，漯河市重要的经济增长极，现代化城市新区。 （4）空间结构和功能分区 划分为三个片区：食品加工产业园区、生物医药产业园区和综合生活配套服务区。 综合生活配套服务区：主要分布在幸福路以南、白云山路（107国道）以东区域，以现状行政办公和商业居住为基础，发展居住、商业金融、商务休闲、办公酒店、企业总部等第三产业和现代服务业，同时对现有的企业进行整合，形成以现有企业为基础，与食品加工和食品配套等产业门类相互补充的产业。 食品加工产业园区：在白云山路（107国道）以西和龙江路以北区域，规划以发展食品加工产业为主的产业片区。形成以肉制品加工、面粉制品加工、饮料加工、副产品深加工等产业门类为主的专业化产业区，形成集聚效应，增加产品附加值，打造食品加工产业园区。 生物医药产业园区：在白云山路（107国道）以西、龙江路以南区域，规划以生物医药产业为主的产业片区。围绕医药产业进行用地布局，产业主要包括缓释制剂、控释制剂、透皮贴剂、滴丸、软胶囊、气雾剂等新型制剂类产业。 107国道东侧原规划的仓储物流区、工业整合区（食品加工），107国道西侧的工业发展区（食品加工）均调整为综合生活配套服务区。107国道西侧的新特包装区南部部分调整为综合生活配套服务区，北部调整为医药加工产业园区。 （5）集聚区项目负面清单及环境准入条件 根据该集聚区规划环评报告，集聚区环境准入条件见表6，负面清单见表7。 表6 淞江产业集聚区环境准入条件 项目类别 环境准入条件 鼓励类 符合国家产业政策要求的，采用清洁生产新工艺低水耗和低能耗的食品加工项目。 1、糕点、面包、饼干及其他焙烤食品制造； 3、米、面制品、速冻食品、方便面及其他方便食品制造； 4、雪饼、薯片、虾条、虾片等休闲食品加工； 5、肉、禽类罐头、蔬菜、水果罐头及其他罐头制造； 6、碳酸饮料、瓶（罐）装饮用水、果蔬饮料、植物蛋白饮料、茶饮料及其他饮料 制造； 7、肉制品及副产品深加工项目。 符合国家产业政策及《河南省化工项目环保准入指导意见》（豫环文〔2011〕72号） 要求的，高附加值、低污染的医药加工项目。 1、缓释制剂、控释制剂、透皮贴剂、滴丸、软胶囊、气雾剂等新型制剂类产业； 2、体外诊断试剂； 3、疫苗； 4、单纯药品分装、复配项目； 5、无提炼工艺的中成药制造、中药饮片加工项目； 6、卫生材料及医药用品制造等项目； 7、医疗仪器设备及器械制造项目。 允许类 不属于禁止、限制、鼓励行业的其余行业均为允许行业； 禁止类 禁止入驻列入淞江产业集聚区负面清单中的项目 表7 淞江产业集聚区产业发展负面清单 产业类别 禁止入区项目清单 食品加工 1、不符合准入条件的项目； 2、味精、谷氨酸、赖氨酸、柠檬酸等发酵制品； 3、有发酵工艺的酒精饮料及酒类制造。 医药加工 1、不符合准入条件的项目； 2、化学合成类制药项目； 3、发酵类制药项目。 本项目为塑料制品加工制造，项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区亚裕产业园内，不在淞江产业集聚区产业发展负面清单之中，属于松江产业集聚区允许类清单范畴，项目符合集聚区发展规划。 10、漯河市淞江污水处理厂基本情况 漯河市淞江污水处理厂位于107国道与孟平铁路交叉口西南角，一期工程污水规模为30000m3/d。工程近期收水范围主要包括淞江产业集聚区、孟庙镇和龙城镇部分区域。其中淞江产业集聚区范围主要为：祁山路以西、淞江路以北、横一路以南、经六路以东区域。孟庙镇收水范围主要为：京广铁路以西、横四路以北、107国道以东、横一路以南区域。龙城镇收水范围主要为：经六路以西沿S238公路往西延伸的公路两侧区域。 漯河市淞江污水处理厂设计进出水指标及废水处理工艺见表8，图1。出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 表8 漯河市淞江污水处理厂进出水指标一览表 污染物 进水浓度（mg/L） 出水浓度(mg/L) 去除率（%） COD 390 ≤50 ≥87.2 BOD5 160 ≤10 ≥93.8 SS 200 ≤10 ≥95.0 NH3-N 42 ≤5 ≥88 TN 40 ≤15 ≥62.5 TP 6.5 ≤0.5 ≥92.3 本项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区亚裕产业园内，在淞江污水处理厂收水范围内。本项目生活污水经化粪池处理后各污染物排放浓度为COD150mg/L、NH3-N25mg/L，可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水水质要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 项目位于漯河市郾城区龙江路与太白山路交叉口东南角亚裕产业园内6号厂房中部，所在区域的环境空气质量现状引用《河南华茂骏捷车辆有限公司年产5000辆专用车生产项目环境影响报告书》中的监测数据，河南省正信检测技术有限公司于2017年5月21~27日对漯河食品职业技术学院、五里岗村、马坡村3个监测点位环境空气质量进行监测。具体监测统计结果见表9。 表9 环境空气质量现状监测结果 监测 点位 监测因子 取样时间 浓度范围（mg/m3） 标准限值（mg/m3） 标准指数 超标率（%） 达标 情况 漯河食品职业技术学院 SO2 日均值 0.016~0.037 0.15 0.107~0.247 0 达标 小时值 0.012~0.045 0.5 0.024~0.09 0 达标 NO2 日均值 0.024~0.045 0.08 0.3~0.562 0 达标 小时值 0.016~0.056 0.2 0.08~0.28 0 达标 PM10 日均值 0.101~0.141 0.15 0.673~0.94 0 达标 TSP 日均值 0.148~0.182 0.3 0.493~0.607 0 达标 五里 岗村 SO2 日均值 0.018~0.038 0.15 0.12~0.253 0 达标 小时值 0.014~0.044 0.5 0.028~0.088 0 达标 NO2 日均值 0.026~0.049 0.08 0.325~0.613 0 达标 小时值 0.019~0.057 0.2 0.095~0.285 0 达标 PM10 日均值 0.098~0.140 0.15 0.653~0.933 0 达标 TSP 日均值 0.150~0.183 0.3 0.5~0.61 0 达标 马坡村 SO2 日均值 0.019~0.037 0.15 0.127~0.247 0 达标 小时值 0.015~0.044 0.5 0.03~0.088 0 达标 NO2 日均值 0.025~0.042 0.08 0.313~0.525 0 达标 小时值 0.017~0.056 0.2 0.085~0.28 0 达标 PM10 日均值 0.092~0.137 0.15 0.613~0.913 0 达标 TSP 日均值 0.144~0.180 0.3 0.48~0.6 0 达标 监测结果表明，各监测点SO2、NO2、PM10、TSP监测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地表水 项目区域纳污水体为柳河，柳河最终汇入颍河，颍河功能区划为III类水体。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价引用河南省环境保护厅网站公布的河南省地表水环境责任目标断面水质周报中颍河西华址坊断面2017年全年的监测数据，监测结果见表10。 表10 2017年颍河西华址坊断面监测结果 单位：mg/L 监测时间 COD 氨氮 达标情况 监测时间 COD 氨氮 达标情况 2017年第1周 17.5 0.24 达标 2017年第28周 16.8 0.25 达标 2017年第2周 17.1 0.34 达标 2017年第29周 16.4 0.09 达标 2017年第3周 17.6 0.26 达标 2017年第30周 16.5 0.16 达标 2017年第4周 18.4 0.48 达标 2017年第31周 16.4 0.08 达标 2017年第5周 18.2 0.30 达标 2017年第32周 16.0 0.22 达标 2017年第6周 18.0 0.21 达标 2017年第33周 16.3 0.19 达标 2017年第7周 18.9 0.21 达标 2017年第34周 17.0 0.33 达标 2017年第8周 18.8 0.16 达标 2017年第35周 16.8 0.21 达标 2017年第9周 19.1 0.17 达标 2017年第36周 16.5 0.16 达标 2017年第10周 19.0 0.07 达标 2017年第37周 16.5 0.25 达标 2017年第11周 18.1 0.08 达标 2017年第38周 17.2 0.46 达标 2017年第12周 18.0 0.08 达标 2017年第39周 16.6 010 达标 2017年第13周 18.6 0.08 达标 2017年第40周 16.9 0.80 达标 2017年第14周 18.2 0.09 达标 2017年第41周 17.4 0.82 达标 2017年第15周 18.2 0.12 达标 2017年第42周 17.3 0.42 达标 2017年第16周 18.2 0.10 达标 2017年第43周 17.8 0.38 达标 2017年第17周 18.7 0.11 达标 2017年第44周 17.7 0.13 达标 2017年第18周 19.2 0.12 达标 2017年第45周 14.0 0.27 达标 2017年第19周 19.1 0.13 达标 2017年第46周 14.0 0.27 达标 2017年第20周 18.2 0.13 达标 2017年第47周 16.0 0.23 达标 2017年第21周 17.5 0.10 达标 2017年第48周 15.6 0.08 达标 2017年第22周 17.5 0.96 达标 2017年第49周 16.2 0.13 达标 2017年第23周 16.8 0.10 达标 2017年第50周 16.8 0.10 达标 2017年第24周 16.6 0.19 达标 2017年第51周 16.1 0.09 达标 2017年第25周 16.7 0.07 达标 2017年第52周 16.4 0.09 达标 2017年第26周 17.0 0.08 达标 2017年第53周 17.5 0.11 达标 2017年第27周 17.4 0.07 达标 根据监测结果，颍河西华址坊断面COD、氨氮2017年监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准要求。 3、地下水 根据《漯河市淞江集聚区发展规划（调整方案）》（2013-2020）距本项目较近的路堂村地下水监测情况知：其浅层和中深层地下水pH、总硬度、溶解性固体、高锰酸盐指数、氨氮的均值分别为：7.0、271mg/L、662mg/L、0.5mg/L、未检出，各项指标均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，该区域地下水水质较好。 4、声环境 本项目位于漯河市郾城区龙江路与太白山路交叉口东南角亚裕产业园内6号厂房中部，根据声功能区划分，拟建项目所在区域为3类区。项目建设区声环境质量现状较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表11。 表11 本项目主要环境保护目标及保护级别 序号 保护要素 保护目标 方位距离 保护级别 1 大气 环境 五里堡村 SE，570m 《环境空气质量标准》（GB305-2012）二级 英张村 S，530m 2 地表水 环境 颍河 N，6500m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 3 地下水 区域浅层地下水 / 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 4 声环境 厂界四周 厂界外1m 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准 主要污染物控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 COD（mg/L） 氨氮（mg/L） 总磷（mg/L） 20 1.0 0.2 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 pH 总硬度（mg/L） 高锰酸盐指数（mg/L） 氨氮（mg/L） 溶解性总固体（mg/L） 6.5～8.5 450 3.0 0.2 1000 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) 1h平均 24h平均 1h平均 24h平均 24h平均 24h平均 500 150 200 75 150 300 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 。 项目 执行标准 控制指标及标准限值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准 3类 昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A) 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 污染物 最高允许排放浓度 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度 二级 非甲烷总烃 120mg/m3 15m 10kg/h 4.0mg/m3 颗粒物 120mg/m3 15m 3.5kg/h 1.0mg/m3 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4中二级标准 COD 150mg/L 氨氮 25mg/L 淞江产业集聚区污水处理厂进水指标 COD 390mg/L 氨氮 42mg/L 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号 非甲烷总烃 有组织：80mg/m3（有机废气排放口） 70%（去除效率） 无组织：2.0mg/m3（边界建议排放值） 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目总废水量为0.32m3/d、86.4m3/a。最终核定项目总量根据《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（漯政办〔2018〕37号）规定，总量按照颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定计算，则核定COD、氨氮总量分别为0.0017t/a、0.0001t/a；项目产生大气污染物主要加热熔融、模具成型工序产生的少量非甲烷总烃，经集气罩收集+活性炭吸附+UV光催化氧化设备处理后，通过 15m 高排气筒排放，共计排放量为0.026t/a。 故项目总量控制建议指标：COD：0.0017t/a、NH3-N：0.0001t/a、VOCs：0.026t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述： （1）普通瓶盖工艺流程： 防盗瓶盖工艺流程： 图2 项目工艺流程及产污环节示意图 工艺描述： 原料混合 企业根据产品需要，按不同比例添加PE（聚乙烯塑料）和PP（聚丙烯塑料），原料经混料机混合均匀后，自动送入注塑机或模压机加料斗。 加热熔融 注塑机或模压机加料后，利用注塑机或模压机的电加热器将塑料颗粒融化，加热温度约为180℃~220℃。然后借助螺杆的推力，利用空压机提供的空气将已塑化好的熔融状态（即粘流态）的塑料注射入闭合好的模具型腔内。 模具成型 塑料注射入闭合好的模具型腔内，通过冷水机对模具型腔循环冷却后瓶盖成型。 注射成型是一个循环的过程，注塑机或模压机机械臂取出瓶盖后又再闭模，重复加热注塑。 折边 防盗瓶盖因需要特殊的防盗锁片，需进入折边机对成型后的瓶盖进行折边处理，全自动折叠出防盗瓶盖的防盗锁片。 切环 经折边处理后的防盗瓶盖需经切环机切除多余的部分。 塞垫 成型后的普通瓶盖和防盗瓶盖需经塞垫机自动塞入薄铝箔片，然后送人工检验。 （7）检验包装 普通瓶盖和防盗瓶盖均需经人工检验合格后包装入库。

主要污染工序： 根据上述分析，项目营运期主要污染物产出工序见表12。 表12 项目营运期污染物产生工序一览表 项目 产生工段 污染物类型 废水 职工生活 COD、氨氮 废气 加热熔融、模具成型工序 非甲烷总经 粉碎工序 颗粒物 噪声 设备运行 机械噪声 固废 一般固废 检验过程 不合格产品 环切、检验过程 边角废料 职工生活 生活垃圾 危险固废 有机废气治理 废活性炭

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 加热熔融废气 | 有组织 | 非甲烷总经 | 7.3mg/m3 0.063t/a | 2.2mg/m3 0.019t/a |
|  |  | 无组织 | 非甲烷总经 | 0.007t/a | 0.007t/a |
|  | 粉碎粉尘 | 颗粒物 | 0.002t/a | 0.002t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活 污水 | 废水量 | 0.32m3/d 86.4m3/a | 0.32m3/d 86.4m3/a |
|  |  | COD | 350mg/L、0.0302t/a | 150mg/L、0.013t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L、0.0026t/a | 25mg/L、0.0022t/a |
| 固 体 废 物 | 检验过程 | 不合格产品 | 0.2t/a | 0 |
|  | 环切、检验过程 | 边角废料 | 0.2t/a | 0 |
|  | 有机废气治理 | 废活性炭 | 0.22t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.08t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要为模压机、注塑机、塞垫机、粉碎机等设备产生的噪声，噪声源强约为 70~80dB（A） |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目租赁漯河市恒隆食品有限公司亚裕产业园内6号厂房中部（建筑面积1260m2）用于生产，不存在土建施工，设备安装都在室内进行，对环境影响较小，故对施工期的环境影响不作分析。

营运期环境影响分析： 项目营运期对环境的影响主要为废水、废气、固体废弃物及噪声等。 1、废水 1.1公司水的用、排情况 生产用排水 根据其生产工艺知：项目冷却用水只在冷水机内部循环使用，不产生工业废水，但冷却水会随着温度的升高而正常损耗，只需定期补充新鲜水即可，项目拟设一冷却水池（规格为3×1.5×1m），根据建设单位提供的资料，新鲜水补充量为：1m3/d，项目年生产270天，新鲜水年补充量为：270m3/a。 职工生活用、排水 本项目劳动定员8人，年工作日270天。项目不设职工食堂，依据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)，工业企业人均用水量为50L/d，则合计用水总量0.4m3/d、108m3/a。排水量以用水量的80％计算，则职工生活污水产生量约为0.32m3/d、86.4m3/a。 由上可知，项目用水量为1.4m3/d、378m3/a，污水产生量约为0.32m3/d、86.4m3/a。 评价要求项目生活污水依托亚裕产业园所建化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准后及淞江产业集聚区污水处理厂进水水质指标后排入市政污水网管，进入淞江产业集聚区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准后排入柳河，最终进入颍河。项目水平衡见下图3。 根据类比分析，生活污水中主要污染物浓度分别为COD：350 mg/L、NH3-N：30 mg/L，产生量分别为0.0302t/a、0.0026t/a。经现场调查：亚裕产业园区内有一座化粪池（池容为20m3），评价要求将本项目生活水依托亚裕产业园化粪池进行处理。 本项目生活废水依托该化粪池处理后污染物排放浓度为COD150mg/L、NH3-N25mg/L，排放量分别为0.013t/a、0.0022t/a，可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水水质要求。 ▲项目废水进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂的可行性 本项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区亚裕产业园内，在漯河市淞江产业集聚区污水处理厂的收水范围内，项目所在区域龙江路污水管网已铺设完成。项目生活污水经产业园内化粪池处理后排放浓度满足漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进水水质（COD390mg/L、氨氮42mg/L、BOD5160mg/L、SS200mg/L）要求。漯河市淞江产业集聚区污水处理厂处理规模为3万m3/d，目前处理水量为2万m3/d，本项目废水排放量为1.4m3/d，排放量较小，该污水处理厂完全可以接纳本项目污水排放。因此，项目生活污水经厂区化粪池处理后，由市政污水管网排入漯河市淞江污水处理厂再处理，处理后排入柳河，最后排入颍河。 综上，项目配套污水管网、外排废水水量及水质均满足进入淞江产业集聚区污水处理厂的设计要求，故该项目处理后的废水进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂可行。 生活污水污染物排放量预测结果见表13。 表13 生活污水污染物产排情况一览表 污染物名称 COD NH3-N 排水量 0.32m3/d （86.4m3/a） 化粪池处理前 产生浓度（mg/L） 350 30 产生量(t/a) 0.0302 0.0026 化粪池处理后 排放浓度（mg/L） 150 25 排放量(t/a) 0.013 0.0022 漯河市淞江污水处理厂处理后 排放浓度(mg/L) 50 5 排放量(t/a) 0.0043 0.00043 进入颍河水体降解 排放浓度(mg/L) 20 1.0 排放量(t/a) 0.0017 0.0001 ▲项目排放总量分析 核定项目总量根据《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（漯政办〔2018〕37号）规定，总量按照颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定计算，则核定COD、氨氮总量分别为0.0017t/a、0.0001t/a。 2、废气 根据企业提供资料可知，本项目营运期废气主要为加热熔融、模具成型工序产生的有机废气和粉碎工序产生的颗粒物。 （1）加热熔融、模具成型工序产生的有机废气 项目的原材料主要为 PE（聚乙烯塑料）和 PP（聚丙烯塑料）。经查阅相关资料，聚乙烯（PE）成型温度：140～220℃，加工温度在140-280℃左右较好，有良好的热稳定性(分解温度为 300℃)；聚丙烯（PP）成型温度：160～220℃，加工温度在 200-300℃左右较好，有良好的热稳定性(分解温度为 310℃)。PE 塑料和 PP 塑料加工温度范围很宽，不易分解，热解过程(200-300℃)，由于分子间的剪切挤压下发生断链、分解、降解过程中产生游离单体废气，主要为乙烯单体。经咨询厂内技术人员并类比同类型项目可知，本项目加热熔融工序电加热温度控制在 180℃～220℃之内，聚乙烯和聚丙烯受热不会分解产生塑料粒子焦碳链焦化气体，但在加热熔融时会产生少量挥发性有机废气，主要为乙烯和丙烯单体，以非甲烷总烃计。 本项目使用的原材料主要为聚乙烯（PP）和聚丙烯（PE），均为供货厂家提供，因此，项目加热熔融和模具成型工序产生的非甲烷总烃。根据《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究 第二辑》中的内容，塑料制品在加热过程中非甲烷总烃的产生量为0.35kg/t 原料，项目原材料用量为200t/a，年运行270天，每天16小时，则非甲烷总烃废气的产生量约为0.07t/a、0.016kg/h。 根据《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1工业企业挥发性有机物排放建议值要求，非甲烷总烃建议去除效率不低于70%。本项目有模压机2台，注塑机1台，由于模压机和注塑机整体为封闭系统，因此废气具体产污环节为模压机和注塑机加热器的进料口和出料口，评价要求在每个模压机和注塑机加热器进出料口位置依次设置专门的集气罩，加热熔融废气经集气罩收集后通过1套UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理，处理后的废气通过1根15m高的排气筒排放。 UV光解废气净化设备原理为：利用特制波段（157-189nm）的高能紫外光波照射分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧不稳定需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV+O2→O+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧)，被紫外光波裂解后成游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物，如CO2、H2O等。原理如图4所示。 图4 UV光氧化处理恶臭原理图 在UV紫外光的照射下，产生光触催化反应，极大地提升和加强了紫外光波的能量聚变，在更加高能高效地裂解废气和恶臭分子的同时，催化产生更多的活性氧和臭氧，对废气和恶臭气味进行更彻底地催化氧化分解反应，使其降解转化为低分子化合物、水分子和二氧化碳，从而达到脱臭及杀灭细菌的目的。 活性炭吸附原理：活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体(有机废气)充分接触，当这些气体(有机废气)碰到毛细管就被吸附起净化作用。当废气由风机提供动力，负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。 集气罩风机风量均为2000m3/h，收集效率为90%，UV光催化氧化+活性炭装置的去除效率为70%，按照年工作日270天，加热熔融工序每日运行均按16h计。则项目加热工序收集的非甲烷总烃的量为0.063t/a，产生浓度为7.3mg/m3；未收集的非甲烷总烃的量为0.007t/a，0.0016kg/h，未收集的非甲烷总烃以无组织的形式在厂区扩散。经处理后，加热熔融废气无组织排放量为0.007t/a、0.0016kg/h，非甲烷总烃有组织排放量为0.019t/a，排放速率为0.0044kg/h，排放浓度为2.2mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）的要求。 （2）粉碎工序产生的颗粒物 本项目边角废料回用时需要进行粉碎，从而在出料时会产生一定量的颗粒物。类比《逸散性工业粉尘控制技术》中的参考数据，原料粉碎时，颗粒物产生量为10kg/t原料。项目边角废料产生量为0.2t/a，则粉碎过程中颗粒物的产生总量为0.002t/a，由于其排放量较小，经车间安装的排气扇排放即可。 大气环境影响预测分析 ①评价因子 预测因子：颗粒物、非甲烷总烃 预测内容：本次预测以《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式预测颗粒物、非甲烷总烃在单一气象条件下的最大落地浓度。 ②大气环境影响评价等级 选择《环境影响评价技术导则 大气环境》（ HJ 2.2-2018）中推荐估算模型ARESCREEN 对本项目建成后全厂的大气环境评价工作进行分级。结合项目的工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，计算各污染物的最大地面空气质量浓度占标率（Pmax）和最远影响距离（D10%），然后按评价工作分级判据进行分级。估算模型预测参数见下表14。 表14 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 80 最高环境温度/℃ 41.3 最低环境温度/℃ -16.5 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是□ 否☑ 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是□ 否☑ 岸线距离/km / 岸线方向/° / 根据工程分析，项目废气有组织排放点源参数详见表15。 表15 大气污染物废气有组织排放点源参数一览表 产污 环节 污染源 位置 污染物名称 排放 速率 烟气排放速率 排气筒高度 排气筒出口内径 烟气 温度 环境 温度 生产 车间 排气筒 非甲烷总烃 0.0044kg/h 2.8m/s 15 0.5m 293K 293K 有组织排放的非甲烷总烃废气预测结果见下表。 表16 估算模式有组织排放估算模式结果 序号 距源中心下风向距离（m） 非甲烷总烃 浓度（mg/m3） 占标率（%） 1 10 5.77E-4 0.03 2 50 1.18E-3 0.06 3 65 1.49E-3 0.07 4 100 1.25E-3 0.06 5 200 7.64E-4 0.04 6 300 4.90E-4 0.02 7 400 3.46E-4 0.02 8 500 2.61E-4 0.01 9 600 2.06E-4 0.01 10 700 1.68E-4 0.01 11 800 1.41E-4 0.01 12 900 1.20E-4 0.01 13 1000 1.04E-4 0.01 14 1100 9.16E-5 0.00 15 1200 8.13E-5 0.00 16 1300 7.30E-5 0.00 17 1400 6.62E-5 0.00 18 1500 6.04E-5 0.00 19 1600 5.54E-5 0.00 20 1700 5.10E-5 0.00 21 1800 4.73E-5 0.00 22 1900 4.39E-5 0.00 23 2000 4.10E-5 0.00 24 2100 3.83E-5 0.00 25 2200 3.60E-5 0.00 26 2300 3.39E-5 0.00 27 2400 3.19E-5 0.00 28 2500 3.02E-5 0.00 29 下风向最大浓度及占标率 1.49E-3 0.07 最大浓度 距离（m） 65 根据工程分析，项目废气无组织污染源强参数详见表17。 表17 大气污染物无组织废气排放源强一览表 类别 面源 名称 面源 长度 面源 宽度 与正北夹角 面源初始排放高度 年排放小时数 排放工况 评价因子源强 非甲烷总烃 颗粒物 序号 Name Ll Lw Are H Hr Cond Q非甲烷总烃 Q颗粒物 单位 —— m m ° m h / kg/h t/a 数据 生产车间 40 31.5 0 10 4320 连续 0.0016 0.002 车间无组织废气预测结果见表18。 表18 车间无组织废气预测结果一览表 序号 距源中心下风向距离（m） 颗粒物 非甲烷总烃 浓度（mg/m3） 占标率（%） 浓度（mg/m3） 占标率（%） 1 10 1.19E-04 0.01 2.96E-03 0.15 2 31 1.86E-04 0.02 4.65E-03 0.23 3 50 1.72E-04 0.02 4.30E-03 0.21 4 75 1.44E-04 0.02 3.59E-03 0.18 5 100 1.23E-04 0.01 3.08E-03 0.15 6 125 1.04E-04 0.01 2.59E-03 0.13 7 150 8.82E-05 0.01 2.20E-03 0.11 8 200 6.57E-05 0.01 1.64E-03 0.08 9 300 4.12E-05 0.00 1.03E-03 0.05 10 400 2.89E-05 0.00 7.22E-04 0.04 11 500 2.18E-05 0.00 5.44E-04 0.03 12 600 1.74E-05 0.00 4.34E-04 0.02 13 700 1.42E-05 0.00 3.54E-04 0.02 14 800 1.19E-05 0.00 2.96E-04 0.01 15 900 1.01E-05 0.00 2.53E-04 0.01 16 1000 8.81E-06 0.00 2.20E-04 0.01 17 1100 7.75E-06 0.00 1.94E-04 0.01 18 1200 6.89E-06 0.00 1.72E-04 0.01 19 1300 6.19E-06 0.00 1.55E-04 0.01 20 1400 5.60E-06 0.00 1.40E-04 0.01 21 1500 5.10E-06 0.00 1.27E-04 0.01 22 1600 4.68E-06 0.00 1.17E-04 0.01 23 1700 4.31E-06 0.00 1.08E-04 0.01 24 1800 3.99E-06 0.00 9.96E-05 0.00 25 1900 3.71E-06 0.00 9.25E-05 0.06 26 2000 3.46E-06 0.00 8.63E-05 0.00 27 2100 3.24E-06 0.00 8.08E-05 0.00 28 2200 3.04E-06 0.00 7.58E-05 0.00 29 2300 2.86E-06 0.00 7.14E-05 0.00 30 2400 2.70E-06 0.00 6.74E-05 0.00 31 2500 2.55E-06 0.00 6.38E-05 0.00 32 下风向最大浓度及占标率 1.86E-04 0.02 4.65E-03 0.23 最大浓度 距离（m） 31 表19 估算模式结果及评价等级 项目 预测因子 离源距离（m） 占标率（%） 评价等级 有组织 生产车间 非甲烷总烃 65 0.07 三级 无组织 生产车间 颗粒物 31 0.02 三级 非甲烷总烃 31 0.23 三级 从表16、18知：项目大气污染物非甲烷总烃有组织正常排放时，其下风向预测浓度较小，在下风向距离点源中心65m处最大落地浓度分别为0.00149mg/ m3，占标率为0.07%，小于 1%；大气污染物非甲烷总烃和颗粒物无组织排放情况下，在下风向距离点源中心31m处最大落地浓度分别为0.00465mg/ m3、0.000186mg/ m3，占标率分别为0.23%、0.02%，均小于 1%，评价等级为三级，说明对周围环境及敏感点影响较小。 粉尘及非甲烷总烃厂界浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，且非甲烷总烃同时也满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）中非甲烷总烃（其他企业）排放标准2.0mg/m3要求，对环境影响较小。 ③卫生防护距离 结合以上分析，项目无组织废气主要为加热熔融、模具成型工序未收集的有机废气和粉碎工序未收集的颗粒物。其中粉尘排放量为 0.002t/a，排放速率0.00046kg/h；非甲烷总烃排放量为0.007t/a、排放速率0.0016kg/h。依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的规定，无组织排放源所在的生产单元(生产车间)与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中各参数意义如下： Cm—标准浓度限值，mg/m3，（依据中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》）。 L—工业企业所需卫生防护距离，m； r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 项目卫生防护距离计算参数及结果见表20。 表20 项目卫生防护距离计算参数及结果一览表 项目 污染物排放速率 排放源占地面积 近五年平均风速 标准浓度限值 计算结果 粉尘 0.00046kg/h 1260m2 2.4m/s 1.0mg/m3 0.007m 非甲烷总烃 0.0016kg/h 1260m2 2.4m/s 2.0mg/m3 0.014m 经计算，粉尘的卫生防护距离为0.007m，粉尘卫生防护距离为50m；非甲烷总烃的卫生防护距离为0.014m，卫生防护距离为50m。因此，项目卫生防护距离为以车间边界形成的100m距离包络线，根据目前项目所在地现状，本项目卫生防护距离范围内没有居民点等敏感环境保护目标存在，评价要求项目卫生防护距离内不得新建环境敏感点。 综上所述，本项目涉及的大气污染物通过相关有效措施均可以达标排放，对周边大气环境影响较小。 3、声环境影响分析 3.1噪声源强 本项目营运期噪声主要为模压机、注塑机、塞垫机、粉碎机等设备产生的噪声，噪声源强约为 70~80dB（A）。为了减少噪声对周围环境的影响，将模压机、注塑机、塞垫机、粉碎机等设备均设置在生产区内。根据类比分析，一般厂房的门、窗和墙（空心）的综合隔声量为 15dB（A），各设备基础减振可降噪 5dB（A）。 主要噪声源及采取治理措施后各设备的相应源强见表 21。 表21 主要噪声源采取防治措施后各设备的相应源强一览表 设备名称 噪声源强 dB（A） 采取措施后噪声值 dB（A） 采取的措施 厂房隔声 基础减振 各设备的相应源强 模压机 80 15 5 60 厂房隔声、基础减振、选用低噪声设备等 注塑机 80 15 5 60 塞垫机 70 15 5 50 粉碎机 80 15 5 60 切环机 75 15 5 55 空压机 80 15 5 60 冷水机 70 15 5 50 混料机 80 15 5 60 折边机 75 15 5 55 3.2预测方法 由于本项目实行8小时两班工作制，因此本次预测针对昼间、夜间噪声进行预测，根据本工程主要高噪声设备的分布状况和源强，计算出各声源对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下： （1）点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； （2）噪声源叠加公式 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 3.3噪声预测结果 由于本项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区亚裕产业园内，厂区南、东、西三侧都是园区企业或厂区通道，北侧是龙江路。作为新建项目，在此只以设备噪声对厂界的贡献值作为评价的依据，不再叠加现状背景噪声值，预测结果见表22。 表22 项目厂界噪声预测结果统计分析一览表 设备名称 降噪后叠加值（dB(A)) 预测点 距厂界距离(m) 厂界贡献值(dB(A)) 标准值(dB(A)) 车间设备 69.8 东厂界 7 52.9 昼间：65 夜间：55 南厂界 25 41.8 北厂界 6 54.2 西厂界 6 54.2 由表22知，项目主要噪声设备经采取厂房密闭隔声、设备基础减振等降噪措施，并经一定距离衰减后，预测各厂界昼、夜间噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 4、固体废物 本项目固废主要来自检验过程中产生的不合格产品、环切及检验过程产生的边角废料、有机废气治理过程中产生的废活性炭、职工生活垃圾等。 不合格产品 项目塑料瓶盖检验过程会产生不合格产品，为一般固废。类比同类生产项目——平顶山市盛冠塑料制品有限公司年产瓶盖300吨建设项目的生产情况，本项目塑料瓶盖生产过程不合格产品约占0.1%，为0.2t/a，因为粉碎后无法满足原料使用要求，所以收集后作为废品外售。 （2）边角废料 项目塑料瓶盖环切和检验过程会产生边角废料，为一般固废。类比同类生产项目——平顶山市盛冠塑料制品有限公司年产瓶盖300吨建设项目的生产情况，本项目塑料瓶盖生产过程边角废料约占1%，为2t/a，项目设置粉碎机两台，将产生的边角废料粉碎后再次利用。 对于上述两个一般固废，评价建议在生产车间内设置10m2的一般固废暂存间，各类固废分类收集暂存于一般固废暂存间，定期外售或回用。 （3）废活性炭 项目加热熔融废气采用UV光催化氧化+活性炭吸附装置治理，吸附有机废气后的活性炭为危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49。本项目活性炭吸附有机废气按0.25kg/kg活性炭计，项目非甲烷总烃有组织去除总量为0.044t/a，UV光催化氧化去除设备与活性炭去除量分别按50%计，则废活性炭产生量为0.088t/a。 对项目产生的废活性炭危险废物，要求企业采取如下措施： ①企业应设置危废暂存间，危废暂存间必须要密闭建设，地面应做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）； ②危险废物暂存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》； ③危废暂存间需按照“双人双锁”制度管理（两把钥匙分别由两个危废负责人管理，不得一人管理）； ④墙上张贴危废名称，危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并按要求填写； ⑤建立台帐并悬挂于危废间内，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名； ⑥危废暂存间内禁止存放除危废及应急工具以外的其他物品； ⑦根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修订）、《危险废物转移联单管理办法》，要求企业建立危废转移五联单制度及过磅制度，按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向漯河市生态环境局郾城分局提出申请。在危险废物出厂时过磅况核对重量，核对废物名称、过磅数量是否同联单信息一致。 项目危险废物汇总情况见表23。 表23 项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废活性炭 HW49 900-041-49 0.088 有机废气治理 固体 有机废气 有机废气 3个月 毒性 设置5m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处理 （4）生活垃圾 生活垃圾产生量一般为0.5kg/人·d，本项目职工人数为8人，则生活垃圾产生量为4kg/d、折合1.08t/a，评价建议项目厂区设置垃圾桶，产生的生活垃圾经定点袋装后交环卫部门处理。 本项目营运期固废处置利用一览表见表24。 表24 项目固废处置利用方式一览表 序号 名称 产生量 处理处置方式 排放量（t/a） 1 不合格产品 0.2t/a 设置1间10m2的一般固废暂存间，暂存后外售 0 2 边角废料 2t/a 收集后再利用 0 3 废活性炭 0.088t/a 设置1间5m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处置 0 4 职工生活垃圾 1.08t/a 设置垃圾桶，产生的生活垃圾经定点袋装后交环卫部门处理 0 综上所述，项目所产生的固废得到了安全合理的处置，去向明确，符合资源化、无害化、减量化的理念，不会产生二次污染，因此不会对周围环境产生明显的影响。 5、项目污染物产排情况汇总 本项目运行后主要污染物产排情况见表25。 表25 项目污染物产排情况汇总表 项目 污染因子 产生浓度产生量 排放浓度及排放量 废水 生活污水 COD 350mg/L、0.0302t/a 150mg/L 0.013t/a 氨氮 30mg/L、0.0026t/a 25mg/L 0.0022t/a 废气 加热熔融废气 有组织 非甲烷总经 7.3mg/m3 0.063t/a 2.2mg/m3 0.019t/a 无组织 非甲烷总经 0.007t/a 0.007t/a 粉碎粉尘 颗粒物 0.002t/a 0.002t/a 固废 不合格产品 0.2t/a 0t/a 边角废料 2t/a 0t/a 废活性炭 0.088t/a 0t/a 生活垃圾 1.08t/a 0t/a 6、项目主要污染防治措施情况 本项目运营后，建设单位应在三个月内及时向当地环境保护行政主管部门申请建设项目竣工环境保护验收。项目污染防治措施汇总见表26。 表26 项目主要污染防治措施一览表 项目 污染物名称 污染防治措施 废水 生活污水 生活污水依托亚裕产业园所建化粪池处理后排入市政污水网管，进入淞江产业集聚区污水处理厂进行处理，最终入颍河 废气 加热熔融废气（非甲烷总经） 经集气罩收集后由1套UV光催化氧化+活性炭装置处理，处理后的废气通过1根15m高的排气筒排放 粉碎粉尘 车间安装的排气扇排放即可 噪声 LAeq 所有设备均安装在室内，采取基础减振、厂房隔声等措施 固废 不合格产品 设置1间10m2的一般固废暂存间，暂存后外售 边角废料 收集后再利用 废活性炭 设置1间5m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处置 生活垃圾 设置垃圾桶，收集后交环卫部门处理

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 加热熔融废气 | 有组织 | 非甲烷总经 | 集气罩+1套UV光催化氧化+活性炭装置+1根15m高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和豫环攻坚办〔2017〕162号要求 |
|  |  | 无组织 | 非甲烷总经 |  |  |
|  | 粉碎粉尘 | 颗粒物 | 车间安装的排气扇排放即可 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准的相关要求 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 经厂区内化粪池处理后入漯河淞江产业集聚区污水处理厂再处理，最终达标排入颍河 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河淞江产业集聚区污水处理厂进水要求 |
| 固 体 废 物 | 检验过程 | 不合格产品 | 设置1间10m2的一般固废暂存间，暂存后外售 | 作为废品外卖 |
|  | 环切及检验过程 | 边角废料 | 收集后再利用 | 不外排 |
|  | 有机废气治理 | 废活性炭 | 设置1间5m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处置 | 不外排 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门定期清理 | 不外排 |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要为模压机、注塑机、塞垫机、粉碎机等设备产生的噪声，噪声源强约为 70~80dB（A），经基础减振、厂房隔声等降噪措施处理并经一定距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3 类标准要求 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 / |

# 结论与建议

一、环评结论： 1、河南碧青源塑业有限公司年产200吨塑料制品加工项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正）知：本项目不在 “鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”项目名单目录内，属允许类建设项目，并且在漯河市松江产业集聚区建设管理委员会备案，备案代码为：2019-411103-29-03-021179，故项目符合国家产业政策要求。 2、项目位于漯河市郾城区龙江路与太白山路交叉口东南角亚裕产业园内，租赁漯河市恒隆食品有限公司亚裕产业园内6号标准化厂房中部进行生产。根据漯河市恒隆食品有限公司已取得该标准化厂房用地的国有土地使用权证，证号为：漯国用2012第003046号，地类用途为工业用地（详见表后附件）。综上所述，项目选址可行。 3、由于漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013—2020）于2017年已通过河南省环保厅审查（豫环函[2017]174号），由附图五知：项目用地在集聚区规划调整前属食品加工区，但在规划调整后项目所在区域更改为南部综合生活配套服务区。根据漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013-2020）知：项目不在淞江产业集聚区产业发展负面清单之中，不属于禁止、限制、鼓励行业。并且漯河市淞江产业集聚区管委会出具了相关证明（详见表后附件），项目准予入驻淞江产业集聚区。因此，项目属于松江产业集聚区允许类清单范畴，项目符合集聚区发展规划。另外，河南碧清源塑业有限公司做出如下承诺：因城市规划建设或政府要求需要公司搬迁时，该公司保证无条件及时进行搬迁（承诺书见表后附件）。 项目营运期废水、废气、噪声及固废得到有效治理后，达标排放。评价认为项目选址可行。 4、污染物产生及排放情况 （1）废水：项目生产过程不产生废水，职工生活污水产生总量为0.32m3/d、86.4m3/a，生活污水依托亚裕产业园所建化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及淞江产业集聚区污水处理厂进水水质指标后排入市政污水网管，进入淞江产业集聚区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准后排入柳河，最终进入颍河。主要污染因子COD、氨氮排放浓度分别为150mg/L、25mg/L，排放量分别为0.013t/a、0.0022t/a， 根据《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（漯政办〔2018〕37号）规定，总量按照颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定计算，则核定COD、氨氮总量分别为0.0017t/a、0.0001t/a。 废气：本项目营运期废气主要为加热熔融、模具成型工序产生的有机废气和粉碎工序产生的颗粒物。 有机废气 加热熔融废气（非甲烷总烃）产生量为0.07t/a。评价要求在加热器进出口位置设置专门集气罩，加热熔融废气经集气罩收集后通过1套UV光催化氧化+活性炭装置处理，处理后的废气通过1根15m高的排气筒排放。经处理后，加热熔融废气无组织排放量为0.007t/a、0.0016kg/h，非甲烷总烃有组织排放量为0.019t/a，排放速率为0.0044kg/h，排放浓度为2.2mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）的要求。 粉尘 粉碎工序产生的颗粒物产生量为0.002t/a，由于其排放量较小，经车间安装的排气扇排放即可。 评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（ HJ 2.2-2018）中推荐估算模型ARESCREEN 对本项目建成后全厂的大气环境评价工作进行分级。项目大气污染物非甲烷总烃有组织正常排放时，其下风向预测浓度较小，在下风向距离点源中心65m处最大落地浓度分别为0.00149mg/ m3，占标率为0.07%，小于 1%；大气污染物非甲烷总烃和颗粒物无组织排放情况下，在下风向距离点源中心31m处最大落地浓度分别为0.00465mg/ m3、0.000186mg/ m3，占标率分别为0.23%、0.02%，均小于 1%，评价等级为三级，说明对周围环境及敏感点影响较小。 粉尘及非甲烷总烃厂界浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，且非甲烷总烃同时也满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）中非甲烷总烃（其他企业）排放标准2.0mg/m3要求，对环境影响较小。 （3）本项目营运期噪声主要为模压机、注塑机、塞垫机、粉碎机等设备产生的噪声，噪声源强约为 70~80dB（A），各设备噪声经采取厂房隔声、基础减震等降噪措施，并经过一定距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 （4）固体废物：项目固体废物主要为检验过程中产生的不合格产品、环切及检验过程产生的边角废料、有机废气治理过程中产生的废活性炭、职工生活垃圾等。其中，不合格产品产生量为0.2t/a，为一般固废，收集后外售；边角废料产生量为2t/a，为一般固废，收集后再利用；废活性炭产生量为0.088t/a，收集后交有资质的单位处置；生活垃圾产生量为1.08t/a，收集后交环卫部门处理。 二、环评建议 （1）营运期加强车间生产管理，做到原材料充分利用，设备及时检修，尽量减少非正常噪声排放，以减轻对周围环境的影响。 （2）要加强对UV光氧处理设备+活性炭吸附装置的维修保养，确保加热熔融废气的收集处理。加强对生产车间的通风措施，减少对生产员工的不利影响。 （3）对项目产生的固废要分类收集处理，避免对周边环境产生不利影响。 三、验收内容 本评价结合工程特点，提出如下环保验收内容： 表27 项目验收监测及验收内容一览表 项目 验收监测因子或验收内容 要求 废水 项目产生的生活污水是否按环评要求经厂区内化粪池处理后入漯河淞江产业集聚区厂污水处理厂再处理 满足《污水综合排放标准》（8978-1996）表4中的二级标准及漯河淞江产业集聚区污水处理厂进水要求 废气 对于加热熔融、模具成型产生的有机废气经集气罩收集后由1套UV光催化氧化+活性炭装置处理，处理后的废气通过1根15m高的排气筒排放； 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和豫环攻坚办〔2017〕162号要求 粉碎过程产生的颗粒物经车间安装的排气扇排放即可 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准的相关要求 噪声 选择低噪声和符合国家噪声标准的设备，设备安装基础减振，厂房隔声等降噪措施并经一定距离衰减 满足《工业企业厂界环境噪声排 放标准》（GB12348－2008）3 类 标准要求 固废 检验过程中产生的不合格产品，收集后外售；环切及检验过程产生的边角废料，收集后再利用；有机废气治理过程中产生的废活性炭，由于其属于危险废物，因此收集后由危废暂存间储存，送有危废处理资质的单位安全处置；生活垃圾收集后由环卫部门定期清理 不外排 综上所述，该项目符合国家产业政策要求，在落实环评提出的各项污染防治措施及环评建议的前提下，从环保角度考虑，该项目的建设是可行。

# Text boxes

粗格栅

污水

污水提升泵站

细格栅

旋流沉砂池

栅渣外运

栅渣压榨机

砂水分离器

水解酸化池

选择厌氧池

CARROUSEL氧化沟

二沉池

高效沉淀池

纤维转盘滤池

消毒池

排放至柳（支）河

污泥泵房及储泥池

污泥浓缩脱水间

外运

排泥

调节池

絮凝反应池

图1   漯河市淞江污水处理厂处理工艺流程图

固废

废气

噪声

噪声

废气

噪声

噪声

检验

塞垫

模具成型

加热熔融

原料混

合

塑料原料

包装入库

冷却水

空压机

冷水机

粉碎机

边角废料

废气

废气

噪声

废气

噪声

噪声

固废

噪声

加热熔融

塞垫

切环

折边

模具成型

原料混

合

塑料原料

固废

冷却水

冷水机

空压机

检验

边角废料

粉碎机

包装入库

废气

冷水机

损耗散失：

单位：m3/d

化

粪

池

漯河市淞江产业集聚区污水处理厂

自来水

图3   项目水平衡图

0.4

职工生活

0.32

0.32

柳河

0.32

0.08

1

1.4

1

冷却水池

3

3