建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：      年加工30吨羽毛制品项目

建设单位（盖章）：   漯河市顺远羽毛制品有限公司

编制日期：2019年6月

国家环境保护部制

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工30吨羽毛制品项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河市顺远羽毛制品有限公司 |
| 法人代表 | 殷顺生 | 联系人 | 殷顺生 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区龙城镇西刘村9组13号 |
| 联系电话 | 153 4600 0837 | 传真 | / | 邮政编码 | 462041 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区龙城镇西刘村9组13号 |
| 立项审批部门 | 漯河市郾城区发展与改革委员会 | 批准文号 | 2019-411103-19-03-027337 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 22：皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（分类管理名录） |
|  |  |  | C1941羽毛（绒）加工（国民经济行业分类） |
| 占地面积（m2） | 3000 | 绿化面积（m2） | / |
| 总投资 （万元） | 50 | 环保投资 （万元） | 5.7 | 占总投资 比例（%） | 11.4 |
| 评价经费 （万元） | —— | 预期投产日期 | 2019年9月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 漯河市顺远羽毛制品有限公司经营范围包括羽毛收购、加工；羽毛制品销售等。为了更能满足市场的要求，且企业更够形成良好的发展，漯河市顺远羽毛制品有限公司拟利用现有厂房及配套办公用房等，建设年加工30吨羽毛制品项目。 受漯河市顺远羽毛制品有限公司的委托，河南九州环保工程有限公司承担该项目的环境影响评价工作。根据2017年国家环境保护部令第44号文（2018年修正）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“八、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品中22类：”项目的环评类别规定：“制革、毛皮鞣制”应编制报告书，其他类别应编制环境影响报告表，本项目生产不涉及制革、毛皮鞣制，因此应编制环境影响报告表，评价单位现场踏勘，资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环评有关规定和环评技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了本项目环评报告。 2、项目工程概况 （1）建设内容 项目名称：年加工30吨羽毛制品项目 建设位置：漯河市郾城区龙城镇西刘村9组13号 建设单位：漯河市顺远羽毛制品有限公司 总投资：50万元 建设性质：新建 建设内容：项目占地3000平方米，建筑面积1200平方米，利用现有厂房进行建设生产，新建年加工30吨水洗染羽毛生产线一条，0.2t/h液化气锅炉1座及配套污水处理设施。本次工程组成见表1。 表1 本次工程组成及主要建设内容一览表 分类 工程名称 工程规模 建设情况 主体工程 生产车间 建筑面积320m2 砖混结构 储运工程 仓库 建筑面积480m2 辅助工程 办公用房 建筑面积380m2，2层砖混结构 其他用房 锅炉房，总建筑面积20m2 公 用 工 程 供电 来自龙城镇供电线 供水 本项目用水由厂区一眼40m深自备井供给 排水 经厂区化粪池处理后，由附近村民拉走堆肥还田，不外排。 环 保 工 程 废水 生活污水 一座5m3化粪池 生产废水 1座20m3调节池，1座20m3/d污水处理站，处理暂存于1座80m3蓄水池后用于农田灌溉 废气 锅炉废气 收集后经1根12m高排气筒直接外排 恶臭气体 封闭原料及废毛堆放车间并喷洒除臭剂，污水处理设施喷洒除臭剂，厂区绿化 噪声 根据不同噪声源类型，采取减振降噪、吸声处理降噪、隔声处理降噪等措施 固废 职工生活垃圾 分类收集，由环卫部门统一处理 杂质及废羽毛 收集整理后由环卫部门统一处理 绿化 / （2）主要生产设备 表2 本次工程主要生产设备一览表 序号 名称 数量 型号 1 洗毛机 1 XGR-35 2 甩干机 1 Y132S-4 3 烘干机 1 Y90L-6 4 洗染桶 3 胶质 5 液化气蒸汽锅炉 1台 0.2t （3）原辅材料用量及来源 本项目主要原辅材料消耗量见表3。 表3 本次工程原辅材料用量一览表 序号 名称 单位 年用量 备注 1 原料羽毛 t/a 30 外购干羽毛 2 液化气 m3/a 5200 外购，60kg钢瓶储存，最大储存量300kg 3 洗涤剂 t/a 0.75 外购 4 洗衣粉 t/a 0.75 外购 5 双氧水 t/a 15 浓度50%，外购，0.5m3塑料桶储存，最大储存量0.5t 6 染料 t/a 1.5 外购 7 水 m3/a 1290 自备井供给 8 电 kW·h/a 6000 市政供电 （4）生产规模与产品方案 项目生产规模与产品方案见下表。 表4 本次工程生产规模与产品方案 序号 产品名称 设计年生产能力（t/a） 备注 1 水洗染羽毛 30 其中15吨羽毛直接外售，15吨羽毛用于加工羽毛帘 （5）劳动定员与工作制度 本次工程劳动定员11人，均为附近村民，不在厂区食宿，工作实行一班8小时工作制度，年工作300天。 （6）公用工程 1）供电 电源来自厂区外的龙城镇电力管线，直接引入厂区内的变配电房。 2）供水 本项目供水由厂区一眼40m深自备井供给。 3）排水 项目员工生活污水，经化粪池处理后由附近村民拉走堆肥还田，不外排；生产废水经调节池、污水处理站处理后暂存于1座80m3蓄水池后用于农田灌溉，不外排。 3、产业政策 经过查阅，本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013修正）》国家限制类和淘汰类，属于允许类项目，其建设符合国家产业政策。该项目已取得漯河市发展与改革委员会投资备案证明，批准文号为2019-411103-19-03-027337。 4、选址合理性分析 本次工程属于新建项目，选址位于漯河市郾城区龙城镇西刘村9组13号，利用现有厂房建设本次项目。根据漯河市国土资源局龙城镇国土资源所出具的证明可知，本项目用地为建设用地，根据漯河市郾城区龙城镇人民政府出具的证明可知，本项目建设符合龙城镇总体规划。因此，项目用地性质合法，项目建设符合规划，项目选址合理可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，利用的厂房现为空置厂房，不存在与本次项目有关的环境污染问题。 |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 1. 地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24′~33°59′，东经113°27′~114°17′，全境东西长77.3 km，南北宽63.7km，总面积2617km2，占河南省总面积的1.6%，其中市区位于东经114°01′，北纬33°33′，距省会郑州145km。 该项目位于漯河市顺远羽毛制品有限公司院内，建设单位自家已建成的房屋及厂房进行生产，厂区西侧为空地，空地西侧为012县道，县道西侧为农田，北侧为农田，东侧为临路居民房，南侧为村间道路，村间道路南侧为沿街居民房。项目距东侧居民房最近距离为2m，距南侧居民房最近距离为10m。项目地理位置图见附图1，项目周围环境示意图见附图2。 2. 地形、地貌及地震烈度 漯河市地势平坦，局部低洼，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102.3m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。市区地势由西北向东南微倾，平均坡度1‰～3‰，海拔在57～62m之间。 根据现场调查，拟建项目所在地地势平坦，利于项目建设。 3、水文 漯河市地属淮河流域，境内流域面积2617km2，其中沙颍河水系流域面积 2500km2，占全市面积的95.5％，洪汝河水系流域面积117km2，占全市面积的4.5％。 漯河市位于沙颍河中游，沙、澧、颍河横贯全境，过（入）境河道多年平均径流量为26.9 亿m3/a(另有白龟山水库十支渠来水0.11 亿m3/a)。经计算全年自产地表水径流量多年平均为3.75亿m3/a，浅层地下水资源量4.737亿m3/a，扣除重复水量1.267亿m3/a，全市水资源总量为7.22亿m3，人均358.8m3，低于全省人均368m3水平。 沙颍河水系河流主要包括沙河、澧河、唐河、马子河、灰河、颍河、吴公渠、清潩河、尧河和马拉河等11条河流；汾泉河水系在漯河市境内主要包括汾河和黑河两条河流；唐江河属于洪汝河水系。 黑河：黑河下游称泥河，为泉河上游之一，发源于市区东部翟庄乡龙塘村南一带。经郾城邓襄乡境，于牛头赵出境人上蔡，东流经项城，入沈丘境与汾河汇为泉河。漯河市境内长20km，流域面积86km2，宽10m，深2m。黑河规划的水体功能为Ⅴ类水体。黑河在漯河市境内的水质控制断面设在漯邓桥（实际取水点在坡小庄）处。 汾河：东城产业集聚区区内主要河流为汾河，汾河为季节性河流，发源于市区东部翟庄乡东北英杨、龙塘、柳庄一带，流经郾城召陵镇南至青年乡出境。东南流经商水、项城，至沈丘洪山庙附近与泥河相汇入泉河。汾河在东城产业集聚区境内长2.1km，河宽15～25m，深4～6m，区内雨水排入该河，在漯河境内没有控制断面。 全市地表水资源地区分布均匀，由北向南递增；季节性变化明显，因降水季节变化所致，夏季东南季风把大量的水气从太平洋上空带向内地，降雨量充沛，径流量集中，汛期（6~9月）径流量占全年的60~70%，春季（3~5月）径流量一般占年径流量的15%左右；径流量的年际变化大，该市年径流变化系数CV在0.75左右，多水年与少水年径流量相差悬殊，最大年径流量为最小的径流量的15~20倍。 4、地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区，该区土层分布均一，厚度变化不大，强度稳定，上部遍布一层钙质胶结的硬壳层，宜作建筑场地，持力层承载力达150～200kPa。Ⅱ类地区分布在老城区，因受人类活动影响，土层分布不均，上面杂填土分布较广，其持力层承载力为100～150kPa。Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。由于受沙河、澧河泛滥冲积的影响，土层分布不均，厚度变化大，含沙量大，有机质含量高，为不良工程场地,持力层承载力为80～120kPa。市区地震基本裂度为六度。 漯河市全市土地总面积为404万亩，共有4个土类、7个亚土类、17个土层、51个土种，主要有黄棕壤土类、褐土类、潮土类、砂姜黑土类。工贸园区的土壤类型主要为潮土类和黄棕壤土类。 潮土类是发育在河流沉积物之上，经耕作熟化而成的土壤，包括潮土、灰潮土、脱潮土三个亚类。 棕壤土只有黄褐土一个亚类，多发育在黄土母质及较老的冲积母质上，地形多为高平地式缓岗。由于此处的气候具有南北过渡的特点，夏季高温多雨，土壤淋溶作用比较强烈，pH值在6.5～7.0之间，这类土壤包括黄土质黄褐土、洪冲积性黄褐土两个土属。黄土质黄褐土，质地粘重，通透性差；洪冲积性黄褐土通体壤质，比较疏松，保水保肥力较强，虽适宜种植烟草。 5、气象 漯河市位于暖温带的南部边缘地区，属于温暖过渡性季风气候。《河南省自然综合区划》将其划为“温暖半湿润区”。一年当中，冷暖四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。 全市累年平均日照总时数为2181－2359h，年日照率为49-53%。其中农作物生长活跃期为4-9月份，累年平均日照总时数为1270.9-1424h，日平均达7-8h，能满足作物生长对光能的需要。累年平均太阳辐射总量为113.8-119.3千卡/cm2，其中有效辐射值为58.2-58.4千卡/cm2。一年当中以6月份的辐射量最大，12月份最小，光能实际利用率仅0.3%左右。 全市累年平均气温为14.6℃。7月最热，累年平均为27.4－27.7℃；1月份最冷，平均为0.5－0.7℃。极端最高气温43.2℃，极端最低气温-16℃。气温年际变化不大，年内变化明显，以7月份为界限，以前各月气温平均逐月上升，以后各月逐月下降。 全市累年平均降水量为749.7－845.2mm，年均降水量适中，但降水的年际变化不大，年内时空分布不均匀。一般是冬春降水少、夏秋降水多，并且雨量多集中于7、8两个月内。年平均降水相对变化率为22%，年最大一次降水量高达725mm（舞阳县1975年8月3日）。历年来4-10月最大无降水日数是30-71天。 年主导风向为NE，风频9%，次主导风向为N、NNE、S，风频8%，全年静风频率为15%，年平均风速2.4m/s。冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级，较少大风天气出现。漯河市风玫瑰图如2。 图1 漯河市常年风玫瑰图 6、动植物 漯河市地处温暖带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已不存在，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。 7、漯河市城市总体规划（2012-2030） （1）规划年限：2012~2030； 规划期限为：2012-2030年； 近期：2012年-2015年；中期：2016年-2020年；远期：2021年-2030年 （2）规划范围： ①市域城镇规划 漯河市域，包括两县三区，即下辖临颍县、舞阳县以及源汇区、郾城区和召陵区，面积2617km2。 ②城市规划区 漯河市城市规划区，包括现状城区7 个街道办事处以及城区外围的1 个国家漯河经济技术开发区、5 个建制镇、4 个乡镇所在辖区范围，用地面积约548km2。 ③中心城区 漯河市中心城区，西边界以京广高铁线以西3km 为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市域范围内除1 个国家级经济技术开发区外，还布局有5 个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 本项目位于漯河市郾城区龙城镇西刘村，项目环境空气质量现状评价采用漯河市环境保护局发布的2017年漯河市环境质量状况公报中数据，漯河市环境空气主要监测因子为细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧（8小时），漯河市区全年平均值浓度分别为：64µg/m3、116µg/m3、15µg/m3、36µg/m3、1µg/m3、100µg/m3，其中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）年均值不能够满足《环境空气质量标准》( GB3095-2012)二级标准要求，所以项目所在区域环境质量不达标。 2、地表水环境质量现状 该项目位于郾城区龙城镇西刘村，所在区域地表水体为颍河（项目东北距颍河3000m），根据漯河市地表水功能区划，颍河规划为Ⅲ类水体。本项目地表水质量评价采用《2017年第53期河南省地表水环境责任目标断面水质周报》中对西华址坊断面的监测数据进行评价。由监测数据可知西华址坊断面主要污染因子COD、氨氮、总磷的周平均值分别为：17.5mg/L、0.11mg/L、0.08mg/L，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 3、地下水 根据《漯河市环境监测年鉴》（2017年），漯河市浅层和中深层地下水pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮的均值分别为：7.52、231mg/L、454mg/L、1.02mg/L、0.028mg/L，各项指标均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。 4、声环境质量现状 本项目位于漯河市龙城镇西刘村，根据噪声适用区划分，拟建项目所在区域为1类区。项目建设区声环境质量现状较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准的要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 表5 主要环境保护目标 序号 保护目标 方位 距离 规模 环境因素 保护级 1 西刘村 E 2m 1200人 环境空气 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 2 殷拐村 E 220m 1500人 3 仲李村 S 620m 1200人 4 西刘村 E 2m 1500人 声环境 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）1类标准 5 颍河 NE 3000m 地表水 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准 主要污染物控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 pH COD （mg/L） 总磷（mg/L） 氨氮（mg/L） BOD5 （mg/L） 总氮 （mg/L） 6～9 20 0.2 1.0 4.0 1.0 《地下水环境质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 pH 总硬度 （mg/L） 挥发性酚类（mg/L） 氨氮 （mg/L） 溶解性总固体 （mg/L） 6.5～8.5 450 0.002 0.5 1000 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作 pH COD （mg/L） BOD5 （mg/L） SS（mg/L） 阴离子表面活性剂 总氮 （mg/L） 5.5~8.5 200 100 100 8 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) 年平均 24h平均 年平均 24h平均 年平均 年平均 60 150 40 80 70 35 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018） NH3 1小时平均 200µg/m3 H2S 1小时平均 10µg/m3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 55 45 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 环境 要素 标准名称 标准编号 执行级别（类别） 主要污染物限值 废气 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996 表2二级标准 颗粒物：无组织排放监控浓度限值1.0 《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014 表2 颗粒物≤20mg/m3； 二氧化硫≤50mg/m3； 氮氧化物≤200mg/m3 《恶臭污染物排放标准》 GB14554-1993 表2二级 氨≤1.5mg/m3； 硫化氢≤0.06mg/m3； 臭气浓度≤20（无量纲） 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 1类 昼间 55dB(A) ，夜间45dB(A) 固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 项目废水经处理后综合利用不外排，不设置总量控制指标。 项目锅炉使用液化气作为燃料，锅炉烟气SO2排放量为2.08kg/a，NOx排放量为31kg/a。评价建议项目废气总量控制指标为SO2：2.08kg/a，NOx：31kg/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 生产工艺流程： 图2 项目生产工艺流程及产污环节图 2、工艺流程简述 （1）分拣：企业外购干羽毛，不加工湿羽毛。原料入厂后袋装储存于室内，然后再由人工进行分拣，拣出杂质及废羽毛。 （2）浸泡：将分拣好的羽毛放入洗毛机内，并按配比加入一定量的水、洗涤剂、洗衣粉及双氧水，搅拌均匀后常温浸泡20min。 （3）清洗：首先将浸泡后的毛料进行搅拌清洗1小时，然后人工捞出放入常温清水中漂洗10min。 （4）脱水甩干：清洗漂洗完成后的羽毛放入甩干机进行甩干脱水。 （5）染色：脱水甩干后的羽毛在80~90℃水中进行染色60min。 （6）漂洗甩干：染色后的羽毛捞出放入常温清水中漂洗10min，再放入甩干机中进行脱水。 （7）烘干：漂洗甩干后的羽毛由工人捞出在露天晾晒场晾晒两个小时左右，放入烘干机中，在70℃左右温度下烘30min左右，盛出进行人工分拣包装后入库。入库后的羽毛部分外售，部分经工人手工加工成羽毛制品羽毛帘等。 本项目烘干采用液化气锅炉供热，锅炉用水经过滤膜式过滤器软化制备，运行中不产生废水，每天反冲洗产生少量废水。

主要污染工序 1.施工期产污环节及污染物种类： 项目利用已建成厂房，不新征土地及新增土建工程，外部、内部装修工作完成，后续工程主要为设备的安装。施工期较短，随着施工的结束，施工期污染物的排放也随之消失，对周围的环境影响小。 2.营运期产污环节及污染物种类 一、废水 （1）生活用水 本项目劳动定员11人，均不在厂区住宿，工作人员每天用水量按40L/人•d计，年工作300d，则本次扩建项目用水量为0.44m3/d（132m3/a），产污系数按0.8计，污水产生量为0.352m3/d（105.6m3/a）。主要污染物及浓度为COD300mg/L、NH3-N30mg/L。环评要求，本次工程产生的生活污水经化粪池处理后由周围农户拉走肥田，不外排。 （2）锅炉排水及软水站排水 本项目锅炉运行过程中产生的废水为过滤器冲洗水及锅炉排污水，产生量分别为0.05m3/d（15m3/a）、0.15m3/d（45m3/a），该部分水为清净下水，水质简单，且水量较少，用于厂区道路洒水降尘。 （3）洗染废水 本项目需要对原料羽毛进行水洗和染色，生产过程中采用先分后洗的形式，羽毛中夹杂的废毛及杂质先分离出来，该种运行方式产污量相对较小，此外本项目清洗工序产生的废水，经收集后回用于水浸泡工序，减少新鲜水用量。本项目洗染用水定额根据建设单位提供的资料以及参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（上册）中1941羽毛（绒）加工行业产排污系数表确定。由于本项目是羽毛清洗，清洗水量较羽绒清洗用水量少，另外本项目先把杂质及废毛分离出来再清洗，且清洗废水回用作浸泡用水，因此确定本项目洗染用水定额约为每吨羽毛原料清洗用水消耗20t。本项目年清洗染色羽毛30t，则洗染用水量约为2t/d，600t/a。本项目洗染废水产污系数按90%计，则洗染废水水量约为1.8t/d，540t/a。 表6 项目用水量计算表 序号 用水项目 用水标准 使用人数或单位数 使用时间或次数 日用水量 （m3/d） 年用水量（m3/a） 1 生活用水 40L/人•d 11人 300天 0.44 132 2 洗染用水 20t/吨原料 30吨原料 300天 2 600 3 锅炉用水 / / / 2 600 总计 4.44 1332 表7 废水量估算一览表 用水单元 用水量 （m3/d） 排放系数 消耗量（m3/d） 日排水量 （m3/d） 年排水量（m3/a） 生活用水 0.44 0.8 0.088 0.352 105.6 过滤器排水 0.05 / / 0.05 15 锅炉排水 1.95 / / 0.15 45 洗染废水 2 0.9 0.2 1.8 540 合计 4.44 - 0.288 2.352 705.6 目前，本项目所在地尚未能接管污水处理厂，因此建设单位需要自建污水处理设施处理项目产生的污水。根据现场踏勘，项目厂界周围现有大量农田，环评建议：职工生活污水经化粪池处理后，由附近农民拉走堆肥；项目生产废水经厂区自建污水处理站处理，达标暂存后用于周围农田灌溉。 （4）自建污水处理设备污水处理方案 洗染废水水质特点主要污染物为蛋白质、动物油脂和少量无机物与细碎羽绒，原料羽毛粘附的泥土、砂粒、粪便，少量洗涤剂等。评价单位根据项目产生的洗染废水水质特点设计了相应的污水处理工艺，建议采用“絮凝+A2O+砂滤”的工艺进行污水处理，处理规模不低于20m3/d，选择该工艺的处理水完全可以或优于项目所需达到的排放标准，具体污染处理工艺描述及工艺流程图如下。 图3 自建污水处理设备工艺流程图 工艺简介：废水首先经细格栅去除细碎羽绒，然后进入调节池调节水量，因项目废水非连续排放，要求调节池容积不小于20m3，同时设置预曝气装置去除水中的过氧化氢。废水经调节池调节后，进入絮凝沉淀池，进行加药除磷（主要去除洗涤剂中带入的化学磷），然后经沉淀后依次进入厌氧、缺氧、好氧等生化池、利用微生物分解废水中大部分有机污染物，生化反应后，废水经沉淀后进入砂滤池，最后实现达标出水。 评价要求，企业委托专业单位对污水处理站进行设计和修建，确保污水处理站稳定有效运行和出水达标。同时加强污水处理站管理，及时清理污泥，定期喷洒除臭剂，减轻臭气影响。 表8 项目污水治理及排放情况 来源 废水量 （m3/a） 污染物 名称 污染物产生量 治理措施 污染物排放量 浓度(mg/L) 产生量(t/a) 浓度(mg/L) 排放量(t/a) 洗染废水 540 CODcr 800 0.108 1座20m3/d污水处理站，工艺采取“絮凝+A2O+砂滤” 80 0.0108 BOD5 450 0.06075 15 0.00205 SS 300 0.0405 50 0.00675 氨氮 20 0.0027 12 0.0016 LAS 16 0.00215 3 0.0004 总磷 2 0.00025 0.5 0.00005 动植物油 20 0.0027 5 0.0007 项目产生的洗染废水在采取相应的措施后，可满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）相应的标准。经现场踏勘，项目南侧存在大量农田，环评建议，项目建设一座容积为80m3的蓄水池，项目经污水处理站处理达标后的废水暂存于蓄水池中，定期用于周围农田浇灌。 二、废气 1）恶臭气体 羽毛中含有多重氨基酸和角蛋白，原料毛中混杂了大量的微生物和细菌，在一定条件下微生物分解蛋白质会产生臭气，羽毛行业臭气有鱼腥味，恶臭污染物主要为含氮、含硫的化合物，如NH3和H2S。项目主要在羽毛清洗前的堆放过程中以及废毛堆放过程中会有恶臭产生。由于工艺等原因不能做到完全封闭和有效处理，属于无组织排放，会对周边环境及项目区内环境会造成一定的影响。项目恶臭污染物排放源强类比《漯河市宏旭羽毛工艺制品有限公司年加工50吨羽毛工艺制品项目现状环境影响评估报告》确定，本项目生产工艺与其保持一致，生产过程中原料毛的堆放方式也类似，类比其恶臭无组织排放源强，每吨羽毛原料产生的NH3约为0.5kg、H2S约为0.03kg，则本项目无组织排放的NH3约为15kg/a、H2S约为0.9kg/a。 项目配套建设的污水处理设施运行过程中，会产生恶臭气体，本项目废水量较少，则恶臭气体产生量也极少，不做定量计算。 2）锅炉烟气 本项目采用1台0.2t/h液化气锅炉对项目进行供热供能。根据企业提供数据，本项目完成后液化气的总耗量为5200m3/a（12t/a），密度为2.3kg/m3，每天运行8h，年运行300d。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十分册）中表“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”和《社会区域类环境影响评价》，本项目锅炉燃烧液化气烟气、SO2以及NOX的产污系数见表9。 表9 污染物产污系数一览表 项目 核算参数 单位 产污系数 参数来源 烟气量 m3/万Nm3液化石油气 375170.58 《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》 SO2 Kg/万Nm3液化石油气 0.02S( NOX Kg /万Nm3液化石油气 59.61 烟尘 Kg /万Nm3液化石油气 1.0 《社会区域类环境影响评价》 注：(产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为mg/m3，例如燃料中含硫量（S）为200mg/m3，则S=200。本项目含硫量S取200mg/m3。 根据以上分析，该工序产生的烟气量为19.5万m3/a，废气中主要污染物SO2、NOX、烟尘产生量和产生浓度分别为SO2：2.08kg/a、10.6mg/m3，NOX：31kg/a、158.96mg/m3，烟尘：0.52kg/a、2.67mg/m3。 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定燃油、燃气锅炉烟囱高度不得低于8m，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上，本项目锅炉房烟囱周围半径200m距离内最高建筑物高度为9m，评价建议项目设置一根12m高的排气筒，对产生的锅炉烟气进行收集排放。 三、噪声 本项目噪声主要为企业设备运行等产生的机械噪声，根据类比调查，噪声源强约60~80dB(A)，详细噪声源强见下表： 表10 项目主要噪声设备一览表 序号 名称 所在位置 台数 噪声值dB(A) 1 洗毛机 生产区域 1 60~75 2 甩干机 生产区域 1 60~75 3 烘干机 生产区域 1 60~75 4 空压机 生产区域 1 75~80 四、固体废物 （1）杂质及废羽毛 生产固废主要是原料毛分拣过程中产生的杂质及废羽毛，其产生量约为原材料的3%，则本项目杂质及废羽毛的产生量为0.9t/a，收集暂存后定期由环卫部门统一清运。 （2）生活垃圾 生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，项目劳动定员11人，年工作时间300天，则生活垃圾产生量1.65t/a，设置垃圾桶收集后由环卫部门统一清运。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （0.352m3/d，105.6m3/a） | COD | 300mg/L | 0.0312t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.0031t/a |  |
|  | 过滤器反冲洗水（0.05m3/d,15m3/a） | COD | 40mg/L | 0.0006t/a | 0 |
|  |  | SS | 25mg/L | 0.0004t/a |  |
|  | 锅炉排污水 （0.15m3/d，45m3/a） | COD | 40mg/L | 0.0018t/a | 0 |
|  |  | SS | 20mg/L | 0.0009t/a |  |
|  | 洗染废水 （1.8m3/d，540m3/a） | CODcr | 800mg/L | 0.108t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 450mg/L | 0.06075t/a |  |
|  |  | SS | 300mg/L | 0.0405t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 20mg/L | 0.0027t/a |  |
|  |  | LAS | 16mg/L | 0.00215t/a |  |
|  |  | 总磷 | 2mg/L | 0.00025t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 20mg/L | 0.0027t/a |  |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉房 | SO2 | 10.6mg/m3 | 2.08kg/a | 10.6mg/m3 | 2.08kg/a |
|  |  | NOX | 158.96mg/m3 | 31kg/a | 158.96mg/m3 | 31kg/a |
|  |  | 烟尘 | 2.67mg/m3 | 0.52kg/a | 2.67mg/m3 | 0.52kg/a |
|  | 生产车间恶臭 | NH3 | 15kg/a | 15kg/a |
|  |  | H2S | 0.9kg/a | 0.9kg/a |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为洗毛机、甩干机、烘干机、空压机等产生的机械噪声，噪声源强约65~80dB(A)。在采用减振、隔声、加强管理等降噪措施后预计噪声可以达标。 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.65t/a | 分类收集，由环卫部门统一处理 |
|  | 生产工序 | 杂质及废羽毛 | 0.9t/a | 收集后由环卫部门统一处理 |
| 主要生态影响 本项目利用已建成的厂房，不涉及新增用地地、土石方开挖等问题，因此，对自然生态环境无影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目租用已建成厂房，不新征土地及新增土建工程，外部、内部装修工作完成，后续工程主要为设备的安装。施工期较短，随着施工的结束，施工期污染物的排放也随之消失，对周围的环境影响小。 营运期环境影响分析： 一、废水 项目营运期间产生废水主要是职工生活污水、锅炉过滤器反冲洗排水及锅炉排污水及洗染废水。 本项目职工生活污水产生量为0.352m3/d（105.6m3/a），污水中主要污染物浓度分别为COD：300 mg/L、NH3-N：30 mg/L，本次环评要求建设单位新建一座化粪池（池容为5m3），生活污水经厂区化粪池处理后，由附近村民拉走堆肥，不外排，不会对周围地表水环境产生影响。 本项目锅炉运行过程中产生的废水为过滤器反冲洗排水及锅炉排污水，产生量分别为0.05m3/d（15m3/a）、0.15m3/d（45m3/a），该部分水为清净下水，水质简单，且水量较少，用于厂区道路洒水降尘。 本项目洗染废水产生量为1.8m3/d（540m3/a），经厂区自建污水处理设施处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准后暂存于蓄水池后用于周围农田灌溉。本项目综合废水产生及排放情况见下表： 表11 本项目运营期洗染废水产生及排放情况一览表 来源 废水量 （m3/a） 污染物 名称 污染物产生量 治理措施 污染物排放量 浓度(mg/L) 产生量(t/a) 浓度(mg/L) 排放量(t/a) 洗染废水 540 CODcr 800 0.108 1座20m3调节池，1座20m3/d污水处理站，工艺采取“絮凝+A2O+砂滤”，处理暂存后用于农田灌溉 0 BOD5 450 0.06075 SS 300 0.0405 氨氮 20 0.0027 LAS 16 0.00215 总磷 2 0.00025 动植物油 20 0.0027 经现场调查，项目西侧及北侧为大量农田，农田一般每年浇灌两到三次，因此，蓄水池的容积能够满足项目废水储存要求，用于周围农田灌溉可行。 因此，本项目在落实各项污水处理措施后，可以做到达标排放，对周围水环境影响较小。 二、废气 2.1 达标性分析 （1）恶臭气体 羽毛中含有多重氨基酸和角蛋白，原料毛中混杂了大量的微生物和细菌，在一定条件下微生物分解蛋白质会产生臭气，羽毛行业臭气有鱼腥味，恶臭污染物主要为含氮、含硫的化合物，如NH3和H2S。项目主要在羽毛清洗前的堆放过程中以及废毛堆放过程中会有恶臭产生。由于工艺等原因不能做到完全封闭和有效处理，属于无组织排放，会对周边环境及项目区内环境会造成一定的影响。类比同类型项目的恶臭无组织排放源强，每吨羽毛原料产生的NH3约为0.5kg、H2S约为0.03kg，则本项目无组织排放的NH3约为15kg/a、H2S约为0.9kg/a。项目配套建设的污水处理设施运行中也会产生少量的恶臭气体。 环评建议建设单位原料羽毛以及废毛采用封闭固体废物场所，喷洒除臭剂、消毒剂，污水处理设施也喷洒除臭剂、消毒剂，并厂区在合理位置种植吸附气味强并有香气的花草树木，可防止臭气扩散，能有效缓解臭气对周边环境的影响。通过采取以上措施本项目恶臭气体可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值，因此本项目的恶臭对外环境影响较小。 （2）锅炉废气 本项目拟用一台0.2t/h液化气蒸汽锅炉为厂区提供热源。根据工程分析，本项目液化气锅炉排放的大气污染物中，SO2产生浓度为10.6mg/m3，NOX产生浓度为158.96mg/m3，烟尘的产生浓度为2.67mg/m3，均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值：烟尘：30mg/m3，SO2：50mg/m3，NOX：200mg/m3的要求。评价建议项目设置一根12m高的排气筒，对产生的锅炉烟气进行收集排放。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定燃油、燃气锅炉烟囱高度不得低于8m，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上，本项目锅炉房烟囱周围半径200m距离内最高建筑物高度为9m，因此本项目锅炉烟囱满足标准要求。 2.2评价等级及评价范围 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 1）Pmax的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表12 评价工作等级依据 评价工作等级 评价工作分级依据 一级 Pmax≧10% 二级 1%≦Pmax<10% 三级 Pmax<1% 3）污染源参数 表13 有组织源参数调查清单 编号 名称 排气筒底部中心坐标 /m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/(kg/h) X Y 烟（粉）尘 SO2 NOx 1# 锅炉废气 113.913286 33.666224 65 12 0.2 0.3591 100 2400 正常 0.0002 0.0008 0.0130 表14 面源参数调查清单 编号 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/ ° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） NH3 H2S X Y 1# 无组织废气 113.913244 33.666233 65 40 12 0 5 2400 正常 0.0063 0.00038 本次预测相关参数及选项见下表： 表15 估算模式参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 42 最低环境温度/℃ -15.9 是否考虑地形 考虑地形 □是 ☑否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ☑否 岸线距离/km / 岸线方向/° / SO2、NOx采用GB3095-2012中1小时平均取样时间的二级标准浓度限值；烟尘及粉尘（TSP）采用GB3095-2012中二级标准TSP日均三倍值。氨、硫化氢采取《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018） 附录D中推荐值。 4）评价工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax预测结果如下： 表16 污染物最大地面浓度和占标率Pmax计算结果表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) 锅炉废气 SO2 500 0.28276 0.06 NOx 200 4.610772 2.3 TSP 900 0.070818 0.006 无组织废气 NH3 200 15.263 7.63 H2S 10 0.92799 9.28 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为无组织废气中H2S排放， Pmax值为9.28%，Cmax为0.92799ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测与评价。 2.3 污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则•大气环境》（HJ2.2-2018）第8.1.2条“二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，本项目为二级评价，不再进行进一步预测与评价、不再计算大气环境防护距离。结合工程分析，本项目大气污染物有组织排放量、大气污染物无组织排放量见下表。 表17 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（kg/a） 1 锅炉废气（有组织） 颗粒物 2.67 0.0002 0.52 SO2 10.6 0.0008 2.08 NOx 158.96 0.0130 31 表18 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方标准 年排放量/ （t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 / 原料堆放 NH3 车间密闭、喷洒除臭剂 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018） 附录D中推荐值 0.2 0.0150 2 / H2S 0.01 0.0009 2.4 卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别，查表进行确定； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 表19 项目卫生防护距离计算参数一览表 排放源 计算参数 面源参数 排放速率 (kg/a) 标准 (mg/m3) 卫生防护距离计算（m） 提级后 距离(m) A B C D 长 宽 高 NH3 470 0.021 1.85 0.84 40 12 6 15 0.2 2.796 50 H2S 470 0.021 1.85 0.84 40 12 6 0.9 0.01 2.486 50 根据公式计算NH3和H2S的卫生防护距离分别为2.796m、2.486m，依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，确定本项目完成后卫生防护距离为100m，即产生有害因素的部门的边界至居民区边界的最小距离为100m。 根据现场踏勘，本项目大气卫生防护距离范围内包含3户西刘村行政村村民，为了了解项目建设对这10户居民的影响及这10户居民对本项目建设的意见，建设单位对该10户居民进行了调查问卷，入户调查问卷结果显示，该10户居民均支持本项目建设，无人反对本项目建设。 2.5环境空气预测结论 项目运行时，Pmax最大值出现为无组织废气中H2S排放，Pmax值为9.28%，Cmax为0.92799ug/m3，最大落地浓度在距离排放源约21m的位置，未超过《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中推荐值的10%，对周围大气环境的影响可以接受。 三、声环境 本项目噪声主要为洗毛机、烘干机、甩干机、空压机等产生的机械噪声，噪声源强约65~80dB(A)。项目主要噪声源均位于室内，本次环评要求建设单位采取的主要噪声控制措施有： ①设计选用性能稳定、运转平稳、低噪声的设备；精心操作，减少设备空载运转。 ②对高噪声设备，在支架下面安装橡胶减震设施，以减少振动，降低噪声；从声源上进行根治，使噪声对环境的影响符合国家标准的要求； ③对于传输设备的旋转和传动部分以及接近地面的连轴节，传动轴，皮带轮等均装设防护装置。 ④生产车间与办公区之间设置隔音墙，以保证办公区的噪声低于50dB(A)。。 经采取消声、隔声、减震等措施后，设备产生噪声情况预测如下表。 表20 项目主要高噪声设备声源值及治理后噪声值一览表 序号 名称 所在位置 台数 噪声值dB(A) 治理措施 降噪效果dB(A) 1 洗毛机 生产区域 1 60~75 选用低噪声设备+安装减振基座+厂房隔声+距离衰减 10-20 2 甩干机 生产区域 1 60~75 3 烘干机 生产区域 1 60~75 4 空压机 生产区域 1 75~80 经过以上措施处理后，空压机由于安装消声器，噪声源可下降20dB(A) 左右，其他排放点噪声源强可下降15dB(A)左右，降噪效果明显。 本次评价将生产车间主要设备噪声进行叠加，向厂界做衰减计算。 叠加公式为： 式中：Leq总—n个噪声源在同一受声点的合成A声级； Leqi—第i个声源在受声点的A声级。 经计算生产车间主要设备噪声叠加后噪声值为67.90dB(A)。 噪声对厂界的影响以噪声源在传播过程中的距离衰减为主，对于传播发散、空气吸收、阻挡物反射等因素的影响未做考虑，衰减按如下公式计算： 式中：Lp———预测点的噪声值，dB(A)； L0———点声源合成噪声值，dB(A)； r———衰减距离，m； 表21 噪声源在厂界及敏感点处的预测值 预测点位 噪声源距厂界距离/m 工程设备源强贡献值/dB(A) 昼间标准值/dB(A) 西厂界 20 42.88 55 东厂界 5 53.92 北厂界 5 53.92 南厂界 30 38.36 西刘村村民 7 51.00 由上表可知，经过噪声防护措施治理后，厂界噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准的昼间标准要求，西刘村噪声预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准的昼间标准要求。由于项目采用一班制，只在昼间生产，因此项目厂界噪声排放能够满足标准要求，对周围声环境及敏感点西刘村影响较小。 因此，在落实有效的降噪措施后，预计本项目厂界噪声值对周围声环境影响较小。 四、固体废弃物 （1）杂质及废羽毛 生产固废主要是原料毛分拣过程中产生的杂质及废羽毛，其产生量约为原材料的3%，则本项目杂质及废羽毛的产生量为0.9t/a，收集暂存后定期由环卫部门统一清运。 （2）生活垃圾 生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，项目劳动定员11人，年工作时间300天，则生活垃圾产生量1.65t/a，设置垃圾桶收集后由环卫部门统一清运。 五、总量指标控制 项目废水经处理后综合利用不外排，不设置总量控制指标。 项目锅炉使用液化气作为燃料，锅炉烟气SO2排放量为2.08kg/a，NOx排放量为31kg/a。评价建议项目废气总量控制指标为SO2：2.08kg/a，NOx：31kg/a。 六、环保投资 项目环保投资总计5.7万元，占总投资50万元的11.4%。项目环保投资见下表。 表22 环保投资一览表 序号号 项目 内容 投资（万元） 1 废水 生活污水 1座5m3化粪池 1 生产废水 1座20m3/d污水处理站，工艺采取“絮凝+A2O+砂滤”，处理暂存于1座80m3蓄水池后用于农田灌溉 2 2 废气 锅炉废气 1根12m高排气筒 0.5 恶臭气体 封闭原料及废毛堆放车间，污水处理设施喷洒除臭剂，厂区绿化 0.2 3 固废 杂质及废羽毛 集中收集后定期由环卫部门统一清运 0.5 生活垃圾 集中收集后定期由环卫部门统一清运 0.5 4 噪声 根据不同噪声源类型，采取减振降噪、吸声处理降噪、隔声处理降噪等措施 1 总计 5.7 七、环保验收一览表 表23 项目“三同时”验收一览表 污染源 治理或处置措施 数量、验收内容 备注 废水 生活污水 化粪池处理 1座5m3化粪池 综合利用不外排 生产废水 1座20m3调节池，1座20m3/d污水处理站，工艺采取“絮凝+A2O+砂滤”，处理暂存于1座80 m3蓄水池后用于农田灌溉 1座20m3/d污水处理站，1座80m3蓄水池 综合利用不外排 废气 锅炉废气 收集后经1根12m高排气筒直接外排 1根12m高排气筒 废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉排放标准 恶臭气体 封闭原料及废毛堆放车间，污水处理设施喷洒除臭剂，厂区绿化 封闭原料及废毛堆放车间，污水处理设施喷洒除臭剂，厂区绿化 废气无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）要求 噪声 机械设备 根据不同噪声源类型，采取减振降噪、吸声处理降噪、隔声处理降噪等措施 噪声监测值 昼间：≤55dB（A） 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准昼间标准 固废 生活垃圾 分类收集，由环卫部门统一处理 垃圾箱 合理处置或综合利用， 不产生二次污染 杂质及废羽毛 收集整理后由环卫部门统一处理 合理处置

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 营 运 期 | 生活污水 | COD、NH3-N | 化粪池预处理 | 综合利用不外排 |
|  |  | 生产废水 | COD、NH3-N、LAS、动植物油等 | 自建1座20m3调节池，1座20m3/d污水处理站，工艺采取“絮凝+A2O+砂滤”，处理暂存于1座80m3蓄水池后用于农田灌溉 | 综合利用不外排 |
| 大 气 污 染 物 | 营 运 期 | 锅炉废气 | 收集后经1根12m高排气筒直接外排 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13 271-2014）中燃气锅炉排放标准 |
|  |  | 恶臭气体 | 封闭原料及废毛堆放车间，污水处理设施喷洒除臭剂，厂区绿化 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554 -1993）要求 |
| 固体废物 | 营 运 期 | 员工生活 | 生活垃圾 | 分类收集，再由环卫部门统一处理 | 合理处置或综合利用，不产生二次污染 |
|  |  | 加工工序 | 杂质及废羽毛 | 收集暂存后，再由环卫部门统一处理 |  |
| 噪声 | 营运期 | 主要为洗毛机、甩干机、空压机等产生的机械噪声，噪声源强约65~80 dB(A)。经采取隔声、消声、基础减振等降噪措施后，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准中昼间标准要求。 |
| 主要生态影响及保护措施 本项目租赁已建成的厂房，不涉及新增用地地、土石方开挖等问题，因此，对自然生态环境无影响。 |

结论与建议

一、评价结论 1、产业政策 漯河市顺远羽毛制品有限公司在漯河市郾城区龙城镇西刘村9组13号建设年加工30吨羽毛制品项目，项目占地3000平方米，建筑面积1200平方米，利用现有厂房进行建设生产，新建年加工30吨水洗染羽毛生产线一条，0.2t/h液化气锅炉1座及配套污水处理设施。经过查阅，本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013修正）》中国家限制类和淘汰类，属于允许类项目，其建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 本次工程属于新建项目，选址位于漯河市郾城区龙城镇西刘村9组13号，利用现有厂房建设本次项目。根据漯河市国土资源局龙城镇国土资源所出具的证明可知，本项目用地为建设用地，根据漯河市郾城区龙城镇人民政府出具的证明可知，本项目建设符合龙城镇总体规划。因此，项目用地性质合法，项目建设符合规划，项目选址合理可行。 3、施工期环境影响分析 项目租用已建成厂房，不新征土地及新增土建工程，外部、内部装修工作完成，后续工程主要为设备的安装。施工期较短，随着施工的结束，施工期污染物的排放也随之消失，对周围的环境影响小。 4、运营期环境影响分析 4.1废水 项目营运期间产生废水主要是职工生活污水、锅炉软水站排水及锅炉排污水及洗染废水。 本项目职工生活污水经厂区化粪池处理后，由附近村民拉走堆肥，不外排。 本项目锅炉运行过程中产生的废水为软水站排水及锅炉排污水，该部分水为清净下水，水质简单，且水量较少，用于厂区道路洒水降尘。 本项目洗染废水经厂区自建1座20m3调节池，1座20m3/d污水处理站处理，处理工艺采取“絮凝+A2O+砂滤”，处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准后暂存于1座80m3蓄水池后用于周围农田灌溉。 综上，本项目所产生的废水对地表水环境影响较小。 4.2废气 （1）恶臭气体 项目主要在羽毛清洗前的堆放过程中以及废毛堆放过程中会有恶臭产生，如NH3和H2S，属于无组织排放，环评建议建设单位原料羽毛以及废毛采用封闭固体废物场所，喷洒除臭剂、消毒剂，污水处理设施也喷洒除臭剂、消毒剂，厂区在合理位置种植吸附气味强并有香气的花草树木，可防止臭气扩散，能有效缓解臭气对周边环境的影响。通过采取以上措施本项目恶臭气体可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值，因此本项目的恶臭对外环境影响较小。 （2）锅炉废气 本项目液化气锅炉排放的大气污染物中，SO2、NOX、烟尘的产生浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值的要求，收集后经一根12m高的排气筒排放。 项目废气经此处理后，均可以达标排放，对周围大气环境影响较小。 4.3 噪声 项目主要噪声源为洗毛机、甩干机、烘干机、空压机等产生的机械噪声，噪声源强约65~80dB(A)。通过基础减震，合理布局平面布置等措施，预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。 在落实有效的降噪措施后，本项目厂界噪声值对周围声环境影响较小。 4.4 固体废物 1）一般固废 本项目产生的一般固废主要为边角废料和生活垃圾。 生活垃圾定期由环卫部门清运，边角废料定期收集后外售。 项目固废经采取评价要求的污染防治措施后，可全部得到妥善处理处置或综合利用，不会产生二次污染。 二、总结论 综上所述，该项目在运营后，若能严格执行环境管理的有关规定，按照 “三同时”的要求，认真落实各项污染治理措施，满足本环评提出的各项环保要求，从环保角度分析，该项目建设是可行的。 三、要求和建议 1、严格执行环保“三同时”制度，评价中提出的各项污染防治设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 2、企业应加强各类环保设施管理与维护，确保其正常运行，并严格控制工艺操作参数。 3、建立完善安全操作规章制度，重视员工的职业劳动健康环境。

# Text boxes

蒸汽锅炉

液化气

染色废水

清洗废水

清洗废水

洗涤剂、双氧水、洗衣粉、水

废水、废气

杂料毛、杂质

人工分拣

烘干

漂洗甩干甩干

染色

脱水甩干

清洗

水浸泡

分拣

加药除磷

预曝气

二次沉淀池

好氧池

缺氧池

水解酸化池

絮凝沉淀

细格栅

蒸汽

包装入库

加工羽毛帘

包装入库

外购羽毛

蓄水池

砂滤池池

洗染废水

燃烧废气