建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产5000吨PET、PC瓶项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南天聚福生物科技有限公司 |
| 法人代表 | 薛慧源 | 联系人 | 薛艳华 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区淞江产业集聚区 |
| 联系电话 | 13253909796 | 传真 | / | 邮政编码 | 462000 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区淞江路与107国道交叉口西200米路南 |
| 立项审批部门 | 漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会 | 批准文号 | 2019-411103-29-03-019175 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 47、塑料制品制造（管理名录） |
|  |  |  | C2926塑料包装箱及容器制造 （行业代码） |
| 占地面积 （平方米） | 800 | 绿化面积 （平方米） | / | 绿化率 | / |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保投资（万元） | 5 | 环保投资比例 | 5% |
| 评价经费 | / | 预期投产日期 | 2019年8月 |
| 工程概况： 1.项目由来 1.1项目背景 随着社会经济发展，人民的生活水平不断提高，对各种饮用品的需求也越来越大，与此同时，饮用品等塑料用瓶需求也与日俱增，为了满足快速增长的市场需求，河南天聚福生物科技有限公司拟在漯河市郾城区淞江产业集聚区淞江路与107国道交叉口西200米路南建设年产5000吨PET、PC瓶项目，该产品生产工艺简单，经济效益高，项目建成后，对周边的塑料瓶市场形成良好的市场效应。 1.2环保法律、法规依据 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的要求，该项目须进行环境影响评价工作。本项目为塑料制品制造，主要外购PET、PC等原料，通过注塑或挤出等工艺生产塑料瓶，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部44号令）及修改单的规定，属十八、橡胶和塑料制品业 中“47塑料制品制造”中的“其他”项目，应当编制环境影响报告表。 河南天聚福生物科技有限公司于2019年6月委托漯河咏蓝环境科技有限公司对本次项目进行环境影响评价（委托书见附件1），我公司接受委托后，在现场踏勘、资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环评有关规定和评价技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了该项目环境影响报告表。 2.项目建设内容及规模 2.1项目规模 该项目总投资100万元，占地面积800m2，建筑面积800m2，设计生产规模共计年产PET瓶3000t/a，PC桶2000t/a，具体产品方案及生产规模详见表1。 表1 本项目产品方案及生产规模情况一览表 序号 产品名称 设计生产规模（t/a） 备注 1 PET瓶 3000 塑料制品 2 PC桶 2000 塑料制品 2.2项目建设内容 本项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区淞江路与107国道交叉口西200米路南，利用现有标准空厂房1栋，建筑面积800m2。项目工程组成及主要建设内容见表2。 表2 项目工程组成及建设内容一览表 名称 建设内容 建筑面积（m2） 使用功能情况及配套设施要求 主体 工程 厂房 800 1栋1层钢架结构，布置一条PET瓶生产线和一条PC桶生产线，主要分为原料区200平方米，生产区300平方米，成品区300平方米。 辅助工程 办公室 100 在厂区北侧，利用现有办公楼 环保工程 废水治理 / 无生产废水产生，只有生活污水，生活污水经厂区化粪池处理后定期由抽粪车抽走还田利用 噪声治理措施 / 厂房隔声、设备减振设施 废气治理 / 挤出及注塑工序产生的有机废气经UV光解+等离子废气净化装置处理后经由15m高排气筒排放 固废 / 设置一般固废暂存场所及垃圾桶 公用工程 给水 / 由自备水井提供 排水 / 雨水经厂区雨水管道排出厂区，生活污水入厂区化粪池处理后定期由抽粪车抽走还田利用。 供电 / 由淞江产业集聚区供电电网提供 2.3生产设备 项目生产设备主要为吹瓶机、注塑机、气泵等，项目主要设备见下表： 表3 项目主要设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 PET吹瓶机 台 5 外购 2 注塑机 台 1 外购 3 气泵 台 6 外购 2.4原辅材料及资源、能源 项目主要原辅材料用量及能源消耗情况详见表4所示。 表4 主要原辅材料及资源、能源消耗一览表 序号 产品名称 名称 单位 消耗量 备注 1 PET瓶 PET瓶胚 t/a 3000 外购 2 PC桶 PC颗粒 t/a 2000 外购 3 资源 水 m3/a 19.5 自备井 4 电 kwh/a 5万 由淞江产业集聚区电网供给 PET瓶胚：PET瓶坯是典型的注塑加工产品，聚对苯二甲酸乙二醇酯是热塑性聚酯中最主要的品种，PET是乳白色或前黄色高度结晶性的聚合物，表面平滑而有光泽。耐蠕变、抗疲劳性、耐摩擦和尺寸稳定性好，磨耗小而硬度高，具有热塑性塑料中最大的韧性；电绝缘性能好，受温度影响小，但耐电晕性较差，无毒。 PC颗粒：PC是一种线型碳酸聚酯，密度：1.18－1.22 g/cm3 线膨胀率：3.8×10-5 cm/°C 热变形温度：135°C 低温-45°C。 3.劳动定员及工作制度 项目年生产150天，职工总人数为4人，其中管理人员1人，工人3人，每日工作时间8小时，职工不在厂区食宿。 4.配套工程 （1）给水 本项目水源由自备水井提供。 （2）排水 本项目雨水通过厂区雨水管网排出厂区，生活污水经厂区化粪池处理后定期由抽粪车抽走还田利用，不外排。 （3）供配电：本项目供电由淞江产业集聚区电网接入，可以满足项目用电需求。 5.相关产业政策及地方管理要求符合性分析 （1）经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（国家发改委令第21号），本项目不属于淘汰类和限制类，应属于允许类；本项目已经漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会备案，备案文号为2019-411103-29-03-019175（见附件2）。 （2）项目厂址位于漯河市郾城区淞江产业集聚区，对照《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（漯环[2016]29号），应参照工业准入优先区政策执行。 项目PET瓶、PC桶生产主要原料为PET瓶胚、PC颗粒，经吹瓶或注塑等工艺进行生产；项目不属于煤化工、化学和生物制药、制浆造纸、酿造、制革、印染等涉水行业新建和单纯扩大产能项目，也不水属于煤化工、火电、冶金、钢铁、铁合金等涉气行业新建和单纯扩大产能项目，符合文件相关要求。 根据《关于印发漯河市2017年挥发性有机物专项治理工作方案的通知》（漯环攻坚办[2017]84号）通知文件的要求，要求对重点行业农药、医药和塑料制品制造等化工行业，汽车、家具、工程机械、钢结、卷材等工业涂装行业，包装印刷行业挥发性有机物进行治理，实现达标治理要求，本项目为塑料制品制造项目，属于实施方案所列的重点行业，项目在吹瓶、注塑等工序产生的挥发性有机物由集气罩收集后经UV光解+等离子废气净化装置等废气治理设施处理，最后经15m高的排气筒排放，符合该通知加强工艺废气逸散控制和开展工艺废气治理的管理要求。 根据《2019年挥发性有机物治理方案》，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综 合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉 VOCs 重点行业提标改造工作。本项目原料够买的成品，不生产PET瓶胚及PC颗粒，从源头进行了有机废气的排放，生产过程中产生的有机废气经两级废气处理装置进行处理，处理后由15m高排气筒排放，加强了末端治理，符合《2019年挥发性有机物治理方案》中有机废气的治理要求。 6.项目选址 （1）项目周围环境概况 该项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区淞江路与107国道交叉口西200米路南，经现场勘查，项目西侧为停车场；东侧为宏达电商物流园；南侧为空地；北侧为天聚福生物科技有限公司碳酸、果汁及果蔬饮料生产项目。项目地理位置图见附图一，周边环境示意图见附图二。 本项目利用现有厂房进行生产，根据漯河市国土资源局城关镇国土资源所开具的证明（附件3），现有厂房所在的厂区占地为建设用地，符合淞江产业集聚区土地利用总体规划。由于漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013—2020）于2017年已通过河南省环保厅审查（豫环函[2017]174号），项目用地在集聚区规划调整后为南部综合生活配套服务区。根据漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013-2020），项目不在淞江产业集聚区产业发展负面清单之中，不属于禁止、限制、鼓励行业。并且漯河市淞江产业集聚区管委会出具了相关证明（附件4），准予入驻淞江产业集聚区。 7.环保投资 该项目总投资100万元，其中环保投资5万元，占总投资的5%，本项目环保投资概算见表5。 表5 项目主要环保投资一览表 序号 污染防治措施 内容 投资金额（万元） 1 废气 集气罩+UV光解+等离子废气净化装置+15m高排气筒 3 2 废水 化粪池 依托厂区现有化粪池 3 固废 一般固废暂存场所10m2 1 4 噪声 厂房隔声、减振 1 合计 5 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目所占用地北侧为河南天聚福生物科技有限公司碳酸、果汁及果蔬饮料生产建设项目，该饮料项目于2018年2月2日获得漯河市郾城区环境保护局的审批，审批文号为：郾环监表（2018）5号，本项目现场勘察期间，碳酸、果汁及果蔬饮料生产建设项目厂房正在建设，还未正式投产，配套的环保设施刚刚完工，环评报告中为6条饮料生产线，目前只建设了3条生产线，后期还需继续建设，且建设的3条生产线正在调试。本项目利用现有标准厂房，目前不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会简况

自然环境简况(地形地貌、地质、气候气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东经113°27'~114°16'，总面积2617km2，其中市区建成区位于东经114°04'，北纬33°33'，距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区淞江路与107国道交叉口西200米路南，具体地理位置见附图一。 2.地形、地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点（舞阳县保和乡），最低点50.1m（召陵区青年乡），大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。市区（源汇区）地势由西北向东南微倾，平均坡度1‰～3‰，海拔在57～62m之间。 3.地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区，该区土层分布均一，厚度变化不大，强度稳定，上部遍布一层钙质胶结的硬壳层，宜作建筑场地，持力层承载力达150～200kPa。Ⅱ类地区分布在老城区，因受人类活动影响，土层分布不均，上面杂填土分布较广，其持力层承载力为100～150kPa。Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。由于受沙河、澧河泛滥冲积的影响，土层分布不均，厚度变化大，含沙量大，有机质含量高，为不良工程场地，持力层承载力为80～120kPa。市区地震基本裂度为六度。 4.气候、气象 漯河市地处中原腹地，属于暖温带季风大陆性气候，处于半湿润气候区，具有亚热带同温带明显特征，一年当中，冷热交替，四季分明，春、秋较短，冬、夏较长。气候特点表现为冬季寒冷干燥雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风。根据漯河市气象站近20年的常规气象资料统计结果表明，漯河市年平均气象14.8℃。以 7月份平均气温最高，为27.5℃；1月份气温最低，平均值为0.5℃。在全年中，3-6月份增温迅速，9-12月降温较快。极端最高气温43℃，极端最低气温-17.9℃。年平均相对湿度为73%。由于受季风影响，夏季空气较湿润，春冬季节空气较为干燥。平均降水量814.2mm，降水主要集中在6-9月份，降水量极大值为1047.88mm，降水量极小值为363mm。日照时数2187~2359小时；年平均风速为2.4m/s。 根据漯河市气象局提供气象资料，漯河市近20年常规气象统计结果见表6。 表6 漯河市气候状况一览表 序号 项目 统计值 1 年平均风速m/s 2.4 2 年平均气温℃ 14.8 3 极端最高气温℃ 43.0 4 极端最低气温℃ -17.9 5 年平均相对湿度% 73 6 年平均降水量mm 814.2 7 降水量极大值mm 1047.8 8 降水量极小值mm 363 9 年平均日照时数h 2187~2359 5.水文地质 5.1地下水 漯河市地处黄淮冲积平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。 0～90m水文地质条件，可分为上下部分，上部（0～30m处）发育较多的澧河床相，岩性以中细砂为主，次为中砂、粉砂，局部为砾石。从南到北有四个较为明显的河床相沉积：陈岗—唐江河河床；三里桥—马夫张—干河陈—后谢；丁湾—干河陈—金盆赵；五里庙—铸造厂—龙塘。以上四个河床相对漯河市区影响较大，单井涌水量达40～60m3/h。深度70～90m，在市区南部马夫张—小村铺—后谢一带有较为发育的河床相沉积，岩性以细中砂为主，次为砾石、粉砂等。市区地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5.2地表水 漯河市位于沙颍河中游，沙、澧、颍河横贯全境，过（入）境河道多年平均径流量为26.9亿m3/a(另有白龟山水库十支渠来水0.11亿m3/a)。经计算全年自产地表水径流量多年平均为3.75亿m3/a，浅层地下水资源量4.737亿m3/a，扣除重复水量1.267亿m3/a， 全市水资源总量为7.22亿m3，人均358.8m3，低于全省人均368m3水平。 漯河境内河流分为沙颍河水系、汾泉河水系河洪汝河水系三大水系，以沙颍河水系为主，是淮河的较大支流。沙颍河水系河流主要包括沙河、澧河、唐河、马子河、灰河、颍河、吴公渠、清潩河、尧河和马拉河等河流；汾泉河水系河流主要包括汾河和黑河两条河流；洪汝河水系在漯河市境内主要有三里河和唐江河两条河流。 6.土壤类型 漯河市全市土地共有4个土类、7个亚土类、17个土层、51个土种，主要有黄棕壤土类、褐土类、潮土类、砂姜黑土类。工贸园区的土壤类型主要为潮土类和黄棕壤土类。 潮土类是发育在河流沉积物之上，经耕作熟化而成的土壤，包括潮土、灰潮土、脱潮土三个亚类。 棕壤土只有黄褐土一个亚类，多发育在黄土母质及较老的冲积母质上，地形多为高平地式缓岗。由于此处的气候具有南北过渡的特点，夏季高温多雨，土壤淋溶作用比较强烈，pH值在6.5～7.0之间，这类土壤包括黄土质黄褐土、洪冲积性黄褐土两个土属。黄土质黄褐土，质地粘重，通透性差；洪冲积性黄褐土通体壤质，比较疏松，保水保肥力较强，虽适宜种植烟草。 7.动植物 漯河市地处暖温带，动植物适应面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已遭破坏，野生动植物资源极少，主要林木植物有泡桐、柳、榆、槐、椿等。 项目位置所在地无特殊保护动植物资源。 8.漯河市城市总体规划 8.1规划年限：2012~2030 规划期限为：2012-2030年：近期：2012年-2015年；中期：2016年-2020年； 远期：2012年-2030年。 8.2规划范围 ①市域规划范围：市域行政辖区面积2617平方公里，包括市区（郾城区、源汇区、召陵区）、临颍县、舞阳县即“三区两县”范围。规划内容：市域城镇体系规划。 ②城市规划区范围：把中心城区及周边联系密切的乡镇范围统一划定为本次规划的规划区，总面积548平方公里，包括现状城区的沙北、天桥街、马路街、顺河街、城关镇、干河陈、翟庄7个街道办事处，以及城区外围的国家漯河经济技术开发区、空冢郭镇、大刘镇、阴阳赵镇、龙城镇、孟庙镇、黑龙潭乡、姬石镇、召陵镇、邓襄镇等1个开发区、8个建制镇、1个乡所在地的行政辖区范围。主要规划内容为：城乡统筹规划，包括空间管制规划。 ③中心城规划范围：包括中心城区建设范围以及周边空冢郭、大刘镇、阴阳赵、龙城镇、孟庙镇、黑龙潭乡、姬石乡、召陵镇、邓襄镇等部分乡镇建设用地，具体到西至阴阳赵，南至市界，东至召陵镇镇区，北至新北环路-龙江路范围，覆盖面积约169平方公里。 8.3产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 本项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区，符合漯河市城市总体规划。 9.漯河市淞江产业集聚区发展规划调整方案 漯河市淞江产业集聚区2010年1月被批准为省定产业集聚区以来，以打造“高标准、高品位”产业集聚区为目标，坚持“多轨合一”，科学规划；坚持“四集一转”，科学管理；坚持“老区提升、新区亮丽”，加快推进产城融合，全力打造全市最优发展环境，最具活力的产业集聚区。近年来集聚区坚持四集一转，着力促进人口向城镇转移、不断增强企业集群协同效应，实现二、三产业融合发展，形成了以食品、医药为主导、配套商贸物流的产业群体。 漯河市淞江产业集聚区发展规划调整范围为：东起祁山路，西至六支渠（兴隆山路），南起辽河路，北至纬八路（沙河路），集聚区规划面积14.09km2，其中工业用地面积为2.8993km2，占比20.58%；居住、公共管理和服务、商业服务设施总用地面积6.0108km2，占比42.66%。 （1）主导产业：食品产业、医药产业。 （2）发展定位 集聚区以食品和医药加工产业为主导产业。将集聚区建设成为以食品、医药产业为主导的制造基地，新型生态工业示范区，漯河市重要的经济增长极，现代化城市新区。 （3）产业布局 集聚区主导产业由食品加工、新特包装产业转变为食品和医药加工业，集聚区发展轴线外、各类用地布局、功能均发生了大幅度变化，划分为三个片区：食品加工产业园区、生物医药产业园区和综合生活配套服务区。 综合生活配套服务区：主要分布在幸福路以南、白云山路（107国道）以东区域，以现状行政办公和商业居住为基础，发展居住、商业金融、商务休闲、办公酒店、企业总部等第三产业和现代服务业，同时对现有的企业进行整合，形成以现有企业为基础，与食品加工和食品配套等产业门类相互补充的产业。 食品加工产业园区：在白云山路（107国道）以西和龙江路以北区域，规划以发展食品加工产业为主的产业片区。形成以肉制品加工、面粉制品加工、饮料加工、副产品深加工等产业门类为主的专业化产业区，形成集聚效应，增加产品附加值，打造食品加工产业园区。 生物医药产业园区：在白云山路（107国道）以西、龙江路以南区域，规划以生物医药产业为主的产业片区。围绕医药产业进行用地布局，产业主要包括缓释制剂、控释制剂、透皮贴剂、滴丸、软胶囊、气雾剂等新型制剂类产业。 107国道东侧原规划的仓储物流区、工业整合区（食品加工），107国道西侧的工业发展区（食品加工）均调整为综合生活配套服务区。107国道西侧的新特包装区南部部分调整为综合生活配套服务区，北部调整为医药加工产业园区。 （4）行业准入及负面清单 根据《漯河市淞江产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》（豫环函[2017]174号），淞江产业集聚区环境准入条件及负面清单见下表。 表7 淞江产业集聚区产业发展负面清单 产业类别 禁止入区项目清单 食品加工 1、不符合准入条件的项目； 2、味精、谷氨酸、赖氨酸、柠檬酸等发酵制品； 3、有发酵工艺的酒精饮料及酒类制造。 医药加工 1、不符合准入条件的项目； 2、化学合成类制药项目； 3、发酵类制药项目。 表8 淞江产业集聚区主导产业选择与发展方向建议 产业类别 鼓励发展产业 食品加工 符合国家产业政策要求的，采用清洁生产新工艺低水耗和低能耗的食品加工项目。 1、糕点、面包、饼干及其他焙烤食品制造； 3、米、面制品、速冻食品、方便面及其他方便食品制造； 4、雪饼、薯片、虾条、虾片等休闲食品加工； 5、肉、禽类罐头、蔬菜、水果罐头及其他罐头制造； 6、碳酸饮料、瓶（罐）装饮用水、果蔬饮料、植物蛋白饮料、茶饮料及其他饮料制造； 7、肉制品及副产品深加工项目。 医药加工 符合国家产业政策及《河南省化工项目环保准入指导意见》（豫环文〔2011〕72号）要求的，高附加值、低污染的医药加工项目。 1、缓释制剂、控释制剂、透皮贴剂、滴丸、软胶囊、气雾剂等新型制剂类产业； 2、体外诊断试剂； 3、疫苗； 4、单纯药品分装、复配项目； 5、无提炼工艺的中成药制造、中药饮片加工项目； 6、卫生材料及医药用品制造等项目； 7、医疗仪器设备及器械制造项目。 本次项目选址位于漯河市郾城区淞江路与107国道交叉口西200米路南，本项目产品为塑料瓶生产项目，不属于漯河市淞江产业集聚区负面清单中禁止类项目，符合淞江产业集聚区规划要求。 10.淞江产业集聚区污水处理厂 漯河市淞江污水处理厂位于漯河市107国道与孟平铁路交叉口西南角，属于淞江产业集聚区发展规划中的污水处理配套设施，占地40066.08m2，收水范围为：漯河市淞江产业集聚区内的工业污水和太行山路以西、沙河以北区域的综合污水，淞江产业集聚区污水处理厂一期设计规模为30000m3/d，污水处理厂污水处理工艺为“CARROUSEL氧化沟”二级处理，深度处理采用“微絮凝+沉淀+过滤+二氧化氯消毒”工艺。处理工艺见图1，污水处理厂设计的进、出水水质见表9，淞江产业集聚区污水处理厂出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 表9 淞江产业集聚区污水处理厂进出水设计指标 项目内容 COD BOD5 SS TN 氨氮 TP pH 进水指标 390 160 200 40 42 6.5 6.5~9.5 出水指标 50 10 10 / 5（8） 0.5 6.5~9.5 图1 污水处理工艺流程图

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域环境质量达标情况判定优先采用国家或者地方环境主管部门公开发布的环境质量公告或着环境质量报告结论。 根据《2018年漯河市环境质量状况公报》，全市环境空气中二氧化硫（SO2）年均值为12微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均值为35微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为103微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均值为61微克/立方米，臭氧8小时为111微克/立方米，一氧化碳年均值为0.84微克/立方米。 由数据可知项目区域细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量不达标。 2.地表水 评价区域内地表水体为项目南侧1000m处的沙河，纳污水体为项目北侧4500m处的柳支河，柳支河向东汇入颍河。根据地表水功能区划分，沙河规划水质目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，颍河规划水质目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，评价收集到《漯河市环境质量监测年鉴》（2018年度）中沙河-西华程湾断面，颍河--西华址坊断面全年监测资料，具体监测数据统计结果见下表。 表11 沙河-西华程湾断面的水质监测数据一览表 单位：mg/L 水期 监测 指标 pH （无量纲） COD BOD5 氨氮 总磷 全年 测值范围 7.3~8.57 6~26 0.2~2.1 0.07~0.98 0.02~0.08 全年均值 7.9 13.4 1.06 0.39 0.04 Ⅲ类标准限值 6~9 20 4 1.0 0.2 标准指数范围 0.15~0.795 0.3~1.3 0.05~0.525 0.07~0.98 0.1~0.4 超标率（%） 0 0 25 0 0 超标倍数（倍） 0 0 0.06 0 0 表12 颍河-西华址坊断面的水质监测数据一览表 单位：mg/L 水期 监测 指标 pH （无量纲） COD BOD5 氨氮 总磷 全年 测值范围 7.21~8.13 7~18 0.2~3.05 0.05~0.4 0.08~0.26 全年均值 7.7 13.4 0.96 0.19 0.13 Ⅲ类标准限值 6~9 20 4 1.0 0.2 标准指数范围 0.105~0.565 0.35~0.9 0.05~0.76 0.05~0.4 0.4~1.3 超标率（%） 0 0 0 0 8.3 超标倍数（倍） 0 0 0 0 0.3 由上表可以看出，沙河水质控制目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，除氨氮外，其余各因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；颍河水质控制目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，除总磷超标外，其余各因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，颍河、沙河水环境功能区水质不达标。 3.地下水环境 根据《漯河嘉睿再生资源有限公司原料分公司年生产能力60000吨废旧塑料回收再利用项目环境影响报告书》中河南省正信检测技术有限公司于2018年8月29日~9月4日对八里庙村（距本项目约3649m）、五里岗村（距本项目约2331m）地下水的监测值，监测结果见下表。 表12 地下水监测结果一览表 监测项目 单位 限值 八里庙村 五里岗村 PH / 6.5～8.5 7.53 合格 7.44 合格 氨氮 mg/L 0.50 0.22 合格 0.11 合格 耗氧量 mg/L 3.0 0.7 合格 0.62 合格 总硬度 mg/L 450 374 合格 385 合格 亚硝酸盐 mg/L 1.00 未检出 合格 未检出 合格 硝酸盐 mg/L 20.0 16.4 合格 17.6 合格 挥发酚类 mg/L 0.002 未检出 合格 未检出 合格 阴离子表面活性剂 mg/L 0.3 未检出 合格 未检出 合格 溶解性总固体 mg/L 1000 854 合格 909 合格 硫酸盐 mg/L 250 132 合格 124 合格 氯化物 mg/L 250 87.6 合格 88.5 合格 总大肠菌群 MPN/100mL 3.0 / 合格 / 合格 硒 mg/L 0.01 未检出 合格 未检出 合格 砷 mg/L 0.01 未检出 合格 未检出 合格 汞 mg/L 0.001 未检出 合格 未检出 合格 铅 mg/L 0.01 未检出 合格 未检出 合格 镉 mg/L 0.005 未检出 合格 未检出 合格 铜 mg/L 1.0 未检出 合格 未检出 合格 锌 mg/L 1.0 未检出 合格 未检出 合格 铁 mg/L 0.3 未检出 合格 未检出 合格 锰 mg/L 0.10 未检出 合格 未检出 合格 根据监测结果，八里庙村和五里岗村的地下水各指标监测值可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4.声环境 根据声功能区划分，项目所在地为2类功能区。项目所在区域声环境昼间值为50～51.5dB(A)，夜间值为40～41.2dB(A)，能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准(昼间60dB(A)、夜间50dB(A))的要求。

主要环境保护目标： 环境要素 保护目标 方位 性质 距离 保护级别 地表水 颍河 N 地表水 4500m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 沙河 S 地表水 1000m 环境 空气 下坡杨村 S 村庄 256m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 幸福馨苑 ES 小区 316m 大西关村 E 村庄 844m 天鑫现代城 SW 小区 429m 英张村 N 村庄 839m 王堂村 NW 村庄 1244m 噪声 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

评价适用标准

| 环境质量标准 | 项目 执行标准 控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）Ⅲ类 pH COD（mg/L） BOD5（mg/L） 氨氮（mg/L） 总磷（mg/L） 6~9 20 4 1.0 0.2 《地下水环境质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 pH 总硬度 （mg/L） 耗氧量（mg/L） 氨氮 （mg/L） 溶解性总固体 （mg/L） 6.5～8.5 450 3.0 0.5 1000 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）二级 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) h平均 24h平均 h平均 24h平均 24h平均 24h平均 500 150 200 80 150 75 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 项目 执行标准 控制指标及标准限值 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 非甲烷总烃 15m高排气筒最高允许排放速率＜10kg/h，最高允许排放浓度120mg/m3；无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中其他行业 非甲烷总烃 建议排放浓度80 mg/m3，建议去除效率70%、工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0 mg/m3 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4二级标准 COD 150mg/L 氨氮 25mg/L 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）2类标准 昼间 夜间 60dB(A) 50dB(A) 《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
| 总量控制指标 | 项目无生产废水，只有生活污水，生活污水经厂区化粪池处理后定期由抽粪车抽走还田利用，不外排。根据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCs排放实行等量或倍量替代，本项目建成后新增VOCs总量控制指标为0.124t/a。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示） 施工期 本项目租赁现有标准厂房，无需进行土建施工，仅需进行设备安装，因此，不再对施工期进行分析。 营运期 本项目产品主要为PET瓶、PC桶，主要外购PET瓶胚、PC颗粒等原料分别通过吹瓶、注塑等工序进行生产，吹瓶及注塑工序均采用电加热。 （1）PET瓶生产工艺 本项目运营期PET瓶工艺流程见图2。 工艺流程简述： 原料预处理：瓶胚的加热由加热箱来完成，其温度由人工设定，自动调节。烘箱中由远红外灯管发出远红外线对瓶胚辐射加热，由烘箱底部风机进行热循环，使烘箱内温度均匀。瓶胚在烘箱中向前运动的同时自转，使瓶胚壁受热均匀。在加热过程中会产生少量热废气。由于瓶胚料的成分为聚对苯二甲酸二乙醇酯（又叫PET，俗名叫聚酯），胚料中不加添加剂，在受热后（加热温度约135℃）只发生形态改变，不发生裂变和化学等变化，整个生产流程在一个密闭的吹瓶机中进行，不产生粉尘和有害气体，查阅资料，PET的熔点在290℃以上。 吹制成瓶：吹制成瓶先预吹，预吹在吹制过程中的作用是使瓶胚初具形状，同时由拉伸棒纵向拉伸增大其纵向强度，整个过程是预吹凸轮在吹瓶过程中把三通阀推到预吹位置，并由单向阀配合完成。预吹位置、压力和流量都能影响瓶子的质量。 拉伸杆是在预吹的同时在预吹气配合下把加热后的瓶胚拉伸的装置，他在高压吹后、排气前复位。拉伸杆必须在吹瓶过程中能上下垂直平稳移动，高压吹的作用是熔料充分伸展，紧贴模具壁，使瓶子充分成型。 冷却输送：自然冷却，降温，使空瓶定型。 包装入库：将生产出的空瓶进行打包入库。 （2）PC桶生产工艺 工艺流程简述： 原料预处理：物料经自动上料机衡量均匀的注入注塑机的料筒内，再经料筒进入干燥系统。干燥系统采用电加热圈加热。 注塑成型：干燥后的物料进入桶胚注塑系统后，经过再次加热、软化、压缩、剪切、熔融，塑化成溶胶，再通过螺杆向前推进施加压力，将溶胶经喷嘴注射入桶胚磨具内，冲模后经保压、冷却定型后开模，制得桶胚，桶胚为生产过程中的半成品，进入桶胚拉伸系统再加工。桶胚拉伸系统是将桶胚进行纵向拉伸，改善聚碳酸酯的物理机械性能，经拉伸后的桶胚，在其桶胚中通入压缩空气，将其吹胀，使之紧贴于模腔壁上，通入冷却水间接冷却，固化定型，脱模后得到产品。 包装入库：将生产出的空瓶进行打包入库。

二、主要污染工序 1.施工期 项目租赁现有标准厂房，无需进行土建施工，仅需安装设备，不再对施工期污染因素进行分析。 2.营运期 本项目运营期间主要污染工序见表13。 表13 营运期主要污染工序一览表 污染类别 污染源名称 产污工序 主要污染因子 废水 生活污水 职工生活 COD、氨氮 废气 有机废气 吹瓶、注塑 非甲烷总烃 噪声 设备噪声 设备运行 LAeq 固废 生活垃圾 日常生活 / 不合格产品 生产过程 / 废包装材料 包装工序 /

三、污染物产排情况分析 1、施工期 本项目利用现有标准厂房，本报告不再对施工期进行分析。 2、营运期 2.1废水 项目营运过程用水主要为职工生活用水、注塑机及吹瓶机冷却用水，其中注塑机及吹瓶机冷却用水经冷却池冷却后循环利用，不外排。因此，本项目产生的废水主要为生活污水。 冷却用水 吹瓶机及注塑机在工作过程中，会对原料进行加热，加热过程中采用电加热，通过加热模具间接加热原料，由于机器温度过高会影响设备的使用，因此需要用水对设备进行冷却，冷却方式为间接冷却，水通过管道在设备周围进行冷却，随后热水排入冷却池中进行冷却，冷却后的水通过管道再次注入设备中循环使用，不外排。冷水在循环使用的过程会有部分蒸发损耗，循环数量为1m3/d。类比同类项目，蒸发损耗约为0.01m3/d，则补充水量为0.01m3/d，1.5m3/a。该部分用水循环使用，不外排。 （2）生活污水 项目年生产天数为150天，职工总人数为4人，根据《给水排水设计手册（第二册）建筑给水排水》（第二版），企业职工用水量按30L/人▪d计，则项目生活用水量为0.12m3/d、18m3/a，废水排放系数以0.8计，则产生量为0.096m3/d、14.4m3/a。产生的生活污水利用厂区现有化粪池处理，化粪池容量为10m3，处理后的生活污水定期由抽粪车抽走还田利用，不外排。 表14 本项目用水情况分析一览表 用水项目 用水系数 用水规模 用水量 （m3/a） 备注 产污系数 产生量 （m3/a） 生活用水 30L/人·d 4人 18 150d 80% 14.4 冷却用水 0.01m3/d / 1.5 150d / 0 总计 － － 19.5 / 14.4 综上分析，本项目废水为生活污水，产生总量为0.096m3/d、14.4m3/a，废水产生浓度为COD300mg/L、氨氮30mg/L，生活废水经化粪池处理设施处理之后定期由抽粪车抽走还田利用。 项目用排水平衡见下图： 注： 表示损失或蒸发，单位：m3/d 图4 项目用排水平衡图 2.2废气 本项目废气产生工序主要为PET吹瓶工序及PC桶注塑工序。 （1）PET吹瓶废气 本项目吹瓶时采用红外线高温灯管照射加热瓶胚，加热温度约135℃，PET的熔点在290℃以上，只发生形态改变，不发生裂变和化学等变化，因此吹瓶加工不会使瓶胚分解，但塑料受热时会产生极少量的有机废气，其主要是少量塑料单体等在加热中的挥发，其主要污染因子为非甲烷总烃。查阅资料，根据对同类企业的类比调查，非甲烷总烃的排放系数为0.06kg/t（原料），本项目共有瓶胚3000t/a，经计算非甲烷总烃产生量为0.18t/a，环评建议在吹瓶机的上方设置集气罩，对非甲烷总烃废气进行收集。 （2）PC桶注塑废气 营运期主要产品有生产聚碳酸酯（PC桶），采用食品级聚碳酸酯树脂为原料，采用一步法工艺制成产品，生产线原料干燥温度为120℃，塑化、注胚和吹塑纬度为220~230℃，均低于聚碳酸酯树脂340℃的分解温度，生产过程中无分解废气产生。但物料在受热情况下，与其他高分子聚合物一样，残存在物料中的未聚合单体会析出挥发至空气中，形成有机废气非甲烷总烃。本项目生产过程密闭作业，生产过程中仅有少量废气产生，根据《空气污染物排放和控制手册》，在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数0.35kg/t原料，本项目PC原料使用量为2000t/a，则核算非甲烷总烃产生量为0.7t/a，环评建议在吹瓶机的上方设置集气罩，对非甲烷总烃废气进行收集。 PET吹瓶产生的有机废气及PC桶注塑产生的有机废气经密闭的集气设施收集后将废气引入UV光解+等离子废气净化装置废气治理设施中进行处理，处理后由同一根15m高排气筒进行排放，为了能够较好的收集废气，建议将设备周围进行密闭，在上方设置集气罩，集气效率为95%，收集的废气进入UV光解+等离子废气处理装置进行处理，由于项目本身产生的有机废气浓度较低，量较少，通过两级处理装置进行处理，处理效率可达90%，处理后非甲烷总烃排放量为0.08t/a，项目配备12000m3/h的风机，则排放浓度为5mg/m3，排放速率为0.06kg/h。未被收集的非甲烷总烃量为0.044t/a，该部分非甲烷总烃废气以无组织形式排放，排放速率为0.036kg/h。 2.3、噪声 项目噪声源主要为PET吹瓶机、注塑机、气泵、包装机等设备运转时产生的噪声，产生源强及治理效果见表15。 表15 项目主要噪声源源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 序号 噪声源 数量（台） 源强 控制措施 治理后源强 1 PET吹瓶机 5 70 基础减振、厂房密闭隔声 50 2 注塑机 1 70 基础减振、厂房密闭隔声 50 3 气泵 6 65 基础减振、厂房密闭隔声 45 4 包装机 1 60 基础减振、厂房密闭隔声 40 2.4、固废 项目建成营运后，固体废物主要为生活垃圾、不合格产品、废包装材料。 （1）不合格产品 项目在生产过程中会产生不合格产品，根据企业提供资料，不合格产品产生量为1.6t/a，该部分不合格产品在厂区一般固废暂存间暂存后进行外售。 （2）职工生活垃圾 项目劳动定员4人，根据第一次全国污染源普查《城镇生活源产排污系数手册》，漯河市属于三区4类城市，人均生活垃圾产生量为0.45kg/d，则项目生活垃圾产生量为0.27t/a，在厂区内分类收集、定点堆存，集中收集后由环卫部门统一处理。 （3）废包装材料 项目生产过程中需要用包装材料对产品进行包装，会出现一些破损或者有污渍的废包装材料产生，根据企业提供资料，废包装材料产生量为0.2t/a，废包装材料属于一般固废，集中收集后由环卫部门统一处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 | 污染源名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 吹瓶、注塑工序 | 非甲烷总烃 | 102.75mg/m3、1.48t/a | 5mg/m3、0.08t/a |
|  | 吹瓶、注塑工序 | 无组织非甲烷总烃 | 0.036kg/h、0.044t/a | 0.036kg/h、0.044t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 0.096m3/d、14.4m3/a 300mg/L、0.0043t/a 30mg/L、0.0004t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 不合格产品 | 1.6t/a | 0 |
|  | 生产过程 | 废包装材料 | 0.2t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.27t/a | 0 |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为PET吹瓶机、注塑机、气泵、包装机等设备运转时产生的噪声，噪声源强为60～70dB（A）。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目利用现有标准厂房，所占用地为建设用地，项目的实施不会改变局部的土地现状，对周围的生态不会造成影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 根据现场调查，本项目租赁现有标准厂房，本报告不再对施工期进行环境影响分析。

营运期环境影响分析： 1.水环境影响分析 1.1地表水环境影响分析 项目废水主要为生活污水。职工生活污水经厂区化粪池处理后定期由抽粪车抽走还田利用，不外排，化粪池应设“三防”措施。 综上，本项目营运期对周围水环境影响较小。 1.2 地下水环境影响分析 漯河市郾城区地下水主要以浅层地下水为主，主要靠降水渗透补充。本项目运营期可能造成地下水污染的因素主要为污水下渗及生活垃圾渗滤液。厂区地面全部硬化处理并设导流收集系统，职工生活依托厂区化粪池，建议化粪池应加强防渗措施。项目产生的生活垃圾采取集中管理，定期送垃圾处理场处置，不随意堆放。 综上所述，本项目产生的废水及生活垃圾通过加强防渗措施，不会对区域地下水环境造成污染，对地下水的影响较小。 2.大气环境影响分析 2.1废气影响预测分析 本项目运营过程中大气污染物主要为PET吹瓶工段、PC桶注塑工段产生的有组织非甲烷总烃。项目拟对吹瓶工段、PC桶注塑工段产生的非甲烷总烃采用“集气罩收集+UV光解+等离子废气净化装置”处置方式进行处理，经处理后的废气经同一根15m高排气筒排放。 ①评价等级的确定与预测 评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）评价因子和评价标准 根据工程分析，本项目涉及排放的废气主要有：有组织非甲烷总烃；无组织非甲烷总烃。评价因子和评价标准见表21。 表21 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值 （μg/m3） 标准来源 非甲烷总烃 1小时 200 根据《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃的1h平均质量浓度 （2）估算模型参数 估算模式所用参数见下表。 表22 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) / 最高环境温度/°C 43.0 最低环境温度/°C -17.9 土地利用类型 建设用地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / （3）废气污染源参数 估算数值计算各污染物参数见表23、表24。 表23 废气污染源参数一览表（点源） 污染源 名称 排气筒底部中心坐标（o） 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物名称 排放速率 单位 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 (m/s) 排气筒 113.975506 33.598020 62 15.0 0.3 20.0 5.5 非甲烷总烃 0.06 kg/h 表24 废气污染源参数一览表（面源） 污染源名称 坐标 海拔高度/m 矩形面源 污染物 排放速率 单位 X Y 长度 宽度 有效高度 生产车间 113.975366 33.598100 62 35 20 10.0 非甲烷总烃 0.036 kg/h （4）估算模型计算结果 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，预测结果见表25、26、27。 表25 有组织非甲烷总烃采用估算模式预测结果一览表 污染源 排气筒 预测因子 非甲烷总烃 距源中心下风 向距离D(m) 预测浓度Ci1(mg/m3) 占标率 Pi2(%) 10 0.000076 0.00 100 0.014565 0.73 200 0.012537 0.63 300 0.008855 0.44 400 0.006522 0.33 500 0.005035 0.25 600 0.004034 0.20 700 0.003326 0.17 800 0.002804 0.14 900 0.002407 0.12 1000 0.002097 0.10 2000 0.000872 0.04 2500 0.000648 0.03 下风向最大地面空气质量浓度占标率(%) 0.015139 0.76 最大落地距离 （m） 120 表26 无组织非甲烷总烃排放采用估算模式预测结果一览表 污染源 无组织排放 预测因子 非甲烷总烃 距源中心下风 向距离D(m) 预测浓度Ci1(mg/m3) 占标率 Pi2(%) 10 0.011471 0.57 52 0.019635 0.98 100 0.017334 0.87 200 0.011756 0.59 300 0.008143 0.41 400 0.006011 0.30 500 0.004727 0.24 600 0.003796 0.19 700 0.003139 0.16 800 0.002654 0.13 900 0.002285 0.11 1000 0.001996 0.10 2000 0.000803 0.04 2500 0.000596 0.03 下风向最大地面空气质量浓度占标率(%) 0.019635 0.98 最大落地距离 （m） 52 表27 AERSCREEN估算模型计算结果一览表 排放方式 污染源 污染物 下风向最大质量浓度Ci（μg /m3） 占标率Pi（%） 出现距离（m） 标准值Coi*（μg/m3） 点源 排气筒 非甲烷总烃 15.1 0.76 120 2000 面源 生产车间 非甲烷总烃 19.6 0.98 52 2000 污染源最大值 非甲烷总烃 19.6 0.98 / 2000 由上表结果看出：本项目大气污染源排放的污染物经估算模型预测，最大质量浓度值为面源非甲烷总烃，最大质量浓度值为19.6μg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中其他行业工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3的要求。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价工作分级依据，分级依据见表28。 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表28 评价工作等级判据表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% 结合估算结果可知，本项目Pmax最大值为面源排放的非甲烷总烃，Pmax值为0.98%，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，因此不再进行进一步预测与评价。 4、防护距离 （1）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/2.2-2018）中的相关要求，本项目各污染物最大质量浓度均满足各大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离。 （2）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中：Qc——无组织排放源排放量，kg/h。 ——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）表5中查取； ——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离计算参数取值和计算结果见表31所示。 表31 卫生防护距离计算参数取值和计算结果一览表 排放源 污染物名称 排放量（kg/h） 评价标准 （mg/m3） 参数值 计算结果（m） 卫生防护距离（m） A B C D 生产车间 非甲烷总烃 0.036 2.0 470 0.021 1.85 0.84 1.161 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的规定，计算卫生防护距离确定为以本项目生产车间为中心往外延伸50m的区域。本项目生产车间周围50m范围内无环境敏感点，对周围大气环境影响较小。 综上所述，项目对周围大气环境具有一定的影响，但在采取了相应的防治措施后，对外环境影响较小。 3.噪声环境影响分析 项目噪声源主要为PET吹瓶机、注塑机、气泵、包装机等设备运转时产生的噪声，设备噪声级为60~70dB(A)，为防止噪声对周围环境的影响，可采取合理布置各设备、安装减振垫、运营期间密闭门窗等措施。经采取相应措施治理后，噪声源强明显减弱，厂房外噪声可降至40~50dB（A）。采用点声源预测模式和噪声叠加模式对设备噪声进行预测。 （1）点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A)； L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； （2）噪声源叠加公式 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 根据项目噪声源的分布，对厂址四周厂界昼夜噪声进行预测计算，项目厂界噪声预测结果统计分析见表20。 表20 项目厂界噪声预测结果统计分析一览表 设备名称 源强 （dB(A)) 降噪后叠加值（dB(A)) 预测点 距厂界距离(m) 厂界贡献值(dB(A)) 标准值(dB(A)) 吹瓶机、注塑机、气泵、包装机 75.3 55.4 东厂界 5 41.4 昼间：60 夜间：50 北厂界 169 10.8 西厂界 45 22.3 南厂界 44 22.5 由表20可知，项目营运期高噪声设备经采取基础减振、厂房隔声措施后，再经距离衰减，预测四厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，项目运行期间产生的噪声对周围声环境影响较小。 4.固体废物环境影响分析 项目建成营运后，固体废物主要为生活垃圾、不合格产品、废包装材料。 （1）不合格产品 项目在生产过程中会产生不合格产品，根据企业提供资料，不合格产品产生量为1.6t/a，该部分不合格产品在厂区一般固废暂存间暂存后进行外售。 （2）职工生活垃圾 项目劳动定员4人，根据第一次全国污染源普查《城镇生活源产排污系数手册》，漯河市属于三区4类城市，人均生活垃圾产生量为0.45kg/d，则项目生活垃圾产生量为0.27t/a，在厂内分类收集、定点堆存，集中收集后由环卫部门统一处理。 （3）废包装材料 项目生产过程中需要用包装材料对产品进行包装，会出现一些破损或者有污渍的废包装材料产生，根据企业提供资料，废包装材料产生量为0.2t/a，废包装材料属于一般固废，集中收集后由环卫部门统一处理。 综上可知，本项目营运过程中各项固废均得到合理处置，不会对周围环境产生明显影响。 5.总量控制分析 5.1总量控制因子 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，纳入总量考核污染因子为化学需氧量（COD）、二氧化硫（SO2）、氨氮和氮氧化物（NOx）。结合本项目排污特点，确定本项目纳入总量控制污染因子为COD及氨氮。根据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCs排放实行等量或倍量替代。 5.2总量控制指标 （1）废水排放总量控制指标分析 本项目营运期废水主要为生活污水，生活污水经厂区化粪池处理，处理后定期由抽粪车抽走还田利用，不外排。 （2）废气排放总量控制指标分析 ①项目VOCs排放量 本项目建设完成后，VOCs最终排放量为0.124t/a。 ②项目VOCs替代来源 漯河市志强塑胶有限公司年产1500吨改性塑料、500吨食用菌栽培袋项目位于漯河市郾城区孟庙镇何冢线路南，根据《河南省环保委员会办公室关于做好环保违法违规建设项目清理整改工作的意见》（豫环委办[2016]22号）的要求，漯河市环保局对其进行了环保备案。 漯河市志强塑胶有限公司年产1500吨改性塑料、500吨食用菌栽培袋项目VOCs产生量为1.9t/a，经活性炭吸附装置处理后，排放量为0.192t/a，削减量为1.708t/a。 ③VOCs总量替代的意见 依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCs排放实行倍量替代，VOCs区域排放需替代的量为新建项目VOCs排放量的2倍。本项目VOCs排放总量为0.124t/a，需替代量为0.248t/a，区域VOCs总量替代后漯河市志强塑胶有限公司年产1500吨改性塑料、500吨食用菌栽培袋项目VOCs剩余量为1.46t/a。 本工程建设完成后，新增VOCs总量控制指标为0.124t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 吹瓶、注塑工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光解+等离子净化装置+15m高排气筒 | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准：非甲烷总烃排放速率＜10kg/h，最高允许排放浓度120mg/m3 及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号中其他行业标准建议排放浓度80mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 生活污水经化粪池处理后定期由抽粪车抽走还田利用 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后，由环卫部门统一处理 | 不外排 |
|  | 生产过程 | 不合格产品 | 一般固废暂存场所暂存后进行外售 |  |
|  | 生产过程 | 废包装材料 | 集中收集后，由环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为吹瓶机、注塑机、气泵、包装机等设备运转时产生的噪声，噪声源强为60～70dB（A）。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目利用现有厂房，所占用地为建设用地，项目的实施不会改变局部的土地现状，对周围的生态不会造成影响。 |

# 结论与建议

一、环评结论： 1.项目概况 河南天聚福生物科技有限公司年产5000吨PET、PC瓶项目位于漯河市郾城区淞江路与107国道交叉口西200米路南，投资100万元建设PET瓶、PC桶项目，项目占地面积800m2，建筑面积800m2，设计生产规模共计年产PET瓶3000t/a，PC桶2000t/a，具有良好的市场效益。项目劳动定员4人，年工作日150天。 2.产业政策符合性 （1）经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（国家发改委令第21号），本项目不属于淘汰类和限制类，应属于允许类；本项目已经漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会备案，备案文号为2019-411103-29-03-019175（见附件2）。 （2）项目厂址位于漯河市郾城区淞江产业集聚区，对照《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（漯环[2016]29号），应参照工业准入优先区政策执行。 项目PET瓶、PC桶生产主要原料为PET瓶胚、PC颗粒，经吹瓶或注塑等工艺进行生产；项目不属于煤化工、化学和生物制药、制浆造纸、酿造、制革、印染等涉水行业新建和单纯扩大产能项目，也不水属于煤化工、火电、冶金、钢铁、铁合金等涉气行业新建和单纯扩大产能项目，符合文件相关要求。 （3）根据《关于印发漯河市2017年挥发性有机物专项治理工作方案的通知》（漯环攻坚办[2017]84号）通知文件的要求，要求对重点行业农药、医药和塑料制品制造等化工行业，汽车、家具、工程机械、钢结、卷材等工业涂装行业，包装印刷行业挥发性有机物进行治理，实现达标治理要求，本项目为塑料制品制造项目，属于实施方案所列的重点行业，项目在吹瓶、注塑等工序产生的挥发性有机物由集气罩收集后经UV光解+等离子废气净化装置等废气治理设施处理，最后经15m高的排气筒排放，符合该通知加强工艺废气逸散控制和开展工艺废气治理的管理要求。 （4）根据《2019年挥发性有机物治理方案》，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综 合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉 VOCs 重点行业提标改造工作。本项目原料够买的成品，不生产PET瓶胚及PC颗粒，从源头进行了有机废气的排放，生产过程中产生的有机废气经两级废气处理装置进行处理，处理后由15m高排气筒排放，加强了末端治理，符合《2019年挥发性有机物治理方案》中有机废气的治理要求。 3.选址可行性 （1）项目周围环境概况 该项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区淞江路与107国道交叉口西200米路南，经现场勘查，项目西侧为停车场；东侧为宏达电商物流园；南侧为空地；北侧为天聚福生物科技有限公司碳酸、果汁及果蔬饮料生产项目。项目地理位置图见附图一，周边环境示意图见附图二。 （2）本项目利用现有厂房进行生产，根据漯河市国土资源局城关镇国土资源所开具的证明（附件3），现有厂房所在的厂区占地为建设用地，符合淞江产业集聚区土地利用总体规划。由于漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013—2020）于2017年已通过河南省环保厅审查（豫环函[2017]174号），项目用地在集聚区规划调整后为南部综合生活配套服务区。根据漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013-2020），项目不在淞江产业集聚区产业发展负面清单之中，不属于禁止、限制、鼓励行业。并且漯河市淞江产业集聚区管委会出具了相关证明（附件4），项目准予入驻淞江产业集聚区。 4.区域环境质量 项目区域环境质量现状：颍河、沙河水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，颍河、沙河水环境功能区水质不达标；地下水各项指标均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准要求；对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）不能满足要求，区域环境质量不达标；区域声环境质量现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 5.环境影响分析结论 （1）废水 本项目废水为生活污水，生活废水经化粪池处理设施处理之后定期由抽粪车抽走还田利用，不外排。项目营运期所产生的废水对周围水环境影响较小。 （2）废气 本项目的废气主要为PET吹瓶产生的有机废气及PC桶注塑产生的有机废气非甲烷总烃。经预测，项目PET吹瓶产生的有机废气及PC桶注塑产生的有机废气经集气罩收集后将废气引入UV光解+等离子废气净化装置废气治理设施中进行处理后能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号中其他行业标准建议排放浓度的要求。 综上所述，本项目产生的废气对周围环境影响较小。 （3）噪声 项目噪声源主要为吹瓶机、注塑机、气泵、包装机等噪声，项目营运期高噪声设备经采取基础减振、厂房隔声措施后，再经距离衰减，预测四厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，项目运行期间产生的噪声对周围声环境影响较小。 （4）固体废物 项目生产过程中会产生不合格产品，在厂区暂存后进行外售。项目生活垃圾在厂内分类收集、定点堆存，集中收集后由环卫部门统一处理。项目生产过程中会产生废包装材料，集中收集后由环卫部门统一处理。 综上可知，本项目营运过程中各项固废均得到合理处置，不会对周围环境产生明显影响。 6.总量控制 （1）废水总量控制 本项目废水为生活污水，生活废水经化粪池处理设施处理之后定期由抽粪车抽走还田利用，不外排。本项目无总量。 （2）废气总量控制 依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCs排放实行倍量替代，VOCs区域排放需替代的量为新建项目VOCs排放量的2倍。本项目VOCs排放总量为0.124t/a，需替代量为0.248t/a，区域VOCs总量替代后漯河市志强塑胶有限公司年产1500吨改性塑料、500吨食用菌栽培袋项目VOCs剩余量为1.46t/a。 本工程建设完成后，新增VOCs总量控制指标为0.124t/a。 二、环评建议： 1、完善企业管理制度，提高企业管理人员和生产人员素质，加强环境管理，确保环境保护措施得到贯彻落实，环保设施能够正常稳定的运行。 2、垃圾要集中定点收集，纳入生活垃圾清运系统，不得随意乱扔乱放。 3、建设完成后，应向环保管理部门申请验收，在符合环境管理部门要求的情况下，可正式运营。 4、在认真落实环评报告中提出的各项污染源防治措施，确保环保资金及时投资到位；对环保设施一定实行“三同时”原则。 三、项目验收内容 表21 项目验收内容一览表 项目 污染源名称 验收调查内容 验收监 测因子 要求 废水 生活污水 是否经化粪池处理后定期由抽粪车抽走还田利用 / 不外排 固废 生活垃圾 是否集中收集由环卫部门处理 / 不外排 不合格产品 是否在一般固废暂存间暂存，定期外售 废包装材料 是否集中收集由环卫部门处理 废气 吹瓶、注塑废气 是否经集气罩收集后经UV光解+等离子净化装置处理后由15m高排气筒排放 非甲烷总烃 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号中其他行业标准建议排放浓度 噪声 设备噪声 采取厂房隔声措施 等效A声级 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）2类 综上所述，河南天聚福生物科技有限公司年产5000吨PET、PC瓶项目符合国家产业政策，符合城市总体规划和土地利用规划要求，项目选址可行。该项目建设在认真落实各项污染防治措施，认真执行环境保护“三同时”制度的基础上，污染物可实现达标排放，能够达到环境保护的要求。从环境保护角度分析，该项目在此建设是可行的。

# Text boxes

PET瓶胚

吹制成瓶

电加热、空压机

冷却输送

销售

图2  PET瓶生产工艺流程及产污环节示意图

包装入库

废气、噪声

PC颗粒

包装入库

销售

固废、噪声

图3  PC桶生产工艺流程及产污环节示意图

注塑成型

电加热、空压机

废气、噪声

0.01

冷却水

0.01

1

0.13

新鲜水

0.024

定期由抽粪车抽走还田利用

化粪池

0.096

生活

0.12