建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产200吨糖果生产项目重新报批 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河市纵享食品有限公司 |
| 法人代表 | 李世奇 | 联系人 | 张中伟 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区孟庙镇纬十路中段 |
| 联系电话 | 15333959118 | 传真 | / | 邮政编码 | 462400 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区孟庙镇纬十路中段 |
| 立项审批部门 | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 批准文号 | 豫漯郾城制造［2015］06424 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□ 技改□ | 行业类别及代码 | 4 制糖、糖制品加工 |
|  |  |  | 1340 制糖业 |
| 占地面积（m2） | 6667 | 绿化面积（m2） | / |
| 总投资 （万元） | 300 | 环保投资 （万元） | 8.5 | 占总投资 比例（％） | 2.83 |
| 评价经费 （万元） | —— | 预期投产日期 | / |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 漯河市纵享食品有限公司，2015年04月21日成立，经营范围包括预包装食品生产、销售。该公司年产 200吨糖果生产项目于2015年5月计划建设，并依法办理了该项目的环评手续，漯河市环境保护局于2015年6月对《漯河市纵享食品有限公司年产200吨糖果生产项目环境影响报告表》进行了批复，批准文号为【漯环审2015年25号】。根据《漯河市纵享食品有限公司年产200吨糖果生产项目环境影响报告表》及其审批意见，项目生产工艺中融糖工序采用电能提供热能，在试生产过程中，企业发现电能不能满足项目用能需要，项目于2015年9月改用采用天然气锅炉提供热能，并根据产品种类细化增加了所用设备类型，其他生产工艺、规模、地点等均不发生变化。改用天然气提供热能导致项目在运行中新增大气污染物二氧化硫、氮氧化物等，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定可知，项目建设过程中发生重大变更，需要重新报批环评手续。 根据《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》(环政法函[2018]31号)文件内容可知，“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起两年内未被发现的，环保部门应当遵守行政处罚法第二十九条的规定，不予以行政处罚。本项目于2015年9月建成投产，已投产运行3年多，运行时间超过两年，企业运行时间超过两年的依据为漯河市中裕燃气有限公司为本公司天然气使用开具的发票（日期为2017年2月~2017年5月）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）规定，项目应开展环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及修改版（生态环境部1号令）规定，项目属于二、农副食品加工业 4、“制糖、糖制品加工”中的“其他（单纯分装的除外）”，应编制环境影响报告表。 受漯河市纵享食品有限公司委托，河南九州环保工程有限公司承担了本项目变更环评的环境影响评价工作。经过与建设单位沟通，经过对现场调查、监测和查阅有关资料，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了《漯河市纵享食品有限公司年产200吨糖果生产项目重新报批环境影响报告表》，报请环保主管部门审查、审批，为项目决策、设计、建设和环境管理提供科学依据。 2、原环评批复工程基本情况 （1）建设规模及内容 项目规模：年产200吨糖果。 总投资：300万元，资金全部由企业自筹解决。 主要建设内容：项目位于漯河市郾城区孟庙镇纬十路中段，租赁漯河永军商贸有限公司已建成的厂房等，总建筑面积6600m2，其中标准化厂房3600m2，办公及仓库3000m2。项目主要工程组成见表1。 表1 项目主要工程组成一览表 分类 工程名称 工程规模 备注 主体工程 生产车间 建筑面积3600m2 两层厂房、生产车间位于一楼、已建 仓库 建筑面积1700m2 两层厂房、生产车间位于二楼、已建 办公室及其他附属设施 建筑面积1300m2 3层、已建 公 用 工 程 供电 厂区自建变压器，从高压线引入电源 供水 本项目供水由厂区自备水井提供 排水 厂区实行雨污分流排水体系 环 保 工 程 废水 生活污水 生产废水 1座一体化污水处理设施（容积≥10m3） 噪声 合理设计车间平面布局，为高噪声设备设置减震基础，进行柔性联接等 固废 生活垃圾 垃圾箱 过滤工序产生的废料 收集后由环卫部门集中处理 废包装材料 收集后外售 （2）主要生产设备 原环评批复项目主要设备清单见表2，经和《产业结构调整指导目录（2011年本）》比对，本项目所用设备中无国家明令禁止和淘汰设备。 表2 项目主要设备清单 序号 设备名称 单位 数量 1 熬糖锅 台 1 2 拉白机 台 1 3 保温床 台 2 4 切片机 台 2 5 冷却台 台 1 6 成型机 台 1 7 包装机 台 1 （3）主要原辅材料消耗 表3 原辅材料消耗情况一览表 序号 名称 规格 用量 来源 1 白砂糖 袋装 99.9(t/a) 外购 2 淀粉糖浆 桶装 99.9 (t/a) 外购 3 食用香精 桶装 0.12（t/a) 外购 4 食用色素 瓶装 0.08(t/a) 外购 5 塑料包装袋 / 2(t/a) 外购 6 纸箱 个 5万 外购 7 水 t 1452 市政管网 8 电 kWh 5万 市政供电 （4）产品方案 根据项目建设方案，项目年产200吨糖果，具体产品情况见表4。 表4 项目产品方案 序号 名称 单位 数量 1 糖果 t/a 200 （5）劳动定员及工作制度 项目劳动定员为30人，生产实行一班制，每班8小时，每年工作300天。项目职工均不在厂区食宿。 （6）公用工程 1）供电 本项目供电由厂区自建变压器，从高压线引入电源。 2）供水 本项目供水由厂区自备水井提供，可以满足项目区用水需求。 3）排水 厂区实行雨污分流排水体系，雨水经雨水管网就近排入附近水体，污水经一体化污水处理设施处理后进入市政污水管网，最终进入漯河市淞江污水处理厂进行处理。 3、变更后工程基本情况 （1）建设内容及规模 经过与建设单位沟通，项目建设内容及规模不发生变化，本次项目变更环评与原环评审批时建设内容及规模保持一致，变更后项目基本情况如下： 项目位于漯河市郾城区孟庙镇纬十路中段，租赁漯河永军商贸有限公司已建成的厂房等，总建筑面积6600m2，其中标准化厂房3600m2，办公及仓库3000m2。变更后项目主要工程组成见表5。 表5 变更后项目主要工程组成变化一览表 |
| 分类 工程名称 原环评审批情况 变更项目情况 主 体 工 程 生产车间 建筑面积3600m2 与原环评审批情况保持一致 生产车间 建筑面积1500m2 位于厂房二楼 仓库 建筑面积200m2 位于厂房二楼 办公室及其他附属设施 建筑面积1300m2 3层、已建 公 用 工 程 供电 厂区自建变压器，从高压线引入电源 与原环评审批情况保持一致 供水 本项目供水由厂区自备水井提供 排水 厂区实行雨污分流排水体系 环 保 工 程 废水 生活污水生产废水 1座一体化污水处理设施（容积≥10m3） 1座沉淀池（容积≥10m3），已建成 噪声 合理设计车间平面布局，为高噪声设备设置减震基础，进行柔性联接等 与原环评审批情况保持一致 固废 生活垃圾 垃圾箱 与原环评审批情况保持一致 过滤工序产生的废料 收集后由环卫部门集中处理 废包装材料 收集后外售 （2）主要设备情况 变更后项目主要设备清单见表6，经和《产业结构调整指导目录（2011年本）》比对，本项目所用设备中无国家明令禁止和淘汰设备。根据与建设单位沟通，企业根据实际需要，在建设过程中，调整了年产200吨糖果生产项目所需设备，下表中的设备均在2015年9月投入生产，运行时间均超过两年。 表6 变更后项目主要设备清单 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 喷码机 台 2 / 2 电动磁感应铝箔封口机 台 1 / 3 热收缩机 台 1 / 4 脚踩封口机 台 2 / 5 枕式包装机 台 4 / 6 立式包装机 台 1 / 7 球形棒糖包装机 台 1 / 8 除湿机 台 9 / 9 保温辊床 台 5 / 10 球形棒糖成型机 台 1 / 11 震动筛 台 1 / 12 LI-WK保温辊床自动拉条机 台 3 / 13 FL0-300拐杖糖成型机 台 2 / 14 TY350异型棒糖成型机 台 1 / 15 YB-350高速异型棒糖机 台 1 / 16 化糖锅 台 3 / 17 真空熬糖锅 台 1 / 18 商用电磁炉 台 2 / 19 传送带 台 2 / 20 粉碎机 台 1 / 21 反渗透净水机 台 1 净化生产配料用水 22 棉花糖充气机 台 1 / 23 制冷机 台 1 / 24 拌糖机 台 1 / 25 搅拌锅 台 1 / 26 B20-BS强立高速万能搅拌机 台 1 / 27 发电机 台 1 紧急停电时使用 28 空压机YMF11 台 1 / 29 蒸发器 台 1 / 30 气动压模机 台 1 / 31 锅炉 台 1 天然气蒸汽锅炉，1t/h （3）主要原辅材料消耗 变更后项目所需主要原辅材料及能源消耗见表7。 表7 变更后原辅材料消耗情况一览表 序号 名称 规格 用量 来源 备注 1 白砂糖 袋装 99.9(t/a) 外购 与原环评审批情况保持一致 2 淀粉糖浆 桶装 99.9 (t/a) 外购 3 食用香精 桶装 0.12（t/a) 外购 4 食用色素 瓶装 0.08(t/a) 外购 5 塑料包装袋 / 2(t/a) 外购 6 纸箱 个 5万 外购 7 水 m3 540 市政管网 / 8 电 kWh 4万 市政供电 / 9 天然气 m3 6万 市政供气 本次新增 （4）产品方案及生产规模 根据建设单位提供资料，变更项目产品情况不发生变化，具体产品情况见表8。 表8 变更后项目产品方案 序号 名称 单位 数量 备注 1 糖果 t/a 200 与原环评审批情况保持一致 （5）劳动定员及工作制度 变更后项目劳动定员不发生变化，劳动定员为30人，生产实行一班制，每班8小时，每年工作300天。项目职工均不在厂区食宿。 （6）公用工程 1）供电 本项目供电由厂区自建变压器，从高压线引入电源。 2）供水 本项目供水由厂区自备水井提供，可以满足项目区用水需求。 3）排水 厂区实行雨污分流排水体系，雨水经雨水管网就近排入附近水体，污水经沉淀池处理设施处理后进入市政污水管网，最终进入漯河市沙北污水处理厂进行处理。 4、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正） 根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励和淘汰类、限制类项目，为允许类项目。本项目已取得漯河市郾城区发展和改革委员会备案（豫漯郾城制造［2015］06424），项目建设符合国家产业政策。变更后项目产品及生产工艺与已审批环评文件批复的一致，因此变更后项目建设符合国家产业政策要求。 5、规划选址 原环评审批项目租赁漯河永军商贸有限公司已建成的厂房，漯河永军商贸有限公司项目用地由郾城区淞江投资发展有限公司转让，土地性质为工业用地，本项目用地符合要求；根据漯河市郾城区孟庙镇出具的证明，本项目用地符合城乡规划要求，因此本项目用地符合漯河市土地规划要求。本次变更项目不新增占地，在现有厂区内建设，且仅建设天然气供能设施，因此项目选址符合土地规划要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况和主要环境问题 本项目属于现有项目变更，原环评审批的污染情况如下： 一、原环评审批生产工艺流程 项目生产工艺流程及产污环节见图1： 图1 糖果生产工艺流程及产污环节示意图 主要生产工艺流程简介： 1、融糖：将白砂糖放入熬糖锅中进行化糖，待白糖全部化开； 2、过滤：为防止购入的白砂糖中含有其他杂质，增加过滤工艺，防止对购入原材料把关不严时，杂质含量多影响本项目产品质量； 3、调和：严格按照相关食品卫生标准，同时按照生产需要向化开的糖中加入香精和色素； 4、拉白：将调和完成的糖稀放入拉白机中进行拉白，主要作用为拉白和降低密度； 5、包皮：主要作用为增加增添糖果的色彩种类，产生较好的视觉效果。 6、成型：将熬制好的糖稀进入成型机内，待冷却后从模具里面脱落，夏天在分体式空调作用下冷却，冬天自然冷却； 7、筛选：对成型的糖果进行称重，不合格产品筛选后重新用于生产。 8、包装入库：脱模之后的产品进入包装线，进行内包，经过内包的产品装箱即为成品；进入成品库待销。 根据《糖果卫生标准》（ GB9678.1-2003），糖果生产所需的原辅材料必须符合相应生产标准，食品添加剂按《食品添加剂使用标准》（GB2760-2011）使用。 生产设备清洗方式为：湿毛巾蘸水擦拭，再用湿毛巾蘸取食用酒精进行二次擦洗。 地面清洗方式为：地面清洗频次为每天一次，采用拖把拖洗相结合的方式。 职工消毒工序：职工上下班需进行洗手消毒。 注：本项目各需供热工序如融糖等采用电能供热。 二、原环评审批污染源及排放情况 项目原环评审批的污染物及防治措施见下表9。 表9 项目原环评审批的污染物及防治措施表 类型 内容 排放源 污染物名称 防治措施 治理效果 水污 染物 生产、生活 SS BOD5、COD、NH3-N 厂区设置一体化污水处理设施一座，对产生的废水进行处理。处理后进入市政污水管网，最终进入漯河市淞江污水处理进行进一步处理 不对周围环境造成影响 大气污 染物 / / / / 固体 废物 生活 生活垃圾 分类收集，定期清运至附近垃圾中转站，再由环卫部门统一处理 零排放，不造成二次污染 生产 过滤工序产生的废料 废包装材料 收集后外售 噪 声 项目设备产生的噪声经采取减振措施，再经距离衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 三、与本项目原有污染及主要环境问题 1、原环评要求厂区设置一体化污水处理设施一座，对产生的废水进行处理，处理后进入市政污水管网，最终进入漯河市淞江污水处理进行进一步处理。根据现场调查，针对产生的生活污水、生产废水，企业采用1座10m3沉淀池进行处理后进入市政污水管网，最终进入漯河市沙北污水处理进行进一步处理。 整改措施：企业委托有资质单位对厂区总排口污水排放情况进行监测，监测结果表明，经过沉淀池处理后，厂区总排口排放的废水水质满足满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求后，经市政管网排入漯河市沙北污水处理厂处理后达标外排，最终汇入颍河。 2、项目锅炉房天然气燃烧废气未经收集直接排放，且锅炉房燃烧器未采用低氮燃烧器。 整改措施：天然气燃烧器更换为低氮燃烧器，燃烧后产生的天然气燃烧废气收集后经1根不低于12m（新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上，本项目办公用房高9m）排气筒收集后外排。 |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24′~33°59′，东经113°27′~114°17′，全境东西长77.3 km，南北宽63.7km，总面积2617km2，占河南省总面积的1.6%，其中市区位于东经114°01′，北纬33°33′，距省会郑州145km。 孟庙镇位于漯河市郾城区中部，南与市县城区接壤。东邻京珠高速公路，107国道，京广铁路、孟平铁路穿境而过。地理位置得天独厚，属城乡结合部。全镇土地面积60.3平方公里，耕地面积4.8万亩。辖三周村、孟庙村、张仁庄村、关徐村、张店村、薛赵村、西营村、闫陶村、潘东村、潘西村、潘北村、拦河刘村、王店村、袁黄村、蒋堂村、沈赵村、杜李村、马坡村、五里岗村、刘庄村、英张村、李村、中村、卓村、后郑村、路堂村、八里村、何庄村、坡陈村、新郑村30个行政村，总人口57806人。其中农业人口43140人，非农业人口14666人。 项目厂址位于漯河市郾城区孟庙镇纬十路中段，项目区南侧为纬十路，北侧为空地，东侧为中联再生资源公司，西侧为浩达塑业，项目周边环境示意图见附图2。 2. 地形、地貌及地震烈度 漯河市地势平坦，局部低洼，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102.3m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。市区地势由西北向东南微倾，平均坡度1‰～3‰，海拔在57～62m之间。 郾城区地势平坦，局部低洼，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西向东南缓降，自然坡度为0.3‰，海拔高度在57～62m之间。规划区范围内断裂构造发育，各断裂在断生界时期都有不同程度的继承性活动。郾城区属于六度烈度区，虽然区内断裂活动较为频繁，但其引起的地震频率、震级较为稳定，属于较稳定的工程地质区。 3、水文 漯河市地属淮河流域，境内流域面积2617km2，其中沙颍河水系流域面积 2500km2，占全市面积的95.5％，洪汝河水系流域面积117km2，占全市面积的4.5％。 漯河市位于沙颍河中游，沙、澧、颍河横贯全境，过（入）境河道多年平均径流量为26.9 亿m3/a(另有白龟山水库十支渠来水0.11 亿m3/a)。经计算全年自产地表水径流量多年平均为3.75亿m3/a，浅层地下水资源量4.737亿m3/a，扣除重复水量1.267亿m3/a，全市水资源总量为7.22亿m3，人均358.8m3，低于全省人均368m3水平。 全市地表水资源地区分布均匀，由北向南递增；季节性变化明显，因降水季节变化所致，夏季东南季风把大量的水气从太平洋上空带向内地，降雨量充沛，径流量集中，汛期（6~9月）径流量占全年的60~70%，春季（3~5月）径流量一般占年径流量的15%左右；径流量的年际变化大，该市年径流变化系数CV在0.75左右，多水年与少水年径流量相差悬殊，最大年径流量为最小的径流量的15~20倍。 4、地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区，该区土层分布均一，厚度变化不大，强度稳定，上部遍布一层钙质胶结的硬壳层，宜作建筑场地，持力层承载力达150～200kPa。Ⅱ类地区分布在老城区，因受人类活动影响，土层分布不均，上面杂填土分布较广，其持力层承载力为100～150kPa。Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。由于受沙河、澧河泛滥冲积的影响,土层分布不均,厚度变化大,含沙量大,有机质含量高,为不良工程场地，持力层承载力为80～120kPa。市区地震基本裂度为六度。 漯河市全市土地总面积为404万亩，共有4个土类、7个亚土类、17个土层、51个土种，主要有黄棕壤土类、褐土类、潮土类、砂姜黑土类。工贸园区的土壤类型主要为潮土类和黄棕壤土类。 潮土类是发育在河流沉积物之上，经耕作熟化而成的土壤，包括潮土、灰潮土、脱潮土三个亚类。 棕壤土只有黄褐土一个亚类，多发育在黄土母质及较老的冲积母质上，地形多为高平地式缓岗。由于此处的气候具有南北过渡的特点，夏季高温多雨，土壤淋溶作用比较强烈，pH值在6.5～7.0之间，这类土壤包括黄土质黄褐土、洪冲积性黄褐土两个土属。黄土质黄褐土，质地粘重，通透性差；洪冲积性黄褐土通体壤质，比较疏松，保水保肥力较强，虽适宜种植烟草。 5、气象 漯河市位于暖温带的南部边缘地区，属于温暖过渡性季风气候。《河南省自然综合区划》将其划为“温暖半湿润区”。一年当中，冷暖四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。 全市累年平均日照总时数为2181－2359h，年日照率为49-53%。其中农作物生长活跃期为4-9月份，累年平均日照总时数为1270.9-1424h，日平均达7-8h，能满足作物生长对光能的需要。累年平均太阳辐射总量为113.8-119.3千卡/cm2，其中有效辐射值为58.2-58.4千卡/cm2。一年当中以6月份的辐射量最大，12月份最小，光能实际利用率仅0.3%左右。 全市累年平均气温为14.6℃。7月最热，累年平均为27.4－27.7℃；1月份最冷，平均为0.5－0.7℃。极端最高气温43.2℃，极端最低气温-16℃。气温年际变化不大，年内变化明显，以7月份为界限，以前各月气温平均逐月上升，以后各月逐月下降。 全市累年平均降水量为749.7－845.2mm，年均降水量适中，但降水的年际变化不大，年内时空分布不均匀。一般是冬春降水少、夏秋降水多，并且雨量多集中于7、8两个月内。年平均降水相对变化率为22%，年最大一次降水量高达725mm（舞阳县1975年8月3日）。历年来4-10月最大无降水日数是30-71天。 年主导风向为NE，风频9%，次主导风向为N、NNE、S，风频8%，全年静风频率为15%，年平均风速2.4m/s。冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级，较少大风天气出现。漯河市风玫瑰图如2。 图2 漯河市常年风玫瑰图 6、动植物 漯河市地处温暖带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已不存在，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。 7、漯河市城市总体规划（2012-2030） （1）规划年限：2012~2030； （2）规划范围： ①市域城镇规划：漯河市域，包括两县三区，即下辖临颍县、舞阳县以及源汇区、郾城区和召陵区，面积2617km2。 ②城市规划区：漯河市城市规划区，包括现状城区7个街道办事处以及城区外围的1个国家漯河经济技术开发区、5个建制镇、4个乡镇所在辖区范围，用地面积约548km2。 ③中心城区：漯河市中心城区，西边界以京广高铁线以西3km为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、沙北、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 本项目位于漯河市郾城区淞江机械工业园纬十路中段，在市域城镇规划范围内。 8、漯河市沙北污水处理厂基本情况 漯河市沙北污水处理厂位于漯河市郾城区塔河附近（孟庙镇邱李村西 300m处），一期工程超负荷运行后，于2015年进行二期扩建工程建设，二期扩建工程项目建设地点为沙北污水处理厂一期工程北侧，项目建成后漯河市沙北污水处理厂全厂处理规模达到12万m3/d。漯河市沙北污水处理厂二期工程完工后，具体收水范围为：漯河市沙北区太行山路以东，沙河以北、以西，龙江路以南的城市规划区域以及龙江路以北、沙河以西的城市规划区域。本项目处于漯河市郾城区淞江机械工业园纬十路中段，属于龙江路以北，沙河以西的城市规划区内，属于沙北污水处理厂收水范围内。 漯河市沙北污水处理厂设计进出水指标及废水处理工艺见表10，图2。出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A 标准，排入塔河，最终进入颍河。 表10 漯河市沙北污水处理厂进出水指标一览表 污染物 进水浓度（mg/L） 出水浓度(mg/L) 去除率（%） COD 500 ≤50 ≥90 BOD5 200 ≤10 ≥95 SS 200 ≤10 ≥95 NH3-N 40 ≤5 ≥87.5 TN 50 ≤15 ≥70 TP 5 ≤0.5 ≥90 图3 漯河市沙北污水处理厂处理工艺流程图

环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量状况 本项目位于漯河市郾城区新店镇新店村尧河庙村，基本污染物环境质量现状评价采用漯河市环境保护局发布的2017年漯河市环境质量状况公报中数据，漯河市环境空气主要监测因子为细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧（8小时），漯河市区全年平均值浓度分别为：64µg/m3、116µg/m3、15µg/m3、36µg/m3、1µg/m3、100µg/m3，其中细颗粒物（PM2.5）、臭氧（8小时）、可吸入颗粒物（PM10）年均值不能够满足《环境空气质量标准》( GB3095-2012)二级标准要求，所以项目所在区域环境质量不达标。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域主要地表水体为颍河，颍河漯河段水体功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。 评价引用漯河市环境中心站发布的《2018漯河市环境监测年鉴》西华址坊断面常规监测数据。地表水环境质量现状监测分析结果见表11。 表11 地表水环境质量现状及分析结果 监测点 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 西华址坊断面 COD 15.0 20 0.75 0 NH3-N 0.21 1.0 0.21 0 由上表可知，西华址坊断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。区域地表水环境质量较好。 3、地下水 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年鉴》》（2018年）浅层和中深层地下水常规监测数据。地下水环境监测分析结果见表12。 表12 地下水环境监测分析结果 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 pH 7.52（无量纲） 6.5~8.5（无量纲） 0.347 0 总硬度 231mg/L 450mg/L 0.513 0 溶解性总固体 454mg/L 1000mg/L 0.454 0 氨氮 0.028mg/L 0.50mg/L 0.056 0 由上表可知，漯河市浅层和中深层地下水各项指标的年均浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。 声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，本项目所在区域应属2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境现状值见表13。 表13 区域声环境质量现状监测一览表 单位：dB（A） 监测点位 昼间 昼间标准值 达标情况 夜间 夜间标准值 达标情况 东厂界 50.4 60 达标 40.8 50 达标 南厂界 51.2 60 达标 41.5 50 达标 西厂界 50.9 60 达标 42.6 50 达标 北厂界 49.6 70 达标 40.3 50 达标 由表13可知，区域声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准要求，区域声环境质量较好。 生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目周边无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等环境敏感对象，总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能。本项目主要环境保护目标如下： 表14 主要环境保护目标 序号 保护目标 环境因素 保护级别 1 杜李村 N 170m 环境空气 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 2 八里村 S 390m 3 杜李村 N 170m 声环境 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级 4 颍河 N 3500m 地表水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准 主要控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准 pH COD（mg/L） 氨氮（mg/L） 总磷（mg/L） 6~9 20 1.0 0.2 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 pH 总硬度（mg/L） 溶解性总固体（mg/L） 耗氧量（mg/L） 氨氮 （mg/L） 6.5～8.5 450 1000 3.0 0.5 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 TSP 1小时 平均 24小时 平均 1小时 平均 24小时 平均 24小时平均 (µg/m3) 500 150 200 80 150 300 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 执行标准 项目 主要控制指标及标准限值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 昼间 夜间 2类 60dB(A) 50dB(A) 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4二级标准 COD≤150mg/L NH3-N≤25mg/L 污水处理厂进水水质标准 / COD≤500mg/L NH3-N≤40mg/L 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014） 表2 颗粒物≤20mg/m3 二氧化硫≤50mg/m3 氮氧化物≤200mg/m3 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据工程分析，现有废水总量指标能够满足要求，本次不新增废水总量指标。项目锅炉废气中主要污染物为烟尘、SO2和NOx，其中SO2和NOx属于总量控制类污染物。锅炉废气的污染物排放量分别为SO2：0.0240t/a，NOx：0.0562t/a，本次环评建议废气总量控制指标为：SO2：0.0240t/a，NOx：0.0562t/a。 因此，项目核定总量控制指标分别为SO20.001t/a，NOX0.0047t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 项目生产工艺流程及产污环节见图1： 图4 糖果生产工艺流程及产污环节示意图 主要生产工艺流程简介： 1、融糖：将白砂糖放入熬糖锅中进行化糖，待白糖全部化开； 2、过滤：为防止购入的白砂糖中含有其他杂质，增加过滤工艺，防止对购入原材料把关不严时，杂质含量多影响本项目产品质量； 3、调和：严格按照相关食品卫生标准，同时按照生产需要向化开的糖中加入香精和色素； 4、拉白：将调和完成的糖稀放入拉白机中进行拉白，主要作用为拉白和降低密度； 5、包皮：主要作用为增加增添糖果的色彩种类，产生较好的视觉效果。 6、成型：将熬制好的糖稀进入成型机内，待冷却后从模具里面脱落，夏天在分体式空调作用下冷却，冬天自然冷却； 7、筛选：对成型的糖果进行称重，不合格产品筛选后重新用于生产。 8、包装入库：脱模之后的产品进入包装线，进行内包，经过内包的产品装箱即为成品；进入成品库待销。 根据《糖果卫生标准》（ GB9678.1-2003），糖果生产所需的原辅材料必须符合相应生产标准，食品添加剂按《食品添加剂使用标准》（GB2760-2011）使用。 生产设备清洗方式为：湿毛巾蘸水擦拭两遍。 地面清洗方式为：地面清洗频次为每天一次，采用拖把拖洗相结合的方式。 职工消毒工序：职工上下班需进行洗手消毒。 注：经过以上分析可知，本次变更环评与原有环评批复的生产工艺保持一致，仅供热方式由电能供热，改为天然气蒸汽锅炉提供，电能供热不产生大气污染物，天然气燃烧过程会产生SO2、NOX及烟尘。 主要污染工序 1、施工期产污环节及污染物种类： 本项目已建成投产，因此本次不再分析施工期的影响。 2、项目变更后营运期产污环节及污染物种类 （一）废水 项目废水主要为设备及车间清洗废水、职工洗手消毒产生的废水、锅炉排污水和职工生活污水。 ①备清洗废水 项目需要清洗设备主要为熬糖锅、化糖锅和各种成型机。每天清洗一次，根据企业实际生产经验，设备清洗用水量为50L/d，15m3/a，排污系数按 0.9计，则设备清洗废水产生量约为 0.045m3/d、13.5m3/a。 ②地面脱洗废水 项目生产车间总面积为 3600m2，地面清洗频次为每天一次，项目生产车间地面清洗方式拖把拖洗，根据企业实际运行情况，地面拖洗用水量约为 0.5m3/d、150m3/a，排污系数按 0.9计，则地面拖洗废水产生量约为 0.45m3/d、135m3/a。 ③洗手消毒废水 项目劳动定员 30人，年工作 300天，工人上下班需要进行洗手消毒，根据企业实际运行清理，用水量约为每人5L/d计，则职工洗手消毒用水量为 0.15m3/d、45m3/a，排污系数按 0.8计，则生活污水产生量约为 0.12m3/d、36m3/a。 ④职工生活污水 项目劳动定员30人，年工作300天，职工不在厂区内食宿，用水量按每人 20L/d计，则全厂生活用水量为 0.6m3/d、180m3/a，排污系数按 0.8计，则生活污水产生量约为 0.48m3/d、144m3/a。 ⑤锅炉排污水 本项目锅炉运行过程中用水采用树脂过滤软化水，不产生废水，产生的废水为锅炉排污水，产生量分别为0.15m3/d（45m3/a），该部分水为清净下水，水质简单，用于生产车间地面拖洗用水。 项目用水平衡图见下图5。 图5 项目用水平衡图 项目废水排放情况一览表见表15。 表15 项目废水排放情况一览表 序号 污染源 用水量 (m3/d) 排水量 (m3/d) 污染物浓度(mg/L) 去向 COD BOD5 SS NH3-N 1 生活 0.6 0.48 300 200 200 30 市政管网 2 生产 洗手消毒 0.15 0.12 100 80 150 / 市政管网 设备清洗 0.05 0.045 850 600 550 30 地面拖洗 0.5 0.45 400 300 500 30 生产废水合计 / 0.615 374.39 279.02 435.37 24.14 3 锅炉排污水 0.65 0.15 / / / / 地面拖洗 4 1.95 1.245 358.5 291.8 426.8 26.6 / 由上表知，项目生活污水产生量为0.48m3/d、144m3/a，水质分别为COD300mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、氨氮 30mg/L；项目生产废水混合后产生量为0.615m3/d、184.5m3/a，混合废水水质为： COD374.39mg/L、BOD5279.02mg/L、SS435.37mg/L、氨氮 26.6mg/L。根据现场调查，项目产生的生活污水、生产废水经一座容积为10m3沉淀池处理，经市政管网排入漯河市沙北污水处理厂处理后达标外排，最终汇入颍河。 根据现场调查，实际生产过程中，项目产生的生活污水、生产废水经1座10m3沉淀池处理，未能按已批复环评要求建设一座处理能力为10m3一体化污水处理设施。为了考察沉淀池对项目废水的处理效果，企业委托河南叁点壹肆检测技术有限公司在2019年7月29日对厂区总排口污水排放情况进行监测，监测结果见下表。 表16 项目废水排放情况一览表 样品名称 检测结果 样品描述 化学需氧量（mg/L） 氨氮（mg/L） 总排口 1 108 16.5 无色无臭 2 112 18.3 无色无臭 3 105 17.2 无色无臭 上表表明，经过沉淀池处理后，厂区总排口排放的废水水质满足满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求后，可以经市政管网排入漯河市沙北污水处理厂处理后达标外排，最终汇入颍河。 （二）废气 本项目采用1台1t/h天然气蒸汽锅炉供热，天然气燃烧会产生废气，根据建设单位提供资料，锅炉每天工作8h，年工作300d，本项目天然气用量为200m3/d（25m3/h），年用量60000m3。本次环评要求项目锅炉燃烧机采用低氮燃烧器，燃烧废气污染物主要为烟尘、SO2和氮氧化物。废气烟气量及各污染物产生情况参照工业锅炉（热力生产和供应行业）产物系数见表16。 表16 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表—燃气工业锅炉 原料 污染物指标 单位 产污系数 天然气 工业废气量 标立方米/万立方米-原料 136259.17 二氧化硫 千克/万立方米-原料 0.02S① 氮氧化物 千克/万立方米-原料 18.71 注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。 ②本次环评要求，项目锅炉采用低氮燃烧器，低氮燃烧器效率约为50%，则项目氮氧化物产污系数为9.36。 天然气成份体积含量为：CH4：96.23%、CO2：0.47%、N2：0.967%、H2S：≤3.04mg/m3含硫份极少。天然气在完全燃烧条件下，几乎不产生烟尘和CO，烟气中的主要污染物为NO2和CO2，SO2产生量很小。另根据《环境保护实用数据手册》中统计数据，每燃烧1万m3天然气产生2.4kg颗粒物。本项目各废气产生量见表17。 表17 项目废气产生情况 工序 污染物名称 污染物产生量 产生量及浓度 锅炉房 工业废气量 340.65m3/h 817555m3/a / 颗粒物 0.006kg/h 0.0144t/a 18.3mg/m3 二氧化硫 0.01kg/h 0.0240t/a 29.4mg/m3 氮氧化物 0.0234kg/h 0.0562t/a 68.7mg/m3 项目锅炉房废气经收集后经1根12m高排气筒排放，其中烟尘、SO2、NOx的排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准要求（烟尘排放浓度限值20mg/m3、SO2排放浓度限值50mg/m3、NOx排放浓度限值200mg/m3）。另根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的规定，燃气锅炉排气筒高度应不低于8m，排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上，本项目200m范围内建筑物高度约为9m，因此本项目排气筒高度应不低于12m。 项目锅炉废气中主要污染物为烟尘、SO2和NOx，其中SO2和NOx属于总量控制类污染物。废气营运期产生的总量控制指标为：SO2：0.0240t/a，NOx：0.0562t/a。 （三）噪声 项目噪声源主要为成型机、包装机等设备产生的噪声，类比同类设备噪声，其设备声源值在 70~85dB（A）之间。 （四）固体废物 项目产生的固体废物主要为生活垃圾、过滤工序产生的废料和废包装材料。 ①生活垃圾 项目职工共 30人，不在厂区内食宿，生活垃圾按 0.2kg/人.d计算，产生量为 6kg/d、1.8t/a，生活垃圾在厂区内集中收集后，定期送至附近垃圾中转站，由环卫部门集中处理。变更后项目生活垃圾产生量不发生变化。 ②废包装材料 项目所使用的部分原料为袋装和桶装，根据项目实际运行情况，年产生的废包装材料为1.6t/a，主要为塑料袋和塑料桶，所有废包装材料经收集后外卖。 ③项目过滤工序会产生一定量的废料，根据建设单位提供的资料，废料产生量为0.001t/a，该部分废料收集后由环卫部门集中处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 (144m3/a) | COD | 300mg/L | 0.0432t/a | 150mg/L | 0.0216t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.0288t/a | 80mg/L | 0.0115t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.0043t/a | 25mg/L | 0.0036t/a |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.0288t/a | 120mg/L | 0.0173t/a |
|  | 生产废水 (184.5m3/a) | COD | 374.39mg/L | 0.0691t/a | 150mg/L | 0.0277t/a |
|  |  | BOD5 | 279.02mg/L | 0.0515t/a | 80mg/L | 0.0148t/a |
|  |  | NH3-N | 26.6mg/L | 0.0049t/a | 25mg/L | 0.0046t/a |
|  |  | SS | 435.37mg/L | 0.0803t/a | 200mg/L | 0.0369t/a |
| 大气污 染物 | 锅炉废气 | 废气量 | 817555m3/a | 817555m3/a |
|  |  | 烟尘 | 18.3mg/m3 | 0.0144t/a | 18.3mg/m3 | 0.0144t/a |
|  |  | SO2 | 29.4mg/m3 | 0.024t/a | 29.4mg/m3 | 0.024t/a |
|  |  | NOX | 68.7mg/m3 | 0.0562t/a | 68.7mg/m3 | 0.0562t/a |
| 噪 声 | 成型机、包装机等设备运行噪声，声源强度在70～85dB(A)之间。 | 昼≤60dB（A） |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.8t/a | 收集后由环卫部门集中处理 |
|  | 生产车间 | 过滤产生的废料 | 0.001t/a |  |
|  |  | 废包装材料 | 1.6t/a | 收集后外售 |
| 主要生态影响 项目主体工程已建成，不存在土地开挖现象，厂址周围无生态敏感点，项目建设对生态环境影响较小。 |

环境影响分析

变更后施工期环境影响简要分析： 本项目已建成投产，因此本次不再分析施工期的环境影响分析。 变更后营运期环境影响分析： 一、水环境影响分析 项目废水主要为生产废水及生活污水。 1、达标性分析 项目生活污水产生量为0.48m3/d、144m3/a，水质分别为COD300mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、氨氮 30mg/L；项目生产废水混合后产生量为0.615m3/d、184.5m3/a，混合废水水质为： COD374.39mg/L、BOD5279.02mg/L、SS435.37mg/L、氨氮 26.6mg/L。根据现场调查，项目产生的生活污水、生产废水经一座处理能力为10m3沉淀池处理后，经市政管网排入漯河市沙北污水处理厂处理后达标外排，最终汇入颍河。 根据现场调查，实际生产过程中，项目产生的生活污水、生产废水经1座10m3沉淀池处理，未能按已批复环评要求建设一座处理能力为10m3一体化污水处理设施。为了考察沉淀池对项目废水的处理效果，企业委托河南叁点壹肆检测技术有限公司在2019年7月29日对厂区总排口污水排放情况进行监测，监测结果表明，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市沙北污水处理厂进水要求。 2、废水进入沙北污水处理厂的可行性分析 根据以上分析可知，项目生活污水、生产废水经沉淀池处理后，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市沙北污水处理厂进水要求，经市政污水管网排入漯河市沙北污水处理厂再处理，达标后排入塔河，最终排入颍河。 据调查，本项目处于漯河市沙北污水处理厂收水范围内，漯河市沙北污水处理厂目前收水量为10万t/d左右，其全厂设计处理规模为12万t/d，剩余余量约为2万t/d，本项目建成后产生的废水量为1.095m3/d，该污水处理厂完全可以接纳本项目污水排放。因此，项目产生的废水经厂区沉淀池处理后，由市政污水管网排入漯河市沙北污水处理厂再处理，最终排入颍河，对周围地表水环境影响较小。 4、项目废水排放总量分析 由工程分析可知：本项目营运期生活污水及生产废水产生量为328.5m3/a，经1座沉淀池处理后由市政管网进入漯河市沙北污水处理厂处理达标排放，经漯河市沙北污水处理厂处理后，COD、氨氮排放量分别为0.0164t/a、0.0016t/a。根据查阅《漯河市纵享食品有限公司年产200吨糖果生产项目环境影响报告表》及其批复，原环评审批项目废水总量指标为COD：0.19t/a，氨氮：0.032t/a。项目变更后，排放的COD：0.0164t/a，氨氮：0.0016t/a，现有废水总量指标能够满足要求，因此，本次不新增废水总量指标。 综上，本项目废水均能达标排放，项目采取的污水处理措施可行，对周围地表水环境影响较小。 二、废气 2.1废气污染源及达标排放分析 根据工程分析，本项目产生的废气为天然气锅炉废气，环评要求项目锅炉房废气经收集后经1根12m高排气筒排放，其中烟尘、SO2、NOx的排放浓度分别为：18.3mg/m3、29.4mg/m3、68.7mg/m3，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准要求（烟尘排放浓度限值20mg/m3、SO2排放浓度限值50mg/m3、NOx排放浓度限值200mg/m3）。另根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的规定，燃气锅炉排气筒高度应不低于8m，排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上，本项目200m范围内建筑物高度约为9m，因此本项目排气筒高度应不低于12m。 综上分析，项目锅炉废气能够达标外排。 2.2评价等级及评价范围 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表18 评价工作等级依据 评价工作等级 评价工作分级依据 一级 Pmax≧10% 二级 1%≦Pmax<10% 三级 Pmax<1% （3）污染源参数 表19 有组织源参数调查清单 编号 名称 排气筒底部中心坐标 /m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/(kg/h) X Y 烟（粉）尘 SO2 NOx 1 锅炉废气 33.635469 113.999271 60 12 0.2 3.01 200 2400 正常 0.006 0.01 0.0234 本次预测相关参数及选项见下表： 表20 估算模式参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 257 最高环境温度/℃ 43.2 最低环境温度/℃ -16.0 是否考虑地形 考虑地形 □是 ☑否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ☑否 岸线距离/km / 岸线方向/° / SO2、NOx采用GB3095-2012中1小时平均取样时间的二级标准浓度限值；烟尘及粉尘（TSP）采用GB3095-2012中二级标准TSP日均三倍值。具体判定结果见表21。 表21 大气评价等级判定结果一览表 污染物 预测质量浓度（μg/m3） 占标率(Pi) 标准限值 （μg/m3） 单因子判定级别 最终判定级别 烟尘 有组织 1.1202 0.12% 900 三级 二级 SO2 有组织 1.867 0.37% 500 三级 NOX 有组织 4.36878 2.18% 200 二级 评价工作分级判据：1%≤Pmax<10%，判定评价等级为二级 由上表可以看出，各污染物排放最大占标率Pmax均小于10%，且NOX的Pmax＞1%，因此本工程确定大气环境影响评价等级为二级，不进行进一步预测与评价。 2.3 污染物排放量核算 本项目为二级评价，不再进行进一步预测与评价、不再计算大气环境防护距离。结合工程分析，本项目大气污染物年排放量见下表。 表22 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 1 锅炉房排气筒 颗粒物 18.3mg/m3 0.006kg/h 0.0144t/a 2 二氧化硫 29.4mg/m3 0.01kg/h 0.0240t/a 3 氮氧化物 68.7mg/m3 0.0234kg/h 0.0562t/a 2.4环境空气预测结论 项目运行时锅炉房排气筒颗粒物最大落地浓度为1.1202ug/m3，最大占标率为0.12%，二氧化硫最大落地浓度为1.867ug/m3，占标率0.37%，二氧化氮最大落地浓度为4.36878ug/m3，占标率2.18%，均未超过《环境空气质量标准》（GB3095- 2012）二级排放标准中各污染物限值的10%，对周围大气环境的影响可以接受。 综上所述，本项目涉及的大气污染物通过相关有效措施均可以达标排放，对周边大气环境影响较小。 三、噪声环境影响分析 项目主要噪声源为成型机、包装机等机械设备运行时产生的机械噪声，声源强度在70～85dB(A)之间。 为了减轻噪声对项目周围环境的污染影响，建议建设单位采取以下防治措施： 合理设计车间平面布局，将主要噪声源布置在车间中部； 为高噪声设备设置减震基础，进行柔性联接，以减小其振动影响； 注意维护机械设备的正常运转，防止设备异常运转造成噪声污染； 通过距离衰减与墙体隔声降低噪声对环境的影响。 经过以上措施处理后，各排放点噪声源强可下降10-20dB(A)左右，降噪效果明显。项目实行 1班 8小时制，晚上不生产，根据项目实际运行情况，项目采用上述预防措施后，项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间 60≦dB（A）），在实际运行过程中未发生噪声扰民现象。 因此，项目生产过程中产生的噪声经过治理后，对周围声环境影响较小。 四、固体废弃物环境影响分析 项目产生的固体废物主要为生活垃圾、废包装材料、过滤过程中产生的废料。其中生活垃圾在厂区内集中收集后，定期送至附近垃圾中转站，由环卫部门集中处理，实现零排放。变更后项目固体产生及处置情况不发生变化。 ①生活垃圾 项目职工共 30人，不在厂区内食宿，生活垃圾按 0.2kg/人.d计算，产生量为 6kg/d、1.8t/a，生活垃圾在厂区内集中收集后，定期送至附近垃圾中转站，由环卫部门集中处理。 ②废包装材料 项目所使用的部分原料为袋装和桶装，根据项目原料使用量核算，年产生的废包装材料为1.6t/a，主要为塑料袋和塑料桶，所有废包装材料经收集后外卖。 ③项目过滤工序会产生一定量的废料，根据建设单位提供的资料，废料产生量为0.001t/a，该部分废料收集后由环卫部门集中处理。 根据项目实际运行情况，项目固体废物处置方式合理可行，采取以上处理方式后，固体废物对周围环境影响较小。 五、三本帐统计 三本帐统计见表23。 表23 项目新老污染物“三本帐”统计 类别 污染物 现有工程（在建） 重新报批工程 总体工程 排放量 产生量 自身 削减量 排放量 以新带老削减量 预测排放总量 排放削减量 废气 锅炉废气 废气量 (m3/a) 0 817555 0 817555 0 817555 +817555 SO2(t/a) 0 0.0240 0 0.0240 0 0.0240 +0.0240 NOx(t/a) 0 0.0562 0 0.0562 0 0.0562 +0.0562 颗粒物(t/a) 0 0.0144 0 0.0144 0 0.0144 +0.0144 废水 废水量(t/a) 1270.8 328.5 0 328.5 942.3 328.5 -942.3 COD(t/a) 0.19 0.1123 0.063 0.0493 0.1407 0.0493 -0.1407 氨氮(t/a) 0.032 0.0092 0.001 0.0082 0.0238 0.0082 -0.0238 六、环保投资 项目生产过程的废水、固废和噪声经采取相应防治措施后，对环境的影响很小。变更后，项目根据实际情况调整了合理有效的污染防治措施措施，项目总投资 300万元，其中环保投资8.5万元，环保投资占总投资的2.83%。本项目环保投资一览表见表24，环保验收一览表见表25。 表24 环保投资一览表 序号 污染因子 环保措施 投资 （万元） 1 生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N 1座10m3的沉淀池 2 生产废水 COD、BOD5、SS、NH3-N 2 锅炉废气 SO2、NOX、颗粒物 配套低氮燃烧器、锅炉废气经收集后由1根不低于12m的排气筒排放 3 3 噪声 设备运行噪声 室内安装、基础减震、风机安装消声器 1.5 4 固废 生活垃圾 集中收集、定期清运至垃圾中转站 2 过滤工序产生的废料 废包装材料 集中收集定期外售 合计 8.5 表25 项目环保“三同时”验收一览表 序号 污染因子 环保措施 验收标准 1 生活 污水 COD、BOD5、SS、NH3-N 1座10m3的沉淀池 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级 2 生产 废水 COD、BOD5、SS、NH3-N 3 锅炉 废气 SO2、NOX、颗粒物 配套低氮燃烧器、锅炉废气经收集后由1根不低于12m的排气筒排放 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准要求 4 噪声 设备运行噪声 室内安装、基础减震、安装消声器 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 5 固废 生活垃圾 收集后由环卫部门处理 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 过滤产生的废料 废包装材料 一般固废暂存外售

建设项目拟采取的防治措施及预期防治效果

| 类型 内容 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 生活污水 | SS BOD5、COD、NH3-N | 1座10m3的沉淀池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级 |
|  | 生产废水 | SS BOD5、COD、NH3-N |  |  |
| 大气污 染物 | 锅炉 废气 | SO2、NOX、颗粒物 | 配套低氮燃烧器、锅炉废气经收集后由1根不低于12m的排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271 -2014）表2标准要求 |
| 固体 废物 | 生活 | 生活垃圾 | 分类收集，定期清运至附近垃圾中转站，再由环卫部门统一处理 | 零排放 |
|  | 生产 | 过滤工序产生的废料 |  |  |
|  |  | 废包装材料 | 收集后外售 |  |
| 噪 声 | 项目设备产生的噪声经采取减振措施，再经距离衰减。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 |
| 主要生态影响及保护措施 本项目已建成投产，不涉及新增用地、土石方开挖等问题，因此，对自然生态环境无影响。 |

结论与建议

一、评价结论 漯河市纵享食品有限公司年产200吨糖果生产项目建设于2015年6月，2015年9月投产运行，投产运行时项目供能设备由电能供热改由锅炉供热，也根据实际生产情况调整了设备型号及类型，即项目发生了重大变更，需重新报批环评文件。漯河市纵享食品有限公司年产200吨糖果生产项目重新报批，总投资300万元，总占地面积6667m2，总建筑面积为6600m2。项目环保投资为8.5万元，占项目总投资的2.83%。 1、产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励和淘汰类、限制类项目，为允许类项目。本项目已取得漯河市郾城区发展和改革委员会备案（豫漯郾城制造［2015］06424），变更重现报批后项目产品及生产工艺与已审批环评文件批复的一致，因此变更后项目建设符合国家产业政策要求。项目建设符合国家产业政策。 2、项目产污及环境影响分析 （1）废水 项目废水主要为生产废水及生活污水。 项目生活污水、生产废水经一座沉淀池处理后，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市沙北污水处理厂进水要求，经市政污水管网排入漯河市沙北污水处理厂再处理，达标后排入塔河，最终排入颍河。根据工程分析，现有废水总量指标能够满足要求，因此，本次不新增废水总量指标。本项目废水均能达标排放，对周围地表水环境影响较小。 （2）废气 根据工程分析，本项目产生的废气为天然气锅炉废气，环评要求项目锅炉房废气经收集后经1根12m高排气筒排放，其中烟尘、SO2、NOx的排放浓度分别为：18.3mg/m3、29.4mg/m3、68.7mg/m3，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准要求（烟尘排放浓度限值20mg/m3、SO2排放浓度限值50mg/m3、NOx排放浓度限值200mg/m3）。另根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的规定，燃气锅炉排气筒高度应不低于8m，排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上，本项目200m范围内建筑物高度约为9m，因此本项目排气筒高度应不低于12m。 综上分析，项目锅炉废气能够达标外排。 （3）噪声 项目主要噪声源为成型机、包装机等机械设备运行时产生的机械噪声，声源强度在70～85dB(A)之间。根据企业实际运行情况，经采取室内安装、基础减震、安装消声器及一定距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，实际运行过程中未发生扰民现象。 在落实有效的降噪措施后，本项目厂界噪声值对周围声环境影响较小。 （4）固体废物 项目建成投入使用后，只要严格按照相关规定对项目产生的固体废物进行合理处置，不会对环境产生不利影响。 3、环保投资 项目生产过程的废水、固废和噪声经采取相应防治措施后，对环境的影响很小。环保投资共计8.5万元，占项目总投资的2.83%。 4、总量控制指标 根据查阅《漯河市纵享食品有限公司年产200吨糖果生产项目环境影响报告表》及其批复，原环评审批项目废水总量指标为COD：0.19t/a，氨氮：0.032t/a。项目变更后，排放的COD：0.0164t/a，氨氮：0.0016t/a，现有废水总量指标能够满足要求，本次不新增废水总量指标。 项目锅炉废气中主要污染物为烟尘、SO2和NOx，其中SO2和NOx属于总量控制类污染物。锅炉废气的污染物排放量分别为SO2：0.0240t/a，NOx：0.0562t/a，本次环评建议废气总量控制指标为：SO2：0.0240t/a，NOx：0.0562t/a。 综上，本次项目总量控制指标为：SO2：0.0240t/a，NOx：0.0562t/a。 5、总结论 综上所述，在采取相应的治理措施后，本项目重新报批生产过程中产生的各种污染因素可达到相关环境标准和环保法规的要求，对周围水环境、大气环境、声环境的影响较小。在本项目实施过程中，必须严格落实本评价提出的各项污染防治措施和相关管理规定。严格执行“三同时”制度，确保环保设施正常运转，杜绝事故发生。在此前提下，从环境保护角度考虑，项目建设是可行的。 二、建议和要求 在项目建设和运行后，需注意以下几方面的工作： 1、严格执行环保“三同时”制度，评价中提出的各项污染防治设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 2、企业应加强各类环保设施管理与维护，确保其正常运行，并严格控制工艺操作参数。 3、建立完善安全操作规章制度，重视员工的职业劳动健康环境。

# Text boxes

消毒用水

0.15

0.12

损耗0.03

市政污水管网

0.6

噪声

配料

固废

拉白

调和

过滤

原料

融糖

噪声

成型

包皮

入库

包装

筛选

噪声

配料

固废

拉白

调和

过滤

原料

融糖

噪声

成型

包皮

入库

包装

筛选

锅炉用水

0.48

新鲜水

1.8

损耗0.12

0.615

沉淀池

地面冲洗

0.35

0.45

损耗0.05

设备冲洗

0.05

0.045

损耗0.005

损耗0.5

1

生活用水

0.15

0.65

锅炉

天然气

废气