# 环境影响分析

本项目不新增占地面积和建筑面积，仅对储罐的储存原料进行调整，不新增储罐，施工期影响较小。本项目仅对营运期环境影响分析： 1.水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目生产过程不涉水、职工生活依托厂区旱厕堆肥处理，无生活污水产生。本项目运营过程中无废水排放，不会对周围地表水环境及地下水环境造成影响。 （2）地下水环境影响分析 漯河市郾城区地下水主要以浅层地下水为主，主要靠降水渗透补充。本项目无生产废水，职工生活依托厂区旱厕堆肥处理，无生活污水产生。本项目运营期可能造成地下水污染的因素主要为化学品泄露至地面引发的地下水污染，按《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）要求，本次环评要求储罐区和装卸区设置为重点防渗区、散装桶暂存区设置为一般防渗区。重点防渗区采取“混凝土+HPDE”防渗结构，渗透系数不低于10-10cm/s，一般防渗区渗透系数不低于10-7cm/s。 综上所述，本项目通过加强防渗措施与危化品安全管理，不会对区域地下水环境造成污染，对地下水的影响较小。 2.噪声环境影响分析 项目噪声源主要出入厂区车辆噪声、物料泵等设备运转时产生的噪声，源强为80~90dB（A），为防止噪声对周围环境的影响，可采取对高噪声设备安装减振垫、泵类设备设置在水中或化学品原料中等措施，厂区设置限速、禁鸣标志。经采取相应措施治理后，噪声源强明显减弱，噪声源强可降至70~75dB（A）。采用点声源预测模式和噪声叠加模式对设备噪声进行预测。 （1）点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r—关心点距噪声源距离，m； r0—距噪声源距离，r0取1m； （2）噪声源叠加公式 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 根据项目噪声源的分布，混合点声源噪声源强为73dB（A），则预测结果见表18。 表18 项目厂界噪声预测结果统计分析一览表 单位：dB（A） 点位 距声源距离（m） 对厂界贡献值 预测值 标准值 西厂界 10 53 53 昼间：60 东厂界 30 43.5 43.5 南厂界 30 43.5 43.5 北厂界 30 43.5 43.5 由表18可知，项目营运期高噪声设备经采取基础减振、厂房隔声措施后，再经距离衰减，经预测项目四厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，本项目建成后对周围声环境影响较小。 3.大气环境影响分析 本项目废气污染物主要是甲醇储罐、醇基燃料油储罐存储分装过程项目产生的甲醇、非甲烷总烃废气以及车用尿素储罐存储分装过程中分解产生的氨，以无组织形式排放至周围大气中。 3.1无组织废气源强 根据工程分析数据可知，本项目甲醇废气排放量为0.027kg/h、66.42kg/a，氨排放量为5kg/a，排放速率为0.002kg/h，以无组织形式排放。 3.2评价等级及评价范围 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分： 表19 评价工作等级依据 评价工作等级 评价工作分级依据 一级 Pmax≧10% 二级 1%≦Pmax<10% 三级 Pmax<1% （3）污染源参数 表20 面源参数调查清单 污染源名称 坐标 海拔高度/m 矩形面源 污染物 排放 速率 单位 X Y 长度 宽度 有效高度 罐区储存、分装 113.973572 33.710935 65 40 15 5 甲醇 0.0247 kg/h 非甲烷总烃 0.0275 氨 0.002 本次预测相关参数及选项见下表： 表21 估算模式参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数 265万 最高环境温度/℃ 43.2 最低环境温度/℃ -16 是否考虑地形 考虑地形 □是 ☑否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ☑否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 甲醇、氨环境空气质量标准执行《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附表D 标准：甲醇1h平均：3.0mg/m3，氨1h平均：0.2mg/m3。 （4）评价工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax预测结果如下： 表22 污染物最大地面浓度和占标率Pmax计算结果表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) 罐区储存、分装 甲醇 3000.0 70.79 2.36 非甲烷总烃（含甲醇） 2000.0 78.84 3.94 氨 200.0 5.07 2.54 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为无组织排放的甲醇、非甲烷总烃、氨，Pmax值分别为2.36%、3.94%、2.54%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。根据导则要求，二级评价不进行下一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 3.3项目无组织排放废气环境影响分析 根据大气环境导则，评价采用导则中估算模式计算分析项目无组织排放废气对周边环境的影响。预测结果见下表。 表23 无组织排放废气预测情况一览表 序号 算法 距离 (m) 甲醇 非甲烷总烃 氨 浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 浓度 （mg/m3） 占标率（%） 1 简单地形 10 0.05467 1.82 0.06089 3.04 0.00435 2.18 2 简单地形 21 0.07079 2.36 0.07884 3.94 0.00507 2.54 3 简单地形 100 0.03844 1.28 0.04281 2.14 0.00063 0.32 4 简单地形 200 0.02540 0.85 0.02829 1.41 0.00024 0.12 5 简单地形 300 0.01930 0.64 0.02150 1.07 0.00014 0.07 6 简单地形 400 0.01512 0.50 0.01684 0.84 0.00009 0.05 7 简单地形 500 0.01226 0.41 0.01365 0.68 0.00007 0.03 8 简单地形 600 0.01027 0.34 0.01144 0.57 0.00005 0.03 9 简单地形 700 0.00969 0.32 0.01080 0.54 0.00004 0.02 10 简单地形 800 0.00917 0.31 0.01022 0.51 0.00004 0.02 11 简单地形 900 0.00869 0.29 0.00968 0.48 0.00003 0.01 12 简单地形 1000 0.00825 0.28 0.00919 0.46 0.00003 0.01 13 简单地形 1500 0.00650 0.22 0.00724 0.36 0.00002 0.01 14 简单地形 2000 0.00529 0.18 0.00589 0.29 0.00001 0.00 15 简单地形 2500 0.00444 0.15 0.00494 0.25 0.00001 0.00 根据表23可知，评价范围内项目排放废气中污染物最大落地距离为本项目下风向21m，甲醇、非甲烷总烃、氨废气污染物最大落地浓度分别为0.07079mg/m3、0.07884mg/m3、0.00507mg/m3，甲醇、氨最大落地浓度占标率分别为2.36%、3.94%、2.54%。 通过估算模式预测可知，距离厂界的甲醇、非甲烷总烃排放浓度约为0.05467 mg/m3、0.06089mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求（甲醇：12.0mg/m3；非甲烷总烃：4.0mg/m3），同时也能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中工业企业边界排放浓度要求（甲醇：1.0mg/m3；非甲烷总烃：2.0mg/m3）；无组织排放生产单元最近的厂界的氨排放浓度约为0.00435mg/m3，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值（氨：1.5 mg/m3）排放要求。 本项目大气污染物年放量核算分别见下表24所示： 表24 本项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（kg/a） 1 甲醇 59.3 2 非甲烷总烃（含甲醇） 65.9 3 NH3 5 3.4项目废气对周边环境敏感点的影响分析 根据现场勘查可知，项目建设罐区西侧115m处为居民住户，西侧150m处为商桥镇人民政府，罐区东南110m处为商桥镇卫生院。根据表23的预测的结果可知，项目罐区西侧115m居民住户处甲醇、非甲烷总烃、氨浓度分别为0.03843mg/m3、0.04281mg/m3、0.00046mg/m3，西侧150m商桥镇人民政府处甲醇、非甲烷总烃、氨总烃浓度分别为0.02946mg/m3、0.03282 mg/m3、0.00036mg/m3，西南侧110m商桥镇卫生院处甲醇、氨浓度分别为0.03843mg/m3、0.04281mg/m3、0.00046mg/m3，甲醇、氨浓度能够满足《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附表D（甲醇 1h平均：3.0mg/m3；氨 1h平均：0.2 mg/m3）的标准要求，非甲烷总烃浓度能够满足大气污染物综合排放标准详解2.0 mg/m3标准要求。 综上可知，项目无组织排放的废气对项目周边敏感点产生的影响较小。 3.5大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）及表23所示，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物甲醇、非甲烷总烃、氨短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值（甲醇：3000μg/m3，非甲烷总烃：2000μg/m3；氨：200μg/m3），不需要向外设置一定范围的大气环境防护区域，本项目大气环境防护距离为0。 3.6卫生防护距离 为保护人群健康，对有无组织排放有害物质的企业应当设置卫生防护距离。本次评价计算建设项目无组织排放的甲醇、氨确定卫生防护距离。 根据GB／T13201－91《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》计算卫生防护距离，预测模式如下： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L－工业企业所需卫生防护距离，m； r－有害气体无组织排放源所在的生产单元的等效半径，m； A、B、C、D－卫生防护距离计算系数； Qc－工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目依据无组织排放的非甲烷总烃计算卫生防护距离，具体计算项目参数及结果见表25。 表25 卫生防护距离参数一览表 无组织排放源 污染因子 卫生防护距离计算系数 排放量 （kg/h） 卫生防护距离计算结果（m） 提级后卫生防护距离取值（m） A B C D 罐区储存、分装 甲醇 350 0.021 1.85 0.84 0.0247 0.353 50 非甲烷总烃 0.0275 0.650 50 氨 0.002 0.445 50 由表25可以看出，本项目甲醇的卫生防护距离计算值为0.353m、非甲烷总烃的卫生防护距离计算值为0.650m，氨的卫生防护距离计算值为0.445m。参考《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（G/T13201-91）中的有关规定，两种或两种以上污染物单独计算并确定的防护距离相同，则应该提高一级，本项目需设置100m卫生防护距离；项目周边100m范围内无环境敏感点，不会对周围环境敏感点造成影响。 综上可知，项目运营过程中产生的各项废气均得到有效的处理，对周围大气环境影响较小。 4.固体废物环境影响分析 项目运营过程中产生的固废主要为职工生活垃圾，生活垃圾产生量为0.68/a，经收集后交由环卫部门处置，不对外排放。项目运营期产生的得到合理处置，不会对周围环境产生明显影响。 5.污染源监测计划 本项目评价等级为二级，根据（HJ2.2-2018）要求二级评价按《排污单位自行监测技术指导 总则》（HJ819-2017）要求，本次改扩建完成后需执行进行生产运行阶段的污染源监测。根据（HJ819-2017）及本项目排污特征，影响范围和影响程度，确定本项目完成后，全厂运营期污染源监测计划见下表。 表26 本项目运营期污染源监测计划 项目 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 监测机构 废气 无组织废气 厂界下风向监测点 甲醇、非甲烷总烃 每年监测一次，非正常生产情况发生时，随时进行必要的检测。 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中其他行业标准中工业企业边界排放建议值 委托有资质的监测机构 氨 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值 厂区内 非甲烷总烃 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内标准限值 噪声 四周厂界外1m Leq(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 生产运营过程 统计种类、产生量、处理方向及方式 每年或半年统计一次 / / 6.环境风险分析 6.1评价依据 6.1.1风险调查 对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018) 附录B，本项目涉及的风险物质主要为甲醇。本项目涉及到的化学品最大储存能力及临界量判定见表27。 表27 本公司涉及到的化学品重大危险源判定 序号 产品名称 最大储存量q（t） 临界量Q（t） q/Q 是否构成重大危险源 1 甲醇 28.4 10 2.84 是 2 醇基燃料油 28.4 10 2.84 是 3 合计 5.68 是 单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源： q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn ≥1………(1) 式中： q1，q2，…，qn—每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）； Q1，Q2，…，Qn —与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。 经计算，1＜Q＜10。根据行业及生产工艺属于M4，危险物质及工艺系统危险性P分级，应属于P4。 依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分的环境风险受体的敏感性，本项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，属于E1环境高度敏感区。 6.1.2风险评价等级等级的确定 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，确定本项目环境风险潜势，为Ⅲ类。 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）中评价工作等级划分见下表28。 表28 环境风险评价工作级别 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析◎ ◎是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A. 本项目环境风险潜势为Ⅲ，评价工作等级为二级。 6.1.3项目涉及环境风险物料的理化性质 项目涉及环境风险物料储存情况及理化性质见表29。 表29 甲醇的理化性质及危险特性 标识 中文名：甲醇 危险货物编号：81013 英文名：Hydrochloric acid；Chlorohydric acid UN编号：1789 分子式：CH3OH 分子量：36.46 CAS号：7647-01-0 理化性质 外观与性状 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 熔点（℃） -114.8 相对密度(水=1) 0.79 相对密度(空气=1) 1.1 沸点（℃） 108.6 饱和蒸气压（kPa） 30.66/21℃ 溶解性 与水混溶，溶于碱液。 毒性及健康危害 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收。 毒性 LD50：900mg/kg(兔经口)； LC50：3124ppm，1小时(大鼠吸入) 健康危害 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 急救方法 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 燃烧爆炸危险性 燃烧性 不燃 燃烧分解物 氯化氢。 闪点(℃) / 爆炸上限（v%） / 引燃温度(℃) / 爆炸下限（v%） / 危险特性 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。 建规火险分级 戊 稳定性 稳定 聚合危害 不聚合 禁忌物 碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。 储运条件 与泄漏处理 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。 泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 灭火方法 用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 6.1.4风险评价范围 本项目环境风险评价等级为二级，确定本项目环境风险评价大气评价范围为项目所在地5km范围。 6.2评价依据 6.2.1项目生产设施及生产过程中潜在风险分析 项目存储销售的化学品为甲醇、醇基燃料油和车用尿素，涉及的危险化学品为甲醇。根据表29甲醇的理化性质及毒理性质分析可知。项目营运过程中存在的危险性主要为：火灾爆炸风险、泄露中毒风险等。具体表现在以下几个方面： ①操作人员责任心不强，劳动纪律松散，开错进料阀门，满罐时还向储罐进料，造成储罐过量充装至溢出，容易引起事故，储罐液位计损坏失效或泵发生故障，也往往会造成储罐过量充装至溢出。 ②储罐焊缝焊接强度不够，材质不符合设计要求，长期使用被腐蚀老化等原因，造成储罐破裂。设备管道的泄漏导致火灾爆炸、中毒、腐蚀灼伤等事故。 ③安全阀、呼吸阀被凝结、锈死，罐体有可能受到强烈的憋压而破裂，造成物料泄露并有可能发生爆炸、中毒事故。 ④在装卸过程中，操作人员串岗或脱离操作岗位，可能造成溢料，导致事故发生。 ⑤消防通道不畅、缺少必要的消防设施，将无法扑灭火灾。 一旦由于上述原因发生甲醇、醇基燃料油的泄漏，极易发生人员中毒事故，再遇明火及静电打火等情况，同时会引发火灾、爆炸，威胁厂区工作人员生命健康的同时也会造成环境污染。 6.2.2事故类比调查 根据相关资料统计，此类项目风险事故大致分为四种类型：火灾、化学爆炸、中毒窒息和人身伤亡。前三类生产事故中，违章操作占29.6%，设备损坏、缺陷故障占14.9%。在生产事故中，有39.9%的事故发生在检修期间。因此，必须从生产和管理各方面采取综合措施预防事故的发生。 国内同类生产装置典型事故案例汇总见表30。 表30 国内同类生产装置典型事故案例汇总表 时间 企业 事故原因 危害情况 2007.7.19 辽源市宏鹏环保燃料厂 工人往罐内卸物料过程中，违章操作而导致发生爆炸 扑救及时，造成空气污染，未造成人员伤亡 2007.10.1 肇庆市鼎湖区沙浦镇的鑫华泰燃料处理厂 空油罐顶部进行电焊作业 2人死亡，烧伤1人，造成空气污染 2007.6.2 井冈山畜牧药业有限公司吉安市高新区 十罐甲醇的生产车间起火，甲醇罐爆炸 方圆几十公里被重度污染 2005.12.27 京沈高速公路葫芦岛段 甲醇货车爆炸 烧坏路面36平方，草坪35平方，路政损失非常严重 2005.10.12 山东微山县新河街 甲醇罐车爆炸 造成4人死亡 2007.7.10 陕西省榆林市南郊 甲醇罐车爆炸 2人死亡，约30吨甲醇燃烧，造成空气污染 6.2.3源项分析 根据有关资料记载，同类生产项目管线、阀门、储罐等发生重大爆炸、爆裂事故的概率为10-4及以下、管线、阀门、储罐等严重泄露事故的概率为10-3，管线、储罐、反应器等破裂泄露事故的概率为10-2，管道、泵、阀门、槽车等损坏小型泄露事故的频率为10-1，可见泄露事故发生的概率最大，最容易发生。 同时根据统计资料显示，同类项目事故发生概率统计详见表31。 表31 同类事故原因频率表 序号 事故原因 事故比率（%） 1 阀门管线泄露 35.1 2 泵、设备故障 18.2 3 操作失误 15.6 4 仪表、电器失灵 12.4 5 突沸、反应失控 10.4 6 雷击、自然灾害 8.2 根据风险识别及事故类比调查结果，确定本项目的最大可信事故为：储罐泄露事故。 6.3环境风险评价与分析 企业设有2个卧式钢制储罐用于存储甲醇、醇基燃料油。本次评价确定的风险事故为项目存储化学品泄露事故，泄漏孔径为20mm。事故发生后安全报警，在10min内泄漏得到控制，残留在围堰内的化学品蒸发和挥发成气体向周围环境扩散，造成环境污染隐患。在蒸发同时，残留在围堰内的化学品液体通过导流泵等方式全部转移至事故池中所需时间约为20min。 （1）化学品泄漏量计算 本项目甲醇、醇基燃料油均在常温常压的条件下储存的，按上述假定典型事故，应用“建设项目环境风险评价技术导则”中规定的计算公式，即 式中： QL——液体泄漏速度，kg/s； Cd——液体泄漏系数；取Cd=0.62 A——裂口面积，m2；0.00065m2 P——容器内介质压力，Pa；取102105Pa P0——环境压力，Pa；取101325Pa ρ——泄露液体密度，kg/m3；甲醇取791.8kg/m3 g——重力加速度，9.81m/s； h——裂口之上液位高度，m；h=3m 经计算，泄漏事故的源强见下表。 表32 项目化学品泄漏事故源强一览表 发生事故装置 泄漏口径（mm） 释放速率（kg/s） 持续泄漏时间（min） 储罐个数（个） 最大泄漏量（t） 甲醇储罐 20 1.81 10 1 1.08 醇基燃料油储罐 20 1.81 10 1 1.08 泄漏状况由事故类比调查和项目事故防范设计措施以及厂方的应急能力设定，通常发生化学品罐泄漏事故后通过报警、堵漏、喷淋等措施，约10min后可控制泄漏，并将泄漏物处理完毕。 （2）泄漏后挥发量计算 项目存储的甲醇从罐体泄漏出来后，不可能马上全部挥发，绝大部分溅落在围堰内，靠液体本身的热量和环境供给的热量来蒸发，同时在风的作用下进行分子转移。项目所存储的化学品均是在常温、常压条件下贮存的，发生泄漏时，因物料温度与环境温度基本相同，因此通常不会发生闪蒸和热量蒸发，泄漏后在其周围形成液池，而挥发主要原因是液池表面气流运动使液体蒸发，由于泄漏发生后液体流落到混凝土地坪上液面不断扩大，同时不断挥发并扩散转入大气，造成大气污染。因此，假设事故液体泄漏物扩散到大气中的数量可根据其常温下的饱和蒸汽压和Kundsen公式计算： 式中， P0—饱和蒸汽压(20℃，kPa)； Mi—分子量；R为气体常数，8.314J/mol·K； T—绝对温度（以年平均温度287.9K计）； α、β—系数，纯物质蒸发，其值均为1.0； Q—蒸发通量(g/m2·s)。 具体源强计算结果列于表33。 表33 项目化学品泄漏最大可信事故污染物源强及工作场所职业卫生标准 假设事故类型 泄漏物质 泄漏源强（kg/s） 泄漏时间（min） 职业卫生标准（mg/m3） 甲醇罐泄露 甲醇 1.81 10 50 醇基燃料油储罐泄露 甲醇 1.81 10 50 （3）项目化学品储罐泄露污染物排放对环境影响预测 经查阅《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ-2002）可知，该标准对甲醇短时间接触容许浓度有限制要求，没有对乙醇做出界定，本次风险预测仅对甲醇、醇基燃料油泄露事故进行非正常排放模式预测。 假设甲醇、醇基燃料油储罐泄漏物排放时将造成大气环境污染，使用大气扩散模型计算这种假设事故排放造成下风向污染物浓度分布和超标距离。评价标准按国家职业卫生标准《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ-2002）中短时间接触容许浓度（甲醇：50mg/m3）。使用非正常排放模式。分别计算所需的气象条件考虑最不利条件(静小风条件，u≤0.5m/s))。非正常排放模式： 式中：t为扩散时间；T为非正常排放时间。 当发生化学品储罐泄漏物排放时，其在短时事故排放状况下对环境空气质量的影响预测情况见表34。 表34 甲醇储罐废气事故排放对环境空气影响贡献值预测结果(静小风) 稳定度 B C D E 最大落地浓度(mg/m3) 38.36 41.65 47.77 15.24 出现距离（m） 121 165 225 823 超环境质量标准范围（m） -- -- -- -- 预测结果表明，本项目甲醇废气事故性直接排放，其对环境空气中贡献最大落地点浓度均低于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）相应评价标准要求，且远远低于国家职业卫生标准《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ-2002中短时间接触容许浓度的要求。本项目储罐区西侧115m处为居民住户、储罐区西侧150m处为商桥镇人民政府，储罐区西南侧110m处为商桥镇卫生院，根据预测结果可知，在B类稳定度的情况下，甲醇发生泄露后，最大落地浓度出现在以上敏感点中的居民住户和商桥镇卫生院附近，会对居民住户及卫生院职工及病人产生一定的影响，但仍能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）相应标准要求，不会产生较大危害危害，而且对环境空气质量的影响也较小。 综上分析，本项目储罐区地面需要做到防腐蚀、防渗；储罐区设置有围堰，并建设有事故池，位置设计合理，有足够的缓冲容量，发生事故时泄露的废水进入事故池；所储存的甲醇、属于危险化学品，不属于重大危险源，企业在采取必要的风险防范措施下，符合环境风险防范要求，环境风险在可接受范围内。 6.4环境风险防范措施 根据项目存储销售化学品的理化性质分析及风险分析结果，评价要求企业采取以下措施以避免火灾、爆炸、泄露等事故的发生。 （1）储罐区地面应做到防腐蚀、防渗的要求； （2）项目储罐区已建设围堰，长43.5米、宽14米、高1.2米，体积为730.8m3，本项目化学品单次最大存储量为400m3，因此项目围堰池容体积不小于项目化学品最大泄漏量体积，以满足发生事故时泄露化学品的暂存； （3）项目应建设事故池（兼做消防废水收集池），事故池池容不得低于100m3，事故池位置应设置合理，以做到事故发生时能及时发挥救援应急作用。 （4）企业应设专人监视、巡查储罐区，同时设立预警措施； （5）企业应按要求制定化学品泄漏紧急处置措施和应急响应方案； （6）项目应在储罐区设置可燃气体报警器5个（每两个储罐设1个报警器），分装区设可燃气体报警器1个，以便在事故初期及时采取安全措施，防止爆炸、中毒等事故的发生。并配备个人防护用具（如防毒面具、防护服、防护手套等），便于发生事故时及时采取措施。 （7）当发生泄漏事件时，应急救援员工佩带全面罩防酸呼吸器、B级全身式连体防化服、防化手套、防化靴等开展相关救援工作。如果物料发生泄漏较大，现场废气浓度较浓时，使用最近的消防栓，连接消防水带，消防喷雾枪头，用消防水稀释废气，及时拨打119与120，并通知安监部门。 6.4事故状态下人员紧急疏散与撤离的注意事项 （1）迅速判断事故当时风向，可利用风向标、旗帜等辨明风向，向上风向撤离； （2）做好防护再撤离，染毒区人员撤离前应戴好合适的防毒器具，同时穿好工作服，尽可能少的将皮肤暴露在毒气中； （3）听从指挥。染毒区人员在撤离时，一定不要慌张，要听从指挥指令和现场治安队的安排，按指定路线，向指定的集结点撤离； （4）防止继发伤害。尽可能向侧、逆风向转移，并避免横穿毒源中心区域或危险地带。 6.5应急预案内容与要求 应急预案一览表见表35。 表35 应急预案一览表 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标为装置区、储存库、环境保护目标 2 应急组织机构、人员 厂内设置风险（安全）机构，负责定期检查全厂安全工作，机构人员设置不低于3人，并配备专人负责化学品库的管理 3 预案分级响应条件 化学品贮存区发生重大火灾、泄漏等可能导致大量化学品外泄事故发生，应急预案级别为II级；当发生事故时，现场人员有权向风险安全机构取得联系，或直接请求当地公安交警、环境保护或城市应急联动中心的支持 4 应急救援保障 主要生产装置区设置固定电话，事故发生及时与当地环保、卫生部门取得联系，对重点人员配套防护用具和用品，对事故排放进行预防和清理 5 报警、通讯联络方式 设定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 6 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 配备专业环保人员1人，负责日常巡逻和动态管理，及时发现和处理事故发生，防止事故排放；对可能出现事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急检测、防护措施，消除泄漏措施及器材 对事故后现场、邻近区域、控制区域进行检测，控制和清除污染，配备应急专用药品、防护工具和现场处理工具，提供事故发生现场的紧急处理、现场处理工具、受伤人员救助 8 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 安全机构应设定应急撤离组织计划及救护、医疗救护与公众健康等 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 制定应急救援关闭程序，对输送管道实行自动和手动双阀控制，防止意外发生；事故后对现场进行清除、通风处理等恢复措施；并作好善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排主要岗位人员进行安全教育培训与演练 11 公众教育和信息 加强公众宣传教育和培训，让公众和员工对主要化学化工原料、产品等有深刻的子解、认识和安全防患意识 7.项目选址可行性分析 7.1用地性质合理性分析 本项目位于漯河市郾城区商桥镇107国道与商都路交叉口北100m路西，项目西、北两侧均为农田，南侧为河南浩源发制品有限公司，东侧为107国道。根据漯河市国土资源局商桥镇国土资源所出具的证明可知，项目用地为村庄集体建设用地项目建设符合商桥镇土地利用总体规划。 7.2平面布置合理性分析 根据现场勘查可知，项目厂区西侧100m处为居民住户，西侧150m处为商桥镇人民政府，西南侧85m处为商桥镇卫生院。该项目本身为化学品储存及销售项目，项目实际运营过程中存在泄漏、火灾等风险，为减小风险事故发生时对周边环境敏感点的影响，项目罐区及分装区布置在厂区东北侧位置，罐区及分装区距离西侧及西南侧环境敏感点距离在100m以上，同时在厂区西侧及南侧加强绿化，多种植具有吸附作用的植物，以降低项目正常运营中废气无组织排放对西侧、西南侧环境敏感点的影响。 7.3与《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）相关要求的符合性 对照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），项目所涉及的甲醇、醇基燃料油均属于甲类易燃液体，储罐区应与装卸区、办公区分开布置。根据厂区平面布置可知，项目共10座卧式储罐，储罐区位于站区西部，南北一排布置，装卸区位于站区中部偏东位置，办公区位于站区外东北侧。 项目厂址北、西侧均为农田，南侧为河南浩源发制品有限公司，东105m处为107国道，项目罐区西南距离最近的环境敏感点商桥镇卫生院110m，厂址周边100km内无民用建筑物。项目实际建设与《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）要求对比情况见表36。 表36 项目实际建设与建筑设计防火规范要求对比情况 序号 项目 规范要求 设计情况 相符性 1 储罐与架空电力线的最近水平距离 ≥12m（1.5倍杆高，杆高8m） 储罐距离东侧架空电力线20m 相符 2 储罐与其他建筑物的防火距离 一、二级 高层民用建筑 ≥50m 储罐距离西侧最近的民居距离为115m，距离西南侧商桥镇卫生院110m 相符 3 裙房，其他建筑 ≥15m 4 三级建筑物 ≥20m 5 四级建筑物 ≥25m 6 室外变、配电站 ≥35m 厂址周边无室外变、配电站 7 储罐与厂外道路路边的防火距离 ≥15m 储罐距离东侧107国道60m 相符 8 卧式储罐间的防火距离 ≥0.8m 相邻储罐间距1m 相符 9 防火堤有效容积 ≥40m3（不应小于其中最大储罐的容量） 防火堤有效容积730.8m3 相符 10 防火堤内侧基线至卧式储罐的水平距离 ≥3m 防火堤东、西、南、北四侧内侧基线至储罐的水平距离均为3m 相符 由表36可知，项目储罐间、储罐与架空电力线、厂外道路路边的防火距离及防火堤设计均符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求，厂区平面布置情况见附图三。 7.4与《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）相关要求的符合性 项目设计与相邻工厂或设施的防火间距、储罐间防火距离、防火堤设计等方面均符合《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）的要求，详见表37。 表37 项目建设与石油化工企业设计防火规范要求对比情况 序号 项目 规范要求 设计情况 相符性 1 4.1.9 石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距 居民区、公共福利设施、村庄 ≥100m 110m 相符 2 相邻工厂（围墙或用地边界线） ≥70m 项目南侧为河南浩源发制品有限公司，项目储罐距离河南浩源发制品厂界距离为70m 相符 3 架空电力线路（中心线） ≥12m（1.5倍杆高，杆高8m） 储罐距离东侧架空电力线23m 相符 4 6.2.8 罐组内相邻可燃液体地上储罐的防火间距 ≥0.8m 1m 相符 5 6.2.11 罐组应设防火堤 防火堤内的有效容积 ≥40m3（不应小于罐组内一个最大储罐的容量） 有效容积730.8m3 相符 6 卧式储罐至防火堤内堤脚线的距离 ≥3m 防火堤东、西、南、北四侧内侧基线至储罐的水平距离均为3m 相符 7 6.2.18防火堤及隔堤应符合下列规定 卧式储罐防火堤的高度 ≥0.5m（以堤内设计地坪标高为准） 0.8m 相符 8 管道穿堤处 应采用不燃烧材料严密封闭 管道穿越防火堤处采用水泥浆严密填实 相符 雨水沟穿堤处应采取防止可燃液体流出堤外的措施 雨水沟穿堤处采取封堵措施 相符 7.5与《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）相关要求符合性 项目储罐区共设10个40m3的卧式钢制储罐，总容积为400m3，项目相邻储罐间间距为1m，且项目防火堤东侧设置有2处可供4人通行越堤人行踏步，能够满足《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）“3.1.7”章节中“每一储罐组的防火堤、防火墙应设置不少于2处越堤人行踏步或坡道”的要求。 综上可知，项目选址可行。 8.土壤环境影响分析 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）将建设项目对土壤环境影响类型分为生态影响型和污染影响型。本项目主要存储甲醇、醇基燃料油和车用尿素，特征污染物为甲醇和氨。根据建设项目对土壤环境可能产生的影响，本次评价将项目对土壤环境影响类型定为土壤环境污染影响型。 8.1评价等级与评价范围 （1）土壤环境影响评价项目类别 本项目属于涉及危险品的仓储，根据土壤导则中土壤环境影响评价项目分类表（附录A），本项目对应的土壤环境影响评价项目类别为II类。 （2）敏感程度 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，详见表。 表38 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 通过识别建设项目土壤环境影响类型与影响途径、影响源与影响因子，初步分析可能影响的范围。本次依据《关于印发<农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定>的通知》（环办土壤函[2017]1021号）文件要求，确定土壤污染重点行业企业影响区域农用地的范围。根据土壤重点污染源影响范围，本项目为仓储业，不属于大气沉降影响范围，不属于水污染影响区域范围。项目西侧为本项目预留的空地，北侧为乡间道路，路北为在建厂房，南侧为浩源发制品，东侧为空地，本项目土壤环境影响敏感程度为不敏感。 （3）占地规模 根据土壤导则建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目共占地558亩，约37.2hm2，则本项目占地规模属于小型。 （4）评价等级 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中污染影响型评价工作等级划分见表39。 表39 污染影响型评价工作等级分级表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 I类 II类 III类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — — 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 由上述可知，建设项目所属的土壤环境影响评价项目类别为II类，所处地区属于土壤环境较敏感区域，占地规模属于小型，按照土壤导则中污染影响型评价工作等级划分原则，确定本项目土壤污染影响型评价工作等级定为三级。 8.2土壤环境质量现状 根据现状监测布点类型与数量要求，本次在占地范围内即厂区内布设3个表层样点进行监测。 表40 项目土壤监测结果统计一览表 采样地点 厂区 筛选值 第二类用地 超标 情况 采样 深度 北侧表层1# 中间表层2# 南侧表层3# 监测 项目 监测 结果 污染 指数 监测 结果 污染 指数 监测 结果 污染 指数 pH 8.28 / 8.19 / 7.75 / / / 砷 6.24 0.104 6.77 0.113 6.45 0.107 60 0 镉 ND / ND / ND / 65 0 六价铬 ND / ND / ND / 5.7 0 铜 15.0 0.0008 16.3 0.0009 14.8 0.0008 18000 0 铅 33.4 0.042 36.1 0.045 35.7 0.045 800 0 汞 0.298 0.008 0.239 0.006 0.674 0.018 38 0 镍 28.9 0.032 30.6 0.034 27.2 0.030 900 0 四氯化碳 ND / ND / ND / 2.8 0 氯仿 ND / ND / ND / 0.9 0 氯甲烷 ND / ND / ND / 37 0 1,1-二氯乙烷 ND / ND / ND / 9 0 1,2-二氯乙烷 ND / ND / ND / 5 0 1,1-二氯乙烯 ND / ND / ND / 66 0 顺-1,2-二氯乙烯 ND / ND / ND / 596 0 反-1,2-二氯乙烯 ND / ND / ND / 54 0 二氯甲烷 ND / ND / ND / 616 0 1,2-二氯丙烷 ND / ND / ND / 5 0 1,1,1,2-四氯乙烷 ND / ND / ND / 10 0 1,1,2,2-四氯乙烷 ND / ND / ND / 6.8 0 四氯乙烯 ND / ND / ND / 53 0 1,1,1-三氯乙烷 ND / ND / ND / 840 0 1,1,2-三氯乙烷 ND / ND / ND / 2.8 0 三氯乙烯 ND / ND / ND / 2.8 0 1,2,3-三氯丙烷 ND / ND / ND / 0.5 0 氯乙烯 ND / ND / ND / 0.43 0 苯 ND / ND / ND / 4 0 氯苯 ND / ND / ND / 270 0 1,2-二氯苯 ND / ND / ND / 560 0 1,4-二氯苯 ND / ND / ND / 20 0 乙苯 ND / ND / ND / 28 0 苯乙烯 ND / ND / ND / 1290 0 甲苯 ND / ND / ND / 1200 0 间二甲苯+对二甲苯 ND / ND / ND / 570 0 邻二甲苯 ND / ND / ND / 640 0 硝基苯 ND / ND / ND / 76 0 苯胺 ND / ND / ND / 260 0 2-氯酚 ND / ND / ND / 2256 0 苯并[a]蒽 ND / ND / ND / 15 0 苯并[a]芘 ND / ND / ND / 1.5 0 苯并[b]荧蒽 ND / ND / ND / 15 0 苯并[k]荧蒽 ND / ND / ND / 151 0 䓛 ND / ND / ND / 1293 0 二苯并[a,h]蒽 ND / ND / ND / 1.5 0 茚并[1,2,3]芘 ND / ND / ND / 15 0 萘 ND / ND / ND / 70 0 根据由监测结果可知，各项监测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1筛选值第二类用地要求，土壤环境质量现状较好。 8.3土壤环境影响预测与评价 本项目评价工作等级为三级建设项目，采用定性描述法进行预测。本项目厂区土壤各项监测因子均满足建设用地土壤环境质量标准。本项目厂区地面进行了硬化，储罐区地面做到防腐蚀、防渗等措施，并设置围堰，不会通过裸露区渗入到土壤中，对土壤环境影响较小。 9.本项目与挥发性有机物无组织排放控制标准的相符性 本项目涉及挥发性有机物的储罐共用2个，1个40m3的甲醇储罐、1个40m3的醇基燃料油储罐（醇基燃料油以甲醇为主）。甲醇液体在30℃下的真实蒸气压为21.33kPa。本项目与挥发性有机物无组织排放控制标准的相符性如下表所示; 表41 挥发性有机液体储罐控制要求 序号 要求 挥发性有机液体储罐控制要求 项目储罐情况 相符性 1 储罐控制 要求 储存真实蒸气压≥76.6kPa，且储罐容积≥75m3，应采用低压罐、压力罐或其他有效措施 真实蒸气压为21.33kPa，容积小于75m3 符合，不涉及 2 储存真实蒸气压≥27.6kPa但＜76.6kPa，且储罐容积≥75m3，符合下列规定之一：采用浮顶罐相关要求，采用固定罐相关要求，采用气相平衡系统相关要求，采取其他等效措施相关要求 真实蒸气压为21.33kPa，容积小于75m3 符合，不涉及 3 储罐特别控制要求 储存真实蒸气压≥76.6kPa，应采用低压罐、压力罐或其他有效措施 真实蒸气压为21.33kPa，小于76.6kPa 符合，不涉及 4 储存真实蒸气压压≥27.6kPa但＜76.6kPa，且储罐容积≥75m3，以及储存真实蒸气压大于等于5.2kPa，且容积≥150m3，符合下列规定之一：采用浮顶罐相关要求，采用固定罐相关要求，采用气相平衡系统相关要求，采取其他等效措施相关要求 真实蒸气压大于5.2kPa，储罐容积小于150m3 符合，不涉及 5 固定罐运行维护要求 固定顶罐罐体应保持完好，不设置孔洞、缝隙，储罐附件开口（孔），除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，进行密闭；并定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求 罐体保持完好，附件开口密闭，定期检查呼吸阀事故 符合 10.总量控制分析 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，纳入总量考核污染因子为化学需氧量（COD）、二氧化硫（SO2）的基础上增加氨氮和氮氧化物（NOx）。 本项目建成运营后，生产过程无废水产生，职工生活依托厂区旱厕，无生活污水产生。故本项目COD、氨氮总量控制指标为0。本项目非甲烷总烃（VOCs）排放总量为0.0659t/a， VOCs总量控制指标为0.0659t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 化学品储罐 | 甲醇、非甲烷总烃 | 选用密闭性能良好的储罐及连接设备；安装喷淋降温装置 | 厂界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，同时也满足（豫环攻坚办〔2017〕162号）中工业企业边界建议排放浓度 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 厂区内满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内排放标准要求 |
|  |  | 氨 |  | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 表1厂界标准要求 |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一处理 | 不对外排放 |
| 噪 声 | 本工程噪声主要为物料泵、运输车辆等设备运转时产生的噪声，经采取基础减振，厂区设置限速、禁鸣标志等措施后，预测厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目在现有工程基础上进行改扩建，不新增储罐，仅对储罐储存原料进行调整，项目建设对周围环境影响不大 |

# 结论与建议

一、环评结论： 1.项目概况 漯河市德景馨商贸有限公司拟投资30万元在漯河市郾城区商桥镇107国道与商都路交叉口北100m路西处建设储存销售甲醇、醇基燃料油、车用尿素建设项目，本项目占地面积6000m2，设有甲醇储罐1个、醇基燃料油储罐1个、车用尿素储罐8个，项目建成后将达到年储存销售甲醇300吨、醇基燃料油300吨、车用尿素500吨的生产规模。项目年生产300天，职工总人数为5人，其中管理人员1人，工人4人，每日工作8小时。 2.产业政策符合性 本项目为化学品存储销售项目，经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（国家发改委令第21号），项目不属于限制类和淘汰类，该项目符合国家相关产业政策。 3.选址可行性 （1）项目周边环境 本项目位于漯河市郾城区商桥镇107国道与商都路交叉口北100m路西，项目北侧为农田，南侧为河南浩源发制品有限公司，西侧为农田，项目西侧100m处有居民住户，西侧140m处为商桥镇人民政府，西南侧85m处为商桥镇卫生院，东侧30m处为107国道。项目周边环境示意见附图二，项目地理位置图见附图一。 （2）根据漯河市国土资源局商桥镇国土资源所出具的证明可知，项目所占用地为村庄集体建设用地，项目选址可行。 （3）项目生产过程不涉水，职工生活依托厂区旱厕堆肥处理，无废水产生；废气实现达标排放，噪声得到有效治理后实现达标，固体废物均得到合理处置。 综上所述，项目选址合理，评价认为项目选址可行。 4.区域环境质量 项目所在区域地表水体为颍河，除总磷存在超标现象外，其余各项污染因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值的要求；地下水水质指标能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准质量；项目地处农村区域，区域环境空气现状能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求；区域内声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 5.污染防治措施及环境影响评价总结结论 （1）废水污染防治措施及环境影响 项目生产过程不涉水，职工生依托厂区旱厕堆肥处理，无生活污水产生，故项目营运期无废水产生，不会对周围地表水及地下水环境造成影响。 （2）废气污染防治措施及环境影响 本项目营运期废气主要为项目甲醇、醇基燃料油储罐存储销售过程储罐“大、小呼吸”损耗产生的甲醇、非甲烷总烃气体，以及车用尿素存储销售过程中产生的氨，以无组织形式排放至周围大气中。项目储罐“大、小呼吸”产生的甲醇、非甲烷总烃、氨无组织排放量分别为59.3kg/a、63.9kg/a、5kg/a。 厂界的甲醇、非甲烷总烃排放浓度约为0.05467 mg/m3、0.06089mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求（甲醇：12.0mg/m3；非甲烷总烃：4.0mg/m3），同时也能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中工业企业边界排放浓度要求（甲醇：1.0mg/m3；非甲烷总烃：2.0mg/m3）；厂区内非甲烷总烃浓度可以满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内排放标准要求（监控点处1h平均浓度值：10 mg/m3；监控点处任意一次浓度值：30 mg/m3）。 厂界的氨排放浓度约为0.00435mg/m3，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值（氨：1.5 mg/m3）排放要求。 综上可知，项目运营过程中产生的各项废气对周围大气环境影响较小。 （3）噪声污染防治措施及环境影响 项目噪声源主要出入厂区车辆噪声、物料泵等设备运转时产生的噪声，为防止噪声对周围环境的影响，可采取对高噪声设安装减振垫等措施，厂区设置限速、禁鸣标志等措施后，预测厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对周边环境影响较小。 （4）固体废物污染防治措施及环境影响 项目运营过程中产生的固废职工生活垃圾，生活垃圾产生量为0.68t/a，经收集后交由环卫部门处置，不对外排放。项目运营期产生的固废得到合理处置，不会对周围环境产生明显影响。 （5）环境风险 项目潜在事故风险为项目存储的化学品存在潜在的火灾爆炸风险和泄露风险，建设单位在落实本评价提出的储罐区地面防渗、建设围堰、设立事故池、加强企业人员巡视等风险防范并制定应急预案措施，其事故状态风险水平极低，对区域周边环境影响较小，其事故风险为可接收水平。 6.总量控制 本项目建成后，生产过程无废水产生，职工生活依托厂区旱厕堆肥处理，无生活污水产生。故本项目COD、氨氮总量控制指标为0。本项目非甲烷总烃（VOCs）排放总量为0.0659t/a， VOCs总量控制指标为0.0659t/a。 二、环评建议： 1、完善企业管理制度，提高企业管理人员和生产人员素质，加强环境管理，确保环境保护措施得到贯彻落实，环保设施能够正常稳定的运行。 2、加强各项污染控制设施的运行管理，实行定期维护、检查、保养，确保设施完好，并使其正常稳定运转。在认真落实环评报告中提出的各项污染源防治措施，确保环保资金及时投资到位，对环保设施一定实行“三同时”原则。 3、在项目罐区周围100m的卫生防护距离内范围，任何单位和个人不得新建居民区、医院、学校等人群聚居的环境敏感建筑物。 4.加强化学品的安全管理，保证无安全事故及特大污染事故发生，制定风险防范措施与应急措施。对主要化学品贮存区，设置明显标志，标注危险特性及紧急救治措施，并制定应急预案。仓库应专人专管，防止外来人员进入和意外丢失。 三、验收内容： 表42 项目验收内容一览表 项目 污染源名称 验收调查内容 验收监测因子 达到效果 废气 甲醇、醇基燃料油存储销售过程产生的无组织排放废气 喷淋降温装置的建设情况 甲醇、非甲烷总烃 厂界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，同时也应满足（豫环攻坚办〔2017〕162号）中工业企业边界建议排放浓度要求。 非甲烷总烃 厂区内满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内排放标准要求 车用尿素存储销售过程产生的无组织排放氨 氨 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值（氨：1.5 mg/m3） 噪声 设备运转 噪声 对高噪声设备采取基础减振，厂区设置减速、限鸣标志 LAeq 满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求 固废 生活垃圾 是否集中收集后交由环卫部门统一处理 / 不得随意外排 风险 储罐区设置可燃气体报警检测装置 项目储罐区设置围堰1座，长43.5m×宽14m×高1.2m 储罐区东侧设置应急事故池1座，长12m×宽6m×深3.5m 罐区东南侧设置循环水池1座，长15m×宽6m×深3.5m 综上所述，漯河市德景馨商贸有限公司储存销售甲醇、醇基燃料油、车用尿素建设项目，符合国家产业政策，符合土地利用规划要求，项目选址可行。该项目建设在认真落实各项污染防治措施，认真执行环境保护“三同时”制度的基础上，污染物可实现达标排放，能够达到环境保护的要求。从环境保护角度分析，该项目在此建设是可行的。

# Text boxes

附图一 项目所在地理位置图