建设项目基本情况

| 项目名称 | 年包装900吨成核剂项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南缔旺新材料股份有限公司 |
| 法人代表 | 徐建春 | 联系人 | 徐建春 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区漯西工业集聚区 |
| 联系电话 | 13938022689 | 传真 | / | 邮政编码 | 462300 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区漯西工业集聚区 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | 2020-411103-26-03-095478 |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ | 行业类别及代码 | 化学试剂和助剂制造 （C2661） |
| 占地面积 （平方米） | 768 | 绿化面积（平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 120 | 环保投资 （万元） | 9 | 占总投资 比例（%） | 7.5 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日期 | 2021年1月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 河南缔旺新材料股份有限公司位于漯河市郾城区漯西工业集聚区，漯河市郾城区漯西工业集聚区是漯河市新旺化工有限公司的分公司。 为完善公司的产品体系，河南缔旺新材料股份有限公司拟投资120万元在现有厂区内建设“年包装900吨成核剂项目”。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等法律法规的要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号）及关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 第1号）规定，本项目属于“十五、化学原料和化学制品制造业”中的“36、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造——单纯混合和分装”，本项目应编制环境影响报告表。受河南缔旺新材料股份有限公司委托（委托书见附件一），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即组织技术人员进行现场踏勘。在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行达标排放、总量控制的原则，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目概况 本项目主要技术经济指标一览表见表1。 表1本项目主要技术经济指标一览表 序号 名称 单位 数量 备 注 1 总投资 万元 120 企业自筹 2 环保投资 万元 9 占总投资的7.5% 3 占地面积 m2 768 利用现有厂区 4 劳动定员 人 15 均不在厂区食宿 5 年工作日 天 300 每天3班，每班工作8小时 3、政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》规定，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”建设项目，项目的建设已取得郾城区发展和改革委员会的备案，项目代码：2020-411103-26-03-095478；故项目的建设符合国家当前产业政策。 4、选址可行性分析 本项目所用厂房为河南缔旺新材料股份有限公司年产8000吨抗氧剂、1500吨三苯基膦生产项目的生产车间1层和仓库西侧部分。厂址东侧为农田，南侧为农田，西侧为农田，北侧为漯河市新盛热力有限公司。项目地理位置图见附图一，项目周围环境概况图见附图二。 根据河南缔旺新材料股份有限公司提供的选址意见（郾建字[2017]36号）（详见附件三）可知，本项目用地性质为三类工业用地。根据漯河市漯西工业集聚区空间发展规划暨控制性详细规划（详见附图四）可知，本项目用地属于规划的工业用地。本项目选址符合相关土地和规划的要求。 本项目地势平坦，周边空旷，水、电齐全，生产条件良好。项目所在地周围无需要保护的文物古迹，各项污染物均可达标排放，对周围环境影响较小。 综上可知，本项目选址是可行的。 5、项目组成 本项目组成及主要建设内容一览表见表2。 表2本项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 工程内容 备注 主体工程 生产车间 利用现有车间1层 依托现有 仓储工程 仓库 利用现有仓库西侧部分 依托现有 公用工程 给水 依托市政供水系统 / 排水 离心废水和生活污水经收集后运入漯河市新旺化工有限公司污水处理站处理后通过市政污水管网进入漯西污水处理厂处理后排放；蒸汽冷凝水收集后用于厂内道路洒水降尘 / 用电 依托现有供电系统 / 环保工程 废气 经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放 新增 废水 离心废水和生活污水经收集后运入漯河市新旺化工有限公司污水处理站处理后通过市政污水管网进入漯西污水处理厂处理后排放；蒸汽冷凝水收集后用于厂内道路洒水降尘 / 固废 除尘器收集的粉尘收集后回用于生产，职工生活垃圾收集后交环卫部门处理，废包装收集后交厂家回收 新增 噪声 选用低噪声设备、设备布设在厂房内、设置基础减振 新建 6、主要建设内容 本项目主要建设内容见表3。 表3项目构筑物改造一览表 项目 建筑面积 规格 备注 生产车间 472.5m2 长35m，宽13.5m、高16m 该厂房共4层，本项目利用1层 仓库 160m2 长20m，宽8m、高6m 利用现有仓库的西侧部分 7、主要生产设备 本项目生产设备情况见表4。 表4主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 1 闪蒸干燥器 X-1000 1台 2 离心机 1250拉袋 1台 3 磨粉机 HXCX-60A 1台 4 混合机 / 1台 8、主要原料及能源消耗 本项目主要原料及能源消耗见表5。 表5主要原料及能源消耗一览表 序号 原料名称 年用量 备注 1 508成核剂粗粉 300t 漯河市新旺化工有限公司产品 2 509成核剂（含水33.3%） 600t 漯河市新旺化工有限公司产品 3 510成核剂 200t 漯河市新旺化工有限公司产品 4 蒸汽 600m3 漯河市新盛热力有限公司蒸汽 5 产品包装袋、箱 90000套（约18t） 外购 6 纯水 300m3 依托漯河市新旺化工有限公司纯水设施 7 水 180m3 依托市政供水系统 8 电 1.2×105kw·h 依托市政电网系统 508成核剂：白色粉末，熔点＞400℃，易溶于甲苯、氯甲烷、氯仿等有机溶剂，不溶于水。 509成核剂：白色粉末，熔点＞220℃，易溶于甲苯、氯甲烷、氯仿等有机溶剂，不溶于水。 510成核剂：白色粉末，熔点＞200℃，易溶于甲苯、氯甲烷、氯仿等有机溶剂，不溶于水。 9、主要产品规模 本项目主要产品规模见表6。 表6主要产品规模一览表 序号 原料名称 年用量 规格 备注 1 508成核剂细粉 300t 10kg/袋 有效提高PP刚度、热变形温度、结晶温度；有效提高结晶率和透明度；高耐热和耐析出；无气味 2 509成核剂（混合料） 600t 10kg/袋 有效提高透明度和物性；与常规的成核剂相比，即使在低负荷时也具有优良的性能；无气味；提高聚烯烃的结晶温度，加快处理周期；有效提高PP刚度、热变形温度 10、本项目营运期给排水情况 （1）给水 本项目用水主要包括离心用水和职工生活用水。 1）离心用水 离心机离心过程中需要用水进行溶解，离心用水使用纯水。根据建设单位提供的资料可知，纯水使用量为1m3/d（300m3/a）。纯水由漯河市新旺化工有限公司制备，不在本项目厂区内制备。 2）职工生活用水 本项目劳动定员为15人，均不在厂区食宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），办公人员用水量以40L/d·人计，则本项目职工生活用水量为0.6m3/d（180m3/a）。 （2）排水 本项目废水主要为离心废水、职工生活污水和蒸汽冷凝水。 1）离心废水 根据建设单位设计方案可知，离心工段水分去除率为80%，离心工段纯水加入量为1m3/d（300m3/a），物料含水量为200t/a，故项目离心废水产生量为1.33m3/d（400m3/a）。离心废水采用废水收集罐进行收集，收集后的废水运往漯河市新旺化工有限公司污水处理站处理后通过市政污水管网进行漯西污水处理厂深度处理后排放。 2）职工生活污水 职工生活污水产生量按用水量的80%计，则职工生活污水的产生量为0.48m3/d（144m3/a）。职工生活污水经化粪池收集，收集后的废水运往漯河市新旺化工有限公司污水处理站处理后通过市政污水管网进行漯西污水处理厂深度处理后排放。 3）蒸汽冷凝水 本项目蒸汽冷凝水产生量为2m3/d，蒸汽冷凝水收集后用于厂内道路洒水降尘。 8、工作制度 本项目年运行300天，每天3班，每班8小时，员工均不在厂区内食宿。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 河南缔旺新材料股份有限公司厂区内建设有“年产8000吨抗氧剂、1500吨三苯基膦生产项目”和“年产100吨化学镀电镀药水半导体化学新材料建设项目”。 1、年产8000吨抗氧剂、1500吨三苯基膦生产项目基本情况 河南缔旺新材料股份有限公司年产8000吨抗氧剂、1500吨三苯基膦生产项目由河南源通环保工程有限公司于2017年1月编制了环境影响报告书，漯河市环境保护局于2017年11月30日以漯环监审[2017]40号进行了批复（详见附件三）。年产8000吨抗氧剂、1500吨三苯基膦生产项目于2017年12月开始施工建设，厂内建设有仓库2座，综合厂房1座（由于市场需求变化，河南缔旺新材料股份有限公司停止该项目投资，其他建筑物不在建设）；根据现场调查，该项目未投产，因此不存在与本项目有关的原有污染情况。 年产100吨化学镀电镀药水半导体化学新材料建设项目 河南缔旺新材料股份有限公司年产100吨化学镀电镀药水半导体化学新材料建设项目由郑州玛可环保科技有限公司于2019年8月编制了环境影响报告书，漯河市生态环境局郾城分局于2020年3月10日以郾环监表[2020]5号进行了批复（详见附件四）。根据现场调查，2020年4月，河南缔旺新材料股份有限公司利用“年产8000吨抗氧剂、1500吨三苯基膦生产项目”已建厂房一层东北侧建设该项目，由于市场需求变化，河南缔旺新材料股份有限公司于2020年停止了该项目建设。根据现场核查，该项目仅安装有1台搅拌机，其余设备未安装，该项目未投产，因此不存在与本项目有关的原有污染情况。 |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地理位置、地形、地貌、地质、水文、气候、气象、动植物等） 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33024′～33059′，东经113027′～114016′，总面积2617 m2。漯河市区距省会郑州145km。 郾城区隶属漯河市，位于河南省中部偏南，总面积413km2。东与西华、商水县接壤，南与西平、上蔡县毗邻，西连舞阳、襄城县、北靠临颍县。郾城区交通方便，京广铁路、G107国道纵贯南北，漯平、漯周铁路分别向西、向东横贯全境，S238洛（阳）界（首）公路贯穿东西。 本项目位于漯河市郾城区漯西工业集聚区，地理位置详见附图一。 2、地形地貌 漯河市地势平坦，局部低洼，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102.3m（舞阳县保和乡），最低点50.1m（召陵区青年乡），大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显。 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地区，可分为缓岗、平原和洼地。市区地势由西北向东南微倾，平均坡度1‰～3‰，海拔在57～62m之间。 本项目位于漯河市漯西工业集聚区，建设项目所在地的地形平坦，均为平地，适合项目建设。 3、地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区，该区土层分布均一，厚度变化不大，强度稳定，上部遍布一层钙质胶结的硬壳层，宜作建筑场地，持力层承载力达150～200kPa。Ⅱ类地区分布在老城区，因受人类活动影响，土层分布不均，上面杂填土分布较广，其持力层承载力为100～150kPa。Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。由于受沙河、澧河泛滥冲积的影响，土层分布不均，厚度变化大，含沙量大，有机质含量高，为不良工程场地，持力层承载力为80～120kPa。市区地震基本裂度为六度。 4、水文 4.1地下水 漯河市地处黄淮冲积平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。 0～90m水文地质条件，可分为上下部分，上部（0～30m处）发育较多的澧河床相，岩性以中细砂为主，次为中砂、粉砂，局部为砾石。从南到北有四个较为明显的河床相沉积：陈岗—唐江河河床；三里桥—马夫张—干河陈—后谢；丁湾—干河陈—金盆赵；五里庙—铸造厂—龙塘。以上四个河床相对漯河市区影响较大，单井涌水量达40～60m/h。深度70～90m，市区南部马夫张—小村铺—后谢一带有较为发育的河床相沉积，岩性以细中砂为主，次为砾石、粉砂等。市区地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 4.2地表水 漯河市位于沙颍河中游，沙、澧、颍河横贯全境，过（入）境河道多年平均径流量为26.9亿m3/a(另有白龟山水库十支渠来水0.11亿m3/a)。经计算全年自产地表水径流量多年平均为3.75亿m3/a，浅层地下水资源量4.737亿m3/a，扣除重复水量1.267亿m3/a，全市水资源总量为7.22亿m3，人均358.8m3，低于全省人均368m3水平。 漯河市境内河流分为沙颍河水系、汾泉河水系和洪汝水系三大水系，以沙颍河水系为主，是淮河的较大支流。沙颍河水系河流主要包括沙河、澧河、唐河、马子河、灰河、颍河、吴公渠、清潩河、尧河和马拉河等11条河流；汾泉河水系在漯河市境内主要包括汾河和黑河两条河流；唐江河属于洪汝河水系。 5、气候气象 漯河市位于暖温带的南部边缘地区，属于温暖过渡性季风气候。《河南省自然综合区划》将其划为“温暖半湿润区”。一年当中，冷暖四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。 全市累年平均日照总时数为2181－2359小时，年日照率为49－53%。其中农作物生长活跃期的4－9月份，累年平均日照总时数为1270.9－1424小时；日平均达7－8小时，能满足作物生长对光能的需要。累年平均太阳辐射总量为113.8－119.3千卡/平方厘米，其中有效辐射值为58.2－58.4千卡/平方厘米。一年当中以6月份的辐射量最大；12月份最小，光能实际利用率仅0.3%左右。 全市累年平均气温为14.6℃。7月最热，累年平均为27.4－27.7℃；1月份最冷，平均为0.5－0.7℃。极端最高气温48℃，极端最低气温-15.9℃。气温年际变化不大，年内变化明显，以7月份为界限，以前各月气温平均逐月上升，以后各月逐月下降。 全市年平均降雨量802.7mm，年均降水量适中，但降水的年际变化不大，年内时空分布不均匀。一般是冬春降水少、夏秋降水多，并且雨量多集中于7、8两个月内。年平均降水相对变化率为22%，年最大一次降水量高达725mm(舞阳县1975年8月3日)。历年来4－10月最大无降水日数是30－71天。 全市年主导风向为NE，风频9%，次主导风向为SE风，全年静风频率为15%，年平均风速2.42m/s。冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级，较少大风天气出现。 本项目位于漯河市漯西工业集聚区，城市规划区之外的北部，不在城市主导风向的上风向，但位于侧上风向。 6、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于受人类生产活动影响，天然植被已不复存在，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨，泡桐、柳、榆、槐、椿等。 7、漯西工业集聚区规划 7.1规划范围 漯西工业集聚区位于漯河市郾城区西北部的裴城镇，不在漯河市城市总体规划范围内，集聚区北侧距裴城镇南边界约0.7km。调整后的漯西工业集聚区范围为：规划区北至漯宝铁路，南至纬四路，西起幸福渠，东至经五路，总规划用地面积292.94公顷，约2.93km2。 7.2规划年限 规划年限：本次规划期限为2016~2030年。其中，近期至2020年，远期至2030年。 7.3主导产业 近年来，漯西工业集聚区通过走特色优势鲜明的新型集聚区道路，依托漯西工业集聚区建设运行重新整合和优化了原有产业布局和产业结构，以化工为主的产业已在漯西工业集聚区内已初步取得发展，区域主导产业已初现自身的独特性和特色。因此，规划将漯西工业集聚区的主导产业定位为：精细化工产业、高新技术产业。 本项目主要生产化学镀电镀药水，属精细化工产业，属产业集聚区主导产业类型。 7.4发展定位 漯西工业集聚区定位：以精细化工产业及高新技术产业为主导产业，带动漯西工业集聚区其他产业的发展，形成漯河市重要的高新技术产业基地和智力输出基地，将漯西工业集聚区打造成为漯河西部集精细化工、高新技术产业为主导的中小企业的孵化园。 7.5总体发展目标 2020年之前，漯西工业集聚区以科学发展观为纲，扎实推进漯西工业集聚区的基础设施建设，努力搭建和完善漯西工业集聚区框架，在全力招商引资的同时全面分析拟入驻项目与漯西工业集聚区的互适性，紧密围绕漯西工业集聚区的发展定位甄别入驻企业及项目，坚决抵制高污染、高能耗、低效益的行业，竭力引进产业带动力强、行业效益好、环保且低能耗的技术密集型和资金密集型产业，以成为全市经济发展新的领航者为奋斗目标，以工业化、城市化、现代化、特色化和创新型、生态型、和谐型工业集聚区建设为基本原则，着重漯西工业集聚区的健康资本运作、基础设施建设和明星企业培育，力争到2020年，集聚区的入区企业达到一定数量和规模，基础设施和相关配套服务设施明显改善。主导产业的技术含量不断提高，逐步发展成为总量上规模、结构上档次、质量上水平、管理上台阶的具有较强竞争力的集聚区，工业总产值达到20亿元，工业产值增长速度超过20%。到2030年，工业总产值达到100亿元，技术创新能力全面提升，经济增长方式转变取得显著成效，科技自主开发能力明显增强，现代服务业得到很大发展，生态环境明显改善，形成以高科技化工为主导，优势和特色突出、竞争实力较强的工业集聚区。 7.6用地布局 产业集聚区规划用地以工业用地、仓储用地及配套服务设施用地为主，适量布局其他用地。规划区用地由工业用地（M）、公共管理与公共服务设施用地（A）、商业服务设施用地（B）、物流仓储用地（W）、道路与交通设施用地（S）、公用设施用地（U）、及绿地与广场用地（G）7大类用地组成。 本项目用地属工业用地。根据河南缔旺新材料股份有限公司提供的选址意见（郾建字[2017]36号），本项目用地性质为三类工业用地，同意选址，符合漯西工业集聚区用地规划要求。 7.7产业集聚区基础设施规划 1、给水工程设施 现状供水：规划范围内没有水厂，现状集聚区内企业用水取自自备井。集聚区内暂时缺少生活用水供水设施。 水源规划：规划区内规划1处自来水厂，以地下水为供水水源，设计供水能力10万m3/天。 管网布置：根据规划道路网布局，敷设给水管线及给水干管，确定区内以环状干管加枝状配水管的管网系统。沿主要道路规划两条东西向供水主干管，分别连接东西片区；分配管以路网形式形成环状，以保证供水安全。 水厂建设：根据《漯西工业集聚区空间发展规划及控制性详细规划》，集聚区规划在纬二路南侧，幸福渠东侧规划建设一座规模为10万m3/d的水厂，一期工程2.5m3/d供水能力，需于2020年底前完成，届时项目用水将全部使用集中供水。 本项目用水依托厂区自建地下水井供应，可以满足为项目提供生产、生活用水的需要。 2、排水工程设施 现状排水：现状产业集聚区工业污水进入现状集聚区污水处理厂处理，处理后排入洄曲河。雨水重力自流排入周边排涝明沟。 规划排水：规划集聚区内的排水体制为雨污分流，污水集中收集后，经污水管网排入污水处理厂，处理达标后排入洄曲河，雨水就近汇流后排入外围的排涝明沟，进入回洄曲河。 污水处理厂：集聚区污水处理厂位于集聚区西北角，纬四路与经四路交叉口东南角，一期设计规模为1.5万m3/d，中水回用规模为0.45万m3/d，占地面积25000m2，服务范围为整个工业区，处理工艺采用“预处理+A2/O+强化氧化+BAF+混凝沉淀”为主体的处理工艺。污水处理工程出水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准进行控制。 根据调查，漯西集聚区污水处理厂一期工程已建设完成并投入运行，主要为漯河市新旺化工有限公司排放废水，漯西集聚区污水处理厂现状运行正常。项目位于产业集聚区污水处理厂收水范围内，厂区现有工程生产、生活废水经厂区污水处理设施处理后沿污水管网排入集聚区污水处理厂处理。 3、供热工程 漯西工业集聚区集中供热中心由漯河新盛热力有限公司投资建设，建设地点位于漯河市新旺化工有限公司现有厂区南侧，目前一期供热工程已经建成投运，建设有1×25t/h中温中压循环流化床锅炉，年供热量为28.87×1010kJ/a，供热范围为集中供热中心周围半径1.5km的区域；二期拟建设1×35t/h中温中压循环流化床锅炉，年供热量为35.65×1010kJ/a，供热半径为2km。 4、燃气工程规划 气源规划：国家规划的“西气东输”长输管线经过漯河市，规划区气源采用“西气东输”天然气。 管网布设：燃气管道主要布置在规划的主次干道上，以路网形式形成环状管网，以保证供气安全可靠。燃气管道布置于道路西、北侧人行道下。 调压站建设：规划采用天然气中压A、低压二级输配系统。调压站服务半径按500~1000米设置，规划区共设4个中低压调压站。天燃气进入中压干线，从中压干线到调压器，调至低压，送入厂区。 根据以上分析，本项目属于漯西工业集聚区主导产业类别，项目用地、产业布局均符合《漯河市漯西工业集聚区控制性详细规划（2016-2030年）》的要求。 8、漯河市乡镇集中式饮用水水源保护区划 8.1郾城区乡镇集中式地下水饮用水水源地名称、数量及位置 依据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办 〔2016〕23号），漯河市郾城区饮用水水源保护区范围如下； （1）漯河市郾城区孟庙镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：供水站厂区及外围东80米、西50米、南35米、北40米的区域。 （2）漯河市郾城区李集镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围：供水站厂区及外围东41米、西34米、南37米、北40米的区域(1号取水井)，2、3号取水井外围50米的区域。 （3）漯河市郾城区商桥镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：供水站厂区及外围东20米、西44米、南40米、北15米的区域。 （4）漯河市郾城区龙城镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：供水站厂区及外围东至012县道、西40米、南17米、北42米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米、东至012县道的区域。 （5）漯河市郾城区新店镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：供水站厂区及外围东46米、西34米、南32米、北120米的区域。 （6）漯河市郾城区裴城镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：供水站厂区及外围东27米、西45米、南至028乡道、北38米的区域。 8.2项目与郾城区乡镇集中式地下水饮用水水源地位置关系 距本项目最近的饮用水水源地为位于项目厂区北侧的- 漯河市郾城区裴城镇地下水井，本项目距离漯河市郾城区裴城镇地下水一级保护区的最近距离为2150m，项目不在裴城镇地下水饮用保护区范围内，因此项目建成不会对漯河市乡镇集中式饮用水水源保护区造成影响。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于漯河市郾城区漯西工业集聚区。项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。 根据生态环境部发布的2019年漯河市环境空气例行监测数据，区域环境空气质量现状数据如下表所示。 表7 区域环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 监测浓度 （μg/m3） 标准值 （μg/m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 年均浓度 10 60 16.7 达标 NO2 年均浓度 29 40 72.5 达标 PM10 年均浓度 95 70 135.7 超标 PM2.5 年均浓度 60 35 171.4 超标 CO 第95百分位24小时均值浓度 1.2mg/m3 4mg/m3 30 达标 O3 第90百分位日最大8小时均值浓度 181 160 113.1 超标 由表7可以看出，项目区域常规大气污染物SO2、NO2的年均浓度和CO的24小时均值浓度均可以满足《环境空气质量标准》（GB4095-2012）二级标准，但PM10、PM2.5的年均浓度和O3最大8小时均值浓度超过了《环境空气质量标准》（GB4095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则 环境空气》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于不达标区。 目前漯河市政府制定了《漯河市“十三五”生态环境保护规划（2016—2020年）》，实施空气质量清单式管理，持续强化工业污染防治，加强面源污染治理，优化调整能源结构，推进机动车污染治理，开展挥发性有机物综合治理，强化重污染天气联防联控，预期到2020年，全市可吸入颗粒物年均浓度低于95微克/立方米，细颗粒物年均浓度低于58微克/立方米，全年优良天数达到238天以上，重污染天数下降30%以上；全市臭氧、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳浓度全部达标。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域最终纳污水体为颍河，根据《河南省水体功能区划》，颍河漯河段水体功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。 评价引用生态环境部发布的2020年度6月份颍河西华址坊断面常规监测数据。地表水环境质量现状监测分析结果见表8。 表8地表水环境质量现状及分析结果 监测点 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 西华址坊断面 COD 17.5 20 0.875 0 NH3-N 0.5 1.0 0.50 0 由上表可知，颍河西华址坊断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。区域地表水环境质量较好。 3、地下水环境 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。 评价引用《漯河市新旺化工有限公司年产3000吨成核剂助剂项目环境影响报告书》中的地下水监测数据，监测日期为2020年4月3日，监测单位为河南贝纳检测技术服务有限公司。地下水环境监测分析结果见表9。 表9地下水环境监测分析结果 检测项目 单位 漯河市新旺化工有限公司（位于本项目厂区北侧210m） 沟流马（位于本项目厂区东北侧1781m） 苏侯村（位于项目厂区北侧1674m） 裴城村（位于本项目厂区西南侧1868m） 井深 m 43.5 40.2 31.5 32.1 水位 m 17.2 16.4 13.4 14.5 水温 ℃ 10.3 10.2 9.7 9.8 pH / 7.26 7.31 7.12 7.15 氨氮 mg/L 0.06 0.07 0.07 0.08 耗氧量 mg/L 1.06 0.98 1.02 1.12 总硬度（以CaCO3计） mg/L 364 341 319 328 溶解性总固体 mg/L 824 728 707 783 挥发性酚类 mg/L 未检出 未检出 未检出 未检出 氟化物 mg/L 0.65 0.73 0.72 0.76 硫化物 mg/L 未检出 未检出 未检出 未检出 氯化物 mg/L 58.4 70.3 64.5 63.2 K+ mg/L 5.36 5.06 5.50 5.18 Na+ mg/L 25.9 28.1 30.3 27.2 Ca2+ mg/L 142 138 141 135 Mg2+ mg/L 26.4 24.9 25.3 25.3 CO32- mg/L 未检出 未检出 未检出 未检出 HCO3- mg/L 403 436 418 415 Cl- mg/L 57.0 68.4 62.7 61.8 SO42- mg/L 84.2 87.4 87.0 85.3 甲苯 μg/L 未检出 未检出 未检出 未检出 由上表可知，各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求，区域地下水质量较好。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，本项目所在区域应属3类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。四厂界的声环境现状值见表10。 表10项目区声环境质量现状监测一览表 单位：dB（A） 监测点位 昼间 昼间标准值 达标情况 夜间 夜间标准值 达标情况 东厂界 53.9 65 达标 46.7 55 达标 南厂界 53.2 65 达标 44.0 55 达标 西厂界 53.0 65 达标 43.6 55 达标 北厂界 54.5 65 达标 47.3 55 达标 由表10可知，区域声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））标准要求。 5、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表11。 表11本项目主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 距离（m） 保护级别 大气环境 沟流马村 NE 1781 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 苏侯村 N 1674 裴城镇镇区 NE 1813 尊王村 SE 1021 田古东村 SE 1759 寨子村 S 565 斗杨村 SW 1088 裴城村 SW 1756 大徐村 SW 1775 小徐村 W 2049 三丁村 S 2111 地表水环境 颍河 NE 9.9km 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境 要素 标准编号 标准名称 执行级别 （类别） 主要标准要求 环境 空气 GB3095-2012 《环境空气质量标准》 二级 SO21小时平均：500μg/m³，NO21小时平均：200μg/m³，PM1024小时平均：150μg/m³，PM2.524小时平均：75μg/m³，CO1小时平均10mg/m³，O31小时平均200μg/m³，TSP24小时平均300μg/m³ 声环境 GB3096-2008 《声环境质量标准》 3类 昼间65dB（A）、夜间55dB（A） 地表水 GB3838-2002 《地表水环境质量标准》 III类 COD≤20mg/ L、NH3-N≤1mg/ L 地下水 GB/T14848-2017 《地下水质量标准》 III类 pH6.5～8.5；氨氮≤0.5mg/L；氯化物≤250mg/L；总硬度≤450mg/L；耗氧量≤3.0mg/L；溶解性总固体≤1000mg/L；挥发性酚≤0.002mg/L；氟化物≤1.0mg/L；硫化物≤200mg/L |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 环境要素 标准名称 执行级别 主要污染物浓度限值 大气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级 颗粒物 无组织 周界外浓度最高点1.0 mg/m3；有组织最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15m，最高允许排放速率：3.5kg/h 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类 昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011） 昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A） 固废 《一般工业固体废物贮存、处置场所污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 废水 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4二级 COD≤150mg/L、氨氮≤25mg/L、SS150≤mg/L 《河南省化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016） 表1间接排放 COD≤300mg/L、氨氮≤30mg/L、SS150≤mg/L |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目废水经收集后运入漯河市新旺化工有限公司污水处理站处理后通过市政污水管网进入漯西污水处理厂处理后排放。本项目新增废水量544m3/a，新增废水污水总量指标为COD0.0272t/a、NH3-N0.0008t/a。 |

建设项目工程分析

本项目主要生产工艺及产污环节图见图1。 1、508成核剂 图1 508成核剂工艺流程及产污环节图 （1）投料：由人工将508成核剂粗粉投入到磨粉机进料口； （2）磨粉：进入磨粉机的508成核剂粗粉在磨粉机内研磨至粒径<200目时出料。 （3）分装：由人工将磨粉机出料装入包装袋、包装箱。 （4）成品：包装后的成品入库暂存。 备注：508成核剂生产线每天运行时间为8h。 2、508成核剂 图2 509成核剂工艺流程及产污环节图 （1）投料：由人工将509成核剂（含水33%）投入到离心机进料口； （2）离心：将纯水通入离心机，将进入离心机内的物料溶解，利用离心力的作用将溶解在水中的杂质随水甩出； （3）闪干：离心机离心后的物料进干燥机内，随后利用蒸汽对干燥机内的物料进行间接加热，直至将物料中的水分全部烘干。 （4）混合：将干燥后的509成核剂与510成核剂按照2:1的比例投入混合机内进行均匀混合。 （5）分装：由人工将混合后的物料装入包装袋、包装箱。 备注：509成核剂生产线每天运行时间为16h。 508成核剂生产线、509成核剂生产线不同时运行。

主要污染工序： 二、营运期污染工序 1、废气 营运期废气主要为508成核剂投料粉尘和磨粉出料粉尘；509成核剂和510成核剂投入混合机产生的投料粉尘和混合收料粉尘。 1）508生产线 ①508成核剂投料粉尘 经查阅相关资料，投料粉尘产生量约为原料量的0.3%，本项目508成核剂用量为300t/a，故投料粉尘产生量为0.9t/a。 ②磨粉收料粉尘 磨粉机磨粉过程中全封闭。磨粉后的物料经配套的旋风收尘器进行收料，收料过程中采用风机抽吸，因此会产生部分粉尘，该部分粉尘产生量约为磨粉量的0.45%，故磨粉粉尘产生量为1.8t/a。 2）509生产线 ①509成核剂和510成核剂成核剂投料粉尘 经查阅相关资料，投料粉尘产生量约为原料量的0.3%，本项目闪干后的509成核剂用量为400t/a、510成核剂用量为200t/a，故投料粉尘产生量为1.8t/a。 ②混合出料粉尘 混合过程中全封闭，混合后的物料在出料口出料，出料过程中会有部分粉尘产生，该部分粉尘产生量约为混合物料量的0.45%，故混合出料粉尘产生量为2.7t/a。 2、废水 本项目废水主要为离心废水、蒸汽冷凝水和职工生活污水。 1）离心废水 根据前述分析可知，离心废水产生量为1.33m3/d（400m3/a），离心废水主要污染物产生浓度分别为COD1000mg/L、NH3-N3.5mg/L、SS50mg/L。 蒸汽冷凝水 本项目蒸汽冷凝水产生量为2m3/d（600m3/a），蒸汽冷凝水主要污染物产生浓度为COD10mg/L、NH3-N1mg/L、SS5mg/L。 3）职工生活污水 职工生活污水产生量为0.48m3/d（144m3/a），生活污水主要污染物产生浓度为COD300mg/L、NH3-N15mg/L、SS120mg/L。 3、噪声 项目营运期间噪声主要为设备运行时产生的机械噪声，主要高噪声设备降噪前后的噪声源强见表12。 表12本项目主要高噪声设备源强表 名称 数量 声压级（dB（A）） 降噪措施 降噪后源强（dB（A）） 磨粉机 1 70 低噪声设备、减振基础、布置在厂房内 55 离心机 1 65 50 4、固体废物 本项目营运期固体废物主要为除尘器收集的粉尘、废包装和职工生活垃圾。 1）除尘器收集的粉尘 除尘器收集的粉尘产生量为6.6096t/a。 废包装 废包装主要为废原料包装和废产品包装。 废原料包装重0.3kg/个，共有废原料包装11000个，废原料包装产生量为11t/a。 废产品包装主要为不合格包装，根据建设单位提供的资料可知，废产品包装产生量约为产品包装用量的1%，故废产品产生量为0.18t/a。 3）职工生活垃圾 职工生活垃圾按照本项目劳动定员15人，每人生活垃圾产生量按0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量为7.5kg/d，即2.25t/a。

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 名称 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 508生产线 | 投料粉尘 | 颗粒物 | 无组织 | / | 0.09t/a | / | 0.09t/a |
|  |  |  |  | 有组织 | / | 0.81t/a | 3.63mg/m3 | 0.0261t/a |
|  |  | 磨粉收料粉尘 | 颗粒物 | 有组织 | / | 1.8t/a |  |  |
|  | 509生产线 | 投料粉尘 | 颗粒物 | 无组织 | / | 0.18t/a | / | 0.18t/a |
|  |  |  |  | 有组织 | / | 1.62t/a | 2.11mg/m3 | 0.0405t/a |
|  |  | 混合出料粉尘 | 颗粒物 | 有组织 | / | 2.43t/a |  |  |
|  |  |  |  | 无组织 | / | 0.27t/a | / | 0.27t/a |
| 水 污 染 物 | 离心废水（400m3/a） | COD | 1000mg/L | 0.4t/a | 30mg/L | 0.012t/a |
|  |  | 氨氮 | 3.5mg/L | 0.0014t/a | 1.5mg/L | 0.0006t/a |
|  |  | SS | 50mg/L | 0.02t/a | 10mg/L | 0.004t/a |
|  | 蒸汽冷凝水（600m3/a） | COD | 10mg/L | 0.006t/a | 0（收集后用于厂区道路洒水降尘） |
|  |  | 氨氮 | 1mg/L | 0.0006t/a |  |
|  |  | SS | 5mg/L | 0.003t/a |  |
|  | 生活污水（144m3/a） | COD | 300mg/L | 0.0432t/a | 30mg/L | 0.0043t/a |
|  |  | 氨氮 | 15mg/L | 0.0022t/a | 1.5mg/L | 0.0002t/a |
|  |  | SS | 120mg/L | 0.0173t/a | 10mg/L | 0.0014t/a |
| 固 体 废 物 | 除尘器收集的粉尘 | 除尘器收集的粉尘 | 6.6096t/a | 0（收集后用于生产） |
|  | 废包装 | 废原料包装 | 11t/a | 0（收集后交原料厂家回收） |
|  |  | 废产品包装 | 0.18t/a | 0（收集后交环卫部门处理） |
|  | 职工生活 | 职工生活垃圾 | 2.25t/a | 0（收集后交环卫部门处理） |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是设备运行噪声，经采取选用低噪声设备、设备布设在厂内、设置减振基础等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目噪声对周围声环境影响不大。 |
| 主要生态影响： 项目所在区域主要为人工生态系统，周围没有珍稀动植物种群，项目的建设不会对生态环境造成显著影响。 |

环境影响分析

营运期环境影响分析 1、废气 营运期废气主要为508成核剂投料粉尘和磨粉出料粉尘；509成核剂和510成核剂投入混合机产生的投料粉尘和混合收料粉尘。 1）508生产线 ①508成核剂投料粉尘 508成核剂投料粉尘采用集气罩（集气效率90%）收集，收集的废气先进入旋风收尘器后再进入袋式除尘器处理后排放。 ②磨粉收料粉尘 磨粉后的物料经配套的旋风收尘器进行收料，收料产生的废气直接进入袋式除尘器处理后排放。 成核剂投料粉尘和磨粉收料粉尘共用1套袋式除尘器（除尘器风机配套风机风量为3000m3/h、除尘器除尘效率99%）+1根15m高排气筒。 故经处理后的成核剂投料粉尘和磨粉收料粉尘排放浓度为3.63mg/m3、排放速率为0.011kg/h，排放量为0.0261t/a；经处理的废气可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）》表二 二级 “有组织最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15m，最高允许排放速率3.5kg/h”的要求。 2）509生产线 ①509成核剂和510成核剂成核剂投料粉尘 成核剂投料粉尘采用集气罩（集气效率90%）收集，收集的废气经袋式除尘器处理后排放。 ②混合出料粉尘 出料粉尘采用集气罩（集气效率90%）收集，收集的废气经袋式除尘器处理后排放。 509成核剂和510成核剂成核剂投料粉尘和混合出料粉尘共用1套袋式除尘器（除尘器风机配套风机风量为4000m3/h、除尘器除尘效率99%）+1根15m高排气筒。 故经处理后的509成核剂和510成核剂成核剂投料粉尘和混合出料粉尘排放浓度为2.11mg/m3、排放速率为0.008kg/h，排放量为0.0405t/a；经处理的废气可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）》表二 二级 “有组织最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15m，最高允许排放速率3.5kg/h”的要求。 3）无组织废气 本项目无组织废气主要为未完全收集的508成核剂投料粉尘、509成核剂和510成核剂成核剂投料粉尘和混合出料粉尘。 （1）评价等级判定 为了解本项目废气排放对环境的影响情况，评价采用估算模型AERSCREEN对其进行预测，估算模型参数见表13、预测参数见表14、15。 根据估算模式预测数据，项目Pmax计算结果见表16，《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判据见表17。 表13估算模型参数 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度 43.2℃ 最低环境温度 -16℃ 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km 岸线方向 表14有组织废气排放情况一览表 排放源 污染因子 排放量（t/a） 排气筒高度（m） 排气筒内径（m） 风量（万m3/a） 508生产线废气排气筒 颗粒物 0.0261 15 0.3 720 509生产线废气排气筒 颗粒物 0.0405 15 0.3 1920 表15无组织废气排放情况一览表 排放源 污染因子 排放量（t/a） 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源高度（m） 生产车间 颗粒物 0.54 35 13.5 4 表16环境空气评价等级计算 污染源 污染物 最大地面浓度（ug/m³） Pi（%） 下风向浓度最高点对应的距离（m） 确定等级 508生产线废气排气筒 颗粒物 1.01 0.11 75 三级 509生产线废气排气筒 颗粒物 1.57 0.17 75 三级 生产车间 颗粒物 19.162 3.24 75 二级 表17评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 由表18、表19可以看出，项目评价等级应为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”。 根据工程分析，对项目排放污染物进行核算，污染物排放速率及年排放量见下表。 表18污染源排放核算表 污染物 排放类型 核算年排放量（t/a） 有组织 颗粒物 0.0666 无组织 颗粒物 0.54 全厂合计 颗粒物 0.6066 （6）厂界达标情况 各厂界无组织颗粒物预测值见表19。 表19各厂界无组织颗粒物预测值预测一览表 位置 颗粒物 浓度（mg/Nm3） 标准值（mg/Nm3） 东厂界 0.0017 1.0 南厂界 0.0012 1.0 西厂界 0.0025 1.0 北厂界 0.0015 1.0 周界外最大地面落地点浓度 0.0029 1.0 根据预测可知，各厂界无组织颗粒物浓度均可满足《《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）》表2周界外浓度最高点1.0 mg/m3的要求。 （7）大气环境防护距离 根据预测可知，厂界外无超标点，故本项目不需设置大气环境防护距离。 综上可知，经采取相应的防治措施后，营运期废气对周围环境空气影响不大。 2、废水 本项目废水主要为离心废水、蒸汽冷凝水和职工生活污水。 1）蒸汽冷凝水 蒸汽冷凝水采用容积3m3收集桶收集，收集后的蒸汽冷凝水用于厂内道路洒水降尘。 2）离心废水 离心废水采用容积10m3集水罐收集，收集后的废水运入漯河市新旺化工有限公司污水处理站处理后通过市政污水管网进入漯西污水处理厂处理后排放。 生活污水 生活污水采用容积3m3化粪池收集，收集后的废水运入漯河市新旺化工有限公司污水处理站处理后通过市政污水管网进入漯西污水处理厂处理后排放。 4）离心废水和生活污水进入漯河市新旺化工有限公司污水处理站的可行性 根据《漯河市新旺化工有限公司年产3000吨成核剂助剂项目环境影响报告书环境影响报告书》（该项目于2020年7月8日取得漯河市生态环境局的批复，批复文号：漯环监审【2020】18号）可知，漯河市新旺化工有限公司新建污水处理站设计处理规模为600m3/d（现有工程废水量为240m3/d，由于年产3000吨成核剂助剂项目（在建）废水量为81.23m3/d，故余量为158.77m3/d），污水处理站处理工艺为“电化学氧化+催化氧化+絮凝沉淀+UASB+缺氧池+A/O池+除磷+终沉池”，现状进水水质为COD1000~10000mg/，总氮411~416mg/L，设计出水水质为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4二级排放标准和《河南省化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）。 漯河市新旺化工有限公司新建污水处理站尚有余量158.77m3/d，可以完全消纳本项目离心废水和生活污水（1.81m3/d），本项目废水水质可以满足漯河市新旺化工有限公司新建污水处理站进水水质要求。因此本项目离心废水和生活污水进入漯河市新旺化工有限公司污水处理站是可行的。 5）进入漯西污水处理厂的可行性 漯西污水处理厂位于漯河市新旺化工有限公司厂区北侧，污水处理厂一期工程及配套污水管网已于2013年12月建成并投产运营，设计污水处理能力为1.5万m3/d。漯西工业集聚区污水处理厂采用“预处理+A2/O+强化氧化+BAF+混凝沉淀”工艺，中水采用“砂滤+二氧化氯消毒”工艺。集聚区污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准（COD30mg/L、NH3-N1.5mg/L），废水经集聚区污水处理厂处理后中水回用，多余的废水排入回曲河。集聚区污水处理厂收水范围覆盖整个漯西工业集聚区，主要收纳集聚区内的企业生产废水和职工生活污水。 漯西污水处理厂设计进水水质要求：化工及化工合成类医药等企业有行业标准的执行相应行业二级排放标准，没有排放标准的参照执行《污水综合排放标准》（GB8976-1996）二级标准；其他企业参照《污水综合排放标准》（GB8976-1996）三级标准和《污水排入城市地下水道水质标准》（CJ343-2010）中相关规定（其中要求氨氮≤25mg/L、总磷≤5mg/L、色度≤50倍），同时集聚区内各企业排放污水含盐量不得高于河南省地方标准规定的制盐企业氯化物排放浓度的要求，即氯化物最高排放浓度不高于350mg/L的要求。 目前，漯西污水处理厂已接收漯河市新旺化工有限公司废水，故本项目废水进入漯河市新旺化工有限公司新建污水处理站处理后同漯河市新旺化工有限公司废水一起排入集聚区污水处理厂是可行的。 5）总量指标 经漯西污水处理厂处理后废水总量指标为COD0.0163t/a、NH3-N0.0008t/a。 综上所述，本项目运营期废水对周围环境影响不大。 3、噪声 本项目噪声主要为机械设备运行噪声，噪声源强约为80dB（A）。经采取选用低噪声设备、设备布设在厂房内和设置减振基础等隔声降噪措施后，噪声源强约为65dB（A）。 本次评价采用声源衰减模式及多源叠加模式进行预测： ①点源衰减模式: L2=L1-20lg（r2/r1） ②多源叠加模式: 式中，r1、r2——距声源的距离(m)； L1、L2——r1、r2的声级强度[dB(A)]； Li——第i个声源作用于预测点的噪声值[dB(A)]； Leq总——预测点的总噪声叠加值[dB(A)]。 本项目厂界噪声预测结果见表20。 表20各厂界噪声环境影响预测结果 单位：dB（A） 预测点 贡献值 昼间背景值 夜间背景值 昼间叠加值 夜间叠加值 昼间标准值 夜间标准值 东厂界 13.8 53.9 46.7 53.9 46.7 65 55 南厂界 11.5 53.2 44.0 53.2 44.0 65 55 西厂界 32.6 53.0 43.6 53.0 43.9 65 55 北厂界 14.1 54.5 47.3 54.5 47.3 65 55 由上表可知，通过将设备布置于厂房内，选用低噪声设备、减振基础等措施后，四厂界噪声叠加值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类标准。 综上可知，本项目噪声对周围环境影响不大。 4、固体废物 本项目营运期固体废物主要为本项目营运期固体废物主要为除尘器收集的粉尘、废包装和职工生活垃圾。 1）除尘器收集的粉尘 除尘器收集的粉尘收集后回用于生产。 2）废包装 废包装主要为废原料包装和废产品包装。 废原料包装收集后交原料厂家回收；废产品包装收集后交环卫部门处理。 3）职工生活垃圾 职工生活垃圾经垃圾箱收集后交环卫部门处理。 评价建议，建设单位设置1座一般固废暂存间（面积10m2）。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染，项目固废对周围环境影响较小。 5、环保投资核算 项目总投资120万元。环保投资9万元，约占总投资的7.5%，具体环保投资见表21。 表21环保投资一览表 污染源 污染防治措施 环保设施 环保投资（万元） 项目 污染物 废气 508生产线 508成核剂投料粉尘 采用集气罩收集，收集的废气先进入旋风收尘器后再进入袋式除尘器处理后排放 1组集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒 3.3 磨粉收料粉尘 直接进入袋式除尘器处理后排放 509生产线 509成核剂和510成核剂成核剂投料粉尘 采用集气罩（集气效率90%）收集，收集的废气经袋式除尘器处理后排放 2组集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒 3.6 混合出料粉尘 采用集气罩收集，收集的废气经袋式除尘器处理后排放 废水 离心废水 离心废水采用容积10m3集水罐收集，收集后的废水运入漯河市新旺化工有限公司污水处理站处理后通过市政污水管网进入漯西污水处理厂处理后排放 10m3集水罐 0.6 生活污水 生活污水采用容积为3m3化粪池收集，收集后的废水运入漯河市新旺化工有限公司污水处理站处理后通过市政污水管网进入漯西污水处理厂处理后排放 3m3化粪池 0.3 蒸汽冷凝水 蒸汽冷凝水采用容积为3m3收集桶收集，收集后的蒸汽冷凝水用于厂内道路洒水降尘 3m3收集桶 0.2 噪声 设备运行 选取低噪声设备、减振基础，设备布置在厂房内 减振基础 0.5 固体废物 生活垃圾 经垃圾箱收集后交环卫部门处理 垃圾箱、一般固废暂存间（10m2） 0.5 合计 / / 9 6、环保“三同时”验收内容 本项目环保“三同时”验收内容见表22。 表22环保“三同时”验收内容一览表 污染源 环保设施 验收标准 项目 污染物 废气 508成核剂投料粉尘、磨粉收料粉尘 1组集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）》表二 二级 509成核剂和510成核剂成核剂投料粉尘、混合出料粉尘 2组集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒 废水 离心废水 10m3集水罐 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4二级排放标准、《河南省化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016） 生活污水 3m3化粪池 蒸汽冷凝水 3m3收集桶 综合利用不外排 噪声 设备运行 减振基础 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 固体废物 生活垃圾 污泥浓缩系统 合理处置，不会造成二次污染 7、“三本帐”一览表 本项目扩建完成后，主要污染物“三本帐”一览表见表23。 表23主要污染物“三本帐”一览表 项目 污染物 现有工程 排放量（t/a） 本项目新增排放量（t/a） “以新带老”削减量（t/a） 扩建后厂区总排放量（t/a） 排放增减量（t/a） 废水 废水量（m3/a） 0 544m 0 544 +544 COD 0 0.0163 0 0.0163 +0.0163 氨氮 0 0.0008 0 0.0008 +0.0008 废气 颗粒物 0 0.6066 0 0.6066 +0.6066

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 名称 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 508生产线 | 508成核剂投料粉尘 | 颗粒物 | 采用集气罩收集，收集的废气先进入旋风收尘器后再进入袋式除尘器处理后排放 | 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）》表二 二级 |
|  |  | 磨粉收料粉尘 | 颗粒物 | 直接进入袋式除尘器处理后排放 |  |
|  | 509生产线 | 509成核剂和510成核剂成核剂投料粉尘 | 颗粒物 | 采用集气罩（集气效率90%）收集，收集的废气经袋式除尘器处理后排放 |  |
|  |  | 混合出料粉尘 | 颗粒物 | 采用集气罩收集，收集的废气经袋式除尘器处理后排放 |  |
| 水 污 染 物 | 离心废水 | COD、NH3-N、SS | 离心废水采用容积10m3集水罐收集，收集后的废水运入漯河市新旺化工有限公司污水处理站处理后通过市政污水管网进入漯西污水处理厂处理后排放 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4二级排放标准、《河南省化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016） |
|  | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 生活污水采用容积为3m3化粪池收集，收集后的废水运入漯河市新旺化工有限公司污水处理站处理后通过市政污水管网进入漯西污水处理厂处理后排放 |  |
|  | 蒸汽冷凝水 | COD、NH3-N、SS | 蒸汽冷凝水采用容积为3m3收集桶收集，收集后的蒸汽冷凝水用于厂内道路洒水降尘 | 综合利用不外排 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后交环卫部门处理 | 合理处置，不会造成二次污染 |
|  | 废包装 | 废原料包装 | 收集后交原厂家回收 |  |
|  |  | 废产品包装 | 收集后交环卫部门处理 |  |
|  | 除尘器 | 收集的粉尘 | 收集后回用于生产 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是设备运行噪声经采取选用低噪声设备、设备布设在厂内、设置减振基础等措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围声环境影响不大。 |
| 主要生态影响： 项目所在区域主要为人工生态系统，周围没有珍稀动植物种群，项目的建设不会对生态环境造成显著影响。 |

结论与建议

1、结论 1.1项目概况 河南缔旺新材料股份有限公司年包装900吨成核剂项目位于漯河市郾城区漯西工业集聚区。项目占地768m2，总投资120万元。项目建成后可年包装、复配900吨成核剂。 1.2政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》规定，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”建设项目，项目的建设已取得郾城区发展和改革委员会的备案，项目代码：2020-411103-26-03-095478；故项目的建设符合国家当前产业政策。 1.3选址可行性 根据河南缔旺新材料股份有限公司提供的选址意见（郾建字[2017]36号）可知，本项目用地性质为三类工业用地。根据漯河市漯西工业集聚区空间发展规划暨控制性详细规划（详见附图四）可知，本项目用地属于规划的工业用地。本项目选址建设符合相关土地和规划的要求。 本项目地势平坦，周边空旷，水、电齐全，生产条件良好。项目所在地周围无需要保护的文物古迹，各项污染物均可达标排放，对周围环境影响较小。 综上可知，本项目选址是可行的。 1.4项目营运期污染物产排情况 废气 营运期废气主要为508成核剂投料粉尘和磨粉出料粉尘；509成核剂和510成核剂投入混合机产生的投料粉尘和混合收料粉尘。 1）508生产线 ①508成核剂投料粉尘 508成核剂投料粉尘采用集气罩，收集的废气先进入旋风收尘器后再进入袋式除尘器处理后排放。 ②磨粉收料粉尘 磨粉后的物料经配套的旋风收尘器进行收料，收料产生的废气直接进入袋式除尘器处理后排放。 经处理后的成核剂投料粉尘和磨粉收料粉尘排放浓度为3.63mg/m3、排放速率为0.011kg/h，排放量为0.0261t/a；经处理的废气可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）》表二 二级 “有组织最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15m，最高允许排放速率3.5kg/h”的要求。 2）509生产线 ①509成核剂和510成核剂成核剂投料粉尘 成核剂投料粉尘采用集气罩（集气效率90%）收集，收集的废气经袋式除尘器处理后排放。 ②混合出料粉尘 出料粉尘采用集气罩（集气效率90%）收集，收集的废气经袋式除尘器处理后排放。 故经处理后的509成核剂和510成核剂成核剂投料粉尘和混合出料粉尘排放浓度为2.11mg/m3、排放速率为0.008kg/h，排放量为0.0405t/a；经处理的废气可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）》表二 二级 “有组织最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15m，最高允许排放速率3.5kg/h”的要求。 3）无组织废气 本项目无组织废气主要为未完全收集的508成核剂投料粉尘、509成核剂和510成核剂成核剂投料粉尘和混合出料粉尘。 根据预测可知，各厂界无组织颗粒物浓度均可满足《《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）》表2周界外浓度最高点1.0 mg/m3的要求。 4）大气环境防护距离 根据预测可知，厂界外无超标点，故本项目不需设置大气环境防护距离。 综上可知，本项目废气对周边环境影响不大。 废水 本项目废水主要为离心废水、蒸汽冷凝水和职工生活污水。 1）蒸汽冷凝水 蒸汽冷凝水采用容积3m3收集桶收集，收集后的蒸汽冷凝水用于厂内道路洒水降尘。 2）离心废水 离心废水采用容积10m3集水罐收集，收集后的废水运入漯河市新旺化工有限公司污水处理站处理后通过市政污水管网进入漯西污水处理厂处理后排放。 3）生活污水 生活污水采用容积3m3化粪池收集，收集后的废水运入漯河市新旺化工有限公司污水处理站处理后通过市政污水管网进入漯西污水处理厂处理后排放。 4）总量指标 经漯西污水处理厂处理后废水总量指标为COD0.0163t/a、NH3-N0.0008t/a。 综上可知，本项目废水对周边环境影响不大。 噪声 经采取选取低噪声设备、设备布置在厂房内、设置减振基础等措施后，厂界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 综上可知，本项目噪声对周边环境影响不大。 （4）固体废物 本项目营运期固体废物主要为本项目营运期固体废物主要为除尘器收集的粉尘、废包装和职工生活垃圾。 1）除尘器收集的粉尘 除尘器收集的粉尘收集后回用于生产。 2）废包装 废包装主要为废原料包装和废产品包装。废原料包装收集后交原料厂家回收；废产品包装收集后交环卫部门处理。 3）职工生活垃圾 职工生活垃圾经垃圾箱收集后交环卫部门处理。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染，项目固废对周围环境影响较小。 2、建议 （1）要严格操作管理，切实落实各项污染防治措施； （2）项目投产后，应确保治理设施运转正常，确保各污染物实现达标排放，以防止排放污染物对当地环境产生不利影响； （3）加强车间工人的劳动安全保护，切实维护工作人员的身心健康。 （4）严格遵守“三同时”要求，在生产设施、环保设施同时设计、同时施工、同时投产运行，待竣工验收后方可正常生产。 综上所述，河南缔旺新材料股份有限公司年包装900吨成核剂项目符合相关土地、规划政策的要求，项目的建设符合产业政策的要求。在严格落实评价提出的各项污染物防治措施后，污染物可以做到达标排放，对周围环境影响不大。从环境保护角度，不存在制约本项目建设的问题，该项目的建设是可行的。 注释 一、本报告应附以下附图、附件 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境概况图 附图三 项目平面布置图 附图四 漯河市漯西工业集聚区空间发展规划暨控制性详细规划图 附图五 现场照片 附件一 委托书 附件二 备案证明 附件三 选址意见 附件四 现有工程环评批复 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价为包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

508成核剂粗粉

废气、

投料

磨粉

废气、噪声

固废

分装

成品

509成核剂

废气、噪声、废水

纯水

离心

噪声、废水

蒸汽

闪干

固废、废气

混合

510成核剂

分装装

成品