建设项目基本情况

| 项目名称 | 漯河市靓洁洗涤用品有限公司汽车洗涤用品分装项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河市靓洁洗涤用品有限公司 |
| 法人代表 | 赵春红 | 联系人 | 赵春红 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区井冈山路与文明交叉口向南300米路西 |
| 联系电话 | 18203954444 | 传真 | / | 邮政编码 | 462300 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区井冈山路与文明交叉口向南300米路西 |
| 立项审批部门 | 郾城区发展和改革委员会 | 批准文号 | 2020-411103-41-03-040060 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 肥皂及洗涤剂制造 （C2681） |
| 占地面积 （平方米） | 500 | 绿化面积（平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 50 | 环保投资 （万元） | 1 | 占总投资 比例（%） | 2 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日期 | 2020年9月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 近年来城市化发展进程日益加快，城市发展过程中对建筑材料的需求不断增加。在认真调研市场的基础上，漯河市靓洁洗涤用品有限公司拟投资50万元在漯河市郾城区井冈山路与文明交叉口向南300米路西建设“漯河市靓洁洗涤用品有限公司汽车洗涤用品分装项目”。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等法律法规的要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号）及关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 第1号）规定，本项目属于“十五、化学原料和化学制品制造业——39、日用化学品制造——单纯混合或分装的”，本项目应编制环境影响报告表。受漯河市靓洁洗涤用品有限公司委托（委托书见附件一），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即组织技术人员进行现场踏勘。在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行达标排放、总量控制的原则，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目概况 本项目租用现有厂房进行建设，占地面积500m2，建筑面积为500m2。项目拟用员工3人，年工作日300天。 本项目主要技术经济指标一览表见表1。 表1 本项目主要技术经济指标一览表 序号 名称 单位 数量 备 注 1 总投资 万元 50 企业自筹 2 环保投资 万元 1 占总投资的2% 3 占地面积 m2 500 / 4 建筑面积 m2 500 / 5 劳动定员 人 3 均不在厂内食宿 6 年工作日 天 300 每天工作8小时 3、政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”建设项目，符合国家当前产业政策。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案（备案证明见附件二），项目代码为2020-411103-41-03-040060。 4、选址可行性分析 本项目位于漯河市郾城区井冈山路与文明交叉口向南300米路西，厂址东侧为电商仓库，南侧为仓库，西侧为郾城区普乐水暖厂，北侧为仓库。项目地理位置图见附图一，项目周围环境概况图见附图二。 根据土地证可知（详见附件三），本项目用地属于工业用地；根据郾城区孟庙镇总体规划图（详见附图四）可知，本项目位于规划的工业用地。项目的建设符合相关土地、规划政策要求。 本项目地势平坦，周边空旷，水、电齐全，生产条件良好。项目所在地周围无需要保护的文物古迹，项目各项污染物均可达标排放，项目的建设对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目选址是可行的。 5、项目组成 本项目组成及主要建设内容一览表见表2。 表2 本项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 工程内容 备 注 主体工程 生产车间 生产车间1座（包括原料区、生产区、成品区、办公区等） 租赁现有 公用工程 给水 依托市政供水管网 / 排水 生活污水收集后用于厂区内洒水降尘 新建 用电 市政供电系统 / 环保工程 废水治理 生活污水收集后用于厂区内洒水降尘 新建 固废治理 职工生活垃圾经垃圾箱收集后交环卫部门处理；废原料桶收集后交有资质单位处置 新建 噪声治理 选用低噪声设备、设备布设在厂房内、设置基础减振 新建 6、主要建筑 本项目租用现有厂房进行建设，建筑面积为500m2。本项目平面布置图见附图三。 表3项目主要构筑物一览表 项目 建筑面积 规格 备注 生产车间 生产区 500m2 长33.78m，宽12.9m、高8m 租赁现有 原料区 成品区 办公区 7、项目产品方案及规模 本项目为汽车洗涤用品分装项目，主要产品为汽车洗涤用品，具体产品类型及产量见表4。 表4主要产品类型及产量一览表 产品名称 规格 年产量 备注 汽车水蜡 2L/桶 300t 巴西蜡乳液与水比例为1:9 纳米镀膜剂 1L/桶 200t 氨基硅油乳液与水比例为1:9 8、本项目营运期主要设备 本项目营运期主要设备见表5。 表5主要设备一览表 序号 设备名称 规格 数量 1 搅拌机 1t 5个 2 灌装机 全自动灌装封口一体机 1台 9、本项目主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表见表6。 表6本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 名称 消耗量 运输方式 说明 巴西蜡乳液 30t/a 汽车、桶装 巴西蜡乳液由巴西棕榈蜡、合成石蜡十六烷基三甲基氯化铵等组分因乳化聚合反应形成；其中主要成分为巴西棕榈蜡，乳化剂为十六烷基三甲基氯化铵 氨基硅油乳液 20t/a 汽车、桶装 氨基硅油乳液由二甲基硅油、聚醚改性聚硅氧烷等组分聚合而成；其中主要成分为二甲基硅氧烷，乳化剂为聚醚改性聚硅氧烷 水 486m3/a / / 电 2.1×104kw·h/a / / 巴西棕榈蜡：巴西棕榈蜡由巴西棕榈树叶中取得，熔点为66~82℃，相对密度为0.996~0.998，皂化值为78~88，碘值为7~14，是淡黄色固体。巴西棕榈蜡与蓖麻油的互溶性很好，它主要由蜡酯、高碳醇、烃类和树脂状物质组成。几乎不溶于水；微溶于沸腾的乙醇（95%）；溶于温热的氯仿和甲苯。巴西棕榈蜡广范用于口服制剂，化妆品和某些食品，通常认为基本无毒、无刺激性。 十六烷基三甲基氯化铵：一种阳离子表面活性剂，相对密度为0.968，熔点为232~234℃，可用作防水涂料，天然纤维，合成纤维和玻璃纤维的柔软剂，相转移催化剂，涤纶真丝化促进剂，乳胶制品隔离剂和消泡剂，以及软化剂。是用途广泛的相转移催化剂，广泛应用于医药合成，精细化工合成行业作为相转移催化剂，乳化剂。广泛应用于沥青乳化及防水涂料乳化，玻璃纤维柔软加工、硅油乳化剂、医药工业助剂、护发素化妆品乳化调理、织皮革化工助剂、乳液起泡剂、物纤维柔软抗静电、 涤纶真丝化助剂、有机膨润土的覆盖剂、蛋白质絮凝及水处理絮凝、蚕室蚕具消毒剂及洗涤消毒杀菌等。 二甲基硅油：二甲基硅油又名甲基硅油、聚二甲基硅氧烷液体。无色透明粘稠液体。无味。无臭。无毒。分子式为CH3[Si(CH3)2]nSi(CH3)3。平均分子量5000～100000。溶于苯、甲苯、二甲苯、乙醚，部分溶于乙醇、丁醇、丙酮，不溶于环己醇、甲醇、石蜡油、植物油。具有优异的憎水防潮性、良好的透光性、化学稳定性。广泛用于绝缘、耐热、防湿填充剂，高效消泡剂、脱模剂、润滑剂和表面处理剂。由八甲基环四硅氧烷与六甲基二硅氧烷在浓硫酸或四甲基氢氧化铵催化剂作用下反应制取。 聚醚改性聚硅氧烷：是由性能差别很大的聚醚链段和聚硅氧烷链段，通过化学键连接而成。亲水性的聚醚链段赋予其水溶性，疏液、疏水性的聚二甲基硅氧烷链段赋予其低表面张力。室温下是浅黄色透明粘稠的油状液体。密度100g/cm3。能溶于水，醇，芳香烃等。优良的亲水性，适合内衣和床上用织物的整理，给人以凉爽，舒适感；使用简单，不会出现漂油现象；处理织物的柔软感稍差。聚醚硅油已广泛用作匀泡剂，乳化剂，个人保护用品原料，涂料流平剂，织物亲水、防静电及柔软整理剂，自乳化消泡剂及玻璃防雾剂等，并已形成改性硅油中产量最大的一个品种。 10、本项目营运期给排水情况 （1）给水 本项目用水主要为生产用水和职工生活用水。厂内用水由市政供水系统供给，可以满足项目日常运作。项目用水量为1.62m3/d（486m3/a）。 1）职工生活用水 本项目劳动定员为3人，均不在厂区食宿，厂内不设厕所（依托租赁厂区内现有公厕）。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），办公人员用水量以40L/d·人计，故本项目职工生活用水总量为0.12m3/d（36m3/a）。 2）生产用水 生产用水主要为原料需要加水进行稀释，根据建设单位提供的资料可知，用水量为450m3/a。 （2）排水 本项目无生产废水外排，项目废水主要为职工因洗手、洗脸产生的生活污水。职工生活污水产生量按用水量的80%计，则职工生活污水的产生量为0.096m3/d（28.8m3/a）。生活污水经沉淀池收集后用于厂区内洒水降尘。 图1 本项目水平衡图 单位：m3/d 11、工作制度 项目劳动定员为3人，年生产天数300天，每天1班，每班8小时，均不在厂区内食宿。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况和主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地理位置、地形、地貌、地质、水文、地表水、气候、气象、动植物等） 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33024′～33059′，东经113027′～114016′，总面积2617 m2。漯河市区距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区井冈山路与文明交叉口向南300米路西，地理位置详见附图一。 2、地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲击平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东四地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3、地质 漯河市地处黄淮冲击平原，属沙澧河冲击平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲击成因堆积而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区；Ⅱ类地区分布在老城区；Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本裂度为六度。 4、水文 漯河市位于淮河冲击平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5、地表水 项目所在地属淮河流域，流域面积2693km2，其中沙、颍河水系流域面积2500km2，占全市面积的93%，洪汝河水系流域面积193km2，占全市面积的7%。境内流域面积大于1000km2的河道有沙河、颍河、澧河、塔河、吴功渠等五条，流域面积在100～1000km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。 6、气候气象 漯河市地处中原腹地，属温带大陆气候，四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。 全市累年平均日照总时数为2181-2359小时，年日照率为49-53%。其中农作物生长活跃期的4-9月份，累年平均日照总时数为1270.9-1424小时；日平均达7-8小时，能满足作物生长对光能的需要。累年平均太阳辐射总量为113.8-119.3千卡/平方厘米，其中有效辐射值为58.2-58.4千卡/cm2。一年当中以6月份的辐射量最大，12月份最小，光能利用率仅0.3%左右。 全市累年平均气温为14.6℃。7月最热，累年平均为27.4-27.7℃；1月份最冷，平均为0.5-0.7℃。极端最高气温43.2℃，极端最低气温-16℃。气温年际变化不大，年内变化明显，以7月份为界限，以前各月逐年上升，以后各月逐年下降。 全市累年平均降水量为749.7-845.2mm，年均降水量适中，但降水的年际变化不大，年内时空分布不均匀。一般是冬春降水少，夏秋降水多，并且雨量多集中在7、8两个月内。年平均降水变化率为22%，年最大一次降水量为725mm（舞阳县1975年8月3日），历年来4-10月最大无降水日数是30-71天。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于受人类生产活动影响，天然植被已不复存在，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨，泡桐、柳、榆、槐、椿等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于漯河市郾城区井冈山路与文明交叉口向南300米路西。项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。 为了解区域环境空气质量，评价引用河南省生态环境厅发布的漯河市环境空气质量监测数据（监测日期为2019年4月8日~2019年4月14日）。环境空气质量现状监测分析结果见表7。 表7环境空气质量现状及分析结果 监测因子 24小时平均浓度 标准值 标准指数（无量纲） 最大超标倍数 SO2 60~82µg/m3 150µg/m3 0.413~0.547 0 NO2 14~32µg/m3 80µg/m3 0.175~0.400 0 PM10 54~86µg/m3 150µg/m3 0.360~0.573 0 PM2.5 37~53µg/m3 75µg/m3 0.493~0.707 0 CO 0.4~0.6mg/m3 4mg/m3 0.100~0.150 0 O3 75~84µg/m3（8小时平均） 160µg/m3 0.469~0.525 0 由上表可知，区域环境空气质量可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。区域环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域纳污水体为颍河。评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年鉴》（2019年度）颍河西华纸坊断面常规监测数据。地表水环境质量现状监测分析结果见表8。 表8地表水环境质量现状及分析结果 监测点 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 西华纸坊断面 COD 14.2 20 0.71 0 NH3-N 0.25 1.0 0.25 0 由上表可知，颍河西华纸坊断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。区域地表水环境质量较好。 3、地下水环境 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。 评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年鉴》（2018年度）浅层和中深层地下水常规监测数据。地下水环境监测分析结果见表9。 表9地下水环境监测分析结果 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 pH 7.52（无量纲） 6.5~8.5（无量纲） 0.347 0 总硬度 231mg/L 450mg/L 0.513 0 溶解性总固体 454mg/L 1000mg/L 0.454 0 耗氧量 1.02mg/L 3.0mg/L 0.340 0 氨氮 0.028mg/L 0.50mg/L 0.056 0 由上表可知，漯河市浅层和中深层地下水各项指标的年均浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应属2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 区域的声环境现状值见表10。 表10项目区声环境质量现状一览表 单位：dB(A) 监测点位置 昼间监测值 昼间标准值 达标情况 夜间监测值 夜间标准值 达标情况 东厂界 52.8 60 达标 43.3 50 达标 南厂界 51.3 60 达标 42.7 50 达标 西厂界 50.6 60 达标 41.1 50 达标 北厂界 51.3 60 达标 40.8 50 达标 由表10可知，项目厂界声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准要求。区域内声环境质量良好。 根据现场踏勘，本项目区域内无较大噪声源，区域内声环境质量良好。 5、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表11。 表11本项目主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 距离（m） 保护级别 大气环境 八里村 E 316 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 漯河食品职业学院(北校区） NW 410 马坡村 NW 703 声环境 四厂界 / 1 《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准 水环境 颍河 N 5022 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境 要素 标准编号 标准名称 执行级别 （类别） 主要标准要求 环境 空气 GB3095-2012 《环境空气质量标准》 二级 SO21小时平均：500μg/m³，NO21小时平均：200μg/m³，PM1024小时平均：150μg/m³，PM2.524小时平均：75μg/m³，CO1小时平均10mg/m³，O38小时平均160μg/m³，TSP24小时平均300mg/m³ 声环境 GB3096-2008 《声环境质量标准》 2类 昼间60dB(A)、夜间50dB(A) 地表水 GB3838-2002 《地表水环境质量标准》 III类 COD≤20mg/ L、NH3-N≤1mg/ L 地下水 GB/T14848-93 《地下水质量标准》 III类 pH6.5～8.5、耗氧量≤3mg/L溶解性总固体≤1000mg/L、总硬度≤3mg/L、氨氮≤0.5mg/L |
| --- | --- |

| 污 染 物 排 放 标 准 | 环境要素 标准名称 执行级别 主要污染物浓度限值 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12532-2011) 昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A) 固废 《一般工业固体废物贮存、处置场所污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目生活污水经沉淀池收集后用于厂区内洒水降尘，不外排。本项目废水污染物总量指标为0。 |

建设项目工程分析

施工期工艺流程 本项目租用现有厂房进行建设，施工期仅进行设备的安装。 2、营运期工艺流程 本项目产品主要为汽车洗涤用品（包括汽车水蜡、纳米镀膜剂）。主要生产工艺及产污环节图见图2、图3。 （1）汽车水蜡 图2汽车水蜡生产工艺及产污环节图 混合：巴西蜡乳液与水按照1:9的比例在搅拌机中均匀混合，混合时间约为5min； 灌装：将混合后的产品通过管道进入灌装机进行灌装，其中每瓶产品为2L。 成品入库：灌装完成后的产品入库暂存。 （2）纳米镀膜剂 图3纳米镀膜剂生产工艺及产污环节图 1）混合：氨基硅油乳液与水按照1:9的比例在搅拌桶中均匀混合，混合时间约为5min； 2）灌装：将混合后的产品通过管道进入灌装机进行灌装，其中每瓶产品为1L。 3）成品入库：灌装完成后的产品入库暂存。

主要污染工序： 一 施工期产污环节及污染物种类 本项目租用现有厂房进行建设，施工期进行设备的安装，设备安装在厂房内进行。施工期产生的环境影响主要为设备安装过程中产生的动力噪声。 二、营运期产污环节及污染物种类 1、废水 根据分析可知，本项目废水主要为职工生活污水。职工生活污水的产生量为0.096m3/d（28.8m3/a）。污染物产生浓度为COD250mg/L、BOD5120mg/L、SS140mg/L、NH3-N20mg/L；污染物产生量为COD0.0072t/a、BOD50.0035t/a、SS0.0040t/a、NH3-N0.0006t/a。 废气 本项目原料为乳化剂，乳化剂的溶剂为山梨糖醇酐单油酸酯、十二醇聚氧乙烯醚；这两种均为大分子有机物，在常温条件下不易挥发，本项目混合、灌装均在常温条件下进行，故本项目生产过程中无有机废气污染物产生。 3、噪声 项目营运期间噪声主要为设备运行时产生的机械噪声，主要高噪声设备降噪前后的噪声源强见表12。 表12本项目主要高噪声设备源强表 名称 数量 声压级（dB（A）） 降噪措施 降噪后源强（dB（A）） 灌装机 1台 60 低噪声设备、减振基础、布置在厂房内 45 4、固体废物 项目营运期固体废物主要有职工生活垃圾和废原料桶。 生活垃圾 本项目劳动定员3人，每人生活垃圾产生量按0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量为1.5kg/d，即0.45t/a。 （2）废原料桶 根据建设单位提供的资料可知，项目采用的原料为桶装，每桶原料重11kg（含桶重、其中空桶重1kg）；故废原料桶重量为5t。

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 名称 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 职工生活污水 | COD | 250mg/L | 0.0072t/a | 0（经沉淀池收集后用于厂区内洒水降尘） |
|  |  | BOD5 | 120mg/L | 0.0035t/a |  |
|  |  | SS | 140mg/L | 0.0040t/a |  |
|  |  | NH3-N | 20mg/L | 0.0006t/a |  |
| 固 体 废 物 | 原料包装 | 废原料桶 | / | 5t/a | 0（收集后交有资质单位处置） |
|  | 职工生活 | 职工生活垃圾 | / | 0.45t/a | 0（收集后交环卫部门处理） |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是设备运行噪声，经采取选用低噪声设备、设备布设在厂房内、设置减振基础等措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目噪声对周围声环境影响不大。 |
| 主要生态影响： 项目所在区域主要为人工生态系统，周围没有珍稀动植物种群，项目的建设不会对生态环境造成显著影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目租用现有厂房进行建设，施工期仅为设备的安装，设备安装在厂房内进行。施工期产生的环境影响主要为设备安装过程中产生的动力噪声。安装噪声较小，基本可控制在厂房内部，施工期厂界噪声可以满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。本项目施工期较短，且随着施工期结束，产生的影响也不再存在。 营运期环境影响分析 1、废水 本项目废水主要为职工生活污水。本项目废水排放量为0。 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）可知，本项目地表水评价等级为水污染型三级B，水污染型三级B不需要进行水环境影响预测。 （2）职工生活污水 职工生活污水经沉淀池收集后用于厂区内洒水降尘。 （3）废水总量指标 本项目污水污染物总量指标为0。 综上所述，本项目运营期废水对周围环境影响不大。 2、噪声 本项目噪声主要为机械设备运行噪声。建设单位拟采取选用低噪声设备、设备布设在厂房内和设置减振基础等隔声降噪措施。本项目仅白天运行，夜间不运行。 本次评价采用声源衰减模式及多源叠加模式进行预测： ①点源衰减模式: L2=L1-20lg（r2/r1） ②多源叠加模式: 式中，r1、r2——距声源的距离(m)； L1、L2——r1、r2的声级强度[dB(A)]； Li——第i个声源作用于预测点的噪声值[dB(A)]； Leq总——预测点的总噪声叠加值[dB(A)]。 本项目厂界噪声预测结果见表13。 表13各厂界噪声环境影响预测结果 预测点 噪声源 距离（m） 贡献值dB（A） 昼间标准值dB（A） 东厂界 搅拌主机 10 25.0 60 南厂界 搅拌主机 12 23.4 60 西厂界 搅拌主机 4 33.0 60 北厂界 搅拌主机 23 17.8 60 由上表可知，通过将设备布置于厂房内，选用低噪声设备、减振基础等措施后，四厂界噪声贡献值范围是17.8～33.0dB（A），四厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 综上可知，本项目噪声对周围环境影响不大。 3、固体废物 项目营运期固体废物主要有职工生活垃圾和废原料桶。 职工生活垃圾 职工生活垃圾收集后交环卫部门处理。 （2）废原料桶 废原料桶是危险废物，属于《国家危险废物名录》（2016年版）规定的HW49中的900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。 ①危险废物汇总 本项目危险废物汇总表见表14。 表14本项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 产生量 产生工序及装置 形态 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废原料桶 HW49 900-041-49 5t/a 原料包装 固态 1个月 T 危废暂存间 ②处置措施 废原料桶收集后在危废暂存间内暂存，定期交有资质的单位处置。本项目贮存场所情况见表15。 表15本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存量 1 危废暂存间 废原料桶 HW49 900-041-49 厂区东侧 5m2 隔离储存 0.5t ③危险废物的收集 项目危险废物的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： A、根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 B、制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 C、危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 D、危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 ④危险废物的暂存要求 A、根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求，危险废物储存间采取如下措施： a、危废储存库地面基础应采取防渗，地基采用3：7灰土垫层300mm厚，地面采用C30防渗砼200mm厚，面层用防渗砂浆抹面30mm厚，防渗系数能够达到10-10cm/s，暂存场所要达到防渗漏、防流失、防扬散、防雨淋的要求； b、危废储存库地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 B、企业须健全危险废物相关管理制度 a、企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危险废物统计、收集、暂存、转运和管理工作，并对有关危废产生部门员工进行定期教育和培训，强化危险废物管理； b、企业须建立危险废物收集操作规程、危险废物转运操作规程、危险废物暂存管理规程等相关制度，并认真落实； c、企业须对危险废物储运场所张贴警示标示，危险废物包装物张贴警示标签； d、规范危险废物统计、建立危险废物收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并即时存档以备查阅。 C、危险废物在危废库房内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求进行存储和管理。 a、必须将危险废物装入容器内进行密封装运，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装； b、盛装危险废物的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； c、危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册，不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物； d、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 D、危险废物的转运 项目危险废物转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危险废物运输过程给环境带来污染。危险废物的转运还按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，具体如下： a、危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行； b、项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2013年第2号）执行。 运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。 c、危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。 d、危险废物转移过程严格落实《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，规范危险废物转移；做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地生态环境行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行，第四联交接受单位，第五联交接受地生态环境行政主管部门。 e、废物处置单位的运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解所运载的危险废物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 综上所述，项目固体废物的收集、贮运和转运环节应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GBl8599-2001）及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行。在加强管理并落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物不会产生二次污染，对周围环境的影响较小。 4、环保投资核算 项目总投资50万元。环保投资1万元，约占总投资的2%，具体环保投资见表16。 表16环保投资一览表 污染源 污染防治措施 环保设施 环保投资（万元） 项目 污染物 噪声 设备运行噪声 选取低噪声设备、减振基础，设备布置在厂房内 减振基础 0.4 废水 生活污水 废水经沉淀池收集后用于厂区内洒水 1座0.2m3沉淀池 0.2 固体废物 生活垃圾 收集后交环卫部门处理 垃圾箱若干组 0.1 废原料桶 收集后在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置 1座5m2危废暂存间 0.3 合计 / / 1 5、环保“三同时”验收内容 本项目环保“三同时”验收内容见表17。 表17环保“三同时”验收内容一览表 污染源 环保设施 验收标准 项目 污染物 噪声 噪声 减振基础 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 废水 生活污水 1座0.2m3沉淀池 综合利用不外排 固体废物 生活垃圾 垃圾箱若干组 合理处置，不会造成二次污染 废原料桶 1座5m2危废暂存间 合理处置，不会造成二次污染

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 名称 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 职工生活污水 | COD、SS、NH3-N | 经沉淀池收集后用于厂区内洒水降尘 | 综合利用不外排 |
| 固 体 废 物 | 原料包装 | 废原料桶 | 收集后在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置 | 合理处置，不会造成二次污染 |
|  | 职工生活 | 职工生活垃圾 | 收集后交环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是设备运行噪声。经采取选用低噪声设备、设置减振基础、设备布设在厂房内等措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类类标准要求，对周围声环境影响不大。 |
| 主要生态影响： 项目所在区域主要为人工生态系统，周围没有珍稀动植物种群，项目的建设不会对生态环境造成显著影响。 |

结论与建议

1. 结论 1.1项目概况 漯河市靓洁洗涤用品有限公司汽车洗涤用品分装项目位于漯河市郾城区井冈山路与文明交叉口向南300米路西。项目占地面积500m2，总投资50万元，主要生产汽车洗涤用品。 1.2政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”建设项目，符合国家当前产业政策。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目代码为2020-411103-41-03-040060。 1.3厂址可行性分析 根据土地证可知，本项目用地属于工业用地；根据郾城区孟庙镇总体规划图可知，本项目位于规划的工业用地。项目的建设符合相关土地、规划政策要求。 因此，评价认为本项目选址是可行的。 1.4项目营运期污染物产排情况 1、废水 1）废水排放情况 本项目废水主要为职工生活污水。职工生活污水经沉淀池收集后用于厂区内洒水降尘。 2）总量指标 本项目废水总量指标为0。 综上可知，本项目废水对周边环境影响不大。 （2）噪声 经采取选取低噪声设备、设置减振基础、设备布置在厂房内等措施后，厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 综上可知，本项目噪声对周边环境影响不大。 （3）固体废物 项目营运期固体废物主要有职工生活垃圾、废原料桶。 1）废原料桶 废原料桶 收集后在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。 2）职工生活垃圾 职工生活垃圾收集后交环卫部门处理。 综上可知，本项目固体废物均可得到妥善处置，不会造成二次污染。 2. 建议 （1）要严格操作管理，切实落实各项污染防治措施； （2）项目投产后，应确保治理设施运转正常，确保各污染物实现达标排放，以防止排放污染物对当地环境产生不利影响； （3）加强车间工人的劳动安全保护，切实维护工作人员的身心健康。 （4）严格遵守“三同时”要求，在生产设施、环保设施同时设计、同时施工、同时投产运行，待竣工验收后方可正常生产。 综上所述，漯河市靓洁洗涤用品有限公司汽车洗涤用品分装项目符合相关土地政策的要求，项目的建设符合产业政策的要求。在严格落实评价提出的各项污染物防治措施后，各种污染物可以做到达标排放，对周围环境影响不大。从环境保护角度，不存在制约本项目建设的问题，该项目的建设是可行的。 注释 一、本报告应附以下附图、附件 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置图 附图四 郾城区孟庙镇总体规划图 附件五 项场照片 附件一 委托书 附件二 备案证明 附件三 土地证 附件四 营业执照 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价为包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

0.024

0.096

0.0964

生活污水

沉淀池

0.12

生活用水

新鲜水

1.62

进入产品1.5

0.096

1.5

厂区内洒水降尘

生产用水

巴西蜡乳液、水

混合

灌装

噪声

成品入库

氨基硅油乳液、水

混合

灌装

噪声

成品入库