《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别----按国标填写。

4. 总投资----指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7. 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工3万吨钢管项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河文熙轻量化技术有限公司 |
| 法人代表 | 路小娟 | 联 系 人 | 路小娟 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区太行山路与何塚线交叉口向西200米路北孟庙镇23幢1层 |
| 联系电话 | 15539515898 | 传 真 | / | 邮政编码 | 462000 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区太行山路与何塚线交叉口向西200米路北孟庙镇23幢1层 |
| 立项审批部门 | 漯河市郾城区发展和 改革委员会 | 批准文号 | 2018-411103-31-03-037296 |
| 建设性质 | 新建▇改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | 二十二67、金属制品加工制造 C3411金属结构制造业 |
| 占地面积 （平方米） | 7000 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 3000 | 其中环保投 资(万元) | 6 | 环保投资占 总投资比例 | 0.2% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 已建成 |
| 内容及规模： 1、项目由来 漯河文熙轻量化技术有限公司是一家主要从事冷弯钢管生产及销售的企业。冷弯钢管是指以冷轧带钢为原料，在常温状态下经压力加工制成的各种复杂断面型材，亦称薄壁型钢，是轻型建筑结构钢材的一种，市场前景良好，因此，漯河文熙轻量化技术有限公司投资3000万元建设了年加工3万吨钢管项目，以满足市场需要。目前项目已建成，属于未批先建。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院(2017)第682 号文）有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》“二十二、金属制品业 67 金属制品加工制造”中的“其他”（仅切割组装除外），应编制环境影响评价报告表。 |
| 受漯河文熙轻量化技术有限公司委托（委托书见附件），我公司承担了本项目的环境影响评价工作。经过对现场调查、监测和查阅有关资料，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了《漯河文熙轻量化技术有限公司年加工3万吨钢管项目环境影响报告表》。 2、项目周边环境现状 本项目位于漯河市郾城区太行山路与何塚线交叉口向西200米路北孟庙镇23幢1层，租用河南外运漯河储运有限公司现有厂房，厂区西侧10m为一栋空置民宅；西南侧40m为金穗花园居民小区，北部为企业仓库，南侧及东侧均为空置院落。项目地理位置图见附图一，周边环境示意图见附图二，厂区平面布置图见附图三。 3、项目建设内容 漯河文熙轻量化技术有限公司拟投资3000万元，建设冷弯钢295/325/395生产线1条，产品为年产各类钢管30000t。项目占地7000m2，总建筑面积3500m2，主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，项目组成及主要建设内容见表1。 表1 工程建设内容一览表 项目组成 工程内容 备注 主体工程 生产车间 厂房1栋，轻钢结构，建筑面积2600m2 / 辅助工程 仓库 建筑面积900m2 原料及成品库 办公用房 100m2 / 公用工程 供电 电网供电 / 供水 自备井 / 噪声治理 减振基础、厂房隔声 / 废水治理 生活污水经原有化粪池处理后由市政管网入淞江产业集聚区污水处理厂再处理 / 固废 垃圾箱、固废暂存处 / 4、项目原辅材料及能源消耗 表2 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 用量 来源 1 钢板 t/a 20600 外购 2 带钢 t/a 10300 外购 3 水 m3/a 450 自备井 4 电 kWh/a 30万 国家电网 5、项目主要生产设备 项目主要生产设备见表3。 表3 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 1 冷弯成型机组 50型 条 2 2 冷弯成型机组 75型 条 1 3 压力机 250型 套 2 4 冲床 / 台 1 5 铣床 60型 台 1 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员12人，其中管理人员6人，工人6人，每天工作8小时，年工作日300天。 7、产业政策相符性 根据国家发展和改革委员第21号令，对照《产业结构调整指导目录》（2013年修正），本项目不在其中列出的“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”项目名单目录内，属“允许类”项目，且本项目已经郾城区漯河市郾城区发展和改革委员会备案（批准文号2018-411103-31-03-037296），符合相关的国家产业政策。 8、规划相符性 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇，根据孟庙镇总体规划图知：项目用地属仓储用地，企业的用地性质与孟庙镇总体规划图（2014-2030）确定的用地性质不符，但企业已做出相应的承诺：因城市规划建设或政府要求情况下需要搬迁时，该公司保证无条件及时进行搬迁。 另外，根据漯河市郾城区孟庙镇政府及漯河市自然资源和规划局郾城分局所出具的证明（见附件），项目用地为工业用地，符合乡镇规划要求。 9、项目相关问题说明 经现场勘查，该项目现已建成生产，属于未批先建。上述行为违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条：“建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设”的规定，已构成违法。2020年1月20日，漯河市生态环境局郾城分局对该项目“未批先建”环境违法行为进行了立案处罚（行政处罚决定书及处罚收据见附件）。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据现场勘查可知，项目已建成。针对项目生产过程中产生的各项废物，公司分别采取了相应的环保措施。 表4 项目已建环保措施及整改措施一览表 污染源 现有环保措施 整改措施 废水 生活污水 经厂区原有化粪池处理后由市政管网入淞江产业集聚区污水处理厂再处理，最终排入颍河 / 废气 挤压粉尘 无组织排放 / 固废 生产次品、边角料 金属碎屑 厂区设暂存处，作为废品外卖 / 生活垃圾 垃圾箱，交由环卫部门处理 / 废机油 收集后用于设备零部件及部分产品表面的上机油养护 / 噪声 生产设备噪声 厂房隔声、高噪设备安装基础减震 / |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东经113°27'~114°16'，总面积2617km2，其中市区建成区位于东经114°04'，北纬33°33'，距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区太行山路与何塚线交叉口向西200米路北孟庙镇23幢1层，项目厂址地理位置见附图1。 2、地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3、地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区；Ⅱ类地区分布在老城区；Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本列度为六度。 4、水文地质 漯河市位于淮河冲积平原西部，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而地下水源丰富。 漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5、河流水系 漯河市属淮河流域，其中沙、颍河水系流域面积2500km2，占全市面积的93％，洪汝河水系流域面积193km2，占全市面积的7％。境内流域面积大于1000 km2的河道有沙河、颍河、澧河、清淠河、吴公渠等五条，流域面积在100~1000 km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。 6、气候特征 漯河市地处中原腹地，属温带大陆性气候，四季分明，雨量偏少且集中，年平均降雨量770.2mm，多集中在6～9月份；市区多年平均气温14.4℃，最高气温42℃，最低气温-15.9℃；全年风向偏南风略占优势，以SSE出现频率最高，年平均风速2.4m/s，冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已遭破坏，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。 8、漯河市城市总体规划（2012-2030） （1）规划年限：2012~2030； （2）规划范围： ①市域城镇规划：漯河市域，包括两县三区，即下辖临颍县、舞阳县以及源汇区、郾城区和召陵区，面积2617km2。 ②城市规划区：漯河市城市规划区，包括现状城区7个街道办事处以及城区外围的1个国家漯河经济技术开发区、5个建制镇、4个乡镇所在辖区范围，用地面积约548km2。 ③中心城区：漯河市中心城区，西边界以京广高铁线以西3km为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 9、漯河市淞江污水处理厂基本情况 本项目处于淞江污水处理厂收水范围内，漯河市淞江污水处理厂基本情况如下： 漯河市淞江污水处理厂位于107国道与孟平铁路交叉口西南角，一期工程污水规模为30000m3/d。工程近期收水范围主要包括淞江产业集聚区、孟庙镇和龙城镇部分区域。其中淞江产业集聚区范围主要为：祁山路以西、淞江路以北、横一路以南、经六路以东区域。孟庙镇收水范围主要为：京广铁路以西、横四路以北、107国道以东、横一路以南区域。龙城镇收水范围主要为：经六路以西沿S238公路往西延伸的公路两侧区域。 漯河市淞江污水处理厂设计进出水指标及废水处理工艺见表5，图1。出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 表5 漯河市淞江污水处理厂进出水指标一览表 污染物 进水浓度（mg/L） 出水浓度(mg/L) 去除率（%） COD 390 ≤50 ≥87.2 BOD5 160 ≤10 ≥93.8 SS 200 ≤10 ≥95.0 NH3-N 42 ≤5 ≥88 TN 40 ≤15 ≥62.5 TP 6.5 ≤0.5 ≥92.3 ◆本次项目选址位于漯河市郾城区太行山路与何塚线交叉口向西200米路北孟庙镇23幢1层，项目无生产废水，生活污水经厂区内化粪池处理后排入漯河市淞江污水处理厂处理，最终排入颍河。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 根据《2018年漯河市环境质量状况公报》，全市市区环境空气中二氧化硫（SO2）年均值为13微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均值为35微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为116微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均值为64微克/立方米，臭氧8小时为111微克/立方米，一氧化碳年均值为0.9微克/立方米。 由数据可知项目区域细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量不达标。 2、地表水 项目所在区域地表水体为颍河。颍河功能区划为III类水体。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。评价收集到《漯河市环境质量监测年鉴》（2018年度）中颍河--西华址坊断面全年监测资料，具体监测数据统计结果见下表。 表6 颍河-西华址坊断面的水质监测数据一览表 单位：mg/L 水期 监测指标 pH（无量纲） COD BOD5 氨氮 总磷 石油类 阴离子表面活性剂 全年 测值范围 7.06~8.10 10~20 2.0~3.8 0.04~0.66 0.02~0.24 0.01~0.03 0.03 全年均值 7.66 15 2.5 0.21 0.12 0.01 0.03 Ⅲ类标准限值 6~9 20 4 1.0 0.2 0.05 0.2 超标率（%） 0 0 0 0 8.3 0 0 均值超标倍数（倍） 0 0 0 0 0 0 0 由上表可以看出，2018年颍河-西华址坊断面处现状监测因子除总磷有8.3%的超标外，其余均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。 3、地下水环境 本次评价引用《漯河嘉睿再生资源有限公司原料分公司年生产能力60000吨废旧塑料回收再利用项目环境影响报告书》中的监测资料，监测单位为河南省正信检测技术有限公司，监测时间为2018年8月29日~9月4日，监测点位选取八里庙村（距本项目约130m），监测结果见下表。 表7 地下水监测结果一览表 监测项目 单位 限值 八里庙村 PH / 6.5～8.5 7.53 合格 氨氮 mg/L 0.50 0.22 合格 耗氧量 mg/L 3.0 0.7 合格 总硬度 mg/L 450 374 合格 亚硝酸盐 mg/L 1.00 未检出 合格 硝酸盐 mg/L 20.0 16.4 合格 挥发酚类 mg/L 0.002 未检出 合格 阴离子表面活性剂 mg/L 0.3 未检出 合格 溶解性总固体 mg/L 1000 854 合格 硫酸盐 mg/L 250 132 合格 氯化物 mg/L 250 87.6 合格 总大肠菌群 MPN/100mL 3.0 / 合格 硒 mg/L 0.01 未检出 合格 砷 mg/L 0.01 未检出 合格 汞 mg/L 0.001 未检出 合格 铅 mg/L 0.01 未检出 合格 镉 mg/L 0.005 未检出 合格 铜 mg/L 1.0 未检出 合格 锌 mg/L 1.0 未检出 合格 铁 mg/L 0.3 未检出 合格 锰 mg/L 0.10 未检出 合格 根据监测结果，八里庙村地下水各项监测因子监测值均可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、环境噪声 项目所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据2018 年8月30日至31日河南豫洁源检测技术服务有限公司对项目现场监测，监测结果见表7。 表7 项目所在区域噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位 测量值（昼间） 测量值（夜间） 功能区类别 达标情况 东厂界 55.2~56.1 45.6~47.2 2类 达标 北厂界 54.7~57.0 44.1~44.5 达标 西厂界 54.5~58.8 43.5~45.0 达标 南厂界 56.4~56.8 42.0~46.3 达标

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表8，敏感点分布图见附图2。 表8 本项目主要环境保护目标及保护级别 项目 环境保护目标 方位，距离 规模 保护级别 地表水 颖河 N，4200m / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 环境空气 金穗花园小区 SW，40m 90人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 民宅 W 空置 地下水 区域浅层地下水 / / 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准 噪声 金穗花园小区 SW，40m 90人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 民宅 W 空置

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准 主要污染物控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 pH COD （mg/L） 总磷（mg/L） 总氮（mg/L） BOD5 （mg/L） 氨氮 （mg/L） 6～9 20 0.2 1.0 4 1.0 《地下水环境质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 pH 总硬度 （mg/L） 挥发性酚类（mg/L） 氨氮 （mg/L） 溶解性总固体 （mg/L） 6.5～8.5 450 0.002 0.5 1000 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) 1h平均 24h平均 1h平均 24h平均 24h平均 24h平均 500 150 200 80 150 75 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 执行标准 项目 标准限值 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表2 二级标准 COD 氨氮 150mg/L 25mg/L 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放监控浓度 颗粒物 1.0mg/L 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 60 50 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及修改单 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目允许排水浓度为COD150mg/L、氨氮25mg/L，允许排放总量分别0.022t/a、0.0036t/a。 进入颍河水体降解后排放浓度最终核定项目总量根据《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（漯政办〔2018〕37号）规定，总量按照颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定计算，排放量分别为0.003t/a、0.0001t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 图2 冷弯钢管及高频焊管生产工艺流程及产污环节示意图 一、工艺简述 1、将带钢输送至冷弯型钢生产线的上料装置处，开卷后根据所需规格对带钢进行分剪，使之满足需求。 2、分剪后带钢暂存于储料笼中，供后续机加工使用。 3、带钢经冷弯成型机组矫平、卷压成型，通过冲床、铣床处理毛刺，使内外光滑无毛刺。带钢及钢板等原料表面粘附的少量粉尘或因较长时间存放而产生的锈渣会在加工过程中脱落而产生少量的粉尘。 4、加工处理好的带钢通过压力成型机成型定径。 5、经人工检验合格后暂存于仓库待售。 主要污染工序： 本项目已建成，不再进行施工期分析，营运期主要污染工序见表9。 表9 营运期主要污染工序一览表 类别 产生点 污染物 处理方式 废气 加工过程 粉尘 无组织排放 废水 职工生活 COD、氨氮 经厂区原有化粪池处理后入淞江产业集聚区污水处理厂再处理，最终排入颍河 噪声 生产设备 噪声 周边环境 固废 生产过程 边角料 作为废品外卖 切割、打磨工序 金属碎屑 生产设备 废机油 收集后用于设备零部件及部分产品表面的上机油养护 职工生活 生活垃圾 环卫部门处理

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 加工过程 | 粉尘 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 职工生活 | 水量0.48m3/d、144m3/a COD350mg/L，0.05t/a 氨氮30mg/L，0.004t/a | 水量0.48m3/d、144m3/a COD150mg/L，0.022t/a 氨氮25mg/L，0.0036t/a |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 次品、边角料 金属碎屑 | 300t/a | 0 |
|  |  | 废机油 | 0.4t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.8t/a |  |
| 噪 声 | 项目噪声源为冷弯型钢生产线设备运行产生的噪声，主要为冷弯成型机组、压力机、冲床、铣床等，源强为80-85 dB(A)。采取基础减振、厂房隔声、车间合理布局等降噪措施，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008) 2类标准。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目500m范围内无风景名胜区及文化遗产等特殊保护目标，项目建设对生态环境影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目已建成，不再对施工期环境影响进行分析。

营运期环境影响分析： 项目建成后，工程营运期废水主要为生活污水；废气主要为钢管加工过程产生的少量粉尘；噪声主要为机械设备噪声；固体废物主要为生产过程产生的边角料、废机油及职工生活垃圾等。 废水 （1）生活污水 本项目无工艺废水产生，项目废水主要为职工生活污水。项目劳动定员12人，依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），工业企业人均用水量为50L/d，则项目用水量为0.6m3/d、180m3/a，排放量以用水量的80％计算，则生活污水产生量约为0.48m3/d，144m3/a，主要污染物COD、氨氮产生浓度分别为350mg/L、30mg/L，产生量分别为0.05t/a、0.004t/a。 根据现场勘查，项目所租用的河南外运漯河储运有限公司原厂区内设有1座50m3的化粪池，位于本项目东侧，生活污水经化粪池处理后入淞江产业集聚区污水处理厂再处理，最终入颍河，主要污染物COD、氨氮排放浓度分别为150mg/L、25mg/L，排放量分别为0.022t/a、0.0036t/a，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级排放标准。 （2）项目废水进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂的可行性 本项目位于漯河市郾城区太行山路与何塚线交叉口向西200米路北孟庙镇23幢1层，在漯河市淞江产业集聚区污水处理厂的收水范围内，项目生活污水经厂区内化粪池处理后排放浓度满足漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进水水质（COD390mg/L、氨氮42mg/L）要求。漯河市淞江产业集聚区污水处理厂处理规模为3万m3/d，目前处理水量为2万m3/d，本项目废水排放量为0.48m3/d，排放量较小，该污水处理厂完全可以接纳本项目污水排放。 综上所述，项目外排废水水量及水质均满足进入淞江产业集聚区污水处理厂的设计要求，故该项目处理后的废水进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂可行。 （3）总量控制 由前面分析知：项目生活污水排放量为144m3/a，经化粪池处理后由市政管网入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理，最终排入颍河。 核定项目总量根据《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（漯政办〔2018〕37号）规定，总量按照颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定计算，排放量分别为0.003t/a、0.0001t/a。 废气 项目废气主要为带钢及钢板等原料表面粘附的少量粉尘或因较长时间存放而产生的锈渣会在加工过程中脱落而产生少量的粉尘。其中锈渣的主要成分为氧化铁，比重较大，易沉降，目前这部分粉尘经车间自然通风换气后无组织排放。为充分分析项目无组织排放粉尘对周围环境的影响程度，建设单位于2018 年8月30日至31日委托河南豫洁源检测技术服务有限公司对项目上风向及下风向共四个点位颗粒物无组织排放现状进行了监测，监测结果见下表： 表10 无组织颗粒物监测结果一览表 单位：mg/L 监测时间 监测频次 监测点位 颗粒物监测浓度（mg/m3） 颗粒物无组织排放浓度（mg/m3） 2018.8.30 8：00～9:00 上风向1# 0.201 0.338 下风向2# 0.268 下风向3# 0.338 下风向4# 0.311 11:00～12:00 上风向1# 0.225 0.347 下风向2# 0.301 下风向3# 0.347 下风向4# 0.323 14:00～15:00 上风向1# 0.219 0.364 下风向2# 0.364 下风向3# 0.299 下风向4# 0.350 17:00～18:00 上风向1# 0.199 0.330 下风向2# 0.289 下风向3# 0.330 下风向4# 0.312 2018.8.31 8：00～9:00 上风向1# 0.186 0.312 下风向2# 0.302 下风向3# 0.277 下风向4# 0.312 11:00～12:00 上风向1# 0.190 0.344 下风向2# 0.258 下风向3# 0.322 下风向4# 0.344 14:00～15:00 上风向1# 0.222 0.338 下风向2# 0.299 下风向3# 0.338 下风向4# 0.289 17:00～18:00 上风向1# 0.178 0.312 下风向2# 0.256 下风向3# 0.301 下风向4# 0.312 由上表可知，项目无组织排放颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，项目废气排放对周边环境影响不大。 3、噪声 （1）噪声源强 项目嗓声源为冷弯型钢生产线设备运行产生的噪声，主要为冷弯成型机组、压力机、冲床、铣床等，源强为80-85 dB(A)。根据现场调查，项目已采用如下降噪措施： 高噪设备全部安装减振基础，并安置于密闭的生产车间内； 高噪设备布置在厂区东侧，尽量远离西侧及西南侧居民小区； 加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，定期检查、维修，避免因设备运转不正常导致噪声的增高。 采取以上措施后，可综合降噪30dB(A)以上，污染源及治理措施见下表： 表11 设备噪声源强及治理情况一览表 单位：dB(A) 序号 设备名称 源强 dB（A） 治理措施 降噪效果 dB（A） 治理后源强 dB（A） 1 冷弯成型机组 80 高噪设备全部安装减振基础，并安置于密闭的生产车间内 30 50 2 冷弯成型机组 80 50 3 压力机 85 55 4 冲床 85 55 5 铣床 85 55 项目厂址周边最近敏感点为距离生产车间左侧10m的空置民宅及西南侧40m的金穗花园居民小区，为充分分析项目设备运行噪声对周围环境的影响程度，建设单位于2018 年8月30日至31日委托河南豫洁源检测技术服务有限公司对四厂界及周边敏感点噪声现状进行了监测，监测期间冷压成型机、冲床、压力机等处于运行状态，监测结果见下表： 表12 各厂界噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 监测点位 8月30日 8月31日 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 56.1 47.2 55.2 45.6 西厂界 54.5 43.5 58.8 45.0 南厂界 56.4 42.0 56.8 46.3 北厂界 54.7 44.1 57.0 44.5 西侧民居 53.9 43.5 55.0 48.4 金穗花园小区 52.7 42.0 54.6 46.2 由上表可知，项目各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，敏感点处噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目噪声排放对周边环境影响不大。 4、固体废物 本项目营运期固体废物主要为生产过程中产生的边角料、金属碎屑、废机油及职工办公生活垃圾，其中废机油属于危险废物，其余均为一般固废。 边角料、金属碎屑 在机加工过程中会有剪切边角料及打磨金属碎屑产生，根据企业提供资料，该部分固废产生量约为300t/a，可作为废品外卖。 生活垃圾 本项目劳动定员12人，年工作日300天，生活垃圾按照0.5kg/d•人计算，则生活垃圾产生量约1.8t/a，经收集后由环卫部门处理。 废机油 本项目冲床、冷弯成型机、铣床等加工设备共10台，单台设备机油在线量约为10kg，由于机器长时间运转，机器内机油会变质，需3个月更换一次，则废机油产生量为0.4t/a。对照《国家危险废物名录》（2016），废机油属于危险废物HW08，应设置专门的危废暂存间储存，危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求：危废临时贮存间的混凝土基础做防渗处理，防渗层采用2mm厚的防渗材料，保证渗透系数≤10-10cm/s，并采用环氧漆做防腐防渗处理；危废的贮存场所设置明显标志；贮存场所内禁止混放不相溶危险废物；危废的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。在日常管理中，应设置专人加强对危废暂存间的管理，出现问题及时解决，避免形成二次污染，对工作人员应进行专业培训，熟知各项固废知识。 而本项目根据自身生产特点，产生的废机油经收集后，为防止设备零部件及部分产品生锈，定期用于设备零部件及部分产品表面的上机油养护。 综上所述，项目固体废物处置率100%，固体废物对项目区内及周边环境影响都不大。 5、地下水环境影响分析 本项目为金属制品加工制造项目，属于《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）附录A，中“I、金属制品”、“53、金属制品加工制造”中“报告表的其他类”项目，报告表中地下水环境影响项目类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016），Ⅳ类不开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响分析 （1）评价工作等级判定 本项目属于污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》 （HJ 964-2018），首先识别建设项目所属行业的土壤环境影响评价项目类别，再根据建设项目占地规模及周边土壤环境敏感程度划分土壤评价等级。 ①土壤环境影响项目类别 本项目为金属制品加工制造业，经对照《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A（规范性附录）表A.1土壤环境影响评价项目分类，本项目属于“制造业”中“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”的“其他”，故本项目的项目类别属于“Ⅲ类”。 ②土壤敏感程度 项目厂址位于漯河市郾城区太行山路与何塚线交叉口向西200米路北孟庙镇23幢1层，租用河南外运漯河储运有限公司现有厂房，厂区西侧10m为一栋空置民宅，故项目周边土壤环境敏感程度为“较敏感”。 ③项目占地面积 建设项目占地规模：大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2）。本项目占地面积为7000m2（0.7hm2），占地规模属“小型”。 ④评价工作等级确定 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详 见表13。 表13 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 项目占地规模属于“小型”，周边敏感程度为“较敏感”，根据污染影响型评价工作等级划分表，项目土壤环境影响评价工作等级为“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。 7、项目污染物产排情况汇总 本项目运营后主要污染物产排情况见下表。 表14 项目污染物产排情况汇总表 污染因素 产生情况 排放情况 废水 生活污水 水量0.48m3/d、144m3/a COD350mg/L，0.05t/a 氨氮30mg/L，0.004t/a 水量0.48m3/d、144m3/a COD150mg/L，0.022t/a 氨氮25mg/L，0.0036t/a 废气 挤压粉尘 少量 少量 固废 次品、边角料及金属碎屑 300t/a 0 废机油 0.4t/a 0 生活垃圾 1.8t/a 0 8、公众参与 由于本项目已建成运营，对周边环境影响主要为噪声且周边居民距离厂界较近，为充分了解项目运营期间环保状况，特对受影响公众开展公众意见调查。 8.1 调查对象 根据《环境影响评价公众参与暂行办法》的相关要求，结合建设项目周围环境敏感点的分布情况，本次公众参与的范围和对象为项目所在地周围居民，主要为绿茵新苑居民小区。公众参与调查表见下表。 表15 公众意见调查表 年 月 日 姓名 性别 年龄 职业 民族 受教育程度 居住地址 方位 项目基本情况 漯河文熙轻量化技术有限公司年加工3万吨钢管项目位于漯河市郾城区太行山路与何塚线交叉口向西200米路北孟庙镇23幢1层，租用河南外运漯河储运有限公司现有厂房，总投资3000万元，建设冷弯钢295/325/395生产线1条，产品为年产各类钢管3000t。项目占地7000m2，总建筑面积3500m2。 项目无生产废水产生，职工生活污水经化粪池处理后入淞江产业集聚区污水处理厂再处理最终入颍河；废气主要为加工过程中产生的少量粉尘，厂界浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求；项目噪声源主要为冷弯机组、车床、锉床、压力机等，经采取基础减振、厂房隔声、车间合理布局等措施后，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。项目固废的主要来源为职工生活垃圾、生产固废等，项目各项固废均得到有效处置，对周围环境影响较小。 调查内容 废气对您的影响程度 没有影响 影响较轻 影响较重 废水对您的影响程度 没有影响 影响较轻 影响较重 噪声对您的影响程度 没有影响 影响较轻 影响较重 固体废物储运及处理处置对您的影响程度 没有影响 影响较轻 影响较重 是否发生过环境污染事故（如有，请注明原因） 有 没有 您对该公司本项目的环境保护工作满意程度 满意 较满意 不满意 您对该项目的建设还有什么意见和建议 8.2问卷调查结果与分析 为使公众参与调查能客观反映出公众对整个项目的意见和要求，使调查对象具有充 分的代表性。选取附近的居住户，包括不同年龄、性别、职务等代表了社会的各不同阶 层，不同利益群体的意见。此次调查共发放调查表50份，收回50份，具体情况见表16公众参与调查统计表。 表16 公众意见调查结果统计表 项目 性别 男 女 个人概况 选择项占百分比（%） 居住地区 职业 工人 农民 干部 其他 选择项占百分比（%） 文化程度 专科以上 高中及中专 初中及以下 选择项占百分比（%） 调查内容 施工期 噪声对您的影响程度 没有影响 影响较轻 影响较重 选择项占百分比（%） 扬尘对您的影响程度 没有影响 影响较轻 影响较重 选择项占百分比（%） 废水对您的影响程度 没有影响 影响较轻 影响较重 选择项占百分比（%） 是否有扰民现象或纠纷 有 没有 选择项占百分比（%） 试生产期 废气对您的影响程度 没有影响 影响较轻 影响较重 选择项占百分比（%） 废水对您的影响程度 没有影响 影响较轻 影响较重 选择项占百分比（%） 噪声对您的影响程度 没有影响 影响较轻 影响较重 选择项占百分比（%） 固体废物储运及处理处置对您的影响程度 没有影响 影响较轻 影响较重 选择项占百分比（%） 是否发生过环境污染事故（如有，请注明原因） 有 没有 选择项占百分比（%） 您对该公司本项目的环境保护工作满意程度 满意 较满意 不满意 选择项占百分比（%） 根据统计结果，项目周围居民对该项目均持支持态度，认为该项目运行过程对他们 日常生活没有影响，对项目的环境保护工作比较满意。 9、污染防治措施及环保投资 本项目总投资3000万元，其中环保投资约为6万元，占总投资的0.2%，本项目环保投资概算见下表。 表17 环保防治措施、投资及验收一览表 污染源 治理及保护措施 环保设施及数量 （验收内容） 验收标准 投资 （万元） 废水 生活污水 经厂区内原有化粪池处理后入淞江产业集聚区污水处理厂再处理，最终排入颍河 化粪池1座 满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996 ) 二级排放标准 依托原有 废气 挤压粉尘 车间自然通风 / 各厂界无组织排放颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求 0 固废 生产次品、边角料 金属碎屑 作为废品外卖 厂区设置 固废暂存处 处置率100%，不外排 1 生活 垃圾 垃圾箱，交由环卫部门处理 垃圾箱1个 废机油 设置专门的危废暂存间储存，产生的废机油经收集后，为防止设备零部件及部分产品生锈，定期用于设备零部件及部分产品表面的上机油养护 危废暂存间 噪声 生产设备噪声 设备基础减震、厂房隔声、车间合理布局等降噪措施 高噪设备安装减振基础 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类标准要求 5 合计 6

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产过程 | 粉尘 | 车间通风换气 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活废水 | 经化粪池处理后入淞江产业集聚区污水处理厂再处理最终入颍河 | 满足《污水综合排放标准》 (GB 8978-1996 ) 二级排放标准 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 生产次品、边角料、金属碎屑 | 作为废品外卖 | 不外排 |
|  |  | 废机油 | 设置专门的危废暂存间储存，经收集后，定期用于设备零部件及部分产品表面的上机油养护 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 项目噪声源为冷弯型钢生产线设备运行产生的噪声，主要为冷弯成型机组、压力机、冲床、铣床等，源强为80-85 dB(A)。采取基础减振、厂房隔声、车间合理布局等降噪措施，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008) 2类标准。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 项目500m范围内无风景名胜区及文化遗产等特殊保护目标，项目建设对生态环境影响较小。 |

结论与建议

一、环评结论： 项目概况 漯河文熙轻量化技术有限公司年加工3万吨钢管项目位于漯河市郾城区太行山路与何塚线交叉口向西200米路北孟庙镇23幢1层，租用河南外运漯河储运有限公司现有厂房，总投资3000万元，建设冷弯钢295/325/395生产线1条，产品为年产各类钢管3000t。项目占地7000m2，总建筑面积3500m2。 2、项目产业政策相符性 根据国家发展和改革委员第21号令，对照《产业结构调整指导目录》（2013年修正），本项目不在其中列出的“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”项目名单目录内，属“允许类”项目，且本项目已经郾城区漯河市郾城区发展和改革委员会备案（批准文号2018-411103-31-03-037296），符合相关的国家产业政策。 3、项目选址可行性 本项目位于漯河市郾城区太行山路与何塚线交叉口向西200米路北孟庙镇23幢1层，租用河南外运漯河储运有限公司现有厂房，厂区西侧为空置民居及绿茵新苑居民小区，北部为企业仓库，南侧及东侧均为空置院落，距离项目最近敏感点为距离生产车间左侧10m的空置民居及西南侧40m的金穗花园居民小区。项目所占用土地属于工业用地，符合乡镇发展规划。本项目所在地交通便利，周围地势平坦，水、电基础设施齐全， 生产条件良好。项目所在地周围无需要保护的文物古迹，生产中产生的污染物可以达标排放，对周围环境影响较小。综上所述，本项目选址从环保角度分析是可行的。 4、环境影响分析与防治措施结论 （1）废水 项目废水主要为职工生活污水，项目劳动定员12人，生活污水产生量约为0.48m3/d，144m3/a。主要污染物COD、氨氮产生浓度分别为350mg/L、30mg/L。生活污水经化粪池处理后入淞江产业集聚区污水处理厂再处理，最终入颍河，主要污染物COD、氨氮排放浓度分别为150mg/L、25mg/L，能够满足《污水综合排放标准》表2二级标准。 （2）废气 项目废气主要为带钢及钢板等原料表面粘附的少量粉尘或因较长时间存放而产生的锈渣会在加工过程中脱落而产生少量的粉尘。目前这部分粉尘经车间自然通风换气后无组织排放。经监测项目无组织排放颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，项目废气排放对周边环境影响不大。 （3）噪声 项目嗓声源为冷弯型钢生产线设备运行产生的噪声，主要为冷弯成型机组、压力机、冲床、铣床等，源强为80-85 dB(A)。采取基础减振、厂房隔声、车间合理布局等降噪措施，经现状监测，项目噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008) 2类标准，对周边环境影响不大。 （4）固体废物 本项目营运期固体废物主要为生产过程中产生的次品、边角料、金属碎屑、废机油及职工办公生活垃圾，其中废机油属于危险废物，其余均为一般固废。 机加工过程边角料金属碎屑产生量为300t/a，可作为废品外卖；职工生活垃圾产生量约1.8t/a，经收集后由环卫部门处理。废机油产生量为0.4t/a，对照《国家危险废物名录》（2016），废机油属于危险废物HW08，应设置专门的危废暂存间储存，经收集后，定期用于设备零部件及部分产品表面的上机油养护。 综上所述，项目固体废物处置率100%，固体废物对项目区内及周边环境影响不大。 二、环评建议 1、严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 2.加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。 3.加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识，建立健全的各项规章制度，注意正确的操作规程。避免因操作失误造成的安全事故和环境影响。 综上所述，漯河文熙轻量化技术有限公司年加工3万吨钢管项目符合国家产业政策，厂址用地性质为建设用地，项目选址可行。该项目建设在认真落实各项污染防治措施，认真执行环境保护“三同时”制度的基础上，污染物可实现达标排放，能够达到环境保护的要求。从环境保护角度分析，该项目建设是可行的。

# Text boxes

粗格栅

污水

污水提升泵站

细格栅

旋流沉砂池

栅渣外运

栅渣压榨机

砂水分离器

水解酸化池

选择厌氧池

CARROUSEL氧化沟

二沉池

高效沉淀池

纤维转盘滤池

消毒池

排放至柳（支）河

污泥泵房及储泥池

污泥浓缩脱水间

外运

排泥

调节池

絮凝反应池

图1 漯河市淞江污水处理厂处理工艺流程图

噪声、固废

噪声

噪声、固废

噪声、废气、固废

成 品

挤压成型

料笼

分剪

加工

带钢