建设项目基本情况

| 项目名称 | 彩印复合膜项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河市凝博思包装材料有限公司 |
| 法人代表 | 李洋 | 联系人 | 李洋 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区龙江路西段与太白山路交叉口亚裕产业园 |
| 联系电话 | 17339516996 | 传真 | / | 邮政编码 | 462000 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区龙江路西段与太白山路交叉口亚裕产业园 |
| 立项审批部门 | 漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会 | 批准文号 | 2018-411103-23-03-039127 |
| 建设性质 | 新建（迁建）■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别及代码 | 30：印刷厂；磁材料制品（分类管理名录） |
|  |  |  | C2319包装装潢及其他印刷（国民经济行业分类） |
| 占地面积（m2） | 1500 | 绿化面积（m2） | / |
| 总投资 （万元） | 200 | 环保投资 （万元） | 14 | 占总投资 比例（%） | 7 |
| 评价经费 （万元） | —— | 预期投产日期 | 2020年9月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 漯河市凝博思包装材料有限公司彩印复合膜项目始建于2018年，按照相关法律法规要求委托河南汇能阜力环境科技公司编制了《漯河市凝博思包装材料有限公司彩印复合膜项目环境影响报告表》，漯河市郾城区环境保护局于2018年8月进行了批复【郾环监表（2018）38号】，建设单位按照环评文件及其批复要求进行建设，建成投产后，进行了竣工环境保护验收。 由于厂房租赁合同到期，漯河市凝博思包装材料有限公司拟对现有项目进行搬迁，由漯河市郾城区亚裕产业园3号厂房东部，搬迁至漯河市郾城区亚裕产业园4号厂房西部，租赁现有厂房2700m2，投资200万元，搬迁建设彩印复合膜项目。 受漯河市凝博思包装材料有限公司的委托，河南九州环保工程有限公司承担该项目的环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）以及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）规定，本项目属于“十二、印刷和记录媒介复制业”类第30条“印刷厂；磁材料制品”，确定本次评价类别为环境影响报告表。评价单位现场踏勘，资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环评有关规定和环评技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了本项目环评报告。 2、工程建设内容及规模 生产规模：项目搬迁完成后，不改变现有生产规模，即年产500吨彩印包装材料。 总投资：200万元，资金全部由企业自筹解决。 主要建设内容：搬迁后项目位于漯河市淞江产业集聚区龙江路西段亚裕产业园4号厂房西部，租赁漯河市恒隆食品有限公司亚裕产业园已建成的生产厂房及办公用房，总建筑面积2700m2，其中生产区1500m2，原料仓库300m2，成品仓库500m2，办公室及其他附属设施500m2。项目主要工程组成见表1。 表1 项目主要工程组成一览表 项目组成 建筑面积（m2） 备注 主体工程 印刷区、复合区、熟化区、分切区 1000 利用已建成厂房，位于1层厂房西半部分及东部分北侧，其中印刷区、复合区及熟化区全部布置在一个封闭的车间内，使该部分生产车间达到密闭负压状态 制袋区 500 利用已建成厂房，位于2层厂房南侧 仓储工程 原料仓库 300 利用已建成厂房，位于1层厂房东北角 成品仓库 500 利用已建成厂房，位于2层厂房北侧 辅助工程 办公、通道、附属设备 400 办公区位于2层厂房东北角， 公 用 工 程 供电 由淞江产业集聚区供电管线接入 供水 淞江产业集聚区供水管网供给 排水 厂区实行雨污分流排水体系，厂区雨水采用雨水管网收集，进入市政雨水管网，污水经化粪池处理后进入淞江污水处理厂处理 环 保 工 程 废水 生活污水 生活污水经依托亚裕产业园区内化粪池预处理，处理后进入淞江产业集聚区污水处理厂再处理，最终达标排放，入颍河 废气 有机废气 密闭负压集气系统+集气罩+UV光解+活性炭处理后 经15m高排气筒排放 噪声 合理设计车间平面布局，为高噪声设备设置减震基础，进行柔性联接等 固废 职工生活垃圾 垃圾箱收集，环卫部门定期清运 边角料 收集后外售 含油墨废抹布 按标准要求在原料仓库东北角建设1座10m2危废暂存间，危险固废收集后放置在危废暂存间，委托有资质单位处理 废油墨桶 废凹印版 废胶水桶 废UV灯管 废活性炭 生产规模 本项目搬迁完成后，生产规模不变，为年产500吨彩印包装袋，主要产品为塑料包装复合膜/袋，具体产品类型及产量见下表。 表2 主要产品类型及产量一览表 序号 产品种类名称 生产能力（t/a） 1 塑料包装复合膜/袋 500 4、主要生产设备 本次搬迁项目不新增生产设备，所有设备均搬迁现有设备，主要生产设备见下表。 表3 主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 备注 １ 850电子无轴印刷机 850型电脑机 1台 全部搬迁现有设备 2 1050电子无轴印刷机 1050型电脑机 1台 3 干式复合机 GF800 1台 4 无溶剂复合机 1050型 1台 5 全自动分切机 1300型 3台 6 多功能热切制袋机 DRQ 4台 7 全自动高速制袋机 500T 4台 8 折边机 / 2台 9 中封制袋机 2F-250型 1台 10 多功能切段机 GJD-350型 1台 11 空气压缩机 JW/0.97/8 2台 12 全自动烘干房（熟化室） / 4间 原辅料材料来源及用量 本次搬迁项目原辅材料用量与现有项目保持一致，详见下表。 表4 原辅材料消耗表 序号 名称 年用量 原料来源 备注 1 BOPP薄膜 120t/a 河南现代包装材料有限公司 厚×宽： 650×0.018（mm） 535×0.035（mm） 2 CPP薄膜 120t/a 许昌浩达塑胶制品有限公司、永新股份有限公司 厚×宽： 650×0.017（mm） 535×0.025（mm） 3 CPPAL薄膜 （镀铝膜） 110t/a 许昌浩达塑胶制品有限公司、永新股份有限公司 厚×宽： 535×0.025（mm） 655×0.025（mm） 4 PE膜 150t/a 郑州市宏达化工建材有限公司、驻马店市中塑实业有限公司 厚×宽： 650×0.030（mm） 730×0.035（mm） 5 聚氨酯油墨 5t/a 新东方油墨有限公司、洋紫荆油墨有限公司 18kg桶装 6 溶剂 正丙酯 0.7t/a 郑州八通散化有限公司、郑州市宏达化工建材有限公司 100kg塑料桶储存，最大储存量为每种溶剂3桶 7 甲醇 0.56t/a 8 醋酸乙酯 1.05t/a 9 水性油墨 2.2t/a 上海彩瑞油墨有限公司 20kg桶装 10 胶水 WRJ-7700主剂 1.2t/a 新东方油墨有限公司 20kg桶装，作为制胶原料，主要成分为异氰酸酯聚合物 11 WRJ-8800固化剂 1.0t/a 16kg桶装，作为制胶稀释剂，主要成分为甲醇，稀释比例为10:8 12 凹印版 960个 / 本项目不制版，委托专业设计公司制作 13 清洗剂 乙酯 500kg/a 郑州八通散化有限公司、郑州市宏达化工建材有限公司 用于墨辊、墨槽等部件的清洗 14 丁酮 400kg/a 15 活性炭 4.3t/a 外购 16 水 180t/a 淞江产业集聚区供水管网 17 电 2万KWh/a 淞江产业集聚区供电 备注：根据项目原辅材料用量表可知，项目使用的油墨中有30%为水性油墨，水性油墨属于低VOCs含量的油墨，能够满足《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案的通知》(豫环文〔2017〕160号)中包装印刷行业低VOCs含量绿色原辅材料替代比例要达到30%以上的要求。 原料的物化性质： （1）BOPP薄膜：BOPP薄膜是一种非常重要的软包装材料，BOPP薄膜无色、无嗅、无味、无毒，并具有高拉伸强度、冲击强度、刚性、强韧性和良好的透明性。BOPP可以与多种不同材料复合，以满足特殊的应用需要。如BOPP可以与LDPE(CPP)、PE、PT、PO、PVA等复合得到高度阻气、阻湿、透明、耐高温和耐低温、耐蒸煮和耐油性能的包装材料。 CPP薄膜的耐酸、耐碱、耐油脂性能优良，使之成为面包产品包装或层压材料等领域的首选材料。其与食品接触性安全，演示性能优良，不会影响内装食品的风味，并可选择不同品级的树脂以获得所需的特性。 CPPAL薄膜（镀铝膜）是阻隔包装和装饰的金属化薄膜。真空镀铝后，可与BOPP、BOPA等基材复合而用于农药等的包装。 PE薄膜具有透明度高，热封性、防潮性好，纵、横向抗拉强度好，并具有防湿和可折叠等优点。 聚氨酯油墨 本项目使用的聚氨酯油墨是使用酯溶性聚氨酯树脂作为主体结构的通用型油墨，主要物质组成及含量见下表： 表5 聚氨酯油墨成分分析表 序号 名称 比例 优点 1 油 墨 成 分 异丙醇 5-10% 聚氨酯油墨具有高光泽，良好的耐性（如耐温、耐油、耐弱酸碱性）、环保性、适用性广等特点，可以用于各类食品、药品、日用品等软包装产品的印刷 2 乙酸正丙酯 20-30% 3 乙酸乙酯 10-20% | 4 聚氨酯树脂 0-32% 5 二元氯醋树脂 12-18% 6 三元氯醋树脂 12-18% 7 颜料 8-35% 8 其他 1-5% （6）水性油墨 表6 水性油墨成分分析表 序号 名称 比例（%） 优点 1 水性油墨 水 58.01 水性油墨具有显著的环保安全特点：安全、无毒、无害、不燃不爆、几乎无挥发性有机气体产生。 2 炭黑 19.52 3 丙烯酸树脂 11.8936 4 苯乙烯（易挥发） 5.4 5 二氧化钛 3.05 6 一乙醇胺 | 1.5246 7 丙烯酸丁酯（易挥发） 0.6 （7）胶水 本项目使用的胶水是以WRJ-7700为主剂、WRJ-8800为固化剂的双组份无溶剂聚氨酯胶粘剂，完全固化后能形成富有弹性的薄膜，具有良好的剥离强度和热封强度。 表7 胶黏剂的物理性质 产品名称 WRJ-7700主剂 WRJ-8800固化剂 外观 浅黄透明或半透明液体 浅黄透明液体 固体含量（%） 100 100 粘度mpa.s(25℃) 1000±500 700±300 主要成份 异氰酸酯聚合物 甲醇 比例（重量计） 100 80 密度（g/cm³）35℃ 1.13 0.98 包装（kg） 20 16 6、劳动定员及工作制度 搬迁后，本项目劳动定员不发生变化，为10人，其中管理人员3人。员工每天中午依托亚裕产业园餐厅就餐一次，不在厂区住宿。生产实行一班制生产作业，每天工作8小时，全年工作300d（2400h）。 7、公用工程 （1）供电 电源来自厂区外的市政电力管线，直接引入厂区内的变配电房。 （2）供水 本项目供水主要采用集聚区供水管网供给。 （3）排水 排水采用雨污分流制，厂区雨水采用雨水管网收集，进入市政雨水管网；项目废水主要为员工生活污水，经化粪池处理通过园区市政污水管网进入淞江污水处理厂处理。 8、产业政策 经过查阅，本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》国家限制类和淘汰类，属于允许类项目，其建设符合国家产业政策。该项目已取得漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会投资备案证明，批准文号为2018-411103-23-03- 039127。 9、选址合理性分析 本项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区龙江路与太白山路交叉口东南角——亚裕产业园内，租赁漯河市淞江产业集聚区龙江路与太白山路交叉口亚裕工业园4号厂房西部，亚裕工业园内标准化厂房由漯河市恒隆食品有限公司承建，漯河市恒隆食品有限公司在开工建设前报批了《漯河市恒隆食品有限公司建设10万平方米标准化厂房及配套设施项目环境影响报告表》，漯河市环境保护局给予了批复，批复文号为【漯环监表（2011）161号】。漯河市恒隆食品有限公司已取得该标准化厂房用地的国有土地使用权证，证号为：漯国用2012第003046号，地类用途为工业用地。 本项目产品主要用于食品包装，属于食品行业配套产业，由附图7知：项目用地在集聚区规划调整前属食品加工区，符合土地规划要求；但在规划调整后项目所在区域更改为南部综合生活配套服务区。由于漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013-2020）于2017年已通过河南省环保厅审查（豫环函[2017]174号），目前，调整后的食品加工产业园区基础设施还未建成并完善，经与漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会咨询，项目入驻亚裕工业园符合漯河市淞江产业集聚区总体发展规划（2013-2020）要求（详见附件4），但因城市规划建设或政府要求需要公司搬迁时，漯河市凝博思包装材料有限公司需保证无条件及时进行搬迁（承诺书见表后附件）。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为搬迁项目，漯河市凝博思包装材料有限公司彩印复合膜项目始建于2018年，按照相关法律法规要求委托河南汇能阜力环境科技公司编制了《漯河市凝博思包装材料有限公司彩印复合膜项目环境影响报告表》，漯河市郾城区环境保护局于2018年8月进行了批复【郾环监表（2018）38号】。建设单位按照环评文件及其批复要求进行建设，建成投产后，进行了竣工环境保护验收。 一、搬迁前项目工艺流程 工艺流程图及简述如下： 图1 搬迁前项目生产工艺流程及产污环节图 本项目塑料薄膜印刷按照订单要求定制版辊，采用CTP制版（外购加工完成能直接使用的CTP版，制作单位负责维修，能循环使用），使用酯溶型油墨及水性油墨，该印刷机组可实现高速自动套准，按印刷色序连续印刷（每个单色印刷机组上都配有版辊、墨槽和烘干器，烘干温度为55~65℃），然后通过干式复合机，采用复合工艺将印好的薄膜与复合内薄膜进行复合；将复合后的半成品送入熟化室进行熟化，一般温度控制在45~48℃，熟化24h；最后，根据客户要求对半成品进行分切或制袋，从而形成成品（膜卷或袋子）。将检验合格的产品送成品库暂存。 二、搬迁前项目污染源及达标情况分析 （1）废水 项目废水主要为职工生活污水，废水排放量共计0.48m3/d，144m3/a；项目废水利用工业园区现有化粪池预处理，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水要求，经市政污水管网排入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理，最终排至颍河。 本项目污染物排放总量应做如下控制：总量控制指标按照2018年颍河省控断面水质目标COD20mg/L， 氨氮1.0mg/L核定，则项目核定总量为COD0.0029t/a，氨氮0.00014t/a。 综上，本项目所产生的废水对地表水环境影响较小。 （2）废气 本项目废气主要为印刷、熟化、复合工序产生的废气，其中有组织废气经集气罩及给排风系统收集后由引风机引至1套光氧化催化废气处理设施及1套活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒排放；无组织废气通过安装1套给排风系统，处理后的废气可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件1、附件2要求。项目废气经此处理后，均可以达标排放，对周围大气环境影响较小。 （3）固体废物影响分析 本项目产生的生活垃圾定期由环卫部门清运，边角废料定期收集后外售；本项目产生的危险废物主要为含油墨废抹布、废油墨桶、废凹印版、废胶水桶及废活性炭， 在生产厂房原料仓库东南角按仓储式险废物贮存设施要求设置10m2危险废物暂存间，废油墨桶及废胶水桶加盖口朝上直接放置在暂存间内，含油墨废抹布、废油墨桶、废凹印版、废胶水桶和废活性炭在危废暂存间暂存后由有资质单位处理。在危险废物转移过程中严格遵守危险废物转移联单管理办法中“五联单制度”要求。 项目固废经采取评价要求的污染防治措施后，可全部得到妥善处理处置或综合利用，不会产生二次污染。 （4）声环境影响分析 项目主要噪声源为印刷机、复合机、分切机、制袋机、空压机等产生的机械噪声，噪声源强约70~90dB(A)。通过基础减震，合理布局平面布置等措施，预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 在落实有效的降噪措施后，本项目厂界噪声值对周围声环境影响较小。 三、项目现有工程污染物排放情况统计 表8 现有工程污染物产生及排放情况一览表 种类 污染物 名称 产生情况 排放情况 产生浓度 产生量 排放浓度 排放量 废水 水量 144m3/a 144m3/a COD 300mg/L 0.043t/a 20mg/L 0.0029t/a 氨氮 30mg/L 0.0043t/a 1.0mg/L 0.0001t/a 废气 非甲烷总烃 （有组织） 193.33mg/m3 4.64t/a 9.67mg/m3 0.232t/a 非甲烷总烃 （无组织） 0.024t/a 0.24t/a 固废 生活垃圾 0.6t/a 分类收集，由环卫部门统一处理 边角料 3t/a 收集后外售 含油墨废抹布 0.05t/a 放置在危废暂存间，委托有资质单位处理 废凹印版 960张 废油墨桶 378个/a（0.76t/a） 废胶水桶 123个/a(0.25t/a) 废活性炭 5.59t/a 废UV灯管 60支 四、现有工程存在的问题及以新带老措施 本项目为搬迁项目，根据现场调查，搬迁前项目排放的污染物采取合理可行的处理措施后，均能够达标排放，因此，不存在与本项目有关的现有环境问题。 |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 1. 地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24′~33°59′，东经113°27′~114°17′，全境东西长77.3 km，南北宽63.7km，总面积2617km2，占河南省总面积的1.6%，其中市区位于东经114°01′，北纬33°33′，距省会郑州145km。 该项目位于漯河市淞江产业集聚区龙江路与太白山路交叉口亚裕工业园内，亚裕工业园由漯河市恒隆食品有限公司承建，园区西临太白山路；南侧现为空地农田；东侧临七支渠；北临龙江路，路北为其他厂房；本项目租用亚裕工业园西南角厂房，项目东面为家具厂，西面为小路，北面是制管厂，南侧为空地及农田。项目距南侧英张村村民最近距离为375mm，距东南侧五里堡村村民最近距离为683m。项目地理位置图见附图1，项目周围环境敏感点示意图见附图2。 2. 地形、地貌及地震烈度 漯河市地势平坦，局部低洼，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102.3m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。市区地势由西北向东南微倾，平均坡度1‰～3‰，海拔在57～62m之间。 根据现场调查，拟建项目所在地地势平坦，利于项目建设。 3、水文 漯河市地属淮河流域，境内流域面积2617km2，其中沙颍河水系流域面积 2500km2，占全市面积的95.5％，洪汝河水系流域面积117km2，占全市面积的4.5％。 漯河市位于沙颍河中游，沙、澧、颍河横贯全境，过（入）境河道多年平均径流量为26.9 亿m3/a(另有白龟山水库十支渠来水0.11 亿m3/a)。经计算全年自产地表水径流量多年平均为3.75亿m3/a，浅层地下水资源量4.737亿m3/a，扣除重复水量1.267亿m3/a，全市水资源总量为7.22亿m3，人均358.8m3，低于全省人均368m3水平。 沙颍河水系河流主要包括沙河、澧河、唐河、马子河、灰河、颍河、吴公渠、清潩河、尧河和马拉河等11条河流；汾泉河水系在漯河市境内主要包括汾河和黑河两条河流；唐江河属于洪汝河水系。 黑河：黑河下游称泥河，为泉河上游之一，发源于市区东部翟庄乡龙塘村南一带。经郾城邓襄乡境，于牛头赵出境人上蔡，东流经项城，入沈丘境与汾河汇为泉河。漯河市境内长20km，流域面积86km2，宽10m，深2m。黑河规划的水体功能为Ⅴ类水体。黑河在漯河市境内的水质控制断面设在漯邓桥（实际取水点在坡小庄）处。 汾河：东城产业集聚区区内主要河流为汾河，汾河为季节性河流，发源于市区东部翟庄乡东北英杨、龙塘、柳庄一带，流经郾城召陵镇南至青年乡出境。东南流经商水、项城，至沈丘洪山庙附近与泥河相汇入泉河。汾河在东城产业集聚区境内长2.1km，河宽15～25m，深4～6m，区内雨水排入该河，在漯河境内没有控制断面。 全市地表水资源地区分布均匀，由北向南递增；季节性变化明显，因降水季节变化所致，夏季东南季风把大量的水气从太平洋上空带向内地，降雨量充沛，径流量集中，汛期（6~9月）径流量占全年的60~70%，春季（3~5月）径流量一般占年径流量的15%左右；径流量的年际变化大，该市年径流变化系数CV在0.75左右，多水年与少水年径流量相差悬殊，最大年径流量为最小的径流量的15~20倍。 4、地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区，该区土层分布均一，厚度变化不大，强度稳定，上部遍布一层钙质胶结的硬壳层，宜作建筑场地，持力层承载力达150～200kPa。Ⅱ类地区分布在老城区，因受人类活动影响，土层分布不均，上面杂填土分布较广，其持力层承载力为100～150kPa。Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。由于受沙河、澧河泛滥冲积的影响，土层分布不均，厚度变化大，含沙量大，有机质含量高，为不良工程场地,持力层承载力为80～120kPa。市区地震基本裂度为六度。 漯河市全市土地总面积为404万亩，共有4个土类、7个亚土类、17个土层、51个土种，主要有黄棕壤土类、褐土类、潮土类、砂姜黑土类。工贸园区的土壤类型主要为潮土类和黄棕壤土类。 潮土类是发育在河流沉积物之上，经耕作熟化而成的土壤，包括潮土、灰潮土、脱潮土三个亚类。 棕壤土只有黄褐土一个亚类，多发育在黄土母质及较老的冲积母质上，地形多为高平地式缓岗。由于此处的气候具有南北过渡的特点，夏季高温多雨，土壤淋溶作用比较强烈，pH值在6.5～7.0之间，这类土壤包括黄土质黄褐土、洪冲积性黄褐土两个土属。黄土质黄褐土，质地粘重，通透性差；洪冲积性黄褐土通体壤质，比较疏松，保水保肥力较强，虽适宜种植烟草。 5、气象 漯河市位于暖温带的南部边缘地区，属于温暖过渡性季风气候。《河南省自然综合区划》将其划为“温暖半湿润区”。一年当中，冷暖四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。 全市累年平均日照总时数为2181－2359h，年日照率为49-53%。其中农作物生长活跃期为4-9月份，累年平均日照总时数为1270.9-1424h，日平均达7-8h，能满足作物生长对光能的需要。累年平均太阳辐射总量为113.8-119.3千卡/cm2，其中有效辐射值为58.2-58.4千卡/cm2。一年当中以6月份的辐射量最大，12月份最小，光能实际利用率仅0.3%左右。 全市累年平均气温为14.6℃。7月最热，累年平均为27.4－27.7℃；1月份最冷，平均为0.5－0.7℃。极端最高气温43.2℃，极端最低气温-16℃。气温年际变化不大，年内变化明显，以7月份为界限，以前各月气温平均逐月上升，以后各月逐月下降。 全市累年平均降水量为749.7－845.2mm，年均降水量适中，但降水的年际变化不大，年内时空分布不均匀。一般是冬春降水少、夏秋降水多，并且雨量多集中于7、8两个月内。年平均降水相对变化率为22%，年最大一次降水量高达725mm（舞阳县1975年8月3日）。历年来4-10月最大无降水日数是30-71天。 年主导风向为NE，风频9%，次主导风向为N、NNE、S，风频8%，全年静风频率为15%，年平均风速2.4m/s。冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级，较少大风天气出现。漯河市风玫瑰图如2。 图2 漯河市常年风玫瑰图 6、动植物 漯河市地处温暖带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已不存在，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。 7、漯河市城市总体规划（2012-2030） （1）规划年限：2012~2030； 规划期限为：2012-2030年； 近期：2012年-2015年；中期：2016年-2020年；远期：2021年-2030年 （2）规划范围： ①市域城镇规划 漯河市域，包括两县三区，即下辖临颍县、舞阳县以及源汇区、郾城区和召陵区，面积2617km2。 ②城市规划区 漯河市城市规划区，包括现状城区7 个街道办事处以及城区外围的1 个国家漯河经济技术开发区、5 个建制镇、4 个乡镇所在辖区范围，用地面积约548km2。 ③中心城区 漯河市中心城区，西边界以京广高铁线以西3km 为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市域范围内除1 个国家级经济技术开发区外，还布局有5 个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 8、漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013-2020） （1）规划范围 漯河市淞江产业集聚区上一轮规划区范围为东起祁山路，西至石武铁路，南起辽河路，北至龙江路，规划面积8.6km2，在上一轮规划的基础上，跨越高速客运铁路向西适度拓展，107国道以西区域向北扩展至纬八路（规划沙河路），新增规划面积5.49km2。规划范围扩建后，总规划面积14.09km2，其中建成区4.4km2，发展区6.15km2，控制区3.54km2。规划范围东至祁山路，西至六支渠（规划兴隆山路），南至辽河路，北至纬八路（规划沙河路）。 （2）规划年限 规划期限为2013～2020 年，其中近期2013～2015 年；中远期2016～2020年。 （3）发展定位 以食品、医药产业为主导的制造基地，新型生态工业示范区，漯河市重要的经济增长极，现代化城市新区。 （4）空间结构和功能分区 划分为三个片区：食品加工产业园区、生物医药产业园区和综合生活配套服务区。 综合生活配套服务区：主要分布在幸福路以南、白云山路（107国道）以东区域，以现状行政办公和商业居住为基础，发展居住、商业金融、商务休闲、办公酒店、企业总部等第三产业和现代服务业，同时对现有的企业进行整合，形成以现有企业为基础，与食品加工和食品配套等产业门类相互补充的产业。 食品加工产业园区：在白云山路（107国道）以西和龙江路以北区域，规划以发展食品加工产业为主的产业片区。形成以肉制品加工、面粉制品加工、饮料加工、副产品深加工等产业门类为主的专业化产业区，形成集聚效应，增加产品附加值，打造食品加工产业园区。 生物医药产业园区：在白云山路（107国道）以西、龙江路以南区域，规划以生物医药产业为主的产业片区。围绕医药产业进行用地布局，产业主要包括缓释制剂、控释制剂、透皮贴剂、滴丸、软胶囊、气雾剂等新型制剂类产业。 107国道东侧原规划的仓储物流区、工业整合区（食品加工），107国道西侧的工业发展区（食品加工）均调整为综合生活配套服务区。107国道西侧的新特包装区南部部分调整为综合生活配套服务区，北部调整为医药加工产业园区。 （5）集聚区项目负面清单及环境准入条件 根据该集聚区规划环评报告，集聚区环境准入条件见表9，负面清单见表10。 表9 淞江产业集聚区环境准入条件 项目类别 环境准入条件 鼓励类 符合国家产业政策要求的，采用清洁生产新工艺低水耗和低能耗的食品加工项目。 1、糕点、面包、饼干及其他焙烤食品制造； 3、米、面制品、速冻食品、方便面及其他方便食品制造； 4、雪饼、薯片、虾条、虾片等休闲食品加工； 5、肉、禽类罐头、蔬菜、水果罐头及其他罐头制造； 6、碳酸饮料、瓶（罐）装饮用水、果蔬饮料、植物蛋白饮料、茶饮料及其他饮料 制造； 7、肉制品及副产品深加工项目。 符合国家产业政策及《河南省化工项目环保准入指导意见》（豫环文〔2011〕72号） 要求的，高附加值、低污染的医药加工项目。 1、缓释制剂、控释制剂、透皮贴剂、滴丸、软胶囊、气雾剂等新型制剂类产业； 2、体外诊断试剂； 3、疫苗； 4、单纯药品分装、复配项目； 5、无提炼工艺的中成药制造、中药饮片加工项目； 6、卫生材料及医药用品制造等项目； 7、医疗仪器设备及器械制造项目。 允许类 不属于禁止、限制、鼓励行业的其余行业均为允许行业； 禁止类 禁止入驻列入淞江产业集聚区负面清单中的项目 表10 淞江产业集聚区产业发展负面清单 产业类别 禁止入区项目清单 食品加工 1、不符合准入条件的项目； 2、味精、谷氨酸、赖氨酸、柠檬酸等发酵制品； 3、有发酵工艺的酒精饮料及酒类制造。 医药加工 1、不符合准入条件的项目； 2、化学合成类制药项目； 3、发酵类制药项目。 本项目位于淞江产业集聚区内，不属于禁止、限制、鼓励行业，属于允许行业类，不属于淞江产业集聚区产业发展负面清单范畴。本项目产品塑料包装膜/袋主要用于食品包装，属于食品配套行业建设，项目符合集聚区发展规划。 9、项目选址与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求的相符性 （一）治理重点 （1）重点地区。京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16 个省（市）。 （2）重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs 污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs 排放来源等，确定本地VOCs 控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等，结合环境空气质量季节性变化特征，研究制定行业生产调控措施。 （3）重点污染物。加强活性强的VOCs 排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。 （二）主要任务 （1）加大产业结构调整力度。加快推进“散乱污”企业综合整治。涉VOCs 排放的“散乱污”企业主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产等化工企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等。 （2）严格建设项目环境准入。提高VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目。新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的要求可知，本项目属于挥发性有机物治理重点行业，且项目建设地点位于挥发性有机物治理重点地区河南，项目选址必须要入园区。本项目选址于漯河市郾城区龙江路西段与太白山路交叉口亚裕产业园，属于漯河市淞江产业集聚区范围内。因此，项目选址与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》包装印刷企业必须入园要求相符。 10、项目选址与《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》要求的相符性 《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》第四款第29条规定：严格建设项目环境准入。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 根据以上规定可知，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，本项目选址于漯河市郾城区龙江路西段与太白山路交叉口亚裕产业园，属于漯河市淞江产业集聚区范围内。因此，项目选址与《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》新建涉VOCs排放的企业必须入园要求相符。 11、项目选址与《河南省2019年度挥发性有机物治理方案》要求的相符性 2019年4月9日，河南省生态环境厅发布《关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号），其中2019年挥发性有机物治理方案主要内容如下： （1）总体要求：以改善环境空气质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉 VOCs重点行业提标改造工作，持续进行 VOCs 整治专项执法检查，逐步推广 VOCs 在线监测设施建设，全面建成 VOCs 综合防控体系，大幅减少 VOCs 排放总量。 （2）推进印刷行业综合整治。 推广使用柔版印刷、胶版印刷等低排放印刷方式。 对油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到 70%以上，在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放，收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，确保稳定达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 本项目属于印刷项目，有机废气产生量及浓度较低，属于其他企业低浓度有机废气，评价建议印刷废气密闭负压车间收集，采用UV光解装置+活性炭吸附装置的组合工艺，有机废气收集率达到95%以上，废气经组合工艺处理后达标排放，本项目采用建议的废气处理措施后满足该文件要求。 12、漯河市淞江污水处理厂基本情况 本项目处于淞江污水处理厂收水范围内，漯河市淞江污水处理厂基本情况如下： 漯河市淞江污水处理厂位于107国道与孟平铁路交叉口西南角，一期工程污水规模为30000m3/d。工程近期收水范围主要包括淞江产业集聚区、孟庙镇和龙城镇部分区域。其中淞江产业集聚区范围主要为：祁山路以西、淞江路以北、横一路以南、经六路以东区域。孟庙镇收水范围主要为：京广铁路以西、横四路以北、107国道以东、横一路以南区域。龙城镇收水范围主要为：经六路以西沿S238公路往西延伸的公路两侧区域。 漯河市淞江污水处理厂设计进出水指标及废水处理工艺见表11，图3。出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A 标准。 表11 漯河市淞江污水处理厂进出水指标一览表 污染物 进水浓度（mg/L） 出水浓度(mg/L) 去除率（%） COD 390 ≤50 ≥87.2 BOD5 160 ≤10 ≥93.8 SS 200 ≤10 ≥95.0 NH3-N 42 ≤5 ≥88 TN 40 ≤15 ≥62.5 TP 6.5 ≤0.5 ≥92.3 图3 漯河市淞江污水处理厂处理工艺流程图

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 本次评价引用河南省空气质量实况与预报发布的漯河市2019年01月~2019年12月环境空气质量数据，漯河市2019年环境空气质量统计结果见表12。 表12 漯河市2019年环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值 （µg/m3） 占标率 （%） 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 60 35 171.4 不达标 PM10 年平均质量浓度 99 70 141.4 不达标 SO2 年平均质量浓度 10 60 0.167 达标 NO2 年平均质量浓度 29 40 0.725 达标 CO 95%百分位数日平均 1200 4000 0.3 达标 O3 90%百分位数日平均 181 160 113.1 不达标 由上表可知，漯河市2019年环境空气常规监测因子PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域是不达标区域。 针对环境空气质量不达标的情况，漯河市正在实施“漯河市2019年大气污染防治攻坚战实施方案”，进一步促进环境空气质量改善。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域主要地表水体为颍河，颍河漯河段水体功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。 评价引用漯河市环境中心站发布的《2018漯河市环境监测年鉴》西华址坊断面常规监测数据。地表水环境质量现状监测分析结果见表13。 表13 地表水环境质量现状及分析结果 监测点 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 西华址坊断面 COD 15.0 20 0.75 0 NH3-N 0.21 1.0 0.21 0 由上表可知，西华址坊断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。区域地表水环境质量较好。 3、地下水 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。 评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年鉴》》（2018年）浅层和中深层地下水常规监测数据。地下水环境监测分析结果见表14。 表14 地下水环境监测分析结果 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 pH 7.52（无量纲） 6.5~8.5（无量纲） 0.347 0 总硬度 231mg/L 450mg/L 0.513 0 溶解性总固体 454mg/L 1000mg/L 0.454 0 氨氮 0.028mg/L 0.50mg/L 0.056 0 由上表可知，漯河市浅层和中深层地下水各项指标的年均浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应属3类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据现场踏勘，拟建项目所在区域内声环境质量整体较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 5、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 表15 主要环境保护目标 序号 保护目标 方位 距离 规模 环境因素 保护级 1 英张村 S 375m 1500人 环境空气 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 2 五里堡村 SE 683m 1200人 3 药厂家属院 W 650m 2000人 4 漯河食品学院附属幼儿园 NE 500m 300人 5 颍河 N 6500m 地表水 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 μg/m3 污染物名称 SO2 PM2.5 PM10 NO2 非甲烷总烃 年平均 60 35 70 40 / 日平均 150 75 150 80 / 1小时平均 500 / / 200 2000* 注：*根据《大气污染物综合排放标准详解》244页，非甲烷总烃小时标准值为2.0mg/m3。 （2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 dB(A) 类别 昼间 夜间 3类 65 55 （3）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1 Ⅲ类 mg/L 污染物名称 pH COD 氨氮 BOD5 标准值 6～9 20 1.0 4 （4）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 Ⅲ类 mg/L 污染物名称 pH 总硬度 溶解性固体 耗氧量 氨氮 硝酸亚 亚硝酸盐 标准值 6.5~8.5 ≤450 ≤1000 ≤3.0 ≤0.5 ≤20.0 ≤1.00 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020） 污染物名称 最该允许排放浓度（mg/m3） 最该允许排放速率（kg/h） 非甲烷总烃 40 1.0 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） mg/m3 污染物名称 边界挥发性有机物排放建议值 非甲烷总烃 2.0 （2）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 mg/L 污染物名称 COD 氨氮 标准值 150 25 漯河市淞江污水处理厂进水水质标准 污染物名称 pH COD 氨氮 进水指标 6～9 390 42 |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （3）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 （4）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单； 《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及其修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 废水：本次搬迁项目不改变现有废水排放量，不新增废水总量控制指标，搬迁后项目废水污染物COD排放量0.0029t/a、氨氮排放0.0001t/a，符合漯河市环境保护局出具的《建设项目主要污染物总量指标备案表》（2018年项目编号：4111000243）中COD≤0.0029t/a、 氨氮≤0.0001t/a的要求；本次搬迁项目不改变现有VOCS的排放量，VOCS的排放量不新增，为0.472t/a，符合漯河市环境保护局出具的《建设项目主要污染物总量指标备案表》（2018年项目编号：4111000243）中VOCS≤0.48t/a的要求。 综上，本次搬迁项目新增总量控制指标为零。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 生产工艺流程： 图4 项目生产工艺流程及产污环节图 2、工艺流程简述 本项目塑料薄膜印刷按照订单要求定制版辊，采用CTP制版（外购加工完成能直接使用的CTP版，制作单位负责维修，能循环使用），使用酯溶型油墨及水性油墨，该印刷机组可实现高速自动套准，按印刷色序连续印刷（每个单色印刷机组上都配有版辊、墨槽和烘干器，烘干温度为55~65℃），然后通过干式复合机，采用复合工艺将印好的薄膜与复合内薄膜进行复合；将复合后的半成品送入熟化室进行熟化，一般温度控制在45~48℃，熟化24h；最后，根据客户要求对半成品进行分切或制袋，从而形成成品（膜卷或袋子）。将检验合格的产品送成品库暂存。 搬迁后，项目生产工艺流程及产污环节不发生变化。

主要污染工序 1.施工期产污环节及污染物种类： 项目租用已建成厂房，不新征土地及新增土建工程，外部、内部装修工作基本完成，后续工程主要为设备的安装。施工期较短，随着施工的结束，施工期污染物的排放也随之消失，对周围的环境影响小。 2.营运期产污环节及污染物种类 （1）废水 搬迁后项目废水产生情况不发生变化，营运期无生产废水，废水主要为员工生活污水。 本项目劳动定员10人，均不在厂区住宿，每天中午依托亚裕产业园内餐厅就餐一次，工作人员每天用水量按60L/人•d计，年工作300d，则本项目用水量为0.6m3/d（180m3/a），产污系数按0.8计，污水产生量为0.48m3/d（144m3/a）。 主要污染物及浓度为COD300mg/L、NH3-N30mg/L。项目水平衡图如下图： 图5 项目水平衡图 m3/d （2）废气 搬迁后项目油墨工序使用的油墨及复合工序使用的胶水均不发生变化，则废气产生种类及废气量不发生变化，废气主要是印刷熟化工序和复合工序废气。 1）印刷熟化工序废气 本项目使用的是聚氨酯油墨及水性油墨。其中聚氨酯油墨中液体份约占总质量的45%，与其配套使用的溶剂主要为正丙酯、甲醇、醋酸乙酯，全部为液体份。聚氨酯油墨中液体份以及稀释剂中的液体份在印刷过程中会因印刷、熟化烘干而全部挥发产生有机废气，其主要成分为烃类物质，以非甲烷总烃计，本项目聚氨酯油墨使用量为5t/a，溶剂使用量为2.31t/a，则聚氨酯油墨有机废气产生量为2.25t/a；其中水性油墨使用量为2.2t/a，水性油墨中含非甲烷烃类约10%，本次环评从最不利角度考虑，非甲烷总烃全挥发计算，则油墨中非甲烷总烃产生量为0.22t/a。则项目印刷过程中产生的非甲烷总烃量为4.78t/a。 2）复合工序废气 项目复合工序使用双组分胶水做粘合剂，项目胶水主剂主要成分为异氰酸酯聚合物，在复合过程中不挥发，固化剂主要成分为多元醇，在复合过程中会因挥发产生有机废气，以非甲烷总烃计，挥发有机废气中非甲烷总烃按固化剂使用量的10%计算，项目固化剂使用量为1t/a，则非甲烷总烃的产生量为0.1t/a。 综上，项目印刷、熟化、复合工序产生的非甲烷总烃量为4.88t/a。本次环评要求，印刷、熟化、复合工序均设置在密闭负压的生产车间内，每台印刷机、复合机上方设置一个集气罩，密闭负压车间内安装一套送排风系统，对车间进行通风换气，通过密闭负压集气系统收集印刷、熟化、复合工序产生的非甲烷总烃废气，约有95%左右的非甲烷总烃被收集，剩下的5%在以无组织的形式排放，则项目印刷、熟化、复合工序非甲烷总烃无组织产生量为0.24t/a，有组织产生量为4.64t/a。 项目产生的有组织非甲烷总烃经收集后送入1套UV光解+活性炭吸附装置进行处理后，通过15m 高排气筒排放。 有机废气光氧催化原理：光氧催化器由机壳，紫外线灯管，电控箱组成。利用高能高臭氧UV 紫外线光束(发出的波长主要为182nm及254nm)照射有机气体，列解有机废气（VOC 类）苯、甲苯、二甲苯等分子链结构，使有机化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O 等。高能高臭氧紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。 UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧)，臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对有机气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。灯管两边的催化层(催化剂纳米二氧化钛)在受到紫外线光照射时生成化学活泼性很强的超氧化物阴离子自由基和氢氧自由基，攻击有机物，达到降解有机物的作用。二氧化钛属于非溶出型材料，在彻底分解有机污染物的同时，自身不分解、不溶出，光催化作用持久，并具有持久的降解污染物效果。有机气体利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使有机气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排到活性炭吸附箱内。 活性炭吸附原理：活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体(有机废气)充分接触，当这些气体(有机废气)碰到毛细管就被吸附起净化作用。当废气由风机提供动力，负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。 根据实践经验，UV光解+活性炭吸附对有机废气净化效率约为95%，项目年运行2400h，风机风量为10000m3/h。因此项目采取密闭负压集气系统及集气罩收集+UV光解+活性炭吸附处理后，印刷熟化、复合工序有机废气产生浓度及产生速率分别为193.33mg/m3、1.93kg/h，排放浓度及排放速率分别为9.67mg/m3、0.097kg/h，0.232t/a。项目排放的有机废气非甲烷总烃排放浓度及排放速率可以满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）的要求（最该允许排放浓度50mg/m3、最高允许排放速率1.0kg/h）。 （3）噪声 本项目噪声主要为印刷机、复合机、分切机、制袋机、配套空压机等产生的机械噪声，噪声源强约70~90dB(A)。 （4）固体废物 项目搬迁后，项目一般固废及危险固废的产生情况不发生变化。 1）一般固废 项目一般固废主要为边角废料以及厂内职工产生的生活垃圾等废物。 生活垃圾按每人每天产生量0.2kg计算，项目定员10人，年工作时间300天，则生活垃圾产生量0.6t/a； 在制袋和分切过程中，均需按照设计尺寸进行切割，该过程会产生一定量的边角废料，根据业主提供资料，边角废料的产生量约为3t/a。 2）危险废物 项目采用凹印版，生产过程中凹印版不能利用后，需重新更换，项目年用960张凹印版，因此产生废凹印版960张；在印刷过程中需要把黏附在印刷机上的油墨清洗干净，才能保证后续的印刷工作正常进行，擦洗印刷机采用抹布沾清洗剂擦洗，擦洗过程中产生的废抹布量为 0.05t/a；本项目使用的聚氨酯油墨年耗量约5t，全部为18kg桶装，水性油墨年耗量2.2t/a，全部为20kg桶装，因此油墨使用完后，废油墨桶产生量为378个，每个按2kg计，则产生量为0.76t/a；消耗的胶水为2.2t，分别为20kg桶装和16kg桶装，装胶水的废弃桶为123个，每个按2kg计，则产生量为0.25t/a；项目在废气治理过程中会产生废弃的UV灯管，项目更换的灯管约为60支/a。 项目有机废气经UV光解净化后，采用活性炭进行吸附处理，活性炭的吸附能力约为1：0.3，即1kg活性炭吸附0.3kg的有机废气，根据工程分析计算，经UV光解+活性炭吸附处理后有机废气处理量约为4.3t/a，需要活性炭吸附的有机废气总量为1.29t/a，则活性炭年使用量约为4.3t/a，废活性炭的产生量为5.59t/a。 表16 本项目危险废物产生及治理情况汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 含油墨废抹布 HW12 264-013-12 0.05 印刷工序及印刷机 固态 抹布纤维及废油墨 废油墨 1次/2天 T 按要求设置危废暂存间（10m2），废抹布暂存容器一个（约0.1m3加盖塑料桶），废凹印版暂存装置一个（约0.1m3加盖塑料桶），废活性炭暂存装置1个（约0.5m3加盖塑料桶或铁桶），废油墨桶及废胶水桶加盖口朝上直接放置在暂存间内，废UV灯管暂存装置一个（约0.1m3加盖塑料桶） 2 废油墨桶 HW12 264-013-12 0.76 塑料桶及废油墨 1~2个桶/天 T 3 废凹印版 HW12 264-013-12 960张 凹印版及油墨 3~4张/天 T 4 废胶水桶 HW49 900-041-49 0.25 复合工序及复合机 塑料桶及废胶水 废胶水 3天 T 5 废活性炭 HW06 900-405-06 5.59 废气处理 固态 活性炭及有机废气 有机废气 15天 T 6 废UV灯管 HW29 900-023-29 60支 废气处理 固态 灯管 汞 3月 T

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 水 污 染 物 | 营运期 | 生活污水 （0.48m3/d，144m3/d） | COD | 300mg/L | 0.043t/a | 20mg/L | 0.0029t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.004t/a | 1mg/L | 0.0001t/a |
| 大 气 污 染 物 | 营运期 | 印刷、熟化、复合工序 | 非甲烷总烃（有组织） | 193.33mg/m3，4.64t/a | 9.67mg/m3，0.232t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃（无组织） | 0.24t/a | 0.24t/a |
| 噪 声 | 营运期 | 本项目噪声主要为印刷机、复合机、分切机、制袋机、配套空压机等产生的机械噪声，噪声源强约70~90dB(A)。 | 厂 界 |
|  |  |  | 昼 65dB（A） | 夜 55dB（A） |
| 固 体 废 物 | 营运期 | 生活垃圾 | 0.6t/a | 分类收集，由环卫部门统一处理 |
|  |  | 加工工序 | 边角料 | 3t/a | 收集后外售 |
|  |  |  | 含油墨废抹布 | 0.05t/a | 放置在危废暂存间，委托有资质单位处理 |
|  |  |  | 废凹印版 | 960张/年 |  |
|  |  |  | 废油墨桶 | 378个/a（0.76t/a） |  |
|  |  |  | 废胶水桶 | 123个/a(0.25t/a) |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 5.59t/a |  |
|  |  |  | 废UV灯管 | 60支/年 |  |
| 主要生态影响 本项目租赁已建成的厂房，不涉及新增用地地、土石方开挖等问题，因此，对自然生态环境无影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目租用已建成厂房，不新征土地及新增土建工程，外部、内部装修工作基本完成，后续工程主要为设备的安装。施工期较短，随着施工的结束，施工期污染物的排放也随之消失，对周围的环境影响小。 营运期环境影响分析： 一、废水 项目营运期间产生废水主要是职工生活污水，日产生量为0.48m3/d，经类比分析，生活污水中主要污染物浓度分别为COD：300 mg/L、NH3-N：30 mg/L。根据本项目的废水特点，评价要求项目生活污水经厂区化粪池处理后，由市政污水管网排入漯河市淞江污水处理厂再处理，最终排入颍河。 经现场调查：亚裕产业园厂区西侧有一座化粪池（池容为20m3），现有剩余处理容积5m3，本项目污水产生量0.48m3/d，现有化粪池能够接纳本项目污水，因此本项目产生的废水可依托现有化粪池处理。废水经化粪池处理后污染物及浓度为COD150mg/L、NH3-N25mg/L，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准漯及河市淞江污水处理厂进水水质标准。 据调查，漯河市淞江污水处理厂目前收水量为2.0 万t/d，其设计处理规模为3 万t/d，剩余余量为1.0 万t/d，本项目建成后产生的废水量为0.48m3/d（144m3/a），该污水处理厂完全可以接纳本项目污水排放。因此，项目生活污水经厂区化粪池处理后，由市政污水管网排入漯河市淞江污水处理厂再处理，最终排入颍河。 生活污水污染物排放量预测结果见表17。 表17 生活污水污染物排放量预测结果 污染物名称 COD NH3-N 排水量 0.48m3/d，144m3/a 化粪池处理前 产生浓度（mg/L） 300 30 产生量(t/a) 0.043 0.004 化粪池处理后 排放浓度（mg/L） 150 25 排放量(t/a) 0.022 0.003 漯河市淞江污水处理厂处理后 排放浓度(mg/L) 50 5 排放量(t/a) 0.007 0.0007 进入颍河水体降解 排放浓度(mg/L) 20 1.0 排放量(t/a) 0.0029 0.0001 ▲项目废水排放总量分析 由表17知：搬迁项目生活污水COD、氨氮产生量分别为0.043t/a、0.004t/a；经厂区化粪池处理后排放量分别为0.022t/a、0.003t/a；经漯河市淞江污水处理厂处理后，COD、氨氮排放量分别为0.007t/a、0.0007t/a。废水最终汇入颍河，按照2020年颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L，则项目核定总量为COD0.0029t/a，氨氮0.0001t/a，不新增废水排放量，符合漯河市环境保护局出具的《建设项目主要污染物总量指标备案表》（2018年项目编号：4111000243）中COD≤0.0029t/a、 氨氮≤0.0001t/a的要求。 二、废气 （1）达标性分析 根据工程分析，项目印刷、熟化、复合工序产生的非甲烷总烃总量为4.88t/a。经密闭负压集气系统及集气罩收集后，非甲烷总烃无组织产生量为0.24t/a，有组织产生量为4.64t/a，其中有组织非甲烷总烃经收集后送入1套UV光解+活性炭吸附装置进行处理后，通过15m 高排气筒排放，排放浓度、排放速率、排放量分别为9.67mg/m3、0.097kg/h，0.232t/a，可以满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）的要求（最该允许排放浓度50mg/m3、最高允许排放速率1.0kg/h）。 （2）大气预测影响分析 1）预测模式、方案及参数 ①预测模式 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式（AERSCREEN）进行估算，其计算结果作为预测与分析依据。 ②估算模型参数 估算模型参数表见18。 表18 估算模型参数 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） / 最高环境温度 43.2℃ 最低环境温度 -16℃ 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是 否( 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是 否( 岸线距离/km / 岸线方向 / ③预测参数汇总 根据工程分析，本项目预测因子污染源强统计资料见下表。 表19 点源污染源排放参数一览表 排气筒编号 排放单元 废气种类 出口直径（m） 高度（m） 风量 （m3/h） 源强（kg/h） 二级标准（mg/m3） 1#排气筒 印刷、熟化、复合工序 非甲烷总烃 0.5 15 10000 0.097 2.0 表20 面源污染源排放参数一览表 车间 污染因子 源强（kg/h） 类型 排放参数 二级标准（mg/m3） 生产车间 非甲烷总烃 0.10 面源 S=1500m2（60×25），H=8m 2.0 ④预测结果分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模式计算项目污染物最大落地浓度及浓度占标率等，各污染因子的最大占标率和最大预测结果见表21。 表21 估算模式预测结果 污染源 污染因子 源强 （kg/h） 执行标准（mg/m3） 最大落地点距离（m） 最大落地点 浓度（ug/m3） Pmax （%） D10% （m） 评价等级 1#排气筒 非甲烷总烃 0.097 2.0 40 8.0695 0.40 0 二 生产车间 非甲烷总烃 0.1 2.0 31 103.47 5.17 0 二 2）大气环境影响分析 由估算模式计算结果可知，本项目污染物最大地面浓度占标率Pmax为5.17%，污染因子为生产车间非甲烷总烃，污染源为生产车间无组织非甲烷总烃排放。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定项目大气环评等级为二级。根据导则，本评价的大气环境评价工作等级为二级，不进行进一步预测与评价。 （3）大气卫生防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对大气环境防护距离的定义，二级评价项目无需进行大气环境防护距离核算， 因此本项目无需设置大气环境防护距离。 （4）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中：Cm——标准浓度限值（一次浓度）； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果见表22。 表22 无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果 无组织 排放源 污染物 排放量 （kg/h） 标准浓度限值 （mg/m3） 计算参数 卫生防护距离（m） A B C D 计算 结果 提级后 距离 生产车间 非甲烷总烃 0.1 2.0 470 0.021 1.85 0.84 2.487 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中有关规定，本项目应设置50m的卫生防护距离即产生有害因素的部门的边界至居民区边界的最小距离为50m。结合项目平面布置可知，项目东厂界需设置防护距离50m，西厂界需设置50m防护距离，南厂界需设置50m防护距离，北厂界需设置50m防护距离。 根据现场踏勘，各厂界大气卫生防护距离范围内现无居民点、学校等敏感点分布，距离项目最近的敏感点位于项目南侧375m处，项目产生的有机废气对敏感点影响不大。同时评价建议当地规划部门在厂界环境防护距离范围内不再规划布局居民点、学校等环境敏感点。项目卫生防护距离图见附图五。 （5）污染物排放量核算 本项目为二级评价，不再进行进一步预测与评价、不再计算大气环境防护距离。结合工程分析，本项目大气污染物有组织排放量、大气污染物无组织排放量、大气污染物年排放量见下表。 表23 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 1 1#排气筒 非甲烷总烃 9.67 0.097 0.232 表24 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污 环节 污染物 主要污染 防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量 （t/a） 标准名称 浓度限值 （mg/m3） 1 A-1 生产车间 非甲烷总烃 密闭负压集气系统+集气罩+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中印刷行业 2.0 0.24 无组织排放总计 非甲烷总烃 0.24 表25 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 非甲烷总烃 0.472 由以上分析可知：项目有机废气非甲烷总烃经密闭负压集气系统及集气罩收集、光催化氧化及活性炭吸附装置处理后，排放量为0.472t/a，不新增非甲烷总烃排放量，符合漯河市环境保护局出具的《建设项目主要污染物总量指标备案表》（2018年项目编号：4111000243）中VOCS≤0.48t/a的要求。 三、声环境 本项目噪声主要为印刷机、复合机、分切机、制袋机、空压机等产生的机械噪声，噪声源强约70~90dB(A)。项目主要噪声源均位于室内，本次环评要求建设单位采取的主要噪声控制措施有： ①设计选用性能稳定、运转平稳、低噪声的设备；精心操作，减少设备空载运转。 ②对高噪声设备，均布置在生产车间内，在支架下面安装橡胶减震设施，以减少振动，降低噪声；从声源上进行根治，使噪声对环境的影响符合国家标准的要求； ③对于高于65dB(A)的设备采取单独隔离措施，并采取相应的降低噪声措施。 ④对于传输设备的旋转和传动部分以及接近地面的连轴节，传动轴，皮带轮等均装设防护装置。 ⑤生产车间与办公区之间设置隔音墙，以保证办公区的噪声低于50dB(A)。 经采取消声、隔声、减震等措施后，设备产生噪声情况预测如下表。 表26 项目主要高噪声设备声源值及治理后噪声值一览表 序号 设备名称 设备数量（台） 设备噪声源强〔dB(A)〕 治理措施 治理后的噪声值〔dB(A)〕 1 印刷机 2 80 隔声、减振 55 2 复合机 2 70 隔声、减振 45 3 制袋机 9 80 隔声、减振 60 4 分切机 3 85 隔声、减振 65 5 空压机 2 90 隔声、减振、消声 65 经过以上措施处理后，空压机由于安装消声器，印刷机、复合机设置在密闭车间内，噪声源可下降25 dB(A) 左右，其他排放点噪声源强可下降20dB(A)左右，降噪效果明显。 本次评价将生产车间主要设备噪声进行叠加，向厂界做衰减计算。 叠加公式为： 式中：Leq总—n个噪声源在同一受声点的合成A声级； Leqi—第i个声源在受声点的A声级。 经计算生产车间主要设备噪声叠加后噪声值为72.48dB(A)。 噪声对厂界的影响以噪声源在传播过程中的距离衰减为主，对于传播发散、空气吸收、阻挡物反射等因素的影响未做考虑，衰减按如下公式计算： 式中：Lp———预测点的噪声值，dB(A)； L0———点声源合成噪声值，dB(A)； r———衰减距离，m； 表27 噪声源在厂界处的预测值 预测点位 噪声源距厂界距离/m 工程设备源强贡献值/dB(A) 昼间标准值/dB(A) 西厂界 5 50.09 65 东厂界 5 50.09 北厂界 3 54.53 南厂界 3 54.53 由上表可知，经过噪声防护措施治理后，厂界噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的昼间标准要求，由于项目采用一班制，只在昼间生产，因此项目厂界噪声排放能够满足标准要求，对周围声环境影响较小。 因此，在落实有效的降噪措施后，预计本项目厂界噪声值对周围声环境影响较小。 四、固体废弃物 项目搬迁后，项目一般固废及危险固废的产生情况不发生变化。 （1）一般固体废物 项目一般固废主要为边角废料以及厂内职工产生的生活垃圾等废物。 生活垃圾分类收集后，由环卫部门定期清运；边角废料分离收集暂存后，定期外售综合利用。 （2）危险废物 本项目危险废物主要为含油墨废抹布、废油墨桶、废凹印版、废胶水桶、废活性炭及废UV灯管。 根据《国家危险废物名录》（2016），本项目所产生含油墨废抹布、废油墨桶、废凹印版和废胶水桶属于HW12、HW49类危险废物，废活性炭为HW06类废物，废UV灯管，全部为固体形态，存放在同一个危废暂存间内不会发生反应。 本项目采用仓库式危险废物贮存设施，需满足以下要求：①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；② 设施内要有安全照明设施和观察窗口；③不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；④基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7厘米/秒)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒；⑤衬里材料与堆放危险废物相容；⑥危险废物堆要防风、防雨、防晒；⑦总贮存量不超过300kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签；⑧装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法；⑨贮存期限不得超过一年，确需延长期限的，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准；法律、法规另有规定的除外。 根据《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物转移联单管理办法》，本项目转移危险废物应实施危险废物转移联单制度，主要要求如下：①危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门；② 危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单；③危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行；④危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位；⑤联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。环境保护行政主管部门认为有必要延长联单保存期限的，产生单位、运输单位和接受单位应当按照要求延期保存联单。 根据以上分析，本次评价要求：在原料仓库东北角按仓储式险废物贮存设施要求设置10m2危险废物暂存间，危废暂存间内设置废抹布暂存容器一个（约0.1m3加盖塑料桶），废凹印版暂存装置一个（约0.1m3加盖塑料桶），废活性炭暂存装置2个（总容积约1m3加盖塑料桶），废油墨桶及废胶水桶加盖口朝上直接放置在暂存间内，废UV灯管暂存装置一个（约0.1m3加盖塑料桶）。项目产生的危险废物暂存后由有资质单位处理，在危险废物转移过程中严格遵守危险废物转移联单管理办法中“五联单制度”要求。 本项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表28 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 含油墨废抹布 HW12 264-013-12 原料仓库东北角 10m2 密闭加盖塑料桶储存 0.1m3 三个月 2 废油 墨桶 HW12 264-013-12 0.1m3 3 废凹 印版 HW12 264-013-12 废油墨桶及废胶水桶加盖，口朝上直接放置 200个 4 废胶 水桶 HW49 900-041-49 5 废活 性炭 HW06 900-405-06 密闭加盖桶储存 1m3 一个月 6 废UV 灯管 HW06 900-023-29 密闭加盖塑料桶储存 100支 六个月 土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表，本项目属于Ⅳ类项目，不需要开展土壤环境影响评价。 搬迁前后污染物排放“三本账” 29 技改后全厂污染物“三笔帐”一览表 内容 类型 种类 污染物 现有工程排放量 搬迁工程 排放量 增减量 废水 生活废水 水量（m3/a） 144 144 0 COD（t/a） 0.0029 0.0029 0 氨氮（t/a） 0.0001 0.0001 0 废气 非甲烷总烃 0.48 0.48 0.48 总量控制分析 废水：本次搬迁项目不改变现有废水排放量，不新增废水总量控制指标，搬迁后项目废水污染物COD排放量0.0029t/a、氨氮排放0.0001t/a，符合漯河市环境保护局出具的《建设项目主要污染物总量指标备案表》（2018年项目编号：4111000243）中COD≤0.0029t/a、 氨氮≤0.0001t/a的要求；本次搬迁项目不改变现有VOCS的排放量，VOCS的排放量不新增，为0.472t/a，符合漯河市环境保护局出具的《建设项目主要污染物总量指标备案表》（2018年项目编号：4111000243）中VOCS≤0.48t/a的要求。 综上，本次搬迁项目不新增总量指标。 环保投资 项目环保投资总计14万元，占总投资200万元的7%。项目环保投资见下表。 表30 环保投资一览表 序号号 项目 内容 投资（万元） 1 废水 依托园区现有1座20m3化粪池 0 2 废气 密闭负压集气收集系统+4套集气罩+1套光氧化催化废气处理设施+1套活性炭吸附装置+1根15m高排气筒 8 3 固废 一般固废垃圾箱、原料仓库东北角按仓储式险废物贮存设施要求设置10m2危险废物暂存间 2 4 噪声 对生产设备设置基础减震、室内安装、建筑隔声 3.5 总计 14 七、环保验收一览表 表31 项目“三同时”验收一览表 污染源 治理或处置措施 数量、验收内容 备注 废水 生活污水 生活污水依托园区现有化粪池预处理，处理后进入淞江产业集聚区污水处理厂再处理，最终排入颍河 依托亚裕产业园现有设施 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水要求 废气 印刷、熟化、复合废气（非甲烷总烃） 密闭负压集气收集系统+4套集气罩+1套光氧化催化废气处理设施+1套活性炭吸附装置+1根15m高排气筒 密闭负压集气收集系统+4套集气罩+1套光氧化催化废气处理设施+1套活性炭吸附装置+1根15m高排气筒 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）的要求 噪声 机械设备 合理设计车间平面布局，为高噪声设备设置减震基础，进行柔性联接等 噪声监测值 昼间：≤65dB（A） 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间标准 固废 生活垃圾 分类收集，由环卫部门统一处理 垃圾箱 合理处置或综合利用， 不产生二次污染 边角料 收集整理后定期出售 合理处置 含油墨 废抹布 原料仓库东北角按仓储式险废物贮存设施要求设置10m2危险废物暂存间，含油墨废抹布、废凹印版、废UV灯管各采用1个0.1 m3加盖塑料桶储存，废活性炭暂存装置2个（总容积约1m3加盖塑料桶），废油墨桶及废胶水桶加盖口朝上放置，在暂存间暂存后委托有资质单位处理。 废油墨桶 废凹印版 废胶水桶 废活性炭 废UV灯管

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 营 运 期 | 生活污水 | COD、NH3-N | 依托园区现有化粪池预处理，进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理，最终排入颍河 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表4二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水要求 |
| 大 气 污 染 物 | 营 运 期 | 印刷、熟化、复合废气（非甲烷总烃） | 密闭负压集气收集系统+4套集气罩+1套光氧化催化废气处理设施+1套活性炭吸附装置+1根15m高排气筒 | 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）的要求 |
| 固体废物 | 营 运 期 | 员工生活 | 生活垃圾 | 分类收集，由环卫部门统一处理 | 合理处置或综合利用，不产生二次污染 |
|  |  | 加工工序 | 废边角料 | 收集后外售 |  |
|  |  |  | 含油墨废抹布 | 按要求设置危废暂存间及暂存容器，在暂存间暂存后委托有资质单位处理 |  |
|  |  |  | 废油墨桶 |  |  |
|  |  |  | 废凹印版 |  |  |
|  |  |  | 废胶水桶 |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  |  | 废UV灯管 |  |  |
| 噪声 | 营运期 | 主要为印刷机、复合机、分切机、制袋机、空压机等产生的机械噪声，噪声源强约70~90dB(A)。经采取隔声、消声、基础减振等降噪措施后，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中3类标准中昼间标准要求 |
| 主要生态影响及保护措施 本项目租赁已建成的厂房，不涉及新增用地地、土石方开挖等问题，因此，对自然生态环境无影响。 |

结论与建议

一、评价结论 1、产业政策 漯河市凝博思包装材料有限公司彩印复合膜项目始建于2018年，由于厂房租赁合同到期，漯河市凝博思包装材料有限公司拟对现有项目进行搬迁，由漯河市郾城区亚裕产业园3号厂房东部，搬迁至漯河市郾城区亚裕产业园4号厂房西部，租赁现有厂房2700m2，投资200万元，搬迁建设彩印复合膜项目。经过查阅，本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本）》中国家限制类和淘汰类，属于允许类项目，其建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 该项目租赁漯河市淞江产业集聚区龙江路与太白山路交叉口亚裕工业园已建成的标准厂房，亚裕工业园由漯河市恒隆食品有限公司承建，亚裕工业园已取得国有土地使用权证，证号为：漯国用2012第003046号，地类用途为工业用地。根据漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013-2020），该项目用地为工业用地，漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会出具了本项目符合《漯河市淞江产业集聚区总体发展规划》（2013-2020）的证明。因此，本项目选址合理可行。 3、施工期环境影响分析 项目租用已建成厂房，不新征土地及新增土建工程，外部、内部装修工作基本完成，后续工程主要为设备的安装。施工期较短，随着施工的结束，施工期污染物的排放也随之消失，对周围的环境影响小。 4、运营期环境影响分析 4.1废水 项目废水主要为职工生活污水，废水排放量共计0.48m3/d，144m3/a；项目废水利用亚裕产业园区现有化粪池预处理，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水要求，经市政污水管网排入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理，最终排至颍河，对地表水环境影响较小。 4.2废气 本项目废气主要为印刷、熟化、复合工序产生的废气，采取密闭负压集气收集系统+4套集气罩收集，再送入1套光氧化催化废气处理设施+1套活性炭吸附装置处理后，经15m高排气筒，处理后的废气排放浓度及排放速率可以满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）的要求。 项目废气经此处理后，均可以达标排放，对周围大气环境影响较小。 4.3 噪声 项目主要噪声源为印刷机、复合机、分切机、制袋机、空压机等产生的机械噪声，噪声源强约70~90dB(A)。通过基础减震，合理布局平面布置等措施，预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 在落实有效的降噪措施后，本项目厂界噪声值对周围声环境影响较小。 4.4 固体废物 1）一般固废 本项目产生的一般固废主要为边角废料和生活垃圾。 生活垃圾定期由环卫部门清运，边角废料定期收集后外售。 危险废物 本项目产生的危险废物主要为含油墨废抹布、废油墨桶、废凹印版、废胶水桶、废UV灯管及废活性炭。 在生产厂房原料仓库东北角按仓储式险废物贮存设施要求设置10m2危险废物暂存间，危废暂存间内设置废抹布暂存容器一个（约0.1m3加盖塑料桶），废凹印版暂存装置一个（约0.1m3加盖塑料桶），废活性炭暂存装置2个（总容积约1m3加盖塑料桶或铁桶），废UV灯管暂存装置一个（约0.1m3加盖塑料桶）废油墨桶及废胶水桶加盖口朝上直接放置在暂存间内，含油墨废抹布、废油墨桶、废凹印版、废胶水桶、废UV灯管和废活性炭在危废暂存间暂存后由有资质单位处理。在危险废物转移过程中严格遵守危险废物转移联单管理办法中“五联单制度”要求。 项目固废经采取评价要求的污染防治措施后，可全部得到妥善处理处置或综合利用，不会产生二次污染。 二、总结论 综上所述，该项目在运营后，若能严格执行环境管理的有关规定，按照 “三同时”的要求，认真落实各项污染治理措施，满足本环评提出的各项环保要求，从环保角度分析，该项目建设是可行的。 三、要求和建议 1、严格执行环保“三同时”制度，评价中提出的各项污染防治设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 2、根据《河南省重污染天气应急预案》以及《漯河市重污染天气应急预案》的要求，在漯河市全市启动重污染天气预警期间，根据预警级别的要求，企业应积极做出限产、停产等措施，减少污染物排放量。 3、企业应加强各类环保设施管理与维护，确保其正常运行，并严格控制工艺操作参数。 4、建立完善安全操作规章制度，重视员工的职业劳动健康环境。

# Text boxes

噪声、固废

入库

卷膜

检验

分切

噪声、废气

噪声、废气

熟 化

复 合

印 刷

塑料薄膜

塑料薄膜、粘合剂

油 墨

入库

检验

制袋

噪声、固废

损耗0.12

漯河市淞江产业集聚区污水处理厂

隔油池

化粪池

0.48

0.48

0.6

新鲜水

生活用水

0.48

颍河

噪声、废气