# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工100万双鞋垫建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河熹子商贸有限公司 |
| 法人代表 | 杨博 | 联系人 | 杨博 |
| 通讯地址 | 河南省漯河市郾城区嵩山东支路与岷江路交叉口智慧港 |
| 联系电话 | 13183215555 | 传真 | / | 邮政编码 | 462600 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区孟庙镇太行山路北段泽源实业院内 |
| 立项审批 部门 | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 项目代码 | 2020-411103-19-03-052823 |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 | 行业类别 及代码 | C1959 其他制鞋业（行业代码） |
| 占地面积 (m2) | 800 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 50 | 其中：环保 投资(万元) | 5 | 环保投资占总投资比例 | 10% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 | 2020年10月 |
| 项目概况： 1、项目由来 漯河熹子商贸有限公司拟投资50万元在漯河市郾城区太行山路北段泽源实业院内建设年加工100万双鞋垫建设项目，项目占地面积为800m2，建筑面积660m2，建成后年生产规模可达到加工100万双鞋垫，项目所用厂房为租赁泽源实业公司厂房，租赁协议见附件五。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院(2017)第682号文）有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第44号)以《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）规定，本项目属于“八、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”类第23条“制鞋业”，“使用有机溶剂的”编制报告表，“其他”编制登记表，按照要求本项目应编制环境影响报告表。 受建设单位委托（委托书见附件一），我公司承担该项目的环境影响评价工作。经过现场调查及收集资料，本着“科学、公正、客观”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成《漯河熹子商贸有限公司年加工100万双鞋垫建设项目环境影响报告表》。 2、项目概况 本项目所租赁的厂房位于泽源实业院内东南角，目前由漯河柏跃鞋业有限公司使用，本项目租赁现有厂房内空余区域进行设备安装和生产；生产规模为年加工鞋垫100万双。本项目拟用职工10人，且均不在厂内食宿，年工作日300天。 本项目主要技术经济指标一览表见表1。 表1 本项目主要技术经济指标一览表 序号 名称 单位 数量 备 注 1 总投资 万元 50 企业自筹 2 环保投资 万元 5 占总投资的10% 3 生产规模 万双 100 鞋垫 4 占地面积 m2 800 / 5 建筑面积 m2 660 / 6 劳动定员 人 10 不在厂内食宿 7 年工作日 天 300 / 3、 产业政策和规划相符性分析 根据国务院批准施行的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）可知，拟建项目不在其列出的“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”项目名单目录内，属“允许类”项目，符合目前国家产业政策要求。且项目不在《限制用地项目目录（2012年本）和《禁止用地项目目录（2012年本》的限制、禁止用地项目目录之列；本项目工艺装备和产品也不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目代码为2020-411103-19-03-052823，备案确认书见附件二。 根据漯河市郾城区孟庙镇人民政府出具的证明可知本项目符合乡镇总体规划，规划证明见附件三；根据漯河市自然资源和规划局郾城分局出具的证明可知本项目占地类型为工业用地，土地证明见附件四。 4、选址可行性分析及平面布置合理性 （1）选址可行性分析 本项目位于漯河市郾城区太行山路北段泽源实业院内，厂址东邻玻璃瓶厂，南邻星光驾校，西邻泽源实业仓库，北邻炼油厂，项目东南侧280米为新郑村，西北侧270米为路堂村。项目地理位置图见附图一，项目周边环境示意图见附图二，项目周边环境照片见附图四。 （2）厂区平面布置合理性 本项目利用厂区现有厂房进行生产，生产车间位于厂房东侧，成品库和原料库位于厂房西侧，项目厂区各功能分区明确，人流、物流畅通，布局合理。本项目平面布置图见附图三。 本项目地势平坦，周边空旷，水、电齐全，生产条件良好。项目所在地周围无需要保护的文物古迹，生产中产生的污染物可以达标排放，对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目拟选厂址可行。 5、项目组成及主要建设内容 本项目组成及主要建设内容一览表见表 2。 表2 本项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 工 程 内 容 备注 主体工程 生产车间 1栋3层建筑面积为1200m2的厂房，本项目使用其中1层的660m2的区域，包括生产区、原料及成品库 / 公用工程 配电 由孟庙镇供电线路提供 / 给水 依托厂区自备井 / 排水 生活废水经厂区化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田 / 环保工程 废水治理 10m3/d化粪池1座 依托现有 废气处理 集气罩+低温等离子UV光氧催化装置+15m高排气筒（1套） / 固废治理 垃圾桶若干，10m2一般固废堆场1座和5m2危废暂存间1座，位于车间内 / 噪声治理 基础减振、厂房隔声处理 / 6、 项目产品方案及规模 本项目生产规模为年加工鞋垫100万双，本项目主要产品方案见表3。 表3 本项目主要产品方案一览表 品种 规格 产量 备注 鞋垫 万双 100 / 7、 本项目营运期主要设备 本项目主要设备一览表见表4。 表4 本项目营运期主要设备一览表 序 号 设 备 名 称 规 格 单 位 数 量 备 注 1 全自动冷定型机 / 台 2 外购 2 全自动热定型机 / 台 6 外购 3 四柱下料裁断机 / 台 10 外购 5 平切机 / 台 1 外购 6 斜抛机 / 台 1 外购 7 胶粘机 / 台 1 外购 8、本项目营运期主要原辅材料及能源消耗 本项目营运期主要原辅材料及能源消耗一览表见表5。 表5 本项目营运期主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 原料/能源名称 规 格 年用量 来 源 1 高弹海绵垫 t/a 20 外购 2 棉麻混纺针织布 t/a 5 外购 3 EVA乳液胶粘剂 t/a 1 外购，25kg/桶 4 水 m3/a 150 来自厂区自备井 5 电 kW·h/a 3万 来自孟庙镇供电线路 原辅材料性质： 表6 主要原辅材料理化性质一览表 名称 形状/成分 理化性质 EVA乳液 液态 是醋酸乙烯－乙烯共聚乳液的简称，是以醋酸乙烯和乙烯单体为基本原料，与其它辅料通过乳液聚合方法共聚而成的高分子乳液；是粘合剂的一种，具有很好的粘合特性，耐老化，耐光和耐皂化特性。EVA乳液具有广泛的粘接性能，除能粘接木材、皮革、织物、纸张、水泥、混凝土、铝箔、镀锌钢板等材料，还能用作压敏胶和热封胶，而且对于一些难于粘接的材料如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚酯等薄膜更是具备特有的粘接性。 本项目才用的EVA乳液主要成分为醋酸乙烯和乙烯，根据其成分检验报告，其密度为0.95g/ml，总挥发性有机物含量小于10g/L。本次评价以环评最不利情况计算，VOCs含量以10g/L计。 9、本项目营运期给排水情况 （1）给水 本项目用水由厂区自备井提供，运营期用水主要为职工生活用水，用水总量为0.5m3/d、150m3/a。 ●本项目拟用职工10人，均不在厂区住宿，每人每天生活用水量按50L计，则职工生活用水量为0.5m3/d、150m3/a。 （2）排水 项目废水主要来源为职工办公生活废水。废水产生量为0.4m3/d、120m3/a。 ●职工办公生活废水：职工办公生活用水量为0.5m3/d、150m3/a，废水产生量按用水量的80%排放，则职工办公生活废水产生量为0.4m3/d、120m3/a；生活废水经厂区化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田。 本项目给排水情况见表7，本项目水平衡见图1。 表7 本项目建成后用排水情况 类 别 给排水量 日水量（m3/d) 年水量（m3/a） 用水 新鲜补充水 0.5 150 其中：生活用水 0.5 150 消耗 消耗总量 0.1 30 排水 总产生量 0.4 120 其中：生活废水 0.4 120 图1 本项目水平衡图 单位：m3/d 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属于新建项目，不涉及原有环境污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性、矿产资源等）（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24′～33°59′，东经113°27′～114°16′，总面积2617 km2。漯河市区距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区太行山路北段泽源实业院内，地理位置详见附图一。 2、地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲击平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东四地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3、工程地质 漯河市地处黄淮冲击平原，属沙澧河冲击平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲击成因堆积而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区；Ⅱ类地区分布在老城区；Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本裂度为六度。 4、水文地质 漯河市位于淮河冲击平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5、地表水 项目所在地属淮河流域，流域面积2617km2，其中沙、颍河水系流域面积2500 km2,占全市面积的95.5%，洪汝河水系流域面积117 km2，占全市面积的4.5%。境内流域面积大于1000 km2的河道有沙河、颍河、澧河、清潩河、吴功渠等五条，流域面积在100～1000 km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。 6、气候特征 漯河市地处中原腹地，属温带大陆气候，四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。 全市累年平均日照总时数为2181-2359小时，年日照率为49-53%。其中农作物生长活跃期的4-9月份，累年平均日照总时数为1270.9-1424小时；日平均达7-8小时，能满足作物生长对光能的需要。累年平均太阳辐射总量为113.8-119.3千卡/平方厘米，其中有效辐射值为58.2-58.4千卡/cm2。一年当中以6月份的辐射量最大，12月份最小，光能利用率仅0.3%左右。 全市累年平均气温为14.6℃。7月最热，累年平均为27.4-27.7℃；1月份最冷，平均为0.5-0.7℃。极端最高气温43.2℃，极端最低气温-16℃。气温年际变化不大，年内变化明显，以7月份为界限，以前各月逐年上升，以后各月逐年下降。 全市累年平均降水量为749.7-845.2mm，年均降水量适中，但降水的年际变化不大，年内时空分布不均匀。一般是冬春降水少，夏秋降水多，并且雨量多集中在7、8两个月内。年平均降水变化率为22%，年最大一次降水量为725mm（舞阳县1975年8月3日），历年来4-10月最大无降水日数是30-71天。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于受人类生产活动影响，天然植被已不复存在，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨，泡桐、柳、榆、槐、椿等。 8、漯河市城市总体规划（2012-2030） （1）规划年限：2012~2030； （2）规划范围： ①市域城镇规划 漯河市域，包括两县三区，即下辖临颍县、舞阳县以及源汇区、郾城区和召陵区，面积 2617km2。 ②城市规划区 漯河市城市规划区，包括现状城区7个街道办事处以及城区外围的1个国家漯河经济技术开发区、5个建制镇、4个乡镇所在辖区范围，用地面积约548km2。 ③中心城区 漯河市中心城区，西边界以京广高铁线以西3km为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地 120km2。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 （4）相符性分析 本项目位于漯河市郾城区太行山路北段泽源实业院内，不在漯河市中心城区范围及城市规划区范围内。根据漯河市郾城区孟庙镇人民政府出具的证明可知本项目符合乡镇总体规划，规划证明见附件三；根据漯河市自然资源和规划局郾城分局出具的证明可知本项目占地类型为工业用地，土地证明见附件四。 9、漯河市城市饮用水水源地环境保护规划 9.1方案简介 一、饮用水源地名称、数量及位置 漯河市城市饮用水水源地是澧河地表饮用水水源地、第二水厂地下水水源地和第三水厂地下水水源地。现状集中供水水源地是澧河地表水水源地。 漯河市自来水公司一共有四个自来水厂，分别为第一水厂、第二水厂、第三水厂、第四水厂，四个水厂的市区内供水管网相连。其中，第一水厂和第四水厂的水源为澧河地表水饮用水水源，第二水厂和第三水厂为地下水水源。2004年开始，市区地下水水源停用，第二水厂和第三水厂仅作为应急备用供水设施。2017年开始，市区澧河地表水源计划停用，第一水厂和第四水厂仅作为应急备用供水设施，漯河市市区开始以南水北调工程的供水为水源。 澧河地表水水源地分布有两个集中供水取水口，分别为漯河市第一水厂取水口和第四水厂取水口，其中第一水厂取水口中心位置东经114°01′05″，北纬33°33′49″，第四水厂取水口中心位置东经114°00′08″，北纬33°33′49″。 第一水厂于1964年6月建成，工程设计取水量为2555万吨/年，现状实际取水量为1275万吨/年，取水方式为岸边取水；第四水厂于1998年10月建成，工程设计取水量为2190万吨/年，现状实际取水量为1086万吨/年，取水方式为岸边取水。 第二水厂和第三水厂的工程设计能力均为720万吨/年，总计1440万吨/年。第二水厂地下水水源地总取（供）水口地理座标114°02′20″E、33°33′36″N。第三水厂地下水水源地总取（供）水口地理座标114°00′31″E、33°34′52″N。 二、饮用水源保护区划分情况 （1）澧河饮用水水源保护区 澧河是漯河市区的集中饮用水水源地，其饮用水水源保护区划分为： 一级保护区：澧河饮用水水源以及保护区水源长度为107国道三里桥到橡胶坝，全长约3100m，水域宽度为整个河堤内河道，上游边界为107国道三里桥，下游边界为橡胶坝。陆域长度和一级保护区长度一致，陆域宽度为河堤外延50m的范围； 二级保护区：澧河饮用水水源二级保护区水域长度为郾城区的古城村姬沟与澧河交叉口到107国道三里桥，长度约2000m，下游侧由橡胶坝到人民路澧河桥，长度约120m，总长度约2120m。上游上边界为郾城区的古城村姬沟与澧河交叉口，下游侧边界为人民澧河桥，水域宽度为河堤内的整个区域。陆域长度为一级保护区和二级保护区长度之和，总长度为5220m，陆域宽度为一级保护区外延950m，即河堤外延1000m的范围。 准保护区：从唐河与澧河汇合处到郾城区的古城村姬沟与澧河交叉口（二级保护区边界）。上游边界为唐河与澧河汇合处，下游侧边界为沙河与澧河交汇处，全长约13.78km。水域宽度为河堤内的整个区域。陆域宽度唐河与澧河汇合处到郾城区的古城村姬沟与澧河交叉口，沿河堤外延1000m，下游侧陆域宽度为沿澧河堤东外延至泰山路，宽度约150m~300m，西外延至嵩山路，宽度约300m~400m。 澧河饮用水水源保护区划分区域汇总见表8。 表8 澧河饮用水水源保护区划分一览表 范围 一级保护区 二级保护区 准保护区 水域长度（m） 3100 2120 13780 水域宽度（m） 河堤内整个河道 河堤内整个河道 河堤内整个河道 陆域长度（m） 3100 5220（2120+3100） 13780 陆域宽度（m） 河堤外延伸50 河堤外延伸1000 上游边界河堤外延1000；下游东河堤外延伸至泰山（150~300），下游西河堤外延伸至嵩山路（300~400） 面积（km2） 0.62 10.13 33.90 长度边界 107国道三里桥-澧河橡胶坝 姬沟与澧河交叉口-107国道三里桥橡胶坝-人民路澧河桥；107国道三里桥-橡胶坝一级保护区外延950m陆域宽 唐河与澧河交叉口（包括唐河防洪堤坝-唐河入澧河的河段）-姬沟与澧河交叉口；人民路澧河桥-沙河与澧河交汇处 （2）第二水厂地下水源保护区 ①一级保护区 以每口开采井为中心，半径为50m圆形区域，一级保护区面积约0.047km2。 ②二级保护区 东边界为交通路，西边界为107国道，北边界为湘江路—澧河南堤走向一致，南边界为南环路。第二水厂地下水水井（1#）二级保护区范围为半径500m的圆形区域。二级保护区面积约为6.115km2。 （3）第三水厂地下水水源保护区 ①一级保护区 以每口开采井（8#、10#、12#除外）为中心，半径为50m的圆形区域。8#、10#、12#三口井一级保护区划分为三口井一线向北距离50m、8#井向东径向距离50m、10#井向西径向距离50m、南边为沙河北堤的矩形区域。一级保护区面积约0.122km2。 ②二级保护区 东边界为崂山路，北边界为纬二路一线，西边界为107国道，南边界为沙河北河堤。二级保护区面积约8.38km2。 9.2相符性分析 本项目位于漯河市郾城区太行山路北段泽源实业院内，位于澧河饮用水水源保护区及地下水饮用水水源保护区以外，职工办公生活废水经化粪池处理后定期由附近农民拉走肥田，不外排，与漯河市饮用水源地保护规划相协调。 10、河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 10.1郾城区乡镇集中式地下水饮用水水源地名称、数量及位置 依据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办【2016】23号），漯河市郾城区饮用水水源保护区范围如下； （1）漯河市郾城区孟庙镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东80米、西50米、南35米、北40米的区域。 （2）漯河市郾城区李集镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东41米、西34米、南37米、北40米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围50米的区域。 （3）漯河市郾城区商桥镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东20米、西44米、南40米、北15米的区域。 （4）漯河市郾城区龙城镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东至012县道、西40米、南17米、北42米的区域（1号取水井），2号取水井外围50米、东至012县道的区域。 （5）漯河市郾城区新店镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东46米、西34米、南32米、北120米的区域。 （6）漯河市郾城区裴城镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东27米、西45米、南至028乡道、北38米的区域。 10.2相符性分析 本项目位于漯河市郾城区太行山路北段泽源实业院内，经调查项目周边无乡镇集中式地下水饮用水水源地。因此，项目选址不在河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划内。 11、项目选址与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）要求的相符性 （二十五）实施VOCs专项整治方案。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案，出台泄漏检测与修复标准，编制 VOCs治理技术指南。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。2020年，VOCs排放总量较2015年下降10%以上。 本项目不属于涉高VOCs排放的建设项目，按照国家管理要求，项目从原辅材料和能源的选取、生产工艺及设备的选用、污染产生及控制等方面，能按照清洁生产的要求进行设计，配备高效治污设施，符合国发〔2018〕22号文件要求。 12、项目选址与《河南省2019年度挥发性有机物治理方案》要求的相符性 2019年4月9日，河南省生态环境厅发布《关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号），其中2019年挥发性有机物治理方案主要内容如下： （1）总体要求：以改善环境空气质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉VOCs重点行业提标改造工作，持续进行VOCs整治专项执法检查，逐步推广VOCs在线监测设施建设，全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 （2）工作目标：2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 （3）推进印刷行业综合整治。推广使用柔版印刷、胶版印刷等低排放印刷方式。对油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上，在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放，收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，确保稳定达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 本项目属于鞋垫制造项目，生产过程不进行印刷，评价建议有机废气采用低温等离子+UV光氧催化装置的组合工艺，废气经组合工艺处理后达标排放，本项目采用建议的废气处理措施后满足该文件要求。 13、项目选址与《关于印发漯河市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（漯环攻坚办〔2019〕40号）要求的相符性 开展挥发性有机物（VOCs）无组织排放治理。 2019年5月底前，全市石油化学、工业涂装、包装印刷、化工、制药、医疗器械等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。 本项目属于鞋垫制造项目，生产线拟设置于密闭的生产车间内，评价建议有机废气采用低温等离子+UV光氧催化装置的组合工艺，废气经组合工艺处理后达标排放，能够满足《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状调查 本项目位于漯河市郾城区太行山路北段泽源实业院内，根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。根据《漯河市环境监测年鉴》（2018年），漯河市区环境空气主要监测因子SO2、NO2、PM10、PM2.5全年平均值浓度分别为：13µg/m3、35µg/m3、116µg/m3、64µg/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 本项目所在区域的地表水体为颍河，根据河南省地表水功能区划分，颍河2018年及2019年水质目标均为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，本次评价采用漯河市2018年颍河-西华址坊断面的常规监测数据，具体监测数据统计结果见下表。 表9 颍河-西华址坊断面的水质监测数据一览表 单位：mg/L 采样日期 COD 氨氮 总磷 2018-1 8 0.14 0.08 2018-2 12 0.05 0.085 2018-3 12 0.3 0.2 2018-4 16 0.18 0.14 2018-5 18 0.18 0.15 2018-6 7 0.08 0.11 2018-7 10 0.14 0.12 2018-8 16 0.15 0.12 2018-9 14 0.29 0.26 2018-10 18 0.09 0.1 2018-11 14 0.3 0.1 2018-12 14 0.4 0.12 均值 13.42 0.19 0.13 Ⅲ类标准 20 1.0 0.2 污染指数范围 0.35~0.9 0.05~0.4 0.4~1.3 由上表可知，颍河-西华址坊断面COD、氨氮能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，总磷存在超标情况。 3、地下水环境 本项目位于漯河市郾城区太行山路北段泽源实业院内，区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。 评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年鉴》（2018年度）浅层和中深层地下水常规监测数据。地下水环境监测分析结果见表10。 表10 地下水环境监测分析结果 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 pH 7.52（无量纲） 6.5~8.5（无量纲） 0.347 0 总硬度 231mg/L 450mg/L 0.513 0 溶解性总固体 454mg/L 1000mg/L 0.454 0 耗氧量 1.02mg/L 3.0mg/L 0.340 0 氨氮 0.028mg/L 0.50mg/L 0.056 0 由上表可知，漯河市浅层和中深层地下水各项指标的年均浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。 4、声环境现状 本项目位于漯河市郾城区太行山路北段泽源实业院内，根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应属2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据现场踏勘，本项目区域内无较大噪声源，区域内声环境质量良好。 5、生态环境 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。区域生态环境质量较好。本项目厂址所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表11。 表11 项目主要环境保护目标一览表 环境 要素 保护 目标 坐标 方位 距离 (m) 功能 保护级别 E N 大气环境 新郑村 114.011929 33.621222 SE 280 居住 GB3095-2012二级标准 路堂村 114.008882 33.627359 NW 270 居住 声环境 东、南、西、北厂界外1m / / / / / GB3096-2008 3类标准 地表水 颍河 / / N 4397 防洪、灌溉 GB3838-2002 III类标准 地下水 项目所在区域 / / / / / GB/T14848-2017 III类标准

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《环境空气质量标准》﹙GB3095—2012﹚表1二级 ug/m3 污染物名称 SO2 TSP PM10 NO2 O3 CO 非甲烷总烃 年平均 60 200 70 40 / / 2000（《大气污染物综合排放标准详解》241页） 日平均 150 300 150 80 160（日最大8小时平均） 4 1小时平均 500 / / 200 200 10 2、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）表1 Ⅲ类 mg/L 污染物名称 pH COD 氨氮 BOD5 Ⅲ类标准值 6～9 20 1.0 4 3、《地下水环境质量标准》（GB14848-93）表1 Ⅲ类 mg/L 污染物名称 pH 总硬度 高锰酸盐指数 氨氮 挥发酚 标准值 ≤6.5～8.5 ≤450 ≤3.0 ≤0.2 ≤0.002 4、《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类 dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 mg/L 污染物名称 COD BOD5 氨氮 SS 标准值 150 30 25 200 2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 mg/m3 污染物名称 最高允许排放浓度 最高允许排放速率(kg/h) 无组织排放监控浓度限值 排气筒(m) 二级 监控点 浓度 非甲烷总烃 120 15 10 厂界监控点浓度限值 4.0 3、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） mg/m3 工艺设施 污染物名称 建议排放浓度 建议去除率 边界排放建议值 有机废气排放口 非甲烷总烃 80 70% 2.0 4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类 dB﹙A﹚ 类别 昼间 夜间 2类 60 50 5、《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8597-2001) 及其修改单。 |
| 总量控制指标 | 废水：本项目废水不外排，因此废水总量控制指标为0； 废气：项目产生的少量非甲烷总烃，经集气系统收集+低温等离子+UV光催化氧化装置处理后，通过15m高排气筒排放，项目挥发性有机物排放量分别为0.0024t/a，根据漯河市生态环境局《关于建设项目挥发性有机物总量控制有关问题的通知》（2018年5月23日）精神，各县区新建项目VOCs新增量从之前的削减量中倍量替代，因此，本项目新增VOCs替代量为0.0048t/a。 故项目总量控制建议指标：VOCs：0.0048t/a。 |

# 建设项目工程分析

本项目施工期流程 本项目利用已建成厂房进行生产，故不再对施工期做分析。 2、本项目营运期流程 生产工艺流程简介： 首先使用胶粘机将高弹海棉垫和棉麻混纺针织布进行粘合，粘合过程中会产生少量有机废气；然后通过四柱下料裁断机、平切机和斜抛机进行切片，最后根据不同的产品要求利用全自动定型机进行定型，热定型温度设定为100℃，定型过程中会产生少量的有机废气；定型后进行打包存放，待售。 图2 营运期工艺流程及产污环节示意图 （2）职工办公生活 图3 本项目办公生活产污环节示意图 产污环节分析 营运期产污环节 废气：本项目粘布工序和定型工序产生的少量有机废气； 废水：产生的污水主要为职工办公生活废水； 固废：边角料、废胶桶、废UV灯管和职工生活垃圾； （4）噪声：主要为全自动冷定型机、全自动热定型机、四柱下料裁断机、平切机、斜抛机等设备运转产生的噪声。 3、主要污染工序 （1）施工期 项目利用已建成厂房，外部、内部装修工作已完工，故不再对施工期做分析。 （2）营运期 ①大气污染源 项目营运期的大气污染源主要是生产工序非甲烷总烃废气。 本项目生产工序非甲烷总烃废气主要产生于粘布、定型等工序，来源于EVA乳液。 根据表5主要原辅材料用量以及表6主要原辅材料理化性质一览表，本项目EVA乳液用量为1t/a，在粘布和定型过程中会挥发出少量有机物，以非甲烷总烃计，其产生量为10g/L，则粘布和定型过程中非甲烷总烃产生量为0.01t/a。综上可知，本项目营运期内非甲烷总烃产生量为0.01t/a。 根据《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中的有关要求：“在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。”以及《河南省2019年挥发性有机物治理方案》中的有关要求：“低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术”。本次评价要求建设单位将粘布和定型工序在已经密闭的生产车间内进行二次封闭，并建设配套集气系统，产生的有机废气收集后经一套低温等离子+UV光氧催化装置处理通过1根15m高的排气筒排放，配套风机风量为1000m3/h，项目年工作时间2400h，粘布和定型工序均进行了二次封闭，因此废气收集效率可达到95%以上，低温等离子+UV光氧催化装置对有机废气处理效率按80%计。 本项目生产工序非甲烷总烃有组织产排情况见表12。 表12 本项目生产工序非甲烷总烃（有组织）产排情况一览表 污染物 产生情况 排放情况 处理效率 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 0.01 0.004 4.17 0.0019 0.0008 0.8 收集率95%、处理效率80% 本项目生产工序非甲烷总烃无组织产排情况见表13。 表13 本项目生产工序非甲烷总烃（无组织）产排情况一览表 污染物 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 非甲烷总烃 0.0005 0.0002 由表13可知，本项目生产工序非甲烷总烃废气经低温等离子+UV光氧催化装置处理后排放浓度为0.8mg/m3，排放速率为0.0008kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，同时非甲烷总烃排放浓度及去除率可以满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中“其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度≤80mg/m3（建议去除率70%）”的要求，经处理达标后通过1根15米高排气筒有组织排放。 ②水污染源 本项目建成后，营运期间废水主要为职工办公生活废水，废水约为0.4m3/d、120m3/a，经化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田。 ③固体废物污染源 本项目固废污染源主要为边角料、废胶桶、废UV灯管和职工生活垃圾。 a边角料：根据项目单位提供，运营期切片工序会产生一定的边角废料，产生量占原料用量的5%左右，则产生量约为1.25t/a； b废胶桶：本项目EVA乳液胶粘剂年用量为1t/a，包装规格为25kg/桶，产生的废胶桶共计40个/a； c废UV灯管：为保证UV光氧处理效率，需定期更换UV灯管，建议更换频率为1年1次，故废UV灯管产生量为5kg/a； d职工办公生活垃圾：项目拟用职工10人，生活办公垃圾按照0.5 kg/d，则项目办公生活垃圾产生量为5kg/d、1.5t/a。 ④噪声污染源 本项目主要噪声为全自动冷定型机、全自动热定型机、四柱下料裁断机、平切机、斜抛机等设备噪声，源强为65~80dB（A）。在采取减震、隔声、消声等降噪措施后，可使设备的噪声降低15~20dB（A）左右。本项目主要设备噪声源强及排放情况见表14。 表14 本项目主要设备噪声源强及排放情况 设备名称 数量（台、套） 噪声源强dB（A） 降噪措施 治理后源强dB（A） 全自动冷定型机 1 65 厂房隔声、基础减振、选用低噪声设备等 50 全自动热定型机 6 65 50 四柱下料裁断机 2 80 60 平切机 2 75 55 斜抛机 2 70 55

# 本项目营运期主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 处理前产生浓度 及产生量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 有机废气排气筒（粘布、定型） | 非甲烷总烃 | 4.17mg/m3、0.004kg/h、0.01t/a | 0.8mg/m3、0.0008kg/h、0.0019t/a |
|  | 无组织排放 | 非甲烷总烃 | 0.0002kg/h、0.0005t/a | 0.0002kg/h、0.0005t/a |
| 废 水 | 生活污水 | 废水量 | 120m3/a | 0 |
| 固 废 | 切片工序 | 边角料 | 1.25t/a | 0 |
|  | 粘布工序 | 废胶桶 | 40个/a | 0 |
|  | 废气处理 | 废UV灯管 | 5kg/a | 0 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 0 |
| 噪 声 | 全自动冷定型机、全自动热定型机、四柱下料裁断机、平切机、斜抛机等设备噪声 | 机械噪声 | 65~80dB（A） | 厂界 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 本项目对周围生态环境无明显影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目租用现有厂房进行生产，施工期影响已结束，故施工期环境影响不作分析。 营运期环境影响分析 1. 环境空气影响分析 （1）根据工程分析，本项目营运期废气主要为粘布和定型工序产生的非甲烷总烃废气。 由工程分析内容可知，生产工序产生的非甲烷总烃一套低温等离子+UV光氧催化装置处理后排放浓度及排放速率够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，同时非甲烷总烃排放浓度及去除率可以满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中“其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度≤80mg/m3（建议去除率70%）”的要求。 （2）大气环境影响预测分析 ①评价因子 预测因子：非甲烷总烃 预测内容：本次预测以《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式预测非甲烷总烃在单一气象条件下的最大落地浓度。 ②大气环境影响评价等级 选择《环境影响评价技术导则大气环境》（ HJ 2.2-2018）中推荐估算模型ARESCREEN 对本项目建成后全厂的大气环境评价工作进行分级。结合项目的工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，计算各污染物的最大地面空气质量浓度占标率（Pmax）和最远影响距离（D10%），然后按评价工作分级判据进行分级。估算模型预测参数见下表15。 表15 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 80 最高环境温度/℃ 43.2℃ 最低环境温度/℃ -16℃ 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是□ 否☑ 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是□ 否☑ 岸线距离/km / 岸线方向/° / 根据工程分析，项目废气排放点源参数详见表16、表17。 表16 大气污染物废气有组织排放点源参数一览表 产污环节 污染源 位置 污染物名称 排放速率 烟气排放速率 排气筒高度 排气筒出口内径 烟气 温度 环境 温度 评价标准 粘布和定型工序 有机废气排气筒 非甲烷烃 0.0008kg/h 8.58m/s 15m 0.3m 293K 293K 2mg/m3 表17 大气污染物无组织废气排放源强一览表 类别 面源 名称 面源 长度 面源 宽度 与正北夹角 面源初始排放高度 排放工况 评价因子源强 非甲烷总烃 序号 Name Ll Lw Are H Cond Q非甲烷总烃 单位 —— m m ° m / kg/h 数据 加工车间 45 15 0 8 连续 0.0002 ③预测结果分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模式计算项目污染物最大落地浓度及浓度占标率等，各污染因子的最大占标率和最大预测结果见表18。 表18 估算模式预测结果 污染源 污染因子 源强 （kg/h） 执行标准（mg/m3） 最大落地点距离（m） 最大落地点 浓度（ug/m3） Pmax （%） D10% （m） 评价等级 有机废气排气筒 非甲烷总烃 0.0008 2.0 75 0.9544E-01 0.000048 0 三 生产车间 非甲烷总烃 0.0002 2.0 25 0.3039 0.00015 0 三 （3）大气环境影响分析 由估算模式计算结果可知，全厂污染物最大地面浓度占标率Pmax为0.00015%，污染因子为生产车间非甲烷总烃，污染源为生产车间废气无组织排放。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定项目大气环评等级为三级。根据导则，本评价的大气环境评价工作等级为三级，不进行进一步预测与评价。 （4）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中有关大气环境防护距离设置的有关规定：大气环境防护距离确定的方法是采用推荐模式中的大气环境防护距离计算模式计算各无组织源的大气环境防护距离，并结合厂区平面图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为大气环境防护区域。 当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离。对于属于同一生产单元（生产区、车间或工段）的无组织排放，应合并作为单一面源计算并确定其大气环境防护距离。 经新导则推荐的大气环境防护距离计算模式计算，本项目车间无组织排放的污染物最大超标距离和建议防护距离均为0，计算结果为无超标点。说明在正常生产条件下，本项目的无组织排放废气对环境基本无影响。故本项目不设大气环境防护距离。 （5）卫生防护距离 结合以上分析，项目无组织废气主要为加工车间产生的非甲烷总烃。其中非甲烷总烃排放量为0.0005t/a、排放速率0.0002kg/h。依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的规定，无组织排放源所在的生产单元(生产车间)与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中各参数意义如下： Cm—标准浓度限值，mg/m3，（依据中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》）。 L—工业企业所需卫生防护距离，m； r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 项目卫生防护距离计算参数及结果见表19。 表19 项目卫生防护距离计算参数及结果一览表 项目 污染物排放速率 排放源占地面积 近五年平均风速 标准浓度限值 计算结果 非甲烷总烃 0.0002kg/h 660m2 2.4m/s 2.0mg/m3 0.012m 根据上述计算结果以及《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的相关规定，确定本项目设置50m的卫生防护距离。 根据厂区平面布置可知，项目东、南、西、北厂界需设置的卫生防护距离分别为50m、50m、50m、50m，根据现场调查可知：拟建项目环境防护距离内无敏感点分布，符合卫生防护距离要求，项目卫生防护距离图见附图五。 综上，项目营运期废气经采取相应措施后，产生浓度较小，对周围环境空气影响较小，不会改变环境空气功能。 （6）大气污染物排放量核算 本项目大气污染物排放量核算表如下： 表20 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率 （kg/h） 核算年排放量 （t/a） 一般排放口 1 有机废气排气筒 非甲烷总烃 0.8 0.0008 0.0019 一般排放口合计 非甲烷总烃 0.0019 有组织排放合计 非甲烷总烃 0.0019 表21 项目无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要防治措施 污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 / 生产车间 非甲烷总烃 产污工序合理设置集气罩位置，提高集气效率 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） 2.0 0.0005 无组织排放总计 无组织排放总计 非甲烷总烃 0.0005 表22 项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 有组织排放量（t/a） 无组织排放量（t/a） 年排放总量（t/a） 1 非甲烷总烃 0.0019 0.0005 0.0024 （7）大气环境影响评价自查 表23 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km□ 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a( 评价因子 基本污染物（/） 其他污染物（VOCs） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D( 其他标准□ 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充检测□ 现状评价 达标区( 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他( 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km( 预测因子 预测因子（VOCs） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大占标率>30%□ 非正常1h浓度贡献值 非正常持续时长 C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ （ ）h 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源 监测 监测因子：（VOCs） 有组织废气监测( 无监测□ 无组织废气监测( 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ )厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:( 0 )t/a NOx:( 0 )t/a 颗粒物:( )t/a VOCs:(0.0024 )t/a 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 2. 水环境影响分析 本项目营运期废水主要为职工办公生活废水。 本项目职工办公生活废水产生量为0.4m3/d、120m3/a，职工办公生活废水依托厂区现有化粪池进行处理（容积10m3），定期由专人清理用作农肥利用，不外排。本项目要求化粪池外壁不得影响建筑物基础，池壁和池底应按水工构筑物要求进行防渗设计，同时要求做好化粪池污泥定期清掏工作。 通过采取以上措施，项目废水不排入周围地表水水体，因此对水环境影响较小。 3. 固体废物影响分析 本项目产生的固体废物有一般固废、危险废物和生活垃圾。 （1）一般固废 边角料：项目运营期切片工序会产生一定的边角废料，产生量约为1.25t/a；分类收集后，外售给物资回收公司综合利用。 危险废物 ①废胶桶：本项目产生的废胶桶共计40个/a；根据《国家危险废物名录》（2016年版），该固废属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，不得随意处理和储存，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置。 ②废UV灯管：本项目UV光氧催化装置使用过程中产生的废UV灯管产生量为5kg/a；根据《国家危险废物名录》（2016年版），该固废属于危险废物，废物类别为HW29，废物代码为900-023-29，不得随意处理和储存，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置。 （3）生活垃圾 本项目运营期产生的职工生活垃圾产生量约为1.5t/a，经收集后由当地环卫部门统一收集处理。 针对危险废物暂存间提出以下管理及防治措施： 1）建设完善管理制度 危险固废应设置专门的区域存放，危险固废暂存间设置明显的警示标志，四周设置围堰，同时设置专人管理，制定有关管理制度，记录固体废物产生、储存、处置情况。 2）防渗措施 厂区内的危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求实施。 ①基础必须防渗，防渗层为至少1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。 ②地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ③设施内要有安全照明设施和观察窗口。 ④用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ⑥不将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 ⑦装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100 mm以上的空间。 ⑧盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A 所示的标签。 3）危险废物贮存容器的相关要求 ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 ③装载危险废物的容器必须完好无损。 ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 ⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过70 m并有放气孔的桶中。 4）危险废物贮存设施的运行与管理要求 ①危险废物暂存间应留有搬运通道。 ②不得将不相容的废物混合或合并存放。 ③须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ④必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 5）危险废物贮存设施的安全防护 危险废物贮存设施都必须按GB15562.2 的规定设置警示标志。危险废物贮存设施周围应设置围墙。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 项目危险废物汇总情况见表24。 表24 项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废胶桶 HW49 900-041-49 40个/a 粘布 固体 / / / 毒性 设置5m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处理 2 废UV灯管 HW29 900-023-29 5kg/a 废气处理 / / / 毒性 表25 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 储存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废暂存间 废胶桶 HW49 900-041-49 厂区南侧 5m2 由专门容器收集，各物质分区堆放 100个 3个月 2 废UV灯管 HW29 900-023-29 0.2t 3个月 本项目营运期固废处置利用一览表见表26。 表26 项目固废处置利用方式一览表 序号 名称 产生量 处理处置方式 排放量 1 废胶桶 40个/a 设置1间5m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处置 0 2 废UV灯管 5kg/a 0 3 边角料 1.25t/a 10m2固废间暂存后定期外售给物资回收公司综合利用 0 4 生活垃圾 1.5t/a 收集后交环卫部门处理 0 综上所述，项目所产生的固废得到了安全合理的处置，去向明确，符合资源化、无害化、减量化的理念，不会产生二次污染，因此不会对周围环境产生明显的影响。4. 声环境影响分析 本项目主要噪声为全自动冷定型机、全自动热定型机、四柱下料裁断机、平切机、斜抛机等设备噪声，源强为65~80dB（A）；在采取减震、隔声、消声等降噪措施后，可使设备的噪声降低15~20dB（A）左右。 主要噪声源及采取治理措施后各设备的相应源强见表 27。 表27 主要噪声源采取防治措施后各设备的相应源强一览表 设备名称 噪声源强 dB（A） 设备数量 采取措施后噪声值 dB（A） 采取的措施 厂房隔声 基础减振 各设备的相应源强 全自动冷定型机 65 1 10 5 50 厂房隔声、基础减振、选用低噪声设备等 全自动热定型机 65 6 10 5 50 四柱下料裁断机 80 2 15 5 60 平切机 75 2 15 5 55 斜抛机 70 2 10 5 55 本次声环境影响预测与评价范围确定为厂界外200m。本项目声环境影响预测与评价标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准。 （1）预测模式 ①无指向性点声源的几何发散衰减公式： 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 （2）预测结果 由于本项目位于漯河市郾城区太行山路北段泽源实业院内，厂址东邻玻璃瓶厂，南邻星光驾校，西邻泽源实业仓库，北邻炼油厂。作为新建项目，在此只以设备噪声对厂界的贡献值作为评价的依据，不再叠加现状背景噪声值，预测结果见表28。 表28 项目厂界噪声预测结果统计分析一览表 设备名称 降噪后叠加值dB(A)) 预测点 距厂界距离(m) 厂界贡献值(dB(A)) 标准值(dB(A)) 车间设备 62.63 东厂界 5 48.65 昼间：60 夜间：50 南厂界 7 45.73 北厂界 7 45.73 西厂界 5 48.65 由表28知，项目主要噪声设备经采取厂房密闭隔声、设备基础减振等降噪措施，并经一定距离衰减后，预测厂界四周噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 拟建工程对噪声源采取的降噪措施主要有： ①选用同类设备中的低噪声设备，同时对高噪强振设备安装减振装置； ②各生产设备加强保养； ③环厂界四周种植高大的乔木、灌木，发挥植物吸声作用； ④优化厂区平面布置图，将较大声源布置在远离敏感目标处。 经采取上述防治措施以及距离衰减后，各厂界噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求，对周围声环境影响不大。 5、总量控制分析 废水：本项目废水不外排，因此废水总量控制指标为0； 废气：项目产生的少量非甲烷总烃，经集气系统收集+低温等离子+UV光催化氧化装置处理后通过15m高排气筒排放，项目挥发性有机物排放量分别为0.0024t/a，根据漯河市生态环境局《关于建设项目挥发性有机物总量控制有关问题的通知》（2018年5月23日）精神，各县区新建项目VOCs新增量从之前的削减量中倍量替代，因此，本项目新增VOCs替代量为0.0048t/a。 故项目总量控制建议指标：VOCs：0.0048t/a。 6、环境管理与环境监测 （1）环境管理机构的设置 企业应设置环境保护管理机构，负责组织、落实、监督本企业环保工作。目前公司尚未建立完整的管理机构，评价认为公司应进一步完善的环境管理机构，根据工程实际，评价建议公司安排一名兼职环保管理人员，环保管理人员应具备一定的环境管理知识和环保基础知识，熟悉企业生产特点，由有责任心、组织能力强的人员担任，同时在各车间培训。同时为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际特点，制定各种环保制度。 ①排污定期报告制度 要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。 ②污染处理设施的管理制度 对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 ③奖惩制度 企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。 ④制定各类环保规章制度 制定全公司的环境方针、环境管理手册及一系列作业指导书以促进全公司的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别、提出持续改进措施，将全公司环境污染的影响逐年降低。制定各类环保规章制度包括：环境保护职责管理条例、建设项目“三同时”管理制度、排污情况报告制度、污染事故处理制度、环保教育制度、固体废弃物的管理与处置制度。 （2）环境监测计划 环境监测是是环保工作不可缺少的一项工作，企业应委托有资质的环境监测机构定期对厂区的污染源、“三废”治理设施进行监测，并做好监测数据的归档和上报工作。本项目营运期监测计划建议见表29。 表29 项目环境监测计划一览表 项目 监测点位 监测项目 监测频次 废气 有机废气排放口 非甲烷总烃、烟气量 每年一次 废气 厂界外10m 非甲烷总烃无组织排放 每年一次 噪声 项目厂界四周 Leq 每季度一次 7、环保验收内容 本项目环保验收内容一览表见表30。 表30 本项目环保设施竣工验收一览表 分 类 治理设施主要内容 竣工验收内容与要求 废水 生活废水 化粪池 定期由附近农民拉走肥田，不外排 废气 生产工序非甲烷总烃废气 集气罩+低温等离子+UV光氧催化装置+15m高排气筒（1套） 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中其他行业标准 固废 生活垃圾 垃圾箱 若干个 生产固废 一般固废堆场 1座，面积为10m2，具备“三防”措施 危废暂存间 1座，面积为5m2，具备“三防”措施 噪声 生产设备 基础减震、建筑隔声 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 其它 绿化、地面硬化 / 8、环保投资 本项目环保投资5万元，占项目总投资50万元的10%。环保设施主要用于废气处理、噪声防治、固体废物暂存等。本项目环保投资一览表详见表31。 表31 本项目环保投资一览表 时段 类别 污染源 防治措施 投资额（万元） 营运期 废水 生活污水 5m3化粪池 依托院内现有 废气 粘布和定型工序产生的有机废气 集气罩+低温等离子+UV光氧催化装置+15m高排气筒 3 噪声 生产设备 基础减振、厂房隔声等 1 固废 边角料 10m2固废暂存间暂存后定期外售 0.4 废UV灯管、废胶桶 5m2危废暂存间贮存后交有资质单位处理 0.5 生活垃圾 垃圾桶若干，定期交由环卫部门拉走卫生填埋 0.1 合 计 / 5 12、VOCs总量替代及在线监测要求 根据《“十三五”挥发性有机污染物防治工作方案》本项目涉及有机废气，应实行区域内有机废气排放量等量或倍量消减替代；从源头加强控制，使用低（无）有机废气含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。评价要求本项目对产生的有机废气采用低温等离子+UV光氧催化进行治理；建议有机废气总量从郾城区“小散乱污”取缔项目中进行调剂。 根据《漯河市人民政府办公室关于印发<漯河市2018年大气污染防治攻坚战工作的通知>》，强化挥发性有机物（VOCs）污染防治中建议开展VOCs在线监测控试点，加强污染源排放VOCs自动监测工作，逐步提升VOCs环保监管能力。建议在排污口预留VOCs在线监测安装位置，待设备安装后与环保部门联网。 13、完善视频监控及运行记录要求 评价要求设置视频监控系统，对污染物产污工序进行实时监控，发现异常问题及时采取措施，避免污染事故的发生。同时做好设施运行记录，规范运行台账管理。

# 本项目营运期拟采取的防治措施及污染治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 粘布和定型工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+低温等离子+UV光氧催化装置+15m高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中的二级标准要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号中其他行业标准 |
| 水 污 染 物 | 职工办公生活废水 | COD 氨氮 SS | 生活废水经化粪池处理后定期由附近农民拉走肥田，不外排 | / |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 废胶桶 | 设置1间5m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处置 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单，《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001) 及环境保护部2013年修改单 |
|  |  | 废UV灯管 |  |  |
|  |  | 边角料 | 10m2固废间暂存，定期外售给物资回收公司综合利用 |  |
|  | 职工办公生活 | 办公生活垃圾 | 定期由环卫工人运至垃圾填埋场卫生填埋 |  |
| 噪 声 | 本项目主要噪声源为全自动冷定型机、全自动热定型机、四柱下料裁断机、平切机、斜抛机等设备噪声，源强值为65~80dB（A），经过基础减振、厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类类标准要求，对周围声环境影响不大。 |
| 生态保护措施及预期效果 项目运行期，废气、废水污染物经处理后达标排放，且排放量较小，不会造成周围大气环境和地表水环境的恶化。故本项目建设对生态环境影响很小。 |

# 结论与建议

1. 结论 本项目为漯河熹子商贸有限公司投资50万元在漯河市郾城区太行山路北段泽源实业院内建设的年加工100万双鞋垫建设项目，项目占地面积800m2，建筑面积660m2，建成后生产规模可达到年加工100万双鞋垫，主要建设有生产车间、原料库和成品库及配套设施等。本项目拟用职工10人，年工作日300天。 1.1政策相符性分析 根据国务院批准施行的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）可知，拟建项目不在其列出的“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”项目名单目录内，属“允许类”项目，符合目前国家产业政策要求。且项目不在《限制用地项目目录（2012年本）和《禁止用地项目目录（2012年本》的限制、禁止用地项目目录之列；本项目工艺装备和产品也不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目代码为2020-411103-19-03-052823，备案确认书见附件二。 根据漯河市郾城区孟庙镇人民政府出具的证明可知本项目符合乡镇总体规划，规划证明见附件三；根据漯河市自然资源和规划局郾城分局出具的证明可知本项目占地类型为工业用地，土地证明见附件四。 1.2厂址可行性及平面布置合理性 本项目位于漯河市郾城区太行山路北段泽源实业院内，厂址东邻玻璃瓶厂，南邻星光驾校，西邻泽源实业仓库，北邻炼油厂，项目东南侧280米为新郑村，西北侧270米为路堂村；本项目所在地地理位置优越，交通便利，项目现状为空地，目前厂房尚未建设，项目区地势平坦，地形比较规整，易于本项目建设。 本项目利用厂区现有厂房进行生产，生产车间位于厂房东侧，成品库和原料库位于厂房西侧，项目厂区各功能分区明确，人流、物流畅通，布局合理。 本项目所在区域地势平坦，交通方便，周围无重要文物古迹、珍稀资源等环境敏感目标。综上所述，本项目厂址位置可行。 1.3环境影响分析 本项目营运期主要污染物为废水、废气、固体废弃物和噪声。 （1）废水：本项目建成后，营运期间废水主要为职工办公生活废水，废水排放量为0.4m3/d、120m3/a，生活废水经厂区化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田，不外排。 （2）废气：本项目粘布、定型等工序产生的有机废气经集气罩收集后通过低温等离子+UV光氧催化装置处理后再通过15m高排气筒排放，无组织废气通过安装排风扇，加强车间通风等措施，处理后的废气可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中其他行业排放建议值的要求，该类废气不会对周边环境产生较大影响。 根据预测结果，本项目有组织和无组织废气最大落地浓度占标率均小于1%，大气污染物浓度贡献值均未超过环境质量浓度限值，本项目不需要设置大气环境防护距离。 根据现场调查，本项目卫生防护距离内没有环境敏感点，可以满足卫生防护距离要求，因此，本工程无组织排放对周围环境影响较小。 固体废物：本项目固废污染源主要为边角料、废胶桶、废UV灯管和职工生活垃圾。边角料收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售给物资回收公司；废胶桶和废UV灯管收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行处置；职工生活垃圾交由环卫部门拉走卫生填埋处理。 （4）噪声：本项目主要噪声源为全自动冷定型机、全自动热定型机、四柱下料裁断机、平切机、斜抛机等设备噪声，源强为65~80dB（A），拟建工程对噪声源采取的降噪措施主要有： ①选用同类设备中的低噪声设备，同时对高噪强振设备安装减振装置； ②各生产设备加强保养； ③优化厂区平面布置图，将较大声源布置在远离敏感目标处。 经采取上述防治措施以及距离衰减后，四周厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，因此项目噪声对周边环境的影响较小。 1.4环保投资 本项目总投资50万元，其中环保投资为5万元，占总投资比例为10%，采取相应措施后，各污染物均可达标排放，治理措施可行。 1.5总量控制指标建议 废水：本项目废水不外排，因此废水总量控制指标为0； 废气：项目产生的少量非甲烷总烃，经集气系统收集+低温等离子+UV光催化氧化装置处理后，通过15m高排气筒排放，项目挥发性有机物排放量分别为0.0024t/a，根据漯河市生态环境局《关于建设项目挥发性有机物总量控制有关问题的通知》（2018年5月23日）精神，各县区新建项目VOCs新增量从之前的削减量中倍量替代，因此，本项目新增VOCs替代量为0.0048t/a。 故项目总量控制建议指标：VOCs：0.0048t/a。 2. 建议 （1）确保上述各项污染防治措施的落实。 （2）加强营运期车间生产的管理，减少各种材料的浪费，减轻对环境的污染。 （3）尽量选用低噪环保设备，并加强设备的检修与维护，确保设备的正常运行，高噪设备远离厂界布置，确保厂界噪声达标。 （4）搞好厂区绿化、美化环境，创造一个良好的工作环境。 （5）加强污染防治措施，减轻生产对环境的污染，保护环境。 （6）严格遵守“三同时”要求，在生产设施、环保设施同时设计、同时施工、同时投产运行，待竣工验收后方可正常生产。 综上所述，漯河熹子商贸有限公司投资50万元在漯河市郾城区太行山路北段泽源实业院内建设的年加工100万双鞋垫建设项目符合国家产业政策，项目厂址位置可行，平面布置合理。项目营运期污染防治措施有效、可行，污染物排放得到有效控制，对周围环境的污染影响不大。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，评价认为该项目的建设可行。

注 释 一、本报告表附以下附图、附件： 附图一 本项目地理位置图 附图二 本项目周边环境示意图 附图三 本项目平面布置图 附图四 本项目现状及周边环境照片 附图五 本项目卫生防护距离图 附件一 委托书 附件二 备案确认书 附件三 规划证明 附件四 土地证明 附件五 租赁协议 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价为包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

新鲜水0.5

0.5

0.4

化粪池

职工办公生活用水

0.1

有附近村民拉走肥田

废气、噪声

废气、固废

固废、噪声

成品

切片

定型

粘布

高弹海绵垫、针织布

职 工 办 公 生 活

办公生活垃圾

办公生活废水