# 建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称：     年产1500套板式定制家具项目

建设单位（盖章）：  河南布兰奇家具有限公司

# 编制日期：2020年9月

# 国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别----按国标填写。

4. 总投资----指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7. 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1500套板式定制家具项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南布兰奇家具有限公司 |
| 法人代表 | 翟远航 | 联 系 人 | 张小峰 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区中原路与纬八路交叉口向东300米路北 |
| 联系电话 | 13783075108 | 传 真 | / | 邮政编码 | 462300 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区中原路与纬八路交叉口向东300米路北 |
| 立项审批部门 | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 项目代码 | 2020-411103-21-03-080043 |
| 建设性质 | 新建▇改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | 十、家具制品业（管理名录） C2110木质家具制造（国民经济） |
| 占地面积 （平方米） | 2000 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中环保投 资(万元) | 13 | 环保投资占 总投资比例 | 13% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2020年11月 |
| 内容及规模： 1、项目由来 河南布兰奇家具有限公司年产1500套板式定制家具项目位于漯河市郾城区中原路与纬八路交叉口向东300米路北，项目拟总投资100万元，租赁现有厂房，主要进行板式定制家具的生产、销售，建成后，可年产板式定制家具1500套。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号和生态环境部令第1号）规定，本项目属于十、家具制品业27、“家具制造”中的“其他”类，应编制环境影响报告表。 受河南布兰奇家具有限公司委托（委托书见附件1），河北景略环境影响评价有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。经过对现场调查、监测和查阅有关资料，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了《河南布兰奇家具有限公司年产1500套板式定制家具项目环境影响报告表》。 2、项目建设地点及周边环境现状 |
| 本项目位于漯河市郾城区中原路与纬八路交叉口向东300米路北，项目北侧、南侧为空地，西侧为郾城区海河预制构件厂，东侧为孟庙火车站货场。距项目最近的敏感点为西侧50m的在建居民小区。项目地理位置见附图1，周边环境现状示意图见附图2。 3、项目建设内容及规模 （1）项目建设内容 项目位于漯河市郾城区中原路与纬八路交叉口向东300米路北，租赁漯河市郾城区中原路与纬八路交叉口向东300米路北李梅玲的厂房（见附件3），占地面积2000m2，主要建设内容包括生产车间、办公室等，项目组成及主要建设内容见表1。项目厂区平面布置见附图3。 表1 项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 主要建设内容 主体工程 生产车间 钢结构，建筑面积800m2，租赁现有，包括生产车间、原料区、五金区、包装区、成品库等 辅助工程 办公室 砖混结构，建筑面积200m2，租赁现有 公用工程 给水 孟庙镇自来水管网 排水 无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周围农田施肥，不外排 供电 孟庙镇供电网 环保工程 废水治理 生活污水 经厂内现有8m3的化粪池处理后定期清掏，用于周围农田施肥，不外排 废气治理 下料、打孔粉尘 经2台收尘器处理后在车间内无组织排放 封边废气 生产车间密闭，封边工序二次密闭，UV光氧催化+低温等离子装置+15m高排气筒，1套 噪声治理 车间密闭隔声、设备基础减振 固废治理 一般固废 设置1间10m2的一般固废暂存间，暂存后外售 危险废物 设置1间5m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处置 生活垃圾 设置垃圾桶 （2）项目建设规模 项目建成投产后，可年产板式定制家具1500套。项目产品方案见表2。 表2 项目产品方案一览表 序号 产品名称 年产量 规格 1 板式定制家具 1500套 定制（根据客户需要，包括衣柜、电视柜、橱柜等） 项目总投资100万元，全部为企业自筹。 4、项目原辅材料及能源消耗 项目原辅材料及能源消耗见表3。 表3 原辅材料及能源消耗一览表 名称 单位 数量 备注 原辅材料消耗 实木颗粒板 张/a 15000 外购，1.22m×2,44m 实木多层板 张/a 1000 外购，1.22m×2,44m 封边皮 盘/a 2500 外购，190m/盘 热熔胶 t/a 5 外购 五金件 t/a 5 外购 包装箱 t/a 2 外购 能源消耗 水 m3/a 240 孟庙镇自来水管网 电 kWh/a 1.5万 孟庙镇供电网 热熔胶：是一种不需溶剂、不含水份、100%的固体可熔性的聚合物，在常温下为固体，加热熔融到一定程度变为能流动且有一定粘性的液体粘合剂，其熔融后为浅棕色半透明体或本白色。EVA热熔胶由基本树脂、增粘剂、粘度调节剂、抗氧剂等成分组成，基本树脂是乙烯、醋酸乙烯在高温高压下共聚而成的。项目所用热熔胶熔点70~84℃，粘度45000~75000（180℃），固化速度8~12秒，热分解温度229~230℃，具有良好的化学稳定性、耐老化、耐臭氧性，其无毒无味，属环保型化学产品。 5、项目主要生产设备 表4 项目主要生产设备 设备名称 数量 单位 备注 精密锯 1 台 外购 雕刻机 1 台 外购 封边机 1 台 外购 异形封边机 1 台 外购 铰链打孔机 1 台 外购 倒角机 1 台 外购 无尘锯 1 台 外购 空压机 1 台 外购 储气罐 1 台 外购 空气除湿机 1 台 外购 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目所用设备均不属于限制、淘汰类。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员16人，其中管理人员2人，工人14人，分为1班，每班工作8小时，年工作日300天。项目不设宿舍、食堂。 7、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）可知，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；且项目已于2020年9月16日经漯河市郾城区发展和改革委员会备案（见附件2），项目代码为2020-411103-21-03-080043。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 8、公用工程 1、供水 项目生产不用水，用水主要为生活用水，由孟庙镇自来水管网供给。 2、排水 项目运营期废水主要为生活污水，经院内现有化粪池处理后定期清掏，用于周围农田施肥，不外排。 3、供电 项目用电由孟庙镇供电网供给。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建，无原有污染情况及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东经113°27'~114°16'，总面积2617km2，其中市区建成区位于东经114°04'，北纬33°33'，距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区中原路与纬八路交叉口向东300米路北。项目厂址地理位置见附图1，周边环境状况见附图2。 2、地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3、地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区，该区土层分布均一，厚度变化不大，强度稳定，上部遍布一层钙质胶结的硬壳层，宜作建筑场地，持力层承载力达150～200kPa。Ⅱ类地区分布在老城区，因受人类活动影响，土层分布不均，上面杂填土分布较广，其持力层承载力为100～150kPa。Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。由于受沙河、澧河泛滥冲积的影响，土层分布不均，厚度变化大，含沙量大，有机质含量高，为不良工程场地，持力层承载力为80～120kPa。市区地震基本裂度为六度。 4、水文 （1）地下水 漯河市地处黄淮冲积平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。 0～90m水文地质条件，可分为上下部分，上部（0～30m处）发育较多的澧河床相，岩性以中细砂为主，次为中砂、粉砂，局部为砾石。从南到北有四个较为明显的河床相沉积：陈岗—唐江河河床；三里桥—马夫张—干河陈—后谢；丁湾—干河陈—金盆赵；五里庙—铸造厂—龙塘。以上四个河床相对漯河市区影响较大，单井涌水量达 40～60m3/h。深度70～90m，市区南部马夫张—小村铺—后谢一带有较为发育的河床相沉积，岩性以细中砂为主，次为砾石、粉砂等。市区地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 （2）地表水 漯河市位于沙颍河中游，沙、澧、颍河横贯全境，过（入）境河道多年平均径流量为26.9亿m3/a (另有白龟山水库十支渠来水0.11亿m3/a)。经计算全年自产地表水径流量多年平均为3.75亿m3/a，浅层地下水资源量4.737亿m3/a，扣除重复水量1.267亿m3/a，全市水资源总量为7.22亿m3，人均358.8m3，低于全省人均368m3水平。 漯河境内河流分为沙颖河水系、汾泉河水系和洪汝河水系三大水系，以沙颍河水系为主，是淮河的较大支流。沙颍河水系河流主要包括沙河、澧河、唐河、马子河、灰河、颍河、吴公渠、清淠河、尧河和马拉河等河流；汾泉河水系河流主要包括汾河和唐江河两条河流；洪汝河水系在漯河市境内主要有三里河和唐江河两条河流。 本项目所在区域纳污河流为沙河，为Ⅲ类水体。 5、气候特征 漯河市地处中原腹地，属温带大陆性气候，四季分明，雨量偏少且集中，年平均降雨量770.2mm，多集中在6～9月份；市区多年平均气温14.4℃，最高气温42℃，最低气温-15.9℃；全年风向偏南风略占优势，以SSE出现频率最高，年平均风速2.4m/s，冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级。 6、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已遭破坏，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。目前项目位置所在地无特殊保护动植物资源。 7、漯河市城市总体规划（2012-2030） （1）规划年限：2012~2030； （2）规划范围： ①市域城镇规划：漯河市域，包括两县三区，即下辖临颍县、舞阳县以及源汇区、郾城区和召陵区，面积2617km2。 ②城市规划区：漯河市城市规划区，包括现状城区7个街道办事处以及城区外围的1个国家漯河经济技术开发区、5个建制镇、4个乡镇所在辖区范围，用地面积约548km2。 ③中心城区：漯河市中心城区，西边界以京广高铁线以西3km为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 本项目位于漯河市郾城区中原路与纬八路交叉口向东300米路北，不在漯河市城市总体规划范围内。 8、漯河市郾城区孟庙镇总体规划（2014-2030） （1）区位条件分析 孟庙镇位于郾城区中部，南与漯河市城区接壤。东邻京珠高速公路，107国道，京广高铁、石武高铁、孟平铁路穿境而过。地理位置得天独厚，属城乡结合部。 （2）规划范围 规划区控制范围南至龙江路，北至孟平铁路，东至京广铁路，西至镇域边界，建设用地面积1015.95公顷，其中包括国家级、省级、市级重点项目用地面积431.06公顷，镇区建设用地面积584.92公顷。 （3）用地布局结构 结合现状基础、未来发展功能结构和重点业态空间选址，形成“一心、两轴、四组团”的空间发展格局。 “一心”：为镇区中心部位的行政、文教、商贸综合中心。 “两轴”：为沿国道107和纬八路的城镇发展轴。 “四区”：分别为西部工业组团、北部工业组团、东部居住组团、南部仓储组团。 （4）道路系统规划 道路网采用“方格网+环路”形式，形成“三横、三纵”的城镇主干路系统。规划考虑交通性和生活性道路的功能，根据国家相关规范和孟庙镇镇区的地形条件，规划将道路分为过境交通、主干道、次干道和支路三级。 （5）绿地布局 镇区绿地景观系统结构为“两带、三轴、多节点”。 “两带”：高压走廊绿化带和沿铁路绿化带。 “三轴”：以国道107、太行山路、龙江路两侧景观绿化，形成的景观绿轴。 “多节点”：镇区内部的公园绿地、广场绿地、各种游园所形成的多个景观节点。 （6）给水工程规划 ①水源规划 规划远期镇区供水引自郾城城区供水厂，设计供水能力1.84万吨/天。 ②管网布局 采用环状与树枝状结合的方式供水，按用地性质和用地面积大小，分别从相应的供水干管环网中引出支管覆盖各项建设用地，满足规划区的用水要求。 （7）排水工程规划 ①排水体制：雨污分流 ②日污水量：1.47万吨/日。 ③污水处理：污水经污水管网收集，送至污水处理厂进行集中处理。 ④雨水规划：规划镇区内采用雨、污分流制。雨水分散、就近排入接纳水体。 （8）电力工程规划 ①用电负荷：根据规划区各类用地规模，预测规划区年用电量为30万kW·h。 ②电源及电力设施规划：以郾城区电网为供电电源，规划对35KV变电站进行增容，增加一台容量为6.3MVA的主变，满足未来居民和工业区的需要。 （九）电信工程规划 ①电信规划：对现状孟庙镇电信局进行改造升级，交换机容量达5万门。 ②邮政规划：镇区规划布局一所邮政所，位于井冈山路东侧，负责规划区邮递业务。 本项目位于漯河市郾城区中原路与纬八路交叉口向东300米路北，位于孟庙镇总体规划范围内。根据《漯河市郾城区孟庙镇总体规划（2014-2030）》，项目选址位于孟庙镇东部居住组团内（见附图5），用地为公共绿地（见附图4）。根据漯河市国土资源局孟庙镇国土资源所出具的证明（见附件5），项目建设符合规划。根据漯河市郾城区孟庙镇人民政府出具的证明（见附件6），项目建设符合规划，同意本项目建设。另外，河南布兰奇家具有限公司做出如下承诺：因城市规划建设或政府要求需要公司搬迁时，该公司保证无条件及时进行搬迁（见附件6）。 因此，项目建设可行。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 本项目位于漯河市郾城区中原路与纬八路交叉口向东300米路北，根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。本次评价引用河南省空气质量实况与预报发布的漯河市2019年01月~2019年12月环境空气质量数据，漯河市2019年环境空气质量统计结果见下表。 表5 漯河市2019年环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值（µg/m3） 占标率（%） 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 60 35 171.4 不达标 PM10 年平均质量浓度 99 70 141.4 不达标 SO2 年平均质量浓度 10 60 0.167 达标 NO2 年平均质量浓度 29 40 0.725 达标 CO 95%百分位数日平均 1200 4000 0.3 达标 O3 90%百分位数日平均 181 160 113.1 不达标 由上表可知，漯河市2019年环境空气常规监测因子PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域是不达标区域。 针对环境空气质量不达标的情况，漯河市正在实施“漯河市2019年大气污染防治攻坚战实施方案”，进一步促进环境空气质量改善。 2、地表水 项目所在区域地表水体为北侧4535m的颍河，为III类水体，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准。本次地表水环境质量现状评价采用《漯河市环境质量监测年鉴》（2018年度）中颍河--西华址坊断面全年监测资料，监测数据统计结果见下表。 表6 颍河-西华址坊断面的水质监测数据一览表 单位：mg/L 水期 监测指标 pH（无量纲） COD BOD5 氨氮 总磷 石油类 阴离子表面活性剂 全年 测值范围 7.06~8.10 10~20 2.0~3.8 0.04~0.66 0.02~0.24 0.01~0.03 0.03 全年均值 7.66 15 2.5 0.21 0.12 0.01 0.03 Ⅲ类标准限值 6~9 20 4 1.0 0.2 0.05 0.2 超标率（%） 0 0 0 0 8.3 0 0 均值超标倍数（倍） 0 0 0 0 0 0 0 由上表可以看出，2018年颍河-西华址坊断面处现状监测因子除总磷有8.3%的超标外，其余均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。 3、地下水 本项目位于漯河市郾城区中原路与纬八路交叉口向东300米路北，根据《漯河市环境监测年鉴》（2018年），2018年漯河市区地下水主要监测因子年均值分别为pH7.63、总硬度280mg/L、硫酸盐42.5mg/L、氯化物41.4mg/L、耗氧量0.8mg/L、氨氮0.028mg/L、氟化物0.334mg/L，均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求。 4、声环境 本项目位于漯河市郾城区中原路与纬八路交叉口向东300米路北，根据声功能区划分，项目厂址为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场勘查，项目所在区域大型工业企业较少，声环境质量现状较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见下表。 表7 本项目主要环境保护目标及保护级别 序号 保护要素 保护目标 方位，距离 人口 保护级别 1 大气环境 在建居民小区 W，50m 240人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级 新郑村 W，321m 350人 2 地表水环境 颍河 N，4535m / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 3 声环境 在建居民小区 W，50m 240人 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准 主要污染物控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 pH COD（mg/L） BOD5（mg/L） 氨氮（mg/L） 总磷（mg/L） 6～9 20 4 1.0 0.2 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 pH 总硬度（mg/L） 氯化物（mg/L） 氨氮（mg/L） 溶解性总固体（mg/L） 6.5～8.5 450 250 0.5 1000 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2.5(µg/m3) 年平均 24h平均 年平均 年平均 24h平均 24h平均 60 150 70 35 300 150 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 项目 执行标准 污染物标准限值 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 污染物 最高允许排放浓度 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度 二级 非甲烷总烃 120mg/m3 15m 10kg/h 4.0mg/m3 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号 非甲烷总烃 有组织：60mg/m3（有机废气排放口）、70%（去除效率） 无组织：2.0mg/m3（边界建议排放值） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1 非甲烷总烃 厂房外监控点处1h平均浓度值：20mg/m3； 厂房外监控点处任意一次浓度值：6.0mg/m3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 60 50 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目无生产废水外排，废水主要为生活污水，经厂内现有化粪池处理后定期清掏，用于周围农田施肥，不外排。因此，项目废水总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a。 故核定项目废水总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a。 项目VOCS排入外环境的量为0.019t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述： 图1 项目生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 设计、选板：设计师根据客户要求设计好图纸后下单后生产车间，根据图纸要求选择板材准备下料。 数控切割：选好的板材采用精密锯、雕刻机等进行下料，该过程污染物主要为下料过程产生的粉尘、噪声及边角料。 无缝封边：将下料后的板材边廓进行封边处理，该工序使用封边皮、热熔胶、封边机、异形封边机进行辅助封边。该过程污染物主要为封边过程产生的有机废气和废封边条。 精密打孔：封边完成的板材利用铰链打孔机进行打孔作业，该过程污染物主要为打孔过程产生的噪声、粉尘及木屑。 清洁处理：人工将打孔后的板材清理干净。 包装、成品：清理干净的板材用包装箱包装后即为成品。

主要污染工序： 根据上述分析，项目运营期主要污染物产生工序见下表。 表8 项目运营期污染物产生工序一览表 污染源类别 污染源名称 产生工序 主要污染因子 运营期 废水 生活污水 职工生活 COD、氨氮 废气 下料、打孔粉尘 下料、打孔过程 颗粒物 封边废气 封边工序 非甲烷总烃 噪声 设备运行噪声 精密锯、空压机等设备运行 噪声 固废 一般固废 板材边角料及木屑 下料过程 板材边角料及木屑 除尘器收尘灰 粉尘治理过程 除尘器收尘灰 废封边条 封边过程 废封边条 生活垃圾 职工生活 生活垃圾 危险废物 废UV灯管 有机废气治理 废UV灯管

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 下料、打孔粉尘 | 颗粒物 | 0.535t/a | 0.054t/a |
|  | 封边废气 | 非甲烷总烃 | 7.5mg/m3、0.1t/a | 0.8mg/m3、0.009t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、氨氮 | 192m3/a | 经现有8m3的化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥，不外排 |
| 固 体 废 物 | 下料过程 | 板材边角料及木屑 | 5t/a | 设置1间10m2的一般固废暂存间，暂存后外售 |
|  | 粉尘治理过程 | 除尘器收尘灰 | 0.457t/a |  |
|  | 封边过程 | 废封边条 | 0.1t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.4t/a | 设置垃圾桶，收集后交环卫部门处理 |
|  | 有机废气治理 | 废UV灯管 | 0.003t/a | 设置1间5m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处置 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为精密锯、空压机等设备运行噪声，噪声源强约为80~85dB（A），经采取隔声、减振等降噪措施并经一定距离衰减后，预测各厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） / |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目租赁现有厂房生产，施工期主要为附属设备安装，施工期环境影响较小，本次评价不再对施工期环境影响进行分析。

营运期环境影响分析： 1、废水 项目生产不用水，运营期废水主要为生活用水。 项目劳动定员16人，均不在厂内住宿，依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），工业企业人均用水量为50L/d，则项目用水量为0.8m3/d、240m3/a。生活污水排放量以用水量的80％计算，则生活污水产生量约为0.64m3/d、192m3/a。根据现场调查，项目厂区内设有1座8m3的化粪池，生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周围农田施肥，不外排。 2、废气 项目运营期废气主要为下料、打孔粉尘和封边废气。 （1）下料、打孔粉尘 项目板材切割、打孔等工序会产生粉尘，粉尘粒径分布较广，既有大颗粒的碎屑、碎片等不规则大尘粒，又有许多细颗粒的粉尘。项目年工作300天，平均每天木料加工8h。参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》2011锯材加工业产排污系数表，锯材厚度＜35mm，粉尘产污系数按生0.321kg/m3计算，项目板材用量为16000张，合1667m3计，则项目下料、打孔粉尘产生量为0.535t/a。 项目拟采用2台收尘器分别对下料、打孔粉尘进行治理，收尘器风机风量为8000m3/h，集气效率按90%计算，除尘效率≥95%。则经处理后，下料、打孔粉尘无组织排放量为0.054t/a、0.0225kg/h，处理后的废气在车间内无组织排放。 （2）封边废气 项目封边工序以热熔胶为粘合剂，其基本树脂是乙烯和醋酸乙烯在高温高压下共聚而成，热分解温度为229~230℃，项目封边时胶加热温度为 180℃左右，在此温度下有机废气溢出量很小，主要成分为乙烯和醋酸乙烯，以非甲烷总烃计。依据相关行业经验数据，非甲烷总烃挥发量约占使用量的1%-2%（本次评价取2%），项目热熔胶年用量为5t，则非甲烷总烃产生量为0.1t/a。 评价建议项目生产车间密闭，封边工序设置单独的负压密闭车间进行二次密闭，封边废气经管道收集后引入1套UV光氧催化+低温等离子装置处理，处理后的废气经15m高的排气筒排放。项目封边工序年工作时间约2400h（平均每天运行8h），UV光氧催化+低温等离子装置设计风量为5000m3/h，集气效率以90%计，去除效率为90%，则经处理后，项目非甲烷总烃无组织排放量为0.01t/a，排放速率为0.009kg/h，有组织排放量为0.009t/a，排放速率为0.004kg/h，排放浓度为0.8mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号的要求。 （3）评价等级 ①污染源调查 依据前面分析，项目废气排放源强见下表。 表9 项目点源参数调查清单 编号 名称 排气筒底部中心坐标（m） 排气筒底部海拔高度（m） 排气筒高度（m） 排气筒出口内径（m） 烟气温度（℃） 年排放小时数（h） 排放工况 污染物排放速率（kg/h） X Y 非甲烷总烃 1 封边废气 -3 17 59 15 0.3 20 2400 正常 0.004 表10 项目面源参数调查清单 编号 名称 面源起点坐标（m） 面源海拔高度（m） 面源长度（m） 面源宽度（m） 与正北向夹角（°） 面源有效排放高度（m） 年排放小时数（h） 排放工况 污染物排放速率（kg/h） X Y 颗粒物 非甲烷总烃 1 无组织粉尘 -12 17 59 80 10 -15 8 2400 正常 0.0225 2 集气罩未捕集的有机废气 -12 17 59 80 10 -15 8 2400 正常 0.009 ②评价因子和评价标准 根据本项目废气源强，筛选TSP、非甲烷总烃为评价因子，评价标准见下表： 表11 评价因子和评价标准表 评价因子 评价时段 标准值/(mg/m3) 标准来源 TSP 1h平均 0.9 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单 非甲烷总烃 1h平均 2 参照《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司） ③估算模式参数 估算模式参数见下表： 表12 估算模型参数表 选项 参数 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 42 最低环境温度/℃ -15.9 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □ 是 (否 地形数据分辨率/m / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 □是 (否 岸线距离/km / 岸线方向/° / ④确定评价等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境影响的评价工作级别的划分依据，选择附录 A 推荐模型中估算模型对本项目的大气评价工作进行分级。计算结果见下表： 表13 项目环境空气评价等级计算结果 污染源 污染因子 排放速率（kg/h） 最大地面浓度（μg/m3） Pmax（%） D10%（m） 评价等级 封边废气 非甲烷总烃 0.004 0.31 0.02 211 三级 无组织粉尘 TSP 0.0225 11.74 1.30 41 二级 集气罩未捕集的有机废气 非甲烷总烃 0.009 4.70 0.23 41 三级 由上表可知，项目占标率最大为1.30%，大于1%，评价等级为二级。评价不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 项目污染物排放量核算结果见下表。 表14 项目有组织废气排放量核算表 污染源 污染物 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 封边废气 非甲烷总烃 0.8 0.004 0.009 表15 项目无组织废气排放量核算表 污染源 污染物 排放量（t/a） 无组织粉尘 颗粒物 0.054 集气罩未捕集的有机废气 非甲烷总烃 0.01 表16 项目大气污染物排放量核算表 序号 污染物 排放量（t/a） 1 颗粒物 0.054 2 非甲烷总烃 0.019 （4）大气环境防护距离 评价将生产车间看成一个面源，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的模式计算项目大气环境防护距离，具体计算结果及主要参数选取见下表。 表17 大气环境防护距离参数及计算结果一览表 污染物名称 有效高度 面源面积 排放速率 评价标准 计算结果 颗粒物 8m 800m2 0.0225kg/h 0.9mg/m3 0 非甲烷总烃 8m 800m2 0.009kg/h 2.0mg/m3 0 由上表可知，本项目无超标点，无需设置大气环境防护距离。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目运营期噪声主要为精密锯、空压机等设备运行的机械噪声，噪声源强约为80~85dB（A）。为了减少噪声对周围环境的影响，所有高噪声设备均放置于生产车间内，并采取减震措施。一般厂房的门、窗和墙（空心）的综合隔声量为 15dB（A），各设备基础减震可降噪5dB（A）。 主要噪声源采取治理措施后各设备的相应源强见下表。 表18 主要噪声源采取防治措施后各设备的相应源强一览表 设备名称 数量（台/套） 噪声源强[dB(A)] 采取的措施 排放源强[dB(A)] 精密锯 1 80 厂房隔声、基础减震 60 空压机 1 85 65 铰链打孔机 1 80 60 雕刻机 1 80 60 （2）预测方法 根据本工程主要噪声设备的分布状况和源强，计算出各声源对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下： ①点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； ②噪声源叠加公式 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 （3）噪声预测结果 项目夜间不生产，昼间噪声预测结果见下表。 表19 各厂界噪声预测结果一览表 预测点 噪声源强[dB(A)] 距厂界距离(m) 贡献值[dB(A)] 标准值(dB(A)) 东厂界 67.9 3 58.4 昼间：60 南厂界 20 41.9 西厂界 5 53.9 北厂界 3 58.4 由上表可知，项目主要高噪声设备经采取厂房密闭隔声、设备基础减振等降噪措施，并经一定距离衰减后，预测各厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间限值要求。 4、固体废物 项目固体废物主要为板材边角料及木屑、除尘器收尘灰、废封边条、生活垃圾和废UV灯管。 （1）一般固废 ①板材边角料及木屑 项目下料过程会产生板材边角料和木屑，根据建设单位提供的资料，项目板材边角料及木屑产生量约为5t/a，收集后定期外售。 ②除尘器收尘灰 根据前面分析，项目除尘器收尘灰产生量约为0.457t/a，收集后外售。 ③废封边条 项目封边过程会产生一定量的废封边条，产生量约为0.1t/a，收集后外售。 评价建议项目在生产车间内设置1间10m2的一般固废暂存间，各类一般固废收集后分类存放，定期外售。 ④生活垃圾 项目职工定员16人，按每人每天产生垃圾0.5kg，年工作日为300天，生活垃圾的产生量为2.4t/a。评价建议项目在厂区设置垃圾桶，产生的生活垃圾定点袋装后交环卫部门处理。 （2）危险废物 项目UV光氧催化装置定期维修，更换损毁的灯管。废UV光解灯管属于危险废物，类别为HW29，危险废物代码900-023-29。根据同类项目UV光解设备运行经验，UV光解灯管损毁率按5%计，项目UV光催化氧化装置设灯管数量约100根，则UV光催化氧化装置灯管更换量为5根/a，合0.003t/a，评价建议收集后交有资质的单位处置。 评价建议项目在生产车间内设置1间5m2的危废暂存间，用于厂内危险废物的暂存，暂存间需设置警示标志，具备“防风、防雨、防晒、防渗漏”措施，防渗层为至少1m厚黏土层，渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，并设置台账。危废储存区四周应设置混凝土防渗结构围堰（围堰高度10cm~15cm），将可能泄露的危险废物阻留在围堰内，防治其进入外环境。废UV灯管暂存后交有资质的单位处置。 项目危险废物汇总情况见下表。 表20 项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废UV灯管 HW29 900-023-29 0.003 有机废气治理 固体 UV灯管 UV灯管 半年 T 设置1间5m2的危废暂存间，定期交有资质的单位处置 项目危险废物储存场所基本情况见下表。 表21 项目危险废物贮存场所基本情况 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废暂存间 废UV灯管 HW29 900-023-29 原料库内 5m2 专门容器 2t 1年 5、地下水环境影响分析 本项目为食品制造项目，属于《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）附录A中N轻工“109、锯材、木片加工、家具制造”中“其他”类项目，地下水环境影响项目类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016），Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价 6、土壤环境影响分析 经对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A（规范性附录）表A.1土壤环境影响评价项目分类，本项目属于“其他行业”中的“全部”，项目类别属于“IV类”。根据4.2.2，IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价，因此本项目不进行土壤环境影响评价。 7、产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）可知，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；且项目已于2020年9月16日经漯河市郾城区发展和改革委员会备案（见附件2），项目代码为2020-411103-21-03-080043。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 8、项目选址合理性分析 （1）用地、规划相符性 本项目位于漯河市郾城区中原路与纬八路交叉口向东300米路北，根据漯河市国土资源局孟庙镇国土资源所出具的证明（见附件4），项目符合孟庙镇土地利用总体规划；根据漯河市郾城区孟庙镇人民政府出具的证明（见附件5），项目建设符合规划。 （2）项目运营对环境的影响 项目运营期废水、废气、噪声经治理后均能达标排放，固体废物能得到合理的处置，对周围环境影响很小。 综上，项目用地为建设用地，符合规划；项目所在区域交通便利，用电、给水、供气等有保证；运营期各项污染物均能得到有效治理，对周围环境影响较小。 因此，本项目选址从环境保护角度分析是合理的。 9、总量控制 项目无生产废水外排，运营期废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周围农田施肥，不外排。因此，项目废水总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a。 本项目VOCS排入外环境的量为0.019t/a。 10、环保投资 表22 环保投资一览表 序号 项目 环保措施 备注 投资（万元） 1 废水 生活污水 1座8m3的化粪池 利用现有 / 2 废气 下料、打孔粉尘 经收尘器处理后在车间内无组织排放 2台 5 封边废气 生产车间密闭，封边工序二次密闭，UV光氧催化+低温等离子装置+15m高排气筒 1套 5 3 噪声 车间密闭隔声、设备基础减振 / 1 4 固废 一般固废 设置1间10m2的一般固废暂存间，暂存后外售 / 0.5 危险废物 设置1间5m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处置 具备“四防”措施 1 生活垃圾 设置垃圾桶 若干 0.5 合 计 13 11、验收内容 表23 项目环保设施竣工验收“三同时”一览表 项目 污染源 验收监测因子或调查内容 要求 废水 生活污水 经现有8m3的化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥 不外排 废气 下料、打孔粉尘 经2台收尘器处理后在车间内无组织排放 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求 封边废气 生产车间密闭，封边工序二次密闭，UV光氧催化+低温等离子装置+15m高排气筒，1套 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）等要求 噪声 设备噪声 采取厂房隔声、设备基础减振等措施 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 一般固废 板材边角料及木屑 设置1间10m2的一般固废暂存间，暂存后外售 不外排 除尘器收尘灰 废封边条 生活垃圾 设置垃圾桶，收集后交环卫部门处理 危险废物 废UV灯管 设置1间5m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处置

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 下料、打孔粉尘 | 颗粒物 | 经2台收尘器处理后在车间内无组织排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求 |
|  | 封边废气 | 非甲烷总烃 | 生产车间密闭，封边工序二次密闭，UV光氧催化+低温等离子装置+15m高排气筒，1套 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）等要求 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、氨氮 | 经现有8m3的化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 下料过程 | 一般固废 | 板材边角料及木屑 | 设置1间10m2的一般固废暂存间，暂存后外售 |
|  | 粉尘治理过程 |  | 除尘器收尘灰 |  |
|  | 封边过程 |  | 废封边条 |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 设置垃圾桶，收集后交环卫部门处理 |
|  | 有机废气治理 | 危险废物 | 废UV灯管 | 设置1间5m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处置 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为精密锯、空压机等设备运行噪声，噪声源强约为80~85dB（A），经采取隔声、减振等降噪措施并经一定距离衰减后，预测各厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 / |

# 结论与建议

一、环评结论： 1、根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）可知，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；且项目已于2020年9月16日经漯河市郾城区发展和改革委员会备案（见附件2），项目代码为2020-411103-21-03-080043。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 2、项目位于漯河市郾城区中原路与纬八路交叉口向东300米路北，四周主要为空地、企业等。项目用地符合规划。项目所在区域交通便利，用电及给水有保证；项目废水、废气、噪声经治理后达标排放，固体废物能得到合理的处置，对周围环境影响很小。因此，评价认为项目选址可行。 3、项目运营期废水、废气、噪声及固废得到有效治理后，对周围环境影响不大。 4、运营期污染物产生及排放情况 （1）废水 项目无生产废水外排，运营期废水主要为生活污水。生活污水经厂内现有8m3的化粪池处理后定期清掏，用于周围农田施肥，不外排。 （2）废气 项目运营期废气主要为下料、打孔粉尘和封边废气。 下料、打孔粉尘：项目下料、打孔粉尘产生量为0.535t/a。项目拟采用2台收尘器分别对下料、打孔粉尘进行治理，经处理后，下料、打孔粉尘无组织排放量为0.054t/a、0.0225kg/h，处理后的废气在车间内无组织排放。 封边废气：项目封边废气产生量为0.1t/a。评价建议项目生产车间密闭，封边工序设置单独的负压密闭车间进行二次密闭，封边废气经管道收集后引入1套UV光氧催化+低温等离子装置处理，处理后的废气经15m高的排气筒排放。经处理后，项目非甲烷总烃无组织排放量为0.01t/a，排放速率为0.009kg/h，有组织排放量为0.009t/a，排放速率为0.004kg/h，排放浓度为0.8mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号的要求。 （3）噪声 项目运营期噪声主要为精密锯、空压机等设备运行的机械噪声，噪声源强约为80~85dB（A）。项目运营期各设备噪声经采取厂房隔声、基础减震等降噪措施，并经过一定距离衰减后，预测各厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响较小。 （4）固废 项目固体废物主要为板材边角料及木屑、除尘器收尘灰、废封边条、生活垃圾和废UV灯管。其中，板材边角料及木屑产生量为5t/a，除尘器收尘灰产生量为0.457t/a，废封边条产生量为0.1t/a，为一般固废，收集后外售；生活垃圾产生量为2.4t/a，收集后交环卫部门处理；废UV灯管产生量为0.003t/a，为危险废物，暂存后交有资质的单位处置。 二、环评建议： 1、严格执行环保“三同时”制度，治污设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 2、运营期加强车间生产管理，设备及时检修，尽量减少非正常噪声排放，以减轻对周围环境的影响。 3、加强管理，确保各项环保设施正常运营。 综上所述，河南布兰奇家具有限公司年产1500套板式定制家具项目符合国家产业政策要求，选址可行，在落实环评提出的各项污染防治措施及环评建议的前提下，从环保角度考虑，该项目的建设是可行的。

# Text boxes

设计

选板

数控切割

无缝封边

噪声、粉尘、固废

精密打孔

粉尘、噪声、固废

清洁处理

废气、固废

包装

成品