# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 年产120吨塑料瓶（杯）生产项目

建设单位：    漯河卓新塑料制品有限公司

编制日期：           2021年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产120吨塑料瓶（杯）生产项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2103-411103-04-01-282364 |
| 建设单位联系人 | 张万雷 | 联系方式 | 18567101555 |
| 建设地点 | 河南省漯河市郾城区龙城镇黑龙王庙村龙翔路与绵山路交叉路口东100米 |
| 地理坐标 | （ 113 度 57 分 20.008秒， 33 度 37分 27.078 秒） |
| 国民经济 行业类别 | 2926 塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 53 塑料制品业 292 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2103-411103-04-01-282364 |
| 总投资（万元） | 30.00 | 环保投资（万元） | 6.00 |
| 环保投资占比（%） | 20.0 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 600 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 本项目所涉及的规划包括《漯河市淞江产业集聚区空间规划（2013-2020）》、《漯河市淞江产业集聚区发展规划调整方案（2013-2020）环境影响报告书》、《郾城区龙城镇总体规划（2019-2035）》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 本项目位于漯河市淞江产业集聚区范围内，涉及的《漯河市淞江产业集聚区发展规划调整方案（2013-2020）环境影响报告书》于2017年6月9日通过原河南省环保厅审查，审查文号为：豫环函[2017]174号 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | （1）根据《郾城区龙城镇总体规划（2019-2035）》， 镇区建设规划范围指：北至沙河路，西至郭湾村，南至沙河河堤，东至镇域边界，总用地面积588.61公顷（其中凤凰岛占地108.17公顷；淞江产业集聚区占地241.22公顷；漯河应用职业技术学院占地70.34公顷；新建220KV变电站用地面积8公顷）。 镇区总体布局本着整体协调、贯彻可持续发展原则，力求系统综合、时空发展有序，规划总体结构布局为“一带、两轴、四心、三片区”。一带——以沙河绿化带为依托，形成贯穿镇区东西的滨河景观带。二轴——以S238为东西向发展主轴，以南北向主干道形成发展次轴。四心——以镇政府为中心形成综合服务中心、以中部集中商业为中心形成商业中心、以凤凰岛形成旅游服务中心、以漯河应用职业技术学院为教育中心。 三片区——综合居住片区、工业组团、旅游片区。 本项目位于工业组团区，属于工业用地，符合《郾城区龙城镇总体规划（2019-2035）》。 （2）根据《漯河市淞江产业集聚区空间规划（2013-2020）》、《漯河市淞江产业集聚区发展规划调整方案（2013-2020）环境影响报告书》 规划范围：淞江产业集聚区总规划面积14.09km2，其中建成区4.4km2，发展区6.15km2，控制区3.54km2。规划范围东至祁山路，西至六支渠（规划兴隆山路），南至辽河路，北至纬八路（规划沙河路）。 集聚区以食品和医药加工产业为主导产业。将集聚区建设成为以食品、医药产业为主导的制造基地，新型生态工业示范区，漯河市重要的经济增长极，现代化城市新区。 划分为三个片区：食品加工产业园区、生物医药产业园区和综合生活配套服务区，综合生活配套服务区：主要分布在幸福路以南、白云山路（107国道）以东区域，以现状行政办公和商业居住为基础，发展居住、商业金融、商务休闲、办公酒店、企业总部等第三产业和现代服务业，同时对现有的企业进行整合，形成以现有企业为基础，与食品加工和食品配套等产业门类相互补充的产业。 食品加工产业园区：在白云山路（107国道）以西和龙江路以北区域，规划以发展食品加工产业为主的产业片区。形成以肉制品加工、面粉制品加工、饮料加工、副产品深加工等产业门类为主的专业化产业区，形成集聚效应，增加产品附加值，打造食品加工产业园区。 生物医药产业园区：在白云山路（107国道）以西、龙江路以南区域，规划以生物医药产业为主的产业片区。围绕医药产业进行用地布局，产业主要包括缓释制剂、控释制剂、透皮贴剂、滴丸、软胶囊、气雾剂等新型制剂类产业。 产业集聚区主导产业选择及发展方向见下表： |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 鼓励发展产业： 食品加工：符合国家产业政策要求的，采用清洁生产新工艺低水耗和低能耗的食品加工项目。 1、糕点、面包、饼干及其他焙烤食品制造； 3、米、面制品、速冻食品、方便面及其他方便食品制造； 4、雪饼、薯片、虾条、虾片等休闲食品加工； 5、肉、禽类罐头、蔬菜、水果罐头及其他罐头制造； 6、碳酸饮料、瓶（罐）装饮用水、果蔬饮料、植物蛋白饮料、茶饮料及其他饮料制造； 7、肉制品及副产品深加工项目。 医药化工：符合国家产业政策及《河南省化工项目环保准入指导意见》（豫环文〔2011〕72号）要求的，高附加值、低污染的医药加工项目。 1、缓释制剂、控释制剂、透皮贴剂、滴丸、软胶囊、气雾剂等新型制剂类产业； 2、体外诊断试剂； 3、疫苗； 4、单纯药品分装、复配项目； 5、无提炼工艺的中成药制造、中药饮片加工项目； 6、卫生材料及医药用品制造等项目； 7、医疗仪器设备及器械制造项目。 禁止准入： 食品加工： 1、不符合准入条件的项目； 2、味精、谷氨酸、赖氨酸、柠檬酸等发酵制品； 3、有发酵工艺的酒精饮料及酒类制造。 医药化工： 1、不符合准入条件的项目； 2、化学合成类制药项目； 3、发酵类制药项目。 根据《漯河市淞江产业集聚区空间规划（2013-2020）》、《漯河市淞江产业集聚区发展规划调整方案（2013-2020）环境影响报告书》等相关文件，本项目位于食品加工产业园区，为塑料瓶（杯）的生产，规划为工业用地，不属于禁止准入类，满足淞江产业集聚区规划及准入要求。 |
| 其他符合性分析 | （1）根据《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等相关要求，划定全省优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控。为确保政策协同，划定的各类生态环境管控单元的数量、面积和地域分布依照国土空间规划明确的空间格局、约束性指标等调整确定。 重点管控单元，指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 项目所在区域位于淞江产业集聚区内，属于重点管控单元，规划为工业用地，污染物能够实现达标排放，不会对区域生态环境造成影响，满足文件要求。 （2）根据《郾城区乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，龙城镇乡镇供水站位于龙城镇程庄村南300m处（1#）、龙城镇供水站北侧155m处（2#），不设二级保护区，一级保护区范围为以水厂边界向外延伸50m矩形区域，2#水井为圆心50m为半径的圆形区域。本项目距离最近的供水站2#距离为4.2km，不在乡镇集中式饮用水水源保护区。 （3）根据《郾城区“千吨万人”集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，龙城镇仲李供水厂位于龙城镇仲李供水厂院内（1#）和龙城镇仲李供水厂院外南107m（2#），不设二级保护区，龙城镇仲李供水厂水源地一级水源保护区为两个半径为30m的圆形区域，本项目距离最近的供水站1#距离为5.44km，不在“千吨万人”乡镇集中式饮用水水源保护区。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 本项目总投资30万元，租赁现有厂房进行建设生产，年产120吨塑料瓶（杯）。主要建设内容如下所示： 表2-1 项目工程组成一览表 类别 项目组成 内容及规模 备注 主体工程 生产车间 建筑面积600m2，一层，主要包括原料间、吹塑（注塑）间、包装间等 租赁现有 辅助工程 办公楼 建筑面积100m2，位于车间的第二层，用于办公 仓库 建筑面积500m2，位于车间的第二层，用于成品的存放 公用工程 供电工程 由市政电网接入 / 给水工程 由市政自来水供给 / 环保工程 废水治理设施 生活污水入旱厕堆肥后还田 依托厂院内现有旱厕 噪声治理设施 基础减振、厂房隔声 新建 固废治理设施 一般固废暂存间、危废暂存间 新建 废气治理 有机废气：集气罩+UV光催化+1套活性炭+15m高排气筒 新建1套 项目所需主要原料及资源消耗下表。 表2-2 项目主要原辅材料及资源能源消耗一览表 序号 名称 用量 备注 1 聚乙烯 120吨 外购 2 钙粉 1吨 外购 3 色母 2吨 外购 4 电 5万Kwh 市政电网 5 水 210m3 市政自来水 聚乙烯（PE）：为塑料的一种，聚乙烯主要分为线性低密度聚乙烯(LLDPE )、低密度聚乙烯(LDPE )、高密度聚乙烯(HDPE )三大类，抗腐蚀性,电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良，密度为0.94~0.95g/cm3，薄膜是其主要加工产品，其次是片材和涂层、瓶、罐、桶等中空容器及其它各种注塑和吹塑制品、管材和电线、电缆的绝缘和护套等。主要用于包装、农业和交通等部门。 钙粉：石灰石粉，主要成分为碳酸钙，钙粉在塑料制品中能起到一种骨架作用，对塑料制品尺寸的稳定性有很大作用，还能提高制品的硬度，并提高制品的表面光泽和表面平整性。由于碳酸钙白度在90以上，还可以取代昂贵的白色颜料。 色母粒：是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物，使颜料在制品中具有更好的分散性。 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 本项目主要生产设备见下表所示： 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 备注 1 吹塑机 70、80、90 3台 用于吹塑，用于瓶的生产 2 注塑机 120 1台 用于注塑，用于瓶盖的生产 3 粉碎机 15kW 1台 不合格产品，粉碎成1~5cm左右的片状，回用于生产 4 空压机 22kW 1台 / 5 冷水机 10P 1台 用于设备冷却，水在冷水机内循环 6 包装机 / 1台 用于包装 本项目年工作300天，劳动定员8人，其中管理人员2人，每日工作8小时；工人6人，实行单班制，每班工作8小时，不在厂区内食宿。 本项目属于塑料包装箱及容器制造，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展改革委第29号），不属于限制类和淘汰类，应属于允许类，符合国家相关产业政策；本项目已于2021年3月15日经漯河市郾城区发展和改革委员会出具备案证明，项目代码：2103-411103-04-01-282364。 本项目设备冷却采用冷水机，水在冷水机内循环利用，不外排，职工生活依托厂院内现有的旱厕，经堆肥后还田利用，本项目不产生工业废水。 厂区平面布置：本项目租赁现有厂房，其中一层为生产区，包括原料储存区、吹塑（注塑）区，包装区；二层为成品储存区和办公区。 本项目环保投资6万元，占项目总投资30万元的20.0%。环保设施主要用于废气治理、噪声防治、固体废物暂存等。本项目环保投资一览表详见下表。 表2-4 项目主要环保投资一览表 分类 项目 治理措施 数量 总投资（万元） 营运期治理设施 废气 治理 经收集后经UV光催化+活性炭吸附后经15m高排气筒排放 1 3.5 废水 治理 依托厂院内现有旱厕堆肥后还田利用 1 / 噪声 治理 设备基础减振，厂房密闭隔声 / 1 固废治理 一般固废间、危废暂存间 / 1.5 合计 6 |
| 工艺流程和产排污环节 | 生产工艺流程简述： 原料：购入所需的原料PE塑料颗粒、钙粉、色母； 注塑（吹塑）：将购入的PE、钙粉、色母等原料按照一定的比例混合放入注塑机（吹塑机），直接成为塑料瓶或瓶盖； 检验：经注塑（吹塑）后的塑料瓶和塑料瓶盖进行检验； 打包入库：检验合格后的塑料瓶（盖）打包后入库待售； 备注：不合格产品和废边角料在密闭的破碎机中粉碎成1~5cm大小的塑料片，重新回用到注塑机（吹塑机）中回用于生产，在密闭的设备内进行粉碎，产生的粉尘较小。 本项目运营期间主要污染工序见下表。 |
| 工艺流程和产排污环节 | 表2-5 营运期主要污染工序一览表 污染类别 污染源名称 产污工序 主要污染因子 废水 生活污水 职工生活 COD、氨氮 废气 有机废气 注塑（吹塑）工序 非甲烷总烃 粉碎废气 粉碎工序 颗粒物 噪声 设备噪声 设备运行 LAeq 固废 职工生活垃圾 职工生活 / 废包装材料 生产过程 不合格产品、边角料 生产过程 废活性炭 生产过程 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁现有厂房进行生产，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据《2019年漯河市环境质量状况公报》，2019年全市环境空气中二氧化硫（SO2）年均值为10微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均值为29微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为94微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均值为59微克/立方米，O3 8小时为110微克/立方米，CO年均值为0.71微克/立方米。首要污染物为细颗粒物（PM2.5）。 根据导则要求，评价按照HJ663中的统计方法对本项目评价范围内2019年度SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项污染物的环境质量达标情况进行评价，评价结果见表3-1。 表3-1 评价范围内基本污染物环境质量现状达标判断一览表 污染物 年评价指标 现状浓度 （ug/m3） 标准值（ug/m3） 占标率 （%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 10 60 12.00 达标 NO2 年平均质量浓度 29 40 72.5 达标 PM10 年平均质量浓度 94 70 134.3 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 59 35 168.6 不达标 CO 第95百分位数日平均质量浓度 0.71mg/m3 4mg/m3 17.8 达标 O3 第90百分位数最大8小时平均质量浓度 110 160 68.8 达标 由表3-1可知，本项目评价范围内2019年漯河市的环境质量现状中SO2、NO2、CO、O3的年评价指标达标，PM10和PM2.5的年评价指标均不达标，因此本项目所在区域为不达标区。 漯河市采取一系列大气污染治理设施，2020年空气质量三大指标全部达标、实现新突破。PM2.5年均浓度55微克/立方米（优于省定目标1微克），全省排名第12，同比改善6.8%；PM10年均浓度82μg/m3（优于省定目标9微克），全省排名第8，同比改善12.8%；优良天数253天（优于省定目标4天），全省排名第8，同比增加69天。 为了解区域环境空气质量非甲烷总烃达标性，特委托河南政检检测研究院有限公司2021年3月22日~24日对项目所在地当季主导风向下风向黑龙王庙村朱庄村进行检测，根据监测结果，黑龙王庙村朱庄村环境空气非甲烷总烃浓度为0.72~0.84mg/m3，项目所在区域非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》（2.0mg/m3）标准要求。 2、地表水环境 本项目无生产废水外排，生活污水依托厂院内现有旱厕堆肥后还田利用，区域地表水体为北侧1934m的柳支河（最终汇入颍河）和北侧6160m的颍河。颍河在漯河市出境控制断面为西华址坊断面（省控断面，距本项目约19.6km），漯河市境内颍河功能区划为地表水Ⅲ类。 颍河西华址坊断面2020年1月至7月的常规监测数据详见表3-2。 表3-2 颍河西华址坊断面2020年1月至7月常规监测结果汇总表 时间 COD（mg/L） 氨氮（mg/L） 总磷（mg/L） 2020年1月 20.0 0.43 0.134 2020年2月 20.0 0.12 0.056 2020年3月 18.0 0.1 0.07 2020年4月 18.0 0.06 0.049 2020年5月 19.0 0.12 0.017 2020年6月 17.5 0.5 0.135 2020年7月 17.5 0.75 0.185 2020年8月 16 0.8 0.275 2020年9月 16 0.09 0.147 2020年10月 16 0.71 0.091 2020年11月 24.5 0.22 0.096 2020年12月 15 0.45 0.086 对监测结果进行统计分析，计算出各污染物的监测浓度范围、均值、均值超标倍数等。监测统计结果分析见表3-3。 表3-3 监测结果分析一览表 监测项目 标准值 测值范围 最大标准指数 最大超标倍数 COD ≤20 17.5~24.5 1.225 0.225 NH3-N ≤1.0 0.06~0.75 0.75 0 总磷 ≤0.2 0.017~0.275 1.375 0.375 由表3-3可知：对照地表水Ⅲ类标准，颍河-西华址坊断面氨氮浓度均未超标，COD浓度除11月份超标外其他月份均达标，总磷浓度除8月份超标外其他月份均达标。 3、声环境 本项目厂界外50m范围内存在声环境保护目标黑龙王庙村朱庄村，根据河南政检检测研究院有限公司2021年3月22日对朱庄村监测数据，朱庄村昼间声环境为50.3dB（A），夜间声环境为41.8 dB（A），声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2级标准要求（昼间：60 dB（A）；夜间：50 dB（A））。 4、生态环境 本项目位于淞江产业集聚区内，规划为工业用地，租赁现有厂房进行建设，不会对区域生态环境造成影响。 5、地下水环境 本项目为塑料制品业，没有生产废水外排，生活污水经旱厕堆肥后还田利用，不会对地下水环境造成危害。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。区域地下水环境质量引用本次地下水环境质量引用《郾城区远洋胶粉厂年处理2.2万吨废旧轮胎资源综合利用建设项目环境影响报告书》（漯环监审[2020]26号）中河南省正信检测技术有限公司于2020年6月20～22日对赵阁村（距离本项目北侧方向3200m），监测数据见下表3-4所示。 表3-4 地下水监测结果 单位：mg/L， pH、总大肠菌群、菌落总数除外 采样 地点 监测项目 监测值 标准指数 超标率 标准值 赵阁村 pH 7.52~7.56 0.35~0.37 0 6.5-8.5 氨氮 0.07~0.08 0.14~0.16 0 0.5 总硬度 316~321 0.70~0.71 0 450 溶解性总固体 705~711 0.705~0.711 0 1000 耗氧量 0.98~1.09 0.33~0.36 0 3.0 挥发酚 ＜0.0003 ＜0.15 0 0.002 氟化物 0.404~0.410 0.404~0.410 0 1.0 总大肠菌群（MPN/100mL） 未检出 / 0 3.0 菌落总数（CFU/mL） 39~41 0.39~0.41 0 100 亚硝酸盐 ＜0.001 ＜0.001 0 1.0 硝酸盐 ＜0.2 ＜0.01 0 20.0 氯化物 68.1~68.7 0.272~0.275 0 250 氰化物 ＜0.002 ＜0.04 0 0.05 硫酸盐 88.4~89.3 0.354~0.357 0 250 铅 < 0.0025 ＜0.25 0 0.01 砷 < 0.0010 ＜0.1 0 0.01 六价铬 < 0.004 ＜0.08 0 0.05 汞 < 0.0001 ＜0.1 0 0.001 铁 < 0.02 ＜0.067 0 0.3 锰 < 0.03 ＜0.3 0 0.1 镉 < 0.0005 ＜0.1 0 0.005 由上表可知，所有监测因子均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，区域地下水环境质量较好。 6、土壤环境 本项目为塑料制品业，生产过程无废水产生，生产过程产生的非甲烷总烃废气实现达标排放，固废得到合理的处理或处置，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。区域土壤环境质量引用《郾城区远洋胶粉厂年处理2.2万吨废旧轮胎资源综合利用建设项目环境影响报告书》（漯环监审[2020]26号）中郾城区远洋胶粉厂（距离本项目3.76km，位于郾城区同一区域）土壤环境质量监测数据，监测结果见下表3-5所示： 表 3-5 项目厂区内建设用地土壤环境质量监测结果表 单位mg/kg 点位 监测因子 厂区内表层样0.2m T1（厂址北侧） 厂区内表层样0.2m T2（厂址南侧） 厂区内表层样0.2m T3（厂址中部） GB36600-2018表1第二类用地风险筛选值 pH 7.28 6.72 6.58 / 镍 46 56 56 900 铜 22 23 22 18000 镉 6.40 6.07 6.63 65 铅 15.7 17.5 16.2 800 汞 0.134 0.144 1.04 38 总砷 6.40 6.07 6.63 60 铬（六价） 未检出 未检出 未检出 5.7 四氯化碳 未检出 未检出 未检出 2.8 氯仿 未检出 未检出 未检出 0.9 氯甲烷 0.0063 0.0070 0.0065 37 1，1-二氯乙烷 未检出 未检出 未检出 9 1，2-二氯乙烷 未检出 未检出 未检出 5 1，1-二氯乙烯 未检出 未检出 未检出 66 顺-1，2-二氯乙烯 未检出 未检出 未检出 596 反-1，2-二氯乙烯 未检出 未检出 未检出 54 二氯甲烷 未检出 未检出 未检出 616 1，2-二氯丙烷 未检出 未检出 未检出 5 1，1，1，2-四氯乙烷 未检出 未检出 未检出 10 1，1，2，2-四氯乙烷 未检出 未检出 未检出 6.8 四氯乙烯 0.0236 0.0166 0.0241 53 1，1，1-三氯乙烷 未检出 未检出 未检出 840 1，1，2-三氯乙烷 未检出 未检出 未检出 2.8 三氯乙烯 未检出 未检出 未检出 2.8 1，2，3-三氯丙烷 0.0032 0.0030 0.0027 0.5 氯乙烯 未检出 未检出 未检出 0.43 苯 未检出 未检出 未检出 4 氯苯 未检出 未检出 未检出 270 1,2-二氯苯 未检出 未检出 未检出 560 1,4-二氯苯 未检出 未检出 未检出 20 乙苯 未检出 未检出 未检出 28 苯乙烯 未检出 未检出 未检出 1290 甲苯 未检出 未检出 未检出 1200 间二甲苯+对二甲苯 未检出 未检出 未检出 570 邻二甲苯 未检出 未检出 未检出 640 硝基苯 未检出 未检出 未检出 76 苯胺 未检出 未检出 未检出 260 2-氯酚 未检出 未检出 未检出 2256 苯并[a]蔥 未检出 未检出 未检出 15 苯并[a]芘 未检出 未检出 未检出 1.5 苯并[b]荧蔥 未检出 未检出 未检出 15 苯并[k]荧蔥 未检出 未检出 未检出 151 䓛 未检出 未检出 未检出 1293 二苯并[a，h]蔥 未检出 未检出 未检出 1.5 茚并[1，2，3-cd] 未检出 未检出 未检出 15 萘 未检出 未检出 未检出 70 根据上表所示，区域土壤环境监测因子监测值均，区域土壤环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场勘查，评价区域主要保护目标及保护级别详见表3-6。 表3-6 评价区域主要保护目标及保护级别一览表 环境要素 保护目标 方位 性质 距离 保护级别 环境空气 黑龙王庙村朱庄村 W、NW 村庄 45m 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 黑龙王庙村范庄村 E 村庄 230m 地表水 颍河 N 中河 6160m 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准 柳支河 N 小河 1934m 地下水 区域浅层地下水 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 声环境 区域声环境 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 非甲烷总烃废气有组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值（60mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）附件1 其他行业 有机废气排放口排放要求（80mg/m3，去除效率≥70%）。 厂房内无组织废气非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A排放限值（1h平均：10 mg/m3；任意一次浓度值：30 mg/m3）. 厂界无组织废气非甲烷总烃浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9边界限值（4.0mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）附件2 企业边界浓度限值要求（2.0mg/m3）；厂界无组织废气颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9边界限值（1.0mg/m3）。 2、噪声 项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值（昼间：60 dB(A)；夜间：50 dB(A)） 3、固废 本项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目无生产废水产生，生活污水经旱厕堆肥后还田利用，不涉及废水污染物总量指标。 本项目生产过程产生的废气经收集后经UV光催化氧化+活性炭吸附后经1根15m高的排气筒排放，废气（非甲烷总烃）的排放量为0.0638t/a。 依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCs排放实行倍量替代，VOCs区域排放需替代的量为新建项目VOCs排放量的2倍。本项目VOCs新增排放总量为0.0638t/a，需替代量为0.1276t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场调查，本工程租赁现有厂房及办公楼，施工期需要安装生产设备，不会产生施工扬尘，本次评价仅对设备安装过程进行简要环境影响分析。 1、噪声 表4-1 建筑施工机械的噪声级（dB） 机械名称 平均噪声级 机械名称 平均噪声级 电钻 100~105 无齿锯 105 电锤 100~105 吊车 83 设备安装噪声具有阶段性、临时性和不固定性，夜间不安装，为使本项目设备安装噪声满足要求，评价要求施工方加强管理，采取如下噪声控制措施： （1）安装设备在装卸、拆卸、安装等过程中，应尽可能地轻拿轻放，以免模板相互碰撞产生噪声；设备采用人扛下车和吊车吊运，设备安装不发生大的声响； （2）合理安排设备安装进度和作业时间，对主要噪声设备应采取相应的限时作业，并尽量避开居民休息时间； （3）对高噪声设备采取隔声、减振或消声措施； 经采取上述措施，安装设备噪声排放值能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 2、固废 施工期固体废物主要为废包装材料、建筑垃圾及生活垃圾等，建筑垃圾主要包括砂石、石块、废金属，分类收集后堆放于指定地点，在厂区内集中收集后，定期送至附近垃圾中转站，由环卫部门集中处理；废包装材料经集中收集后外售废品回收站综合利用；安装人员生活垃圾在厂区内集中收集后，定期送至附近垃圾中转站，由环卫部门集中处理。施工期在对固体废物实行妥善处置的前提下，对环境的影响不大。 3、废水 设备安装过程中产生的生活污水经现有厂院内旱厕堆肥后还田利用，对区域地表水环境影响较小。 4、振动 本项目设备安装过程中会产生振动，安装过程合理进行安装和作业时间，避开居民休息时间，夜间不安装，轻拿轻放，由于施工期较短，通过采取措施后对周围环境影响较小。 综上所述，由于项目设备安装时间短，在采用措施后，项目设备对周围环境影响均可控制在国家相关标准、要求的范围内。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于2926 塑料包装箱及容器制造，年产120吨塑料瓶（杯），小于1万吨，属于登记管理。实行登记管理的排污单位，不需要申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息，污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 1、废气 （1）废气产排源强 本项目生产过程中产生的废气主要为注塑（吹塑）过程产生的有机废气，以非甲烷总烃计；粉碎过程中在密闭的粉碎机中进行粉碎，产生少量的粉尘，以颗粒物计。 项目原材料为PE，经查阅相关资料，PE分解温度为300℃，本项目注塑、吹塑温度为150~180℃，低于分解温度，不会产生分解废气，但是由于分子间的剪切挤压下发生断链、分解、降解过程中会产生游离单体废气，主要为乙烯单体等，评价以非甲烷总烃计。 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），采用产污系数法进行核算，根据参考《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》中2926 塑料包装箱及容器制造业 塑料片材吸塑-裁切废气排放系数，本项目注塑（吹塑）过程非甲烷总烃排放系数为1.9kg/t，光催化+活性炭吸附去除效率为80%。 项目所用原料为120t/a，因此本项目非甲烷总烃的产生量为228kg/a。 本项目经集气收集后经光催化+活性炭吸附处理后，经1根15m高排气筒排放，收集效率为90%，去除效率为80%，排风系统风量为5000m3/h，非甲烷总烃有组织排放量为0.0171kg/h、41.0kg/a，排放浓度为3.42mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值（60mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号中其他行业标准建议排放浓度80mg/m3，建议去除效率70%。项目非甲烷总烃产生量为0.228t/a，非甲烷总烃总的排放量为0.0638t/a；其中，有组织排放为0.041t/a、无组织排放为0.0228t/a。 项目不合格产品、塑料边角料用破碎机进行破碎，破碎成1~5cm片状，由于破碎机进行密闭处理，产生的粉尘较少，不合格产品和边角料产生量约为塑料用量的0.5%，粉尘产生量约为破碎料的0.1%，则粉尘产生量为0.0006t/a。 表4-2 项目有组织废气排放源强一览表 废气名称 产生量(t/a) 收集效率 有组织产生量 (t/a) 产生 浓度 (mg/m3) 产生 速率 (kg/h) 处理效率 削减量 (t/a) 有组织 排放量 (t/a) 排放 浓度 (mg/m3) 排放速率 (kg/h) 非甲烷总烃 0.228 90% 0.2052 17.1 0.0855 80% 0.1642 0.0410 3.42 0.0171 经过上述分析可知，项目无组织废气排放源强见表4-3。 表4-3 项目无组织废气排放源强一览表 编号 污染源 污染物名称 面源宽度（m） 面源长度（m） 面源高度（m） 无组织排 放量(t/a) 1 生产车间 非甲烷总烃 15 40 10 0.0228 2 0.0006 （2）大气环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中规定：选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中AERSCREEN估算模式分别计算污染源的最大环境影响。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求及项目大气污染物排放特点，评价因子和评价标准见表4-4所示，大气估算模型见表4-5所示，本项目有组织、无组织排放信息见表4-6和表4-7。 表4-4 本项目评价因子和评价标准表 评价因子 评价时段 标准值（µg/m3） 标准来源 非甲烷总烃 1h平均浓度 2000 《大气污染物综合排放标准详解》 TSP 1h平均浓度 900 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二类区日均浓度的3倍 表4-5 本项目估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度 42℃ 最低环境温度 -12℃ 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 30 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/。 / 项目有组织废气和无组织排放源调查清单见表4-6和表4-7。 表4-6 项目有组织废气排放源强一览表 点源名称 排气筒底部中心坐标 排气筒高度 排气筒内径 烟气出口速度 烟气出口温度 年排放小时数 排放工况 排放源强 北纬 东经 m m m/s ℃ h kg/h t/a mg/m3 DA001 非甲烷总烃废气 33.624203 113.955623 15 0.2 7.05 20 2400 正常 0.0171 0.0410 3.42 经过上述分析可知，项目无组织废气排放源强见表4-7。 表4-7 项目无组织废气排放源强一览表 编号 污染源 污染物名称 面源宽度（m） 面源长度（m） 面源高度（m） 无组织排放量 (t/a) 1 生产车间 非甲烷总烃 15 40 10 0.0228 2 0.0006 （3）评价等级判断及预测结果 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式，项目评价等级判定见下表4-8： 表4-8 评价等级判别结果 污染源 污染物 下风 距离(m) 最大地面浓度（µg/m3） 最大占标率 Pmax（%） 评价等级 点源 非甲烷总烃 69 2.0426 0.10 三级 面源 非甲烷总烃 21 12.051 0.60 三级 颗粒物 21 0.3171 0.04 三级 根据表4-8可知，最大占标率Pmax=0.60%，根据评价等级判别表，本次环境空气评价等级为三级，不需要做进一步预测。 本项目无组织排放各厂界浓度预测结果见下表4-9。 表4-9 无组织排放厂界浓度预测 厂界 东 南 西 北 评价因子 厂界浓度 mg/m3 占标率 % 厂界浓度 mg/m3 占标率 % 厂界浓度 mg/m3 占标率 % 厂界浓度 mg/m3 占标率 % 非甲烷总烃 0.0098 0.51% 0.0115 0.60% 0.0098 0.51% 0.0115 0.60% 颗粒物 0.00025 0.04% 0.00030 0.03% 0.00025 0.04% 0.00030 0.03% 根据预测，厂界无组织非甲烷总烃排放浓度为0.0115mg/m3，可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9边界限值（4.0mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）附件2 企业边界浓度限值要求（2.0mg/m3）；厂界无组织颗粒物排放浓度为0.0003 mg/m3，可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9边界限值（1.0mg/m3） 根据现状监测，周边环境敏感点黑龙王庙村朱庄村非甲烷总烃浓度为0.84mg/m3，项目实施后对敏感点的贡献浓度为0.014mg/m3，敏感点的非甲烷总烃浓度为0.854 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准详解》（2.0mg/m3）标准要求，不会对区域大气环境造成影响。 （4）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）及表4-8和表4-9所示，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物颗粒物、非甲烷总烃短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值（TSP：300μg/m3；非甲烷总烃：2000μg/m3），不需要向外设置一定范围的大气环境防护区域，本项目大气环境防护距离为0。 本项目定期对UV光解+活性炭装置进行维修和保养，废气处理装置能够正常使用，杜绝非正常工况的产生，对周围大气环境影响较小。 2、废水 本项目设备冷却采用水冷机进行冷却，无生产废水产生和外排。根据项目现场调查，本项目区域生活污水管网未建设，待区域污水管网建设完成后，经市政污水管网入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理。本项目职工生活依托厂区内现有旱厕（容积为10m3，底部进行防渗处理），生活污水量为0.224m3/d，经旱厕堆肥后还田利用，不随意外排。 因此，本项目实施后对周围水环境的影响较小。 3、噪声 本项目噪声主要为吹塑机、注塑机、粉碎机、冷水机、包装机、空压机等设备运行产生的机械噪声，噪声源强约65~85dB(A)之间，所有噪声设备均设置在室内，经减振基础、隔声门窗、厂房隔音和距离衰减等措施后，源强可降至55~70dB(A)，项目主要声源及其源强等效声级见表4-10。 表4-10 本项目建成后主要高噪声设备及噪声源强一览表 序号 噪声源 数量 设备源强 治理措施 治理后源强 持续时间 1 吹塑机 3 70 厂房密闭隔声、设备基础减振 60 连续性 2 注塑机 1 70 55 连续性 3 粉碎机 1 75 60 连续性 4 冷水机 1 65 55 连续性 5 包装机 1 70 60 连续性 6 空压机 1 85 70 连续性 采用点声源预测模式和噪声叠加模式对设备噪声进行预测。 （1）点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； （2）噪声源叠加公式 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 项目厂界噪声预测结果统计分析见下表。 表4-11 项目各厂界噪声预测结果一览表 降噪后叠加值（dB(A)) 预测点 距厂界距离(m) 厂界贡献值(dB(A)) 昼间厂界预测值(dB(A)) 71.9 东厂界 8 53.8 53.8 西厂界 12 50.3 50.3 北厂界 20 45.9 45.9 南厂界 20 45.9 45.9 由上表知，项目营运期噪声设备经采取基础减振、厂房隔声降噪措施后，再经距离衰减，预测厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求（项目夜间不生产），项目运行期间产生的噪声对周围声环境影响较小。 本项目实施后，环境敏感点黑龙王庙村朱庄村声环境预测结果见下表所示： 表4-12 黑龙王庙村朱庄村声环境预测结果一览表 降噪后叠加值（dB(A)) 预测点 距厂界距离(m) 贡献值(dB(A)) 背景值(dB(A)) 昼间预测值(dB(A)) 71.9 黑龙庙村朱庄村 55 37.1 50.3 50.5 由表4-12可知，黑龙王庙村朱庄村声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2级标准要求（昼间：60 dB（A）；夜间：50 dB（A）），项目实施后不会对区域声环境造成影响。 4、固废 （1）固废产生情况 本项目生产过程中边角料和不合格产品经粉碎机剪切成1~5cm的塑料片状结构，回用于生产，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），不作为固体废物管理。 本项目固体废物主要为职工生活垃圾，废包装材料、废活性炭、废UV光解灯管。 ①包装废料：主要包括原料包装废料和成品包装废料，废包装材料产生量约为0.5t/a，主要成分为塑料袋和纸，经收集后外售废品回收站综合利用。 ②废活性炭： 项目生产过程中产生的有机废气通过UV光氧催化装置+活性炭吸附装置进行处理，总的处理效率80%（UV光氧催化按33%处理效率，活性炭按70%处理效率），有机废气处理量合计为0.2052t/a，则活性炭吸附有机废气量约0.0958t/a，按活性炭吸附容量为400kg/t计算，则项目活性炭用量约0.0383t/a，产生的废活性炭量约0.1341t/a。废活性炭属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，危废代码为：HW49 其他废物中非特定行业，900-039-49，烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭。 ③废UV光解灯管 项目有机废气处理使用UV光氧催化装置，会产生废UV灯管，每年产生3个/a，属于危险废物，危废代码为：HW29 含汞废物，900-023-29，生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电源。 ④生活垃圾 项目劳动定员8人，根据第一次全国污染源普查《城镇生活源产排污系数手册》，漯河市属于三区4类城市，人均生活垃圾产生量为0.45kg/d，则项目生活垃圾产生量为1.08t/a，在厂内分类收集、定点堆存，集中收集后由环卫部门统一处理。 本项目废活性炭在厂区危废暂存间暂存后，定期交由有资质的单位进行处置。 （2）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险废物贮存场所（设施）环境影响分析主要包括以下内容： ①本项目主要危险废物为废活性炭、废UV灯管，所有危废均分类收集后在危废仓库内堆放，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求。 ②本项目每半年转移一次，危废暂存间总面积10m2，能够满足危废的贮存需求。 ③本项目废活性炭、废UV灯管密闭储存，不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感目标造成影响。 （3）运输过程的环境影响分析 本项目转移时置于密闭容器内，在运输到贮存场所时不会发生散落、泄漏等状况。 （4）委托处置的环境可行分析 本项目危险废物应送往有资质的单位进行集中统一的处理，危废转移处置的应遵守国家和省有关规定，并严格执行转移联单制度。 （5）贮存场所（设施）污染防治措施 本项目营运期后，建设单位对固体废物采取暂存措施： 一般工业固废： ①要按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)的要求设置暂存场所。 ②按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求设置一般固废堆存场所标志。 ③不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 ④贮存、处置场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 危险废物： ①应当设置专用的贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)设置，并分类存放、贮存，并必须采取“防风、防雨、防晒”及其他防止污染环境的措施；基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，不得随意露天堆放； ②按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求设置危险废物堆存场所标志，对危险废物的容器或包装物设置危险废物警示识别标志，进行双锁管理； ③对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能； ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； ⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等。 ⑦对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度，完善危废转移联单制度具体要求，将一般危废的种类和数量，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 生活垃圾：生活垃圾在厂内集中收集，妥善贮存。 （6）运输过程的污染防治措施 本项目危险废物委托资质单位进行运输，在运输过程中要采用专用的车辆，密闭运输，严格禁止跑冒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染，在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 本项目运营过程产生的各种固体废物经过有效处理措施后，固体废物处置率可达100%，固体废物不会对周围环境产生不良影响。 5、地下水、土壤 本项目为塑料制品业，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。 本项目不产生生产废水，生活污水入旱厕堆肥后还田利用，生产过程中产生的废包装材料定期交由废品回收站综合利用，废活性炭和废UV灯管定期在厂区危废暂存间暂存后，定期交由有资质的单位进行处置，根据分区防渗的要求，厂区地面已进行硬化，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)及修改单进行建设，不会对土壤和地下水造成影响。 6、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》，本项目原料及辅料不涉及有毒有害和易燃易爆等危险物质，评价建议企业定期对有机废气处理设施进行检修和维护，确保废气污染物能够实现达标排放，不会对周围环境造成影响。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有机废气处理设施排放口（DA001） | 非甲烷总烃 | 经集气收集后经光催化+活性炭吸附处理后，经1根15m高排气筒排放 | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号中其他行业标准建议排放浓度 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 厂界噪声 | 噪声 | 厂房密闭隔声、设备基础减振 | 昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废包装材料经收集后外售废品回收站综合利用，生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门处理，废活性炭、废UV灯管在厂区危废间暂存后定期交由有资质的单位进行处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生活垃圾定期存放，危废在危废间分类存放，定期交由有资质的单位进行处置，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)及修改单进行建设 |
| 生态保护措施 | 厂区地面已硬化，位于产业集聚区，规划为工业用地，对生态环境影响较小 |
| 环境风险 防范措施 | 定期对有机废气处理设施进行检修和维护，确保废气污染物能够实现达标排放 |
| 其他环境 管理要求 | 按照排污许可证要求进行申报 |

# 六、结论

1. 结论 （1）项目概况 漯河卓新塑料制品有限公司拟投资30万元在河南省漯河市郾城区龙城镇黑龙王庙村龙翔路与绵山路交叉路口东100米建设年产120吨塑料瓶（杯）生产项目，项目利用现有厂房600m2，项目劳动定员8人，实行单班制，每班工作8小时，年工作日300天。项目建成后可达年产塑料瓶（杯）120吨的规模。 （2）政策相符性 本项目为塑料包装箱及容器制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展改革委第29号），不属于限制类和淘汰类，应属于允许类，符合国家相关产业政策；本项目已于2021年3月15日经漯河市郾城区发展和改革委员会出具备案证明，项目代码：2103-411103-04-01-282364。 本项目的建设符合国家当前产业政策要求。 （3）厂址可行性分析 本项目利用现有厂房，不再进行厂房建设，根据漯河市郾城区淞江街道办事处出具的证明，该项目为建设用地，符合郾城区龙城镇土地利用规划；根据《漯河市淞江产业集聚区空间规划（2013-2020）》、《漯河市淞江产业集聚区发展规划调整方案（2013-2020）环境影响报告书》，本项目位于食品加工产业园区，为塑料瓶（杯）的生产，规划为工业用地，不属于禁止准入类，满足淞江产业集聚区规划及准入要求；根据《郾城区龙城镇总体规划（2019-2035）》，本项目位于龙城镇工业组团区，属于工业用地，符合《郾城区龙城镇总体规划（2019-2035）》。 （4）污染物产排情况 项目营运期主要污染物有废水、废气、固体废物和噪声，项目投产后污染物实现达标排放。 ①废气 本项目废气主要为注塑（吹塑）过程中产生的有机废气，经集中收集后经UV光催化+活性炭吸附后经1根15m高的排气筒排放，非甲烷总烃废气可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值要求（60mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）附件1 其他行业有机废气排放限值要求（80mg/m3、去除效率≥70%）。 厂界无组织非甲烷总烃可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界浓度限值（4.0mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）附件2企业边界排放建议限值（2.0mg/m3）

项目不合格产品和废边角料在密闭的粉碎机中粉碎成1~5cm大小的片状回用于生产，厂界无组织颗粒物可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界浓度限值（1.0mg/m3） 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）及表4-8和表4-9所示，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物颗粒物、非甲烷总烃短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值（TSP：900μg/m3；非甲烷总烃：2000μg/m3），不需要向外设置一定范围的大气环境防护区域，本项目大气环境防护距离为0。 本项目定期对UV光解+活性炭装置进行维修和保养，在确保废气处理装置能够正常使用，杜绝非正常工况情况的发生，不会对周围大气环境造成影响。 ②废水 本项目设备冷却采用水冷机进行冷却，无生产废水产生和外排。本项目职工生活依托厂区内现有旱厕，经旱厕堆肥后还田利用，不随意外排。 因此，本项目实施后对周围水环境的影响较小。 ③噪声 本项目噪声主要为吹塑机、注塑机、粉碎机、冷水机、包装机、空压机等设备运行产生的机械噪声，经采取基础减振、厂房隔声降噪措施后，再经距离衰减，预测厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 ④固废 本项目废包装材料经收集后外售废品回收站综合利用，生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门处理，废活性炭、废UV灯管在厂区危废间暂存后定期交由有资质的单位进行处置。 ⑤总量控制指标 本项目无生产废水产生，生活污水经旱厕堆肥后还田利用，不涉及废水污染物总量指标。 本项目生产过程产生的废气经收集后经UV光催化氧化+活性炭吸附后经1根15m高的排气筒排放，废气（非甲烷总烃）的排放量为0.0638t/a。 依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCs排放实行倍量替代，VOCs区域排放需替代的量为新建项目VOCs排放量的2倍。本项目VOCs新增排放总量为0.0638t/a，需替代量为0.1276t/a。 2. 建议 （1）加强营运期环保治污设施管理，确保其正常运行，尽量减轻对环境的污染。 （2）尽量选用低噪环保设备，并加强设备的检修与维护，确保设备的正常运行，高噪设备远离厂界布置，确保厂界噪声达标。

3.竣工环保验收 本项目环保验收内容一览表见下表。 表6-1 本项目环保验收内容一览表 分 类 治理设施主要内容 竣工验收内容与要求 废气 注塑（吹塑）废气、粉碎废气 经集中收集后经UV光氧+活性炭吸附后经15 m高排气筒，粉碎机密闭加盖 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值、表9企业边界及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）附件1 其他行业有机废气排放限值、附件2企业边界限值 废水 生活污水 经旱厕堆肥后还田利用 不外排 固废 一般固废 一般固废暂存间 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，废包装材料定期交废品回收站综合利用 危险废物 危废暂存间 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，废活性炭、废UV灯管在危废暂存间暂存后定期交由有资质的单位进行处置 噪声 噪声设备 基础减振、厂房密闭隔声 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 综上所述，漯河卓新塑料制品有限公司年产120吨塑料瓶（杯）生产项目，符合国家产业政策，项目厂址位置可行，平面布置合理。项目营运期污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.0638t/a | / | 0.0638 t/a | 0.0638 t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.0006t/a | / | 0.0006t/a | 0.0006t/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | / | 0.5 |  |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.1341t/a | / | 0.1341 t/a | 0.1341 t/a |
|  | 废UV灯管 | 0 | 0 | 0 | 3个/a | / | 3个/a | 3个/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

PE塑料、钙粉、

色母

破碎后回用

噪声、废气、边角料

注 塑（吹塑）

边角料、不合格产品

检验

打包入库