# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 漯河盈联包装科技有限公司年加工120吨食品包装项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2104-411103-04-01-522179 |
| 建设单位联系人 | 赵二庄 | 联系方式 | 13733985881 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 漯河 市 郾城 县（区） 孟庙 镇（街道）关徐村漯李路东 |
| 地理坐标 | （ 114 度 2分 2.796 秒， 33 度 37 分 42.875 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2926塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 53塑料制品业292 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 3.3 |
| 环保投资占比（%） | 6.6 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 810 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 《建设项目环境影响评价分类管理名录》分析 本项目为年加工120吨食品包装项目，主要产品为塑料托盒等食品包装材料，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年本），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29”类第53条“塑料制品业292”， 其中以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的，年用溶剂型胶粘剂胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的需编制报告书；其他（年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨及以下的除外）需编制报告表，本项目不涉及再生塑料和电镀工艺，不使用胶粘剂及涂料，但生产中含有注塑工艺，故属于其他类别，需编制环境影响报告表，按照要求本项目应编制环境影响报告表。 产业政策相符性分析 本项目为塑料容器制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”建设项目，符合国家当前产业政策。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目代码为：2104-411103-04-01-522179，项目备案见附件二。 “三线一单”控制要求相符性分析 ①生态保护红线相符性分析 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇关徐村漯李路东侧，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），项目不在河南省生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线相符性分析 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。本项目按环评报告提出的污染防治措施后，各污染物均能做到达标排放或妥善处置，对周边环境的影响较小，因此，本项目不会突破当地环境质量底线。 ③资源利用上线相符性分析 本项目所用原料均从正规合法单位购得，水和电等公共资源由当地相关单位供应，且整体而言项目所用资源相对较少，也不占用当地其他自然资源和能源，不触及资源利用上线。 ④与环境准入负面清单的对照 对照环境功能区划要求，本项目不属于所在环境功能区“负面清单”项目。因此，本项目不在环境准入负面清单内。 由上可知，本项目符合“三线一单”相关要求。 与《河南省2020年大气污染污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2020]7号）的相符性分析 2020年2月21日，河南省污染防治攻坚战领导小组印发了《河南省2020年大气污染污染防治攻坚战实施方案》，本项目与其中相关内容的相符性分析如下： 表1-1 与豫环攻坚办[2020]7号相符性分析一览表 序号 文件要求 企业建设情况/环评要求 相符性 1 建立“散乱污”企业动态管理机制，进一步夯实网格化管理，落实乡镇街道属地管理责任，以农村、城乡结合部、行政区域交界等为重点，强化多部门联动，创新监管方式，充分运用电量数据以及卫星遥感、无人机等技术，持续开展“散乱污”企业动态清零工作，坚决打击遏制“散乱污”企业死灰复燃、异地转移等反弹现象。 本项目符合漯河市郾城区孟庙镇总体发展规划，不属于“散乱污”企业。 相符 2 开展VOCs专项洽理。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、表面涂装、印剐、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放洽理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。 本项目加热、注塑工序均安置在密闭的生产车间内，并采取UV光解装置+等离子废气净化装置进行处理。有机废气经处理后能够满足《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 相符 与《河南省工业大气污染防治6个专项方案通知》（豫环文[2019]84号）的相符性分析 1）与《河南省2019年挥发性有机物治理方案》相符性分析 表1-2 与河南省2019年挥发性有机物治理方案相符性分析一览表 序号 文件要求 企业建设情况/环评要求 相符性 1 石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 本项目有机废气经UV光解装置+等离子废气净化装置处理后满足《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 相符 2 推进印刷行业综合整治。推广使用柔版印刷、胶版印刷等低排放印刷方式。对油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上，在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放，收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，确保稳定达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 本项目加热、吸塑工序安置在密闭的生产车间内，生产设备采用二次密闭，安装密闭型集气罩，并采取UV光解装置+等离子废气净化装置两种以上组合工艺进行处理。 相符 2）与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析 表1-3 与河南省2019年工业企业无组织排放治理方案相符性分析一览表 类别 文件要求 企业建设情况/环评要求 相符性 料场密闭治理 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。 所有物料均进库存放，厂界内无露天堆放物料。 相符 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 本项目不涉及粉状物料。 相符 所有地面完成硬化或绿化，并保证除物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘。 所有地面完成硬化或绿化。 相符 生产环节治理 在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。 本项目加热、注塑工序均安置在密闭车间内，并采取UV光解装置+等离子废气净化装置处理有机废气。 相符 厂区、车辆治理 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化 厂区道路已硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露 相符 对厂区道路定期洒水清扫。 企业建立洒水清扫制度 相符 建设完善监测系统 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 建议企业安装视频监控设施 相符 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。 建议企业安装有机废气自动监控设施，并与漯河市郾城区生态环境部门联网。 相符 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）的相符性分析 2019年6月26日生态环境部印发了《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号），本项目与其中相关内容的相符性分析如下： 表1-4 与重点行业挥发性有机物综合治理方案相符性分析一览表 类别 文件要求 企业建设情况/环评要求 相符性 大力推进源头替代 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。包装印刷等行业要加大源头替代力度。 本项目不涉及 相符 全面加强无组织排放控制 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 本项目外购PET片材、PP粒料均包装完好，常温存放无VOCs挥发；生产过程中有机废气收集后采取UV光解装置+等离子废气净化装置处理。 相符 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 本项目原料及成品均由密闭塑料膜包装，常温存放无VOCs挥发。 相符 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。 本项目不涉及 相符 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。 本项目加热、注塑工序均安置在密闭的生产车间内，并安装集气装置，变无组织为有组织。 相符 推进建设适宜高效的治污设施 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。 针对有机废气本项目采取UV光解装置+等离子废气净化装置进行处理，有机废气去除效率高，废灯管每三月更换一次，更换下来的废灯管暂存于危废暂存间。 相符 规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。 本项目不涉及吸附工艺 相符 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 本项目有机废气初始排放速率较小，针对有机废气本项目采取UV光解装置+等离子废气净化装置进行处理，有机废气去除效率为80%。 相符 深入实施精细化管控 加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 环评要求企业应根据VOCs排放主要环节和工序，制定具体操作规程，落实到具体责任人。同时建议企业健全内部考核制度，加强人员能力培训和技术交流，建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，建议安装废气在线监控系统并与漯河市郾城区生态环境部门联网，相关台账记录至少保存三年。 相符 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 漯河盈联包装科技有限公司成立于2021年3月18日，经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装服务；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 拟租赁漯河市郾城区孟庙镇关徐村漯李路东侧的现有厂房，建设年产120吨食品包装项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第 682 号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年本）要求，本项目应编制环境影响报告表。 1、项目组成及主要建设内容 本项目租赁现有厂房进行建设，厂房大门朝北，建筑面积750m2，根据本项目生产需要分割为生产区、原料区、成品区等。项目组成及主要建设内容见表2-1。 表2-1 本项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 工 程 内 容 备 注 主体工程 生产车间 厂房东部，建筑面积320m2 利用现有厂房分区设置，生产区及粉碎室已密闭 粉碎室 生产区西侧，建筑面积50m2 储运工程 原料库 厂区西部，办公室北侧，建筑面积120m2 成品库 粉碎室西侧，建筑面积60m2 辅助工程 更衣室 粉碎室北侧，建筑面积10m2 风淋室 粉碎室北侧，建筑面积10m2 安全通道 厂房内，面积110m2 办公室 建筑面积70m2 公用工程 给水 生活用水由厂区自备井提供 / 排水 采取雨污分流制，雨水经厂区雨水管网排入附近沟渠；生活污水经化粪池处理后做农肥，不外排 化粪池依托现有 用电 乡镇供电线路 利用现有 环保工程 废水治理 1座3m3化粪池（依托现有） 依托现有 废气治理 加热挤出、吸塑工序非甲烷总烃废气：密闭负压集气系统+1套UV光氧催化装置+1套等离子废气净化装置+1根15m高排气筒；2）粉碎粉尘：生产车间密闭，粉碎机顶部安装集气罩+1套脉冲式布袋除尘器+1根15米高排气筒排放 新建 固废治理 垃圾桶若干、1座5m2固废间，1座2m2危废暂存间 新建 噪声治理 基础减振、建筑隔声 新建 2、项目产品方案及规模 本项目产品方案见下表。 表2-2 本项目产品方案 序号 产品类别 规格 年产量（t/a） 用途 1 塑料托盒等 根据订单确定 120 食品包装等 3、项目营运期主要设备 项目营运期主要设备见表2-3。 表2-3 项目营运期主要设备一览表 序号 设备名称 规格或型号 数量 备注 1 一步法吸塑成型机 XJXL-90 1套 一体机 1.1 90挤出机 XHJC-90 1台 熔融、挤出 1.2 1250二级嘴成型机 XHCX-1250 1台 吸塑成型 1.3 1100型气动自动冲床 XHCC-1100 1台 裁切 2 吸塑机 50-71/122-WP 2台 配套带2台冲床， 用于吸塑、裁切 3 粉碎机 T700 1台 边角料粉碎再利用 4 空压机 CAC-20A 1台 为吸塑成型提供空气动力，气源管路密闭良好 5 UV光氧催化装置 / 1套 废气治理 6 等离子废气净化装置 / 1套 4、原辅材料及能源 项目原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-4 原材料消耗及能源消耗 序号 名 称 单位 数量 包装规格 理化性质/用途 1 PP t/a 70 25kg/袋 聚丙乙烯，是丙烯和乙烯的共聚物，特点:密度小，强度刚度，硬度耐热性均优于低压聚乙烯，可在100度左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响，但低温时变脆、不耐磨、易老化。适于制作一般机械零件，耐腐蚀零件和绝缘零件。化学式: (C3H6)n，CAS号: 9003-07-0，密 度: 0.85-0.90 g/cm3，熔 点: 164~170℃。熔化温度：220~ 275℃，注意不要超过275℃。模具温度:40 ~80℃，建议使用50℃。 2 高密度聚乙烯 t/a 4 25kg/袋 高密度聚乙烯(High Density Polyethylene，简称为“HDPE”)又称低压聚乙烯，是一种结晶度高、非极性面呈一定程度的半透明状。高密度聚乙烯是种白色粉末颗粒状产品，无毒、无味，密度在0.940~0.976g/cm3范围内；结晶度为80%~90%，软化点为125~135℃，使用温度可达100℃；熔化温度120~160℃，对于分子较大的材料，建议熔化温度范围在200~250℃之间。它具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度好。 3 聚烯烃填充母料 t/a 6.4 25kg/袋 本项目聚烯烃填充母料所用的填料主要是重质碳酸钙，主要作用是提高产品挺度、延展性，强度及模量。 4 PET片材 t/a 40 25kg/袋 聚对苯二甲酸乙二酯粒子是乳白色或浅黄色高度结晶性的聚合物，具有很好的光学性能和耐候性，耐磨耗摩擦性和尺寸稳定性及电绝缘性，融化温度为225~275℃，成型加工温度为250～270℃，模温控制在50～75℃为宜。 5 电 kW·h 3.6万 / 镇供电系统 6 新鲜水 t 450 / 职工生活 5、营运期给排水情况 （1）给水 本工程用水主要为职工办公生活用水。 办公生活用水由厂区自备水井提供，项目劳动定员3人，在厂区内就午餐一次，不在厂区住宿。每人每天生活用水量按照80L计，则职工办公生活用水量为0.24m3/d、72m3/a。生活污水产生系数取0.8，则生活污水产生量为0.192m3/d（57.6m3/a）。生活污水中主要污染物为COD、NH3-N、SS等。 （2）排水 本项目产生的废水主要为职工办公生活废水，排放量为0.192m3/d、57.6m3/a。生活污水中主要污染物为COD、NH3-N、SS等，产生浓度及产生量分别为COD300mg/L、0.0173t/a，氨氮30mg/L、0.0017t/a，SS200mg/L、0.0115t/a。依托现有化粪池（3m3）处理后，定期清掏用作农肥。 6、劳动定员与工作制度 项目年生产天数300天；职工总人数3人，其中管理人员1人，每日工作时间8小时；工人3人，分为1班，每班工作时间8小时，在厂区内就午餐一次，均不在厂区住宿。 7、选址可行性及平面布置合理性分析 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇关徐村漯李路东侧，本次建设所用厂房东侧为农田，南侧为种植合作社，西侧为电焊门市部及李漯路，北侧为饭店，西侧距离最近的敏感点关徐村39米。项目地理位置图见附图一，项目周边环境示意图见附图二，项目周边环境照片见附图五。根据漯河市自然资源和规划局郾城分局出具的孟庙镇土地利用现状图（局部）可知，项目用地为建设用地；根据漯河市郾城区孟庙镇人民政府出具的证明可知，项目符合孟庙镇土地利用规划要求，规划证明见附件三。因此，本项目拟选厂址可行。 项目平面布置图见附图四，本项目根据生产工序流程设置了平面布置，厂房东向西依次布置生产区、破碎时、成品库、原料库及办公室，生产区及粉碎室靠厂区东侧布置。项目布置比较紧凑合理，缩短了物料的运输距离，节省了能耗，方便了管理，且生产区及粉碎室尽量布置在远离西侧敏感点的位置，尽量降低对附件敏感点的影响。由上分析可知，该项目平面布置较为合理。 综上，项目平面布置合理，选址可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 一步法吸塑成型机组生产工艺流程示意图： 图2-1 一步法吸塑成型机组生产工艺流程及产污环节图 生产工艺简述： 加热、挤出成型：将PP、高密度聚乙烯及聚烯烃填充母料按比例搅拌均匀，送入挤出机中，采用挤出机进行加工，经加热熔融塑化挤出成型，采用空气自然冷却定型后从模具中取出，即成为PP塑料片材。加热挤出工序产生有机废气，主要污染因子为 VOCs。 吸塑成型：将挤出成型的PP塑料片材夹在吸塑机框架上进行加热，加热温度为170~200℃，加热至软化状态，再通过智能高速吸塑机，使其紧贴配套的模具型面，以取得与型面相仿的形状，然后通过空气自然冷却定型。加热吸塑成型工序产生有机废气，主要污染因子为 VOCs。 裁切：将成型的制品进行剪切修正，去除边角料，边角料破碎后回用，破碎工序产生粉尘。 检验、包装：半成品经检验后，合格产品最后经过包装成为成品，不合格产品破碎后回用，破碎工序产生粉尘。 本项目加热采用电加热，冷却采用空气自然冷却。 普通吸塑成型机生产工艺流程示意图： 图2-2 普通吸塑成型机生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述见下： 吸塑成型：将挤出成型的PP塑料片材夹在吸塑机框架上进行加热，加热温度为170~200℃，加热至软化状态，再通过智能高速吸塑机，使其紧贴配套的模具型面，以取得与型面相仿的形状，然后通过空气自然冷却定型。加热吸塑成型工序产生有机废气，主要污染因子为 VOCs。 裁切：将成型的制品进行剪切修正，去除边角料，边角料收集后外售。 检验、包装：半成品经检验后，合格产品最后经过包装成为成品，残次品收集后外售。 本项目加热采用电加热，冷却采用空气自然冷却。 2、主要污染工序 废气：加热挤出、加热吸塑产生的有机废气VOCs；残次品破碎产生的破碎粉尘；食堂油烟。 废水：职工的生活污水； 噪声：主要来自吸塑机、挤出机、破碎机等设备运行噪声。 固废：裁切过程中产生的边角料，检验过程产生的次品、废包装材料和职工生活垃圾；废气处理过程中产生废UV灯管。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁的厂房现为空厂房，因此，不存在与本项目有关的现有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 本次评价引用河南省空气质量实况与预报发布的漯河市2019年01月~2019年12月环境空气质量数据，漯河市2019年环境空气质量统计结果见表3-1。 表3-1 漯河市2019年环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值 （µg/m3） 占标率 （%） 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 60 35 171.4 不达标 PM10 年平均质量浓度 99 70 141.4 不达标 SO2 年平均质量浓度 10 60 16.7 达标 NO2 年平均质量浓度 29 40 72.5 达标 CO 95%百分位数日平均 1200 4000 30 达标 O3 90%百分位数日平均 181 160 113.1 不达标 由上表可知，漯河市2019年环境空气常规监测因子PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域是不达标区域。针对环境空气质量不达标的情况，漯河市正在实施“漯河市2020年大气污染防治攻坚战实施方案”，进一步促进环境空气质量改善。 2、地表水 项目所在区域主要地表水体为颍河，颍河漯河段水体功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。评价引用漯河市环境监测中心站2020年1~5月对西华址坊断面常规监测数据。地表水环境质量现状监测分析结果见表3-2。 表3-2 颍河西华址坊监测断面数据汇总表 单位：mg/L 断面 采样日期 COD 氨氮 总磷 2020年1~5月颍河-西华址坊断面 2020-01 20 0.43 0.134 2020-02 20 0.12 0.056 2020-03 18 0.1 0.07 2020-04 18 0.06 0.049 2020-5 19 0.12 0.168 均值 19 0.166 0.0894 规划水质标准 6~9 20 1.0 0.2 由监测统计结果分析可知，2020年度1月-5月份颍河西华址坊断面COD范围为18~20mg/L，超标率0；氨氮范围为0.06~0.43mg/L，超标率0；总磷范围为0.07~0.168mg/L，超标率0。根据常规监测数据，颍河-西华址坊断面1月-5月份 COD、氨氮及总磷平均值分别为 19mg/L、0.166mg/L、0.0894mg/L，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 从以上分析可知，随着《漯河市污染防治攻坚站三年行动计划（2018-2020 年）》的逐年实施，2020年以来颍河水质无超标现象出现，区域地表水环境质量较好。 3、地下水 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年鉴》（2018年）浅层和中深层地下水常规监测数据。地下水环境监测分析结果见表3-3。 表3-3 地下水环境监测分析结果 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 pH 7.52（无量纲） 6.5~8.5（无量纲） 0.347 0 总硬度 231mg/L 450mg/L 0.513 0 溶解性总固体 454mg/L 1000mg/L 0.454 0 氨氮 0.028mg/L 0.50mg/L 0.056 0 由上表知，漯河市浅层和中深层地下水各项指标的年均浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。 4、声环境 根据噪声适用区划分，拟建项目所在区域为2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场踏勘，拟建项目所在区域内声环境质量整体较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 5、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目主要环境保护目标如下表： 表3-4 主要环境保护目标 序号 环境因素 保护目标 方位 距离 保护级别 1 大气环境 声环境 关徐村 W 39m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 2 地表水环境 颍河 S 4450m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水水质标准 3 地下水环境 区域浅层地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 非甲烷总烃废气有组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值（60mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1其他行业 有机废气排放口特别排放要求（80mg/m3，去除效率≥70%）。 厂房内无组织废气非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A排放限值（1h平均：10mg/m3；任意一次浓度值：30mg/m3） 厂界无组织废气非甲烷总烃浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9边界限值（4.0mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2企业边界浓度限值要求（4.0mg/m3）；厂界无组织废气颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9边界限值（1.0mg/m3）。 食堂油烟排放执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型食堂标准油烟排放浓度限值：1.5mg/m3；去除效率90%。 （2）噪声：四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60 dB(A)； 夜间50dB(A)。 （3）固废： 固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单及《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及其修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 废水：本项目营运期间废水主要为职工生活废水，经化粪池处理后定期清掏做农肥，综合利用不排放，因此废水总量控制指标为零。 废气：本项目VOCS废气产生量为0.0658t/a，针对项目产生的VOCS的治理措施为：经收集后由引风机引至1套UV光氧催化装置+等离子废气净化装置处理后通过1根15m高排气筒排放。经治理，项目VOCS最终排放量为0.0184t/a。依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCS排放实行倍量替代，VOCS区域排放需替代的量为新建项目VOCS排放量的2倍。本项目VOCS排放总量为0.0184t/a，需替代量为0.0184t/a×2=0.0368t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用已建成厂房进行生产，故不再对施工期做分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 （1）废气源强 加热挤出、加热吸塑工序产生的有机废气VOCs； 本项目加热挤出成型、加热吸塑成型过程中会产生非甲烷总烃废气。根据查阅资料，塑料热解温度为（PET283~306℃，PP350~380℃），而项目加热挤出、吸塑工序温度在170~200℃，则项目挤出、吸塑成型时的加热温度低于塑料的分解温度，但由于分子间的剪切挤压而产生断裂、分解，从而产生少量游离的有机废气，以非甲烷总烃计。本项目原材料PP及高密度聚乙烯使用量为74t/a，PET片材的使用量为40t/a，PP及高密度聚乙烯需要经过加热挤出成型、加热吸塑成型两道工序，PET片材需要加热吸塑成型一道工序，每道工序均会产生有机废气。每道工序产生有机废气的产污系数参照《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究、第二辑》（美国国家环保局）中推荐的排放系数（塑料粒子生产过程中单体排放因子非甲烷总烃为0.35kg/t原料），则本项目挥发性有机废气非甲烷总烃产生量为0.0658t/a。 破碎粉尘； 本项目外购原材料为颗粒状，无需破碎，本项目仅破碎残次品及边角料，根据建设单位提供的资料，残次品及边角料约为0.5t/a。由于本项目塑料破碎主要以“剪切”方式进行，项目0.5t/a不合格品经破碎机剪切成长度约为 10mm×10mm塑料碎片后回用于生产。根据建设单位提供的资料，由粉碎机弹落的塑料颗粒或塑料粉尘量约为0.05t/a。 3）油烟废气 项目劳动定员3人，厂区设有食堂，为3人提供一次午餐。项目食堂设1个灶头，属小型食堂。食堂用油按照我国居民日均食油量30g/d计算，本项目食堂耗油量约为0.027t/a。油烟的产生量占油耗量的2%～4%，本项目取值3%，则油烟产生量为0.0008t/a。 （2）废气污染防治措施 加热挤出、加热吸塑工序产生的有机废气VOCs； 环评要求建设单位将一步法吸塑成型机组、吸塑机等设备设置在密闭负压生产车间内，分别在一步法吸塑成型机组、吸塑机上方设置集气罩，收集各生产过程产生的有机废气VOCs，设计风量为2000m3/h，集气效率为90%，年运行2400h，则项目有组织非甲烷总烃产生量为0.0592t/a（0.0247kg/h），产生浓度为12.34mg/m3，收集后的有机废气经1套UV光氧催化装置+1套等离子废气净化装置进行处理，经处理后通过1根15米高排气筒（DA001）排放，集气系统未能收集的部分以无组织的形式排放，则加热挤出、加热吸塑工序工序无组织非甲烷总烃产生量为0.0066t/a、0.0028kg/h。根据查阅相关资料，UV光氧催化装置+等离子废气净化装置组合处理工艺一般对有机废气的处理效率可达到80%以上，本次评价按80%计，则处理后项目有组织非甲烷总烃排放量为0.0118t/a（0.0049kg/h），排放浓度为2.47mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中“其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度≤80mg/m3（建议去除率70%）”的要求。 破碎粉尘； 本次环评要求将粉碎机设置在密闭房间内，并在粉碎机上方设置集气罩，收集粉碎时产生的破碎粉尘，送入1台袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放。配套安装的集气罩粉尘收集效率约为90%，风机风量为2000m3/h，则有组织粉尘产生量为0.045t/a，无组织粉尘约10%的粉尘（0.005t/a）未被收集，在车间无组织排放。项目粉碎机年运行300d，每天运行4h，袋式除尘器的除尘效率为99%以上，本次以99%计，经计算，袋式除尘器的进口速率为0.0375kg/h，进口浓度为18.75mg/m3；经袋式除尘器处理后，排放浓度为0.1875mg/m3，排放速率为0.0004kg/h，年排放量0.0005t/a。因此，经采取措施后，排气筒出口粉尘排放浓度和排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GBGB16297-1996）表2二级标准（浓度≤120mg/m3，速率≤3.5kg/h）。 油烟废气 项目油烟产生量为0.0008t/a，经1套静电油烟净化装置处理，风机风量设计为1000m3/h，每天运行1h，则油烟产生浓度为2.7mg/m3，油烟去除效率约90%计，则本项目油烟排放量 0.0001t/a，排放浓度为0.27mg/m3，能满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型（油烟排放浓度≤1.5mg/m3，油烟去除效率≥90%）的标准要求。 表4-1 项目废气产排情况一览表 产污环节 污染物种类 产生情况 排放形式 排放情况 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 挤出、吸塑工序 VOCS 0.0592 0.0247 12.34 有组织 0.0118 0.0049 2.47 0.0066 0.0028 / 无组织 0.0066 0.0028 / 粉碎工序 粉尘 0.045 0.0375 18.75 有组织 0.0005 0.0004 0.1875 0.005 0.0004 / 无组织 0.005 0.004 / 食堂 油烟 0.0008 0.0027 2.7 / 0.0001 0.0003 0.27 表4-2 项目废气治理措施情况一览表 污染物种类 治理设施 名称 处理 能力 收集效率 治理工艺去除率 是否为可行技术 VOCS 封闭车间+集气罩+1套UV光氧催化装置+1套等离子废气净化装置+1根15m排气筒 / 90% 80% 是 粉尘 集气罩+1台袋式除尘器+1根15m排气筒 / 90% 99% 是 油烟 静电式油烟净化装置 / / 90% 是 表4-3 项目废气排放口基本情况及监测要求 污染物种类 排放口基本情况 监测要求 执行标准 编号及名称 高度 排气筒内径 温度 类型 地理坐标 监测点位 监测因子 监测频次 VOCS 有机废气DA001 15m 0.3m 20℃ 立式排放口 E114.0346 N33.6284 排气筒进出口 非甲烷总烃 1次/年 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业 粉尘 粉尘DA002 15m 0.3m 20℃ E114.0345 N33.6284 排气筒进出口 颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GBGB16297-1996）表2二级标准 （3）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中：Cm——标准浓度限值（一次浓度）； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 Cm——浓度标准，mg/m3。 本项目无组织排放源为生产车间无组织非甲烷在废气，粉碎室无组织粉尘废气，根据企业提供资料，生产车间及粉碎室分别封闭，互不相通，本次环评按照两个排放源分别计算防护距离。依照上述公式及厂区非甲烷总烃、粉尘分别排放的情况，项目无组织废气排放情况见表4-4，无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果见表4-5。 表4-4 面源污染源排放参数一览表 车间 污染因子 源强（kg/h） 类型 排放参数 评价标准（mg/m3） 生产车间 非甲烷总烃 0.0028 面源 S=320m2（24.6×13），H=6m 2.0 粉碎室 颗粒物 0.0004 S=50m2（8×6.25），H=6m 0.9 表4-5 无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果 无组织 排放源 污染物 排放量 （kg/h） 执行标准 （mg/m3） 计算参数 卫生防护距离m A B C D 计算 结果 提级后距离 生产车间 非甲烷总烃 0.0028 2 470 0.021 1.85 0.84 0.088 50 颗粒物 0.0004 0.9 470 0.021 1.85 0.84 0.068 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中有关规定，本项目应分别以粉碎室和生产车间为排放单元各设置50m的卫生防护距离，即产生有害因素的部门的边界至居民区边界的最小距离为50m。结合项目平面布置可知，项目东厂界需设置防护距离50m，西厂界需设置35m防护距离，南厂界需设置50m防护距离，北厂界需设置50m防护距离。 根据现场踏勘，各厂界大气卫生防护距离范围内现无居民点、学校等敏感点分布，距离项目西厂界最近的敏感点位于项目西侧39m处，距离排放废气的单元都超过50m，项目产生的有机废气及粉尘对敏感点影响不大。同时评价建议当地规划部门在厂界环境防护距离范围内不再规划布局居民点、学校等环境敏感点。项目卫生防护距离图见附图六。 （4）非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为UV灯管寿命接近报废，废气治理效率下降50%，处理效率仅为 30%的状态进行估算，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见表 4-6。 表 4-6 废气非正常工况排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度/（mg/m3） 非正常排放速率/（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对措施 1 加热吸塑有组 织废气 废气处理设施故 障，处理效率为 30% 非甲烷总烃 8.645 0.0172 1 1 立即停止生产，关闭排放阀，及时更换UV灯管 （5）措施可行性分析及废气环境影响分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122- 2020）附录 A 表 A.2 活性炭吸附属于可行技术。 本项目所在区域是环境空气质量不达标区域，周围500m范围内大气环境敏感点较少，仅有西侧39m处的关徐村。本项目各生产工序产生的有机废气经密闭负压集气系统收集后经1套UV光氧催化装置+1套等离子废气净化装置处理达标后，经1根15m排气筒排放，排放量为0.0118t/a，排放浓度为2.47mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值（60mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中“其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度≤80mg/m3（建议去除率70%）”的要求，集气系统未能收集的部分以无组织的形式排放，则加热挤出、加热吸塑工序工序无组织非甲烷总烃产生量为0.0066t/a、0.0028kg/h，经处理后，厂界下风向处无组织排放非甲烷总烃浓度可符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9边界限值（4.0mg/m3）；破碎粉尘由集气罩收集经袋式除尘器处理后，排放浓度为0.1875mg/m3，排放速率为0.0004kg/h，年排放量0.0005t/a，排放浓度和排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GBGB16297-1996）表2二级标准（浓度≤120mg/m3，速率≤3.5kg/h），无组织粉尘约10%的粉尘（0.005t/a）未被收集，在车间无组织排放，经处理后，厂界下风向处无组织排放颗粒物浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9边界限值（1.0mg/m3）；食堂油烟经静电式油烟净化装置处理后，排放浓度及处理效率能满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型（油烟排放浓度≤1.5mg/m3，油烟去除效率≥90%）的标准要求。综上，本项目废气经采取相应的处理措施后，均能够达标排放，对周围环境及附近敏感点影响较小。 废水 本项目营运期无生产废水产生，废水主要为职工办公生活废水。 职工办公生活用水：办公生活用水由厂区自备水井提供，项目劳动定员3人，在厂区内就午餐一次，不在厂区住宿。每人每天生活用水量按照80L计，则职工办公生活用水量为0.24m3/d、72m3/a。生活污水产生系数取0.8，则生活污水产生量为0.192m3/d（57.6m3/a）。生活污水中主要污染物为COD、NH3-N、SS等。生活污水中主要污染物为COD、NH3-N、SS等，产生浓度及产生量分别为COD300mg/L、0.0173t/a，氨氮30mg/L、0.0017t/a，SS200mg/L、0.0115t/a。本次环评要求项目产生的生活污水依托现有化粪池处理后，定期清掏用作农肥。 根据企业提供资料及现场踏勘，本次所用厂房配套建设有1座化粪池（3m3），剩余处理能力3m3，本项目污水产生量为0.192m3/d，现有化粪池剩余处理能力能够满足本项目生活污水处理需求；另外项目周围存在大量农田，本项目生活污水经化粪池处理后用作农肥可行。项目生活污水综合利用不外排，对周围地表水环境影响较小。 项目总量控制指标：本项目建设完成后，职工办公生活废水经化粪池处理后定期清掏用作农肥，废水排放量为0，因此，废水总量控制指标为零。 固废 （1）固废产生情况 本项目项目固废主要为废包装材料、边角料及残次品、废UV灯管和职工办公生活垃圾。 ①废包装材料：本项目外购原料的包装材料为塑料薄膜、纸箱等，这部分固废产生量约为0.2t/a，在厂区一般固废暂存区暂存后，定期由废品收购站回收，综合利用。 ②边角料及残次品：本项目在生产过程中会产生少量残次品产生，根据企业提供资料，PP原料生产过程中边角料及残次品约为0.5t/a，经收集暂存后，由粉碎机粉碎后回用于生产；PET原料生产过程中边角料及残次品约为0.4t/a，经收集暂存后外售综合利用。 ③废UV灯管：项目UV光氧催化废气净化装置使用过程中会产生废气的紫外灯管，本项目更换的灯管约为20支/a，约0.002t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），该固废属于危险废物，废物类别为HW29，废物代码为900-023-29，不得随意处理和储存。 ④职工办公生活垃圾：职工办公生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，项目定员3人，年工作时间300天，则职工办公生活垃圾产生量0.45t/a，由环卫部门定期清运处理。 （2）固废处理措施 一般固废：设置1座2m2一般固废暂存间，废包装材料及PET原料边角料及残次品经收集暂存后全部由废品收购站回收，综合利用，不外排；PP原料边角料及残次品经收集暂存后，由粉碎机粉碎后回用于生产，综合利用不外排；职工生活垃圾收集后由环卫部门定期清运处理。 危险固废：本项目危废主要为废UV灯管，产生量为0.002t/a。 根据《建设项目危险废物评价技术指南》，本项目危险废物汇总见表4-7，危险废物贮存场所基本情况见表4-8。 表4-7 本项目危险废物汇总表 序号 危险废 物名称 危险废 物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要 成分 有害 成分 产废 周期 危险 特性 污染防 治措施 1 废灯管 HW29 含汞废物 900-023-29 0.002 废气治理 固态 玻璃等 汞 4次/年 T 拟设1座2m2危废暂存间暂存 表4-8 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 位置 占地面积（m2） 贮存 方式 贮存能力（t） 贮存周期 1 危废暂存间 废灯管 HW29 含汞废物 900-023-29 废气治理 2 密封 桶装 20支 6个月 根据危废产生量，建设单位拟设置1座危废暂存间，占地面积2m2，位于原料仓库东南角，该危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的要求进行设计建设。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》及漯河市生态环境局《关于印发<漯河市危险废物污染防治物联网监管系统建设方案>的通知》，本项目从危废的产生、收集、运输等全过程考虑项目产生的危险固废可能造成的环境影响。 ①危废贮存 本项目危废储存在专门的危废暂存间，废灯管采用相应的容器分类存储。建议企业在危废暂存间安装视频监控设施（视频等影像资料至少储存一个月）。并配备智能计重设备、手持智能终端及危废标签打印机。 ②危险废物的收集 项目危废的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存间内部转运。 项目危废的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)的要求： 1）根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 2）制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 3）危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 4）在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。 5）危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 ③危险废物的暂存要求 危废暂存间采取的防渗措施如下: 1）危废暂存间地面基础采取防渗措施，防渗系数能够达到10-9cm/s； 2）危废暂存间地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危废相容； ④危废的转运 项目危废转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危废运输过程给环境带来污染。危废的转运还按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012) 的要求进行，具体如下： 1)危废的运输由持有危废经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行； 2)项目危废运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通运输部令2013年第2号)执行。运输单位承运危废时，应在危废包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。 3)危废运输时的装卸应遵照如下技术要求:装卸区的工作人员应熟悉危废的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。 4)危废转移过程严格落实《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，规范危废转移；做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危废转移联单(每种废物填写一份联单)，并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危废转移运行，第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。 5)废物处置单位的运输人员必须掌握危废运输的安全知识，了解所运载的危废的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 综上所述，本次工程在车间内按照贮存要求设置2m2的危废暂存间，废UV灯管按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的要求进行临时储存，同时符合国家对固体废物处置的“减量化、资源化和无害化”的政策和原则，实现其对环境的影响降到较低。 综上，本项目运营过程产生的各种固体废物经过有效处理措施后，固体废物处置率可达100%，固体废物不会对周围环境产生不良影响。 噪声 本项目噪声主要为一步法吸塑成型机组等产生的机械噪声，噪声源强约70~85dB(A)之间，本项目对噪声源采取的降噪措施主要有： ①选用同类设备中的低噪声设备，同时对高噪强振设备安装减振装置； ②主要生产设备加强保养； ③优化厂区平面布置图，将较大声源尽量布置在厂区中心位置处。 ④空压机安装消声隔声装置。 经过以上措施处理后，各排放点噪声源强可下降20dB(A)左右，降噪效果明显，本项目建成后全厂高噪声设备及噪声源强值见表4-9。 表4-9 本项目建成后全厂高噪声设备及噪声源强估算 噪声源 位置 噪声源 设备数量 （台、套） 声源值 治理措施 设备源强 车间外1m 生产车间 一步法吸塑成型机组 1 75 55 厂房隔声、基础减振 吸塑机 2 70 50 粉碎机 1 80 60 空压机 1 85 65 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式。 （1）预测模式 ①无指向性点声源的几何发散衰减公式： 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 （2）预测结果 本项目仅白天进行生产，夜间不生产。本项目完成后，各厂界噪声环境影响预测结果见表4-10。 表4-10 厂界运营期各评价点噪声环境影响预测结果一览表 评价点 叠加后源强dB(A) 衰减距离（m） 预测点位贡献值预测/dB(A) 昼间标准值/dB(A) 达标情况 东厂界 66.70 5 52.72 60 达标 西厂界 15 43.18 60 达标 南厂界 3 57.16 60 达标 北厂界 4 54.66 60 达标 关徐村 54 32.05 60 达标 由上表预测结果可知，本项目营运期各厂界噪声经采取隔声房密闭隔声、基础减振等降噪措施并经一定距离衰减后，各厂界噪声预测值为39.67-55.23dB(A)，项目采用一班制生产，夜班不生产，预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准中昼间标准要求，西侧敏感点关徐村噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 监测要求 本次环评要求项目厂界噪声定期委托有资质单位监测，具体监测要求如下： 表4-11 厂界运营期噪声监测计划 类别 监测点位 监测项目 监测频次 噪声 四周厂界、关徐村 昼夜等效连续 A 声级 1 季度1 次 地下水环境影响分析 本项目属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中“N轻工中第166塑料制品制造”，编制报告表，为IV类建设项目，根据导则要求，不再对地下水环境影响进行分析评价。 土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表，本项目属于Ⅳ类项目，不需要开展土壤环境影响评价。 环保投资 本项目环保投资3.3万元，占项目总投资50万元的6.6%。环保设施主要用于废气治理、废水处理、噪声防治、固体废物暂存等。本项目环保投资一览表详见下表。 表4-12 本项目环保投资一览表 项目 治理措施 数量 总投资 （万元） 废水 依托现有1座化粪池（容积为3m3） 1座 / 废气治理 有机 废气 密闭生产车间+3套集气罩+1套UV光氧催化装置+1套等离子废气净化装置+1根15m高排气筒 1套 1.5 粉碎粉尘 密闭生产车间+1套集气罩收集+袋式除尘器收尘+15m高排气筒 1套 0.5 食堂油烟 静电式油烟净化装置 1台 0.3 噪声治理 厂房隔声、基础减震等 / 0.5 固废治理 新建1座5m2一般固废暂存间及1座2m2危废暂存间，并设置垃圾桶 各1座 0.5 合计 3.3 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有机废气DA001 | VOCS | 密闭生产车间+3套集气罩+1套UV光氧催化装置+1套等离子废气净化装置+1根15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值（60mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业 |
|  | 粉尘DA002 | 粉尘 | 密闭生产车间+1套集气罩收集+袋式除尘器收尘+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GBGB16297-1996）表2二级标准及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值 |
|  | 食堂油烟 | 食堂油烟 | 1台静电式油烟净化装置 |  |
| 地表水环境 | 化粪池 | COD、氨氮、SS | 依托现有化粪池处理，定期清掏做农肥 | / |
| 声环境 | 四周厂界 | 等效A声级 | 合理布局，基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 固体废物 | 一般固废：设置1座2m2一般固废暂存间，废包装材料及PET原料边角料及残次品经收集暂存外售综合利用；PP原料边角料及残次品经收集暂存粉碎后回用于生产，综合利用不外排；职工生活垃圾收集后由环卫部门定期清运处理。 危险固废：设置1座2m2危废暂存间，废灯管采用密闭容器收集暂存后于危废暂存间。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | （1）严格贯彻“三同时”政策，严格执行本环评要求，严格落实环境保护竣工验收要求，及时认真落实环保设施的建设。 （2）生产过程中加强运行管理，严格执行操作规程，确保安全生产。 （3）加强生产设备设施的日常维护，确保环保设施的正常运行。 （4）UV光解装置的UV灯管需定期及时更换，保证有机废气的处理效率。 |

# 六、结论

总结论： 漯河盈联包装科技有限公司投资50万元在漯河市郾城区孟庙镇关徐村漯李路东侧建设的年加工120吨食品包装项目，该项目符合国家产业政策，符合“三线一单”等相关要求，项目厂址位置可行，平面布置合理。项目营运期污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，各污染物均能达标排放，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳其他环境管理要求后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

# Text boxes

包装

检验

冲床裁切

吸塑成型

包装

废气、噪声

噪声、固废

成品

成品入库

检验

裁切

吸塑成型

挤出成型

加热

PP及辅料

加热

PET片材

废气、粉尘

回用

次品

破碎

边角料

成品入库

噪声、固废

噪声、固废

废气