# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产5吨芝麻油、8吨芝麻酱项目

建设单位（盖章）： 漯河福瑞祥食品有限公司

编制日期：        2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产5吨芝麻油、8吨芝麻酱项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-411103-13-03-093980 |
| 建设单位联系人 | 钱明利 | 联系方式 | 15639565561 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区孟庙镇赵阁村东 |
| 地理坐标 | （113度57分 47.691秒，33度39分5.802秒） |
| 国民经济 行业类别 | C1331食用植物油加工、C1469其他调味品、发酵制品制造 | 建设项目 行业类别 | 十16植物油加工、十一23调味品、发酵制品制造 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2020-411103-13-03-093980 |
| 总投资（万元） | 10 | 环保投资（万元） | 3 |
| 环保投资占比（%） | 30 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4640 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  |
| 其他符合性分析 | 1、《建设项目环境影响评价分类管理名录》分析 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第16号）规定，本项目芝麻油生产属于十、农副食品制品业16“植物油加工”中的“除单纯分装和调和外的”，应编制环境影响报告表；芝麻酱生产属于十一、食品制品业23、“调味品、发酵制品制造”中的“其他（单纯分装的除外）”，应编制环境影响报告表，因此，项目应编制环境影响报告表。 2、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）可知，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；且项目已于2020年11月3日经漯河市郾城区发展和改革委员会备案（见附件2），项目代码为2020-411103-13-03-093980。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 3、“三线一单”控制要求相符性分析 （1）生态保护红线相符性分析 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇赵阁村东，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），项目不在河南省生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线相符性分析 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。本项目按环评报告提出的污染防治措施后，各污染物均能做到达标排放或妥善处置，对周边环境的影响较小，因此，本项目不会突破当地环境质量底线。 （3）资源利用上线相符性分析 本项目所用原料均从正规合法单位购得，水和电等公共资源由当地相关单位供应，且整体而言项目所用资源相对较少，也不占用当地其他自然资源和能源，不触及资源利用上线。 （4）与环境准入负面清单的对照 对照环境功能区划要求，本项目不属于所在环境功能区“负面清单”项目。因此，本项目不在环境准入负面清单内。 由上可知，本项目符合“三线一单”相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设内容及规模 （1）项目建设内容 项目位于漯河市郾城区孟庙镇赵阁村东，租赁漯河市郾城区赵阁村赵德民的厂房（见附件3），占地面积4640m2，主要建设内容包括生产车间、原料库、成品库、办公室等，项目组成及主要建设内容见下表。 表2-1 项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 主要建设内容 主体工程 生产车间 钢混结构，建筑面积1067m2，租赁现有 辅助工程 原料库 钢混结构，建筑面积351m2，租赁现有 成品库 钢混结构，建筑面积102m2，租赁现有 办公室 砖混结构，建筑面积180m2，租赁现有 公用工程 给水 孟庙镇自来水管网 排水 无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周围农田施肥，不外排 供电 孟庙镇供电网 环保工程 废水治理 生活污水 经现有8m3的化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥 洗瓶废水 用于厂区南侧绿化 废气治理 液化气燃烧废气 无组织排放 异味气体 经1台集气罩收集后无组织排放，加强车间通风 噪声治理 车间密闭隔声、设备基础减振 固废治理 一般固废 设置1间5m2的一般固废暂存间，暂存后外售 生活垃圾 设置垃圾桶，收集后交环卫部门处理 （2）项目建设规模 项目建成投产后，可年产芝麻油5t、芝麻酱8t。项目产品方案见下表。 表2-2 项目产品方案一览表 序号 产品名称 年产量 备注 1 芝麻油 5t 瓶装 2 芝麻酱 8t 瓶装 2、项目原辅材料及能源消耗 项目原辅材料及能源消耗见下表。 表2-3 原辅材料及能源消耗一览表 名称 单位 数量 备注 原辅材料消耗 芝麻 t/a 22 外购 纸箱 t/a 0.05 外购 包装瓶 个/a 5000 外购 能源消耗 水 m3/a 65 孟庙镇自来水管网 电 kWh/a 1000 孟庙镇供电网 液化气 kg/a 390 罐装 3、项目主要生产设备 表2-4 项目主要生产设备 设备名称 数量 单位 备注 蒸炒机 1 台 外购 磨酱机 4 台 外购 高压均质机 1 台 外购 电热夹层锅 2 台 外购 气动灌装机 2 台 外购 全自动电磁感应铝箔封口机 1 台 外购 振荡锅 2 台 外购 立式离心滤油机 1 台 外购 半自动液体灌装机 1 台 外购 隔热泵 3 台 外购 红外收缩包装机 1 台 外购 激光喷码机 1 台 外购 搅拌罐 1 台 外购 消毒杀菌柜 2 台 外购 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目所用设备均不属于限制、淘汰类。 4、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员5人，其中管理人员1人，工人4人，分为1班，每班工作8小时，年工作日230天。项目不设宿舍、食堂。 5、公用工程 1、供水 项目用水主要为芝麻油生产兑水搅拌用水、洗瓶用水和职工生活用水，由孟庙镇自来水管网供给。 2、排水 项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周围农田施肥，不外排。 3、供电 项目用电由孟庙镇供电网供给。 6、选址可行性及平面布置合理性分析 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇赵阁村东，西侧、东侧为农田，南侧为驾校，北侧为空地。距项目最近的敏感点为西侧10m的赵阁村居民。项目地理位置见附图1，周边环境现状示意图见附图2。 根据漯河市自然资源和规划局郾城分局出具的证明（见附件4），项目用地为建设用地；根据漯河市召陵区孟庙镇人民政府出具的证明（见附件5），项目用地为建设用地，符合规划。 项目大门位于厂区北侧，大门东侧为办公区，方便办公。生产车间位于厂区中部，生产车间西侧为原料库、内包材库、杂物间、卫生间，南侧为成品库，便于运输。项目布置紧凑合理，缩短了物料的运输距离，节省了能耗，方便了管理。由上分析可知，该项目平面布置较为合理。项目厂区平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 （1）芝麻油生产工艺 图2-1 芝麻油生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 蒸炒：项目外购的芝麻为免洗芝麻，无需清洗。项目使用蒸炒机炒制芝麻至褐红色，温度为60~70℃，时间40~50min。蒸炒的作用主要是使芝麻里的蛋白质变性，利于油脂取出。蒸炒机热源由液化气燃烧提供。该过程污染物主要为液化气燃烧废气。 磨浆：炒制好的芝麻用磨酱机磨成酱状。磨酱使油料细胞充分破裂，以便尽量取出油脂，也利于兑水搅油时使水均匀的渗入浆内部，使油脂完全被取代。该过程污染物主要为磨浆过程产生的芝麻油异味和噪声。 兑水搅拌：磨好的酱转入振荡锅，加入80~100℃的热水，搅拌均匀，水与酱比例约为1:1。 振荡取油、过滤：兑水搅拌后，仍有一部分油分散在料浆内部，振荡振荡锅，进行撇油，撇出的油转入立式离心滤油机，过滤后转入罐中等待灌装。该过程污染物主要为芝麻油异味和废油渣。 洗瓶杀菌：外购的成品包装瓶用自来水清洗后杀菌消毒。该过程污染物主要为洗瓶废水，水量较少，用于厂区南侧绿化用水。 灌装封口、外包装、入库：利用半自动液体灌装机将过滤后的芝麻油装瓶封口，再用纸箱进行外包装后入库。该过程污染物主要为废包装材料和噪声。 （2）芝麻酱生产工艺 图2-2 芝麻酱生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 蒸炒：项目外购的芝麻为免洗芝麻，无需清洗。项目使用蒸炒机炒制芝麻至褐红色，温度为60~70℃，时间40~50min。蒸炒的作用主要是使芝麻里的蛋白质变性，利于油脂取出。蒸炒机热源由液化气燃烧提供。该过程污染物主要为液化气燃烧废气。 磨酱：炒制好的芝麻用磨酱机磨成酱状。磨酱使油料细胞充分破裂，以便尽量取出油脂，也利于兑水搅油时使水均匀的渗入浆内部，使油脂完全被取代。该过程污染物主要为磨浆过程产生的芝麻油异味和噪声。 均质：磨好的酱转入高压均质机均质，压力15~20MPa。 加热搅拌：均质后的芝麻酱进入电热夹层锅中搅拌3~5min，温度95℃。 洗瓶杀菌：外购的成品包装瓶用自来水清洗后杀菌消毒。该过程污染物主要为洗瓶废水，水量较少，用于厂区南侧绿化用水。 灌装、封口、杀菌：利用气动灌装机将搅拌后的芝麻酱装瓶，用全自动电磁感应铝箔机封口后杀菌。该过程污染物主要为噪声。 外包装、入库：杀菌后的芝麻酱用纸箱进行外包装后入库。该过程污染物主要为废包装材料。 2、主要污染工序 根据上述分析，项目运营期主要污染物产生工序见下表。 表2-5 项目运营期污染物产生工序一览表 污染源类别 污染源名称 产生工序 主要污染因子 运营期 废水 生活污水 职工生活 COD、氨氮、SS、BOD5 洗瓶废水 包装瓶清洗 / 废气 液化气燃烧废气 蒸炒工序液化气燃烧 液化气燃烧废气 异味气体 生产过程 臭气浓度 噪声 设备运行噪声 蒸炒机等设备运行 噪声 固废 一般固废 废包装材料 原料及产品包装过程 废包装材料 废油渣 芝麻油生产过程 废油渣 生活垃圾 职工生活 生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建，租赁的厂房为空厂房，无原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇赵阁村东，根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。本次评价引用河南省空气质量实况与预报发布的漯河市2019年01月~2019年12月环境空气质量数据，漯河市2019年环境空气质量统计结果见下表。 表3-1 漯河市2019年环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值（µg/m3） 占标率（%） 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 60 35 171.4 不达标 PM10 年平均质量浓度 99 70 141.4 不达标 SO2 年平均质量浓度 10 60 0.167 达标 NO2 年平均质量浓度 29 40 0.725 达标 CO 95%百分位数日平均 1200 4000 0.3 达标 O3 90%百分位数日平均 181 160 113.1 不达标 由上表可知，漯河市2019年环境空气常规监测因子PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域是不达标区域。 针对环境空气质量不达标的情况，漯河市正在实施“漯河市2019年大气污染防治攻坚战实施方案”，进一步促进环境空气质量改善。 2、地表水 项目所在区域地表水体为北侧2865m的颍河，为III类水体，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准。本次地表水环境质量现状评价采用《漯河市环境质量监测年鉴》（2018年度）中颍河--西华址坊断面全年监测资料，监测数据统计结果见下表。 表3-2 颍河-西华址坊断面的水质监测数据一览表 单位：mg/L 水期 监测指标 pH（无量纲） COD BOD5 氨氮 总磷 石油类 阴离子表面活性剂 全年 测值范围 7.06~8.10 10~20 2.0~3.8 0.04~0.66 0.02~0.24 0.01~0.03 0.03 全年均值 7.66 15 2.5 0.21 0.12 0.01 0.03 Ⅲ类标准限值 6~9 20 4 1.0 0.2 0.05 0.2 超标率（%） 0 0 0 0 8.3 0 0 均值超标倍数（倍） 0 0 0 0 0 0 0 由上表可以看出，2018年颍河-西华址坊断面处现状监测因子除总磷有8.3%的超标外，其余均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。 3、地下水 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇赵阁村东，根据《漯河市环境监测年鉴》（2018年），2018年漯河市区地下水主要监测因子年均值分别为pH7.63、总硬度280mg/L、硫酸盐42.5mg/L、氯化物41.4mg/L、耗氧量0.8mg/L、氨氮0.028mg/L、氟化物0.334mg/L，均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求。 4、声环境 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇赵阁村东，根据声功能区划分，项目厂址为1类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。根据现场勘查，项目所在区域大型工业企业较少，声环境质量现状较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 5、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见下表。 表3-3 本项目主要环境保护目标及保护级别 序号 保护要素 保护目标 方位，距离 人口 保护级别 1 大气环境 赵阁村 W，10m 400人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级 小庄王村 SW，440m 120人 振华驾校 S，12m / 2 地表水环境 颍河 N，2865m / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 3 声环境 赵阁村 W，10m 400人 《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准 |
| 污染物排放控 制标准 | 项目 执行标准 污染物标准限值 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级 臭气浓度 20 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）1类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 55 45 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 |
| 总量控制指标 | 项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周围农田施肥，不外排。因此，项目废水总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a。 故核定项目废水总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a。 项目不涉及废气总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目租赁现有厂房生产，施工期主要为附属设备安装，施工期环境影响较小，本次评价不再对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废水 项目用水主要为芝麻油生产兑水搅拌用水、洗瓶用水和生活用水。 （1）兑水搅拌用水用排水 项目芝麻油生产过程中需兑水搅拌，水与酱的比例约为1:1，因此，用水量为2.5m3/a。该部分水进入产品，无生产废水产生。 （2）洗瓶用排水 项目外购的包装瓶需用自来水清洗，根据建设单位提供的资料，用水量约为5m3/a，按0.9的排放系数，则洗瓶废水产生量为4.5m3/a。项目外购的包装瓶为新瓶，较为干净，因此，洗瓶废水可用于厂区南侧的绿化。 （3）生活污水 项目劳动定员5人，均不在厂内食宿，依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），工业企业人均用水量为50L/d，则项目用水量为0.25m3/d、57.5m3/a。生活污水排放量以用水量的80％计算，则生活污水产生量约为0.2m3/d、46m3/a。根据现场调查，项目厂区内设有1座8m3的化粪池，生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周围农田施肥，不外排。项目周围存在大量农田，本项目生活污水经化粪池处理后用作农肥可行。 综上，项目运营期无废水外排。对周围地表水环境影响较小。 2、废气 项目运营期废气主要为液化气燃烧废气和异味气体。 （1）液化气燃烧废气 项目蒸炒机由液化气燃烧供热，液化气用量为390kg/a，用量较小。液化气为清洁能源，燃烧产物主要为二氧化碳和水，对周围环境影响不大，可直接排放。 （2）异味气体 项目蒸炒过程温度为60~70℃，温度较低，不会产生油烟，但会产生水蒸气。另外，项目产品是芝麻酱、芝麻油，原料是芝麻，生产过程中车间内会有香油味(香油气)异味气体。根据“河南工业大学蛋白质资源研究所《芝麻油香气成分研究》(2006年，中国油脂)”中研究结果知，芝麻香油特征香味成分是芝麻中的蛋白质、含氮化合物和自身的糖等加热发生美拉德反应的产物(美拉德反应又称为“非酶棕色化反应”，是法国化学家L.C.Maillard在1912年提出的。广泛存在于食品工业的一种非酶褐变)。该气味可以诱发食者食欲，起到增加使用者食量的作用，对人体无害。但为了保护职工嗅觉，项目拟在蒸炒机上方设置一台集气罩，蒸炒过程产生的水蒸气和异味气体经集气罩收集后无组织排放。另外，评价建议加强车间通风，项目周边环境比较空旷，通过大气稀释扩散后，该气味对周边环境影响较小。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目运营期噪声主要为蒸炒机、磨酱机等设备运行的机械噪声，噪声源强约为75~80dB（A）。为了减少噪声对周围环境的影响，所有高噪声设备均放置于生产车间内，并采取减震措施。一般厂房的门、窗和墙（空心）的综合隔声量为 15dB（A），各设备基础减震可降噪5dB（A）。 主要噪声源采取治理措施后各设备的相应源强见下表。 表4-1 主要噪声源采取防治措施后各设备的相应源强一览表 设备名称 数量（台/套） 噪声源强[dB(A)] 采取的措施 排放源强[dB(A)] 蒸炒机 1 75 厂房隔声、基础减震 55 磨酱机 4 75 55 灌装机 3 80 60 （2）预测方法 根据本工程主要噪声设备的分布状况和源强，计算出各声源对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下： ①点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； ②噪声源叠加公式 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 （3）噪声预测结果 项目夜间不生产，昼间噪声和敏感点噪声预测结果见下表。 表4-2 各厂界噪声预测结果一览表 预测点 噪声源强[dB(A)] 距厂界距离(m) 贡献值[dB(A)] 标准值(dB(A)) 东厂界 66.6 8 48.5 昼间：55 南厂界 17 42.0 西厂界 7 49.7 北厂界 20 40.6 表4-3 项目敏感点噪声预测结果一览表 预测点 噪声源强 (dB(A)) 距厂界距离(m) 对敏感点贡献值(dB(A)) 标准值 (dB(A)) 达标情况 赵阁村 昼间 66.6 10 46.6 昼间：55 达标 由上表可知，项目主要高噪声设备经采取厂房密闭隔声、设备基础减振等降噪措施，并经一定距离衰减后，预测各厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准昼间限值要求。敏感点所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 （3）监测要求 本次环评要求项目厂界噪声定期委托有资质单位监测，具体监测要求如下： 表4-4 项目噪声监测计划 类别 监测点位 监测项目 监测频次 噪声 东、南、西、北四厂界及 西侧赵阁村居民 昼夜等效连续 A 声级 每年1 次 4、固体废物 项目固体废物主要为废包装材料、废油渣和职工生活垃圾。 （1）废包装材料 本项目包装废料主要包括原料包装废料和成品包装废料，产生量约为0.001t/a，主要成分为纸箱等，经厂区内集中收集后外售给废品回收站综合利用。 （2）废油渣 项目振荡取油、过滤过程中会产生废油渣，根据建设单位提供资料，产生量约为9t/a，收集后外售。 评价建议项目在原料库内设置1间5m2的一般固废暂存间，用于各类固废的暂存，废包装材料、废油渣暂存后定期外售。 （3）生活垃圾 项目职工定员5人，按每人每天产生垃圾0.5kg，年工作日为230天，生活垃圾的产生量为0.575t/a。评价建议项目在厂区设置垃圾桶，产生的生活垃圾定点袋装后交环卫部门处理。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）附录A，项目芝麻油生产属于N轻工“95、植物油加工”中“其他（单纯分装和调和除外）”类项目，地下水环境影响项目类别为Ⅳ类；芝麻酱生产属于N轻工“104、调味品 、发酵制品制造”中“其他（单纯分装除外）”类项目，地下水环境影响项目类别为Ⅳ类。因此，项目地下水环境影响项目类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016），Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响分析 经对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A（规范性附录）表A.1土壤环境影响评价项目分类，本项目属于“其他行业”中的“全部”，项目类别属于“IV类”。根据4.2.2，IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价，因此本项目不进行土壤环境影响评价。 7、环保投资 表4-5 环保投资一览表 序号 项目 环保措施 备注 投资（万元） 1 废水 生活污水 1座8m3的化粪池 依托现有 / 洗瓶废水 用于厂区南侧绿化 / / 2 废气 液化气燃烧废气 无组织排放 / / 异味气体 经集气罩收集后无组织排放，加强车间通风 1台 1 3 噪声 车间密闭隔声、设备基础减振 / 1 4 固废 一般固废 设置1间5m2的一般固废暂存间，暂存后外售 / 0.5 生活垃圾 设置垃圾桶 若干 0.5 合 计 3 8、验收内容 表4-6 项目环保设施竣工验收“三同时”一览表 项目 污染源 验收监测因子或调查内容 要求 废水 生活污水 经现有8m3的化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥 不外排 洗瓶废水 用于厂区南侧绿化 废气 液化气燃烧废气 无组织排放 对周围环境影响不大 异味气体 经1台集气罩收集后无组织排放，加强车间通风 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准 噪声 设备噪声 采取厂房隔声、设备基础减振等措施 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 固废 一般固废 废包装材料 设置1间5m2的一般固废暂存间，暂存后外售 不外排 废油渣 生活垃圾 设置垃圾桶，收集后交环卫部门处理 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 液化气燃烧废气 | 二氧化碳、水 | 无组织排放 | 对周围环境影响不大 |
|  | 异味气体 | 臭气浓度 | 经1台集气罩收集后无组织排放，加强车间通风 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 经现有8m3的化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥 | 不外排 |
|  | 洗瓶废水 | / | 用于厂区南侧绿化 | 不外排 |
| 声环境 | 厂界噪声 | 等效A声级 | 采取厂房隔声、设备基础减振等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |
| 固体废物 | 一般固废：设置1间5m2的一般固废暂存间，废包装材料、废油渣暂存后外售；生活垃圾设置垃圾桶，收集后交环卫部门处理 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | （1）严格贯彻“三同时”政策，严格执行本环评要求，严格落实环境保护竣工验收要求，及时认真落实环保设施的建设。 （2）生产过程中加强运行管理，严格执行操作规程，确保安全生产。 （3）加强生产设备设施的日常维护，确保环保设施的正常运行。 |

# 六、结论

总结论： 漯河福瑞祥食品有限公司年产5吨芝麻油、8吨芝麻酱项目符合国家产业政策，符合“三线一单”等相关要求，项目厂址位置可行，平面布置合理。项目运营期污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，各污染物均能达标排放，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳其他环境管理要求后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化碳、水 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 臭气浓度 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | 0.001t/a |
|  | 废油渣 | / | / | / | 9t/a | / | 9t/a | 9t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 0.575t/a | / | 0.575t/a | 0.575t/a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①