# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： pp,pe,pet等薄膜印刷及制袋项目

建设单位： 漯河市优力特包装材料有限公司

编制日期：           2021年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 漯河市优力特包装材料有限公司pp,pe,pet等薄膜印刷及制袋项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2103-411103-04-03-463929 |
| 建设单位联系人 | 何笑一 | 联系方式 | 13839595898 |
| 建设地点 | 河南省漯河市郾城区孟庙镇文明路与井冈山路交叉口西50米 |
| 地理坐标 | （ 113 度 57 分 20.008秒， 33 度 37分 27.078 秒） |
| 国民经济 行业类别 | 2921 塑料薄膜制造 2231 纸和纸板容器制造 | 建设项目 行业类别 | 53 塑料制品业 292 38 纸制品制造 223 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2103-411103-04-01-282364 |
| 总投资（万元） | 1000.00 | 环保投资（万元） | 16.00 |
| 环保投资占比（%） | 1.6 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | （1）与“三线一单”相符性分析 2019年4月，生态环境部环境工程评估中心作为总牵头单位，承担了河南省区域空间生态环境评价（编制“三线一单”）的编制工作，编制完成了《河南省“三线一单”研究报告》。该报告通过河南省区域空间生态环境评价，对河南省空间生态环境基础状况、结构功能属性进行系统评价，衔接经济社会发展战略，以改善生态环境质量为核心，科学确定河南省生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，编制生态环境准入清单（以下简称“三线一单”）。 ①与河南省生态保护红线相符性分析 按照《“三线一单”编制技术要求（试行）》和《生态保护红线划定指南》要求，在全省国土空间范围内，开展水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性维护功能重要性评估和水土流失、盐渍化敏感性评估，确定生态功能重要区和生态环境敏感区。将评估结果与生态保护红线划定成果、省级以上自然保护区、森林公园、风景名胜区地质公园、湿地公园、县级以上地表水饮用水水源保护区、国家级水产种质资源保护区、生态公益林、湿地、农业野生植物原生境保护区（点）等各类保护地进行叠加校验。经过边界处理、现状与规划衔接、上下对接等步骤，最终确定生态空间范围。然后按照“三线一单”编制有关技术要求，划分生态空间管控分区，形成生态空间管控分区成果。结合国家和河南省关于生态保护红线和各类保护地相关管理要求，提出生态空间相关管控要求。 根据以上原则划定的生态保护红线划定结果： 最终确定全省生态保护红线面积14153.88km2，占全省国土面积的8.54%，主要分布于北部的太行山区，西部的小秦岭、崤山、熊耳山、伏牛山和外方山区，南部的桐柏山和大别山区，零星分布于南水北调中线干渠沿线、黄河干流沿线、淮河干流沿线、豫北平原和黄淮平原，总体分布格局为“三屏多点”。从北向南包括太行山区生态屏障、秦岭东部山区生态屏障、桐柏-大别山区生态屏障。 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇文明路与井冈山路西50米，对照《河南省“三线一单”研究报告》内容及河南省生态保护红线图，不在生态保护红线内，项目建设符合生态保护红线划定方案要求。 |
|  | ②与环境质量底线相符性分析 根据区域环境质量监测，项目区域环境质量较好，能够满足相应环境功能区环境质量要求，符合区域环境质量底线要求。 ③与资源利用上限相符性分析 资源是环境的载体，资源利用上限是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目供水、供电由皇帝庙乡供应，蒸汽由临颍县富有工贸提供，能够满足项目需求，能源消耗未超出区域负荷上限。 ④与环境准入负面清单相符性分析 2018年6月河南省发展和改革委员会发布《关于印发卢氏县等8个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》（豫发改规划[2018]436号），文件公布卢氏县、西峡县、内乡县、淅川县、桐柏县、信阳市浉河区、罗山县、光山县国家重点生态功能区产业准入负面清单。 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇文明路与井冈山路西50米，所占用地为工业用地，且项目已经取得漯河市郾城区发展和改革委员会出具的投资备案证明，项目代码为：2103-411103-04-03-463929，该项目符合国家产业政策和郾城区孟庙镇总体规划。 （2）与《郾城区乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告》相符性 孟庙镇乡镇供水站位于孟庙村北侧115m处（1#）、孟庙镇供水站东31m处（2#），不设二级保护区，一级保护区范围为以水井为界向外延伸50m，2#水井50m半径圆的切线为矩形。本项目距离最近的供水站1#距离为2.91km，不在乡镇集中式饮用水水源保护区。 （3）与《郾城区孟庙镇总体规划》（2014-2030）相符性分析 规划范围：规划区南至龙江路，北至孟平铁路，东至三周村，西至镇域边界，总面积1030.85ha,约10.31平方公里。 空间布局结构： 镇域空间布局结构运用“以线串点，以点带面”的点轴开发理论，引导镇域建设集中发展，形成“一心、一带、多区”的空间格局。 “一心”：指的是孟庙镇的产业中心。 |
|  | “一带”： 指以井冈山路与太行山路之间的城镇综合服务带。 “多区”： 指由道路分割形成的居住区、工业区及仓储物流区。 镇区用地布局结构： 规划镇区总体布局结构为：“一心、两轴、四组团”。其中，“一心”为镇区中心部位的行政、文教、商贸综合中心；“两轴”为沿国道107和纬八路的城镇发展轴； “四组团”分别是西部工业组团、北部工业组团、东部居住组团、南部仓储组团。 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇文明路与井冈山路西50米，根据土地证和规划均为工业用地，属于西部工业组团，符合《郾城区孟庙镇总体规划》（2014-2030）。 （4）与《漯河市生态环境局关于印发漯河市工业大气污染防治6个专项方案的通知》（漯环[2019]70号）、《关于印发漯河市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（漯环攻坚办[2020]13号）等文件符合性分析 根据《漯河市生态环境局关于印发漯河市工业大气污染防治6个专项方案的通知》（漯环[2019]70号）、《关于印发漯河市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（漯环攻坚办[2020]13号）文件要求，减少工业企业大气污染物排放总量，持续改善环境空气质量，根据无组织排放治理方案，完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“六到位、一密闭”。本项目原料区、生产区、成品储存区均在密闭的车间内，产生的有机废气经集中收集后处理后排放，满足相关文件要求。 （5）与《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》相符性分析 根据文件要求，健全完善机制制度，提升在线监测监控管理水平，加快推进工业企业大气污染物排放达标提升，促进产业结构调整和绿色发展，不断改善环境质量。加强无组织排放治理，应达到大气污染防治攻坚治理措施要求，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位、物料运输抑尘到位、厂区道路降尘到位、裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）； |
|  | 涉及挥发性有机物无组织排放的企业挥发性有机物无组织排放应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。排放挥发性有机物的企业应根据挥发性有机物组分及浓度、生产工况等，除采用浓缩+焚烧（催化燃烧）工艺外，禁止采用单一低温等离子、光催化、光氧化、喷淋吸附等治理技术。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，并做好活性炭购买、更换、废活性炭暂存转运记录。 本项目物料均存放在密闭的车间内，生产过程中产生的有机废气集中收集后经光氧催化+活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒排放，满足文件要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 本项目总投资1000万元，租赁现有厂房进行建设生产，主要产品为复合膜、复合袋（纸塑袋）、手提袋。主要建设内容如下所示： （1）项目组成 表2-1 项目工程组成一览表 类别 项目组成 内容及规模 备注 主体工程 生产车间 建筑面积2200m2，主要包括复合膜生产区、复合袋及手提袋生产区等 租赁现有 辅助工程 办公楼 建筑面积800m2，位于车间东侧楼三层，用于办公 仓库 建筑面积1000m2，用于成品、原料的存放 公用工程 供电工程 由市政电网接入 / 给水工程 由市政自来水供给 / 环保工程 废水治理设施 生活污水经化粪池处理后经市政管网入漯河市淞江污水处理厂再 依托厂院内现有化粪池 噪声治理设施 基础减振、厂房隔声 新建 固废治理设施 一般固废暂存间、危废暂存间 新建 废气治理 有机废气：集气罩+UV +活性炭+15m高排气筒 新建1套 项目所需主要原料及资源消耗下表。 （2）项目原料及资源消耗 表2-2 项目主要原辅材料及资源能源消耗一览表 序号 名称 用量 备注 1 聚乙烯 300吨 外购 2 聚丙烯 150吨 外购 3 opp（定向聚丙烯） 200吨 外购 4 pet（聚对苯二甲酸乙二醇酯） 200吨 外购 5 cpp（未拉伸聚丙烯） 50吨 外购 6 cpp镀铝膜 50吨 外购 7 pet镀铝膜 50吨 外购 8 聚酰胺薄膜（尼龙） 50吨 外购 9 纸张 100吨 外购 10 水性油墨 5吨 外购 |
| --- | --- |
|  | 续表2-2 项目主要原辅材料及资源能源消耗一览表 序号 名称 用量 备注 11 胶粘剂 HY-8200A主剂 2吨 外购，主要成分为异氰酸酯聚合物 HY-8200B固化剂 1.3吨 外购，主要成分为醇类 12 色母 2吨 外购 13 电 2万Kwh 市政电网 14 水 200m3 市政自来水 ①聚乙烯（PE）：为塑料的一种，聚乙烯主要分为线性低密度聚乙烯(LLDPE )、低密度聚乙烯(LDPE )、高密度聚乙烯(HDPE )三大类，抗腐蚀性,电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良，密度为0.94~0.95g/cm3，薄膜是其主要加工产品，其次是片材和涂层、瓶、罐、桶等中空容器及其它各种注塑和吹塑制品、管材和电线、电缆的绝缘和护套等。主要用于包装、农业和交通等部门。 ②聚丙烯：是一种无色、无臭、无毒、半透明固体物质，一种性能优良的热塑性合成树脂，为无色半透明的热塑性轻质通用塑料。具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能等，opp（定向聚丙烯）密封性好，防伪性强，为可降解材料；cpp（未拉伸聚丙烯）水气和异味阻隔性优良，多功能，可作为复合材料基膜，可进行金属化处理，作为食品和商品包装及外包装，具有优良的演示性，可使产品在包装下仍清晰可见。 ③pet（聚对苯二甲酸乙二醇酯）：属结晶型饱和聚酯，为乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物，表面平滑有光泽，有良好的力学性能，冲击强度是其他薄膜的3~5倍，耐折性好，透明度高，可阻挡紫外线，光泽性好，无毒、无味，卫生安全性好，可直接用于食品包装。 ④水性油墨：它主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂等经复合研磨加工而成，基本组分为水溶性邻苯二甲酸树脂类45%～55%、水15%～25%、醇类5%～30%、氨类化合物1%～2%、颜料10%～30%。细度：小于20um；粘度：13~50s，不含苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯等成分。 ⑤聚氨酯胶粘剂：普通型双组份无溶剂聚氨酯粘合剂，完全固化后形成富有弹性的薄膜，具有良好的复合和热封性能，适合各种塑料薄膜的复合。 ⑥色母粒：是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物，使颜料在制品中具有更好的分散性。 （3）项目主要生产设备 本项目主要生产设备见下表所示： 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 备注 1 印刷机 2000、2500、1650 3台 用于印刷 2 吹膜机 2000 3台 用于吹膜 3 复膜机 1050、1450 3台 用于复膜 4 干膜机 1200 1台 用于干膜 5 模切机 1300、1500、1600 3台 用于模切 6 分切机 1300、1600 3台 用于分切 7 制袋机 500 15台 用于制袋 （4）项目主要产品类型 项目主要产品类型见下表2-4所示： |
| 建设 内容 | 表2-4 项目产品产量一览表 序号 名称 年产量 1 复合膜 2500吨 2 手提袋 200万个 3 复合袋（纸塑袋） 2500万个 备注：纸塑袋主要为1层塑料、1层纸张，复合袋为多层塑料、多层纸张复合而成。 （4）项目劳动定员及工作制度 本项目年工作300天，劳动定员30人，其中管理人员6人，每日工作8小时；工人24人，实行单班制，每班工作8小时，不在厂区内食宿。 （5）项目产业政策相符性分析 本项目属于塑料薄膜制造、纸和纸板容器制造，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展改革委第29号），不属于限制类和淘汰类，应属于允许类，符合国家相关产业政策；本项目已于2021年3月31日经漯河市郾城区发展和改革委员会出具备案证明，项目代码：2103-411103-04-03-463929。 （6）项目废水产排情况分析 职工生活依托厂院内现有化粪池处理后经市政污水管网入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理。 （7）项目厂区平面布置及周围环境状况 本项目租赁现有院内厂房进行生产，院内东侧为同生祥包装材料有限公司，西侧为闲置厂房，项目院外北侧为文明路，西侧为豫汇实业集团有限公司，南侧为闲置厂房，东侧为井冈山路，距离项目东侧最近敏感点八里村240m，距离西侧食品职业学校420m。 （8）项目环保投资 本项目环保投资16万元，占项目总投资1000万元的1.6%。环保设施主要用于废气治理、噪声防治、固体废物暂存等。本项目环保投资一览表详见下表。 表2-5 项目主要环保投资一览表 分类 项目 治理措施 数量 总投资（万元） 营运期治理设施 废气 治理 经收集后经UV光催化+活性炭吸附后经15m高排气筒排放 1 5 废水 治理 依托厂院内现有化粪池处理后经市政污水管网入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理 1 / 噪声 治理 设备基础减振，厂房密闭隔声 / 8 固废治理 一般固废间、危废暂存间 / 3 合计 16 |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目主要产品为复合膜、复合袋（纸塑袋）和手提袋。产品生产工艺和产排污环节如下所示： （1）复合膜 生产工艺流程简述： 1、外购聚乙烯、聚丙烯等原材料经吹膜机中进行吹膜处理； 2、印刷按照订单要求定制版辊，外购加工完成可以直接使用的CTP版（外购加工完成能直接使用的CTP版，制作单位负责维修，能循环使用），使用水性油墨按印刷色序连续印刷； 3、复合：印刷后的薄膜经过干式复合机，采用复合工艺将印好的薄膜与复合内薄膜进行复合； 4、固化：经复合后的半成品送入固化室进行固化，一般温度控制在45~48℃，熟化24h； 5、最后根据客户要求对半成品进行分切，从而形成成品复合膜。 |
|  | （2）复合袋（纸塑袋） 生产工艺流程简述： 1、外购聚乙烯、聚丙烯等原材料经吹膜机中进行吹膜处理； 2、印刷按照订单要求定制版辊，外购加工完成可以直接使用的CTP版（外购加工完成能直接使用的CTP版，制作单位负责维修，能循环使用），使用水性油墨按印刷色序连续印刷； 3、复合：印刷后的薄膜与纸张经过干式复合机，采用复合工艺将印好的薄膜与纸张进行复合（纸塑袋一般为1层塑料与1层纸张复合，复合袋可以为多层塑料与多层纸张进行复合，生产工艺完成一样）； 4、固化：经复合后的半成品送入固化室进行固化，一般温度控制在45~48℃，熟化24h； 5、最后根据客户要求对半成品进行制袋，从而形成成品复合袋（纸塑袋）。 |
|  | （3）手提袋 生产工艺流程简述： 1、外购成品纸张进行印刷； 2、复合：将印刷好的纸张与薄膜进行复合； 3、模切：经复合后的半成品经模切机进行模切； 4、粘贴、成型：经模切后的半成品进行粘贴、成型； 5、检验、入库：对手提袋进行检验，检验合格的成品入库待售。 |
| 工艺流程和产排污环节 | 表2-5 营运期主要污染工序一览表 污染类别 污染源名称 产污工序 主要污染因子 废水 生活污水 职工生活 COD、氨氮 废气 有机废气 吹塑、印刷、复合、固化、粘贴 非甲烷总烃 噪声 设备噪声 设备运行 LAeq 固废 职工生活垃圾 职工生活 / 废包装材料 生产过程 边角料 生产过程 废活性炭 生产过程 废包装桶 生产过程 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁现有厂房进行生产，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据《2019年漯河市环境质量状况公报》，2019年全市环境空气中二氧化硫（SO2）年均值为10微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均值为29微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为94微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均值为59微克/立方米，O3 8小时为110微克/立方米，CO年均值为0.71微克/立方米。首要污染物为细颗粒物（PM2.5）。 根据导则要求，评价按照HJ663中的统计方法对本项目评价范围内2019年度SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项污染物的环境质量达标情况进行评价，评价结果见表3-1。 表3-1 评价范围内基本污染物环境质量现状达标判断一览表 污染物 年评价指标 现状浓度 （ug/m3） 标准值（ug/m3） 占标率 （%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 10 60 12.00 达标 NO2 年平均质量浓度 29 40 72.5 达标 PM10 年平均质量浓度 94 70 134.3 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 59 35 168.6 不达标 CO 第95百分位数日平均质量浓度 0.71mg/m3 4mg/m3 17.8 达标 O3 第90百分位数最大8小时平均质量浓度 110 160 68.8 达标 由表3-1可知，本项目评价范围内2019年漯河市的环境质量现状中SO2、NO2、CO、O3的年评价指标达标，PM10和PM2.5的年评价指标均不达标，因此本项目所在区域为不达标区。 漯河市采取一系列大气污染治理设施，2020年空气质量三大指标全部达标、实现新突破。PM2.5年均浓度55微克/立方米（优于省定目标1微克），全省排名第12，同比改善6.8%；PM10年均浓度82μg/m3（优于省定目标9微克），全省排名第8，同比改善12.8%；优良天数253天（优于省定目标4天），全省排名第8，同比增加69天。 为了解区域环境空气质量非甲烷总烃达标性，本项目引用项目西侧黑龙王庙村朱庄村（距离本项目3.1km，河南政检检测研究院有限公司2021年3月22日~24日进行监测，具有可引用性），根据监测结果，黑龙王庙村朱庄村环境空气非甲烷总烃浓度为0.72~0.84mg/m3，项目所在区域非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》（2.0mg/m3）标准要求。 2、地表水环境 本项目区域地表水体为北侧1030m的柳支河（最终汇入颍河）和北侧4840m的颍河。颍河在漯河市出境控制断面为西华址坊断面（省控断面，距本项目约16.24km），漯河市境内颍河功能区划为地表水Ⅲ类。 颍河西华址坊断面2020年1月至12月的常规监测数据详见表3-2。 表3-2 颍河西华址坊断面2020年1月至12月常规监测结果汇总表 时间 COD（mg/L） 氨氮（mg/L） 总磷（mg/L） 2020年1月 20.0 0.43 0.134 2020年2月 20.0 0.12 0.056 2020年3月 18.0 0.1 0.07 2020年4月 18.0 0.06 0.049 2020年5月 19.0 0.12 0.017 2020年6月 17.5 0.5 0.135 2020年7月 17.5 0.75 0.185 2020年8月 16 0.8 0.275 2020年9月 16 0.09 0.147 2020年10月 16 0.71 0.091 2020年11月 24.5 0.22 0.096 2020年12月 15 0.45 0.086 对监测结果进行统计分析，计算出各污染物的监测浓度范围、均值、均值超标倍数等。监测统计结果分析见表3-3。 表3-3 监测结果分析一览表 监测项目 标准值 测值范围 最大标准指数 最大超标倍数 COD ≤20 17.5~24.5 1.225 0.225 NH3-N ≤1.0 0.06~0.75 0.75 0 总磷 ≤0.2 0.017~0.275 1.375 0.375 由表3-3可知：对照地表水Ⅲ类标准，颍河-西华址坊断面氨氮浓度均未超标，COD浓度除11月份超标外其他月份均达标，总磷浓度除8月份超标外其他月份均达标。 3、声环境 本项目厂界外50m范围内均为工业企业，区域声环境引用项目东侧紧邻的漯河市同升祥包装材料有限公司竣工验收数据，噪声昼间监测范围为54.1~57.1dB(A)，夜间为46.2~49.1dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2级标准要求（昼间：60 dB（A）；夜间：50 dB（A））。 4、生态环境 本项目位于孟庙镇工业区内，占地为工业用地，租赁现有厂房进行建设，不会对区域生态环境造成影响。 5、地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。区域地下水环境质量引用本次地下水环境质量引用《漯河嘉睿再生资源有限公司原料分公司年生产能力6000吨废旧塑料回收再利用项目环境影响报告书》（郾环监审[2018]2号）中河南省正信检测技术有限公司于2018年9月2～4日对厂址所在地（距离本项目南侧方向140m），监测数据见下表3-4所示。 表3-4 地下水监测结果 单位：mg/L， pH、总大肠菌群除外 采样 地点 监测项目 监测值 均值标准指数 超标率 标准值 厂址所在地 pH 7.56~7.61 0.41（极值） 0 6.5-8.5 氨氮 0.15~0.19 0.34 0 0.5 总硬度 390~396 0.87 0 450 | 溶解性总固体 866~879 0.87 0 1000 耗氧量 0.81~0.85 0.27 0 3.0 挥发酚 未检出 / 0 0.002 总大肠菌群（MPN/100mL） ＜2 / 0 3.0 亚硝酸盐 未检出 / 0 1.0 硝酸盐 15.3~15.9 0.78 0 20.0 氯化物 89.1~89.8 0.358 0 250 硫酸盐 133~141 0.548 0 250 铅 未检出 / 0 0.01 砷 未检出 / 0 0.01 汞 未检出 / 0 0.001 铁 未检出 / 0 0.3 锰 未检出 / 0 0.1 镉 未检出 / 0 0.005 由上表可知，所有监测因子均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，区域地下水环境质量较好。 6、土壤环境 本项目为塑料制品业，生产过程无废水产生，生产过程产生的非甲烷总烃废气实现达标排放，固废得到合理的处理或处置，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。区域土壤环境质量引用《郾城区远洋胶粉厂年处理2.2万吨废旧轮胎资源综合利用建设项目环境影响报告书》（漯环监审[2020]26号）中郾城区远洋胶粉厂（距离本项目3.0km，位于郾城区同一区域）土壤环境质量监测数据，监测结果见下表3-5所示： 表 3-5 项目厂区内建设用地土壤环境质量监测结果表 单位mg/kg 点位 监测因子 厂区内表层样0.2m T1（厂址北侧） 厂区内表层样0.2m T2（厂址南侧） 厂区内表层样0.2m T3（厂址中部） GB36600-2018表1第二类用地风险筛选值 pH 7.28 6.72 | 6.58 / 镍 46 56 56 900 铜 22 23 22 18000 镉 6.40 6.07 6.63 65 铅 15.7 17.5 16.2 800 汞 0.134 0.144 1.04 38 总砷 6.40 6.07 6.63 60 铬（六价） 未检出 未检出 未检出 5.7 四氯化碳 未检出 未检出 未检出 2.8 氯仿 未检出 未检出 未检出 0.9 氯甲烷 0.0063 0.0070 0.0065 37 1，1-二氯乙烷 未检出 未检出 未检出 9 1，2-二氯乙烷 未检出 未检出 未检出 5 1，1-二氯乙烯 未检出 未检出 未检出 66 顺-1，2-二氯乙烯 未检出 未检出 未检出 596 反-1，2-二氯乙烯 未检出 未检出 未检出 54 二氯甲烷 未检出 未检出 未检出 616 1，2-二氯丙烷 未检出 未检出 未检出 5 1，1，1，2-四氯乙烷 未检出 未检出 未检出 10 1，1，2，2-四氯乙烷 未检出 未检出 未检出 6.8 四氯乙烯 0.0236 0.0166 0.0241 53 1，1，1-三氯乙烷 未检出 未检出 未检出 840 1，1，2-三氯乙烷 未检出 未检出 未检出 2.8 三氯乙烯 未检出 未检出 未检出 2.8 1，2，3-三氯丙烷 0.0032 0.0030 0.0027 0.5 氯乙烯 未检出 未检出 未检出 0.43 苯 未检出 未检出 未检出 4 氯苯 未检出 未检出 未检出 270 1,2-二氯苯 未检出 未检出 未检出 560 1,4-二氯苯 未检出 未检出 未检出 20 乙苯 未检出 未检出 未检出 28 苯乙烯 未检出 未检出 未检出 1290 甲苯 未检出 未检出 未检出 1200 间二甲苯+对二甲苯 未检出 未检出 未检出 570 邻二甲苯 未检出 未检出 未检出 640 硝基苯 未检出 未检出 未检出 76 苯胺 未检出 未检出 未检出 260 2-氯酚 未检出 未检出 未检出 2256 苯并[a]蔥 未检出 未检出 未检出 15 苯并[a]芘 未检出 未检出 未检出 1.5 苯并[b]荧蔥 未检出 未检出 未检出 15 苯并[k]荧蔥 未检出 未检出 未检出 151 䓛 未检出 未检出 未检出 1293 二苯并[a，h]蔥 未检出 未检出 未检出 1.5 茚并[1，2，3-cd] 未检出 未检出 未检出 15 萘 未检出 未检出 未检出 70 根据上表所示，区域土壤环境监测因子监测值均，区域土壤环境质量良好。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场勘查，评价区域主要保护目标及保护级别详见表3-6。 表3-6 评价区域主要保护目标及保护级别一览表 环境要素 保护目标 方位 性质 距离 保护级别 环境空气 八里村 E 村庄 240m 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 漯河食品职业技术学院 W 学校 420m 地表水 颍河 N 中河 4840m 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准 柳支河 N 小河 1030m 地下水 区域浅层地下水 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 声环境 区域声环境 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 非甲烷总烃废气有组织排放满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956- 2020）表1排放限值（浓度：40mg/m3；速率：1.0kg/h）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）附件1 印刷工业 有机废气排放口排放要求（50mg/m3，去除效率≥70%）。 厂房内无组织废气非甲烷总烃满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956- 2020）表3无组织排放限值（1h平均：6mg/m3；任意一次浓度值：20 mg/m3）。 厂界无组织废气非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值（4.0mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）附件2 企业边界浓度限值要求（2.0mg/m3）。 2、噪声 项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值（昼间：60 dB(A)；夜间：50 dB(A)） 3、固废 本项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水排放总量252m3/a，设备清洗废水及生活污水处理后进市政管网入淞江产业集聚区污水处理厂再处理后入柳河，柳河最终汇入颍河。项目允许排放总量按照出水浓度COD：150mg/L、氨氮：25mg/L，允许总量分别为COD：0.0378t/a，氨氮：0.0063t/a。核定项目总量按照颍河控制断面：COD20mg/L、氨氮1.0mg/L，则核定总量COD、氨氮分别为0.0046t/a，0.0002t/a。 本项目生产过程产生的废气经收集后经UV +活性炭吸附后经1根15m高的排气筒排放，废气（非甲烷总烃）的排放量为0.1806t/a。 依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCs排放实行倍量替代，VOCs区域排放需替代的量为新建项目VOCs排放量的2倍。本项目VOCs新增排放总量为0.1806t/a，需替代量为0.3612t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场调查，本工程租赁现有厂房及办公楼，施工期需要安装生产设备，不会产生施工扬尘，本次评价仅对设备安装过程进行简要环境影响分析。 1、噪声 表4-1 建筑施工机械的噪声级（dB） 机械名称 平均噪声级 机械名称 平均噪声级 电钻 100~105 无齿锯 105 电锤 100~105 吊车 83 设备安装噪声具有阶段性、临时性和不固定性，夜间不安装，为使本项目设备安装噪声满足要求，评价要求施工方加强管理，采取如下噪声控制措施： （1）安装设备在装卸、拆卸、安装等过程中，应尽可能地轻拿轻放，以免模板相互碰撞产生噪声；设备采用人扛下车和吊车吊运，设备安装不发生大的声响； （2）合理安排设备安装进度和作业时间，对主要噪声设备应采取相应的限时作业，并尽量避开居民休息时间； （3）对高噪声设备采取隔声、减振或消声措施； 经采取上述措施，安装设备噪声排放值能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 2、固废 施工期固体废物主要为废包装材料、建筑垃圾及生活垃圾等，建筑垃圾主要包括砂石、石块、废金属，分类收集后堆放于指定地点，在厂区内集中收集后，定期送至附近垃圾中转站，由环卫部门集中处理；废包装材料经集中收集后外售废品回收站综合利用；安装人员生活垃圾在厂区内集中收集后，定期送至附近垃圾中转站，由环卫部门集中处理。施工期在对固体废物实行妥善处置的前提下，对环境的影响不大。 3、废水 设备安装过程中产生的生活污水经现有厂院内化粪池处理后经市政管网入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理，对区域地表水环境影响较小。 4、振动 本项目设备安装过程中会产生振动，安装过程合理进行安装和作业时间，避开居民休息时间，夜间不安装，轻拿轻放，由于施工期较短，通过采取措施后对周围环境影响较小。 综上所述，由于项目设备安装时间短，在采用措施后，项目设备对周围环境影响均可控制在国家相关标准、要求的范围内。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于2921 塑料薄膜制造及2231 纸和纸板容器制造，塑料薄膜未超过1万吨，纸质手提袋产生工业废水或者废气，属于简化管理。 1、废气 （1）废气产排源强 本项目生产过程中产生的废气主要为吹膜、印刷、复合、固化工序产生的有机废气，以非甲烷总烃计。 ①吹膜废气 项目原材料为PE、PP、PET等，经查阅相关资料，PE分解温度为330~450℃；PP分解温度为320~410℃；PET分解温度为280~310℃。本项目吹膜温度为150~180℃，低于分解温度，不会产生分解废气，但是由于分子间的剪切挤压下发生断链、分解、降解过程中会产生游离单体废气，主要为乙烯、丙烯单体等，评价以非甲烷总烃计。 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），采用产污系数法进行核算，根参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的废气排放系数，其造粒过程非甲烷总烃排放系数为0.35kg/t，则本项目吹膜过程非甲烷总烃排放系数按为0.35kg/t。 项目所用原料为900t/a，因此本项目非甲烷总烃的产生量为0.315t/a。 ②印刷废气 本项目印刷使用油墨为水性油墨，溶剂主要为水及少量醇类，印刷过程中有少量醇类挥发性有机物废气产生，以非甲烷总烃计。 本项目油墨使用量为5t/a，根据油墨检测报告（详见附件），挥发性有机物占比为4%，则非甲烷总烃的产生量为0.20t/a。 ③复合、固化、粘贴废气 项目复合、固化工序、粘贴使用双组份胶水做粘合剂，项目胶水主剂主要成分为异氰酸酯聚合物，在复合过程中不挥发，固化剂主要成分为多元醇，在复合过程中会因挥发产生有机废气，以非甲烷总烃计，挥发有机废气中非甲烷总烃按固化剂使用量的10%计算，项目固化剂使用量为1.3t/a，则非甲烷总烃的产生量为0.13t/a。 综上，项目项目吹膜、印刷、复合、固化、粘贴工序产生的非甲烷总烃量为0.645t/a。本次环评要求。吹膜、印刷、复合、固化、粘贴工序产生的废气经集中收集后，经光催化+活性炭吸附处理后，经1根15m高排气筒排放，收集效率为90%，去除效率为80%，排风系统风量为10000m3/h，非甲烷总烃有组织排放量为0.0484kg/h、0.1161t/a，排放浓度为4.84mg/m3，满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1排放限值（浓度：40mg/m3；速率：1.0kg/h）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号中印刷工业建议排放浓度50mg/m3，建议去除效率70%。非甲烷总烃总的排放量为0.1806t/a，其中有组织排放为0.1161t/a、无组织排放为0.0645t/a。 表4-2 项目有组织废气排放源强一览表 废气名称 产生量(t/a) 收集效率 有组织产生量 (t/a) 产生 浓度 (mg/m3) 产生 速率 (kg/h) 处理效率 削减量 (t/a) 有组织 排放量 (t/a) 排放 浓度 (mg/m3) 排放速率 (kg/h) 非甲烷总烃 0.645 90% 0.5805 24.19 0.2419 80% 0.4644 0.1161 4.84 0.0484 经过上述分析可知，项目无组织废气排放源强见表4-3。 表4-3 项目无组织废气排放源强一览表 编号 污染源 污染物名称 面源宽度（m） 面源长度（m） 面源高度（m） 无组织排 放量(t/a) 1 生产车间 非甲烷总烃 52 75 10 0.0645 （2）大气环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中规定：选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中AERSCREEN估算模式分别计算污染源的最大环境影响。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求及项目大气污染物排放特点，评价因子和评价标准见表4-4所示，大气估算模型见表4-5所示，本项目有组织、无组织排放信息见表4-6和表4-7。 表4-4 本项目评价因子和评价标准表 评价因子 评价时段 标准值（µg/m3） 标准来源 非甲烷总烃 1h平均浓度 2000 《大气污染物综合排放标准详解》 表4-5 本项目估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度 42℃ 最低环境温度 -12℃ 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 30 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/。 / 项目有组织废气和无组织排放源调查清单见表4-6和表4-7。 表4-6 项目有组织废气排放源强一览表 点源名称 排气筒底部中心坐标 排气筒高度 排气筒内径 烟气出口速度 烟气出口温度 年排放小时数 排放工况 排放源强 北纬 东经 m m m/s ℃ h kg/h t/a mg/m3 DA001 非甲烷总烃废气 33.628781 113.988629 15 0.5 15.2 20 2400 正常 0.0484 0.1161 4.84 经过上述分析可知，项目无组织废气排放源强见表4-7。 表4-7 项目无组织废气排放源强一览表 编号 污染源 污染物名称 面源宽度（m） 面源长度（m） 面源高度（m） 无组织排放量 (t/a) 1 生产车间 非甲烷总烃 52 75 10 0.0645 （3）评价等级判断及预测结果 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式，项目评价等级判定见下表4-8： 表4-8 评价等级判别结果 污染源 污染物 下风 距离(m) 最大地面浓度（µg/m3） 最大占标率 Pmax（%） 评价等级 点源 非甲烷总烃 69 5.7796 0.29 三级 面源 非甲烷总烃 50 16.307 0.82 三级 根据表4-8可知，最大占标率Pmax=0.82%，根据评价等级判别表，本次环境空气评价等级为三级，不需要做进一步预测。 本项目无组织排放各厂界浓度预测结果见下表4-9。 表4-9 无组织排放厂界浓度预测 厂界 东 南 西 北 评价因子 厂界浓度 mg/m3 占标率 % 厂界浓度 mg/m3 占标率 % 厂界浓度 mg/m3 占标率 % 厂界浓度 mg/m3 占标率 % 非甲烷总烃 0.013 0.65% 0.015 0.75% 0.013 0.65% 0.016 0.75% 根据预测，厂界无组织废气非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值（4.0mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）附件2 企业边界浓度限值要求（2.0mg/m3）。 （4）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）及表4-8和表4-9所示，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物非甲烷总烃短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值（非甲烷总烃：2000μg/m3），不需要向外设置一定范围的大气环境防护区域，本项目大气环境防护距离为0。 本项目定期对UV光解+活性炭装置进行维修和保养，废气处理装置能够正常使用，杜绝非正常工况的产生，对周围大气环境影响较小。 2、废水 本项目印刷设备需定期用抹布进行清理，无设备清洗废水产生，外排废水为生活污水。本项目职工30人，全年工作300天，根据《给水排水设计手册（第二册）建筑给水排水》（第二版），企业非住宿职工用水量按35L/人▪d计，则项目生活用水量为1.05m3/d、315m3/a，废水排放系数以0.8计，则产生量为0.84m3/d、252m3/a。生活污水各污染物产生浓度COD300mg/L、氨氮30mg/L。 本项目废水主要为生活污水，主要污染物为COD、SS、氨氮、BOD5，依托厂院内现有10m3的化粪池处理后COD、氨氮排放浓度分别为150mg/L、25mg/L，均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求及漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进水水质要求。处理达标后的废水通过市政污水管网排入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进行深度处理，处理达标后排入柳支河。 项目位于漯河市郾城区孟庙镇文明路与井冈山路交叉口西50米，在漯河市淞江产业集聚区污水处理厂收水范围之内，目前区域污水管网已基本铺设完毕，项目所在地区污水管网已配套铺设，项目废水进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂是可行的。 因此，本项目实施后对周围水环境的影响较小。 3、噪声 本项目噪声主要为印刷机、吹膜机、复膜机、干膜机、模切机、分切机、制袋机等设备运行产生的机械噪声，噪声源强约65~85dB(A)之间，所有噪声设备均设置在室内，经减振基础、隔声门窗、厂房隔音和距离衰减等措施后，源强可降至55~70dB(A)，项目主要声源及其源强等效声级见表4-10。 表4-10 本项目建成后主要高噪声设备及噪声源强一览表 序号 噪声源 数量 设备源强 治理措施 治理后源强 持续时间 1 印刷机 3 70 厂房密闭隔声、设备基础减振 60 连续性 2 吹膜机 3 70 55 连续性 3 复膜机 3 75 60 连续性 4 干膜机 1 65 55 连续性 5 模切机 3 70 60 连续性 6 分切机 3 85 70 连续性 7 制袋机 15 70 55 连续性 采用点声源预测模式和噪声叠加模式对设备噪声进行预测。 （1）点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； （2）噪声源叠加公式 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 项目厂界噪声预测结果统计分析见下表。 表4-11 项目各厂界噪声预测结果一览表 降噪后叠加值（dB(A)) 预测点 距厂界距离(m) 厂界贡献值(dB(A)) 昼间厂界预测值(dB(A)) 76.5 东厂界 30 47.0 47.0 西厂界 25 48.5 48.5 北厂界 40 44.5 44.5 南厂界 35 45.6 45.6 由上表知，项目营运期噪声设备经采取基础减振、厂房隔声降噪措施后，再经距离衰减，预测厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求，项目运行期间产生的噪声对周围声环境影响较小。 4、固废 （1）固废产生情况 本项目固体废物主要为职工生活垃圾、边角料、废抹布、废弃桶、废活性炭、废UV灯管。 ①边角料 项目在制袋、分切等过程中需按照设计尺寸进行切割，会产生一定量的边角料，产生量约3t/a，经收集后外售废品回收站综合利用。 ②废活性炭 项目生产过程中产生的有机废气通过UV +活性炭吸附装置进行处理，总的处理效率80%（UV按33%处理效率，活性炭按70%处理效率），活性炭吸附有机废气量约0.271t/a，按活性炭吸附容量为400kg/t计算，则项目活性炭用量约0.675t/a，产生的废活性炭量约0.946t/a。废活性炭属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，危废代码为：HW49 其他废物中非特定行业，900-039-49，烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭。 ③废UV灯管 项目有机废气处理使用UV光氧催化装置，会产生废UV灯管，每年产生3个/a，属于危险废物，危废代码为：HW29 含汞废物，900-023-29，生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电源。 ④生活垃圾 项目劳动定员30人，根据第一次全国污染源普查《城镇生活源产排污系数手册》，漯河市属于三区4类城市，人均生活垃圾产生量为0.45kg/d，则项目生活垃圾产生量为4.05t/a，在厂内分类收集、定点堆存，集中收集后由环卫部门统一处理。 ⑤废抹布 本项目在印刷过程中需要把黏附在印刷机上的油墨清洗干净，才能保证后续的印刷工作正常运行，擦洗印刷机采用抹布进行擦洗，擦洗过程中产生的废抹布量为0.05t/a。废活性炭属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，危废代码为：HW49 其他废物中非特定行业，900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。 ⑥废弃桶 本项目水性油墨年耗量约5t，每桶20kg，油墨使用完后，会产生废油墨桶，产生量为250个，每个按2kg计，则产生量为0.5t/a；消耗的胶水为3.3t，分别为20kg和16kg桶装，产生的废弃胶桶为182个，每个按2kg计，则产生量为0.364t/a。废油墨桶和废胶桶属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，危废代码为：HW49 其他废物中非特定行业，900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。 本项目废活性炭、废UV灯管、废抹布、废弃桶在厂区危废暂存间暂存后，定期交由有资质的单位进行处置。 （2）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险废物贮存场所（设施）环境影响分析主要包括以下内容： ①本项目主要危险废物为废活性炭、废UV灯管、废桶、废抹布，所有危废均分类收集后在危废仓库内堆放，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求。 ②本项目每半年转移一次，危废暂存间总面积20m2，能够满足危废的贮存需求。 ③本项目废活性炭、废UV灯管、废桶、废抹布密闭储存，不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感目标造成影响。 （3）运输过程的环境影响分析 本项目转移时置于密闭容器内，在运输到贮存场所时不会发生散落、泄漏等状况。 （4）委托处置的环境可行分析 本项目危险废物应送往有资质的单位进行集中统一的处理，危废转移处置的应遵守国家和省有关规定，并严格执行转移联单制度。 （5）贮存场所（设施）污染防治措施 本项目营运期后，建设单位对固体废物采取暂存措施： 一般工业固废： ①要按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)的要求设置暂存场所。 ②按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求设置一般固废堆存场所标志。 ③不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 ④贮存、处置场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 危险废物： ①应当设置专用的贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)设置，并分类存放、贮存，并必须采取“防风、防雨、防晒”及其他防止污染环境的措施；基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，不得随意露天堆放； ②按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求设置危险废物堆存场所标志，对危险废物的容器或包装物设置危险废物警示识别标志，进行双锁管理； ③对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能； ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； ⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等。 ⑦对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度，完善危废转移联单制度具体要求，将一般危废的种类和数量，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 生活垃圾：生活垃圾在厂内集中收集，妥善贮存。 （6）运输过程的污染防治措施 本项目危险废物委托资质单位进行运输，在运输过程中要采用专用的车辆，密闭运输，严格禁止跑冒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染，在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 本项目运营过程产生的各种固体废物经过有效处理措施后，固体废物处置率可达100%，固体废物不会对周围环境产生不良影响。 5、地下水、土壤 本项目为塑料制品业，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。 本项目不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后经市政污水管网入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理，生产过程中产生的边角料定期交由废品回收站综合利用，废活性炭、废UV灯管、废抹布、废桶定期在厂区危废暂存间暂存后，定期交由有资质的单位进行处置，根据分区防渗的要求，厂区地面已进行硬化，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)及修改单进行建设，不会对土壤和地下水造成影响。 6、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》，本项目原料及辅料不涉及有毒有害和易燃易爆等危险物质，评价建议企业定期对有机废气处理设施进行检修和维护，确保废气污染物能够实现达标排放，不会对周围环境造成影响。 7、竣工环保验收 本项目环保验收内容一览表见下表。 表4-12 本项目环保验收内容一览表 分 类 治理设施主要内容 竣工验收内容与要求 废气 吹膜、印刷、复合、固化工序有机废气 经集中收集后经UV +活性炭吸附后经15 m高排气筒 满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1排放限值及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号中印刷行业标准建议排放浓度、附件2企业边界限值 废水 生活污水 经化粪池处理后经市政污水管网入漯河淞江产业集聚区污水处理厂再处理 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进水指标 固废 一般固废 一般固废暂存间 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，边角料定期交废品回收站综合利用 危险废物 危废暂存间 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，废活性炭、废UV灯管、废抹布、废桶在危废暂存间暂存后定期交由有资质的单位进行处置 噪声 噪声设备 基础减振、厂房密闭隔声 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有机废气处理设施排放口（DA001） | 非甲烷总烃 | 经集气收集后经UV+活性炭吸附处理后，经1根15m高排气筒排放 | 满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1排放限值及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号中印刷行业标准建议排放浓度 |
| 地表水环境 | 生活污水处理设施排放口（TW001） | COD、氨氮 | 经化粪池处理后经市政污水管网入漯河淞江产业集聚区污水处理厂再处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进水指标 |
| 声环境 | 厂界噪声 | 噪声 | 厂房密闭隔声、设备基础减振 | 昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 边角料经收集后外售废品回收站综合利用，生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门处理，废活性炭、废UV灯管、废抹布、废桶在厂区危废间暂存后定期交由有资质的单位进行处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生活垃圾、边角料定期存放，危废在危废间分类存放，定期交由有资质的单位进行处置，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)及修改单进行建设 |
| 生态保护措施 | 厂区地面已硬化，所在用地为工业用地，对生态环境影响较小 |
| 环境风险 防范措施 | 定期对有机废气处理设施进行检修和维护，确保废气污染物能够实现达标排放 |
| 其他环境 管理要求 | 按照排污许可证要求进行申报，并定期进行自主监测 |

# 六、结论

综上所述，漯河市优力特包装材料有限公司pp,pe,pet等薄膜印刷及制袋项目，符合国家产业政策，项目厂址位置可行，平面布置合理。项目营运期污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.1806t/a | / | 0.1806 t/a | +0.1806t/a |
| 废水（生活污水） | COD | / | / | / | 0.0378t/a | / | / | +0.0378t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0063t/a | / | / | +0.0063t/a |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 | 0 | 0 | 0 | 3t/a | / | 3t/a | +3t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.946t/a | / | 0.946t/a | +0.946t/a |
|  | 废UV灯管 | 0 | 0 | 0 | 3个/a | / | 3个/a | 3个/a |
|  | 废抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废弃桶 | 0 | 0 | 0 | 0.864t/a | / | 0.864t/a | +0.864t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

聚乙烯、聚丙烯等原料

噪声、废气

吹膜

噪声、废气

印刷

噪声、废气

复合

噪声、废气

固化

边角料、不合格产品

分切

检验成品入库

聚乙烯、聚丙烯等原料

噪声、废气

吹膜

噪声、废气

印刷

纸张

噪声、废气

复合

噪声、废气

固化

边角料、不合格产品

制袋

检验成品入库

印张

噪声、废气

印刷

薄膜

噪声、废气

复合

噪声

模切

噪声、废气

粘贴

边角料、不合格产品

成型

检验成品入库