审批意见： 郾环监表（2019）43号 关于《漯河市欣阳羽毛制品有限公司年加工 20吨羽毛项目环境影响报告表》的批复 漯河市欣阳羽毛制品有限公司： 你公司（统一社会信用代码：91411103MA4479FR7H）上报的由河南九州环保工程有限公司编制的《漯河市欣阳羽毛制品有限公司年加工20吨羽毛项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）收悉，该项目已在郾城区政府网站公示期满。经研究，批复如下： 一、项目位于漯河市郾城区新店镇吴拐村243号。该项目《报告表》内容符合国家相关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施建设。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施达到环评各项要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。项目竣工后，应及时组织开展环保验收。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设安装过程中产生的各种污染因素，以及对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。 （三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废水。主要是职工生活污水、锅炉清净下水、洗染废水。生活污水经化粪池处理后还田利用，不外排。锅炉清净下水用于厂区道路洒水降尘。洗染废水经处理工艺为“絮凝+A2O+砂滤”的污水处理站处理，处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后暂存于蓄水池后用于周边农田灌溉。 2、废气。锅炉废气经不低于8米高的排气筒排放，排放应符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1要求；厂界臭气排放应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值要求。 3、噪声。对高噪声设备采取隔声、减振等降噪措施，运营期厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4.固废。固废应全部妥善处理或综合利用。一般固体废物临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单进行控制。 四、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。建设项目的性质、规模、地点、或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 五、本项目日常环境监督管理工作由郾城区环境监察大队负责，并对项目环境保护执行情况进行现场监察。 2021年7月26日