# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称：   漯河市郾城区妇幼保健院综合楼建设项目

建设单位（盖章）：    漯河市郾城区妇幼保健院

编  制  日  期：           2021年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 漯河市郾城区妇幼保健院综合楼建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 孟付忠 | 联系方式 | 13353953567 |
| 建设地点 | 河南省（自治区）漯河市郾城县（区）孟庙镇乡（街道）交通北路以西，牡丹江路以北，碧桂园云顶小区东侧（具体地址） |
| 地理坐标 | （114度1分22.746秒，33度36分14.426秒） |
| 国民经济 行业类别 | 8433 妇幼保健院（所、站） | 建设项目 行业类别 | 108 医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 25000.00 | 环保投资（万元） | 50.00 |
| 环保投资占比（%） | 0.20% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 24427 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影 响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1. “三线一单”控制要求相符性分析 ①生态保护红线相符性分析 本项目位于漯河市郾城区交通北路以西，牡丹江路以北，碧桂园云顶小区东侧，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），项目不在河南省生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线相符性分析 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类、4a类区标准。本项目按环评报告提出的污染防治措施后，各污染物均能做到达标排放或妥善处置，对周边环境的影响较小，因此，本项目不会突破当地环境质量底线。 ③资源利用上线相符性分析 本项目所用原料均从正规合法单位购得，水和电等公共资源由当地相关单位供应，且整体而言项目所用资源相对较少，也不占用当地其他自然资源和能源，不触及资源利用上线。 ④与环境准入负面清单的对照 对照环境功能区划要求，本项目不属于所在环境功能区“负面清单”项目。因此，本项目不在环境准入负面清单内。 由上可知，本项目符合“三线一单”相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1. 项目由来 近年来，医疗卫生行业的发展已成为人类关注的主要话题，良好的医疗服务水平对促进社会主义和谐发展具有长远的意义，而医院的建设更是医疗卫生行业中不可或缺的重要组成部分，在此背景下，漯河市郾城区妇幼保健院拟投资25000.00万元在漯河市郾城区交通北路以西，牡丹江路以北，碧桂园云顶小区东侧建设漯河市郾城区妇幼保健院综合楼建设项目。本项目占地面积24427m2，建筑面积37000m2，主要建造1栋综合楼，主要包括妇产科、儿科、中医康复科、内科、外科等科室，项目建成后服务时间为24小时就诊，可提供床位共300张。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本项目属于“四十九、卫生84”类第108条“医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842”，“新建、扩建住院床位500张及以上的”编制报告书，“其他（住院床位20张以下的除外）”编制报告表，“住院床位20张以下的（不含20张住院床位的）”编制登记表，本项目拟设置医院床位共300张，按照要求本项目应编制环境影响报告表。受建设单位委托（委托书见附件一），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行达标排放、总量控制的原则，本着客观、公正科学、规范的要求，编制完成了《漯河市郾城区妇幼保健院综合楼建设项目环境影响报告表》。 2. 项目概况 本项目为漯河市郾城区妇幼保健院投资25000.00万元在漯河市郾城区交通北路以西，牡丹江路以北，碧桂园云顶小区东侧建设漯河市郾城区妇幼保健院综合楼建设项目，项目占地面积24427m2，建筑面积37000m2，可提供医院床位共300张。项目拟用职工161人，年工作日365天。 本项目主要技术经济指标一览表见表1。 表1 本项目主要技术经济指标一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 总投资 万元 25000.00 企业自筹 2 环保投资 万元 50.00 占总投资的0.20% 3 占地面积 m2 24427 / 4 建筑面积 m2 37000 / 5 劳动定员 人 161 均不在医院食宿 6 年工作日 天 365 三班倒、每班8小时工作制 7 床位 张 300 / 3. 政策相符性分析 漯河市郾城区妇幼保健院投资25000.00万元在漯河市郾城区交通北路以西，牡丹江路以北，碧桂园云顶小区东侧建设漯河市郾城区妇幼保健院综合楼建设项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令（2019年第29号令）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“三十七、卫生健康”中第5条“医疗卫生服务设施建设”。本项目已经漯河市郾城区发展和改革委员会审批，《关于郾城区妇幼保健院综合楼建设项目可行性研究报告的批复》（郾发改〔2021〕46号）见附件二。 因此，本项目的建设符合国家当前产业政策要求。 4. 选址可行性分析及平面布置合理性 （1）院址位置可行性 漯河市郾城区妇幼保健院综合楼建设项目位于漯河市郾城区交通北路以西，牡丹江路以北，碧桂园云顶小区东侧，项目东邻公园绿地，南邻牡丹江路，西邻碧桂园云顶小区，北邻公园绿地。项目所在地地理位置优越，交通便利，发展潜力巨大。项目地理位置图见附图一，项目周边环境示意图见附图二，项目周边环境照片见附图四。 根据漯河市中心城区土地使用远期规划图（附图五）可知本项目占地类型为医疗卫生用地，项目的建设符合国土空间用途管制要求，建设项目用地预审及选址意见书见附件三。 本项目所在区域地势平坦，交通方便，周围无重要文物古迹、珍稀资源等环境敏感目标。本项目周边无污染较严重的工业企业，不会对本项目造成影响。综上所述，本项目院址位置可行。 （2）院区平面布置合理性分析 本项目在满足医院运营的前提下，考虑运输、消防、安全卫生等要求，按各种设施不同功能进行分区和组合，力求平面布置紧凑合理，节省用地，有利经营，方便管理。项目主要建设内容为1栋16F综合楼，主要包括妇产科、儿科、中医康复科、内科、外科等科室，共有300张床位，本项目平面布置图见附图三。 5. 项目组成及主要建设内容 本项目组成及主要建设内容一览表见表2。 表2 本项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 工 程 内 容 备注 主体工程 综合楼 1栋16层，建筑面积37000m2，主要包括妇产科、儿科、中医康复科、内科、外科等科室 新建 公用工程 给水工程 市政自来水管网 新建 排水工程 排水采取雨、污分流制，雨水排入市政雨水管网；医疗废水和生活废水经医院污水处理站处理后通过市政污水管网排入漯河市沙北污水处理厂进一步处理后达标排放 新建 用电工程 市政供电线路 依托现有 暖通工程 采用中央空调系统用于夏季制冷和冬季供热 新建 热水工程 综合楼楼屋面设集中太阳能集热板、太阳能热水储热水箱及太阳能热水系统循环泵，并在屋面太阳能热水系统设电辅助加热系统；饮用热水由各楼层设置的电热水器供应 新建 消毒工程 本项目病房和污水站废气采用紫外线照射，废水采用次氯酸钠消毒，污泥采用喷洒消毒剂等方式进行消毒 新建 环保工程 废水治理 1座150m3/d污水处理站 新建 废气治理 污水处理站恶臭 污水处理站各构筑物均为封闭式建筑，1套臭氧尾气净化系统+生物滤床脱臭装置+1根15米高排气筒（DA001） 新建 食堂油烟 静电式油烟净化器+专用烟道（DA002）引至屋顶排放 新建 固废治理 危险废物 1座10m2危废暂存间 新建 医疗废物 1座10m2医废暂存间 新建 生活垃圾 垃圾桶若干 新建 噪声治理 基础减振、建筑隔声 / 6. 本项目运营期主要设备 本项目运营期主要设备见表3。 表3 本项目运营期主要设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 1 普通手术台 台 1 2 不锈钢综合产床 台 1 3 不锈钢氧气瓶车 个 1 4 不锈钢器械车 个 2 5 不锈钢治疗车 个 1 6 心电监护仪 台 1 7 输液泵 台 1 8 除颤仪 台 1 9 不锈钢急救车 个 2 10 不锈钢麻醉车 个 1 11 不锈钢单臂托盘架 个 1 12 电动吸引器 台 2 13 便携式吸痰器 个 1 14 产钳 把 1 15 产钳 把 1 16 复苏气囊 个 1 17 复苏气囊 个 1 18 麻醉机 台 1 19 盆底筛查仪 台 1 20 麻醉视频喉镜 台 1 21 超生多普勒胎心监护仪 台 1 22 电解质分析仪 台 1 23 全自动凝血分析仪 台 1 24 除颤监护仪 台 1 25 视力筛选仪 台 1 26 台式快速蒸气灭菌器A-Ⅲ20型 台 1 27 金标斑点法定量读数仪DW/100 台 1 28 血凝仪XN06-Ⅱ 台 1 29 TJSM-2000V妇科专用高频LEEP刀 台 2 30 诊查床 台 1 31 高压灭菌器 台 2 32 M6多参数心电监护仪PM-900 台 1 33 诊查床 台 1 34 产后康复治疗仪 台 1 35 ANGEL-5000H多参数胎儿监护仪 台 1 36 BN-100婴儿辐射保暖台 台 1 37 抢救车 台 1 38 器械柜 台 1 39 DL-1003c超高妇科检查床 台 1 40 综合产床 台 1 41 婴幼儿监测仪 台 1 42 LYL-Ⅰ裂隙灯显微镜 台 1 43 牙科综合治疗椅 台 1 44 PBH-VI医用型弱视治疗仪 台 1 45 电动吸引器 台 1 46 成人麻醉机 台 1 47 医用空气净化消毒机 台 1 48 新生儿复苏囊 台 1 49 担架推车 台 1 50 器械柜 台 1 51 电动综合产床DL-1003A 台 1 52 婴儿呼吸机 台 1 53 YDZ700多棱整体反射式无影灯 台 1 54 药品柜 台 1 55 BL-50新生儿黄疸治疗仪 台 1 56 YJS-V摄影床 台 1 57 诊查床 台 1 58 钼靶机 台 1 59 洗片机TY-308X 台 1 60 红外线乳透诊断仪JY-2501D 台 1 61 12道心电图机CM1200B 台 1 62 彩超机 台 1 63 器械柜 台 1 64 超声雾化器 台 1 65 抢救车 台 1 66 婴儿洗浴中心DX-3000 台 1 67 盆底表面肌电分析系统MLDA2 台 1 68 生物刺激反馈仪MLDB4 台 1 69 病人监护仪Imec10 台 1 7. 本项目运营期主要原辅材料及能源消耗 本项目运营期主要原辅材料消耗一览表见表4。 表4 本项目运营期主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 单位 年用量 备注 1 5%葡萄糖注射液（塑）（250ml） 瓶/年 74500 / 2 0.9%氯化钠注射液（塑）（250ml） 瓶/年 145500 / 3 醒脑静注射液 支/年 20000 / 4 疏血通注射液 支/年 38000 / 5 小儿豉翘清热颗粒 盒/年 5000 / 6 盐酸多巴胺注射液 支/年 4000 / 7 注射用丹参多酚酸盐 支/年 12000 / 8 清开灵注射液 支/年 900 / 9 注射用头孢西丁钠 支/年 45000 / 10 连花清瘟胶囊 盒/年 3000 / 11 利巴韦林注射液 支/年 2000 / 12 左氧氟沙星氯化钠注射液 瓶/年 33500 / 13 一次性注射器（5ml） 支/年 59550 / 14 一次性输液器 套/年 30000 / 15 引流袋 个/年 10000 / 本项目运营期主要能源消耗一览表见表5。 表5 本项目运营期主要能源消耗一览表 序号 名称 用量 原料来源 备注 1 水 42434.54m3/a 市政自来水管网 / 2 电 12万kw·h/a 市政供电线路 / 8. 本项目运营期给排水情况 （1）给水 本项目用水来自市政自来水管网，用水总量为116.26m3/d、42434.54m3/a，主要包括住院病人用水、住院病人陪护家属用水、门诊用水、医护人员用水、后勤职工用水、食堂用水和不可预见用水。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）及《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）中的相关标准，项目用水量预测见下表6。 表6 本项目用水量情况一览表 序号 名称 用水定额 数量 用水量 排放 系数 排水量 m3/d m3/a m3/d m3/a 1 住院病人用水 150L/d·床 300床 45.00 16425.00 0.8 36.00 13140.00 2 住院病人陪护家属用水 100L/d·人 300人 30.00 10950.00 0.8 24.00 8760.00 3 门诊用水* 25L/d 100人 2.50 912.50 0.8 2.00 730.00 4 医护人员用水 150L/d·人 128人 19.20 7008.00 0.8 15.36 5606.40 5 后勤职工用水 30L/d·人 33人 0.99 361.35 0.8 0.79 289.08 6 食堂用水* 25L/d·人 320人 8.00 2950.00 0.8 6.40 2336.00 7 不可预见用水 按前6项水量的10%计 10.57 3857.69 0.8 8.46 3086.15 8 合计 — 116.26 42434.54 —— 93.01 33947.63 注：①门诊用水：就诊人员按100人次/天计算；②医护人员为轮班制，不在医院食宿。病人及陪护家属仅有部分人员在医院就餐，另外部分为自带或卖解决就餐，在医院就餐人数以略大于病人及陪护总数的一半值来计算，约为320人次/天；③本项目住院被品委托有资质单位进行清洗。 （2）排水 本项目实行雨污分流，医疗废水和生活废水经污水处理站处理。根据核算本项目综合废水量为93.01m3/d、33947.63m3/a，拟建污水处理站设计处理规模为150m3/d。根据项目用水量核算及查阅《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），新建医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计余量。本项目污水处理站设计余量为56.99m3/d，满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的要求。 本项目综合废水经院区污水处理站处理后排向市政污水管网，本项目外排废水需满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后才能排向市政污水管网由漯河市沙北污水处理厂进一步处理后达标排放。 本项目水平衡见图1。 图1 本项目水平衡图（单位：m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1. 施工期流程示意图 图2 本项目施工期流程图 2. 本项目运营期流程 （1）运营期流程 本项目主要设门诊部和住院部，病人可根据自己的病情需要进行挂号，选择相应的诊治科室和医务人员进行检查和诊治，并根据病情需要选择性入院治疗。 图3 本项目运营期流程及产污环节图 （2）职工办公生活 图4 本项目办公生活产污环节示意图 3. 产污环节分析 （1）废气：本项目运营期废气主要为污水处理站恶臭和食堂油烟。 （2）废水：本项目运营期废水主要为医疗废水和生活废水。 （3）固废：本项目运营期固废主要为医疗废物、污水处理站污泥和办公生活垃圾。 （4）噪声：本项目运营期噪声主要为空调外机、污水处理站水泵、风机等设备产生噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，根据现场调查，院区不存在原有的污染问题，因此没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1. 环境空气质量现状 本项目位于漯河市郾城区交通北路以西，牡丹江路以北，碧桂园云顶小区东侧，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。本次评价引用《河南省空气质量实况与预报》发布的漯河市2020年1月～2020年12月环境空气质量数据，漯河市2020年环境空气质量统计结果见表7。 表7 漯河市2020年环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 （ug/m3） 标准值 （ug/m3） 占标率 （%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 9 60 15 达标 NO2 年平均质量浓度 26 40 65 达标 PM10 年平均质量浓度 86 70 122.86 超标 PM2.5 年平均质量浓度 55 35 157.14 超标 CO 日平均浓度 1200 4000 30 达标 O3 日最大8h平均质量浓度 152 160 95 达标 由上表可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2年平均质量浓度值、CO日平均浓度值及O38h平均第90百分位数浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5年平均质量浓度值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域是不达标区域。 2. 地表水环境质量现状 本项目所在区域的最近的地表水体为颍河，功能区划为地表水Ⅲ类水体，评价引用河南漯河市环境监测中心发布的《漯河市环境监测年鉴（环境质量篇）》（2019年度）颍河—西华址坊断面监测数据，具体监测统计结果见表8。 表8 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位：mg/L（pH除外） 监测断面 监测指标 pH CODcr 氨氮 颍河—西华址坊断面 全年均值 7.65 19 0.249 标准限值 6～9 20 1.0 均值标准指数 / 0.95 0.249 由上表监测数据分析可知，颍河—西华址坊断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，区域地表水环境质量较好。 3. 地下水环境质量现状 本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，本次评价引用河南漯河市环境监测中心发布的《漯河市环境监测年鉴（环境质量篇）》（2019年度）漯河市区地下水常规监测数据，地下水环境监测分析结果见表9。 表9 地下水环境监测分析结果 单位：mg/L（pH除外） 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 pH 7.43 6.5～8.5 / 0 总硬度 254 450 0.56 0 溶解性总固体 509 1000 0.509 0 氨氮 0.015 0.5 0.03 0 由上表可知，漯河市区地下水各项指标的年均浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。 4. 声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应属1类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，项目南邻1牡丹江路，东邻交通北路，南厂界和东厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 根据现场踏勘，拟建项目所在区域除少量交通噪声外无其他较大噪声源存在，区域内声环境质量整体较好。 5. 生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。区域生态环境质量较好。本项目厂址所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表10。 表10 本项目主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 距离（m） 功能 保护级别 大气环境 郾城中学 S 54 教育 GB3095-2012 二级标准 郾城小学 （北校区） NW 179 教育 郾城小学 （南校区） S 203 教育 声环境 西、北厂界外1m / / / GB3096-2008 1类标准 东、南厂界外1m / / / GB3096-2008 4a类标准 地表水 颍河 N 6802 防洪、灌溉 GB3838-2002 Ⅲ类标准 地下水 项目所在区域 / / / GB/T14848-2017 Ⅲ类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3最高允许浓度 mg/m3 污染物名称 氨 硫化氢 标准值 1.0 0.03 （2）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值 kg/h 污染物名称 NH3 H2S 臭气浓度 15m高排气筒 4.9 0.33 2000（无量纲） （3）《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1大型标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 净化设施最低去除率（%） 油烟 1.0 95 （4）《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 mg/L 污染物名称 pH COD BOD5 NH3-N SS 粪大肠菌群（MPN/L） 标准值 6～9 250 100 — 60 5000 （5）漯河市沙北污水处理厂设计进出水水质 mg/L（pH除外） 污染因子 pH COD BOD5 NH3-N SS 进水水质 6～9 350 150 32 200 出水水质 6～9 30 6 1.5 10 （6）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） dB(A) 昼间 夜间 70 55 （7）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类 dB(A) 类别 昼间 夜间 1类 55 45 （8）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | （1）废水总量控制指标 本项目建设完成后，医疗废水和生活废水经院区污水处理站处理后通过市政污水管网排入漯河市沙北污水处理厂进一步处理后最终排入颍河，根据漯河市生态环境局总量科对漯河市“十三五”水质目标的要求，本项目废水总量控制指标按照漯河市2019年颍河水质目标（COD≤20mg/L，NH3-N≤1.0mg/L）进行核定，本项目综合废水排放量为33947.63m3/a，则废水总量控制指标为：COD 0.679t/a，NH3-N 0.034t/a。 （2）废气总量控制指标 本项目生产过程中不产生二氧化硫和氮氧化物，因此本项目不涉及废气总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.1大气环境影响 施工期大气主要污染物为扬尘，主要为场外建筑材料运输扬尘，场内材料搬运和土方的堆存扬尘。 根据类似项目经验类比，建筑施工扬尘排放经验因子为0.292kg/m2，本项目建筑面积为37000m2，施工扬尘产生量约为10.804t。 按照《漯河市人民政府办公室关于印发漯河市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战行动方案等2个工作方案的通知》（漯政办〔2018〕33号）、《漯河市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发漯河市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（漯环攻坚办〔2019〕40号）和《漯河市环境保护局关于印发漯河市工业大气污染防治6个专项方案的通知》（漯环〔2019〕70号）的要求，严格对建筑施工扬尘进行控制，结合施工场地位置，本项目施工过程中采取的污染防治要求如下： （1）建设单位将房屋建设施工、管线施工、道路保洁和养护等方面的扬尘污染防治工作纳入管理中。 （2）建设单位将防治扬尘污染的费用列入工程概算，并在与施工单位签订的施工承发包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任和措施；防治扬尘污染费用的具体标准和计算办法由建设行政主管部门制定。 （3）施工单位制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任制度和作业记录台帐，并指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作。各类工地的主要出入口处或主要位置应设置醒目的环保施工标牌，标明下列内容：工程项目名称、防治扬尘污染采用的措施、环保负责人的姓名和监督电话。 （4）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位”。 （5）施工过程中做到“六个百分之百”，即工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输。 （6）在施工过程中，施工现场的四周厂界应当设置不低于2.5m的硬质材料连续围挡。围挡对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。 （7）在施工场地安排一些员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1～2次，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响很大，场地洒水后，扬尘量将降低28%～75%，可大大减少其对环境的影响。 （8）施工单位设置密目网，防止和减少施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散。 （9）易产生扬尘的大风天气暂停土方开挖等施工作业，并对工地采取洒水等防尘措施，停止施工的通告由市环境保护行政主管部门负责拟定，报经市政府同意后予以公布。 （10）在施工场地设置专人兼管建筑垃圾、建筑材料的堆放、清运和处置，堆放场地应远离居民区，并避开居民区的上风向，建筑垃圾、工程废渣应及时清运，在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施。 （11）施工使用商品混凝土，不在现场设搅拌设备，施工现场的道路及作业场地应当采用混凝土硬化地面，保证平整坚实，无浮土、无积水。 （12）工程完工后，施工单位在2日内拆除工地围挡、其他临时设施，并将工地及四周环境清理整洁。 （13）设置冲洗轮胎水池和高压水枪，车辆驶出工地时对车轮进行冲刷，保持出场车辆清洁，泥浆和污水未经沉淀不得排入城市管网；对运载建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少散落，车辆行驶应按规定路线进行。 （14）施工现场应尽量减少土方开挖量和土方转运频次，有场地堆放条件的应提前进行挖填平衡计算，减少施工现场的土方存放量。 （15）建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任。 （16）渣土车等物料运输车辆必须实施源头治理，新购车辆要采用具有全封闭高密封性能的新型智能环保车辆，现有车辆要采取严格的密封密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，并按规定的时间、地点、线路运输和装卸。 （17）渣土等物料运输车辆必须安装实时在线定位系统，严格实行“挖、堆、运”全过程监控，严禁“跑冒滴漏”和违规驾驶，确保实时处于监管部门监控之中。 （18）定期保养施工设备，检查汽车、装载机、吊车等油设备的废气排放量，不合格者予以及时处理。 采取这些措施后，可减少扬尘产生80%左右，扬尘排放量约为2.161t。评价要求本项目建设严格执行上述措施，在项目四周要设置2.5米高围挡，要定时洒水，裸露的建筑垃圾、土方等易产生扬尘的地方要覆盖防尘网并及时清运。 1.2声环境影响 施工期噪声主要来自振捣机、切割机等机械设备运转噪声和场外车辆运输噪声。设备噪声源强值75～90dB(A)，各施工阶段均有大型设备交互作业，噪声将不可避免地对其周围的环境造成影响。建筑材料及建筑垃圾的运输，将产生车辆交通噪声，源强75～90dB(A)，本项目施工期全厂高噪声设备及噪声源强见表11。 表11 本项目施工期全厂高噪声设备及噪声源强估算 噪声源位置 噪声源 设备数量 （台、套） 声源值 治理措施 设备源强 厂界外1m 施工场地 振捣机 2 75 60 减振、隔声 切割机 2 73 运输车辆 4 80 1.3水环境影响 废水主要为施工人员生活污水，本项目施工人员50人，施工6个月，施工人员为附近农民，不在厂区吃住。白天施工，夜间不施工。职工每人每天的生活用水量按照50L考虑，则施工期生活用水量为2.5t/d，共计450t，污水排放量按照用水量的80%计算，则生活污水排放量约为360t，经院区污水处理站处理后排入漯河市沙北污水处理厂进一步处理后达标排放。 1.4固体废物影响 施工期固体废弃物主要包括了项目施工产生的建筑垃圾及建筑工人产生的生活垃圾。项目施工产生的建筑垃圾包括了土地平整及开挖产生的土石方及弃土弃渣，房屋建设产生的废砖石、水泥料渣、金属废料，房屋装修产生的包装纸类、木制品、金属、塑料、玻璃、陶瓷、砂石等建材垃圾。施工建筑垃圾按每平方米建筑面积产生1.5kg垃圾计算，则共产生约55.5t建筑垃圾。工程建筑垃圾清运至漯河市环境卫生行政管理部门指定的消纳场地，不能及时清运的，应妥善堆置，并采取防风、防扬尘等防护措施，防止影响城市市容和环境卫生。 施工人员产生的生活垃圾每天每人按0.5kg计算，则50个施工人员共产生25kg/d的生活垃圾，项目建设期共产生生活垃圾4.5t，经收集后定期由环卫部门清运处理。 经过以上措施，施工期固体废物对周边环境影响较小。 1.5生态环境影响 本项目所在区域生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。本项目拟选厂址所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。 本项目区外生态影响：施工期土方运输和施工二次扬尘对沿途及周边植被会造成一定污染影响，该影响为暂时性的，项目拟建后即可消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1. 环境空气影响分析 1.1废气产生、治理及排放情况 本项目运营期的大气污染物主要是污水处理站恶臭和食堂油烟。 ①污水处理站恶臭 污水处理站产生的臭气主要来自污水生物处理工艺，在缺氧环境中由于微生物分解有机物而产生少量恶臭气体，该部分气体呈无组织排放，其主要成分为NH3和H2S，本项目污水处理站采用密闭式设计。 根据美国EPA对类似处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3、0.00012gH2S。本项目建成投产后污水处理站BOD5去除量为4.736t/a，则本项目NH3产生量为0.0147t/a、H2S产生量为0.00057t/a。 本项目污水处理站各构筑物均为封闭式建筑，污水处理站恶臭经收集后通过采用1台风机（设计处理风量为5000m3/h）抽引，通过臭氧尾气净化系统+生物滤床脱臭装置消毒除臭，处理后通过1根15米高排气筒（DA001）排放，生物滤床脱臭装置的处理效率按80%计。 本项目污水处理站恶臭污染物有组织产排情况见表12。 表12 本项目污水处理站恶臭污染物有组织产排情况一览表 污染物 产生情况 排放情况 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） NH3 0.0147 0.00168 0.336 0.0029 0.00034 0.067 H2S 0.00057 0.000065 0.013 0.00011 0.000013 0.003 本项目污水处理站恶臭通过臭氧尾气净化系统+生物滤床脱臭装置消毒除臭后排放速率能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值，经处理达标后通过1根15米高排气筒（DA001）有组织排放；项目恶臭污染物排放量较小，且污水处理站各构筑物均为封闭式建筑，逸出的NH3和H2S废气较少，污水处理站周边恶臭污染物浓度能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度，项目废气不会对周边环境造成明显影响，治理措施可行。 ②食堂油烟 本项目建有食堂供病人及陪护家属就餐，项目食堂设置6个灶头，属大型规模。项目食堂使用液化气为燃料，属于清洁能源，就餐人员约为320人次/天，餐厅在做饭过程中产生油烟按照平均调查结果，每人每天食用油约10g，挥发量占2%～5%，取均值3%计算，该食堂食用油消耗量约1.168t/a，则油烟的产生量约为0.035t/a。 根据《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1大型标准要求，评价建议：本项目食堂应安装1台静电式油烟净化器（净化率为95%，风量为5000m3/h，运行时间约为1.5h/d），经处理后油烟排放量为0.00175t/a，油烟排放浓度为0.64mg/m3，能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1大型标准要求（油烟排放浓度≤1.0mg/m3、净化设施最低去除率95%），食堂油烟经静电式油烟净化器处理后通过专用烟道（DA002）引至屋顶排放，对周围大气环境影响较小。 1.2排放口基本情况 工程污染源排放参数见表13。 表13 有组织排放源参数一览表 污染源名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒参数 污染物名称 排放标准 X Y 高度 （m） 内径 （m） 温度 （℃） 流量 （m3/h） 污水处理站恶臭排气筒DA001 114.023768 33.603513 49 15 0.5 25 5000 NH3 4.9kg/h H2S 0.33kg/h 食堂油烟排气筒DA002 114.023188 33.603942 49 / 0.5 25 5000 油烟 1.0mg/m3 1.3监测要求 对生产过程中产生的废气进行监测，监测内容和频率见下表，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。 表14 工程废气监控内容及频率 类别 污染源名称 监测位置 监测因子 监测频率 废气 污水处理站恶臭排气筒DA001 排气筒出口 氨、硫化氢、臭气浓度 1次/季度 食堂油烟排气筒DA002 排气筒出口 油烟 1次/年 污水处理站周界 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷 1次/季度 2. 水环境影响分析 2.1废水产生、治理及排放情况 本项目运营期废水主要为医疗废水和生活废水。 ①医疗废水 本项目医疗废水主要为病房废水（住院病人废水、住院病人陪护家属废水）和门诊废水。 本项目医疗废水产生量为62m3/d、22630m3/a，依据《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）中经验数据，同时结合项目实际情况，确定该项目医疗废水主要污染物的浓度约为：COD 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 120mg/L、NH3-H 50mg/L、粪大肠菌群≤1.0×106MPN/L，各污染物产生量约为：COD 6.789t/a、BOD5 3.395t/a、SS 2.716t/a、NH3-N 1.132t/a、粪大肠菌群≤1.0×106MPN/L。 ②生活废水 本项目生活废水主要为医护人员废水、后勤职工废水、食堂废水和不可预见废水。 本项目生活废水产生量为31.01m3/d、11317.63m3/a，类比同类项目，生活废水中各污染物的产生浓度约为：COD 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 200mg/L、NH3-H 40mg/L，各污染物产生量约为：COD 3.395t/a、BOD5 1.698t/a、SS 2.264t/a、NH3-N 0.453t/a。 综上，本项目综合废水产生量为93.01m3/d、33947.63m3/a，其主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群，各污染物平均浓度和产生量见表15。 表15 污水处理站进水水质一览表 类别 COD BOD5 SS NH3-N 粪大肠菌群 医疗废水 废水量 （m3/a） 22630 产生浓度 （mg/L） 300 150 120 50 1.0×106MPN/L 产生量 （t/a） 6.789 3.395 2.716 1.132 — 生活废水 废水量 （m3/a） 11317.63 产生浓度 （mg/L） 300 150 200 40 — 产生量 （t/a） 3.395 1.698 2.264 0.453 — 综合废水 废水量 （m3/a） 33947.63 产生浓度 （mg/L） 300 150 147 47 1.0×106MPN/L 产生量 （t/a） 10.184 5.092 4.979 1.584 — 本项目运营期废水主要为医疗废水和生活废水，根据核算本项目综合废水量为93.01m3/d、33947.63m3/a。 本项目外排废水需满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，从废水水质、空间利用、经济成本等多种角度考虑，本项目拟在综合楼东南侧设置1座污水处理站，用于处理本项目产生的废水。 根据工程分析，本项目污水处理站进水量为93.01m3/d，考虑富裕量、管理和操作等方面的原因，本项目污水处理站设计规模为150m3/d，污水处理站是以“生化+次氯酸钠消毒”为主，生化处理拟采用以“CASS生化池”为中心的活性污泥处理工艺，次氯酸钠消毒采用自动加药装置。 本项目污水处理流程如下图所示。 图5 本项目污水处理工艺流程图 预消毒：医院废水经化粪池收集后并经消毒后，经管道进格栅池，去除大颗粒的悬浮物、毛发、食物残渣等，然后进入预消毒池（采用臭氧消毒），再经集水池调节后，进入水解酸化池。在水解酸化池内经过水解酸化后进入生物接触氧化池。 为使项目污水不把有害细菌、致病病毒带入水体，在排放前必须对项目产生的污水进行消毒。目前普遍使用的废水消毒剂有：氯气、漂白粉、次氯酸钠、ClO2、臭氧等。各种消毒方法优缺点比较见表16。 表16 常用消毒方法比较一览表 工艺 优点 缺点 消毒效果 氯气消毒 具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确 产生致癌、致畸作用的有机氯化物（THMs）；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定危险性 能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差 次氯 酸钠消毒 无毒，运行、管理无危险性 产生致癌、致畸作用的有机氯化物（THMs）；使水的PH值升高 与氯气杀菌效果相同 二氧 化氯消毒 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物（THMs）；投放简单方便；不受pH影响 运行、管理有一定的危险性；只能就地生产，就地使用；操作管理要求高 较氯气杀菌效果好 臭氧消毒 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高 杀菌和杀灭病毒的效果均很好 经上表比较，本项目选择次氯酸钠消毒方式。次氯酸钠已被世界卫生组织（WHO）列为A1级安全消毒剂，是一种安全高效的强力杀菌剂，对病原微生物以及耐氯性极强的病毒等都有很好的消毒效果。次氯酸钠的杀菌速度快，次氯酸钠发生器采用电解食盐法工艺产生次氯酸钠溶液，电解法次氯酸钠发生器是一种电解装置，它采用特殊电极及电解隔膜，电解饱和食盐水，产生次氯酸钠消毒液，次氯酸钠的含量大于70%，医疗废水在消毒池内的停留时间不应小于1小时。 本项目污水处理站污染物去除效果见表17。 表17 各污染物去除效果一览表 序号 指标 水量 （m3/a） COD （mg/L） BOD5 （mg/L） SS （mg/L） NH3-N（mg/L） 粪大肠菌群 （MPN/L） 1 进水 33947.63 300 150 147 47 1.0×106 2 去除效率% / 87 93 95 76 / 3 出水 33947.63 39 10.5 7.33 11.2 <100 4 排放标准 / 250 100 60 32 5000 由上表可知，项目医疗废水和生活废水经院区污水处理站处理后排入厂总排放口，废水排放量为93.01m3/d、33947.63m3/a，主要污染物COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群的排放浓度及排放量分别为：COD 39mg/L、1.324t/a，BOD5 10.5mg/L、0.356t/a，SS 7.33mg/L、0.249t/a，NH3-N 11.2mg/L、0.38t/a，粪大肠菌群<100MPN/L，处理后废水中污染物能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及漯河市沙北污水处理厂设计进水水质标准，处理后的废水经市政污水管网排入漯河市沙北污水处理厂进一步处理。综上分析，院区污水处理站处理本项目废水是可行性的。 漯河市沙北污水处理厂的收水范围为：沙河以北以西、规划客运专线以东、北环路以南区域以及孟庙镇的新107国道以东、孟平铁路以南、京广铁路以西、南至新北环路的区域。主要接纳该区域工业企业排放的污水以及城市居民生活污水，处理规模为6万t/d。 本项目位于漯河市郾城区交通北路以西，牡丹江路以北，碧桂园云顶小区东侧，在漯河市沙北污水处理厂收水范围内，根据现场勘查，目前该项目区域配套污水管网已铺设完毕，本项目医疗废水和生活废水进入漯河市沙北污水处理厂处理是可行的，废水经污水处理厂处理后最终排入颍河，对地表水环境影响不大。 2.2排放口基本情况 废水排放口基本情况见下表。 表18 废水排放口基本情况表 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 排放口 类型 经度 纬度 DW001 114.023312 33.603336 33947.63 漯河市沙北污水处理厂 间歇排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 / 企业总排 2.3监测要求 对生产过程中产生的废水进行监测，监测内容和频率见下表，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。 表19 工程废水监控内容及频率 污染源名称 监测位置 监测指标 监测频率 医疗和办公生活 院区总排口 流量 自动监测 pH值 12小时 化学需氧量、悬浮物 周 粪大肠菌群数 月 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物 季度 3. 声环境影响分析 3.1噪声源强分析 本项目运营期噪声主要为空调外机、污水处理站水泵、风机等产生的机械噪声，噪声源强约60～80dB(A)之间，本项目建成后全厂高噪声设备及噪声源强值见表20。 表20 本项目建成后全厂高噪声设备及噪声源强估算 噪声源位置 噪声源 声源值 治理措施 设备源强 车间外1m 各楼层 空调外机 60 45 基础减振、建筑隔声 污水处理站 水泵 80 65 废气处理设备 风机 80 65 3.2噪声预测及影响分析 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式。 一、预测模式 ①无指向性点声源的几何发散衰减公式： 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 二、预测结果 本项目完成后各厂界及周边敏感点噪声环境影响预测结果见表21。 表21 本项目各厂界及周边敏感点噪声环境影响预测结果 设备名称 源强 （dB(A)） 降噪后叠加值（dB(A)） 预测点 距厂界距离（m） 厂界贡献值（dB(A)） 标准值（dB(A)） 空调外机、污水处理站水泵、风机 83.03 63.03 东厂界 10 43.03 昼间：55夜间：45 南厂界 15 39.51 西厂界 10 43.03 北厂界 35 32.15 由上表预测结果可知，本项目运营期各厂界噪声经采取基础减振、建筑隔声等降噪措施并经一定距离衰减后，预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，金桂园小区噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。因此，本项目噪声对周边环境影响较小。 拟建工程对噪声源采取的降噪措施主要有： ①选用同类设备中的低噪声设备，同时对高噪强振设备安装减振装置； ②空调外机、污水处理站水泵、风机等设备加强保养； ③优化院区平面布置图，将较大声源布置在远离敏感目标处。 经采取上述防治措施以及距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，因此项目噪声对周边环境的影响较小。 3.3监测要求 对生产过程中产生的噪声进行监测，监测内容和频率见下表，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。 表22 工程噪声监控内容及频率 污染源名称 监测位置 监测项目 监测频率 高噪声设备 四厂界外1米处 等效连续A声级 1次/季度，每次2天，昼、夜各1次 4. 固体废弃物影响分析 本项目运营期固废主要为医疗废物、污水处理站污泥和办公生活垃圾等固体废物。 1）医疗废物、污水处理站污泥 根据建设单位提供的资料，本项目感染性废物（HW01-841-001-01）废弃棉球、棉签、纱布等产生量约为0.1t/a；损伤性废物（HW01-841-002-01）废弃针头、玻璃容器等产生量约为2t/a；药物性废物（HW01-841-005-01）过期、淘汰、变质或被污染的废弃药品等产生量约为0.01t/a；病理类废物（HW01-841-003-01）湿纱布及衣物、废血浆、培养基、病理组织等产生量约为0.2t/a；化学性废物（HW01-841-004-01）检验科产生废试剂、废样液等产生量约为1t/a，运营期污水处理站会产生污泥（HW01-841-004-01），类比同类项目，每处理1m3废水，产生量约为0.19kg，即0.19kg/m3，本项目年处理废水量33947.63m3，则污泥产生量为6.45t/a，医疗废物与污水处理站污泥分别暂存于专用房间定期交由有资质单位处理。 根据《国家危险废物处理名录》必须妥善处置，项目对医疗废物的管理严格执行《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范》、《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及参考《医疗废物污染防治技术政策（征求意见稿）》的相关要求相关要求，项目将医疗废物暂存于专用房间，全部委托有资质单位运走处理。由于本项目能够达到人流、物流、污物流分开运送的要求，对附近周边环境影响不大。 同时，按照《医疗废物管理条例》中“第三章医疗卫生机构对医疗废物的管理”，结合项目实际，项目需做到以下： ①医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。 ②医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。 ③医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。 ④医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前应当就地消毒。 ⑤医疗卫生机构产生的污水、病人的排泄物，应当按照国家规定严格消毒；达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理厂。 本项目产生的医疗废物经采取以上措施和建议后对周围环境影较小。 2）办公生活垃圾 本项目生活垃圾主要来源于医护人员、后勤职工、门诊患者、住院病人及住院病人陪护家属产生的生活垃圾及少量办公生活垃圾。项目医护人员及后勤职工161人，门诊患者100人次/天，住院病人300人，住院病人陪护家属300人。医护人员及后勤职工、住院病人陪护家属办公生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，门诊患者按0.2kg/人·d计，住院患者按1kg/人·d计，则项目办公生活垃圾产生量为0.5505t/d、200.93t/a。项目办公生活垃圾暂存于加盖垃圾桶内，集中收集，委托环卫运送至垃圾填埋场填埋处理。 综上所述，本项目固体废物处置率100%，对周围环境影响不大。 5. 土壤环境影响分析 本项目为妇幼保健院（所、站）项目，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录中的《表A.1 土壤环境影响评价项目类别》，本项目属于“其他行业”，项目类别为IV类。根据“4.2评价基本任务 4.2.2根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、IV类，见附录A，其中IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价，因此，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6. 地下水环境影响分析 本项目为妇幼保健院（所、站）项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价行业分类表，本项目地下水环境影响评价项目类别为IV类项目。根据“4.1一般性原则 根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，详见附录A。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价”规定，本次评价不对地下水环境影响评价。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | 恶臭 | 污水处理站各构筑物均为封闭式建筑，1套臭氧尾气净化系统+生物滤床脱臭装置+1根15米高排气筒（DA001） | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值 |
|  | 食堂 | 油烟 | 静电式油烟净化器+专用烟道（DA002）引至屋顶排放 | 满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1大型标准 |
| 地表水环境 | 综合废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群 | 1座150m3/d污水处理站 | 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及漯河市沙北污水处理厂设计进水水质标准 |
| 声环境 | 空调外机、污水处理站水泵、风机等设备 | 设备噪声 | 厂房隔声、基础减振 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目产生的感染性废物（HW01-841-001-01）废弃棉球、棉签、纱布等，损伤性废物（HW01-841-002-01）废弃针头、玻璃容器等，药物性废物（HW01-841-005-01）过期、淘汰、变质或被污染的废弃药品等，病理类废物（HW01-841-003-01）湿纱布及衣物、废血浆、培养基、病理组织等采用专用密闭收集箱收集后暂存于医废暂存间，委托有资质单位处理；化学性废物（HW01-841-004-01）检验科产生废试剂、废样液、污水处理站污泥采用专用密闭收集箱收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理；办公生活垃圾暂存于加盖垃圾桶内，集中收集，委托环卫运送至垃圾填埋场填埋处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

综上所述，漯河市郾城区妇幼保健院投资25000.00万元在漯河市郾城区交通北路以西，牡丹江路以北，碧桂园云顶小区东侧建设的漯河市郾城区妇幼保健院综合楼建设项目，符合国家产业政策，项目院址位置可行，平面布置合理。项目运营期污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 |  |  |  | 0.0029t/a |  | 0.0029t/a | +0.0029t/a |
|  | H2S |  |  |  | 0.00011t/a |  | 0.00011t/a | +0.00011t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.679t/a |  | 0.679t/a | +0.679t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.034t/a |  | 0.034t/a | +0.034t/a |
| 危险废物 | 废弃棉球、棉签、纱布等 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废弃针头、玻璃容器等 |  |  |  | 2t/a |  | 2t/a | +2t/a |
|  | 过期、淘汰、变质或被污染的废弃药品等 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 湿纱布及衣物、废血浆、培养基、病理组织等 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 检验科产生废试剂、废样液等 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a | +1t/a |
|  | 污水处理站污泥 |  |  |  | 6.45t/a |  | 6.45t/a | +6.45t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

检查及处置

挂号

出院

住院

康复治疗

取药

检查及处置

医疗废物、医疗及生活废水

检查及处置

初步诊断

职 工 办 公 生 活

办公生活垃圾

办公生活废水