# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称：  年加工50万条信号线项目

建设单位（盖章）：郾城区李集镇富祥电子厂

编 制 日 期：    二0二一年十月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工50万条信号线项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2109-411103-04-01-159206 |
| 建设单位联系人 | 张军 | 联系方式 | 17703957592 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区李集镇孟田路与李漯路交叉口南300米路东 |
| 地理坐标 | （ 114 度 2 分 0.103 秒， 33 度 41 分 34.368 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3979其他电子器件制造 | 建设项目 行业类别 | 80电子器件制造 397 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2109-411103-04-01-159206 |
| 总投资（万元） | 30 | 环保投资（万元） | 7.2 |
| 环保投资占比（%） | 24 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 1、《建设项目环境影响评价分类管理名录》分析 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年本），本项目属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39”第80条“电子器件制造 397”中显示器件制造；集成电路制造；使用有机溶剂的；有酸洗的，以上均不含仅分割、焊接、组装的，按照要求本项目应编制环境影响报告表。 2、产业政策相符性分析 本项目为电线、电缆制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”建设项目，符合国家当前产业政策。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目代码为：2109-411103-04-01-159206，项目备案见附件二。 3、“三线一单”控制要求相符性分析 ①生态保护红线相符性分析 本项目位于漯河市郾城区李集镇孟田路与李漯路交叉口南，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），项目不在河南省生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线相符性分析 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。本项目按环评报告提出的污染防治措施后，各污染物均能做到达标排放或妥善处置，对周边环境的影响较小，因此，本项目不会突破当地环境质量底线。 ③资源利用上线相符性分析 本项目所用原料均从正规合法单位购得，水和电等公共资源由当地相关单位供应，且整体而言项目所用资源相对较少，也不占用当地其他自然资源和能源，不触及资源利用上线。 ④与环境准入负面清单的对照 对照环境功能区划要求，本项目不属于所在环境功能区“负面清单”项目。因此，本项目不在环境准入负面清单内。 由上可知，本项目符合“三线一单”相关要求。 4、与河南省生态环境厅（豫环文〔2019〕84号）要求的相符性 4.1《河南省2019年挥发性有机物治理方案》总体要求及工作目标 （一）总体要求。以改善环境空气质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉VOCs重点行业提标改造工作，持续进行VOCs整治专项执法检查，逐步推广VOCs在线监测设施建设，全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 （二）工作目标。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 4.2重点任务 （一）推进石油炼制、石油化学行业全面达标排放治理。2019年8月底前，全省石油炼制、石油化学企业全面完成VOCs深度治理和LDAR（泄漏检测与修复）治理。有机液体储罐应采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐或安装顶空联通置换油气回收装置的拱顶罐。有机液体装卸采取全密闭、液下装载等方式，并使用具备油气回收接口的运输车辆。强化废水处理系统等逸散废气收集治理，废水集输、储存、处理处置过程中高浓度VOCs逸散环节应采用密闭收集措施，并回收利用，难以回收的应安装高效治理设施。加强有组织工艺废气治理，工艺弛放气、酸性水罐工艺尾气、氧化尾气、重整催化剂再生尾气等工艺废气优先回收利用，难以利用的，应送火炬系统处理，或采用催化焚烧、热力焚烧等销毁措施。非正常工况排放的有机废气送火炬系统处理。石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求。 （二）推进化工、医药行业综合治理。强化源头控制，严格过程管理，推广采用先进的干燥、固液分离及真空设备，以连续、自动、密闭生产工艺替代间歇式、敞开式生产工艺，并采取停工退料等措施，加强非正常工况的过程控制。深化末端治理，在涉及VOCs排放环节安装集气罩或密闭式负压收集装置，采取回收或焚烧等方式进行治理。参照石化行业VOCs治理要求，全面推进化工企业设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等源项整治。现代煤化工行业全面实施LDAR（泄漏检测与修复）治理，制药、农药、炼焦、涂料、油墨、胶粘剂、染料等行业逐步推广LDAR（泄漏检测与修复）治理工作。反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 （三）推进印刷行业综合整治。推广使用柔版印刷、胶版印刷等低排放印刷方式。对油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上，在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放，收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，确保稳定达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 （四）推进工业涂装整治升级。改进涂装工艺，提高涂着效率，金属件涂装行业推广使用3C1B（三涂一烘）或2C1B（两涂一烘）等紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统。平面木质家具制造行业，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强末端治理，喷漆、流平和烘干等生产环节应处于全封闭车间内，并配备高效有机废气收集系统，有机废气收集率不低于80%，其中整车制造企业有机废气收集率不低于90%。整车制造企业收集的有机废气需采用蓄热式焚烧（RTO）处理方式，其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 （五）推动汽修行业VOCs治理。推广采用静电喷涂等高涂着效率的涂装工艺，喷漆、流平和烘干等工艺操作应置于喷烤漆房内，使用溶剂型涂料的喷枪应密闭清洗，产生的VOCs废气集中收集并导入治理设施，实现达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 本项目位于漯河市郾城区李集镇孟田路与李漯路交叉口南，项目排放的有机废气属于低浓度有机废气，按照河南省2019年挥发性有机物治理方案要求，低浓度有机废气采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 项目产生有机废气工序主要为注塑成型工序，产生的有机废气浓度较低，使用低温等离子+UV光氧处理系统组合工艺，不使用单一吸附、催化氧化等处理工艺，符合河南省生态环境厅（豫环文〔2019〕84号）要求。 5.与漯河市生态环境局（漯环〔2019〕70号）要求的相符性 5.1《漯河市2019年挥发性有机物治理方案》总体要求及工作目标 （一）总体要求。以改善环境空气质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉VOCs重点行业提标改造工作，持续进行VOCs整治专项执法检查，逐步推广VOCs在线监测设施建设，全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 （二）工作目标。2019年5月底前，全市石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；7月底前，全市石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；9月底前初步建立VOCs排放重点企业废气在线监测体系；11月底前，市区和两县建成区全面淘汰开启式干洗机。 石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 4.2重点任务 （一）推进石油炼制、石油化学行业全面达标排放治理。7月底前，全市石油炼制、石油化学企业全面完成VOCs深度治理和LDAR（泄漏检测与修复）治理。有机液体储罐应采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐或安装顶空联通置换油气回收装置的拱顶罐。有机液体装卸采取全密闭、液下装载等方式，并使用具备油气回收接口的运输车辆。强化废水处理系统等逸散废气收集治理，废水集输、储存、处理处置过程中高浓度VOCs逸散环节应采用密闭收集措施，并回收利用，难以回收的应安装高效治理设施。加强有组织工艺废气治理，工艺弛放气、酸性水罐工艺尾气、氧化尾气、重整催化剂再生尾气等工艺废气优先回收利用，难以利用的，应送火炬系统处理，或采用催化焚烧、热力焚烧等销毁措施。非正常工况排放的有机废气送火炬系统处理。石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求。 （二）推进化工、医药行业综合治理。强化源头控制，严格过程管理，推广采用先进的干燥、固液分离及真空设备，以连续、自动、密闭生产工艺替代间歇式、敞开式生产工艺，并采取停工退料等措施，加强非正常工况的过程控制。深化末端治理，在涉及VOCs排放环节安装集气罩或密闭式负压收集装置，采取回收或焚烧等方式进行治理。参照石化行业VOCs治理要求，全面推进化工企业设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等源项整治。现代煤化工行业全面实施LDAR（泄漏检测与修复）治理，制药、农药、炼焦、涂料、油墨、胶粘剂、染料等行业逐步推广LDAR（泄漏检测与修复）治理工作。反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 （三）推进印刷行业综合整治。推广使用柔版印刷、胶版印刷等低排放印刷方式。对油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上，在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放，收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，确保稳定达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 （四）推进工业涂装整治升级。改进涂装工艺，提高涂着效率，金属件涂装行业推广使用3C1B（三涂一烘）或2C1B（两涂一烘）等紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统。平面木质家具制造行业，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强末端治理，喷漆、流平和烘干等生产环节应处于全封闭车间内，并配备高效有机废气收集系统，有机废气收集率不低于80%，其中整车制造企业有机废气收集率不低于90%。整车制造企业收集的有机废气需采用蓄热式焚烧（RTO）处理方式，其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 （五）推动汽修行业VOCs治理。推广采用静电喷涂等高涂着效率的涂装工艺，喷漆、流平和烘干等工艺操作应置于喷烤漆房内，使用溶剂型涂料的喷枪应密闭清洗，产生的VOCs废气集中收集并导入治理设施，实现达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 本项目位于漯河市郾城区李集镇孟田路与李漯路交叉口南，项目排放的有机废气属于低浓度有机废气，按照漯河市2019年挥发性有机物治理方案要求，低浓度有机废气采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 项目产生有机废气工序主要为注塑成型工序，产生的有机废气浓度较低，使用低温等离子+UV光氧处理系统组合工艺，符合漯河市生态环境局（漯环〔2019〕70号）的要求。 6、与生态环境部关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号）文的相符性 本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号）相符性分析见下表1。 表1 本项目与环大气〔2020〕33号相符性标 类别 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》中有关要求 企业建设情况 相符性 一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。 本项目所用原料为聚乙烯颗粒和PVC颗粒，常温下化学性质均稳定，本项目加热工序最高加热温度在110~130℃之间，低于聚乙烯热分解温度（335℃~450℃）和PVC热分解温度（170℃）。因此，加热温度不会导致其分解， 故产生的非甲烷总烃气体的量很少。 符合 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应全面梳理建立台账，6-9月完成一轮泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源；石油炼制、石油化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展LDAR工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。 本项目为信号线加工项目，项目注塑成型工序产生少量有机废气（非甲烷总烃），经车间内部二次密闭负压集气后，通过一套低温等离子+UV光氧处理系统处理+1根15m高排气筒排放。废气处置环节将含VOCs废UV管等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，交有资质的单位处置。 符合 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率 组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。 本项目注塑成型工序中产生的有机废气浓度较低，使用低温等离子+UV光氧处理系统组合工艺，不使用单一吸附、催化氧化等处理工艺，确保运营期实现达标排放；加强生产车间密闭管理，车间出入口采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭；按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率；根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用。 符合 7、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）的相符性分析 2019年6月26日生态环境部印发了《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号），本项目与其中相关内容的相符性分析如下： 表2 与重点行业挥发性有机物综合治理方案相符性分析一览表 类别 文件要求 企业建设情况/环评要求 相符性 大力推进源头替代 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。包装印刷等行业要加大源头替代力度。 本项目不涉及 相符 全面加强无组织排放控制 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 本项目外购PVC、聚乙烯颗粒均包装完好，常温存放无VOCs挥发。 相符 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 本项目PVC、聚乙烯颗粒及成品信号线均由密闭塑料膜包装，常温存放无VOCs挥发。 相符 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。 本项目不涉及 相符 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。 本项目注塑工序均安置在生产车间内二次密闭，并安装负压集气装置，变无组织为有组织。 相符 推进建设适宜高效的治污设施 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。 针对有机废气本项目采取低温等离子+UV光氧处理系统组合工艺进行处理，有机废气去除效率高，废灯管每半年更换一次，更换下来的废灯管暂存于危废暂存间。 相符 规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。 本项目不涉及吸附工艺 相符 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 本项目有机废气初始排放速率较小，针对有机废气本项目采取低温等离子+UV光氧处理系统组合工艺进行处理，有机废气去除效率为90%。 相符 深入实施精细化管控 加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 环评要求企业应根据VOCs排放主要环节和工序，制定具体操作规程，落实到具体责任人。同时健全内部考核制度，加强人员能力培训和技术交流，建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，建议安装废气在线监控系统并与漯河市郾城区生态环境部门联网，相关台账记录至少保存三年。 相符 8.本项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021 年修订版）的相符性分析 通用行业基本要求是指未纳入国家和省级重点行业涉气企业应满足的基本要求，包括涉颗粒物和涉 VOCs（未涉锅炉/炉窑）排放企业，规定了企业各类物料装卸、储存、转移、输送、包装和工艺过程污染控制要求，以及其他控制要求。本项目属于信号线加工项目应执行通用行业基本要求。 表3 与通用行业中涉 VOCs 企业基本要求相符性的对照分析： 差异化指标 通用行业中涉 VOCs 企业基本要求 企业建设情况 相符性 1、物料储存 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储。盛装过 VOCs物料的包装容器、含 VOCs 废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；生产车间内涉 VOCs 物料应密闭储存。 本项目注塑工序用到的PVC、聚乙烯颗粒在生产中产生VOCs废气。PVC、聚乙烯颗粒在密闭包装袋中封存，涉 VOCs 原料在原料库密闭储存。 符合 2、物料转移和输送 采用密闭管道或密闭容器等输送。 物料运送时由人工将密闭封存的原料运至加工处。 符合 3、工艺过程 原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作。涉 VOCs 原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至 VOCs 处理系统。 本项目原料存放在密闭原料库。注塑工序注塑机密闭，同时车间密闭。原料产生的VOCs废气由负压集气收集后通过一套低温等离子+UV光氧处理系统处理后通过15m高排气筒排放。 符合 因此，本项目各类设施满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021 年修订版）通用行业的基本要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成及主要建设内容 本项目为郾城区李集镇富祥电子厂投资30万元在漯河市郾城区李集镇孟田路与李漯路交叉口南300米路东建设的年加工50万条信号线项目，本项目为新建项目，项目占地500平方米，厂房建筑面积为200平方米（利用现有空厂房），主要建设有一座生产车间，一座原料库和一座成品库，生产规模为年加工50万条信号线。项目年生产300天，职工总人数28人，均不在厂内食宿，每天白天工作8小时。 表4 本项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 工 程 内 容 备 注 主体工程 生产车间 1座，位于厂区东部，建筑面积200m2 利用现有 储运工程 原料库 1座，位于厂区北部东部，建筑面积150m2 利用现有 成品库 东北角厂房南部东侧，建筑面积100m2 利用现有 公用工程 给水 乡镇自来水管网 利用现有 排水 采取雨污分流制，雨水经厂区雨水管网排入附近沟渠；冷却水经冷水机及冷却循环塔冷却后循环使用；生活污水经化粪池处理后定期由附近村民拉走堆肥 利用现有 用电 乡镇供电线路 利用现有 环保工程 废水治理 1座3m3化粪池 利用现有 废气治理 注塑工序非甲烷总烃废气：车间内二次密闭负压集气+1套“低温等离子+UV光氧处理系统”+1根15m高排气筒 新建 固废治理 垃圾桶若干、1座5m2固废间，1座3m2危废暂存间 新建 噪声治理 基础减振、建筑隔声 新建 2、本项目产品方案及规模 本项目为年加工50万条信号线项目，本项目主要产品为信号线。具体方案见表5。 表5 项目主要产品方案一览表 产品名称 产量 规格 备注 信号线 50万条/a 3米/5米 外购半成品信号线，经安装HDMI头，注塑接口胶皮后，成品信号线外售 3、本项目营运期主要设备 本项目营运期主要设备见表6。 表6 本项目营运期主要设备一览表 序号 设备名称 产品型号 单位 数量 备注 1 注塑机 / 台 8 / 2 装头机 / 台 4 / 3 脱皮机 / 套 1 / 4 排线机 / 台 2 / 5 测试机 / 台 4 / 10 空压机 / 台 1 / 4、本项目营运期主要原辅材料及能源消耗 （1）本项目营运期主要原辅材料消耗情况 本项目营运期主要原辅材料消耗一览表见表7。 表7 本项目营运期主要原辅材料消耗一览表 原辅材料 年耗量 规格 备注 聚乙烯 7.5t/a 25kg/袋 外购聚乙烯颗粒和PVC颗粒 PVC 12.5t/a 25kg/袋 HDMI头 100万个 / 每个HDMI头约130克 半成品信号线 50万条 3米/5米 外购半成品信号线 表8 本项目主要原材料理化性质一览表 名称 主要理化性质 燃烧爆炸性 毒理毒性 聚氯乙烯PVC PVC为无定形结构的白色粉末，支化度较小，玻璃化温度77~90℃，170℃左右开始分解，对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。工业生产的PVC分子量一般在5万～11万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加，无固定熔点，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5～10kJ/m2；有优异的介电性能。 PVC在建筑材料、工业制品、日用品、地板革、地板砖、人造革、管材、电线电缆、包装膜、瓶、发泡材料、密封材料、纤维等方面均有广泛应用。 易燃 无毒 聚乙烯PE 聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。性质：无味、无臭、无毒、表面无光泽、乳白色蜡状颗粒，密度约0.920 g/cm3，熔点130℃～145℃。不溶于水，微溶于烃类等。能耐大多数酸碱的侵蚀，吸水性小，在低温时仍能保持柔软性，电绝缘性高。可以采用注塑、挤塑、吹塑等加工方法。主要用作农膜、工业用包装膜、药品与食品包装薄膜、机械零件、日用品、建筑材料、电线、电缆绝缘、涂层和合成纸等。 易燃 无毒 本项目营运期主要能源消耗一览表见表9。 表9 本项目营运期主要能源消耗一览表 序号 名称 用量 原料来源 1 水 744m3/a 乡镇自来水管网 2 电 50万kw·h/a 乡镇供电线路 5、营运期给排水情况 （1）给水 本工程用水主要为职工办公生活用水和冷却水补充水。 ①职工办公生活用水：办公生活用水由乡镇自来水管网提供，项目劳动定员28人，均不在厂内食宿。依据《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41T385—2020），人员生活用水定额取先进值60L/（人·天），则职工办公生活用水量为1.68m3/d、504m3/a。生活污水产生系数取0.8，则生活污水产生量为1.344m3/d（403.2m3/a）。生活污水中主要污染物为COD、NH3-N、SS等。 ②冷却水补充水：根据项目单位提供资料，本项目在注塑工序需要用冷却水进行冷却。冷却水流量为1m3/h，每天循环8h，挥发损耗量为0.1m3/h，则运营期间车间冷却补充水量为0.8m3/d，240m3/a，间接冷却循环使用，无需排放。 （2）排水 本项目工程冷却水循环使用，定期补充损耗，不产生废水。产生的废水主要为职工办公生活废水，排放量为1.344m3/d、403.2m3/a。本项目水平衡见图1，给排水情况见下表。 本项目给排水情况见表10，本项目水平衡见图1。 表10 本项目建成后用排水情况 类 别 单 位 m3/d m3/a 用水 用水总量 2.48 744 其中：冷却用水 职工办公生活用水 0.8 1.68 240 504 排水 排放水总量 1.344 403.2 其中：职工办公生活废水 1.344 403.2 消耗 消耗总量 1.136 304.8 图1 本项目水平衡图（单位：m3/d） 6、劳动定员与工作制度 项目劳动定员28人，均不在厂区食宿，实行每日单班制制度，每日一班，每班8小时，生产根据市场需求淡旺季分明，总年生产天数为300天。 7、选址可行性及平面布置合理性分析 本项目位于漯河市郾城区李集镇孟田路与李漯路交叉口南300米路东，项目厂房东侧农田、北侧为空地，南侧为树林，西侧为李漯路，西侧距离最近的敏感点李集村50米。项目地理位置图见附图一，项目周边环境示意图见附图二，项目周边环境照片见附图四。根据李集镇人民政府出具的李集镇土地利用现状图（局部）可知，项目用地为建设用地；根据漯河市郾城区李集镇人民政府出具的证明可知，本项目符合李集镇土地利用规划和产业发展规划要求，规划证明见附件三；因此，本项目拟选厂址可行。 项目平面布置图见附四，本项目利用建设单位原有厂房进行生产，主要生产工艺：信号线—脱皮—理线—排线—装头—测试—注塑—成品，生产车间位于厂区东侧，车间西北侧为原料库，车间西南侧为成品库，生产车间内部注塑区位于北侧、装头区位于南侧、中间为脱皮、埋线、排线等设备区。项目布置比较紧凑合理，缩短了物料的运输距离，节省了能耗，方便了管理。由上分析可知，该项目平面布置较为合理。 综上，项目平面布置合理，选址可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、本项目施工期流程 本项目利用郾城区李集镇富祥电子厂原有的空厂房，通过安装配套设备进行生产，未新增建设构筑物，因此本次评价不再对施工期进行分析。 2. 本项目营运期流程 （1）信号线生产工艺简述 a、脱皮：将外购的信号线两端用脱皮机脱去塑料表皮，此过程产生固废和噪声； b、埋线：人工将两端脱皮的信号线按照一定的规则排列后固定在排线机卡槽上，便于排线装头； c、排线：将信号线通过排线机进行卷线整理，留出信号线的埋线时整理好的两端线头，此过程有噪声产生； d、装头：信号线通过埋线、排线工序后，信号线的两端通过装头机与HDMI接口进行挤压相接，此过程有噪声产生； e、测试：装完头的信号线通过测试机经行测试，确保信号线的正常功能的使用，测试中不合格品，剪掉接头返回脱皮工序返工，此过程产生固废； f、注塑成型：将数据线接头处安放在注塑机模具中间，注塑机将加热融化后的聚乙烯颗粒或PVC颗粒注入模具中压制成型，泠却后脱模，使其完全封住信号线接头处，此过程有非甲烷总烃废气产生和噪声、固废产生； g、成品入库：成品经检验后打包入库代售。 本项目生产工艺流程及产污环节示意图见图2。 图2 本项目生产工艺流程及产污环节图 职工办公生活 图3 本项目办公生活产污环节示意图 3. 营运期产污环节 （1）废气：本项目废气主要为注塑工序有机废气； （2）废水：冷却水循环使用不外排，本项目废水主要为职工办公生活污水； （3）固废：本项目固废主要为废包装材料、不合格接头、废UV灯管和职工办公生活垃圾； （4）噪声：主要为注塑机、装头机、排线机、脱皮机和风机等设备产生噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，所用厂房现为空厂房，因此，不存在与本项目有关的现有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 本次评价引用河南省空气质量实况与预报发布的漯河市2019年01月~2019年12月环境空气质量数据，漯河市2019年环境空气质量统计结果见表11。 表11 漯河市2019年环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值 （µg/m3） 占标率 （%） 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 60 35 171.4 不达标 PM10 年平均质量浓度 99 70 141.4 不达标 SO2 年平均质量浓度 10 60 16.7 达标 NO2 年平均质量浓度 29 40 72.5 达标 CO 95%百分位数日平均 1200 4000 30 达标 O3 90%百分位数日平均 181 160 113.1 不达标 由上表可知，漯河市2019年环境空气常规监测因子PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域是不达标区域。针对环境空气质量不达标的情况，漯河市正在实施“漯河市2020年大气污染防治攻坚战实施方案”，进一步促进环境空气质量改善。 2、地表水 项目所在区域主要地表水体为颍河，颍河漯河段水体功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。评价引用漯河市环境监测中心站2020年1~5月对西华址坊断面常规监测数据。地表水环境质量现状监测分析结果见表12。 表12 颍河西华址坊监测断面数据汇总表 单位：mg/L 断面 采样日期 COD 氨氮 总磷 2020年1~5月颍河-西华址坊断面 2020-01 20 0.43 0.134 2020-02 20 0.12 0.056 2020-03 18 0.1 0.07 2020-04 18 0.06 0.049 2020-5 19 0.12 0.168 均值 19 0.166 0.0894 规划水质标准 6~9 20 1.0 0.2 由监测统计结果分析可知，2020年度1月-5月份颍河西华址坊断面COD范围为18~20mg/L，超标率0；氨氮范围为0.06~0.43mg/L，超标率0；总磷范围为0.07~0.168mg/L，超标率0。根据常规监测数据，颍河-西华址坊断面1月-5月份 COD、氨氮及总磷平均值分别为 19mg/L、0.166mg/L、0.0894mg/L，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 从以上分析可知，随着《漯河市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》的逐年实施，2020年以来颍河水质无超标现象出现，区域地表水环境质量较好。 3、地下水 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年鉴》（2018年）浅层和中深层地下水常规监测数据。地下水环境监测分析结果见表13。 表13 地下水环境监测分析结果 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 pH 7.52（无量纲） 6.5~8.5（无量纲） 0.347 0 总硬度 231mg/L 450mg/L 0.513 0 溶解性总固体 454mg/L 1000mg/L 0.454 0 氨氮 0.028mg/L 0.50mg/L 0.056 0 由上表知，漯河市浅层和中深层地下水各项指标的年均浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。 4、声环境 根据噪声适用区划分，拟建项目所在区域为2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场踏勘，拟建项目所在区域内声环境质量整体较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 5、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于漯河市郾城区李集镇孟田路与李漯路交叉口南300米路东，项目厂房东侧农田、北侧为空地，南侧为树林，西侧为李漯路，西侧距离最近的敏感点李集村56米，项目主要环境保护目标如下表： 表14 主要环境保护目标 环境要素 环境保护 目标名称 方位 与厂界距离（m） 人口数目（人） 环境功能 大气环境 李集村 W 56 870 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 相树张村 S 95 680 位李村 E 296 640 声环境 东、西、南北、厂界 E 、W、S、N -- -- 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类 李集村 W 56 870 地表水 颍河 S 2514 防洪、灌溉 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 地下水 周围浅层地下水 -- -- -- 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）非甲烷总烃排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中附件1中其他行业的有机废气建议排放浓度，具体标准限值见下表。 项目 污染物名称 标准值 备注 废气 非甲烷总烃 80mg/m3，10kg/h（15m）， 厂界2.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中附件1中其他行业的有机废气建议排放浓度 （2）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 （3）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020)要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8597-2001) 及其修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 废水：本项目营运期间废水主要为职工生活废水，经化粪池处理后定期清掏做农肥，综合利用不排放，因此废水总量控制指标为零。 废气：本项目VOCs废气产生量为0.054t/a，针对项目产生的VOCs的治理措施为：车间二次密闭负压集气收集+1套低温等离子+UV光氧处理系统+1根15m高排气筒排放。经治理，项目VOCS最终排放量为0.001026t/a。依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCS排放实行倍量替代，VOCS区域排放需替代的量为新建项目VOCS排放量的2倍。本项目VOCS排放总量为0.001026t/a，需替代量为0.001026t/a×2=0.002052t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用已建成厂房进行生产，故不再对施工期做分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 （1）源强核算 本项目运营期废气产排过程源强核算如下： 项目生产原料为聚乙烯颗粒、PVC颗粒，生产过程需要将其加热、注塑成型，加热过程会导致高分子有机物聚乙烯、PVC产生异味，对周围环境空气造成不良影响。 经查阅相关资料，高分子有机物聚乙烯、PVC加热产生异味的主要成分为非甲烷总烃。故本项目注塑成型工序加热时产生废气污染因子为非甲烷总烃。 本项目所使用的注塑机的最高加热温度在110~130℃之间，低于聚乙烯热分解温度（335~450℃）、PVC热分解温度（170℃）。因此，加热温度不会导致其分解，故产生的非甲烷总烃气体的量很少。本次评价采用《二污普工业源系数手册》中292塑料制品业系数手册--2926 塑料包装箱及容器制造行业系数表数据，塑料在加热情况下VOCS产生系数按2.7kg/t计。根据同行业类比，本项目全年使用原料聚乙烯约7.5t、PVC约12.5t，则由此可计算出本项目VOCs最大挥发量为0.054t/a。 本项目采用车间二次密闭负压集气对注塑成型工序产生的VOCS进行收集，再通过1套低温等离子+UV光氧处理系统处理后经排气筒引至1根15m排气筒高空排放，风机设计总风量为5000m3/h，项目年工作日300天，每天工作8小时。按废气收集率90%，去除效率为90%，剩余10%的工艺废气未被集气装置收集而以无组织形式排放。因此，被收集的VOCs约为0.02025kg/h，0.0486t/a，产生浓度为4.05mg/m³，经过处理后的排放量约0.00486t/a，排放浓度为0.405mg/m³，排放速率为0.002025kg/h。无组织VOCs约为0.0054t/a，排放速率为0.00225kg/h。 （2）影响分析 由源强分析可知，本项目注塑成型工序非甲烷总烃产生量为0.054t/a。非甲烷总烃废气通过在车间二次密闭负压集气（风量为5000m3/h，集气效率为90%），经集气系统收集后通过管道输送至1套低温等离子+UV光氧处理系统处理，处理后经1根15m排气筒排放。光氧催化装置+低温等离子装置对非甲烷总烃的处理效率为90%。 本项目非甲烷总烃废气经低温等离子+UV光氧处理系统处理后，有组织非甲烷总烃排放量约0.00486t/a，排放浓度为0.405mg/m³，排放速率为0.002025kg/h。无组织VOCs约为0.0054t/a，排放速率为0.00225kg/h。项目非甲烷总烃废气排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2非甲烷总烃排放浓度限值及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）文中浓度限值，对周围空气环境质量影响较小。 表15 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 主要污染防治措施 污染物排放标准 核算排放浓度 核算排放速率 核算年排放量 标准名称 浓度限值（mg/m3） （mg/m3） （kg/h） （t/a） 1 DA001# 非甲烷总烃 车间二次密闭负压集气+低温等离子+UV光氧处理系统+15m排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 120 0.405 0.002025 0.00486 关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知（豫环攻坚办（2017）162号） 80 表16 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 污染物排放标准 年排放量 （t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 生产车间 非甲烷总烃 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 4.0 0.0054 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） 2.0 表17 项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 非甲烷总烃 0.01026 2、废水 根据项目单位提供资料，本项目在注塑工序需要用冷却水对注塑机进行冷却，冷却循环使用，定期补充损耗，不产生废水。废水主要为职工办公生活废水。 职工办公生活用水：办公生活用水由厂区自备水井提供，项目劳动定员28人，均不在厂内食宿。依据《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41T385—2020），人员生活用水定额取先进值60L/（人·天），则职工办公生活用水量为1.68m3/d、504m3/a。 生活污水产生系数取0.8，则生活污水产生量为1.344m3/d（403.2m3/a）。生活污水中主要污染物为COD、氨氮、SS等，产生浓度及产生量分别为COD300mg/L、0.121t/a，氨氮30mg/L、0.0121t/a，SS200mg/L、0.0806t/a。依托现有化粪池（3m3）处理后，排入厂区化粪池进行处理后定期清掏用作农肥。 根据企业提供资料及现场踏勘，郾城区李集镇富祥电子厂内现有一座3m3化粪池，本项目污水产生量为1.344m3/d，现有化粪池剩余处理能力能够满足本项目生活污水处理需求；另外项目东侧为农田，本项目生活污水经化粪池处理后用作农肥可行。项目生活污水综合利用不外排，对周围地表水环境影响较小。 3、固废 根据项目生产工艺，本项目产生的固体废物按其产生来源及性质分为一般固体物、危险废物两类。其中一般固体废物包括职工生活垃圾、废包装材料、不合格接头；危险固体废物包括废气处理系统定期更换的废UV灯管。 1）一般固废 ①废包装材料：本项目外购原料的包装材料为塑料薄膜、纸箱等，这部分固废产生量约为0.2t/a，在厂区一般固废暂存区暂存后，定期由废品收购站回收，综合利用。 ②不合格接头：本项目在生产过程测试阶段会产生少量不合格接头，根据企业提供资料，生产过程中不合格接头约为0.01t/a，剪掉接头数据线重回脱皮工序返工。根据建设单位经验，HDMI头废品率为千分之一，约有1000个HDMI头成为废品，每个HDMI头约130g，共约0.13t/a。不合格接头作为固废暂存于一般固废暂存间，定期外购废品回收单位回收利用。 ③职工办公生活垃圾：职工办公生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，项目定员30人，年工作时间300天，则职工办公生活垃圾产生量4.5t/a，由环卫部门定期清运处理。 2）危险固废 ①废UV灯管：UV光氧设备内的UV灯管，在一定周期使用后，无法达到使用要求需进行更换。项目UV灯管使用寿命为一年，每次更换量为30根，产生量为0.006t/a（每根灯管重量约为200g/根）。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废UV灯管属于危险废物，危废类别为为“HW29含汞废物”，危废代码为900-023-29，危险特性为毒性（T）；危废暂存间暂存后，委托有相应处理资质单位处理。 本项目危废详情、防治措施、贮存场所污染防治措施情况见下表。 表18 本项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废UV灯管 含汞废物 900-023-29 0.006 有机废气治理 固态 含汞荧光灯管及其他废含汞电光源 汞 1次/年 T 拟设危废暂存间1座，采取“四防”措施，定期交有资质的单位回收处理 表19 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积（m2） 贮存方式 贮存能力（t） 贮存周期 1 危废暂存间 废UV灯管 含汞废物 900-023-29 本项目成品库西侧 3 规范堆存 0.05 2次/年 ●危险废物环境影响分析 按照危险固废处置的有关规定，对属于国家规定危险废物之列的固体废物，必须委托有资质单位进行妥善处理。外运时需要严格按照国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，应做到不沿途抛洒；因此，必须加强对固体废弃物的管理，确保各类固体废弃物的妥善处置，固体废弃物贮存场所所应有明显的标志，并有防雨、防晒等设施。 根据国家环境保护部发布的《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日起施行）要求，对产生危险废物的建设项目的环境影响评价要坚持“重点评价，科学估算；科学评价，降低风险；全程评价，规范管理”的原则，危险废物的暂存过程均应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定进行，危险废物暂存间要做到“四防”，即防风、防雨、防晒、防渗漏，项目应当使用符合标准的防渗、防漏、防雨的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施以及场所，必须设置危险废物识别标志，基础铺设2mm厚高密度聚丙烯，渗透系数≤10-10cm/s，地面、裙脚用坚固、防渗的材料建造，应设计堵截泄漏的裙脚；衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，同时在显著位置设立安全警示标识；危险废物的运输应按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025）的要求，合理选取运输方式和运输路线，避免二次污染，及时将产生的危险废物交由有资质的单位进行处理。 此外，厂内危险废物暂存场所还应按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中规定设置，具体要求如下： 1）危险固废的暂存污染防治措施 本项目产生的所有危险废物分类收集，暂存于厂区危废暂存间，占地面积3m2，封闭设计，地面采取防渗及地面硬化处理。危险废物贮存、运输严格按照国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物防治技术政策》的要求进行处置，危险废物最终委托具有处理资质的单位处置。危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》中相关要求进行设置：①必须按照危险固废的性质进行贮存，不得混合贮存。并根据固废种类做好警示标志；②各种危险废物应用专门的容器储存，并按类别做好标志，保证其完好无损，禁止不相容的废物混储；③存放场地应作好防渗处理，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s；④存放场地应有防雨设施，避免暴雨天气雨水流入。④危废暂存间门口应悬挂规范的标志，做好防风、防雨、防晒及防渗漏的“四防”措施，并保证其贮存过程中不易老化、破损和变形。 2）危险废物的收集、储存、转移等管理措施 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《河南省环境保护厅关于印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文[2012]18号），危险废物的收集、储存和运输等管理措施如下： ①危废的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ②贮存危险废物时应按照危险废物的种类和性质进行分区贮存，每个贮存区域之间应设置挡墙间隔。危险废物储存设施必须符合《危险废物贮存污染控制标准》的要求。具体内容为：a、危废暂存间全封闭，并根据废物的种类划分区域，库房地面、墙体等应采取防渗措施；b、各类危险废物应分类装入符合标准的容器内，容器材质要满足强度要求，且必须完好无损；c、各类危险废物应分类存放在各自的堆放区内，分层整齐堆放，每种废物堆存区域设置名称标牌，并设置搬运通道，库房内应采取全面通风的措施；d、危废贮存场所及设施必须按照规定设置警示标志，并设有应急防护设施。 ③企业必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向环境保护主管部门备案。危险废物管理计划的期限一般为一年，鼓励制定中长期的危险废物管理计划，但一般不超过5年。 ④各类危险废物，应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度，在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 综上所述，本项目产生的固体废物均根据其特性和分类分别采取综合利用和运往有资质的单位处理。本次工程在厂区内按照贮存要求设置3m2的危废暂存间。其中危险废物评价建议按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的要求进行临时储存，同时应符合国家对固体废物处置的“减量化、资源化和无害化”的政策和原则，实现其对环境的影响降到较低限度的目标。 4、噪声 本项目噪声主要为注塑机、装头机、排线机、脱皮机和风机等设备产生噪声，噪声源强约75~85dB(A)之间，本项目建成后全厂高噪声设备及噪声源强值见表20。 表20 本项目高噪声设备及噪声源强估算 单位：dB(A) 噪声源位置 噪声源 设备数量 声源值 治理措施 设备源强 车间外1m 生产车间 注塑机 8台 80 55 基础减振、建筑隔声 装头机 4台 80 55 排线机 2台 75 50 脱皮机 1台 80 55 风机 1台 85 60 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式。 一、预测模式 ①无指向性点声源的几何发散衰减公式： 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 二、预测结果 本项目完成后，各厂界噪声环境影响预测结果见表21。 表21 各厂界噪声环境影响预测结果 预测点 噪声源 设备源强值 dB(A) 治理后源强dB(A) 最近距离 （m） 贡献值dB(A) 东厂界 注塑机 80 55 6 39 52 装头机 80 55 6 39 排线机 75 50 8 32 脱皮机 80 55 7 38 风机 85 60 3 50 南厂界 注塑机 80 55 15 31 43 装头机 80 55 5 41 排线机 75 50 7 38 脱皮机 80 55 9 36 风机 85 60 14 32 西厂界 注塑机 80 55 30 25 32 装头机 80 55 30 25 排线机 75 50 28 21 脱皮机 80 55 29 26 风机 85 60 33 30 北厂界 注塑机 80 55 5 41 43 装头机 80 55 15 31 排线机 75 50 13 28 脱皮机 80 55 11 34 风机 85 60 6 39 李集村 注塑机 80 55 86 16 18 装头机 80 55 86 16 排线机 75 50 88 16 脱皮机 80 55 87 16 风机 85 60 89 16 由上表预测结果可知，本项目营运期各厂界噪声经采取基础减振、建筑隔声等降噪措施并经一定距离衰减后，预测各厂界和敏感点李集村的昼间噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。因此，本项目噪声对周边环境影响较小。 本工程对噪声源采取的降噪措施主要有： ①选用同类设备中的低噪声设备，同时对高噪强振设备安装减振装置； ②各噪音设备加强保养； ③优化院区平面布置图，将较大声源布置在远离敏感目标处。 经采取上述防治措施以及距离衰减后，各厂界和敏感点李集村的昼间噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，因此项目噪声对周边环境的影响较小。 5、总量控制分析 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，根据生态环境部出台的相关规定，纳入总量考核污染因子在化学需氧量（COD）、氨氮、二氧化硫（SO2）、非甲烷总烃和氮氧化物（NOx）。结合本项目排污特点，确定本项目纳入总量控制污染因子为COD及氨氮。 本项目营运期生活废水经厂区化粪池处理后，定期由附近居民拉走堆肥。废水总量控制指标为0。本项目大气污染物控制指标为非甲烷总烃：0.001026t/a。 综上所述，本项目污染物总量控制指标为： 废水：0； 废气：非甲烷总烃：0.001026t/a。 6、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）中关于建设项目分类的相关内容，本项目属于导则中规定的IV类建设项目，可不开展地下水环境影响评价。 7、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于导则中规定的IV类建设项目，可不开展土壤环境影响评价。 8、环境风险影响分析 8.1评价依据 本项目为数据线加工项目，所用的原辅材料主要为聚乙烯、PVB，产品为数据线，如果引发火灾产生伴生/次生污染物，如消防废水和火灾废气引发的二次污染对周围环境以及人体健康的影响。 8.2 环境敏感目标调查 根据现场调查及建设单位提供资料，本项目环境风险敏感目标如下： 表22 本项目环境风险敏感目一览表 环境要素 保护目标 方位 距离（m） 人口数 功能类别 环境风险 李集村 W 56 870 人群健康 相树张村 S 95 680 位李村 E 296 640 8.3 环境风险识别 （1）物质危险性识别 根据本项目的特点，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“物质危险性标准”对本项目原辅料进行危险性识别。本项目使用的聚乙烯和PVB为高分子材料，属于可燃固体，易发生火灾，将会产生有毒有害气体。这将对项目造成一定的经济损失，危及周边的企业和居民，且可能引发一系列的次生环境问题。 （2）生产工艺风险识别 数据线在生产过程中潜在的危险主要为火灾，并伴随大量的CO等污染物的产生，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。 项目生产设施风险识别见表23。 表23 项目生产设施环境风险因素识别 序号 生产场所 主要风险因素 1 储存场所（原料库、成品库和固废暂存间） 火灾 2 生产车间 火灾 在正常情况下，采取合理有效的防范措施，发生污染的风险很小，因此，本项目涉及的生产设施风险识别不属于重大危险源。 （3）风险识别结果 建设项目的环境风险类型为原料及产品的火灾。 8.4环境风险分析 （1）大气环境影响分析 项目产品数据线的外皮和原料均为塑料类，属于可燃物品，在输送、储存等过程中可能遇明火而发生火灾事故。当材料发生火灾时将放出大量辐射热，同时还散发出大量的浓烟，浓烟是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气、被分解和凝聚的未燃烧物质、被火焰加热而带入上升气流中的大量空气等多种物质组成。它不但含有大量的热量，而且含有毒气体和弥散的固体微粒，对周围的大气环境质量造成一定影响。 （2）地表水环境影响 当发生火灾救火时会产生大量消防水，消防水如若未及时进行收集处理，将会随地表径流进入地表水体，对周围地表水环境产生一定影响。 （3）人群健康 当发生火灾时将放出大量辐射热，同时释放出大量CO等有毒气体，会造成人群中毒等，对火场周围居民的生命安全造成危害，另外，燃烧时的强烈热辐射还可能造成厂房变形坍塌等事故。 8.5 环境风险防范措施及及应急要求 （1）总图布置和建筑安全防范措施 ①项目车间生产区、仓库区周边均应为硬化地面，并在四周设废水收集沟，收集沟与事故水池相连。确保发生事故时，灭火时产生的废水可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水和地表水。 ②整个厂区内交通方便，各主要建筑物四周均设环形道路，道路为混凝土路面，满足检修及消防的要求。 （2）工艺技术装备和自动控制安全防范措施 ①厂房内加强通风，分析室设局部排风，加强排风排毒。装置排出废气集中排放，排放口高于操作面。 ②设备、机泵、阀门、管道等选用先进、可靠的产品。同时应加强生产过程中设备与管道系统的管理与维修，使生产系统处于密闭化，严禁生产废气跑、冒、滴、漏现象的发生。 ③工人操作休息室与工艺生产设备隔离，除少数岗位外，工人除短时在生产现场巡回检查外，大多数时间在操作室停留，改善工人的劳动条件。 ④在厂区配备泡沫灭火器、消防栓、喷淋系统等，一旦发生起火事故，及时有效的进行扑灭。当火势较小时，启动泡沫灭火器；当火势较大时采用喷淋灭火。 ⑤自控设计中对重要参数设置越限报警系统，调节系统在紧急状态下均可手动操作。 （3）应急预案 事故应急救援预案是企业根据实际情况预计可能发生的事故，为增加对事故的处理能力所预先制定的应急对策。根据本项目的实际情况，本次评价根据初步的重大危险事故分析，给出建议的应急预案。项目运行前必须有经专家论证认可的环境风险应急处置预案。应急预案应在生产过程安全管理中具体化和进一步完善。 ①根据该项目的特点，企业应共同成立应急救援中心，以及生产、安全环保、设备、保卫、卫生等部门领导组成的“指挥领导小组”，下设应急救援办公室，管理部门应明确责任分工。 负责人应负责重大事故应急预案的制定和修订；组建应急救援专业队伍，并组织实施平时的演练；检查督促事故预防措施和应急救援的准备工作。 指挥领导小组负责事故时的救援命令的发布、解除；组织应急救援专业队伍实施救援行动；向上级汇报和向社会救援组织通报事故情况，必要时发出救援请求；对事故应及时总结。 安全环保部门的主要职责为协助指挥领导小组作好事故报警、情况通报、监测及事故处置工作。 保卫部门负责警戒、治安保卫、人员疏散、道路管制等工作。 设备、生产部门负责事故时的开停车调度、事故现场的联络等工作。 ②救援队伍的组成及分工 建议企业根据实际情况组织救援队伍。救援队伍应包括通信联络、治安保卫、消防、抢修、医疗、等相关人员。 ③现场事故处置 在发生事故时应根据拟定疏散方案及时疏散事故区人员，禁止无关人员进入事故区。应急人员处理事故时应戴自给式呼吸器，穿消防防护服。 ④社会救援 根据事故预测，发生事故后，如果不采取措施，将对环境将造成危害，并且可能发生火灾事故。在制定事故应急救援预案时，应包括社会救援组织的机构、联系方式、报警系统等信息，以保证应急救援指挥能随时与社会救援力量保持联络，请求支援。 ⑤应急状态的终止和善后计划措施 应急状态终止由公司应急指挥中心根据现场情况和专家意见决策并发布。事故现场及受影响区域，根据实际情况采取有效善后措施，包括确认事故状态彻底解除、清理现场、清除污染、恢复生产等现场工作；对处理事故人员的污染检查、医学处理和受伤人员的及时治疗；对事故现场做进一步的安全检查，尤其是由于事故或抢救过程中留下的隐患，是否可能进一步引起新的事故；估算事故损失；分析事故原因和制定防止事故再发生的防范措施，总结教训，写出事故报告，报有关主管部门。 8.6 风险评价结论 建设项目的环境风险类型为火灾。建设单位应做到思想上高度重视、认识上见微知著，防范上时刻不忘，按国家有关技术规范和本报告书落实相关环境风险防范措施，切实加强组织领导，扎实加强应急能力建设，努力规范和完善应急预案，认真组织应急预案演练，不断提高应急处置能力。当事故发生时，建设方应立即启动应急程序，力争在风险发生的最初时间就确保风险源能够得到及时有效的控制，尽可能避免重大人员伤亡和财产损失事故的发生，同时尽可能减轻对周围环境造成影响。 综上所述，本项目环境风险在确保防范措施落实的情况下，是可以接受的。 项目环境风险简单分析内容表，见表24。 表24 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 加工50万条信号线项目 建设地点 漯河市郾城区李集镇孟田路与李漯路交叉口南300米路东 地理坐标 纬度114.033108° 经度33.692812° 主要危险物质及分布 本项目涉及风险物质主要为聚乙烯和PVB，分布于生产车间、仓库、一般固废暂存间 风险防范措施要求 原辅材料储存 1、生产车间应设置安全警示标志，配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 2、远离火种、热源。 场所装置 1、工作场所提供充分的局部排风和全面通风，远离火种、热源，严禁吸烟。 2、使用防火型的通风系统和设备，配备两套以上防护服。戴橡胶手套，工作场所浓度超标的，操作人员应该佩戴自吸过滤式防毒面具。 防火措施 1、使用防火型的通风系统和设备，配备两套以上防护服。戴橡胶手套，工作场所浓度超标的，操作人员应该佩戴自吸过滤式防毒面具； 2、厂区设有室内室外消防栓。 安全管理措施 成立环境应急处理机构，制定应急预案。 环境应急监测方案 包括大气环境应急监测、水环境应急监测。 填表说明 本项目Q<1，环境风险评价等级为简单分析，项目涉及风险物质主要为数据线外皮和聚乙烯、PVB颗粒，分布于生产车间、原料库、成品库和一般固废暂存间，项目不涉及危险化学品，企业将制定应急预案，按照风险防范措施进行各项演练。 9. 监测计划 依照本项目的实际情况，项目常规监测全部委托委托有资质第三方检测机构进行检测。相应的相应的监控计划详见下表。 表25 项目运营期监测计划一览表 环境要素 监测位置 监测项目 频次 备注 废气 车间二次密闭负压集气+低温等离子+UV光氧处理系统+15m排气筒DA001 非甲烷总烃 每季度监测一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2非甲烷总烃排放浓度限值及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）文中浓度限值 厂界四周 非甲烷总烃 每年监测一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2非甲烷总烃排放浓度限值及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）文中浓度限值 废水 / / / 生活废水经化粪池处理后，定期由附近居民拉走堆肥，不外排；冷却水循环使用，不外排 噪声 东、西、南、北厂界外1m处 Leq(A) 每年监测一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)厂界符合2类标准 李集村 固废 统计全厂各类固废量 统计其种类、产生量、处理方式、去向 抽测 一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020)的要求进行管理与处置，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单等有关规定进行管理与处置 10.环保投资 本项目环保投资7.2万元，占项目总投资30万元的24%。环保设施主要用于废气治理、噪声防治、废水处理、固体废物暂存等。本项目环保投资一览表详见表26。 表26 本项目环保投资一览表 分类 项目 治理措施 数量 总投资（万元） 营 运 期 废气治理 车间二次密闭负压集气+低温等离子+UV光氧处理系统+15m排气筒 1套 5.0 废水治理 化粪池 1座 / 噪声治理 基础减振、建筑隔声等 / / 固废治理 3m2危废暂存间 1座 1.0 5m2一般固废暂存间 1座 1.0 垃圾箱 若干 0.2 合计 / / 7.2 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 注塑工序产生的VOCs废气排气筒DA001 | VOCS | 车间二次密闭负压集气+低温等离子+UV光氧处理系统+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2非甲烷总烃排放浓度限值及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）文中浓度限值 |
| 地表水环境 | 化粪池 | COD、氨氮、SS | 生活废水经化粪池处理，定期由附近居民运走堆肥 | / |
|  | 冷却水 | 热量 | 冷却水循环使用，定期补充，不外排 | / |
| 声环境 | 四周厂界、敏感点李集村 | 等效A声级 | 合理布局，基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 固体废物 | 一般固废：设置1座5m2一般固废暂存间，废包装材料经收集暂存外售综合利用；不合格接头作为固废暂存于一般固废暂存间，定期外购废品回收单位回收利用；职工生活垃圾收集后由环卫部门定期清运处理。 危险固废：设置1座3m2危废暂存间，废UV灯管采用密闭容器收集暂存后于危废暂存间。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | （1）严格贯彻“三同时”政策，严格执行本环评要求，严格落实环境保护竣工验收要求，及时认真落实环保设施的建设。 （2）生产过程中加强运行管理，严格执行操作规程，确保安全生产。 （3）加强生产设备设施的日常维护，确保环保设施的正常运行。 （4）UV光解装置的UV灯管需定期及时更换，保证有机废气的处理效率。 |

# 六、结论

总结论： 郾城区李集镇富祥电子厂投资30万元在漯河市郾城区李集镇孟田路与李漯路交叉口南300米路东建设的年加工50万条信号线项目，该项目符合国家产业政策，符合“三线一单”等相关要求，项目厂址位置可行，平面布置合理。项目营运期污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，各污染物均能达标排放，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳其他环境管理要求后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.001026t/a |  | 0.001026t/a | +0.001026t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | / |  | / | / |
|  | 氨氮 |  |  |  | / |  | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 不合格接头 |  |  |  | 0.13t/a |  | 0.13t/a | +0.13t/a |
| 危险废物 | 废UV灯管 |  |  |  | 0.006t/a |  | 0.006t/a | +0.006t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

（注：填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况。

# Text boxes

0.336

新鲜水2.48 m3/d

1.344

1.68

定期由附近居民拉走堆肥

1.344

化粪池

职工办公生活用水

0.8

0.8

工艺用水（冷却用水）

循环水7.2

不合格品返工

固废

有机废气、噪声、固废

噪声

噪声

噪声、固废

成品入库

注塑成型

测试

装头

排线

埋线

信号线

脱皮

职 工 办 公 生 活

办公生活废水

办公生活垃圾