# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 漯河市郾城区第三畜禽粪污集中处理中心项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2110-411103-04-01-637157 |
| 建设单位联系人 | 郭冠男 | 联系方式 | 18639583199 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区商桥镇西南部良种场 |
| 地理坐标 | （113度52分 23.2秒，33度42分59.5秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2625有机肥料及微生物肥料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三45肥料制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2110-411103-04-01-637157 |
| 总投资（万元） | 938.8 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 3.2 | 施工工期 | 30天 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 24650 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析： 1、《建设项目环境影响评价分类管理名录》分析 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第16号）规定，本项目属于二十三、化学原料和化学制品制造业45“肥料制造”中的“其他”，应编制环境影响报告表。 2、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）可知，本项目属于鼓励类一、农林业第53条“畜禽养殖废弃物处理和资源化利用（畜禽粪污肥料化、能源化、基料化和垫料化利用，病死畜禽无害化处理）”；且项目已于2021年10月20日经漯河市郾城区发展和改革委员会备案（见附件2），项目代码为2110-411103-04-01-637157。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 3、“三线一单”控制要求相符性分析 （1）生态保护红线相符性分析 本项目位于漯河市郾城区商桥镇西南部良种场，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），项目不在河南省生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线相符性分析 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。本项目按环评报告提出的污染防治措施后，各污染物均能做到达标排放或妥善处置，对周边环境的影响较小，因此，本项目不会突破当地环境质量底线。 （3）资源利用上线相符性分析 本项目所用原料均从正规合法单位购得，水和电等公共资源由当地相关单位供应，且整体而言项目所用资源相对较少，也不占用当地其他自然资源和能源，不触及资源利用上线。 （4）与环境准入负面清单的对照 根据《河南省生态环境准入清单》，本项目位于郾城区商桥镇，属于一般管控单元。 一般管控单元空间布局约束要求为： 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。 2、在永久基本农田集中区域，不得新、改、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 3、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、化工、平板玻璃、建筑陶瓷、石化、包装印刷、工业涂装等等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等工业项目。 一般管控单元污染物排放管控要求为： 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。 2、禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 一般管控单元环境风险防控要求为：石油加工、化工和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 对照一般管控单元管控要求，本项目不属于高排放、高污染项目，不属于其他排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等工业项目。项目生活废水经化粪池处理后定期清掏堆肥利用，不排放固体废物等。由上可知，本项目符合“三线一单”相关要求。 4、项目与《漯河市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯环攻坚办【2021】38号）的相符性分析 一、指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察河南重要讲话、在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会、中央经济工作、中央财经委员会第九次会议精神，按照省委十届十二次全会、省委经济工作会议、省政府工作报告、全国生态环境保护工作会议以及市委市政府关于大气污染防治攻坚的部署要求，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，着力调整优化产业结构、能源结构、运输结构、用地结构和农业投入结构，推动大气污染综合治理、系统治理、源头治理，实施细颗粒物（PM2.5）与臭氧（O3）协同控制，强化挥发性有机物（VOCs）和氮氧化物（NOx）协同治理，统筹空气质量改善和碳达峰工作，推进治理体系和治理能力现代化，深入打好大气污染防治攻坚战，不断增强人民群众蓝天获得感，为“十四五”生态环境保护开好局、起好步，奋力谱写新时代漯河奋勇争先出彩添彩绚丽篇章。 二、工作目标 年度目标：全市细颗粒物(PM2.5)年均浓度控制在 51 微克/立方米以下，可吸入颗粒物(PM10)年均浓度控制在81微克/立方米以下，臭氧（O3）超标天数不超过30天，环境空气质量优良天数不少于257天，重污染天数不超过13天。 阶段目标：第一阶段1-3月PM2.5平均浓度控制在75微克/立方米以下；第二阶段5-9月臭氧（O3）超标天数不超过30天；第三阶段10-12月PM2.5平均浓度控制在59微克/立方米以下。 三、主要任务 2.严格环境准入。落实“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 22.推进重点行业绩效分级管理。规范和加强重点行业企业绩效分级管理工作，坚持绩效评级与当地环境质量达标挂钩，培育推动企业“梯度达标”，促进行业治理能力治理水平整体升级。2021年年底前，重点行业绩效分级A、B级企业力争不低于30%，全市范围内基本消除D级企业；2025年年底前，重点行业绩效分级A、B级企业力争达到80%。落实A、B级企业相关鼓励政策， 发挥先进示范引领作用；严格执行C、D级企业污染管控措施，促进全市工业污染治理水平全面提升。 23.开展工业企业全面达标行动。贯彻落实《排污许可管理条例》，按照源头预防、过程控制、清洁生产、损害赔偿、责任 追究，实现固定污染源全过程管理。严格执行国家和我省大气污染物排放标准，持续推进电力、水泥、陶瓷、砖瓦窑、铸造、铁合金、有色金属冶炼及压延、化工、包装印刷行业和其他涉及工业涂装、工业窑炉、锅炉等行业废气污染物全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，严厉打击各类大气环境违法行为。 …… 本项目属于有机肥制造业。筛分粉碎采用袋式除尘技术、臭气采用生物除臭工艺后能够达标排放，能够达到绩效引领性指标要求。项目设置环保制度，制定具体操作规程，明确环保管理人员，建立相关台账，并保存至少五年。 5、项目与《漯河市工业大气污染防治6个专项方案》等管理政策相符性分析 漯河市生态环境局印发《漯河市工业大气污染防治6个专项方案》，方案包括《漯河市2019年非电行业提标治理方案》、《漯河市2019年工业企业无组织排放治理方案》、《漯河市2019年工业炉窑污染治理方案》、《漯河市2019年挥发性有机物治理方案》、《漯河市2019年度锅炉综合整治方案》、《漯河市2019年铸造行业污染治理方案》等6个专项方案。 本项目为有机肥制造业，不属于非电行业提标治理工作范围（非电行业提标治理主要是针对钢铁、焦化、水泥、碳素(石墨)、平板玻璃(电子玻璃)等非电行业提标治理），因此本次评价无需分析与《漯河市2019年非电行业提标治理方案》、《漯河市2019年铸造行业污染治理方案》的相符性分析。 （1）项目与《漯河市2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析 《漯河市2019年工业企业无组织排放治理方案》是依据《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》而制定，《漯河市2019年工业企业无组织排放治理方案》要求：2019年9月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“六到位、一密闭”。本项目与该方案“六到位、一密闭”相符性分析如下： 表1-1 项目建设情况与“六到位、一密闭”相符性分析 序号 方案要求 项目建设情况 相符性 1 六到位 生产过程收尘到位 本项目采用袋式除尘器 相符 2 物料运输抑尘到位 运输车辆扬尘采用运输道路硬化，同时定时对路面清扫和洒水降尘，降低道路运输粉尘的产生 相符 3 厂区道路除尘到位 厂区路面硬化，定时洒水清扫 相符 4 裸露土地绿化到位 评价要求项目加强厂区绿化，厂界四周设置不得低于2m高实体围墙，并对全厂裸露地面进行全面硬化，以减少粉尘的排放 相符 5 无组织排放监控到位 根据当地环保要求安装相应的监控设施 相符 6 环境监管执法到位 项目设专人负责环境监管 相符 7 一密闭 厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭 厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料密闭 相符 根据上表可知，本项目无组织废气治理满足《漯河市2019年工业企业无组织排放治理方案》、《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》中工业企业无组织排放“六到位、一密闭”的治理要求。 （2）本项目与《漯河市2019年工业企业无组织排放治理方案》附件：“十四、其它行业无组织排放治理标准”相符性分析： 表1-2 本项目与“其它行业无组织排放治理标准”相符性分析 序号 方案要求 项目建设情况 相符性 （一）料场密闭治理 1 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。 | 项目所有物料均放置于车间内。 相符 2 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 项目所有物料均放置于车间内。 相符 3 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 车间四面密闭，通道口安装卷帘门封闭性良好，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 相符 4 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 车间地面硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 | 相符 5 每个下料口设置独立集气管道，配套的除尘设施不与其他工序混用。 本项目输送物料含水量较高，不易起尘 相符 6 库内安装固定的喷干雾抑尘装置。 项目无需安装喷干雾抑尘装置。 相符 7 料场出口应安装自动感应式车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。 根据项目性质，无需安装自动感应式车辆冲洗装置。 相符 （二）物料输送环节治理 1 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 本项目输送物料含水量较高，不易起尘 相符 2 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。 本项目输送物料含水量较高，不易起尘 相符 3 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 运输车辆装载符合要求，禁止厂内露天转运散状物料。 相符 4 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。 项目除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖。 相符 （三）生产环节治理 1 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。 项目产尘点在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施 相符 2 在生产过程中产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。 本项目不涉及有机废气 相符 3 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。 | 生产车间内无散状物料堆放；生产车间为全封闭式。 相符 （四）厂区、车辆治理 1 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地。 相符 2 对厂区道路定期洒水清扫。 厂区道路定期洒水清扫。 相符 3 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 根据项目性质，无需安装自动感应式车辆冲洗装置。 | 相符 （五）建设完善监测系统 1 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 根据当地环保部门要求安装相应的监控设施。 相符 2 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。 根据项目生产特性及规模，无需安装在线监测、监控等信息平台。 相符 根据上表可知，本项目拟建设情况满足《漯河市2019年工业企业无组织排放治理方案》附件：“十四、其它行业无组织排放治理标准”要求。 6、项目与《关于印发漯河市2021年重点行业绩效分级提升行动方案的通知》（漯环攻坚办〔2021〕46号）相符性分析 文件要求：到2021年底，各县区国家重点行业绩效分级A、B级企业和绩引领性企业占比力争均不低于30%；省级重点行业绩效先进性企业占比力争均不低于30%。全市范围内基本消除D级企业，重点行业绩效分级管理水平大幅提升。各县区要结合企业污染特征、行业治理水平、环境管理需要等具体情况，依据生态环境部和省生态环境厅修订完善的重点行业应急减排措施技术指南，从工艺装备、能源类型、原辅材料、污染治理技术、有组织排放、无组织排放、监测监控、环境管理和运输监管等方面，对同类行业、同类企业实施统一标准、统一要求的绩效分级管理，鼓励“先进”、鞭策“后进”，推动行业治理水平整体升级，促进区域经济高质量发展。结合《漯河市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯环攻坚办【2021】38号）文件精神，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 项目对比《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》磨料磨具企业绩效分级指标，见下表。 表1-3 与“肥料制造（除煤制氮肥）企业绩效分级指标B级企业”相符性分析 差异化指标 肥料制造（除煤制氮肥）企业绩效分级指标B级企业 企业对标情况 相符性 能源类型 使用电、天然气、液化石油气等能源 使用电能。 符合 生产工艺及装备水平 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。 项目属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》允许类，符合相关行业产业政策、河南省相关政策要求及漯河市相关规划。 符合 污染治理技术 1. 造粒工序采用袋式、水喷淋、旋风除尘等组合工艺；其他除尘采用袋式除尘器、静电除尘等高效除尘技术；；2. NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术；3. NH3、H2S 治理采用洗涤、生物除臭（滴滤法、过滤法） 等工艺；4. 硫酸雾采用酸雾吸收塔或其他等效适宜技术；5. 废水收集与处理环节：废水储存、处理设施，在曝气池之前加盖密闭，并密闭排气至废气治理设施或脱臭设施；污水处理站废气采用吸收、氧化、生物法等工艺进行处理。 项目为挤压造粒不产尘，筛分粉碎采用袋式除尘技术，臭气采用生物除臭工艺 符合 排放限值 1.锅炉排放限值：（1）PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m3（基准氧含量：燃气 3.5%）；（2）氨逃逸排放浓度不高于 8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）； 2. （1）电窑 PM 排放浓度不高于 10mg/m（按实测浓度计）；（2）燃气工业炉窑烟气 PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3（基准氧含量 3.5%，因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）；（3）氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）。3.其他 （1）PM 有组织排放浓度≤10mg/m3 ；（2）造粒工序 NH3排放浓度≤30mg/m3 ； （3）氯化氢排放浓度≤150mg/m3；硫酸雾排放浓度≤70mg/m3 ；（4）企业边界 NH3浓度≤0.75mg/m3；氯化氢≤0.25mg/m3；硫酸雾排放浓度≤1.5mg/m3 项目投产后能够达到排放限值； 符合 无组织管控 1.粉状物料全部采取储罐、筒仓、覆膜吨包袋等密闭储存；粒状、块状物料全部封闭或密闭储存；并配备废气收集和除尘设施；2.粉状物料采取管状带式输送机或其他密闭方式输送；块状物料输送环节采取封闭或其他清洁运输方式；每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用；3.投料、粉碎、筛分等产尘工序应在封闭的厂房内，并安装集气罩和除尘设施；4.磷肥尾矿采用封闭皮带廊输送；5.厂内地面全部硬化或绿化，车间规范干净整洁，无散落物料。 企业投入生产后严格按照标准执行 符合 监测监控水平 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4.厂内未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口安装高清视频监控系统，视频能够保存三个月以上。 企业投入生产后严格按照标准执行 符合 环境管理水平 环保档案1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度 等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。 台账记录1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。 企业投入生产后严格按照标准执行 符合 运输方式 1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载 货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或 新能源车辆比例不低于 80%，其他车辆达到国 四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排 放标准）； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（重 型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源 车辆比例不低于 80%，其他车辆达到国四排放 标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标 准）； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标 准或使用新能源机械比例不低于 80%。 | 企业使用运输车辆均为国标车辆 符合 运输监管 日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物 料）的企业，或纳入我省重点行业年产值 1000 万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。 | 按照要求建立门禁系统和电子台账 符合 综上所述，项目满足《关于印发漯河市2021年重点行业绩效分级提升行动方案的通知》（漯环攻坚办〔2021〕46号）文件相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设内容及规模 （1）项目建设内容 项目位于漯河市郾城区商桥镇西南部良种场，租赁漯河市万昌牧业有限公司肉牛养殖厂的场地（见附件4），占地面积24650平方米，主要建设内容包括发酵车间、陈化车间、包装车间等，项目组成及主要建设内容见下表。 表2-1 项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 主要建设内容 主体工程 发酵车间 钢结构，建筑面积2600m2 陈化车间 钢结构，建筑面积800m2 包装车间 钢结构，建筑面积800m2 辅助工程 原料库 钢结构，建筑面积4500m2 办公及配套 现有砖混结构，建筑面积100m2 公用工程 给水 自备井 排水 无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周围农田施肥，不外排 供电 乡镇供电网 环保工程 废水治理 生活污水 经1座5m3的化粪池处理后定期清掏，用于周围农田施肥，不外排 废气治理 恶臭废气 在发酵、陈化车间内喷洒生物除臭剂，发酵、陈化车间密闭，负压收集后，经生物除臭设备处理达标后，通过一根15m排气筒排放 粉尘 集气罩（4个）+布袋除尘器+1根15m高的排气筒 噪声治理 车间密闭隔声、设备基础减振 固废治理 一般固废 除尘器收尘灰收集后回用于生产，废包装袋收集后外售 生活垃圾 设置垃圾桶，收集后交环卫部门处理 | （2）项目建设规模 项目建成投产后，可年产有机肥3.5万t。项目产品方案见下表。 表2-2 项目产品方案一览表 序号 产品名称 年产量 质量标准 1 粉状有机肥 1.5万t/a 《有机肥料》（NY525-2002） 2 颗粒状有机肥 2.0万t/a 2、项目原辅材料及能源消耗 项目原辅材料及能源消耗见下表。 表2-3 项目原辅材料及能源消耗一览表 名称 单位 数量 备注 原辅材料消耗 畜禽粪污 万t/a 2.85 外购，含水率约65% 草木灰 万t/a 0.7 外购 菌渣 万t/a 1.05 外购 能源消耗 水 m3/a 150 自备井 电 kWh/a 2.5万 乡镇供电网 3、项目主要生产设备 表2-4 项目主要生产设备 设备名称 规格型号 数量 备注 粉碎机 WP600 1 外购 筛分机 Ф1.8×6m 1 外购 输送机 B650 2 外购 输送机 B800 2 外购 翻抛机 链板式 1 外购 铲车 3吨 1 外购 铲车 2吨 2 外购 造粒机 平模挤压 2 外购 包装机 15t/h 2 外购 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目所用设备均不属于限制、淘汰类。 4、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，分为1班，每班工作8小时，年工作日300天。 5、公用工程 1、供水 项目用水主要为职工生活用水和生物除臭设备补充水，由自备井供给。 2、排水 运营期项目无生产废水外排，废水主要为生活污水，经化粪池处理后定期清掏，用于周围农田施肥，不外排。 3、供电 项目用电由乡镇供电网供给。 6、选址可行性及平面布置合理性分析 本项目位于漯河市郾城区商桥镇西南部良种场，南侧为漯河市万昌牧业有限公司肉牛养殖场；东侧为农村道路，道路东侧为农田；北侧、西侧均为农田，距项目最近的敏感点为西南侧2200m的坡刘村。项目地理位置见附图1，周边环境现状示意图见附图2。 项目租赁漯河市万昌牧业有限公司肉牛养殖厂的场地生产（见附件4），根据《漯河市设施农业备案证明》中相关部门的审查意见（见附件5），项目用地符合规划。因此，项目建设符合规划。 项目大门位于厂区东侧，方便进出。厂区分区明确，办公区位于厂区东南角，生产区呈东西走向，位于厂区中央，原料区位于厂区西北。办公区与生产区有较为明显的分开布局，可以保证项目生产与职工办公互不影响。项目整个厂区布局紧凑，生产厂房外交通通畅。由上分析可知，该项目平面布置较为合理。项目厂区平面布置见附图3。 |
| --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 建设期工艺流程 施工期工艺流程图： 图2-1 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程如下： 施工期主要分为五个阶段，即基础施工阶段、主体结构施工阶段、装饰工程施工阶段、设备安装阶段及工程验收。 基础工程：首先按设计要求和定位轴线放出各墙、柱、地在坑槽内位置，然后开挖土方，土方在坑内集中堆放并利用坡道运至指定点，然后在基坑上浇筑垫层砼，达到一定强度后铺放钢筋网片，浇注钢筋砼基础，浇好钢筋砼基础后回填土方，回填时均匀下土，分层铺摊，并夯实。 主体工程：主体工程按分中弹线/扎柱筋/砌砖墙放拉结筋/支柱模、札梁板钢筋/浇注砼、支梁板模/浇梁板砼/养护/转上一层主体施工。 装饰工程：主要结构浇注完成后，进行墙面粉刷，安装门窗等工作。 设备安装：装饰工程完成后，将设备进行搬运进场，并进行安装工作。 营运期工艺流程和产排污环节简述 1、工艺流程 图2-2 项目生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 原料准备：项目所用原料主要为畜禽粪污，含水率65%左右，以及菌渣。外购的畜禽粪污、草木灰、菌渣送至原料车间暂存备用。 脱水：粪污经过常温6小时左右发酵后，让发酵过后的原料粪污与辅料草木灰充分混合。经过抛翻机6天的翻抛、脱水。 混合搅拌及发酵：粪便脱水后采用皮带输送机输送至发酵区，按一定比例加入菌渣、微生物菌进行混拌，原料含水量较高，该过程基本无粉尘产生。然后加入至发酵池，发酵车间内设有3个发酵池，采用自动翻混机进行翻混，一般经3-4天，料温即可达到50-60摄氏度。经测温达到60摄氏度后要保持1-2天翻一次，经过10-15天的发酵，可以杀死有害微生物和虫卵，在有机物质分解中产生的有机酸吸附了游离的氨气，并把氮素储存了起来，有益菌还能形成菌丝体，成为肥料的一部分。 发酵后陈化：第二阶段是后续陈化阶段，主要通过一些新的微生物借助残余有机物（包括死后的细菌残体）而生长，完成全部发酵过程，在发酵池内发酵完成后，在发酵车间西侧进行发酵后陈化，陈化过程是将发酵后半成品直接在车间内堆放即可，将发酵后产品在陈化区堆放七天，完成陈化后进入后续加工阶段。陈化阶段不会继续产生恶臭气体。 破碎筛分：原料堆放发酵后使用输送带输送到粉碎机破碎后，再用输送带将经发酵后的肥料装进筛分机中进行筛分，筛网孔径为10mm，经过筛网的即为合格粉状成品，未经过筛分的不合格品重返发酵区进行下一轮的堆肥发酵过程。 造粒：筛分、粉碎后用造粒机进行造粒，即得到粒状有机肥产品。该过程污染物主要为噪声、粉尘。 包装：造粒后的物料经计量包装后得到成品，进成品库待售。 2、主要污染工序 根据上述分析，项目施工期、运营期主要污染物产生工序见下表。 表2-5 项目施工期、运营期污染物产生工序一览表 污染源类别 污染源名称 产生工序 主要污染因子 施工期 废水 施工生产废水 施工过程 COD、BOD5、SS、石油类 施工生活污水 COD、氨氮、BOD5、SS 废气 施工扬尘 扬尘 噪声 施工噪声 机械噪声 固废 施工垃圾 建筑垃圾、土石方 生活垃圾 施工生活 生活垃圾 运营期 废水 生活污水 职工生活 COD、氨氮、SS、BOD5 废气 恶臭废气 发酵、陈化过程 NH3、H2S、臭气浓度 输送、筛分、粉碎、造粒粉尘 输送、筛分、粉碎、造粒过程 颗粒物 噪声 设备运行噪声 深槽发酵翻抛机等设备运行 噪声 固废 一般固废 除尘器收尘灰 粉尘治理过程 除尘器收尘灰 废包装物 原料包装 废包装物 生活垃圾 职工生活 生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 漯河市万昌牧业有限公司于2016年9月委托河南金环环境影响评价有限公司编制有《漯河市万昌牧业有限公司肉牛养殖建设项目现状环境影响评估报告》，并于2016年10月获得原漯河市环保局备案（漯环【2016】256号），漯河市万昌牧业有限公司肉牛养殖建设项目设计年出栏4800头肉牛，实际存栏量1000头，年出栏量2000头。漯河市万昌牧业有限公司占地200亩，包括养殖区、饲料储存区、办公生活区和粪污处理区。 本项目租用漯河市万昌牧业有限公司24650m2（37亩）土地，本项目占地主要原为漯河市万昌牧业有限公司办公生活区和部分饲料储存区，占地现状为空地，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气 本项目位于漯河市郾城区商桥镇西南部良种场，根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。本次评价引用《河南省空气质量实况与预报》发布的漯河市2020年1月～2020年12月环境空气质量数据，漯河市2020年环境空气质量统计结果见下表。 表3-1 漯河市2020年环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值（µg/m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 9 60 15 达标 NO2 年平均质量浓度 26 40 65 达标 PM10 年平均质量浓度 86 70 122.86 超标 PM2.5 年平均质量浓度 55 35 157.14 超标 CO 日平均浓度 1200 4000 30 达标 O3 日最大8h平均质量浓度 152 160 95 达标 NH3和H2S环境空气质量现状引用《漯河绿尚餐厨垃圾资源化利用处置项目环境影响报告书》光远检测有限公司于2021年8月12日~8月18日对前石村（NE10.6km）、打绳陈村（N8.8km）监测数据。 表3-2 NH3和H2S环境空气质量现状监测表 监测点位置 监测项目 监测数据（μg/m3） 标准值（μg/m3） 标准指数 达标情况 前石村 H2S 0.001-0.003 10 0.0001-0.0003 达标 NH3 109-157 200 0.545-0.785 达标 打绳陈村 H2S 0.002-0.005 10 0.0002-0.0005 达标 NH3 104-149 200 0.52-0.745 达标 由表3-2可知，前石村和打绳陈村氨、硫化氢浓度监测数据满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中标准限值要求。由表3-1可知，漯河市2020年环境空气常规监测因子PM2.5、PM10不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域是不达标区域。 针对环境空气质量不达标的情况，漯河市正在实施《漯河市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》，进一步促进环境空气质量改善。 2、地表水 距项目最近的地表水体为东侧1200m的颍河，颍河为III类水体，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准。 本次地表水环境质量现状评价引用漯河市生态环境局环境状况公报2020年1-7月份河流断面水质公示和2020年8—12月漯河市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表中的数据，监测数据统计结果见下表。 表3-3 颍河-西华址坊断面的水质监测数据一览表 单位：mg/L 断面 采样日期 COD 氨氮 总磷 2020年颍河-西华址坊断面 2020年1月 20 0.43 0.134 2020年2月 20 0.12 0.056 2020年3月 18 0.1 0.07 2020年4月 18 0.06 0.049 2020年5月 19 0.12 0.168 | 2020年6月 17.5 0.5 0.135 2020年7月 17.5 0.75 0.185 2020年8月 16 0.8 0.275 2020年9月 16 0.09 0.147 2020年10月 16 0.71 0.091 2020年11月 24.5 0.22 0.096 2020年12月 15 0.45 0.086 规划水质标准 Ⅲ类 20 1.0 0.2 由监测结果可知，2020年1-12月，颍河-西华址坊断面处现状监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，区域地表水环境质量较好。 3、地下水 本项目位于漯河市郾城区商桥镇西南部良种场，本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，本次评价引用河南漯河市环境监测中心发布的《漯河市环境监测年鉴（环境质量篇）》（2019年度）漯河市区地下水常规监测数据，地下水环境监测分析结果见下表。 表3-4 地下水监测结果统计表 单位：mg/L（除pH外） 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 pH 7.43 6.5～8.5 / 0 总硬度 254 450 0.56 0 溶解性总固体 509 1000 0.509 0 氨氮 0.015 0.5 0.03 0 由上表可知，监测点位地下水监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求。 4、声环境 本项目位于漯河市郾城区商桥镇西南部良种场，根据声功能区划分，项目厂址为1类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。根据现场勘查，项目所在区域四周主要为农田，声环境质量现状较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 5、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。 |
| --- | --- | --- |
| 环 境保护目标 | 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见下表。 表3-5 本项目主要环境保护目标及保护级别 序号 保护要素 保护目标 方位，距离 保护级别 1 大气环境 坡陈村 NE，1800m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级 坡刘村 SW，2200m 2 地表水环境 颍河 E，1200m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 蜈蚣渠 W，1300m 3 声环境 区域环境噪声 / 《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准 4 地下水 所在区域 / 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 污染物排放控 制标准 | 项目 执行标准 污染物标准限值 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 污染物 最高允许排放浓度 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度 二级 颗粒物 120mg/m3 15m 3.5kg/h 1.0mg/m3 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级 NH3 1.5mg/m3 H2S 0.06mg/m3 臭气浓度 20 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）1类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 55 45 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011） 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 70 55 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
| 总量控制指标 | 项目无生产废水外排，废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。因此，项目废水总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a。 项目废气排放不涉及SO2、NOX、VOCs，废气总量控制指标为：SO20t/a、NOX0t/a，VOCs0t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目为新建项目，项目施工建设期间的主要环境污染因素来源于土石方挖填、施工机械等环节。按污染种类分有废气、废水、噪声和固体废物。从环境污染影响程度分析，施工作业活动产生噪声、扬尘的环境影响较大，废水和固体废物对环境的影响相对较小。 一、大气环境影响分析 施工期产生的废气污染物主要为施工扬尘、运输车辆、燃油机械尾气。 1、施工扬尘 在施工中，由于开挖土方造成土地裸露和土方堆放，建筑材料装卸、堆放以及运输车辆等极易产生粉尘，其随风扩散和飘动形成施工扬尘。施工扬尘是施工作业中的重要的污染源，按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。 风力扬尘主要是露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮土由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。尘粒的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大。当粒径大于250μm 时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。根据当地气候条件，每年的春、秋季节风力较大，所以在施工期间不可避免的会对周围敏感点产生一定的影响。 动力起尘主要为车辆行驶产生的扬尘。路面清洁程度不同，车辆行驶速度不同，产生的扬尘量也不同，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大，而在同样车速的情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。如果每天根据当天的气象条件对施工场地实施定期洒水，可有效地控制施工扬尘，可使扬尘大大减少，将 TSP 污染距离缩小到施工作业范围之内。 为了进一步改善环境空气质量，加强扬尘污染控制，按照《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2020]7 号）和《漯河市 2020 年大气污染防治攻坚战实施方案》、《漯河市 2021 年大气污染防治攻坚战实施方案》等相关要求，强化施工扬尘控制管理，采取以下控制措施： ①现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 ②施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡(墙)，主干道围挡(墙)高度2.5米，次干道围挡(墙)高度2米。围挡(墙)间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。 ③主体外侧必须使用合格阻燃的密目式安全网封闭，安全网应保持整齐、牢固、无破损，严禁从空中抛撒废弃物。 ④施工现场应保持整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其它部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡(墙)外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 ⑤合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，废水进沉淀后回用。确保出场运输车辆清洗率达到 100%。具备条件的施工现场要推广采用标准化、定型化和工具化的车辆自动冲洗和喷淋设施，安装远程监控设施，实施 24 小时监控。 ⑥施工单位在场内转运土石方、拆除临时设施、现场搅拌时必须科学、合理施工，采用有效的洒水降尘措施。土石方工程在开挖和转运沿途必须采用湿法作业。 ⑦施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 ⑧四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 ⑨施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。 ⑩建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不得使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。 施工单位应根据工程规模，设置相应人数的专职保洁人员，负责工地内及工地围墙外周边 10 米范围内的环境卫生。对于影响范围大的工程，可视情况扩大施工单位的保洁责任区。 工程应结合工程项目特点以及施工现场实际情况，单独编制施工扬尘专项控制方案，明确扬尘控制的目标、重点、制度措施以及组织机构和职责等，并将其纳入安全报监资料之中。 严格执行以上措施施工的同时，评价要求必须做到以下要求： ①施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位”。 ②施工过程中必须做到“六个百分之百”，即工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输。 ③两个禁止，城市建成区内施工现场必须做到“两个禁止”，即禁止现场搅拌混凝土、禁止现场未密闭搅拌砂浆。 经采取以上措施后，本项目施工期扬尘能得到有效控制，同时，由于施工活动是短期的，施工期扬尘的影响将随着施工的结束而消失。 2、运输车辆、燃油机械尾气 施工期汽车尾气主要是各种运输车辆和燃油机械等排放的尾气，主要污染因子有 NO2、CO、SO2和 CmHn 等。对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法、汽车排放监测制度。项目施工期汽车尾气经采取安装尾气净化器、禁止超载、采用合格燃料等措施后汽车尾气可实现达标排放，项目所在地区较为空旷，空气流通条件较好，汽车尾气产生后在短时间内得到稀释、扩散，不会对周围大气环境和人群健康造成危害。 二、地表水环境影响分析 项目施工期废水主要为施工废水与生活污水。 1、施工废水 施工打桩时产生的泥浆水、机械设备运行的冷却水和洗涤水、洗车清洗废水、砂石料的冲洗等施工过程会产生施工废水。为有效减少施工期废水对周围水环境产生的影响，建设单位应采取以下污染防治措施： （1）建筑材料必须堆放在指定位置，并做好防护排水措施； （2）施工打桩时产生的泥浆水，由于本项目施工采用静压桩，打桩产生的泥浆水量很小，施工打桩现场设置2座紧连的5m3的泥浆临时二级沉淀池，泥浆水首先进入1#沉淀池，上清液再由溢流口排入2#沉淀池，将泥浆水沉淀处理到SS≤100mg/L后和处理后的作业废水一起用于喷淋施工地表开挖造成的裸露场地，防止裸露场地在大风天气里产生扬尘。 （3）在冲洗车辆场地设2 座2m3二级沉淀池，对冲洗废水进行沉淀处理，处理后的废水进行循环使用或场地洒水抑尘，可实现“零排放”。 （4）施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。 （5）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，应集中收集后妥善处理，以免污染水体；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。 综上所述，施工期废水在采取沉淀处理后，可回用于冲洗车辆等，也可用于施工场地及施工道路洒水抑尘等，可实现施工废水零排放。 2、生活污水 项目施工期生活污水主要包括洗漱废水。施工期日均施工人员以20人计，生活用水量按50L/人•d 计，则日生活用水量为1m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的产生量为0.8m3/d，经化粪池处理后由当地农民定期清掏堆肥利用不外排。 经采取以上措施，评价认为项目施工期废水不会对区域水环境产生明显影响。 三、声环境影响分析 本项目施工期产生的噪声，主要为施工场地的各种作业声，根据导则规定采用噪声点源距离衰减模式公式进行计算，由噪声点源距离衰减模式公式计算出的施工场界噪声影响预测结果列见下表。 表4-1 施工场界噪声影响预测 单位：dB(A) 序号 施工阶段 不同距离处的噪声值 厂界标准 1m 5m 10m 20m 30m 40m 50m 1 场地平整 88.7 74.7 68.7 62.7 59.2 56.7 54.7 昼间70，夜间55 2 打桩 95 81 75 69 65.5 63 61 3 结构 88.8 74.8 68.8 62.8 59.3 56.8 54.8 根据预测结果，在只考虑距离衰减、不考虑建筑物的阻隔作用下，昼间距离施工机械20m处可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，夜间 50m处方能达标（打桩机夜间禁止施工，不考虑打桩）。项目南侧为养殖场，其余三侧为农田，附近200m范围内没有居民点，因此项目施工期对周围环境噪声不大。 为了最大程度减小施工噪声对周围声环境的影响，评价要求施工单位必须采取有效的噪声减缓措施，最大限度地减少施工噪声对环境的影响。环评要求采取以下噪声控制措施： （1）首先从噪声源强进行控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声。尽量选低噪声液压施工机械替代气压机械，如采用液压挖掘机；不使用汽锤打桩机，采用长螺旋钻机；使用商品混凝土，不使用混凝土搅拌机。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）采用围挡措施：在施工场地周围设立2.5m围墙。 （3）对人为的施工噪声应有管理制度和降噪措施，并进行严格控制：承担材料运输的车辆，进入施工现场避免鸣笛，并要减速慢行，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声扰民。 （4）合理制订施工计划，减小影响程度。避免高噪声设备同时工作，避免夜间和午间施工。 （5）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 （6）施工单位应在施工时间安排上注意各种工作安排的合理性，严禁在晚上22:00~6:00之间施工作业，因特殊需要必须连续作业的，须由人民政府或者有关部门的证明，并必须提前公告，以免对附近居民造成严重的影响。 经采取评价提出的措施后，项目施工期场界噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求（昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)），因此施工期噪声防治措施可行。 四、固体废物环境影响分析 本项目施工期固体废物主要是建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 施工建筑垃圾按每 100m2 建筑面积1t计，项目总建筑面积为8700m2，则本项目将产生建筑垃圾约 87t，应尽量回收有用材料，不能回收的部分委托有关部门妥善处理。 本项目施工人员生活垃圾，以 0.5kg/d•人计，施工人员按20人计，施工天数按30 天计，垃圾产生量为0.3t/a，生活垃圾集中堆放在具有防渗功能的垃圾池内，由环卫部门每天有偿清运到城市垃圾处理系统进行处置。 综上，项目施工期固体废物均能得到合理处置或有效利用，对周围环境影响不大。 五、生态 施工期场地平整及土石开挖等施工阶段将会产生部分弃土、弃渣，若对此处理不当，将会增加水土流失，影响周围生态环境。评价要求，施工场地周围应按规定设置隔离护栏，机具、材料应摆放整齐，建筑垃圾随产随清，以此减少对生态环境的影响。主体工程完成后拟尽快完成清场、绿化等配套工程，使之与环境协调统一。 影响施工期水土流失的主要因素是降雨和工程施工。项目建设区域属于北暖温带半湿润大陆性气候，降水量相对较少。因此，项目的施工过程造成的水土流失量较小。评价要求对开挖裸露面等要及时恢复植被，开挖面上进行绿化；堆放场要设置围墙，做好防护工作，以减少水土流失。施工单位只要文明施工，切实落实对施工产生的扬尘、噪声、固体废物的管理、控制措施，减少不必要的植被破坏，本项目对区域生态环境的影响甚微。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废水 项目生产不用水，项目所用运输车辆不在场区内进行清洗，项目生产单一产品，生产设备不需要清洗，生产车间内采用人工干清扫方式，项目运营期无清洗废水类工业废水产生。项目环保设备生物除臭设备使用循环水进行补湿，定期补充不外排。运营期废水主要为生活污水。 项目劳动定员10人，均不在厂内食宿，依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），工业企业人均用水量为50L/d，则项目用水量为0.5m3/d、150m3/a。生活污水排放量以用水量的80％计算，则生活污水产生量约为0.4m3/d、120m3/a。评价建议项目设置1座5m3的化粪池，生活污水经化粪池处理后定期清掏，还田利用，不外排。 2、废气 项目运营期废气主要为混合搅拌、发酵、陈化过程产生的恶臭和输送、粉碎、筛分、造粒过程产生的粉尘。 （1）恶臭废气 项目恶臭气体主要来源于粪污发酵过程中散发的恶臭气体，其主要污染气体为氨和硫化氢。年发酵时间为300天，全天24小时发酵。 参考第二次全国污染源普查工作配套发放的工业源系数手册（试用版）中的《2625有机肥料及微生物废料制造行业系数手册》（2019年4月）所给出的相关数据，熟化过程中非罐式发酵NH3的产污系数为0.073kg/t-产品，项目年产有机肥35000吨，即NH3的产生量为2.55t/a。本项目使用酵素菌发酵剂对有机肥物料进行发酵菌，可以杀害物料里面的病害微生物，抑制产氨菌、产硫化氢菌的生长，除臭效果明显，NH3的去除效率在80%以上，因此项目NH3的实际产生量为0.51t/a。 参考《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》（环境污染及技术研究与开发 天津环境影响评价中心，孙艳青等），H2S产生量一般为NH3的二十五分之一，则H2S的产生量为0.1t/a。本项目使用酵素菌发酵剂对H2S的去除效率在70%以上，因此项目H2S的实际产生量为0.03t/a。 项目使用密闭车间，车间内设置引风和收集系统，使车间呈微负压状态，产生的废气收集后经生物除臭设备处理达标后，通过一根15m排气筒排放。项目对恶臭气体的收集效率按95%计，引风机风量为20000m3/h，生物除臭设备采用生物法专门培养在设备内填料上的微生物对臭气分子进行吸附、吸收、降解以达到除臭目的，是一种被广泛应用于恶臭控制的非常成熟、稳定和有效的工艺方法，去除效率可达95%，且不产生二次污染。则项目恶臭气体氨气的排放量0.024t/a，恶臭气体氨气的排放浓度为0.5mg/m3，排放速率为0.01kg/h；硫化氢的排放量0.0014t/a，排放浓度为0.03mg/m3，排放速率为0.00059kg/h；可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)的要求，不会对周围大气环境产生大的影响。 本项目未收集到氨气、硫化氢的产生量分别约为0.0255t/a（0.011kg/h）、0.0015t/a（0.0006kg/h），呈无组织排放。 1)恶臭气体污染防治措施的选择 生物除臭设备采用生物法专门培养在设备内填料上的微生物对臭气分子进行吸附、吸收、降解以达到除臭目的，是一种被广泛应用于恶臭控制的非常成熟、稳定和有效的工艺方法，去除效率可达95%，且不产生二次污染。其主要原理是将微生物接种于包裹有营养膜的无机滤料表面，微生物以营养膜和恶臭物质为饵料而繁殖，当恶臭分子被吸附在膜和无机滤料上时，微生物就会将这些恶臭物质分解消化，最终生成无污染的无机物质。因此，相对于活性炭吸附，生物除臭设备避免了二次污染，同类型生物除臭设备的除臭效果良好，可以实现恶臭气体的达标排放。 2)恶臭气体污染防治措施可行性分析 生物除臭设备废气处理工艺流程详见下图： 图4-1 生物除臭工艺流程图 本项目恶臭气体的排放可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的要求，措施可行。 （2）粉尘 项目输送、筛分、粉碎、造粒过程会产生粉尘，污染物主要为颗粒物。参考第二次全国污染源普查工作配套发放的工业源系数手册（试用版）中的《2625有机肥料及微生物废料制造行业系数手册》（2019年4月）所给出的相关数据，颗粒物产生量为0.370kg/t产品，本项目年产有机肥3.5万吨，则颗粒物产生量为12.95t/a。 项目输送、筛分、粉碎、造粒在生产车间内进行，项目生产车间密闭，输送带密闭，在筛分机、粉碎机、造粒机出料口上方分别设置集气罩（共4个），集气罩风量为10000m3/h，收集效率按90%计，废气收集后引入袋式除尘器处理，处理后的废气经15m高的排气筒排放。项目输送、筛分、粉碎、造粒时间约2400h，袋式除尘器的去除率为98%，则经处理后，有组织排放量为0.233t/a，排放速率为0.097kg/h，排放浓度为9.7mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。颗粒物无组织产生量为1.295t/a，产生速率为0.54kg/h，由于厂房密闭，厂房阻隔效率按90%计，则颗粒物无组织排放量为0.1295t/a，排放速率为0.054kg/h。 表4-2 项目废气产排情况一览表 产污环节 污染物种类 产生情况 排放形式 排放情况 产生量 产生速率 产生浓度 排放量 排放速率 排放浓度 输送、筛分、粉碎、造粒过程 颗粒物 11.65t/a 4.85kg/h 485mg/m3 有组织 0.233t/a 0.097kg/h 9.7mg/m3 1.295t/a 0.54kg/h / 无组织 0.1295t/a 0.054kg/h / 混合搅拌、发酵、陈化过程 NH3 0.485t/a 0.202kg/h 10.1mg/m3 有组织 0.024t/a 0.01kg/h 0.5mg/m3 0.0255t/a 0.011kg/h / 无组织 0.0255t/a 0.011kg/h / H2S 0.0285t/a 0.0119kg/h 0.59mg/m3 有组织 0.0014t/a 0.00059kg/h 0.03mg/m3 0.0015t/a 0.0006kg/h / 无组织 0.0015t/a 0.0006kg/h / 表4-3 项目废气治理措施情况一览表 项目 污染物种类 治理设施 名称 收集效率 治理工艺去除率 是否为可行技术 恶臭废气 NH3、H2S 采用能够抑制产氨菌和产硫化氢菌生产的酵素菌发酵剂，发酵、陈化车间密闭，微负压收集后，经生物除臭设备处理达标后，通过一根15m排气筒排放 95% 95% 是 输送、筛分、粉碎、造粒粉尘 颗粒物 集气罩+袋式除尘器+1根15m高排气筒 90% 98% 是 表4-4 项目废气排放口基本情况及监测要求 项目 排放口基本情况 监测要求 执行标准 编号及名称 高度 排气筒内径 温度 类型 地理坐标 监测点位 监测因子 监测频次 粉尘 DA001 15m 0.3m 20℃ 立式排放口 E113.8731 N33.7163 排气筒进出口 粉尘浓度 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 恶臭 DA002 15m 0.3m 20℃ 立式排放口 E113.8735 N33.7165 排气筒出口 NH3、H2S 1次/年 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级 （3）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中有关大气环境防护距离设置的有关规定：大气环境防护距离确定的方法是采用推荐模式中的大气环境防护距离计算模式计算各无组织源的大气环境防护距离，并结合厂区平面图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为大气环境防护区域。 当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离。对于属于同一生产单元（生产区、车间或工段）的无组织排放，应合并作为单一面源计算并确定其大气环境防护距离。 经导则推荐的大气环境防护距离计算模式计算，本项目车间无组织排放的污染物最大超标距离和建议防护距离均为0，计算结果为无超标点。说明在正常生产条件下，本项目的无组织排放废气对环境基本无影响，故本项目不设大气环境防护距离。 （4）废气环境影响分析 项目所在区域是环境空气质量不达标区域，项目周围300m内无环境敏感点。项目各项废气经采取相应的处理措施后，均能够达标排放，对周围环境及附近敏感点影响较小。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目运营期噪声主要为翻抛机、筛分机等设备运行的机械噪声，噪声源强约为70~80dB（A）。为了减少噪声对周围环境的影响，所有高噪声设备均放置于生产车间内，并采取减震措施。一般厂房的门、窗和墙（空心）的综合隔声量为 15dB（A），各设备基础减震可降噪5dB（A）。 主要噪声源采取治理措施后各设备的相应源强见下表。 表4-5 主要噪声源采取防治措施后各设备的相应源强一览表 设备名称 数量（台/套） 噪声源强[dB(A)] 采取的措施 排放源强[dB(A)] 翻抛机 1 75 厂房隔声、基础减震 55 筛分机 1 80 60 粉碎机 1 80 60 包装机 2 70 50 造粒机 2 70 50 （2）预测方法 根据本工程主要噪声设备的分布状况和源强，计算出各声源对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下： ①点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； ②噪声源叠加公式 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 （3）噪声预测结果 项目噪声预测结果见下表。 表4-6 各厂界噪声预测结果一览表 预测点 噪声源强[dB(A)] 距厂界距离(m) 贡献值[dB(A)] 标准值(dB(A)) 东厂界 66.2 45 48.2 昼间：55 南厂界 50 47.7 西厂界 100 44.7 北厂界 110 44.1 由上表可知，项目主要高噪声设备经采取厂房密闭隔声、设备基础减振等降噪措施，并经一定距离衰减后，预测各厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 （4）监测要求 环评要求项目厂界噪声定期委托有资质的单位监测，具体监测要求如下： 表4-7 项目噪声监测计划 类别 监测点位 监测项目 监测频次 噪声 东、南、西、北四厂界 昼夜等效连续 A 声级 每年1 次 4、固体废物 项目固体废物主要为除尘器收尘灰、废包装物、生活垃圾。 （1）除尘器收尘灰 根据前面计算，项目除尘器收集的粉尘量约12t/a，收集后作为原料回用于生产。 （2）废包装物 本项目废包装物主要为原料包装过程产生，产生量约为0.02t/a，为一般固废，收集后外售。 （3）生活垃圾 项目职工定员10人，按每人每天产生垃圾0.5kg，年工作日为300天，生活垃圾的产生量为1.5t/a。评价建议项目在厂区设置垃圾桶，产生的生活垃圾定点袋装后交环卫部门处理。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）附录A，本项目使用粪污生产有机肥，项目地下水环境影响评价项目类别参照U城镇基础设施及房地产“150、粪便处置工程”中“日处理50吨及以上”类项目，地下水环境影响项目类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016），Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价。 项目所在区域地下水埋藏较浅，主要为孔隙潜水，富存于强风化粉砂岩中。地下水主要来自降水及地表水补给，水位季节性变化大一般在0.5米左右，随地势及季节起伏变化。 本项目用水由自备井提供，生活污水经化粪池处理后由当地农民定期清掏堆肥利用，在营运期正常情况下，基本不会地下水环境产生影响。但如果发生以下事故，会对对地下水水质产生污染：项目化粪池发生破损，发酵区和粪污储存区发生渗漏对地下水环境的影响废水下渗，进入地下水环境。 正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若优化剂或其他污染物发生渗漏，在采取有效的防渗、防腐措施隔阻，污染物不会很快穿过包气带进入潜水；然后通过及时切断污染源，能够有效减少地下水污染的发生。 建议项目采取以下地下水污染防控措施与对策： 1、项目在化粪池、发酵和陈化等生产区以及粪污储存区等车间建设过程严格按照国家现行标准和规范要求，大大地减少泄漏事故的发生； 2、将化粪池、发酵和陈化等生产区以及粪污储存区等设置为重点防渗区；除绿化带以外的其它区域为一般防渗区。重点防渗区渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，一般防渗区渗透系数不大于1.0×10-8cm/s。 综上所述，由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境及保护目标产生明显影响。 6、土壤环境影响分析 经对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A（规范性附录）表A.1土壤环境影响评价项目分类中“建设项目土壤环境影响评价项目类别不在本表的，可根据土壤环境影响源、影响途径、影响因子的识别结果，参照相近或相似项目类别确定。”，本项目土壤环境影响评价项目类别参照“环境和公共设施管理业”中“其他”，类别属于“IV类”， 故本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 本项目废气主要为生产工序恶臭气体、粉尘，主要污染因子为NH3、H2S、颗粒物，经采取措施处理后排放量很小，对土壤环境影响较小；项目废水主要为职工办公生活废水，职工办公生活废水排入厂区化粪池处理后用于周边农田施肥，对土壤环境影响较小；项目固废主要为废包装、除尘器收集的粉尘和职工办公生活垃圾，均得到合理处置，对土壤环境影响较小。 综上所述，本项目在加强管理的前提下，对区域土壤环境影响较小。 7、排污口规范化 根据国家标准《环境保护图形标志 排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口包括（水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置、排污口规范化要符合有关要求。 ①废气排口 应在醒目处设立环境保护图形标志牌，按要求加以标识。在适当位置设置便于采样、监测的采样口和采样平台。排污口规范化整治，应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。 ②固体废物贮存场所 一般工业固废暂存库应根据《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的要求设置环境保护图形标志，标志牌应设在与之功能相应的醒目处，标志牌必须保护持清晰、完整。当发现形象损坏、颜色污染或有变化、退色等不符合本标准的情况，应及时修复或更换。检查时间至少每半年一次。 厂区“三废”及噪声排放点应设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GBl5562.1-1995）的有关规定。排污口规范化整治应符合国家、省、市有关规定。 8、环境管理和监测计划 （1）环境管理 为贯彻环境保护法规，促进本项目的社会、经济和环境效益的协调统一，对本项目的污染排放及区域环境质量实行监控，为区域的环境管理与环境规划提供可靠的依据，必须加强企业的环境管理与监测。为此建议设立企业环保机构，至少应设置1-2个专职人员负责全厂的环境管理及相关工作。 环保机构的主要职责是负责企业的环境管理和日常的环境监测工作。环境管理以总经理负责制，在总经理领导下，对本企业的环境规划、环境质量和环境技术进行管理，具体是： 1）贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策、法规和标准，执行环保行政部门下达的任务。 2）编制本企业环境保护规划，把环境保护规划纳入到企业的生产发展规划之中。 3）建立企业的各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查。 4）定期对各污染源进行检查，定期自行请当地环境监测部门对本公司的污染源情况进行监测，以及时按县环保局核定的污染排放总量控制目标进行自检，掌握各污染源的动态，发现和掌握企业污染变化情况，制订相应处理措施。 5）加强污染治理设施的管理，有计划地定期维修，确保环保治理设施的正常运行，并把治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，防止污染事故发生。 6）建立环保档案，作好环境统计工作。 7）推广应用环境保护先进技术和经验，组织本单位内部或参加本地区的学术交流。组织环保设施操作人员进行上岗前的专业技术培训。 8）经常进行环保知识的宣传教育，提高企业全体员工的环保意识。 环境管理在总经理领导下，各级职责分工明确，厂部、车间、班组都要建立健全的岗位责任制，对环保工作做出贡献和失职的人员进行奖惩。 （2）环境监测 根据厂内管理需要，按有关污染源、污染物的标准监测分析方法，对厂内各污染源、污染物进行监测。 1）监测项目及监测频率 a、废气方面：重点监测粉尘、氨气、硫化氢等大气污染物的浓度及排放量，监测因子为粉尘、NH3、H2S。了解各治理装置的治理效率变化情况，以便及时采取处理措施。 b、废水方面：无废水外排，重点监测项目所在区域地下水。 c、噪声方面：测定厂内各噪声设备的噪声和厂界噪声。 2）监测点设置 a、废气：主要监测排气筒和厂界。 b、废水：项目所在地附近水井。 c、噪声：在厂界处一米处、厂内主要噪声源等处设置测点。 3）监测实施：建议建设单位可委托环境监测机构实施，每年至少1次。 9、环境风险分析 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），对本项目主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等进行判别。 通过对本项目所涉及的主要化学品进行危险性识别，确定本项目在生产、使用、储存过程中渉及的有毒有害、易燃易爆物质主要为氨气、硫化氢。 具体理化性质见下表4-8、4-9。 表4-8 硫化氢特性表 标识 分子量：34.08 物质危险性类别：5.3 有毒气体 理化性质 外观与性状：无色、有臭鸡蛋气味 溶解性：可溶于水、易溶于甲醇、乙醇类和石油溶剂以及原油中 熔点（℃）：85.5 沸点（℃）：-60.4 相对密度 1.10（空气=1） 灭火剂 雾状水、抗溶性泡沫、干粉 燃烧爆炸危险特性 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 爆炸下限4.3%，爆炸上限45.5%。 毒性 毒理学资料 LC50618mg/m³(大鼠吸入) 职业接触危害程度分级 Ⅱ级 高度危害 健康危害 本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈的刺激作用。高浓度时可直接抑制呼吸中枢，引起迅速窒息而死亡。当浓度为70～150mg／m³时，可引起眼结膜炎、鼻炎、咽炎、气管炎；浓度为700mg／m³时，可引起急性支气管炎和肺炎；浓度为1000mg／m³以上时，可引起呼吸麻痹，迅速窒息而死亡。长期接触低浓度的硫化氢，引起神衰征候群及植物神经紊乱等症状。 急救 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2％碳酸氢钠溶液冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止者，立即进行人工呼吸(勿用口对口)。就医。 防护 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴防化学品手套。其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。及时换洗工作服。作业人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 灭火方法 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 泄露处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。 储存 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。包装方法：钢质气瓶；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；安瓿瓶外普通木箱。 表4-9 氨气特性表 标识 分子量：17.03 物质危险性类别：5.3 有毒气体 理化性质 外观与性状：无色有强刺激性气味 溶解性：极易溶于水、乙醇、乙醚 熔点（℃）：-7.2 沸点（℃）：59.5 相对密度 3.10（空气=1） 灭火剂 雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土 7.14（水=1） 燃烧爆炸危险特性 禁忌物 卤素、酰基氯、酸类、氯仿、强氧化剂。 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 毒性 毒理学资料 LC501190ppm (大鼠吸入) 职业接触危害程度分级 Ⅱ级 高度危害 健康危害 低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。 急救 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应用 2%硼酸液或大量清水彻底冲洗。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 防护 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴橡胶手套。其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。 灭火方法 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 泄漏处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。 储存 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。应与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 通过对本项目所用的原材料、使用的物质和设备进行风险识别知，本项目的事故风险包括废气事故排放(未及时洒除臭剂的恶臭污染、废气治理设施失效)、渗滤液泄漏、污水事故排放造成地表水和地下水污染等情况。具体分析及防范措施如下： (1)废气事故排放风险环境影响分析 本项目废气主要为粉尘、恶臭气体等，造成废气处理设施器故障的原因有停电、风机故障等，一旦出现风机损坏就会发生废气“短路”，未经过处理的废气进入大气中，影响区域环境大气质量。同时，粪便或原料堆场未及时喷洒除臭剂，恶臭废气处理装置失效会引发处理效率下降，加重区域的大气污染程度。本项目使用的菌种为酵素菌发酵剂，本身可以作为除臭剂用，同时在发酵的过程中，随着酵素菌大量繁殖，可以更好的除去粪便散发的恶臭气味。 风险应急具体措施： ①为避免项目废气事故排放时对周围环境空气质量造成严重影响，对废气处理装置净化系统应定期检修、保养； ②废气处理设施中，应设相应的备用设备，主要是风机； ③废气处理设施一旦发生故障，应立即停产，并应及时检修，尽快使其恢复运行。 ④根据工程分析，颗粒物主要产生于粉碎、筛分及造粒过程中，因此一旦出现事故排放，建设单位应立即停止上述过程中的机械设备运行，待废气处理系统正常运行后才能恢复生产。 经过妥善的风险防范措施，本项目废气事故排放环境风险在可接受的范围内。 对本项目来说，根据生产工艺的特点和当地自然环境的现状特征，对当地自然环境可能造成明显影响的主要是原辅材料运输过程泄露产生的恶臭，以及生产过程挥发的氨、硫化氢。项目原辅材料畜禽粪便的运输采用密闭罐车，如有泄露，将对周边环境敏感点产生恶臭等不利环境影响。项目发酵工艺产生的氨量很小，经计算，对周围环境影响较小。 另外，需强化原辅料运输和生产设备的密闭性和操作管理，杜绝跑冒滴漏，减少无组织排放，减少事故性排放具体控制措施如下： 1)首先要求做到工艺安全化，在运输车辆、产品设计、施工过程中，采用各种技术手段，达到建筑物、工艺、设备、设备部件等结构布置安全、机械产品安全、电能安全，所有工艺生产装置的设备、池及其管线，按工艺要求作防静电接地，从本质上根除潜在的危险。 2)进行安全化管理来改善运输车辆和设备的安全性，改进生产工艺的安全性和自动化程度；完善相应的操作规程及设备泄露报警系统，加强巡检。建筑设计中，根据生产的火灾爆炸危险性，确定各建、构筑物的结构型式，耐火等级和防火间距等。生产、环保装置设置室内消火栓和配置干粉灭火器，各构筑物按规范配置移动消防器材。 3)加强职工的岗位操作培训，制定操作规程及管理制度，明确专人负责，高度重视原辅材料运输过程及生产过程，杜绝直接用手或皮肤等身体直接接触物料的现象，对车间工人配备手套和口罩等必须的劳保用品。 4)原料、产品及固废储存区应特别注意防风、防雨和做好基础防渗，并明确做好标记和按相关要求储存，同时对原辅材料运输车辆做好标记或标志标牌，定期检查。 5)万一出现污染事故，应停车检修或停止生产，及时采取有效的封堵措施减少泄露，待设备修复正常后再恢复运输或生产。 (2)畜禽粪便渗滤液如不进行集中收集和地面防渗处理，会对本项目周边的地下水造成影响。本项目畜禽粪便渗滤液收集设导流沟，经化粪池预处理后，用于项目周边农田的农肥，导流沟、化粪池均进行防渗处理。 (3)应急预案 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。成立以厂长为总指挥，副厂长为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组组。制定《事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。 项目应急预案内容编制依据见下表。 表4-10 应急预案基本内容 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标、环境保护目标 2 应急组织机构、人员 场区、地区应急组织机构、人员。 3 预案分级影响条件 规定预案的级别和分级影响程序 4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 6 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 7 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。 8 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、场区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，中毒人员医疗救护与公众健康。 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 11 公众教育和信息 对场区邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息 10、环保投资 表4-11 项目环保投资一览表 序号 项目 环保措施 备注 投资（万元） 1 废水 生活污水 1座5m3的化粪池 / 0.5 2 废气 恶臭废气 采用能够抑制产氨菌和产硫化氢菌生产的酵素菌发酵剂，发酵、陈化车间密闭，微负压收集后，经生物除臭设备处理达标后，通过一根15m排气筒排放 / 9 粉尘 集气罩（4个）+布袋除尘器+1根15m高的排气筒 1套 6 3 噪声 车间密闭隔声、设备基础减振 / 14 4 固废 一般固废 除尘器收尘灰收集后回用于生产，废包装袋收集后外售 / / 生活垃圾 设置垃圾桶 若干 0.5 合 计 30 11、验收内容 表4-12 项目环保设施竣工验收“三同时”一览表 项目 污染源 验收监测因子或调查内容 要求 废水 生活污水 经1座5m3的化粪池处理后定期清掏，用于周围农田施肥 不外排 废气 恶臭废气 采用能够抑制产氨菌和产硫化氢菌生产的酵素菌发酵剂，发酵、陈化车间密闭，微负压收集后，经生物除臭设备处理达标后，通过一根15m排气筒排放 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级要求 粉尘 集气罩（4个）+布袋除尘器+1根15m高的排气筒 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 噪声 设备噪声 采取厂房隔声、设备基础减振等措施 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 固废 一般固废 除尘器收尘灰 收集后回用于生产 不外排 废包装物 收集后外售 生活垃圾 设置垃圾桶，收集后交环卫部门处理 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 恶臭废气 | NH3、H2S、臭气浓度 | 采用能够抑制产氨菌和产硫化氢菌生产的酵素菌发酵剂，发酵、陈化车间密闭，微负压收集后，经生物除臭设备处理达标后，通过一根15m排气筒排放 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级要求 |
|  | 粉尘 | 颗粒物 | 集气罩（4个）+布袋除尘器+1根15m高的排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 经1座5m3的化粪池处理后定期清掏，用于周围农田施肥 | 不外排 |
| 声环境 | 厂界噪声 | 等效A声级 | 采取厂房隔声、设备基础减振等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |
| 固体废物 | 一般固废：除尘器收尘灰收集后回用于生产，废包装物收集后外售；生活垃圾设置垃圾桶，收集后交环卫部门处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目生活污水采用防渗化粪池，各构筑物及地坪均采取防渗措施。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 制定完善的岗位责任制、安全管理制度和操作规程，并认真落实；建立完善的应急救援体系，包括应急预案的编制、救援器材的配备、预案的培训和演练等。 |
| 其他环境 管理要求 | （1） 严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 （2） 建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关审批部门申报。 （3） 健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度， 将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 （4） 建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 （5） 企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 |

# 六、结论

总结论： 漯河市郾城区第三畜禽粪污集中处理中心项目符合国家产业政策，符合“三线一单”等相关要求，项目厂址位置可行，平面布置合理。项目运营期污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，各污染物均能达标排放，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳其他环境管理要求后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恶臭废气 | NH3 | / | / | / | 0.0495t/a | / | 0.0495t/a | +0.0495t/a |
|  | H2S | / | / | / | 0.0029t/a | / | 0.0029t/a | +0.0029t/a |
| 粉尘 | 颗粒物 | / | / | / | 0.3625t/a | / | 0.3625t/a | +0.3625t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收尘灰 | / | / | / | 12t/a | / | 12t/a | +12t/a |
|  | 废包装物 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①