# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产3000吨食圆类养生丸剂、混合坚果及其他代餐食品生产项目

建设单位（盖章）：河南大树食品科技有限公司

编制日期：        2021年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产3000吨食圆类养生丸剂、混合坚果及其他代餐食品生产项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2111-411103-04-02-381653 |
| 建设单位联系人 | 王丽军 | 联系方式 | 18103951291 |
| 建设地点 | 河南省（自治区） 漯河市 郾城区 县（区） 淞江产业集聚区（街道）白云山路与文明路交叉口西200米路北 |
| 地理坐标 | （ 113 度 59 分 11.33 秒， 33 度 38 分 4.60 秒） |
| 国民经济 行业类别 | 1439其他方便食品制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业；方便食品制造143 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2111-411103-04-02-381653 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 3.0 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2400 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 2012年12月18日，《漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）》通过河南省发展和改革委员会审批，批复文号为“豫发改工业〔2012〕2382号” |
| 规划环境影响 评价情况 | 2017年6月9日，《漯河市淞江产业集聚区发展规划调整方案（2013-2020）环境影响报告书》经原河南省环境保护厅（已更名为河南省生态环境厅）组织审查，并出具了审查意见（豫环函【2017】174号） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 与《漯河市淞江产业集聚区发展规划调整方案（2013-2020）》符合性分析 工程厂址位于漯河市淞江产业集聚区内，淞江产业集聚区以食品和医药加工业为主导产业，划分为三个片区：食品加工产业园区、生物医药产业园区和综合生活配套服务区。根据规划环境影响评价结论及审查意见，集聚区入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链。鼓励发展主导产业，引进能够延长集聚区产业链条的、附加值高的项目；严格控制高耗水、高物耗、高能耗的项目以及不符合产业定位、污染排放量较大的项目入驻。 规划环评根据区域资源环境承载力状况和环境影响评价结果，结合园区发展规划，在考虑空间管制、总量管控要求的基础上，提出了园区产业发展负面清单，详见表1-1。 表1-1 淞江产业集聚区产业发展负面清单 产业类别 禁止入区项目清单 食品加工 1、不符合准入条件的项目； 2、味精、谷氨酸、赖氨酸、柠檬酸等发酵制品； 3、有发酵工艺的酒精饮料及酒类制造。 医药化工 1、不符合准入条件的项目； 2、化学合成类制药项目； 3、发酵类制药项目。 工程属于食品加工业中的其他方便制品制造，不属于淞江产业集聚区禁止入驻的行业为集聚区主导发展产业，厂址位于漯河食品职业学院内部，项目建设符合淞江产业集聚区产业定位、功能布局、用地规划等相符合。 |
| 其他符合性分析 | 经查阅相关资料，本项目符合以下产业政策及相关行业规划方案： 1、与《产业结构调整指导目录（2019 年版》相符性 本工程属于食品制造业，经查阅《产业结构调整指导目录（2019 年版）》，该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属允许类，且已经漯河市郾城区淞江产业集聚区建设管理委员会备案，备案文号为2111-411103-04-02-381653，项目建设符合国家产业政策。 2、与“三线一单”相符性分析 2019年4月，生态环境部环境工程评估中心作为总牵头单位，承担了河南省区域空间生态环境评价（编制“三线一单”）的编制工作，编制完成了《河南省“三线一单”研究报告》。该报告通过河南省区域空间生态环境评价，对河南省空间生态环境基础状况、结构功能属性进行系统评价，衔接经济社会发展战略，以改善生态环境质量为核心，科学确定河南省生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，编制生态环境准入清单（以下简称“三线一单”）。 ①与河南省生态保护红线相符性分析 按照《“三线一单”编制技术要求（试行）》和《生态保护红线划定指南》要求，在全省国土空间范围内，开展水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性维护功能重要性评估和水土流失、盐渍化敏感性评估，确定生态功能重要区和生态环境敏感区。将评估结果与生态保护红线划定成果、省级以上自然保护区、森林公园、风景名胜区地质公园、湿地公园、县级以上地表水饮用水水源保护区、国家级水产种质资源保护区、生态公益林、湿地、农业野生植物原生境保护区（点）等各类保护地进行叠加校验。经过边界处理、现状与规划衔接、上下对接等步骤，最终确定生态空间范围。然后按照“三线一单”编制有关技术要求，划分生态空间管控分区，形成生态空间管控分区成果。结合国家和河南省关于生态保护红线和各类保护地相关管理要求，提出生态空间相关管控要求。 根据以上原则划定的生态保护红线划定结果：最终确定全省生态保护红线面积14153.88km2，占全省国土面积的8.54%，主要分布于北部的太行山区，西部的小秦岭、崤山、熊耳山、伏牛山和外方山区，南部的桐柏山和大别山区，零星分布于南水北调中线干渠沿线、黄河干流沿线、淮河干流沿线、豫北平原和黄淮平原，总体分布格局为“三屏多点”。从北向南包括太行山区生态屏障、秦岭东部山区生态屏障、桐柏-大别山区生态屏障。 对照《河南省“三线一单”研究报告》内容及河南省生态保护红线图，不在生态保护红线内，符合生态保护红线划定方案要求。 ②与环境质量底线相符性分析 根据区域环境质量及补充监测，项目区域环境质量较好，能够满足相应环境功能区环境质量要求，符合区域环境质量底线要求。 ③与资源利用上限相符性分析 资源是环境的载体，资源利用上限是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目供水、供电由产业集聚区供应，能够满足项目需求，能源消耗未超出区域负荷上限。 ④与环境准入负面清单相符性分析 2018年6月河南省发展和改革委员会发布《关于印发卢氏县等8个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》（豫发改规划[2018]436号），文件公布卢氏县、西峡县、内乡县、淅川县、桐柏县、信阳市浉河区、罗山县、光山县国家重点生态功能区产业准入负面清单。 本项目位于漯河市淞江产业集聚区，为方便食品制造项目，满足“三线一单”要求。 3、与《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（漯环〔2016〕29号）相符性 本工程位于漯河市郾城区淞江产业集聚区白云山路与文明路交叉口西200米路北，根据《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度/改革实施意见的通知》（漯环〔2016〕29号），应按照重点开发区域的环境准入政策执行。本项目属于食品制造业，不属于《附表5：工业项目分类清单》中的三类工业项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目，符合文件要求。 4、与《食品生产通用卫生规范》符合性 经对比，本工程从选址及厂区环境、厂房和车间、设施与设备、卫生等方面均满足《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的相关要求，具体相符性分析见下表。 表1-2 与食品生产通用卫生规范相符性分析一览表 《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相关内容 本项目 是否符合 选址及厂区环境 厂区不应选择对食品有显著污染的区域 项目厂址位于淞江产业集聚区白云山路与文明路交叉口西200米路北，利用漯河食品职业学院现有厂房。根据调查，厂址周边入驻企业以食品加工业为主，厂址区域不属于对食品有显著污染的区域 相符 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施 项目周围均为食品类型企业，无虫害大量孳生的潜在场所 相符 车间应合理布局，各功能区域划分明显，有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染 项目车间布局合理，并设有分隔措施 相符 厂房和车间 厂房和车间应根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效分离或分隔。 项目车间按生产工序合理划分作业区 相符 设施与设备 污水在排放前应经适当方式处理，以符合国家污水排放的相关规定 主要为生活污水，依托食品学院公共厕所，经现有化粪池处理之后排入市政污水管网 相符 生产场所或生产车间入口处应设置更衣室 车间入口设置更衣室 相符 应在清洁作业区入口设置洗手、干手和消毒设施 车间清洁作业区入口设置洗手、干手和消毒设施 相符 应具有适宜的自然通风或人工通风措施； 项目车间设有通风装置 相符 应配备与生产能力相适应的生产设备，并按工艺流程有序排列，避免引起交叉污染。 项目设备合理、有序设置，可满足项目生产规模 相符 卫生 应制定食品加工人员和食品生产卫生管理制度以及相应的考核标准，明确岗位职责，实行岗位责任制。 项目制定相关的生产卫生管理制度 相符 房内各项设施应保持清洁，出现问题及时维修或更新 项目设计10万级洁净车间标准，各项设施保持清洁 相符 进入作业区域应规范穿着洁净的工作服，并按要求洗手、消毒；头发应藏于工作帽内或使用发网约束。 工作人员进入清洁生产区域前会更衣、消毒，并佩戴发网约束 相符 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 河南大树食品科技有限公司原有工程位于漯河市郾城区漯河食品职业学院北侧，利用现有标准厂房1栋，占地面积2844.23m2，建筑面积2844.23m2，引进搅拌机、粉碎机、混合机等生产设备，项目建成后可达到年产5000吨固体饮料、方便食品、压片糖果的生产规模。本项目建设单位为校办企业，于2019年7月委托漯河咏蓝环境科技有限公司对本项目进行了环境影响评价，漯河市郾城区环境保护局（现已更名为漯河市生态环境局郾城分局）于2019年8月26日以“郾环监表[2019]40号”对该项目环评进行了批复，并于2020年4月17日申报取得排污许可证，排污许可证编号为91411103MA45FU7J20001Z，2020年6月完成自主验收，目前运行情况正常。 根据企业发展规划，拟利用原有工程南侧的现有标准厂房，建设年产3000吨食圆类养生丸剂、混合坚果及其他代餐食品生产项目。项目总投资500万元，占地及建筑面积均为2400m2，建设混合坚果、食圆及代餐食品生产线，建成后可达到年产3000吨方便食品的生产规模。 1、产品方案 本项目主要进行方便食品的生产，项目产品为食圆类养生丸剂、混合坚果，代餐食品，共计三种。项目投产后可达到年产3000吨产品的生产规模。本项目产品方案一览表见表2-1。 表2-1 本项目产品方案及生产规模情况一览表 序号 产品名称 生产规模（t/a） 1 食圆类养生丸剂 1500 2 混合坚果 1000 3 代餐食品 500 合计 3000 2、建设内容及工程组成 本项目利用现有生产厂房，主要建设混合坚果生产线，食圆及代餐食品生产线1条，根据生产需要，生产车间内划分原料库、生产车间、成品库、办公等功能区。项目工程组成见表2-2。 表2-2 项目工程组成一览表 类别 建设内容 内容及规模 备注 主体 工程 生产 车间 1栋1层，建筑面积1800m2 利用现有厂房，购置生产设备，根据生产需要，合理划分各功能区 辅助 工程 成品库 成品库在厂房东侧；建筑面积100m2 原料库 原料库在厂房西侧；建筑面积240m2 办公及其他配套设施 建筑面积260m2 公共 工程 给水工程 由漯河食品职业学院自备井供给 / 供电工程 由漯河食品职业学院电网接入 / 环保 工程 废水治理 项目废水主要为生活污水，依托食品学院公共厕所，经现有化粪池处理之后排入市政污水管网，入淞江产业集聚区污水处理厂再处理 依托现有 噪声治理 厂房密闭隔声等设施 新建 固废治理 建筑面积10m2一般固废暂存场 新建 废气治理 1套洁净车间排风系统自带过滤器处理，设计为10万级洁净车间标准 新建 3、原辅材料及资源、能源消耗情况 本项目主要原辅材料消耗情况见表2-3。 表2-3 原辅材料及能源消耗清单 序号 产品名称 名称 单位 消耗量 备注 1 食圆类养生丸剂 山药 t/a 300 外购 2 燕麦 t/a 300 外购 3 芝麻 t/a 200 外购 4 红枣 t/a 50 外购 5 花生 t/a 100 外购 6 食用葡萄糖 t/a 15 外购 7 混合坚果 大豆 t/a 300 外购 8 核桃 t/a 100 外购 9 巴旦木 t/a 100 外购 10 腰果 t/a 150 外购 11 黑豆 t/a 100 外购 12 代餐食品 白砂糖 t/a 50 外购 13 食用葡萄糖 t/a 50 外购 14 黑豆 t/a 5 外购 15 黑米 t/a 145 外购 16 资源 水 m3/a 450 由漯河食品职业学院自备井供给 17 电 kwh/a 3万 由漯河食品职业学院电网接入 4、主要生产设备 项目主要生产设备见表2-4。 表2-4 主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量（台） 1 电磁炒锅 1 2 微波干燥机 1 3 挤压膨化机 1 4 粉碎机 1 5 双混搅拌机 2 6 汉方智丸机 1 7 丸剂包装机 1 8 双软铝包装机 1 5、劳动定员及工作制度 项目年生产300天，职工人数30人，其中管理人员3人，工人27人，实行8小时单班工作制，员工均不在厂内就餐，厂区不设宿舍和浴室等生活辅助设施。 6、公用工程 （1）给水 本项目供水由漯河食品职业学院自备井提供，根据设计要求，满足项目使用。 （2）排水 本项目雨水通过漯河食品职业学院雨水管网排出厂区，本次扩建工程不再建设卫生间，依托漯河食品职业学院公共厕所，生活污水经漯河食品职业学院现有化粪池处理，处理后排入市政管网进淞江产业集聚区污水处理厂进行处理，处理达标后排入柳河。 （3）供配电：本项目供电由食品学院电网接入，可以满足项目用电需求。 7、厂区平面布置 本项目利用漯河食品职业学院现有标准厂房进行建设，该区域为矩形，东西长，南北宽，原料库在厂房西侧，成品库在厂房东侧，生产车间在厂房中部，车间平面布置详见附图。 8、环保投资 本工程环保投资15万元，占项目总投资500万元的3%。环保设施主要用于废气治理、噪声防治、固体废物暂存等。本项目环保投资一览表详见表2-5。 表2-5 本项目环保投资一览表 分类 项目 治理措施 数量 总投资（万元） 环保工程 废气治理 洁净车间排风系统自带过滤器处理，设计为10万级洁净车间标准 1套 10 废水治理 项目废水主要为生活污水，依托食品学院公共厕所，经现有化粪池处理之后排入市政污水管网，入淞江产业集聚区污水处理厂再处理 / / 噪声治理 厂房隔声、基础减震等 / 3 固废治理 10m2固废暂存场 1座 1.5 垃圾箱 若干 0.5 合计 / / 15 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目具体工艺流程如下： 本项目产品主要为食圆类养生丸剂、混合坚果及代餐食品，代餐食品生产工艺：主要外购原料通过破碎、配料混合、包装等工序进行生产；混合坚果生产工艺：主要外购原料炒制或微波烘焙后，通过混合、包装等工序进行生产；食圆类丸剂（芝麻丸等）生产工艺：主要外购原料通过烘干、炒制、粉碎混合等工序进行生产；以上加热工序均采用电加热。 （1）食圆类养生丸剂生产工艺 工艺流程简述： 原料：主要原料为外购的燕麦、芝麻等。 烘干：通过干燥机对原料进行烘干。 炒制：将烘干后的原料放入电磁炒锅中，反复炒制，将原料炒熟。 粉碎混合：将炒熟后的原料进入粉碎机进行粉碎、混合。 加料熬制、冷却成型：加入食用葡萄糖后，加热熬制，之后进入智丸机中冷却成型。 包装：对成品进行包装销售。 （2）混合坚果生产工艺 工艺流程简述： 原料：主要原料为外购的优质核桃、巴旦木等。 加热：采用电加热进行炒制，或微波烘焙处理，将原料熟化。 混合：将不同的原料按照一定的比例放入密闭的搅拌机中进行混合搅拌。 包装：对成品进行包装销售。 （3）代餐食品生产工艺 本项目运营期代餐食品工艺流程见图3-1。 工艺流程简述： 原料：主要外购优质的黑米、黑豆等。 破碎：首先将大块的原料经破碎机进行破碎，然后通过自身配套的滤网再进行筛分，将筛分出的大颗粒原料再进行破碎，以达到相应的标准粒径，该工序在破碎过程中会实行密闭破碎，破碎后的物料通过出料口连接的配套布袋除尘器进行物料的收集。 配料混合：将不同的原料按照配方进行配比，配比好的原料在密闭的混合机中进行混合搅拌。 包装：将混合好的物料进行包装后入库待销售。 表2-6 营运期主要污染工序一览表 污染物类别 污染物名称 产生工序 主要污染因子 废水 生活污水 职工生活 COD、氨氮 废气 粉尘 粉碎 颗粒物 炒制、烘焙废气 炒制或微波烘焙 原料香味、水蒸气 噪声 设备噪声 设备运行 LAeq 固废 废包装材料 包装 / 次品 生产过程 / 生活垃圾 职工生活 / |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为利用现有标准厂房，项目原有工程位于本次工程北侧一栋生产厂房内，原有工程占地面积2844.23m2，建筑面积2844.23m2，引进搅拌机、粉碎机、混合机等生产设备，项目建成后可达到年产5000吨固体饮料、方便食品、压片糖果的生产规模。原有工程于2019年7月委托漯河咏蓝环境科技有限公司对本项目进行了环境影响评价，漯河市郾城区环境保护局（现已更名为漯河市生态环境局郾城分局）于2019年8月26日以“郾环监表[2019]40号”对该项目环评进行了批复，并于2020年4月17日申报取得排污许可证，排污许可证编号为91411103MA45FU7J20001Z，2020年6月完成自主验收，根据竣工环保验收监测，污染物排放情况如下： （1）废气：主要为原料破碎粉尘，验收监测期间，厂界颗粒物排放浓度为0.185mg/m3~0.354mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2标准要求：颗粒物无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3的标准要求。 （2）废水：主要废水为生活污水，验收监测期间，废水量为220.5m3/a，本项目废水经化粪池处理后，污染因子pH、流量、化学需氧量、悬浮物、氨氮排放浓度分别为7.94~8.15、0.65~0.70m3/d、105mg/L~141mg/L、71mg/L~92mg/L、17.4mg/L~19.6mg/L，均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的二级标准要求。 （3）噪声：验收监测期间，该项目各设施运转正常，监测结果表明，厂界昼间噪声测定值为50~53dB(A)，夜间噪声测定值为40~43dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)标准限值要求。 （4）固废：验收监测期间，河南大树食品有限公司对生产过程中的固废全部进行了综合利用或处理处置，产生的固体废物均为一般固废，其中不合格产品产生量约为1.6t/a，该部分不合格产品在厂区一般固废暂存间暂存后进行外售；生活垃圾产生量约为3t/a，在厂区内分类收集、定点堆存，集中收集后由环卫部门统一处理；废包装材料产生量为1.3t/a，集中收集后由环卫部门统一处理；废弃的反渗透膜产生量为0.05t/a。在一般固废暂存间暂存后交由环卫部门处理；检验废弃样品产生量为0.02t/a，经灭菌处理后在一般固废暂存间暂存，定期交由环卫部门处理。 项目扩建前原有工程污染物排放情况见表2-7。 表2-7 项目扩建前污染物产排情况一览表 种类 污染 因子 产生 浓度 产生量 排放 浓度 排放量 自身削减量 处治措施 废水 水量 / 220.5m3/a / 220.5m3/a 0 经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求达标排放 COD 300mg/L 0.066t/a 105~141mg/L，取最大值 0.031t/a 0.035t/a SS 200mg/L 0.044t/a 71mg/L~92mg/L，取最大值 0.02t/a 0.024t/a NH3-N 30mg/L 0.0066t/a 17.4mg/L~19.6mg/L 0.0043t/a 0.0023t/a 废气 粉尘 / / 0.185mg/m3~0.354mg/m3 / / 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2标准要求：颗粒物无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3的标准要求 固废 生活垃圾 3t/a 0 3t/a 环卫部门统一处理 废包装材料 1.3t/a 0 1.3t/a 收集后作为有价废物外卖 不合格产品 1.6t/a 0 1.6t/a 环卫部门统一处理 废弃的反渗透膜 0.05t/a 0 0.05t/a 检验废弃样品 0.02t/a 0 0.02t/a 噪声 项目的噪声主要来源于破碎机、搅拌机等生产设备，源强为60～70dB(A)经设备减振、车间密闭处理等措施后，再经一定距离衰减，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境 本项目位于漯河市郾城区白云山路与文明路交叉口西200米路北，属于大气环境二类功能区，执行《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚二级标准。本项目环境空气质量现状评价采用河南省环境监测中心发布的漯河市2020年度SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO24小时平均浓度及O3日最大8小时平均浓度监测数据，并按照《环境空气质量评价指标技术规范》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标判区域环境空气质量达标情况，年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24小时平均或8小时平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求的即为达标。常规监测统计结果见下表。 表3-1 2020年环境空气常规监测统计结果 单位：µg/m3 监测因子 监测点位 SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO（mg/m3） O3（日最大8小时） 2020年漯河市 24小时平均 4~22 6~63 7~275 6~235 0.4~2.2 14~218 浓度值数量（个） 366 366 366 366 366 366 相应百分位数24小时平均 17.3 52 179.5 141.8 1.2 154 是否达标 是 是 否 否 是 是 年均浓度 9.4 25.7 88 55.8 0.8 100 是否达标 是 是 否 否 / / 标准 限值 24小时平均 150 80 150 75 4 160 年平均 60 40 70 35 / / 备注：相应百分位数质量浓度，SO2、NO2为第98百分位数24小时平均浓度，PM10、PM2.5、CO为第95百分位数24小时平均浓度，O3为第90百分位数日最大8小时平均浓度。 由监测统计结果可知，2020年度项目所在区域环境空气SO2、CO、NO2 24小时、O3日最大8小时和相应百分位数指标均能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的要求，但PM10、PM2.524小时和相应百分位数指标均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，因此判定项目所在评价区域为不达标区。 2.地表水环境 项目所在区域地表水为颍河，功能区划为地表水Ⅲ类水体。本次地表水环境质量现状评价采用2020年度颍河——西华址坊断面常规现状监测数据，监测结果见下表。 表3-2 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位：mg/L 断面 采样时间 COD 氨氮 总磷 颍河—西华址坊断面 2020-1 20 0.43 0.134 2020-2 20 0.12 0.056 2020-3 18 0.1 0.07 2020-4 18 0.06 0.049 2020-5 19 0.12 0.168 2020-6 17.5 0.5 0.135 2020-7 17.5 0.75 0.185 2020-8 16 0.8 0.275 2020-9 16 0.09 0.147 2020-10 16 0.71 0.091 2020-11 24.5 0.22 0.096 2020-12 15 0.45 0.086 均值 18.13 0.363 0.124 规划水质目标：Ⅲ类 20 1.0 0.2 2020年漯河市管控目标 20 1.0 0.2 由上表可知，2020年颍河国控断面监测浓度COD、氨氮及总磷平均值分别为18.125mg/L、0.3625mg/L、0.124mg/L，均能满足2020年漯河市颍河水质管控要求。 3.声环境 本项目厂址位于漯河市郾城区白云山路与文明路交叉口西200米路北，项目所在地为2类功能区，应执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的要求。本项目为漯河食品职业学院校办企业，周边无较大噪声源，域内声环境质量良好。 4、生态环境： 本项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区西北，利用已建成的生产厂房，无新增用地，可不进行生态现状调查。 5、土壤、地下水环境： 本项目位于漯河市淞江产业集聚区内，项目不存在土壤和地下水等环境污染途径，所以本项目可不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场勘查，本项目厂界外500m范围主要大气环境保护目标为漯河食品职业学院，不涉及自然保护区、风景名胜区等其他大气环境保护目标和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。厂界外50米范围无声环境保护目标。项目周围环境保护目标统计见下表3-3。 表3-3 本项目主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 距离 （m） 功能 保护级别 地表水 颍河 NE 4000 防洪、灌溉 GB3838-2002 Ⅲ类标准 大气环境 漯河食品职业学院 E 50 学校 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准及修改单 声环境 漯河食品职业学院 E 50 学校 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 项目 执行标准 主要控制指标及标准限值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A) 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织 颗粒物 1.0mg/m3 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 二级标准排放 COD 150mg/L BOD5 30mg/L 氨氮 25mg/L SS 150mg/L 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 表3-4 污染物排放控制标准表 |
| 总量 控制 指标 | 本次扩建工程废水主要为生活污水，经漯河食品职业学院现有化粪池处理后，然后通过市政污水管网排入淞江产业集聚区污水处理厂进一步处理后排入柳（支）河，最终排入颍河，根据淞江产业聚集区水质目标的要求，本项目废水总量控制指标按照（COD≤20mg/L，NH3-N≤1.0mg/L）进行核定，本次工程新增废水排放量为360m3/a，则废水总量控制指标为：COD 0.0072t/a，NH3-N 0.00036t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次扩建工程主要利用现有闲置厂房进行生产，不新增占地，不进行土方开挖，只是进行设备的安装，对周围环境影响较小，因此，不再对施工期的环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1炒制、烘焙废气 项目方便食品生产过程中，需要对原料进行炒制、熬制或微波烘焙，该加热过程不加任何油料，项目原料熟化后即可，因此该工序无油烟产生，废气主要为原料加热产生的水蒸气及散发的香味，根据企业设计，废气进入洁净车间配套排风系统，由自带过滤器处理后排放，对周围空气环境质量影响较小，评价不再进行分析。 1.2粉碎、混合粉尘 根据企业设计，原料破碎工序是在密闭设备中进行，破碎机配套布袋除尘器处理，少量粉尘进入洁净车间排风系统，由排风系统过滤器处理后以无组织形式排放。 根据原有工程污染物产生情况核算，粉尘产生量约占项目原料使用量的0.01%，项目需要粉碎的原料量为1100t/a，则项目粉尘产生量为0.11t/a，经布袋除尘器及排风系统过滤后，除尘效率为99%，排放量为0.00046kg/h、0.0011t/a。 1.3大气预测影响分析 1）预测模式、方案及参数 ①预测模式 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式（AERSCREEN）进行估算，其计算结果作为预测与分析依据。 ②估算模型参数 估算模型参数表见表4-1。 表4-1 估算模型参数 参数 取值 城市/农村选型 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 260万 最高环境温度/℃ 43 最低环境温度/℃ -17.9 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □是 □否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 □否 岸线距离/km / 岸线方向/° / ③预测参数汇总 根据工程分析，厂区预测因子污染源强统计资料见下表。 表4-2 面源污染源排放参数一览表 车间 污染因子 源强（kg/h） 类型 排放参数 标准限值（mg/m3） 生产厂房 颗粒物 0.00046 面源 S=2400m2，H=15m 0.45 ④预测结果分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模式计算项目污染物最大落地浓度及浓度占标率等，各污染因子的最大占标率和最大预测结果见表4-3。 表4-3 估算模式预测结果 污染源 污染因子 源强 （kg/h） 执行标准（mg/m3） 最大落地点距离（m） 最大落地点 浓度（mg/m3） Pmax （%） D10% （m） 评价等级 生产厂房 颗粒物 0.0046 0.45 67 0.001976 0.44 0 三 2）评价等级确定 由估算模式计算结果可知，全厂污染物最大地面浓度占标率Pmax为0.44%，污染因子为生产厂房非甲烷总烃，污染源为生产厂房废气无组织排放。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“三级评价项目不进行进一步预测与评价” 的要求，本次评价不再采用进一步预测模式进行预测。 3）评价范围确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，三级评价项目不需要设置大气环境影响评价范围。 4）环境影响分析污染物排放量核算 表4-4 本项目大气污染物无组织排放量核算一览表 序号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量 标准名称 浓度限值（mg/m3） （t/a） （kg/h） 1 生产过程 颗粒物 布袋除尘器+净化车间排风系统过滤器 《大气污染物综合排放标准》（（GB16297-1996） 1.0 0.0011 0.0046 表4-5 本项目大气污染物年排放量核算一览表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.0011 5）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中有关大气环境防护距离设置的有关规定：大气环境防护距离确定的方法是采用推荐模式中的大气环境防护距离计算模式计算各无组织源的大气环境防护距离，并结合厂区平面图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为大气环境防护区域。 当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离。对于属于同一生产单元（生产区、车间或工段）的无组织排放，应合并作为单一面源计算并确定其大气环境防护距离。 经新导则推荐的大气环境防护距离计算模式计算，本项目车间无组织排放的污染物最大超标距离和建议防护距离均为0，计算结果为无超标点。说明在正常生产条件下，本项目的无组织排放废气对环境基本无影响。故本项目不设大气环境防护距离。 6）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中：Cm——标准浓度限值（一次浓度）； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果见表4-6。 表4-6 无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果 无组织 排放源 污染物 排放量 （kg/h） 标准浓度限值（mg/m3） 计算参数 卫生防护距离（m） A B C D 计算 结果 提级后 距离 生产厂房 颗粒物 0.0046 0.45 350 0.021 1.85 0.84 0.20 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中有关级差的规定：无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需设置的卫生防护距离，所以本项目无组织排放单元应设置50m的卫生防护距离。 根据本次项目厂区平面布置可知，项目为漯河食品职业学院校办企业，卫生防护距离内均为食品职业学院空地，根据现场调查可知：拟建项目环境防护距离内无敏感点分布，因此不再设置卫生防护距离。 综上，项目营运期废气经采取相应措施后，产生浓度较小，对周围环境空气影响较小，不会改变环境空气功能。 7）大气环境影响自查表 表4-7 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级( 二级( 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长 5～50km( 边长=5 km( 评价因子 SO2 +NOx 排放量 ≥ 2000t/a□ 500 ~ 2000t/a□ ＜500 t/a( 评价因子 基本污染物 (TSP、PM10) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准 ( 附录 D ( 其他标准 ( 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2020）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源 ( 本项目非正常排放源 ( 现有污染源 □ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与 评价 预测模型 AERMOD ( ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 ( 预测范围 边长≥ 50km□ 边长 5～50km □ 边长 = 5 km ( 预测因子 预测因子(PM10) 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 ( 正常排放短期浓度贡献值 𝐶本项目最大占标率≤100%( 𝐶本项目最大占标率＞100% □ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 𝐶本项目最大占标率≤10%□ 𝐶本项目最大标率＞10% □ 二类区 𝐶本项目最大占标率≤30%( 𝐶本项目最大标率＞30% □ 非正常排放 1h 浓度 贡献值 非正常持续时长 （）h 𝐶非正常占标率≤100% ( 𝐶非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 𝐶叠加达标 ( 𝐶叠加不达标 □ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% ( k ＞-20% □ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（） 有组织废气监测 ( 无组织废气监测 ( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受 ( 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:（0）t/a NOx:（0）t/a 颗粒物:（0.0011）t/a VOCs:（0）t/a 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 2、废水 本次工程废水主要为职工生活污水，工程设备、地坪及器具不需要清洗，工程生产的方便食品均为固体，每天下班后会用酒精抹布对设备、器具进行擦拭，用拖把将地坪清扫，无生产废水产生。 本次扩建工程新增劳动定员30人，类比原有工程生活用排水情况并结合《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)，工业企业人均用水量按50L/d计，项目生活用水量为1.5m³/d、450m3/a，排放系数按0.8，污水排放量为1.2m³/d、360m3/a。主要污染因子为COD、氨氮产生情况分别为300mg/L、0.108t/a，30mg/L、0.0108t/a，本次扩建工程不再建设卫生间，依托漯河食品职业学院公共厕所，生活污水经漯河食品职业学院现有化粪池处理，处理后一起排入市政管网进入淞江产业集聚区污水处理厂进行处理，COD、氨氮排放情况分别为150mg/L、0.054t/a，25mg/L、0.009t/a，最终排入柳（支）河。 3、噪声 本工程主要噪声源为微波干燥机、粉碎机、包装机等设备产生的噪声，各高噪声设备噪声源在65~70dB(A)之间，项目主要设备源强见表4-8。 表4-8 项目主要噪声设备源强一览表 序号 噪声源 数量（台） 源强 控制措施 治理后源强 1 电磁炒锅 1 70 基础减振、厂房密闭隔声 50 2 挤压膨化机 1 65 基础减振、厂房密闭隔声 45 3 微波干燥机 1 70 基础减振、厂房密闭隔声 50 4 双混搅拌机 1 65 基础减振、厂房密闭隔声 45 5 粉碎机 1 70 基础减振、厂房密闭隔声 50 6 汉方智丸机 1 60 基础减振、厂房密闭隔声 40 7 丸剂包装机 1 60 基础减振、厂房密闭隔声 40 8 双软铝包装机 1 60 基础减振、厂房密闭隔声 40 针对本工程高噪声设备采取相应治理措施后，噪声源强明显减弱，厂房外噪声可降至40~50B(A)。评价把各个生产设备采取降噪措施后噪声值进行叠加作为一个混合点声源处理，根据多点源叠加模式可预测厂界噪声贡献值。 根据噪声随距离衰减模式： L=L0-20Lg(r/r0) 式中：L—距噪声源为r处的噪声值，dB(A)； L0—距噪声源为r0处的噪声值，dB(A)； r—预测点距声源的距离，m； r0—与声源的距离，取值1m。 其中混合点声源距离各厂界最近距离为：东厂界50m、西厂界20m、南厂界50m、北厂界15m，混合点声源衰减至预测点时的贡献值见表4-9。 表4-9 高噪声设备对各厂界的贡献值及其预测值 单位：dB(A) 方位 叠加声源值〔dB(A)〕 声源距厂界距离(m) 贡献值〔dB(A)〕 执行标准值〔dB(A)〕 东厂界 56.3 50 22.33 60 南厂界 50 22.33 西厂界 20 30.27 北厂界 15 32.78 本次扩建工程为白天生产，由上表预测结果可知，经采取车间密闭隔声等措施并经距离衰减后，预测各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目噪声对周围声环境质量影响较小。 4、固体废物 项目一般固废主要为职工生活垃圾、包装过程产生的废包装材料及生产过程产生的次品。 （1）生活垃圾：本项目职工人数为30人，类比原有工程生活垃圾产生情况，每人约产生0.5kg/d，则生活垃圾总产生量约为4.5t/a，集中收集后由环卫部门统一处置。 （2）废包装材料：主要为原料包装袋及纸箱等包装物，类比原有工程废包材产生情况，本次工程废包装材料产生量为0.8t/a，集中收集在一般固废暂存区暂存后作为有价废物外售。 （3）次品：本次工程营运期会产生少量次品，类比原有工程产生情况，次品产生量约为1t/a，根据原有工程处理情况，次品主要为包装破损，收集后打折出售给员工。 表4-10 本项目固废产排情况汇总表 序号 产生环节 污染物名称 产生量（t/a） 废物属性 处置措施 1 职工生活 生活垃圾 4.5 一般固废 垃圾桶收集后交由环卫部门统一处理 2 生产过程 废包装材料 0.8 集中收集后在厂区一般固废暂存区暂存后作为有价废物外售 3 生产过程 次品 1.0 收集后打折出售给员工 本项目一般固废在厂区暂存的过程中，应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，采取防扬散、防流失、防渗漏等污染防治措施，避免对环境造成二次污染。 5、土壤境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目为方便食品制造，行业类别属于其他行业，属于IV类项目，故本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）“附录A 地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“N轻工”第107条“其他食品制造”中“其他”类别。经比对《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），项目应当编制环境影响报告表，属于Ⅳ类项目，评价对项目地下水环境影响进行简要分析。本次工程无生产废水产生，因此本次工程车间地面硬化处理后，不会对地下水造成影响。 7、生态 本次工程为利用现有标准厂房，不新增用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，可不进行生态环境影响分析。 8、风险 本次工程不涉及有毒有害和易燃易爆等风险物质。 9、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3-2019），本项目营运期监测计划详见下表： 表4-11 监测计划一览表 类别 监测因子 监测点位 监测频次 废气 颗粒物 厂界 1次/半年 10、外环境对本项目的影响 本工程属于食品加工业，位于漯河市淞江产业集聚区内，利用漯河食品职业学院现有厂房。根据现场勘查，项目周边可能影响本项目的企业为漯河阔鑫汽车服务有限公司，位于本次工程北侧180米处，主要以汽车维修为主，根据现场勘查，漯河阔鑫汽车服务有限公司主要对卡车进行更换配件服务，不进行喷漆等产生废气的生产活动，因此外环境对本次工程环境影响较小。 11、全厂污染物“三笔账”计算 扩建后全厂污染物“三笔账”详见下表。 表4-12 扩建后全厂污染物“三笔帐”一览表 内容类型 种类 污染物 现有工程核定排放量① “以新带老”削减量 本次工程 新增排放量 改扩建后全厂总排放量 增减量 废水 生活污水 水量（m3/a） 220.5 0 360 580.5 +360 COD（t/a） 0.031 0 0.054 0.085 +0.054 氨氮（t/a） 0.0043 0 0.009 0.0133 +0.009 废气 颗粒物 PM10（t/a） / 0 0.0011 0.0011 +0.0011 固废 废包装材料（t/a） 0（1.3）② 0 0（0.8） 0（0.8） 0 生活垃圾（t/a） 0（3） 0 0（4.5） 0（4.5） 0 次品（t/a） 0（1.6） 0 0（1.0） 0（1.0） 0 注：①：总量排放量均按允许排放量计算；②：（）内代表产生量 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎工序 | 粉尘 | 布袋除尘器+净化车间排风系统过滤器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放监控限值 |
| 地表水环境 | 职工生活污水 | COD、氨氮 | 依托漯河食品职业学院公共厕所，生活污水经漯河食品职业学院现有化粪池处理，处理后一起排入市政管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 |
| 声环境 | 设备运行 | 等效连续A声级 | 厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 职工生活垃圾由收集在垃圾桶中定期交由环卫部门处置；废包装材料收集至厂区一般固废暂存区暂存后作为有价废物外售；次品收集后打折出售给员工 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间地面具备防渗措施 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | 无 |

# 六、结论

河南大树食品科技有限公司年产3000吨食圆类养生丸剂、混合坚果及其他代餐食品生产项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区白云山路与文明路交叉口西200米路北，利用现有厂房，占地面积2400m2，本项目主要生产方便食品，总生产规模为3000t/a。项目建设符合国家产业政策，该项目建设在认真落实各项污染防治措施，认真执行环境保护“三同时”制度的基础上，污染物可实现达标排放，能够达到环境保护的要求。从环境保护角度分析，该项目在此建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 |  |  |  | 0.0011 |  |  | 0.0011 |
| 废水 | COD | 0.031 |  |  | 0.054 |  |  | 0.054 |
|  | 氨氮 | 0.0043 |  |  | 0.009 |  |  | 0.009 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 |  |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |
|  | 次品 |  |  |  | 1.0 |  |  | 1.0 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

烘干

炒制

粉碎混合

加料熬制

包装

成品

图2-1  食圆类养生丸剂生产工艺流程及产污环节示意图

废气

原料

冷却制型

废气、噪声

图2-2  混合坚果生产工艺流程及产污环节示意图

加热

混合

废气、噪声

包装

成品

原料

噪声

粉尘

固废

大豆、核桃、乳粉

破碎

配料混合

包装

成品

噪声

图3-1  固体饮料生产工艺流程及产污环节示意图

固废

粉尘

成品

原料

破碎

包装

配料混合

图2-3  代餐食品生产工艺流程及产污环节示意图