# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称：      年处理1000吨尿液项目

建设单位（盖章）：   漯河市林柏生物科技有限公司

编  制  日  期：          2021年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年处理1000吨尿液项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2110-411103-04-01-556404 |
| 建设单位联系人 | 王伟 | 联系方式 | 13775988880 |
| 建设地点 | 河南省（自治区）漯河市郾城县（区）孟庙镇乡（街道）袁黄村（具体地址） |
| 地理坐标 | （113度58分36.200秒，33度39分40.310秒） |
| 国民经济 行业类别 | 4220 非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 85 金属废料和碎屑加工处理 421；非金属废料和碎屑加工处理 422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的） |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2110-411103-04-01-556404 |
| 总投资（万元） | 50.00 | 环保投资（万元） | 5.00 |
| 环保投资占比（%） | 10.00% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1300 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影 响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1. “三线一单”控制要求相符性分析 ①生态保护红线相符性分析 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇袁黄村，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），项目不在河南省生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线相符性分析 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。本项目按环评报告提出的污染防治措施后，各污染物均能做到达标排放或妥善处置，对周边环境的影响较小，因此，本项目不会突破当地环境质量底线。 ③资源利用上线相符性分析 本项目所用原料均从正规合法单位购得，水和电等公共资源由当地相关单位供应，且整体而言项目所用资源相对较少，也不占用当地其他自然资源和能源，不触及资源利用上线。 ④与环境准入负面清单的对照 对照环境功能区划要求，本项目不属于所在环境功能区“负面清单”项目。因此，本项目不在环境准入负面清单内。 由上可知，本项目符合“三线一单”相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1. 项目由来 漯河市林柏生物科技有限公司拟投资50.00万元建设年处理1000吨尿液项目，该项目位于漯河市郾城区孟庙镇袁黄村，占地面积1300m2，建筑面积1300m2，生产规模为年产10.2吨尿液浓缩物，具有良好的经济效益和社会效益。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业 42”类第85条“金属废料和碎屑加工处理 421；非金属废料和碎屑加工处理 422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”中“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”，按照要求本项目应编制环境影响报告表。受建设单位委托（委托书见附件一），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行达标排放、总量控制的原则，本着客观、公正科学、规范的要求，编制完成了《年处理1000吨尿液项目环境影响报告表》。 2. 项目概况 本项目为漯河市林柏生物科技有限公司投资50.00万元在漯河市郾城区孟庙镇袁黄村建设年处理1000吨尿液项目，项目占地面积1300m2，建筑面积1300m2，生产规模为年产10.2吨尿液浓缩物。项目拟用职工10人，均不在厂内食宿，年工作日250天。 本项目主要技术经济指标一览表见表1。 表1 本项目主要技术经济指标一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 总投资 万元 50.00 企业自筹 2 环保投资 万元 5.00 占总投资的10.00% 3 占地面积 m2 1300 / 4 建筑面积 m2 1300 / 5 劳动定员 人 10 均不在厂内食宿 6 年工作日 天 250 一班制，每班8小时 3. 政策相符性分析 本项目属于非金属废料和碎屑加工处理项目，根据国家发展和改革委员会令（2019年第29号令）《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定，本项目属于第一类“鼓励类”第四十三项“环境保护与资源节约综合利用”第27条“废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”，符合国家当前产业政策。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目编号为：2110-411103-04-01-556404，项目备案证明见附件二。 因此，本项目的建设符合国家当前产业政策要求。 4. 选址可行性分析及平面布置合理性 （1）厂址位置可行性 漯河市林柏生物科技有限公司位于漯河市郾城区孟庙镇袁黄村，项目东邻农田，南邻闲置厂房，西邻闲置厂房，北邻农田，项目东南侧距离王店村61米。项目地理位置图见附图一，项目周边环境示意图见附图二，项目现状及周边环境照片见附图四。 本项目利用现有厂房进行生产，根据漯河市自然资源和规划局郾城分局出具的证明可知本项目占地类型为建设用地，土地证明见附件三；根据漯河市郾城区孟庙镇人民政府出具的证明可知本项目符合乡镇总体规划，规划证明见附件四。 本项目地势平坦，水、电齐全，生产条件良好。项目所在地周围无需要保护的文物古迹，生产中产生的污染物可以达标排放，对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目拟选厂址可行。 （2）厂区平面布置合理性分析 本项目厂房大门朝南，厂房从东至西依次布置原料区、生产区、成品区，项目厂房各功能分区明确，人流、物流畅通，布局合理，本项目平面布置图见附图三。 5. 项目组成及主要建设内容 本项目组成及主要建设内容一览表见表2。 表2 本项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 工 程 内 容 备注 主体工程 生产车间 1栋1层，建筑面积1300m2 利用现有 公用工程 给水 来自厂区自备水井 依托现有 排水 雨水 排水采取雨、污分流制，雨水经厂区雨水管网排入附近沟渠 / 压滤废液 暂存于废水暂存池，定期外售给家庭农场综合利用 / 生活废水 经厂区化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田 依托现有 用电 来自孟庙镇供电所供电线路 依托现有 环保工程 废水治理 压滤废液 1座300m3废水暂存池 新建 生活废水 1座2m3化粪池 依托现有 废气治理 生产工序氨气 集气罩+1套生物滤床脱臭装置+1根15米高排气筒（DA001） 新建 投料工序粉尘 集气罩+1套脉冲式布袋除尘器+1根15米高排气筒（DA002） 新建 固废治理 一般固废 1座10m2固废暂存间 新建 生活垃圾 垃圾桶若干 新建 噪声治理 基础减振、建筑隔声 / 6. 项目产品方案及规模 本项目生产规模为年产10.2吨尿液浓缩物，具体产品类型及产量见表3。 表3 主要产品类型及产量一览表 产品名称 年产量（吨） 备注 尿液浓缩物 10.2 其中10t为高岭土 7. 本项目运营期主要设备 本项目运营期主要设备见表4。 表4 本项目运营期主要设备一览表 序号 设备名称 型号 单位 数量 1 搅拌罐 / 台 4 2 板框压滤机 / 台 1 3 空压机 / 台 1 4 冷藏车 / 台 1 8. 本项目运营期主要原辅材料及能源消耗 本项目运营期主要原辅材料消耗一览表见表5。 表5 本项目运营期主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 年用量 原料来源 1 尿液 1000t/a 外购 2 高岭土 10t/a 外购 本项目运营期主要能源消耗一览表见表6。 表6 本项目运营期主要能源消耗一览表 序号 名称 用量 原料来源 备注 1 水 250m3/a 厂区自备水井 / 2 电 5万kw·h/a 孟庙镇供电所 / 9. 本项目运营期给排水情况 （1）给水 本项目用水总量为1m3/d、250m3/a，主要为职工办公生活用水。 本项目劳动定员10人，均不在厂内食宿。依据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），并参考当地居民平均用水量，本次评价参考用水量为100L/人·天，则职工办公生活用水量为1m3/d、250m3/a。 （2）排水 本项目产生的废水主要为职工办公生活废水，产生量为0.8m3/d、200m3/a。 本项目职工办公生活废水产生量按用水量的80%计，则职工办公生活废水产生量为0.8m3/d、200m3/a，排入厂区化粪池进行处理后定期由附近村民拉走肥田。 本项目水平衡见图1。 图1 本项目水平衡图（单位：m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1. 本项目施工期流程 本项目利用已建成厂房进行生产，故不再对施工期做分析。 2. 本项目运营期流程 （1）生产工艺简述 将外购的尿液过滤后泵入搅拌罐中，以千分之十比例加入高龄土每分钟40转速度搅拌2-3小时，后在静止3个小时让高岭土和尿液分层将上层的尿液排放走，然后再将下层高岭土和尿液泵入板框压滤机再次挤压多余的水分和尿液放走，让尿液中的有机酶和有机素滞留在高岭土中封包入库。 本项目生产工艺流程及产污环节示意图见图2。 图2 本项目生产工艺流程及产污环节示意图 （2）职工办公生活 图3 本项目办公生活产污环节示意图 3. 运营期产污环节 （1）废气：本项目废气主要为生产工序氨气、投料工序粉尘。 （2）废水：本项目废水主要为压滤废液和职工办公生活废水。 （3）固废：本项目固废主要为废包装材料、过滤杂质、脉冲式布袋除尘器收集的粉尘和职工办公生活垃圾。 （4）噪声：本项目噪声主要为搅拌罐、板框压滤机、空压机等设备产生噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，利用已建成厂房进行生产。且根据现场调查，厂区不存在原有的污染问题，因此没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1. 环境空气质量现状 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇袁黄村，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。本次评价引用《河南省空气质量实况与预报》发布的漯河市2020年1月～2020年12月环境空气质量数据，漯河市2020年环境空气质量统计结果见表7。 表7 漯河市2020年环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 （ug/m3） 标准值 （ug/m3） 占标率 （%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 9 60 15 达标 NO2 年平均质量浓度 26 40 65 达标 PM10 年平均质量浓度 86 70 122.86 超标 PM2.5 年平均质量浓度 55 35 157.14 超标 CO 日平均浓度 1200 4000 30 达标 O3 日最大8h平均质量浓度 152 160 95 达标 由上表可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2年平均质量浓度值、CO日平均浓度值及O38h平均第90百分位数浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5年平均质量浓度值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域是不达标区域。 2. 地表水环境质量现状 本项目所在区域的最近的地表水体为颍河，功能区划为地表水Ⅲ类水体，评价引用河南漯河市环境监测中心发布的《漯河市环境监测年鉴（环境质量篇）》（2019年度）颍河—西华址坊断面监测数据，具体监测统计结果见表8。 表8 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位：mg/L（pH除外） 监测断面 监测指标 pH CODcr 氨氮 颍河—西华址坊断面 全年均值 7.65 19 0.249 标准限值 6～9 20 1.0 均值标准指数 / 0.95 0.249 由上表监测数据分析可知，颍河—西华址坊断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，区域地表水环境质量较好。 3. 地下水环境质量现状 本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，本次评价引用河南漯河市环境监测中心发布的《漯河市环境监测年鉴（环境质量篇）》（2019年度）漯河市区地下水常规监测数据，地下水环境监测分析结果见表9。 表9 地下水环境监测分析结果 单位：mg/L（pH除外） 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 pH 7.43 6.5～8.5 / 0 总硬度 254 450 0.56 0 溶解性总固体 509 1000 0.509 0 氨氮 0.015 0.5 0.03 0 由上表可知，漯河市区地下水各项指标的年均浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。 4. 声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应属2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据现场踏勘，拟建项目所在区域除少量交通噪声外无其他较大噪声源存在，区域内声环境质量整体较好。 5. 生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。区域生态环境质量较好。本项目厂址所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表10。 表10 本项目主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 距离 （m） 功能 保护级别 大气环境 王店村 SE 61 居住 GB3095-2012 二级标准 声环境 东、南、西、北厂界外1m / / / GB3096-2008 2类标准 地表水 颍河 N 1947 防洪、灌溉 GB3838-2002 Ⅲ类标准 地下水 项目所在区域 / / / GB/T14848-2017 Ⅲ类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 二级标准（kg/h） 监控点 浓度限值（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 （2）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值 kg/h 污染物名称 NH3 15m高排气筒 4.9 （3）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 （4）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
| 总量 控制 指标 | （1）废水总量控制指标 本项目运营期废水主要为压滤废液和职工办公生活废水，压滤废液暂存于废水暂存池，定期外售给家庭农场综合利用，职工办公生活废水经厂区化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田，不外排，因此，本项目废水总量控制指标为零。 （2）废气总量控制指标 本项目生产过程中不产生二氧化硫和氮氧化物，因此本项目不涉及废气总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用已建成厂房进行生产，故不再对施工期做分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1. 环境空气影响分析 1.1废气产生、治理及排放情况 本项目运营期废气主要为生产工序氨气、投料工序粉尘。 ①生产工序氨气 本项目尿液过滤、搅拌、压滤过程中会产生少量氨气，项目使用密闭的搅拌罐，原料尿液进厂后直接投加至密闭的集尿池中，不单独在厂内储存，以减小恶臭影响。由于硫元素通常存在于蛋白质中或以硫酸根形式存在，而硫离子在血液中含量很少，尿液就是由肾脏过滤血液得到的，所以尿液中几乎不含有硫化氢。因此本项目原料尿液大气污染物不再考虑硫化氢。 根据企业提供资料及类比同类项目，尿液过滤、搅拌、压滤工序中的氨气产生量约为0.266t/a。为进一步降低项目废气对周围环境的影响，本项目拟将集尿池、搅拌罐、板框压滤机上方安装集气罩，将该废气收集后（废气收集效率按95%计）经1套生物滤床脱臭装置进行处理，经处理后通过1根15米高排气筒（DA001）排放。生物滤床脱臭装置的处理效率按80%计，设计风量为5000m3/h。项目每年工作250d，每天工作8h。 本项目生产工序氨气有组织产排情况见表11。 表11 本项目生产工序氨气（有组织）产排情况一览表 污染物 产生情况 排放情况 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 氨气 0.253 0.126 25.27 0.051 0.025 5.05 本项目生产工序氨气无组织产排情况见表12。 表12 本项目生产工序氨气（无组织）产排情况一览表 污染物 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 氨气 0.013 0.007 由上表可知，本项目生产工序氨气经生物滤床脱臭装置处理后氨气排放速率能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值，经处理达标后通过1根15米高排气筒（DA001）有组织排放。 ②投料工序粉尘 本项目生产过程中需要投加高岭土之类的粉状物料，投料过程中会产生少量投料粉尘，主要为高岭土。参考《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》，投料工序产生粉尘系数按0.5kg/t物料计，项目投加粉料的量为10t/a，则投料工序粉尘产生量为0.005t/a。 为进一步降低项目废气对周围环境的影响，本次评价要求建设单位在搅拌罐上方安装1套固定式集气罩收集颗粒物，集气罩要求距离机器顶不超过2m，集气罩应能完全覆盖搅拌罐，并安装1套脉冲式布袋除尘器处理，经处理后通过1根15米高排气筒（DA002）排放。集气罩的废气收集效率按95%计，脉冲式布袋除尘器除尘效率按95%计，设计风量为5000m3/h。项目每年工作250d，每天工作8h。 本项目投料工序粉尘有组织产排情况见表13。 表13 本项目投料工序粉尘有组织产排情况一览表 污染物 产生情况 排放情况 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 粉尘 0.0048 0.0024 0.48 0.0002 0.0001 0.02 本项目投料工序粉尘无组织产排情况见表14。 表14 本项目投料工序粉尘无组织产排情况一览表 污染物 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 粉尘 0.0003 0.0001 由上表可知，本项目投料工序粉尘经1套脉冲式布袋除尘器处理后排放浓度及排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3、排气筒高度15m时最高允许排放速率3.5kg/h），经处理达标后通过1根15米高排气筒（DA002）有组织排放。 1.2排放口基本情况 工程污染源排放参数见表15。 表15 有组织排放源参数一览表 污染源名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒参数 污染物名称 排放标准 X Y 高度 （m） 内径 （m） 温度 （℃） 流量 （m3/h） 生产工序氨气（DA001） 113.976848 33.661248 49 15 0.5 25 5000 氨气 4.9kg/h 投料工序粉尘（DA002） 113.976679 33.661261 49 15 0.5 25 5000 颗粒物 120mg/m3 表16 无组织排放源参数一览表 污染源名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 矩形面源 污染物名称 排放标准（mg/m3） X Y 长度（m） 宽度（m） 有效高度（m） 生产车间 113.976370 33.661141 49 71 18.3 8 氨气 1.5 颗粒物 1.0 1.3监测要求 对生产过程中产生的废气进行监测，监测内容和频率见下表，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。 表17 工程废气监控内容及频率 类别 污染源名称 监测位置 监测因子 监测频率 废气 生产工序氨气（DA001） 排气筒出口 氨气 1次/年 投料工序粉尘（DA002） 排气筒出口 颗粒物 1次/年 厂界 氨气、颗粒物 1次/年 2. 水环境影响分析 本项目运营期废水主要为压滤废液和职工办公生活废水。 ①压滤废液 本项目压滤废液产生量约为999.8t/a，排入厂区1座容积为300m3的废水暂存池暂存，定期外售给家庭农场综合利用，外售协议见附件五。 ②职工办公生活废水 本项目职工办公生活废水产生量为0.8m3/d、200m3/a，职工办公生活废水依托厂区现有化粪池进行处理（容积2m3），定期由附近村民清理用作农肥利用，不外排。本项目要求化粪池外壁不得影响建筑物基础，池壁和池底应按水工构筑物要求进行防渗设计，同时要求做好化粪池污泥定期清掏工作。 通过采取以上措施，项目废水不排入周围地表水水体，因此对水环境影响较小。 3. 声环境影响分析 3.1噪声源强分析 本项目运营期噪声主要为搅拌罐、板框压滤机、空压机等产生的机械噪声，噪声源强约75～85dB(A)之间，本项目建成后全厂高噪声设备及噪声源强值见表18。 表18 本项目建成后全厂高噪声设备及噪声源强估算 噪声源位置 噪声源 设备数量 （台、套） 声源值 治理措施 设备源强 车间外1m 生产车间 搅拌罐 4 80 60 厂房隔声、 基础减振 板框压滤机 1 75 55 空压机 1 85 65 3.2噪声预测及影响分析 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式。 一、预测模式 ①无指向性点声源的几何发散衰减公式： 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 二、预测结果 本项目完成后各厂界噪声环境影响预测结果见表19。 表19 本项目各厂界噪声环境影响预测结果 设备 名称 源强 （dB(A)） 降噪后叠加值（dB(A)） 预测点 距厂界距离（m） 厂界贡献值（dB(A)） 标准值（dB(A)） 搅拌罐、板框压滤机、空压机 86.51 66.51 东厂界 5 52.53 昼间：60 南厂界 5 52.53 北厂界 5 52.53 西厂界 5 52.53 由上表预测结果可知，本项目运营期各厂界噪声经采取厂房隔声、基础减振等降噪措施并经一定距离衰减后，预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，本项目噪声对周边环境影响较小。 拟建工程对噪声源采取的降噪措施主要有： ①选用同类设备中的低噪声设备，同时对高噪强振设备安装减振装置； ②搅拌罐、板框压滤机、空压机等设备加强保养； ③优化厂区平面布置图，将较大声源布置在远离敏感目标处。 经采取上述防治措施以及距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此项目噪声对周边环境的影响较小。 3.3监测要求 对生产过程中产生的噪声进行监测，监测内容和频率见下表，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。 表20 工程噪声监控内容及频率 污染源名称 监测位置 监测项目 监测频率 高噪声设备 四厂界外1米处 等效连续A声级 1次/季度，每次2天，昼、夜各1次 4. 固体废弃物影响分析 本项目运营期固体废物主要为废包装材料、过滤杂质、脉冲式布袋除尘器收集的粉尘和职工办公生活垃圾等固体废物。 ①废包装材料 本项目原辅材料及成品包装会产生一定量废包装材料，经估算废包装材料产生量约为0.2t/a，经收集后外售综合利用。 ②过滤杂质 本项目过滤工序会产生卫生纸等杂质，产生量约为0.1t/a，经收集后定期由环卫部门清运处理。 ③脉冲式布袋除尘器收集的粉尘 根据工程分析，本项目脉冲式布袋除尘器粉尘收集量约为0.0046t/a，经收集后回用于生产。 ④职工办公生活垃圾 职工办公生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，项目定员10人，年工作时间250天，则职工办公生活垃圾产生量1.25t/a，经收集后定期由环卫部门清运处理。 本项目运营过程产生的各种固体废物经过有效处理措施后，固体废物处置率可达100%，固体废物不会对周围环境产生不良影响。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产工序 | 氨气 | 集气罩+1套生物滤床脱臭装置+1根15米高排气筒（DA001） | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值 |
|  | 投料工序 | 粉尘 | 集气罩+1套脉冲式布袋除尘器+1根15米高排气筒（DA002） | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
| 地表水环境 | 压滤工序 | COD、氨氮、SS | 1座300m3废水暂存池 | 不外排 |
|  | 职工办公生活 | COD、氨氮、SS | 1座2m3化粪池 | 不外排 |
| 声环境 | 搅拌罐、板框压滤机、空压机等设备 | 设备噪声 | 厂房隔声、基础减振 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目废包装材料经收集后外售综合利用；脉冲式布袋除尘器收集的粉尘经收集后回用于生产；过滤杂质、职工办公生活垃圾经收集后定期由环卫部门清运处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

综上所述，漯河市林柏生物科技有限公司投资50.00万元在漯河市郾城区孟庙镇袁黄村建设的年处理1000吨尿液项目，符合国家产业政策，项目厂址位置可行，平面布置合理。项目运营期污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨气 |  |  |  | 0.064t/a |  | 0.064t/a | +0.064t/a |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.0005t/a |  | 0.0005t/a | +0.0005t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 |  | 0 | +0 |
|  | NH3-N |  |  |  | 0 |  | 0 | +0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 过滤杂质 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 脉冲式布袋除尘器收集的粉尘 |  |  |  | 0.0046t/a |  | 0.0046t/a | +0.0046t/a |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

职 工 办 公 生 活

办公生活垃圾

办公生活废水