# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：         年产180吨洗车液项目

建设单位（盖章）：  漯河御驾宝实业有限公司

编制日期：           2022年1月

-

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产180吨洗车液项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2201-411103-04-01-827303 |
| 建设单位联系人 | 索现有 | 联系方式 | 13783095205 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区龙江路与太行山路交叉口亚力太电力器材公司院内 |
| 地理坐标 | （ 113 度 59分43.852 秒， 33 度36 分49.886秒） |
| 国民经济 行业类别 | C1662专用化学品制造 | 建设项目 行业类别 | 44、基础化学原料制造261；农药制造263；涂料、油墨、 颜料及类似产品264；合成材料制造265；专用化学产品 制造266炸药、火工及焰 火产品制造267——单纯物理分离、物理提纯、 混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外） |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2201-411103-04-01-827303 |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资（万元） | 3 |
| 环保投资占比（%） | 0.5 | 施工工期 | 2022年2月~2022年3月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 400 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 根据郾城区孟庙镇人民政府出具的证明（详见附件4）可知，本项目选址符合孟庙总体规划。 |
| 规划环境影响 评价情况 | / |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | / |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 漯河市人民政府于2021年6月25日以漯政〔2021〕14号文发布了，《漯河市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》主要内容如下： （一）划分生态环境管控单元 全市共划定28个生态环境管控单元，其中优先保护单元4 个，面积占全市国土面积的1.29%，重点管控单元19 个，面积占全市国土面积的59.99%，一般管控单元5个，面积占全市国土面积的 38.72%。 优先保护单元。指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，确保生态环境功能不降低。优先保护单元内涉及生态保护红线、饮用水源保护区、沙河国家实地公园、国家级水产种质资源保护区的区域按相关法律法规和管控要求执行。 重点管控单元。指涉及水、大气、土壤等资源环境要素重点管控的区域。 主要包括城镇规划区、各类产业园区（含工业园区和产业集聚区）和开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。重点管控单元应优化完善区域产业布局，合理布局各类工业项目，结合工业园区和产业集聚区的功能定位和主导产业，严格产业准入条件。坚决遏制高耗能、高排放（以下建成“两高”） 项目盲目发展，严格煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建 一般管控单元。指除优先保护单元和重点管控单元以外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，根据资源环境承载能力，合理控制开发强度， 生态环境状况得到保持或优化。引导产业科学合理布局，鼓励建设项目入园管理，园区外规划布局工业项目的，相关主管部门应严格其规划或建设项目环评审批。 （二）制定生态环境准入清单 （1）以生态环境管控单元为基础， 结合“三线”划定情况，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确准入、限制和禁止的要求。遵循全省“1+3+4+18+N”生态环境准入清单管控体系，建立我市“1+28”生态环境准入清单管控体系，“1”为全市生态环境总体准入要求；“28”为全市各生态环境管控单元准入清单，内容包括生态环境管控单元基本要求和市辖淮河流域水生态环境管控要求。 （1） 生态保护红线 本项目位于漯河市郾城区龙江路与太行山路交叉口亚力太电力器材公司院内，本项目不在当地风景区、自然保护区等生态保护区内，不在划定的生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。本项目选址范围不涉及生态保护红线，符合生态保护要求。 （2） 环境质量底线 在落实本次评价提出的措施后，日常管理到位的条件下，本项目污染物排放不改变区域环境质量功能区划，环境影响可接受。经分析评价，项目对周边大气环境地表水环境、声环境均能满足相应环境功能区划要求。 （3）资源利用上线 本项目不属于高耗能行业，不触及资源利用上线；用水采用市政供水、且生产中用水量较小，不会对区域供水现状产生影响；用电由电力部门从沿线接引供电，能够满足项目用电需求；本次项目 用地为工业用地，对当地土地资源利用现状影响较小。 （4）环境准入负面清单 根据《漯河市生态环境准入清单》（试行），本项目厂址所在区域属于郾城区水重点、大气重点单元，管控单元分类为重点管控单元。 管控要求： 1、空间布局约束 1）在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及周边，不得新建、扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的。应当逐步搬迁或者升级改造。 2）禁止新、改、扩建“两高”项目。 3）在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。 2、污染物排放管控 1）优化调整货物运输结构，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。 2）推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水处理配套管网建设和雨污分流系统改造，实现污水全收集、全处理。 3）加快城市建成区排水管网清污分流、污水处理厂提质增效，建制镇全部建成生活污水处理设施，污水处理厂出水指标必须达到地表水准IV类标准要求（执行《地表水环境质量标准》表1中IV类标准，其中限定总COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L、总氮≤10mg/L）。农村生活污水处理设施执行《河南省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB41/1820-2019）。 4）企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应根据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。 5）加快推进漯河恒瑞热电有限公司1台燃煤锅炉天然气改造任务。 本项目本项目不属于“两高”项目，本项目不涉及废气排放，本项目废水通过市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂（二期）深度处理；本项目符合《漯河市生态环境准入清单》（试行）要求。 综上分析，根据漯河市生态环境管控单元分布示意图，本项目选址位置为郾城区水重点、大气重点单元，不涉及生态红线；本项目符合《漯河市生态环境准入清单》（试行）要求；故本项目的建设符合漯河市“三线一单” 的相关要求。 2、产业政策的符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》规定，本项目属于鼓励类。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目代码为：2201-411103-04-01-827303。故项目的建设符合国家当前产业政策。 3、土地相符性 根据土地证可知，项目用地属于工业用地，项目用地符合相关土地政策要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 根据市场调研，漯河御驾宝实业有限公司拟投资600万元租赁位于漯河市郾城区龙江路与太行山路交叉口亚力太电力器材公司院内的现有场地建设“年产180吨洗车液项目”。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等法律法规的要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号）规定，本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业”中“44、基础化学原料制造261；农药制造263；涂料、油墨、 颜料及类似产品264；合成材料制造265；专用化学产品 制造266炸药、火工及焰火产品制造267——单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）”，应编制环境影响报告表。受漯河御驾宝实业有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织技术人员进行现场踏勘。在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行达标排放、总量控制的原则，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目概况 本项目主要技术经济指标一览表见表1。 表1本项目主要技术经济指标一览表 序号 名称 单位 数量 备 注 1 总投资 万元 600 企业自筹 2 环保投资 万元 3 占总投资的0.5% 3 占地面积 m2 400 / 4 建筑面积 m2 400 / 5 劳动定员 人 20 均不在厂内食宿 6 年工作日 天 250 每天1班，每班工作8小时 本项目组成及主要工程内容一览表见表2。 表2本项目组成及主要工程内容一览表 项目组成 工程内容 备注 主体工程 生产车间 1座1F，建筑面积400m2（长40m、宽0m、高4m），主要包括原料区、成品区和生产区等 租赁现有 公用工程 给水 依托市政供水系统 / 排水 经化粪池收集的职工生活污水和制水设施废水通过市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂（二期）进行深度处理 新建 用电 依托市政供电系统 / 环保工程 废水治理 经化粪池收集的职工生活污水和制水设施废水通过市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂（二期）进行深度处理 新建 固废治理 职工生活垃圾经垃圾箱收集后交环卫部门处理；废原料桶收集后交有资质单位处置；废渗透膜收集后交厂家回收；废包装收集后外卖 新建 噪声治理 选用低噪声设备、设备布设在厂房内、设置减振基础 新建 本项目主要产品方案见表3。 表3本项目产品方案一览表 产品名称 规格 年产量 御驾宝镀膜剂 1kg/瓶 90t 御驾宝金棕蜡 1kg/瓶 90t 本项目营运期主要设备见表4。 表4本项目营运期主要设备一览表 设备名称 规格/型号 数量 净水机 YB-1 1台 灌装机 GFK-160 10台 搅拌机 REG-0.6 5台 贴标机 LT-50 3台 拧盖机 SGJ-6100 2台 包装机 GLF-1800 2台 本项目营运期主要原辅材料及能源消耗情况一览表见表5。 表5本项目营运期主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 名称 消耗量 主要组分 备注 1 高浓度镀膜剂 9t/a 主要组分为二氧化硅，乳化剂为十六烷基三甲基氯化铵 外购 2 高浓度金棕蜡 9t/a 主要成分为巴西棕榈蜡，乳化剂为十六烷基三甲基氯化铵 外购 3 瓶盖 18万个/a / 外购 4 标签 18万个/a / 外购 5 塑料瓶 18万个/a / 外购 6 包装箱 6t/a / 外购 3 水 710m3/a / 依托市政供水系统 4 电 2×105kw·h/a / 依托市政供电系统 3、给排水 1）给水 本项目用水主要为生活用水、制水设施用水、生产用水，由市政供水系统供给，能够满足用水需求。项目用水量为2.88m3/d（710m3/a）。 ①生活用水 本项目劳动定员20人，均不在厂区食宿，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），本项目员工用水定额为22m3/a；故生活用水量为1.76m3/d（440m3/a）。 ②生产用水 本项目生产过程中需要添加纯水，原料与水的比例为1:9，故纯水使用量为162m3/a，即0.648m3/d。 ③制水设施用水 本项目生产过程中需要纯水0.648m3/d（162m3/a）。净水机制水效率为60%，故制水设施用水量为1.08m3/d（270m3/a）。 2）排水 项目废水主要为职工生活污水和制水设施浓水。项目废水排放量为1.84m3/d（460m3/a）。 1）职工生活污水 职工生活污水产生量以用水量的80%计，则本项目生活污水量为1.408m3/d（352m3/a）。 2）制水设施浓水 制水设施浓水产生量为0.432m3/d（108m3/a）。 经化粪池收集的职工生活污水和制水设施废水通过市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂（二期）进行深度处理。 图1水平衡图 单位：m3/d 4、工作制度 本项目劳动定员20人，年工作250d，每天1班，每班工作8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 本项目设置生产线2条，工艺流程及产污环节如下。 图2工艺流程与产污环节图 工艺流程简述： 搅拌：高浓度镀膜剂/高浓度金棕蜡与纯水按照1:9进行混合搅拌均匀。 灌装：搅拌均匀后的混合液进入灌装机按照1kg/瓶进行灌装。 拧盖：灌装完成后进入拧盖机拧盖。 包装入库：拧盖完成后的产品在贴标机处完成贴标，并进入包装机按照客户需求进行包装，包装完成后入库暂存。 二、产污环节 1、废水 本项目废水主要为职工生活污水、制水设施浓水。 噪声 本项目噪声主要为设备运行产生的机械噪声。 4、固体废物 本项目固体废物主要有职工生活垃圾、废包装袋等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 本项目位于漯河市郾城区龙江路与太行山路交叉口亚力太电力器材公司院内，项目东侧为漯河车芳实业有限公司，南侧为漯河市通友实业有限公司，西侧为漯河世纪隆包装材料有限公司，北侧为漯河市亚力太电力器材有限公司。 1、环境空气质量现状 项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。 根据生态环境部发布的2020年漯河市环境空气例行监测数据，区域环境空气质量现状数据如下表所示。 表6区域环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 监测浓度 （μg/m3） 标准值 （μg/m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 年均浓度 9 60 15 达标 NO2 年均浓度 26 40 65 达标 PM10 年均浓度 82 70 117.1 超标 PM2.5 年均浓度 55 35 157.1 超标 CO 第95百分位24小时均值浓度 1.2mg/m3 4mg/m3 30 达标 O3 第90百分位日最大8小时均值浓度 154 160 96.3 超标 由表6可以看出，项目区域常规大气污染物SO2、NO2的年均浓度、CO的24小时均值浓度、O3第90百分位日最大8小时均值浓度均可以满足《环境空气质量标准》（GB4095-2012）二级标准，但PM10、PM2.5的年均浓度超过了《环境空气质量标准》（GB4095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则 环境空气》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于不达标区。 目前漯河市政府制定了《漯河市“十三五”生态环境保护规划（2016—2020年）》，实施空气质量清单式管理，持续强化工业污染防治，加强面源污染治理，优化调整能源结构，推进机动车污染治理，开展挥发性有机物综合治理，强化重污染天气联防联控，预期到2020年，全市可吸入颗粒物年均浓度低于95微克/立方米，细颗粒物年均浓度低于58微克/立方米，全年优良天数达到238天以上，重污染天数下降30%以上；全市臭氧、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳浓度全部达标。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域最终主要地表水体为颍河，根据《河南省水体功能区划》，颍河漯河段水体功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。 评价引用生态环境部发布的2020年度6月份颍河西华址坊断面常规监测数据。地表水环境质量现状监测分析结果见表7。 表7地表水环境质量现状及分析结果 监测点 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 西华址坊断面 COD 17.5 20 0.875 0 NH3-N 0.5 1.0 0.50 0 由上表可知，颍河西华址坊断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，本项目所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据调查，项目区域无较大的噪声源，区域声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 表8环境保护目标 名称 方位 距离 保护级别 翡翠雅苑小区 S 202m 《环境空气质量标准》（GB4095-2012）二级 何庄村 N 332m 阳光大河花园小区 SE 402m 宏昌家园小区 SW 413m 盛世春天小区 SW 468m 2、声环境保护目标 项目50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 项目利用已建成厂房进行建设，项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 环境要素 标准名称 执行级别 主要污染物浓度限值 废水 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4三级 pH6~9、COD≤150mg/L、氨氮≤25mg/L、SS≤150mg/L 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12532-2011) 昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A) 固废 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水排放量为460m3/a。废水污染物总量指标COD0.0138t/a、氨氮0.0007t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有厂房进行建设，施工期主要为设备的安装及地面防渗施工；项目施工期较短，且影响随着施工期结束而结束，不会对周围环境造成较大影响。本报告不对施工期影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 本项目废水主要为职工生活污水和制水设施浓水，项目废水排放量为1.84m3/d（460m3/a）。 1）职工生活污水 职工生活污水产生量以用水量的80%计，则本项目生活污水量为1.408m3/d（352m3/a）。污染物产生浓度为COD250mg/L、SS100mg/L、NH3-N15mg/L。 2）制水设施浓水 制水设施浓水产生量为0.432m3/d（108m3/a）。污染物产生浓度为COD30mg/L、SS10mg/L、NH3-N3mg/L。 经化粪池收集的职工生活污水和制水设施废水通过市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂（二期）进行深度处理。 厂区总排口处污水水质为COD198.3mg/L、SS78.8mg/L、NH3-N12.2mg/L。 进入淞江产业集聚区污水处理厂（二期）的可行性 淞江产业集聚区污水处理厂（二期）位于漯河市郾城区孟平铁路南，107国道西，设计处理规模为3万m3/d，污水处理工艺为“水解酸化+改良型氧化沟+三级深度处理（纤维转盘滤池）+紫外线消毒”。收水范围为淞江产业集聚区、孟庙镇镇区和龙城镇镇区。设计进水水质为COD390mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L。 本项目位于淞江产业集聚区污水处理厂（二期）收水范围内；本项目厂区总排口处废水水质可以满足淞江产业集聚区污水处理厂（二期）进水水质要求；本项目废水排放量为1.84m3/d，远小于淞江产业集聚区污水处理厂（二期）处理规模；故本项目污水进入淞江产业集聚区污水处理厂（二期）是可行的。 4）总量指标 本项目废水污染物总量指标COD0.0138t/a、氨氮0.0007t/a。 监测计划 废水监测方案见表9。 表9废水监测方案 监测点位 监测因子 监测频次 厂区总排口 pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮等 1次/年 综上所述，本项目运营期废水对周围环境影响不大。 2、噪声 本项目噪声主要为机械设备运行噪声，建设单位拟采取选用低噪声设备、设备布设在厂房内和设置减振基础等隔声降噪措施。 表10本项目主要高噪声设备源强表 单位：dB（A） 名称 数量（台） 噪声源强 降噪措施 降噪后源强 搅拌机 5 70 低噪声设备、减振基础、布置在厂房内 50 本次评价采用声源衰减模式及多源叠加模式进行预测： ①点源衰减模式: L2=L1-20lg（r2/r1） ②多源叠加模式: 式中，r1、r2——距声源的距离(m)； L1、L2——r1、r2的声级强度[dB(A)]； Li——第i个声源作用于预测点的噪声值[dB(A)]； Leq总——预测点的总噪声叠加值[dB(A)]。 本项目厂界噪声预测结果见表11。 表11各厂界噪声环境影响预测结果 预测点 贡献叠加值dB（A） 昼间标准值dB（A） 夜间标准值dB（A） 东厂界 33.5 60 50 西厂界 38.9 60 50 南厂界 43.1 60 50 北厂界 44.5 60 50 由上表可知，通过将设备布置于厂房内，选用低噪声设备、减振基础等措施后，四厂界噪声贡献值范围是33.5～44.5dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 表12噪声监测方案 监测点位 监测因子 监测频次 四厂界 昼间、夜间夜等效A声级 1次/年 综上可知，本项目噪声对周围环境影响不大。 3、固体废物 项目营运期固体废物主要有职工生活垃圾、废原料桶、废渗透膜、废包装。 （1）一般固体废物 1）职工生活垃圾 本项目劳动定员20人，每人生活垃圾产生量按0.5kg/d计算，则职工生活垃圾产生量为10kg/d，即2.5t/a。职工生活垃圾经垃圾箱收集后交环卫部门处理。 2）废包装 根据建设单位提供的资料可知，废包装产生量约为0.6t/a。废包装收集后外卖。 3）废渗透膜 制水设施渗透膜重量为2kg，每年更换一次，故废渗透膜产生量为2kg/a。废渗透膜收集后交原厂家回收。 （2）危险废物 项目原料桶属于危险废物。废原料桶产生量约90个/a，约0.9t/a，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49。 表13本项目危险废物情况表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 产生量 产生工序及装置 形态 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废原料桶 HW49 900-041-49 0.9t/a 原料桶 固态 一年 T/In 危险废物收集后在危废暂存间内暂存，定期交有资质单位处置。本项目贮存场所情况见表14。 表14本项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 位置 占地 面积 贮存方式 贮存量 危废暂存间 废桶 HW49 900-041-49 仓库东侧 10m2 密闭储存 0.9t/a ③危险废物的收集 项目危险废物的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： A、根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 B、制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 C、危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 D、危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 ④危险废物的暂存要求 A、根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求，危险废物储存间采取如下措施： a、危废储存库地面基础应采取防渗，地基采用3：7灰土垫层300mm厚，地面采用C30防渗砼200mm厚，面层用防渗砂浆抹面30mm厚，防渗系数能够达到10-10cm/s，暂存场所要达到防渗漏、防流失、防扬散、防雨淋的要求； b、危废储存库地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 B、企业须健全危险废物相关管理制度 a、企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危险废物统计、收集、暂存、转运和管理工作，并对有关危废产生部门员工进行定期教育和培训，强化危险废物管理； b、企业须建立危险废物收集操作规程、危险废物转运操作规程、危险废物暂存管理规程等相关制度，并认真落实； c、企业须对危险废物储运场所张贴警示标示，危险废物包装物张贴警示标签； d、规范危险废物统计、建立危险废物收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并即时存档以备查阅。 C、危险废物在危废库房内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求进行存储和管理。 a、必须将危险废物装入容器内进行密封装运，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装； b、盛装危险废物的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； c、危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册，不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物； d、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 D、危险废物的转运 项目危险废物转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危险废物运输过程给环境带来污染。危险废物的转运还按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，具体如下： a、危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行； b、项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2013年第2号）执行。 运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。 c、危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。 d、危险废物转移过程严格落实《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，规范危险废物转移；做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地生态环境行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行，第四联交接受单位，第五联交接受地生态环境行政主管部门。 e、废物处置单位的运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解所运载的危险废物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 综上所述，项目固体废物的收集、贮运和转运环节应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GBl8599-2001）及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行。在加强管理并落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物不会产生二次污染，对周围环境的影响较小。 4、土壤环境影响和保护措施 原料、产品贮存期间一旦发生泄露，将会通过垂直入渗污染土壤。 针对工程可能发生的土壤污染，按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 ①源头控制措施 主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②末端控制措施 主要包括污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施等，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。末端控制采取分区防渗原则；加强企业管理制度，及时发现泄露，及时处理，防止土壤质量进一步恶化。 ③应急响应措施 一旦发现地下水、土壤污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制土壤、地下水污染，并使污染得到治理。 综上可知，评价认为项目的建设对土壤环境影响较小。 5、地下水环境影响分析 （1）污染物类型和途径 原料、产品贮存期间一旦发生泄露，渗漏至地下水含水层将对地下水水质产生极为不利的影响。 本项目对地下水可能造成的污染途径有：原料、产品在事故状态的泄漏并同时防渗层破裂，污染物将首先进入包气带，在包气带中污染物的迁移以垂向为主，所发生的过程主要包括对流、弥散、吸附/解吸、生物降解、挥发等。当污染物穿透了包气带后就会到达地下水位面处，特征污染物油品将聚集在地下水位面以上的毛细带中，并随着地下水的流向在毛细带中开始水平方向的扩展。在这个过程中，污染物首先被土壤吸附，之后会不断地向下溶解到地下水中。一旦污染物进入到饱和地下水中， 就会较快地在地下水体中迁移，从而威胁地下水的质量。 （2）地下水污染防治措施 生产区、原料仓库、危废暂存间等区域建设防渗措施，确保渗透系数小于10-7cm/s，保证良好的防渗性，有效防止污染物下渗；同时评价建议企业要加强防治结合、预防为主的环境保护措施，建立和完善环境管理体系，全面实施清洁生产，杜绝地下水污染事件发生。 综上可知，评价认为项目的建设对地下水环境影响较小。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 职工生活污水 | COD、SS、氨氮 | 经化粪池收集的职工生活污水和制水设施废水通过市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂（二期）进行深度处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 |
|  | 喷淋废水 | COD、SS、氨氮、 |  |  |
| 声环境 | 设备运行噪声 | 噪声 | 选取低噪声设备、减振基础，设备布置在厂房内 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 职工生活垃圾经垃圾箱收集后交环卫部门处理；废原料桶收集后交有资质单位处置；废渗透膜收集后交厂家回收；废包装收集后外卖。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗，地面全部硬化 |
| 其他环境 管理要求 | 建立环境保护管理责任制，落实环境保护岗位职责，加强设备运行维护管理，确保设备正常运行，每天巡检，发现问题及时处理。定期进行监测，不达标时需分析原因并采取措施，故障排除后方可恢复生产。 |

# 六、结论

综上所述，本项目与国家、地方的相关生态环境保护法律法规政策和规划等相符，选址合理，污染防治措施可行。建设单位应认真落实本报告提出的污染防治措施，保证污染治理工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运行，加强环保设施的运行管理和维护，保证各类污染物达标排放，实施排污总量控制，做好事故情况下的应急措施。在上述前提条件下，本项目对周围环境不会产生明显的不利影响，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / |  |  |  | / |  | / | / |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0138 |  | 0.0138 | +0.0138 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0007 |  | 0.0007 | +0.0007 |
| 一般工业 固体废物 | 职工生活垃圾 |  |  |  | 2.5t/a |  | 2.5t/a | +2.5t/a |
|  | 废渗透膜 |  |  |  | 2kg/a |  | 2kg/a | +2kg/a |
|  | 废包装 |  |  |  | 0.6t/a |  | 0.6t/a | +0.6t/a |
| 危险废物 | 废原料桶 |  |  |  | 0.9t/a |  | 0.9t/a | +0.9t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

0.352

1.408

化粪池

1.76

生活污水

1.408

生活用水

新鲜水

2.88

0.648

进入产品

生产用水

0.648

1.08

制水设施用水

1.4088

0.432

0.432

制水设施浓水

1.848

1.840

淞江产业集聚区污水处理厂（二期）

市政污水管网

高浓度镀膜剂/高浓度金棕蜡

纯水

噪声

搅拌

灌装

拧盖

固废

包装入库