# 第三章  环境现状调查与评价

## 3.1自然环境现状调查与评价

### 3.1.1地理位置

漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24′~33°59′，东经113°27′~114°17′，全境东西长77.3km，南北宽63.7km，总面积2617km2，占河南省总面积的1.6%，其中市区位于东经114°01′，北纬33°33′，距省会郑州145km。

郾城区，隶属河南省漯河市，全区总面积413.1km2。河南省中南部，属淮河流域大沙河中游平原地区。位于东经113°45′10"～114°6′39"，北纬33°34′37"～33°44′59"。东与召陵区接壤，东南与召陵区、源汇区相连，南濒沙河，与源汇区隔河相望，西南与舞阳县相邻，西北、北面与临颍县毗邻，东北与召陵区、临颍县、周口市、西华县交界。孟庙镇位于漯河市郾城区中部，南与市城区相接，东临京珠高速公路，107国道，京广铁路、孟平铁路穿境而过。地理位置得天独厚，面积60.3 km2，辖4个居委会、26个行政村。

◆本项目地处漯河市郾城区，厂址位于郾城区孟庙镇井冈山北路西侧。项目地理位置附图一，厂址周边环境见附图五。

### 3.1.2地形地势

漯河市地势平坦，局部低洼，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102.3m（舞阳县保和乡），最低点50.1m（召陵区青年乡），大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。市区(源汇区)地势由西北向东南微倾，平均坡度1‰~3‰，海拔在57~62m之间。

### 3.1.3工程地质

漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区，该区土层分布均一，厚度变化不大，强度稳定，上部遍布一层钙质胶结的硬壳层，宜作建筑场地，持力层承载力达150~200kPa。Ⅱ类地区分布在老城区，因受人类活动影响，土层分布不均，上面杂填土分布较广，其持力层承载力为100~150kPa。Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。由于受沙河、澧河泛滥冲积的影响，土层分布不均，厚度变化大，含沙量大，有机质含量高，为不良工程场地，持力层承载力为80~120kPa。

◆区域属于六度烈度区，虽然区内断裂活动较为频繁，但其引起的地震频率、震级较为稳定，属于较稳定的工程地质区。

### 3.1.4水文地质

漯河市位于淮河冲积平原西部，沙河、澧河从境内流过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。

0~90m水文地质条件，可分为上下两部分，上部(0~30m处)为发育较多的澧河的河床相，地质时代为Q3，岩性以中细砂为主，次为中砂、粉砂，局部为砾石。从南到北有四个较为明显的河床相沉积：①陈岗—唐江河河床；②三里桥—马夫张—干河陈—后谢；③丁湾—干河陈—金盆赵；④五里庙—铸造厂—龙塘；以上四个河床相以后三个对本市影响较大，单井涌水量40~60m3/h，深度70~90m，在市区南部马夫张—小村铺—后谢一带有较为发育的河床相沉积，岩性以细中砂为主，次为砾石、粉砂等。

评价区域所处水文地质分区见图3-1。

图3-1    评价区域水文地质分区图

### 3.1.5河流水系

漯河市属淮河流域，流域面积2693km2，其中沙颍河流域面积2500km2，占全市面积的93%，洪汝河流域面积193km2，占全市面积的7%。境内流域面积较大的河流有沙河、澧河、清潩河、吴公渠等五条，除此之外，还有唐江河、灰河、柳河、黑河等十二条河流。漯河境内河流分为沙颍河水系、汾泉河水系和洪汝河水系三大水系，以沙颍河水系为主，是淮河的较大支流。沙颍河水系河流主要包括沙河、澧河、唐河、马子河、灰河、颍河、吴公渠、清潩河、尧河和马拉河等河流；汾泉河水系河流主要包括汾河、黑河两条河流；洪汝河水系在漯河市境内主要有三里河和唐江河两条河流。漯河境内河流分布情况见图3-2。

根据《漯河市人民政府关于污水处理有关问题的会议纪要》（漯政纪〔2013〕24号）及漯河市污水处理专项规划（2013~2030）相关要求，太行山路以西、107国道以东、龙江路以南、沙河以北区域以及孟庙镇孟平铁路以南、新107国道以东、京广铁路以西、南到龙江路区域废水进入漯河市淞江污水处理厂进行处理,本项目在漯河市淞江污水收水范围内，项目废水经厂区污水处理站处理达标后，通过井冈山北路污水管网向北入漯河市淞江污水处理厂，处理达标后排入柳支河，柳支河向东北流经约4.2km入柳河，柳河向东流经约3.6km在黑龙潭乡田庄村与塔河汇合成柳塔河，向东在周口市境汇入颍河。

塔河、柳河：属常年纳污性河流，基本上无天然径流，在非雨季节，水流量稳定，雨季汛期，兼起泄洪排涝作用。柳河在漯河市境内市控监测断面为柳河-西营断面（2015年之前为柳河-阎陶断面）。

颍河：发源于河南省登封县嵩山山脉的少室山，流经河南省禹州市、襄城县、许昌市后在漯河市临颍县繁城镇入境，境内长41km，流域面积640km2。漯河市以上河段长200km，流域面积3287km2。1951年在上游建白沙水库，防洪流量为1330m3/s。漯河市境内的河流主要有柳河、塔河、吴公渠、清潩河等汇入，至河南省周口市与沙河交汇。

图3-2    漯河境内河流水系分布图

◆项目所处区域属沙颍河水系，北距离地表水体柳支河最近距离约980m，塔河、柳河属常年纳污性河流。本项目生产废水经三级沉淀池+污水处理设施处理后和化粪池处理的生活污水混合后，一起通过市政排污管网入漯河市淞江污水处理厂再处理，处理达标后排入柳支河，最终入颍河。

### 3.1.6气候与气象

漯河市位于暖温带的南部边缘地区，属于温暖过渡性季风气候。《河南省自然综合区划》将其划为“温暖半湿润区”。一年当中，冷暖四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。

全市累年平均日照总时数为2181~2359小时，年日照率为49~53%。其中农作物生长活跃期的4~9月份，累年平均日照总时数为1270.9~1424小时；日平均达7~8小时，能满足作物生长对光能的需要。一年当中以6月份的辐射量最大；12月份最小。光能实际利用率仅0.3%左右。

全市累年平均气温为14.6℃。7月最热，累年平均为27.4~27.7℃；1月份最冷，平均为0.5~0.7℃。极端最高气温43.2℃，极端最低气温-16℃。气温年际变化不大，年内变化明显，以7月份为界限，以前各月气温平均逐月上升，以后各月逐月下降。

全市累年平均降水量为749.7~845.2mm，年均降水量适中，但降水的年际变化不大，年内时空分布不均匀。一般是冬春降水少、夏秋降水多，并且雨量多集中于7、8两个月内。年平均降水相对变化率为22%，年最大一次降水量高达725mm(舞阳县1975年8月3日)。历年来4~10月最大无降水日数是30~71天。

年主导风向为NE，风频9%，次主导风向为N、NNE、S，风频8%，全年静风频率为15%，年平均风速2.4m/s。冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级，较少大风天气出现。漯河市风玫瑰图见图3-3。

图3-3    漯河市风玫瑰图

漯河市主要气象灾害为水灾和旱灾，还有两、三年连续发生或者一年中旱涝灾害交替出现。

### 3.1.7土壤

根据漯河市土壤普查，全市共有4个土类、7个亚类、17个土属、51个土种。主要土类为砂姜黑土类、潮土类、黄棕壤土类、褐土类。各类土壤在全市所占比例如图3-4。

图3-4    土壤百分比图

①砂姜黑土类有砂姜黑土和石灰性砂姜黑土两个土类，总面积133.36万亩，占土壤面积的42%。

②潮土类包括潮土、灰潮土、脱潮土三类，总面积113.23万亩，占总土壤面积的36%，主要分布于全市的沙、澧、颍河冲积平原。

③黄棕壤土包括黄土褐土、洪冲积性黄褐土两个土属类，总面积61.21万亩，占土壤总面积的16%。

④褐土类只有淋溶褐土亚类的洪积淋溶褐土一类，总面积为16.91万亩，占土壤总面积的6%，主要分布在沙河两岸的缓岗和局部高地上。

### 3.1.8动植物资源

（1）植物与植被

目前，全市的主要粮食作物共有4科13属18种，以小麦、玉米为主；主要经济作物共有11科15属16种，主要有烟草、芝麻、油菜、花生等；蔬菜有16科40余种，主要有萝卜、大白菜、菠菜、芹菜、茄子、蕃茄、大蒜、土豆、黄瓜、南瓜、冬瓜、西瓜等。全市公有林果资源约40科属122种。

林木方面，乔木约19科36属56种，主要为泡桐、白毛杨、柳树、榆树、槐树等；灌木主要有花椒、荆条、酸枣等；果树共9科16属22种，主要为苹果、梨、桃、杏等。

全市花卉约60科130余种。其中，木本花卉约32科76种，以为梅花、月季、玫瑰、牡丹、米兰等为主；草本花卉约28科54种，有菊花、兰花、芍药等。

全市重点保护植物包括2棵国槐和3棵元宝树以及部分人工移植的银杏树等。

（2）动物种群

漯河地处华北大平原，一望无际的是田野，野生动物资源极为匮乏。区内主要为家养动物，包括马、牛、猪、养、狗、鸡、鸭、鹅、猫、兔、蜜蜂等。野生动物主要有野兔、黄鼠狼、獾、刺猬、蝙蝠等。野生飞禽主要有鹌鹑、大雁、猫头鹰、啄木鸟、燕子、麻雀、杜鹃、喜鹊、野鸭等。本次评价区域属于生物多样性保护重要性一般地区。

◆项目位于漯河市郾城区孟庙镇，根据调查，评价区内无国家级、自治区级濒危动植物及特殊栖息地保护区等特殊敏感区域。

### 3.1.9自然资源

漯河市自然资源丰富，近年来，石油钻探时意外发现平顶山市的叶县任店至漯河市的舞阳县孟寨一带有盐矿，面积约200km2，总储量2×1011t。据舞阳一眼井发现，在1114~1506m处见盐，盐层厚度28.8m，共分6层，单层最大厚度6.5m，盐的品位是纯NaCl含量在90%以上，钾、镁、钙和硫酸根的含量很少，已达到食用标准。

产于沙河、澧河的河沙，其沙质纯净、大小均匀，级配合理，是理想的建筑材料，目前的常年开采量在250万m3以上。全市天然水资源总量多年平均为7.220亿m3/a以上，其中地面水3.75亿m3/a，浅层地下水4.737亿m3/a。全市过(入)境河道多年实测平均径流量为26.9亿m3/a，水质良好。pH值在6.9~8.3之间，呈微碱性。

## 3.2环境保护目标调查

经调查，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等重要环境敏感点，评价范围内主要环境保护目标为村庄、学校、小区、医院。

### 3.2.1区域村庄、小区、学校及医院等环境敏感目标基本情况

本项目位于漯河市郾城区孟庙镇井冈山北路西侧，评价范围内主要涉及的环境敏感目标包括17个村庄、9所学校、9个小区、1座医院，环境敏感目标基本情况见表3-1。

表3-1     评价范围内村庄、小区、学校及医院基本情况一览表

| 序号 | 环境保护目标 | 功能 | 数量 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杜李村、八里庙、路堂村、三周村、孟庙镇、西路刘、侯庄村、新郑村、何庄、五里岗、刘庄村、五里堡、范庄、马坡村、谢庄、大赵、姚庄 | 村庄 | 17个 | 18181人 |
| 2 | 锦绣城小区、贵都龙江新苑、聚鑫佳苑、淞江芳园西区、阳光大河花园、枫桦豪庭、盛世春天、天鹅湖、宏昌家园 | 小区 | 9个 | 8312人 |
| 3 | 孟庙镇八里学校、孟庙镇坡陈学校、郾城区孟庙初级中学、漯河技师学校、漯河高级技工学校、郾城区孟庙镇何庄小学、孟庙镇五里岗学校、漯河食品职业技术学校、漯河食品职业学院本科校区 | 学校 | 9所 | 19028人 |
| 4 | 漯河市精神病医院 | 医院 | 1座 | 正在 建设 |
| 合计 | / | / | / | 45521人 |

### 3.2.2区域饮用水源基本情况

#### 3.2.2.1漯河市城市饮用水水源地保护区

（一）饮用水源地名称、数量及位置

漯河市城市饮用水水源地是澧河地表水饮用水水源地、第二水厂地下水水源地和第三水厂地下水水源地。现状集中供水水源地是澧河地表水水源地。

漯河市自来水公司一共有四个自来水厂，分别为第一水厂、第二水厂、第三水厂、第四水厂，四个水厂的市区内供水管网相连。其中，第一水厂的水源为澧河地表水饮用水水源，第二水厂的水源以南水北调工程的供水为水源，地下水水源作为备用水源，第三水厂的水源为澧河地表水饮用水水源，地下水水源作为备用水源，第四水厂的水源为澧河地表水饮用水水源及南水北调工程的供水。

澧河地表水水源地分布有两个集中供水取水口，分别为漯河市第一水厂取水口和第四水厂取水口，其中第一水厂取水口中心位置东经114°01′05″，北纬33°33′49″，第四水厂取水口中心位置东经114°00′08″，北纬33°33′49″。

第二水厂和第三水厂的工程设计能力均为720 万吨/年，总计1440 万吨/年，第二水厂地下水水源地总取（供）水口地理坐标114°02′20″，北纬33°33′36″，第三水厂地下水水源地总取（供）水口地理坐标114°00′31″，北纬33°34′52″。

（二）饮用水水源保护区划分情况

漯河市饮用水水源保护区的划分工作已于2007由漯河市环境保护局和漯河市水利局联合划定，并经河南省人民政府批复实施（豫政办[2007]125号）。

（1）漯河市澧河地表水饮用水源保护区划定结果如下：

一级保护区：澧河107国道三里桥至橡胶坝的水域;泰山路建设路交叉口、湘江路泰山路漯舞路交叉口、嵩山路澧河桥南约50米、东京路第四水厂、西京路漯河三中、107国道澧河桥南约50米、107国道澧河桥北约50米、祁山路距澧河北堤约50米(漯河建设总公司)、嵩山路澧河桥北大学路派出所、丁湾村路距澧河北堤约50米、丁湾村路大学路交叉口的区域。

二级保护区：澧河郾城区古城村姬沟与澧河交叉口至107国道三里桥、橡胶坝至人民路澧河桥的水域;除一级保护区外,人民路交通路交叉口、建设路交通路交叉口、湘江路交通路交叉口、柳江路交通路交叉口、金江路五一路交叉口、金江路嵩山路交叉口、东京路漯舞路交叉口、北京路107国道交叉口、指挥寨村高庄村龙江路107国道交叉口、龙江路井岗山路交叉口、龙江路伏牛路交叉口、龙江路、嵩山路交叉口、大学路嵩山路交叉口、泰山路人民路交叉口的区域。

准保护区：澧河唐河与澧河汇合处(包括唐河防洪堤坝到唐河入澧河的河段)至姬沟与澧河交叉口的水域；指挥寨村、李岗村、西刘村、赵庄村、和庄村、戴庄村、程庄村、大楼魏村、安庄村、高庄村所围的区域;泰山路滨河路交叉口、泰山路人民路交叉口、大学路嵩山路交叉口、龙江路嵩山路交叉口、嵩山路沙河南堤所围的区域。

（2）漯河市地下饮用水源保护区划定结果如下：

①第二水厂地下水水源保护区

一级保护区：开采井外围50米的区域。

二级保护区：湘江路、泰山路、漯舞路交叉口、湘江路与交通路交叉口、交通路南环路交叉口、南环路107国道交叉口、107国道澧河三里桥所围的区域。

②第三水厂地下水水源保护区

一级保护区：开采井(8号、10号、12号除外)外围50米的区域;8号、10号、12号三口井一线向北50米、8号井向东50米、10号井向西50米及沙河堤所围的区域。

二级保护区：崂山路沙河北堤、107国道沙河北堤、纬二路107国道交叉口、纬二路崂山路交叉口所围的区域。

◆项目位于郾城区孟庙镇井冈山北路西侧，距离漯河市第三水厂最近5#水井3960m，本项目不在漯河市饮用水源地保护区范围内。

#### 3.2.2.2郾城区孟庙镇乡镇集中式饮用水源保护区

郾城区孟庙镇供水站共2眼井，分别位于孟庙村北侧（1#）、孟庙供水站东69m处（2#），井深均为160m，1#水井及2#水井开采量均为10m3/h，2#水井开采量为10m3/h。根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），漯河市召陵区召陵镇地下水井群(共2眼井)一级保护区范围：供水站厂区及外围东36米、西32米、南32米、北44米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米、南至238省道的区域。

◆本项目距离水井最近距离为2840m，不在孟庙镇供水站保护区范围内。

#### 3.2.2.3分散式饮用水源

本项目地下水评价范围为项目上游1km、下游2km、两侧各1km，共计6km2的矩形区域，评价范围内的村庄为八里庙、路堂村、马坡村、侯庄、五里岗村、何庄村、西路刘、孟庙镇，该项目地下水评价范围内居民现状由郾城区孟庙镇供水站供水，但该区域仍保留有以前的分散式地下水井。

表3-2     本项目评价范围内分散式饮用水源基本情况一览表

| 水源保护区名称 | 井深（m） | 分散式水井 数量（个） | 分散式水井中心坐标 | 本项目与分散式水井的距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经 度 | 纬 度 |  |
| 八里庙 | 25 | 452 | 113°59′54.0″ | 33°37′36.2″ | 150m |
| 路堂村 | 26 | 178 | 114°0′11.2″ | 33°37′37.8″ | 1190m |
| 马坡村 | 30 | 103 | 113°58′22.4″ | 33°37′32.8″ | 630m |
| 侯庄 | 25 | 27 | 114°0′1.2″ | 33°37′27.4″ | 450m |
| 五里岗村 | 24 | 357 | 113°59′22.5″ | 33°36′59.3″ | 550m |
| 何庄村 | 26 | 292 | 113°59′54.9″ | 33°36′59.4″ | 966m |
| 东路刘 | 25 | 38 | 114°0′33.9″ | 33°37′50.2″ | 1340m |
| 孟庙镇 | 24 | 435 | 114°0′56.3″ | 33°37′45.4″ | 1990m |

## 3.3环境质量现状调查与评价

### 3.3.1环境空气质量现状监测与评价

#### 3.3.1.1环境空气质量现状监测

（1）监测布点

根据当地气象条件、评价级别及区域环境特征，环境空气现状监测点位共布设3个，详见表3-3和附图七。

表3-3           环境空气现状监测点位布设一览表

| 序号 | 监测点名称 | 有效日数 | 布设目的 | 距场区方位 | 距场界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 八里庙村 | 7 | 监测点 | E | 150 |
| 2 | 项目厂址 | 7 | 监测点 | / | / |
| 3 | 五里岗村 | 7 | 监测点 | S | 550 |

（2）监测因子及监测分析方法

根据项目特点，确定本次环境空气质量现状监测因子为PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO、NH3、H2S共8项，监测同时观测风向、风速、气温、气压及总云量、低云量等气象要素。环境空气质量现状监测分析方法见表3-4。

表3-4               监测因子的监测分析方法

| 监测因子 | 分析方法 | 方法标准号或来源 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 重量法 | HJ618-2011 | 崂应2050 空气/智能TSP综合采样器、电子天平ESJ60-5 | 0.010 mg/m3 |
| PM10 | 重量法 | HJ618-2011 |  | 0.010mg/m3 |
| SO2 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ482-2009 | 紫外可见分光光度计T6 | 0.007mg/m3 |
| NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ479-2009 | 紫外可见分光光度计T6 | 0.006mg/m3 |
| CO | 非分散红外法 | GB9801-1988 | 红外分析仪 | 0.3mg/m3 |
| O3 | 靛蓝二磺酸钠分光光度法 | HJ 504-2009 | 紫外可见分光光度计T6 | 0.010 mg/m3 |
| NH3 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计T6 | 0.01mg/m3 |
| H2S | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） | 紫外可见分光光度计T6 | 0.001mg/m3 |

（3）监测时间及监测频率

环境空气质量由河南省正信检测技术有限公司于2018年8月29日~9月4日，连续监测7天。监测频次见表3-5。

表3-5             环境空气现状监测因子和监测频率

| 监测项目 | 取值时间 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5 | 24小时均值 | 连续监测7天，24小时平均值每天采样20小时 |
| O3 | 8小时平均 | 连续监测7天，8小时平均值每天采样6小时 |
| SO2、NO2、CO、O3 | 1小时平均 | 连续监测7天，每天02、08、14、20时各监测1次，每小时45分钟的采样时间 |
| NH3、H2S | 1次浓度值 | 连续监测7天，每天02、08、14、20时各监测1次，每小时至少45分钟的采样时间 |

#### 3.3.1.2环境空气质量现状评价

（1）评价因子和评价标准

本次选取PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO、NH3、H2S共8项因子作为环境空气质量现状评价因子。本次环境空气质量现状常规因子采用《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，H2S、NH3采用《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准，详见表3-6。

表3-6               环境空气质量评价标准

| 序号 | 监测因子 | 取值时间 | 标准限值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5 | 24小时平均 | 75μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 2 | PM10 | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
| 3 | SO2 | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
| 4 |  | 1小时平均 | 500μg/m3 |  |
| 5 | NO2 | 24小时平均 | 80μg/m3 |  |
| 6 |  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| 7 | CO | 24小时平均 | 10mg/m3 |  |
| 8 |  | 1小时平均 | 4mg/m3 |  |
| 9 | O3 | 日最大8小时平均 | 160μg/m3 |  |
| 10 |  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| 11 | NH3 | 一次值 | 0.01mg/m3 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
| 12 | H2S | 一次值 | 0.20mg/m3 |  |

（2）评价方法

根据环境空气质量现状监测结果，采用单因子污染指数法进行评价，计算公式为：            Pi=Ci/Si

式中，Pi——污染物i的单因子污染指数；

Ci——污染物i的实测浓度（mg/m3）；

Si——污染物i的评价标准值（mg/m3）；

（3）监测结果统计

本次环境空气质量监测统计结果见表3-7。

表3-7            环境空气质量现状监测结果表

| 监测点位 | 监测项目 | 测值范围（mg/m3） | 评价标准（mg/m3） | 平均值 | 均值标准指数范围 | 超标率（%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八里庙村 | SO2小时值 | 0.008~0.019 | 0.50 | 0.013 | 0.026 | 0 | 达标 |
|  | SO2日均值 | 0.010~0.015 | 0.15 | 0.012 | 0.08 | 0 | 达标 |
|  | NO2小时值 | 0.010~0.049 | 0.20 | 0.022 | 0.11 | 0 | 达标 |
|  | NO2日均值 | 0.013~0.043 | 0.08 | 0.021 | 0.263 | 0 | 达标 |
|  | PM10日均值 | 0.047~0.113 | 0.15 | 0.074 | 0.493 | 0 | 达标 |
|  | PM2.5日均值 | 0.025~0.0 | 0.075 | 0.034 | 0.453 | 0 | 达标 |
|  | CO日均值 | 0.47~0.72 | 4 | 0.584 | 0.146 | 0 | 达标 |
|  | CO小时值 | 0.42~0.77 | 10 | 0.585 | 0.059 | 0 | 达标 |
|  | O38小时均值 | 0.078~0.095 | 0.16 | 0.087 | 0.543 | 0 | 达标 |
|  | O3小时值 | 0.073~0.098 | 0.2 | 0.087 | 0.435 | 0 | 达标 |
|  | NH3一次值 | 0.028~0.069 | 0.20 | 0.048 | 0.240 | 0 | 达标 |
|  | H2S一次值 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | / | 0 | 达标 |
| 项目厂址 | SO2小时值 | 0.008~0.021 | 0.50 | 0.014 | 0.028 | 0 | 达标 |
|  | SO2日均值 | 0.011~0.016 | 0.15 | 0.014 | 0.093 | 0 | 达标 |
|  | NO2小时值 | 0.012~0.051 | 0.20 | 0.023 | 0.115 | 0 | 达标 |
|  | NO2日均值 | 0.013~0.043 | 0.08 | 0.021 | 0.263 | 0 | 达标 |
|  | PM10日均值 | 0.047~0.113 | 0.15 | 0.074 | 0.493 | 0 | 达标 |
|  | PM2.5日均值 | 0.025~0.045 | 0.075 | 0.034 | 0.453 | 0 | 达标 |
|  | CO日均值 | 0.047~0.072 | 4 | 0.584 | 0.146 | 0 | 达标 |
|  | CO小时值 | 0.042~0.77 | 10 | 0.585 | 0.059 | 0 | 达标 |
|  | O38小时均值 | 0.078~0.095 | 0.16 | 0.087 | 0.544 | 0 | 达标 |
|  | O3小时值 | 0.073~0.098 | 0.2 | 0.087 | 0.435 | 0 | 达标 |
|  | NH3一次值 | 0.028~0.069 | 0.20 | 0.050 | 0.25 | 0 | 达标 |
|  | H2S一次值 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | / | 0 | 达标 |
| 五里岗村 | SO2小时值 | 0.008~0.021 | 0.50 | 0.014 | 0.028 | 0 | 达标 |
|  | SO2日均值 | 0.011~0.016 | 0.15 | 0.014 | 0.093 | 0 | 达标 |
|  | NO2小时值 | 0.012~0.051 | 0.20 | 0.023 | 0.115 | 0 | 达标 |
|  | NO2日均值 | 0.015~0.045 | 0.08 | 0.023 | 0.288 | 0 | 达标 |
|  | PM10日均值 | 0.049~0.116 | 0.15 | 0.077 | 0.513 | 0 | 达标 |
|  | PM2.5日均值 | 0.025~0.045 | 0.075 | 0.034 | 0.453 | 0 | 达标 |
|  | CO日均值 | 0.47~0.72 | 4 | 0.584 | 0.146 | 0 | 达标 |
|  | CO小时值 | 0.42~0.77 | 10 | 0.585 | 0.059 | 0 | 达标 |
|  | O38小时均值 | 0.078~0.095 | 0.16 | 0.087 | 0.544 | 0 | 达标 |
|  | O3小时值 | 0.073~0.098 | 0.2 | 0.087 | 0.435 | 0 | 达标 |
|  | NH3一次值 | 0.025~0.070 | 0.20 | 0.047 | 0.235 | 0 | 达标 |
|  | H2S一次值 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | / | 0 | 达标 |

由表3-7统计结果可以看出，八里庙村、项目厂址、五里岗村三个点位常规监测因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3监测浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；八里庙村、项目厂址、五里岗村三个点位H2S、NH3监测浓度均能够满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准要求，评价区域内环境空气质量现状较好。

### 3.3.2地表水环境质量现状监测及评价

#### 3.3.2.1评价河流

本项目生产废水经厂区三级沉淀池+一体化污水处理设施处理后大部分回用，少部分强排水和化粪池处理的生活污水一起通过市政污水管网进入漯河市淞江污水处理厂再处理，处理达标后排入柳支河，最终入颍河。项目所在区域地表水体为颍河，本次地表水环境质量现状评价采用《漯河市环境质量监测年鉴》（2017年度）颍河址坊省控断面现状监测数据。

#### 3.3.2.2地表水环境质量现状评价

颍河选取pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类及阴离子表面活性剂共7项监测因子进行评价。

地表水环境质量现状评价采用单因子指数法对评价因子进行单项水质参数评价，计算公式为：

地表水环境质量现状评价采用单因子指数法对评价因子进行单项水质参数评价，计算公式为：

Sij=Cij/Csi

式中：Sij—某污染物的单项污染指数；

Cij—某污染物的实测浓度，mg/L

Si—某污染物的评价标准，mg/L

对于pH值：

式中：SpH，j——pH在第j点的标准指数；

pHj——j点的pH；

pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限。

水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足功能要求。

（2）评价标准

项目所在区域地表水体为颍河，根据地表水功能区划分，颍河规划水质目标执行（GB3838-2002）III类标准，漯河市2018年颍河水质控制目标执行（GB3838-2002）IV类标准，见表3-8。

表3-8              地表水环境质量标准和限值

| 项目 执行标准 | 主要控制指标及标准限值（单位：mg/L，pH无量纲） |
| --- | --- |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | 级别 | pH | COD | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 |
|  | 颍河 | III类 | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 4 | 0.05 | 0.2 |
|  |  | IV类 | 6~9 | 30 | 1.5 | 0.3 | 6 | 0.5 | 0.3 |

#### 3.2.2.3颍河环境质量现状

本项目所在区域地表水体颍河-西华址坊断面为省控断面，评价收集到《漯河市环境质量监测年鉴》（2017年度）中颍河--西华址坊断面全年监测资料，具体监测数据统计结果见表3-9。

表3-9        颍河-西华址坊断面的水质监测数据一览表      单位：mg/L

| 水期 | 监测指标 | pH （无量纲） | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年 | 测值范围 | 7.56~8.21 | 13~21 | 2.1~2.6 | 0.06~0.31 | 0.10~0.28 | 0.01 | 0.03 |
|  | 全年均值 | 8.21（极值） | 17 | 2.2 | 0.20 | 0.17 | 0.01 | 0.03 |
|  | Ⅳ类标准限值 | 6~9 | 30 | 6 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
|  | 均值标准指数 | 0.605 | 0.567 | 0.367 | 0.133 | 0.567 | 0.02 | 0.1 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 均值超标倍数（倍） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由上表可以看出，2017年颍河-西华址坊断面处现状监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准的要求。

#### 3.2.2.5漯河市流域综合整治和提升治理方案

2018年3月，漯河市政府发布了《漯河市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》，根据实施方案，漯河市将在多方面推进颍河综合整治工作。（1）加快城镇污水处理设施建设与改造。继续推进污水处理厂和配套管网建设，新建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准和市定管控目标要求。产生有毒有害污染物的新建、改建、扩建企业工业废水原则上不得进入城镇污水处理设施，确保城镇污水处理设施稳定达标运行。加快雨污分流改造及污水处理设施配套管网建设，提高污水收集率。（2）深化工业污染防治。①加快淘汰落后产能。各县区要制定实施2018年度落后产生淘汰方案，完成年度任务。②严格环境准入。针对不同主体功能区、环境功能区、生态红线区、水污染防治重点控制单元区的生态环境特征和环境承载能力，分区分类实施差别化的环境准入政策。③推动重污染企业退出。督促各县区完善并实施城市建成区内现有造纸、原料药制造、化工等污染较重的企业搬迁改造后依法关闭方案，完成年度方案。④提升产业集聚区污水处理水平。产业集聚区要进一步加强污水处理厂建设，完善污水收集管网，总排放口安装在线装置并与省市环保部门联网；做好污泥处理处置，确保污水处理设施稳定达标运行，提升产业集聚区污水处理水平。（3）推进农业农村污染防治。①控制种植业污染。开展化肥、农药使用量零增长行动，减少农业面源污染。②防治畜禽养殖污染。继续推进畜禽规模养殖场粪污处理设施配套建设，2018年年底前全市畜禽规模养殖场粪污设施配套率达82%以上，畜禽养殖粪污综合利用率达到70%以上；巩固禁养区内畜禽养殖场整治成果，防止反弹。③治理农村生活污水。大力推动乡村坑塘清淤、蓄水、自净（生态修复）工程建设。以县级行政区域为单位，推动农村污水处理统一规划、统一建设、统一管理，积极推广低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术，梯次开展农村生活污水治理。

评价建议漯河市郾城区应尽快按照实施方案的要求，推动区域水环境质量工作，确保柳河-西营断面可以达到水环境功能区划V类水体功能水质要求，颍河-西华址坊断面可以达到IV类标准，满足2018年漯河市地表水环境质量目标要求。

### 3.3.3地下水环境质量现状监测与评价

#### 3.3.3.1地下水环境现状监测

（1）调查范围及监测布点

地下水环境调查的目的是掌握评价区域地下水环境质量现状。根据本区地下水埋藏情况和地质情况，确定场址所在区域地下水环境质量现状，为管理部门监督管理提供基础资料和管理依据。

本项目评价区属于沙澧河冲积平原，属于三级评价项目，依照地下水环境影响评价导则，地下水位和水质监测频率应分一期。考虑到地表为第四系表土覆盖情况，主要考虑浅层地下水水位和水质监测。

依据工程污染特征、地下水走向及工程区周围敏感点分布情况，本次评价对地下水监测共布设3个地下水水质监测点和6个地下水水位监测点，地下水水质监测布点设置见表3-10及附图七。

表3-10            地下水现状监测点位布设一览表

| 点号 | 监测点名称 | 方位 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 八里庙 | E，地下水上游 | 上游参照点 | 水质、水位 |
| 2 | 项目厂址 | 厂区 | 厂区关心点 | 水质、水位 |
| 3 | 五里岗村 | S，地下水下游 | 控制点 | 水质、水位 |
| 4 | 马坡村 | W，地下水侧面 | / | 水位 |
| 5 | 杜李村 | N，地下水上游 | / | 水位 |
| 6 | 英张村 | S，地下水下游 | / | 水位 |

（2）监测因子及分析方法

地下水质量现状监测因子选取基本因子29项地下水监测因子，包括pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、总大肠菌群、硒、砷、汞、铅、镉、铜、锌、铁、锰、K+Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-，同时记录井深、相对地下水位和水温。监测方法采用《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）中规定的方法进行采样和分析，详见表3-11。

表3-11             地下水质量现状监测分析方法

| 序号 | 监测因子 | 分析方法 | 方法标准号或来源 | 监测仪器 | 检出限或最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 温度计测定法 | GB/T 13195-1991 | 液体温度计 | 0.1℃ |
| 2 | pH | 玻璃电极法 | GB/T 5750.4-2006 | pH计pHSJ-4F | / |
| 3 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计T6 | 0.02 mg/L |
| 4 | 耗氧量 | 滴定法 | GB/T 5750.7-2006 | 滴定管 | 0.05 mg/L |
| 5 | 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 5750.4-2006 | 滴定管 | 1.0 mg/L |
| 6 | 亚硝酸盐 | 重氮偶合分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计T6 | 0.001 mg/L |
| 7 | 硝酸盐 | 麝香草酚分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计T6 | 0.5 mg/L |
| 8 | 挥发酚类 （以苯酚计） | 蒸馏4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | GB/T 5750.4-2006 | 紫外可见分光光度计T6 | 0.0005 mg/L |
| 9 | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 5750.4-2006 | 紫外可见分光光度计T6 | 0.05 mg/L |
| 10 | 硒 | 氢化物原子荧光法 | GB/T 5750.6-2006 | 原子荧光光度计AFS-230E | 0.0004 mg/L |
| 11 | 砷 | 原子荧光法 | GB/T 5750.6-2006 |  | 0.001 mg/L |
| 12 | 汞 | 原子荧光法 | GB/T 5750.6-2006 |  | 0.0001 mg/L |
| 13 | 铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.0025 mg/L |
| 14 | 镉 |  | GB/T 5750.6-2006 |  | 0.0005 mg/L |
| 15 | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 |  | 0.005 mg/L |
| 16 | 锌 |  | GB/T 5750.6-2006 |  | 0.01 mg/L |
| 17 | 铁 |  | GB/T 5750.6-2006 |  | 0.03 mg/L |
| 18 | 锰 |  | GB/T 5750.6-2006 |  | 0.01 mg/L |
| 19 | 硫酸盐 | 铬酸钡分光光度法热法 | GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计T6 | 5.0 mg/L |
| 20 | 氯化物 | 硝酸银容量法 | GB/T 5750.5-2006 | 滴定管 | 1.0 mg/L |
| 21 | 溶解性总 固体 | 称量法 | GB/T 5750.4-2006 | 电子天平FA2104 | 4.0 mg/L |
| 22 | 总大肠菌群 | 多管发酵法 | GB/T 5750.12-2006 | 智能恒温培养箱DHP303-3A | / |
| 23 | K+ | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.05 mg/L |
| 24 | Na+ |  | GB/T 5750.6-2006 |  | 0.01 mg/L |
| 25 | Ca2+ |  | GB/T 11905-1989 |  | 0.02 mg/L |
| 26 | Mg2+ |  | GB/T 11905-1989 |  | 0.002 mg/L |
| 27 | CO32- | 滴定法 | DZ/T 0064.49-1993 | 酸式滴定管 | 5 mg/L |
| 28 | HCO3- | 滴定法 | DZ/T 0064.49-1993 | 酸式滴定管 | 5 mg/L |
| 29 | Cl- | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 离子色谱仪CIC-D100 | 0.007 mg/L |
| 30 | SO42- | 离子色谱法 | HJ 84-2016 |  | 0.018 mg/L |

（3）监测时间和频率

地下水质量现状由河南省正信检测有限公司于2018年9月2日~4日连续监测3天，每天采样1次，监测同时记录井深和水温。

#### 3.3.3.2地下水环境质量现状评价

（1）评价标准

本次地下水质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）中的III类标准。

（2）评价方法

根据监测结果，采用标准指数法对各评价因子进行评价，计算方法同地表水。

（3）监测及评价监测结果

根据监测结果，项目所在区域各监测点位监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求，地下水环境水位监测结果见表3-12，项目地下水水质监测及评价统计结果见表3-13。

表3-12             地下水环境水位监测结果一览表

| 采样地点 | 采样时间 | 井深（m） | 水位(m) | 水温(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 八里庙村 | 2018.9.2 | 25 | 15 | 11.2 |
|  | 2018.9.3 |  |  | 11.5 |
|  | 2018.9.4 |  |  | 12.0 |
| 项目厂址 | 2018.9.2 | 40 | 20 | 11.0 |
|  | 2018.9.3 |  |  | 11.1 |
|  | 2018.9.4 |  |  | 11.5 |
| 五里岗村 | 2018.9.2 | 24 | 12 | 13.0 |
|  | 2018.9.3 |  |  | 13.4 |
|  | 2018.9.4 |  |  | 13.8 |
| 马坡村 | 2018.9.2 | 30 | 16 | 11.3 |
|  | 2018.9.3 |  |  | 11.6 |
|  | 2018.9.4 |  |  | 11.8 |
| 杜李村 | 2018.9.2 | 24 | 12 | 12.7 |
|  | 2018.9.3 |  |  | 13.1 |
|  | 2018.9.4 |  |  | 13.3 |
| 英张村 | 2018.9.2 | 25 | 15 | 11.5 |
|  | 2018.9.3 |  |  | 11.7 |
|  | 2018.9.4 |  |  | 11.9 |

表3-13                                   地下水水质监测统计结果                                单位：mg/L(pH除外)

| 监测点 | 项目 | pH | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- | 氨氮 | 耗氧量 | 总硬度 | 亚硝酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八里庙村 | 范围 | 7.47~7.53 | 0.54~0.60 | 64.3~65.1 | 73.6~74.5 | 58.3~58.9 | 未检出 | 473~479 | 90.8~91.6 | 152~158 | 0.20~0.23 | 0.67~0.73 | 368~379 | 未检出 |
|  | 均值 | 7.53（极值） | 0.57 | 64.7 | 74.0 | 58.6 | / | 476 | 91.2 | 155 | 0.22 | 0.7 | 374 | / |
|  | 均值标准指数 | 0.353 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.44 | 0.233 | 0.831 | / |
|  | 超标率（%） | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厂址所在地 | 范围 | 7.56~7.61 | 0.63~0.69 | 68.4~69.1 | 70.2~71.3 | 55.2~56.0 | 未检出 | 490~497 | 94.1~94.6 | 162~167 | 0.15~0.19 | 0.81~0.85 | 390~396 | 未检出 |
|  | 均值 | 7.61（极值） | 0.66 | 68.7 | 70.8 | 55.6 | / | 494 | 94.3 | 164 | 0.17 | 0.83 | 393 | / |
|  | 均值标准指数 | 0.407 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.34 | 0.277 | 0.873 | / |
|  | 超标率（%） | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五里岗村 | 范围 | 7.38~7.44 | 0.73~0.78 | 65.9~67.2 | 72.1~73.0 | 57.1~57.8 | 未检出 | 461~468 | 92.2~92.9 | 143~149 | 0.10~0.13 | 0.61~0.64 | 382~387 | 未检出 |
|  | 均值 | 7.44（极值） | 0.76 | 66.5 | 72.6 | 57.4 | / | 465 | 92.5 | 146 | 0.11 | 0.62 | 385 | / |
|  | 均值标准指数 | 0.293 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.22 | 0.207 | 0.856 | / |
|  | 超标率（%） | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 评价标准（III） | 6.5～8.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.50 | 3.0 | 450 | 1.00 |

续表3-13                                     地下水水质监测统计结果                    单位：mg/L(总大肠菌群除外)

| 监测点 | 项目 | 硝酸盐 | 挥发性酚类 | 阴离子表面活性剂 | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 总大肠菌群 | 硒 | 砷 | 汞 | 铅 | 镉 | 铜 | 锌 | 铁 | 锰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八里庙村 | 范围 | 16.1~16.7 | 未检出 | 未检出 | 847~861 | 129~135 | 87.3~88.0 | ＜2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 均值 | 16.4 | 未检出 | 未检出 | 854 | 132 | 87.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 均值标准指数 | 0.82 | 0 | 0 | 0.854 | 0.528 | 0.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 厂址所在地 | 范围 | 15.3~15.9 | 未检出 | 未检出 | 866~879 | 133~141 | 89.1~89.8 | ＜2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 均值 | 15.6 | 0 | 0 | 872 | 137 | 89.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 均值标准指数 | 0.78 | 0 | 0 | 0.872 | 0.548 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 五里岗村 | 范围 | 17.4~17.8 | 未检出 | 未检出 | 905~913 | 122~126 | 88.2~88.7 | ＜2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 均值 | 17.6 | 0 | 0 | 909 | 124 | 88.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 均值标准指数 | 0.88 | 0 | 0 | 0.909 | 0.496 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 评价标准（III） | 20.0 | 0.002 | 0.3 | 1000 | 250 | 250 | 3.0 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 1.00 | 1.00 | 0.3 | 0.10 |

备注：总大肠菌群单位MPN/100mL或CFU/100mL

### 3.3.4声环境质量现状监测与评价

#### 3.3.4.1声环境质量现状监测

（1）监测布点

本次评价共布设6个监测点位，分别为厂址四边界、八里庙村和漯河市精神病医院，详见附图七。

（2）监测时间及频率

由河南省正信检测有限公司于2018年8月29日~30日连续监测2天，每天监测两次，昼、夜各一次。

（3）监测方法

环境噪声监测按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求进行。

#### 3.3.4.2声环境质量现状评价

（1）评价标准

采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（2）评价方法

根据噪声现状监测结果的等效声级，采用与评价标准直接比较的方法，对评价范围内的声环境现状进行评价。

（3）监测结果统计

声环境监测统计结果见表3-14。

表3-14              声环境现状监测结果统计表

| 监测时间 | 监测点位 | 测值范围 | 标准限值（昼/夜） | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年8月29～30日 | 东边界 | 昼 | 54.7~55.6 | 60/50 | 达标 |
|  |  | 夜 | 41.5~42.4 |  | 达标 |
|  | 西边界 | 昼 | 53.5~53.7 |  | 达标 |
|  |  | 夜 | 40.0~41.2 |  | 达标 |
|  | 北边界 | 昼 | 54.5~54.9 |  | 达标 |
|  |  | 夜 | 40.0~40.4 |  | 达标 |
|  | 南边界 | 昼 | 53.4~54.2 |  | 达标 |
|  |  | 夜 | 40.9~41.6 |  | 达标 |
| 2018年8月29～30日 | 八里庙村 | 昼 | 51.4~52.0 | 60/50 | 达标 |
|  |  | 夜 | 39.8~41.2 |  | 达标 |
|  | 漯河市精神病医院 | 昼 | 50.7~51.5 |  | 达标 |
|  |  | 夜 | 39.4~39.5 |  | 达标 |

由表3-14可知，项目厂址四边界均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，敏感点八里庙村和漯河市精神病医院均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，区域声环境状况良好。

## 3.4区域污染源调查

本项目为废塑料预处理，生产过程中采用密闭湿法破碎，无生产废气产生；生产废水经三级沉淀池和一体化污水处理设施处理后，大部分回用，少部分强排水和化粪池处理的生活污水一起排入市政污水管网，污染因子主要为COD、氨氮。项目位于郾城区孟庙镇，根据郾城区2017年环境统计数据及相关资料，同时查询漯河市环保局及郾城区环保局环评审批报告，本次主要调查项目周边已入驻的企业。项目周边各企业主要污染物排放情况详见表3-15。

表3-15            项目周边工业企业情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 生产规模 | 行业 | 污染物排放情况 | 建设情况 | 环保法规执行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漯河豫鼎源食品工业有限公司 | 年产土豆粉3000吨 | 食品加工 | 废水：1.22万m³/a COD：1.59t/a 氨氮：0.024t/a SO2：0.9t/a NOx：2.4t/a | 已建 | 已环保备案 |
| 2 | 河南叮当牛食品有限公司 | 年产3万吨植物蛋白饮料 | 饮料制造业 | 废水：2.1万m³/a COD：2.52t/a 氨氮：0.21t/a SO2：0.3t/a NOx：0.14t/a | 已建 | 已竣工环保验收 |
| 3 | 河南华茂骏捷车辆有限公司 | 年产5000辆专用车 | 汽车制造业 | 废水：0.29万m³/a COD：0.775t/a 氨氮：0.082t/a SO2：1.14t/a NOx：3.74t/a 甲苯：0.053t/a 二甲苯：0.315t/a 非甲烷总烃：1.748t/a | 已建 | 已环评 |
| 4 | 漯河市金星麦芽有限责任公司 | 年产麦芽2万吨 | 麦芽制造 | 废水：4.7万m³/a COD：5.17t/a 氨氮：0.47t/a SO2：11.42t/a NOx：18.73t/a | 已建 | 已环保备案 |
| 5 | 金星啤酒集团漯河啤酒有限公司 | 年产啤酒10万吨 | 啤酒 | 废水：10.5万m³/a COD：12.6t/a 氨氮：1.05t/a SO2：2.69t/a NOx：4.33t/a | 已建 | 已环保备案 |

# Text boxes

项目所处位置

集聚区所在位置