建设项目基本情况

| 项目名称 | 锦绣江南小区建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河市盛旭房地产开发有限公司 |
| 法人代表 | 甘露 | 联 系 人 | 陈创业 |
| 通迅地址 | 漯河市郾城区 |
| 联系电话 | 15803956658 | 传 真 | / | 邮政编码 | 462300 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区淞江路与邙山路交叉口东南角 |
| 立项审批部门 | 郾城区发展和改革委员会 | 项目代码及审批文号 | 2018-411103-70-03-039997 |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 | 行业类别 及代码 | 106、房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等（名录） |
|  |  |  | E4710住宅房屋建筑（代码） |
| 占地面积 （平方米） | 130943.18 | 绿化面积 （平方米） | 45830.113 |
| 总投资 （万元） | 307000 | 其中环保投 资(万元) | 500 | 环保投资占 总投资比例 | 0.16% |
| 社会信用代码 | 91411100MA454RUR66 | 投产日期 | 2022年8月 |
| 工程概况： 1、项目概况及建设背景 漯河市盛旭房地产开发有限公司成立于2018年04月20日，为荣盛房地产发展股份有限公司间接控股的下属公司，是一家致力于城市商品住宅的规模开发、专业化经营、快速成长的房地产开发企业，根据《漯河市规划联席办公会会议纪要》（漯规纪[2018]5号），“第五项、漯河市盛旭房地产开发有限公司锦绣江南项目设计方案”已经讨论通过，且根据《漯河市城市总体规划》（2012-2030），项目用地属于居住用地，符合漯河市城市总体发展规划，选址合理。 根据国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，需对该项目进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及“关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定”（生态环境部令第1号），本次项目属“三十六、房地产”、“106、房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等”，属于“需自建配套污水处理设施的”，本项目应编制环境影响报告表。同时， |
| 根据《河南省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2017年本）》和“漯环〔2016〕29号”文《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评审批制度改革实施意见的通知》，项目位于漯河市郾城区，应由郾城区环境保护局进行审批。 受漯河市盛旭房地产开发有限公司委托（委托书见附件），我公司承担了项目的环境影响评价工作。接受委托后，我们组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响评价报告表。 2、项目位置及周边现状 本项目位于漯河市郾城区淞江路与邙山路交叉口东南角，东侧由北向南依次为山水杭城小区、漯河市实验幼儿园分校和漯河市第八中学，东侧为华东森林湖小区，北为淞江路，路北由西向东依次为绿地、闲置厂房和中石油加油站，项目南侧为规划建设的辽河路，现状为空地，项目地理位置见附图一，周边环境现状见附图二。 3、项目建设内容及规模 小区总占地面积130943.18m2，总建筑面积582300m2，其中包括住宅443600平方米、商业2400平方米、公共配套7800平方米、幼儿园3600平方米；地下总建筑面积约124900平方米；小区共建设34层住宅楼13栋，24层住宅楼3栋，31层住宅楼2栋，32层住宅楼1栋，33层住宅楼1栋，3层社会服务中心1栋。 配套商业楼6栋，幼儿园1栋。小区平面布置情况见附图三。 小区各构筑物具体设置详见表1，主要经济技术参数见表2。 表1 主要构筑物一览表 项目 性质 层数 可容住户（户） 常住人数（人） 1 居民住宅（ 1号楼） 34 200 700 2 居民住宅（ 2号楼） 34 170 595 3 居民住宅（ 3号楼） 34 204 714 4 居民住宅（ 4号楼） 34 204 714 5 居民住宅（5 号楼） 34 170 595 6 居民住宅（7 号楼） 31 128 448 7 居民住宅（8 号楼） 31 136 476 8 居民住宅（9 号楼） 34 198 693 9 居民住宅（10 号楼） 24 96 336 10 居民住宅（11 号楼） 34 170 595 11 居民住宅（12 号楼） 24 120 420 12 居民住宅（13 号楼） 24 96 336 13 居民住宅（14 号楼） 34 170 595 14 居民住宅（15 号楼） 34 200 700 15 居民住宅（16 号楼） 32 192 672 16 居民住宅（17 号楼） 33 165 578 17 居民住宅（18 号楼） 34 136 476 18 居民住宅（19 号楼） 34 132 462 19 居民住宅（20 号楼） 34 204 714 20 居民住宅（21 号楼） 34 136 476 21 社区服务中心（6 号楼） 3 / / 22 幼儿园 3 / 10 23 商业(S1#) 2 / 50 24 商业(S2#) 3 / 25 商业(S3#) 2 / 26 商业(S4#) 3 / 27 商业(S5#) 3 / 28 商业，公寓(S6#) 11 / 合计 / / 3227 11355 表2 小区主要经济参数一览表 项目名称 单位 数据 占地面积 m2 130943.18 总建筑面积 m2 582300 其中：①住宅面积 m2 443600 ②商业用房面积 m2 2400 ③地下建筑面积 m2 124900 居住总户（套）数 户（套） 3227 地下停车位 个 905 绿地率 % 35 容积率 m2/ha 3.5 配套工程包括：供电、通讯、全天候供水管网系统、天然气供应系统、区内道路以及水系、绿地等主要景观。小区建成后可容纳住户3227户，住宅楼每户按3.5个人计，商业用房工作人员30人，20名保安、门卫及后勤人员，幼儿园教师、管理人员10人，合计小区总入住人口为11355人。 |
| 4、公用工程 （1）供电：本项目所需电力由区域规划电网供给，拟在地上一层设置开闭所，采用两路 10kv 高压电源供电。采用地埋式环网供电方式，配电电压 380V/220V，能满足本项目需求。 （2）供水：项目位于漯河市郾城区淞江路与邙山路交叉口东南角，给水由城市自来水管网直接供给，在项目所在区域引入给水主管供项目区域内使用。用水环节主要有居民生活用水、物业人员用水、商业用水及绿化用水等。 （3）排水：项目排水采取雨污分流，屋面及室外雨水经雨水管道收集后排入各地块四周市政雨水管道。项目用水除了绿化用水自然蒸发损耗掉外，其余用水形成生活废水排放，生活污水入城市地下排水管道，最后进入沙北污水处理厂再处理后入区域纳污河流塔河。 （4）消防：项目消防系统主要包括：室内消火栓系统、室外消火栓系统、火灾自动报警及联动系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统等。本项目严格依照国家颁布的《建筑设计防火规范》（GB 50016—2014）进行设计。 （5） 供暖、制冷及燃气 本项目天然气由市政燃气供给；市政集中供暖；制冷由住户安装分体式空调。 5、主要设备 表3 主要生产设备清单 序号 设备名称 型号 数量 1 加压一区给水泵 AKK-80-0.60-3 1套（3台泵） 2 加压二区给水泵 AKK-80-0.94-3 1套（3台泵） 3 加压三区给水泵 AKK-70-1.22-3 1套（3台泵） 4 变压器 SCB11-800kva 25台 6、项目总投资及来源 项目总投资为307000万元，全部由建设单位自筹。 7、产业政策及用地性质 7.1产业政策相符性分析 本项目为房地产类建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》，该建设项目不属于限制类或淘汰类项目，根据《促进产业结构调整暂行规定》的决定”国发 |
| [2005]40号中第十三条《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。故本项目属于允许类，符合国家产业政策。 7.2用地性质 根据《漯河市规划联席办公会会议纪要》（漯规纪[2018]5号），“第五项、漯河市盛旭房地产开发有限公司锦绣江南项目设计方案”已经讨论通过，且根据《漯河市城市总体规划》（2012-2030），项目用地属于居住用地，符合漯河市城市总体发展规划，选址合理。 综上所述，本项目符合国家当前产业政策及相关规划。 8、环保投资 表4 环保投资一览表 污染源分类 排放源 环保措施 数量/规模 投资金额 （万元） 施工期 废气 施工扬尘、车辆尾气 施工现场彩钢板围护、施工场地及运输车辆洒水抑尘等 / 6 废水 施工废水 临时沉淀池 / 4 生活污水 一体化处理设施 一体化处理设施1座（容积 20m3/座） 5 噪声 施工噪声 采用低噪声设备，安装减震基础 / 1 固废 施工建筑垃圾 按照市容环卫、环保和建筑业管理部门的有关规定进行处置 / 15 营运期 废气 地下停车场汽车尾气 地下车库通风换气系统，排气口加强绿化； / 20 废水 生活污水 3座一体化处理设施 总处理能力 1110m3/d 30 噪声 水泵、风机等设备噪声 设备安装减震垫、设置有隔声墙的设备专用房 / 20 车辆交通噪声 设置限速、禁鸣标志及隔声顶棚；地下停车场排风口布置于绿化带中 5 固废 生活垃圾 垃圾收集桶 若干 5 生态 绿化 绿化面积45830.113m2 380 合计 500 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建，不存在原有污染情况及环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24′~33°59′,东经113°27′~114°17′，全境东西长77.3 km，南北宽63.7km，总面积2617km2，占河南省总面积的1.6%，其中市区位于东经114°01′，北纬33°33′。距省会郑州145km。 项目位于漯河市郾城区淞江路与邙山路交叉口东南角，地理位置见附图一。 2、地形、地貌 漯河市地势平坦，局部低洼，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平 原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102.3m（舞阳县保和乡），最低点50.1m（郾城县青年乡），大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。市区(源汇区)地势由西北向东南微倾，平均坡度1‰～3‰，海拔在57～62m之间。 3、地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区；Ⅱ类地区分布在老城区；Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本裂度为六度。 4、气候特征 漯河市位于暖温带的南部边缘地区，属于温暖过渡性季风气候。《河南省自然综合区划》将其划为“温暖半湿润区”。一年当中，冷暖四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。 全市累年平均气温为14.6℃。7月最热，累年平均为27.4~27.7℃；1月份最冷，平均为0.5~0.7℃。极端最高气温43.2℃，极端最低气温-16℃。全市累年平均降水量为749.7~845.2mm，年主导风向为NE，风频9%，次主导风向为N、NNE、S，风频8%，全年静风频率为15%，年平均风速2.4m/s。冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季

主要矿产资源有石油和岩盐。石油远景储量2168万吨；岩盐总储量400亿吨，列全国品位第一，储量第二，年出盐量12万m3。多为东南风，风力一般2~3级，较少大风天气出现。 5、水文 漯河市地处黄淮冲积平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。 0～90m水文地质条件，可分为上下两部分，上部(0～30m处)为发育较多的澧河的河床相，地质时代为Q3，岩性以中细砂为主，次为中砂、粉砂，局部为砾石。从南到北有四个较为明显的河床相沉积：①陈岗—唐江河河床；②三里桥—马夫张—干河陈—后谢；③丁湾—干河陈—金盆赵；④五里庙—铸造厂—龙塘；以上四个河床相各相以后三个对本市影响较大，单井涌水量40~60m3/h，深度70～90m，在市区南部马夫张—小村铺—后谢一带有较为发育的河床相沉积粉砂等，90~215m深含水层较为发育，岩性以中砂为主，平均厚度40m，由于岩石厚度有轻度胶结，另外又发育有铁锰质结核，所以透水性和储水性能降低，单井涌水量为60m3/h。 6、地表水 漯河市位于沙颍河中游，沙、澧、颍河横贯全境，过（入）境河道多年平均径流量为26.9亿m3/a(另有白龟山水库十支渠来水0.11亿m3/a)。经计算全年自产地表水径流量多年平均为3.75亿m3/a，全市水资源总量为7.22亿m3 ，人均358.8m3，低于全省人均368m3水平。 漯河市境内河流分为沙颍河水系、汾泉河水系和洪汝水系三大水系，以沙颍河水系为主，是淮河的较大支流。沙颍河水系河流主要包括沙河、澧河、唐河、马子河、灰河、颍河、吴公渠、清潩河、尧河和马拉河等11条河流；汾泉河水系在漯河市境内主要包括汾河和黑河两条河流；唐江河属于洪汝河水系。项目所在区域地表水体为塔河，属Ⅴ类水体，项目废水经处理后，入漯河市沙北污水处理厂再处理，最终入区域纳污河流塔河。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已不复存在，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。

6、漯河市城市总体规划（2012-2030 年） （1）规划年限：2012~2030； （2）规划范围： ①市域城镇规划漯河市域，包括两县三区，即下辖临颍县、舞阳县以及源汇区、郾城区和召陵区，面积2617km2。 ②城市规划区漯河市城市规划区，包括现状城区7个街道办事处以及城区外围的 1 个国家漯河经济技术开发区、5个建制镇、4个乡镇所在辖区范围，用地面积约548km2。 ③中心城区漯河市中心城区，西边界以京广高铁线以西3km为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地 169km2，其中城市建设用地 120km2。 （3）产业空间布局规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构：“一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区）“二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带“一基地”：裴城生态农业基地“五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、漯河市沙北。 本项目位于漯河市郾城区淞江路与邙山路交叉口东南角，根据《漯河市规划联席办公会会议纪要》（漯规纪[2018]5号），“第五项、漯河市盛旭房地产开发有限公司锦绣江南项目设计方案”已经讨论通过，且根据《漯河市城市总体规划》（2012-2030），项目用地属于居住用地，符合漯河市城市总体发展规划，选址合理。 7、漯河市沙北污水处理厂概况 漯河市沙北污水处理厂位于漯河市郾城区塔河附近（孟庙镇邱李村西300m处），占地面积12hm2，总投资16940.7万元，设计处理能力为6万m3/d。收水范围为：漯河市沙北区，即京广客运专线以东、沙河以北以西、新北环路以南的城市规划区域以及孟庙镇孟平铁路以南、新107国道以东、京广铁路以西、南到新北环路区域。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 项目所在地位于漯河市郾城区，根据2017年漯河市环境质量状况公报，2017年全市环境空气质量优良天数为211天，空气质量优良率达到58%，同比增加21天，达标率上升5.8%，2017年全市环境空气中二氧化硫（SO2）年均值为15微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均值为36微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为116微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均值为64微克/立方米，其中SO2及NO2年均值能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10及PM2.5年均值不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，首要污染物为细颗粒物（PM2.5），主要原因可能是汽车尾气及施工扬尘等的产生对空气中PM10及PM2.5的浓度产生较大影响。 2、地表水环境 该项目所在区域的纳污河流为柳（塔）河，功能区划为地表水Ⅴ类水体，塔河与柳河交汇，最终入颍河。根本次评价引用河南省环境保护厅网站公布的河南省地表水环境责任目标断面水质周报中颍河西华址坊断面2017年全年的监测数据，监测结果见表5。 表5 2017年颍河西华址坊断面监测结果 单位：mg/L 监测时间 COD 氨氮 总磷 达标情况 监测时间 COD 氨氮 总磷 达标情况 2017年第1周 17.5 0.24 0.13 达标 2017年第28周 16.8 0.25 0.14 达标 2017年第2周 17.1 0.34 0.13 达标 2017年第29周 16.4 0.09 0.15 达标 2017年第3周 17.6 0.26 0.09 达标 2017年第30周 16.5 0.16 0.21 达标 2017年第4周 18.4 0.48 0.10 达标 2017年第31周 16.4 0.08 0.15 达标 2017年第5周 18.2 0.30 0.19 达标 2017年第32周 16.0 0.22 0.14 达标 2017年第6周 18.0 0.21 0.10 达标 2017年第33周 16.3 0.19 0.17 达标 2017年第7周 18.9 0.21 0.09 达标 2017年第34周 17.0 0.33 0.16 达标 2017年第8周 18.8 0.16 0.08 达标 2017年第35周 16.8 0.21 0.22 达标 2017年第9周 19.1 0.17 0.08 达标 2017年第36周 16.5 0.16 0.16 达标 2017年第10周 19.0 0.07 0.08 达标 2017年第37周 16.5 0.25 0.20 达标 2017年第11周 18.1 0.08 0.09 达标 2017年第38周 17.2 0.46 0.27 不达标 2017年第12周 18.0 0.08 0.07 达标 2017年第39周 16.6 010 0.17 达标 2017年第13周 18.6 0.08 0.07 达标 2017年第40周 16.9 0.80 0.31 不达标 2017年第14周 18.2 0.09 0.07 达标 2017年第41周 17.4 0.82 0.32 不达标 2017年第15周 18.2 0.12 0.10 达标 2017年第42周 17.3 0.42 0.27 不达标 2017年第16周 18.2 0.10 0.10 达标 2017年第43周 17.8 0.38 0.28 不达标 2017年第17周 18.7 0.11 0.13 达标 2017年第44周 17.7 0.13 0.20 达标 2017年第18周 19.2 0.12 0.11 达标 2017年第45周 14.0 0.27 0.11 达标 2017年第19周 19.1 0.13 0.11 达标 2017年第46周 14.0 0.27 0.11 达标 2017年第20周 18.2 0.13 0.40 不达标 2017年第47周 16.0 0.23 0.08 达标 2017年第21周 17.5 0.10 0.58 不达标 2017年第48周 15.6 0.08 0.13 达标 2017年第22周 17.5 0.96 0.27 不达标 2017年第49周 16.2 0.13 0.13 达标 2017年第23周 16.8 0.10 0.12 达标 2017年第50周 16.8 0.10 0.09 达标 2017年第24周 16.6 0.19 0.23 不达标 2017年第51周 16.1 0.09 0.09 达标 2017年第25周 16.7 0.07 0.19 达标 2017年第52周 16.4 0.09 0.07 达标 2017年第26周 17.0 0.08 0.16 达标 2017年第53周 17.5 0.11 0.08 达标 2017年第27周 17.4 0.07 0.14 达标 根据监测结果，颍河西华址坊断面2017年COD浓度范围为14.0~19.2mg/L，氨氮浓度范围为0.07~0.96mg/L，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准要求，总磷有9周超标，超标原因为颍河长期接纳沿途工业废水和生活污水所致。 3、地下水环境 根据《漯河市环境监测年鉴》（2016 年），漯河市浅层和中深层地下水 pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮的监测均值分别为：6.8~7.42、255mg/L、681mg/L、0.75mg/L、0.066mg/L，各项指标均能够满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准。 4、环境噪声 根据环境噪声划分规定，项目所在地属2类区，本项目所在地环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场监测，该区域昼间噪声为49.5~54.1dB(A)，夜间噪声为42.4~46.0dB(A)，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表6 主要环境保护目标一览表 项 目 保护级别 保护目标 声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 山水杭城小区、漯河市实验幼儿园分校、漯河市第八中学、华东森林湖小区 环境空气 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 地表水环境 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 颖河 地下水环境 《地下水质量标准》（GB /T14848-93）中III类标准 区域浅层地下水

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 项目 执行标准 主要技术指标及标准限值 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） 类别 pH COD mg/L BOD5 mg/L 总磷mg/L 氨氮 mg/L III类 6~9 20 4.0 0.2 1.0 《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）III类 pH 总硬度 mg/L 高锰酸盐指数 mg/L 氯化物 mg/L 氨氮 mg/L 6.5~8.5 450 3.0 250 0.2 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 SO2(ug/m3) NO2(ug/m3) PM10 (ug/m3) 1小时 平均 24小时 平均（日均） 1小时 平均 24小时 平均（日均） 24小时平均（日均） 年平均 500 150 200 80 150 70 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 级别 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 执行标准 项目 COD（mg/L） 氨氮（mg/L） 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4二级标准 150 25 《社会生活环境噪声排放标准》 （GB22337－2008）2类 时段 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 2类（中间区域） 60 50 4类（沿道路边界） 70 55 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2 最高允许排放浓度 2.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297－1996）表2 周界外无组织排放浓度限值（mg/m3） SO2 NOX 颗粒物 0.40 0.12 1.0 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523－2011） 噪声限值dB(A) 昼间 夜间 70 55 |
| 总量控制指标 | 涉及总量废水主要为生活污水，经一体化处理设施处理后，进入市政管网，后入漯河市沙北污水处理厂再处理，进入塔河，最终进入颖河。因为本项目建成后居民及商综人员主要来自市区及周边，大部分为区域平衡替代，少量为本次新增总量，根据《关于印发漯河市流域水污染防治攻坚 5 个实施方案的通知》（漯河市人民政府办公室 漯政办【2017】2 号）的要求，核定项目总量按 COD20mg/L、氨氮 1.0mg/L 核算，核定COD、氨氮总量分别为0.33t/a、0.017t/a。 |

# 建设项目工程分析

本项目环境影响期包括施工期和营运期。工程施工期间的基础工程、主体工程、水暖安装等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水等污染物；营运期间产生的污染物包括生活噪声、生活污水、生活垃圾、油烟废气、汽车尾气等。 图1： 施工期工艺流程及产污环节示意图 图2： 营运期工艺流程及产污环节示意图

主要污染工序： 一、施工期污染工序 1、噪声 主要为施工设备和运输车辆产生的噪声。 2、废气 主要为建筑材料等的装卸和运输过程中的粉尘污染。 3、废水 主要为清洗机械和车辆产生的废水及施工人员生活污水。 4、固废 主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 二、运营期污染工序 1、废气 居民日常生活产生的油烟废气； 停车场产生的汽车尾气。 2、噪声 空调室外机、给排水泵、排风机、冷却塔等配套设备运行噪声； 出入车辆产生的交通噪声。 3、废水 居民、物业人员及商铺产生的生活污水。 4、固废 居民、物业人员及商铺产生的生活垃圾。

污染工序工程分析： 1 、施工期产污环节及污染物种类： 本项目施工期的工程内容主要为：平整土地、建筑施工、铺设管线、安装机器设备、室内外装修和景观绿化。产生的污染物主要为施工废气、施工废水、施工噪声和施工废弃土方及施工人员生活垃圾。 （1）废气 ①扬尘 施工现场是一个扬尘排放的污染源，可在短期内明显影响当地环境空气质量，扬尘主要来自于施工扬尘和施工车辆运输产生的扬尘，具体包括以下几点： a、施工场地的土方挖掘、堆放、装卸和车辆运输产生的扬尘、填方扬尘； b、工程土方、建筑材料、白灰、砂子等装卸、堆放的扬尘； c、建筑物料的车辆运输造成的道路扬尘； d、施工垃圾的堆放造成的扬尘。 e、燃油废气 各类燃油动力机械在建筑施工、物料运输等作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘。 ③装修废气 装修阶段时喷涂油漆、涂料等装饰材料时产生含甲醛、苯系物的废气，影响装修人员的身体健康。 （2）废水 施工期废水主要为工地生活污水和施工机械冲洗废水。建设施工高峰期间，施工人员及工地管理人员合计约100人。 1）生活污水 施工高峰期间人员及工地管理人员共100人，按50L/人·d计算，用水量为5m3/d。生活污水排放系数按0.8计，项目施工期生活污水产生量为4m3/d。 2）施工冲洗废水 施工冲洗废水主要为浇注混凝土后的冲洗水、施工区的地面冲洗和施工机械、石料等建材冲洗产生的废水，废水主要含泥砂，并带有少量油污。拟将生活污水和施工机械冲洗废水排入淞江路污水管网经污水处理厂处理后进入塔河。

（3）固体废物 施工期固体废物主要是废弃土石方、建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。施工建筑垃圾：类比同类工程污染物产生情况，施工建筑垃圾按每平方0.05t，本项目总建筑面积为560000m2，则施工建筑垃圾量约为28000t。 废弃土石方：据初步估算，本项目挖方约42万m3，其中约20万m3用于绿地、道路广场等生态景观建设，多余废弃土石方约 22万m3，按照《建筑垃圾工程渣土管理办法》的有关规定排放到指定地点。 施工期的生活垃圾主要是施工人员废弃物品，类比同类工程污染物产生情况，按照0.2kg/人·d来计算，产生量为0.02t/d，由环卫部门收集后统一处理处置。 （4）噪声 施工期噪声是本项目主要的环境影响因子之一，基础工程阶段、主体施工阶段和装饰阶段三个阶段施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声污染影响较大，不同阶段又各具其独立的噪声特性。 施工期噪声主要是施工场地的各类机械设备噪声、物料运输时的交通噪声，施工常用机械设备有挖掘机、铲土机、推土机、压路机、混凝土搅拌机、装载车辆、吊车、电锯、电钻等，其噪声强度较大，声源较多。施工各阶段的主要噪声源见下表。 表7 施工各阶段噪声源及其声功率级 单位：dB(A) 施工期 主要声源 声级dB(A) 施工期 主要声源 声级dB(A) 土石方 阶 段 挖土机 78~96 装饰、装修阶段 电钻 90~115 冲击机 95 电锤 100~105 空压机 75~85 手工钻 90~105 打桩机 95~105 无齿锯 105 底板与 结构阶段 混凝土输送泵 90~100 木工刨 90~100 振捣机 90~105 云石机 100~110 电锯 90~110 角向磨光机 100~115 电焊机 90~95 / / 2 、营运期产污环节及污染物种类： （1）废气 本项目产生的废气，主要为居民厨房燃料废气、油烟废气和汽车尾气。 1）居民燃料废气本项目住宅楼住户的炊事主要以天然气为燃料来计，油烟废气中含有少量的天然气燃烧废气、烟尘和油脂。类比天然气成份体积含量为CH4：

96.23%、CO2：0.47%、N2：0.967%、H2S：≤3.04mg/m3含硫份极少。 天然气在完全燃烧条件下，几乎不产生烟尘和CO，烟气中的主要污染物为NOx和少量的SO2。根据经验值类比确定，燃烧1000Nm3天然气NOx的排放量为1.55kg；SO2的产生量根据天然气的用量和含硫率求得，燃烧1000Nm3天然气SO2的排放量为5.72g。 类比同类项目燃气使用情况，居民燃烧天然气年用量约为108000Nm3，居民油烟废气中SO2排放量为3.58kg/a，NOx排放量为967.6kg/a。小区住宅楼设计公共排烟通道，对住户厨房产生的烟气进行收集后，由楼顶排放。本项目燃料废气的产生量为：SO23.58kg/a，NOx967.6kg/a，项目住户为周边人员，污染物排放区域平衡替代，总量不新增。 2）油烟废气 根据调查，住户每人每日消耗动植物油以0.1kg/d计，小区共有居民人数11355人，年消耗食用油414t/a，在做饭时挥发损失约3%，则住宅厨房油烟产生量约12.4t/a。 小区住户厨房产生的油烟，经各户安装的国家认证的油烟净化设施净化，处理后油烟排放浓度小于2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准要求。 本项目油烟废气的产生量为12.4t/a。 3）汽车尾气 汽车尾气主要是指汽车进出车位时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄露等。本项目共设置地下停车位 905个。汽车排放尾气中的污染物有NOx、CO、总碳氢化合物等。 参照《环境保护实用数据手册》并类比同类型项目对机动车尾气消耗燃料的大气污染物排放系数，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表8。 表8 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/L） 车型 污染物 CO HC NOX 机动车（汽油） 191 24.1 5.6 根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率按0.1L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算： g= f·M 其中：M= m·t·s 式中：f—大气污染物排放系数（g/L 汽油） ； M—每辆汽车进出停车场耗油量（L） ； t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，由上述分析可知，约为100s； m—车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.2L/km，s按照车速 5km/h计算， 可得M=2.78×10-2L。 由上式计算可知每辆汽车进出停车位一次耗油量为0.0307L，每辆汽车进出产生的废气污染物CO、HC、NOx的量分别为10.6mg、1.34mg、0.31mg；根据类比调查，每天进、出车位的车辆数，可按平均早、晚一日出入两次，则项目机动车废气污染物排放情况见表9。 表9 项目机动车废气污染物排放情况 污染物名称 NOx CO HC 排放系数（g/辆·次） 0.31 10.6 1.34 地下停车场排放量（t/a） 0.2 0.3 0.03 （2）废水 项目用水包括住宅区的生活用水、物业用水、绿化等。 2.1用水及排水 1）根据《给排水设计手册》中“居住生活用水定额”，生活区内人均用水量以100L/人•d计，本项目建成后可入住3227户、规划人口11355人，则生活用水量为1135.5m3/d、414457.5m3/a；排水量按80%计，则排水量为908.4m3/d、331566m3/a。 2）本项目共设置商业及管理人员约60人，用水量按5L/(人·d)计，则用水量为0.3m3/d、109.5m3/a；排水量按80%计，则排水量为0.24m3/d、87.6m3/a。 3）绿化及道路用水以2L/m2•d，绿化面积为45830.113m2，则用水量约为91.66m3/d、33455.9m3/a。 （4）项目商业建筑面积为2400m2，类比同类项目用水情况，则未预见用水量约为500m3/a，排水按80%计，则排水量为400m3/a。 项目建成入住后用水及排水情况详见表10：

表10 该项目用水、排水情况统计表 序号 项目 用水量标准 项目总用水(m3/a) 项目总排水量(m3/a) 1 居民生活用水 100L/人•d 414457.5 331566 2 商业人员用水 5L/ m2•d 109.5 87.6 3 绿化及道路用水 2L/m2•d 33455.9 0 4 未预见用水 / 500 400 合 计 / 448522.9 332053.6 该项目产生的生活污水经配套一体化处理设施处理后统一排入市政污水管网，至漯河市沙北区污水处理厂进行统一处理后排入塔河。废水水质情况及污染物产生量为：COD350mg/L，116.22t/a、NH3-N30mg/L，9.96t/a。 （3）固体废物 项目产生的固废主要是居民以及物业人员产生的生活垃圾等。生活垃圾的特点是：食品垃圾多，有机物丰富；办公垃圾中纸张、塑料、金属、玻璃瓶类包装废物多，可回收利用率高。 规划入住人数为11355人，商业人员为60人，产生的生活垃圾按平均1.0kg/d·人计，则产生生活垃圾量为11.415t/d、4166.475t/a。 （4）噪声 项目噪声源主要为车辆噪声、水泵噪声及电梯电机等，源强约为65~70dB(A)。主要噪声源及源强见下表。 表11 项目主要噪声源及其源强一览表 污染源 高噪设备（物体） 源强 dB(A) 处理措施 居民住宅楼 油烟净化机、空调外机 65 选用低噪设备 消声10dB(A) 机械设备 水泵 70 选用低噪声设备，水 泵等设置在机房层 或地下室，利用建筑 阻挡噪声 消声15dB(A) 交通噪声 车辆 65 限制车速，禁止鸣笛 消声10dB(A) 电梯 电机 65 加装隔音消声装置 消声10dB(A)

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  |  | 燃油废气 | CO、NOX、SO2、烟尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 装修废气 | 甲醛、苯系物等 | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  | 营运期 | 厨房燃料废气 | SO2 | 3.58kg/a | 3.58kg/a |
|  |  |  | NOx | 967.6kg/a | 967.6kg/a |
|  |  | 厨房油烟废气 | 油烟 | 12.4t/a | 12.4t/a |
|  |  | 汽车尾气 | CO | 0.3t/a | 0.3t/a |
|  |  |  | HC | 0.03t/a | 0.03t/a |
|  |  |  | NOx | 0.2t/a | 0.2t/a |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工过程 | 施工废水 | / | 经沉淀池沉淀后用于冲洗车辆及喷洒路面 |
|  |  | 生活污水 | 污水量 | 4m3/d、1460m3/a | 4m3/d、1460m3/a |
|  | 营运期 | 生活污水 | 污水量 COD 氨氮 | 909.74m3/d、332053.6m3/a 350mg/L、116.22t/a 30mg/L、9.96t/a | 909.74m3/d、332053.6m3/a 150mg/L、49.81t/a 25mg/L、8.3t/a |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 28000t/a | 按《建筑垃圾工程渣土管理办法》的有关规定排放到指定地点 |
|  |  |  | 废弃土石方 | 22万m3 |  |
|  | 营运期 | 入住人员 | 生活垃圾 | 11.415t/d、4166.475t/a | 由环卫部门收集后统一处理处置 |
| 噪 声 | 施工期 | 主要是施工机械挖掘机、铲土机、推土机、压路机、混凝土搅拌机、装载车辆、吊车、电锯、电钻等产生的机械噪声，源强为90~110dB（A） |
|  | 营运期 | 项目噪声源主要为车辆噪声、水泵噪声及电梯电机等，源强约为65~70dB(A) |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 1、地基开挖过程中，土壤松动，雨天时，被雨水冲刷，引起水土流失； 2、施工机械作业、原材料运输车辆产生大量粉尘，汽车尾气、噪声对周围的生态环境造成影响，还会影响居民的日常生活和工作； 3、在绿化中选取绿化植物时应避免外来物种侵害的问题； 4、建筑产生风、光污染等，影响周围居民日常生活及生态环境问题； 5、对景观生态环境的影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工期的工程内容主要为：平整土地、建筑施工、铺设管线、安装机器设备、室内外装修和景观绿化。施工期对环境的影响主要为：施工噪声、施工废气、施工废水和施工垃圾。影响分析如下： 1、废气 （1）扬尘 项目施工期产生的扬尘主要有施工扬尘，混凝土搅拌扬尘、建筑材料装卸扬尘、地面料场的风吹扬尘和汽车行驶扬尘等，工程周围敏感点较多。为减少扬尘污染，应根据《河南省蓝天工程行动计划》中强化扬尘综合治理。积极推行绿色施工，水泥使用量在500吨以上的各类建筑施工、道路施工、市政工程等工地应使用散装水泥；城市建成区禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆，普通砂浆应使用散装预拌砂浆。所有建设工程施工(包括拆迁施工)现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化，出口必须设置定型化自动冲洗设施，出入车辆必须冲洗干净；施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施。施工期间将开挖一定量的土方，如不及时清运，堆存过程又不采取措施，以及袋装水泥拆包、堆放沙石等在大风天气将会产生大量的扬尘，造成局部污染；同时施工过程中运送建筑材料或设备的车辆，可能对沿途居民带来一定的扬尘污染影响。 并按照漯河市人民政府办公室文件《漯河市人民政府办公室关于印发2015年度漯河市蓝天碧水工程实施方案的通知》（漯政办〔2015〕37 号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省大气污染防治攻坚战7个实施方案的通知》（豫政办[2016]117 号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2017年持续打好打赢大气污染防治攻坚战行动方案的通知》（豫政办〔2017〕7号）、《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2017年大气污染防治攻坚战7个实施方案及考核奖惩暂行办法的通知》、《关于印发河南省 2017－2018 年秋冬季大气污染防治攻坚强化方案的通知》（豫环攻坚办〔2017〕238 号）、《漯河市人民政府办公室关于印发漯河市 2017 年持续打好打赢大气污染防治攻坚战行动方案的通知》（漯政办〔2017〕4 号）、《漯河市 2017-2018 年秋冬季大气污染防治攻坚强化方案》（漯环攻坚办[2017]116 号）要求，严格对建筑施工扬尘进行控制，在管网施工期应采取如下控制措施：

①根据豫环攻坚办〔2017〕71 号）要求，新开工长度 200m 以上的市政线性工程，本项目要在工地出入口、施工作业区、堆料等重点区域安装在重点视频监控设备，并与当地行业主管部门联网；建设工程施工工地、敏感路段、城市建成区主要街道（社区）等重点扬尘控制区域，要安装大气环境监测设备并实时对外显示主要监测数据。 ②拆迁作业时，应提前 72 小时不间断持续加压洒水，对建筑物进行湿化处理。 ③施工扬尘综合治理。建筑施工、道路施工、市政工程场地严格执行“6个百分百”措施，即施工现场围挡率100%、工地物料堆放覆盖率100%、路面硬化率100%、车辆冲洗率100%、湿法作业率100%、运土车辆密闭率100%。 ④在施工过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为 2.5m/s 时可使影响距离缩短 40%。在施工现场周围，连续设置不低于 1.5m高的围挡，并做到坚固美观。加强施工管理，由于项目施工地点基本全部在城区作业，因此在经过居民区、行政办公场所、医院和学校等敏感点时应设置施工围挡，既可以保障施工安全，又能够减少对敏感点的影响； ⑤在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水 3～4次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。项目周边敏感点基本都在道路两侧，距离施工场所较近，应加大洒水量及次数。 ⑥对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。同时，车辆进出装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净。 ⑦对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染；堆放场地洒水，防止二次扬尘，改善施工场地的环境。 ⑧根据《漯河市重污染天气应急预案》，预警级别由低到高分为Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级 4 个等级，预警颜色分别为蓝色、黄色、橙色和红色。结合漯河市重污染天气应急减排要求，本项目在预警期间应实行以下响应措施： a、Ⅲ级预警（黄色）响应措施：项目建设部门负责督导建筑施工单位严格落实工地围挡措施，施工现场堆放的易产生扬尘物料应 100%覆盖,裸露场地增加洒水降尘频次（至少 2 次/日）。 b、Ⅱ级预警（橙色）响应措施：项目建设部门负责督导施工单位立即停止建筑工地室外作业，工地采取围挡措施，施工现场堆放的易产生扬尘物料应 100%覆盖，裸露场地应增加洒水降尘频次（至少 3 次/日）。 c、I 级预警（红色）响应措施：施工工地停止施工，禁止清运土方、建筑垃圾，预

警解除后方可恢复施工。 施工期在实施以上建议措施后，其对施工场地周边环境影响较小。随施工的结束，该部分影响也将随之消失。 （2）燃油废气 各类燃油动力机械在建筑施工、物料运输等作业时，排出各类燃油废气，加强工作场所通风，使废气快速扩散，对周围环境影响较小。 （3）装修废气 装修阶段时喷涂油漆、涂料等装饰材料时产生含甲醛、苯系物的废气，影响装修人员的身体健康，应予重点控制。 在施工装修期，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物，使各项污染指标达到卫生部2001年制定的《室内空气质量卫生规范》、国家质量监督检验检疫总局、国家环保总局、卫生部联合颁布的《室内环境空气质量标准》（GB/T18883—2002）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求，减少对室内环境造成污染。 2、废水 施工期的废水排放主要为工地生活污水和施工机械冲洗废水，冲洗水主要包括浇注混凝土后的冲洗水、施工区的地面冲洗和施工机械、石料等建材冲洗产生的废水等。本项目施工期生活污水产生量为4m3/d，经修建的临时一体化处理设施处理后排入市政污水管网，其他洗漱等较清洁用水经沉淀池沉淀后喷洒路面用于降尘，不外排。浇注混凝土后的冲洗水、施工区的地面冲洗和施工机械、石料等建材冲洗产生的废水，集中经过沉淀池沉淀后循环使用不外排。 3、固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要是废弃土石方、建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。施工时建筑垃圾的产生量为28000t，废弃土石方产生量约为22万m3，另施工期间施工人员生活垃圾，产生量为0.02t/d。应根据需要增设容量足够的、有围栏和有覆盖措施的堆放场地与设施，并分类存放、加强管理。挖出土方应及时回填和用于绿化，尽量避免长时间、不加围栏的露天堆放。废弃土石方和建筑垃圾按照《建筑垃圾工程渣土管理办法》的有关规定运至专门的建筑垃圾堆放场；对于生活垃圾，施工单位应增设一些分散的小型垃圾收集器（如废物收集箱），并派专人定时打扫清理，及时由环卫部门收集后统一处理处置。

4、噪声 本项目噪声主要是各类施工机械设备噪声及运输交通噪声。项目使用的施工机械主要有挖掘机、推土机、振捣棒、打桩机、电焊机、电锯、吊车等，多为点声源；运输车辆噪声属于交通噪声。施工期对声环境影响最大的是机械噪声，各施工阶段主要机械噪声源在不同距离处的平均等效声级计算结果详见下表。 表12 主要施工机械噪声随距离衰减预测结果 单位：dB（A） 机械名称 噪声源距离(m) 施工场界标准 1 30 60 120 240 480 昼 夜 挖土机 87 57 51 45 39 33 70 55 空压机 85 57 51 45 39 33 70 55 打桩机 95 65 59 53 47 41 70 55 振捣机 90 60 54 48 42 36 70 55 吊装机 78 49 43 37 31 25 70 55 混凝土输送泵 95 65 59 53 47 41 70 55 电钻、电锯 95 65 59 53 47 41 70 55 由预测结果可以看出，施工期各种施工机械除振捣机及装修使用的气泵、电钻、电锯外，噪声源设备作业时60m以外基本达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）中昼间标准要求，但超过夜间标准限值，到120m的距离时，施工噪声削减已经比较明显。 工程施工时，施工噪声将会对周边居民产生影响。根据以上分析，评价建议采取以下措施： 一是对高噪声设备合理布局，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高，施工机械应摆放于场地中央及建筑物内，以降低施工噪声对周边居民的影响。 二是采取降噪措施，加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。 三是将噪声级大的工作尽量安排在白天，夜间进行噪声较小的施工，对打桩机等主要噪声源应禁止其在夜间22:00后的施工，同时禁止施工车辆驶入，以降低对周围敏感点的影响。 四是建立临时声障，由于项目南部多为居民住宅，所以有必要在场界四周建立临时声障或隔声罩，并敷以吸声材料，以最大限度减少噪声对周边敏感点影响。 五是禁止夜间22:00至次日早晨6:00之间施工，确需连续施工的，如浇灌横梁、圈梁等，需向郾城区环保局提出书面申请并经同意、同时并以公示的形式告知周围居民后，方可施工。六是将施工机械尽量远离居民住宅，同时避免集中摆放高噪声设备，将高噪声设备放置在建筑物内，防止项目施工对周边居民的影响。 七是加强施工期管理，避免噪声影响居民生活，禁止在居民午休及夜间休息时候施工。 经采取以上措施加强施工管理后，施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）标准要求。 5、生态 本项目施工过程中场内弃土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。为减少水 土流失量，挖出土方应及时回填和用于绿化，尽量避免长时间、不加围栏的露天堆放。弃土外运车辆出场时用毡布覆盖后运至专门的建筑垃圾堆放场，减少对环境造成污染。

营运期环境影响分析： 1、废气 本项目产生的废气，主要为居民厨房燃料废气、油烟废气和汽车尾气等。 （1）居民燃料废气 本项目投入使用后，主要大气污染物为居民使用天然气产生的SO2和NOx，燃气污染物排放总量分别为：SO23.58kg/a和NOx967.6kg/a。 该部分污染物排放方式一般为通过公共烟道在楼顶排放，居民使用天然气，属于清洁能源，各种污染物排放量较小，排放较为分散，对区域环境影响较小。项目住户为周边人员，污染物排放区域平衡替代，总量不新增。 （2）油烟废气 本项目共有居民11355人，厨房油烟产生量约12.4t/a，小区住户厨房产生的油烟，经各户安装的国家认证的油烟净化设施净化，处理后油烟排放浓度小于2.0mg/m3，然后进入排烟通道高空排放，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准要求。 （3）汽车尾气 该项目汽车尾气主要来自于设置的地下停车位，停车位905个。汽车尾气排放总量为：CO的排放量为0.3t/a、HC的排放量为0.03t/a、NOx的排放量为0.2t/a。 由于出入小区的汽车为小型轿车，尾气产生量较小，对周边环境影响不大，能够满

足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2周界外无组织排放浓度限值的要求。 2、废水 营运期产生的废水主要为生活污水，项目建成后废水排放量约为909.74m3/d、332053.6m3/a，其中主要污染物为COD、NH3-N等，产生浓度分别为350mg/L、30mg/L，根据工程平面布置实际情况，评价建议在项目北、西、东侧各设置1套一体化处理设施，共设置3座一体化处理设施，生活污水经一体化处理设施处理后排放，根据项目废水产排情况，项目废水产生量为909.74m3/d，考虑1.2日处理系数，评价建议每座一体化处理设施处理规模不小于370m3/d，总处理能力不低于1110m3/d，污水处理工艺如下：一体化污水处理设备是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中一体的设备，并在I、II级接触氧化池中进行鼓风曝气，使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来，同时具备两者的优点，并克服两者的缺点，使污水处理水平进一步提高。 主要的组成部分：1.水解酸化池；2. 接触氧化池；3. 杂质沉淀池；4.污泥好氧消化池。 （1）水解酸化池 该工艺主要处理的就是对污水处理前进行预处理，将水中的废水进行一定的厌氧发酵，将污水的可生化性提高，这是对污水处理前比较重要的步骤，可以直接影响后期的污水处理的效率和处理时间，可以最大程度的提高污水处理的效率和减少消耗。 （2）接触氧化池 氧化池根据水处理的污染程度不同分为好几个等级，普通型和加强型。一般根据处理的时间进行判断。处理时间不大于四个小时就使用普通型的氧化池，处理时间在4-6小时之间的使用加强型的氧化池。主要是使用水解酸化池出水自流至接触氧化池进行生化处理。原污水中大部分有机物在此得到降解和净化，好氧菌以填料为载体，利用污水中的有机物为食料，将污水中的有机物分解成无机盐类，从而达到净化目的。好氧菌的生存，必须有足够的氧气，即污水中有足够的溶解氧，以达到生化处理的目的。 （3）杂质沉淀池 污水经过生物接触氧化池处理后出水自流进入沉淀池，进一步沉淀去除脱落的生物膜和部份有机及无机小颗粒，沉淀池是根据重力作用的原理，当含有悬浮物的污水从下往上流动时，由重力作用，将物质沉淀下来。沉淀池上部设可调出水堰，以调节出水水

位；下部设锥形沉淀区和污泥气体装置，气源由风机提供，污泥采用气提方式输送至污泥好氧消化池。 （4）污泥好氧消化池 沉淀池所排放剩余污泥在池中进行好氧消化稳定处理，以减少污泥的体积和提高污泥的稳定性，污泥产生量较小，可忽略不计。 经一体化处理设施处理后的生活污水排放浓度为COD≤150mg/L、氨氮≤25mg/L，能够满足《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中表4二级标准要求，经市政管网入漯河市沙北污水处理厂再处理，最终进入塔河。 ▲废水入沙北污水处理厂的可行性分析 ①从收水范围分析 漯河市沙北污水处理厂收水范围为：京广客运专线以东、沙河以北以西、龙江路路以南的城市规划区域以及孟庙镇孟平铁路以南、新 107 国道以东、京广铁路以西、南到龙江路路区域。本项目位于漯河市淞江路与邙山路交叉口东南角，位于污水处理厂收水范围内，因此漯河市沙北污水处理厂可以接纳本项目产生的污水。 ②从水量上分析 漯河沙北污水处理厂设计污水处理近期规模为60000m3/d，根据工程分析结果可知，本项目入住人员均为周边人员，从污水处理厂收水区域来看，本项目不会造成污水处理厂处理负荷的增加。因此从水量上来说，本项目污水进入漯河市沙北污水处理厂可行。 ③从水质上分析 本项目废水主要为生活污水，经厂内一体化处理设施处理后主要污染物 COD、氨氮排放浓度分别为 150mg/L、25mg/L，可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求及漯河市沙北污水处理厂进水水质COD：500mg/L、NH3-N：40mg/L的要求。 因此，从污水处理厂收水范围、本项目废水排放量及废水排放水质来看，漯河市沙北污水处理厂接纳本项目的污水是可行的。本项目小区总量为区域平衡替代，废水经一体化处理设施处理后入漯河市沙北污水处理厂再处理，进入塔河，最终进入颖河。 因为本项目建成后居民及商综人员主要来自市区及周边，新增外来人口约为入驻总数的5%，项目的 COD、氨氮可 95%由区域平衡替代，根据《关于印发漯河市流域水污染防治攻坚 5 个实施方案的通知》（漯河市人民政府办公室 漯政办【2017】2 号）的要求，核定项目总量按 COD20mg/L、氨氮 1.0mg/L 核算，核定COD、氨氮总量分别为 0.33t/a、0.017t/a。 3、固废 固废主要为生活垃圾，产生量为11.415t/d、4166.475t/a，评价要求小区设置垃圾桶，垃圾进行分类收集，由环卫人员及时清理，送至漯河市垃圾填埋场填埋。 4、噪声 噪声源主要为车辆噪声、水泵噪声及电梯电机等，源强约为65~70dB(A)。为减小运营期噪声对项目区居民及周围敏感点的影响，应采取以下措施： （1）限制项目区内行驶车速，新建项目区内的机动车辆限速5km/h。 （2）进入项目区的机动车辆禁止鸣笛。 （3）在项目区内主要交通道路和沿路一侧的干道上种植绿化树林带，可以选择种植小叶榕、川楝、泡桐、广玉兰、悬铃木、枇杷等树种，不但可以很好的降低噪声对居民的影响，而且还可以很好的吸收汽车尾气。 （4）在安装电梯、变压器、水泵等的时候加上减震措施；在电动设备、水泵等基础都加设隔振垫；在风机排风口加装消音管，并在底部加装隔振垫，采取有效的隔振、隔声设施；所有给水泵出口采用消声止回阀，可以消除水锤；此外，可以使用软管与外界管道连接，吊装设备均采用减振吊架以减少震动，所有给水管内流速限制在2m/s以下，减少噪声强度。 （5）在各设备机房的墙面采用粘贴矿棉吸音材料，顶板垂直挂吸音板，同时，高噪声设备的房门均采用隔声门。 （6）加强项目物业管理和公众参与、监督，一旦发现噪声扰民或有关投诉，应积极采取措施消除影响。 （7）建议在靠近主干道一侧的住宅楼窗户应选用密闭性好的塑钢窗，并镶嵌双层中空玻璃。 经采取上述措施后，评价认为项目中间区域能够满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准要求，沿道路边界边界满足4类标准要求。 5、外环境对本项目影响 本项目西临邙山路、北临淞江路、南临规划的辽河路，交通噪声会对临街居民生活会产生一定影响。为了减轻这种不利影响，可采取以下措施进行防治：

①采用隔音门窗。建议临街住宅楼使用双层玻璃。 ②房间内合理布局。朝向道路一面的房间，应设计为厨房、卫生间、走廊、楼梯等，噪声影响较小的房间则作为居住室。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 建设围墙，场地施工前 洒水，建筑物施工时外 部围绕阻隔物，尽量减 少扬尘产生 | 随施工的结束，该部分影响也将随之消失 |
|  |  | 燃油废气 | CO、NOX、SO2、烟尘 | 加强工作场所通风，使 废气快速扩散 |  |
|  |  | 装修废气 | 甲醛、苯系物等 | 涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》 | 减少对室内环境造成污染 |
|  | 营运期 | 厨房燃料废气 | SO2、NOx、油烟 | 经各户安装的国家认证的油烟净化设施净化，处理后油烟排放浓度小于2.0mg/m3，通过公共烟道在楼顶排放 | 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准要求 |
|  |  | 厨房油烟废气 |  |  |  |
|  |  | 汽车尾气 | CO、HC、NOx | 产生量较小 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2周界外无组织排放浓度限值 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工过程 | 施工废水 | 集中经过沉淀池沉淀后循环使用不外排 | 对区域环境影响较小 |
|  |  |  | 生活污水 | 经沉淀后排入重庆路污水管网，经污水处理厂处理后排入塔河 |  |
|  | 营运期 | 生活污水 | COD、氨氮 | 经一体化处理设施处理后，排入市政污水管网，而后入漯河市沙北污水处理厂再处理 | 满足《污水综合排放 标准》（GB8978－1996）表4二级标准要求 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾、废弃土石方 | 按照《建筑垃圾工程渣 土管理办法》的有关规 定运至专门的建筑垃圾堆放场 | 不外排 |
|  | 营运期 | 入住人员 | 生活垃圾 | 及时由环卫部门收集后统一处理处置 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工期噪声处理措施为尽量采用低噪声设备，采取有效的隔声、吸声措施，如设置隔声墙等；合理安排施工时间 | 能够满足《建筑施工场界环境 噪 声 排 放 标 准》（GB12523-2011）标准要求 |
|  | 营运期 | 营运期噪声处理措施为水泵等设备减震、消声、隔声处理；限制项目区内行驶车速，机动车辆禁止鸣笛等； | 中间区域满足《社会生活环境噪声 排 放 标 准 》（GB22337-2008）2类标准要求，沿道路边界满足4类标准要求 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 1、防止水土流失 施工期水土流失防治要进行全面规划、预防为主、防治结合的原则。 在施工中应先做好挡护，再存放土方，施工现场要设截断槽或建造挡水墙，以防止雨水从暴露的土壤表面流出。在临时存放的土堆表面喷洒覆盖剂或使用遮蔽材料，当土堆在雨季不能回填时，也可考虑在其上面种植一些草本植物以防止水土流失。 2、植被的恢复及绿化 在小区内恢复植被的主要方法是进行绿化，本项目要做好小区内绿化环境的工作，尽可能绿化小区内外的一切边角的空地，尽可能绿化小区外道路两侧的空地。绿化时要以保护生物多样性为核心，尽量增加绿化植物的种类，尽量选择对环境适应性强，耐干旱、耐贫瘠、保持水土、具有良好生物效益的本地树种。在绿化中选取树种应避免外来物种侵害的问题，同时要考虑对大气污染物吸附性较强和降噪效果显著的物种。进行梯度绿化，高大树木、乔灌木与花卉、草皮相结合种植，以提高环境的自然净化能力，对基建施工和交通破坏的绿地，应尽快恢复绿化，以保护周围良好的生态环境状况。 由于本项目施工地地势较平坦，水土流失问题较轻，再加上项目建设与绿化同步实施，预计不会对区域生态环境造成明显影响。 |

# 结论与建议

一、环评结论 1、对照《产业结构调整指导目录》（2011年文本，2013年修正版），本项目不属限制和淘汰类项目，为允许类，符合国家产业政策要求。 2、本项目位于漯河市郾城区淞江路与邙山路交叉口东南角，东侧由北向南依次为山水杭城小区、漯河市实验幼儿园分校和漯河市第八中学，东侧为华东森林湖小区，北为淞江路，路北由西向东依次为绿地、闲置厂房和中石油加油站，项目南侧为规划建设的辽河路，现状为空地，符合漯河市城市总体发展规划。 3、施工期环境影响分析 （1）废气 项目施工期产生的扬尘主要有施工扬尘，混凝土搅拌扬尘、建筑材料装卸扬尘、地面料场的风吹扬尘和汽车行驶扬尘等，工程周围敏感点较多，加强施工场区管理，提出建议措施，以减小扬尘对周围环境的影响程度。 燃油废气通过加强工作场所通风，使废气快速扩散，对周围环境影响较小。 装修废气为装修阶段时喷涂油漆、涂料等装饰材料时产生含甲醛、苯系物的废气，影响装修人员的身体健康，在施工装修期，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物，使各项污染指标达标，减少对室内环境造成污染。 （2）废水 施工期的废水排放主要为工地生活污水和施工机械冲洗废水。生活污水产生量为4m3/d，经临时一体化处理设施处理后排入市政污水管网，其他洗漱等较清洁用水经沉淀池沉淀后喷洒路面用于降尘，不外排；冲洗废水进行集中经过沉淀池沉淀后循环使用不外排，对周围环境影响较小。 （3）固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要是废弃土石方、建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。废弃土石方和建筑垃圾按照《建筑垃圾工程渣土管理办法》的有关规定运至专门的建筑垃圾堆放场；对于生活垃圾，施工单位应增设一些分散的小型垃圾收集器（如废物收集箱），并派专人定时打扫清理，及时由环卫部门收集后统一处理处置。对周围环境及敏感点影响较小。

（4）噪声 本项目施工期产生的噪声，主要为施工场地的作业声和设备的安装噪声，等效声级90~110dB(A)。对施工噪声加强控制，尽量选用低噪声设备作业，采用有效的隔声、吸声措施，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态，夜间尽量不施工，做到噪声达标排放。 （5）生态 本项目施工过程中场内弃土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。为减少水土流失量，挖出土方应及时回填和用于绿化，尽量避免长时间、不加围栏的露天堆放。弃土外运车辆出场时用毡布覆盖后运至专门的建筑垃圾堆放场，减少对环境造成影响。 4、营运期环境影响分析 （1）废气 本项目产生的废气，主要为居民厨房燃料废气、油烟废气和汽车尾气等。 居民燃料废气：本项目投入使用后，主要大气污染物为居民使用天然气产生的SO2和NOx，燃气污染物排放总量分别为：SO23.58kg/a和NOx967.6kg/a。该部分污染物排放方式一般为通过烟道排放，各种污染物排放量较小，而且排放较为分散，对区域环境影响较小。项目住户为周边人员，污染物排放区域平衡替代，总量不新增。 油烟废气：厨房油烟产生量约12.4t/a，小区住户厨房产生的油烟，经各户安装的国家认证的油烟净化设施净化处理后油烟排放浓度小于2.0mg/m3，然后进入公共排烟通道高空排放，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准要求。 汽车尾气：CO的排放量为0.3t/a、HC的排放量为0.03t/a、NOx的排放量为0.2t/a，产生量较小，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2周界外无组织排放浓度限值的要求。 （2）废水 废水排放量约为909.74m3/d、332053.6m3/a，产生浓度分别为350mg/L、30mg/L，经一体化处理设施处理后的生活污水排放浓度为COD≤150mg/L、氨氮≤25mg/L，能够满足《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中表4二级标准要求，经市政管网入漯河市沙北污水处理厂再处理，进入塔河，最终进入颖河。根据《关于印发漯河市流域水污染防治攻坚 5 个实施方案的通知》（漯河市人民政府办公室 漯政办【2017】2 号）的要求，核定项目总量按 COD20mg/L、氨氮 1.0mg/L 核算，核定COD、氨氮总量分

别为0.33t/a、0.017t/a。 （3）固体废物 固废主要为生活垃圾，产生量为11.415t/d、4166.475t/a，评价要求小区设置垃圾桶，垃圾进行分类收集，由环卫人员及时清理，送至漯河市垃圾填埋场填埋。 （4）噪声 项目区内行驶车辆噪声、配套设备噪声、社会噪声、商业噪声及道路的交通噪声，采取有效降噪措施的情况下，项目中间区域能够满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准要求，沿道路边界满足4类标准要求。 二、环评建议： 在项目建设过程中和运行后，需注意以下几方面的工作： 1、严格执行环保“三同时”制度，治污设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 2、施工期应文明施工、合理安排施工时间，将噪声影响降至最低，以减轻对周边环境敏感点可能产生的影响；对于22:00~6:00之间确需连续施工时，应向当地环保部门提出申请并经同意后，同时并以公示的形式告知周围居民。 3、严格按照《建筑给水排水设计规范》（GB50015—2009）设计要求建设一体化处理设施，并保证其运行正常。 4、配套设立相应的垃圾收集箱等设施并及时清理，保证生活小区的环境整洁。 5、在施工装修期，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行。 6、小区工程设计和施工要遵循节能的原则，使用环保型产品，供水、供电、要安装一户一表和节能型卫生器具。 7、物业管理内容中应包括制定有关环境质量保护、维护环境卫生、保持环境整洁的相关制度与条例。生活垃圾实施袋装，并及时清运。 8、区域内道路建议尽量采用可渗透材料，以利地下水补充和涵养。 9、要保证绿化面积指标和绿化率指标，要提高感官和绿化效果，草坪、乔木、灌木与花卉的比例应科学搭配。 三、竣工验收内容：

表10 项目环保竣工验收内容一览表 项目 验收监测因子或调查内容 治理或保护措施 要求 生活污水 COD、氨氮 废水经3套一体化处理设施处理后，由排水管网进入污水处理厂处理后，排入塔河 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的二级标准要求，一体化处理设施处理规模不小于370m3 废气 燃料、油烟废气 单栋楼设排烟通道 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准要求 汽车尾气 绿化率不低于30% 废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2无组织排放监控浓度限值要求 噪声 固定噪声源 水泵等设备减震、消声、隔声处理；合理安排商铺营业时间等 中间区域能够满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准要求，沿道路边界满足4类要求 流动噪声源 对进出车辆采取限时、限速、 禁鸣等措施 固体废物 生活垃圾 定点堆存、日产日清，由环卫部门统一收集 不外排 四、环评总结论： 该项目符合国家产业政策，选址合理，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，从环保角度考虑，该项目的建设可行。

# Text boxes

生活垃圾