建设项目基本情况

| 项目名称 | 漯河市泰达石油有限公司王店加油站扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河市泰达石油有限公司王店加油站 |
| 法人代表 | 魏彦涛 | 联 系 人 | 魏彦涛 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区孟庙镇王店村 |
| 联系电话 | 13938029567 | 传 真 | / | 邮政编码 | 462000 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区孟庙镇王店村 |
| 立项备案部门 | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 批准文号 | 豫漯郾城能源[2015]18993 |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | F5264机动车燃料零售（经济代码） 124加油、加气站（管理名录） |
| 占地面积（平方米） | 1350 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 80 | 其中环保投 资(万元) | 8 | 环保投资占总投资比例 | 10% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 已建成投产 |
| 工程概况： 1.项目建设背景 1.1市场、产业背景 近年来，各类机动车辆在农业生产、工程建筑、交通运输、家庭生活等方面已成为加强生产力、提高效益、增加收益的重要载体，市场对成品油的需求迅速增长，加油站已成为民众生活中不可缺少的一部分。2015年10月，漯河市泰达石油有限公司王店加油站投资80万元，在郾城区王店村一座闲置加油站基础上进行了扩建。2015年10月13日，该项目经漯河市郾城区发展和改革委员会备案（备案文号：豫漯郾城能源[2015]18993），并于2016年1月份建成投入营运。 1.2环保法律、法规依据 项目在建设和营运期间会对环境造成一定的影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第682《建设项目环境保护管理条例》、《河南省建设项目环境保护条例》的有关规定，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须执行环境影响评价制度。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定规定（生态环境部令第1号），项目属于四十、社会事业与服务业中“124、加油站、加气站”中的“新建、扩建”，应编制环境影响报告表。 受漯河市泰达石油有限公司王店加油站委托（见附件1），河南咏蓝环境科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，组织有关环评人员多次赴现场调研，收集和查阅了相关资料，并与建设方进行了多次沟通，在此基础上完成了该项目环境影响报告的编制工作。 2.工程内容及规模 2.1建设内容 本项目所在地原为中国石化销售有限公司河南漯河郾城石油分公司第一连锁点，后由漯河市泰达石油有限公司王店加油站在原有基础上进行扩建。本项目占地面积为1350 m2，总建筑面积386m2，项目工程组成及主要建设内容详见表1。 表1 工程组成及主要建设内容一览表 工程分类 项目名称 建设内容 备注 主体工程 加油区 罩棚1座，建筑面积300m2，设置3台税控电脑加油机，3座独立加油岛 现有 储油罐 卧式地埋式储油钢罐3个，30m3柴油罐1个、20m3汽油罐2个，总容积55m3（柴油折半计） 现有3个埋地单层罐，均未建设防渗池 辅助工程 加油车道 站内车道宽度为6m，转弯半径不小于9m，方便加油车辆及应急消防车辆进出 现有 公用工程 给排水系统 给水由站区自备井供给 / 供电系统 电源由乡镇供电网供给 / 安全消防 系统 35kg推式干粉灭火器2台，8kg干粉灭火器4个，4kg干粉灭火器2个，5kg二氧化碳灭火器2个，灭火毯2张，设置2m³消防沙池1个 已配备 环保工程 生活污水 旱厕1座，容积10m³ 现有 油气回收装置 1套卸油油气回收装置和2套加油油气回收装置 已配套 地下水防治 进行分区防渗，加油区、旱厕采取一级防渗，其他区域采取二级防渗 站区地面已采取防渗，油罐区未建设防渗池 办公及 生活设施 办公用房 站房1座，建筑面积66m²，营业室1座，建筑面积20m² 现有 2.2生产设备 表2 项目主要设备一览表 序号 类别 名称、规格 单位 数量 备注 1 卧式地埋式钢制储罐 20m³92#汽油储罐 个 1 单层罐，未建设防渗池 20m³95#汽油储罐 个 1 30m³0#柴油储罐 个 1 2 税控电脑加油机 加油机 台 3 双枪2台，单枪1台 3 消防设备 2m³消防沙池 个 1 / 灭火毯 块 2 1×1 推车式干粉灭火器 台 2 MFT35 手提式干粉灭火器 个 4 MFZ8 手提式干粉灭火器 个 2 MFZ4 二氧化碳灭火器 个 2 / 4 加油站油气回收系统 卸油油气回收系统 套 1 / 加油油气回收系统 套 2 / 2.3主要原辅材料及能耗 本项目仅提供机动车柴油和汽油燃料零售服务，所需原辅材料及能源见表3。 表3 主要原辅材料及能耗 序号 产品名称 年消耗量 最大存储量 备注 1 汽油（92#或95#） 125吨 29吨 槽车运输 2 柴油（0#） 100吨 25.05吨 槽车运输 3 电 600kWh / 孟庙镇供电电网 4 水 80m3 / 自备井 2.4加油站等级划分 本项目共有卧式地埋式储油钢罐3个，30m3柴油罐1个、20m3汽油罐2个，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）（柴油罐容积可折半计入油罐总容积），油罐总容积55m3，本项目属于三级加油站。 表4 加油站等级划分 级别 油罐容积（m3） 总容积 单罐容积 一级 150＜V≦210 ≦50 二级 90＜V≦150 ≦50 三级 V≦90 汽油罐≦30，柴油罐≦50 注：V为油罐总容积；柴油罐容积可折半计入总容积 3.劳动定员及工作制度 项目配备员工6人，二班制（每班12小时），年工作365天，站区不设食堂及宿舍。 4.产业政策 （1）项目主要从事汽油、柴油零售，经查询《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于产业政策中鼓励类七、石油、天然气中“3.原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会完成备案，备案文号为：豫漯郾城能源[2015]18993，符合国家产业政策。 （2）本项目位于郾城区孟庙镇王店村，根据《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（漯环[2016]29号），属于农村地区，应参照农产品主产区。本项目为社会服务业，不属于《附表5：工业项目分类清单》中的三类工业项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目，符合文件要求。 （3）根据《关于印发漯河市2017年挥发性有机物专项治理工作方案的通知》（漯环攻坚办[2017]84号）文件要求，“管理部门加强对加油站油气回收设施运行情况、加油工操作规范情况监管，对油气回收设施不运行、密封套破损、加油工不按规范操作等情况进行处罚或停业整顿”。本项目加油及卸油装置上配套安装油气回收系统，项目在油气回收设施正常运行的情况下，符合文件要求。 （4）根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办[2018]14号）和《漯河市人民政府办公室关于印发漯河市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案等2个工作方案的通知》（漯政办〔2018〕33号）的要求：“加油站地下油罐应当使用双层罐或采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水污染”，“全面完成车用油品质量提升，2018年7月1日起，全市禁止销售普通柴油和低于国六标准的车用汽柴油”。本项目主要销售0#柴油、92#和95#汽油，符合文件要求；加油站地下油罐未采取建造防渗池设施防止地下水污染，不符合文件要求，需要进行防渗池建设。 综上所述，该项目符合国家相关产业政策。 5.配套工程 （1）给水 本项目主要采用无塔系统供给，共需要80m3/a，主要为生活用水、公共卫生间用水，由站区1眼40m自备井提供，可以满足项目日常生产及生活需要。 （2）排水 项目实行雨污分流，厂区雨水顺地势流入附近排涝沟，站区生活污水经旱厕堆肥后由附近农民定期清掏，外运作农肥。 （3）电力系统 加油站电源主要为380/220V电网直接供电，由郾城区孟庙镇电网供给。 （4）消防 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）中规定：每两台加油机应设置不少于2具4kg手提式干粉灭火器，或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器，加油机不足2台应按2台配置。地下储罐应设置35kg推车式干粉灭火器1个，当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置。一、二级加油站应配置灭火毯5块，沙子2m3。本站设计规模为三级加油站，项目消防器材配置情况见表5。 表5 消防器材配置情况表 序号 名称 规格 单位 数量 1 手提式干粉灭火器 4kg 个 2 2 手推式干粉灭火器 35kg 台 2 2 手提式干粉灭火器 8kg 个 4 2 二氧化碳灭火器 / 个 2 3 灭火毯 / 块 2 4 消防砂池 2m3 座 1 （5）防雷、接地、防静电设计 罩棚、站房、储罐、加油机等已做防雷防静电接地，加油站的汽油罐车卸车场地，设置罐车卸车时用的防雷电接地装置，并设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。 6.项目选址 （1）项目周围环境概况 该项目位于郾城区孟庙镇王店村，站区西侧、南侧为空地，东侧为G107国道，北侧为闲置空院，该站周围安全距离内无其他重要建、构筑物。项目周边环境示意见附图二。 （2）根据漯河市国土资源局孟庙镇国土资源所对本项目出具的用地证明（见附件4），本项目为农村集体建设用地；根据漯河市郾城区孟庙镇人民政府出具的证明，本项目符合孟庙镇产业规划。 （3）本项目为三级加油站，按照《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年局部修订版)》（GB50156-2012）标准4.0.4、4.0.5规定要求，其埋地油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的安全间距应分别不小于表6中规定的要求。站外其余建、构筑物与本项目汽油、柴油设备的最近距离见表7。本项目安装加油及卸油油气回收装置，同时根据《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年局部修订版)》（GB50156-2012）附录B民用建筑物保护类别划分标准，确定本项目汽油、柴油设备与G107国道、公共建筑、民用建筑等的安全防火距离。 表6 汽、柴油设备（有油气回收系统）与站外建（构）筑物的防火距离 站外建（构）筑物 站内汽油设备 有卸油和加油油气回收系统 站内柴油设备 / 埋地油罐 三级站 加油机、通气管管口 埋地油罐 三级站 加油机、通气管管口 标准值 实测值 标准值 实测值 标准值 实测值 标准值 实测值 重要公共建筑物 35 / 35 / 25 / 25 / 明火地点或散发火花地点 12.5 / 12.5 / 10 / 10 / 民用建筑物保护类别 一类保护物 11 / 11 / 6 / 6 / 二类保护物 8.5 / 8.5 / 6 / 6 / 三类保护物 7 21 7 25.8/24.7 6 18 6 24/19 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 12.5 / 12.5 / 9 / 9 / 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 10.5 / 10.5 / 9 / 9 / 室外变配电站 12.5 / 12.5 / 15 / 15 / 铁路 15.5 / 15.5 / 15 / 15 / 城市道路 快速路、主干路 5.5 39.8 5 25/44.3 3 39.8 3 25/44.3 次干路、支路 5 / 5 / 3 / 3 / 架空通信线 5 / 5 / 5 / 5 / 架空电力线路 无绝缘层 6.5 43 6.5 45.5/44 6.5 48.6 6.5 47.3/49.7 有绝缘层 5 / 5 / 5 / 5 / 注：1、室外变、配电站指电力系统电压为35kV~500kV，且每台变压器容量在10MV·A以上的室外变、配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。 2、表中道路系指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距应按城市道路确定，高速公路、一级和二级公路应按城市快速路、主干路确定；三级和四级公路应按城市次干路、支路确定。 3、与重要公共建筑物的主要出入口（包括铁路、地铁和二级及以上公路的隧道出入口）尚不应小于50m。 4、一、二级耐火等级民用建筑物面向加油站一侧的墙为无门窗洞口的实体墙时，油罐、加油机和通气管管口与该民用建筑物的距离，不应低于本表规定的安全间距的70%，并不得小于6m。 根据上表项目实际情况与规范要求对比分析结果，项目加油设施的埋地油罐、通气管管口、加油机等的防火规范距离符合要求。 表7 站址可行性分析 选址要求 本项目情况 是否相符 应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方 项目建设符合孟庙镇建设总体规划，站址的选择符合环境保护和防火安全要求，紧邻107国道，交通便利，符合规范要求。 相符 在城市建成区不宜建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站；在城市中心区不宜建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。 项目厂址处于城市建成区之外，为三级加油站，符合规范要求 相符 《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年局部修订版)》（GB50156-2012）与站外建（构）筑物的安全间距应符合表4.0.4、4.0.5规定 满足要求，具体详见站内平面布置合理性分析 相符 加油站周边无重点文物古迹和特殊环境保护目标，无明显环境制约因子，周围建、构筑物距离各项设计均符合《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年局部修订版)》（GB50156-2012）中的加油站址选择原则，项目选址合理。 7.环保投资 该项目总投资80万元，全部由企业自筹；环保投资约有8万元，占总投资的10%，本项目环保投资概算见表8。 表8 项目主要环保投资一览表 类别 污染物类型 配套设施 投资（万元） 废水 生活污水 一座10m3防渗旱厕 1 噪声 噪声 基础减振、隔声设施 0.5 固废 一般固废 若干垃圾箱 0.5 危险废物 定期委托第三方公司负责油罐的清理，并委托有资质的单位进行处置，油泥不在站区内暂存 1 废气 非甲烷总烃 进油管路安装1套卸油油气回收系统 1 加油枪安装2套加油油气回收系统 1 地下水 防治 采用复合材料埋地罐、混凝土垫层、修建罐区围堰和道路硬化等措施 1 输油管线防腐绝缘保护涂层 1 站区地面水泥硬化 1 合计 8 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目厂址所在位置，原为中石化郾城分公司第一连锁点，后由漯河市泰达石油有限公司王店加油站承接，将原有构筑物及设施全部拆除，并在原址进行改扩建，并于2016年10月份建成投入运营。根据现场勘查，本项目存在主要环境问题： 本项目存在主要环境问题： 1、本项目地埋式储油罐为单层罐，未建设防渗池，不符合《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办[2018]14号）和《漯河市人民政府办公室关于印发漯河市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案等2个工作方案的通知》（漯政办〔2018〕33号）等文件的要求，需要进行加油站地下油罐防渗池建设。 2、本项目安装有卸油油气回收系统和加油油气回收系统，未进行加油站油气回收治理工程竣工环保验收。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24′~33°59′，东经113°27′~114°17′，全境东西长77.3 km，南北宽63.7km，总面积2617km2，占河南省总面积的1.6%，其中市区位于东经114°01′，北纬33°33′。距省会郑州145km。 项目位于漯河市郾城区孟庙镇王店村，具体地理位置见附图一。 2、地形、地貌 漯河市地势平坦，局部低洼，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲 积 平 原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102.3m（舞阳县保和乡），最低点50.1m（召陵区青年乡），大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。市区(源汇区)地势由西北向东南微倾，平均坡度1‰～3‰，海拔在57～62m之间。 3、工程地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界,其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区，该区土层分布均一，厚度变化不大，强度稳定，上部遍布一层钙质胶结的硬壳层，宜作建筑场地，持力层承载力达150～200kPa。Ⅱ类地区分布在老城区，因受人类活动影响，土层分布不均，上面杂填土分布较广，其持力层承载力为100～150kPa。Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。由于受沙河、澧河泛滥冲积的影响,土层分布不均,厚度变化大,含沙量大,有机质含量高,为不良工程场地,持力层承载力为80～120kPa。市区地震基本裂度为六度。 4、水文地质 漯河市地处黄淮冲积平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。 0～90m水文地质条件，可分为上下部分，上部（0～30m处）发育较多的澧河床相，岩性以中细砂为主，次为中砂、粉砂，局部为砾石。从南到北有四个较为明显的河床相沉积：陈岗—唐江河河床；三里桥—马夫张—干河陈—后谢；丁湾—干河陈—金盆赵；五里庙—铸造厂—龙塘。以上四个河床相对漯河市区影响较大，单井涌水量达40～60m3/h。深度70～90m，在市区南部马夫张—小村铺—后谢一带有较为发育的河床相沉积，岩性以细中砂为主，次为砾石、粉砂等。市区地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5、河流水系 漯河市位于沙颍河中游，沙、澧、颍河横贯全境，过（入）境河道多年平均径流量为26.9亿m3/a(另有白龟山水库十支渠来水0.11 亿m3/a)。经计算全年自产地表水径流量多年平均为3.75亿m3/a，浅层地下水资源量4.737亿m3/a，扣除重复水量1.267亿m3/a，全市水资源总量为7.22亿m3，人均358.8m3，低于全省人均368m3水平。 漯河境内河流分为沙颍河水系、汾泉河水系和洪汝河水系三大水系，以沙颍河水系为主，是淮河的较大支流。沙颍河水系河流主要包括沙河、澧河、唐河、马子河、灰河、颍河、吴公渠、清淠河、尧河和马拉河等河流；汾泉河水系河流主要包括汾河和黑河两条河流；洪汝河水系在漯河市境内主要有三里河和唐江河两条河流。 6、气候特征 漯河市地处中原腹地，属温带大陆性气候，四季分明，雨量偏少且集中，年平均降雨量770.2mm，多集中在6~9月份；县城年平均气温14.4℃，最高气温42℃，最低气温-15.9℃；全年风向东北风略占优势，年平均风速2.4m/s，冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已遭破坏，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。项目位置所在地无特殊保护动植物资源。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 本项目位于郾城区孟庙镇王店村，区域环境空气引用《河南华茂骏捷车辆有限公司年产5000辆专用车生产项目环境影响报告书》（批复文号：漯环监审[2017]39号）中马坡村（本项目西南侧1.9km）的监测数据进行分析，监测单位为河南省正信检测技术有限公司，监测时间为2017年5月21日~27日，监测数据尚在3年有效期内，监测至今，区域内未新增明显的大气污染源，符合引用原则。具体监测点位及监测统计结果见表9。 表9 环境空气质量现状监测结果 单位：μg/m3 采样点 项目 SO2（1小时均值） NO2（1小时均值） SO2（24小时均值） NO2（24小时均值） TSP（24小时均值） PM10（24小时均值） 马坡村 浓度范围 15~44 17~56 19~37 25~42 144~180 92~137 标准限值 500 200 150 80 300 150 标准指数 0.03~ 0.088 0.085~ 0.28 0.127~0.247 0.313~ 0.525 0.48~0.6 0.613~0.913 达标与否 达标 达标 达标 达标 达标 达标 由表9监测数据分析，区域环境空气中SO2、NO2、PM10、TSP均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 2、地表水 项目所在区域纳污水体为柳河，柳河最后汇入颍河，颍河地表水质量采用《漯河市环境监测年鉴（2017年）》中颍河-西华址坊断面的监测数据，具体监测统计结果见表10。 表10 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位：mg/L（pH除外） 监测断面 监测指标 pH COD（mg/L） BOD5（mg/L） 氨氮（mg/L） 总磷（mg/L） 颍河—西华址坊断面 年均值 7.83 17 2.2 0.20 0.17 标准限值 6~9 20 4 1.0 0.2 均值标准指数 / 0.85 0.55 0.20 0.85 由上表监测数据分析可知，颍河-西华址坊断面监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准要求。 3、地下水环境质量现状 本项目位于孟庙镇王店村，地下水环境质量根据《河南华茂骏捷车辆有限公司年产5000辆专用车生产项目环境影响报告书》中河南省正信检测技术有限公司于2017年5月21日~22日对八里庙村（本项目东南侧1.9km）的监测结果，主要监测指标pH、总硬度、亚硝酸盐氮、氨氮、氯化物等指标范围分别为6.92~6.94、445~447mg/L、0.007~0.009mg/L、0.14~0.17、63.0~63.5mg/L，各项监测指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 4、声环境质量现状 项目所在地区域为农村地区，区域噪声源主要为交通噪声，声环境质量能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准(昼间55dB(A)、夜间45dB(A))、4a类(昼间70dB(A)、夜间55dB(A))标准的要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，评价区域主要保护目标及保护级别详见表11。 表11 评价区域主要保护目标及保护级别一览表 环境要素 保护目标 方位 性质 距离 保护级别 环境空气 王店村 N 村庄 850m 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 地表水 颍河 N 地表水 3520m 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准 地下水 区域浅层 地下水 / / / 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 声环境 区域声环境 / / / 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）1类、4a类标准

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 项目 执行标准 控制指标及标准限值 《地下水环境质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 pH 总硬度 （mg/L） 氨氮（mg/L） 亚硝酸盐氮（mg/L） 氯化物（mg/L） 6.5～8.5 450 0.5 1.00 250 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）Ⅲ类 pH COD（mg/L） BOD5（mg/L） 氨氮（mg/L） 总磷 （mg/L） 6~9 20 4 1.0 0.2 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）二级 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 (µg/m3) TSP(µg/m3) h平均 24h平均 h平均 24h平均 24h平均 24h平均 500 150 200 80 150 300 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）1类、4a标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 55 45 70 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 执行标准 项目 主要控制指标及标准限值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、4类标准 昼间 55dB(A) 夜间 45dB(A) 昼间 70dB(A) 夜间 55dB(A) 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 非甲烷 总烃 无组织排放监控浓度限值 4.0mg/m3 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） 附件2其他企业边界排放建议值 2.0mg/m3 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修订单 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 总 量 控制指标 | 根据工程分析有关内容，职工生活粪污入旱厕贮粪池暂存，定期清掏后还田利用。本项目VOCs排放总量为0.183t/a， VOCs总量控制指标为0.183t/a。 |

# 建设项目工程分析

| 一、工艺流程简述（图示） 该加油站采用密闭卸油方式和潜油泵一泵供多枪的供油方式，并设置卸油油气回收系统和加油油气回收系统，油罐区采用室外埋地设置，加油机设置在四周敞开的罩棚内。营运期主要工艺为运输、卸油、储存、输送及计量销售过程，整个过程为全封闭系统。加油站对整个成品油供应流程进行集中控制和管理，由加油站员工人工操作各个工艺环节。 （1）卸油工艺 本项目成品油由汽车槽车运来，采用密闭卸油方式从槽车自流卸入成品油储罐储存。项目设卸油油气回收系统，卸油时，油罐车自带的油气回收装置连接三通快速接头，关闭机械呼吸阀和阻火器上的球阀，对油蒸汽进行回收。 （2）储油工艺 汽柴油在储存罐中常压储存3个地埋卧式钢制油罐的外表面进行防腐处理后采用回填不少于0.3m级配砂石保护层处理。卸油管向下伸至罐内距罐底0.20m处，通气管口安装Ф50阻火器。 （3）加油工艺 加油站的加油机均为潜油泵式税控加油机，工作人员根据顾客需要的品种和数量在加油机上预置，确认油品无误，提枪加油。提枪加油时，控制系统启动安装在油罐人孔上的潜油泵将油品经加油枪向汽车油箱加油，加油完毕后收枪复位，控制系统终止潜油泵运行。加油机内部中央部位安装加油油气回收管道，汽油罐的人孔盖上安装的真空泵将该管道内的油蒸汽抽到汽油油罐内。 营运过程工艺流程及产污环节如图2所示。 图2 项目营运期工艺流程 （4）油气回收系统回收流程 加油站设汽油二次油气回收系统：卸油油气回收及集中式加油油气回收用以回收加油时油箱挥发出的油气，其原理是将整个系统封闭，采用双通道加油枪和连接管将注油产生的油气抽回油罐来平衡油罐因发油过程导致的压力下降。 卸油（一次）油气回收：埋地油罐的气相空间与槽车的气相空间通过卸油点的油气回收气相工艺管线及气相软管连通，在卸油过程将汽油储罐中的油气回收到油罐车内。卸油油气回收工艺流程方块图如下： 图3 卸油油气回收工艺流程图 加油（二次）油气回收：本站采用集中式加油油气回收系统管线，当采用加油油气回收时使用油气回收型加油枪，并在加油机内安装真空泵。真空泵控制板与加油机脉冲发生器连接，当加油枪加油时，获得脉冲信号，真空泵启动，通过加油枪回收油气。所有加油机的油气回收管线进口并联，汇集到加油油气回收总管，加油油气回收总管直接进入最低标号油罐，起到回收加油油气的作用。 加油油气回收工艺流程方块图如下： 图4 加油油气回收工艺流程图 |
| --- |
| 主要污染工序： 本项目设备已安装并投入生产，本次评价不再对施工期进行环境影响评价。营运期主要污染因素见下表。 表12 营运期主要污染工序一览表 污染类别 产生工序 污染因子 废气 汽柴油的卸油、储存、加油过程 非甲烷总烃 进出项目区汽车 HC、CO和NO2 噪声 设备运行和进出项目区汽车 噪声 固体废物 职工人员生活 生活垃圾 生活粪污 油罐清理 清罐油泥 运营过程 含油废物（含油废手套等劳保用品） 风险 项目为加油站，汽油及柴油属易燃易爆物品，存在一定的火灾、爆炸等风险 |
| 主要污染源强分析 本项目运行过程中加油装置均为密闭式工艺系统，正常生产过程中不产生工艺废水，职工人员不在厂区食宿，依托站区内旱厕，无生活污水排放；固体废物主要包括职工生活垃圾和生活粪污、油罐清淤产生的清罐油泥、含油废物（含油废手套等劳保用品）；噪声主要为站内来往的机动车行驶产生的交通噪声和加油泵产生的设备噪声；废气主要包括储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业等过程产生的烃类气体、汽车尾气。 2.1废气 本项目废气主要为汽柴油的卸油、储存、加油过程排放的非甲烷总烃、汽车尾气。 2.1.1汽柴油的卸油、储存、加油过程排放的非甲烷总烃 本项目属于加油站项目，项目在运营过程中卸油、储存、加油作业等工序均会有有机废气排放，有机废气污染因子主要以非甲烷总烃（C2~C8可挥发碳氢化合物）计。正常营运时，油品损耗主要有卸油灌注损失、储油损失、加油作业损失等。根据《散装液态石油产品损耗标准》，项目所在区域属于B类区，卸油过程中汽、柴油损耗率分别为0.20%、0.05%；贮存过程中加油过程中汽、柴油损耗率分别为0.01%、0.01%；加油过程中汽、柴油损耗率分别为0.29%、0.08%。 根据企业提供的资料，本项目年销售汽油125吨、柴油100吨，本项目油气损耗量情况见表13所示。 表13 项目油气损耗率一览表 单位：t/a 项目 年消耗量 损耗率 油气挥发量 回收系统 回收效率 油气排放量 卸油油气损耗 汽油 125 0.20%① 0.25 一次 95%② 0.0125 柴油 100 0.05%① 0.05 一次 / 0.05 贮存油气损耗 汽油 125 0.01%① 0.0125 无 / 0.0125 柴油 100 0.01%① 0.01 无 / 0.01 加油油气损耗 汽油 125 0.29%① 0.3625 二次 95%② 0.018 柴油 100 0.08%① 0.08 无 / 0.08 合计 / | / 0.765 / / 0.183 备注：①数据来自《散装液态石油产品损耗标准》（GB11085-89）； ②数据来自《加油站的烃类VOCs污染及其治理技术》，环境工程学报，第3期第1卷，2007.3 由上表可知，该项目运营期非甲烷总烃的产生量为0.765t/a，为减少运营期非甲烷总烃气体排放，企业采取如下措施： （1）本项目采用地埋式储油罐，由于该罐密闭性较好，顶部进行覆土，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境温度影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。另外，项目加油站采用自封式加油枪及密闭缷油等方式，可以一定程度上减少非甲烷总烃的排放。 （2）为减少加油机作业时由于跑冒滴漏造成的非甲烷总烃的损失，要求加油站加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量。 （3）本项目加油站安装有卸油回收装置和加油油气回收装置。 由于运营期项目安装有卸油回收装置和加油油气回收装置，废气经二次油气回收处理后回收率可达到95%以上，则项目非甲烷总烃排放量约为0.183t/a。项目储油过程中油气是通过油罐通气管排放，加油作业跑冒滴漏部分油气为无组织排放，本项目油罐通气管设置高4.5m，属低矮排气筒，因此整个加油站的油气排放视为无组织排放。 2.2汽车尾气 本项目属于加油站项目，来往加油的车辆会有汽车尾气产生，汽车尾气的主要污染因子为HC、CO和NO2。本项目位于农村地区，加油站规模较小，每天来往的汽车相对较少，且在站区内停留时间较短，在加强来往车辆的管理，减少停留车间的措施前提下，汽车尾气对周围环境影响不大，在此不再定量分析。 3.3噪声 本项目噪声源主要为加油设备运行噪声和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声，汽车在加油站内发动机处于关闭状态，所以噪声不大，根据同类加油站类比调查，设备运行噪声源强为60~70dB（A）（间歇），车辆在加油站行驶时噪声源强为60~80dB（A）（间歇）。 3.4固体废物 项目产生的固废主要为：生活垃圾、生活粪污、油罐清理产生的含油泥废物、含油废物（含油废手套等劳保用品）。 （1）生活垃圾：站内劳动定员为6人，生活垃圾产生量0.99t/a。生活垃圾采用袋装和桶装分类收集后，由环卫部门集中处理。 （2）生活粪污：项目职工生活粪污入贮粪池暂存，产生量0.3t/a，内部采用水泥硬化处理，具备“防雨、防渗、防溢”三防措施，定期清掏后还田利用。 （3）油泥：本项目清罐采用无水清罐方式，由专业的清罐施工作业单位进行清理，清罐淤渣只有在每5年进行清罐时才产生，约为0.05t，属于危险废物（HW08：900-249-08），需定期委托第三方公司负责油罐的清理，并委托有资质的单位进行处置，油泥不在站区内暂存，企业须严格执行危险废物转移联单制度，建立危险废物管理台账，如实记录相关信息并及时向环保主管部门报告，如实申报危险废物种类、产生量、流向、处置等相关资料。 （4）含油废物：加油站工作人员在加油及卸油过程中使用后的废手套等劳保用品为含油废物，产生量为0.02t/a。根据《国家危险废物名录（2016年版）》，废弃的含油抹布、劳保用品废物类别/代码为900-041-49，其在混入生活垃圾的条件下可得到豁免，全过程不按危险废物管理。含油废劳保用品混入生活垃圾，集中收集后，由环卫部门集中处理。 表14 项目固体废物产生情况汇总 序号 固废名称 产生工序 属性 废物类别/代码 产生量 1 生活垃圾 职工生活 一般废物 -- 0.99t/a 2 生活粪污 职工生活 一般废物 -- 0.3t/a 3 含油废物 营运过程 危险固废 900-041-49 0.02t/a 4 油泥 油罐清理 危险固废 900-249-08 0.05t/(5a) 3.5环境风险 项目存在的环境风险主要是加油站可能发生的泄露、爆炸、火灾等，主要起因是管线及储罐缺陷、焊缝开裂、基础工程不合格、违规操作、自然灾害等。如上述事故发生，则会破坏建筑物、危及人身安全、污染周围空气等后果。 3.6项目营运期污染物产排情况汇总 本项目运营后主要污染物产排汇总情况见表15。 表15 项目运营期主要污染物产排汇总情况一览表 污染因素 产生情况 排放情况 污染防治措施 卸油、贮油、加油过程 非甲烷总烃 0.765t/a 0.183t/a 安装油气回收系统 汽车尾气 HC、CO、NO2 少量 少量 无组织排放 一般固废 生活粪污 0.3t/a 0 入旱厕贮粪池暂存，定期清掏后还田利用 生活垃圾 0.99t/a 0 含油废物（含油废手套等劳保用品）混入生活垃圾，由环卫部门集中处理 危险废物 含油废物（含油废手套等劳保用品） 0.02t/a 0 油泥 0.05t/5a 0 需定期委托第三方公司负责油罐的清理，并定期委托有资质的单位进行处置，油泥不在站区内暂存 噪声 本项目产生的噪声主要为加油设备运行噪声和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声，噪声源强约为60~80dB（A），通过过控制行车速度、禁止厂区内鸣笛、基础减振、绿化降噪措施后，再经距离衰减，预测南、西、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，东厂界满足4类标准的要求。 |

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 卸油、贮油、加油 | 非甲烷总烃 | 0.765t/a | 0.183t/a |
|  | 汽车尾气 | HC、CO、NO2 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 0.99t/a | 0 |
|  |  | 生活粪污 | 0.3t/a | 0 |
|  | 危险废物 | 含油废物（含油废手套等劳保用品） | 0.02t/a | 0 |
|  |  | 油泥 | 0.05t/5a | 0 |
| 噪 声 | 本项目产生的噪声主要为加油设备运行噪声和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声，根据同类加油站类比调查，噪声源强约为60~80dB（A） |
| 其 他 | 项目风险：项目为加油站，汽油及柴油属于易爆物品，存在一定的火灾、爆炸等风险。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目站房、罩棚、油罐已经建成投产运行，厂区地面已经硬化，对生态影响较小。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 根据现场调查，本工程主要构筑物站房、罩棚、储罐区已经建设完成，本次评价将对已建成项目做施工期环境影响回顾性分析。 1前期施工环境影响回顾性分析 1.1施工扬尘 施工过程中喷水加湿，在场地清理阶段，做到先洒水、后清扫，防止扬尘产生，使用防尘布及时覆盖等措施减少施工扬尘对周围环境的影响等保护措施。此外施工单位还采取了对材料和临时堆土覆盖、限值车速、禁止大风施工、使用商品混凝土不现场搅拌等措施。 1.2施工噪声 施工过程将高噪声设备布置在施工场地中间，合理疏导进出施工区的车辆，并加强各施工机械的养护等措施。 1.3固废 施工过程设置生活垃圾暂存场所、建筑废材料堆放场地，并做了挡护、防尘布遮盖防护，生活垃圾及建筑材料经集中收集后，定期送至附近垃圾中转站，由环卫部门集中处理。项目施工阶段产生的固体废物均能得到妥善处置。 1.4废水 施工人员生活污水经站区旱厕收集处理后，定期清掏还田利用；施工现场已设置施工废水沉淀池1个，施工废水经沉淀池处理后回用。前期施工期产生的施工废水及生活污水均得到妥善处理。 根据调查，本项目建筑面积较小、施工工程量较小，前期施工过程未出现环境事故和群众投诉等问题，施工管理过程较为规范，前期施工对环境无明显影响。

营运期环境影响分析： 职工人员不在厂区内食宿，依托站区旱厕，无生活污水排放；固体废物主要包括职工生活垃圾和生活粪污、油罐清淤产生的油泥、含油废物；噪声主要为站内来往的机动车行驶产生的交通噪声和加油泵产生的设备噪声；废气主要包括储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业等过程产生的烃类气体、汽车尾气。本项目站房、罩棚、储罐已建设完成，加油机未进行安装，未投产运行，本次评价对项目营运期间将产生对水环境、大气环境、声环境、固体废物等方面的污染影响进行预测，下面就这些方面进行分析。 1.水环境影响分析 1.1地表水环境影响分析 职工人员不在厂区内食宿，依托站区旱厕，无生活污水排放，职工粪污入旱厕贮粪池，定期清掏还田利用，不外排。因此，本项目营运期对周围水环境影响较小。 1.2地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A-V社会事业及服务业-182 加油、加气站，其报告表地下水环境影响评价项目类别为：加油站II类、加气站IV类。即本项目地下水评价类别为II类。 根据项目现状环境，本项目所在地周边环境不属于《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）表1《建设项目的地下水环境敏感程度分级表》中划分的敏感、较敏感的区域，按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）表2《建设项目评价工作等级分级表》的要求，本项目地下水评价工作等级为三级。 1.2.1区域水文地质情况 郾城区地质构造属于华北凹陷，覆盖着厚度约400m的第四纪松散沉积物。郾城区属黄淮平原的一部分。地势平坦，由山前洪积平原和颍河冲击平系组成，有少量残丘。地貌类型简单，境内地势自西北向东南微倾，地表坡降为1/4600，最高海拔86.0m，最低为50.1m。按微地貌划分，全区可分为洼地、平地和岗地三个单位。洼地、平地在各乡镇均有分布。根据国家地震局颁发的《中国地震烈度区划图》，郾城区地震烈度为六度。 郾城区境内一般水源地层共有四个土类分别为轻亚砂土、亚砂土、粘土及砂姜土，宜于多种农作物生长，境内地下水较为丰富，属中等富水区，浅层地下水含水层为砂土和亚砂土，粘土层为隔水层。郾城区浅层地下水可分为富水带、中等富水带、弱富水带和贫水带，地下水流向为西南至东北。富水带分布在裴城至新店，孟庙至黑龙潭，单井出水量大于60t/h。 1.2.2区域地下水开发利用现状 孟庙镇供水来源为乡镇式集中供水方式，供水量为15.8万吨/年。孟庙镇供水站地下水井深为160m，水位埋深为15m，为承压水，含水介质类型为中细砂、粗砂、列疆、孔隙水。孟庙镇供水站包括2眼水井，位于孟庙村北侧115m处、供水站东31m处，保护区范围为以水井为界向外延伸50m，2#水井50m半径圆的切线为矩形。本项目距离孟庙镇供水站水井的最近距离为3.56km，位于孟庙镇水井保护区范围之外。 1.2.3地下水环境影响分析 项目所在区域地下水埋藏较浅，主要为孔隙潜水，富存于强风化粉砂岩中。地下水主要来自降水及地表水补给，水位季节性变化大一般在0.5米左右，随地势及季节起伏变化。 职工人员不在厂区内食宿，依托站区旱厕，无生活污水排放，职工粪污入旱厕贮粪池，定期清掏还田利用，不外排。但如果发生以下事故，会对对地下水水质产生污染：地下油罐发生破损，油罐储存的油料泄漏进入地下水环境；项目在卸油、加油、油料输送过程中，发生油料泄漏入地下水环境；项目化粪池及管道发生破损，废水下渗，进入地下水环境。 正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若油料、废液或其他污染物发生渗漏，在采取有效的防渗、防腐措施隔阻，污染物不会很快穿过包气带进入潜水；然后通过及时切断污染源，能够有效减少地下水污染的发生。 1.2.3地下水污染防控措施与对策 （1）本项目已采取了以下地下水污染防控措施与对策： ①项目钢制油罐的外表面按照《石油化工设备和管道涂层防腐技术规范》的相关规定，采用相应的防腐涂层； ②项目加油管线采用埋设于地面下的固定工艺管道，管道采用无缝钢管加钢保护套管，有效防止加油管线发生泄漏。 ③旱厕贮粪池采取防渗措施：内部采用水泥硬化处理，具备“防雨、防渗、防溢”三防措施； ④项目对于站房、站内道路等一般防渗区应采用混凝土地面硬化。 ⑤密闭卸油方式、密封式加油流程，在油罐、加油机等设备选择、安装和试压严格按照国家现行标准和规范要求，大大地减少泄漏事故的发生； ⑥定期对管道、设备、油、污水储存及处理构筑物检查，确保消除“跑、冒、滴、漏”现象发生。 （2）本项目地下水污染防控存在的问题及整改措施 ①本项目地埋式储油罐为单层罐，未设置防渗池，不符合《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办[2018]14号）和《漯河市人民政府办公室关于印发漯河市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案等2个工作方案的通知》（漯政办〔2018〕33号）等文件的要求，应进行加油站地下油罐防渗改造工作。 ②根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测，属于地下水饮用水水源保护区和补给径流区以外的加油站，可设一个地下水监测井，并尽量设置在加油站内。本项目位于孟庙镇地下水饮用水水源保护区和补给径流区以外，加油站内应需布设一个地下水监测井，应设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。企业定性监测未发现问题时，每季度委托环境监测机构对区域地下水进行跟踪监测，确保地下水环境不受污染。 ③项目未设置有液位计、液位管理系统、液位报警装置，应进行补充完善，液位计和液位管理系统能够准确显示和管理罐内液位，如果发生油罐较大量泄漏，液位报警装置能够发出警告； ④项目产生的危废，应及时委托有处理资质单位直接运走，并进行安全处置，不在站内暂存。 ⑤项目加油装置未设置有紧急切断阀，应进行补充完善，确保在加油机发生泄漏的情况下，紧急停车，防止泄漏量扩大。 综上所述，由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，加强维护和站区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境及保护目标产生明显影响。 2.大气环境影响分析 本项目废气主要为汽柴油的卸油、储存、加油过程排放的非甲烷总烃、汽车尾气。 2.1汽柴油的卸油、储存、加油过程排放的非甲烷总烃 项目运行期间，汽柴油的卸油、储存、加油过程产生的非甲烷总烃以无组织形式排入大气。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）要求，采用推荐模式中的估算模式SCREEN3对项目的大气环境影响评价工作进行预测，本次评价选取站区卸油过程、加油储油过程中的非甲烷总烃作为估算模式的预测因子进行估算。 （1）卸油过程非甲烷总烃估算 由于油品的挥发取决于油品本身的馏程，馏程的温度范围越低，其挥发性越大。车用汽油的馏程温度范围在40-200℃，柴油的馏程温度范围在120-360℃，柴油相比汽油更不容易挥发。本次卸油过程非甲烷总烃估算采用本汽油卸油过程中油气排放量进行核算，根据本项目的汽油销售量和转运次数，本项目汽油卸油过程的非甲烷总烃排放量为0.104kg/h、0.0125t/a。 表16 大气估算模式参数一览表 排放源强 评价 因子 总源强 排放 方式 污染源参数 评价标准 （mg/m3） 排放高度 面源长度 面源宽度 卸油过程 非甲烷 总烃 0.104kg/h 0.0125t/a 无组织 面源 4.5 38 35 2.0 注：目前我国《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中未规定非甲烷总烃的标准限值，因此本次评价采用大气污染物综合排放标准详解中非甲烷总烃浓度值 2.0mg/m3。 由上表参数确定本项目大气环境评价等级为三级，可以直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据，估算结果见表17。 表17 非甲烷总烃估算模式预测结果一览表 序号 距源中心下风向距离D（m） 非甲烷总烃 下风向预测浓度Cij（mg/m3） 浓度占标率Pij（%） 1 10 0.03211 1.61 2 100 0.0895 4.48 3 191 0.09102 4.55 4 200 0.0908 4.54 5 300 0.07597 3.80 7 400 0.0587 2.94 8 500 0.04548 2.27 9 600 0.03595 1.80 10 700 0.02906 1.45 11 800 0.02421 1.21 12 900 0.02052 1.03 13 1000 0.01765 0.88 14 1500 0.009859 0.49 15 2000 0.006447 0.32 16 2500 0.004704 0.24 17 下风向最大浓度 0.09102 4.55 18 王店村（北侧850m） 0.02237 1.12 通过估算模式预测可知，卸油过程中厂界非甲烷总烃排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点4.0mg/m3）要求达标排放，同时也能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）中“工业企业边界挥发性有机物排放建议值”中“其他企业”非甲烷总烃≤2.0mg/m3的要求。 项目卸油过程中无组织排放非甲烷总烃最大地面浓度PMAX均小于10%，最大落地浓度占标率为4.55%，最大落地浓度为0.09102mg/m3；同时根据预测结果可知，距离本项目环境敏感点王店村的预测浓度分别为0.02237mg/m3，占标率为1.12%，对周围环境贡献值较小。 （2）加油、储油过程中非甲烷总烃估算 表18 大气估算模式参数一览表 排放源强 评价 因子 总源强 排放 方式 污染源参数 评价标准 （mg/m3） 排放高度 面源长度 面源宽度 站区 非甲烷 总烃 0.014kg/h 0.121t/a 无组织 面源 4.5 38 35 2.0 注：目前我国《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中未规定非甲烷总烃的标准限值，因此本次评价采用大气污染物综合排放标准详解中非甲烷总烃浓度值 2.0mg/m3。 由上表参数确定本项目大气环境评价等级为三级，可以直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据，估算结果见表19。 表19 非甲烷总烃估算模式预测结果一览表 序号 距源中心下风向距离D（m） 非甲烷总烃 下风向预测浓度Cij（mg/m3） 浓度占标率Pij（%） 1 10 0.004323 0.22 2 100 0.01205 0.60 3 191 0.01225 0.61 4 200 0.01222 0.61 5 300 0.01023 0.51 7 400 0.007902 0.40 8 500 0.006122 0.31 9 600 0.004839 0.24 10 700 0.003912 0.20 11 800 0.003258 0.16 12 900 0.002762 0.14 13 1000 0.002375 0.12 14 1500 0.001327 0.07 15 2000 0.0008678 0.104 16 2500 0.0006333 0.03 17 下风向最大浓度 0.01225 0.61 18 王店村（北侧850m） 0.00301 0.15 通过估算模式预测可知，厂界非甲烷总烃排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点4.0mg/m3）要求达标排放，同时也能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）中“工业企业边界挥发性有机物排放建议值”中“其他企业”非甲烷总烃≤2.0mg/m3的要求。 项目无组织排放非甲烷总烃最大地面浓度PMAX均小于10%，最大落地浓度占标率为0.61%，最大落地浓度为0.01225mg/m3；同时根据预测结果可知，距离本项目环境敏感点王店村的预测浓度分别为0.00301mg/m3，占标率为0.15%，对周围环境贡献值较小。 综上所述，项目卸油、储油和加油过程产生的非甲烷总烃对周围环境及环境敏感点影响较小。 2.2汽车尾气 对于机动车尾气，由于本项目周围站址开阔，通风条件良好，进出停车场的车辆只要按照规定行驶，车辆避免长时间怠速运转，汽车尾气能够得到有效的扩散和稀释，对周围空气影响较小。 2.3防护距离 ①大气环境防护距离 根据项目工程特点，选择无组织排放的非甲烷总烃计算大气环境防护距离。计算方法按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境防护距离模式计算，根据计算结果可知，项目无组织排放距离范围内无超标点，因此，项目不设置大气环境防护距离。项目大气环境防护距离计算结果见下图。 图5 大气环境防护距离计算结果截图 ②卫生防护距离 项目汽油加油及卸油装置均配套安装油气回收系统，非甲烷总烃排放量大大减少，其中无组织排放量明显降低，对周围环境不会产生明显影响。按照《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年局部修订版）》（GB50156-2012），本站汽油、柴油设备与项目周围建、构筑物的最近距离均能满足《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年局部修订版）》（GB50156-2012）中安全距离要求。根据本项目废气排放源强分析，厂界非甲烷总烃排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点4.0mg/m3）要求达标排放，同时也能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）中“工业企业边界挥发性有机物排放建议值”中“其他企业”非甲烷总烃≤2.0mg/m3的要求。《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91）中规定：无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB 3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。本项目厂界预测浓度未超出大气污染物综合排放标准详解中非甲烷总烃浓度值 2.0mg/m3的规定，根据以上分析，本项目不再设置卫生防护距离。 3.噪声环境影响分析 3.1噪声治理措施 本项目噪声为卸车、加油时产生的机械噪声及加油车辆进出加油站产生的交通噪声。针对加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声，通过设置鸣笛标志，加强站区交通管理、控制车辆，及时疏通交通，降低进出站区的交通噪声。 本项目噪声主要为加油机、储油罐运行的噪声，噪声声级为60~70 dB(A)，加油机选用低噪声设备，储油罐采用地埋式，布置在站区的西侧等措施降低设备运行时产生的噪声。 3.2 噪声环境影响分析 本项目设备采取相应治理措施后，噪声源强明显减弱，噪声可降至50~60dB(A)。评价把站区内运营各个设备采取降噪措施后噪声值进行叠加作为一个混合点声源处理，则混合点声源叠加后噪声源强约为60dB(A)。根据多点源叠加模式可预测厂界昼夜间噪声贡献值。 （1）点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A)； L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； （2）噪声源叠加公式 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 根据项目噪声源的分布，对厂址四周厂界昼间噪声排放量进行预测计算，项目厂界噪声预测结果统计分析见表20。 表20 项目各厂界噪声预测结果一览表 设备名称 源强 （dB(A)) 降噪后叠加值（dB(A)) 预测点 距厂界距离(m) 厂界贡献值(dB(A)) 标准值(dB(A)) 站内设备 50~60 60 南厂界 20 34.0 昼间：55 夜间：45 西厂界 10 40.0 北厂界 18 34.9 东厂界 25 32.0 昼间：70 夜间：55 由上表可知，项目营运期噪声设备经采取基础减振、隔声等措施，再经距离衰减后，预测南、西、北厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，东厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。因此，项目运营期产生的噪声对周围环境的影响较小。 4.固体废物环境影响分析 油罐需定期委托第三方公司负责油罐的清理，并委托有资质的单位进行处置，油泥不在站区内暂存；含油废物（含油废手套等劳保用品）等混入生活垃圾由环卫部门集中处理；职工生活粪污入旱厕贮粪池暂存，定期清掏后还田利用。本项目产生的固废及具体利用处置方式评价详见下表。 表21 项目固体废物利用处置方式评价表 序 号 固体废物名称 产生工序 属性（危险废物、一般固废） 废物 代码 预测 产生量 利用处置方式 1 油泥 油罐清理 危险固废 900-249-08 0.05t/5a 定期委托第三方公司负责油罐的清理并委托有资质单位进行处置，油泥不在站区内暂存 2 含油废物（含油废手套等劳保用品） 运营过程 危险固废 900-041-49 0.02t/a 含油废物（含油废手套等劳保用品）混入生活垃圾，由环卫部门集中处理 3 生活垃圾 职工生活 一般固废 / 0.99t/a 4 生活粪污 职工生活 一般固废 / 0.3t/a 生活粪污入旱厕贮粪池暂存，定期清掏后还田利用 综上所述，项目所产生的固体废物得到安全合理的处置，不会对周围环境产生明显的影响。 5.总量控制分析 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，总量考核污染因子为化学需氧量（COD）、二氧化硫 （SO2）的基础上增加氨氮和氮氧化物（NOx）。 （1）废水排放总量控制指标分析 本项目生活粪污入旱厕贮粪池暂存，定期清掏后还田利用，废水排放总量指标为0。 （2）废气排放总量控制指标分析 本项目VOCs排放量为0.183t/a，则本项目VOCs总量控制指标为0.183t/a。 6.项目总平面布置合理性分析 加油站东临107国道开敞，出入口分开设置，北面、西面、南面设置高2.2m的围墙。站内采用混凝土路面，整个加油站按功能需要可划分为油罐区、加油区、站房。 （1）加油区：加油区设置在加油站的南部，设置一座钢网架罩棚（高8.0m），罩棚下共设置3座独立的加油岛，加油岛上设置1台潜油泵式加油机，加油岛之间行车道宽度为6m，最近加油机距离北面站房12.4m。 （2）油罐区：油罐区位于加油站西侧。共设置地卧式储油罐3座，30m3的柴油1座、20m3的汽油2座，总容积为55m3（柴油容积折半）。每个油罐设置1个通气管，共设置3根通气管，集中布置在油罐区中间，每个通气管高于4m，密闭卸油口布置在油罐区南侧，附近设置静电接地报警仪、消防器材及消防沙。油罐距西面围墙3.5m，距站房5.5m。 （3）站房：站房为位于加油区西面。站房距离最近加油机12.4m，距离油罐6m。 本加油站内设施之间的防火间距满足《汽车加油加气站设计与施工规范2014年局部修订版)》（GB50156-2012）表5.0.13站内设施之间的防火距离（见表22，实际最近距离均不小于防火距离）要求，站内平面布置与《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年局部修订版)》(GB50156-2012)规范要求符合性见表23。 表22 加油站内设施（有油气回收）之间的距离 单位：m 名称 埋地油罐 通气管口 密闭卸油点 加油机 埋地油罐 0.5（≥0.5/0.5） / / / 密闭卸油点 / 3.3/5（≥3/2） / / 站房 5.5/6.6（≥4/3） 6/7.1（≥4/3.5） 15/15（≥5/5） 12.4/20.3（≥5/5） 围墙 3.5/5.2（≥3/2） 4.6/4.6（≥3/2） / / 注：1.表中括号内数值为《汽车加油气站设计与施工规范(2014年局部修订版)》（GB50156-2012）要求的最小距离，括号中数值为：与汽油设备最小间距/与柴油设备最小间距。 表23 项目站内平面布置与规范要求符合性一览表 规范要求 项目情况 符合情况 1、车辆入口和出口应分开设置 分开布置 符合 2、站区内停车位和道路宽度应按车辆类型确定；道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m；停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外；加油作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面。 道路转弯半径大于12m；坡度小于8%，采用水泥砌筑路面；停车位为平坡 符合 3、加油作业区与辅助服务区之间应有界线标识。 项目罩棚与站房分属两个建筑物，中间有空区分开标识。 符合 4、加油作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。 车辆进站熄火，禁止吸烟，严禁出现明火及散发火花地点 符合 5、加油加气站内设置的经营性餐饮、汽车服务等非站房所属建筑物或设施，不应布置在加油作业区内 项目不设餐饮区 符合 6、加油加气站内设施之间的防火距离，不应小于表5.1-2的规定。 符合 符合 分析表明，本项目在设计中充分考虑了消防、安全、环保等规范规定的要求；总图布置功能分区明确，布局较合理，将加油区、油罐区、站房分区设置，各功能区相对独立，减少了彼此的干扰，整个布置既方便管理，又减少了安全隐患，满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）要求。 综上分析，评价认为项目平面布置合理可行。 7.环境风险分析 （1）评价目的 分析和预测该项目存在的潜在危险、有害因素，工程运行期间可能发生的突发性事件和事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起易燃易爆物质泄漏，可能造成的人身安全与环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使本项目环境风险尽可能降到最低。 （2）评价重点 分析、预测和评估该项目发生事故时对项目周围区域可能造成的影响程度和范围，并提出预防事故发生的措施。 （3）理化性质及危险特性 本加油站储存的油品为汽油和柴油，其危险特性和理化性质见表24和表25所示。 表24 汽油的理化性质及危险特性表 第一部分 危险性概述 危险性类别 第3.1类低闪点易燃液体 燃爆危险 易燃 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收 有害燃烧产物 一氧化碳、二氧化碳 健康危害 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害 环境危害 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染 第二部分 理化特性 外观及性状 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味 熔点（℃） <-60 相对密度（水＝1） 0.70～0.79 闪点（℃） -50 相对密度（空气=1） 3.5 引燃温度（℃） 415～530 爆炸上限％（V/V）： 6.0 沸点（℃） 40～200 爆炸下限％（V/V）： 1.3 溶解性 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪 主要用途 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂 第三部分 稳定性及化学活性 稳定性 稳定 避免接触的条件 明火、高热 禁配物 强氧化剂 聚合危害 不聚合 分解产物 一氧化碳、二氧化碳 第四部分 毒理学资料 急性毒性 LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油） 急性中毒 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状 慢性中毒 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害 刺激性 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激 最高容许浓度 300mg/m3 表25 柴油的理化性质及危险特性表 第一部分 危险性概述 危险性类别 第3.3类高闪点 易燃液体 燃爆危险 易燃 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收 有害燃烧产物 一氧化碳、二氧化碳 环境危害 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染 第二部分 理化特性 外观及性状 稍有粘性的棕色液体 主要用途 用作柴油机的燃料等 闪点（℃） 45～55℃ 相对密度（水＝1）： 0.87～0.9 沸点（℃） 200～350℃ 爆炸上限％（V/V）： 4.5 自然点（℃） 257 爆炸下限％（V/V）： 1.5 溶解性 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪 第三部分 稳定性及化学活性 稳定性 稳定 避免接触的条件 明火、高热 禁配物 强氧化剂、卤素 聚合危害 不聚合 分解产物 一氧化碳、二氧化碳 第四部分 毒理学资料 急性毒性 LD50 LC50 急性中毒 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中 慢性中毒 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛 刺激性 具有刺激作用 最高容许浓度 目前无标准 （4）重大危险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》，汽油属于易燃液体，但其闪点较高，且本项目采用地埋式储存，储罐周围处于缺氧条件，因此即使遇明火也不会产生整个储罐的爆炸事故。因此只考虑油品的泄露和汽油的火灾爆炸事故。 依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）及根据国家安监局《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监督协调字【2004】56 号）对本项的装置和设备进行辨识。依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），汽油储存区的临界量为200t，柴油属于“23℃≤闪点＜61℃”的易燃液体，其临界量为5000t。本项目汽油储罐2个，单罐储油量为20m3，柴油储罐为1个单罐储油量为30m3。本项目共计汽油储量40m3（29.2t）、柴油储量30m3（25.05t）。因此，本加油站不属于重大危险源。 （5）事故类型和事故原因 根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本项目主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。 ①火灾与爆炸 有资料表明，储油罐中液位下降时，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入储油罐内，使罐内油气爆炸。 储油罐若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：a油类泄漏或油气蒸发；b有足够的空气助燃；c油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；d现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5次/年。 ②油罐溢出、泄漏 油罐的泄漏和溢出较易发生。例如广州的东豪涌曾发生一起油品溢出的泄漏事故。美国加州输油管泄漏污染采水井13眼，造成几百万人口喝水问题无法解决的严重后果。因此，储油罐及输油管线的泄漏、溢出问题不能轻视。 根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下：a油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；b在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；c在加油过程中，由于接口衔接不严密，致使油类溢出。 可能发生油罐泄漏的原因如下：a输油管道腐蚀致使油类泄漏；b由于施工而破坏输油管道；c在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；d各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。 在我国北京地区，在使用油库和汽车加油站的四十多年的时间内，尚未发生过大面积的泄漏事故，但小的泄漏事故是发生过的。例如在北京郊区的一处高速公路施工过程中，由于开挖土方碰断油管，致使油类泄漏。北京六道口加油站由于油罐间的输油管线断裂，使油类泄漏。溢出和泄漏的油类不仅污染地表水环境，污染地下水，而且对地区水源可能带来不良影响。一旦污染，将难以消除，而且还是引起火灾和爆炸的隐患。 （6）事故风险识别 从前面两种事故分析来看，第一类事故出现的频率较低，但其危害性较大，一旦出现瞬间即可完成，并且很难进行补救和应急，其后果十分严重。本项目采用卧式油罐埋地设置，根据《汽车加油加气站设计与施工规范（条文说明）》（GB50156-2002），采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置、发生火灾的几率很少。即使油罐发生着火，也容易扑救。英国石油学会《销售安全规范》讲到，I类石油只要储存在埋地罐内，就没有发生火灾的可能性。 第二类事故的发生频率相对第一类事故要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。本项目输油管道与油罐都按照有关规范进行了设计与施工，并采取了有效的检测泄漏的设施，只要加强管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。 （7）事故影响分析 根据“事故风险识别”可知，本项目环境风险主要为柴油和汽油发生泄漏事故对环境的影响。 ①对地表水的污染 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 本项目所在区域主要的地表水体为柳河，距项目150m。本加油站库容较小，油罐区总容积约为55m3（柴油容积折半），并采用地埋式储罐，油罐区防渗采用钢制罐的方式，根据相关设计标准要求，并设置具有相应功能的控制仪进行在线分析和报警，能有效的避免油罐泄漏，油品不会进入地表水环境。 ②对土壤及地下水的污染 本项目防渗分区明确，各防渗分区均能满足《石油化工企业防渗计设通则》（Q/SY 1303-2010）、《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014年修订版）以及《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）的相关要求。 本项目油罐区应采取防渗池设施，并应设置液位仪和防泄漏报警装置，该措施可有效预防储油罐发生油品泄漏，对土壤及地下水不会造成影响。 加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。因此，项目运营对土壤环境无明显影响。 ③对大气环境的污染 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。 本项目采用地埋式钢制储油罐和浸没式卸油工艺，卸油时产生的油气进行密闭收集和回收处理，加油产生的油气采用真空辅助方式密闭收集。 储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 （8）风险防范措施 本项目为防止事故的发生，建设单位应严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）进行设计与施工，采取防治措施，其中主要包括： ①总图布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离，遵守防火设计规范要求，有应急救援设施和救援通道、应急疏散和避难场所。 ②在可能发生成品油挥发及泄漏积聚的场所，设置防泄漏报警装置。 ③油罐应安装高低液位仪，减少管线接口，油罐进出口管道采用金属软管连接等。 ④建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 ⑤加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置。 ⑥作业区其周围设置警示标志，安装围油设施，配备吸油装置，加强区域通风。 ⑦采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理。 ⑧地下储油罐应采用防渗池设置，并完成加油站地下油罐防渗建设工作。 （9）消防、电气安全防范措施 ①油品储罐按要求进行设计并通过验收； ②储罐区按要求进行设计和建设并通过消防验收； ③储存区内的所有电气设备、照明灯具均应选用隔爆型； ④管道及设备采用可靠接地； ⑤按规范配置足够的灭火器材； ⑥室内、外均按规定接入消防水管网； ⑦储罐上应装设避雷设施，防雷引下线与接地系统可靠焊接； （10）油品贮运安全防范措施 本项目主要为汽油、柴油的经营活动，其危险主要集中在油品的进、出及贮存，因此保证贮罐安全和装卸过程的安全十分重要。 A、蒸气扩散：易燃液体液面有一定蒸气压，蒸气通过罐的呼吸阀、测量孔，或在检修时通过，向外扩散。尤其是进料时，排入大气的蒸气量更多，在罐区一定距离范围内形成爆炸性混合气体，故应考虑合理的防火间距。 B、火焰辐射热：储罐发生火灾后，燃烧产生的辐射热对附近环境的影响较大，容易引起邻近罐或建筑物发生火灾，应考虑因辐射高热而引起火灾蔓延的危险因素。 C、液体性质：有沸溢性的液体火灾时易使物料外流，故应根据液体性质和贮存条件的不同，进行合理布置。 D、油品在贮罐区设计挡液堤。挡液堤是阻止从贮罐中流出的液体扩大范围的装置。挡液堤结构或堤内容量要符合安全要求。这些挡液堤不仅仅阻止液体流出，而且在灭火操作时还阻止泡沫灭火剂等扩大流出范围，有助于提高其灭火效果。 E、应当设置紧急断流装置，紧急断流装置是在相衔接的装置发生泄漏或火灾等紧急事故时，切断同该装置的联系，防止受害面扩大的装置。主要设置在处理易燃性液体的大容量装置、贮罐或穿过公共地区的导管上，使用自动式或手动式的断流阀。 F、应当选择具有危险化学品运输资质的单位进行汽油、柴油的承运，其作业人员应具有相应的岗位安全资格。 G、在贮运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。 H、严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。 （11）自动控制设计安全防范措施 在初步设计中对系统的控制仪器、仪表进行了充分的设计论证，其中包括仪器仪表应用的规范标准、仪器标识与识别、一般规则线路的标准化、爆炸场所中的仪器仪表、 以及仪表的配套系统、过程控制系统、安全连锁系统和不间断动力系统等内容。紧急控制装置是在异常状态发展到压力控制装置和稳定装置等不能进行控制时，采取的技术措施。往往由报警装置和与此联锁并用自动或手动进行动作的紧急控制装置组成。油品储存中可以选择以下措施： ① 紧急停止流入流体的装置（紧急断流阀等）。 ② 流体旁通紧急处理装置（三通阀等）。 ③ 流体紧急排放装置（放空管线、事故处理槽等）。 ④ 紧急冷却装置。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 卸油、贮油、加油 | 非甲烷总烃 | 油气回收系统、埋地油罐贮存池及防渗处理 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）相关要求 |
|  | 汽车尾气 | HC、CO、NO2 | 站区周边加强绿化吸附 | / |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 油罐清理 | 油泥 | 委托第三方公司负责油罐的清理并定期委托有资质的单位处置，不在站区内暂存 | 不随意外排 |
|  | 营运过程 | 含油废物（含油手套等劳保用品） | 集中收集后，由环卫部门集中处理 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活粪污 | 入旱厕贮粪池，定期清掏还田利用 |  |
| 噪 声 | 项目运营期主要噪声源为站内来往的机动车行驶产生的交通噪声和加油泵产生的设备噪声。本项目加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫，加强管理；进出车辆低速慢行等措施，场界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类、4类的要求。 |
| 其 他 | 环境风险：按消防、加油站防火规范要求进行设计、建设和管理，并采取防火、防爆、防雷、抗震等措施，防范生产事故的发生，降低环境风险发生的机率和保护周围的人员安全 |
| 生态保护措施及预期效果 加强人工绿化，在建筑物周围、边角地设立树木绿化带。 |

# 结论与建议

一、环评结论： 1.项目概况 漯河市泰达石油有限公司王店加油站扩建项目位于郾城区孟庙镇王店村，总投资80万元，占地面积为1350m2，总建筑面积386m2，设计加油能力为年加125吨汽油、100吨柴油。项目劳动人员6人，根据项目特点，采用三班运作工作制，每班工作8小时，年运营天数365天。 2.产业政策符合性 （1）项目主要从事汽油、柴油零售，经查询《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于产业政策中鼓励类七、石油、天然气中“3.原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会完成备案，备案文号为：豫漯郾城能源[2015]18993，符合国家产业政策。 （2）本项目位于郾城区孟庙镇王店村，根据《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（漯环[2016]29号），属于农村地区，应参照农产品主产区。本项目为社会服务业，不属于《附表5：工业项目分类清单》中的三类工业项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目，符合文件要求。 （3）根据《关于印发漯河市2017年挥发性有机物专项治理工作方案的通知》（漯环攻坚办[2017]84号）文件要求，“管理部门加强对加油站油气回收设施运行情况、加油工操作规范情况监管，对油气回收设施不运行、密封套破损、加油工不按规范操作等情况进行处罚或停业整顿”。本项目加油及卸油装置上配套安装油气回收系统，项目在油气回收设施正常运行的情况下，符合文件要求。 （4）根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办[2018]14号）和《漯河市人民政府办公室关于印发漯河市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案等2个工作方案的通知》（漯政办〔2018〕33号）的要求：“加油站地下油罐应当使用双层罐或采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水污染”，“全面完成车用油品质量提升，2018年7月1日起，全市禁止销售普通柴油和低于国六标准的车用汽柴油”。本项目主要销售0#柴油、92#和95#汽油，符合文件要求；加油站地下油罐未采取建造防渗池设施防止地下水污染，不符合文件要求，需要进行防渗池建设。 3.选址可行性 （1）项目周围环境概况 该项目位于郾城区孟庙镇王店村，站区西侧、南侧为空地，东侧为G107国道，北侧为闲置空院，该站周围安全距离内无其他重要建、构筑物。项目周边环境示意见附图二。 （2）根据漯河市国土资源局孟庙镇国土资源所对本项目出具的用地证明（见附件4），本项目为农村集体建设用地；根据漯河市郾城区孟庙镇人民政府出具的证明，本项目符合孟庙镇产业规划。 （3）本项目为三级加油站，加油站设备与站外建（构）筑物的防火距离、加油站厂区平面布局符合《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年局部修订版)》(GB50156-2012)中的相关规定要求。 4.区域环境质量 项目区域环境质量现状：地表水体颍河-西华址坊断面水质各项指标均能够满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求。区域地下水水质指标各因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准质量。区域内空气质量均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；区域内声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、4a类标准。 5.污染防治措施及环境影响评价总结结论 （1）废气污染防治措施及环境影响 ①无组织非甲烷总烃 本项目废气主要是运营过程中储油罐大小呼吸、油罐车卸油、加油机作业等过程排放的非甲烷总烃，企业通过规范职工操作、安装卸油油气回收装置和加油油气回收装置等措施降低非甲烷总烃的排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求；同时也满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2中其他企业非甲烷总烃排放建议值的要求。 项目运营期无组织排放非甲烷总烃厂界无超标点，不需设置大气防护距离；项目汽油加油及卸油装置均配套安装油气回收系统，非甲烷总烃排放量大大减少，其中无组织排放量明显降低，对周围环境不会产生明显影响，满足《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年局部修订版）》（GB50156-2012）中提出的与各类建筑物之间的安全防火距离，不再设置卫生防护距离。 ②汽车尾气 进站加注燃料油的机动车，在站区内行驶、发动车辆等会产生车辆尾气，由于机动车在站内停留时间短暂，车辆尾气产生量很小，经站区大气稀释、扩散后对周围环境影响很小。 综上所述，本项目产生的废气对周围环境及敏感点的影响较小，不会降低区域内大气功能类别。 （2）噪声污染防治措施及环境影响 项目运营过程中产生的噪声主要有加油机、泵类等设备噪声以及车辆噪声，噪声级在60～80dB(A)。在设计和设备定货时该加油站已经向制造厂商提出噪声控制要求，并对泵体等噪声高的设备采取了隔音降噪的措施，对车辆进行管理、禁止鸣笛，经采取上述措施，预测可知西、南、北厂界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，东厂界能够达到4类标准要求，对周围环境影响较小。 （3）固体废物污染防治措施及环境影响 加油站在运营过程中产生的固体废物主要是职工生活垃圾、生活粪污、清罐过程产生的油泥和含油废物（含油废手套等劳保用品）。含油废物（含油废手套等劳保用品）混入生活垃圾，定期由环卫部门集中处理；油罐需定期委托第三方公司负责油罐的清理并委托有资质的单位进行处置，油泥不在站区内暂存；生活粪污入旱厕贮粪池暂存，定期清掏后还田利用。本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 6.总量控制 本项目生活粪污入旱厕贮粪池暂存，定期清掏后还田利用，废水排放总量指标为0。本项目VOCs排放总量为0.183t/a，VOCs总量总量指标为0.183t/a。 二、环评建议： 1、不断更新和完善风险事故防范措施和应急预案，力求全面周到、切实可行，并加强与当地环保、消防、卫生等部门及周边单位的沟通、联络，以取得其理解、支持和应急救援。 2、对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置。 3、定期对操作人员进行安全生产与知识培训，并制定严格的操作规程，切实加强油料贮存、输送生产过程中的安全控制，保证生产安全、防止意外事故发生。 4、加强对运输物资中危险物品及石油类物资事故性防患措施，应建立事故处理机构及管理系统，以便一旦事故发生能得以及时处理，迅速排除各类污染物对环境造成的严重影响。 5、建设单位应严格执行“三同时”环保要求，确保环保资金的落实和到位。 三、项目验收内容 表26 项目验收内容一览表 内容 类型 排放源 监测因子或调查内容 治理措施 验收标准 废气 储油、卸油、加油 非甲烷总烃 配套安装卸油和加油油气回收系统 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2标准；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）中相关要求 汽车尾气 CO、HC、NO2 加强厂区绿化吸附 — 固废 职工生活 生活粪污 入旱厕贮粪池暂存，定期清掏后还田利用 达到环保要求 职工生活 生活垃圾 混入生活垃圾，定期由环卫部门集中处理 运营过程 含油废物（含油废手套等劳保用品） 油罐清理 含油泥废物等 定期委托第三方公司负责油罐的清理并委托有资质的单位处置，油泥不在站区内暂存 噪声 加油汽车、油泵 Leq 合理布局，选用低噪声设备，设置减振垫，加强管理 北、南、西厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，东厂界满足4类标准 风险 一旦发生泄漏、火灾事故，将有烃类物质排放。为防止泄漏，在供应中，重点在于日常管理和防范，保证加气、加油安全，设备完好，操作正确，防火防爆是首要任务。一旦着火，要抢险堵漏，切断来源。并且在厂区内备有干粉灭火剂或二氧化碳灭火器，以防不测。对配置的灭火器定期检查、及时更换，防止过期使用，严禁在加油站使用明火。 综上所述，漯河市泰达石油有限公司王店加油站扩建项目符合国家产业政策，选址合理，项目对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取了较为妥善的处理处置措施，各污染物均能达标排放或得到合理处置，对周围环境影响较小。在全面落实各项污染防范措施、风险防范措施及“三同时”的前提下，项目的建设整体上符合环境保护和社会可持续发展的要求，从环境保护角度出发，项目在此建设是可行的。

# Text boxes

加油车辆

成品油

罐车运输

卸油至油罐

抽入加油机

计量

提枪加油

汽车尾气、交通噪声

非甲烷总烃

噪声

非甲烷总烃、噪声

汽车尾气、交通噪声

油罐

卸油回气管道

油罐车

油气

油气

汽车油箱

油气回收型加油枪

油罐

油气

油气

集中式油气回收真空泵

油气