河南政检检测研究院有限公司

检  测  报  告

政检测字（2018）X284号

项目名称：        土壤、地下水委托检测

委托单位：     河南省福阳再生资源有限公司

检测类别：           土壤、地下水

报告日期：        2018年12月29日

（加盖业务专用章）

检测报告说明

1、本报告无本公司业务专用章、骑缝章及章无效。

2、报告内容需填写齐全，无审核签发者签字无效。

3、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、复制本报告中的部分内容无效。

河南政检检测研究院有限公司

地 址：漯河市召陵区东城产业集聚区桃园路北侧21幢101号

邮 编：462300

电 话：0395-6666966  13183207777

传 真：0395-6666966

受河南省福阳再生资源有限公司委托，河南政检检测研究院有限公司于2018年12月25日对该公司内土壤样品、地下水进行检测。

- 检测项目

土壤：pH、阳离子交换量、硒、砷、汞、总铬、铜、锌、铅、镉、镍、铁、钾、钠、可交换酸度、氰化物、总氟化物、水溶性盐、有机质、氯离子、硫酸盐；

地下水：K、Na、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、铅、氟、镉、铁、锰、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠杆菌、细菌总数、铜、锌、镍。

- 检测分析方法

表2-1              土壤检测分析方法及使用仪器

| 检测项目 | 检测方法 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 土壤pH的测定NY/T1377-2007 | pH计/PHS-3C | 0.1pH |
| 阳离子交换量 | 土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法 HJ889-2017 | 分光光度计/T6新悦 | 0.8cmol+/kg |
| 硒 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 | 原子荧光光度计/PF32 | 0.01mg/kg |
| 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 | 原子荧光光度计/PF32 | 0.01mg/kg |
| 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 | 原子荧光光度计/PF32 | 0.002mg/kg |
| 总铬 | 土壤质量 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2009 | 原子吸收分光光度计/TAS-990F | 5mg/kg |
| 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 | 原子吸收分光光度计/TAS-990F | 1mg/kg |
| 锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 | 原子吸收分光光度计 /TAS-990F | 0.5mg/kg |
| 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17140-1997 | 原子吸收分光光度计/TAS-990F | 0.2mg/kg |
| 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17140-1997 | 原子吸收分光光度计/TAS-990F | 0.05mg/kg |
| 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 17139-1997 | 原子吸收分光光度计/TAS-990F | 5mg/kg |
| 铁 | 土壤中铁的测定 原子吸收分光光度法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站，1992年 | 原子吸收分光光度计/TAS-990F | / |
| 钾 | 土壤中铁的测定 原子吸收分光光度法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站，1992年 | 原子吸收分光光度计/TAS-990F | / |
| 钠 | 土壤中铁的测定 原子吸收分光光度法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站，1992年 | 原子吸收分光光度计/TAS-990F | / |
| 可交换酸度 | 土壤 可交换酸度的测定 氯化钡提取-滴定法 HJ631-2011 | 滴定管 | 0.50mmol/kg |
| 氰化物 | 土壤氰化物和总氰化物的测定分光光度法HJ 745-2015 | 分光光度计/T6新悦 | 0.04mg/kg |
| 总氟化物 | 土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法 HJ873-2017 | 离子计/ PXS-270 | 63mg/kg |
| 水溶性盐 | 土壤检测第16部分土壤水溶性盐总量的测定NY/T 1121.16-2006 | 电烘箱 | / |
| 有机质 | 土壤检测第6部分：土壤有机质的测定 NY/T 1121.6-2006 | 滴定管 | / |
| 氯离子 | 土壤氯离子含量的测定NY/T 1378-2007 | 滴定管 | / |
| 硫酸盐 | 土壤检测第18部分：土壤硫酸根离子含量的测定NY/T 1121.18-2006 | 滴定管 | / |

表2-2        地下水检测分析方法及使用仪器

| 检测项目 | 检测方法 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2002年) | 多参数水质流动测定仪/HQ30D | 0.1pH |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 | 分光光度计/T6新悦 | 0.025mg/L |
| 硝酸盐 | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 GB7480-1987 | 分光光度计/T6新悦 | 0.02mg/L |
| 亚硝酸盐 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB7493-1987 | 分光光度计/T6新悦 | 0.003mg/L |
| 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ503-2009 | 分光光度计/T6新悦 | 0.0003mg/L |
| 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ484-2009 | 分光光度计/T6新悦 | 0.004mg/L |
| 耗氧量（CODMn法） | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB11892-1989 | 滴定管 | 0.5mg/L |
| 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB7477-1987 | 滴定管 | 5mg/L (以CaCO3)计) |
| 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度 GB 7467-1987 | 分光光度计/T6新悦 | 0.004mg/L |
| 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 | 原子荧光光度计/PF32 | 0.0003mg/L |
| 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-1989 | 原子吸收分光光度计/TAS-990F | 0.03mg/L |
| 钾 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989 | 原子吸收分光光度计/TAS-990F | 0.05mg/L |
| 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11911-1989 | 原子吸收分光光度计/TAS-990F | 0.01mg/L |
| 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989 | 原子吸收分光光度计/TAS-990F | 0.01mg/L |
| 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标(2.1总大肠菌群 多管发酵法) GB/T 5750.12-2006 | 生化培养箱/SHP-150 | / |
| 细菌总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标(1.1菌落总数 平皿计数法) GB/T 5750.12-2006 | 生化培养箱/SHP-150 | / |
| 镉 | 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 | 原子吸收分光光度计/TAS-990F | 0.001mg/L |
| CO32- | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2002年) | 滴定管 | / |

续表2-2      地下水检测分析方法及使用仪器

| 检测项目 | 检测方法 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| HCO3- | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2002年) | 滴定管 | / |
| 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 HJ/T342-2007 | 分光光度计/T6新悦 | 8mg/L |
| 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB 11896-1989 | 滴定管 | 10mg/L |
| Ca2+ | 水质 钙的测定 EDTA滴定法 GB 7476-1987 | 滴定管 | 2mg/L |
| 铅 | 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 | 原子吸收分光光度计/TAS-990F | 0.01mg/L |
| 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-1987 | 离子计/ PXS-270 | 0.05mg/L |
| 溶解性总固体 | 103-105℃烘干的可滤残渣 重量法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2002年) | 电子分析天平/ME204E | / |
| 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 | 原子荧光光度计/PF32 | 0.00004mg/L |
| 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989 | 原子吸收分光光度计/TAS-990F | 0.05mg/L |
| 铜 | 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 | 原子吸收分光光度计/TAS-990F | 0.05mg/L |
| 锌 | 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 | 原子吸收分光光度计/TAS-990F | 0.02mg/L |

三、检测质量保证

1、检测人员：参加检测人员均经过专业培训、考试合格持证上岗。

2、检测仪器：检测所用仪器经计量部门定期校验，并在有效期内，保证仪器性能稳定，处于良好的工作状态。

3、检测记录与分析结果：所有记录及分析结果均经过三级审核。

4、分析方法：检测所用方法全部采用国家现行有效的标准分析方法，均在本公司资质认定范围内。

5、质控措施：土壤铅、砷、汞、镍、铜、锌各做标准样品一个；地下水总硬度、氨氮、高锰酸盐指数、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮项目各做标准样品1个。

表3-1             土壤检测质控样品测定结果统计表

| 项目 | 保 证 值 | 测 定 值 | 质控评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 汞（mg/kg） | 0.052±0.006 | 0.051 | 合 格 |
| 土壤 镍（mg/kg） | 28.5±1.2 | 28.8 | 合 格 |
| 土壤 砷（mg/kg） | 10.6±0.8 | 10.3 | 合 格 |
| 土壤 铅（mg/kg） | 21.6±1.2 | 21.9 | 合 格 |
| 土壤 铜（mg/kg） | 21.6±0.8 | 21.2 | 合 格 |
| 土壤 锌（mg/kg） | 65±3 | 65.0 | 合 格 |

表3-2              地下水检测质控样品测定结果统计表

| 项目 | 保 证 值 | 测 定 值 | 质控评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总硬度 （以CaCO3计）(mg/L) | 250±5 | 253 | 合 格 |
| 氨氮（mg/L） | 1.71±0.07 | 1.70 | 合 格 |
| 亚硝酸盐氮（(g/L） | 53.0±2.1 | 52.9 | 合 格 |
| 硝酸盐氮（mg/L） | 2.97±0.15 | 2.95 | 合 格 |
| 高锰酸盐指数 | 1.54±0.16 | 1.66 | 合 格 |

所有检测项目平行测定的相对偏差全部在标准允许的质控范围内，结论合格。

四、检测结果

表4-1                土壤样品检测结果统计表

| 采样 时间 | 采样位置 | 样品 编号 | 样品状态 | pH | 阳离子交换量（cmol+/kg） | 硒(mg/kg) | 砷 (mg/kg) | 汞 (mg/kg) | 总铬(mg/kg) | 铜(mg/kg) | 锌(mg/kg) | 铅(mg/kg) | 镉(mg/kg) | 镍(mg/kg) | 铁(mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.12.25 | 厂区内 | W001 | 褐色颗粒状固体 | 8.16 | 8.6 | 0.09 | 6.02 | 0.418 | 45 | 20.8 | 35.9 | 41.9 | 0.10 | 23.9 | 12.0 |

续表4-1                土壤样品检测结果统计表

| 采样 时间 | 采样位置 | 样品 编号 | 样品状态 | 钾(mg/kg) | 钠(mg/kg) | 可交换酸度（mmol/kg） | 氰化物(mg/kg) | 总氟化物(mg/kg) | 水溶性盐(g/kg) | 有机质(g/kg) | 氯离子(mg/kg) | 硫酸盐(g/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.12.25 | 厂区内 | W001 | 褐色颗粒状固体 | 1.72 | 1.35 | 2.06 | 未检出 | 未检出 | 0.69 | 10.2 | 5.26 | 0.008 |

表4-2                         地下水检测结果统计表

| 采样时间 | 采样位置 | 样品状态 | pH | 氨氮（mg/L） | 硝酸盐（mg/L） | 亚硝酸盐（mg/L） | 挥发酚（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 砷（mg/L） | 汞（mg/L） | 六价铬（mg/L） | 总硬度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.12.25 | 厂区内 | 无色透明液体 | 7.3 | 0.15 | 1.16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0007 | 未检出 | 未检出 | 562 |

续表4-2                                 地下水检测结果统计表

| 采样时间 | 采样位置 | 样品状态 | 氟化物（mg/L） | 铅（mg/L） | 镉（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 耗氧量（CODMn法）（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 总大肠 菌群（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.12.25 | 厂区内 | 无色透明液体 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 0.04 | 0.01 | 814 | 1.1 | 13.5 | 28 | 未检出 |

续表4-2                                 地下水检测结果统计表

| 采样时间 | 采样位置 | 样品状态 | 钾 （mg/L） | 钠 （mg/L） | CO32- (mmol/L) | HCO3- (mmol/L) | Mg2+ （mg/L） | Ca2+ （mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 菌落总数（个/L） | 镍 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.12.25 | 厂区内 | 无色透明液体 | 3.06 | 56.3 | 未检出 | 6.1 | 52 | 173 | 未检出 | 0.04 | 10 | 未检出 |

以下空白

报告编制：                                         审  核:                                             签  发:

日   期:                                                日   期:                                              日  期:

(加盖业务专用章)