《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的基他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

## 建设项目基本情况

| 项 目 名 称 | 漯河百年好油脂设备有限公司年产200套油脂生产设备项目 |
| --- | --- |
| 建 设 单 位 | 漯河百年好油脂设备有限公司 |
| 法 人 代 表 | 胡洪舟 | 联系人 | 胡洪舟 |
| 通 讯 地 址 | 漯河市郾城区商桥镇靳庄村漯河百年好油脂设备有限公司 |
| 联 系 电 话 | 18939593377 | 传 真 | / | 邮政编码 | 462000 |
| 建 设 地 点 | 漯河市郾城区商桥镇靳庄村 |
| 立项审批部门 | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 项目代码 | 2018-411103-33-03-026002 |
| 建 设 性 质 | ■新建□改扩建□技改 | 行业类别及代码 | C3333金属包装容器及材料制造 |
| 占地面积 (平方米) | 1300 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 （万元） | 60 | 其中：环保 投资(万元) | 7.5 | 环保投资占总投资比例 | 12.5% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 | 2018年7月 |
| 一、项目由来 漯河百年好油脂设备有限公司拟投资60万元在漯河市郾城区商桥镇靳庄村建设“漯河百年好油脂设备有限公司年产200套油脂生产设备项目”。项目于2018年5月3日取得漯河市郾城区发展和改革委员会项目备案证明，项目代码为2018-411103-33-03-026002。项目所在地用地性质为规划建设用地，符合商桥镇城镇总体规划。 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目均不在限制类和淘汰类名录内，属允许类项目，符合国家产业政策。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目所使用设备、原材料均不在名录淘汰范围之内。 根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017版）和关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令 第1号），项目属于“二十二、金属制品业”中的“67、金属制品加工制造”中“其他（仅切割组装除外）类项目，应当编制环境影响评价报告表。 受漯河百年好油脂设备有限公司委托（委托书见附件1），河南可人科技有限公司承担漯河百年好油脂设备有限公司的“漯河百年好油脂设备有限公司年产200套油脂生产设备项目”的环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即组织人员现场查看，收集、整理有关资料，对工程的建设等情况进行初步分析，并根据项目的性质、规模及项目周围区域的环境特征，在现场勘查、资料调研、环境监测、数据核算的基础上，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目的环境影响报告表。 二、项目概况 （1）项目基本情况 项目建设拟租用郾城区春喜塑料模具厂现有标准厂房进行建设，项目占地面积约1300m2 ，总建筑面积1300m2（租用1座标准厂房），其中原料区约50m2、生产区约1065m2、成品区约150m2，办公室约30m2（在标准厂房内）、固废暂存间5m2（在标准厂房内）。项目建成后总体生产规模可达年产200套油脂生产设备生产能力。 （2）厂址概况及周边环境概况 本项目位于漯河市郾城区商桥镇靳庄村，中心地理坐标为北纬33°70'02.87''、东经113°97'41.20''。本项目东侧为河南闽乐食品有限公司，北侧为农田，南侧为模具厂生产车间，西侧为107国道。距离本项目最近的敏感点位于项目西北侧5m的门面房，最近的集中居住区为项目西侧102米的大闫小区。项目地理位置见附图1，项目周围概况见图1，周围环境现状卫星图见附图2。 图1 项目周围概况图 （3）建设内容和规模 本项目主要建设内容见表1。 表1 项目主要建设内容 分类 项目 单位 建筑面积 备注 主体工程 生产区 m2 1065 在标准厂房内，为生产区域 原料区 m2 50 在标准厂房内，用于原料存放 成品区 m2 350 在标准厂房内，用于成品存放 公用及辅助工程 办公区 m2 130 租赁现有，用于员工办公 固废暂存间 m2 5 在标准厂房内，用于固废存放 供电 由商桥镇电网提供 废气治理 焊接烟尘 10台移动式焊烟净化器 固废 固废暂存间、垃圾桶 噪声 厂房隔声、基础减振 三、项目产品方案 本工程主要产品方案及产量见表2。 表2 本工程主要产品方案及产量一览表 产品名称 年产量（套） 规格 动物油粉碎机 35 FSJ-BNH-8T-37 动物油输送机 35 SSJ-BNH-600A-2.2KW 动物油炼油锅 35 LYG-BNH-10A-3kw 脱臭塔 30 TG-BNH-30T-10K 脱色罐 30 TSG-BHN-10T-5.5KW 榨油机 35 2YJ-BNH-140A-22KW 总计 200套 四、项目主要生产设备 本工程主要设备情况见表3。 表3 本工程主要设备情况一览表 序号 设备名称 型号 数量（台） 位置 功能 1 摇臂钻床 Z305D×18/1 1 生产区 主要功能加工孔 2 车床 CA6140 1 生产区 对不锈钢钢板等进行车削加工 3 锯床 G-4028 1 生产区 将原料或半成品切割成需要尺寸 4 电锯 KFL-330B 1 生产区 将原料或半成品切割成需要尺寸 5 电焊机 NB-500T/NBC-350/LGK8-100 10 生产区 将不同部件焊接在一起 6 卷板机 / 1 生产区 对原料进行卷弯加工 7 行车 2.8t 1 生产区 运输原料或成品 经查阅《产业结构调整指导目录2011年》（2013年修正），本项目所用设备不属于国家和地方淘汰落后的工艺和设施以及设备。 五、项目主要原辅材料及能源消耗情况 本工程主要原辅材料及能源消耗情况见表4。 表4 本工程原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 产品 原料 年用量 来源 备注 1 油脂生产设备 碳钢板 800m2 外购 宽度1~1.2m， 厚度0.8mm 2 不锈钢板 1000m2 外购 宽度1~1.2m， 厚度0.5mm 3 电机 170台 外购 / 4 变速箱 170台 外购 / 5 配电箱 170台 外购 / 6 链板 350m 外购 / 7 填料 60m3 外购 / 8 焊条 80箱 外购 15kg/箱 10 润滑油 0.02t 外购 / 12 电 / 20万kw▪h/a 供电所 / 六、公用工程 1、供水 本项目租用郾城区春喜塑料模具厂现有标准厂房，项目无生产用水，标准厂房内无供水设施。员工如厕依托郾城区春喜塑料模具厂现有防渗旱厕。 2、排水 项目无废水排放，员工如厕依托郾城区春喜塑料模具厂防渗旱厕，郾城区春喜塑料模具厂旱厕定期由附近村民拉走堆肥。 3、供电 项目每年用电量20万 kW·h/a，用电由市政电路供电线路，满足项目需要。 4、供热制冷 项目生产车间无供热制冷设备，办公室装壁挂式空调供热制冷。 七、劳动定员及工作制度 项目劳动总定员为10人，年工作时间为300天，一班工作制，每班8小时。厂区不设置食堂。 八、备案一致性分析 备案一致性分析详见表5。 表5 备案一致性分析一览表 名称 备案内容 实际建设情况与备案相符性 项目名称 漯河百年好油脂设备有限公司年产200套油脂生产设备项目 相符 建设规模 年产200套油脂生产设备 相符 建设单位 漯河百年好油脂设备有限公司 相符 建设地点 漯河市郾城区商桥镇靳庄村 相符 建设性质 新建 相符 建筑面积 1300m2 相符 工艺技术 钢板、不锈钢板—切割—焊接—电器组成—成品 基本相符，实际工艺：钢板、不锈钢板—切割—焊接—电器组成—检验—成品 主要生产设备 摇臂钻床、车床、锯床、电锯、电焊机 相符 九、项目建设进度 项目建设期为2018年7月到2018年8月，项目拟租用郾城区春喜塑料模具厂现有标准厂房进行建设，建设工程主要为设备进场、安装、调试。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租赁郾城区春喜塑料模具厂现有厂房进行建设，不存在原有污染源问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33024′～33059′，东经113027′～114016′，总面积2617m2。漯河市区距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区商桥镇靳庄村，地理位置详见附图1。 二、地形、地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲击平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东四地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 三、地质 漯河市地处黄淮冲击平原，属沙澧河冲击平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲击成因堆积而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区；Ⅱ类地区分布在老城区；Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本裂度为六度。 四、气候、气象 漯河市位于暖温带的南部边缘地区，属于温暖过渡性季风气候。《河南省自然综合区划》将其划为“温暖半湿润区”。一年当中，冷暖四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。全市累年平均日照总时数为2181－2359 小时，年日照率为49－53%。其中农作物生长活跃期的4－9 月份，累年平均日照总时数为1270.9－1424 小时；日平均达7－8 小时，能满足作物生长对光能的需要。累年平均太阳辐射总量为113.8－119.3 千卡/平方厘米，其中有效辐射值为58.2－58.4 千卡/平方厘米。一年当中以6 月份的辐射量最大；12 月份最小，光能实际利用率仅0.3%左右。 全市累年平均气温为14.6℃。7 月最热，累年平均为 27.4－27.7℃；1 月份最冷，平均为0.5－0.7℃。极端最高气温48℃，极端最低气温-15.9℃。气温年际变化不大，年内变 化明显，以7 月份为界限，以前各月气温平均逐月上升，以后各月逐月下降。 全市年平均降雨量 802.7mm，年均降水量适中，但降水的年际变化不大，年内时空分布不均匀。一般是冬春降水少、夏秋降水多，并且雨量多集中于7、8 两个月内。年平均降水相对变化率为22%，年最大一次降水量高达725mm(舞阳县1975 年8 月3 日)。历年来4－10 月最大无降水日数是30－71 天。 全市年主导风向为NE，风频9%，次主导风向为SE 风，全年静风频率为15%，年平均风速2.42m/s。冬季多为东北风，风力一般3~4 级；夏季多为东南风，风力一般2~3 级，较少大风天气出现。漯河市风玫瑰图如2，漯河全年气象特征见表6。 图2 漯河市风玫瑰图 表6 漯河全年气象特征 序号 项 目 参数 1 年平均气温 14.6℃ 2 极端最高气温 48℃ 3 极端最低气温 -15.9℃ 4 年平均降水量 802mm 5 年最高降水量 725mm 6 年最低降水量 250.8mm 7 年平均日照时间 2270h 8 全年主导风向 NE 9 年平均风速 2.42m/s 本项目位于漯河市郾城区商桥镇靳庄村，在主城区西北方向，不属于城市主导风向的上风向。 五、水文 （1）地表水体 漯河市位于沙颍河中游，沙、澧、颍河横贯全境，过（入）境河道多年平均径流量为26.9 亿m3/a(另有白龟山水库十支渠来水0.11 亿m3/a)。经计算全年自产地表水径流量多年平均为3.75 亿m3/a，浅层地下水资源量4.737 亿m3/a，扣除重复水量1.267 亿m3/a，全市水资源总量为7.22亿m3，人均358.8m3，低于全省人均368m3 水平。 全市过（入）境河道多年平均径流量为26.9 亿m3/a，地表水资源地区分布均匀，由北向南递增；季节性变化明显，因降水季节变化所致，夏季东南季风把大量的水气从太平洋上空带向内地，提雨量充沛，径流量集中，汛期（6~9 月）径流量占全年的60~70%，春季（3~5 月）径流量一般占年径流量的15%左右；径流量的年际变化大，该市年径流变化系数CV 在0.75 左右，多水年与少水年径流量相差悬殊，最大年径流量为最小的径流量的15~20 倍。 漯河市属淮河流域，流域面积2693km2，其中沙颍河流域面积2500km2，占全市面积的93%，洪汝河流域面积193km2，占全市面积的7%。境内流域面积较大的河流有沙河、澧河、清淠河、吴公渠等五条，除此之外，还有唐江河、灰河、柳河、黑河等十二条河流。 漯河境内河流分为沙颖河水系、汾泉河水系河洪汝河水系三大水系，以沙颍河水系为主，是淮河的较大支流。沙颍河水系河流主要包括沙河、澧河、唐河、马子河、灰河、颍河、吴公渠、清潩河、尧河和马拉河等河流；汾泉河水系河流主要包括汾河、黑河两条河流；洪汝河水系在漯河市境内主要有三里河和唐江河两条河流。 离项目所最近的地表水体为项目南侧25km的颍河，颍河在漯河区域功能区划为地表水Ⅲ类水体。 （2）地下水 漯河市位于淮河冲击平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 六、土壤 地质为第四纪地层覆盖，地下分布有第三纪，震旦系以及太古界地层。地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余为黄淮冲积堆积而成的第四纪沉积覆盖层。地层主要由粘土、亚粘土组成，地表以下为亚粘土层。地震基本烈度为6 度。土壤系西南山前坡积、堆积和河流冲击土。全县土壤分为褐土、潮土、黄棕壤土、砂礓黑土四类。 七、生物多样性 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多。由于农垦历史悠久，大部分已为人工栽培。其中粮食作物有小麦、玉米、大豆等数十种。经济作物有棉花、花生、芝麻、油菜等20余种、主要林木植物有白毛杨，泡桐、柳、榆、槐、椿等。 本项目占地范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的国家保护野生动植物。 经现场查看，本项目评价区域内无珍贵及受保护的动植物。

规划相符性分析 《漯河市城市总体规划（2012－2030）》 规划的城市规划区范围：包括郾城区、源汇区和召陵区其所辖行政区范围，规划区总面积为662.3km2。城市发展目标是将漯河市建设成为一个综合实力较强、产业结构优化、服务体系完备、城市布局合理、基础设施完善、交通便捷、环境良好、城市与自然融合共生的开放型的区域中心强市和滨水宜居城市。城市性质规划为国家食品工业城和豫中区域性中心城市。 总体布局：为“一心、两轴、九片区”的城市总体格局，其中“九片区”指的是老城片区、沙澧片区、澧南片区、金山片区、东北片区、铁东片区、后谢片区、召陵片区等九大功能片区。其工业用地规划形成集中的铁东工业区、孟南工业区、西南部工业区、后谢工业区和召陵工业区等五片。 根据规划，漯河市的整体规划范围分为三个部分，分别为： 市域规划范围：市域行政辖区面积2617平方公里，包括所辖的市区、舞阳县、临颍县三区两县范围。规划内容：市域城镇体系规划。 城市规划区范围：根据《城乡规划法》，规划区即指城市建成区及因城乡建设和发展需要，必须实行规划控制的区域。本次规划按照城乡统筹的要求，考虑到中心城市与周边乡镇距离近、联系密切这一显著特征，确定本次规划的规划区总面积548平方公里。具体包括现状城区的沙北办、天桥街、马路街、顺和街、城关镇、干河陈、翟庄办7个街道办事处，以及城区外围的高新区、空冢郭、大刘镇、阴阳赵、龙城镇、孟庙镇、黑龙潭乡、姬石乡、召陵镇、邓襄镇等1个开发区、5个建制镇、4个乡所在的行政辖区范围。主要规划内容为：城乡统筹规划，科学发展载体建设协调布局、空间管制规划。 中心城区规划范围：包括中心城区建设范围以及周边空冢郭、大刘镇、阴阳赵、龙城镇、孟庙镇、黑龙潭乡、姬石乡、召陵镇、邓襄镇等部分乡镇建设用地，具体西至阴阳赵，南至市界，东至召陵镇镇区，北至新北环路-龙江路范围，覆盖面积约169平方公里，其中城市建设用地面积120平方公里。主要规划内容为：土地利用规划、道路交通规划、公共设施规划、绿地系统规划、产业规划、生态环保规划以及市政基础设施规划等。 本项目位于漯河市郾城区商桥镇靳庄村，根据《漯河市城市总体规划（2012-2030）—城市规划区土地使用规划图》显示，本项目不在《漯河市城市总体规划（2012-2030）》规划范围内。根据漯河市国土资源局商桥镇国土资源所出具证明，项目占地为建设用地，符合商桥镇土地利用总体规划。根据漯河市郾城区商桥镇人民政府出具证明，项目占地符合商桥镇城镇总体规划。

## 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 项目所在区域环境质量现状情况如下： 一、环境空气 项目位于漯河市郾城区商桥镇靳庄村，根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二类标准。 本次环境空气质量现状评估采用《漯河市环境监测年鉴（2016年）》中漯河市的监测数据，漯河市环境监测站在项目南侧14km处，环境空气监测结果统计见表 。 表7 环境空气监测结果统计表 监测因子 SO2 PM10 PM2.5 NO2 年均值（μg/m3） 23 94 56 35 标准限值(μg/m3) 60 70 35 40 超标倍数 0 0.34 0.375 0 监测结果表明，2016年SO2、NO2监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。但PM10、PM2.5存在超标现象，主要超标项目为细颗粒物（PM2.5），超标倍数为0.375。 二、地表水 离本项目最近的地表水为项目南侧25km的颍河。颖河在西华址坊设有省控断面，根据《2017年河南省地表水环境责任目标断面水质周报》，颍河第37、48、53周监测数据见表8。 表8 颖河西华址坊断面监测数据一览表 月份 COD（mg/L） 氨氮（mg/L） 总磷（mg/L） 水质类别 2017.9 16.5 0.25 0.2 Ⅲ 2017.11 15.6 0.08 0.13 Ⅲ 2017.12 17.5 0.11 0.08 Ⅲ 由表8可知，颖河西华址坊省控断面COD、氨氮、总磷、均满足《关于印发漯河市流域水污染防治攻坚5个实施方案的通知》（ 漯政办【2017】2号）中2018年对颍河的管控要求：COD20mg/L、氨氮1.0mg/L，总磷0.2mg/L，其它指标均为Ⅲ类指标。 三、地下水 根据《漯河市环境监测年鉴》（2016年），漯河市浅层和中深层地下水pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮的全年监测取值范围分别为：6.8~7.42、255mg/L、681mg/L、0.75mg/L、0.066mg/L，均可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准，地下水环境质量现状良好。 四、声环境质量现状 项目位于漯河市郾城区商桥镇靳庄村，项目东、北、南厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，西厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准。根据现场勘查，本次评价的噪声场界监测点定为项目区域四周。于2018年5月3~4日昼夜进行监测，监测结果见表9。 表9 项目区厂界及声环境保护目标噪声监测结果 单位：（Leq）dB(A) 监测点位 测量值（昼/夜） 标准值昼夜 达标情况 5月3日 5月4日 东场界 48.2/44.9 47.6/43.1 60/50 达标 南场界 43.1/41.2 44.8/42.3 达标 北场界 44.8/43.5 45.2/42.7 达标 西场界 49.2/45.3 48.9/45.8 70/55 达标 由表9可知项目周边及声环境噪声背景值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准的要求，说明项目区域声环境质量现状较好。 五、生态环境 本项目拟选址在漯河市郾城区商桥镇靳庄村，项目租赁现有标准厂房，所在区域多为人工建造厂房、村落，生态系统结构和功能比较单一。本项目厂址所在地及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍惜濒危植物，区域生态环境质量良好。 六、主要环境保护目标 根据本项目所在地环境质量现状和项目周围环境特点，确定本项目的主要环境保护目标和其保护级别见表10。 表10 本项目主要环境保护目标及保护级别 主要保护目标 方位 距离（m) 功能区划 户数 人数 保护级别 大气 环境 大闫小区 西侧 102 居住 600 2000 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 沈庄 西侧 385 居住 200 680 靳庄村 东南 427 居住 450 1600 水环境 颍河 南侧 2500 地表水体 / / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水水质标准

## 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准： （24小时平均浓度：SO2≤150μg/m3，NO2≤80μg/m3，PM2.5≤75μg/m3，PM10≤150μg/m3；CO≤4mg/m3） 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准： （COD≤20mg/L，氨氮≤1.0mg/L，TP≤0.2mg/L） 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2 类：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） 4a类：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A） |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准： 无组织排放：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 2、运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）： 2 类：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)； 4 类：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A) 一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单 |
| 总量控制指标 | 本项目运营期无SO2、NOx产生；项目无废水外排。 因此，本项目无需申请总量控制指标。 |

## 建设项目工程分析

一、工艺流程分析 1、施工期 本项目拟租赁现有标准厂房，无土建建设。施工期主要为设备安装调试。 运营期生产工艺流程 项目运营期生产工艺流程及产污环节示意图见图3。 图3 项目营运期生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 外购的钢板、不锈钢板通过卷板机压制成型成所需规格，然后经锯床、电锯等剪切装置切割成半成品。将不锈钢配件与外购的成品箱体、电机、配电箱等进行外部焊接装配。将各零配件、机组由人工组装在一起后得到成品。对每批次生产的产品进行质量检验。主要检测电路系统等是否正常工作，检验合格后，成品包装入库待售。 2、主要污染工序 （一）施工期 本项目拟租赁郾城区春喜塑料模具厂现有厂房，无土建建设。施工期主要为设备安装调试，主要污染为噪声污染、扬尘污染。 （二）运营期主要污染工序 1、废气 本项目废气主要为切割过车产生的金属粉尘和钢构件焊接过程产生的焊接烟尘。 （1）切割过车产生的金属粉尘 切割机对产品进行剪切过程中会产生少量的粉尘，其主要成分为铁，比重较大，切割结束后，金属粉尘自然降落于车间内，通过车间加强通风并经常清扫。 （2）钢构件焊接过程产生的焊接烟尘 焊接烟尘是由于焊芯和药皮及焊接金属在电弧高温作用下熔融蒸发凝结和氧化而产生，根据《焊接技术手册》（王文翰主编）介绍，实芯焊丝焊接过程的发尘量每公斤焊接材料的发尘量5-8g/kg。因本项目需要焊接的地方较少，并根据业主提供的资料，焊丝年用量约为1200kg，则发尘量取6g/kg，因此估算焊接烟尘发尘量为0.0072t/a。 为了降低焊接烟尘对大气环境的影响，环评要求企业配备10台移动式焊接烟尘净化器。焊接烟尘净化器的烟尘收集率为80%，净化效率为90%，烟尘总排放量为0.00576t/a。 焊烟净化器的工作原理如下：焊烟粉尘通过吸气罩吸入净化器，经过过滤滤网，去除一部分焊烟或是粉尘，并将电火花拦截在净化器初始阶段，防止火灾的发生。已经过初净化的污染气体进入滤筒区，污染物留在滤筒表层，清洁空气通过滤筒内壁流入风机，再排进室内。滤筒表层的污染物会不断沉积，需定期取出清洗或者更换。 焊接烟尘处理后废气量较小且均为无组织排放，可以通过加强车间通风，将少量废气排出车间之外，防止在车间内积累而影响职工的身体健康。将废气通过通风装置引出车间外，对区域大气环境影响较小。 2、废水 项目无生产废水，员工如厕依托郾城区春喜塑料模具厂防渗旱厕，郾城区春喜塑料模具厂旱厕定期由附近村民拉走堆肥。 3、噪声 本项目运营期间噪声主要为摇臂钻床、车床、锯床、电锯、卷板机、电焊机等运作期间产生的设备噪声，其噪声源强值70～80dB（A）。 4、固体废物 本项目固体废物有一般固体废物和危险废物。 （1）一般固体废物 项目一般固体废物主要为生产边角料，焊渣、废焊条，废弃原料包装物和生活垃圾。 本项目边角料来碳钢板、不锈钢板、的边角余料，其产生量为0.5t/a，其统一收集后，定期出售。废弃的原料包装材料主要指废弃配件包装物，产生量约0.1t/a，统一收集后，定期出售。 项目生活垃圾按照0.5kg/d·人计算，生活垃圾产生量约1.5t/a，经收集后由环卫部门送往生活垃圾处理场统一处理。 固废产生情况一览表见表11。 表11 项目实施后固体废物产生情况 名称 主要污染物 产生量t/a 去向 排放量t/a 生产固废 边角料 0.5 收集后外售 0 废弃原料包装材料 0.1 焊渣、废焊条 0.15 生活垃圾 生活垃圾 1.5 城镇环卫部门统一清运

## 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大污染物 | 切割 | 烟尘 | 少量 | 少量 |
|  | 焊接 | 烟尘 | 0.0072t/a | 0.00576t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | 无 | 无 | 依托郾城区春喜塑料模具厂旱厕，旱厕由附近村民定期清运堆肥 |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 边角料 | 0.5t/a | 收集后出售 |
|  |  | 废弃原料包装材料 | 0.1t/a |  |
|  |  | 焊渣、废焊条 | 0.15t/a |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 市政统一收集运走 |
| 噪声 | 项目运营期噪声源主要为摇臂钻床、车床、锯床、电锯、卷板机、电焊机等运作期间产生的设备噪声，其噪声源强值70～80dB（A）。通过采用隔声、减振等措施后，项目到各厂界的噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准的要求。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无 |

## 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目拟租赁郾城区春喜塑料模具厂现有厂房，无土建建设。施工期主要为设备安装调试，主要污染为噪声污染、扬尘污染。设备安装、调试期较短，随着安装、调试期的介绍所造成的污染结束，本评价不做重点分析。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目废气主要为切割过车产生的金属粉尘和钢构件焊接过程产生的焊接烟尘。 （1）切割过车产生的金属粉尘 切割机对产品进行剪切过程中会产生少量的粉尘，其主要成分为铁，比重较大，切割结束后，金属粉尘自然降落于车间内，通过车间加强通风并经常清扫。 （2）钢构件焊接过程产生的焊接烟尘 焊接烟尘是由于焊芯和药皮及焊接金属在电弧高温作用下熔融蒸发凝结和氧化而产生，根据《焊接技术手册》（王文翰主编）介绍，实芯焊丝焊接过程的发尘量每公斤焊接材料的发尘量5-8g/kg。因本项目需要焊接的地方较少，并根据业主提供的资料，焊丝年用量约为1200kg，则发尘量取6g/kg，因此估算焊接烟尘发尘量为0.0072t/a。 为了降低焊接烟尘对大气环境的影响，环评要求企业配备10台移动式焊接烟尘净化器。焊接烟尘净化器的烟尘收集率为80%，净化效率为90%，烟尘总排放量为0.00576t/a。 焊烟净化器的工作原理如下：焊烟粉尘通过吸气罩吸入净化器，经过过滤滤网，去除一部分焊烟或是粉尘，并将电火花拦截在净化器初始阶段，防止火灾的发生。已经过初净化的污染气体进入滤筒区，污染物留在滤筒表层，清洁空气通过滤筒内壁流入风机，再排进室内。滤筒表层的污染物会不断沉积，需定期取出清洗或者更换。 焊接烟尘处理后废气量较小且均为无组织排放，可以通过加强车间通风，将少量废气排出车间之外，防止在车间内积累而影响职工的身体健康。将废气通过通风装置引出车间外，对区域大气环境影响较小。 2、地表水环境影响分析 项目无生产废水，员工如厕依托郾城区春喜塑料模具厂防渗旱厕，郾城区春喜塑料模具厂旱厕定期由附近村民拉走堆肥。 项目的建设对周围地表水影响较小。 3、声环境影响分析 （1）噪声源 项目夜间不生产，本项目运营期间噪声主要为摇臂钻床、车床、锯床、电锯、卷板机、电焊机等运作期间产生的设备噪声，其噪声源强值70～80dB（A），高噪声设备置于厂房内，设计采用减震、隔声等措施从声源降低噪声。本次各噪声设备治理情况及治理后的设备噪声值见表13。 表13 主要噪声设备治理情况及治理后的噪声源强一览表 序号 噪声源名称 数量 措施 产生源强dB（A） 排放源强dB（A） 1 摇臂钻床 1 隔声、减振 75 55 2 车床 1 隔声、减振 80 60 3 电锯 1 隔声、减振 75 55 4 锯床 1 隔声、减振 75 55 5 卷板机 1 隔声、减振 75 55 6 电焊机 10 隔声、低噪声设备 70 50 （2）预测模式 厂房外墙可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b。声环境影响预测模式如下： 当r≤a/π时，噪声传播途中的声压级值与距离无关，基本无明显衰减； 当a/π≤r≤b/π时，声源面可近似为线源，预测公式为： L（r）=L(r0)-10log(r/r0)-ΔL； 当r≥b/π时，可近似认为声源为点源，预测公式为： L（r）=L(r0)-20log(r/r0)-ΔL； 多源噪声叠加公式： L=10lg(∑100.1Li)-ΔL； 式中：L（r）—距噪声源距离为r处等效A声级值，dB(A)； L(r0)—距噪声源距离为r0处等效A声级值，dB(A)； ΔL—各种因素引起的衰减量（包括减震降噪设备、遮挡物、空气吸收、 地面效应等引起的衰减量），dB(A)； r—关心点距噪声源距离，m； r0—距噪声源距离，取1m； L—总等效A声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； N—声源数量。 （4）预测结果分析 本项目夜间不生产，项目位于郾城区春喜塑料模具厂院内，本次评价以郾城区春喜塑料模具厂院区为边界进行预测。本次评价按最不利情况，所有设备同时运营叠加，置于厂房各边界进行预测，利用预测模式和参数计算工程噪声对各预测点的噪声贡献值，噪声影响情况预测结果及达标分析见表14。 表14 厂界声环境预测结果统计及分析 单位：dB（A） 污染源 预测点 叠加源强dB（A） 距厂界距离（m） 贡献值 标准值 达标分析 设备噪声 南厂界 64.7 49 30.9 昼间≤60 达标 东厂界 64.7 20 38.67 北厂界 64.7 2 58.68 西厂界 64.7 5 50.7 昼间≤70 达标 备注 项目夜间不生产 从表14可以看出，四周厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类、4类区标准限值，采取治理措施后项目噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 本项目固体废物有一般固体废物和危险废物。 （1）一般固体废物 项目一般固体废物主要为生产边角料，焊渣、废焊条，废弃原料包装物和生活垃圾。 本项目边角料来自碳钢板、不锈钢板、的边角余料，其产生量为0.5t/a，其统一收集后，定期出售。废弃的原料包装材料主要指废弃配件包装物，产生量约0.1t/a，统一收集后，定期出售。 项目生活垃圾按照0.5kg/d·人计算，生活垃圾产生量约1.5t/a，经收集后由环卫部门送往生活垃圾处理场统一处理。 采取以上措施后，项目固体废物均得到合理处置，对周围环境不会造成污染影响。 5、选址可行性分析 从项目建设的基础设施条件、区域环境现状情况及项目建成后对周围环境的影响分别分析项目选址的合理性，具体见表15。 表15 厂址环境可行性分析 序号 项目 内 容 基本情况 建设地点 漯河市郾城区商桥镇靳庄村 占地 本项目占地1300m2，本项目属于建设用地 周围敏感点 项目周围无需要特殊保护的环境敏感点 交通条件 本项目西侧为107国道，交通便利，便于原材料及产品进出 规划 涉村镇土地利用规划 漯河市国土资源局商桥镇国土资源所出具证明，项目占地为建设用地，符合商桥镇土地利用总体规划。漯河市郾城区商桥镇人民政府出具证明，项目占地符合商桥镇城镇总体规划。 环境 质量 影响 预测 结果 地表水影响 分析 本项目无生产废水，标准厂房内不设供水设施，职工如厕依托郾城区春喜塑料模具厂旱厕，模具厂旱厕粪水综合施用，对区域地表水影响较小 声环境影响分 析 项目噪声采取措施后经距离衰减可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类、4a类噪声标准，对周围声环境影响较小。 固体废物影响 分析 项目所产生的固体废物都能得到妥善处置和综合利用，对周围环境影响较小。 由上表内容可知，本项目区域交通便利，用地性质符合新店镇土地利用总体规划，符合商桥镇城镇总体规划。通过预测，本项目所产生的污染物对周围地表水、大气环境影响较小，因此评价认为项目选址从环保角度分析是可行的。 6、总图布置合理性 根据建设单位设计资料，厂区标准厂房西南角设置办公室，西北角为原料区，东侧为成品区，中部为生产区。布置紧凑，土地利用率高，比较合理。平面布置图见附图二。 7、环保投资核算 本项目总投资60万元，其中环保投资为7.5万元，占总投资的12.5%。本项目环保投资及验收内容分别见表16和表17。 表16 项目污染防治措施及环保投资一览表 工程类别 污染源 污染因子 环保措施 投资（万元） 废气 焊接 烟尘 10台移动式焊烟净化器 5 噪声 生产设备 噪声 厂房隔声、减振 1 固废 边角料 一般固废 经一般固废储存间（5m2），收集后定期外售 1 废弃原料包装材料 焊渣、废焊条 生活垃圾 生活垃圾 设置垃圾收集箱 0.5 合计 7.5 表17 环保“三同时”验收一览表 验收类别 工序 验收内容 验收标准 废气 焊接 10台移动式焊烟净化器 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值 噪声 生产设备 厂房隔声+基础减振 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a标准 固体废物 边角料 固废暂存间5m3 收集后外售，不外排 废弃原料包装材料 焊渣、废焊条 生活垃圾 垃圾收集箱 收集后交当地环卫部门处理

## 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接 | 烟尘 | 10台移动式焊烟净化器 | 达标排放：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准： 无组织排放：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 |
| 固体废物 | 切割 | 边角料 | 收集后外售 | 综合利用 |
|  | 原料 | 废弃原料包装材料 |  |  |
|  | 焊接 | 焊渣、废焊条 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 委托当地环卫部门清运 | 不外排 |
| 噪声 | 项目运营期噪声源主要为摇臂钻床、车床、锯床、电锯、卷板机、电焊机等运作期间产生的设备噪声，其噪声源强值70～80dB（A）。通过采用厂房隔声、减振等措施后，项目到各厂界的噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准的要求。 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目占地位于漯河市郾城区商桥镇靳庄村，项目周边多为道路、企业，500m范围内无风景名胜区及文化遗产等特殊保护目标，项目建设对生态环境影响较小。 |

## 结论与建议

评价结论 项目概况 项目建设拟租用郾城区春喜塑料模具厂现有标准厂房进行建设，项目占地面积约1300m2 ，总建筑面积1300m2（租用1座标准厂房），其中原料区约50m2、生产区约1060m2、成品区约150m2，办公室约30m2（在标准厂房内）、固废暂存间10m2。项目建成后总体生产规模可达年产200套油脂生产设备生产能力。 项目建设符合国家产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目均不在限制类和淘汰类名录内，属允许类项目，符合国家产业政策。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目所使用设备、原材料均不在名录淘汰范围之内。 项目选址可行性分析 本项目位于漯河市郾城区商桥镇靳庄村，中心地理坐标为北纬33°70'02.87''、东经113°97'41.20''。本项目选址所在区域符合规划的要求，项目选址周围无风景保护区、饮用水源地等敏感保护目标。项目用地为建设用地，符合商水县土地利用总体规划。项目建成后，各项污染物均能实现达标排放，不会改变当地的环境功能，符合环境保护规划。 因此，本项目选址从环境的角度是可行的。 环境影响分析 1.4.1运营期环境影响分析 ①大气环境影响分析 本项目各产尘点经相应的治理措施后，均能达标排放。经预测，项目粉尘对周围环境影响较小。 ②废水环境影响分析 项目无生产废水，员工如厕依托郾城区春喜塑料模具厂防渗旱厕，郾城区春喜塑料模具厂旱厕定期由附近村民拉走堆肥。项目的建设对周围地表水影响较小。 ③声环境影响分析 本项目各产噪设备经选用低噪声设备+厂房隔声后，经预测，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类排放标准，对周围环境影响不大。 ④固废环境影响分析 本项目边角料、废弃原料包装材料统一收集后，定期出售。项目生活垃圾经收集后由环卫部门送往生活垃圾处理场统一处理。 项目固废均得到合理处置或综合利用。 1.4 总量控制 本项目运营期无SO2、NOx产生，无废水外排。 因此，本项目无需申请总量控制指标 2 对策建议 严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 运营期切实执行各种防治措施，加强环保设施维护管理，以确保处理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 建设单位认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件，建立健全各项环保规章制度。 项目建成后，及时提出验收申请，验收后方可正式投入使用。 项目产品种类或生产工艺发生改变，应及时补充环境影响评价。 建设单位应向社会公众主动公开已经批准的环境影响评价报告表，并接受相关方的咨询。 3 评价总结论 综上所述，漯河百年好油脂设备有限公司年产200套油脂生产设备项目在认真落实评价提出的污染物防治措施后，各种污染物可以做到达标排放，对周围环境影响较小，项目建设具有较好的经济和环境效益，从环境保护角度，不存在制约本项目建设的问题，该项目的建设是可行的，项目可建设。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 河南省企业投资项目备案确认书 附件3 土地证明 附件4 规划证明 附件5 房屋租赁协议 附件6 化粪池清掏及粪污消纳协议 附件7 委托证明 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边环境概括示意图 附图3 项目平面布置示意图 附图4 项目周边环境及现状图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

大门

本项目

大闫小区

107  国   道

102m

农田

磨具厂生产车间

磨具厂办公区

磨具厂生产车间

旱厕

民房

河南闽乐食品有限公司

22m

60m

5m

焊接

电器组装

成品

切割

烟尘、噪声

噪声

废气、固废、噪声

钢板、不锈钢

检验