建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产120吨固体饮料项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河市美一可食品有限公司 |
| 法人代表 | 李佳佳 | 联 系 人 | 李佳佳 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区淞江产业集聚区龙江路与太白山路交叉口东南角——亚裕产业园内 |
| 联系电话 | 18303756520 | 传 真 | / | 邮政编码 | 462000 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区淞江产业集聚区龙江路与太白山路交叉口东南角——亚裕产业园内 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建▇改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C14食品制造业 |
| 占地面积 （平方米） | 510 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 30 | 其中环保投 资(万元) | 3 | 环保投资占 总投资比例 | 10% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2018年10月 |
| 内容及规模： 项目建设背景 1.1项目由来 一直以来，固体饮料因品种多样、风味独特、易于存放而备受消费者青睐；尤其是那些富含维生素、矿物质、氨基酸等营养成分的固体饮料，可以及时补充人体代谢所需营养，更成为了许多人生活中离不开的好伴侣。 漯河市美一可食品有限公司拟投资30万元，在郾城区淞江产业集聚区龙江路与太白山路交叉口东南角——亚裕产业园内，租赁由漯河市恒隆食品有限公司所建的亚裕产业园内标准化厂房中漯河市博旺食品有限公司所用厂房的一部分进行生产（租赁协议见表后附件）。项目厂房功能分区包括生产车间、包装车间、原料仓库、成品库、办公室、留样室等，项目建成后年产120吨固体饮料。 1.2环保法律、法规依据 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、《河南省建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须执行环境影响评价制度。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 44号）规定，项目属于 三、食品制造业，16 “营业食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制品及其他食品制造”。该项目属于其中的“其他（手工制作和单纯分装除外）”类，应编制环境影响报告表。 漯河市美一可食品有限公司委托南阳市环境保护科学研究所有限公司对本项目进行环境影响评价（委托书见附件一），我公司接受委托后，在现场踏勘、资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环评有关规定和评价技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、项目周边环境现状 本项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区龙江路与太白山路交叉口东南角——亚裕产业园内，厂区北侧是园区通道及亚裕产业园职工宿舍楼；南侧、西侧均为园区闲置库房；东侧为园区通道及绿化景观。 距离项目周边敏感点为项目南侧420m的英张村及东南方向330m的五里堡村。项目地理位置图见附图一，周边环境示意图见附图二，厂区平面布置图见附图三。 3、项目建设内容 漯河市美一可食品有限公司年产120吨固体饮料项目总投资30万元，新建固体饮料生产线一条。项目拟利用厂区现有厂房，根据工序不同将厂房分割为不同功能单元。项目组成及主要建设内容见表1。 表1 工程建设内容一览表 项目组成 主项名称 建设内容 备注 主体工程 原料加工间 位于综合厂房北部偏东，3m×3m 租赁 现有 厂房 分隔 配料间 位于综合厂房北部偏东，3m×5m 混合间 位于综合厂房东北角，6m×7m 灌装间 位于综合厂房东侧中部，5m×6m 外包装间 位于综合厂房东南角，5m×6m 辅助工程 综合办公室 位于综合厂房西南角，6m×6m 无菌室 位于综合厂房西北角，4m×3m 留样室 位于综合厂房西北角，4m×3m 男女更衣室 位于综合厂房中部，2m×2m*2 消毒间 位于综合厂房中部，4m×2m 公用工程 原料库 位于综合厂房北侧中部，7m*9m 成品库 位于综合厂房南侧中部，8m*18m 给水工程 用水由淞江产业集聚区市政供水管网供应 依托现有 排水工程 生活污水经园区内化粪池预处理，处理后进入淞江产业集聚区污水处理厂再处理，最终达标排放，入颍河 供电工程 由淞江产业集聚区供电管线接入 依托现有 环保工程 废水处理 生活污水经园区内化粪池预处理，处理后进入淞江产业集聚区污水处理厂再处理，最终达标排放，入颍河 新建 废气处理 布袋除尘器、15m高排气筒排放、车间安装排风扇强制通风 新建 一般固废 设12m2一般固废暂存间，分类处理 新建 生活垃圾 设垃圾箱，由环卫部门装车外运，做到日产日清 新建 减振降噪系统 减振、隔声、绿化 新建 4、项目产品、原辅材料及能源消耗 本项目主要产品明细见表2，主要原辅材料见表3。 表2 项目主要产品一览表 序号 产品种类名称 生产能力（t/a） 1 固体饮料 120 表3 项目主要原材料及资源、能源消耗一览表 序号 名称 单位 年消耗量t 来源 1 白砂糖 t/a 106.667 外购 2 食用葡萄糖 t/a 10.667 外购 3 柠檬酸 t/a 1.600 外购 4 食用盐 t/a 0.427 外购 5 食用香精 t/a 0.267 外购 6 羟甲基纤维素 t/a 0.120 外购 7 二氧化钛 t/a 0.080 外购 8 三氯蔗糖 t/a 0.067 外购 9 柠檬黄 t/a 0.027 外购 10 日落黄 t/a 0.013 外购 11 水 t/a 80 淞江产业集聚区供水管网 12 电 KWh/a 8000 淞江产业集聚区供电 5、项目主要生产设备 项目主要生产设备见表4。 表4 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量（台） 1 万能粉碎机 WF-30B 1 2 混合搅拌机 1.2*2*0.35 1 3 三边封自动包装机 Zs500 1 6、劳动定员及工作制度 项目年生产天数为200天，职工定员6人，其中管理人员2人，每天工作8小时。 7、产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不在其中列出的“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”项目名单目录内，属“允许类”项目，项目符合相关的国家产业政策。 8、规划相符性 本项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区龙江路与太白山路交叉口东南角——亚裕产业园内，由附图二知：项目用地在集聚区规划调整前属食品加工区，符合土地规划要求；但在规划调整后项目所在区域更改为南部综合生活配套服务区。由于漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013—2020）于2017年已通过河南省环保厅审查（豫环函[2017]174号），目前，调整后的食品加工产业园区基础设施还未建成并完善，因此，漯河市美一可食品有限公司做出如下承诺：因城市规划建设或政府要求需要公司搬迁时，该公司保证无条件及时进行搬迁（承诺书见表后附件）。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租赁由漯河市恒隆食品有限公司所建的亚裕产业园内标准化厂房中漯河市博旺食品有限公司所用厂房的一部分进行生产。经调查，该部分厂房无原有污染情况。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东经113°27'~114°16'，总面积2617km2，其中市区建成区位于东经114°04'，北纬33°33'，距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区龙江路与太白山路交叉口东南角——亚裕产业园内，地理位置见附图1。 2、地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3、地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区；Ⅱ类地区分布在老城区；Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本列度为六度。 4、水文地质 漯河市位于淮河冲积平原西部，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而地下水源丰富。 漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5、河流水系 漯河市属淮河流域，其中沙、颍河水系流域面积2500km2，占全市面积的93％，洪汝河水系流域面积193km2，占全市面积的7％。境内流域面积大于1000 km2的河道有沙河、颍河、澧河、清淠河、吴公渠等五条，流域面积在100~1000 km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。 6、气候特征 漯河市地处中原腹地，属温带大陆性气候，四季分明，雨量偏少且集中，年平均降雨量770.2mm，多集中在6～9月份；市区多年平均气温14.4℃，最高气温42℃，最低气温-15.9℃；全年风向偏南风略占优势，以SSE出现频率最高，年平均风速2.4m/s，冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，由于人类生产活动，天然植被遭破坏，野生动植物资源极少，林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、区域及人口 漯河市1948年设县级市，1986年升格为省辖市，是省定“内陆特区”， 2004年9月经国务院批准，漯河市再次进行区划调整，由三县一区调整为两县三区，现辖有舞阳县、临颍县、郾城区、召陵区和源汇区。 2017年漯河市常住人口265.03万人。全年出生人口3.55万人，出生率12.56‰；死亡人口1.59万人，死亡率5.62‰；全年净增人口1.96万人，自然增长率为6.94‰。全市城镇化率50.51%，比上年提高1.68个百分点。 2、交通 漯河市为豫中南地区的重要交通枢纽，京广铁路纵贯南北，漯宝铁路向西与焦枝线相连，107国道和京深高速、南洛高速公路纵贯全境，有4条省级公路干线与4条县级公路纵横交织。 3、经济状况 2017年全市生产总值1165.1亿元，增长8.2%；其中，第一产业增加值114.8亿元，增长4.4%；第二产业增加值713.8亿元，增长7.9%；第三产业增加值336.6亿元，增长10.3%；三次产业结构为9.8:61.3:28.9，第三产业增加值占生产总值的比重比上年提高1.8个百分点。人均生产总值44089元，比上年增长7.7%。 全年地方财政总收入134.5亿元，比上年增长9.6%。一般公共预算收入82.7亿元，增长12.3%，其中税收收入63.1亿元，增长11.1%，占一般公共预算收入的76.4%。一般公共预算支出175.1亿元，下降1.4%，其中民生支出129.9亿元，占一般公共预算支出的74.2%。 全年全市全部工业增加值662.6亿元，比上年增长7.8%。规模以上工业增加值增长

8.3%。全年全市固定资产投资1185.3亿元，比上年增长11.8%；全年全市社会消费品零售总额550.3亿元，比上年增长12.0%。 4、文物保护 漯河文物资源丰富，全市有省级以上文物保护单位16处。目前，厂址周围区域尚未发现地表文物古迹。 5、漯河市城市总体规划（2012-2030） （1）规划年限：2012~2030； （2）规划范围： ①市域城镇规划：漯河市域，包括两县三区，即下辖临颍县、舞阳县以及源汇区、郾城区和召陵区，面积2617km2。 ②城市规划区：漯河市城市规划区，包括现状城区7个街道办事处以及城区外围的1个国家漯河经济技术开发区、5个建制镇、4个乡镇所在辖区范围，用地面积约548km2。 ③中心城区：漯河市中心城区，西边界以京广高铁线以西3km为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 6、 漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013-2020） （1）规划范围 漯河市淞江产业集聚区上一轮规划区范围为东起祁山路，西至石武铁路，南起辽河路，北至龙江路，规划面积8.6km2，在上一轮规划的基础上，跨越高速客运铁路向西适度拓展，107国道以西区域向北扩展至纬八路（规划沙河路），新增规划面积5.49km2。 规划范围扩建后，总规划面积14.09km2，其中建成区4.4km2，发展区6.15km2，控制区3.54km2。规划范围东至祁山路，西至六支渠（规划兴隆山路），南至辽河路，北至纬八路（规划沙河路）。 （2）规划年限 规划期限为2013～2020 年，其中近期2013～2015 年；中远期2016～2020年。 （3）发展定位 以食品、医药产业为主导的制造基地，新型生态工业示范区，漯河市重要的经济增长极，现代化城市新区。 （4）空间结构和功能分区 划分为三个片区：食品加工产业园区、生物医药产业园区和综合生活配套服务区。 综合生活配套服务区：主要分布在幸福路以南、白云山路（107国道）以东区域，以现状行政办公和商业居住为基础，发展居住、商业金融、商务休闲、办公酒店、企业总部等第三产业和现代服务业，同时对现有的企业进行整合，形成以现有企业为基础，与食品加工和食品配套等产业门类相互补充的产业。 食品加工产业园区：在白云山路（107国道）以西和龙江路以北区域，规划以发展食品加工产业为主的产业片区。形成以肉制品加工、面粉制品加工、饮料加工、副产品深加工等产业门类为主的专业化产业区，形成集聚效应，增加产品附加值，打造食品加工产业园区。 生物医药产业园区：在白云山路（107国道）以西、龙江路以南区域，规划以生物医药产业为主的产业片区。围绕医药产业进行用地布局，产业主要包括缓释制剂、控释制剂、透皮贴剂、滴丸、软胶囊、气雾剂等新型制剂类产业。 107国道东侧原规划的仓储物流区、工业整合区（食品加工），107国道西侧的工业发展区（食品加工）均调整为综合生活配套服务区。107国道西侧的新特包装区南部部分调整为综合生活配套服务区，北部调整为医药加工产业园区。 （5）集聚区项目负面清单及环境准入条件 根据该集聚区规划环评报告，集聚区环境准入条件见表5，负面清单见表6。 表5 淞江产业集聚区环境准入条件 项目类别 环境准入条件 鼓励类 符合国家产业政策要求的，采用清洁生产新工艺低水耗和低能耗的食品加工项目。 1、糕点、面包、饼干及其他焙烤食品制造； 3、米、面制品、速冻食品、方便面及其他方便食品制造； 4、雪饼、薯片、虾条、虾片等休闲食品加工； 5、肉、禽类罐头、蔬菜、水果罐头及其他罐头制造； 6、碳酸饮料、瓶（罐）装饮用水、果蔬饮料、植物蛋白饮料、茶饮料及其他饮料 制造； 7、肉制品及副产品深加工项目。 符合国家产业政策及《河南省化工项目环保准入指导意见》（豫环文〔2011〕72号） 要求的，高附加值、低污染的医药加工项目。 1、缓释制剂、控释制剂、透皮贴剂、滴丸、软胶囊、气雾剂等新型制剂类产业； 2、体外诊断试剂； 3、疫苗； 4、单纯药品分装、复配项目； 5、无提炼工艺的中成药制造、中药饮片加工项目； 6、卫生材料及医药用品制造等项目； 7、医疗仪器设备及器械制造项目。 允许类 不属于禁止、限制、鼓励行业的其余行业均为允许行业； 禁止类 禁止入驻列入淞江产业集聚区负面清单中的项目 表6 淞江产业集聚区产业发展负面清单 产业类别 禁止入区项目清单 食品加工 1、不符合准入条件的项目； 2、味精、谷氨酸、赖氨酸、柠檬酸等发酵制品； 3、有发酵工艺的酒精饮料及酒类制造。 医药加工 1、不符合准入条件的项目； 2、化学合成类制药项目； 3、发酵类制药项目。 本项目位于淞江产业集聚区内，属于低能耗低水耗食品加工项目，属于松江产业集聚区鼓励类清单范畴，项目符合集聚区发展规划。 本项目在淞江产业集聚区内具体位置见附图二。 7、漯河市淞江污水处理厂基本情况 本项目处于淞江污水处理厂收水范围内，漯河市淞江污水处理厂基本情况如下： 漯河市淞江污水处理厂位于107国道与孟平铁路交叉口西南角，一期工程污水规模为30000m3/d。工程近期收水范围主要包括淞江产业集聚区、孟庙镇和龙城镇部分区域。其中淞江产业集聚区范围主要为：祁山路以西、淞江路以北、横一路以南、经六路以东区域。孟庙镇收水范围主要为：京广铁路以西、横四路以北、107国道以东、横一路以南区域。龙城镇收水范围主要为：经六路以西沿S238公路往西延伸的公路两侧区域。 漯河市淞江污水处理厂设计进出水指标及废水处理工艺见表7，图1。出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 表7 漯河市淞江污水处理厂进出水指标一览表 单位：dB（A） 污染物 进水浓度（mg/L） 出水浓度(mg/L) 去除率（%） COD 390 ≤50 ≥87.2 BOD5 160 ≤10 ≥93.8 SS 200 ≤10 ≥95.0 NH3-N 42 ≤5 ≥88 TN 40 ≤15 ≥62.5 TP 6.5 ≤0.5 ≥92.3

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 项目环境空气质量现状评价采用《漯河市环境质量监测年鉴》（2016年度），漯河市环境空气主要监测因子SO2、NO2、PM10，漯河市区全年日平均值浓度分别为：34µg/m3、36µg/m3、133µg/m3，能够满足《环境空气质量标准》( GB3095-2012)二级标准。 2、地表水 本项目所在区域地表水体为颍河（项目北距颍河6500m）。地表水质量评价采用《2017年第32期河南省地表水环境责任目标断面水质周报》中对西华址坊断面的监测数据进行评价。由监测数据可知西华址坊断面主要污染因子COD、氨氮、总磷的周平均值分别为：16mg/L、0.22mg/L、0.14mg/L，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 3、地下水环境 根据《漯河市环境监测年鉴》（2016年），漯河市浅层和中深层地下水pH、总硬度、溶解性固体、高锰酸盐指数、氨氮的均值分别为：7.20、344mg/L、572mg/L、0.94mg/L、0.092 mg/L，各项指标均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。 4、环境噪声 本项目位于漯河市淞江产业集聚区内，所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据《漯河市环境监测年鉴（2016年）》中区域环境噪声监测，项目区声环境昼间55dB（A），夜间47dB（A），区域声环境质量现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。根据现场监测，监测结果见表8。 表8 项目所在区域噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位 测量值（昼间） 测量值（夜间） 功能区类别 达标情况 东厂界 45.9 42.0 2类 达标 北厂界 48.3 44.8 达标 西厂界 51.5 42.4 达标 南厂界 47.6 43.6 达标

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表9，敏感点分布图见附图3。 表9 本项目主要环境保护目标及保护级别 项目 环境保护目标 方位，距离 规模 保护级别 地表水 颍河 N，6500m / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 环境空气 英张村 S，420m 1500人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 五里堡村 SE，330m 1200人 地下水 区域浅层地下水 / / 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准 噪声 周边声环境 / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准 主要污染物控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 pH COD （mg/L） 总磷（mg/L） 氨氮（mg/L） BOD5 （mg/L） 总氮 （mg/L） 6～9 20 0.2 1.0 4.0 1.0 《地下水环境质量标准》 （GB/T14848-93）Ⅲ类标准 pH 总硬度 （mg/L） 高锰酸盐指数 （mg/L） 氨氮 （mg/L） 溶解性总固体 （mg/L） 6.5～8.5 450 3.0 0.2 1000 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) 1h平均 24h平均 1h平均 24h平均 24h平均 24h平均 500 150 200 80 150 75 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 污染物 标准名称及级(类)别 污染因子 15m高排气筒 标准限值 无组织排放监控浓度限值 废 气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 颗粒物 mg/m3、3.5kg/h 1.0mg/m3 废 水 淞江产业集聚区污水处理厂进水指标 COD 390mg/L 氨氮 42mg/L 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 昼间60dB(A)、夜间50dB(A) 固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目废水主要职工生活污水。项目废水经园区所设的化粪池处理后进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理后，最终排入颍河。 项目废水排放量为0.34m3/d，68m3/a，污染物排放浓度及排放量为COD300mg/L，0.0204t/a；氨氮29mg/L，0.002t/a。经漯河市淞江污水处理厂处理后排放浓度及排放量为COD50mg/L，0.0034t/a；氨氮5mg/L，0.0003t/a。废水最终汇入颍河。 总量控制指标按照2018年颍河省控断面水质目标COD20mg/L， 氨氮1.0mg/L核定，则项目核定总量为COD0.0014t/a，氨氮0.0001t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 原材料主要有白砂糖颗粒料、食用葡萄糖、柠檬酸、食用盐、香精、纤维素、二氧化钛、三氯蔗糖、柠檬黄、日落黄等。其中白砂糖颗粒料需要粉碎处理，经过粉碎后，按照一定比例进行配料、混合搅拌（搅拌机为全密闭式）、计量分装，检验合格后入外包装，即为成品。 工艺流程图： 图2 生产工艺流程及产污环节示意图 主要污染工序： 本项目利用现有厂房，不再进行施工期分析，营运期主要污染工序见表10。 表10 营运期主要污染工序一览表 类别 污染物 产生点 污染物 去 向 废气 颗粒物 粉碎、配料、混合搅拌工序 颗粒物 在设备工作面上方及进出料口设置集气罩，产生的粉尘收集后通过袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放 废水 COD、氨氮 职工生活 COD、氨氮 生活污水经园区内化粪池预处理后，由地下管网进入淞江产业集聚区污水处理厂再处理达标，最终排入颍河 噪声 生产噪声 生产设备 噪声 周边环境 固废 污损原料 生产过程 污损原料 收集后定期外售与饲料厂 除尘器回收粉尘 生产过程 粉尘 污损包装 生产过程 一般废弃物 收集后外卖给废品收购站 生活垃圾 职工生活 生活垃圾 环卫部门处理

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 生产 过程 | 颗粒物 | 34mg/m3 | 54kg/a | 0.34mg/m3 | 0.54kg/a |
|  | 无组织排放废气 | 颗粒物 | / | 6kg/a | / | 6kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 水量 | 68m3/a | 68m3/a |
|  |  | COD | 350mg/L | 0.0238t/a | 300mg/L | 0.0204t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L | 0.002t/a | 29mg/L | 0.002t/a |
| 固 体 废 物 | 生产 过程 | 污损原料及残次品 | 0.2t/a | 0 |
|  |  | 除尘器回收粉尘 | 53.5kg/a |  |
|  |  | 废旧包装 | 0.3t/a |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.6t/a |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来自生产设备，噪声源强为60～80dB(A)。经采取厂房密闭隔声、基础减振等降噪措施，并经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目租赁由漯河市恒隆食品有限公司所建的亚裕产业园内标准化厂房中漯河市博旺食品有限公司所用厂房的一部分进行生产，主要涉及设备安装，项目建设对生态环境影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租赁由漯河市恒隆食品有限公司所建的亚裕产业园内标准化厂房中漯河市博旺食品有限公司所用厂房的一部分进行生产，主要涉及设备安装，因此不再对项目施工期环境影响进行分析。

营运期环境影响分析： 废水 根据工程工艺分析，项目产生的废水主要为设备清洗废水和职工生活污水。 （1）设备清洗废水 项目每天在下班时对配料桶、拌料机等设备在使用完毕后需要进行擦拭清洗，对地面用拖把拖地，擦拭清洗频次为每天一次。由于项目设备及车间地面面积较小，类比同类企业用比情况，设备清洗水产生量约为0.1m3/d、20m3/a。 （2）生活废水 本项目劳动定员6人，年工作天数200天，职工均为周边居民，该项目内部不设食宿。 根据《给水排水设计手册（第二册）建筑给水排水》（第二版），工业企业职工用水量按50L/人▪d计，则厂区职工生活用水量为0.3m3/d ，即60m3/a 。污水排放系数取0.8，则本项目生活污水产生量为0.24m3/d*200d，即48m3/a。 综合本项目的废水特点，主要是设备清洗废水和生活污水，本项目是食品加工企业，设备清洗废水与生活污水相似，且水量较小，评价要求项目设备清洗废水与生活污水经厂区化粪池处理后，由市政污水管网排入漯河市淞江污水处理厂再处理，最终排入颍河。项目水平衡见下图3。 根据类比分析，生活污水中主要污染物浓度分别为COD：350 mg/L、NH3-N：30 mg/L，经现场调查：厂区车间西侧有一座化粪池（池容为20m3），化粪池处理效率为COD约15%，NH3-N约3%。废水经化粪池处理后污染物及浓度为COD300mg/L、NH3-N29mg/L，符合漯河市淞江污水处理厂进水水质标准。 据调查，漯河市淞江污水处理厂目前收水量为2.0 万t/d，其设计处理规模为3 万t/d，剩余余量为1.0 万t/d，本项目建成后产生的废水量为0.34m3/d（68m3/a），该污水处理厂完全可以接纳本项目污水排放。因此，项目生活污水经厂区化粪池处理后，由市政污水管网排入漯河市淞江污水处理厂再处理，最终排入颍河。 生活污水污染物排放量预测结果见表12。 表12 生活污水污染物排放量预测结果 污染物名称 COD NH3-N 排水量 0.34m3/d 68m3/a 化粪池处理前 产生浓度（mg/L） 350 30 产生量(t/a) 0.0238 0.002 化粪池处理后 排放浓度（mg/L） 300 29 排放量(t/a) 0.0204 0.002 漯河市淞江污水处理厂处理后 排放浓度(mg/L) 50 5 排放量(t/a) 0.0034 0.0003 进入颍河水体降解 排放浓度(mg/L) 20 1.0 排放量(t/a) 0.0014 0.0001 ▲项目排放总量分析 由表12知：项目COD、氨氮产生量分别为0.0238t/a、0.002t/a；经厂区化粪池处理后排放量分别为0.0204t/a、0.002t/a；经漯河市淞江污水处理厂处理并进入颍河河水体降解后，COD、氨氮排放量分别为0.0014t/a、0.0001t/a。 因此，项目核定COD、氨氮排放总量分别为0.0014t/a、0.0001t/a。 废气 本项目废气主要为粉碎及混合搅拌工序产生的粉尘。 固体饮料，主要原料中的白砂糖为颗粒料，细度不能满足工艺要求，需要进行粉碎加工，加工过程中产生粉尘，其主要成分为白砂糖。 该项目采用全密封万能粉碎机、混合搅拌机、三边封自动包装机进行流水线生产，自动化程度高，密封效果好，粉尘溢散率低。类比同类企业运行实例，生产过程中粉尘的产污系数为0.5kg/t·原料，本项目产品120t/a，则项目粉尘的产生量约为60kg/a，产生速率为0.0375kg/h。 评价建议项目采用布袋除尘器对车间粉尘进行收集处理，在粉碎机、搅拌机、包封机等设计粉尘料流转设备的进出料口、工作面上分别设置集气罩，对粉尘进行收集，粉尘气体收集率均不低于90%。则废气收集装置粉尘废气收集量为0.034kg/h、54kg/a，无组织排放量为0.0038kg/h、6kg/a。 1）粉尘有组织排放 针对项目粉尘废气，评价要求企业在粉碎机、搅拌机、包封机等设计粉尘料流转设备的进出料口、工作面上分别设置集气罩，对粉尘进行收集，建议风机引风量为1000m3/h，排气筒高度不低于15m。 由粉尘有组织排放的收集量为0.034kg/h、54kg/a进行核算，则废气产生浓度为34mg/m3，袋式除尘装置除尘率按99%计，其排放浓度为0.34mg/m3，排放速率为3.4×10-4kg/h，小于3.5kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准的相关要求。 粉尘无组织排放 根据以上分析，项目粉尘无组织排放源强为0.0038kg/h、6kg/a，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），评价采用导则中估算模式计算分析项目烟（粉）尘无组织排放浓度达标情况、最大落地浓度、出现距离。评价预测分析参数选取见表13，具体预测结果见表14。 污染源 参数 污染物标准限值 排放高度(m) 6 污染物排放(kg/h) 0.0038 面源长度(m) 30 面源宽度(m) 17 距离厂界最近距离(m) 2 污染物浓度标准限值(mg/m3 ) 1.0 城市/乡村选项 城市 表14 项目粉尘废气排放预测结果一览表 无组织排放污染源 粉尘 距源中心下风向距离（m） 下风向预测浓度 （mg/m3） 2 0.000629 65 0.003598 100 0.002743 200 0.001009 300 0.0005108 400 0.0003141 500 0.000216 下风向最大浓度 0.003598 厂界浓度 0.000629 最大浓度出现距离 65m 大气环境防护距离 无超点 由上表预测结果可以看出，本项目周界外粉尘最大落地浓度为 0.003598mg/m3（65m处），厂界排放浓度为 0.000629mg/m3，粉尘排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求。根据计算，本次项目无超标点，不需设置大气环境防护距离，对环境影响较小。 综上所述，本项目涉及的大气污染物通过相关有效措施均可以达标排放，对周边大气环境影响较小。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目高噪设备主要来自粉碎机、混料搅拌机、包封机等，设备噪声源强为60～80dB(A)，项目在生产过程中高噪声设备源强及治理措施见下表。 表15 设备噪声源强及治理情况一览表 单位：dB(A) 序号 设备名称 声源值 治理措施 治理前 治理后 1 粉碎机 80 60 基础减振、厂房隔声 2 混合搅拌机 60 40 基础减振、厂房隔声 3 包封机 80 60 基础减振、厂房隔声 （2）预测方法 根据本工程主要噪声设备的分布状况和源强，计算出各声源对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下： 1）点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； 2）噪声源叠加公式 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 （3）噪声预测结果 根据项目噪声源的分布，对厂址四周厂界昼间噪声排放量进行预测计算，项目厂界噪声预测结果统计分析见表16。 表16 项目厂界噪声预测结果统计分析一览表 设备名称 源强 （dB(A)) 降噪后叠加值（dB(A)) 预测点 距厂界距离(m) 厂界贡献值(dB(A)) 标准值(dB(A)) 粉碎机、搅拌机、包装机 车间83.02 63.02 东厂界 2 57.02 昼间：60 南厂界 2 57.02 北厂界 2 57.02 西厂界 24 35.4 由上表知，项目主要高噪声设备采取厂房密闭隔声、安装减振基础，并加强日常维护管理等降噪措施，经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 4、固体废物 本项目固废包括生产固废和职工办公生活垃圾，其中生产固废包括污损原料、废旧包装、除尘器回收粉尘等。 4.1生产固废 （1）污损原料及次品 根据建设单位提供的资料污损原料及废弃半成品的产生量为0.2t/a，属于一般固废，收集后作为饲料卖给饲料厂。 （2）废旧包装 项目生产过程产生的废弃包装物料为0.3t/a，多为可回收垃圾，为一般固废，作为废品卖给废品收购站。 （3）除尘器回收粉尘 由前面分析知：项目袋式除尘器收集的粉尘产生量为53.5kg/a，其主要成分为白砂糖，为一般固废，收集后作为饲料售给饲料厂。 项目产生的一般固废，该部分固体废物分类存放在仓库内设置的一般固废暂存间内，面积为10m2。本项目产生的一般工业固体废物贮存场所满足以下要求： 建设单位应根据《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求设置一般工业固体废物暂存间。 4.2生活垃圾 项目职工6人，员工生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则项目生活垃圾产生量为0.6t/a，在厂区集中收集后交由环卫部门统一清运。 表17 项目固废产排及处置情况一览表 固体废物 产生量（t/a） 排放量（t/a） 处置措施 污损原料及次品 0.2 0 收集后作为饲料卖给饲料厂 废旧包装 0.3 作为废品卖给废品收购站 除尘器回收粉尘 0.0535 收集后作为饲料卖给饲料厂 生活垃圾 0.6 收集后交由环卫部门处理 综上所述，本项目固体废物经合理处置后，固体废物对周边环境影响都不大。 5、食品卫生规范分析 本项目属食品生产企业，现结合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881-2013），就企业环境及相关内容，进行规范符合性分析。对比分析内容见表18。 表18 食品生产企业规范符合性分析对比 项目 规范要求 企业条件 符合性 厂区选址 厂区不应选择对食品有显著污染的区域 项目周边无重污染企业 符合 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址 项目废水、废气和固体废弃物可以达到合理处置 符合 厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区 项目不属于易发生洪涝灾害的地区 符合 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所 项目周围无虫害大量孳生的潜在场所 符合 厂区环境 厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染 厂区布局合理，各功能区域划分明显，并有分离或分隔措施 符合 厂区内的道路应铺设混凝土、沥青、或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生 厂区使用混凝土全部硬化 符合 厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的孳生 项目东侧绿化场地，由市政专门进行管理和维护，且厂区绿化应与生产车间保持有适当距离 符合 厂区应有适当的排水系 项目所在厂区排水系统完善 符合 宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔 项目不设宿舍、食堂 符合 厂房及设施卫生管理 厂房内各项设施应保持清洁，及时维修或更新，厂房地面、屋顶、天花板及墙壁有破损时，应及时修补 生产设备、生产场所定期清洗消毒 符合 用于加工、包装、储运等的设备及加工器具、生产用管道、食品接触面，应定期清洁消毒 生产设备、生产场所定期清洗消毒 符合 用于清洁消毒后的设备和用具，应妥善保管，避免交叉污染 设置专用消毒设备储藏间 符合 废弃物处理 盛装废弃物的容器应构造合理、有特别标识或可明显区分，必要时应可封闭，防止污染食品 固废收集后暂存，定期外售 符合 应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放；废弃物应定期清除。易腐败的废弃物清除时间尽可能缩短 设有一般固废暂存间，固废暂存后定期外售，不在厂区长期储存 符合 废弃物放置场所不应有不良气味或有害、有毒气体溢出，应防止虫害的孳生，防止污染食品、食品接触面、水源及地面 固废暂存后定期外售，不在厂区长期储存 符合 由以上对比分析可知，企业在选址、厂区环境、厂房及设施卫生管理、废弃物处理方面，符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881-2013）中的相关要求。 6、项目污染物产排情况汇总 本项目运营后主要污染物产排情况见表19。 表19 本项目污染物产排情况汇总表 污染因素 产生情况 排放情况 产生浓度 产生量 排放浓度 排放量 废 水 生活污水及设备清洗废水 水量 68m3/a 68m3/a COD 350mg/L 0.0238t/a 300mg/L 0.0204t/a 氨氮 30mg/L 0.002t/a 29mg/L 0.002t/a 废 气 颗粒物 有组织排放 34mg/m3 0.054t/a 0.34mg/m3 0.0005t/a 无组织排放 / 0.006t/a / 0.006t/a 固体废物 一般废物 生活垃圾 / 0.6t/a / 0 污损原料及残次品 / 0.2t/a / 除尘器回收粉尘 / 0.0535t/a / 废气包装 / 0.3t/a / 7、项目环保投资及竣工验收一览表 本项目总投资30万元，其中环保投资约为3万元，占总投资的10%，本项目环保投资概算见表20。 表20 项目环保投资及竣工验收一览表 污染源 治理及保护措施 环保设施及数量 （验收内容） 环保投资 （万元） 验收标准 废水 生活污水及设备清洗废水 生活污水和设备清洗废水经园区化粪池预处理，处理后进入淞江产业集聚区污水处理厂再处理，最终排入颍河 依托工业园区现有设施 / 满足漯河市淞江污水处理厂进水要求 废气 粉尘 在粉碎机、搅拌机、包封机等设计粉尘料流转设备的进出料口、工作面上分别设置集气罩，对粉尘进行收集，经15m高排气筒排放 设置集气罩及袋式除尘装置 2 满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2排放标准 固废 污损原料及残次品 收集后作为饲料卖给饲料厂 一般固废暂存间10m2 0.5 不外排 废弃包装物 作为废品卖给废品收购站 除尘器回收粉尘 收集后作为饲料卖给饲料厂 生活垃圾 收集后交由环卫部门处理 垃圾箱若干 噪声 设备噪声 基础减震、厂房隔声等 / 0.5 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类标准要求

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 加工粉尘 | 颗粒物 | 在粉碎机、搅拌机、包封机等设计粉尘料流转设备的进出料口、工作面上分别设置集气罩，对粉尘进行收集，经15m高排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2排放标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水及设备清洗废水 | COD、NH3-N | 经园区化粪池预处理，进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理，最终排入颍河 | 满足淞江产业集聚区污水处理厂进水要求 |
| 固 体 废 物 | 生产 过程 | 污损原料及残次品 | 收集后作为饲料卖给饲料厂 | 不外排 |
|  |  | 废弃包装 | 作为废品卖给废品收购站 |  |
|  |  | 除尘器回收粉尘 | 收集后作为饲料卖给饲料厂 |  |
|  | 生活 垃圾 | 生活垃圾 | 委托环卫部门定期清运 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来自生产设备，噪声源强为60～80dB(A)。经采取厂房密闭隔声、基础减振等降噪措施，并经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目租赁由漯河市恒隆食品有限公司所建的亚裕产业园内标准化厂房中漯河市博旺食品有限公司所用厂房的一部分进行生产，主要涉及设备安装，项目建设对生态环境影响较小。 |

结论与建议

环评结论： 1、项目概况 漯河市美一可食品有限公司年产120吨固体饮料项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区龙江路与太白山路交叉口东南角——亚裕产业园内，总投资30万元，租赁由漯河市恒隆食品有限公司所建的亚裕产业园内标准化厂房中漯河市博旺食品有限公司所用厂房的一部分进行生产（租赁协议见表后附件）。项目建成后年产120吨固体饮料。 2、项目产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不在其中列出的“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”项目名单目录内，属“允许类”项目，项目符合相关的国家产业政策。 3、项目选址可行性 本项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区龙江路与太白山路交叉口东南角——亚裕产业园内，由附图二知：项目用地在集聚区规划调整前属食品加工区，符合土地规划要求；但在规划调整后项目所在区域更改为南部综合生活配套服务区。由于漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013—2020）于2017年已通过河南省环保厅审查（豫环函[2017]174号），目前，调整后的食品加工产业园区基础设施还未建成并完善，因此，漯河市美一可食品有限公司做出如下承诺：因城市规划建设或政府要求需要公司搬迁时，该公司保证无条件及时进行搬迁（承诺书见表后附件）。 因此，项目选址从环保角度分析是可行的。 4、环境影响分析与防治措施结论 （1）废水 项目废水主要为设备清洗废水和职工生活污水，废水排放量共计0.34m3/d，68m3/a；项目废水利用工业园区现有化粪池预处理，处理后经市政污水管网排入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理，最终排至颍河。 本项目污染物排放总量应做如下控制：总量控制指标按照2018年颍河省控断面水质目标COD20mg/L， 氨氮1.0mg/L核定，则项目核定总量为COD0.0014t/a，氨氮0.0001t/a。 （2）废气 本项目废气主要为粉碎及混合搅拌工序产生的粉尘。 评价要求在粉碎机、搅拌机、包封机等设计粉尘料流转设备的进出料口、工作面上分别设置集气罩，对粉尘进行收集，粉尘气体收集率均不低于90%。最终经1套布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，废气排放能够满足《大气污染物综合物排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度限值规定。 （3）噪声 本项目噪声主要来自生产设备，噪声源强为60～80dB(A)。经采取厂房密闭隔声、基础减振等降噪措施，并经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 （4）固体废物 本项目固废包括生产固废和职工生活垃圾，其中生产固废主要为污损原材料及残次品、废气包装物及除尘器回收粉尘，项目设一般固废暂存间，用于分类临时存放生产固废，对于污损原材料及残次品、除尘器回收粉尘，收集后作为饲料卖给饲料厂；对于废弃包装物，收集后作为废品卖给废品收购站；对于职工生活垃圾，设若干垃圾箱暂存，委托环卫部门统一清运处理。固废在落实各项评价建议措施前提下，均得到合理处置，不外排。 二、环评建议 1、严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 2. 加强对设备的维护，做好设备降噪工作，减轻机械噪声对环境的影响。 3.加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识，建立健全的各项规章制度，注意正确的操作规程。避免因操作失误造成的安全事故和环境影响。 4．严格落实废气污染防治措施，确保污染防治措施的落实到位。 5．对项目产生的固废要分类收集处理，避免对周边环境产生不利影响。 综上所述，漯河市美一可食品有限公司年产120吨固体饮料项目符合国家产业政策，厂址用地性质为工业用地，项目选址可行。该项目建设在认真落实各项污染防治措施，认真执行环境保护“三同时”制度的基础上，污染物可实现达标排放，能够达到环境保护的要求。从环境保护角度分析，该项目建设是可行的。

# Text boxes

粗格栅

污水

污水提升泵站

细格栅

旋流沉砂池

栅渣外运

栅渣压榨机

砂水分离器

水解酸化池

选择厌氧池

CARROUSEL氧化沟

二沉池

高效沉淀池

纤维转盘滤池

消毒池

排放至柳（支）河

污泥泵房及储泥池

污泥浓缩脱水间

外运

排泥

调节池

絮凝反应池

图1   漯河市淞江污水处理厂处理工艺流程图

颗粒料

白砂糖

粉尘、噪声

粉碎

其他粉状辅料

粉尘、噪声

配料

粉尘、噪声

混合搅拌

噪声、固废

计量包装

固废

外包装

成品

损耗散失：

单位：m3/d

化

粪

池

漯河市淞江产业集聚区污水处理厂

设备清洗

0.1

自来水

0.4

图3   项目用排水平衡图

0.1

0.3

职工生活

0.244

0.06

0.34

颍河

0.34

表13    项目粉尘无组织排放预测主要参数选取一览表

表14  项目粉尘无组织排放废气预测主要参数选取一览表