《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的基他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

## 建设项目基本情况

| 项 目 名 称 | 郾城区新店镇嘉业免烧砖厂年产1200万块水泥免烧砖项目 |
| --- | --- |
| 建 设 单 位 | 郾城区新店镇嘉业免烧砖厂 |
| 法 人 代 表 | 郭会峰 | 联系人 | 韩钢锋 |
| 通 讯 地 址 | 漯河市郾城区新店镇郭寺村郾城区新店镇嘉业免烧砖厂 |
| 联 系 电 话 | 13523275222 | 传 真 | / | 邮政编码 | 462000 |
| 建 设 地 点 | 漯河市郾城区新店镇郭寺村 |
| 立项审批部门 | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 项目代码 | 2018-411103-30-03-021795 |
| 建 设 性 质 | ■新建□改扩建□技改 | 行业类别及代码 | C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 |
| 占地面积 (平方米) | 2400 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 （万元） | 300 | 其中：环保 投资(万元) | 23.5 | 环保投资占总投资比例 | 7.83% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 | 2018年7月 |
| 一、项目由来 郾城区新店镇嘉业免烧砖厂拟投资300万元在漯河市郾城区新店镇郭寺村建设“郾城区新店镇嘉业免烧砖厂年产1200万块水泥免烧砖项目”。项目于2018年5月3日取得漯河市郾城区发展和改革委员会项目备案证明，项目代码为2018-411103-30-03-021795。项目所在地用地性质为规划建设用地，符合新店镇城镇总体规划。 根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目所使用设备、原材料均不在名录淘汰范围之内。经查阅国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目属于鼓励类第十二款建材中第3条：新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发利用，符合国家产业政策。 根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017版）和关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令 第1号），项目属于“十九、非金属矿物制品业”中的“51、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”项目，应当编制环境影响评价报告表。 受郾城区新店镇嘉业免烧砖厂委托（委托书见附件1），河南可人科技有限公司承担郾城区新店镇嘉业免烧砖厂的“郾城区新店镇嘉业免烧砖厂年产1200万块水泥免烧砖项目”的环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即组织人员现场查看，收集、整理有关资料，对工程的建设等情况进行初步分析，并根据项目的性质、规模及项目周围区域的环境特征，在现场勘查、资料调研、环境监测、数据核算的基础上，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目的环境影响报告表。 二、项目概况 （1）项目基本情况 项目建设拟租用郭志勇现有厂房及80t水泥罐1个进行建设，项目占地面积约2400m2 ，总建筑面积2180m2，其中厂房2050m2（包含原料区800m2、生产区500m2、养护区750m2），办公室130m2。项目主要组成有生产区、原料区、养护场（地面硬化场）、办公室等构筑物，项目建成后总体生产规模可达年产1200万块水泥免烧砖生产能力。 （2）厂址概况及周边环境概况 本项目位于漯河市郾城区新店镇郭寺村，中心地理坐标为北纬33°63'99.75''、东经113°81'45.15''。本项目东侧为无名小路，北侧为空地（空地北侧为农田），南侧为238省道，西侧为空地(空地西侧为郾城区新店镇义务植树基地）。距离本项目最近的敏感点位于项目北侧405米的郭寺村。项目地理位置见附图1，项目周围概况见图1，周围环境现状卫星图见附图2。 图1 项目周围概况图 （3）建设内容和规模 本项目主要建设内容见表1。 表1 项目主要建设内容 分类 项目 单位 建筑面积 备注 主体工程 生产区 m2 500 在厂房内，为生产区域 原料场 m2 800 在厂房内，用于原料存放 养护场 m2 750 在厂房内，用于成品存放 公用及辅助工程 办公区 m2 130 租赁现有，用于员工办公 供水 自建井 供电 由新店镇电网提供 环保工程 废水 8m3防渗漏、防溢出化粪池1座 废气治理 原料场粉尘 封闭厂房+喷淋装置 装卸粉尘 封闭厂房+喷淋装置 粉煤灰罐粉尘 脉冲除尘器+15高排气筒 水泥罐粉尘 脉冲除尘器+15高排气筒 投料粉尘 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 道路扬尘 道路硬化+车身、轮胎清洗+洒水喷淋装置 固废 固废暂存间、垃圾桶 噪声 选用低噪声设备，厂房隔声 三、项目产品方案 本工程主要产品方案及产量见表2。 表2 本工程主要产品方案及产量一览表 产品名称 年产量 规格 八孔砖 400万块 / 标砖 400万块 20cm×12cm、24cm×12cm 荷兰砖 400万块 / 四、项目主要生产设备 本工程主要设备情况见表3。 表3 本工程主要设备情况一览表 序号 设备名称 型号 数量 位置 功能 1 全自动砌块制砖机生产线 / 1条 生产区 免烧砖生产 2 水泥罐 80吨 1个 生产区 利用现有、水泥储存 3 粉煤灰罐 60吨 1个 生产区 粉煤灰储存 4 料斗 4m3 2个 生产区 上料 5 叉车 / 3台 厂区 运输 铲车 / 2台 厂区 运输 经查阅《产业结构调整指导目录2011年》（2013年修正），本项目所用设备不属于国家和地方淘汰落后的工艺和设施以及设备。 五、项目主要原辅材料及能源消耗情况 本工程主要原辅材料及能源消耗情况见表4。 表4 本工程原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 名称 单位 形状 年消耗量 来源 备注 1 水泥 吨 粉状 10500 外购、水泥罐车运输 水泥罐储存 2 粉煤灰 吨 粉状 18000 外购、汽车运输 粉煤灰罐储存 3 石粉 吨 粒状（5mm） 1500 外购、汽车运输 散装 4 水 吨 液态 4416 自建井 无塔供水 5 电 万 kW·h/a / 14 市政供电 / 六、公用工程 1、供水 项目总用水量为4416m3/a、14.72m3/d，本项目用水主要包括降尘用水、生产用水和生活用水。由自建井供给，可以满足项目需求。。 （1）降尘用水 项目料场及厂区设置有喷淋降尘装置，根据企业提供资料，降尘用水量约为300m3/a。 生产用水 ①作为原料用水 根据建设单位提供的原材料配比，项目生产中需要按8～10%的比例加水，经计算项目原料用水量3000m3/a。原料用水全部进入产品。 ②养护用水 类比同类型生产企业，养护1吨免烧砖需要0.02m3水，则养护用水量为600m3/a。养护水等进入产品后，自然晾干过程中会以蒸汽形式散发，蒸汽含有物质为水，对周边环境无影响。 车辆冲洗用水 冲洗车辆水设置5m3沉淀水池，经沉淀后循环使用，用水量约300m3/a，不外排。 （4）生活用水 本项目劳动定员为12人，根据河南省地方标准根据《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），员工用水量取60L/d，本项目员工生活用水量为0.72m3/d、216 m3/a。 2、排水 项目洒水降尘用水部分挥发、部分进入物料，原料用水全部进入产品，养护用水大部分挥发、小部分进入产品，即生产用水均不外排。 项目废水主要为职工生活污水，排污系数取0.8，则项目职工生活污水量为0.576m3/d、172.8m3/a。项目职工生活污水水质简单入化粪池处理，化粪池由附近居民清运肥田。项目水平衡图见图2。 图2 项目水平衡图 单位m3/a 3、供电 项目每年用电量14万 kW·h/a，用电由市政电路供电线路，满足项目需要。 4、供热制冷 项目生产车间无供热制冷设备，办公室装壁挂式空调供热制冷。 七、劳动定员及工作制度 项目劳动总定员为12人，年工作时间为300天，一班工作制，每班8小时。厂区不设置食堂。 八、备案一致性分析 备案一致性分析详见表5。 表5 备案一致性分析一览表 名称 备案内容 实际建设情况与备案相符性 项目名称 郾城区新店镇嘉业免烧砖厂年产1200万块水泥免烧砖项目 相符 建设规模 年产1200万块水泥免烧砖 相符 建设单位 郾城区新店镇嘉业免烧砖厂 相符 建设地点 漯河市郾城区新店镇郭寺村 相符 建设性质 新建 相符 建筑面积 2180m2 相符 工艺技术 原料（石粉、粉煤灰、水泥外购）—电子计量—配料—混合搅拌—压制成型—码垛—检验—产品 基本相符，实际生产工艺：原料（石粉、粉煤灰、水泥外购）—投料—混合搅拌—压制成型—养护—码垛—检验—产品 主要生产设备 全自动切块制砖机生产线、水泥罐、料斗、叉车、铲车等 相符 九、项目建设进度 项目建设期为2018年7月到2018年8月，项目拟租用郭志勇现有厂房进行建设，建设内容主要为设备进场、安装、调试。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租赁郭志勇现有厂房进行建设，不存在原有污染源问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33024′～33059′，东经113027′～114016′，总面积2617m2。漯河市区距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区新店镇郭寺村，地理位置详见附图1。 二、地形、地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲击平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东四地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 三、地质 漯河市地处黄淮冲击平原，属沙澧河冲击平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲击成因堆积而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区；Ⅱ类地区分布在老城区；Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本裂度为六度。 四、气候、气象 漯河市位于暖温带的南部边缘地区，属于温暖过渡性季风气候。《河南省自然综合区划》将其划为“温暖半湿润区”。一年当中，冷暖四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。全市累年平均日照总时数为2181－2359 小时，年日照率为49－53%。其中农作物生长活跃期的4－9 月份，累年平均日照总时数为1270.9－1424 小时；日平均达7－8 小时，能满足作物生长对光能的需要。累年平均太阳辐射总量为113.8－119.3 千卡/平方厘米，其中有效辐射值为58.2－58.4 千卡/平方厘米。一年当中以6 月份的辐射量最大；12 月份最小，光能实际利用率仅0.3%左右。 全市累年平均气温为14.6℃。7 月最热，累年平均为 27.4－27.7℃；1 月份最冷，平均为0.5－0.7℃。极端最高气温48℃，极端最低气温-15.9℃。气温年际变化不大，年内变化明显，以7 月份为界限，以前各月气温平均逐月上升，以后各月逐月下降。 全市年平均降雨量 802.7mm，年均降水量适中，但降水的年际变化不大，年内时空分布不均匀。一般是冬春降水少、夏秋降水多，并且雨量多集中于7、8 两个月内。年平均降水相对变化率为22%，年最大一次降水量高达725mm(舞阳县1975 年8 月3 日)。历年来4－10 月最大无降水日数是30－71 天。 全市年主导风向为NE，风频9%，次主导风向为SE 风，全年静风频率为15%，年平均风速2.42m/s。冬季多为东北风，风力一般3~4 级；夏季多为东南风，风力一般2~3 级，较少大风天气出现。漯河市风玫瑰图如3，漯河全年气象特征见表6。 图3 漯河市风玫瑰图 表6 漯河全年气象特征 序号 项 目 参数 1 年平均气温 14.6℃ 2 极端最高气温 48℃ 3 极端最低气温 -15.9℃ 4 年平均降水量 802mm 5 年最高降水量 725mm 6 年最低降水量 250.8mm 7 年平均日照时间 2270h 8 全年主导风向 NE 9 年平均风速 2.42m/s 本项目位于漯河市郾城区新店镇郭寺村，在主城区西北方向，不属于城市主导风向的上风向。 五、水文 （1）地表水体 漯河市位于沙颍河中游，沙、澧、颍河横贯全境，过（入）境河道多年平均径流量为26.9 亿m3/a(另有白龟山水库十支渠来水0.11 亿m3/a)。经计算全年自产地表水径流量多年平均为3.75 亿m3/a，浅层地下水资源量4.737 亿m3/a，扣除重复水量1.267 亿m3/a，全市水资源总量为7.22亿m3，人均358.8m3，低于全省人均368m3 水平。 全市过（入）境河道多年平均径流量为26.9 亿m3/a，地表水资源地区分布均匀，由北向南递增；季节性变化明显，因降水季节变化所致，夏季东南季风把大量的水气从太平洋上空带向内地，提雨量充沛，径流量集中，汛期（6~9 月）径流量占全年的60~70%，春季（3~5 月）径流量一般占年径流量的15%左右；径流量的年际变化大，该市年径流变化系数CV 在0.75 左右，多水年与少水年径流量相差悬殊，最大年径流量为最小的径流量的15~20 倍。 漯河市属淮河流域，流域面积2693km2，其中沙颍河流域面积2500km2，占全市面积的93%，洪汝河流域面积193km2，占全市面积的7%。境内流域面积较大的河流有沙河、澧河、清淠河、吴公渠等五条，除此之外，还有唐江河、灰河、柳河、黑河等十二条河流。 漯河境内河流分为沙颖河水系、汾泉河水系河洪汝河水系三大水系，以沙颍河水系为主，是淮河的较大支流。沙颍河水系河流主要包括沙河、澧河、唐河、马子河、灰河、颍河、吴公渠、清潩河、尧河和马拉河等河流；汾泉河水系河流主要包括汾河、黑河两条河流；洪汝河水系在漯河市境内主要有三里河和唐江河两条河流。 离项目所最近的地表水体为项目东侧1.5km的尧河，尧河在项目东北7.6km处汇入颍河，颍河漯河区域功能区划为地表水Ⅲ类水体。 （2）地下水 漯河市位于淮河冲击平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 六、土壤 地质为第四纪地层覆盖，地下分布有第三纪，震旦系以及太古界地层。地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余为黄淮冲积堆积而成的第四纪沉积覆盖层。地层主要由粘土、亚粘土组成，地表以下为亚粘土层。地震基本烈度为6 度。土壤系西南山前坡积、堆积和河流冲击土。全县土壤分为褐土、潮土、黄棕壤土、砂礓黑土四类。 七、生物多样性 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多。由于农垦历史悠久，大部分已为人工栽培。其中粮食作物有小麦、玉米、大豆等数十种。经济作物有棉花、花生、芝麻、油菜等20余种、主要林木植物有白毛杨，泡桐、柳、榆、槐、椿等。 本项目占地范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的国家保护野生动植物。 经现场查看，本项目评价区域内无珍贵及受保护的动植物。

规划相符性分析 《漯河市城市总体规划（2012－2030）》 规划的城市规划区范围：包括郾城区、源汇区和召陵区其所辖行政区范围，规划区总面积为662.3km2。城市发展目标是将漯河市建设成为一个综合实力较强、产业结构优化、服务体系完备、城市布局合理、基础设施完善、交通便捷、环境良好、城市与自然融合共生的开放型的区域中心强市和滨水宜居城市。城市性质规划为国家食品工业城和豫中区域性中心城市。 总体布局：为“一心、两轴、九片区”的城市总体格局，其中“九片区”指的是老城片区、沙澧片区、澧南片区、金山片区、东北片区、铁东片区、后谢片区、召陵片区等九大功能片区。其工业用地规划形成集中的铁东工业区、孟南工业区、西南部工业区、后谢工业区和召陵工业区等五片。 根据规划，漯河市的整体规划范围分为三个部分，分别为： 市域规划范围：市域行政辖区面积2617平方公里，包括所辖的市区、舞阳县、临颍县三区两县范围。规划内容：市域城镇体系规划。 城市规划区范围：根据《城乡规划法》，规划区即指城市建成区及因城乡建设和发展需要，必须实行规划控制的区域。本次规划按照城乡统筹的要求，考虑到中心城市与周边乡镇距离近、联系密切这一显著特征，确定本次规划的规划区总面积548平方公里。具体包括现状城区的沙北办、天桥街、马路街、顺和街、城关镇、干河陈、翟庄办7个街道办事处，以及城区外围的高新区、空冢郭、大刘镇、阴阳赵、龙城镇、孟庙镇、黑龙潭乡、姬石乡、召陵镇、邓襄镇等1个开发区、5个建制镇、4个乡所在的行政辖区范围。主要规划内容为：城乡统筹规划，科学发展载体建设协调布局、空间管制规划。 中心城区规划范围：包括中心城区建设范围以及周边空冢郭、大刘镇、阴阳赵、龙城镇、孟庙镇、黑龙潭乡、姬石乡、召陵镇、邓襄镇等部分乡镇建设用地，具体西至阴阳赵，南至市界，东至召陵镇镇区，北至新北环路-龙江路范围，覆盖面积约169平方公里，其中城市建设用地面积120平方公里。主要规划内容为：土地利用规划、道路交通规划、公共设施规划、绿地系统规划、产业规划、生态环保规划以及市政基础设施规划等。 本项目位于漯河市郾城区新店镇郭寺村，根据《漯河市城市总体规划（2012-2030）—城市规划区土地使用规划图》显示，本项目不在《漯河市城市总体规划（2012-2030）》规划范围内。根据漯河市国土资源局新店镇国土资源所出具证明，项目占地为建设用地，符合新店镇土地利用总体规划。根据漯河市郾城区新店镇人民政府出具证明，项目占地符合新店镇城镇总体规划。

## 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 项目所在区域环境质量现状情况如下： 一、环境空气 项目位于漯河市郾城区新店镇郭寺村，根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二类标准。 本本次环境空气质量现状评估采用《漯河市环境监测年鉴（2016年）》中漯河市的监测数据，漯河市环境监测站在项目西南19km处，环境空气监测结果统计见表 。 表7 环境空气监测结果统计表 监测因子 SO2 PM10 PM2.5 NO2 年均值（μg/m3） 23 94 56 35 标准限值(μg/m3) 60 70 35 40 超标倍数 0 0.34 0.375 0 监测结果表明，2016年SO2、NO2监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。但PM10、PM2.5存在超标现象，主要超标项目为细颗粒物（PM2.5），超标倍数为0.375。 二、地表水 离本项目最近的地表水为厂区东侧1.5km的尧河，尧河在项目东北7.6km处汇入颍河，颍河主河道距离在项目东北11km处。颖河在西华址坊设有省控断面，根据《2017年河南省地表水环境责任目标断面水质周报》，颍河第37、48、53周监测数据见表8。 表8 颖河西华址坊断面监测数据一览表 月份 COD（mg/L） 氨氮（mg/L） 总磷（mg/L） 水质类别 2017.9 16.5 0.25 0.2 Ⅲ 2017.11 15.6 0.08 0.13 Ⅲ 2017.12 17.5 0.11 0.08 Ⅲ 由表8可知，颖河西华址坊省控断面COD、氨氮、总磷、均满足《关于印发漯河市流域水污染防治攻坚5个实施方案的通知》（ 漯政办【2017】2号）中2018年对颍河的管控要求：COD20mg/L、氨氮1.0mg/L，总磷0.2mg/L，其它指标均为Ⅲ类指标。 三、地下水 根据《漯河市环境监测年鉴》（2016年），漯河市浅层和中深层地下水pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮的全年监测取值范围分别为：6.8~7.42、255mg/L、681mg/L、0.75mg/L、0.066mg/L，均可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准，地下水环境质量现状良好。 四、声环境质量现状 项目位于漯河市郾城区新店镇郭寺村，项目东、北、西厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，南厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4类标准。根据现场勘查，本次评价的噪声场界监测点定为项目区域四周。于2018年5月3~4日昼夜进行监测，监测结果见表9。 表9 项目区厂界及声环境保护目标噪声监测结果 单位：（Leq）dB(A) 监测点位 测量值（昼/夜） 标准值昼夜 达标情况 5月3日 5月4日 东场界 48.2/44.9 47.6/43.1 60/50 达标 西场界 43.1/41.2 44.8/42.3 达标 北场界 44.8/43.5 45.2/42.7 达标 南场界 49.2/45.3 48.9/45.8 70/55 达标 由表9可知项目周边及声环境噪声背景值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4类标准的要求，说明项目区域声环境质量现状较好。 五、生态环境 本项目拟选址在漯河市郾城区新店镇郭寺村，项目租赁现有厂房，所在区域多为人工建造厂房、村落，生态系统结构和功能比较单一。本项目厂址所在地及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍惜濒危植物，区域生态环境质量良好。 六、主要环境保护目标 根据本项目所在地环境质量现状和项目周围环境特点，确定本项目的主要环境保护目标和其保护级别见表10。 表10 本项目主要环境保护目标及保护级别 主要保护目标 方位 距离（m) 功能区划 户数 人数 保护级别 大气 环境 郭寺村 南侧 405 居住 300 980 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 前丁村 西南侧 484 居住 320 1200 水环境 颍河分支尧河 东侧 1684 地表水体 / / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水水质标准

## 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准： （24小时平均浓度：SO2≤150μg/m3，NO2≤80μg/m3，PM2.5≤75μg/m3，PM10≤150μg/m3；CO≤4mg/m3） 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准： （COD≤20mg/L，氨氮≤1.0mg/L，TP≤0.2mg/L） 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2 类：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） 4a类：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A） |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准： 有组织排放：颗粒物15m高排气筒，最高允许排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h；无组织排放：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 有组织排放：颗粒物15m高排气筒，最高允许排放浓度20mg/m3；厂界外20m处无组织排放监控浓度限值≤0.5mg/m3 2、运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）： 2 类：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)； 4 类：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A) 3、固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） |
| 总量控制指标 | 本项目运营期无SO2、NOx产生；项目产生的污水经综合利用，不外排。 因此，本项目无需申请总量控制指标。 |

## 建设项目工程分析

一、工艺流程分析 1、施工期 本项目拟租赁郭志勇现有厂房，无土建建设。施工期主要为设备安装调试。 运营期生产工艺流程 项目运营期生产工艺流程及产污环节示意图见图4。 图4 项目营运期生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 项目外购水泥、石粉、粉煤灰，水泥为利用水泥罐车运送至厂区后通过密闭管道泵入水泥罐（水泥罐容积为80t，一次最大储量为70t，粉煤灰罐容积为60t，一次最大储量为50t。罐车利用车自身动力驱动空气压缩机，将压缩空气经管道送入密封罐体下部的气室，使气室流态化床上的粉粒悬浮成流态状，当罐内压力达到额定值时，打开卸料阀，流动化物料通过管道流动而进行输送）内。石粉利用自卸车运至厂区后自动卸至原料区。 利用铲车将石粉放入上料机配料斗内，全制动砌块制砖机生产线上料机料斗自带计量功能，根据物料配比的比例称量后通过封闭皮带轮输送至搅拌机。粉煤灰、水泥通过密闭蛟龙旋转输入搅拌机内，边加水边封闭搅拌。打开卸料门，将混合好的物料通过封闭皮带机输送到全自动切块成型机下方的料仓内。全自动切块成型机压出切制成所需砖坯，成型后砖坯由托板承接，运至养护区静养硬化，24小时后进行分区码垛，头4天隔3小时洒水1次，5天后隔5小时洒水1次，10天后隔10小时洒水1次，15天后自然干燥，28天后检验合格，成品出厂。（项目所用为全自动砌块制砖机生产线，该生产线包含自动上料机、砌块成型机、自动叠板机，能自动完成上料、压出切制、叠板工序）。 2、主要污染工序 （一）施工期 本项目拟租赁郭志勇现有厂房，无土建建设。施工期主要为设备安装调试，主要污染为噪声污染、扬尘污染。 （二）运营期主要污染工序 1、废气 本项目废气主要有料场粉尘、装卸粉尘、水泥罐粉尘、投料粉尘和运输车辆道路扬尘。 （1）料场粉尘 项目厂房中料场面积800m2，石粉运输车辆卸到原料厂约由1.2m左右落差产生粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中被卸物料为粒料，其无组织粉尘产生系数为0.01kg/t。项目年消耗石粉共1500t/a，则粉尘产量为0.015t/a。 评价要求企业料场设置在封闭厂房内，厂房地面全部硬化防渗，原料区设置围挡防流失，并安装喷淋装置喷淋抑尘，采取措施后，原料场粉尘起尘量可减少70%，则原料场粉尘排放量为0.0045t/a，排放速率为0.001875gk/h。 装卸粉尘 本次评价要求项目石粉（5mm）堆放于密闭车间内，车间地面硬化，设置喷淋装置抑尘。本次评价对起尘量的计算参考陕西环保科研所和武汉水运工程学院提出的经验公式估算（适用于自卸汽车卸料起尘估算），经验公式为： Q——自卸车卸料起尘量，g/次； u——平均风速，m/s，取2.6m/s； M——汽车卸料量，t，取40t； 上述公式资料来源：《西北铀矿地质》2005年10月第21卷第2期《无组织排放源常用分析与估算方法》一文。根据上述公式计算，本项目原料堆场装卸过程起尘量核算情况见表11。 表11 原料装卸过程起尘量核算一览表 项目 卸载次数 （次/a） Q （g/次） 起尘量 （t/a） 产生源强 （kg/h） 排放方式 原料库原料装卸 38 14.47 0.00055 0.092 无组织 由上表可知，装卸（石粉）产生的粉尘排放量为0.00055t/a（0.092kg/h）全部呈无组织排放。评价建议，项目原料堆场在机械装卸工作时将料场大门关闭；装卸原料过程中应尽量降低物料落差，在喷雾喷头下作业，以减少扬尘产生。因此，在装卸过程中可以有效的降低无组织粉尘的产生量。 （3）粉煤灰罐粉尘 本项目粉煤灰罐1个，最大储存能力为60t。粉煤运输车利用自带空气泵将物料送至水泥罐内时将产生部分粉尘。粉料筒仓进料时粉尘产生量参考《工业源产排污系数（2010修订）中的“3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、其它水泥制品业）水泥制品制造业排污系数-物料输送、储存工序”为2.09kg/t粉料。本项目粉煤灰用量为18000t/a，则粉尘产生量为37.62t/a，产生速率为15.675kg/h。 评价要求企业粉煤灰罐顶配置脉冲除尘器+15m排气筒（高于粉煤灰罐3m），根据同类生产企业设备的产品资料可知，该除尘器的除尘效率达到99.5%，风机风量为8000m3/h，则水泥罐粉尘产生浓度为1959.375mg/m3，经计算可知水泥罐粉尘排放量为0.188t/a，排放速率为0.0784kg/h，粉尘排放浓度为9.797mg/m3。粉煤灰罐颗粒物产生处理及排放情况见表12。 表12 粉煤灰罐颗粒物产生处理及排放数据表 污染物 产生量(t/a) 消减量(t/a) 排气筒排放量(t/a） 排气筒排放浓（mg/m3） 排气筒排放速率Kg/h 粉煤灰罐颗粒物 37.62 37.432 0.188 9.797 0.0784 （4）水泥罐粉尘 本项目水泥罐1个，最大储存能力为80t。水泥运输车利用自带空气泵将物料送至水泥罐内时将产生部分粉尘。粉料筒仓进料时粉尘产生量参考《工业源产排污系数（2010修订）中的“3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、其它水泥制品业）水泥制品制造业排污系数-物料输送、储存工序”为2.09kg/t水泥。本项目水泥用量为10500t/a，则粉尘产生量为21.945t/a，产生速率为9.14kg/h。 评价要求企业水泥罐顶配置脉冲除尘器+15m排气筒（高于水泥罐3m），根据同类生产企业设备的产品资料可知，该除尘器的除尘效率达到99.5%，风机风量为8000m3/h，则水泥罐粉尘产生浓度为1142.5mg/m3，经计算可知水泥罐粉尘排放量为0.1097t/a，排放速率为0.0457kg/h，粉尘排放浓度为5.713mg/m3。水泥罐颗粒物产生处理及排放情况见表13。 表13 水泥罐颗粒物产生处理及排放数据表 污染物 产生量(t/a) 消减量(t/a) 排气筒排放量(t/a） 排气筒排放浓（mg/m3） 排气筒排放速率Kg/h 粉煤灰罐颗粒物 21..945 21.84 0.1097 5.713 0.0457 （5）投料粉尘 本项目投料和搅拌过程均设置于厂房内，石粉（5mm）由铲车运送至配料仓（在喷淋降尘下作业），经配料机自动计量后通过封闭皮带轮输送至搅拌机；粉煤灰、水泥由螺旋管道输送至搅拌机内。物料进入搅拌机内加入适量的水搅拌，搅拌后的料泥通过输送机注入模具内。水泥、粉煤灰、石粉（5mm）物料落入搅拌机上料口时冲击过程会由无组织粉尘产生，项目原料有水，搅拌为湿料，故搅拌过程粉尘产生较小。搅拌好的物料为湿料，输送到模具内时不会产生粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中相关说明，原料投料的粉尘量为0.02kg/t，本项目进入搅拌机的水泥、粉煤灰、石粉（5mm）量为30000t/a，则本项目产生的投料粉尘量为0.6t/a，产生速率为0.25kg/h。 评价要求建设单位在搅拌机的上料口部敞口部位安装一套固定式集气罩收集颗粒物（集气效率按90%计），集气罩要求距离搅拌料斗顶不超过2m，集气罩应能完全覆盖料斗敞开口，并安装袋式除尘器+15m高排气筒。评价要求采用一台风量为8000m3/h的袋式除尘器进行处理，则产生浓度大约为31.25mg/m3，集气罩收集效率为90%，除尘效率为95%，经集气罩收集除尘后颗粒物排放量为0.027t/a，排放浓度为1.406mg/m3，排放速率为0.01125kg/h。无组织排放量为0.06t/a，排放速率为0.025kg/h。投料颗粒物产生处理及排放情况见表14。 表14 项目投料颗粒物产生处理及排放数据表 污染物 产生量(t/a) 消减量(t/a) 排气筒排放量(t/a） 排气筒排放浓（mg/m3） 排气筒排放速率Kg/h 无组织排放量 无组织排放速率 投料颗粒物 0.6 0.513 0.027 1.406 0.01125 0.06 0.025 （5）运输道路扬尘 本项目外购原材料及项目成品均采用汽车运输。本次评价要求厂区运输道路硬化，运输车辆湿法装卸，配备车轮和车身清洗装置，并洒水降尘。 汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有一定关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s的条件下，扬尘量计算公式如下： 其中Q：汽车行驶扬尘量，kg/km·辆； V：汽车行驶速度，km/h； W：汽车质量，t； P：道路表面粉尘量，kg/m2，本次评价取0.01kg/m2； 根据上述计算公式，汽车行驶过程中扬尘的产生情况见下表。 表15 汽车运输道路扬尘量 汽车平均质量（t） 原料运输40 成品运输30 道路表面粉尘量（kg/m2） 0.01 0.01 汽车平均速度（km/h） 5 10 20 5 10 20 汽车扬尘量（kg/km·辆） 0.03 0.06 0.12 0.03 0.06 0.12 项目原辅料总运输量为750辆·次/年，成品总运输量为1000辆·次/年；综上可知，本项目总运输量为1750辆·次/年。本次评价以扬尘量0.03kg/km·辆、厂内行驶距离平均按50m计，则汽车在厂区内行驶过程的扬尘量为0.002625t/a；项目厂内及车辆进出口地面全部硬化，并设置喷淋系统抑制扬尘，可使粉尘降低约75%，则运输车辆扬尘排放量为0.00066t/a。 2、废水 本项目原料用水和养护用水部分挥发、部分进入产品，车辆冲洗水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。项目废水主要为职工生活废水，本项目劳动定员为12人，根据河南省地方标准根据《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），员工用水量取60L/d，本项目员工生活用水量为0.72m3/d、216 m3/a。排污系数取0.8，则项目职工生活污水量为0.576m3/d、172.8m3/a。项目职工生活污水水质简单入化粪池处理，化粪池由附近居民清运肥田。 3、噪声 本项目运营期间噪声主要为全自动切块制砖生产线（包含自动上料搅拌机、砌块成型机、自动叠板机）工作期间产生的设备噪声，其噪声源强值80～85dB(A)，其噪声源强见下表。 表15 主要产噪设备及源强表 序号 噪声源名称 数量（台） 声级dB（A） 拟采用控制措施 1 自动上料搅拌机 1 85 采用低噪声设备、厂房隔声 2 砌块成型机 1 85 3 自动叠板机 1 80 4、固体废物环境影响分析 项目固体废物来源主要为除尘器粉尘、废托盘、职工生活垃圾。 项目除尘器收集粉尘量为59.783t/a，其中粉煤灰罐除尘器收集粉尘37.432t/a，水泥罐除尘器收集粉尘21.84t/a，投料粉尘除尘器收集粉尘0.513t/a，收集粉尘回用于生产。 在搅拌挤出工序中，会有一定量的掉落品、残次品产生，在成品检验过程中有一定量不合格产品产生，占原料的约0.25%，即91.5t/a，残次品及不合格产品收集后堆放到料场，人工粉碎后回用生产。 项目所用托盘在生产中会有破损，需要更换，年淘汰废托盘的量为0.48t，经收集后外售。 本项目定员12人，均不在厂内食宿，年工作300天，办公生活垃圾按0.5kg/d∙人计，则项目办公生活垃圾产生量为6kg/d、1.8t/a，经收集后由环卫部门送往生活垃圾场统一处理。 固废产生情况一览表见表16。 表16 项目实施后固体废物产生情况一览表 名称 主要污染物 产生量t/a 去向 排放量t/a 生产固废 除尘器收集粉尘 59.783 收集后回用于生产 0 残次品及不合格产品 91.5 收集后人工粉碎回用生产 废托盘 0.48 收集后外售 生活垃圾 生活垃圾 1.8 城镇环卫部门统一清运

## 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大污染物 | 料场粉尘 | 颗粒物 | 0.015t/a | 0.0045t/a |
|  | 装卸粉尘 | 颗粒物 | 0.00055t/a | 0.00055t/a |
|  | 粉煤灰罐粉尘 | 颗粒物 | 1959.375mg/m3、15.675kg/h，37.62t/a | 排气筒：9.797mg/m3、0.0784kg/h，0.188t/a |
|  | 水泥罐粉尘 | 颗粒物 | 1142.5mg/m3、9.14kg/h，21.945t/a | 排气筒：5.713mg/m3、0.0457kg/h，0.1097t/a |
|  | 投料粉尘 | 颗粒物 | 31.25mg/m3、0.25kg/h，0.6t/a | 排气筒：1.406mg/m3、0.01125kg/h，0.027t/a 无组织：0.06t/a |
|  | 道路扬尘 | 颗粒物 | 0.02625t/a | 0.00066t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | COD SS NH3-N | 172.8m3/a | 生活废水入化粪池处理，化粪池由附近村民定期清运堆肥，不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 除尘器收集粉尘 | 59.783t/a | 收集后回用于生产 |
|  |  | 残次品及不合格产品 | 91.5t/a | 收集粉碎后回用于生产 |
|  |  | 废托盘 | 0.48t/a | 收集后出售 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.8t/a | 市政统一收集运走 |
| 噪声 | 项目运营期噪声源全自动切块制砖生产线（包含自动上料搅拌机、砌块成型机、自动叠板机）工作期间产生的设备噪声，其噪声源强值80-85dB(A)之间。通过采用低噪声设备、厂房隔声等措施后，项目到各厂界的噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准的要求。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无 |

## 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目拟租赁郭志勇现有厂房，无土建建设。施工期主要为设备安装调试，主要污染为噪声污染、扬尘污染。设备安装、调试期较短，随着安装、调试期的介绍所造成的污染结束，本评价不做重点分析。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目废气主要有料场粉尘、装卸粉尘、水泥罐粉尘、投料粉尘和运输车辆道路扬尘。 （1）有组织排放 ①粉煤灰粉尘 本项目粉煤灰罐1个，最大储存能力为60t。粉煤运输车利用自带空气泵将物料送至水泥罐内时将产生部分粉尘。粉料筒仓进料时粉尘产生量参考《工业源产排污系数（2010修订）中的“3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、其它水泥制品业）水泥制品制造业排污系数-物料输送、储存工序”为2.09kg/t粉料。本项目粉煤灰用量为18000t/a，则粉尘产生量为37.62t/a，产生速率为15.675kg/h。 评价要求企业粉煤灰罐顶配置脉冲除尘器+15m排气筒（高于粉煤灰罐3m），根据同类生产企业设备的产品资料可知，该除尘器的除尘效率达到99.5%，风机风量为8000m3/h，则水泥罐粉尘产生浓度为1959.375mg/m3，经计算可知水泥罐粉尘排放量为0.188t/a，排放速率为0.0784kg/h，粉尘排放浓度为9.797mg/m3。满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥制品生产颗粒物排放标准（颗粒物≤20mg/m3）。 ②水泥罐粉尘 本项目水泥罐1个，最大储存能力为80t。水泥运输车利用自带空气泵将物料送至水泥罐内时将产生部分粉尘。粉料筒仓进料时粉尘产生量参考《工业源产排污系数（2010修订）中的“3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、其它水泥制品业）水泥制品制造业排污系数-物料输送、储存工序”为2.09kg/t水泥。本项目水泥用量为10500t/a，则粉尘产生量为21.945t/a，产生速率为9.14kg/h。 评价要求企业水泥罐顶配置脉冲除尘器+15m排气筒（高于水泥罐3m），根据同类生产企业设备的产品资料可知，该除尘器的除尘效率达到99.5%，风机风量为8000m3/h，则水泥罐粉尘产生浓度为1142.5mg/m3，经计算可知水泥罐粉尘排放量为0.1097t/a，排放速率为0.0457kg/h，粉尘排放浓度为5.713mg/m3。满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥制品生产颗粒物排放标准（颗粒物≤20mg/m3）。 ③投料粉尘 根据工程分析可知，本项目产生的投料粉尘量为0.6t/a，产生速率为0.25kg/h。 评价要求建设单位在搅拌机的上料口部敞口部位安装一套固定式集气罩收集颗粒物（集气效率按90%计），集气罩要求距离搅拌料斗顶不超过2m，集气罩应能完全覆盖料斗敞开口，并安装袋式除尘器+15m高排气筒。评价要求采用一台风量为8000m3/h的袋式除尘器进行处理，则产生浓度大约为31.25mg/m3，集气罩收集效率为90%，除尘效率为95%，经集气罩收集除尘后颗粒物排放量为0.027t/a，排放浓度为1.406mg/m3，排放速率为0.01125kg/h。无组织排放量为0.06t/a，排放速率为0.025kg/h。可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1水泥制品生产颗粒物最高允许排放浓度（≤20mg/m3）的要求。 （2）无组织排放 ①废气源强 项目生产区运营期颗粒无组织物排放量为投料粉尘、料场粉尘、装卸无组织排放总量，无组织排放源强（排放速率）0.119kg/h，以原料区和生产区为无组织排放面源。 ②大气预测及参数 本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJT2.2-2008）中环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室网站推荐的大气估算模式，Screen3Model.exe 软件对废气的无组织排放进行预测计算。预测计算参数见下表。 表17 项目废气无组织排放预测计算参数 废气污染因子 面源排放速率（kg/h） 计算参数 平均风速 高度 长度 宽度 粉尘 0.119 2.5m/s 9m 48m 25m ③评价标准 本次评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1环境空气污染物基本项目浓度限值TSP二级浓度限值年平均200μg/m3，24小时平均300μg/m3，对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值。本项目评价标准中粉尘的浓度无小时均值，本次评价取900μg/m3。 ④预测结果 本项目无组织废气排放预测结果见下表。 表18 项目无组织废气预测结果表 距离（m） 粉尘 预测浓度（mg/m3） 站标率（%） 10 0.004309 0.48 97 0.03438 3.82 100 0.03434 3.82 200 0.03213 3.57 300 0.029 3.22 400 0.03034 3.37 500 0.02744 3.05 600 0.02374 2.64 700 0.02033 2.26 800 0.01752 1.95 900 0.01525 1.69 1000 0.01336 1.48 1100 0.01185 1.32 1200 0.01059 1.18 1300 0.009531 1.06 1400 0.008627 0.96 1500 0.007855 0.87 1600 0.007189 0.80 1700 0.006612 0.73 1800 0.006107 0.68 1900 0.005663 0.63 2000 0.005269 0.59 2100 0.00493 0.55 2200 0.004628 0.51 2300 0.004355 0.48 2400 0.004109 0.46 2500 0.003885 0.43 ⑤分析评价 根据预测结果，确定本项目大气环境影响评价等级为三级。本项目无组织粉尘最大落地浓度为0.03438mg/m3（97m处）。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJT2.2-2008），三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。 根据以上预测结果可知，本项目粉尘的无组织排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准要求（无组织排放≦0.5mg/m3）；项目废气的排放对周围大气环境影响不大。 ⑥大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气导则》（HJ2.2-2008）的相关要求，采用推荐模式中大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，根据环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离计算模式软件计算。计算结果见表19。 表19 大气环境防护距离计算参数和结果 无组织排放单元 污染物 源强（kg/h） 长×宽/m 面源高度/m 标准值 （mg/m3） 大气环境 防护距离/m 标准厂房 颗粒物 0.119 48m×25m 9 0.9 无超标点 根据软件计算结果，全厂厂界范围内无超标点，即在厂界处，各污染物浓度不仅满足无组织排放厂界浓度要求，同时达到其质量标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气导则》（HJ2.2-2008），不需设置大气环境防护距离。 ⑦卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中：Cm——标准浓度限值（一次浓度）； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 Cm——浓度标准，mg/m3。 依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果见表20。 表20 无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果 无组织排放源 污染物 排放量 （kg/h） 标准浓度 限值 （mg/m3） 计算参数 卫生防护 距离计算值（m） 提级后 距离 A B C D 标准厂房 颗粒物 0.119 0.9 470 0.021 1.85 0.84 6.46 50 由上表可知，本项目产生无组织颗粒物的卫生防护距离计算结果小于50米，根据《制定地方大气污染排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）7.1规定：卫生防护距离在100米以内时，级差为50米；超过100米但小于或等于1000米时，级差为100米；超过1000米以上，级差为200米。7.5规定：无组织排放多种有害气体的工业企业按Qc/Cm最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离应提高一级。评价确定该项目的卫生防护距离设置为50m，厂界 东50m、厂界北50m、厂界南50m、厂界西20m为卫生防护范围。 根据现场勘查，距离项目较近的敏感点为南侧相距410m的郭寺村，郭寺村离厂房边界为410m，不在项目卫生防护范围内，项目卫生防护距离内两座房子原为民房，现在已经空置，无人居住。项目厂址周围防护距离范围内无环境敏感点。因此，本项目能够满足卫生防护距离的要求，评价建议在此卫生防护距离内严禁规划建设医院、学校、居住区等新的环境敏感点。 2、地表水环境影响分析 本项目原料用水和养护用水部分挥发、部分进入产品，车辆冲洗水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 项目废水主要为职工生活废水，本项目劳动定员为12人，根据河南省地方标准根据《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），员工用水量取60L/d，本项目员工生活用水量为0.72m3/d、216 m3/a。排污系数取0.8，则项目职工生活污水量为0.576m3/d、172.8m3/a。生活污水主要污染物浓度为：COD350mg/L、NH3-N35mg/L，总氮50mg/L、总磷5mg/L，生活污水中COD、NH3-N、总氮、总磷的产生量分别为0.06t/a、0.006t/a、0.008t/a、0.0008t/a。 本项目生活废水经厂区1座防渗、防漏、放溢流化粪池（8m3）处理后由郭辉每10日清掏一次用于自家农田（约3亩）肥田，不外排。 本项目所处为华北平原旱作农业区，根据农业部办公厅文件农办农【2013】45号——农业部办公厅关于印发《小麦、玉米、水稻三大粮食作物区域大配方与施肥建议（2013）》的通知，对于华北中北部夏玉米区，产量水平在650kg/亩，推荐氮肥施用量为19kg/亩；对于华北灌溉冬麦区，产量水平在600kg/亩，推荐氮肥施用量为23kg/亩，因此每亩地氮肥施用总量为42kg。本项目污水总量约172.8 m3/a，氨氮量为0.006t/a，其中含氮量4.94kg，若完全消纳至少需要农田0.12亩。同时评价要求项目配套农田要1倍以上的轮作面积，则消耗项目污水需农田面积不少于0.24亩，负责消纳本项目生活污水的郭辉有农田约为3亩，用于消纳该化粪池的农田约3亩，完全能够满足项目排污需求。清掏协议及粪污消纳协议见附件六。 3、声环境影响分析 （1）噪声源 项目夜间不生产，项目产噪设备主要为破碎机、搅拌机等，声压级70-90dB（A），噪声源为固定声源。高噪声设备置于厂房内，设计采用减震、隔声等措施从声源降低噪声。本次各噪声设备治理情况及治理后的设备噪声值见表21。 表21 主要噪声设备治理情况及治理后的噪声源强一览表 噪声设备 噪声源强dB（A） 数量 声源类型及特点 源强消减措施 消减后源强dB（A） 自动上料搅拌机 85 1台 连续 低噪声设备、隔声 65 砌块成型机 85 1台 65 自动叠板机 80 1台 60 （2）噪声防治措施 评价要求企业在车间内安装隔声门窗，选用低噪声设备，落实以上措施可以降低噪声源强20~25dB(A)。 （3）预测模式 厂房外墙可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b。声环境影响预测模式如下： 当r≤a/π时，噪声传播途中的声压级值与距离无关，基本无明显衰减； 当a/π≤r≤b/π时，声源面可近似为线源，预测公式为： L（r）=L(r0)-10log(r/r0)-ΔL； 当r≥b/π时，可近似认为声源为点源，预测公式为： L（r）=L(r0)-20log(r/r0)-ΔL； 多源噪声叠加公式： L=10lg(∑100.1Li)-ΔL； 式中：L（r）—距噪声源距离为r处等效A声级值，dB(A)； L(r0)—距噪声源距离为r0处等效A声级值，dB(A)； ΔL—各种因素引起的衰减量（包括减震降噪设备、遮挡物、空气吸收、 地面效应等引起的衰减量），dB(A)； r—关心点距噪声源距离，m； r0—距噪声源距离，取1m； L—总等效A声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； N—声源数量。 （4）预测结果分析 本项目夜间不生产，根据本项目运行后全厂主要噪声源情况，利用预测模式和参数计算工程噪声对各预测点的噪声贡献值，再与预测点背景值叠加，噪声影响情况预测结果及达标分析见表22。 表22 厂界声环境预测结果统计及分析 单位：dB（A） 污染源 预测点 叠加源强dB（A） 距厂界距离（m） 贡献值 标准值 达标分析 设备噪声 西厂界 68.64 30 39.1 昼间≤60 达标 东厂界 68.64 4 56.6 北厂界 68.64 4 56.6 南厂界 68.64 4 56.6 昼间≤70 备注 项目夜间不生产 从表22可以看出，四周厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类、4类标准限值，本次评价要求企业设备离北、南、东厂界距离4m以上，通过以上治理措施后项目噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 项目固体废物来源主要为除尘器粉尘、废托盘、职工生活垃圾。 项目除尘器收集粉尘量为59.783t/a，其中水泥罐除尘器收集粉尘4.9658t/a，投料粉尘除尘器收集粉尘0.3129t/a，收集粉尘回用于生产。 在搅拌挤出工序中，会有一定量的掉落品、残次品产生，在成品检验过程中有一定量不合格产品产生，残次品及不合格产品占原料的约0.25%，即91.5t/a，残次品及不合格产品收集后堆放到料场，人工粉碎后回用生产。 项目所用托盘在生产中会有破损，需要更换，年淘汰废托盘的量为0.48t，经收集后外售。 本项目定员12人，均不在厂内食宿，年工作300天，办公生活垃圾按0.5kg/d∙人计，则项目办公生活垃圾产生量为6kg/d、1.8t/a，经收集后由环卫部门送往生活垃圾场统一处理。 采取以上措施后，项目固体废物均得到合理处置，对周围环境不会造成污染影响。 5、选址可行性分析 从项目建设的基础设施条件、区域环境现状情况及项目建成后对周围环境的影响分别分析项目选址的合理性，具体见表23。 表23 厂址环境可行性分析 序号 项目 内 容 基本情况 建设地点 漯河市郾城区新店镇郭寺村 占地 本项目占地2400m2，本项目属于建设用地 周围敏感点 项目周围无需要特殊保护的环境敏感点 交通条件 本项目南侧为238省道，交通便利，便于原材料及产品进出 基础设施 供水 由自建井供给 排水 生活废水入化粪池处理，化粪池由附近村民定期清运堆肥，不外排 规划 涉村镇土地利用规划 漯河市国土资源局新店镇国土资源所出具证明，项目占地为建设用地，符合新店镇土地利用总体规划。漯河市郾城区新店镇人民政府出具证明，项目占地符合新店镇城镇总体规划。 环境 质量 影响 预测 结果 地表水影响 分析 本项目生产用水回收利用，不外排；职工生活废水入化粪池处理，化粪池污水综合施用，对区域地表水影响较小 声环境影响分 析 项目噪声采取措施后经距离衰减可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类、4类噪声标准，对周围声环境影响较小。 固体废物影响 分析 项目所产生的固体废物都能得到妥善处置和综合利用，对周围环境影响较小。 由上表内容可知，本项目区域交通便利，用地性质符合新店镇土地利用总体规划，符合新店镇城镇总体规划。通过预测，本项目所产生的污染物对周围地表水、大气环境影响较小，因此评价认为项目选址从环保角度分析是可行的。 6、总图布置合理性 根据建设单位设计资料，厂区厂房东南侧为原料区，原料区北侧为生产区，厂房西北侧为养护场、布置紧凑，土地利用率高，比较合理。平面布置图见附图二。 7、环保投资核算 本项目总投资300万元，其中环保投资为23.5万元，占总投资的7.83%。本项目环保投资及验收内容分别见表24和表25。 表24 项目污染防治措施及环保投资一览表 工程类别 污染源 污染因子 环保措施 投资（万元） 废气 料场粉尘 粉尘 密闭料场+洒水喷淋设施 2 装卸粉尘 粉煤灰罐粉尘 脉冲式除尘器1个+15米高排气筒1根（高于水泥罐3m） 5 水泥罐粉尘 脉冲式除尘器1个+15米高排气筒1根（高于水泥罐3m 5 投料粉尘 集气罩1个+袋式除尘器1套+15米高排气筒1根 5 车辆扬尘 道路硬化+车身、轮胎清洗装置+洒水抑尘装置 2 废水 职工生活 COD、NH3-N 生活废水经8m3的防渗化粪池收集后综合施用 2 噪声 生产设备 噪声 厂房隔声 1 固废 除尘设备 一般固废 经一般固废储存间，收集后回用生产工序 1 残次品及不合格产品 一般固废 经一般固废储存间，收集粉碎后回用生产工序 废托盘 一般固废 经一般固废储存间（10m2）收集外售 职工生活 生活垃圾 设置垃圾收集箱 0.5 合计 23.5 表25 环保“三同时”验收一览表 验收类别 工序 验收内容 验收标准 废气 装卸粉尘 密闭式料场+洒水喷淋设施 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值 原料场 车辆扬尘 道路硬化+车身轮胎清洗装置+洒水抑尘装置 粉煤灰罐粉尘 脉冲式除尘器1个+15米高排气筒1根（高于水泥罐3m） 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 水泥罐粉尘 脉冲式除尘器1个+15米高排气筒1根（高于水泥罐3m） 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 投料粉尘 集气罩1个+袋式除尘器1套+15米高排气筒1根 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 废水 设备清洗 沉淀池10m3 综合利用，不外排 职工生活 8m3化粪池1个 综合利用，不外排 噪声 生产设备 低噪声设备+厂房隔声 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a标准 固体废物 除尘器收集粉尘 固废暂存间10m3 收集回用于生产工序，不外排 残次品及不合格产品 收集粉碎回用于生产工序，不外排 废托盘 收集后外售 生活垃圾 若干垃圾箱 收集后交当地环卫部门处理

## 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 料场粉尘 | 粉尘 | 密闭式料场+洒水喷淋装置 | 达标排放 |
|  | 装卸粉尘 |  |  |  |
|  | 粉煤灰罐粉尘 |  | 脉冲除尘器+15m排气筒（高于水泥罐3m） |  |
|  | 水泥罐粉尘 |  | 脉冲除尘器+15m排气筒（高于水泥罐3m） |  |
|  | 投料粉尘 |  | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 道路扬尘 |  | 道路硬化+车身、轮胎清洗+洒水喷淋装置 |  |
| 水污染物 | 生活废水 | COD、氨氮 | 化粪池 | 综合利用、不外排 |
| 固体废物 | 除尘器收集粉尘 | 回收粉尘 | 收集后回用于生产 | 综合利用 |
|  | 残次品及不合格产品 | 残次品及不合格产品 | 收集粉碎回用于生产工序，不外排 |  |
|  | 废托盘 | 废托盘 | 收集后外售 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 委托当地环卫部门清运 | 合理处置 |
| 噪声 | 项目运营期噪声源全自动切块制砖生产线（包含自动上料搅拌机、砌块成型机、自动叠板机）工作期间产生的设备噪声，其噪声源强值80-85dB(A)之间。通过采用低噪声设备、厂房隔声等措施后，项目到各厂界的噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准的要求。 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目占地位于漯河市郾城区新店镇郭寺村，项目周边多为道路、企业，500m范围内无风景名胜区及文化遗产等特殊保护目标，项目建设对生态环境影响较小。 |

## 结论与建议

评价结论 项目概况 郾城区新店镇嘉业免烧砖厂拟投资300万元在漯河市郾城区新店镇郭寺村建设“郾城区新店镇嘉业免烧砖厂年产1200万块水泥免烧砖项目”项目。项目建设拟租用郭志勇现有厂房及80t水泥罐1个进行建设，项目占地面积约2400m2 ，总建筑面积2180m2，其中厂房2050m2（包含原料区800m2、生产区500m2、养护区750m2），办公室130m2。项目主要组成有生产区、原料区、养护场（地面硬化场）、办公室等构筑物，项目建成后总体生产规模可达年产1200万块水泥免烧砖生产能力。 项目建设符合国家产业政策 根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目所使用设备、原材料均不在名录淘汰范围之内。经查阅国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目符合鼓励类第十二款建材中第3条：新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发利用，符合国家产业政策。 项目选址可行性分析 本项目位于漯河市郾城区新店镇郭寺村，中心地理坐标为北纬33°63'99.75''、东经113°81'45.15''。本项目选址所在区域符合规划的要求，项目选址周围无风景保护区、饮用水源地等敏感保护目标。项目用地为建设用地，符合新店镇土地利用总体规划。项目建成后，各项污染物均能实现达标排放，不会改变当地的环境功能，符合环境保护规划。 因此，本项目选址从环境的角度是可行的。 环境影响分析 1.4.1运营期环境影响分析 ①大气环境影响分析 本项目废气主要有料场粉尘、装卸粉尘、水泥罐粉尘、投料粉尘和运输车辆道路扬尘。 无组织废气： 项目料场设置在封闭厂房内，厂房地面全部硬化防渗，原料区设置围挡防流失，并安装喷淋装置喷淋抑尘，有效减少起尘量；装卸粉尘项目原料堆场在机械装卸工作时将料场大门关闭，装卸原料过程中应尽量降低物料落差，在喷雾喷头下作业，以减少扬尘产生。因此，在装卸过程中可以有效的降低无组织粉尘的产生量。 根据无组织废气预测，根据以上预测结果，本项目粉尘的无组织排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准要求（无组织排放≦0.5mg/m3）；项目废气的排放对周围大气环境影响不大。全厂厂界范围内无超标点，即在厂界处，各污染物浓度不仅满足无组织排放厂界浓度要求，同时达到其质量标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气导则》（HJ2.2-2008），不需设置大气环境防护距离。项目厂址周围防护距离范围内无环境敏感点。因此，本项目能够满足卫生防护距离的要求，评价建议在此卫生防护距离内严禁规划建设医院、学校、居住区等新的环境敏感点。 有组织废气： 对于粉煤灰罐粉尘：评价要求企业粉煤灰罐顶配置脉冲除尘器+15m排气筒（高于粉煤灰罐3m），采取以上措施后，粉煤灰罐粉尘排气筒排放浓度为9.797mg/m3。满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥制品生产颗粒物排放标准（颗粒物≤20mg/m3）。 对于水泥罐粉尘：评价要求企业水泥罐顶配置脉冲除尘器+15m排气筒（高于水泥罐3m），采取以上措施后，水泥罐粉尘排气筒排放浓度为5.713mg/m3。满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥制品生产颗粒物排放标准（颗粒物≤20mg/m3）。 对于投料粉尘：评价要求建设单位在搅拌机的上料口部敞口部位安装一套固定式集气罩收集颗粒物（集气效率按90%计），处理后，投料粉尘排放可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1水泥制品生产颗粒物最高允许排放浓度（≤20mg/m3）的要求。 本项目各产尘点经相应的治理措施后，均能达标排放，项目粉尘对周围环境影响较小。 ②废水环境影响分析 项目车辆冲洗水循环使用，不外排；生活废水经化粪池处理，化粪池由附近村民定期清运用于区域农田施肥。 综上所述，项目废水不外排，对周围环境影响不大。 ③声环境影响分析 项目夜间不生产，项目产噪设备主要为破碎机、搅拌机等，声压级70-90dB（A）， 本项目各产噪设备经选用低噪声设备+厂房隔声后，经预测，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类排放标准，对周围环境影响不大。 ④固废环境影响分析 项目除尘回收粉尘和残次品及不合格产品回用于生产工序；废托盘收集后定期出售，生活垃圾委托环卫部门清运。项目固废均得到合理处置或综合利用。 1.4 总量控制 本项目运营期无SO2、NOx产生，运营期车辆冲洗水循环使用，不外排，生活废水入化粪池处理后，由附近村民定期清运肥田，废水不外排。 因此，本项目无需申请总量控制指标 2 对策建议 严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 运营期切实执行各种防治措施，加强环保设施维护管理，以确保处理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 建设单位认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件，建立健全各项环保规章制度。 项目建成后，及时提出验收申请，验收后方可正式投入使用。 项目产品种类或生产工艺发生改变，应及时补充环境影响评价。 建设单位应向社会公众主动公开已经批准的环境影响评价报告表，并接受相关方的咨询。 3 评价总结论 综上所述，郾城区新店镇嘉业免烧砖厂年产1200万块水泥免烧砖项目在认真落实评价提出的污染物防治措施后，各种污染物可以做到达标排放，对周围环境影响较小，项目建设具有较好的经济和环境效益，从环境保护角度，不存在制约本项目建设的问题，该项目的建设是可行的，项目可建设。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 河南省企业投资项目备案确认书 附件3 土地证明 附件4 规划证明 附件5 房屋租赁协议 附件6 化粪池清掏及粪污消纳协议 附件7 项目建设单位环保承诺书 附件8 委托证明 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边环境概括示意图 附图3 项目卫生防护包络示意图 附图4 项目平面布置示意图 附图5 项目周边环境及现状图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

本项目

空地

农田

空地

郾城区新店镇

义务植树基地

种植园

空地

238省道

无 名 小 路

空房子（原为民房）

农田

空房子（原为民房）

驾校

饭店

N

240

60

300

进入物料

降尘用水

3000

进入产品

3000

原料用水

600

新鲜水

4416

养护用水yognshui8

600

30

300

沉淀池

车辆冲洗水yognshui8

270

43.2

由附近居民清运肥田

216

172.8

化粪池

生活用水

水泥

搅拌混合

压制成型

养护

成品

粉尘、噪声

投料

粉尘、噪声

粉煤灰

石粉

水

水

检验

噪声

码垛

噪声