建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产300万吨机制砂石项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河市宏旭建材有限公司 |
| 法人代表 | 高耀旗 | 联系人 | 闫清志 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区裴城镇裴城村 |
| 联系电话 | 13838387246 | 传真 | / | 邮政编码 | 462300 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区裴城镇裴城村 |
| 立项审批部门 | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 批准文号 | 2019-411103-30-03-058023 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 其他非金属矿物制品制造（C3099） |
| 占地面积 （平方米） | 28014 | 绿化面积（平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 12000 | 环保投资 （万元） | 300 | 占总投资 比例（%） | 2.5 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日期 | 2019年12月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 在认真调研市场的基础上，漯河市宏旭建材有限公司拟投资12000万元在漯河市郾城区裴城镇裴城村建设“年产300万吨机制砂石项目”。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等法律法规的要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号）及关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）规定，本项目属于“十九、非金属矿物制品业 ”中的“56、石墨及其他非金属矿物制品 ——其他”,应编制环境影响报告表。受漯河市宏旭建材有限公司委托（委托书见附件一），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即组织技术人员进行现场踏勘。在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行达标排放、总量控制的原则，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目概况 本项目占地面积28014m2，生产规模为年加工300万吨机制砂石。项目拟用职工20人，年工作日300天。 本项目主要技术经济指标一览表见表1。 表1本项目主要技术经济指标一览表 序号 名称 单位 数量 备 注 1 总投资 万元 12000 企业自筹 2 环保投资 万元 300 占总投资的2.5% 3 占地面积 m2 28014 / 5 劳动定员 人 20 均不在厂内食宿 6 年工作日 天 300 每天3班，每班8小时工作制 3、政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，本项目不属于鼓励类、限制类，故属于允许类，故项目的建设符合国家当前产业政策。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案（备案证明见附件二），项目代码为：2019-411103-30-03-058023。 4、选址可行性分析 项目位于漯河市郾城区裴城镇裴城村，厂址东侧为农田，南侧为S238，西侧为闲置厂房，北侧为农田。项目地理位置图见附图一，项目周围环境概况图见附图二。 1）土地、规划相符性 根据土地证明（土地证明详见附件三）可知，本项目用地为工业用地，项目的建设符合相关土地利用规划；根据裴城镇人民政府出具的证明（证明详见附件四）可知，本项目的建设符合裴城镇总体规划。 2）对周围环境的影响 本项目地势平坦，周边空旷，水、电齐全，生产条件良好。项目所在地周围无需要保护的文物古迹，各项污染物均可达标排放，卫生防护距离内无敏感点分布，对周围环境影响较小。 综上可知，本项目选址是可行的。 5、项目组成 本项目组成及主要工程内容一览表见表2。 表2本项目组成及主要工程内容一览表 项目组成 工程内容 备注 主体工程 生产车间 生产车间1座 新建 储运工程 仓库 原料仓库1座 新建 成品仓库1座 新建 辅助工程 办公区 办公区1座 新建 公用工程 给水 依托厂内水井 / 排水 浮选水洗废水经浮选水洗废水处理系统处理后回用于生产；生活污水经化粪池收集后由周边农民定期清掏、肥田；车辆冲洗废水经车辆冲洗废水沉淀池收集后用于车辆冲洗 / 用电 市政供电系统 / 环保工程 废水治理 浮选水洗废水经浮选水洗废水处理系统处理后回用于生产；职工生活污水经化粪池收集后由周边农民定期清掏、肥田；车辆冲洗废水经车辆冲洗废水气浮沉淀池收集后用于车辆冲洗 新建 固废治理 职工生活垃圾经垃圾箱收集后交环卫部门处理；除尘器收集的粉尘收集后交环卫部门处理；沉淀池污泥采用板框压滤机压滤后作为填方材料外卖 新建 噪声治理 选用低噪声设备、设备布设在厂房内、设置减振基础 新建 6、主要建筑 本项目总建筑面积约为11095m2，主要建筑有生产车间、原料仓库、成品仓库和办公区等。本项目平面布置图见附图三。 表3项目主要构筑物一览表 项目 建筑面积 规格 备注 生产车间 4080m2 长91m，宽44.8m、高8m 新建 原料仓库 成品石子区 4620m2 长165m，宽28m、高8m 新建 成品砂区 成品仓库 4900m2 长70m，宽70m、高8m 新建 办公区 495m2 长33m，宽15m、高3m 新建 7、项目产品方案及规模 本项目主要产品为机制砂，具体产品类型及产量见表4。 表4主要产品类型及产量一览表 产品名称 粒径 年产量 机制砂 ≤0.5mm 252万t（含水5%） 石子 0.5mm<直径≤2mm 60万t 8、本项目营运期主要设备 本项目营运期主要设备见表5。 表5本项目营运期主要设备一览表 设备名称 规格 数量 振动给料机 F5X1360 2台 颚式破碎机 PE1060×750 2台 多缸液压圆锥破碎机 HPT300 1台 HPT500 1台 制砂机 VS16X1263 3台 振动筛 S5X3075-3T 3台 洗砂一体机 / 3台 传送带 宽80cn 600m 浮选水洗废水沉淀池 容积5000m3 1座 板框压滤机 YL200 1台 9、本项目主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表6。 表6本项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 名称 消耗量 备注 石料 300万t/a 主要为青石、大理石等矿山开采产生的废料 水 138240m3/a 依托厂内水井 电 7.2×105万kw·h/a 市政供电系统 10、本项目营运期给排水情况 （1）给水 本项目用水主要为浮选水洗用水、车辆冲洗用水和职工生活用水。新鲜水消耗量为460.8m3/d（138240m3/a）。厂内用水由厂内水井供给，可以满足项目日常运作。 生活用水 本项目劳动定员为20人，均不在厂区食宿，职工生活用水主要为洗漱用水。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），办公人员用水量以40L/d·人计，则本项目职工生活用水总量为0.8m3/d（240m3/a）。 2）车辆冲洗用水 由于车辆运行过程中车轮会沾上泥土，因此进出厂区的运输车辆需进行冲洗。厂区内设置车辆冲洗平台。车辆冲洗用水定额为0.1m3/辆·次，根据建设单位提供的资料可知，本项目运输车辆600辆·次/d，故车辆冲洗用水量为60m3/d（18000m3/a）。其中新鲜水消耗量为12m3/d（3600m3/a）。 3）浮选水洗用水 浮选水洗过程中用水量约为1.5m3/t原料，本项目每小时加工砂产品266.7t/h，故浮选水洗循环水循环量为400m3/h（12000m3/d）。浮选水洗循环水循环利用，定期补充产品带走的水份。其中砂产品带走的水量为400m3/d（120000m3/a），则浮选水洗循环水补充水量为400m3/d（120000m3/a）。 4）污泥带走的水 根据核算，污泥带走的水量为48m3/d（14400m3/a）。 （2）排水 本项目废水主要为车辆冲洗废水、浮选水洗废水和职工生活污水。外排废水量为0。 1）车辆冲洗废水 车辆冲洗废水产生量按用水量的80%计，则车辆冲洗废水产生量为48m3/d（14400m3/a）。运输车辆冲洗废水经车辆冲洗沉淀池收集后用于车辆冲洗。 2）浮选水洗废水 浮选水洗废水产生量约为12000m3/d（3600000m3/a），浮选水洗废水经浮选水洗废水沉淀罐沉淀后回用于生产。 3）职工生活污水 职工生活污水主要为盥洗废水，污水产生量按用水量的80%计，则职工生活污水的产生量为0.64m3/d（192m3/a）。职工生活污水经化粪池收集后由周边农民定期清掏、肥田。 图1 水平衡图 单位：m3/d 11、工作制度 项目劳动定员为20人，年生产天数300天，每天3班，每班8小时，员工均不在厂区内食宿。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况和主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地理位置、地形、地貌、地质、水文、地表水、气候、气象、动植物等） 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24′～33°59′，东经113°27′～114°16′，总面积2617km2。漯河市区距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区裴城镇裴城村，地理位置详见附图一。 2、地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲击平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东四地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3、地质 漯河市地处黄淮冲击平原，属沙澧河冲击平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲击成因堆积而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为I、II、III三大工程地质区域，I类地区主要分布在铁东及澧河西区；Ⅱ类地区分布在老城区；III类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本裂度为六度。 4、水文 漯河市位于淮河冲击平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5、地表水 项目所在地属淮河流域，流域面积2693km2，其中沙、颍河水系流域面积2500km2，占全市面积的93%，洪汝河水系流域面积193km2，占全市面积的7%。境内流域面积大于1000km2的河道有沙河、颍河、澧河、塔河、吴功渠等五条，流域面积在100～1000km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。 6、气候气象 漯河市地处中原腹地，属温带大陆气候，四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。 全市累年平均日照总时数为2181-2359小时，年日照率为49-53%。其中农作物生长活跃期的4-9月份，累年平均日照总时数为1270.9-1424小时；日平均达7-8小时，能满足作物生长对光能的需要。累年平均太阳辐射总量为113.8-119.3千卡/平方厘米，其中有效辐射值为58.2-58.4千卡/cm2。一年当中以6月份的辐射量最大，12月份最小，光能利用率仅0.3%左右。 全市累年平均气温为14.6℃。7月最热，累年平均为27.4-27.7℃；1月份最冷，平均为0.5-0.7℃。极端最高气温43.2℃，极端最低气温-16℃。气温年际变化不大，年内变化明显，以7月份为界限，以前各月逐年上升，以后各月逐年下降。 全市累年平均降水量为749.7-845.2mm，年均降水量适中，但降水的年际变化不大，年内时空分布不均匀。一般是冬春降水少，夏秋降水多，并且雨量多集中在7、8两个月内。年平均降水变化率为22%，年最大一次降水量为725mm（舞阳县1975年8月3日），历年来4-10月最大无降水日数是30-71天。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于受人类生产活动影响，天然植被已不复存在，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨，泡桐、柳、榆、槐、椿等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于漯河市郾城区裴城镇裴城村。项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。 评价引用河南省发布的漯河市水利局监测点位（该监测点位位于本项目东侧8.6km处）环境空气质量监测数据（监测日期为2019年4月8日~2019年4月14日）。环境空气质量现状监测分析结果见表8。 表8环境空气质量现状及分析结果 监测因子 24小时平均浓度 标准值 标准指数（无量纲） 最大超标倍数 SO2 60~82µg/m3 150µg/m3 0.413~0.547 0 NO2 14~32µg/m3 80µg/m3 0.175~0.400 0 PM10 54~86µg/m3 150µg/m3 0.360~0.573 0 PM2.5 37~53µg/m3 75µg/m3 0.493~0.707 0 CO 0.4~0.6mg/m3 4mg/m3 0.100~0.150 0 O3 75~84µg/m3（8小时平均） 160µg/m3 0.469~0.525 0 由上表可知，区域环境空气质量可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。区域环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域主要地表水体为颍河，颍河漯河段水体功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。 评价引用漯河市环境中心站发布的《2018漯河市环境监测年检》西华址坊断面常规监测数据。地表水环境质量现状监测分析结果见表8。 表8地表水环境质量现状及分析结果 监测点 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 西华址坊断面 COD 15.0 20 0.75 0 NH3-N 0.21 1.0 0.21 0 由上表可知，西华址坊断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。区域地表水环境质量较好。 3、地下水环境 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。 评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年检》（2018年度）浅层和中深层地下水常规监测数据。地下水环境监测分析结果见表10。 表9地下水环境监测分析结果 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 pH 7.52（无量纲） 6.5~8.5（无量纲） 0.347 0 总硬度 231mg/L 450mg/L 0.513 0 溶解性总固体 454mg/L 1000mg/L 0.454 0 高锰酸盐指数 1.02mg/L 3.0mg/L 0.340 0 氨氮 0.028mg/L 0.50mg/L 0.056 0 由上表可知，漯河市浅层和中深层地下水各项指标的年均浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应属2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 区域的声环境现状值见表10。 表10项目区声环境质量现状一览表 单位：dB(A) 监测点位置 昼间监测值 昼间标准值 达标情况 夜间监测值 夜间标准值 达标情况 东厂界 51.8 60 达标 42.3 50 达标 南厂界 54.3 60 达标 44.7 50 达标 西厂界 52.6 60 达标 43.9 50 达标 北厂界 51.3 60 达标 40.9 50 达标 由表10可知，项目厂界声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准要求。区域内声环境质量良好。 5、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表。 表8 本项目主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 距离（m） 保护级别 大气环境 裴城村 SE 79 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 小徐村 SE 563 大徐村 N 76 地表水环境 颍河 NW 11832 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 声环境 裴城村 SE 79 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 大徐村 SW 76

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境 要素 标准编号 标准名称 执行级别 （类别） 主要标准要求 环境 空气 GB3095-2012 《环境空气质量标准》 二级 SO224小时平均：150μg/m³； NO224小时平均：80μg/m³； PM1024小时平均：150μg/m³； PM2.524小时平均：75μg/m³； CO24小时平均4mg/m³； O38小时平均200μg/m³； TSP24小时平均300μg/m³； 声环境 GB3096-2008 《声环境质量标准》 2类 昼间60dB(A)、夜间50dB(A) 地表水 GB3838-2002 《地表水环境质量标准》 III类 COD≤20mg/ L、NH3-N≤1.0mg/ L、 地下水 GB/T14848-2017 《地下水质量标准》 III类 pH6.5～8.5、高锰酸盐指数≤3mg/L，溶解性总固体氨氮≤1000mg/L、总硬度≤450mg/L、氨氮≤0.50mg/L |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 环境要素 标准名称 执行级别 主要污染物浓度限值 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级 颗粒物 无组织排放浓度限值1.0 mg/m3；有组织最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15m，最高允许排放速率：3.5kg/h 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12532-2011) 昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A) 固废 《一般工业固体废物贮存、处置场所污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目污水排放量为0。污水污染物总量控制指标为0。 |

建设项目工程分析

本项目设置年加工机制砂300万吨生产线1条，工艺流程及产污环节如下。 图2 工艺流程与产污环节图 工艺流程简述： （1）石料：外购的建筑垃圾运至厂区后，进入原料仓库，原料仓库设置上料台。 （2）鄂破：利用振动给料机均匀的将上料台处的废石料输送至颚式破碎机进行一次破碎，破碎后的物料直径约为50~100mm。 （3）圆锥破：鄂破后的产品输送至多缸液压圆锥破碎机进行二次破碎，二次破碎后的物料直径≤10mm。 （4）制砂：圆锥破之后的物料进入制砂机进行破碎、研磨制砂，制砂机处理后的物料直径约为2mm。 （5）筛分：破碎物料进入振动筛进行筛分，直径>2mm的物料返回制砂机进行再次加工，0.5mm<直径≤2mm的石料作为石子进入仓库暂存，直径≤0.5mm的物料进入浮选水洗工序。 （6）浮选水洗：直径≤0.5mm的物料通过传送带进入洗砂一体机。由于砂的比重较、且不溶于水，泥土等杂质比重较小且易溶于水，从而利用浮力作用达到去除泥土等杂质的目的；随后将砂、水分离；废水进入浮选水洗废水处理系统处理后回用，砂进入仓库暂存。

主要污染工序： 一、施工期污染工序 项目施工期为4个月，施工人员为40人。施工期主要环境污染为施工机械噪声、施工人员生活污水及生活垃圾、施工废水、施工场地扬尘、施工机械和汽车尾气、建筑垃圾等。 1、噪声 项目施工期噪声主要为施工时各种施工机械产生的噪声，其噪声值在75～85dB(A)之间。项目施工期主要噪声源及其声级值见表10。 表10施工期主要噪声源及其声级值 设备名称 声级 施工期声源性质 发生机理 推土机 80～85dB（A） 间歇性 机械运转 装载机 80～85dB（A） 间歇性 机械运转 振捣棒50mm 80～85dB（A） 间歇性 机械运转 升降机 75～80dB（A） 间歇性 机械运转/物理碰撞 吊车 75～80dB（A） 间歇性 机械运转/物理碰撞 运输车辆 80～85dB（A） 间歇性 机械运转/物理碰撞 2、废气 （1）施工机械及车辆燃油废气 运输建筑材料车辆及施工机械运行产生的废气，主要污染物是CO、NOx等，呈无组织排放形式。 （2）施工扬尘 施工扬尘主要是土方挖掘、现场堆放、土方回填期间造成的扬尘。 3、废水污染源 施工期废水主要是施工废水和施工人员生活污水。 施工废水主要包括施工机械冲洗废水和施工阶段灌梁等环节产生的泥浆废水，产生量很少，主要污染成分为水泥碎粒、沙土等悬浮物。施工废水产生量约为8m3/d。施工废水主要污染物为SS。 项目施工期施工人员约有40人，均不在厂区内食宿，施工人员生活用水量按40L/人.d 计，生活用水量为1.6m3/d，污水产生量水产生量按用水量的80％计，生活污水产生量约1.28m3/d。施工期生活污水主要污染物是COD、BOD5、SS、NH3-N等。 4、固体废物 施工期固体废物主要位施工人员生活垃圾和建筑垃圾。 建筑垃圾主要包括各类废建筑材料，如废砖头、废水泥块、废钢条等，建筑垃圾的产生量与施工水平、管理水平、建筑类型有直接的联系，根据同类工程调查，建筑垃圾产生量按1kg/（m2建筑面积）计算，该项目总建筑面积为11095m2，预计产生建筑垃圾约为1.095t。 施工人员生活垃圾产生量按照0.5kg/d·人计算，该项目施工期间施工人员为40人左右，则生活垃圾产生量20kg/d，施工期时间为120天，总产生量为2.4t。 二、营运期污染工序 1、废气 本项目废气主要为破碎粉尘、制砂粉尘、筛分粉尘、卸料粉尘、厂内运输道路扬尘等。主要污染物为粉尘。 （1）破碎粉尘 根据《工业污染源核算》和《逸散性工业粉尘控制技术》（第275页）可知，破碎、筛分粉尘产生量为0.03kg/t原料。本项目原料总用量为300万t，故破碎、筛分粉尘产生量为90t/a。 （2）卸料粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制》（第275页）可知，卸料粉尘产生量为0.01kg/t原料。本项目原料总用量为300万t，故卸料粉尘产生量为30t/a。 制砂粉尘、筛分粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制》（第275页）可知，制砂粉尘产生量为0.05kg/t原料。本项目原料总用量为300万t，故卸料粉尘产生量为150t/a。 （4）厂内运输道路扬尘 厂内运输道路扬尘主要在外界风力或车辆运动使聚集于道路表面的颗粒物进入环境污染空气，扬尘大小与路面颗粒物沉积量、车流量、路况及气象条件因素有关，扬尘飞扬距离还与颗粒物粒径大小、分布有关。 计算公式如下： QP=0.123（V/5）×（M/6.8）0.85×（P/0.5）0.72 QP1=QP×L×Q/M 式中： QP -----汽车行驶的扬尘，kg/km×辆； QP1-----运输途中起尘总量，kg/a； V -----车辆行驶速度，km/h（10km/h）； M -----车辆载重量，t/辆（30t/辆）； P-----路面灰尘覆盖率，kg/m2（取0.1）； L-----运输距离，km（仓库到主干线的距离为0.1km）； Q-----运输量，t/a（6000000t/a）； 根据以上公式，计算得出运输道路起尘量为0.546t/a（0.076kg/h）。 2、废水 本项目废水主要为运输车辆冲洗废水、浮选水洗废水和职工生活污水。外排废水量为0。 1）职工生活污水 职工生活污水产生量按用水量的80%计，则职工生活污水的产生量为0.64m3/d（192m3/a）。污染物产生浓度为COD250mg/L、BOD5100mg/L、SS120mg/L、NH3-N15mg/L；污染物产生量为COD0.048t/a、BOD50.0192t/a、SS0.023t/a、NH3-N0.0029t/a。 2）车辆冲洗废水 车辆冲洗废水产生量按用水量的80%计，则车辆冲洗废水产生量48m3/d（14400m3/a）。车辆冲洗废水污染物产生浓度为SS800mg/L；污染物产生量为SS11.52t/a。 3）浮选水洗废水 浮选水洗废水产生量约为12000m3/d（3600000m3/a），浮选水洗废水经浮选水洗废水沉淀池后回用于生产。废水污染物产生浓度为SS1000mg/L；污染物产生量为3600t/a。 3、噪声 项目营运期间噪声主要为设备运行时产生的机械噪声，主要高噪声设备噪声源强见表9。 表9本项目主要高噪声设备源强表 名称 数量 噪声源强（dB（A）） 颚式破碎机 2 90 多缸液压圆锥破碎机 2 90 4、固体废物 项目营运期固体废物主要有职工生活垃圾、除尘器收集的粉尘和污泥。 职工生活垃圾 本项目劳动定员20人，每人生活垃圾产生量按0.5kg/d计算，则职工生活垃圾产生量为10kg/d，即3t/a。 （2）除尘器收集的粉尘 除尘器收集的粉尘量为213.84t/a。 （3）污泥 车辆冲洗废水沉淀池和浮选水洗废水沉淀池污泥产生量为451440t/a（含水率99.2%）。污泥主要成分为泥土等。

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 名称 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎 | 破碎、筛分粉尘 | 有组织 | 1125mg/m3 | 81t/a | 11.25mg/m3 | 0.81t/a |
|  |  |  | 无组织 | / | 9t/a | / | 1.8t/a |
|  | 制砂、筛分 | 制砂粉尘、筛分粉尘 | 有组织 | 1875mg/m3 | 135t/a | 18.75mg/m3 | 1.35t/a |
|  |  |  | 无组织 | / | 15t/a | / | 3/a |
|  | 原料装卸 | 卸料粉尘 | 无组织 | / | 30t/a | / | 6t/a |
|  | 厂内运输道路 | 厂内运输道路扬尘 | 无组织 | / | 0.546t/a | / | 0.109t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 职工生活污水 | COD | 250mg/L | 0.048t/a | 0（经化粪池收集后由周边农民定期清掏、肥田） |
|  |  |  | BOD5 | 100mg/L | 0.0192t/a |  |
|  |  |  | SS | 120mg/L | 0.023t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 15mg/L | 0.0029t/a |  |
|  | 车辆冲洗 | 车辆冲洗废水 | SS | 800mg/L | 11.52t/a | 0（经车辆冲洗废水气浮沉淀池沉淀后用于车辆冲洗） |
|  | 浮选水洗 | 浮选水洗废水 | SS | 1000mg/L | 3600t/a | 0（经浮选水洗废水沉淀系统沉淀后回用于生产） |
| 固 体 废 物 | 车辆冲洗废水气浮沉淀池和浮选水洗废水沉淀池 | 污泥 | / | 451440t/a | 0（收集后外卖） |
|  | 袋式除尘器 | 除尘器收集的粉尘 | / | 213.84t/a | 0（收集后交环卫部门处理） |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 3t/a | 0（收集后交环卫部门处理） |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是设备运行噪声，经采取选用低噪声设备、设备布设在厂内、设置减振基础等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目噪声对周围声环境影响不大。 |
| 主要生态影响： 项目所在区域主要为人工生态系统，周围没有珍稀动植物种群，项目的建设不会对生态环境造成显著影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、噪声 项目施工期噪声主要为施工时各种施工机械产生的噪声，其噪声值在75～85dB(A)之间。项目施工期主要噪声源及其声级值见表13。 表13施工期主要噪声源及其声级值 设备名称 声级 施工期声源性质 发生机理 推土机 80～85dB（A） 间歇性 机械运转 装载机 80～85dB（A） 间歇性 机械运转 振捣棒50mm 80～85dB（A） 间歇性 机械运转 升降机 75～80dB（A） 间歇性 机械运转/物理碰撞 吊车 75～80dB（A） 间歇性 机械运转/物理碰撞 运输车辆 80～85dB（A） 间歇性 机械运转/物理碰撞 施工机械具有声级大、声源强、连续性等特点，噪声源强较大的机械主要为挖掘机、推土机、装载机等。 为了进一步减小项目建设对周围环境的影响，本项目提出以下有效噪声防治措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置2.5m高围挡以减轻噪声对周围环境的影响，合理布置设备位置。 （2）施工单位采用先进的工艺，合理选用施工机械；使用商品混凝土代替现搅混凝土；车辆出入现场时应低速、禁鸣； （3）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态； （4）在项目施工过程，建设单位应与项目四周的居民通过协调会的形式协调好与周边居民的关系，减免施工污染纠纷的产生； （5）施工单位应在施工机械、路线和时间上合理安排，应尽量避免各主要施工机械集中在同一侧场界同时运行，并严格执行噪声污染防治措施。 （6）严格控制夜间（22：00～6：00）和昼间（12:00～14:00）午休时间的施工，以减少对周围环境的噪声影响。因施工工艺需要等原因确需连续施工的，必须提前7日持有关部门出具的确需连续施工证明向生态环境行政主管部门提出申请，经批准后方可施工。经批准夜间建筑施工作业的，施工单位应当提前3日向周围的单位和居民公告。公告内容应当包括：本次连续施工起止时间、施工内容、工地负责人及其联系方式、投诉渠道。 经采取上述措施之后，本项目施工期产生的噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，项目施工噪声对周边环境影响较小。 2、废气 （1）运输车辆及施工机械燃油废气 运输车辆及施工机械运行产生的废气，主要污染物是CO、NOx等，呈无组织排放形式。 （2）施工扬尘 1）堆场扬尘 施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后， 临时露天堆放，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘，扬尘量可按堆场 扬尘的经验公式计算： 式中：Q——起尘量，kg/t·a； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s；W——尘粒的含水量，%。 起尘风速与尘粒和含水量有关，因此，减少露天堆放、保证一定的含水量以及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同尘粒粉尘的沉降速度见14。 表14不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径（μm） 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度（m/s） 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.10 0.147 粉尘粒径（μm） 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度（m/s） 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.29 粉尘粒径（μm） 450 550 600 750 850 950 1050 沉降速度（m/s） 2.21 2.414 3.016 3.418 3.820 4.22 4.62 由上表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。 在同类建筑施工期条件下，在不同的影响范围内，做洒水抑尘测算扬尘影响，结果见15。 表15施工期场地洒水抑尘试验（扬尘小时平均浓度，单位：mg/Nm3） 距离 5m 20m 50m 100m 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 由表15可知，洒水能有效的降低扬尘量；在实际施工的运作中，如果每天洒水4~5次，可以使得扬尘量减少大约70%，扬尘污染距离可以缩小到20~50m。 综上可知，经采取洒水抑尘、堆场铺设抑尘网等措施后，项目施工过程扬尘对其影响不大。 2）汽车行驶扬尘 本项目汽车行驶产生的扬尘主要由施工场地便道路面以及施工车辆车轮上附带的泥土掉落至路面产生的扬尘，根据有关资料分析，汽车行驶扬尘其产生量与路面含尘量、汽车车型、车速等有关，根据有关文献资料介绍，施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，按下面经验公式计算。 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 试验一辆5t卡车，行驶过一段长度为1km的路面，计算得出各种情况下的扬尘 量，见表16。 表16不同车速和地面清洁度的汽车扬尘状况 单位：kg/辆·km 车速（km/h） 道路表面粉尘量（kg/m2） 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 5 0.0283 0.0476 0.0646 0.0801 0.0947 0.1593 10 0.0566 0.0953 0.1291 0.1602 0.1894 0.3186 15 0.085 0.1429 0.1937 0.2403 0.2841 0.4778 25 0.1416 0.2832 0.3228 0.4006 0.4736 0.7964 根据上表可知，在限值车速的情况下，汽车扬尘产生量会得到有效控制，评价建议，施工运输车辆车速不得超过10km。 为了进一步改善环境空气质量，加强扬尘污染防治，本项目施工期应严格执行《漯河市2018年大气污染防治攻坚战工作方案》要求，做到达到“七个100%”标准，即施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、征迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、1万平方米以上工地100%安装监控设备。采取以下措施： ①在施工现场周围过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.4m/s时可使影响距离缩短40%。在施工现场周围，连续设置不低于2.5m高围挡，下风既有地面，向并做到坚固美观。同时施工过程中加强施工管理，工程结束前不得拆除围挡。 ②在施工场地安装喷淋设备，全天不间断洒水，若遇到4级及以上大风或发布空气质量预警时不得进行土方开挖、回填、转运等作业，干燥天气可适当增加洒水次数。另外，施工单位在进行土方施工时应采取湿法作业模式，一边喷淋降尘一边进行施工，达到不起尘土的要求。 ③对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。同时，车辆进出装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净。 ④对建筑垃圾应及时处理、清运，清运车辆必须使用有资质的建筑垃圾清运企业、以减少占地，防止扬尘污染；堆放场地洒水，防止二次扬尘，改善施工场地的环境。 ⑤严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭运输，严格落实城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”，严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网。 ⑥严格落实扬尘污染防治“七个100%”，即施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、征迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、1万平方米以上工地100%安装监控设备。 ⑦出现五级以上大风天气，必须采取防扬尘应急措施，且不得进行土方开挖回填、转运作业等。 ⑧严格执行施工工程机械尾气排放100%达标的要求。 综上可知，经采取相应的污染防治措施后，施工期废气对周围环境影响不大。 3、废水 施工期废水主要是施工废水和施工人员生活污水。 （1）施工废水 施工废水经临时沉淀池收集后用于施工场地内洒水降尘。 （2）施工人员生活污水 施工人员生活污水经临时沉淀池收集后用于施工场地内洒水降尘。 综上可知，经采取相应的污染防治措施后，施工期废水对周围地表水环境影响较小。 4、固体废物影响 施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾和建筑垃圾。 （1）施工人员生活垃圾 施工人员生活垃圾收集后交环卫部门处置。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾每天清理，由专人负责运至建筑垃圾填埋场处置。 综上可知，经采取相应的污染防治措施后，施工期固体废物对周边环境影响较小。 营运期环境影响分析 1、废气 本项目废气主要为破碎粉尘、制砂粉尘、筛分粉尘、卸料粉尘、厂内运输道路扬尘等。主要污染物为粉尘。 （1）有组织 1）破碎粉尘 在颚式破碎机、多缸液压圆锥破碎机等设备出料口上方设置集气罩（共4组集气罩，集气罩的集气效率约为90%、集气总风量为10000m3/h）收集破碎粉尘，收集后的粉尘经1套袋式除尘器（除尘效率为99%）处理后由1根15m高排气筒排放。 经处理后的粉尘排放浓度为11.25mg/m3，排放速率为0.1125kg/h，排放量为0.81t/a。经处理后的破碎、筛分粉尘可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级最高允许排放浓度120mg/m3、排气筒高度15m时，最高允许排放速率3.5kg/h的要求。 2）制砂粉尘、筛分粉尘 在制砂机筛分机等设备出料口上方设置集气罩（共4组集气罩，集气罩的集气效率约为90%、集气总风量为10000m3/h）收集破碎粉尘，收集后的粉尘经1套袋式除尘器（除尘效率为99%）处理后由1根15m高排气筒排放。 经处理后的粉尘排放浓度为18.75mg/m3，排放速率为0.1875kg/h，排放量为1.35t/a。经处理后的破碎、筛分粉尘可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级最高允许排放浓度120mg/m3、排气筒高度15m时，最高允许排放速率3.5kg/h的要求。 无组织 无组织废气主要为未完全收集的破碎粉尘、未完全收集的制砂粉尘和筛分粉尘、卸料粉尘和厂内运输道路扬尘。 为降低无组织废气的影响，评价要求建设单位应严格按照《河南省2019年工业无组织排放治理方案》（豫环文2019【84】号）和《关于印发漯河市工业大气污染防治6个专项方案的通知》 （漯环2019【70】号）要求，具体要求见下表。 表10无组织排放措施情况一览表 项目 详细要求 本项目情况 （一）料场密闭治理 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施； 本项目所有物料（包括原辅料、半成品、成品）均在厂房内存放；厂内无露天堆放物料。料场均安装有雾化喷淋设施装置； 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）； 本项目原料和产品均存放在密闭厂房内； 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流； 本项目物料堆存区域全封闭，通道口设置卷帘门； 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘； 物料堆存区域地面全硬化； 厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置； 厂房内分区明确，且均安装有雾化喷淋设施装置； 厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘； 厂区出口处设置有车辆冲洗平台，对进出车辆冲洗； （二）物料输送环节治理 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施； 本项目物料均采用密闭传送带，每台设备均设置密闭罩，并配备有除尘设施； 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料； 本项目运输车辆全覆盖，装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米；厂内无露天转运物料 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘； 除尘器卸灰直接进入罐车且卸灰区全封闭； （三）生产环节治理 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施； 破碎、筛分等生产设备均设置二次封闭，且安装集气设施和除设施； （四）厂区、车辆治理 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化； 厂区内道路全部硬化，定期清扫、洒水降尘，厂区未硬化地面全部绿化； 对厂区道路定期洒水清扫； 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施； 厂区出口处设置车辆冲洗平台并设置有车辆冲洗废水气浮沉淀池，收集处理车辆冲洗废水； （五）建设完善监测系统 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施； 厂区设置视频和TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开； 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据应在厂区入口处公开； 经采取以上措施后，本项目无组织排放的废气均可以得到有效的控制，未完全收集的破碎、筛分粉尘去除率可达80%；卸料粉尘去除率可达80%；厂内运输道路扬尘去除率可达80%；故未完全收集的破碎粉尘排放量为1.8t/a，未完全收集的制砂粉尘和筛分粉尘排放量为3t/a，卸料粉尘排放量为6t/a，厂内运输道路扬尘排放量为0.109t/a。 （4）评价等级判定 为了解本项目粉尘排放对环境的贡献影响情况，评价采用估算模型AERSCREEN对其进行预测，估算模型参数见表11、预测参数见表12、表13。 根据估算模式预测数据，项目Pmax计算结果见表14。《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判据见表15。 表11估算模型参数 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度 43.2℃ 最低环境温度 -16℃ 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km 岸线方向 表12有组织废气排放情况一览表 排放源 污染因子 排放量（t/a） 排放速率（g/s） 排气筒高度（m） 排气筒内径（m） 风量（m3/h） 破碎粉尘排气筒 颗粒物 0.81 0.031 15 0.4 10000 制砂粉尘和筛分粉尘 颗粒物 1.35 0.31 15 0.4 10000 表13无组织废气排放情况一览表 排放源 污染因子 排放量（t/a） 平均排放高度（m） 长（m） 宽（m） 厂区 颗粒物 10.909 3 192 171 表14 环境空气评价等级计算 污染源 污染物 最大地面浓度 （µg/m³） Pi（%） 下风向浓度最高点对应的距离（m） 确定等级 破碎、筛分粉尘排气筒 颗粒物 32.32 3.59 100 二级 制砂粉尘和筛分粉尘 颗粒物 46.58 5.18 100 二级 厂区 颗粒物 49.95 5.51 146 二级 表15评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 由表14、表15可以看出，项目评价等级应为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”。 根据工程分析，对项目排放污染物进行核算，污染物排放速率及年排放量见下表。 表16污染源排放核算表 污染物 排放类型 核算年排放量（t/a） 有组织 颗粒物 2.16 无组织 颗粒物 10.909 全厂合计 颗粒物 13.069 （5）厂界达标情况 各厂界无组织颗粒物预测值见表17。 表17各厂界无组织颗粒物预测值预测一览表 位置 粉尘 浓度（mg/Nm3） 标准值（mg/Nm3） 东厂界 0.1276 1.0 南厂界 0.1276 1.0 西厂界 0.1276 1.0 北厂界 0.1276 1.0 周界外最大地面落地点浓度 0.2043 1.0 根据预测可知，各厂界无组织颗粒物浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放周界外最高允许排放浓度1.0mg/m3的要求。 （6）大气环境防护距离 根据预测可知，厂界外无超标点，故本项目不需设置大气环境防护距离。 （7）卫生防护距离 按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，计算项目厂区的卫生防护距离。计算公式如下： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L ——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积计算，； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）表5中查取； ——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离计算所用参数取值及结果见下表： 表18卫生防护距离计算参数表 设防单元 污染源类型 排放量 （kg/h） A B C D 计算结果（m） 卫生防护距离确定（m） 项目厂区 面源 1.81 470 0.021 1.85 0.84 25.24 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）规定，确定本项目卫生防护距离为50m。其中东侧设防距离为50m，设防距离内为农田；南侧设防距离为50m，设防距离内为S238；西侧设防距离为50m，设防距离内为闲置厂房；北侧设防距离为50m，设防距离内为农田。本项目卫生防护距离内无居住区、医院、学校等环境敏感点分布（卫生防护距离包络图见附图四）。评价建议本项目卫生防护距离内不得规划建设居住区、医院、学校等环境敏感点。 综上可知，项目废气对周边环境影响不大。 2、废水 本项目废水主要为运输车辆冲洗废水、浮选水洗废水和职工生活污水。本项目废水外排量为0。 根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）可知，本项目地表水评价等级为水污染型三级B，水污染型三级B不需要进行水环境影响预测。 1）职工生活污水 职工生活污水经化粪池收集后由周边农民定期清掏、肥田。 2）运输车辆冲洗废水 运输车辆冲洗废水经车辆冲洗废水沉淀池（容积为30m3）沉淀后用于车辆冲洗。 3）浮选水洗废水 浮选水洗废水经浮选水洗废水处理系统处理后回用于生产。 浮选水洗废水处理系统工作原理： ①废水经集水池进行收集，收集后的废水经水泵提升至浮选水洗废水沉淀池； ②浮选水洗废水沉淀水池分为絮凝区和悬浮泥渣区。废水经浮选水洗废水沉淀水池罐进水口的分配消能装置进入絮凝沉降区，在重力的作用下，部分较大较重固体颗粒靠重力下沉至泥渣区。其余固体颗粒随水流升至斜板沉淀层；利用斜板间距迅速缩短沉淀时间，达到快速固液分离的效果。分离后的清水通过上部溢流槽排出。悬浮泥渣区的污泥比重达到一定浓度时，沉入到沉淀池底的输泥槽，在底部螺旋输泥机的推动下由中部的排泥口排出，进入板框压滤机进行处理。为缩短沉淀时间，在沉淀过程中投加絮凝剂PAC加快絮凝速度。 4）总量指标 本项目外排废水量为0，故本项目污水总量指标为0。 综上所述，本项目运营期废水对周围环境影响不大。 3、噪声 本项目噪声主要为机械设备运行噪声，噪声源强约为80~90dB（A）。经采取选用低噪声设备、设备布设在厂房内和设置减振基础等隔声降噪措施后，噪声源强约为65~75dB（A）。 表21本项目主要高噪声设备源强表 名称 数量 噪声源强（dB（A）） 降噪措施 降噪后源强（dB（A）） 颚式破碎机 2 90 低噪声设备、减振基础、布置在厂房内 65 多缸液压圆锥破碎机 2 90 75 本次评价采用声源衰减模式及多源叠加模式进行预测： ①点源衰减模式: L2=L1-20lg（r2/r1） ②多源叠加模式: 式中，r1、r2——距声源的距离(m)； L1、L2——r1、r2的声级强度[dB(A)]； Li——第i个声源作用于预测点的噪声值[dB(A)]； Leq总——预测点的总噪声叠加值[dB(A)]。 本项目厂界噪声预测结果见表22。 表22各厂界噪声环境影响预测结果 预测点 噪声源 贡献叠加值dB（A） 昼间标准值dB（A） 夜间标准值dB（A） 东厂界 颚式破碎机 35.5 60 50 颚式破碎机 多缸液压圆锥破碎机 多缸液压圆锥破碎机 西厂界 颚式破碎机 42.1 60 50 颚式破碎机 多缸液压圆锥破碎机 多缸液压圆锥破碎机 南厂界 颚式破碎机 32.9 60 50 颚式破碎机 多缸液压圆锥破碎机 多缸液压圆锥破碎机 北厂界 颚式破碎机 49.5 60 50 颚式破碎机 多缸液压圆锥破碎机 多缸液压圆锥破碎机 由上表可知，通过将设备布置于厂房内，选用低噪声设备、减振基础等措施后，四厂界噪声贡献值范围是29.9～49.5dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 综上可知，本项目噪声对周围环境影响不大。 4、固体废物 项目营运期固体废物主要有职工生活垃圾、除尘器收集的粉尘和污泥。 （1）职工生活垃圾 职工生活垃圾经垃圾箱收集后交环卫部门收集。 （2）除尘器收集的粉尘 除尘器收集的粉尘收集后交环卫部门收集。 （3）污泥 污泥经板框压滤机压滤后，污泥排放量为1875t/a。压滤后的污泥作为填方材料外卖。 板框压滤机工作原理：由交替排列的滤板和滤框构成一组滤室。滤板的表面有沟槽，其凸出部位用以支撑滤布。滤框和滤板的边角上有通孔，组装后构成完整的通道，能通入悬浮液、洗涤水和引出滤液。板、框两侧各有把手支托在横梁上，由压紧装置压紧板、框。板、框之间的滤布起密封垫片的作用。由供料泵将悬浮液压入滤室，在滤布上形成滤渣，直至充满滤室。滤液穿过滤布并沿滤板沟槽流至板框边角通道，集中排出。过滤完毕，可通入清洗涤水洗涤滤渣。洗涤后，有时还通入压缩空气，除去剩余的洗涤液。随后打开压滤机卸除滤渣，清洗滤布，重新压紧板、框，开始下一工作循环。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染，项目营运期固体废物对周围环境影响较小。 5、环保投资核算 项目总投资1000万元。环保投资117.2万元，约占总投资的11.72%，具体环保投资见表23。 表23环保投资一览表 污染源 污染防治措施 环保设施 环保投资（万元） 项目 污染物 废气 破碎、筛分粉尘 在颚式破碎机、多缸液压圆锥破碎机和筛分机等设备出料口上方设置集气罩收集破碎、筛分粉尘，收集后的粉尘经1套袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放； 3组集气罩+1套带式除尘器+1根15m高排气筒 4 无组织废气 未完全收集的破碎、筛分粉尘 本项目厂房全封闭，各通道口设置卷帘门；本项目原料和产品均存放在密闭厂房内，厂内无露天堆放物料；厂房内地面全硬化；生产区和原料区设置雾化喷淋设施装置；本项目物料均采用密闭传送带，每台设备均设置密闭罩，并配备有除尘设施；本项目运输车辆全覆盖，装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米；厂内无露天转运物料；除尘器卸灰直接进入罐车且卸灰区全封闭；破碎、筛分等生产设备均设置二次封闭，且安装集气设施和除设施；厂区内道路全部硬化，定期清扫、洒水降尘，厂区未硬化地面全部绿化；厂区出口处设置车辆冲洗平台并设置有车辆冲洗废水气浮沉淀池，收集处理车辆冲洗废水；厂区设置视频和TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施；安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据应在厂区入口处公开 厂房全封闭，各通道口设置卷帘门；厂房内地面全硬化；生产区和原料区设置雾化喷淋设施装置（2套）；传送带全密闭；运输车辆设置苫布覆盖；除尘器卸灰区域全封闭；；破碎、筛分等生产设备均设置二次封闭；厂区内道路全部硬化，定期清扫、洒水降尘，厂区未硬化地面全部绿化；厂区出口处设置车辆冲洗平台并设置有车辆冲洗废水气浮沉淀池；厂区设置视频和TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施；安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据应在厂区入口处公开 80 卸料粉尘 厂内运输道路扬尘 噪声 设备运行 选取低噪声设备、减振基础，设备布置在厂房内 减振基础 2 废水 车辆冲洗废水 经车辆冲洗废水气浮沉淀池处理后用于车辆冲洗 1座30m3车辆冲洗废水气浮沉淀池 3 职工生活污水 经化粪池收集后由周边农民定期清掏、肥田 1座2m3化粪池 0.1 浮选水洗废水 浮选水洗废水采用废水收集池收集，收集后的废水经浮选水洗废水处理系统处理后回用于生产 1座36m3废水收集池、1座5000m3浮选水洗废水沉淀池 24 固体废物 生活垃圾 垃圾箱收集后交环卫部门处理 垃圾箱若干 0.1 污泥 经板框压滤机压滤后作为填方材料外卖 板框压滤机 4 合计 / / 117.2 6、环保“三同时”验收内容 本项目环保“三同时”验收内容见表24。 表24环保“三同时”验收内容一览表 污染源 环保设施 验收标准 项目 污染物 废气 破碎、筛分粉尘 3组集气罩+1套带式除尘器+1根15m高排气筒，1套喷淋设备 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 无组织废气 未完全收集的破碎、筛分粉尘 厂房全封闭，各通道口设置卷帘门；厂房内地面全硬化；生产区和原料区设置雾化喷淋设施装置（2套）；传送带全密闭；运输车辆设置苫布覆盖；除尘器卸灰区域全封闭；；破碎、筛分等生产设备均设置二次封闭；厂区内道路全部硬化，定期清扫、洒水降尘，厂区未硬化地面全部绿化；厂区出口处设置车辆冲洗平台并设置有车辆冲洗废水气浮沉淀池；厂区设置视频和TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施；安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据应在厂区入口处公开 卸料粉尘 厂内运输道路扬尘 噪声 设备运行 减振基础 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 废水 职工生活污水 1座2m3化粪池 综合利用不外排 车辆冲洗废水 1座30m3车辆冲洗废水气浮沉淀池 综合利用不外排 浮选水洗废水 1座36m3废水收集池、1座5000m3浮选水洗废水沉淀池 综合利用不外排 固体废物 生活垃圾 垃圾箱若干 《一般工业固体废物贮存、处置场所污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 污泥 板框压滤机

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 名称 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎、筛分 | 破碎、筛分粉尘 | 在颚式破碎机、多缸液压圆锥破碎机和筛分机等设备出料口上方设置集气罩收集破碎、筛分粉尘，收集后的粉尘经1套袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒； | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 |
|  | 无组织废气 | 破碎、筛分 | 未完全收集的破碎、筛分粉尘 | 本项目厂房全封闭，各通道口设置卷帘门；本项目原料和产品均存放在密闭厂房内，厂内无露天堆放物料；厂房内地面全硬化；生产区和原料区设置雾化喷淋设施装置；本项目物料均采用密闭传送带，每台设备均设置密闭罩，并配备有除尘设施；本项目运输车辆全覆盖，装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米；厂内无露天转运物料；除尘器卸灰直接进入罐车且卸灰区全封闭；破碎、筛分等生产设备均设置二次封闭，且安装集气设施和除设施；厂区内道路全部硬化，定期清扫、洒水降尘，厂区未硬化地面全部绿化；厂区出口处设置车辆冲洗平台并设置有车辆冲洗废水气浮沉淀池，收集处理车辆冲洗废水；厂区设置视频和TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施；安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据应在厂区入口处公开； |  |
|  |  | 原料装卸 | 卸料粉尘 |  |  |
|  |  | 厂内运输道路 | 厂内运输道路扬尘 |  |  |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 职工生活污水 | 经化粪池收集后由周边农民定期清掏、肥田 | 综合利用不外排 |
|  | 车辆冲洗废水气浮沉淀池 | 车辆冲洗废水 | 经车辆冲洗废水气浮沉淀池处理后用于车辆冲洗 |  |
|  | 浮选水洗废水沉淀罐 | 浮选水洗废水 | 经浮选水洗废水处理系统处理后回用于生产 |  |
| 固 体 废 物 | 车辆冲洗废水气浮沉淀池和浮选水洗废水沉淀罐 | 污泥 | 经板框压滤机压滤后作为填方材料外卖 | 合理处置不会造成二次污染 |
|  | 袋式除尘器 | 除尘器收集的粉尘 | 收集后交环卫部门收集 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 垃圾箱收集后交环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是设备运行噪声，噪声源强约为80~90dB（A）。经选用低噪声设备、设备布设在厂房内、设置减震基础等措施后，厂界噪声可以满.足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| 主要生态影响： 项目所在区域主要为人工生态系统，周围没有珍稀动植物种群，项目的建设不会对生态环境造成显著影响。 |

结论与建议

1、结论 1.1项目概况 漯河市宏旭建材有限公司年产300万吨机制砂石项目位于漯河市郾城区裴城镇裴城村。项目占地13333m2，总投资1000万元，生产规模为年加工砂石料50万吨。 1.2政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，本项目不属于鼓励类、限制类，故属于允许类，故项目的建设符合国家当前产业政策。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案（备案证明见附件二），项目代码为：2019-411103-30-03-058023。 1.3厂址可行性 1）土地、规划相符性 根据土地证明（土地证明详见附件三）可知，本项目用地为工业用地，项目的建设符合相关土地利用规划；根据裴城镇人民政府出具的证明（证明详见附件四）可知，本项目的建设符合裴城镇总体规划。 2）对周围环境的影响 本项目地势平坦，周边空旷，水、电齐全，生产条件良好。项目所在地周围无需要保护的文物古迹，各项污染物均可达标排放，卫生防护距离内无敏感点分布，对周围环境影响较小。 因此，评价认为本项目选址是可行的。 1.4项目营运期污染物产排情况 1、废气 本项目废气主要为破碎、筛分粉尘、卸料粉尘、厂内运输道路扬尘等。 （1）有组织破碎、筛分粉尘 在颚式破碎机、多缸液压圆锥破碎机和筛分机等设备出料口上方设置集气罩收集破碎、筛分粉尘，收集后的粉尘经1套袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放。在经处理后的粉尘排放浓度为5.21mg/m3，排放量为0.225t/a。经处理后的破碎、筛分粉尘可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级最高允许排放浓度120mg/m3、排气筒高度15m时，最高允许排放速率3.5kg/h的要求。设置1套喷淋设备，生产时进行喷淋降尘，经采取以上措施后，无组织排放的破碎、筛分粉尘排放量为0.5t/a。 （2）无组织 无组织粉尘主要有未完全收集的破碎、筛分粉尘、卸料粉尘和厂内运输道路扬尘。 为降低无组织废气的影响，评价要求建设单位应严格按照《河南省2019年工业无组织排放治理方案》（豫环文2019【84】号）和《关于印发漯河市工业大气污染防治6个专项方案的通知》 （漯环2019【70】号）要求，要求内容如下：本项目厂房全封闭，各通道口设置卷帘门；本项目原料和产品均存放在密闭厂房内，厂内无露天堆放物料；厂房内地面全硬化；生产区和原料区设置雾化喷淋设施装置；本项目物料均采用密闭传送带，每台设备均设置密闭罩，并配备有除尘设施；本项目运输车辆全覆盖，装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米；厂内无露天转运物料；除尘器卸灰直接进入罐车且卸灰区全封闭；破碎、筛分等生产设备均设置二次封闭，且安装集气设施和除设施；厂区内道路全部硬化，定期清扫、洒水降尘，厂区未硬化地面全部绿化；厂区出口处设置车辆冲洗平台并设置有车辆冲洗废水气浮沉淀池，收集处理车辆冲洗废水；厂区设置视频和TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施；安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据应在厂区入口处公开。 经采取以上措施后，各厂界颗粒物浓度预测值均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放周界外最高允许排放浓度1.0mg/m3的要求。 卫生防护距离 本项目卫生防护距离为50m。其中东侧设防距离为50m，设防距离内为果园；南侧设防距离为50m，设防距离内为G241；西侧设防距离为50m，设防距离内为河南贝塞尔新型建材有限公司；北侧设防距离为50m，设防距离内为河南贝塞尔新型建材有限公司。本项目卫生防护距离内无居住区、医院、学校等环境敏感点分布。评价建议本项目卫生防护距离内不得规划建设居住区、医院、学校等环境敏感点。 综上可知，项目废气对周边环境影响不大。 2、废水 本项目废水主要为运输车辆冲洗废水、浮选水洗废水和职工生活污水。项目废水排放量为0。 1）职工生活污水 职工生活污水经化粪池收集后由周边农民定期清掏、肥田。 2）运输车辆冲洗废水 运输车辆冲洗废水经车辆冲洗废水气浮沉淀沉淀后用于车辆冲洗。 3）浮选水洗废水 浮选水洗废水经浮选水洗废水处理系统处理后回用于生产。 4）总量指标 本项目外排废水量为0，故本项目污水总量指标为0。 综上可知，项目营运期废水对周边环境影响不大。 3、噪声 本项目噪声主要为机械设备运行噪声。经采取选用低噪声设备、设备布设在厂房内和设置减振基础等隔声降噪措施后，厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 综上可知，本项目噪声对周边环境影响不大。 4、固体废物 项目营运期固体废物主要有职工生活垃圾、除尘器收集的粉尘和污泥。 （1）职工生活垃圾 职工生活垃圾经垃圾箱收集后交环卫部门收集。 （2）除尘器收集的粉尘 除尘器收集的粉尘收集后交环卫部门收集。 （3）污泥 污泥经板框压滤机压滤后作为填方材料外卖。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染，项目营运期固体废物对周围环境影响较小。 2、建议 （1）要严格操作管理，切实落实各项污染防治措施； （2）项目投产后，应确保治理设施运转正常，确保各污染物实现达标排放，以防止排放污染物对当地环境产生不利影响； （3）加强车间工人的劳动安全保护，切实维护工作人员的身心健康。 （4）严格遵守“三同时”要求，在生产设施、环保设施同时设计、同时施工、同时投产运行，待竣工验收后方可正常生产。 3、评价总结论 综上所述，漯河市宏旭建材有限公司年产300万吨机制砂石项目符合相关土地政策、规划的要求，项目的建设符合产业政策的要求。在严格落实评价提出的各项污染物防治措施后，污染物均可达标排放，对周围环境影响不大。从环境保护角度，不存在制约本项目建设的问题，该项目的建设是可行的。 注释 一、本报告应附以下附图、附件 附图一 项目地理位置图 附图二 周围环境概况图 附图三 平面布置图 附图四 卫生防护距离包络图 附件五 现场照片 附件一 委托书 附件二 备案证明 附件三 土地证明 附件四 规划证明 附件五 营业执照 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价为包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

0.36

化粪池

0.64

职工生活污水

0.646

0.8

职工生活用水

周边农民定期清掏、肥田

12

12

48

48

车辆冲洗用水

车辆冲洗废水气浮沉淀池

车辆冲洗废水

48

460.8

新鲜水

进入产品400

400

120000

12000

浮选水洗废水

浮选水洗废水沉淀罐

浮选水洗用水

12000

48

污泥中的水

48

石料

鄂破

噪声、粉尘、固废

圆锥破

噪声、粉尘、固废

噪声、粉尘、固废

制砂

>2mm

噪声、粉尘、固废

筛分

0.5mm<直径≤0.5mm

≤0.5mm

石子

清水

浮选水洗

废水、固废

废水

浮选水洗废水处理系统

砂