# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的基他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

## 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产5000吨年糕项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南禾祥食品有限公司 |
| 法人代表 | 王少辉 | 联系人 | 王少辉 |
| 通讯地址 | 河南省漯河市郾城区井冈山路与文明路交叉口向南6米 |
| 联系电话 | 15903958677 | 传 真 | / | 邮政编码 | 462300 |
| 建设地点 | 河南省漯河市郾城区井冈山路与文明路交叉口向南6米 |
| 立项审批部门 | 郾城区发展和改革委员会 | 项目代码 | 2019-411103-14-03-047350 |
| 建设性质 | ■新建□改扩建□技改 | 行业类别及代码 | C1431 米、面制品制造 |
| 占地面积 (平方米) | 2027 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 （万元） | 300 | 其中：环保 投资(万元) | 13 | 环保投资占总投资比例 | 4.3% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 | 2019年11月 |

一、项目由来

河南禾祥食品有限公司拟投资300万元在河南省漯河市郾城区井冈山路与文明路交叉口向南6米（土地证地址：郾城区井冈山路北段西侧）建设“年产5000吨年糕项目”。项目租赁漯河市传美商贸有限公司现有空厂房进行建设，项目为两层厂房，占地面积约2027m2 。项目拟于厂房一楼新建生产车间1497m2，预冷库160m2，成品库300m2，固废暂存间20m2，办公区50m2，共计2027m2；二楼用作原料、内外包装存放区，共计2027m2，项目建成后总建筑面积4054m2，具备年产5000吨年糕生产能力。

项目于2019年9月6日取得郾城区发展和改革委员会项目备案证明，项目代码为2019-411103-14-03-047350。项目所在地用地性质为工业用地，符合漯河市郾城区孟庙镇总体规划。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目所使用设备、原材料均不在名录淘汰范围之内。经查阅国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目为允许类，符合国家产业政策。

根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017版）和关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令 第1号），项目属于“三、食品制造业”中的“11、方便食品制造”中“除手工制作和单纯分装外的”类项目，应当编制环境影响评价报告表。

受河南禾祥食品有限公司委托（委托书见附件1），河南可人科技有限公司承担了河南禾祥食品有限公司的“年产5000吨年糕项目”的环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即组织人员现场查看，收集、整理有关资料，对工程的建设等情况进行初步分析，并根据项目的性质、规模及项目周围区域的环境特征，在现场勘查、资料调研、环境监测、数据核算的基础上，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目的环境影响报告表。

- 项目概况

1、厂址概况及周边环境概况

本项目位于河南省漯河市郾城区井冈山路与文明路交叉口向南6米（土地证地址：郾城区井冈山路北段西侧），中心地理坐标为东经113°59'41.78"、北纬33°37'34.75"。本项目东侧为办公楼，南侧、西侧、北侧均为空厂房。距离本项目最近的敏感点位于项目东北侧210米的八里村。

2、建设内容和规模

本项目主要建设内容见表1。

表1                        项目主要建设内容

| 工程类别 | 项目名称 | 项目组成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 彩钢结构，建筑面积1497m2，位于厂房一楼 | 租赁现有 |
| 辅助工程 | 原料、内外包装存放区 | 彩钢结构，建筑面积2027m2，位于厂房二楼 | 租赁现有 |
|  | 预冷库 | 160m2 | 新建 |
|  | 成品库 | 300m2 |  |
|  | 运货升降机 | 两台，置于两个楼梯附近 | 新建 |
|  | 办公区 | 50m2 | 新建 |
| 公用工程 | 供水 | 厂区深井 | 依托 |
|  | 供电 | 孟庙镇供电线路供电 | 依托 |
| 环保工程 | 降噪治理 | 选择低噪声设备、建筑隔声、基础减震 | 新建 |
|  | 固废处理 | 固废暂存间20m2，分类收集，定期外售 | 新建 |
|  | 废水处理 | 生产废水 | 自建污水处理站 | 新建 |
|  |  | 生活污水 | 依托厂区内水冲公厕，经化粪池处理 | 依托 |
|  | 废气 | 污水处理站恶臭 | 加强周围绿化 | 新建 |

三、项目产品方案

项目产品方案：年产5000吨年糕。

四、项目主要生产设备

本工程主要设备情况见表2。

表2                       本工程主要设备情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磨浆机 | 台 | 1 |
| 2 | 压滤机 | 台 | 1 |
| 3 | 成型机 | 台 | 5 |
| 4 | 切片机 | 台 | 2 |
| 5 | 粉碎机 | 台 | 1 |
| 6 | 多头称包装机 | 台 | 1 |
| 7 | 抽真空包装机 | 台 | 1 |

经查阅《产业结构调整指导目录2011年》（2013年修正），本项目所用设备不属于国家和地方淘汰落后的工艺和设施以及设备。

五、项目主要原辅材料及能源消耗情况

本工程主要原辅材料及能源消耗情况见表3。

表3                本工程原辅材料及能源消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 用量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大米 | 3600 | t/a |
| 3 | 电 | 3 | 万kW·h |
| 4 | 水 | 3282 | m3/a |
| 5 | 蒸汽 | 3000 | t/a |

六、公用工程

1、供水

本项目用水分为生产用水和职工生活用水，由厂区深井水提供，根据我国《食品安全法》第三十三条第九点要求：（九）用水应当符合国家规定的生活饮用水卫生标准。故本项目所用深井水需送检达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)后方可使用，项目总用水量为10.94m3/d、3282m3/a。

（1）生产用水

本项目生产用水主要为大米清洗用水、设备清洗用水和地面冲洗用水，用水量为9.5m3/d、2850m3/a。

（2）生活用水

本项目拟聘用员工24人，均不在厂区食宿，根据河南省地方标准根据《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），非食宿人员生活用水量取60L/d，则本项目职工生活用水量为1.44m3/d、432m3/a。职工生活用水由厂区深井水提供，能满足用水需求。

2、排水

本项目废水分为生产废水和生活废水，废水排放总量为5.632m3/d、1689.6m3/a。

（1）生产废水

本项目生产废水主要为大米清洗废水、压滤废水、设备清洗废水和地面冲洗废水。项目拟自建污水处理站，将生产废水处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中二级标准及漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进水水质标准后，经污水管网（管网图见附图5），排至漯河市淞江产业集聚区污水处理厂，进行进一步处理后，排入柳河，最终汇入颍河。生产废水排放总量为4.48m3/d、1344m3/a。

（2）生活废水

本项目职工生活用水量为1.44m3/d、432m3/a，排污系数取0.8，则项目职工生活污水量为1.152m3/d、345.6m3/a。项目不设卫生间，职工如厕依托厂区内公共厕所，经化粪池处理后排入污水管网。项目水平衡图见图2。

图2                  项目水平衡图                    单位m3/d

（3）漯河市淞江产业集聚区污水处理厂基本情况

①设计规模及收水范围

漯河市淞江产业集聚区污水处理厂位于107国道与孟平铁路交叉口西南角，近期2015年污水处理规模为30000m3/d，远期到2020年污水处理规模为60000m3/d。收水范围包括淞江产业集聚区、孟庙镇镇区和龙城镇镇区。

②设计进出水指标及排水去向

漯河市淞江产业集聚区污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，排水去向：经污水处理厂处理达标后经管网排放至柳河，最终汇入颍河。设计进出水指标见表4。

表4  淞江产业集聚区污水处理厂进出水指标

| 项目 | COD | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 390 | 160 | 200 | 40 | 42 | 6.5 | 6.5~9.5 |
| 出水水质 | 50 | 10 | 10 | 15 | 5 | 0.5 | 6.5~9.5 |

③污水处理工艺流程

漯河市淞江污水处理厂处理工艺采用“预处理+卡鲁塞尔氧化沟+混凝沉淀”为主体的处理工艺，消毒采用二氧化氯消毒工艺。

本项目位于河南省漯河市郾城区井冈山路与文明路交叉口向南6米（土地证地址：郾城区井冈山路北段西侧），在孟庙镇镇区之内，属于漯河市淞江产业集聚区污水处理厂收水范围，且污水管网配套设施已经建成，项目废水经自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准以及漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进水水质标准后，通过管网排放至漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进行进一步处理，之后排入柳河，最终汇入颍河。

3、供电

项目每年用电量3万kW·h/a，用电由孟庙镇供电线路供电，满足项目需要。

4、供热制冷

（1）供热

本项目蒸煮工序所用蒸汽由漯河天阳供热有限责任公司提供。

（2）制冷

项目生产车间内设置160m2预冷库，用于预冷工序，包含2台制冷机组，制冷剂采用R22。

R22作为当今使用最广泛的中低温制冷剂，主要应用于家用空调、商用空调、中央空调、移动空调、热泵热水器、除湿机、冷冻式干燥器、冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业制冷、商业制冷，冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备。

七、劳动定员及工作制度

项目拟聘用员工24人，年工作时间为300天，一班工作制，每班8小时。

八、项目建设进度

项目建设期为2019年11月到2019年12月，项目拟租用漯河市传美商贸有限公司现有空厂房进行建设，本项目建设主要为设备安装、调试。

与项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目为新建项目，拟租用漯河市传美商贸有限公司现有空厂房进行建设，不存在原有污染源问题。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

一、地理位置

漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24′～33°59′，东经113°27′～114°16′，总面积2617m2。漯河市区距省会郑州145km。

本项目位于河南省漯河市郾城区井冈山路与文明路交叉口向南6米（土地证地址：郾城区井冈山路北段西侧），其地理位置见附图1。

二、地形、地貌

漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲击平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东四地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。

三、地质

漯河市地处黄淮冲击平原，属沙澧河冲击平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲击成因堆积而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区；Ⅱ类地区分布在老城区；Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本裂度为六度。

四、气候、气象

漯河市位于暖温带的南部边缘地区，属于温暖过渡性季风气候。《河南省自然综合区划》将其划为“温暖半湿润区”。一年当中，冷暖四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。全市累年平均日照总时数为2181－2359 小时，年日照率为49－53%。其中农作物生长活跃期的4－9 月份，累年平均日照总时数为1270.9－1424 小时；日平均达7－8 小时，能满足作物生长对光能的需要。累年平均太阳辐射总量为113.8－119.3 千卡/平方厘米，其中有效辐射值为58.2－58.4 千卡/平方厘米。一年当中以6 月份的辐射量最大；12 月份最小，光能实际利用率仅0.3%左右。

全市累年平均气温为14.6℃。7 月最热，累年平均为 27.4－27.7℃；1 月份最冷，平均为0.5－0.7℃。极端最高气温48℃，极端最低气温-15.9℃。气温年际变化不大，年内变化明显，以7月份为界限，以前各月气温平均逐月上升，以后各月逐月下降。

全市年平均降雨量 802.7mm，年均降水量适中，但降水的年际变化不大，年内时空分布不均匀。一般是冬春降水少、夏秋降水多，并且雨量多集中于7、8两个月内。年平均降水相对变化率为22%，年最大一次降水量高达725mm(舞阳县1975 年8 月3 日)。历年来4－10月最大无降水日数是30－71天。

全市年主导风向为NE，风频9%，次主导风向为SE 风，全年静风频率为15%，年平均风速2.42m/s。冬季多为东北风，风力一般3~4 级；夏季多为东南风，风力一般2~3 级，较少大风天气出现。漯河全年气象特征见表5。

图3          漯河市风玫瑰图

表5     漯河全年气象特征

| 序号 | 项 目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 年平均气温 | 14.6℃ |
| 2 | 极端最高气温 | 48℃ |
| 3 | 极端最低气温 | -15.9℃ |
| 4 | 年平均降水量 | 802mm |
| 5 | 年最高降水量 | 725mm |
| 6 | 年最低降水量 | 250.8mm |
| 7 | 年平均日照时间 | 2270h |
| 8 | 全年主导风向 | NE |
| 9 | 年平均风速 | 2.42m/s |

本项目位于河南省漯河市郾城区井冈山路与文明路交叉口向南6米（土地证地址：郾城区井冈山路北段西侧），在主城区西北方向，不属于城市主导风向的上风向。

五、水文

1、地表水体

漯河市位于沙颍河中游，沙、澧、颍河横贯全境，过（入）境河道多年平均径流量为26.9 亿m3/a(另有白龟山水库十支渠来水0.11 亿m3/a)。经计算全年自产地表水径流量多年平均为3.75 亿m3/a，浅层地下水资源量4.737 亿m3/a，扣除重复水量1.267 亿m3/a，全市水资源总量为7.22亿m3，人均358.8m3，低于全省人均368m3 水平。

全市过（入）境河道多年平均径流量为26.9 亿m3/a，地表水资源地区分布均匀，由北向南递增；季节性变化明显，因降水季节变化所致，夏季东南季风把大量的水气从太平洋上空带向内地，降雨量充沛，径流量集中，汛期（6~9 月）径流量占全年的60~70%，春季（3~5 月）径流量一般占年径流量的15%左右；径流量的年际变化大，该市年径流变化系数CV 在0.75 左右，多水年与少水年径流量相差悬殊，最大年径流量为最小的径流量的15~20 倍。

漯河市属淮河流域，流域面积2693km2，其中沙颍河流域面积2500km2，占全市面积的93%，洪汝河流域面积193km2，占全市面积的7%。境内流域面积较大的河流有沙河、澧河、清潩河、吴公渠等五条，除此之外，还有唐江河、灰河、柳河、黑河等十二条河流。

漯河境内河流分为沙颖河水系、汾泉河水系和洪汝河水系三大水系，以沙颍河水系为主，是淮河的较大支流。沙颍河水系河流主要包括沙河、澧河、唐河、马子河、灰河、颍河、吴公渠、清潩河、尧河和马拉河等河流；汾泉河水系河流主要包括汾河、黑河两条河流；洪汝河水系在漯河市境内主要有三里河和唐江河两条河流。

离项目最近的地表水体为项目北侧2.4km的柳河，柳河为颍河的分支，颍河功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体。

2、地下水

漯河市位于淮河冲击平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。

六、土壤

地质为第四纪地层覆盖，地下分布有第三纪，震旦系以及太古界地层。地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余为黄淮冲积堆积而成的第四纪沉积覆盖层。地层主要由粘土、亚粘土组成，地表以下为亚粘土层。地震基本烈度为6 度。土壤系西南山前坡积、堆积和河流冲击土。全市土壤分为褐土、潮土、黄棕壤土、砂礓黑土四类。

七、生物多样性

漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多。由于农垦历史悠久，大部分已为人工栽培。其中粮食作物有小麦、玉米、大豆等数十种。经济作物有棉花、花生、芝麻、油菜等20余种、主要林木植物有白毛杨，泡桐、柳、榆、槐、椿等。

经现场查看，本项目占地范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的国家保护野生动植物。

规划相符性分析

一、《漯河市城市总体规划（2012－2030）》

规划的城市规划区范围：包括郾城区、源汇区和召陵区其所辖行政区范围，规划区总面积为662.3km2。城市发展目标是将漯河市建设成为一个综合实力较强、产业结构优化、服务体系完备、城市布局合理、基础设施完善、交通便捷、环境良好、城市与自然融合共生的开放型的区域中心强市和滨水宜居城市。城市性质规划为国家食品工业城和豫中区域性中心城市。

总体布局为“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的一二产业空间布局结构，其中“一心”指国家漯河经济技术开发区；“二带”指京广优势产业带和漯舞化工产业带；“一基地”指裴城生态农业基地；“五大产业集聚区”指东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。

根据规划，漯河市的整体规划范围分为三个部分，分别为：

市域规划范围：市域行政辖区面积2617平方公里，包括所辖的市区、舞阳县、临颍县三区两县范围。规划内容：市域城镇体系规划。

城市规划区范围：根据《城乡规划法》，规划区即指城市建成区及因城乡建设和发展需要，必须实行规划控制的区域。本次规划按照城乡统筹的要求，考虑到中心城市与周边乡镇距离近、联系密切这一显著特征，确定本次规划的规划区总面积548平方公里。具体包括现状城区的沙北、天桥街、马路街、顺河街、城关、干河陈、翟庄7个街道办事处，以及城区外围的经济技术开发区、空冢郭镇、大刘镇、阴阳赵镇、龙城镇、孟庙镇、召陵镇、邓襄镇、黑龙潭乡等1个开发区、7个建制镇、1个乡所在的行政辖区范围。主要规划内容为：城乡统筹规划，科学发展载体建设协调布局、空间管制规划。

中心城区规划范围：包括中心城区建设范围以及周边空冢郭镇、大刘镇、阴阳赵镇、龙城镇、孟庙镇、召陵镇、邓襄镇、黑龙潭乡等部分乡镇建设用地，具体西至阴阳赵镇，南至市界，东至召陵镇镇区，北至新北环路-龙江路范围，覆盖面积约169平方公里，其中城市建设用地面积120平方公里。主要规划内容为：土地利用规划、道路交通规划、公共设施规划、绿地系统规划、产业规划、生态环保规划以及市政基础设施规划等。

本项目位于河南省漯河市郾城区井冈山路与文明路交叉口向南6米（土地证地址：郾城区井冈山路北段西侧），由项目所在地土地证和郾城区孟庙镇总体规划（2014-2030）镇区用地规划图（附件4、5）可知，项目所占地用途为工业用地，符合漯河市郾城区孟庙镇总体规划要求。

二、漯河市饮用水源地保护规划

漯河市城市饮用水水源保护区包括澧河饮用水水源保护区、第二水厂地下水源保护区、第三水厂地下水水源保护区，保护区划分如下：

1、澧河饮用水水源保护区

澧河是漯河市市区的集中饮用水水源地，其饮用水水源保护区划分为：

一级保护区：澧河饮用水水源以及保护区水源长度为107国道三里桥到橡胶坝，全长约3100m，水域宽度为整个河堤内河道，上游边界为107国道三里桥，下游边界为橡胶坝。陆域长度和一级保护区长度一致，陆域宽度为河堤外延50m的范围；

二级保护区：澧河饮用水水源二级保护区水域长度为郾城区的古城村姬沟与澧河交叉口到107国道三里桥，长度约2000m，下游侧由橡胶坝到人民路澧河桥，长度约120m，总长度约2120m。上游上边界为郾城区的古城村姬沟与澧河交叉口，下游侧边界为人民澧河桥，水域宽度为河堤内的整个区域。陆域长度为一级保护区和二级保护区长度之和，总长度为5220m，陆域宽度为一级保护区外延950m，即河堤外延1000m的范围。

准保护区：从唐河与澧河汇合处到郾城区的古城村姬沟与澧河交叉口（二级保护区边界）。上游边界为唐河与澧河汇合处，下游侧边界为沙河与澧河交汇处，全长约13.78km。水域宽度为河堤内的整个区域。陆域宽度唐河与澧河汇合处到郾城区的古城村姬沟与澧河交叉口，沿河堤外延1000m，下游侧陆域宽度为沿澧河堤东外延至泰山路，宽度约150m~300m，西外延至嵩山路，宽度约300m~400m。

澧河饮用水水源保护区划分区域汇总见表6。

表6      澧河饮用水水源保护区划分一览表

| 范围 | 一级保护区 | 二级保护区 | 准保护区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水域长度(m) | 3100 | 2120 | 13780 |
| 水域宽度(m) | 河堤内整个河道 | 河堤内整个河道 | 河堤内整个河道 |
| 陆域长度(m) | 3100 | 5220（2120+3100） | 13780 |
| 陆域宽度(m) | 河堤外延伸50 | 河堤外延伸1000 | 上游边界河堤外延1000；下游东河堤外延伸至泰山路（150~300），下游西河堤外延伸至嵩山路（300~400） |
| 面积(km2) | 0.62 | 10.13 | 33.90 |
| 长度边界 | 107国道三里桥-澧河橡胶坝 | 姬沟与澧河交叉口-107国道三里桥橡胶坝-人民路澧河桥；107国道三里桥-橡胶坝一级保护区外延950m陆域宽 | 唐河与澧河交叉口（包括唐河防洪堤坝-唐河入澧河的河段）-姬沟与澧河交叉口；人民路澧河桥-沙河与澧河交汇处 |

2、第二水厂地下水源保护区

（1）一级保护区

以每口开采井为中心，半径为50m圆形区域，一级保护区面积约0.047km2。

（2）二级保护区

东边界为交通路，西边界为107国道，北边界为湘江路—澧河南堤走向一致，南边界为南环路。

第二水厂地下水水井（1#）二级保护区范围为半径500m的圆形区域。

二级保护区面积约为6.115km2。

3、第三水厂地下水水源保护区

（1）一级保护区

以每口开采井（8#、10#、12#除外）为中心，半径为50m的圆形区域。

8#、10#、12#三口井一级保护区划分为三口井一线向北距离50m、8#井向东径向距离50m、10#井向西径向距离50m、南边为沙河北堤的矩形区域。

一级保护区面积约0.122km2。

（2）二级保护区

东边界为崂山路，北边界为纬二路一线，西边界为107国道，南边界为沙河北河堤。

二级保护区面积约8.38km2。

项目位于河南省漯河市郾城区井冈山路与文明路交叉口向南6米（土地证地址：郾城区井冈山路北段西侧），位于澧河北7km，根据澧河饮用水水源保护区的规划，项目距离澧河饮用水水源准保护区约6km，距离澧河饮用水水源二级保护区约5.6km，不在澧河饮用水水源保护区范围内，不会对澧河饮用水水源保护区造成不良影响。

项目南距第二水厂地下水源保护区8km；南距第三水厂地下水源保护区2km，不在第二水厂地下水源保护区和第三水厂地下水源保护区内，不会对第二水厂地下水源保护区和第三水厂地下水源保护造成不良影响。

4、河南省乡镇级集中式饮用水水源保护区划

按照《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》的有关要求,依据《饮用水水源保护区划分技术规范(HJ/T338—2007)》,划定乡镇级集中式饮用水水源保护区。

一、区划对象

在省政府对全省18个省辖市、103个县(市)的263个集中式饮用水水源地划定保护区的基础上,本次对全省125个县(市、区)1204个乡镇的1209个集中式饮用水水源地划定了保护区,并对3个县级水源地保护范围进行了调整。其中:地下水集中式饮用水水源地1060个,河流型地表水集中式饮用水水源地56个,水库型地表水集中式饮用水水源地96个。

二、饮用水水源保护区范围一级保护区范围:

(1)漯河市郾城区孟庙镇地下水井群(共2眼井)

一级保护区范围:供水站厂区及外围东80米、西50米、南35米、北40米的区域。

本项目距离漯河市郾城区孟庙镇地下水井群3km，不在一级保护区范围，不会对乡镇级集中式饮用水水源保护造成不良影响。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：

项目所在区域环境质量现状情况如下：

一、环境空气

项目位于河南省漯河市郾城区井冈山路与文明路交叉口向南6米（土地证地址：郾城区井冈山路北段西侧），根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二类标准。

本次项目所在区域大气基本污染物环境质量现状采用环境空气质量模型技术支持服务系统提供数据：漯河市2018年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为13 ug/m3、35 ug/m3、104 ug/m3、61 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.6mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为175 ug/m3；区域空气质量现状数据如下表7所示。

表7       漯河市大气基本污染物环境质量现状

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/（μg/m3） | 标准值/（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 104 | 70 | 148.57 | 超标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 61 | 35 | 174.28 | 超标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 13 | 60 | 21.67 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 35 | 40 | 87.5 | 达标 |
| CO | 24小时第95百分位浓度 | 1.6mg/m3 | 4mg/m3 | 40 | 达标 |
| O3 | 8小时第90百分位浓度 | 175 | 160 | 109.38 | 超标 |

由表7可知，项目所在区域除了SO2年均值、NO2 年均值及CO 第95 百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求外，PM10、PM2.5及O3第90 百分位数均无法满足GB3095-2012 中二级标准要求。拟建工程所在评价区域为不达标区。

二、地表水

离本项目最近的地表水为项目北侧2.4km的柳河，柳河为颍河的分支。根据漯河人民政府《关于印发漯河市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》，2019年、2020年颍河管控目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质以上。

颍河-西华址坊断面为省控断面，本评价中地表水现状引用《河南省环境质量月报》第5期~第8期中的监测数据来对颍河水质进行评价。颍河水质监测统计结果见下表8。

表8        颍河-西华址坊断面常规监测统计结果      单位： mg/L

| 月份 | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 总磷（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019.5 | 21 | 0.08 | 0.15 |
| 2019.6 | 18 | 0.28 | 0.17 |
| 2019.7 | 17 | 0.26 | 0.16 |
| 2019.8 | 18 | 0.89 | 0.19 |
| GB3838-2002中Ⅲ类标准值 | 20 | 1.0 | 0.2 |

根据上表监测数据分析可知，颍河-西华址坊断面水质监测因子2019年5月COD不达标，不满足2019年颍河《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类管控水质要求。

三、地下水

根据《2018年漯河市环境质量状况公报》，2018年，漯河市市区地下饮用水源地各项指标的年均浓度均符合《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准，全部达到饮用水标准要求。市区地下水监测指标的年均值均符合《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。

四、声环境质量现状

项目位于河南省漯河市郾城区井冈山路与文明路交叉口向南6米（土地证地址：郾城区井冈山路北段西侧），项目所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。根据现场勘查，本次评价的噪声场界监测点定为项目区域四周。于2019年9月24~25日昼夜进行监测，监测结果见表9。

表9     项目区厂界噪声监测结果   单位：（Leq）dB(A)

| 监测点位 | 测量值（昼/夜） | 标准值昼夜 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 9月24日 | 9月25日 |  |  |
| 东场界 | 50.2/40.9 | 50.6/41.1 | 60/50 | 达标 |
| 南场界 | 53.1/41.2 | 54.8/42.3 |  | 达标 |
| 北场界 | 52.8/41.5 | 53.2/41.7 |  | 达标 |
| 西场界 | 54.2/43.3 | 53.9/42.8 |  | 达标 |

由表9可知项目周边噪声值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类要求，说明项目区域声环境质量现状较好。

五、生态环境

本项目拟选址在河南省漯河市郾城区井冈山路与文明路交叉口向南6米（土地证地址：郾城区井冈山路北段西侧），项目租赁漯河市传美商贸有限公司现有空厂房进行建设，所在区域多为人工建造厂房，生态系统结构和功能比较单一。本项目厂址所在地及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍惜濒危植物，区域生态环境质量良好。

六、主要环境保护目标

根据本项目所在地环境质量现状和项目周围环境特点，确定本项目的主要环境保护目标和其保护级别见表10。

表10  本项目主要环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 坐标 | 方位 | 距离(m) | 功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 大气环境 | 八里村 | 3724920.63 | 777547.63 | NE | 210 | 居住 | GB3095-2012二级标准 |
|  | 马坡村 | 3724911.80 | 776397.24 | NW | 690 |  |  |
|  | 漯河食品 职业学院 （北校区） | 3725140.39 | 776823.60 | NW | 418 | 教育 |  |
| 声环境 | 八里村 | 3724920.63 | 777547.63 | NE | 210 | 居住 | GB3096-2008 2类标准 |
| 地表水 | 柳河 | / | / | N | 2400 | 灌溉、防洪 | / |
|  | 颍河 | / | / | NE | 4200 | 灌溉、防洪 | GB3838-2002 III类 |
| 地下水 | 厂址区域 | 3724899.96 | 777281.38 | / | / | / | GB/T14848- 2017 III类 |

## 评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境 要素 标准名称 标准编号 执行级别 （类别） 主要污染物限值 环 境 空 气 《环境空气质量标准》 GB3095-2012 二级 SO2年平均 60µg/m³ SO224小时平均 150µg/m³ NO2年平均 40µg/m³ NO224小时平均 80µg/m³ PM10年平均 70µg/m³ PM1024小时平均 150µg/m³ 噪 声 《声环境质量标准》 GB3096-2008 2类 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） 地 表 水 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002 Ⅲ类 COD≤20mg/L，氨氮≤1.0mg/L， BOD5≤4.0mg/L |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、污水处理站废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）中的有关限值（H2S≤0.06mg/m3，NH3≤1.5mg/m3）； 2、生产废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准（其他排污行业）（COD≤150mg/L、BOD5≤30mg/L、SS≤150mg/L、NH3-N≤25mg/L）； 3、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）： 2类：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)； 4、固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改清单。 |
| 总量控制指标 | 本项目运营期无SO2、NOx产生，本工程建成后，全厂排放的废水量为1689.6m3/a，根据漯河市人民政府《关于引发漯河市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（漯政[2018]37号），2019-2020年颍河西华-址坊断面的管控要求为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质，本项目总量按照漯河市2019年颍河水质目标（COD≤20mg/L，氨氮≤1.0mg/L）进行核定，则本项目总量控制指标为：COD：20mg/L、0.0338t/a，氨氮：1.0mg/L、0.0017t/a。 评价建议本项目排放总量为：COD：0.0338t/a、氨氮：0.0017t/a。 |

## 建设项目工程分析

一、工艺流程分析

1、施工期工艺流程

本项目租赁漯河市传美商贸有限公司现有空厂房进行建设，无土建建设。施工期主要为设备安装调试。

- 运营期生产工艺流程

项目运营期年糕生产工艺流程及产污环节示意图见图4。

图4          生产工艺流程及产污环节示意图

工艺流程简述：

大米清洗：将原料米开袋清洗，清洗后有部分水随大米进入下一道工序。大米包装袋进入固废暂存间暂存，定期外售处理；清洗废水经自建污水处理站处理后，排入污水管网。此工序产生的污染物为废水和固废。

磨浆：将清洗浸泡后的大米送入磨浆机磨浆。此工序产生的污染物为噪声。

压滤：将磨好的米浆送入压滤机，把多余的水滤出，并用粉碎机将压好的米饼打碎。滤出的水经自建污水处理站处理后，排入污水管网。此工序产生的污染物为噪声和废水。

蒸煮：将米粉蒸煮糊化，蒸煮热源为漯河天阳供热有限责任公司供应的蒸汽。

成型：蒸煮糊化结束后，进入成型生产线进行多次成型。此工序产生的污染物为噪声。

分切：将成型后的年糕切成易于包装的小块，残次品及边角料进入成型工序回用。此工序产生的污染物为噪声。

预冷：分切后的小块年糕进入自建预冷库冷却。

包装：经多头称包装机和抽真空包装机将冷却完成的年糕包装入库。此工序会产生部分废包装袋和噪声。

二、主要污染工序工程分析

1、施工期

本项目拟租赁漯河市传美商贸有限公司现有空厂房进行建设，无土建建设。施工期主要为设备安装调试，主要污染为噪声污染、固废污染。

2、运营期

- 废气

项目废气主要来源于污水处理站恶臭。

项目污水处理站采用“AO污水处理工艺”，厂区污水处理站运营产生的恶臭气体，主要成分为NH3、H2S。根据相关类似处理设施的类比调查恶臭污染物产生情况，每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。本项目生产废水的BOD5去除量约0.70224t/a、2340.8g/d，则本项目污水处理池的废气污染源强NH3：7.25648g/d、2.18×10-3t/a，H2S：0.2809g/d、8.43×10-5t/a。本项目污水处理站恶臭气体产生量很少，本次环评要求建设单位加强污水处理站周边绿化，采取上述措施后，污水处理站恶臭气体对周围环境影响较小。

- 废水

本项目产生的废水主要为生活废水和生产废水，其中生产废水主要为大米清洗废水、压滤废水、设备清洗废水和地面冲洗废水。

生活废水：

本项目职工生活用水量为1.44m3/d、432m3/a，排污系数取0.8，则项目职工生活污水量为1.152m3/d、345.6m3/a。项目不设卫生间，职工如厕依托厂区内公共厕所，根据企业提供资料，厂区公共厕所化粪池容积为10m3，目前厂区内无入驻企业，故厂区水冲公厕可以满足本项目职工如厕需求，生活废水经化粪池处理后排入污水管网。

生产废水：

①大米清洗废水

根据企业提供的资料，1吨米需0.7m3水清洗，0.5m3水随原料进入下个工序，项目年使用大米约3600吨，则洗米用水量约2520m3/a、8.4m3/d，随原料进入下一道工序的水量约1800m3/a、6m3/d，故大米清洗废水量约720m3/a、2.4m3/d。清洗废水中含有淀粉等多糖类污浊物质，悬浮物SS、BOD5和COD等较高。

②压滤废水

磨浆工序产出的米浆含水量较大，需要经过压滤，去除多余水分，才能蒸煮成型。根据企业提供资料，米浆含水率为50%，米浆经压滤后含水率为40%-45%，按含水率40%计算，则压滤废水产生量360m3/a、1.2m3/d。压滤废水中含有大量有机物、悬浮物和糖分。

③设备清洗废水

设备清洗用水量为150m3/a、0.5m3/d。排水系数取0.8，则项目设备清洗废水排放量为120m3/a、0.4m3/d。设备清洗废水主要含有COD和SS。

④地面冲洗废水

项目地面需每天冲洗一次，地面冲洗用水约180m3/a、0.6m3/d。排水系数取0.8，则项目地面冲洗废水排放量为144m3/a、0.48m3/d。

综上所述，该项目运营期产生的废水量为1689.6m3/a、5.632m3/d，其中生活废水1.152m3/d、345.6m3/a，项目不设卫生间，职工如厕依托厂区内公共厕所，根据企业提供资料，厂区公共厕所化粪池容积为10m3，目前厂区内无入驻企业，故厂区水冲公厕可以满足本项目职工如厕需求，生活废水经化粪池处理后排入污水管网；生产废水1344m3/a、4.48m3/d，生产废水经自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准以及漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进水水质标准后，经污水管网，排至漯河市淞江产业集聚区污水处理厂，进行进一步处理后，排入柳河，最终汇入颍河。项目废水排放总量为5.632m3/d、1689.6m3/a。

- 噪声

项目运营期噪声分为生产设备噪声、预冷库制冷机组和污水处理站噪声，其声源值在约70～85dB(A)左右，主要设备噪声源见表11。

表11			    	  本项目主要设备噪声源一览表

| 设备名称 | 位置 | 数量 | 源强dB(A) | 噪声治理措施 | 治理后噪dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水站风机 | 污水处理站 | 1台 | 85 | 低噪声设备+ 厂房隔声+ 基础减振 | 60 |
| 污水站提升泵 |  | 1台 | 85 |  | 60 |
| 磨浆机 | 生产车间 | 1台 | 75 |  | 50 |
| 压滤机 |  | 1台 | 75 |  | 50 |
| 粉碎机 |  | 1台 | 75 |  | 50 |
| 成型机 |  | 5台 | 70 |  | 45 |
| 切片机 |  | 2台 | 70 |  | 45 |
| 抽真空包装机 |  | 1台 | 80 |  | 55 |
| 运货升降机 |  | 2台 | 70 |  | 45 |
| 预冷库制冷机组 | 预冷库 | 2套 | 85 |  | 60 |

- 固体废物

项目运营期间无危险废物产生，一般固体废物产生情况如下。

①废包装材料

项目大米清洗工序产生的大米包装袋约7.2万个，每个包装袋平均重量0.212斤，故项目废大米包装袋年产生量7.632t/a，包装工序产生的废包装材料约0.5t/a，则项目废包装材料产生量共计8.132t/a，收集在固废暂存间暂存，定期外售处理。

②污水处理站污泥

项目生产废水由厂区自建污水处理站处理，污水处理工艺采用“AO污水处理工艺”，废水处理过程中会产生部分污泥，污泥产生量参照《集中式污染治理设施产排污系数手册》（2010修订），经核算后，污泥产生量为0.6t/a，经污泥压滤机压滤后含水率为60%。由于项目废水不含有毒有害物质，因此评价建议项目对污水处理污泥定期清掏，经过压滤后在固废暂存间暂存，定期运至垃圾填埋场处置。

③生活垃圾

项目拟聘用员工24人，年工作时间为300天，一班工作制，每班8小时。项目员工均不在厂区食宿，生活垃圾按每人0.1kg/d计算，则项目生活垃圾产生量为2.4kg/d、0.72t/a，收集后由环卫部门统一清运至市政垃圾中转站，最终运往漯河市垃圾填埋场处理。

## 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 产生浓度（mg/L） | 产生量 t/a | 排放浓度（mg/L） | 排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理站 废气 | NH3 | / | 2.18×10-3 | / | 2.18×10-3 |
|  |  | H2S | / | 8.43×10-5 | / | 8.43×10-5 |
| 水 污 染 物 | 生产废水 (1344m3/a) | COD | 1000 | 1.344 | 100 | 0.1344 |
|  |  | BOD5 | 550 | 0.7392 | 27.5 | 0.03696 |
|  |  | SS | 300 | 0.4032 | 120 | 0.16128 |
|  |  | NH3-N | 40 | 0.05376 | 12 | 0.016128 |
|  | 生活废水 (345.6m3/a) | COD | 400 | 0.13824 | 340 | 0.117504 |
|  |  | BOD5 | 200 | 0.06912 | 182 | 0.062899 |
|  |  | SS | 200 | 0.06912 | 140 | 0.048384 |
|  |  | NH3-N | 50 | 0.01728 | 48.5 | 0.016762 |
| 固体 废物 | 一般固废 | / | 产生量t/a | 排放量t/a |
|  |  | 废包装材料 | 8.132 | 0（收集后外售） |
|  |  | 污水处理站污泥 | 0.6 | 0（收集后运至垃圾填 埋厂） |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.72 | 0（环卫部门统一处理） |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为生产设备、污水处理站鼓风机、提升水泵和制冷设备等运行产生的设备噪声，通过选择低噪声设备、建筑隔声、基础减震等降噪措施治理后，其四周厂界贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 无 |

## 环境影响分析

施工期环境影响分析：

本项目租赁漯河市传美商贸有限公司现有空厂房进行建设，无土建建设。施工期主要为设备安装调试，对周围环境影响较小。

营运期环境影响分析：

一、大气环境影响分析

项目废气主要来源于污水处理站恶臭。

项目污水处理站采用“AO污水处理工艺”，厂区污水处理站运营产生的恶臭气体，主要成分为NH3、H2S。根据相关类似处理设施的类比调查恶臭污染物产生情况，每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。本项目生产废水的BOD5去除量约0.70224t/a、2340.8g/d，则本项目污水处理池的废气污染源强NH3：7.25648g/d、2.18×10-3t/a，H2S：0.2809g/d、8.43×10-5t/a。本项目污水处理站恶臭气体产生量很少，本次环评要求建设单位加强污水处理站周边绿化，采取上述措施后，污水处理站恶臭气体对周围环境影响较小。

二、地表水环境影响分析

（1）项目废水产生及处理排放情况

项目用水由厂区深井提供，满足项目需求。本项目不设卫生间，员工如厕依托厂区内公共厕所，项目不设食堂，员工均不在厂区食宿，项目职工生活污水产生量为345.6m3/a、1.152m3/d，根据企业提供资料，厂区水冲公厕化粪池容积为10m3，目前厂区无入驻企业，故项目依托厂区水冲公厕是可行的。生活废水指标取COD：400mg/L、氨氮：50mg/L、BOD5：200mg/L、SS：200mg/L，则项目生活废水污染物产生量为COD：0.13824t/a、氨氮：0.01728t/a、BOD5：0.06912t/a、SS：0.06912t/a。化粪池的处理效率为COD：15%、氨氮：3%、BOD5：9%、SS：30%，则项目生活废水污染物排放量为COD：0.117504t/a、氨氮：0.016762t/a、BOD5：0.062899t/a、SS：0.048384t/a。

本项目生产废水产生量为1344m3/a、4.48m3/d，其中大米清洗废水720m3/a、2.4m3/d；压滤废水360m3/a、1.2m3/d；设备清洗废水120m3/a、0.4m3/d；地面冲洗废水144m3/a、0.48m3/d。根据类比同类行业，该类废水水质为COD：1000mg/L、氨氮：40mg/L、BOD5：550mg/L、SS：300mg/L。生产废水经自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准以及漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进水水质标准后，排入污水管网。

（2）项目污水处理站处理可行性分析

①污水处理规模合理性分析

项目需要处理生产废水量为4.48m3/d，安全系数取1.2，则项目所需废水处理能力为5.376m3/d。根据项目建设单位要求，为给后期扩建留足余量，拟建设污水处理站规模15m3/d，能满足项目废水所需处理量，且留有余量。故项目污水处理设施处理能力能够满足目前废水需求。

②处理工艺合理性分析

项目污水处理站处理工艺为“AO污水处理工艺”，AO工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起，A段DO不大于0.2mg/L，O段DO=2～4mg/L。在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时，可提高污水的可生化性及氧的效率；在缺氧段，异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化（有机链上的N或氨基酸中的氨基）游离出氨（NH3、NH4+），在充足供氧条件下，自养菌的硝化作用将NH3-N（NH4+）氧化为NO3-，通过回流控制返回至A池，在缺氧条件下，异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮（N2）完成C、N、O在生态中的循环，实现污水无害化处理。AO污水处理工艺流程图见图5。

图5              本项目污水处理设施工艺流程图

污水由排水系统收集后，进入污水处理站的格栅井，去除颗粒杂物后，进入调节池，进行均质均量，调节池中设置预曝气系统，再经液位控制仪传递信号，由提升泵送至A级生物接触氧化池，进行酸化水解和硝化反硝化，降低有机物浓度，去除部分氨氮，然后流入O级生物接触氧化池进行好氧生化反应，在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解，出水自流至二沉池进行固液分离后，二沉池上清液流入清水池，二沉池中的污泥部分回流至A级生物处理池，另一部分污泥至污泥池进行污泥消化后定期抽吸外运，污泥池上清液回流至调节池再处理。污泥处理：沉淀池沉淀下来的污泥上清液通过提升泵回流至调节池，污泥在污泥池内浓缩后通过污泥压滤机压滤，含水率将至60%后，在固废暂存间暂存，定期外运处理。

项目生产废水产生量为1344m3/a、4.48m3/d，类比同行业可知：该类废水水质为COD：1000mg/L、NH3-N：40mg/L、BOD5：550mg/L、SS：300mg/L。污水处理工艺的设计总去除率约为COD：90%、BOD5：95%、SS：60%、NH3-N：70%。经处理后，项目废水污染物指标排放情况为：COD：100mg/L、BOD5：27.5mg/L、SS：120mg/L、NH3-N：12mg/L。处理效果详见表12。

表12                    污水处理效果一览表

| 项目 | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质mg/L | 1000 | 550 | 300 | 40 |
| 去除率 | 90% | 95% | 60% | 70% |
| 污水处理站排放情况 | 排放浓度mg/L | 100 | 27.5 | 120 | 12 |
|  | 排放量t/a | 0.1344 | 0.03696 | 0.16128 | 0.016128 |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准（其他排污行业） | 150 | 30 | 150 | 25 |
| 漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进水浓度（mg/L） | 390 | 160 | 200 | 42 |

由表12可知，项目自建污水处理设施处理效率能满足本项目需求，本项目生产废水量为4.48m3/d，安全系数取1.2，需要废水处理设施规模为5.376m3/d，建设单位拟建设污水处理设施规模为15m3/d，从规模上能满足本项目废水处理需求，故本项目自建污水处理设施对本项目废水进行处理是可行的。

3、项目废水排入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂可行性分析

淞江产业集聚区污水处理厂位于107国道与孟平铁路交叉口西南角，收水范围包括淞江产业集聚区、孟庙镇镇区和龙城镇镇区。本项目位于河南省漯河市郾城区井冈山路与文明路交叉口向南6米（土地证地址：郾城区井冈山路北段西侧），属于孟庙镇镇区，在污水处理厂收水范围内，废水可通过污水管网排入淞江产业集聚区污水处理厂处理。由表12可知，项目生产废水经自建污水处理站处理后，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准（其他排污行业）以及漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进水浓度要求。

项目废水量较小，水质简单，预处理达标后通过市政污水管网排入淞江产业集聚区污水处理厂，其设计日处理量为3万m3/d，本项目废水约为5.632m3/d，仅占漯河市松江产业集聚区污水处理厂处理规模的0.018%，不会对污水处理厂正常运行产生不良影响。

综上，本项目生产废水经自建污水处理站处理后，进入淞江产业集聚区污水处理厂处理是可行的，经污水处理厂处理后排放至柳河，最终汇入颍河，对地表水环境影响不大。

4、本项目总量控制指标

本项目建设完成后，生活废水依托厂区水冲公厕的化粪池处理后通过市政污水管网排入淞江产业集聚区污水处理厂处理；生产废水经厂区污水处理站处理后通过市政污水管网排入淞江产业集聚区污水处理厂处理。本项目废水排放量为5.632m3/d、1689.6m3/a，废水经淞江产业集聚区污水处理厂处理后废水排入柳河，最终汇入颍河，根据漯河市人民政府《关于引发漯河市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（漯政[2018]37号），2019-2020年颍河西华-址坊断面的管控要求为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质，本项目总量按照漯河市2019年颍河水质目标（COD≤20mg/L，氨氮≤1.0mg/L）进行核定，则本项目总量控制指标为：COD：20mg/L、0.0338t/a，氨氮：1.0mg/L、0.0017t/a。

- 固体废物环境影响分析

项目运营期间无危险废物产生，一般固体废物产生情况如下。

1、废包装材料

项目大米清洗工序产生的大米包装袋约7.2万个，每个包装袋平均重量0.212斤，故项目废大米包装袋年产生量7.632t/a，包装工序产生的废包装材料约0.5t/a，则项目废包装材料产生量共计8.132t/a，收集在固废暂存间暂存，定期外售处理。

2、污水处理站污泥

项目生产废水由厂区自建污水处理站处理，污水处理工艺采用“AO污水处理工艺”，废水处理过程中会产生部分污泥，污泥产生量参照《集中式污染治理设施产排污系数手册》（2010修订），经核算后，污泥产生量为0.6t/a，含水率为60%。由于项目废水不含有毒有害物质，因此评价建议项目对污水处理站污泥定期清掏，经过压滤后在固废暂存间暂存，定期运至垃圾填埋场处置。

3、生活垃圾

项目拟聘用员工24人，年工作时间为300天，一班工作制，每班8小时。项目员工均不在厂区食宿，生活垃圾按每人0.1kg/d计算，则项目生活垃圾产生量为2.4kg/d、0.72t/a，收集后由环卫部门统一清运至市政垃圾中转站，最终运往漯河市垃圾填埋场处理。

综上所述，本项目固体废物均得到妥善处置，对周围环境几乎无影响。

- 声环境影响分析

1、噪声源强

项目噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，其噪声源强值70～85dB(A)之间，选取低噪声设备+厂房隔声+基础减振，采取措施后噪声源强值为45~60dB(A)之间，其噪声源强见下表。环评建议选用低噪声设备，并对设备设置减震基座，同时主体工程大部分采用全封闭结构，且置于厂房内，可保证设备降噪效果良好。本次各噪声设备治理情况及治理后的设备噪声值见表13。

表13                    项目噪声预测一览表

| 设备名称 | 位置 | 数量 | 源强dB(A) | 噪声治理措施 | 治理后噪dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水站风机 | 污水处理站 | 1台 | 85 | 低噪声设备+ 厂房隔声+ 基础减振 | 60 |
| 污水站提升泵 |  | 1台 | 85 |  | 60 |
| 磨浆机 | 生产车间 | 1台 | 75 |  | 50 |
| 压滤机 |  | 1台 | 75 |  | 50 |
| 粉碎机 |  | 1台 | 75 |  | 50 |
| 成型机 |  | 5台 | 70 |  | 45 |
| 切片机 |  | 2台 | 70 |  | 45 |
| 抽真空包装机 |  | 1台 | 80 |  | 55 |
| 运货升降机 |  | 2台 | 70 |  | 45 |
| 预冷库制冷机组 | 预冷库 | 2套 | 85 |  | 60 |

2、预测模式

本次声环境影响预测采用声源衰减模式及多源叠加模式进行，预测点为四周厂界，具体公式如下：

（1）距离衰减模式：

式中 ：L—受声点的声压级，dB（A）；

L0—距声源距离为r0处的等效A声级，dB（A）；

r—点声源到受声点之间的距离，m；

r0—距噪声源距离，取1m。

（2）噪声叠加模式：

式中：L—预测点噪声叠加值，dB（A）；

Li—第i个声源的声压级，dB（A）；

n—声源数量

3、预测结果

本项目夜间不生产，根据本项目运行后全厂主要噪声源情况，利用预测模式和参数计算工程噪声对各预测点的噪声贡献值，所有边界噪声叠加计算均按最不利情况计算（所有设备放在某边界且同时运行），噪声影响情况预测结果及达标分析见表14。

表14           厂界声环境预测结果统计及分析       单位：dB（A）

| 污染源 | 预测点 | 设备叠加源强dB（A） | 厂房隔声后源强dB（A） | 距厂界距离（m） | 贡献值 | 标准值 | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备噪声 | 西厂界 | 81.19 | 70.19 | 30 | 44.3 | 昼间≤60 | 达标 |
|  | 东厂界 | 81.19 | 70.19 | 10 | 55.6 |  |  |
|  | 南厂界 | 81.19 | 70.19 | 5 | 56.2 |  |  |
|  | 北厂界 | 81.19 | 70.19 | 5 | 56.2 |  |  |
| 备注 | 项目夜间不生产 |

本项目夜间不生产。从表14可以看出，项目四周厂界噪声能满足《厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类区标准限值（昼间≤60）。

综上所述，本项目的各类噪声设备在正常运转情况下，采取降噪措施经距离衰减后，不会对评价区域声环境质量产生明显影响。

五、地下水环境影响分析

本项目为米、面制品制造项目，属于《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）附录A，中“N、轻工”、“107、其他食品制造”中“除手工制作和单纯分装外的”类项目，报告表中地下水环境影响项目类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016），Ⅳ类不开展地下水环境影响评价。

六、土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中的行业分类，本项目属于“其他行业”，列入Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018），Ⅳ建设项目可不开展土壤环境影响评价。

七、选址可行性分析

从项目建设的基础设施条件、区域环境现状情况及项目建成后对周围环境的影响分别分析项目选址的合理性，具体见表15。

表15           厂址环境可行性分析

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 建设地点 | 河南省漯河市郾城区井冈山路与文明路交叉口向南6米（土地证地址：郾城区井冈山路北段西侧） |
|  | 占地 | 本项目占地2027m2，本项目属于工业用地 |
|  | 周围敏感点 | 据项目最近的集中居住区为东北侧210m处的八里村 |
|  | 交通条件 | 本项目东侧为井冈山北路，交通便利，便于原材料及产品进出 |
| 基础设施 | 供水 | 厂区深井水供给 |
|  | 排水 | 项目不设卫生间，员工如厕依托厂区公共厕所，经化粪池处理后，排入污水管网；生产废水经自建污水处理站处理达标后排入污水管网（管网图见附图5）。 |
| 规划 | 规划相符性分析 | 本项目位于河南省漯河市郾城区井冈山路与文明路交叉口向南6米（土地证地址：郾城区井冈山路北段西侧），由项目所在地土地证和郾城区孟庙镇总体规划（2014-2030）镇区用地规划图（附件4、附图4）可知，项目所占地用途为工业用地，符合漯河市郾城区孟庙镇总体规划要求。 |
| 环境 质量 影响 预测 结果 | 大气环境影响分析 | 项目废气主要为污水处理站恶臭气体，通过加强污水处理站周边绿化等措施后，对周围环境影响较小。 |
|  | 地表水影响 分析 | 项目生活废水经厂区水冲公厕的化粪池处理后，经污水管网排入漯河市松江产业集聚区污水处理厂；生产废水经自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准（其他排污行业）以及漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进水浓度要求标准后排入污水管网，对区域地表水影响较小。 |
|  | 声环境影响分 析 | 项目噪声采取措施后经距离衰减可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类噪声标准，对周围声环境影响较小。 |
|  | 固体废物影响 分析 | 项目所产生的固体废物都能得到妥善处置和综合利用，对周围环境影响较小。 |

由上表内容可知，本项目位于河南省漯河市郾城区井冈山路与文明路交叉口向南6米（土地证地址：郾城区井冈山路北段西侧），区域交通便利，由项目所在地土地证和郾城区孟庙镇总体规划（2014-2030）镇区用地规划图（附件4、5）可知，项目所占地用途为工业用地，符合漯河市郾城区孟庙镇总体规划要求。

通过预测，本项目所产生的污染物对周围地表水、大气环境和声环境影响较小，因此评价认为项目选址从环保角度分析是可行的。

八、总图布置合理性

根据建设单位设计资料，项目生产车间位于项目一楼，原料、内外包装存放区位于二楼，布置紧凑，土地利用率高，比较合理。平面布置图见附图3。

九、产业政策相符性分析

项目于2019年9月6日取得郾城区发展和改革委员会项目备案证明，项目代码为2019-411103-14-03-047350。项目所在地用地性质为工业用地，符合漯河市郾城区孟庙镇总体规划。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目所使用设备、原材料均不在名录淘汰范围之内。经查阅国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目为允许类，符合国家产业政策。

十、环保投资核算

本项目总投资300万元，其中环保投资为13万元，占总投资的4.3%。本项目环保投资及验收内容分别见表16和表17。

表16               项目污染防治措施及环保投资一览表

| 工程类别 | 污染源 | 污染因子 | 环保措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理站 | 恶臭气体 | 加强污水处理站周围绿化 | 0.5 |
| 废水 | 生产废水 | COD、NH3-N、 SS | 自建15m3/d“AO污水处理工艺”污水处理站一座 | 10 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 低噪声设备、厂房隔声、基础减振 | 1 |
| 固废 | 生产车间 | 废包装袋 | 分类收集暂存后，定期外售，固废暂存间20m2 | 1 |
|  | 污水处理站 | 污泥 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 设置垃圾收集箱 | 0.5 |
| 合计 | 13 |

表17                     环保“三同时”验收一览表

| 验收类别 | 工序 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理站恶臭 | 加强污水处理站周围绿化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）中的有关限值（H2S≤0.06mg/m3，NH3≤1.5mg/m3） |
| 废水 | 生产废水 | 15m3/d“AO污水处理工艺”污水处理站一座 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准（其他排污行业）以及漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进水浓度要求 |
| 噪声 | 生产设备 | 低噪声设备+厂房隔声+基础减振 | 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 废包装袋 | 分类收集暂存后，定期外售，固废暂存间20m2 | 不外排，固废暂存间20m2 |
|  | 污水处理站污泥 |  |  |
|  | 职工生活 | 若干垃圾箱 | 收集后交当地环卫部门处理 |

## 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 污水处理站 | 恶臭气体 | 加强污水处理站周围绿化 | 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）中的有关限值（H2S≤0.06mg/m3，NH3≤1.5mg/m3），对环境影响较小 |
| 水污染物 | 生产废水 | COD、 氨氮、 SS | 自建15m3/d“AO污水处理工艺”污水处理站一座 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准（其他排污行业）以及漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进水浓度要求后，排入污水管网 |
| 固体废物 | 生产车间 | 废包装袋 | 分类收集暂存后，定期外售 | 综合利用 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 委托当地环卫部门清运 | 合理处置 |
|  | 污水处理站 | 在固废暂存间暂存 | 定期运至垃圾填埋场 | 合理处置 |
| 噪声 | 项目噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，其噪声源强值70～85dB(A)之间。通过选取低噪声设备，将设备布置于生产车间内、基础减振、厂房隔声等措施后，项目到各厂界的噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于河南省漯河市郾城区井冈山路与文明路交叉口向南6米（土地证地址：郾城区井冈山路北段西侧），项目周边多为道路、企业，500m范围内无风景名胜区及文化遗产等特殊保护目标，项目建设对生态环境影响较小。 |

## 结论与建议

一、评价结论

1、项目概况

河南禾祥食品有限公司拟投资300万元在河南省漯河市郾城区井冈山路与文明路交叉口向南6米（土地证地址：郾城区井冈山路北段西侧）建设“年产5000吨年糕项目”。项目租赁漯河市传美商贸有限公司现有空厂房进行建设，项目为两层厂房，占地面积约2027m2 。项目拟于厂房一楼新建生产车间1497m2，预冷库160m2，成品库300m2，固废暂存间20m2，办公区50m2，共计2027m2；二楼用作原料、内外包装存放区，共计2027m2，项目建成后总建筑面积4054m2，具备年产5000吨年糕生产能力。

2、项目建设符合国家产业政策

项目于2019年9月6日取得郾城区发展和改革委员会项目备案证明，项目代码为2019-411103-14-03-047350。项目所在地用地性质为工业用地，符合漯河市郾城区孟庙镇总体规划。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目所使用设备、原材料均不在名录淘汰范围之内。经查阅国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目为允许类，符合国家产业政策。

3、项目选址可行性分析

本项目位于河南省漯河市郾城区井冈山路与文明路交叉口向南6米（土地证地址：郾城区井冈山路北段西侧），中心地理坐标为东经113°59'41.78"、北纬33°37'34.75"。区域交通便利，由项目所在地土地证和郾城区孟庙镇总体规划（2014-2030）镇区用地规划图（附件4、5）可知，项目所占地用途为工业用地，符合漯河市郾城区孟庙镇总体规划要求。

通过预测，本项目所产生的污染物对周围地表水、大气环境和声环境影响较小，因此评价认为项目选址从环保角度分析是可行的。

4、环境影响分析

（1）施工期环境影响分析

本项目租赁漯河市传美商贸有限公司现有空厂房进行建设，无土建建设。施工期主要为设备安装调试，对周围环境影响较小。

（2）运营期环境影响分析

①大气环境影响分析

项目废气主要来源于污水处理站恶臭。

项目污水处理站采用“AO污水处理工艺”，厂区污水处理站运营产生的恶臭气体，主要成分为NH3、H2S。根据相关类似处理设施的类比调查恶臭污染物产生情况，每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。本项目生产废水的BOD5去除量约0.70224t/a、2340.8g/d，则本项目污水处理池的废气污染源强NH3：7.25648g/d、2.18×10-3t/a，H2S：0.2809g/d、8.43×10-5t/a。本项目污水处理站采用全封闭设计，恶臭气体产生量很少，本次环评要求建设单位加强污水处理站周边绿化，采取上述措施后，污水处理站恶臭气体对周围环境影响较小。

②废水环境影响分析

本项目职工生活污水产生量为345.6m3/a、1.152m3/d，依托厂区水冲公厕化粪池处理后排入污水管网。本项目生产废水产生量为1344m3/a、4.48m3/d，其中大米清洗废水720m3/a、2.4m3/d；压滤废水360m3/a、1.2m3/d；设备清洗废水120m3/a、0.4m3/d；地面冲洗废水144m3/a、0.48m3/d。根据类比同类行业，该类废水水质为COD：1000mg/L、BOD5550mg/L、SS300mg/L、NH3-H40mg/L。生产废水经自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准以及漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进水水质标准后，排入污水管网。故本项目废水对周围环境影响较小。

③声环境影响分析

项目噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，其噪声源强值70～85dB(A)之间，通过采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施后，项目到各厂界的噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。故本项目的各类噪声设备在正常运转情况下，采取降噪措施经距离衰减后，不会对评价区域声环境质量产生明显影响。

④固废环境影响分析

项目废包装袋收集暂存后，定期外售；污水处理站污泥定期清掏，经过压滤后在固废暂存间暂存，定期运至垃圾填埋场处置；生活垃圾委托环卫部门清运。项目固废均得到合理处置或综合利用。

（3）总量控制

本项目运营期无SO2、NOx产生，本工程建成后，全厂排放的废水量为1689.6m3/a，根据漯河市人民政府《关于引发漯河市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（漯政[2018]37号），2019-2020年颍河西华-址坊断面的管控要求为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质，本项目总量按照漯河市2019年颍河水质目标（COD≤20mg/L，氨氮≤1.0mg/L）进行核定，则本项目总量控制指标为：COD20mg/L、0.0338t/a，氨氮1.0mg/L、0.0017t/a。

评价建议本项目排放总量为：COD0.0338t/a、氨氮0.0017t/a。

二、对策建议

严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

运营期切实执行各种防治措施，加强环保设施维护管理，以确保处理设施正常运行，污染物稳定达标排放。

项目建成后，及时提出验收申请，验收后方可正式投入使用。

项目产品种类或生产工艺发生改变，应及时补充环境影响评价。

建设单位应向社会公众主动公开已经批准的环境影响评价报告表，并接受相关方的咨询。

三、评价总结论

综上所述，年产5000吨年糕项目在认真落实评价提出的污染物防治措施后，各种污染物可以做到达标排放，对周围环境影响较小，项目建设具有较好的经济和环境效益，从环境保护角度，不存在制约本项目建设的问题，该项目的建设是可行的，项目可建设。

注    释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1  委托书

附件2  河南省企业投资项目备案确认书

附件3  土地证明

附件4  房屋租赁合同

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边环境概括示意图

附图3  项目平面布置示意图

附图4  郾城区孟庙镇总体规划图（2014-2030）

附图5  孟庙镇污水工程规划图

附图6  项目周边环境及现状图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声环境专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固定废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

10.94

1.44

新鲜水

生活用水

0.288

1.152

依托厂区卫生间

经厂区厕所化粪池处理后排入污水管网

大米清洗水

经自建污水处理站处理后排入污水管网

8.4

压滤废水

4.8 进入产品

6

1.2

2.4

设备清洗水

0.5

0.4

地面冲洗水

0.6

0.48

0.02

0.2

4.48

原料米

磨浆

压滤

蒸煮

成型

分切

水

蒸汽

预冷

包装

成品入库

大米清洗

废水、固废

噪声

废水、噪声

噪声

噪声

固废、噪声

综合废水

污水管网

清水池

二沉池

好氧池

缺氧池

调节池

格栅

污泥池

污泥压滤后在固废暂存间暂存，定期外售处理

风机鼓风

污

泥

回

流

上

清

液

回

流