建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：      年产15吨水洗染羽毛项目

建设单位（盖章）：  河南省沐和羽毛制品有限公司

编制日期：2019年10月

国家环境保护部制

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产15吨水洗染羽毛项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南省沐和羽毛制品有限公司 |
| 法人代表 | 葛卫华 | 联系人 | 刘广民 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区龙城镇西刘村 |
| 联系电话 | 18739597708 | 传真 | / | 邮政编码 | 462041 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区龙城镇西刘村 |
| 立项审批部门 | 漯河市郾城区发展与改革委员会 | 批准文号 | 2019-411103-19-03-042925 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 22：皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（分类管理名录） |
|  |  |  | C1941羽毛（绒）加工（国民经济行业分类） |
| 占地面积（m2） | 1200 | 绿化面积（m2） | / |
| 总投资 （万元） | 30 | 环保投资 （万元） | 5.7 | 占总投资 比例（%） | 19 |
| 评价经费 （万元） | —— | 预期投产日期 | 2019年12月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 河南省沐和羽毛制品有限公司经营范围包括经营范围包括羽毛收购；羽毛制品、羽毛串条、鸡毛掸子、羽毛、工艺羽毛、刷子、蜡刷、除尘器具、拖把、鸵鸟毛加工、销售；从事货物与技术进出口业务等。为了更能满足市场的要求，且企业能够形成良好的发展，河南省沐和羽毛制品有限公司拟利用位于漯河市郾城区龙城镇西刘村自己现有厂房及配套办公用房等，建设年产15吨水洗染羽毛项目。 受河南省沐和羽毛制品有限公司的委托，河南九州环保工程有限公司承担该项目的环境影响评价工作。根据2017年国家环境保护部令第44号文（2018年修正）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“八、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品中22类：”项目的环评类别规定：“制革、毛皮鞣制”应编制报告书，其他类别应编制环境影响报告表，本项目生产不涉及制革、毛皮鞣制，因此应编制环境影响报告表，评价单位现场踏勘，资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环评有关规定和环评技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了本项目环评报告。 2、项目工程概况 （1）建设内容 项目名称：年产15吨水洗染羽毛项目 建设位置：漯河市郾城区龙城镇西刘村 建设单位：河南省沐和羽毛制品有限公司 总投资：30万元 建设性质：新建 建设内容：项目占地1200平方米，建筑面积1000平方米，利用现有房屋进行建设生产，新建年加工15吨水洗染羽毛生产线一条，1.2t/h液化气锅炉1座及配套污水处理设施。本次工程组成见表1。 表1 本次工程组成及主要建设内容一览表 分类 工程名称 工程规模 建设情况 主体工程 生产车间 建筑面积300m2 砖混结构 染房 建筑面积100m2 储运工程 仓库 建筑面积200m2 辅助工程 办公用房 建筑面积100m2，砖混结构 业主自住房 总建筑面积200m2 公 用 工 程 供电 来自龙城镇供电线 供水 本项目用水由厂区一眼60m深自备井供给 排水 经厂区化粪池处理后，由附近村民拉走堆肥还田，不外排。 环 保 工 程 废水 生活污水 一座5m3化粪池 生产废水 1座20m3调节池，1座20m3/d污水处理站，处理暂存于1座60m3蓄水池后用于农田灌溉 废气 锅炉废气 收集后经1根12m高排气筒直接外排 恶臭气体 污水处理设施喷洒除臭剂，厂区绿化 噪声 根据不同噪声源类型，采取减振降噪、吸声处理降噪、隔声处理降噪等措施 固废 职工生活垃圾 分类收集，由环卫部门统一处理 杂质及废羽毛 收集整理后由环卫部门统一处理 绿化 / （2）主要生产设备 表2 本次工程主要生产设备一览表 序号 名称 数量 型号 1 洗毛机 1 XGR-35 2 甩干机 1 Y132S-4 3 烘干机 1 Y90L-6 4 洗染桶 7 胶质 5 液化气蒸汽锅炉 1台 1.2t （3）原辅材料用量及来源 本项目主要原辅材料消耗量见表3。 表3 本次工程原辅材料用量一览表 序号 名称 单位 年用量 备注 1 原料羽毛 吨/a 15 外购干羽毛 2 液化气 m3/a 2600 外购，60kg钢瓶储存，最大储存量240kg，年用量约为1.56t 3 洗涤剂 t/a 0.375 外购 4 洗衣粉 t/a 0.375 外购 5 双氧水 t/a 7.5 外购，无色透明液体，有微弱的特殊气味，溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚，相对密度（水=1）1.46（无水），蒸汽压0.13kpa（15.3）℃，最大储存量为750kg。 6 染料 t/a 0.75 外购，不同颜色染色剂中成分不同，各染色剂中主要成分为酸性品红，刚果红、甲基蓝、固绿、亚甲蓝、龙胆紫等。基本人工染料，即苯胺染料或煤焦油染料，种类很多，应用广泛。它的缺点是经日光照射容易褪色，苯胺蓝、亮绿、甲基绿等更易褪色。 7 水 m3/a 1290 自备井供给 8 电 kW·h/a 6000 市政供电 *备注：加工原料全部选用外购的经过初次加工的羽毛，不得采购屠宰场未经任何处理的血毛、水毛。 （4）生产规模与产品方案 项目生产规模与产品方案见下表。 表4 本次工程生产规模与产品方案 序号 产品名称 设计年生产能力（t/a） 1 水洗染羽毛 15 （5）劳动定员与工作制度 本次工程劳动定员20人，均为附近村民，不在厂区食宿，工作实行一班8小时工作制度，年工作300天。 （6）公用工程 1）供电 电源来自厂区外的龙城镇电力管线，直接引入厂区内的变配电房。 2）供水 本项目供水由厂区一眼60m深自备井供给。 3）排水 项目员工生活污水，经化粪池处理后由附近村民拉走堆肥还田，不外排；生产废水经调节池、污水处理站处理后暂存于1座60m3蓄水池后用于农田灌溉，不外排。 3、产业政策 经过查阅，本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013修正）》国家限制类和淘汰类，属于允许类项目，其建设符合国家产业政策。该项目已取得漯河市郾城区发展与改革委员会投资备案证明，批准文号为2019-411103-19-03-042925。 4、选址合理性分析 本次工程属于新建项目，选址位于漯河市郾城区龙城镇西刘村，利用现有厂房建设本次项目。根据漯河市国土资源局龙城镇国土资源所出具的证明可知，本项目用地为建设用地，符合龙城镇土地利用总体规划，根据漯河市郾城区龙城镇人民政府出具的证明可知，本项目建设符合龙城镇总体规划。因此，项目用地性质合法，项目建设符合规划，项目选址合理可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，利用的厂房现为空置厂房，不存在与本次项目有关的环境污染问题。 |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 1. 地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24′~33°59′，东经113°27′~114°17′，全境东西长77.3 km，南北宽63.7km，总面积2617km2，占河南省总面积的1.6%，其中市区位于东经114°01′，北纬33°33′，距省会郑州145km。 该项目位于漯河市郾城区龙城镇西刘村院内，建设单位自家已建成的房屋及厂房进行生产，厂区西侧为坑及一户居民，北侧为村间道路，道路北侧为居民区，东侧为空房子，南侧为空地，空地南侧为布袋厂，村间道路南侧为沿街居民房。项目距西侧居民房最近距离为5m，距北侧居民房最近距离为10m。项目地理位置图见附图1，项目周围环境示意图见附图2。 2. 地形、地貌及地震烈度 漯河市地势平坦，局部低洼，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102.3m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。市区地势由西北向东南微倾，平均坡度1‰～3‰，海拔在57～62m之间。 根据现场调查，拟建项目所在地地势平坦，利于项目建设。 3、水文 漯河市地属淮河流域，境内流域面积2617km2，其中沙颍河水系流域面积 2500km2，占全市面积的95.5％，洪汝河水系流域面积117km2，占全市面积的4.5％。 漯河市位于沙颍河中游，沙、澧、颍河横贯全境，过（入）境河道多年平均径流量为26.9 亿m3/a(另有白龟山水库十支渠来水0.11 亿m3/a)。经计算全年自产地表水径流量多年平均为3.75亿m3/a，浅层地下水资源量4.737亿m3/a，扣除重复水量1.267亿m3/a，全市水资源总量为7.22亿m3，人均358.8m3，低于全省人均368m3水平。 沙颍河水系河流主要包括沙河、澧河、唐河、马子河、灰河、颍河、吴公渠、清潩河、尧河和马拉河等11条河流；汾泉河水系在漯河市境内主要包括汾河和黑河两条河流；唐江河属于洪汝河水系。 黑河：黑河下游称泥河，为泉河上游之一，发源于市区东部翟庄乡龙塘村南一带。经郾城邓襄乡境，于牛头赵出境人上蔡，东流经项城，入沈丘境与汾河汇为泉河。漯河市境内长20km，流域面积86km2，宽10m，深2m。黑河规划的水体功能为Ⅴ类水体。黑河在漯河市境内的水质控制断面设在漯邓桥（实际取水点在坡小庄）处。 汾河：东城产业集聚区区内主要河流为汾河，汾河为季节性河流，发源于市区东部翟庄乡东北英杨、龙塘、柳庄一带，流经郾城召陵镇南至青年乡出境。东南流经商水、项城，至沈丘洪山庙附近与泥河相汇入泉河。汾河在东城产业集聚区境内长2.1km，河宽15～25m，深4～6m，区内雨水排入该河，在漯河境内没有控制断面。 全市地表水资源地区分布均匀，由北向南递增；季节性变化明显，因降水季节变化所致，夏季东南季风把大量的水气从太平洋上空带向内地，降雨量充沛，径流量集中，汛期（6~9月）径流量占全年的60~70%，春季（3~5月）径流量一般占年径流量的15%左右；径流量的年际变化大，该市年径流变化系数CV在0.75左右，多水年与少水年径流量相差悬殊，最大年径流量为最小的径流量的15~20倍。 4、地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区，该区土层分布均一，厚度变化不大，强度稳定，上部遍布一层钙质胶结的硬壳层，宜作建筑场地，持力层承载力达150～200kPa。Ⅱ类地区分布在老城区，因受人类活动影响，土层分布不均，上面杂填土分布较广，其持力层承载力为100～150kPa。Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。由于受沙河、澧河泛滥冲积的影响，土层分布不均，厚度变化大，含沙量大，有机质含量高，为不良工程场地,持力层承载力为80～120kPa。市区地震基本裂度为六度。 漯河市全市土地总面积为404万亩，共有4个土类、7个亚土类、17个土层、51个土种，主要有黄棕壤土类、褐土类、潮土类、砂姜黑土类。工贸园区的土壤类型主要为潮土类和黄棕壤土类。 潮土类是发育在河流沉积物之上，经耕作熟化而成的土壤，包括潮土、灰潮土、脱潮土三个亚类。 棕壤土只有黄褐土一个亚类，多发育在黄土母质及较老的冲积母质上，地形多为高平地式缓岗。由于此处的气候具有南北过渡的特点，夏季高温多雨，土壤淋溶作用比较强烈，pH值在6.5～7.0之间，这类土壤包括黄土质黄褐土、洪冲积性黄褐土两个土属。黄土质黄褐土，质地粘重，通透性差；洪冲积性黄褐土通体壤质，比较疏松，保水保肥力较强，虽适宜种植烟草。 5、气象 漯河市位于暖温带的南部边缘地区，属于温暖过渡性季风气候。《河南省自然综合区划》将其划为“温暖半湿润区”。一年当中，冷暖四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。 全市累年平均日照总时数为2181－2359h，年日照率为49-53%。其中农作物生长活跃期为4-9月份，累年平均日照总时数为1270.9-1424h，日平均达7-8h，能满足作物生长对光能的需要。累年平均太阳辐射总量为113.8-119.3千卡/cm2，其中有效辐射值为58.2-58.4千卡/cm2。一年当中以6月份的辐射量最大，12月份最小，光能实际利用率仅0.3%左右。 全市累年平均气温为14.6℃。7月最热，累年平均为27.4－27.7℃；1月份最冷，平均为0.5－0.7℃。极端最高气温43.2℃，极端最低气温-16℃。气温年际变化不大，年内变化明显，以7月份为界限，以前各月气温平均逐月上升，以后各月逐月下降。 全市累年平均降水量为749.7－845.2mm，年均降水量适中，但降水的年际变化不大，年内时空分布不均匀。一般是冬春降水少、夏秋降水多，并且雨量多集中于7、8两个月内。年平均降水相对变化率为22%，年最大一次降水量高达725mm（舞阳县1975年8月3日）。历年来4-10月最大无降水日数是30-71天。 年主导风向为NE，风频9%，次主导风向为N、NNE、S，风频8%，全年静风频率为15%，年平均风速2.4m/s。冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级，较少大风天气出现。漯河市风玫瑰图如2。 图1 漯河市常年风玫瑰图 6、动植物 漯河市地处温暖带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已不存在，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。 7、漯河市城市总体规划（2012-2030） （1）规划年限：2012~2030； 规划期限为：2012-2030年； 近期：2012年-2015年；中期：2016年-2020年；远期：2021年-2030年 （2）规划范围： ①市域城镇规划 漯河市域，包括两县三区，即下辖临颍县、舞阳县以及源汇区、郾城区和召陵区，面积2617km2。 ②城市规划区 漯河市城市规划区，包括现状城区7 个街道办事处以及城区外围的1 个国家漯河经济技术开发区、5 个建制镇、4 个乡镇所在辖区范围，用地面积约548km2。 ③中心城区 漯河市中心城区，西边界以京广高铁线以西3km 为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市域范围内除1 个国家级经济技术开发区外，还布局有5 个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量状况 根据《2018年漯河市环境质量状况公报》，全市环境空气中二氧化硫（SO2）年均值为12微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均值为35微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为103微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均值为61微克/立方米，臭氧8小时为111微克/立方米，一氧化碳年均值为0.84微克/立方米。 由数据可知项目区域细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量不达标。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域主要地表水体为颍河，颍河漯河段水体功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。 评价引用漯河市环境中心站发布的《2018漯河市环境监测年鉴》西华址坊断面常规监测数据。地表水环境质量现状监测分析结果见表5。 表5 地表水环境质量现状及分析结果 监测点 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 西华址坊断面 COD 15.0 20 0.75 0 NH3-N 0.21 1.0 0.21 0 由上表可知，西华址坊断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。区域地表水环境质量较好。 3、地下水 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年鉴》》（2018年）浅层和中深层地下水常规监测数据。地下水环境监测分析结果见表6。 表6 地下水环境监测分析结果 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 pH 7.52（无量纲） 6.5~8.5（无量纲） 0.347 0 总硬度 231mg/L 450mg/L 0.513 0 溶解性总固体 454mg/L 1000mg/L 0.454 0 氨氮 0.028mg/L 0.50mg/L 0.056 0 由上表可知，漯河市浅层和中深层地下水各项指标的年均浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。 声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，本项目所在区域应属2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境现状值见表7。 表7 区域声环境质量现状监测一览表 单位：dB（A） 监测点位 昼间 昼间标准值 达标情况 夜间 夜间标准值 达标情况 东厂界 50.4 60 达标 40.8 50 达标 南厂界 51.2 60 达标 41.5 50 达标 西厂界 50.9 60 达标 42.6 50 达标 北厂界 49.6 70 达标 40.3 50 达标 由表13可知，区域声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准要求，区域声环境质量较好。 生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 表8 主要环境保护目标 序号 保护目标 方位 距离 规模 环境因素 保护级 1 西刘村 W 5m 1500人 环境空气 声环境 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 2 西刘村 N 10m 3 西刘村 E 70m 4 白庄村 NE 550m 500人 环境空气 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 5 史庄 E 700m 400人 6 仲李村 SW 750m 1200人 7 颍河 NE 3000m 地表水 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准 主要污染物控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 pH COD （mg/L） 总磷（mg/L） 氨氮（mg/L） BOD5 （mg/L） 总氮 （mg/L） 6～9 20 0.2 1.0 4.0 1.0 《地下水环境质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 pH 总硬度 （mg/L） 挥发性酚类（mg/L） 氨氮 （mg/L） 溶解性总固体 （mg/L） 6.5～8.5 450 0.002 0.5 1000 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作 pH COD （mg/L） BOD5 （mg/L） SS（mg/L） 阴离子表面活性剂 总氮 （mg/L） 5.5~8.5 200 100 100 8 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) 年平均 24h平均 年平均 24h平均 年平均 年平均 60 150 40 80 70 35 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 环境 要素 标准名称 标准编号 执行级别（类别） 主要污染物限值 废气 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996 表2二级标准 颗粒物：无组织排放监控浓度限值1.0 《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014 表2 颗粒物≤20mg/m3； 二氧化硫≤50mg/m3； 氮氧化物≤200mg/m3 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 2类 昼间 60dB(A) ，夜间50dB(A) 固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 项目废水经处理后综合利用不外排，不设置总量控制指标。 项目锅炉使用液化气作为燃料，锅炉烟气SO2排放量为0.26kg/a，NOx排放量为10.85kg/a。评价建议项目废气总量控制指标为SO2：0.26kg/a，NOx：10.85kg/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 生产工艺流程： 图2 项目生产工艺流程及产污环节图 2、工艺流程简述 （1）分拣：企业外购初加工过后的干羽毛，不加工湿羽毛。原料入厂后袋装储存于室内，然后再由人工进行分拣，拣出杂质及废羽毛。 （2）浸泡：将分拣好的羽毛放入洗毛机内，并按配比加入一定量的水、洗涤剂、洗衣粉及双氧水，搅拌均匀后常温浸泡20min。 （3）清洗：首先将浸泡后的毛料进行搅拌清洗1小时，然后人工捞出放入常温清水中漂洗10min。 （4）脱水甩干：清洗漂洗完成后的羽毛放入甩干机进行甩干脱水。 （5）染色：脱水甩干后的羽毛在80~90℃水中进行染色60min。 （6）漂洗甩干：染色后的羽毛捞出放入常温清水中漂洗10min，再放入甩干机中进行脱水。 （7）烘干：漂洗甩干后的羽毛由工人捞出在露天晾晒场晾晒两个小时左右，放入烘干机中，在70℃左右温度下烘30min左右，盛出进行人工分拣包装后入库。入库后的羽毛部分外售，部分经工人手工加工成羽毛制品羽毛帘等。 本项目烘干采用液化气锅炉供热，锅炉用水经过滤膜式过滤器软化制备，运行中不产生废水，每天反冲洗产生少量废水。

主要污染工序 1.施工期产污环节及污染物种类： 项目利用已建成厂房，外部、内部装修工作完成，后续工程主要为设备的安装及污水处理设施的建设。 （1）废水 施工人员生活污水：根据工程规模和工期安排，项目施工最高峰施工人数约5人，均不在场内食宿。施工场内工地施工人员生活用水主要为盥洗用水，水量按40L/人·d计，则工地施工人员最大生活用水量为0.2m3/d，以排放系数0.8计，最大排放量为0.16m3/d。 （2）废气 施工阶段将使用机动车辆运输施工设备和器材以及建筑垃圾等，排出的机动车尾气主要污染物是CO、NOX和THC等，同时在车辆运行及装卸设备和器材时将产生扬尘。 施工期扬尘污染造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：污水处理设施基础开挖起尘量、渣土堆场起尘量、进出车辆带泥砂量、水泥搬运量，以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。 （3）噪声 施工期的施工噪声来源于各种施工机械和运输车辆噪声，各施工阶段的主要产噪机械设备、运输车辆，噪声源强值约为75~105dB(A)。 （4）固体废物 建筑垃圾是建（构）筑物建设、拆除建筑物过程中产生的，为施工期主要固体废弃物，本项目施工内容主要为设备安装及污水处理设施建设，根据建设单位提供资料，建设过程中建筑垃圾产生量约2t，如废钢筋等回收利用，不可利用部分清运至当地政府部门指定渣土场处置。 高峰时施工人员约5人，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，施工期生活垃圾产生量最高为2.5kg/d。 （5）生态环境 本项目施工期污水处理设施施工过程中地面平整、地表开挖等对土地造成扰动影响，堆填土方、地表裸露等引起水土流失增加。 污水处理设施施工会引起水土流失，施工时泥土转运装卸作业和堆放时都可能出现散落和流失。同时，施工时土壤结构受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀将会造成严重水土流失。 本项目厂区地势较平，建筑物建设过程基本不改变原有整体的地形，且污水处理设施占地较小，加之地面硬化、堆土覆盖、绿化措施的实施，可大大降低工程雨水漫流造成的土壤侵蚀。 2.营运期产污环节及污染物种类 一、废水 （1）生活用水 本项目劳动定员20人，均不在厂区住宿，工作人员每天用水量按40L/人•d计，年工作300d，则本次扩建项目用水量为0.8m3/d（260m3/a），产污系数按0.8计，污水产生量为0.64m3/d（192m3/a）。主要污染物及浓度为COD300mg/L、NH3-N30mg/L。环评要求，本次工程产生的生活污水经化粪池处理后由周围农户拉走肥田，不外排。 （2）锅炉排水及过滤器冲洗水 本项目锅炉运行过程中产生的废水为滤膜式过滤器软化制备系统产生过滤器冲洗水及锅炉排污水，产生量分别为0.15m3/d（45m3/a）、0.05m3/d（15m3/a），该部分水为清净下水，水质简单，且水量较少，用于厂区道路洒水降尘。 （3）洗染废水 本项目需要对原料羽毛进行水洗和染色，生产过程中采用先分后洗的形式，羽毛中夹杂的废毛及杂质先分离出来，该种运行方式产污量相对较小，此外本项目清洗工序产生的废水，经收集后回用于水浸泡工序，减少新鲜水用量。本项目洗染用水定额根据建设单位提供的资料以及参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（上册）中1941羽毛（绒）加工行业产排污系数表确定。由于本项目是羽毛清洗，清洗水量较羽绒清洗用水量少，另外本项目先把杂质及废毛分离出来再清洗，且清洗废水回用作浸泡用水，因此确定本项目洗染用水定额约为每吨羽毛原料清洗用水消耗20t。本项目年清洗染色羽毛15t，则洗染用水量约为1t/d，300t/a。本项目洗染废水产污系数按90%计，则洗染废水水量约为0.9t/d，270t/a。 表10 项目用水量计算表 序号 用水项目 用水标准 使用人数或单位数 使用时间或次数 日用水量 （m3/d） 年用水量（m3/a） 1 生活用水 40L/人•d 20人 300天 0.8 240 2 洗染用水 20t/吨原料 15吨原料 300天 1 300 3 锅炉用水 / / / 2 600 总计 3.8 1140 表11 废水量估算一览表 用水单元 用水量 （m3/d） 排放系数 消耗量（m3/d） 日排水量 （m3/d） 年排水量（m3/a） 生活用水 0.8 0.8 0.16 0.64 192 过滤器反冲洗水 / / / 0.15 45 锅炉排水 / / / 0.05 15 洗染废水 1 0.9 0.1 0.9 270 合计 1.8 - 0.26 1.74 522 目前，本项目所在地尚未能接管污水处理厂，因此建设单位需要自建污水处理设施处理项目产生的污水。根据现场踏勘，项目厂界周围现有大量农田，环评建议：职工生活污水经化粪池处理后，由附近农民拉走堆肥；项目生产废水经厂区自建污水处理站处理，达标暂存后用于周围农田灌溉。 （4）自建污水处理设备污水处理方案 洗染废水水质特点主要污染物为蛋白质、动物油脂和少量无机物与细碎羽绒，原料羽毛粘附的泥土、砂粒、粪便，少量洗涤剂等。评价单位根据项目产生的洗染废水水质特点设计了相应的污水处理工艺，建议采用“絮凝+A2O+砂滤”的工艺进行污水处理，处理规模不低于20m3/d，选择该工艺的处理水完全可以或优于项目所需达到的排放标准，具体污染处理工艺描述及工艺流程图如下。 图3 自建污水处理设备工艺流程图 工艺简介：废水首先经细格栅去除细碎羽绒，然后进入调节池调节水量，因项目废水非连续排放，要求调节池容积不小于20m3，同时设置预曝气装置去除水中的过氧化氢。废水经调节池调节后，进入絮凝沉淀池，进行加药除磷（主要去除洗涤剂中带入的化学磷），然后经沉淀后依次进入厌氧、缺氧、好氧等生化池、利用微生物分解废水中大部分有机污染物，生化反应后，废水经沉淀后进入砂滤池，最后实现达标出水。 评价要求，企业委托专业单位对污水处理站进行设计和修建，确保污水处理站稳定有效运行和出水达标。同时加强污水处理站管理，及时清理污泥，定期喷洒除臭剂，减轻臭气影响。 表12 项目污水治理及排放情况 来源 废水量 （m3/a） 污染物 名称 污染物产生量 去除效率（%） 治理措施 污染物排放量 浓度(mg/L) 产生量(t/a) 浓度(mg/L) 排放量(t/a) 洗染废水 270 CODcr 800 0.216 90 1座20m3/d污水处理站，工艺采取“絮凝+A2O+砂滤” 80 0.0216 BOD5 450 0.1215 96.7 15 0.0041 SS 300 0.081 83.3 50 0.0135 氨氮 20 0.0054 40 12 0.0032 LAS 16 0.0043 81.3 3 0.0008 总磷 2 0.0005 75 0.5 0.0001 动植物油 20 0.0054 75 5 0.0014 项目产生的洗染废水在采取相应的措施后，可满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）相应的标准。经现场踏勘，项目所在地村庄南侧及北侧存在大量农田，环评要求，项目建设一座容积为60m3的蓄水池，项目经污水处理站处理达标后的废水暂存于蓄水池中，定期用于周围农田浇灌。 二、废气 1）恶臭气体 企业外购初加工过后的干羽毛进行清洗染色，在储存和生产过程中不产生恶臭气体。项目配套建设的污水处理设施运行过程中，会产生恶臭气体，本项目废水量较少，则恶臭气体产生量也极少，不做定量计算。 2）锅炉烟气 本项目采用1台1.2t/h液化气锅炉对项目进行供热供能。根据企业提供数据，本项目改扩建完成后液化气的总耗量为2600m3/a（6t/a）密度为2.3kg/m3，每天运行8h，年运行300d。本次环评要求项目锅炉燃烧机采用低氮燃烧器，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十分册）中表“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”和《社会区域类环境影响评价》，本项目锅炉燃烧液化气烟气、SO2以及NOX的产污系数见表13。 表13 污染物产污系数一览表 项目 核算参数 单位 产污系数 参数来源 烟气量 m3/万Nm3液化石油气 375170.58 《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》 SO2 Kg/万Nm3液化石油气 0.02S( NOX Kg /万Nm3液化石油气 59.61 烟尘 Kg /万Nm3液化石油气 1.0 《社会区域类环境影响评价》 注：(产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为mg/m3，例如燃料中含硫量（S）为100mg/m3，则1=200。本项目含硫量S取50mg/m3。 ②本次环评要求，项目锅炉采用低氮燃烧器，低氮燃烧器效率约为30%，则项目氮氧化物产污系数为41.73。 根据以上分析，该工序产生的烟气量为9.75万m3/a，废气中主要污染物SO2、NOX、烟尘产生量和产生浓度分别为SO2：0.26kg/a、2.67mg/m3，NOX：10.85kg/a、111.23mg/m3，烟尘：0.26kg/a、2.67mg/m3。 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定燃油、燃气锅炉烟囱高度不得低于8m，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上，本项目锅炉房烟囱周围半径200m距离内最高建筑物高度为9m，评价建议项目设置一根12m高的排气筒，对产生的锅炉烟气进行收集排放。 三、噪声 本项目噪声主要为企业设备运行等产生的机械噪声，根据类比调查，噪声源强约60~80dB(A)，详细噪声源强见下表： 表14 项目主要噪声设备一览表 序号 名称 所在位置 台数 噪声值dB(A) 1 洗毛机 生产区域 1 60~75 2 甩干机 生产区域 1 60~75 3 烘干机 生产区域 1 60~75 4 空压机 生产区域 1 75~80 四、固体废物 （1）杂质及废羽毛 生产固废主要是原料毛分拣过程中产生的杂质及废羽毛，其产生量约为原材料的3%，则本项目杂质及废羽毛的产生量为0.45t/a，收集暂存后定期由环卫部门统一清运。 （2）生活垃圾 生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，项目劳动定员20人，年工作时间300天，则生活垃圾产生量3t/a，设置垃圾桶收集后由环卫部门统一清运。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （0.64m3/d，192m3/a） | COD | 300mg/L | 0.0576t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.0058t/a |  |
|  | 过滤器反冲洗水（0.15m3/d，45m3/a） | COD | 60mg/L | 0.0018t/a | 0 |
|  |  | SS | 20mg/L | 0.0009t/a |  |
|  | 锅炉排污水 （0.05m3/d，15m3/a） | COD | 60mg/L | 0.0006t/a | 0 |
|  |  | SS | 25mg/L | 0.0004t/a |  |
|  | 洗染废水 （0.9m3/d，270m3/a） | CODcr | 800mg/L | 0.216t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 450mg/L | 0.1215t/a |  |
|  |  | SS | 300mg/L | 0.081t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 20mg/L | 0.0054t/a |  |
|  |  | LAS | 16mg/L | 0.0043t/a |  |
|  |  | 总磷 | 2mg/L | 0.0005t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 20mg/L | 0.0054t/a |  |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉房 | SO2 | 2.67mg/m3 | 0.26kg/a | 2.67mg/m3 | 0.26kg/a |
|  |  | NOX | 111.23mg/m3 | 10.85kg/a | 111.23mg/m3 | 10.85kg/a |
|  |  | 烟尘 | 2.67mg/m3 | 0.26kg/a | 2.67mg/m3 | 0.26kg/a |
|  | 污水处理站恶臭 | 恶臭 | 少量 | 少量 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为洗毛机、甩干机、烘干机、空压机等产生的机械噪声，噪声源强约65~80dB(A)。在采用减振、隔声、加强管理等降噪措施后预计噪声可以达标。 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 3t/a | 分类收集，由环卫部门统一处理 |
|  | 生产工序 | 杂质及废羽毛 | 0.45t/a | 收集后由环卫部门统一处理 |
| 主要生态影响 本项目利用已建成的厂房，不涉及新增用地地、土石方开挖等问题，因此，对自然生态环境无影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 1. 水环境影响分析 施工期废水主要为工地生活污水、施工废水。 项目施工期施工人员生活污水排放量为0.16m3/d，施工人员为当地施工队伍，项目场地内不设施工营地，施工人员产生的生活污水经化粪池处理后由当地农民定期清掏，堆肥利用，不外排。 施工期间项目所需混凝土在商品混凝土搅拌站购买，由罐车运送到项目区。施工期间不在项目内搅拌砂浆，施工期间只产生少量的混凝土养护废水，混凝土养护废水污染物以SS为主，经收集池收集后，投加絮凝剂沉淀处理后回用于混凝土养护，不外排。 2. 大气环境影响分析 项目施工期产生的废气污染物主要为施工扬尘和机动车尾气。 施工扬尘的产生主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，为减少项目扬尘对周围环境的影响，评价建议采取以下措施： ①强化施工扬尘污染防治。严格落实施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）； ②在施工场地四周必须连续设置稳定、整齐、美观的围挡（墙），围挡（墙）高度不低于2m，围挡（墙）间无缝隙，尽量做到封闭施工，以减少扬尘污染影响； ③场地开挖必须辅以持续加压洒水或喷淋措施，以抑制扬尘飞散； ④场地开挖的翻渣和垃圾清运，应采取洒水或喷淋措施。无法及时清运的渣土，要集中整齐堆放，并用遮挡物进行覆盖。施工结束后渣土必须清运完毕； ⑤易洒落散装物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放等全部过程中，必须采取防风遮盖措施，以减少扬尘； ⑥施工现场应保持湿润、无明显浮尘，堆放粉状物料的区域必须建立洒水清扫制度，由专人负责洒水和场地的清扫，每天至少上下班2次。沿途靠近居民区的区域，要加强洒水的频率和强度； ⑦四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘； ⑧文明施工、规范操作；经采取以上措施，预计项目施工期产生的扬尘对周围环境空气及敏感点影响较小。 项目施工期汽车尾气经采取禁止超载、采用合格燃料等措施后汽车尾气可实现达标排放，项目所在地区较为空旷，空气流通条件较好，汽车尾气产生后在短时间内得到稀释、扩散，不会对周围大气环境和人群健康造成危害。 综上所述，项目施工期废气污染物对周围环境的影响较小。 3. 声环境影响分析 本项目施工期工程量较小，使用的施工机械较少，如：捣振器、夯土机、空压机、电锯、切割机等设备，设备噪声声源强度在76~105 dB(A）。 为了降低施工噪声对周围环境的影响，本环评要求： ①在施工中必须使用低噪声施工机械设备，使设备安装施工中的噪声在住户处的噪声降至60dB(A）以下； ②对钢管、设备等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷； ③施工车辆的运行线路应尽量避开噪声敏感区域，严禁夜间装卸材料； ④将现场固定噪声源相对集中，缩小噪声影响范围，并对产噪设备采取减振措施； ⑤全部使用商品混凝土，减少现场制造混凝土的噪声。 ⑥施工时，高噪声设备尽量靠近西侧布置，减轻对厂区东侧声环境的影响。 通过以上噪声污染防治措施并加上严格的施工管理，可以使施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GBl2523-2011)的规定，把施工期对附近敏感点产生的影响降到最低。 4. 固废环境影响分析 项目区内产生的建筑垃圾中可回收物如钢筋、砖块、水泥板、废木料等能够回收利用或外售；剩余的水泥块、渣块等外运于当地政府部门指定点处置，不会产生二次污染。 施工期间应根据需要增设容量足够的、有围栏和覆盖措施的堆放场地与设施，并分类存放、加强管理，避免堆放的土石方到处撒落；建筑垃圾应运至专门的建筑垃圾堆放场；运输过程必须采用密闭方式，选择对周围环境影响最小的路线进行。 生活垃圾应设置具有防雨功能的临时生活垃圾收运点，及时交由环卫部门处理，以免影响环境卫生。 营运期环境影响分析： 一、废水 项目营运期间产生废水主要是职工生活污水、滤膜式过滤器软化制备系统过滤器反冲洗排水及锅炉排污水及洗染废水。 本项目职工生活污水产生量为0.64m3/d（192m3/a），污水中主要污染物浓度分别为COD：300 mg/L、NH3-N：30 mg/L，本次环评要求建设单位新建一座化粪池（池容为5m3），生活污水经厂区化粪池处理后，由附近村民拉走堆肥，不外排，不会对周围地表水环境产生影响。 本项目锅炉运行过程中产生的废水为滤膜式过滤器软化制备系统过滤器反冲洗排水及锅炉排污水，产生量分别为0.15m3/d（45m3/a）、0.05m3/d（15m3/a），该部分水为清净下水，水质简单，且水量较少，用于厂区道路洒水降尘。 本项目洗染废水产生量为0.9m3/d（270m3/a），经厂区自建污水处理设施处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准后暂存于蓄水池后用于周围农田灌溉。本项目综合废水产生及排放情况见下表： 表15 本项目运营期洗染废水产生及排放情况一览表 来源 废水量 （m3/a） 污染物 名称 污染物产生量 治理措施 污染物排放量 浓度(mg/L) 产生量(t/a) 浓度(mg/L) 排放量(t/a) 洗染废水 270 CODcr 800 0.216 1座20m3调节池，1座20m3/d污水处理站，工艺采取“絮凝+A2O+砂滤”，处理暂存后用于农田灌溉 0 BOD5 450 0.1215 SS 300 0.081 氨氮 20 0.0054 LAS 16 0.0043 总磷 2 0.0005 动植物油 20 0.0054 经现场调查，项目所在地西刘村外南侧及北侧存在大量农田，农田一般每年浇灌两到三次，因此，蓄水池的容积能够满足项目废水储存要求，用于周围农田灌溉可行。 因此，本项目在落实各项污水处理措施后，可以做到达标排放，对周围水环境影响较小。 二、废气 2.1 达标性分析 （1）恶臭气体 项目配套建设的污水处理设施运行中会产生少量的恶臭气体。环评建议建设单位污水处理设施喷洒除臭剂、消毒剂，并在厂区合理位置种植吸附气味强并有香气的花草树木，可防止臭气扩散，能有效缓解臭气对周边环境的影响。通过采取以上措施本项目恶臭气体可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值，因此本项目的恶臭对外环境影响较小。 （2）锅炉废气 本项目拟用一台1.2t/h液化气蒸汽锅炉为厂区提供热源。根据工程分析，本项目液化气锅炉排放的大气污染物中，SO2产生浓度为2.67mg/m3，NOX产生浓度为111.27mg/m3，烟尘的产生浓度为2.67mg/m3，均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值：烟尘：20mg/m3，SO2：50mg/m3，NOX：200mg/m3的要求。评价建议项目设置一根12m高的排气筒，对产生的锅炉烟气进行收集排放。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定燃油、燃气锅炉烟囱高度不得低于8m，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上，本项目锅炉房烟囱周围半径200m距离内最高建筑物高度为9m，因此本项目锅炉烟囱满足标准要求。综上，项目锅炉废气能够达标排放。 2.2评价等级及评价范围 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 1）Pmax的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表16 评价工作等级依据 评价工作等级 评价工作分级依据 一级 Pmax≧10% 二级 1%≦Pmax<10% 三级 Pmax<1% 3）污染源参数 表17 有组织源参数调查清单 编号 名称 排气筒底部中心坐标 /m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/(kg/h) X Y 烟（粉）尘 SO2 NOx 1# 锅炉废气 113.919819 33.667512 65 12 0.2 0.3591 100 2400 正常 0.0001 0.0001 0.0046 本次预测相关参数及选项见下表： 表19 估算模式参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 43.2 最低环境温度/℃ -16 是否考虑地形 考虑地形 □是 ☑否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ☑否 岸线距离/km / 岸线方向/° / SO2、NOx采用GB3095-2012中1小时平均取样时间的二级标准浓度限值；烟尘及粉尘（TSP）采用GB3095-2012中二级标准TSP日均三倍值。 4）评价工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax预测结果如下： 表20 污染物最大地面浓度和占标率Pmax计算结果表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) 锅炉废气 SO2 500 0.03 0.06 NOx 200 1.632517 0.82 TSP 900 0.03 0.003 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为锅炉废气中NO2排放， Pmax值为0.82%，Cmax为1.632517ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，不进行进一步预测与评价。 2.3 污染物排放量核算 本项目为三级评价，不再进行进一步预测与评价、不再计算大气环境防护距离。结合工程分析，本项目大气污染物有组织排放量、大气污染物无组织排放量见下表。 表21 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（kg/a） 1 锅炉废气（有组织） 颗粒物 2.67 0.0002 0.26 SO2 2.67 0.0002 0.26 NOx 158.96 0.0130 10.85 2.4 环境空气预测结论 项目运行时，Pmax最大值出现为锅炉废气中NO2排放，Pmax值为0.82%，Cmax为1.632517ug/m3，最大落地浓度在距离排放源约11m的位置，满足标准要求，对周围大气环境的影响可以接受。 三、声环境 本项目噪声主要为洗毛机、烘干机、甩干机、空压机等产生的机械噪声，噪声源强约65~80dB(A)。项目主要噪声源均位于室内，本次环评要求建设单位采取的主要噪声控制措施有： ①设计选用性能稳定、运转平稳、低噪声的设备；精心操作，减少设备空载运转。 ②对高噪声设备，在支架下面安装橡胶减震设施，以减少振动，降低噪声；从声源上进行根治，使噪声对环境的影响符合国家标准的要求； ③对于传输设备的旋转和传动部分以及接近地面的连轴节，传动轴，皮带轮等均装设防护装置。 经采取消声、隔声、减震等措施后，设备产生噪声情况预测如下表。 表22 项目主要高噪声设备声源值及治理后噪声值一览表 序号 名称 所在位置 台数 噪声值dB(A) 治理措施 降噪效果dB(A) 1 洗毛机 生产区域 1 60~75 选用低噪声设备+安装减振基座+厂房隔声+距离衰减 10-20 2 甩干机 生产区域 1 60~75 3 烘干机 生产区域 1 60~75 4 空压机 生产区域 1 75~80 经过以上措施处理后，空压机由于安装消声器，噪声源可下降20dB(A) 左右，其他排放点噪声源强可下降15dB(A)左右，降噪效果明显。 本次评价将生产车间主要设备噪声进行叠加，向厂界做衰减计算。 叠加公式为： 式中：Leq总—n个噪声源在同一受声点的合成A声级； Leqi—第i个声源在受声点的A声级。 经计算生产车间主要设备噪声叠加后噪声值为67.90dB(A)。 噪声对厂界的影响以噪声源在传播过程中的距离衰减为主，对于传播发散、空气吸收、阻挡物反射等因素的影响未做考虑，衰减按如下公式计算： 式中：Lp———预测点的噪声值，dB(A)； L0———点声源合成噪声值，dB(A)； r———衰减距离，m； 表23 噪声源在厂界及敏感点处的预测值 预测点位 噪声源距厂界距离/m 工程设备源强贡献值/dB(A) 昼间标准值/dB(A) 西厂界 20 41.88 60 东厂界 5 53.92 北厂界 10 47.9 南厂界 5 53.92 西刘村村民 25（W） 39.94 由上表可知，经过噪声防护措施治理后，厂界噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的昼间标准要求，项目附近西刘村村民噪声预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的昼间标准要求。由于项目采用一班制，只在昼间生产，因此项目厂界噪声排放能够满足标准要求，对周围声环境及敏感点西刘村影响较小。 因此，在落实有效的降噪措施后，预计本项目厂界噪声值对周围声环境影响较小。 四、固体废弃物 （1）杂质及废羽毛 生产固废主要是原料毛分拣过程中产生的杂质及废羽毛，其产生量约为原材料的3%，则本项目杂质及废羽毛的产生量为0.45t/a，收集暂存后定期由环卫部门统一清运。 （2）生活垃圾 生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，项目劳动定员20人，年工作时间300天，则生活垃圾产生量3t/a，设置垃圾桶收集后由环卫部门统一清运。 综上所述，项目固废在采取以上处理措施理后均能做到合理处置，对环境的影响不大，不会产生二次污染。 五、环境风险分析 5.1 风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）判定，本次工程所涉及的危险物质主要为双氧水和液化气；项目厂区设置燃气锅炉，燃料为液化气，属于易燃气体，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。本项目主要危险性为双氧水泄露及液化气罐泄漏遇明火发生燃烧爆炸。 表24 主要危险物质数量和分布情况一览表 类型 物质名称 消耗量（t/a） 贮存量（t） 临界量标准（t） 强氧化性物质 双氧水 7.5 0.75 200 易燃气体 液化气 1.56 0.24 20 5.2 环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C及表24中相关数据进行判定，本项目Q=0.016＜1，因此本项目风险潜势为I。 5.3 评价工作等级 项目环境风险评价划分详见表25。 表25 风险评价工作等级 环境风险潜势 评价等级 IV+、IV 一级 III 二级 II 三级 I 简单分析 本项目环境风险 潜势综合等级 本项目评价等级 I 简单分析 经上述分析，本项目环境风险潜势综合等级为I级，根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价等级划分依据，判断本项目环境风险评价等级为简单分析。 5.4 环境风险简单分析 本项目风险物质液化气及双氧水的危险特性和理化性质等分别如表格所示。 1）物质识别 表26 液化气的理化性质和危险特性 标识 中文名：液化石油气；压凝汽油 英文名： Liquefied petroleum gas 分子式： C3H8-C3H6-C4H10-C4h8(混合物) 分子量：- UN编号：1075 危险性类别 第2.1类易燃气体 CAS号：68476-85-7 危规号： 21053 理化性质饱 性状：无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味。 溶解性：在水上漂浮并沸腾，不溶于水。可产生易燃的蒸气团。 燃烧爆炸危险性 燃烧性：易燃 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 闪点℃ ：-74 聚合危险 ：不聚合 爆炸极限%：1.63～9.43 稳定性 ：不稳定 自燃温度℃ ：450 禁忌物 ：强氧化剂、卤素。 危险特性：极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。 毒性 健康危害：本品有麻醉作用。急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。 急救 脱去并隔离被污染的衣服和鞋。接触液化气体，接触部位用温水浸泡复温。注意患者保暖并且保持安静。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 防护 密闭操作，全面通风。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 泄漏处理 泄漏处 理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合 理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 储运 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 表27 双氧水的理化性质和危险特性 标识 中文名：双氧水 英文名：Hydrogen peroxide 分子式： H2O2 分子量：34.01 UN编号：2015 危险性类别 第5.1类氧化剂 CAS号：7722-84-1 理化性质饱 性状：无色透明液体，有微弱的特殊气味。 溶解性：溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚 熔点（℃） -2（无水） 临界压力（mpa） / 沸点（℃） 158（无水） 相对密度 1.46（无水） 饱和蒸汽压（kpa） 0.13（15.3℃） 相对密度 / 临界温度（℃） / 燃烧热 无意义 燃烧性 不燃 闪点 无意义 爆炸极限（%） 无意义 最小点火能 无意义 引燃温度（℃） 无意义 最大爆炸压力 无意义 燃烧爆炸危险性 燃烧性：易燃 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 闪点℃ ：-74 聚合危险 ：不聚合 爆炸极限%：1.63～9.43 稳定性 ：不稳定 自燃温度℃ ：450 禁忌物 ：强氧化剂、卤素。 危险特性：爆炸性强氧化剂。双氧水本身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。双氧水PH值在3.5~4.5时最稳定，在碱性溶液中极易分解，在遇强光，特别是波射线照射时也能发生分解。当加热到100℃以上时，开始剧烈分解。它与许多有机物，如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物，在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸。双氧水与许多无机化合物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸，放出大量的热量、氧和水蒸气。大多数金属及其氧化物和盐类都是活性催化剂，尘土、香烟灰、碳粉、铁锈等也能加速分解。浓度超过74%的双氧水，在具有适当的点火源或温度的密闭容器中，会产生气相爆炸。 消防人员必须穿全身防火放毒服；尽可能将容器从火场转移至空旷处。喷水冷却火场容器，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 毒性 浸入途径：吸入、食入。 吸入本品蒸汽或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼睛直接接触液体可导致不可逆损失，甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。 急救 脱去并隔离被污染的衣服和鞋。 食入：饮足量温水、催吐、就医。 防护 密闭操作，全面通风。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 泄漏处理 泄漏处 理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合 理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 储运 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 2）风险防范措施 为了加强对危险化学品的安全管理，避免风险事故的发生，评价要求企业对双氧水及液化气使用具备风险防范意识，并根据不同的事故风险制定相应的预防措施和突发事故的对策与应急方案。评价建议公司设置专门化学品储存间、液化气储存区域，并划定防火区域。评价建议在此基础上，加强管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害，事故一旦发生，应及时抢救处理，不能拖延事故持续时间。 危化品、液化气储罐区域必须采取防泄露措施，确保不发生泄露，将其对大气环境的环境污染风险降至最低，建议采取以下防范措施： （1） 加强职工的安全教育， 提高安全防范风险的意识； （2） 针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； （3） 对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； （4） 严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； （5） 建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要 做到快速、高效、安全处置； （6） 在储存罐处设立警告牌（严禁烟火）和报警装置。 （7） 液化气罐放置区设置 0.3m 高的防火堤； （8） 对存放危险化学品的仓储位置对不同化学品进行分类放置，地面应硬化，并做好防渗处理；对于因失火或其他因素是危险化学品发生泄露时会影响周边环境，故需要对分类好的危险化学品设置围堰，防止发生泄漏时向外扩散。 3）应急预案 根据《环境风险评价技术导则》的要求，项目须制定风险事故应急预案，以便事故发生时，通过事故鉴别，能及时分别采取针对性措施，控制事故的进一步发展，把事故造成的破坏降至最低程度。本项目的应急预案主要内容见下表。 表28 风险事故应急措施应急预案的主要内容 序号 项目 内容及要求 1 总则 简述生产过程涉及物料性质及可能产生的突发环境事件 2 危险源识别 简述危险源类型、数量及分布 3 应急计划区 说明可能发生突发事件的目标，包括储罐、加油岛、站内工作人员、附近环境保护目标 4 应急组织机构、人员 厂内工作人员 5 应急状态分类及应急响应程序 规定应急预案的级别和分级响应程序 6 应急设施、设备与材料 防止环境污染的应急设施、设备与材料；事故发生时的应急救援措施及设备 7 应急通信、通知和交通 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 8 应急环境监测及事故后评价 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数以及后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 9 应急防护措施、消除泄漏措施和器材 控制和清除污染措施及相应设备 10 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、邻近区域、受事故影响区域人员及公众对危险物质应急剂量的规定，撤离组织计划及医疗救护与公众健康 11 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序；规定事故现场善后处理、恢复措施；制定邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 12 应急培训计划 应急计划制定后，组织操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力 13 公众教育和信息 对邻近地区以及用户开展安全知识宣传教育、培训，并发布有关信息 六、总量指标控制 项目废水经处理后综合利用不外排，不设置总量控制指标。 项目锅炉使用液化气作为燃料，锅炉烟气SO2排放量为0.26kg/a，NOx排放量为10.85kg/a。评价建议项目废气总量控制指标为SO2：0.26kg/a，NOx：10.85kg/a。 环保投资 项目环保投资总计5.7万元，占总投资30万元的11.4%。项目环保投资见下表。 表29 环保投资一览表 序号号 项目 内容 投资（万元） 1 施工期 废气 搭建施工防尘网、地坪硬化、设置喷淋系统、道路洒水清扫等 0.5 2 废水 化粪池，建沉淀池 0.1 3 固废 建筑垃圾及时清运处理、道路清扫等防治措施 0.2 4 噪声 施工现场周围设置硬质围挡 0.2 5 运营期 生活污水 1座10m3化粪池 0.3 生产废水 1座20m3/d污水处理站，工艺采取“絮凝+A2O+砂滤”，处理暂存于1座60m3蓄水池后用于农田灌溉 2 6 锅炉废气 1根12m高排气筒 0.5 恶臭气体 污水处理设施喷洒除臭剂，厂区绿化 0.2 7 杂质及废羽毛 集中收集后定期由环卫部门统一清运 0.5 生活垃圾 集中收集后定期由环卫部门统一清运 0.5 8 噪声 根据不同噪声源类型，采取减振降噪、吸声处理降噪、隔声处理降噪等措施 0.7 总计 5.7 七、环保验收一览表 表30 项目“三同时”验收一览表 污染源 治理或处置措施 数量、验收内容 备注 废水 生活污水 化粪池处理 1座10m3化粪池 综合利用不外排 生产废水 1座20m3调节池，1座20m3/d污水处理站，工艺采取“絮凝+A2O+砂滤”，处理暂存于1座60m3蓄水池后用于农田灌溉 1座20m3/d污水处理站，1座60m3蓄水池 综合利用不外排 废气 锅炉废气 收集后经1根12m高排气筒直接外排 1根12m高排气筒 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉排放标准 恶臭气体 污水处理设施喷洒除臭剂，厂区绿化 污水处理设施喷洒除臭剂，厂区绿化 废气无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）要求 噪声 机械设备 根据不同噪声源类型，采取减振降噪、吸声处理降噪、隔声处理降噪等措施 噪声监测值 昼间：≤60dB（A） 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间标准 固废 生活垃圾 分类收集，由环卫部门统一处理 垃圾箱 合理处置或综合利用， 不产生二次污染 杂质及废羽毛 收集整理后由环卫部门统一处理 合理处置

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、NH3-N | 化粪池处理 | 综合利用不外排 |
|  | 锅炉排水及过滤器冲洗水 | SS | 用于厂区道路洒水降尘 | 综合利用不外排 |
|  | 生产废水 | COD、NH3-N、LAS、动植物油等 | 自建1座20m3调节池，1座20m3/d污水处理站，工艺采取“絮凝+A2O+砂滤”，处理暂存于1座60m3蓄水池后用于农田灌溉 | 综合利用不外排 |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉废气 | 收集后经1根12m高排气筒直接外排 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13 271-2014）中燃气锅炉排放标准 |
|  | 恶臭气体 | 污水处理设施喷洒除臭剂，厂区绿化 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554 -1993）要求 |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 分类收集，再由环卫部门统一处理 | 合理处置或综合利用，不产生二次污染 |
|  | 加工工序 | 杂质及废羽毛 | 收集暂存后，再由环卫部门统一处理 |  |
| 噪声 | 营运期 | 主要为洗毛机、甩干机、空压机等产生的机械噪声，噪声源强约65~80 dB(A)。经采取隔声、消声、基础减振等降噪措施后，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准中昼间标准要求。 |
| 主要生态影响及保护措施 本项目利用已建成的厂房，不涉及新增用地地、土石方开挖等问题，因此，对自然生态环境无影响。 |

结论与建议

一、评价结论 1、产业政策 河南省沐和羽毛制品有限公司在漯河市郾城区龙城镇西刘村建设年产15吨水洗染羽毛项目，项目占地1200平方米，建筑面积1000平方米，利用现有厂房进行建设生产，新建年加工15吨水洗染羽毛生产线一条，1.2t/h液化气锅炉1座及配套污水处理设施。经过查阅，本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013修正）》中国家限制类和淘汰类，属于允许类项目，其建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 本次工程属于新建项目，选址位于漯河市郾城区龙城镇西刘村，利用现有厂房建设本次项目。根据漯河市国土资源局龙城镇国土资源所出具的证明可知，本项目用地为建设用地，根据漯河市郾城区龙城镇人民政府出具的证明可知，本项目建设符合龙城镇总体规划。因此，项目用地性质合法，项目建设符合规划，项目选址合理可行。 3、施工期环境影响分析 项目租用已建成厂房，不新征土地及新增土建工程，外部、内部装修工作完成，后续工程主要为设备的安装及污水处理设施的施工。施工期较短，经采取相应的措施处理后，各种污染物均能够达标排放，对周围环境影响较小，随着施工的结束，施工期污染物的排放也随之消失。 4、运营期环境影响分析 4.1废水 本项目职工生活污水经厂区化粪池处理后，由附近村民拉走堆肥，不外排。 本项目锅炉运行过程中产生的废水为锅炉排水及过滤器冲洗水，该部分水为清净下水，水质简单，且水量较少，用于厂区道路洒水降尘。 本项目洗染废水经厂区自建1座20m3调节池，1座20m3/d污水处理站处理，处理工艺采取“絮凝+A2O+砂滤”，处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准后暂存于1座60m3蓄水池后用于周围农田灌溉。 综上，本项目所产生的废水对地表水环境影响较小。 4.2废气 （1）恶臭气体 项目污水处理设施运行中会产生恶臭气体，通过喷洒除臭剂、消毒剂，厂区在合理位置种植吸附气味强并有香气的花草树木，可防止臭气扩散，能有效缓解臭气对周边环境的影响。通过采取以上措施本项目恶臭气体可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值，因此本项目的恶臭对外环境影响较小。 （2）锅炉废气 本项目液化气锅炉排放的大气污染物中，SO2、NOX、烟尘的产生浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值的要求，收集后经一根12m高的排气筒排放。 项目废气经此处理后，均可以达标排放，对周围大气环境影响较小。 4.3 噪声 项目主要噪声源为洗毛机、甩干机、烘干机、空压机等产生的机械噪声，噪声源强约65~80dB(A)。通过基础减震，合理布局平面布置等措施，预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 在落实有效的降噪措施后，本项目厂界噪声值对周围声环境影响较小。 4.4 固体废物 1）一般固废 本项目产生的一般固废主要为边角废料和生活垃圾。 生活垃圾及边角废料定期由环卫部门清运。 项目固废经采取评价要求的污染防治措施后，可全部得到妥善处理处置或综合利用，不会产生二次污染。 二、总结论 综上所述，该项目在运营后，若能严格执行环境管理的有关规定，按照 “三同时”的要求，认真落实各项污染治理措施，满足本环评提出的各项环保要求，从环保角度分析，该项目建设是可行的。 三、要求和建议 1、严格执行环保“三同时”制度，评价中提出的各项污染防治设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 2、企业应加强各类环保设施管理与维护，确保其正常运行，并严格控制工艺操作参数。 3、建立完善安全操作规章制度，重视员工的职业劳动健康环境。

# Text boxes

蒸汽锅炉

液化气

染色废水

清洗废水

清洗废水

洗涤剂、双氧水、洗衣粉、水

废水

杂料毛、杂质

人工分拣

烘干

漂洗甩干甩干

染色

脱水甩干

清洗

水浸泡

分拣

加药除磷

预曝气

二次沉淀池

好氧池

缺氧池

水解酸化池

絮凝沉淀

细格栅

蒸汽

包装入库

加工羽毛帘

包装入库

外购羽毛

蓄水池

砂滤池池

洗染废水

燃烧废气