环境影响分析

施工期环境影响分析： 1.1大气环境影响 施工期大气主要污染物为扬尘，主要为场外建筑材料运输扬尘，场内材料搬运和土方的堆存扬尘。 根据中国环境科学院有关研究结果，建筑施工扬尘排放经验因子为0.292kg/m2，本项目建筑面积为1113m2，施工扬尘产生量约为0.325t。 为了进一步改善环境空气质量，加强扬尘污染防治，本项目施工期应严格执行《漯河市人民政府办公室关于印发漯河市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案等2个工作方案的通知》（漯政办【2018】33号）要求，做到达到“七个100%”标准，即施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、征迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、1万平方米以上工地100%安装监控设备。采取以下措施： ①在施工现场周围过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.4m/s时可使影响距离缩短40%。在施工现场周围，连续设置不低于2m高围挡，下风既有地面，向并做到坚固美观。同时施工过程中加强施工管理，工程结束前不得拆除围挡。 ②在施工场地安装喷淋设备，全天不间断洒水，若遇到4级及以上大风或发布空气质量预警时不得进行土方开挖、回填、转运等作业，干燥天气可适当增加洒水次数。另外，施工单位在进行土方施工时应采取湿法作业模式，一边喷淋降尘一边进行施工，达到不起尘土的要求。 ③对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。同时，车辆进出装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净。 ④对建筑垃圾应及时处理、清运，清运车辆必须使用有资质的建筑垃圾清运企业、以减少占地，防止扬尘污染；堆放场地洒水，防止二次扬尘，改善施工场地的环境。 ⑤严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输，严格落实城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”，严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网。 ⑥严格落实扬尘污染防治“七个100%”，即施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、征迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、1万平方米以上工地100%安装监控设备。 ⑦出现五级以上大风天气，必须采取防扬尘应急措施，且不得进行土方开挖回填、转运作业等。 采取这些措施后，可减少扬尘产生80%左右，扬尘排放量约为0.065t。评价要求本项目建设严格执行上述措施，在项目四周要设置2.5米高围挡，要定时洒水，裸露的建筑垃圾、土方等易产生扬尘的地方要覆盖防尘网并及时清运。 1.2声环境影响 施工期噪声主要来自打桩机、振捣机、切割机等机械设备运转噪声和场外车辆运输噪声。设备噪声源强值75～90dB（A），各施工阶段均有大型设备交互作业，噪声将不可避免地对其周围的环境造成影响。建筑材料及建筑垃圾的运输，将产生车辆交通噪声，源强75～90dB（A），对项目区周边关心点将产生一定的影响。 为此项目在施工阶段要严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准和《噪声污染防治法》第三十条的有关规定及要求，将施工噪声对环境的影响减少到最低限度。要合理安排了施工作业时间，科学布置产生噪声的机械设备位置，不在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。降噪措施：建2.5m高的施工围墙，隔声降噪；昼间须选择合理时段进行打桩及其它高噪声设备作业；优先选用低噪声施工设备，减少高噪声机械设备的同时运行；选择合适的运输路线。项目施工期较短，因此施工过程中噪声对区域声环境的影响是暂时的，将随工程的结束而消失。 1.3水环境影响 废水主要为施工人员生活污水，本项目施工人员20人，施工期24个月，施工人员为附近农民，不在厂区吃住。白天施工，夜间不施工。职工每人每天的生活用水量按照50L考虑，则施工期生活用水量为1t/d，共计730t，污水排放量按照用水量的80%计算，则生活污水排放量约为584t，经厂区设置的临时化粪池处理后排入淞江产业集聚区污水处理厂进一步处理。 施工过程中砂浆拌合、浇灌、保养等过程产生的施工废水采用沉沙池沉淀后经沉淀处理后回用于施工现场洒水抑尘。 1.4固体废物影响 施工期固体废弃物主要包括了项目施工产生的建筑垃圾及建筑工人产生的生活垃圾。项目施工产生的建筑垃圾包括了土地平整及开挖产生的土石方及弃土弃渣，房屋建设产生的废砖石、水泥料渣、金属废料，房屋装修产生的包装纸类、木制品、金属、塑料、玻璃、陶瓷、砂石等建材垃圾。施工建筑垃圾按每平方米建筑面积产生1.5kg垃圾计算，则共产生约1.67t建筑垃圾。工程建筑垃圾清运至市环境卫生行政管理部门指定的消纳场地，不能及时清运的，应妥善堆置，并采取防风、防扬尘等防护措施，防止影响城市市容和环境卫生。 施工人员产生的生活垃圾每天每人按0.5kg计算，则20个施工人员共产生10kg/d的生活垃圾，项目建设期共产生生活垃圾7.3t，经收集后定期由环卫部门清运处理。 经过以上措施，施工期固体废物对周边环境影响较小。 1.5生态环境影响 本项目所在区域生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。本项目拟选厂址所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。 本项目区外生态影响：施工期土方运输和施工二次扬尘对沿途及周边植被会造成一定污染影响，该影响为暂时性的，项目拟建后即可消除。 营运期环境影响分析： 1. 环境空气影响分析 本项目运营期的大气污染源主要是成品油的灌注、储存和加油作业过程中产生的非甲烷总烃、LNG、CNG放散尾气和机动车进出产生的车辆尾气。 （1）预测模式、方案及参数 ①预测模式 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式（AERSCREEN）进行估算，其计算结果作为预测与分析依据。 ②估算模型参数 估算模型参数表见22。 表22 估算模型参数 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度 43.2℃ 最低环境温度 -16℃ 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是 否( 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是 否( 岸线距离/km / 岸线方向 / ③预测参数汇总 根据工程分析，本项目预测因子污染源强统计资料见下表。 表23 面源污染源排放参数一览表 车间 污染因子 源强（kg/h） 类型 排放参数 二级标准（mg/m3） 加油、储油 区域 非甲烷总烃 0.024 面源 S=800m2（40×20），H=8m 2.0 ④预测结果分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模式计算项目污染物最大落地浓度及浓度占标率等，各污染因子的最大占标率和最大预测结果见表24。 表24 估算模式预测结果 污染源 污染因子 源强 （kg/h） 执行标准（mg/m3） 最大落地点距离（m） 最大落地点 浓度（mg/m3） Pmax （%） D10% （m） 评价等级 加油、储油 区域 非甲烷总烃 0.024 2.0 23 3.17E-02 1.59 0 二 （2）大气环境影响分析 由估算模式计算结果可知，本项目污染物最大地面浓度占标率Pmax为1.59%，污染因子为加油、储油区域非甲烷总烃，污染源为加油、储油区域废气无组织排放。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定项目大气环评等级为二级。根据导则，本评价的大气环境评价工作等级为二级，不进行进一步预测模式作预测，只对污染物排放量进行核算。本项目废气污染物排放量见下表所示。 表25 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量 （t/a） 标准名称 浓度限值 （mg/m3） 1 A-1 加油、储油 区域 非甲烷总烃 加油、卸油油气回收系统 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） 2.0 0.206 无组织排放总计 无组织排放总计 非甲烷总烃 0.206 表26 项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 非甲烷总烃 0.206 （3）卫生防护距离 本项目加油及卸油装置均配套安装油气回收系统，非甲烷总烃排放量大大减少，其中无组织排放量明显降低，对周围环境不会产生明显影响。按照《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年局部修订版）》（GB50156-2012），本站汽油、柴油设备与项目周围建、构筑物的最近距离均能满足《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年局部修订版）》（GB50156-2012）中安全距离要求。 根据以上分析，本项目不再设置卫生防护距离。 综上，项目营运期废气经采取相应措施后，产生浓度较小，对周围环境空气影响较小，不会改变环境空气功能。 水环境影响分析 ①污水产生量分析 本项目废水排放量总为0.48m3/d、175.2m3/a，营运期间产生废水主要是职工办公生活废水。 ②污水污染物浓度分析 本项目污水类型为生活废水，主要污染物为COD、氨氮、SS，各污染物产生浓度分别为300mg/L、25mg/L、200mg/L。 ③治理措施及排放量 本项目产生的生活污水经管道排入1座容积为10m3化粪池中，为保证处理效果，废水在化粪池内的停留时间不应小于24h。经化粪池处理后，生活废水产生及排放情况详见表27。 表27 本项目生活废水产生及排放情况一览表 污染源 产生情况 排放情况 处理措施 污染物 mg/L t/a mg/L t/a 生活废水 废水量 175.2m3/a 175.2m3/a 化粪池 COD 300 0.053 150 0.026 氨氮 25 0.004 20 0.004 SS 200 0.035 150 0.026 项目职工办公生活废水排放量为0.48m3/d，废水排入厂区一座10m3化粪池对进行处理，能满足废水处理需求。 ④废水进入淞江产业集聚区污水处理厂可行性分析 淞江产业集聚区污水处理厂位于107国道与孟平铁路交叉口西南角，收水范围包括淞江产业集聚区、孟庙镇和龙城镇部分区域。本项目位于漯河市郾城区淞江路高铁西200米路南，在污水处理厂收水范围内，废水可通过污水管网排入淞江产业集聚区污水处理厂处理。淞江产业集聚区污水处理厂主要污染物进水浓度要求分别为COD：390mg/L、NH3-N：42mg/L，本项目厂总排口主要污染物排放浓度分别为COD：150mg/L、NH3-N：20mg/L，满足淞江产业集聚区污水处理厂进水水质要求。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018），本项目地表水环境影响评价等级为三级B。项目废水量较小，水质简单，预处理达标后通过市政污水管网排入淞江产业集聚区污水处理厂，其设计日处理量为3万m3/d，本项目废水约为0.48m3/d，污水尚在污水处理厂的余量范围之内，不会对污水处理厂正常运行产生不良影响。 综上，本项目职工办公生活废水进入淞江产业集聚区污水处理厂处理是可行的，经污水处理厂处理后废水排放至柳支河，在漯河出境处汇入颍河，对地表水环境影响不大。 ⑤本项目总量控制指标 本项目建设完成后，职工办公生活废水经厂区化粪池处理后通过市政污水管网排入淞江产业集聚区污水处理厂处理。本项目废水排放量为0.48m3/d、175.2m3/a，废水经淞江产业集聚区污水处理厂处理后废水最终排入颍河，根据《漯河市人民政府办公室关于印发漯河市流域水污染防治攻坚战5个实施方案的通知》（漯政办【2017】2号）对漯河市“十三五”水质目标的要求，本项目总量按照漯河市2018年颍河水质目标（COD≤20mg/L，氨氮≤1.0mg/L）进行核定，则本项目总量控制指标为：COD 0.0035t/a，氨氮 0.0002t/a。 3. 固体废弃物影响分析 本项目固体废物主要为含油废物（含油废弃手套、抹布）、油罐清洗时产生的贮油罐废油渣和职工办公生活垃圾等固体废物。 ①含油废物：本项目生产过程中产生少量含油废弃手套、抹布，根据项目单位提供的资料，含油废弃手套、抹布产生量约为0.02t/a，将其混入生活垃圾经收集后定期由环卫部门清运处理。 ②贮油罐废油渣：贮油罐的废油渣主要是氧化反应形成的胶质和不溶物，以及在运输储存环节混入的机械杂质，必须定期清理，项目供油品质比较稳定，按照每5年清洗一次，废水废渣量较小，约合0.1t/a，产生的清洗废水及油渣属于危险废物，编号是HW08（废矿物油与含矿物油废物，代码为900-249-08），不得随意处理和储存，需交有资质的单位回收处理。 ③职工办公生活垃圾：职工办公生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，项目定员12人，年工作时间365天，则职工办公生活垃圾产生量2.19t/a，经收集后定期由环卫部门清运处理。 综上所述，本项目固体废物处置率100%，对周围环境影响不大。 4. 声环境影响分析 本项目噪声主要为加油机、加气机等产生的机械噪声，噪声源强约70~75dB(A)之间，本项目建成后全厂高噪声设备及噪声源强值见表28。 表28 本项目建成后全厂高噪声设备及噪声源强估算 噪声源位置 噪声源 设备数量 （台、套） 声源值 治理措施 设备源强 车间外1m 加油站 加油机 4 75 55 基础减振 加气机 4 70 50 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模式。 一、预测模式 ①无指向性点声源的几何发散衰减公式： 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 二、预测结果 本项目24小时营业。本项目完成后，各厂界噪声环境影响预测结果见表29。 表29 各厂界噪声环境影响预测结果 设备 名称 源强 （dB(A)） 降噪后叠加值（dB(A)） 预测点 距厂界距离 （m） 厂界贡献值 （dB(A)） 标准值（dB(A)） 加油机、加气机 62.21 42.21 东厂界 12 20.63 昼间：60 夜间：50 西厂界 5 28.23 王堂村 208 0 南厂界 20 16.19 昼间：70 夜间：55 北厂界 47 8.77 由上表预测结果可知，本项目营运期各厂界噪声经采取隔声房密闭隔声、基础减振、厂区绿化等降噪措施并经距离衰减后，各厂界噪声贡献值为8.77~28.23dB(A)，预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准中昼间标准的要求，王堂村噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，本项目噪声对周边环境影响较小。 拟建工程对噪声源采取的降噪措施主要有： ①选用同类设备中的低噪声设备，同时对高噪强振设备安装减振装置； ②加油机、加气机等设备加强保养； ③优化厂区平面布置图，将较大声源布置在远离敏感目标处。 经采取上述防治措施以及距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求，因此项目噪声对周边环境的影响较小。 5. 地下水影响分析及污染防治措施 本项目位于漯河市郾城区淞江路高铁西200米路南，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目加油站属于II类项目，根据项目现状环境，本项目所在地周边环境不属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表1地下水环境敏感程度分级表中划分的敏感、较敏感的区域，项目选址环境敏感程度为“不敏感”，加油站的地下水环境影响评价工作等级为三级；加气站的地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类项目，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价；综上所述，因此确定本项目的地下水环境影响评价工作等级为三级。 地下水的污染途径主要为污染物随降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。根据工程所在的地质情况，拟建项目可能对地下水造成污染的途径主要有： 空压机房、LNG储罐、地下储油罐等对地下水造成的污染。 本项目LNG储罐采取地面放置形式，因采用撬装方式，因此储罐离地40cm。储罐位于围堰内，为有效规避地下水环境污染的风险，应做好地下水污染预防措施，应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（2017年3月），为防止加 油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏监测措施。所有加油站的油罐需要更新为双层油罐或者设置防渗池，埋地加油管道应采用双层管道。 本项目拟采取的地下水的防治措施如下所述： a.源头控制措施 防止储罐或管道泄露下渗及废水因跑、冒、滴、漏而污染地下水，建设单位应对管道、储罐做防腐、防渗、防漏措施，使地面硬化和耐腐蚀，且表面无裂隙，正常运营过程中应加强控制及处理机修过程中污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。储油罐使用FF双层储油罐。FF双层储油罐内外均使用强化玻璃纤维制造，储油罐具有均匀的夹层空间并配备和夹层空间相通的泄漏检测仪，可防止危险物的泄漏，避免项目环境影响环境。 b.分区防治措施 按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及非防渗区三类地下水污染防治区域： 重点防渗区包括：加油区、罐区、危废暂存间； 一般防渗区包括：办公室、场坪、化粪池； 对重点污染区防渗措施： ①危废暂存间采取防渗层+混凝土地面硬化，防渗系数≤1×10-10cm/s。 ②管道采用“粘土铺底+20cm混凝土+HDPE膜”进行防渗处理； 根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB50934-2013）本项目重点防渗区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1×10-7cm/s。 对一般污染区防渗措施： 一般防渗区地面采取粘土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化。根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB50934-2013，一般防渗区防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 因本项目加油站使用的是双层油罐，双层油罐在设计上具有二层保护空间，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），使用双层储罐可以不使用防渗罐池，本项目储油区在使用双层油罐的基础上采取了防渗措施。 （1）防渗池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB 50108）的有关规定。 （2）防渗池应根据油罐的数量设置隔池。一个隔池内的油罐不应多于两座。 （3）防渗池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm。 （4）防渗池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层。 （5）防渗池内的空间，应采用中性沙回填。 （6）防渗池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。 （7）防渗池的各隔池内应设检测立管，检测立管的设置应符合下列规定： 1）检测立管应采用耐油、耐腐蚀的管材制作，直径宜为100mm，壁厚不应小于4mm。 2）检测立管的下端应置于防渗池的最低处，上部管口应高出罐区设计地面200mm（油罐设置在车道下的除外）。 3）检测立管与池内罐顶标高以下范围应为过滤管段。过滤管段应能允许池内任何层面的渗漏液体（油或水）进入检测管，并应能阻止泥沙侵入。 4）检测立管周围应回填粒径为10～30mm的砾石。 5）检测口应有防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。 本项目地下水分区防渗情况详见下表。 表30 本项目地下水分区防渗情况表 序号 区域名称 分区类别 防渗措施 1 办公室等 一般防渗区 基础填土层+混凝土垫层 2 场坪 3 化粪池 4 储罐区 重点防渗区 防渗混凝土 5 加油区 防渗混凝土 6 管道 粘土铺底+20cm混凝土+HDPE膜 7 危废暂存间 HDPE膜+混凝土 8 站内绿化带 非防渗区 / 因此，通过采取一系列的地下水污染防治措施后，项目营运期对区域地下水环境质量影响较小。环评要求建设单位必须按照相关要求进行防渗处理，杜绝地下水污染事故的发生。 6. 环境风险分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）评价依据 1）风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，本项目存在危险性的主要物质为油类物质——汽油、柴油和天然气（主要成分是甲烷）。 2）风险潜势初判 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表31 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 注：Ⅳ+为极高环境风险。 ①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； ②当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+…qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≧1时，该Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≧100。 本项目设置储油罐4座，在厂区内的最大存储量为90t/a，低于临界量2500t（按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录B中油类临界贮存量为标准）。项目LNG储罐容积为60m3，各管道及储气瓶组等储存气体约30m3，天然气密度为0.802kg/Nm3，储存量为0.072t，临界量为10t，则危险物质数量与临界量的比值（Q）=90/2500+0.072/10=0.0432＜1，环境风险潜势为Ⅰ。 3）评价等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）规定，环境风险评价的工作等级根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，详见下表。 表32 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 根据上述分析可知，拟建工程环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 （2）环评敏感目标 项目周边500m范围内敏感点为王堂村。 （3）物质风险识别 本项目加油站储存的汽油和柴油，加气站储存的天然气（主要成分为甲烷），它们的危险特性和理化性质等分别如下列表格所示。 表33 汽油的理化性质和危险特性 危险性概述 危险性类别 第3.1类低闪点易燃液体 燃爆危险 易燃 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收 有害燃烧产物 一氧化碳、二氧化碳 健康危害 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 环境危害 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 理化特性 外观及性状 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味 熔点（℃） <-60 相对密度（水＝1） 0.70～0.79 闪点（℃） -50 相对密度（空气=1） 3.5 引燃温度（℃） 415～530 爆炸上限%（V/V） 6.0 沸点（℃） 40～200 爆炸下限%（V/V） 1.3 毒理学资料 急性毒性 LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油） 急性中毒 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。 慢性中毒 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 刺激性 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。 最高容许浓度 300mg/m3 表34 柴油的理化性质和危险特性 危险性概述 危险性类别 第3.3类高闪点 易燃液体 燃爆危险 易燃 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收 有害燃烧产物 一氧化碳、二氧化碳 环境危害 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染 理化特性 外观及性状 稍有粘性的棕色液体 主要用途 用作柴油机的燃料等 闪点（℃） 45～55℃ 相对密度（水＝1） 0.87～0.9 沸点（℃） 200～350℃ 爆炸上限%（V/V） 4.5 自然点（℃） 257 爆炸下限%（V/V） 1.5 毒理学资料 急性中毒 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。 慢性中毒 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。 刺激性 具有刺激作用 最高容许浓度 目前无标准 表35 甲烷的理化性质和危险特性 危险性概述 危险性类别 4（易燃气体） 燃爆危险： 易燃 侵入途径 吸入 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳 健康危害 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%—30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 理化特性 外观及性状 无色无臭气体 熔点（℃） <-182.5℃ 相对密度（水＝1） 0.42（-164℃） 闪点（℃） -188℃ 相对密度（空气=1） 0.55 最低点火能量 0.28mj 爆炸上限%（V/V） 15%（体积百分比） 沸点（℃） -161.5℃ 爆炸下限%（V/V） 5.15% 溶解性 微溶于水、溶于醇、乙醚。 主要用途 主要用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 稳定性及化学活性 稳定性 稳定 避免接触的条件： 明火、高热 禁配物 强氧化剂、氟、氯 聚合危害： 不聚合 分解产物 一氧化碳、二氧化碳和水 毒理学资料 急性毒性 小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用。 毒性 属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25%—30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。 最高容许浓度 300mg/m3 （4）事故分类分析 本项目的功能主要是对各种油品进行储存及加油，工艺流程包括汽车卸油、储存、发油等，以及加气站的压缩、储气、加气等。 1）加油站 根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本项目主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。 项目若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①油类泄漏或油气蒸发；②有足够的空气助燃；③油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；④现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5次/年，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。 储油罐可能发生溢出的原因如下：①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。 储油罐可能发生泄漏的原因如下：①输油管道腐蚀致使油类泄漏；②由于施工或自然灾害而破坏输油管道；③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。 2）加气站 CNG加气站是对天然气压缩后进行储存销售，生产作业是一个增压和降压的过程，其工艺参数压力的控制尤为重要。一旦发生事故，会造成严重影响。 ①天然气压缩过程 在增压过程中，若压力控制过高，一是增大压缩机的负荷，使压缩机及设施的寿命缩短，二是造成设备膨胀爆裂，导致物料泄漏，天然气遇火会发生燃烧爆炸；若压力控制过低，就不能达到天然气储存的目的，设备装置的功能不能完全发挥作用。 在降压过程中，若压力控制过高，天然气对供气管道的危害程度较大，一是管网易发生破裂，造成天然气泄漏，遇火发生燃烧爆炸。二是对用户的设施造成损害，引发事故；若压力控制过低，则不能满足用户用气的需要。 ②储气过程 储气瓶材质不佳，质量上存在缺陷，设计压力过小等原因，往往会造成物理性形变，引起瓶体破裂，从而使得天然气泄漏。 储气瓶的安全附件（如压力表、安全阀）失效，高压天然气从瓶中喷出形成静电，或遇到周围环境中的货源，点燃喷出的天然气会发生冲瓶喷燃，一旦和空气混合达到爆炸极限，遇火源会发生严重的燃爆事故。 ③加气过程 加气区周围分布的天然气浓度相对比较高，加气作业时，天然气向外扩散，往往会导致局部区域天然气浓度瞬间升高。若不加以注意，很容易发生燃烧，甚至引发爆炸。 CNG天然气处于高压存储状态，如果存储设备、输送管道等有缝隙就会造成气体泄漏，一般容易出现泄漏的部位有焊缝、压缩机、法兰盘、储气瓶、过滤罐等。在运输过程中则有可能由于管道密闭不严造成其他泄漏，或者在车里运输中由于碰撞造成气体外泄。如果不采取及时有效的补救措施，就会造成重大火灾或爆炸。 （5）事故风险识别 从前面两种事故分析来看，第一类事故出现的频率很低，但其危害性较大，一旦出现瞬间即可完成，并且很难进行补救和应急，其后果十分严重。本加油站采用卧式油罐埋地设置，根据《汽车加油加气站设计与施工规范（条文说明）》（GB50156-2002），采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置、发生火灾的几率很少。即使油罐发生着火，也容易扑救。英国石油学会《销售安全规范》讲到，I类石油(即汽油类)只要储存在埋地罐内，就没有发生火灾的可能性。 第二类事故的发生频率相对第一类事故要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。本项目各输油管道与油罐都按照有关规范进行了设计与施工，并采取了有效的检测渗漏的设施，只要加强管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。 （6）事故状态对环境的影响 1）加油站着火或爆炸对环境的影响 加油站属一级防火单位，油罐的燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油的泄漏和燃烧，也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染，尤其是对地表水和土壤的污染影响将是一个相当长的时间，被污染的水体和土壤中的各种生物及植物将全部死亡，被污染的水体和土壤得到完全净化，恢复其原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。建设单位应把储油设施的防爆防火工作放在首位，按消防法规规定落实各项防火措施和制度，确保油库和油站不发生火险。 2）储油罐事故泄漏对环境的影响 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；另外，储油罐的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水。 3）天然气泄露等对环境的影响 ①当空气中的甲烷达25%~30%时，将造成人体不适感，甚至是窒息死亡。 ②当天燃气的浓度到达爆炸极限时，遇热源、明火就会发生爆炸，喷射火焰的热辐射会导致人员烧伤或死亡。火灾、爆炸导致建筑物、设备的崩塌、飞散会引起近一步的扩大火灾，火势蔓延极快，火势较难控制，造成的后果较为严重。 ③天燃气泄漏释放后直接被点燃，产生喷射火焰。喷射火焰的热辐射会导致接受体烧伤或死亡，以热辐射强度12.5KW/m2为标准来计算其影响，在该辐射强度下，10秒钟会使人体产生一度烧伤，1分钟内会有1%的死亡率。 如果天燃气没有被直接点燃，则释放的天燃气气会形成爆炸烟云，这种烟云点燃后，会产生一种敞口的爆炸蒸汽烟云，或者形成闪烁火焰。在闪烁火焰范围内的人群会被烧死或造成严重伤害。当产生敞口的爆炸蒸汽烟云时，其冲击波可使烟云以外的人受到伤害。 事故的发生最直接的影响是造成人员伤亡、财产损失，此外对区域环境也会造成较为严重的影响。天燃气事故泄漏，烃类气体将直接进入大气环境，造成大气环境的污染。一旦发生爆炸、火灾，爆炸、燃烧过程中有毒有害气体和燃烧烟尘、颗粒物对区域的大气环境会造成不利影响，导致区域环境空气质量下降，且短时间内不易恢复。事故的发生同时也会毁坏区域的地表人工植被，污染土壤，对生态环境造成影响。除大气和生态影响外，事故本身及事故后加气站毁环状态将明显破环区域的环境景观。 （7）环境风险防范措施及应急要求 各类事故的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。本次评价建议建设方可以采取一系列的防范措施： ①对于储罐应顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，站区与储罐区之间应设隔离墙，罐区周围应按安全防护要求设置围堰。油品在贮罐区应当设计挡液堤。挡液堤是阻止从贮罐中流出的液体扩大范围的装臵。挡液堤结构或堤内容量要符合安全要求。这些挡液堤不仅仅阻止液体流出，而且在灭火操作时还阻止泡沫灭火剂等扩大流出范围，有助于提高其灭火效果。 ②消防、电气安全防范措施 a油品储罐按要求进行设计并通过验收； b储罐区按要求进行设计和建设并通过消防验收； c储存区内的所有电气设备、照明灯具均应选用隔爆型； d管道及设备采用可靠接地； e按规范配臵足够的灭火器材； f室内、外均按规定接入消防水管网； g储罐上应装设避雷设施，防雷引下线与接地系统可靠焊接； ③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； a严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； b建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置； c加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置； d在储存油罐和加油站入口处设立警告牌（严禁烟火）； e在加油站设立严禁打手机的警告牌； f按照设计图的要求，注意避雷针的安全防护措施； ④设备、管道、阀门等安全措施 天然气储罐区与生产车间之间的设备、管道、阀门、垫片等材质应具有抗腐蚀性、耐老化特性，材质选址应符合国家相关规定和标准。 对天然气储罐、管道连接处等安装燃气泄漏报警器；定期对设备、管道、阀门等进行密封性、焊缝及防腐质量等安全完好性检查，发现输送管外表有破损迹象及时更换；输送管道出现泄漏时应及时切断阀门，及时修复泄漏点。输送管道应设安全阀、阻火器等相关措施。 储气罐区禁火标识，同时周边设置防火提，堤高及堤容等应符合《储罐区防护堤坝设计规范》（GB50351-2014）相关要求。 ⑤安全监控预警与事故应急综合管理系统 CNG加气站需要构建功能完善的安全预警设施，配备应急处理系统，能够对站内安全状态、工艺流程进行全面监管，尤其能够对气源质量、站内核心工作节点进行实时监控，如监测压缩机运行性能等，设置相应的安全阈值和预警阈值，一旦有事故隐患能够及时报警。监控系统接到预警通知后，能够启动紧急处理装置。安全监管人员能够通过视频对现场进行控制，强化人为操作规范，减少由于操作失误造成的站内风险。如有事故发生，系统能够及时启动应急装置，并计算出最佳故障解决方案，为事故处置起到良好的辅助作用。 ⑥安全保护装置及压缩机安全措施 在CNG加气站输气管道安装紧急截断阀，保证该阀门与作业区保持安全距离，如果事故发生时控制系统失灵，则能够通过手动截断输气管道，有效控制事态。储气装置需要在进气管道上加装安全阀、应急放散管以及压力表、报警器。进气口安装截断阀，一旦有风险故障能够及时切断天然气供应。压缩机与截断阀间要安装安全阀，保证其泄放能力高于压缩机泄放量。压缩机要配备高压、低压报警装置。 ⑦防腐剂防撞措施 如果输气管道位于寒冷环境中，则需要对室外管道架设进行严格选择，强化 其保温性能。天然气中包含CO2、H2S以及凝析油等残留物，这些物质对天然气管道、存储钢瓶、管道阀门等具有一定的腐蚀作用，这就需要在材质选择上突出抗氧化、抗腐蚀特性。地下管道需要做好绝缘层铺设和防腐保护，储气瓶存放位置需要与站内运输车辆同侧，以减少车辆碰撞造成安全隐患。 ⑧消防措施 厂区内应设置消防给水设施，厂区消防管网布置成环，配备消防喷淋管、干粉灭火器等；同事加强职工人身保护，厂区应设置应急救援物品专柜，配备呼吸器、防护服和防护眼镜等救援设施及应急药品等。对厂区易发生火灾的区域周边设置事故废水收集沟等应急收集措施，对事故发生时的消防废水进行收集。 应急处理程序 a当加油站人员发现油罐区发生火灾事故险情后，第一发现人应立即报告应急组长，应急组长根据事故险情和扑救的具体情况采取适当措施。 b发生火灾后，各应急小组按照分工各就各位，后勤保障组立即按下紧急开关、切断电源，停止营业。 发现泄漏后，立即切断一切电源，操作人员佩戴好护具后迅速切断泄漏点，现场无关人员立即撤离； 火灾爆炸发生后，岗位人员报火警（119），并及时向生产调度报告，生产调度报告应急小组指挥部领导应向泄漏或下风向毗邻单位提出安全防范要求； 设置警戒区域，封锁通往现场的各个路口，禁止无关人员和车辆进入，防止因火灾或爆炸而造成不必要的损失和伤亡； 岗位人员根据泄漏及火灾情况，立即打开事故点周围消防设施，对邻近设施进行冷却处理，防止发生爆炸； 在消防人员的配合下保护和冷却相邻装置，进入现场的人员必须佩戴或使用安全防护装备和穿好防火服； 对溢流至站区内的消防污水需要及时引至事故池，经过处理后方能排放。 c抢险作战小组成员立即用石棉毯捂盖罐口，用干粉灭火器扑救，力争尽快控制火势并将火险消灭在初起状态（切忌用水喷洒）。 d警戒疏散小组成员立即组织现场车辆和闲杂人员撤离危险区域。 e如火势较大，2 分钟内无法扑灭，通讯联络组应立即拨打外部火警119电话，报告火灾位置、盛装油品名称、数量及严重程度，同时应急组长组织员工撤离现场，后勤保障组将现金、账簿和凭证放入保险柜锁好后撤离现场。 f应急组长要组织员工沿逃生路线（油站进、出口）撤离到加油站外安全区指定地点，同时清点人数。 g通讯联络小组成员告之周边群众疏散，如有人员受伤，拨打120求助。 h应急组长立即将事故情况上报公司主管部门。 （8）分析结论 本项目环境风险主要表现在储油罐发生泄漏，进而引起火灾，以及污染处理设施运行过程风险分析。 储油罐泄漏引起火灾、爆炸事故会对危险源附近区域造成伤害，但不会对周围环境敏感目标造成大的危害。对厂内各单元建筑物和场区地面采取防渗漏措施，并设置围堰和截断装置，定期进行检修。 项目油罐为地埋式储罐，在严格落实本环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，该项目发生风险事故的可能进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。 建设项目环境分析简单分析内容表见下表。 表36 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 加气、加油、充电站建设项目 建设地点 （河南）省 （漯河）市 （郾城）区 （）县 （淞江路高铁西200米路南） 地理坐标 经度 113.962461 纬度 33.599480 主要危险物质及分布 项目涉及到的危险物质为油类物质汽油和柴油以及天然气，设置油罐4座，其中柴油储罐2个共60m3，每个30m3，汽油储罐2个共60m3，每个30m3，总容量为90m3（柴油罐容积折半计入），LCNG储罐容积为60m3 环境影响途径及危害后果 油品发生泄漏，进而引起火灾、爆炸，以及污染处理设施运行过程风险。通过计算最大可信事故各种危害，泄漏事故会对危险源附近区域造成伤害，但不会对周围环境敏感目标造成大的危害；泄漏引起火灾事故发生的几率很小。对厂内各单元建筑物和场区地面采取防渗漏措施，设置围堰并安装截断装置。 本项目危险物质在输送、存储、压缩、加气过程中，由于阀门、管道破损等原因，引起天然气泄漏，泄漏气体挥发浓度聚集到爆炸极限遇到电火花、明火或其它热源引起火灾和爆炸事故。事故情形下对环境的影响途径主要是天然气泄漏后发生火灾、爆炸情形通过大气对周围环境产生影响，以及火灾、爆炸救援过程产生的消防废水对地表水的影响。 风险防范措施要求 应加强设备的管理与维修、切实做好火灾、爆炸和消防等安全措施。具有火灾、爆炸等危害的作业区，应设计事故状态时能延时工作的事故照明灯，装置内潮湿和高温等危险环境采用安全电压。配备足够的消防、气体防护设施。 有应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所，天然气储罐与其他构筑物之间安全防火间距需达到规范要求。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。厂区消防车道及消防车回车场地的设置达到相关规范的要求。 天然气储罐区与生产车间之间的设备、管道、阀门、垫片等材质应具有抗腐蚀性、耐老化特性，材质选址应符合国家相关规定和标准。对天然气储罐、管道连接处等安装燃气泄漏报警器；定期对设备、管道、阀门等进行密封性、焊缝及防腐质量等安全完好性检查，发现输送管外表有破损迹象及时更换；输送管道出现泄漏时应及时切断阀门，及时修复泄漏点。输送管道应设安全阀、阻火器等相关措施。储气罐区禁火标识，同时周边设置防火提。 对罐区进行防直击雷、防雷电感应和防雷电波侵入的设计。罐区的电气、仪表选用相应防爆级别仪表，并按规范要求进行配线；罐区设事故照明。 企业须组织专门人员每日进行周期性巡检，对生产中涉及风险物质的环节进行仔细检查，如发现问题，及时排查解决。 在CNG加气站输气管道安装紧急截断阀，保证该阀门与作业区保持安全距离。储气装置需要在进气管道上加装安全阀、应急放散管以及压力表、报警器。进气口安装截断阀，压缩机与截断阀间要安装安全阀，压缩机要配备高压、低压报警装置。 厂区内应设置消防给水设施，厂区消防管网布置成环，配备消防喷淋管、干粉灭火器等；同事加强职工人身保护，厂区应设置应急救援物品专柜，配备呼吸器、防护服和防护眼镜等救援设施及应急药品等。对厂区易发生火灾的区域周边设置事故废水收集沟等应急收集措施，对事故发生时的消防废水进行收集。 填表说明 拟建项目qn/Qn为0.0432，小于1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目的环境风险潜势直接判定为Ⅰ，环境风险评价可开展简单分析。

本项目施工期拟采取的防治措施及污染治理效果

| 名称 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 场外运输 场内施工 | 扬尘 | 场外措施：优化行车路线，选择路况较好，并且可避开人口密集区的路线；车辆上加盖蓬布，防振落；场内措施：定期洒水，保持场地内地面湿润 | 可最大限度地减轻运输扬尘量和场内施工扬尘量 |
| 水 污 染 物 | 施工人员生活 | 生活污水 | 经厂区设置的临时化粪池处理后排入淞江产业集聚区污水处理厂进一步处理 | 排放量为584t |
| 固 体 废 物 | 各施工阶段 | 废弃土方 废弃建材 | 废弃土方就地填洼；废弃建材送往市建筑垃圾堆放场 | 处置率100%，排放量为0 |
| 噪 声 | 各类施工机械 | 噪声 | 建设2.5m高施工围墙；禁止夜间高噪声设备作业 | 可在一定程度上减轻对周围声环境的影响 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目在施工过程中必然会对区域生态环境造成一定的影响。主要有厂房建设施工过程中因挖方填土、借土弃土、场地平整等因素会造成地表植被破坏，增加水土流失，同时产生部分弃土、弃渣，若对此处理不当，将会影响周围的景观。应采取以下措施：施工场地周围应按规定设置隔离护栏。建设的同时需加强绿化，增加植被覆盖率，场区建设应该充分利用已征地内的空地，通过点、线、面结合的绿化体系，精心组织绿化环境，以达到自然、社会和谐统一。 经合理绿化并采用积极有效的生态保护措施，部分被损坏的生态环境将会逐渐恢复平衡，生态环境的影响将会降低到最低水平。 |

本项目营运期拟采取的防治措施及污染治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 成品油灌注、储存和加油作业 | 非甲烷总烃 | 加油、卸油油气回收系统 | 满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）相关要求 |
|  | LNG、CNG放散尾气 | 天然气 | 设置1套EAG放散系统，间歇高空放散 | 对周围的大气环境影响不大 |
|  | 车辆尾气 | CO、THC、NOx | 控制车辆怠速时间，加强绿化 | 对周围的大气环境影响不大 |
| 水 污 染 物 | 职工办公生活 | COD、氨氮、SS | 经厂区污水处理设施处理后排入淞江产业集聚区污水处理厂进一步处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 |
| 固 体 废 物 | 加油区、储油区 | 含油废物 | 混入生活垃圾经收集后定期由环卫部门清运处理 | 固废处置率100% |
|  |  | 贮油罐废油渣 | 委托有资质的单位回收处理 |  |
|  | 职工办公生活 | 办公生活垃圾 | 经收集后定期由环卫部门清运处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是加油机、加气机等产生的机械设备噪声，噪声源强约为70~75dB(A)。经过基础减振、厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求，对周围声环境影响不大。 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目运行期，废气、废水污染物经处理后达标排放，且排放量较小，不会造成周围大气环境和地表水环境的恶化。故本项目建设对生态环境影响很小。 |

结论与建议

1. 结论 1.1项目概况 本项目为河南中洁燃气有限公司投资3000万元在漯河市郾城区淞江路高铁西200米路南建设的加气、加油、充电站建设项目，项目占地面积5333m2，建筑面积1113m2，建成后年销售油量550吨、LNG加气量3000吨，CNG加气量2000吨、充电量150000度，建成后拟用职工12人，年工作365天，每天工作24小时。 1.2政策相符性分析 河南中洁燃气有限公司投资3000万元在漯河市郾城区淞江路高铁西200米路南建设加气、加油、充电站建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”建设项目。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目编号为：2018-411103-45-03-062023，项目备案见附件二。 因此，本项目的建设符合国家当前产业政策要求。 1.3厂址可行性分析 河南中洁燃气有限公司位于漯河市郾城区淞江路高铁西200米路南，厂址东邻漯河市万方汽车检测站，南邻辽河路，西邻商铺及农田，北邻淞江路。项目所在地地理位置优越，交通便利，发展潜力巨大。 根据《加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）、《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》（NB/T1001-2011）、《液化天然气（LNG）生产、储存及装运》（GB/T20368-2006），项目选址符合规划。 本项目位于漯河市郾城区淞江路高铁西200米路南，根据漯河市自然资源和规划局郾城分局出具的证明可知本项目符合土地利用总体规划，土地证明见附件三；根据漯河市郾城区龙城镇人民政府出具的证明可知本项目符合乡镇总体规划，规划证明见附件四。 因此，评价认为本项目选址是可行的。 1.4项目营运期污染物产排情况 本项目营运期主要污染物有废气、废水、固体废物和噪声，项目投产后污染物实现达标排放，对周围环境影响较小。 （1）废气：本项目大气污染物主要是成品油的灌注、储存和加油作业过程中产生的非甲烷总烃、LNG、CNG放散尾气和机动车进出产生的车辆尾气。 本项目成品油的灌注、储存和加油作业等过程中以气态形式逸出的非甲烷总烃废气经油气回收装置处理后可以满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）的相关要求，对周围环境影响也比较小；项目LNG、CNG放散尾气设置1套EAG放散系统，间歇高空放散，对周围环境影响也比较小；项目加油车辆会产生车辆尾气，车辆尾气中主要污染因子为CO、THC、NOx，由于该项目所处位置地址平坦，空旷，有利于气体的扩散，加油车辆会产生车辆尾气经周围大气稀释后对环境的影响较小。 （2）废水：本项目营运期无生产废水，废水主要为职工办公生活废水。 本项目职工办公生活废水经厂区化粪池处理后废水中污染物排放浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及淞江产业集聚区污水处理厂进水水质要求，通过市政污水管网排入淞江产业集聚区污水处理厂进一步处理，最终排至颍河，对周围水环境影响较小。 （3）固废：本项目固体废物主要为含油废物（含油废弃手套、抹布）、油罐清洗时产生的贮油罐废油渣和职工办公生活垃圾等固体废物。 本项目含油废物混入生活垃圾经收集后定期由环卫部门清运处理；贮油罐废油渣不得随意处理和储存，需交有资质的单位回收处理；职工办公生活垃圾经收集后定期由环卫部门清运处理。 综上所述，本项目固体废物处置率100%，对周围环境影响不大。 （4）噪声：本项目噪声主要为加油机、加气机等产生的机械噪声，噪声源强约70~75dB(A)，拟建工程对噪声源采取的降噪措施主要有： ①选用同类设备中的低噪声设备，同时对高噪强振设备安装减振装置； ②加油机、加气机等设备加强保养； ③优化厂区平面布置图，将较大声源布置在远离敏感目标处。 经采取上述防治措施以及距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求，因此项目噪声对周边环境的影响较小。 1.5环保投资 本项目总投资3000万元，其中环保投资为18万元，占总投资比例为0.6%，采取相应措施后，各污染物均可达标排放，治理措施可行。 1.6总量控制指标建议 废水：COD 0.0035t/a，氨氮 0.0002t/a。 废气：本项目VOCS排放量为0.206t/a，依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCS排放实行倍量替代，VOCS区域排放需替代的量为新建项目VOCS排放量的2倍。本项目VOCS排放总量为0.206t/a，需替代量为0.206t/a×2=0.412t/a。 2. 建议 （1）确保上述各项污染防治措施的落实。 （2）加强营运期车间生产的管理，减少各种材料的浪费，尽量减轻对环境的污染。 （3）尽量选用低噪环保设备，并加强设备的检修与维护，确保设备的正常运行，高噪设备远离厂界布置，确保厂界噪声达标。 （4）做好厂区的绿化，规范化厂区污水排放口，创造一个环境优美的工作、生活环境。 （5）加强污染防治措施，减轻生产对环境的污染，保护环境。 （6）严格遵守“三同时”要求，在生产设施、环保设施同时设计、同时施工、同时投产运行，待竣工验收后方可正常生产。 3. 环保验收内容 本项目总投资3000万元，其中环保投资18万元，主要用于废气治理、废水治理、噪声治理和固废治理，占总投资的0.6%，本项目环保验收内容一览表见表37。 表37 本项目环保验收内容一览表 分 类 治理设施主要内容 竣工验收内容与要求 废气 成品油灌注、储存和加油作业过程中产生的非甲烷总烃 加油、卸油油气回收系统 满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）相关要求 LNG、CNG放散尾气 设置1套EAG放散系统，间歇高空放散 对周围的大气环境影响不大 车辆尾气 控制车辆怠速时间，加强绿化 对周围的大气环境影响不大 废水 职工办公生活 1座10m3化粪池 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 固废 贮油罐废油渣 1座10m2危废暂存间 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及其修改单 含油废物、办公生活垃圾 垃圾箱 若干个 噪声 噪声设备 基础减振、建筑隔声 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求 综上所述，河南中洁燃气有限公司投资3000万元在漯河市郾城区淞江路高铁西200米路南建设的加气、加油、充电站建设项目，符合国家产业政策，项目厂址位置可行，平面布置合理。项目营运期污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。 注 释 一、本报告应附以下附图、附件 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置图 附图四 项目周边环境照片 附件一 委托书 附件二 备案证明 附件三 土地证明 附件五 规划证明 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价为包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。